Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО» Муниципальный контракт №44/22 от 14.06.2022 г. Экземпляр № 1 ПРОЕКТ Внесения изменений и дополнений в генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Лопатино» Тарусского района Калужской области Положение о территориальном планировании Калуга 2022 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО» Муниципальный контракт №44/22 от 14.06.2022 г. Экземпляр № 1 Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Лопатино» Тарусского района Калужской области Положение о территориальном планировании утв. решением Сельской Думы от 05.02.2014 №2, в редакции «__»________2022 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................................................5

I. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	7

II. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов…………………………9

II.1 Параметры функциональных зон сельского поселения……………10

II.2 сведения о планируемых для размещения объектАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ регионального значения, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	11

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	12

СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 2 | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1: 15000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1: 15000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1: 15000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1: 15000 |
| 2.2 | Территории, подверженной риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1: 15000 |
| 2.3 | Местоположение существующих и строящихся объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения поселения | 1: 15000 |

###### ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Село Лопатино» Тарусского муниципального района (далее по тексту – генеральный план) разработан ПК «ГЕО», в соответствии с Муниципальным контрактом №12-199 от 12.09.2012 г., утвержден Решением Сельской Думы от 05.02.2014 №2.

Проект внесения изменений  в генеральный план МО СП «Село Лопатино» Тарусского муниципального района  Калужской области разработан ООО «ПК ГЕО» в соответствии с Муниципальным контрактом  №44/22 от 14.06.2022г.

Необходимость внесения изменений и дополнений в Генеральный план была вызвана приведением генерального плана в соответствие с требованиями действующего законодательства; схемой территориального планирования РФ; с документами территориального планирования Калужской области и Тарусского района; переводом земельных участков -  из категории земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения в категорию земли населенных пунктов; переводом земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов; необходимостью образования нового населенного пункта.

Проект внесения изменений в Генеральный план  СП «Село Лопатино» выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл.  от 17.07.2015 N 59 (ред. от 29.07.2020) «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области; местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Тарусский район» и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ  Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа;

- карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

- карту функциональных зон поселения или городского округа.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

# Проект внесения изменений  выполнен с использованием лицензионных программных продуктов MS Office, ГИС Terra.

# I. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

Таблица №1

| № п/п | Назначение объекта местного значения | Наименование объекта | Характеристика функциональных зон | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки – 80 %, предельное количество этажей (эт. /м) - 3/15 | - | с.Лопатино, МО СП «Село Лопатино» | Расчетный срок | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры | Строительство канализационной насосной станции (КНС) | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки – 80 %, предельное количество этажей (эт. /м) - 3/15 | - | с.Лопатино, МО СП «Село Лопатино» | Расчетный срок | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры | Строительство водонапорной башни | Жилая зона. Максимальный процент застройки – 67 %, предельное количество этажей (эт. /м) - 3/15 |  | с.Лопатино, МО СП «Село Лопатино» | Расчетный срок | Определяется проектом ЗСО объекта в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 |
| 4 | Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры | Строительство артезианской скважины | Жилая зона. Максимальный процент застройки – 67 %, предельное количество этажей (эт. /м) - 3/15 |  | с.Лопатино, МО СП «Село Лопатино» | Расчетный срок | Определяется проектом ЗСО объекта в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 |
| 5 | Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры | Строительство трансформаторной подстанции | Жилая зона. Максимальный процент застройки – 67 %, предельное количество этажей (эт. /м) - 3/15 |  | с.Лопатино, МО СП «Село Лопатино» | Расчетный срок | - |

II. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Жилые зоны. Зона размещения индивидуальной и малоэтажной застройки. В зону включены улично-дорожная и инженерная сети.

Общественно-деловые зоны. Зоны обслуживания населения в объектах административного, образовательного, культурно-бытового, социального, финансового, делового, спортивного назначения, иной общественно-деловой деятельности.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, зоны размещения инженерной и транспортной инфраструктур.

Зона сельскохозяйственного использования. Территории  сельскохозяйственных угодий.

Производственная зона сельскохозяйственных  предприятий. Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, предприятиями.

Рекреационного назначения. Предназначены для организации массового отдыха населения, туризма и обеспечения благоприятной экологической обстановки

Зона лесов. Зона представлена землями лесного фонда.

Специального назначения.

Зона кладбищ.

II.1 Параметры функциональных зон сельского поселения

Таблица №2

| Название зоны | Существующее положение, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны | 578,8 | 686,5 |
| Общественно-деловые | 4,7 | 4,7 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 5021,6 | 4593,6 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 34,0 | 37,7 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 61,7 | 118,6 |
| Зоны рекреационного назначения | 57,2 | 316,9 |
| Зона лесов | 7392,2 | 7392,2 |
| Зона кладбищ | 11,3 | 11,3 |
| Общая площадь | 13161,5 | 13161,5 |

## II.2 сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

На территории сельского поселения не планируется размещение объектов федерального значения в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р).

Планируемые  объекты регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области.

Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектов регионального значения, за исключением линейных объектов

Таблица №3

| Местоположение | Название зоны расположения объекта и ее характеристика | Площадь, га | Тип объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Тарусскийкий район, МО СП «Село Лопатино», с.Лопатино, з.у. . № 40:20:041004:1047 | Жилая зона. Максимальный процент застройки – 67 %, предельное количество этажей (эт. /м) - 3/15 | 59,3 | Зданиие Офиса врача общей практики |

Cведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектов местного (районного) значения, за исключением линейных объектов

Таблица №4

| Местоположение | Название зоны расположения объекта и ее характеристика | Площадь, га | Тип объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Тарусскийкий район, МО СП «Село Лопатино», с.Лопатино | Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки – 70 %, предельное количество этажей (эт. /м) - 3/15 | 1,9 | Общеобразовательная школа |

# III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Планируемый перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов (проект 2013 г., перевод не осуществлен)

Таблица № 5

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Собственник | Планируемое использование | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Лопатино |
| 40:20:043401:7 | 17,1 |  | Жилищное строительство |  |
| 40:20:043401:8 | 5,7 |  |  |  |
| 40:20:043401:9 | 13,7 |  |  |  |
| кад. кв. 40:20:043402 | 0,3 |  | Автодорога |  |
| ИТОГО: | 36,8 |  |  |  |

Планируемый перевод земель из категории земли промышленности в категорию земли населенных пунктов (проект 2013 г., перевод не осуществлен)

Таблица №6

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Собственник | Планируемое использование | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Лопатино |
| 40:20:043601:1 | 2,9 |  | Автодорога |  |
| 40:20:000000:139 | 3,0 |  |  |  |
| Всего: | 5,9 |  |  |  |
| дер. Ям |
| 40:20:000000:139 | 1,1 |  | Автодорога |  |
| дер. Кресты |
| 40:20:000000:139 | 1,2 |  | Автодорога |  |
| ИТОГО: | 8,2 |  |  |  |

Планируемый перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли особо охраняемых территорий и объектов (проект 2013 г., перевод осуществлен)

Таблица №7

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Собственник | Планируемое использование | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| восточнее с. Лысая Гора |
| 40:20:021301:27 | 0,7 |  | Кладбище |  |
| ИТОГО: | 0,7 |  |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения в категорию земель населенных пунктов (проект 2022 г.)

Таблица №8

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Собственник | Планируемое использование | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Лопатино |
| 40:20:043601:1 | 2,9 |  | Автодорога | 2023 |
| 40:20:043601:5 | 3,0 |  |  |  |
| Всего: | 5,9 |  |  |  |
| дер. Кресты |
| 40:20:043601:3 | 1,2 |  | Автодорога | 2023 |
| ИТОГО: | 8,2 |  |  |  |

Планируемый перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов (проект 2022 г.)

Таблица №9

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Собственник | Планируемое использование | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Лопатино |
| 40:20:041008:1 | 1,5 |  | Жилищное строительство | 2023 |
| с. Лысая Гора |
| 40:20:000000:1394 | 3,0 |  | Жилищное строительство | 2023 |
| ИТОГО: | 41,0 |  |  |  |

На основании письма от 25.05.2023 г. №180 администрации МО СП «Село Лопатино» (далее – администрации) установленная граница населенного пункта дер.Сурнево была изменена согласно приложенных схем по территории, находящейся в ведении сельского поселения. На основании письма от 07.06.2023 г. №189 администрации установленная граница населенного пункта дер.Хлопово была изменена с учетом границ земельных участков с К№№40:20:042001:36 и 40:20:042001:59 (земли населённых пунктов) и земельного участка с К№40:20:042801:3 (земли сельскохозяйственного назначения); земельный участок с К№40:20:043601:2 (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) исключен из границы населенного пункта дер.Ям. На основании письма от 23.05.2023 г. №170 администрации в границу нового населённого пункта дер.Аксинино (Закон Калужской области от 23.06.2022 №247-ОЗ вместе со «Схемой расположения образуемого населенного пункта») были включены земельные участки с К№№ 40:20:040902:207 и 40:20:000000:1389 (земли населённых пунктов).  Таким образом, границы населённых пунктов дер.Сурнево, дер.Хлопово, дер.Ям и дер.Аксинино отображены на картографическом материале как устанавливаемые.