Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 26/2012зк от 27 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Погореловка» Юхновского района Калужской области Положения по территориальному планированию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 26/2012зк от 27 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Погореловка» Юхновского района Калужской области Положения по территориальному планированию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	6

I. Цели и задачи территориального планирования	7

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию	8

II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	8

II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	12

II.1.3 Мероприятия по демографической структуре сельского поселения	16

II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры	17

II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания	18

II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории	19

II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	20

II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	23

II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	25

II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории	28

II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	29

II.1.12 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	30

Список используемой литературы:	33

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Погореловка» Юхновского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Погореловка» Юхновского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Погореловка» Юхновского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского «Деревня Погореловка» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Погореловка» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального сельского поселения «Деревня Погореловка» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального сельского поселения «Деревня Погореловка» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.5 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Деревня Погореловка» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Погореловка» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Погореловка» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального сельского поселения «Деревня Погореловка» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Погореловка» Юхновского района разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений, городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 и Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 26/2012зк от 27 сентября 2012 года.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Положения о  территориальном планировании в текстовом виде включают в себя:

- Цели и Задачи Территориального планирования

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе материалов по территориальному планированию:

- Карта границ населенных пунктов;

- Карта функционального зонирования территории;

- Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельности, определяющий направления развития муниципального образования сельского поселения «Деревня Погореловка», ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы - транспортную доступность, надежность всех инфраструктур, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач улучшения качества городской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- санитарная очистка территории;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории.

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:    I этап (первая очередь) – 2023 г.

II этап (расчетный срок) – 2038 г.

# II. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Границы и статус сельского поселения «Деревня Погореловка» установлены Законом Калужской области № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области» от 5 июля 2006 года и Законом Калужской области № 369-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Думиничский район», «Кировский район», «Медынский район» «Перемышльский район», «Сухиничский район», «Тарусский район», «Юхновский район» и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района» от 1 ноября 2004 год.

Согласно схемы территориального планирования МР «Юхновский район» планируется перевод 1,5 га рядом с д. Погореловка из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

В связи с планируемыми переводами земель необходимо внести изменения в схему территориального планирования Юхновского района.

Таблица площадей планируемого перевода из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности»

Таблица 2

| Местоположение участка | Кадастровый номер | Вид собственности | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Планируемое использование | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Пушкино | 40:24:040316 кадастровый квартал | Муниципальная | 1,5 | Под размещение площадки сотовой связи | 2015-2016 |

В процессе  разработки  генерального плана МО СП «Деревня Погореловка» в дер. Пушкино был выявлен анклавный участок земель населенных пунктов площадью 2,8 га, расположенный на расстоянии 531 м в западном направлении от деревни. Генеральным планом предлагается изменение категории земель указанного земельного участка на земли сельскохозяйственного назначения, в виду отсутствия возможности присоединения его к границам дер. Пушкино. Участок целесообразно использовать под сельскохозяйственное использование.

Баланс земель территории сельского поселения

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | га | 13176,9 | 13176,9 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 3900,1 | 3898,6 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 51,8 | 53,3 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 580,0 | 580,0 |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 8172,7 | 8172,7 |
| 5. | Земли водного фонда | га | 8,8 | 8,8 |
| 6. | Земли запаса | га | - | - |
| 7. | Земли населенных пунктов | га | 463,6 | 463,6 |
| Деревня Погореловка |
| 7.1 | Площадь населенного пункта | га | 51,9 | 51,9 |
| Деревня Стрекалово |
| 7.2 | Площадь населенного пункта | га | 22,7 | 22,7 |
| Деревня Сотники |
| 7.3 | Площадь населенного пункта | га | 9,0 | 9,0 |
| Деревня Денисово |
| 7.4 | Площадь населенного пункта | га | 21,5 | 21,5 |
| Деревня Крюково |
| 7.5 | Площадь населенного пункта | га | 19,4 | 19,4 |
| Деревня Пушкино |
| 7.6 | Площадь населенного пункта | га | 42,2 | 42,2 |
| Деревня Никитино |
| 7.7 | Площадь населенного пункта | га | 28,3 | 28,3 |
| Деревня Дзержинка |
| 7.8 | Площадь населенного пункта | га | 14,5 | 14,5 |
| Деревня Екатириновка |
| 7.9 | Площадь населенного пункта | га | 6,4 | 6,4 |
| Деревня Поповка |
| 7.9 | Площадь населенного пункта | га | 19,1 | 19,1 |
| Деревня Нефёдово |
| 7.10 | Площадь населенного пункта | га | 97,0 | 97,0 |
| Деревня Сергиево |
| 7.11 | Площадь населенного пункта | га | 56,2 | 56,2 |
| Деревня Горячкино |
| 7.12 | Площадь населенного пункта | га | 10,2 | 10,2 |
| Деревня Агеева Слобода |
| 7.13 | Площадь населенного пункта | га | 9,0 | 9,0 |
| Деревня Катилово |
| 7.14 | Площадь населенного пункта | га | 55,9 | 55,9 |

на расчетный срок не учитывались населенные пункты, которые в процессе реализации генерального плана будут отнесены к соседним муниципальным образованиям.

### II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения

Таблица 4

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 283,9 | 283,9 |
| Общественно-деловая | 1,7 | 1,7 |
| Сельскохозяйственного использования | 167,2 | 167,2 |
| Производственная | 1,2 | 1,2 |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | 3,0 | 3,0 |
| Рекреационная | 6,4 | 6,4 |
| Особо охраняемых территорий | 0,2 | 0,2 |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 463,6 | 463,6 |
| Деревня Погореловка |
| Жилая | 22,2 | 22,2 |
| Общественно-деловая | 1,2 | 1,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 27,2 | 27,2 |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Производственная | 1,1 | 1,1 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,4 | 0,4 |
| Рекреационная | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 52,6 | 52,6 |
| Деревня Стрекалово |
| Жилая | 18,2 | 18,2 |
| Общественно-деловая | 0,07 | 0,07 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,9 | 2,9 |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | 1,6 | 1,6 |
| Рекреационная | - | - |
| Общая площадь | 22,7 | 22,7 |
| Деревня Сотники |
| Жилая | 4,7 | 4,7 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 4,4 | 4,4 |
| Производственная | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | - | - |
| Общая площадь | 9,0 | 9,0 |
| Деревня Денисово |
| Жилая | 15,0 | 15,0 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 6,5 | 6,5 |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | - | - |
| Общая площадь | 21,5 | 21,5 |
| Деревня Крюково |
| Жилая | 10,5 | 10,5 |
| Общественно-деловая | 0,2 | 0,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 7,3 | 7,3 |
| Производственная | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | 1,0 | 1,0 |
| Рекреационная | 0,3 | 0,3 |
| Общая площадь | 19,4 | 19,4 |
| Деревня Пушкино |
| Жилая | 33,4 | 33,4 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 8,9 | 8,9 |
| Производственная | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 42,2 | 42,2 |
| Деревня Никитино |
| Жилая | 22,9 | 22,9 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 5,4 | 5,4 |
| Производственная | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 2,0 | 2,0 |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 28,3 | 28,3 |
| Деревня Дзержинка |
| Жилая | 11,1 | 11,1 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 3,3 | 3,3 |
| Производственная | 0,02 | 0,02 |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 0,04 | 0,04 |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 14,5 | 14,5 |
| Деревня Екатириновка |
| Жилая | 6,4 | 6,4 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная |  |  |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 6,4 | 6,4 |
| Деревня Поповка |
| Жилая | 15,2 | 15,2 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 3,9 | 3,9 |
| Производственная | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 19,1 | 19,1 |
| Деревня Нефёдово |
| Жилая | 38,6 | 38,6 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 56,8 | 56,8 |
| Производственная | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 1,6 | 1,6 |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 97,0 | 97,0 |
| Деревня Сергиево |
| Жилая | 31,1 | 31,1 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 20,8 | 20,8 |
| Производственная | 0,1 | 0,1 |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 1,0 | 1,0 |
| Особо охраняемых территорий | 0,2 | 0,2 |
| Общая площадь | 56,2 | 56,2 |
| Деревня Горячкино |
| Жилая | 7,9 | 7,9 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 2,3 | 2,3 |
| Производственная | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | - | - |
| Особо охраняемых территорий |  |  |
| Общая площадь | 10,2 | 10,2 |
| Деревня Агеева Слобода |
| Жилая | 7,6 | 7,6 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 1,4 | 1,4 |
| Производственная | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 9,0 | 9,0 |
| Деревня Катилово |
| Жилая | 36,2 | 36,2 |
| Общественно-деловая | 0,2 | 0,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 18,0 | 18,0 |
| Производственная | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 1,5 | 1,5 |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 55,9 | 55,9 |

Для установления границ населенных пунктов, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования, провести кадастровые работы для установления границ земельных участков в соответствии с планируемыми границами населенных пунктов.

Внесение сведений о границах населенных пунктах сельского поселения произойдет в течение срока реализации генерального плана (25 лет).

### II.1.3 Мероприятия по демографической структуре сельского поселения

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась (на 42 человека). В разрезе по населенным пунктам положительная динамика населения наблюдается в деревне Погореловка и в деревне Нефёдово за счет механического движения  при отрицательном показателе естественного движения.

При сохранении существующих демографических тенденций, в том числе положительного миграционного потока, в перспективе 25 лет численность населения ожидается стабильной, хотя возможно и снижение численности жителей.

МО СП «Деревня Погореловка»

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние                                                               273  человека

Первая очередь                                                                             300  человек

Расчетный срок                                                                             400  человек

Однако, фактически демографическая ситуация в сельском поселении может оказаться другой. Во-первых, территориальная близость города Калуги, может способствовать привлечению в поселение мигрантов из других территорий. Во-вторых, в поселение будут переезжать жители других населенных пунктов, в связи с активным жилищным строительством на территории поселения.

### II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Генеральным планом предполагается решение следующих задач:

- строительство многоэтажных домов вместо разрушенных  для обеспечения посемейного расселения населения со средним показателем обеспеченности .

- ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда в сельском поселении.

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью.

Территории для нового жилищного строительства выделяются внутри сельского поселения представленных в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество домов | Общая площадь домов, м2 | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка малоэтажными жилыми домами |
| 1. | Жилая застройка в д.Погореловка: - восточный участок | 22 | 3300 | Первая очередь |
| 2. | Жилая застройка в д.Пушкино: - северный участок | 17 | 2550 | Первая очередь |
| 3. | Жилая застройка в д.Крюково: - восточный участок - северный участок | 4 11 | 2250 | Первая очередь |
| 4. | Жилая застройка в д.Катилово: - северо-западный участок | 12 | 1800 | Первая очередь |

### II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Перечень мероприятий территориального планирования

по объектам культурно-бытового обслуживания

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общеобразовательные учреждения |
| 1.1 | Увеличение школы в деревне Погореловка | на 20 мест | Первая очередь |
| 1.2 | Строительство спортивной площадки в деревне Погореловка | Универсальные спортивные площадки для занятий летними и зимними видами видами спорта | Расчетный срок |
| 2 | Объекты здравоохранения |
| 2.1 | Ремонт фельдшерско-акушерского пункта в дер. Крюково | Установка новых и реконструкция элементов внешнего вида | Первая очередь |
| 3 | Объекты культуры |
| 3.1 | Увеличение библиотеки | на 1000 томов | Расчетный срок |
| 4 | Объекты торговли и общественного питания |
| 4.1 | Строительство магазина в дер. Стрекалово | 70 м2 | Расчетный срок |

Размещение и строительство объектов культурно-бытового обслуживания должно производится в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» и другими действующими нормативно-правовыми актами.

### II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным Кодексом РФ (глава 15) и Градостроительным Кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков.

В Проекте генерального плана предусмотрены соответствующие мероприятия, представленные таблице № 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объекты массового отдыха |
| 1.1 | Организация рекреационных зон с пляжем на существующих местах | Первая очередь |
| 1.2 | Организация рекреационно-туристической зоны в планируемых границах д. Погорелова | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |
| 2.1 | Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов | Расчётный срок |
| 2.2 | Озеленение улиц д.Погореловка, д. Крюково, д.Стрекалово | Первая очередь |
| 2.3 | Строительство сквера в д. Погореловка | Первая очередь |
| 3 | Формирование природно-экологического каркаса сельского поселения |
| 3.1 | Сохранение, регенерация и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования | Первая очередь |
| 3.2 | Восстановление и реабилитация основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев | Расчётный срок |

### II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус, автобусные маршруты обеспечивают связь поселения  с г. Юхновом и с Калугой.

Перечень мероприятий территориального планирования и этапы их реализации по развитию транспортной инфраструктуры

Таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |
| 1.1 | Вдоль центральных улиц всех населенных пунктов сельского поселения | Расчетный срок |
| 1.2 | Вдоль автодорог: А-101 "Москва-Малоярославец-Рославль" "Крюково-Погореловка" | Первая очередь |
| 2 | Устройство дорог из груна |
| 2.1 | Вдоль автодороги на дер. Пушкино Вдоль автодороги на дер. Катилово Вдоль автодороги на дер. Дзержинка Вдоль автодороги на дер. Никитино Вдоль автодороги на дер. Нефёдово Вдоль автодороги на дер. Сергиево Вдоль автодороги на дер. Горячкино | Первая очередь |
| 3. | Устройство парковок и автостоянок |
| 3.1 | На территориях нового жилищного строительства | Первая очередь |
| 3.2 | Около существующих общественных зданий сельского поселения | Первая очередь |
| 3.3 | Ремонт и содержание улиц, тротуаров в д.Погореловка, д.Пушкино, д.Катилово, д.Сергиево | Первая очередь |
| 4. | Объекты транспортной инфраструктуры |
| 4.1 | Строительство надземных пешеходных переходов на автодорогах А-101 "Москва-Малоярославец-Рославль" "Крюково-Погореловка" | Первая очередь |
| 4.2 | Устройство шумо-защитных экранов комбинированного типа в населенных пунктах вдоль автодорог регионального значения А-101 "Москва-Малоярославец-Рославль" "Крюково-Погореловка" | Расчетный срок |
| 4.3 | Установка новых автобусных остановок: д. Катилово-1шт. д. Погореловка-1шт. д. Пушкино – 1шт. д. Нефёдово – 1шт. д. Горячкино – 1шт д. Сергиево – 1 шт. д. Поповка – 1шт. д. Екатириновка – 1шт. д. Никитино – 1шт. | Первая очередь |

### II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона  проектирование и проведение землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи  36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании статьи 40 Федерального закона сохранение объектов культурного наследия  - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а так же научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор. В исключительных случаях под сохраняем объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопок.

Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

### II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды сельского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ).

3. Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазо-очистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Мероприятия на реках, прудах и родниках (проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

4. Разработка необходимой документации и проведение работ  по расчистке, каптажу и обустройству родников.

5. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. Предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

6. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

7. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов, допускается устраивать автономно - для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнение химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов.

7. Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений.

8. Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

9. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов, на расчетный срок, должна включать в себя следующие мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов и их обезвреживание и утилизацию (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с «Генеральной схемой очистки территории населенных пунктов входящих в состав сельского поселения «Деревня Погореловка» № 64 от 17 августа 2012 года, на расчетный срок составят 0,055 м3 на 1 человека в месяц.

5. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

6. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

7. Отходы транспортируются и вывозится на полигон города Юхнова.

### II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

По данным администрации МО СП «Деревня Погореловка» на территории сельского поселения расположено 4 кладбища:

- д. Дзержинка площадь 0,7 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

- д. Сергиево площадь 1,2 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

- д. Денисово площадь 1,6 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

- д. Катилово площадь 9,8 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

Перечень соответствующих мероприятий приведен в нижеследующей таблице.

Перечень мероприятий  территориального планирования и по организации мест захоронения

Таблица 9

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |
| 1.1 | Благоустройство действующих кладбищ | Первая очередь |
| 1.2 | Ограждение кладбищ в д. Дзержинка и в д. Катилово | Первая очередь |
| 1.3 | Устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений | Первая очередь |

### II.1.12 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории.

Перечень мероприятий территориального планирования по обеспечению инженерной инфраструктурой территории сельского поселения

Таблица 10

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение |
| 1.1 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Погореловка | Первая очередь |
| 1.2 | Строительство станции водоподготовки в д. Погореловка | Первая очередь |
| 1.3 | Строительство станций водоподготовки на всех планируемых водозаборных сооружениях | Расчётный срок |
| 1.4 | Строительство колодца в д. Погореловка, ремонт колодцев в д.Нефёдовка | Первая очередь |
| 1.5 | Сохранение родников и благоустройство их территорий в д. Дзержинка, д.Никитино, д.Стрекалово | Расчётный срок |
| 1.6 | Строительство очистных сооружений в д. Погореловка | Расчётный срок |
| 1.7 | Строительство ливневой канализации в д. Погореловка | Расчётный срок |
| 1.7 | На площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа и существующей жилой застройки рекомендуются применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (водонепроницаемые септики) | Первая очередь |
| 2. | Электроснабжение |
| 2.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций | Первая очередь |
| 2.2 | Строительство новых трансформаторных подстанций на участках нового строительства | Первая очередь |
| 2.3 | Строительство линий электропередач 10 кВ., 0,6 кВ., 0,4 кВ на участках нового строительства | Первая очередь |
| 2.4 | Проведение капитального ремонта линий электропередач системы электроснабжения сельского поселения | Расчётный срок |
| 2.5 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения и приборов | Расчётный срок |
| 2.6 | Строительство сетей наружного освещения в д. Погореловка, д.Стрекалово | Первая очередь |
| 3 | Газоснабжение |
| 3.1 | Газификация населенных пунктов с размещение газорегуляторный пункт (ГРП): - д. Погореловка, д.Катилово, д.Никитино, д. Пушкино, д. Нефёдово, д. Крюково | Первая очередь |
| 3.2 | Уровень газификации сельского поселения 100 % | Расчётный срок |
| 3. | Теплоснабжение |
| 3.1 | Обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт. | Первая очередь |
| 4. | Связь |
| 4.1 | Увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа | Расчётный срок |
| 4.2 | Развитие транспортной сети SDH, MPLS на базе ВОЛС | Расчётный срок |
| 4.3 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет» | Расчётный срок |
| 4.4 | Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи | Расчётный срок |

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Юхновский район, ПК«ГЕО», 2009-2012 г.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.