Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 67 от 6 ноября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования городского поселения «Город Сухиничи» муниципального района «Сухиничский Район» Калужской области Положения по территориальному планированию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 67 от 6 ноября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования городского поселения «Город Сухиничи» муниципального района «Сухиничский Район» Калужской области Положения по территориальному планированию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	5

I. Цели и задачи территориального планирования	6

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию	7

II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории городского поселения	7

II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры городского поселения	8

II.1.3 Мероприятия по демографической структуре городского поселения	9

II.1.4 Мероприятия по обеспечению городского поселения объектами жилой инфраструктуры	10

II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания	12

II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории	15

II.1.7 Мероприятия по развитию промышленности в поселении	17

II.1.8 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	18

II.1.9 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	21

II.1.10 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	22

II.1.11 Мероприятия по санитарной очистке территории	25

II.1.12 Мероприятия по обеспечению территории городского поселения местами захоронения	27

II.1.13 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	28

II.1.14 Мероприятия по инженерной подготовке территории	31

Список используемой литературы:	32

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана МО ГП «Город Сухиничи» МР «Сухиничский район» Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана МО ГП «Город Сухиничи» МР «Сухиничский район» Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального МО ГП «Город Сухиничи» МР «Сухиничский район» Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1. | Карта инженерной инфраструктуры. | 1:5 000 |
| 1.2 | Карта транспортной инфраструктуры. | 1:5 000 |
| 1.3 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории. | 1:5 000 |
| 1.4 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:5 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов МО ГП «Город Сухиничи» МР «Сухиничский район» Калужской области | 1:5 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории МО ГП «Город Сухиничи» МР «Сухиничский район» Калужской области | 1:5 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения МО ГП «Город Сухиничи» МР «Сухиничский район» Калужской области | 1:5 000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования городского  поселения «Город Сухиничи» муниципального района «Сухиничский район», (МО ГП «Город Сухиничи», далее – городское  поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом  от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 67 от 6 ноября 2012 года.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Положения о  территориальном планировании в текстовом виде включают в себя:

- Цели и Задачи Территориального планирования

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе положений о территориальном планировании:

- Карта границ населенных пунктов;

- Карта проектируемого функционального зонирования территории;

- Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельности, определяющий направления развития муниципального образования городского поселения «Город Сухиничи». Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы - транспортной доступности, надежности всех инфраструктур, уровня воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основной целью Генерального плана является создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития территории в интересах настоящего и будущих поколений.

В числе основных задач улучшения качества городской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения;

- развитие и размещение объектов капитального строительства транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- развитие и размещение объектов капитального строительства регионального значения в сфере промышленности;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- санитарная очистка территории;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории.

Генеральный план МО разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2023 г,  II этап (расчетный срок) – 2038 г.

# II. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории городского поселения

Границы и статус городского поселения «Город Сухиничи» установлены Законом Калужской области 1.11.2004 N 369-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований». В состав МО ГП «Город Сухиничи» входит 1 населенный пункт: город Сухиничи.

Для дальнейшего развития города предлагается расширить его территорию за счет земель, находящихся в ведении МО СП «Деревня Глазково»

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройству городского поселения

Таблица № 1

| №№ пп | Наименование мероприятия | Площадь | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая площадь МО ГП «Город Сухиничи» | 2383,2 |  |
| 1. | 1.1 Увеличение площади городского поселения за счет территории МО СП «Деревня Глазково» | +77,7 |  |
|  | Итого площадь МО ГП «Город Сухиничи» составит: | 2460,9 | После внесения соответствующих изменений в Закон Калужской области N369-ОЗ |

Баланс земель территории городского поселения

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории городского поселения | 2383,2 | 2460,9 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 0 | 77,7 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения |  | 0 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 |
| 4. | Земли лесного фонда | 0 | 0 |
| 5. | Земли водного фонда | 0 | 0 |
| 6. | Земли запаса | 0 | 0 |
| 7. | Земли населенных пунктов | 2383,2 | 2383,2 |

Для установления границы населенного пункта, после утверждения генерального плана, администрации городского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовое описание прохождения границ и соответствующие обоснования, провести кадастровые работы для установления границ земельных участков в соответствии с планируемыми границами.

### II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры городского поселения

Генеральным планом в соответствии со схемой территориального планирования Сухиничского района не предусмотрен перевод земель.

Параметры функциональных зон населенных пунктов городского поселения

Таблица 3

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Город Сухиничи |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 346,4 | 383,1 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 94,8 | 97,2 |
| Общественно-деловая | 52,8 | 56,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 957,1 | 607,6 |
| Зона сельскохозяйственного использования, предназначенная для ведения дачного хозяйства | 17 | 17,0 |
| Производственная | 210,5 | 459,9 |
| Инженерной инфраструктуры | 15,9 | 16,9 |
| Транспортной инфраструктуры | 330,9 | 352,4 |
| Рекреационная | 314,9 | 320,7 |
| Специального назначения | 41,9 | 72,4 |
| Общая площадь | 2383,2 | 2383,2 |

### II.1.3 Мероприятия по демографической структуре городского поселения

Последнее десятилетие численность  населения Сухиничей стабильно сокращается, но в перспективе ожидается улучшение демографической ситуации, выравнивание показателей и постепенный рост численности населения.

Величина прироста населения в Сухиничах будет варьировать в зависимости от темпов развития города, его экономики, бытовой и культурной инфраструктуры. По прогнозу к 2038 году численность составит 20 тысяч человек. Однако, фактически демографическая ситуация в городском поселении может оказаться другой.

МО ГП «Город Сухиничи»

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние   (2013год)                                           15 851  человек

Первая очередь                                                                             17 000  человек

Расчетный срок                                                                             	20 000  человек

### II.1.4 Мероприятия по обеспечению городского поселения объектами жилой инфраструктуры

Анализ существующей функциональной структуры города показал, что площадей для нового жилищного строительства достаточно. На территории города много резервных земель, не обремененных какими-либо отграничениями. Такие территории расположены в основном на юге и востоке города.

На данный момент в разработке находятся несколько проектов по увеличению площадей жилой застройки.

1. Уплотнение существующей жилищной застройки (точечное строительство)

3. Формирование нового микрорайона в районе «Рыбхоза»

4. Строительство жилых домов на месте ветхого и аварийного жилфонда.

5. В перспективе освоение юга и юго-востока города

На территории городского поселения действует программа по предоставлению многодетным семьям участков под жилищное строительство.

В настоящий момент ведется выделение земельных участков площадью 0,1га каждый для индивидуального жилищного строительства на ул. Радужная, Рябиновая, Лесная, Тенистая, Окружная, озерная, Восточная, Калинина, Данилевского, Шевченко, Брянская, Звездная, 2-й пер. Победы, Красноармейская. Здесь образуются новые жилые кварталы.

В дальнейшем выделение участков по индивидуальное жилищное строительство будет производится:

- по ул. Марченко (в районе «Рыбхоза), данная территория (площадь 19га) позволяет разместить 112 участков для строительства 2-х квартирных жилых домов. Площадь 1 участка 0,12га,

- по ул. Марченко площадка  3,7га под выделение участков для многодетных семей (по 0,1га)

- дальнейшая застройка ул. Окружной. 65 участков, площадью 0,1га на расчетный срок. Прогнозные объемы жилищной застройки по ул. Окружной сильно зависят от размещения промышленных объектов на юго-западе города.

- В районе колледжа транспорта и сервиса. 100 участков по 0,1га.

- Застройка пустыря между ул. Данилевского и Швейной фабрикой. Возможно размещение порядка 46 участков, площадью 0,1га

Размещение многоквартирных жилых домов возможно по ул. Победы. На первую очередь запроектировано строительство жилых домов в районе домов 40 и 28 по ул. Победы. В дальнейшем предполагается размещение  многоквартирных домов до 5 этажей со встроено-пристроенными помещениями общественно-делового назначения. Суммарная площадь жилого фонда в многоквартирных жилых домах составит порядка 16,5тыс м2, что позволит расселить более 500 человек.

Жилищное строительство должно быть ориентировано на молодые и многодетные семьи, а также на молодых специалистов.

### II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Перечень мероприятий территориального планирования

по объектам культурно-бытового обслуживания

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения |
| 1.1 | Ремонт существующих детских садов |  | Первая очередь |
| 1.2 | Строительство детского сада по ул. Шевченко в районе стадиона | 150мест, земельный участок площадью 0,5га | Первая очередь |
| 1.3 | Строительство детского сада по ул. Восточная | 150мест, земельный участок площадью 0,5га | Первая очередь |
| 2. | Общеобразовательные учреждения |
| 2.1 | Ремонт существующих школ |  | Первая очередь |
| 2.2 | Строительство общеобразовательной школы на ул. Ленина. Проведение спортивных занятий возможно на базе существующих и планируемых спортивных комплексов на ул. Победы и Ворошилова. | 500мест, земельный участок площадью 1,5га | Первая очередь |
| 3 | Предприятия социального и бытового обслуживания |
| 3.1 | Демонтаж торговых палаток |  | Первая очередь |
| 3.2 | Обеспечение районов нового жилищного строительства объектами торговли: продуктовыми магазинами и магазинами смешанного ассортимента | 100 м2 | Первая очередь |
| 3.3 | Расширение сети парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, мастерских по ремонту одежды и обуви. Размещение новых объектов в районах нового жилищного строительства |  | Расчетный срок |
| 4 | Объекты культурно-досугового назначения |
| 4.1 | Ремонт объектов культурно-досугового назначения |  | Первая очередь |
| 4.2 | Расширение сети объектов культурно-досугового назначения, размещение читального зала и дворца творчества в районе нового жилищного строительства в районе ул. Победы |  | Расчетный срок |
| 4.3 | Строительство дома культуры на ул. Королева. |  | Расчетный срок |
| 5 | Объекты спортивно-оздоровительного назначения |
| 5.1 | Строительство оздоровительного комплекса на ул. Ворошилова | 1 объект площадь з.у. 1,20га | На стадии строительства |
| 5.2 | Строительство оздоровительного комплекса на ул. Победы | 1 объект площадь з.у. 1,56га | На стадии проектирования |
| 5.3 | Возможно развитие конного спорта на базе ипподрома |  | Расчетный срок |
| 5.4 | Оборудование дворовых спортивных площадок (новое жилищное строительство и существующая застройка) |  | Расчетный срок |
| 6 | Объекты противопожарного назначения |
| 6.1 | Оборудование на водоемах новых и реконструкция существующих площадок для забора воды пожарной техникой |  | Первая очередь |
| 7 | Объекты здравоохранения |
| 7.1 | Реконструкция больничного комплекса |  | Расчетный срок |

Так как город является крупным транспортным узлом необходимо создание многопрофильного центра подготовки кадров для обслуживания железнодорожного транспорта.

Сухиничский район обладает высоким туристическим потенциалом. Удобное транспортно-географическое положение позволяет формировать рекреационно-туристическую систему, ориентированную как на внутренний, так и на внешний туризм. Развитие культурно-познавательного, аграрного, активного и эко-туризма возможно на всей территории района. В Сухиничах возможно развитие культурно-познавательного и активного  туризма, так же город должен развивать   сопутствующие инфраструктуры: гостиничный бизнес, транспортное сообщение, прокат снаряжения.

Строительство объектов культурно-бытового обслуживания должно производится в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» и другими действующими нормативно-правовыми актами.

Выполнение данных мероприятий позволит поднять общий уровень культурно-бытового обслуживания в городе и тем самым  создать благоприятные условия для жизни людей.

### II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

В условиях города важное значение имеют естественные ландшафты, в том числе мелкие в селитебной зоне. Такие территории требуют сохранения.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным Кодексом РФ (глава 15) и Градостроительным Кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков. Важнейшим фактором, влияющим на состояние воздушного бассейна является количество зеленых насаждений. Площадь озелененных территорий в малых городах должна быть 8м2/чел.

Особенностью Сухиничского района является малое количество лесов. Поэтому в городе преобладают открытые незалесенные участки с преобладанием луговой растительности. Высокоствольная растительность в основном представлена искусственными насаждениями (защитные полосы вдоль дорог, сады и скверы).

В таких условиях особенно важно сохранение и рекультивация лесных насаждений, а также защита почв от эрозии.

В Проекте генерального плана предусмотрены соответствующие мероприятия, представленные таблице № 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объекты массового отдыха |
| 1.1 | Оборудование детских площадок, прогулочных зон, стоянок в местах отдыха населения, организация проката велосипедов в теплое время года и лыж и санок – в холодное. На естественных склонах речной долины можно организовать горки для катания на санках. | Первая очередь |
| 1.3 | Организация велосипедных маршрутов в рекреационных зонах и в долине р. Брынь. Маршруты могут проходить за городом. Желательна закольцовка маршрутов. | Первая очередь |
| 1.4 | Уход за городскими парками, садами и скверами, оборудование прогулочных зон лавками, общественными туалетами; уход за насаждениями | Первая очередь |
| 1.5 | Развитие эко-туризма на базе рыбхоза | Расчетный срок |
| 1.6 | Обустройство пляжа водохранилище. Организация лежаков, раздевалок, детских аттракционов. | Расчетный срок |
| 1.7 | Создание ландшафтного парка в районе новой жилищной застройки на ул. Победы | Расчетный срок |
| 1.8 | Организация зоны отдыха в районе нового жилищного строительства по ул. Марченко и Восточная | Расчетный срок |
| 2 | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха Формирование природно-экологического каркаса городского поселения |
| 2.1 | Устройство детских игровых и спортивных площадок внутри жилых кварталов | Расчётный срок |
| 2.2 | Озеленение центральной части г. Сухиничи | Расчётный срок |
| 2.3 | Общая очистка береговой полосы водохранилища и реки Брынь. | Первая очередь |
| 2.4 | Очистка и облагораживание оврагов и ручьев на территории города | Первая очередь |
| 2.5 | Укрепление склонов оврагов | Первая очередь |
| 2.6 | Сохранение, регенерация и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования | Первая очередь |
| Очистка и облагораживание малых природных ландшафтов – задача города, но ее можно решать, привлекая жителей и различные организации, возможно формирование добровольных школьных и студенческих отрядов. |

### II.1.7 Мероприятия по развитию промышленности в поселении

Наиболее перспективные направления развития промышленности:

- развитие различных отраслей пищевой промышленности с целью переработки сельскохозяйственной продукции

- освоение минерально-сырьевой базы для производства строительных материалов

- развитие текстильного и швейного производства.

Наиболее перспективными территориями для размещения промышленных производств являются следующие площадки:

  - Территория Автозавода – 45 га.

  - Участок  между автозаводом и колонией (210га). Рядом расположена подстанция 220/110/10 кВт и проходит газопровод, а непосредственно по территории проходит магистральный водопровод и несколько линий электропередач.

  - Участок на выезде на Козельск (8,4га) – рядом проходит железнодорожная ветка.

  - Участок в районе ДРСУ-8 (7,8га). Здесь наиболее выгодно размещать транспортные предприятия и организации, работающие в сфере обслуживания транспорта (АЗС, шиномонтаж, автомойка)

  - Участок на севере города (30,4га) Рядом расположена подстанция Руднево 110/35/10кВт, по территории проходит несколько линий электропередач

### II.1.8 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть города является частью городских путей сообщения, обеспечивающих необходимые грузовые и пассажирские связи между отдельными функциональными зонами города и внутри отдельных зон и других городских территорий. Основными элементами улично-дорожной сети являются скоростные дороги, магистральные улицы и дороги; улицы и дороги местного значения. Улично-дорожная сеть составляет часть городской территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспорта и пешеходов; прокладки различных сетей инженерного оборудования; размещения зеленых насаждений. Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 80-90 % пассажиров (в один конец) не должны превышать  30мин городах с численностью жителей менее 50 тыс.

Транспортное сообщение городского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус.

В развитии автотранспортной сети приоритет отдается реконструкции и модернизации существующей  сети, оборудованию парковочных мест, остановок маршрутных транспортных средств. Так как количество транспорта с каждым годом увеличивается необходимо пересмотреть подходы к  транспортной логистике: перенаправлять основные потоки транспорта в обход центральной части города, регулировать скоростной режим движения светофорами и искусственными неровностями.

Развитие города предусматривает дальнейшее жилищное строительство с увеличением численности постоянно проживающего населения,  что в свою очередь приведет к увеличению парка легкового индивидуального автотранспорта, а значит и дополнительное строительство гаражей и паркингов, а также объектов сервисного обслуживания.

К концу расчетного срока уровень автомобилизации прогнозируется равным 350 машин на 1000 жителей, то есть,  количество машин возрастет до 7тыс. шт. В районах индивидуальной жилой застройки на стадии проектирования необходимо учитывать размещение гаражей.

Перечень мероприятий территориального планирования и этапы их реализации по развитию транспортной инфраструктуры

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |
| 1.1 | Асфальтирование и ремонт дорог по улицам города. Также необходим ремонт междворовых проездов. | Расчетный срок |
| 1.2 | Прокладка дорог и проездов в районах нового жилищного строительства | Расчетный срок |
| 1.3 | Реконструкция автомобильной дороги Сухиничи - Верховая Сухиничского района с устройством ее электроосвещения | Расчетный срок |
| 2. | Устройство парковок, автостоянок и гаражей |
| 2.1 | На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях предусмотреть паркинги, гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м | Первая очередь |
| 2.2 | На территориях нового жилищного строительства парковки для временного хранения автомобилей и расширение существующих парковок в жилой застройке. | Первая очередь |
| 2.3 | Организация мест для временного хранения транспорта при существующих и проектируемых общественных зданий города: торговых центров, рынков, административно-деловых, медицинских и спортивных центров. | Первая очередь |
| 3. | Объекты транспортной инфраструктуры |
| 3.1 | Установка светофоров и искусственных неровностей для регулирования скоростного режима в центре города и, особенно, около объектов образовательного назначения | Первая очередь |
| 3.2 | Организация площадок для обслуживания автомобильного транспорта и автомобильных заправочных станций. | Первая очередь |
| 3.3 | Расширение сети городского маршрутного транспорта. | Расчетный срок |

На участках планируемой жилой застройки предлагается дифференциация улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- магистральные улицы в жилой застройке шириной 20 м;

- улицы в жилой застройке 15 метров;

- проезды шириной 10 м.

### II.1.9 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов городского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

### II.1.10 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды городского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог и промышленных предприятий

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Использование на предприятиях более эффективных способов очистки атмосферных выбросов.

Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазо-очистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Мероприятия на реках, прудах и родниках (проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

4. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. Предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок.

5. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

6. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов, допускается устраивать автономно - для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей в соответствии с проектом.

7. Расчистка ложа водохранилища на р. Брынь.

Мероприятия по ремонту ГТС в долгосрочную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области 2013-2020г»

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией (укрепление крутых склонов, поперечная распашка склонов), дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнение химическими токсикантами. Большая часть возделываемых земель находится в частной собственности (под ведение личного подсобного хозяйства), что осложняет контроль и проведение таких мероприятий.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

7. Применение безопасных реагентов при уборке городской территории.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- производственных объектов;

- коммунально-бытовых (кладбища, канализационные очистные сооружения, свалки);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от железных дорог и автомагистралей

- от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### II.1.11 Мероприятия по санитарной очистке территории

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов, на расчетный срок, должна включать в себя следующие мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов и их обезвреживание и утилизацию (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с «Генеральной схемой очистки территории населенных пунктов входящих в состав городского поселения».

5. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

6. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

7. Отходы транспортируются на районную санкционированную свалку, расположенную в границах города. Эксплуатирующая организация ООО «Форум».

Для привидения районной свалки в соответствие с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» запрещающими размещение свалок в границах населенных пунктов, ООО  «Форум» разработан проект «Мусороперерабатывающий объект с участком компостирования и размещения неутилизируемых отходов 4-5 класса опасности в г. Сухиничи Калужской области», получивший положительное заключение государственной экологической экспертизы Управления Роспотребнадзора по Калужской области. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 такой объект имеет II класс опасности с санитарно-защитной зоной 500м, и захоронение на нем неутилизируемых отходов после сортировки и отходов, не подлежащих компостирования, запрещено. В дальнейшем администрация города намерена ликвидировать и этот объект.

Из расчета, что численность населения увеличится за расчетный срок на 4000чел. Можно спрогнозировать  на сколько увеличится количество бытовых отходов. Удельный объем накопления ТБО для населения, составляет 1,4 м3

Прогнозируемое накопление отходов за год (от 4тыс чел) = 5760м3.

Прогнозируемое накопление отходов за 1 день (от 4тыс чел) = 15,8м3.

При условии, что вывоз мусора будет осуществляться каждый день, можно рассчитать  количество дополнительных контейнеров для сбора и временного хранения мусора (средний объем 0,75м3)

Количество дополнительных контейнеров– 45 шт.

В зимний период времени важно  осуществлять уборку снега с улиц и дорог города. Утилизацию снега предлагается осуществлять с помощь подвижных снегоплавильных установок, работающих на принципе водонагревающего котла. Вода и выхлопы разделяются, что препятствует загрязнению сточных вод. Отработанные сточные воды удаляются в канализационный колодец.

Весной с улиц города вывозится большое количество песка, используемого зимой в качестве  абразива против наледи. В дальнейшем, чтобы уменьшить его количество,  необходимо переходить на новые способы уборки территорий. Применение каменной крошки (мраморной или гранитной) фракции 2-5 мм получило положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Структура мрамора такова, что он, по сравнению с гранитом обладает более высокой теплоемкостью, что способствует более быстрому разрушению наледи. Для посыпки вручную обычно используют фракцию 2-6 мм, для механического нанесения более пригодна фракция 0,63-3 мм. Еще одним безусловным достоинством гранитной крошки является то, что возможно ее повторное использование.

### II.1.12 Мероприятия по обеспечению территории городского поселения местами захоронения

На территории города расположено 3 кладбища, площадью1,2га 3,5га и 13,6га, так как их территория полностью использована, в ближайшее время планируется открытие нового кладбища в районе телерадиотранслятора. Его площадь составит 29,7га.

Кладбище на перекрестке ул. Ленина и Революции  частично заброшено, на его территории планируется создание мемориального комплекса.

### II.1.13 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории.

В результате подключения к инженерным сетям новой  и уже существующей жилой, социально-бытовой и промышленной  застройки, нагрузка на них увеличится. Общей проблемой инженерной инфраструктуры является износ основных фондов.

Перечень мероприятий территориального планирования по обеспечению инженерной инфраструктурой территории городского поселения

Таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение |
| 1.1 | Перевод частных водопроводных сетей в ведение ГП "Калугаоблводоканал" | Первая очередь |
| 1.2 | Реконструкция существующей системы водоснабжения г. Сухиничи | Первая очередь |
| 1.3 | Ремонт колодцев, находящихся в частном секторе. | Первая очередь |
| 1.4 | Резервирование источников питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации, утвержденной Правительством Калужской области от 23.05.2008 за № 204. | Первая очередь |
| 1.5 | Расширение существующей системы водоотведения. | Первая очередь |
| 1.6 | Развитие системы ливневой канализации Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании действующих нормативных документов: СП 32.13330, СанПиН 2.1.5.980. | Первая очередь |
| 1.7 | На площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа рекомендуются применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (водонепроницаемые септики), остальные участки жилищного строительства необходимо подключать к существующей системе водоотведения. | Первая очередь |
| 1.8 | Проектирование новых и реконструкция существующих сетей водопровода и канализации, насосных станций второго подъема и канализационных насосных станций | Первая очередь |
| 2. | Электроснабжение |
| 2.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций | Первая очередь |
| 2.2 | Строительство новых трансформаторных подстанций на участках нового строительства | Первая очередь |
| 2.3 | Строительство линий электропередач 10 кВ, 6кВ, 0,6 кВ, 0,4 кВ на участках нового жилищного строительства | Первая очередь |
| 2.4 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения и приборов | Расчётный срок |
| 2.5 | Развитие системы уличного освещения с применением более экономичной светодиодной техники | Первая очередь |
| 3 | Газоснабжение |
| 3.1 | Закольцовка газопроводов среднего давления | Первая очередь |
| 3.2 | Продление газопровода высокого давления до районов нового жилищного строительства. | Первая очередь |
| 3.3 | Строительство ГРП | Расчетный срок |
| 3.4 | Газификация районов нового жилищного строительства (строительство распределительных газопроводов) | Первая очередь |
| 3.5 | Строительство распределительных газопроводов низкого давления | Первая очередь |
| Расчетная потребность природного газа на нужды отопления, пищеприготовления и горячее водоснабжение в районах нового жилищного строительства Q = 4940 нм3/ч (Q =k × 1,23 × 0,1 + 2,7 × k × 0,85 где k- количество квартир – 1400) |
| 4. | Теплоснабжение |
| 4.1 | Отопление ИЖС предполагается осуществлять децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Возможно использование индивидуальных двухконтурных (бытовых) газовых котлов (мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт). | Первая очередь |
| 4.2 | Теплоснабжение отдельностоящих многоквартирных жилых домов возможно от крышных котельных. (если невозможно подключить к системе централизированного отопления и горячего водоснабжения) | Расчетный срок |
| 4.3 | Реконструкция существующих котельных | Первая очередь |
| 4.4 | Установка приборов учета ГВС и на котельные, жилые дома и другие объекты города | Первая очередь |
| 5. | Связь |
| 5.1 | Увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа | Расчётный срок |
| 5.2 | Развитие сети SDH, MPLS на базе ВОЛС | Расчётный срок |
| 5.3 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет» | Расчётный срок |

Расчет водопотребления на расчетный срок (новое строительство)

В соответствии с региональными нормативами

Таблица 9

| Наименование потребителя | Количество потребителей | Норма расхода воды на чел. | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая, л/сут | Горячая, л/сут | Холодная, л/сут | Общая, м3/сут | Горячая, м3/сут | Холодная, м3/сут |
| Жилищное строительство | 4000 чел. | 250 | 105 | 145 | 1000 | 420 | 580 |
| Торговые помещения | 500м2 | 250 | 95 | 155 | 14,5 | 4,7 | 7,7 |
| Прочие нужды |  |  |  |  | 150 | 20 | 130 |
| Всего | 1164,5 | 424,7 | 717,7 |

### II.1.14 Мероприятия по инженерной подготовке территории

Задачи организации территории сводятся к созданию благоприятных условий для использования ее в различных целях. При составлении проектов детальной планировки жилых и производственных районов разрабатывают соответствующие мероприятия по инженерной подготовке территории. В состав таких проектов входят: вертикальная планировка участков, обеспечивающая оптимальные условия размещения и возведения зданий, отвода дождевых и талых вод, создание необходимых уклонов улиц и дорог и прокладки инженерных сетей.

Мероприятия по инженерному оборудованию разрабатываются в составе проектов детальной планировки и проектов застройки. А выбор способа прокладки определяются технико-экономическими расчетами.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».

15.	Схемы территориального планирования Сухиничского района, ПК«ГЕО», 2009-2012 г.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

19.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

20.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

21.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

22.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

23.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

24.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

25.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

26.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

27.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

33. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

34.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.