Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 3 от 25 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Большие Савки» муниципального района «Город Киров и Кировский Район» Калужской области Том первый Калуга 2014 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 3 От 25 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Большие Савки» муниципального района «Город Киров и Кировский Район» Калужской области Том первый Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2014 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-картограф                                                                                  Федорова Е.Ф.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

архитектор МО МР «г. Киров и Кировский район»                              Болгов Д.А.

глава МО СП «Деревня Большие Савки»                                               Тарасов И.И.

оглавление

Введение	5

Общие сведения	9

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	10

I.I Природные условия	10

I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	10

I.I.2 Климат	11

I.I.3 Подземные воды	14

I.I.4 Инженерно-геологические условия	15

I.I.5. Минерально-сырьевые ресурсы.	18

I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	18

I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения	19

I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	19

I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору	22

I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения	24

I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	24

I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций	34

I.III Современное использование территории	37

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	37

I.III.2 Жилищный фонд	39

Наименование показателей	40

Ветхий	40

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	41

I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории	45

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	46

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	46

II.II Экономико-географическое положение	46

II.III Социально-экономическая характеристика	47

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	49

II.III.2 Занятость населения	52

II.III.3 Экономическая база	53

II.IV Инженерно-техническая база	54

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	54

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	55

II.IV.3 Электроснабжение и связь	56

Список используемой литературы:	58

# Введение

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Большие Савки» Кировского района выполняется по заказу Администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Большие Савки» (Муниципальный контракт № 3 от «25» июля 2012 г.).

Основной целью Генерального плана муниципального образования сельского поселения «Деревня Большие Савки» является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития сельского поселения до 2037 года.

В современной социально-экономической и политической ситуации в стране перед разработчиками генерального плана ставятся новые задачи, требующие нестандартных решений. Генеральный план приобретает новое значение и рассматривается как пространственная основа устойчивого развития сельского поселения, предполагает определение круга сбалансированных задач преобразования, рост количественных и улучшение качественных показателей и характеристик всех сторон жизни сельского поселения на основе устойчивого развития территории.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития сельского поселения «Деревня Большие Савки» до 2037 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразования сложившейся функционально-планировочной структуры сельского поселения;

- обеспечения пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определения потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения;

- сохранения архитектурно-природного ландшафта;

- формирования на территории сельского поселения экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные, водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- организации на территории сельского поселения рекреационной системы и созданием сети «инфраструктуры досуга», включающей зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы, внутригородские сады и парки (общегородские полифункциональные и специализированные сады и парки, парки планировочных районов, парки жилых районов, бульвары, площади);

- улучшения жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышения надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Основные теоретические принципы:

- Зависимости стратегических направлений развития сельского поселения от его положения в системе расселения Калужской области. Сельское поселение рассматривается как элемент единой системы, находящийся под влиянием тенденций и возможностей ее развития;

- Приоритетности критериев оценки современного состояния сельского поселения и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик;

- Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования;

- Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях;

- Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности сельского поселения, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации;

- Компактности функционально - планировочной организации сельского поселения. Заключается в формировании структуры сельского поселения в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям;

- Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования сельского поселения, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Большие Савки» в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

-Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана представляются в составе:

Карты использования территории муниципального образования:

- Ситуационный план;

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта функционального зонирования;

- Карта объектов дорожной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

- Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- Карта границ населенных пунктов;

- Карта функционального зонирования территории.

# Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Большие Савки» расположено на территории Кировского района Калужской области. Центр сельского поселения – д. Большие Савки находится в 5 км к западу от города Кирова. По территории поселения проходит дорога «Киров — Бетлица». В состав сельского поселения «Деревня Большие Савки» входят следующие населенные пункты: деревня Большие Савки, деревня Малые Савки, деревня Барсуки, поселок Шубартовка, деревня Кузнецы, поселок Засецкий.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Большие Савки»:

На севере - от восточной границы Феликсово на северо-восток по железной дороге Рославль - Киров до ост. п. 83 км, далее поворот на север до лесного квартала N 69 Феликсовского лесничества, далее поворот на восток по южным границам лесных кварталов N 69, 70, далее на север по восточным границам лесных кварталов N 70, 59, 48 Феликсовского лесничества, пересекая ЛЭП, поворот на северо-восток по южным границам лесных кварталов N 118, 119, 120, 121, 122, 29, 30 Красноборского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала N 30 Красноборского лесничества и границы городской черты г. Киров;

На востоке - на юго-восток по городской черте г. Киров, пересекая железную дорогу Киров - Рославль и дорогу Киров - Барсуки, до устья правого безымянного ручья, впадающего в реку Песочня напротив жилой застройки г. Киров на левом берегу реки Песочня;

На юге - на юго-запад по безымянному ручью, пересекая дорогу Мал. Савки - Покров, до пересечения с дорогой Бол. Савки - Покров, далее на юго-запад, пересекая дорогу на Бол. Савки до северной границы лесного квартала N 75 Красноборского лесничества, далее на запад по северной границе и на юг по западной границе лесного квартала N 75 Красноборского лесничества, далее на юг до д. Мал. Желтоухи, поворот на запад, пересекая дорогу Мал. Желтоухи - Бол. Савки, реку Песочня и дорогу Кузнецы - Примерный, до границы Кировского и Куйбышевского районов;

На западе - на северо-запад по границе Кировского и Куйбышевского районов до пересечения с железной дорогой Киров - Рославль восточнее Феликсово.

Площадь сельского поселения составляет 6557,88га, численность населения 866 человек ( на 1.01.2012г)

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Территория муниципального образования расположена в пределах Барятинско-Сухиничиской равнины, по своему происхождению водноледниковая с уклоном древней поверхности менее 1°. Наивысшая точка рельефа 227.9м, низшая — урез вод Верхнепесоченского водохранилища, 189м. Абсолютный перепад высот составил 38.9м. Относительные перепады высот по овражно-балочной  и речной сети  не превышает 15м. По густоте далинно-балочной сети местность относится к слаборасчлененной.

Первый тип - плоскохолнистая водноледниково-моренная слаборасчлененная равнина. Этот тип рельефа развит на западе района. Абсолютные отметки дневной поверхности 220-230 м. Верхняя часть геологиаеского разреза сложена суглинками моренного и водноледникового происхождения. В надмоченных образованиях значительную часть разреза занимают песчано-глинистые слои с включением мелкого гравия и отдельных валунов. Эти породы водонасыщенные. Уровень стояния грунтовых вод 0-2 м. Территория значительно заболочена. Коренные породы представлены кварц-глауконитовыми глинистыми песками альб-сеноманского возраста меловой системы, толща полностью обводнена. Почвы дерново-сильно-среднеподзолистые на песчано-каменистой основе.

Второй тип – плоскохолмистая моренно-зандровая слаборасчлененная равнина. Абсолютные отметки поверхности 210-225 м. Четвертичные образования в низах разреза сложены грубозернистыми моренными суглинками их перекрывают песчано-гравийные и песчаные отложения с прослойки песчаных суглинков. Вершины холмов сложены пылеватыми песками эолового происхождения (ветрового). Межхолмовые понижения обычно заболочены. По поверхности наблюдаются суффозионные  и термокарстовые западины. Мощность четвертичных образований 15-30 м. Коренные породы представлены отложениями меловой системы альб-сеноманскими кварц-глауконитовыми песками и туронским мелом. Коренные породы полностью  обводнены. Уровень стояния грунтовых вод в зависимости от рельефа расположен на глубинах от 0 м до 5 м. Почвы дернево-сильно-среднеподзолистые на каменисто-песчаной основе, местами глееватые.

Третий тип - плоская слаборасчлененная зандровая равнина,  абсолютные отметки поверхности 210-220 м. Данный ландшафт сильно заболочен. Геологический разрез четвертичных отложений обычно сверху вниз состоит из сильно песчаных суглинков мощностью 3-12 м., их подстилают разнозернистые пески с гравием. В пределах г. Кирова местами сверху залегают пески мощностью 3-5 м., далее суглинки 3-5 м. и еще ниже пески с гравием. Общая мощность четвертичных образований изменяются от 3 м, г. Киров до 22 м. н.п. Верхняя Песочня. Коренные породы представлены различными литолого-стратиграфическим комплексами от песков до известняков и глин. Почвы дерново-сильно-средне подзолистые глееватые.

Четвертый тип - плоская озерно-водноледниковая слаборасчлененная заболоченная равнина, абсолютные отметки поверхности 200-210 м. Четвертичные образования сверху вниз сложены тонкозернистыми песками, песчаными суглинками и песчано-гравийным материалом. Общая мощность достигает 20-22 м., но обычно составляет 10-15 м. Уровень стояния грунтовых вод 0-2 м. Коренные породы представлены разнообразными глинами, известняками и песками мелового, юрского и нижнекаменно угольного  возрастов. Почвы дерново-среднеподзолистые глееватые и дерново-глеевые на песчаной основе.

Пятый тип - плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина (пойма, высокая пойма). Сложена песками, аллювиальными суглинками, галечниками. Уровень грунтовых вод 0-1 м. Зона постоянного подтопления и затопления в период весеннего паводка. Почвы  луговые дерновые на песчаной основе.

### I.I.2 Климат

Климат сельского поселения «Деревня Большие Савки», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,1° до 4,7°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,5° — -9,7°. Минимальная  температура воздуха составляет -46С, а максимальная - +38С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48° — -52°.Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Их не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль — самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +19°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается 28 ноября-7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50-70 см, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин рек меридиального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2°-4° ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

I.I.4. Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну реки Днепра.

На востоке в состав сельского поселения «деревня Большие Савки» включены части Кировского водохранилища. Также по территории поселения протекаю реки Драгиня, Агаповка, Малая Песочня, Серебрянка и ручьи, самый крупный из которых Гремучий.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

### I.I.3 Подземные воды

Основными эксплуатационными водоносными горизонтами в данной местности является окский. ОН приурочен к известняковым отложениям алексинского,михайловского и веневского стратиграфических комплексов. Воды по степени жесткости меняются в значительных пределах от 2,2 млг. экв./л до 8,9 млг. экв./л. И относятся к типу мягких, умеренно жестких и жестких. Содержание железа изменяется от нулевой до 2,2 млг./л., преобладают значения менее 1 млг./л. Мягкие воды с малым содержанием железа приурочены к местам где четвертичный водоносный горизонт залегает непосредственно на известняках окского надгоризонта и питает его наиболее мягкими водами. Удельный дебит скважин варьирует от 0,34 м3/ч до 12,0 м3/ч. Этот горизонт является основным для водоснабжения всего Кировского района и МО СП «Большие Савки» в частности.

### I.I.4 Инженерно-геологические условия

Основной особенностью данной территории является наличие в геологическом разрезе песчано-супесчаных суффозионно-неустойчивых грунтов.

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Плоскохолмистая водноледниковая-моренная равнина | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений на моренных суглинках поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических коплексов | Рельеф слабо-среднерасчлененный, слабо-среднедренированный. Все понижения в рельефе в равной степени заболочены. Глубина стояния грунтовых вод 0-5 м. | Песчано-супесчанные разности грунтов характеризуются суффозионной не устойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. Рекомендации: организация поверхностного подземного дренажа воды. |
| Плоскохолмистая морено-зандровая равнина | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений на моренных суглинках поздней стадии развития московского ледника. Поверхность ландшафта осложнена отдельными не высокими холмами эолового происхождения. Подстилающие породы: кварц-глауконитовые пески и мел. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, слабо-среднедренированный. Все понижения в рельефе в равной степени заболочены. Глубина стояния грунтовых вод 0-5 м. Местами наблюдаются западины за счет избирательного вымачивания мела. | Песчано-супесчанные разности грунтов характеризуются суффозионной не устойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. Рекомендации: для крупного строительства необходимо использовать свайные фундаменты. |
| Плоская, слаборасчлененная зандровая равнина | Развитие среднечетвертичных моренных, водноледниковых и озерно-водноледниковых отложений времени московского ледника. Тип местности 5 сложен в основном суглинистыми разностями грунтов, а тип 7-супесчанными и песчаными. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических коплексов | Плоские поверхности слаборасчлененные, плохо дренированные, заболочены. Для типа, состояние грунтовых вод 0-5 м., для типа 7 0-3 м. | Условия строительства от средних до сложных в зависимости от глубины стояния грунтовых вод и наличием песчаных грунтов. Рекомендации: организация стока поверхностных и подземных вод. |
| Плоская озарно-водноледниковая слаборасчлененная равнина | Развитие средне-позднечетвертичных водноледниковых и озерно-болотных образований. Подстилаются раннечетвертичными и нижнекаменноугольными отложениями. | Рельеф плоский слаборасчлененный, заболоченный. Уровень стояния грунтовых вод в основном на глубине 0-3 м. Вдоль врезанных долин рек, где относительный перепад высот достигает 10-15 м., уровень грунтовых вод может на глубинах 5-10 м. (Район п. Нагорное) | Среди грунтов преобладают пески, песча-галечные отложения супеси, реже озерные глины и суглинки. Условия строительства от средних до сложных в зависимости от глубины стояния грунтовых вод. |
| Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина (пойма) | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-енетических комплексов. | Боковой подмыв пойм и боковая эрозия речных склонов. Наблюдается заболачивание пойм. Глубина залегания грунтовых вод 0-3 м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитие суффузионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого стояния грунтовых вод, заболачивания. |

### I.I.5. Минерально-сырьевые ресурсы.

На территории МО СП «Деревня Большие Савки»  не ведется добыча полезных ископаемых

## I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Большие Савки» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Большие Савки» отнесены:

I – Территории с инженерно-геологическими ограничениями для строительства:

1. Территории благоприятные для строительства.

2. Относительно благоприятные для строительства.

3. Потенциально не благоприятные для строительного освоения.

4. Неблагоприятные для строительного освоения

II – Территории с природоохранными ограничениями:

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- Особо охраняемые природные территории.

III – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

1. Объекты культурного наследия.

IV – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ внешнего автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. СЗЗ линий и объектов связи.

2. СЗЗ линий и сооружений электропередач.

3.  СЗЗ объектов водоснабжения и водоотведения.

    - СЗЗ объектов теплоснабжения.

    - СЗЗ объектов газоснабжения

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории».

### I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории сельского поселения «Деревня Большие Савки» расположен памятник природы регионального значения «Верховое болото «Князь Мох» (площадь 407га, охранная зона 50м, правоустанавливающий документ – решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 26.04.1990г №163 (в редакции Постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012г №185)). В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

### I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев зависит от их протяженности :

- для рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- для рек и ручьев длиной от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- для рек и ручьев длиной от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

"Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока."

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 2

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Драгиня | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 2. | река Серебрянка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 3. | река Агаповка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | река Малая Песочня | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5. | ручей Гремучий | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 6. | Кировское водохранилице | - | 100 | 50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются следующие зоны:

Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне-, средне четвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

Относительно благоприятные для строительного освоения

Условия строительства в пределах территории расцениваются как простые и сложные. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубину залегания грунтовых вод.

Рекомендуется применение специальных фундаментов,  свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках.

Потенциально не благоприятные для строительного освоения

Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод 2-5 м. Рекомендуется организация стока поверхностных вод и дренаж подземных вод.

Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории проявления одного из характерных для района процессов – техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны». На долю таких участков приходится небольшая часть территории.

Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты.

### I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Большие Савки» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия (регионального значения) |
| 1 | Селище | XI-XIIIвв | д. Большие Савки, к северо-востоку от деревни, в 0, 15 км к северо-востоку от фермы | АКР № 353 Арх. ИА № 21836. Л. 4,5 |
| 2 | Селище | XI-XIIвв | д. Барсуки в 0,35 км к юго-востоку от деревни. Берег реки Малая. Песочня |  |
| 3 | Селище | III-Vвв, XI-XIIIвв, XIV-XVIIвв. | д. Малые Савки, в 0,3 км к западу от деревни |  |
| 4 | Братская могила |  | Пос. Засецкий Больше-Савинского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

### I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическая обстановка

В настоящее время тенденция такова, что объемы жилой застройки должны резко возрасти. Администрация сельского поселения должна выбрать новые земельные участки, подготовленные к развитию жилищного строительства.

В настоящее время уделяется очень серьезное внимание вопросам размещения жилой застройки, потому что на территории населенных пунктов существуют определенные зоны ограничения, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух. Основная доля вышеперечисленных факторов относится к центру сельского поселения – деревня Большие Савки.

Таблица 4

| Атмосфера | Почва | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение атмосферного воздуха твердыми и газообразными веществами, выделяемыми стационарными и передвижными источниками выбросов. | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя | Загрязнение подземных вод нефтепродуктами и отходами жизнедеятельности | Нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

1. Существующие характеристики состояния окружающей среды в рассматриваемом районе.

2. Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.

3. Возможность аварийных ситуаций и их последствия.

Объекты энергетики, промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорт, оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды в сельском поселении.

Состояние воздушного бассейна

На территории МО СП «Деревня Большие Савки» отсутствуют потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), подлежащие декларированию.

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 5

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для МО СП «Деревня Большие Савки» устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Характеристика существующего загрязнения атмосферы

Таблица 6

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих веществ |
| окислы азота | мг/м3 | 0,03 |
| сернистый ангидрид | мг/м3 | 0,015 |
| взвешенные вещества | мг/м3 | 0,20 |
| оксид углерода | мг/м3 | 1,9 |
| другие загрязняющие вещества | доли ПДК | 0,25 |

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы).

Санитарно-защитные зоны предприятий

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74. Подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Состояние почвенного покрова

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

В 1 км северо-западнее деревни Большие Савки расположен типовой скотомогильник, действующий с 2005 по 2008 год, отвечающий ветеринарным требованиям, площадь 90 м2, принадлежащий СПК «Кировский»

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Общая площадь пашен и сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, из года в год увеличивается.

Состояние кормовых угодий в основном неблагоприятное, что обусловлено антропогенными факторами (сбитость - повышенная нагрузка на пастбища; закочкаренность - недостаточный уход, несоблюдением сенокосооборотов, частое скашивание, ухудшение условий произрастания растений). В связи с плохим состоянием сенокосов и пастбищ их продуктивность снизилась.

Санитарная очистка территории

Санитарной очисткой МО СП «Деревня Большие Савки» занимаются специализированные организации. Выполнение работ по летней и зимней уборке улиц находится в ведении ООО «Реммонтаж» д. Зимницы

Уборка территории сельского поселения в весенне-летний период начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 15 октября по 15 апреля. Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Мусор с территорий и уличный смет вывозится на полигон твердых бытовых отходов (далее ТБО).

Утилизация отходов методом захоронения производится на полигоне ТБО, расположенном в районе дер. Зимницы  сельского поселения «Деревня Бережки» Кировского района, что в 13 км на восток от МО СП «Деревня Большие Савки» (санитарно-защитная зона – 1000 м).

Вывоз ТБО производится один раз в неделю транспортом ООО «Реммонтаж».

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

Не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенных пунктов в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Рекомендации: в условиях наличия суффозионно-неустойчивых пород необходим хорошо обустроенный дренаж поверхностных вод.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Настоящие санитарные нормы определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 7

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (Тх). Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в МО СП «Деревня Большие Савки» является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

- Предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства.

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в МО СП «Деревни Большие Савки» необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог;

- совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

- развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Для улучшения состояния почв необходимо:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

### I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 20 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице 10 санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 8

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры

На территории зоны санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Большие Савки» расположено на территории Кировского района Калужской области. Центр сельского поселения – д. Большие Савки находится в 5 км к западу от города Киров. В состав сельского поселения «Деревня Большие Савки» входят следующие населенные пункты: деревня Большие Савки, деревня Малые Савки, деревня Кузнецы, деревня Барсуки, деревня Шубартовка, деревня Засецкий.

Согласно территориальному зонированию в границах населенных пунктов можно выделить ряд функциональных зон.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории сельского поселения в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования отдельных участков территории.

В границах сельского поселения выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения (Ж):

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, малоэтажную и садово-дачные участки. Данная зона занимает большую северную часть поселка.

Зоны общественно-делового назначения (ОД):

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Зона транспортной инфраструктуры (АТ):

Включает территории дорожных отводов дорог общего пользования федерального и регионального значения.

Зона природно-рекреационного назначения(Р)

Установлена в соответствии с характером и интенсивностью использования данных территорий:

– места отдыха общего пользования (парки, бульвары, объекты отдыха);

– зона акваторий включает:

- территории, занятые водными объектами;

- болота.

Зона сельскохозяйственного использования(СХ)

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

–      зона сельскохозяйственных угодий;

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства.

Зона специального назначения (СН)

Охватывает территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (кладбища).

Производственные зоны (П)

Зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищного хозяйства, зоны размещения различных производств

Территорий объектов культурного наследия (ОХ)

Охватывает территории, на которых расположены объекты культурного наследия (памятники, братские и индивидуальные могилы)

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Большие Савки» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 26,2 км2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают кирпичные жилые дома и составляют 65 % от общей площади жилищного фонда, остальные 35% приходятся на дома блочные  и шлакоблочные.

Характеристика жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 9

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов, ед. | Число многоквартирных жилых домов, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 26,2 | 389 | 25 |
| По материалу стен |
| Каменные, кирпичные | 17,1 | 239 | 25 |
| блочные | 1,9 | 10 | - |
| шлакоблочные | 7,2 | 140 | - |
| По годам возведения |
| До 1920г. | - | - | - |
| 1921-1945г. | 4,9 | 88 | - |
| 1946-1970г. | 8,1 | 146 | - |
| 1971-1995г. | 13,1 | 154 | 25 |
| После 1995г. | 0,1 | 1 | - |
| По проценту износа |
| 0-30% | 13,9 | 170 | 25 |
| 31-65% | 9,6 | 170 | - |
| 66-70% | 2,7 | 49 | - |

Распределение жилого фонда но этажности

Таблица 10

| Этажность | Общая площадь, м2 | Частная, м2 |
| --- | --- | --- |
| 2 этажа | 1920 | 1920 |
| 1 этажа | 24280 | 24280 |

Благоустройство жилого фонда

Водоснабжение: система централизованного водоснабжения имеется в деревне Большие Савки.

Канализация: централизованная система канализации в настоящее время представлена только в дер. Большие Савки.

Газоснабжение: централизованная система газоснабжения в настоящее время представлена  во всех  деревнях поселения  кроме поселка Засецкий.

Таблица11

| Оборудование жилищного фонда | Площадь жилых помещений, м2 |
| --- | --- |
| всего | 26200 |
| Водопровод | 6400 |
| В том числе централизованный | 4800 |
| Водоотведение | 4800 |
| В том числе централизированное | 3700 |
| Отопление | 20100 |
| В том числе централизированное | - |
| Горячее водоснабжение | 3300 |
| В том числе централизированное | - |
| Ванны, душ | 3300 |
| Газ (сетевой, сжиженный) | 4700 |
| Напольные электричиские плиты | - |

Ветхий  и аварийный фонд

Таблица 12

| Наименование показателей | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | Ветхий | Аварийный |
| Общая площадь жилых домов, м2 | 1900 | - |
| Число жилых домов, ед | 35 | - |

Из-за недостаточно высоких темпов и объемов реконструкции ухудшается качество жилого фонда, с каждым годом увеличивается доля жилого фонда с большим процентом износа, общая площадь которого в настоящее время составляет 1900 м2 (7,25 % от всего жилого фонда). Это является следствием того, что долгое время не строилось новое жилье и процент муниципального жилья из года в год снижался.

ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд МО СП «Деревня Большие Савки», как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно  отнести:

- проживание части населения в ветхом жилищном фонде;

- недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

- низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Большие Савки» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Большие Савки» приведено по материалам Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Деревня Большие Савки» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании. Все образовательные учреждения сосредоточены в центе сельского поселения – дер. Большие Савки.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования нет действующего детского сада. Открытие детского сада запланировано на конец 2012г начало 2013г.  Помещение под него выделено в здании школы по адресу ул. Кандратюка, 11.  Проектная вместимость –35 мест.

Общеобразовательные школы. В настоящее время в деревне Большие Савки функционирует одна общеобразовательная  школа МКОУ «Б. Савкинская средняя общеобразовательная школа» - отдельно стоящее типовое здание 1986 года постройки (дер. Большие Савки, ул. Кондратюка д. 11). Здание расположено в центральной части села. Техническое состояние здания удовлетворительное, износ составляет 26 %. Общая проектная вместимость школы – 192 мест, а количество учащихся – 37 человек. Таким образом, фактически наполняемость школы намного ниже ее проектной вместимости и составляет 19,3 %.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

Здоровое население является одной из самых важных ценностей жизни. На территории поселения действуют 2 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) — в деревне  Большие Савки и в деревне Кузнецы. В  деревне Большие Савки он расположенный в отдельном здании. Численность обслуживающего персонала – 2 человек.  В деревне Кузнецы, расположен в отдельном здании, численность персонала — 1человек. Также ФАП ведет обеспечение населения медикаментами (в связи с отсутствием аптеки).

Жители сельского поселения могут пользоваться услугами Центральной районной больницы, находящейся в районном центе г Кирове.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена в сельском поселении следующими учреждениями:

- Сельский дом культуры  в д. Б. Савки (персонал 3человека) вместимостью 200 человек.

- Библиотека д. Б. Савки (персонал 1 человек),  книжный фонд насчитывает 5300 экземпляров книг.

- Сельский дом культуры д. М. Савки (персонал 2 человека) вместимостью 50 человек.

- Библиотека д. М. Савки (персонал 1 человек) на 3000 экземпляров книг.

Спортивные сооружения

В деревне Большие Савки представлены спортивные сооружения. Имеется спортивный зал в здании школы и открытая спортивная площадка при школе.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Дислокация объектов розничной торговли

Таблица 13

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид собственности | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Здание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин ООО «Надежда» | дер.Б. Савки | частная | продовольственный | 40 | спец. |
| 2. | Магазин OOO “Надежда» | дер.М. Савки | частная | продовольственный | 34 | спец |
|  | Магазин РАЙПО | Дер. Б. Савки | частная | продовольственный | 48 | спец. |

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания в деревне Большие Савки имеется отделение почтовой связи ОПС Большие Савки, расположенное в здании администрации.

Ритуальное обслуживание население

На территории сельского поселения кладбища расположены в следующих населенных пунктах:

- пос. Засецкий - действующее кладбище общей площадью 2100 м2 (разрешено подхоронение);

- дер.Шубартовка - действующее кладбище общей площадью 3200 м2 (разрешено подхоронение);

- дер. Барсуки - действующее кладбище общей площадью 7800 м2 (разрешено подхоронение);

- дер. Б. Савки - действующее кладбище общей площадью 10800 м2 (разрешено подхоронение);

- дер. М. Савки - действующее кладбище общей площадью 9400м2 (разрешено подхоронение);

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Большие Савки» обслуживает пожарная часть Города Кирова Управления Государственной Противопожарной Службы.

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Из административно-деловых учреждений в сельском поселении «Деревня Большие Савки» размещаются:

- Администрация сельского поселения «Деревня Большие Савки» с количеством сотрудников – 2 человек.

Обеспеченность населения учреждениями культурно-бытового обслуживания

Таблица 14

| № п./п. | Наименование учреждений | Ед. измерения | Вместимость | Норм. показ.* на 1000 чел. сущ. обеспеч. на 1000 чел. | % обеспеч. к норме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| 1. | Детские дошкольные учреждения кол-во мест по проекту фактически | мест | 35 открытие на конец 2012г. | 40 40,4 | Более 100%** |
| 2. | Школы кол-во мест по проекту фактически | мест | 192 37 | 140 221,7 | более 100%** |
| Учреждения культуры и искусства |
| 3. | Дом культуры | пос. мест | 250 | 80 288 | более 100% |
| 4. | Библиотеки | тыс. томов | 8,3 | 4 9,6 | более 100% |
| Учреждения здравоохранения |
| 5. | Фельдшерско-акушерский пункт | посещ. в см. | 40 | 18,6 46,2 | более 100% |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 6. | Магазины – всего | кв. м торг. пл. | 122 | 280 141 | 50% |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 7. | Кладбище | га | 3,33 | 0,24 3,84 | более 100% |
| Примечание: |  |  |  |
|  | * | Нормативные показатели - характеристика обеспеченности населения поселка основными учреждениями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормами СНиПА 2.07.01-89 |  |
|  | ** | Процент обеспеченности рассчитан из проектной вместимости. |  |

Социальные нормативы и нормы одобрены распоряжением правительства РФ от 3 июля 2006 г.

### I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Большие Савки» осуществляются  автомобильным транспортом.

По центру сельского поселения «Деревня Большие Савки»  проходит автомобильная дорога общего пользования районного значения  «Киров-Бетлица» (III категория), которая соединяет его с районным центром – г.Киров, и с Бетлицей (протяженность в границах поселения 9,2 км)

На севере поселения проходит однопутная неэлектрифицированная железная дорога межрегионального значения «Рославль-Фаянсовая-Сухиничи», не имеющая на протяжении поселения станций. В районе п. Засецкий существует остановочный пункт «83 км». Протяженность железных путей в границах поселения 9,5 км.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги. По территории поселения пролегают следующие маршруты:

- Киров – Б Желтоухи (ч/з Б Савки)

- Киров – Б Савки

- Киров-Бетлица

Транспортное обслуживание население осуществляется маршрутными транспортными средствами, проходящими по автодороге регионального  значения общего пользования «Киров-Бетлица».

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети.

Все вышеуказанные дороги требуют капитального ремонта и реконструкции в связи с тем, что за последние годы не выделялись средства на ремонт и строительство дорог в районе, а если и выделялись, то только для поддержания их в проезжем состоянии.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

Улично-дорожная сеть

Таблица 15

| Наименование улично-дорожной сети | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| М.Савки, ул. Береговая | 0,800 | асфальт |
| ул. Слободская, Дачная | 1,650 | асфальт |
| ул. Молодежная | 1,100 | асфальт |
| Б. Савки, ул. Новая | 0,350 | бетонное |
| ул. Кондратюка | 0,620 | асфальт |
| ул. Трудовая | 1,203 | асфальт |
| ул. Заречная | 1,570 | асфальт |
| д. Барсуки | 1,200 | Грунт, асфальт |
| д. Кузнецы | 1,140 | бетон |
| п. Шубартовка | 0,893 | Песчано-гравийная смесь |
| п. Засецкий | 0,880 | Песчано-гравийная смесь |

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана МО СП «Деревня Большие Савки» предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения на основе оценки возможностей социально-экономического развития сельского поселения.

## II.II Экономико-географическое положение

В системе административного территориального деления Российской Федерации деревня Большие Савки является административным центром  МО СП «Деревня Большие Савки» Муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, входящей в Центральный экономический район Центрального Федерального Округа.

По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Киров-Бетлица» и железная дорога общего пользования межрегионального значения «Рославль-Фаянсовая-Сухиничи» МО СП  «Деревня Большие Савки» непосредственно граничит с городом Киров  на востоке и с Куйбышевским районом на западе.

## II.III Социально-экономическая характеристика

Перспективы развития сельского поселения «Деревня Большие Савки» связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития сельского поселения, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития деревни Большие Савки и всего поселения в целом. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где сельское поселение обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие поселения, представлены в таблице. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности поселения.

Основные конкурентные возможности сельского поселения «Деревня Большие Савки»

Таблица 16

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Близость к г.Киров и г. Людиново и к емким рынкам сбыта продукции. Близость сырьевых ресурсов (сельскохозяйственных, лесных, производственных и т.д.). Историко-культурный и туристско-рекреационный потенциал. Развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. Положительные показатели механического движения населения | Высокая степень износа основных фондов во многих отраслях экономики. Дефицит кадров в производственных отраслях и отток квалифицированных специалистов. Недостаточно развита социальная инфраструктура. Отрицательная динамики естественного прироста населения Отсутствие в поселении рабочих мест в достаточном объеме | Активное продвижение сельского поселения во внешней среде. Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. | Сохранение в перспективе неблагоприятных демографических процессов. |

На нынешней стадии развития очень важно учитывать состояние экономического развития в соседних населенных пунктах, п первую очередь г. Киров. Поэтому неотъемлемым элементом стратегии должна стать так называемая межмуниципальная кооперация, основными целями которой являются:

- кооперация производящих и перерабатывающих производств и расширение рынка сбыта продукции;

- создание межмуниципальной базы данных о поставщиках и потребителях товаров и услуг, активный совместный маркетинг продукции;

- объединение финансовых ресурсов в развитии производств;

- создание ресурсных центров и др.

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов.

Постоянное население на 01.01.2012 года составляет 866чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется увеличение численности населения на счет механической миграции.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 17

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения увеличилась (на 14 человек).

За период с 2002 г. по 2012 г. отмечается нестабильные изменения в  численности населения. Так в 2005 и 2008 годах наблюдается резкое понижение численности, а в последующие годы ее рост. По прогнозу численность населения в дальнейшем продолжит расти. В разрезе по населенным пунктам положительная динамика населения наблюдается только в деревнях Большие и Малые Савки.

Основную роль в изменении численности населения  играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является его высокая подвижность. Увеличение миграционного оборота происходило за счет повышения числа прибывающих в поселение.  Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

Механическое движение населения, чел.

Таблица 18

| год | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | прибыло | убыло |
| 2006 | 5 | 16 |
| 2007 | 24 | 4 |
| 2008 | 20 | 10 |
| 2009 | 47 | 7 |
| 2010 | 46 | 15 |
| 2011 | 32 | 11 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 19

| год | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | родившиеся | умершие |
| 2006 | 9 | 25 |
| 2007 | 9 | 20 |
| 2008 | 11 | 28 |
| 2009 | 5 | 20 |
| 2010 | 7 | 19 |
| 2011 | 3 | 18 |

В сельском поселении «Деревня Большие Савки» в течение последних пяти лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом.

Ежегодная естественная убыль населения за период 2006-2011 г. составляет от 11 до 17 человек в год, а механический прирост от 10 до 40 человек.

Возрастная структура населения, чел.

Таблица 20

| Возрастные группы | 01.01.1999 | 01.01.2002 | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Муж. | Жен | всего | Муж. | Жен | всего | Муж. | Жен |
| Численность постоянного населения | 828 | 476 | 352 | 852 | 426 | 426 | 866 | 375 | 491 |
| моложе трудоспособного возраста | 131 | 62 | 69 | 122 | 58 | 64 | 147 | 72 | 75 |
| Трудоспособного возраста | 425 | 274 | 151 | 470 | 242 | 228 | 464 | 215 | 249 |
| Старше трудоспособного возраста | 272 | 140 | 132 | 260 | 126 | 134 | 255 | 88 | 167 |

Демографический потенциал поселка

Таблица 21

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов (выгодное местоположение) | Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Старение населения. Недостаточно высокий уровень жизни. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, с долей  неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.III.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Занятость населения

Таблица 22

| Показатели | 2012 г., чел. |
| --- | --- |
| Занято всего: | 462 |
| В отраслях материального производства |  |
| Промышленность | 201 |
| Строительство | 18 |
| Сельское и лесное х-во | 195 |
| Прочие отрасли материального производства | 84 |
| В отраслях непроизводственной сферы |  |
| Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 5 |
| Образование, культура и искусство | 10 |
| Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 2 |
| Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | - |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 4 |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

Численность безработных и их характеристика, чел.

Таблица 23

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф. образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 8 | - | 3 | 5 | - | - | - | 8 | 6 | 2 | - |
| 2008 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 2009 | 6 | - | 1 | 5 | - | - | - | 6 | 3 | 3 | - |
| 2010 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
| 2011 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
| 2012 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - |

### II.III.3 Экономическая база

Основой хозяйственного комплекса сельского поселения «Деревня Большие Савки» долгие годы являлся агропромышленный комплекс, представленный одним предприятием - СПК «Кировское».  Основным направлением деятельности предприятия было производство продукции растениеводства и животноводства. Производственная база размещалась в д. Большие и Малые Савки, в п. Шубартовка и п. Засецкий. В настоящее время СПК «Кировское» не действует.

На территории  поселения действуют:

Общеобразовательная школа в д. Большие Савки — 20 сотрудников

Сельский дом культуры в д. Большие Савки — 2 сотрудника

Администрация МО СП «Деревня Большие Савки» - 2 сотрудника

Библиотека в д. Большие Савки — 1 сотрудника

Сельский дом культуры в д. Малые Савки — 1 сотрудника

Библиотека в д. Малые Савки —1 сотрудника

Почта — 2 сотрудника

Фельдшерско-акушерский пункт в д. Большие Савки — 2 сотрудника

Фельдшерско-акушерский пункт в д. Кузнецы — 1 сотрудник

Магазин РАЙПО — 1 сотрудник

Магазин ООО «Надежда» в д. Большие Савки — 2 сотрудника

Магазин ООО «Надежда» в д. Малые Савки — 2 сотрудника

Большинство работающих трудятся на предприятиях г. Кирова.

Трудовые ресурсы.

Таблица 24

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Удачное положение (близость г. Кирова) | 1.Нестабилизированность структуры трудовых ресурсов и структуры мест приложения труда. 2.Отток квалифицированных кадров. 3.Старение трудовых ресурсов. 4.Неразвитость малого и среднего бизнеса как рынка комплексного использования трудовых ресурсов. | 1.Закрепление мигрантов, прибывающих из Калужской области и других регионов. 2.Развитие малого и среднего бизнеса как наиболее эффективной формы рационального использования трудовых ресурсов. | 1.Увеличение оттока трудовых ресурсов. |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Большие Савки. Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины и одной водонапорной башни  расположенных в южной части застроенной территории населенного пункта.  Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 3км., диаметром труб от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет около 70 % от населения деревни.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица 25

| Место положение скважин | Эксплуатационный в/носный горизонт | Глубина, м | Производительность скважины, м3/час | Цель водопользования | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Б. Савки | окский | 53 | 6 | Питьевое | удовл. |

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе деревни Большие Савки наблюдается превышение  железа на 3.0 по отношению к ПДК. На первую очередь проектом генерального плана предлагается строительство станции водоподготовки рядом со скважиной.

Централизованная система канализации присутствует в дер. Большие Савки.

Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 1,7 км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализации составляет около 60 %. Коммунально-бытовые стоки поступаю в очистные сооружения. На данный момент функционирует 2 очистных установки мощностью 16 и 24 м2\сутки. Суммарное количество возможных пользователей 250человек.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

В настоящее время на территории сельского поселения протяженность межпоселкового газопровода составляет 8 км. Газифицированы населенные пункты: М. и Б. Савки, Кузнецы, Шубартовка, Барсуки. На 1-ю очередь строительства генеральным планом предусмотрен проект газификации п. Засецкий.

В д. Большие Савки в расположена котельная, в качестве топлива используется природный газ. Она обслуживает 11 строений.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Основными источниками электроснабжения деревень являются электроподстанции 35/10 кВ «Болва» и «Желтоухи». Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги фиксированной телефонной связи в населенных пунктах сельского поселения «Деревня Большие Савки» оказывает Калужский филиал ОАО «Ростелеком».

Предоставление услуг телефонной связи осуществляется за счет установленного выносного концентратора цифровой АТС расположенной в деревни Большие Савки. Кроме этого во всех населенных пунктах муниципального образования для оказания услуг связи установлены проводные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

На территории села предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон». Установлены 2 вышки сотовой связи в районе д. Барсуки.

В деревне Большие Савки имеется почтовое отделение, которое относится к почтамту УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; услуги телеграфной связи; обслуживание банковских карт; доступ в сеть Интернет; ускоренная почта « EMS-Почта России» и «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги.

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Кировского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Деревня Большие Савки» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Кирове.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Деревня Большие Савки» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Киров. Кроме того на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Кировского  района, ПК«ГЕО», 2009 г.

16.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

19.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

# Text boxes

| Населенный пункт | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Большие Савки | 366 | 368 | 365 | 345 | 372 | 357 | 377 | 394 | 379 | 409 | 399 |
| д. Малые Савки | 310 | 304 | 346 | 314 | 337 | 378 | 341 | 336 | 326 | 336 | 352 |
| д. Кузнецы | 53 | 55 | 49 | 40 | 43 | 34 | 33 | 31 | 38 | 34 | 36 |
| д. Барсуки | 52 | 47 | 39 | 35 | 35 | 32 | 22 | 25 | 33 | 25 | 38 |
| п. Шубартовка | 26 | 23 | 20 | 20 | 21 | 20 | 23 | 19 | 19 | 21 | 16 |
| п. Зачсецкий | 45 | 40 | 43 | 36 | 37 | 26 | 24 | 24 | 27 | 22 | 25 |
| всего | 852 | 837 | 862 | 790 | 845 | 847 | 820 | 829 | 822 | 847 | 866 |