Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017512000089-0207344-01 от 10 октября 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017512000089-0207344-01 от 10 октября 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Щербаков Д. В.

инженер-программист                                                                               Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                             Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                           Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                                Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	16

I.II.4 Подземные воды	16

I.II.5 Инженерно-геологические условия	16

I.II.6 Месторождения полезных ископаемых	19

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	19

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	20

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	21

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	24

I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	26

I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	34

I.IV Современное использование территории сельского поселения	36

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	36

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	38

I.IV.3 Жилищный фонд	41

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	44

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	46

I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы	47

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	48

II. I. Население	48

II. II. Экономическая база	50

II.IV Инженерно-техническая база	51

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	51

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	52

II.IV.3 Электроснабжение и связь	52

Список используемой литературы:	55

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово Малоярославецкого района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20 000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20 000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20 000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20 000 |
| 1.5 | Карта территорий муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:20 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20 000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района (МО СП «Деревня Захарово», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300017512000089-0207344-01 от 10 октября 2012 года.

В генеральном плане представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Захарово» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Малоярославецкого муниципального района. Проект генерального плана разработан в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения.

Главными вопросами, рассматриваемыми в данном проекте, являются строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012-2013 годы:

1. Сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет.

2. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Захарово».

3. Социально-экономические показатели существующего положения поселения.

4. Сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006 г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010 г.) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы схемы территориального планирования муниципального района  «Малоярославецкий район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Деревня Захарово», утвержденные решением Сельской Думы СП «Деревня Захарово» № 19 от 27.12.2012.

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007 г.),  ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карта объектов транспортной инфраструктуры;

- карта объектов инженерной инфраструктуры;

- карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Захарово» расположено в юго-восточной части Малоярославецкого района Калужской области. Центр сельского поселения, дер. Захарово, находится в 45 км от г. Малоярославец и в 50 км от г. Калуги. В состав сельского поселения «Деревня Захарово» входят следующие населенные пункты: деревня Захарово, деревня Азарово, деревня Буревестник, деревня Верховье, деревня Дмитриевское, деревня Крапивня, деревня Муратово, деревня Новоселки, деревня Петрово, деревня Подсинки, деревня Пожарки, деревня Сисеево, деревня Суслово, деревня Усадье, деревня Севрюково. На территории сельского поселения расположена деревня Мишино не учтенная в законе Калужской области от 30.09.10 г. (ред. 26.12.12 г.) от № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов», необходимо внесение изменений в закон. Площадь сельского поселения составляет 11140,9 га, численность населения – 431 чел.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Захарово»

На севере - на юго-восток от лесополосы в 500 м юго-восточнее церкви между д. Якимовка и д. Башмаковка по северной границе квартала N 1 Бабаевского лесничества до северо-восточного угла его, далее на восток по северной границе квартала N 2 того же лесничества, минуя пруд, до западной окраины д. Петрово, на северо-восток и восток, огибая ее по западной и северной окраинам, до перекрестка автодороги из с. Недельное с проселочной дорогой из д. Петрово, на восток от перекрестка 1 км по проселочной дороге в направлении д. Пожарки, далее на север, минуя восточнее в 500 м д. Мамоново, до проселочной дороги из д. Пожарки, на юго-восток, пересекая дорогу и реку Суходрев на границе лесного массива, на восток и юго-восток по границе лесного массива, пересекая проселочную дорогу Пожарки - Алешково, до окружной автодороги Пожарки - Дмитриевское - Верховье - Сисеево - Пожарки, далее на восток, пересекая лесной массив, автодорогу из с. Недельное, реку Крапивна и реку Корытня, до границы с Тарусским районом у северного угла квартала N 18 Бабаевского лесничества;

На востоке - на юго-восток и юг по границе с Тарусским районом от северного угла квартала N 18 Бабаевского лесничества до границы с Ферзиковским районом в 700 м юго-восточнее церкви д. Дмитриевское, далее на юг и юго-восток по границе с Ферзиковским районом до перекрестка проселочных дорог из д. Суслово и д. Муратово;

На юге - на юго-запад по границе с Ферзиковским районом от перекрестка проселочных дорог из д. Суслово и д. Муратово до проселочной дороги из д. Муратово у северо-западного угла квартала 43 Бабаевского лесничества, на северо-запад по проселочной дороге в направлении д. Муратово, не доходя до нее 300 м, далее на запад, пересекая проселочную дорогу Муратово - Степановка, по северной границе кварталов N 41, 39 Бабаевского лесничества, на юго-запад по западной границе квартала N 39 того же лесничества, на запад по северной границе квартала N 37 Бабаевского лесничества до д. Гурьевский техникум, на северо-запад, минуя восточнее деревни Бабаево и Закатовка, до юго-западного угла квартала N 28 Бабаевского лесничества, на северо-запад по его западной границе, на запад по южной границе квартала N 25 Бабаевского лесничества до юго-западного угла его восточнее д. Голухино;

На западе - на северо-восток и северо-запад по западной границе квартала N 25 Бабаевского лесничества от юго-западного угла его восточнее д. Голухино до северо-западного его угла, далее на северо-восток по западной границе кварталов N 24, 23, 8 Бабаевского лесничества, пересекая автодорогу Прудки - Муратово, до реки Жалка у юго-западного угла квартала N 7 Бабаевского лесничества, далее на север, пересекая реку Жалка, по западной границе кварталов N 7, 6 Бабаевского лесничества, пересекая проселочную дорогу Ушаково - Севрюково, до лесополосы в 500 м юго-восточнее церкви между деревнями Башмаковка и Якимовка.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120-130 дней. Промерзание почвы обычно отмечается на уровне 0,5-0,7 м, однако в морозные бесснежные оно зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Средняя высота снежного покрова - 30-40 см,  максимальная высота – до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Весной и осенью режим ветра совпадает с годовым, в то время как летом и зимой наблюдаются сильные отличия. Для лета характерны ветра северного (25%) и западного (17,3%) направлений, а для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы могут достигать 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев и оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Суходрев и р. Жалка.

На микроклиматические особенности территории также оказывают влияние растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ˚С ниже, а зимой - выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Территория сельского поселения «Деревня Захарово» расположена в северной части Среднерусской возвышенности в бассейне рек Суходрев и Жалка, левого притока р. Таруса. Рельефный и ландшафтный фон территории в основном был создан в раннечетвертичное время с последующими процессами водноледникового и аллювиального характера в процессе разрушения московского ледника ранней стадии развития. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 165,0 м, урез вод р. Жалка,  до 236,6 м на водоразделе в западной части площади. Абсолютный перепад высот составил 71,6 м. Относительные перепады высот в пределах овражно-балочной сети составляет 10-15 м. в пределах речных долин не превышает 20 м.

В зависимости от геологического строения, характера рельефа, литологического состава пород и глубины залегания грунтовых вод на территории сельского поселения можно выделить шесть географических ландшафтов.

Первый тип – Пологохолмистая слаборасчлененная моренная равнина. Данный ландшафт занимает крайнюю западную часть площади муниципального образования.  Четвертичные отложения представлены сверху вниз следующими породами: покровными суглинками общей мощностью до 5-6 м; далее залегают моренные грубозернистые суглинки, мощностью до 10-15 м; их подстилают водноледниковые песчаные, гравелистые суглинки, мощностью до 4-6 м.  общая мощность четвертичных образований составляет 25-32 м. Коренные породы представлены песчано-глинистой толщей неокомского надъяруса нижнего отдела меловой системы и темно-серыми глинами келловейского горизонта среднего отдела юрского периода.  Общая мощность этих отложений составляет 12-20 м. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3м. Почвы дерново-слабо-срденеподзолистые на суглинистой основе.

Второй тип – Пологоволнистая эрозионно-водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина, местами озерно-водноледниковая. Данный ландшафт развит в центральной части территории муниципального образования и вытянут с севера на юг к западу от линии рек Суходрев и Жалка. Четвертичные отложения под покровными суглинками, мощностью до 4 м, залегают песчаные водноледниковые суглинки, гравелистые пески, слои песчано-гравийного материала и возможно остатки донской морены, общая мощность отложений составляет 20-25 м. Коренные породы представлены песчано-глинистой толщей верейского горизонта среднего карбона. Грунтовые воды залегают на глубинах свыше 3 м. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло серые лесные на суглинистой основе.

Третий тип – Плоская эрозионная слаборасчлененная равнина. Данный тип ландшафта развит по левому водоразделу р. Жалка на востоке территории муниципального образования. В геологическом плане ландшафт сложен сверху вниз следующими породами: покровные суглинки мощностью 3-4 м, воднолениковые песчаные иногда с прослоями супесей и мелкого гравия суглинки мощностью 9-11 м., их подстилают темно-серые плотные глины келловейского времени верхнего отдела юрской системы. С водноледниковыми суглинками связан малодебитный четвертичный безнапорный водоносный горизонт. Уровень стояния грунтовых вод 5-10 м. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Четвертый тип – Пологоволнистая слаборасчлененная водноледниковая равнина. Для данного ландшафта характерна значительная мощность водноледниковых образований состоящих в основном из песчано-гравийного материала, супесей и водноледниковых суглинков. Общая мощность четвертичных образований составляет 40-50 м. Коренные породы представлены в основном известняками протвинского горизонта нижнего карбона. Грунтовые воды приурочены к низам водноледниковых отложений и залегают на глубинах 15-25 м. Постоянный водоносный горизонт приурочен к известнякам протвинского горизонта. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Данный тип ландшафта развит вдоль долин рек Суходрев-Жалка с севера на юг и является сквозной долиной стока ледниковых вод.

Пятый тип – Плоская аллювиальная равнина – первая надпойменная терраса. Данный ландшафт имеет ограниченное распространение вдоль рек Жалки и Сухой Жалки. Сложен аллювиальными гравелистыми суглинками, супесями, галечниками. Общая мощность четвертичных образований составляет 10-15 м. Глубина залегания грунтовых вод 3-5 м. Почвы дерново-подзолистые луговые.

Шестой тип –  Плоская аллювиальная равнина – пойма, высокая пойма рек. Отложения те же, что и в шестом типе. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,5 м. Территория данного ландшафта постоянно подтапливается, а в весенний паводок затапливается.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Суходрев, р. Жалка, р. Сухая Жалка и др.

Река Суходрев берет начала у дер. Дмитриевское. Устье реки находится в 9,6 км по левому берегу реки Шаня. Длина реки составляет 96 км, площадь водосборного бассейна 1340 км². В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохраной зоны р. Суходрев составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Река Жалка берёт начало в лесах неподалёку от села Прудки. На реке расположены населённые пункты Севрюково, Азарово, Сисеево, Подосинки, Захарово, Буревестник, Суслово. Самый крупный приток — река Сухая Жалка— впадает в Жалку около деревни Захарово. Устье реки находится в 67 км по левому берегу реки Таруса. Длина реки составляет 22 км, площадь водосборного бассейна 91,3 км². В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохраной зоны р. Жалка составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

### I.II.4 Подземные воды

Основными водоносными горизонтами данной местности являются водоносные известняки протвинского горизонта и окская толща нижнего отдела каменноугольной системы. Протвинский водоносный горизонт значительно дренирован поверхностной гидрографической сетью. Поэтому для хозяйственно-бытового водоснабжения используются водоносные горизонты связанные с известняками с окского надгоризонта. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, жесткие, с повышенным содержанием железа. Удельный дебит скважин колеблется от 1,6 м3/ч до 72 м3/ч.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом простые. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние.

Инженерно-геологическое районирование территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» представлено в таблице 2.

таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | 1 | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений ранней и поздней стадий развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Рельеф слабо- среднерасчлененный. Рельеф дренирован. Уровень стояния грунтовых вод 3-5 м. Линейная эрозия четвертичных образований. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Такими же свойствами обладают плотные моренные суглинки и залегающие ниже покровных. Водноледниковые отложения суффозионно- неустойчивые. Из-за слабого уклона дневной поверхности необходима организация поверхностного стока дождевых и паводковых вод. Условия строительства средние. |
|  | 2 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений на моренных суглинками поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов четвертичного времени. | Рельеф слабо- среднерасчлененный, слабо- среднедренированный. Все понижения в рельефе в разной степени заболочены. Глубина стояния грунтовых вод 0-5 м. | Песчанно-супесчанные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. Рекомендации: организация поверхностного и подземного дренажа вод. |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | 3 | Развитие нижне-среднечетвертичных водноледниково-моренных отложений времён перекшинского олединения и таяния московского ледника. Подстилаются породами каширского и верейского горизонта (известняк и глины) и песчано-глинистой толщей мезозойских пород. | Рельеф среднерасчленённый, поверхность равнины хорошо дренируется и идёт интенсивный эрозионный плоскостной смыв с образование оврагов и промоин. Глубина залегания грунтовых вод 5-10 метров. Рельеф хорошо дренирован, интенсивный поверхностный смыв, боковая и донная эрозия. Глубина стояния воды глубже 10м. | Покровные суглинки по составу и свои инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Такими же свойствами обладают плотные моренные суглинки залегающие ниже покровных. Водноледниковые отложения суффозионно-неустойчивые. Из-за пологого уклона дневной поверхности необходима организация поверхностного стока дождевых и паводковых вод. Условия строительства средние. На плоских участках рельефа наблюдается подтопление. |
|  | 4 | Развитие среднечетвертичных озерно-водноледниковых отложений поздней стадии развития ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо- генетических комплексов. | Рельеф слаборасчлененный. Рельеф слабо дренирован. Глубина залегания грунтовых вод 0-3 м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно- неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Условия строительства средние и сложные. |
| Ландшафты речных долин | 5 | Развитие позднечетвертичных аллювиальных отложений надпойменных террас (первой, второй). Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф дренирован. Глубина залегания грунтовых вод сильно варьирует и зависит от высоты террас над урезом вод гидросети. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются. Аллювиальные суглинки более стабильными по своим несущим свойствам. Условия строительства потенциально неблагоприятные. |
|  | 6 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо- генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. Поймы осложнены староречьями, болотами, прирусловыми валами. В весенний паводок пойма затоплений. | Условия строительства потенциально неблагоприятные. |

### I.II.6 Месторождения полезных ископаемых

На территории сельского поселения месторождений твердых полезных ископаемых нет.

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Захарово» выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Захарово» отнесены:

I. Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II. Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III. Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов.

IV. Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Захарово».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли следующих видов: запретные и нерестоохранные полосы; территории, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъекта РФ могут устанавливаться иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

Согласно, письма Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области от 22.02.2013 г. № 194-13 на территории МО СП «Деревня Захарово» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы рек

таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Суходрев | 96 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Жалка | 22 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р. Сухая Жалка | 10 | 50 | 50 | 5 |
| 4 | р. Летовка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5 | р. Крапивня | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 6 | р. Корытня | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 7 | руч. Большой Лог | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 8 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1)   использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3)    осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области, письмо от 16.01.2013 г. № 10/39-13 на территории сельского поселения «Деревня Захарово» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документы о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1 | Братская могила | - | дер. Севрюково | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 2 | Церковь Дмитриевская | 1856г. | д. Дмитриевское | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 3 | Церковь Рождества (колокольня) | 2я пол.1860 г. | д. Пожарки | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 4 | Ансамбль школы: здание школы, дом учителей | нач. ХХв. | с. Муратово | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |

Градостроительная деятельность на территории памятников культуры МО СП «Деревня Захарово» должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов  культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности  обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении.

### I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.

таблица 5

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Захарово» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

таблица 6

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Суходрев, р. Жалка, р. Сухая Жалка и др.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16 баллов. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, за исключением объектов повышенного риска.

На территории МО СП «Деревня Захарово» расположены 3 кладбища, характеристика которых представлена в нижеследующей таблице:

Характеристика кладбищ МО СП «Деревня Захарово»

таблица  7

| Наименование | Площадь (га) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  |  | Открытое (степень заполнения %) | Закрытое (год закрытия) | Разрешено подхоронение (да, нет) |
| Лесинское | 3,5 | 60 | - | да |
| Рождественское | 1,5 | 80 | - | да |
| Пожарское | 1,5 | 85 | - | да |

На территории сельского поселения МО СП «Деревня Захарово» по данным Комитета Ветеринарии Калужской области письмо от 07.02.2013 г. № 184-13 скотомогильники зарегистрированные в установленном порядке на территории сельского поселения отсутствуют. Сибиреязвенных захоронений на территории сельского поселения не регистрировалось.

Ранее дер. Новоселки в 1900 г. было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанных населенных пунктов, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) с территории сельского поселения осуществляется на полигон ТБО, эксплуатируемый ООО «Новогрант» (лицензия на деятельность по обеззараживанию и размещению отходов I-IV классов опасности № ОТ-09-000411 (40) от 13.04.2009 г. до 13.04.2014 г.).  Сбор и вывоз ТБО в частном секторе осуществляются пакетным способом согласно графика (в среднем 1 раз в неделю) и на стационарных контейнерных площадках. Вывозом и транспортировкой ТБО на территории сельского поселения занимается МУП «Малоярославецкое специализированное автотранспортное предприятие» (МУП «МС АТП»).

Бытовые отходы с территории МО СП «Деревня Захарово» должны удалятся по следующим правилам:

- не реже одного раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в 2 населенных пунктах сельского поселения: дер. Захарово и дер. Севрюково.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения сельского поселения анализ качества воды не проводился.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Захарово» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, таких как особо охраняемы природные территории, лесопарки, базы отдыха, существующие рекреационные зоны. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Захарово» расположено в юго-восточной части Малоярославецкого района Калужской области. Центр сельского поселения, дер. Захарово, находится в 45 км от г. Малоярославец и в 50 км от г. Калуги. В состав сельского поселения «Деревня Захарово» входят следующие населенные пункты: деревня Захарово, деревня Азарово, деревня Буревестник, деревня Верховье, деревня Дмитриевское, деревня Крапивня, деревня Муратово, деревня Новоселки, деревня Петрово, деревня Подсинки, деревня Пожарки, деревня Сисеево, деревня Суслово, деревня Усадье, деревня Севрюково. На территории сельского поселения расположена деревня Мишино не учтенная в законе Калужской области от 30.09.10 г. (ред. 26.12.12 г.) от № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов», необходимо внесение изменений в закон. Площадь сельского поселения составляет 11140,9 га, численность населения – 431 чел.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса  Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012-2013 годов, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Захарово» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Малоярославецкого лесничества.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 8.

таблица № 8

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 11140,9 | 100 % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5404,8 | 48,5 % |
| 2 | Земли населенных пунктов | 550,0 | 5,0 % |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 31,2 | 0,4 % |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 % |
| 5 | Земли лесного фонда | 5136,2 | 46 % |
| 6 | Земли водного фонда | 18,7 | 0,1 % |
| 7 | Земли запаса | 0 | 0 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, а также зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. В соответствии с функциональным зонированием, представленным в генеральном плане, каждый земельный участок получает градостроительные регламенты и разрешение на определенный вид строительных преобразований согласно правилам землепользования и застройки. В проектах планировки и межевания территории указываются точные юридически оформленные границы участков и производится деление территории на застраиваемую и свободную от застройки части.

В следующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 464,3 |
| Общественно-деловая | 3,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 19,5 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,8 |
| Рекреационная | 56,8 |
| Особо охраняемых территорий | 3,3 |
| Специального назначения | 1,9 |
| Общая площадь | 550,0 |
| дер. Захарово |
| Жилая | 128,6 |
| Общественно-деловая | 3,3 |
| Особо охраняемых территорий | 0,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 9,4 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,5 |
| Рекреационная | 19,2 |
| Общая площадь | 161,1 |
| дер. Азарово |
| Жилая | 28,8 |
| Общая площадь | 28,8 |
| дер. Буревестник |
| Жилая | 18,8 |
| Рекреационная | 2,6 |
| Общая площадь | 21,4 |
| дер. Верховье |
| Жилая | 13,0 |
| Рекреационная | 2,9 |
| Общая площадь | 15,9 |
| дер. Дмитриевское |
| Жилая | 13,1 |
| Особо охраняемых территорий | 0,1 |
| Специального назначения | 3,0 |
| Рекреационная | 2,1 |
| Общая площадь | 18,3 |
| дер. Крапивня |
| Жилая | 16,9 |
| Общая площадь | 16,9 |
| дер. Муратово |
| Жилая | 58,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,9 |
| Рекреационная | 9,6 |
| Общая площадь | 69,9 |
| дер. Новоселки |
| Жилая | 18,5 |
| Рекреационная | 0,4 |
| Общая площадь | 18,9 |
| дер. Петрово |
| Жилая | 37,7 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,3 |
| Рекреационная | 3,1 |
| Общая площадь | 41,1 |
| дер. Подосинки |
| Жилая | 30,0 |
| Рекреационная | 5,1 |
| Общая площадь | 35,1 |
| дер. Пожарки |
| Жилая | 23,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,8 |
| Рекреационная | 8,2 |
| Общая площадь | 33,6 |
| дер. Сисеево |
| Жилая | 11,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,5 |
| Рекреационная | 3,4 |
| Общая площадь | 15,1 |
| дер. Суслово |
| Жилая | 27,6 |
| Рекреационная | 0,4 |
| Общая площадь | 28,0 |
| дер. Усадье |
| Жилая | 10,9 |
| Рекреационная | 1,8 |
| Общая площадь | 12,7 |
| дер. Севрюково |
| Жилая | 22,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 5,9 |
| Общественно-деловая | 0,1 |
| Общая площадь | 28,0 |
| дер. Мишино |
| Жилая | 5,2 |
| Общая площадь | 5,2 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Захарово» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 14900 м2 общей площади. Характеристика жилищного фонда сельского поселения представлена в таблицах 10, 11, 12, 13, 14.

Распределение жилищного фонда по этажности и материалу стен

таблица 10

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, кв. м | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, кв.м | Муниципальная, кв. м | Частная, кв.м |
| 1 | 14900 | 14900 | 450 | 14450 |

Распределение жилищного фонда по материалу стен,

времени постройки и проценту износа.

таблица 11

| Наименование показателя | Число жилых домов (индивидуально определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
|  | По материалу стен: |
| Каменные | 7 | 1 |
| Панельные | - | 14 |
| Блочные | - | - |
| Смешанные | - | - |
| Деревянные | 230 | 28 |
| Прочие | - | - |
|  | По годам возведения: |
| до 1920 | - | - |
| 1921-1945 | 50 | - |
| 1946-1970 | 109 | - |
| 1971-1995 | 84 | - |
| после 1995 г. | 37 | - |
|  | По проценту износа: |
| от 0 до 30 % | 121 | 16 |
| от 31 % до 65 % | 91 | 21 |
| от 66 % до 70 % | 18 | 6 |
| свыше 70 % | - | - |

Новое жилищное строительство

таблица 12

| Год ввода | Всего, индивидуальное жилищное строительство |
| --- | --- |
|  | кв.м. | домов |
| 2003 | 780 | 6 |
| 2004 | 590 | 4 |
| 2005 | 200,8 | 3 |
| 2006 | 480 | 5 |
| 2007 | 491,4 | 6 |
| 2008 | 510 | 8 |
| 2009 | 177,9 | 3 |
| 2010 | 133,9 | 2 |
| 2011 | - | - |
| 2012 | - | - |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

таблица 13

| Наименование показателей | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 952 | - |
| Из нее: В жилых домах | 952 | - |
| В многоквартирных жилых домах | 722 | - |
| Число жилых домов, ед. | 7 | - |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 1 | - |

Оборудование жилищного фонда

таблица 14

| Наименование показателя | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопро-водом | в.т.ч централи-зованным | Водоотве-дением (канали- зацией) | в.т.ч централи-зованным | Отоплением | в.т.ч централи-зованным | Горячим водоснаб-жением | в.т.ч централи-зованным | Ванными (душа ми) | Газом (сетевым, сжиженным) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МО СП «Деревня Захарово» |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 14900 | 6450 | 4300 | 4300 | 3100 | 5700 | - | 3100 | - | 2700 | 6450/8450 |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Муниципальное образование «Деревня Захарово» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на среднем уровне.

Ниже представлена характеристика основных действующих учреждений обслуживания. Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Захарово» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Деревня Захарово» - совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений

таблица  15

| Наименование учреждений | Ведомственные учреждения | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год построй ки | % износа |
| Захаровский детский сад | 20 | 4 | муниципальная | приспособленное | 1991 | 30% |

Ближайшие средние и средне-специальные учебные заведения располагаются в п. Детчино, г. Малоярославце, г. Калуге.

Учреждения культуры

таблица 16

| № | Адрес | Название | Места | Здание | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Захарово | Захаровский дом культуры | 50 | приспособленное | 30 |

Библиотеки

Таблица  17

| № | Наименование | Адрес | Кол-во фонда (экз.) | Здание | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Захаровская библиотека | дер. Захарово | 3600 | приспособленное | 30 |

Учреждения здравоохранения

таблица 18

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, пропускная способность | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание | % износа |
| Захаровский мед. пункт | дер. Захарово | до 20 человек | 1 | приспособленное | 30% |

Торговля

таблица 19

| Наименование объектов | Специализация | Торговая площадь, кв.м. | Кол-во работающих | Здание | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин – дер. Захарово | Торговля (РАЙПО) | 40 | 2 | типовое | 40 |
| Магазин – дер. Севрюково | Торговля (РАЙПО) | - | 1 | типовое | - |

Характеристика административно-деловых учреждений

таблица 20

| Наименование учреждения, вид деятельности | Адрес | Количество работников | Здание | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация СП «Деревня Захарово» | дер. Захарово | 3 | приспособленное | 1991 |

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Захарово» обслуживает пожарная часть ПЧ-49 (расположена в п. Детчино) Управления Государственной Противопожарной Службы. В боевом расчете имеется 2 автомашины АЦ-40(131), по штату числится 4 человека.

На территории сельского поселения образована добровольная пожарная дружина (ДПК) и является  филиалом общественного учреждения Добровольная пожарная охрана «Добровольная пожарная команда Калужской области».

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Захарово» осуществляются автомобильным транспортом.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

таблица 21

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Окружная дорога г. Калуги – Детчино – Малоярославец» - Детчино – Прудки - Захарово | 25,10 | 19,0 | V |
| 2 | Недельное – Казариново – Севрюково | 9,96 | 18,0 | V |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

### I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО СП «Деревня Захарово» составляет 5404,8 га.

Земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения находятся в пользовании сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей.

Экономические проблемы в 90-х годах привели к наращиванию производства в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ). Натурализация хозяйств населения является следствием снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

Основным сельскохозяйственным предприятием сельского поселение является ООО «АПК Муратово».

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 431  чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения, но намечается положительная тенденция к увеличению численности.

Динамика численности населения, чел.

таблица 22

| Населенный пункт | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Захарово | 231 | 231 | 231 | 231 | 233 | 233 | 231 | 227 | 227 | 231 | 231 |
| дер. Муратово | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | 40 | 39 |
| дер. Усадье | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| дер. Верховье | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| дер. Петрово | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| дер. Пожарки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| дер. Азарово | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| дер. Подосинки | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| дер. Новоселки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| дер. Суслово | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| дер. Буревестник | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| дер. Сисеево | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| дер.Дмитриевское | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| дер. Мишино | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| дер. Севрюково | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| дер. Крапивня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по СП: | 430 | 430 | 430 | 430 | 432 | 432 | 430 | 420 | 420 | 432 | 431 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения находится на стабильном уровне.

Основную роль в изменении численности населения поселения играет естественное и механическое движение населения, таблицы 18, 19.

Механическое движение населения, чел.

таблица 23

| Годы | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2007 | 5 | 5 |
| 2008 | 1 | 3 |
| 2009 | - | 10 |
| 2010 | 7 | 7 |
| 2011 | 15 | 3 |
| 2012 | 3 | 5 |

Естественное движение населения, чел.

таблица 24

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 4 | 2 |
| 2008 | 3 | 1 |
| 2009 | 3 | 1 |
| 2010 | 4 | 7 |
| 2011 | 3 | 3 |
| 2012 | 1 | 2 |

таблица 25

| Год | Кол-во безр абот ных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образов ание | Среднее проф. образов ание | Началь ное проф. образов ание | Среднее общее образов ание | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 124 | 28 | 25 | 71 | 4 | 36 | - | 49 | 32 | 61 | 46 |
| 2009 | 113 | 30 | 25 | 58 | 3 | 37 | - | 47 | 34 | 55 | 58 |
| 2010 | 119 | 35 | 26 | 58 | 3 | 37 | 2 | 45 | 36 | 48 | 71 |
| 2011 | 134 | 36 | 35 | 63 | 4 | 40 | 3 | 37 | 38 | 55 | 79 |
| 2012 | 128 | 38 | 30 | 60 | 7 | 41 | 4 | 37 | 34 | 55 | 73 |

### II. II. Экономическая база

Трудовые ресурсы сельского поселения формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Структура занятости населения

таблица 26

| Показатели | 2012 г. Чел. |
| --- | --- |
| Занято всего: | 41 |
| В отраслях материального производства | 27 |
| 1 | Промышленность | - |
| 2 | Строительство | - |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 15 |
| 4 | Прочие отрасли | 12 |
| В отраслях не производственной сферы | 14 |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 2 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 11 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 1 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | - |
| 9 | ЖКХ и непроизводственные виды бытового обслуживания | - |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в 2-х населенных пунктах сельского поселения. Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет 4300 кв. м., 29 % от общего числа жилищного фонда сельского поселения.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица  27

| Место положение скважин | Глубина, м | Цель водопользования | Техническое состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- |
| дер. Захарово | 70 | питьевое | удовлетворительное |
| дер. Севрюково | 60 | питьевое | удовлетворительное |

Система водоснабжения дер.  Захарово

Водоснабжение деревни осуществляется от водонапорной башни расположенной за границей населенного пункта в восточном направлении. Обеспеченность централизованным водоснабжением в деревне Захарово составляет около 70 %. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,7 км., диаметром труб от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

Система водоснабжения дер. Севрюково

Водоснабжение деревни осуществляется от водонапорной башни расположенной у автодороги «Недельное-Казариново-Севрюково». Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,0 км., диаметром труб от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

На территории дер. Захарово имеется централизованная система водоотведения. Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 1,8 км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализаций составляет около 70 %. Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения,  расположенные в южной части деревни Захарово и после очистки попадают в р. Жалку. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Деревня Захарово» газифицированы три населенных пункта – дер. Захарово, дер. Муратово, дер. Севрюково. Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) свх. Неделинский. ГРС «свх. Неделинский» получает газ от магистрального газопровода Острожск-Белоусово. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1981 г. Его протяженность – 21 км; диаметр – 159 мм; толщина стенки – 6 мм; проектное давление – 55,0 кгс/см2, проектная производительность 80,4 млн. м3/год. Газ потребителям МО СП «Деревня Захарово» подается по выходной нитке межпоселкового газопровода, с давлением на выходе 6 гкс/см2 (диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).  Подача газа потребителям производится по трехступенчатой схеме. Общая протяженность межпоселковых газопроводов по территории сельского поселения составляет 26,2 км.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Электроснабжение сельского поселения производится от четырех электрических подстанций:

- 35/10 кВ «Недельная» с. Недельное МО СП «Село Недельное» Малоярославецкого района, год ввода в эксплуатацию – 1974 г., установленная мощность трансформаторов – 2х2.5 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 2.7 МВА.

- 35/10 кВ «Сугоново» дер. Сугоново МО СП «Деревня Сугоново» Ферзиковского района, год ввода в эксплуатацию – 1985 г., установленная мощность трансформаторов – 1х2,5; 1х4 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 21.12.2011 составила – 1,3 МВА.

По территории сельского поселения проходит высоковольтная линия электропередачи ВЛ-750 кВ «Калуга-Владимир».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Захарово» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком».  В дер. Захарово установлено оборудование цифрового абонентского выносного концентратора типа АЛС4096С (ШРО-512), монтированной емкостью 96 номеров. Оборудование выносного концентратора находится в хорошем техническом состоянии. Связь между АТС Малоярославецкого района организована по волоконно-оптической линии связи с использованием цифровых средств передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация и телевиденье

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК); радиопрограмм: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,36 МГц), «Ника-FM» (104,5 МГц), «Радио Шансон» (99,00 МГц), «Русское Радио» (99,5 МГц), «Ретро FM» (107,7 МГц), «Авторадио» (103,4 МГц), «Европа плюс» (105,9 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Обнинск. На территории поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

Со второго полугодия 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Захарово» обслуживается отделением почтовой связи, расположенного в дер. Захарово, Малоярославецкого почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2013 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Малоярославецкого района, 2009-2012 г.