Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017512000093-0192248-01 от 10 октября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Недельное» Малоярославецкого района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017512000093-0192248-01 от 10 октября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Недельное» Малоярославецкого района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                         Новиков В. Д.

инженер-программист                                                                               Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                             Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                           Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                                Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	15

I.II.4 Подземные воды	16

I.II.5 Инженерно-геологические условия	16

I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы	20

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	21

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	22

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	24

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	27

I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	30

I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	39

I.IV Современное использование территории сельского поселения	41

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	41

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	43

I.IV.3 Жилищный фонд	47

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	48

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	50

I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы	50

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	52

II. I. Население	52

II. II. Экономическая база	54

II.IV Инженерно-техническая база	55

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	55

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	55

II.IV.3 Электроснабжение и связь	56

Список используемой литературы:	58

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Село Недельное» Малоярославецкого района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Село Недельное» Малоярославецкого района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Село Недельное» Малоярославецкого района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельское поселение «Село Недельное» Малоярославецкого района Калужской области | 1:25 000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельское поселение «Село Недельное» Малоярославецкого района Калужской области | 1:25 000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Село Недельное» Малоярославецкого района Калужской области | 1:25 000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Село Недельное» Малоярославецкого района Калужской области | 1:25 000 |
| 1.5 | Карта территорий муниципального образования сельское поселение «Село Недельное» Малоярославецкого района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:25 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельское поселение «Село Недельное» Малоярославецкого района Калужской области | 1:25 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельское поселение «Село Недельное» Малоярославецкого района Калужской области | 1:25 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельское поселение «Село Недельное» Малоярославецкого района Калужской области | 1:25 000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Село Недельное» Малоярославецкого района Калужской области. (МО СП «Село Недельное», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300017512000093-0192248-01 от 10 октября 2012 года.

В проекте генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Недельное» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Малоярославецкого муниципального района. Проект генерального плана разработан в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения.

Главными вопросами, рассматриваемыми в данном проекте, являются строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012-2013 годы:

1. Сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет.

2. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Недельное».

3. Социально-экономические показатели существующего положения поселения.

4. Сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006 г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010 г.) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы схемы территориального планирования муниципального района  «Малоярославецкий район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Село Недельное» утвержденные Решением Сельской Думы от 09.01.2013 № 1.

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007 г.), а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Село Недельное» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карта инженерной инфраструктуры;

- карта транспортной инфраструктуры;

- карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Недельное» расположено в восточной  части Малоярославецкого района Калужской области. Центр сельского поселения, с. Недельное, находится в 20 км от города Малоярославец и в 70 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходят дороги регионального значения общего пользования «Малоярославец-Маклино-Недельное», «Недельное-Казариново-Севрюково» и «Недельное-Новинка». В состав сельского поселения «Село Недельное» входят следующие населенные пункты: с. Недельное, дер. Алешково, дер. Башмаковка, дер. Григорьевское, дер. Дедцево, дер. Дорохино, дер. Дурноклин, дер. Жилинка, дер. Казариново, дер. Киево, дер. Кудиново, дер. Мамоново, дер. Михалево, дер. Никольское, с. Поречье, дер. Селивакино, дер. Семендяево, дер. Семкино, дер. Чухловка, дер. Шатеево, дер. Якимовка. На территории сельского поселения расположены дер. Куликово, дер. Паново, дер. Сугорово, дер. Вознесенье не учтенные в законе Калужской области от 30.09.10 г. (ред. 25.10.13 г.) № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов», необходимо внесение изменений в закон. Площадь сельского поселения составляет 19937 га, численность населения – 1125 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Недельное»

На севере - на восток по реке Суходревка от ее пересечения с автодорогой Малоярославец - Недельное до границы с Жуковским районом, далее на юго-восток и восток по границе с Жуковским районом до грунтовой автодороги Ильинское - Недельное у восточного угла квартала N 92 Неделинского лесничества;

На востоке - на юг, юго-запад и юго-восток по границе с Жуковским районом от пересечения с грунтовой автодорогой Ильинское - Недельное у восточного угла квартала N 92 Неделинского лесничества до реки Корытня у северного угла квартала N 18 Бабаевского лесничества;

На юге - на запад от реки Корытня у северного угла квартала N 18 Бабаевского лесничества на границе с Жуковским районом, пересекая реку Крапивна, автодорогу из с. Недельное в месте пересечения с ЛЭП, лесной массив, до западной его границы, далее на северо-запад по границе лесного массива, пересекая проселочную дорогу Григорьевское - Пожарки, реку Суходрев, до проселочной дороги из д. Пожарки, далее на юг от проселочной дороги, минуя восточнее д. Мамоново, до проселочной дороги из д. Петрово, поворот на запад по дороге до д. Петрово, огибая ее по северной окраине, далее на юг, огибая деревню по западной окраине, до пруда, далее на запад от пруда до северо-восточного угла квартала N 2 Бабаевского лесничества, поворот на северо-запад от него по северной границе кварталов N 2, 1 того же лесничества, далее на юго-запад по северо-западной границе квартала N 1 Бабаевского лесничества, поворот на юг по западным границам кварталов N 6, 7 Бабаевского лесничества до реки Жалка, далее на юго-запад по реке Жалка до автодороги Прудки - Недельное в 1,2 км северо-восточнее д. Прудки;

На западе - на север 700 м по автодороге Недельное - Прудки от реки Жалка в 1,2 км северо-восточнее д. Прудки, далее на северо-запад по западной границе квартала N 34 Бабаевского лесничества до юго-восточного угла квартала N 51 Детчинского лесничества, поворот на север по его восточной границе до юго-восточного угла квартала N 17 Неделинского лесничества, поворот на запад от него по южной границе его и квартала N 15, поворот на север по западной границе квартала N 15 Неделинского лесничества, далее на северо-запад по южной границе квартала N 13 того же лесничества, поворот на северо-восток по его северо-западной границе до его северного угла, поворот на юг по восточной границе квартала N 13 до северо-западного угла квартала N 14 Неделинского лесничества, далее на север от него, минуя восточнее д. Веткино, до автодороги Малоярославец - Недельное, далее на северо-запад по дороге до реки Суходревка.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120-130 дней. Промерзание почвы обычно отмечается на уровне 0,5-0,7 м, однако в морозные бесснежные оно зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Средняя высота снежного покрова - 30-40 см,  максимальная высота – до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Весной и осенью режим ветра совпадает с годовым, в то время как летом и зимой наблюдаются сильные отличия. Для лета характерны ветра северного (25%) и западного (17,3%) направлений, а для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы могут достигать 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев и оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин р. Суходрев.

На микроклиматические особенности территории также оказывают влияние растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ˚С ниже, а зимой - выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Данная местность расположена в северной части Среднерусской возвышенности в бассейне р. Суходрев, левого притока р. Шаня левого притока р. Угры. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 162,0 м, урез вод р. Суходрев, до 245,9 м на водоразделе в юго-западной части территории. Абсолютный перепад высот в пределах муниципального образования составил 83,9 м. Относительные перепады высот по овражно-балочной сети и долинам рек составляют 10-20 м. Рельеф хорошо дренирован. В пределах муниципального образования выделено пять сложных географических ландшафтов:

Первый тип. Пологохолмистая слабо расчлененная моренная равнина. Данный тип ландшафта развит в западной части территории и приурочен к конечноморенным образованием ранней стадии развития московского ледника. Под почвенным слоем залегают покровные суглинки мощностью до 2,5 м, нижемаломощные пылеватые, лессовидные суглинки мощностью 1,5-2,0 м, завершают четвертичные отложения моренные грубозернистые валунные суглинки, мощностью 3-10 м. Коренные породы представлены плотными глинами келловейского времени юрской системы и известняки каширского горизонта среднего отдела каменно-угольного периода. Глубина залегания грунтовых вод свыше 2,5-3,0 м. Почвы дерново-слабо-среднеподзолистые на сугленистой основе.

Второй тип. Пологоволнистая эрозионно-водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина, развита в пределах левобережья р. Суходрев. Четвертичные образования под покровными суглинками, мощностью до 4 м, залегают песчаные водноледниковые суглинки, гравилистые пески, слои песчано-гравийного материала и возможно остатки донской морены, общая мощность четвертичных отложений составляет 15-25 м. Коренные породы представлены известняками каширского и песчано-глинистой толщей варейского горизонтов среднего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3 м. Почвы дерново- слабоподзолистые на суглинистой основе.

Третий тип. Плоско-волнистая слабо-среднерасчлененная эрозионная равнина. Этот тип ландшафта развит в северной и восточной частях территории. Четвертичные отложения сверху вниз представлены: покровными и лессовидными суглинками общей мощностью до 5,0 м, ниже залегают песчаные отложения раннечетвертичного времени мощностью 3-8 м. Коренные породы сложены песчано-глинистой толщей неокомского надъяруса меловой системы, плотными глинами оксфорд-келловейского времени юрской системы и пестроцветными терригенными отложениями верейского горизонта среднего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3,0 м. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло-серые лесные на суглинистой основе.

Четвертый тип. Пологоволнистая слабосреднерасчлененная водноледниковая равнина. Для данного ландшафта характерна значительная мощность водноледниковых образований состоящих в основном из песчано-гравийного материала, супесей и водноледниковых суглинков. Общая мощность четвертичных образований составляет 40-50 м. Коренные породы представлены в основном известняками протвийского горизонта нижнего карбона. Грунтовые воды приурочены к низам водноледниковых отложений и залегают на глубинах 15-25 м. Постоянный водоносный горизонт приурочен к известнякам протвинского горизонта. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе. Данный тип ландшафта развит вдоль долины р. Суходрев.

Пятый тип.  Плоская аллювиальная равнина-первая надпойменная терраса. Данный ландшафт имеет ограниченное распространение вдоль реки Суходрев. Сложен аллювиальными гравилистыми суглинками, супесями, галечниками. Общая мощность четвертичных образований составляет 10-15 м. Глубина залегания грунтовых вод 3-5 м. Почвы дерново-подзолистые луговые.

Шестой  тип. Плоская аллювиальная равнина. Пойма малых рек с комплексом почвенно-растительных покровом: дерновыми, луговыми, болотными почвами под разнотравно-злаковыми и влажнотравно-осоковыми лугами и низинными болотами. Верхняя часть геологического разреза обычно сложена аллювиально-деллювиальными суглинками с прослоями песков и торфа. Общая мощность их обычно не превышает первых метров. Подстилаются различными стратиграфо-генетическими комплексами четвертичных и коренных пород. Глубина залегания грунтовых вод обычно от 0,0 м до 1,0 м.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Суходрев, р. Чернь, р. Милютинка, р. Каменка, р. Крапивна, р. Жалка, р. Короткова, р. Суходревка, р. Песочная.

Река Суходрев Устье реки находится в 9,6 км по левому берегу реки Шаня. Длина реки составляет 96 км, площадь водоносного бассейна 1340 км2. Относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – Угра от истока и до устья, речной подбассейн реки – Бассейны притоков р. Оки до впадения р. Мокши.

Река Суходревка протекает по территории Малоярославецкого района. Впадает в реку Суходрев в 69 км от ее устья по правому берегу. Длина реки составляет 13 км.

### I.II.4 Подземные воды

Основными водоносными горизонтами, которые используются в хозпитьевом водоснабжении в данной местности являются: протвинский, тарусско-михайловский и алексинский. Все вышеуказанные водоносные горизонты приурочены к одноименным стратиграфическим горизонтам нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, умеренножесткие и жесткие, обычно с повышенным содержанием общего железа. Удельные дебиты протвинского горизонта изменяются от 2,0 м3/ч до 10,0 м3/ч; тарусско-михайловский и алексинский от 0,7 м3/ч до 36,0 м3/ч.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом простые. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние.

Инженерно-геологическое районирование территории муниципального образования сельское поселение «Село Недельное» представлено в таблице 2.

таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Ледниковая аккумуляция (тип местности 1,2) | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений ранней и поздней стадий развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Рельеф слабо- среднерасчлененный. Рельеф дренирован. Уровень стояния грунтовых вод 3-5 м. Линейная эрозия четвертичных образований. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Такими же свойствами обладают плотные моренные суглинки и залегающие ниже покровных. Водноледниковые отложения суффозионно- неустойчивые. Из-за слабого уклона дневной поверхности необходима организация поверхностного стока дождевых и паводковых вод. Условия строительства средние. |
|  | Плоско – волнистая эрозионная равнина (тип местности 3) | Развитие нижне-среднечетвертичных водноледниково-моренных отложений времён перекшинского олединения и таяния московского ледника. Подстилаются породами каширского и верейского горизонта (известняк и глины) и песчано-глинистой толщей мезозойских пород. | Рельеф среднерасчленённый, поверхность равнины хорошо дренируется и идёт интенсивный эрозионный плоскостной смыв с образование оврагов и промоин. Глубина залегания грунтовых вод 5-10 метров. Рельеф слаборасчленённый, местами выположен и наблюдается заболачивание. Глубина залегания грунтовых вод 0-5 метров. Рельеф хорошо дренирован, интенсивный поверхностный смыв, боковая и донная эрозия. Глубина стояния воды глубже 10м. | Покровные суглинки по составу и свои инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Такими же свойствами обладают плотные моренные суглинки залегающие ниже покровных. Водноледниковые отложения суффозионно-неустойчивые. Из-за пологого уклона дневной поверхности необходима организация поверхностного стока дождевых и паводковых вод. Условия строительства средние. На плоских участках рельефа наблюдается подтопление. |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Рельеф, созданный аллювиально-водноледниковой аккумуляцией (тип местности 4) | Развитие среднечетвертичных водноледниково- аллювиальных отложений времени отступания московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо- генетических комплексов. | Рельеф от слабо-до сильнорасчлененного. Глубина расчленения рельефа свыше 10 м. Рельеф дренирован. Глубина стояния грунтовых вод 3-10 м. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Условия строительства средние, необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
|  | Ландшафты речных долин-долинный комплекс, аккумулятивные-эрозионные речные террасы (тип местности 5) | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно- карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. Боковая эрозия склонов. На крупных реках отмечается заболоченность. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно- геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений. Возможны деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. При рытье котлованов предусмотреть водоотливные и дренажные мероприятия. Террасы благоприятны для пашен, многолетних трав, овощных культур. |
|  | тип местности 6 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо- генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. Поймы осложнены староречьями, болотами, прирусловыми валами. В весенний паводок пойма затоплений. | Условия строительства потенциально неблагоприятные. |

### I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы

Согласно, письма Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области  от 21.02.2013 г. № 194-13 на территории сельского поселения «Село Недельное» месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Недельное» выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Недельное» отнесены:

I. Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II. Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III. Особо охраняемые природные территории:

- Памятники природы регионального значения

IV. Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. CЗЗ автомобильного транспорта.

2. СЗЗ от производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов.

V. Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Село Недельное».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли следующих видов: запретные и нерестоохранные полосы; территории, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности, курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

Согласно, письма Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области  от 21.02.2013 г. № 194-13 на территории МО СП «Село Недельное» расположен один памятник природы регионального значения:

- «Родник «Якушкин Колодец» (Правоустанавливающий документ – решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 19.06.1992 № 95 (в редакции постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624))

В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы рек

таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | река Суходрев | 96 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | река Жалка | 22 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | река Песочная | 14 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | река Суходревка | 13 | 100 | 50 | 20 |
| 5 | река Каменка | 10 | 100 | 50 | 20 |
| 6 | река Крапивна | 10 | 100 | 50 | 20 |
| 7 | река Милютинка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 8 | река Короткова | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 9 | ручей Казаринка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 10 | ручей Каменка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 11 | ручей Кобылино | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 12 | ручей Верхнесредний | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 13 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

1.  использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянок на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5. размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6. размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7.  сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8. разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области, письмо от 16.01.2013 г. № 10/39-13 на территории сельского поселения «Село Недельное» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документы о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследиярегионального значения |
| 1 | Церковь Николаевская | 1812 г. | дер. Башмаковка | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. №35 |
| 2 | Церковь Никитская | 1904 г. | дер. Казариново | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. №35 |
| 3 | Собор Никольский (старообрядческий) | 1909 г. | дер. Поречье | Решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. №35 |
| 4 | Церковь Никольская | 1897 г. | дер. Поречье | Решение исполкома Калужского областного Совета народных депутатов от 12.10.1987 №523, решение Калужского облисполкома от 04.02.91 г. №35 |
| 5 | Церковь Никольская | XVIII в. | с. Никольское | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 12.10.1987 г. №523 |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 6 | Церковь Покровская | 1804 г., сер. XIX в. | с. Недельное | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 7 | Братская могила | - | Новинская больница Неделенского сельского совета | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 8 | Братская могила | - | дер. Башмаковка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 9 | Братская могила | - | с. Недельное | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |

Градостроительная деятельность на территории памятников культуры МО СП «Село Недельное» должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов  культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности  обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении.

### I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, коммунальные котельные, котельные, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.

таблица 5

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | Фоновые концентрации | Норма ПДК | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Недельное» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

таблица 6

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Суходрев, р. Чернь, р. Милютинка, р. Каменка, р. Крапивна, р. Жалка, р. Короткова, р. Суходревка, р. Песочная.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16 баллов. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, за исключением объектов повышенного риска.

На территории МО СП «Село Недельное» расположено 12 объектов, влияющих на состояние почвенного покрова:

- 10 кладбищ;

- 2 скотомогильника.

По данным администрации МО СП «Село Недельное» на территории сельского поселения расположено 10 сельских кладбищ:

- 500 м северо-восточнее дер. Михалево – 1,7 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м;

- дер. Якимовка – 1,0 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м;

- 1200 м западнее дер. Дорохино – 0,7 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м;

- с. Поречье – 1,8 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м;

- 900 м юго-восточнее дер. Мамоново – 0,8 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м;

- 300 м юго-западнее дер. Казариново – 1,9 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м;

- с. Недельное – 2,3 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м;

- с. Недельное – 2,8 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м;

- 500 м севернее дер. Дерново – 0,6 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м;

- 400 м юго-западнее дер. Никольское – 1,0 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области, письмо от 07.02.13 № 184-13, на территории сельского поселения имеется два скотомогильника:

- с. Недельное (законсервирован) – был введен в эксплуатацию в 1989 г., законсервирован 28.09.2009. Расположен в 2000 м севернее пруда с. Недельное, заполнение 50 %;

- ООО «Собо-Лесное», с. Недельное (Действующий) – был введен в эксплуатацию в 2002 г., Расположен в 5000 м южнее от с. Недельное, в 1000 м восточнее животноводческой фермы, в 1500 м южнее проселочной дороги. Заполнение 25 %.

Так же на территории муниципального образования в дер. Башмаковка – 1910 г., с. Недельное – 1985 г., дер. Семендяево – 1910 г., дер. Шатеево – 1914 г., дер. Якимовка – 1911 г. было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанного населенного пункта, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

На основании генеральной схемы очистки территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Недельное» вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляет ООО «Наш Дом».

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Село Недельное» удаляются по следующим правилам:

- не реже одного раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на полигон твердых бытовых отходов (ТБО) расположенный вблизи дер. Ерденево. Места временного хранения ТБО имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в двух населенных пунктах сельского поселения: с. Недельное и с. Поречье.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Недельное» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, таких как особо охраняемы природные территории, лесопарки, базы отдыха, существующие рекреационные зоны. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ, 40 метров – 750 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Недельное» расположено в восточной  части Малоярославецкого района Калужской области. Центр сельского поселения, с. Недельное, находится в 20 км от города Малоярославец и в 70 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходят дороги регионального значения общего пользования «Малоярославец-Маклино-Недельное», «Недельное-Казариново-Севрюково» и «Недельное-Новинка». В состав сельского поселения «Село Недельное» входят следующие населенные пункты: с. Недельное, дер. Алешково, дер. Башмаковка, дер. Григорьевское, дер. Дедцево, дер. Дорохино, дер. Дурноклин, дер. Жилинка, дер. Казариново, дер. Киево, дер. Кудиново, дер. Мамоново, дер. Михалево, дер. Никольское, с. Поречье, дер. Селивакино, дер. Семендяево, дер. Семкино, дер. Чухловка, дер. Шатеево, дер. Якимовка. На территории сельского поселения расположены дер. Куликово, дер. Паново, дер. Сугорово, дер. Вознесенье не учтенные в законе Калужской области от 30.09.10 г. (ред. 25.10.13 г.) № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов», необходимо внесение изменений в закон. Площадь сельского поселения составляет 19937 га, численность населения – 1125 человек.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса  Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012-2013 годов, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Недельное» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Малоярославецкого лесничество.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 7.

таблица № 7

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 19937,3 | 100% |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 6332,4 | 31% |
| 2 | Земли населенных пунктов | 899,4 | 5% |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 41,3 | 1% |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 101,2 | 1% |
| 5 | Земли лесного фонда | 12525,5 | 61% |
| 6 | Земли водного фонда | 37,5 | 1% |
| 7 | Земли запаса | 0 |  |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, а также зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. В соответствии с функциональным зонированием, представленным в генеральном плане, каждый земельный участок получает градостроительные регламенты и разрешение на определенный вид строительных преобразований согласно правилам землепользования и застройки. В проектах планировки и межевания территории указываются точные юридически оформленные границы участков и производится деление территории на застраиваемую и свободную от застройки части.

В следующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

таблица 8

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 799,2 |
| Общественно-деловая | 4,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 11,5 |
| Рекреационная | 55,9 |
| Инженерной инфраструктуры | 2,8 |
| Транспортной инфраструктуры | 4,7 |
| Производственного назначения | 5,0 |
| Специального назначения | 6,9 |
| Размещения водных объектов | 5,7 |
| Особо охраняемых территорий и объектов | 3,1 |
| Общая площадь | 899,4 |
| с. Недельное |
| Жилая | 219,7 |
| Общественно-деловая | 4,3 |
| Сельскохозяйственного использования | 11,5 |
| Рекреационная | 25,1 |
| Инженерной инфраструктуры | 2,6 |
| Транспортной инфраструктуры | 3,3 |
| Производственного назначения | 1,5 |
| Специального назначения | 5,1 |
| Особо охраняемых территорий и объектов | 1,5 |
| Размещения водных объектов | 1,3 |
| Общая площадь | 275,9 |
| дер. Алешково |
| Жилая | 16,3 |
| Рекреационная | 0,3 |
| Размещения водных объектов | 0,1 |
| Общая площадь | 16,7 |
| дер. Башмаковка |
| Жилая | 11,9 |
| Общая площадь | 11,9 |
| дер. Григорьевское |
| Жилая | 8,7 |
| Общая площадь | 8,7 |
| дер. Дедцево |
| Жилая | 10,8 |
| Рекреационная | 0,4 |
| Размещения водных объектов | 0,6 |
| Общая площадь | 11,8 |
| дер. Дорохино |
| Жилая | 12,9 |
| Общая площадь | 12,9 |
| дер. Дурноклин |
| Жилая | 12,0 |
| Рекреационная | 0,1 |
| Общая площадь | 12,1 |
| дер. Жилинка |
| Жилая | 36,4 |
| Рекреационная | 0,8 |
| Размещения водных объектов | 0,3 |
| Общая площадь | 37,5 |
| дер. Казариново |
| Жилая | 56,5 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,4 |
| Рекреационная | 2,3 |
| Особо охраняемых территорий и объектов | 0,4 |
| Общая площадь | 60,6 |
| дер. Киево |
| Жилая | 17,9 |
| Рекреационная | 0,5 |
| Размещения водных объектов | 0,3 |
| Общая площадь | 18,7 |
| дер. Кудиново |
| Жилая | 18,8 |
| Рекреационная | 0,3 |
| Размещения водных объектов | 0,3 |
| Общая площадь | 19,4 |
| дер. Мамоново |
| Жилая | 32,4 |
| Рекреационная | 1,1 |
| Размещения водных объектов | 0,3 |
| Общая площадь | 33,8 |
| дер. Михалево |
| Жилая | 14,9 |
| Рекреационная | 1,6 |
| Размещения водных объектов | 0,2 |
| Общая площадь | 16,7 |
| дер. Никольское |
| Жилая | 25,5 |
| Рекреационная | 3,2 |
| Размещения водных объектов | 0,5 |
| Общая площадь | 29,2 |
| с. Поречье |
| Жилая | 174,6 |
| Общественно-деловая | 0,3 |
| Рекреационная | 15,8 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,2 |
| Специального назначения | 1,8 |
| Производственного назначения | 3,5 |
| Особо охраняемых территорий и объектов | 0,8 |
| Размещения водных объектов | 0,2 |
| Общая площадь | 197,2 |
| дер. Селевакино |
| Жилая | 14,2 |
| Размещения водных объектов | 0,6 |
| Общая площадь | 14,8 |
| дер. Семендяево |
| Жилая | 30,1 |
| Рекреационная | 0,7 |
| Общая площадь | 30,8 |
| дер. Семкино |
| Жилая | 27,1 |
| Рекреационная | 1,0 |
| Размещения водных объектов | 0,3 |
| Общая площадь | 28,4 |
| дер. Чухловка |
| Жилая | 8,7 |
| Общая площадь | 8,7 |
| дер. Шатеево |
| Жилая | 20,7 |
| Размещения водных объектов | 0,2 |
| Общая площадь | 20,9 |
| дер. Якимовка |
| Жилая | 16,2 |
| Рекреационная | 2,7 |
| Размещения водных объектов | 0,5 |
| Особо охраняемых территорий и объектов | 0,4 |
| Общая площадь | 19,8 |
| дер. Куликово |
| Жилая | 3,1 |
| Общая площадь | 3,1 |
| дер. Паново |
| Жилая | 5,2 |
| Общая площадь | 5,2 |
| дер. Сугорово |
| Жилая | 1,9 |
| Общая площадь | 1,9 |
| дер. Вознесенье |
| Жилая | 2,7 |
| Общая площадь | 2,7 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Недельное» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 90 120 м2 общей площади. По форме собственности жилищный фонд разделяется на частную – 89120 м2 и муниципальную – 1000 м2.

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Недельное» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на среднем уровне.

Ниже представлена характеристика основных действующих учреждений обслуживания. Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Недельное» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Недельное» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования расположен один детский сад в с. Недельное. Здание типовое, 1977 года постройки, техническое состояние удовлетворительное. Проектная вместимость – 90 мест. Фактическое количество детей – 57 человек.

Общеобразовательные школы. В настоящее время на территории муниципального образования расположена средняя образовательная школа в с. Недельное. Здание типовое 1979 года постройки, техническое состояние удовлетворительное. Количество мест по проекту – 450. Фактическое количество учащихся – 84 человека.

Внешкольные учреждения. В настоящее время данные учреждения отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования есть один фельдшерско-акушерский пункт в с. Недельное.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- Дом Культуры, расположен в с. Недельное ул. Советская д.1.

- Библиотека, расположена в с. Недельное ул. Советская д.1.

Спортивные сооружения

На территории сельского поселения в селе Недельное, расположена спортивная площадка открытого типа. Также в с. Недельное располагается филиал «Малоярославецкой спортивной школы».

Торговля

К предприятиям торговли относятся четыре объекта, представленные в таблице № 9.

таблица 9

| № п/п | Наименование организации | Форма собственности | Специализация | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО Горячий хлеб | частная | Розничная торговля | с. Недельное |
| 2 | Магазин Поворот | частная | Розничная торговля | с. Недельное |
| 3 | Магазин с/х продукт | частная | Розничная торговля | с. Недельное |
| 4 | ЧП Щитинина | частная | Розничная торговля | с. Поречье |

Общественное питание

На территории сельского поселения имеется один объект общественного питания:

- Кафе – с. Недельное

Предприятия бытового обслуживания населения

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания на территории сельского поселения имеется:

- отделение почтовой связи, с. Недельное, ул. Советская д.1.

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Администрация сельского поселения «Село Недельное» располагается в с. Недельное ул. Советская д.1, количество сотрудников – 3 человека.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Недельное» обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы, расположенная в с. Недельное на территории ООО «Розовый Сад».

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Недельное» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

По автомобильным дорогам осуществляется пригородное и междугородное автобусное сообщение по маршрутам. Вдоль автодорог расположены автобусные остановки.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

таблица 10

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоярославец-Маклино-Недельное | 24,42 | 19,0 | IV |
| 2 | Недельное-Новинка | 4,43 | 17,0 | V |
| 3 | Недельное-Казариново-Севрюково | 9,96 | 18,0 | V |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

На территории сельского поселения располагается аэродром малой  авиации, расположенный вблизи села Недельное. Длина взлетно-посадочной полосы 401 м, ширина 21 м. Покрытие ВВП твёрдое (Бетон).

### I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО СП «Село Недельное» составляет 6332,4 га.

Земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения находятся в пользовании сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей.

Экономические проблемы в 90-х годах привели к наращиванию производства в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ). Натурализация хозяйств населения является следствием снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

Основные сельскохозяйственные предприятия сельского поселения представлены в таблице 11.

таблица 11

| № п/п | Предприятия и организации | Профиль деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Агрофирма Ярославец» | Животноводство |
| 2 | ООО «Розовый Сад» | Растениеводство |

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 1125  человек. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется уменьшением численности населения.

Динамика численности населения, чел.

таблица 12

| Населенный пункт | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| дер. Алешково | 2 | 2 | 1 |
| дер. Башмаковка | 2 | 2 | 3 |
| дер. Григорьевское | 1 | - | - |
| дер. Дедцево | - | - | - |
| дер. Дорохино | 4 | 4 | 4 |
| дер. Дурноклин | 6 | 6 | 6 |
| дер. Жилинка | 17 | 16 | 17 |
| дер. Казариново | 47 | 50 | 48 |
| дер. Киево | 3 | 2 | 2 |
| дер. Мамоново | - | - | - |
| дер. Михалево | 2 | 2 | 2 |
| дер. Никольское | 4 | 4 | 4 |
| с. Недельное | 903 | 901 | 894 |
| с. Поречье | 113 | 115 | 107 |
| дер. Селевакино | 2 | 2 | 1 |
| дер. Семендяево | 14 | 14 | 14 |
| дер. Семкино | 13 | 16 | 14 |
| дер. Чухловка | 1 | 1 | - |
| дер. Шатеево | 1 | 1 | 1 |
| дер. Якимовка | - | - | - |
| дер. Кудиново | 6 | 6 | - |
| Итого по СП: | 1141 | 1143 | 1125 |

Анализ динамики численности населения показал, что за трехлетний период численность населения уменьшилась (на 16 человек).

Основную роль в изменении численности населения поселения играет естественное и механическое движение населения, таблицы 13, 14.

Механическое движение населения, чел.

таблица 13

| Годы | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2012 | 33 | 31 |

Естественное движение населения, чел.

таблица 14

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 17 | 29 |

Структура занятости населения

таблица 15

| Показатели | 2012 г., чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Занято всего: | 430 |
| В отраслях материального производства |  |
| 1. | Промышленность | - |
| 2. | Строительство | - |
| 3. | Сельское и лесное х-во | 340 |
| 4. | Прочие отрасли материального произвдства | - |
| В отраслях непроизводственной сферы |  |
| 5. | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 28 |
| 6. | Образование, культура и искусство | 40 |
| 7. | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 7 |
| 8. | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 9 |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 6 |

### II. II. Экономическая база

Трудовые ресурсы сельского поселения формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Структура занятости населения

В таблице 16 представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения.

таблица 16

| № п/п | Предприятия и организации | Профиль деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Агрофирма Ярославец» | животноводство |
| 2. | ООО «Розовый Сад» | растениеводство |
| 3. | ООО «Фи-Текс» | текстильная промышленность |
| 4. | ООО «Собо Лесное» | база отдыха |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в 2 населенных пунктах сельского поселения: с. Недельное и с. Поречье.

Система водоснабжения с. Недельное

Водоснабжение деревни осуществляется от водозаборных сооружений (3 атрезианские скважины, глубина 140м, 160м и 170м соответственно), расположенных в северной части села. Протяженность водопроводных сетей приблизительно составляет 7,2 км.

Система водоснабжения с. Поречье

Водоснабжение деревни осуществляется от водозаборных сооружений (Водонапорная башня и артезианская скважина (глубина 130 м)), расположенных в центральной части села.

Централизованная система канализации присутствует в с. Недельное:

Система водоотведенияя с. Недельное.

В деревне существует централизованная ливневая хозяйственно-фекальная канализация из асбестоцементных керамических и пластиковых трубопроводов, общей протяженностью – 4,3 км. Очистные сооружения находятся в не рабочем состоянии.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Село Недельное» газифицирован один населенный пункт – с. Недельное. Газоснабжение населенного пункта осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «свх. Неделинский». ГРС «свх. Неделинский» получает газ от магистрального газопровода «Острогожск-Белоусово». Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1981 г. Его протяженность - 21,0 км; диаметр - 159 мм, толщина стенки - 6 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 80,4 млн. м3/год. Подача газа потребителям производится по двухступенчатой схеме.

Централизованное отопление присутствует в с. Недельное. Теплоснабжение жилых домов осуществляется от котельной, расположенной в северо-восточной части деревни. Теплоснабжние школы осуществляется от газовой котельни расположенной непосредственно на территории школы.

Теплоснабжение остальных населенных пунктов сельского поселения осуществляется децентрализовано, от автономных источников.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Электроснабжение сельского поселения «Село Недельное» производится от подстанций 35/10 кВ «Недельная», год ввода в эксплуатацию – 1974 г., установленная мощность трансформаторов – 2х2,5 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 2,7 МВА.

По территории сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередачи:  - ЛЭП 750 кВ «Калуга-Владимир»;

- 2х ЛЭП 220 кВ «Калужская-Протон»;

- ЛЭП 35 кВ «Недельная-Ерденево»;

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Недельное» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговой коммуникационной телефонной станции  (далее – АТС), расположенной в с. Недельное.  Абонентские линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС - удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.  На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация и телевиденье

Услуги проводного радиовещания на территории сельского поселения не предоставляются.

Услуги эфирного теле- и радиовещания  вещания на территории поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК), «Домашний» (47 ТВК), «REN-TV» (39 ТВК), «5 канал» (37 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в Боровском районе.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории сельского поселения предоставлены ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в Боровском районе. На территории поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

Со второго полугодия 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Недельное» обслуживается отделением почтовой связи расположенным в с. Недельное, Малоярославецкого почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2013 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Малоярославецкого района, 2010-2012 г.