ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ЗАБОЛОТЬЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ Генеральный директор Миронов Г. Э. Руководитель проекта Корабинских М. В. Главный архитектор Оселко Э.Г. Зав. группы по организации производства Полякова Е.В. Муниципальный контракт №5 от 27.12.2012 г. Москва 2013

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ЗАБОЛОТЬЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ | стр. 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | стр. 5 |
| 2. | ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | стр. 13 |
| 2.1 | ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | стр. 13 |
| 2.2 | ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | стр. 14 |
| 2.3 | ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ | стр. 16 |
| 3. | КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ | стр. 19 |
| 3.1 | ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | стр. 19 |
| 3.2 | ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ | стр. 20 |
| 3.3 | САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ | стр. 23 |
| 3.4 | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | стр. 33 |
| 4. | ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ | стр. 37 |
| 5. | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА | стр. 39 |
| 6. | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | стр. 40 |
| 6.1 | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | стр. 40 |
| 6.2 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | стр. 40 |
| 7. | ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ | стр. 42 |
| 8. | ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ | стр. 43 |
| 9. | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | стр. 46 |

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

| № п/п | Название чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы населенных пунктов | М 1:20 000 |
| 2 | Функциональное зонирование территории | М 1:20 000 |
| 3 | Планируемое размещение объектов капитального строительства | М 1:20 000 |

###### ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения  «Деревня Заболотье» муниципального  района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области разработан ООО «СВГМ - Проект» (Москва), в соответствии с Муниципальным контрактом №5 от 27.12.2012 г.

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Заболотье» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», (МО СП «Деревня Заболотье», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244; приказом Министерства экономического развития РФ (Минэкономразвития России) от 7.12.2016 г. № 793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» и с учетом Схемы территориального планирования Калужской области».

Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также техническим заданием Контракта.

Генеральный план сельского поселения «Деревня Заболотье» является стратегическим документом, с горизонтом планирования на долгосрочную перспективу до 2038 г. (расчетный срок), в том числе на первую очередь – 2023 г.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территорий сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, мероприятий по охране окружающей среды.

При подготовке проекта Генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области, данные, предоставленные администрацией сельского поселения, данные собственных исследований, прочие источники.

Разработка Генерального плана сельского поселения «Деревня Заболотье»  опиралась на положения «Схемы территориального планирования муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области».

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию и положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Проект выполнен с использованием лицензионных программных продуктов MS Office, MapInfo.

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сельское поселение «Деревня Заболотье» входит в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области.

Территория сельского поселения «Деревня Заболотье» составляет 18643.39 га.

Население  сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 921 чел.

Современное административно-территориальное устройство установлено Законом Калужской области об установлении границ муниципальных образований от 4 октября 2004 года № 354-ОЗ  (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Калужской области от 05.10.2005 № 126-ОЗ и Законом Калужской области от 25.10.2012 № 341-ОЗ)

В состав сельского поселения «Деревня Заболотье» входит 16 населенных пунктов: Заболотье (деревня) – административный центр сельского поселения, Агеевка (деревня), Алексеевский (деревня), Войлово (деревня), Гряда (деревня), Дубровка (деревня), Думлово (деревня), Кургановка (деревня), Мосеевка (деревня), Мостовка (деревня), Петровский (деревня), Романовка (деревня), Свиная (деревня), Сельцы (деревня), Суглицы (деревня), Черный Поток (деревня).

В административном центре сельского поселения - деревне Заболотье - проживает более 39% всего населения муниципального образования.

Граница сельского поселения "Деревня Заболотье" проходит следующим образом:

1) от опорной точки 1 в общем северо-восточном направлении по кольцу железной дороги на протяжении 523 м и далее по восточной границе застроенной территории г. Людинова до пересечения с автодорогой Людиново - Букань (узловая точка 18);

2) от узловой точки 18 в северо-восточном направлении вдоль автомобильной дороги Людиново - Букань до узловой точки 201, расположенной на пересечении с границей муниципального образования "Село Букань" в 875 м юго-западнее поворота на дер. Рога;

3) от узловой точки 201 в общем северо-восточном направлении вдоль автомобильной дороги на протяжении 1000 м и далее через лесной массив на протяжении 1875 м, огибая ур. Роговская Дача с южной стороны до автомобильной дороги Людиново - Букань (узловая точка 257);

4) от узловой точки 257 в общем юго-восточном направлении через лесной массив до плотины и далее в южном направлении по руслу безымянного ручья до места впадения его в р. Ясенок (узловая точка 363);

5) от узловой точки 363 в юго-восточном направлении по руслу р. Ясенок до узловой точки 684, расположенной в 1016 м северо-западнее моста на автомобильной дороге Букань - Ослинка;

6) от узловой точки 684 в общем южном направлении по границе муниципального образования "Жиздринский район" до пересечения с северной границей лесного массива севернее дер. Дынное (узловая точка 689);

7) от узловой точки 689 в общем юго-западном направлении по контуру лесного массива (по границе муниципального образования "Жиздринский район" граница проходит от узловой точки 684 до узловой точки 897) до пересечения с каналом севернее с. Кондрыкина (узловая точка 712);

8) от узловой точки 712 в направлении запад - юго-запад вдоль канала до северного края пруда на р. Жиздре (узловая точка 717);

9) от узловой точки 717 в общем южном направлении по акватории пруда на протяжении 1180 м до пересечения с западным берегом в 2000 м южнее дер. Кургановки (узловая точка 774);

10) от узловой точки 774 в юго-западном направлении через лесной массив, пересекая через 2624 м автомобильную дорогу Людиново - Жиздра, и далее через лесной массив до узловой точки 791, расположенной в 2750 м юго-восточнее водонапорной башни в дер. Войлово;

11) от узловой точки 791 в южном направлении через лесной массив на протяжении 2320 м до опорной точки 799, расположенной в 371 м северо-западнее пересечения лесной и грунтовой дороги;

12) от узловой точки 799 в общем западном направлении на протяжении 2140 м через лесной массив (узловая точка 805);

13) от узловой точки 805 в общем южном направлении на протяжении 1709 м через лесной массив, пересекая через 1099 м грунтовую дорогу Петровский ур. Кулики, до узловой точки 810, расположенной в 1240 м юго-восточнее пересечения дороги Мосеевка - Петровский с р. Веселевкой;

14) от узловой точки 810 в общем западном направлении на протяжении 1445 м через лесной массив и далее по руслу р. Веселевки до узловой точки 860, расположенной в 847 м восточнее места впадения р. Веселевки в р. Птичину;

15) от узловой точки 860 в общем юго-западном направлении на протяжении 2860 м через лесной массив и далее по руслу р. Птичины до узловой точки 882, расположенной в 415 м восточнее пересечения просеки с грунтовой дорогой;

16) от узловой точки 882 в западном направлении через лесной массив по южным границам лесных кварталов N 22, 21, 20 до восточной окраины ж/д станции Куява (узловая точка 897);

17) от узловой точки 897 в общем северо-западном направлении через лесной массив до пересечения железной дороги с автомобильной дорогой из дер. Думлово (узловая точка 911);

18) от узловой точки 911 в западном направлении на протяжении 200 м по дороге и далее в юго-западном направлении на протяжении 635 м через лесной массив и 730 м по луговой пойме до моста через р. Болву (узловая точка 933);

19) от узловой точки 933 в общем северном направлении по левому берегу р. Болва до узловой точки 1162, расположенной в 924 м севернее пересечения высоковольтной линии электропередачи и р. Болву;

20) от узловой точки 1162 в восточном направлении до железной дороги, далее на север вдоль железной дороги, обходя с востока разъезд Косичино до узловой точки 1179, расположенной в 142 м северо-восточнее железнодорожного переезда;

21) от узловой точки 1179 на запад через железную дорогу и далее в общем юго-западном направлении по контуру леса, вдоль железной дороги до пересечения с линией ЛЭП, через лесной массив до р. Болвы (узловая точка 1210);

22) от узловой точки 1210 в общем северном направлении по левому берегу р. Болвы до границы муниципального образования городское поселение "Город Людиново" (узловая точка 1488);

23) от узловой точки 1488 в общем северо-восточном направлении по руслу безымянного ручья до пересечения с контуром леса (узловая точка 1531);

24) от узловой точки 1531 в общем направлении север - северо-восток вдоль контура леса до угла вырубки в 770 м юго-восточнее моста через р. Болву (угловая точка 1575);

25) от узловой точки 1575 в направлении восток - юго-восток через лесной массив до пересечения с автомобильной дорогой и далее в направлении север - северо-восток по автомобильной дороге на протяжении 230 м до южной границы застроенной территории г. Людинова (узловая точка 1603);

26) от узловой точки 1603 в общем юго-восточном направлении по южной границе территории частной застройки, огибая ее с юга, через железную дорогу и далее на протяжении 350 м вдоль дороги до узловой точки 1639;

27) от узловой точки 1639 в общем восточном направлении по границе огородов застроенной территории г. Людинова до узловой точки 1658;

28) от узловой точки 1658 в направлении юг - юго-запад вдоль застроенной территории на протяжении 280 м, меняя направление на восточное, и далее через 80 м поворачивает в направлении север - северо-восток до узловой точки 1682 через 250 м;

29) от узловой точки 1682 в общем юго-восточном направлении по южной границе застроенной территории г. Людинова до юго-западной границы электроподстанции (узловая точка 1741);

30) от узловой точки 1741 в общем южном направлении вдоль ручья и далее через лесной массив на протяжении 1440 м до узловой точки 1790;

31) от узловой точки 1790 в восточном направлении через лесной массив на протяжении 1123 м до пересечения двух просек (узловая точка 1802);

32) от узловой точки 1802 в северо-западном направлении по просеке на протяжении 330 м до пересечения просек в 90 м юго-восточнее развилки лесной дороги и просеки (узловая точка 1820);

33) от узловой точки 1820 в северо-восточном направлении вдоль просеки до узловой точки 1827, расположенной в 50 м южнее пересечения просек;

34) от узловой точки 1827 в северном направлении через лесной массив и далее вдоль восточной границы промышленного предприятия до его северо-восточного угла (узловая точка 1836);

35) от узловой точки 1836 в западном направлении вдоль забора промышленного предприятия до дороги и далее по автомобильной дороге на север на протяжении 290 м до пересечения с дорогой (узловая точка 1843);

36) от узловой точки 1843 в юго-западном направлении по дороге до узловой точки 1850, расположенной в 58 м северо-восточнее угла забора вокруг промышленного предприятия;

37) от узловой точки 1850 в общем западном направлении вдоль северной границы части застроенной территории на протяжении 593 м до пересечения с ручьем (узловая точка 1884);

38) от узловой точки 1884 в общем северном направлении по дороге вдоль границы садовых участков и далее вдоль западной границы дер. Романовки до р. Сукремля (узловая точка 1899);

39) от узловой точки 1899 в общем направлении восток - северо-восток по р. Сукремля до пересечения с автомобильной дорогой Людиново - Жиздра (узловая точка 2369);

40) от узловой точки 2369 в общем восточном направлении по автомобильной дороге Людиново - Жиздра до узловой точки 2393, расположенной в 447 м северо-западнее водонапорной башни дер. Войлово;

41) от узловой точки 2393 в направлении север - северо-запад на протяжении 353 м по пашне и далее поворачивая в направлении восток - северо-восток на протяжении 1031 м до пересечения с полевой дорогой (узловая точка 2397);

42) от узловой точки 2397 в направлении север - северо-запад по полевой дороге до узловой точки 2400;

43) от узловой точки 2400 в направлении запад - юго-запад через поле до полевой дороги (узловая точка 2407);

44) от узловой точки 2407 в северо-западном направлении вдоль полевой дороги до узловой точки 2412, расположенной в 62 м восточнее развилки дорог;

45) от узловой точки 2412 в юго-западном направлении по южной границе кустарников на протяжении 326 м, пересекая в северном направлении кустарники и р. Сукремля, и далее в юго-западном направлении по северной границе кустарников, вдоль реки на протяжении 650 м (узловая точка 2431);

46) от узловой точки 2431 в общем северном направлении, через полевую дорогу, вдоль полевой дороги на протяжении 140 м, поворачивая на запад по контуру леса до восточной окраины дер. Сукремль, по северной границе застроенной территории деревни и далее в общем юго-западном направлении по дороге до пересечения дорог (узловая точка 2479);

47) от узловой точки 2479 в северо-западном направлении по автомобильной дороге до места пересечения трех автомобильных дорог и далее в северном направлении на протяжении 850 м, поворачивая в этом месте на запад по автомобильной дороге до развилки (узловая точка 2501);

48) от узловой точки 2501 в северном направлении по автомобильной дороге до пр-та Машиностроителей (узловая точка 2516);

49) от узловой точки 2516 в направлении восток - юго-восток по кромке леса до южного угла забора вокруг предприятия, далее в общем северном направлении по восточной границе застроенной территории до контура леса и далее через лесной массив до северо-восточного угла промышленного предприятия (узловая точка 2579);

50) от узловой точки 2579 в общем северо-восточном направлении через лесной массив вдоль границы застроенной части г. Людинова до пересечения с ул. Апатьева (узловая точка 2604);

51) от узловой точки 2604 в юго-восточном направлении по полевой дороге до узловой точки 2610, находящейся в 183 м юго-восточнее конца ул. Апатьева;

52) от узловой точки 2610 в общем северном направлении по кольцу железной дороги до узловой точки 1.

# 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +18,3°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с –  это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах северо-западных и юго-восточных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

## 2.2  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Ландшафтно-геоморфологические особенности

В зависимости от степени расчлененности, геологического строения, литологического состава коренных и четвертичных отложений, рельефа местности выделено семь типов ландшафтов.

Тип 1. Пологохолмистая среднерасчлененная эрозионная равнина. Поверхность равнины местами увалистая с западинами за счет суффозионных процессов современных и позднечетвертичных. Четвертичные образования представлены в основном супесями и пылеватыми суглинками общей мощностью не более 10 м, обычно 3-5 м. Коренные породы представлены в основном трепелами, опоками, мелом. Местами в понижениях наблюдаются небольшая заболоченность. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые местами глеевые на суглинисто-песчаной основе.

Тип 2. Плоская слаборасчлененная зандровая равнина. Этот тип местности развит вдоль долины р. Болвы там, где ледниковые воды перемыли подстилающие кварц-глауконитовые пески нижнего мела и привнесли водноледниковыми потоками песчано-гравийный материал с конечно-моренных образований. Четвертичные отложения представлены в основном тонкозернистыми песками и водноледниковыми суглинками. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые, на суглинисто-песчаной основе.

Тип 3. Пологонаклонная среднерасчлененная эрозионно-зандровая равнина на песчано-глинистых отложениях нижнего мела. Коренные породы представлены альб-сеноманскими кварц-глауконитовыми песками и песчаными глинами готерив-боррема и валанжина нижнего мела. Овражно-балочная сеть обычно с небольшой глубиной эрозионного вреза и плоскодонного типа (корытообразное), дно балок обычно заболочено, т.к. коренные породы обводнены. Почвы дерново-подзолистые глееватые, дерново-среднеподзолистые, местами торфяные.

Тип 4. Плоская, плосконаклонная аллювиально-зандровая слабо-среднерасчлененная равнина. На большей части территории она слаборасчлененная и только вдоль рек расчлененность по площади возрастает. Глубина расчленения не превышает 15 м/км2 . Местами местность сильно заболочена, особенно там где коренные породы залегают неглубоко и представлены глинами. Четвертичные образования представляют собой переслаивание суглинков, песков и песчано-галичного материала.

Тип 5. Тоже что и тип 4. Мощность четвертичных образований не превышает 10 м. Коренные породы представлены песчано-глинистой толще нижнетульского подгоризонта.

Тип 6. Плоская аллювиальная среднерасчлененная равнина (первая надпойменная терраса). Она сложена в основном песками, аллювиальными суглинками, прослоями песчано-галечного материала, торфами. Почвы аллювиальные луговые в основном на песчаной основе.

Тип 7. Плоская аллювиальная равнина (пойма, высокая пойма рек). Эта территория постоянного подтопления и затопления в период весеннего паводка. Почвы луговые обычно песчаные.

Инженерно-геологическое районирование

В соответствии с инженерно геологическими условиями выделены территории с различными условиями строительного освоения территории:

- Условия строительства сложные (для ландшафта типа 1, 3, 4)

- Условия строительства сложные (для ландшафта типа 2, 5);

- Условия строительства непригодные (для ландшафта типа 6,7).

## 2.3 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Водные ресурсы

Водные ресурсы сельского поселения «Деревня Заболотье» представлены поверхностными и подземными водами.

По территории сельского поселения протекает река Болва (полный перечень водных объектов отображен в разделе 3.2).

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения «Деревня Заболотье» присутствуют следующие месторождения полезных ископаемых:

- Забольтевское месторождение – трепел (севернее дер. Заболотье)

- Людиновское месторождение – трепел (у границы с ГП «Город Людиново»)

- Сукремльское месторождение – формовочные пески (в 3,7-7 км к ЮЗ от г. Людиново на левобережном склоне долины р. Болвы и ее притока р. Сукремля)

Лесные ресурсы

Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

В соответствии с Лесным кодексом РФ, леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса, что определяет их средозащитное, санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение. Лесные ресурсы отнесены к разряду экологических, промышленная заготовка леса запрещается.

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально-эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются:

1) организация использования лесов;

2) создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры;

3) проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов;

4) проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов.

Побочными видами использования лесов поселения могут быть сенокошение, сбор ягод и грибов, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, рекреационное использование, охота, разработка полезных ископаемых.

Леса поселения имеют рекреационное значение для жителей поселения, района и Калужской области.

# 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ

3.1 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

На землях особо охраняемых природных территорий федерального значения запрещается:

1) предоставление садоводческих и дачных участков;

2) строительство федеральных автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий;

3) движение и стоянка механических транспортных средств, не связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий, прогон скота вне автомобильных дорог;

4) иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами.

По результатам проведенного в 2012 году комплексного экологического обследования природных комплексов и объектов, расположенных на территории Людиновского района, правовой статус особо охраняемой природной территории (памятник природы) регионального значения также планируется придать природному комплексу «Пойма реки Болва в пределах Людиновского района и ее старицы», являющемуся ценным местом обитания (произрастания) большого количества редких и находящихся под угрозой исчезновения объетов животного и растительного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Калужской области».

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

3.2  ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

Ширина прибрежной защитной полосы озер, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Таблица 3.1 Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов

| Наименование водоема | Длина, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| река Болва | 213 | 200 | 50 | 20 |
| река Жиздра | 223 | 200 | 50 | 20 |
| река Ясенок | 32 | 100 | 50 | 20 |
| река Болотевка | 15 | 100 | 50 | 20 |
| река Птичина | 15 | 100 | 50 | 20 |
| река Сукремля | 12 | 100 | 50 | 20 |
| ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| пруды | - | 50 | 50 | 20 |

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных  запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.3. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Состояние воздушного бассейна

На территории сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области).

Табл. 3.2 Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для сельского поселения устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников представлен в таблице 3.3.

Табл. 3.3 Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тыс. тонн

| твердые вещества | 0,243 |
| --- | --- |
| диоксид серы | 0,053 |
| оксид углерода | 2,057 |
| оксид азота | 0,079 |
| углеводороды(без ЛОС) | 0,041 |
| ЛОС | 0,049 |
| прочие газообразные и жидкие вещества | 0,003 |
| ВСЕГО | 2,525 |

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения является автомобильный транспорт.

Состояние геологической среды

Геологическая среда не является закрытой застывшей системой. Под влиянием техногенной деятельности изменяются отдельные её составляющие: рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), геологическое строение (в разрезе появляется новый тип отложений – техногенные), гидрогеологические условия (изменяются уровень и состав подземных вод).

Состояние поверхностных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории поселения являются хозяйственно-бытовые сточные воды, внесение в почву удобрений, пестицидов.

Состояние подземных вод

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод на территории поселения являются загрязненные поверхностные воды.

Состояние почвенного покрова

На территории поселения были зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой (на основании «Кадастра стационарно-неблагоприятных пунктов по сибирской язве»): дер. Войлово (1916, 1926 г.г.), дер. Гряда (1913, 1916 г.г.), дер. Романовка (1913, 1916 г.г.), дер. Заболотье (1916, 1918 г.г.).

Плодородие почв истощается, пашни имеют повышенную кислотность. Кроме этого, земли поселения подверглись загрязнению радионуклидами. Необходимо проведение мелиоративных работ, работ по реабилитации загрязненных угодий, внесение минеральных и органических удобрений.

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории сельского поселения в течение последних лет остается стабильной. Превышение основных дозовых пределов в последние годы не отмечено. Данные по плотности загрязнения в разрезе населенных пунктов поселения не предоставлены.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74. Подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Санитарные разрывы транспортных коммуникаций

Для автомобильных дорог, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений, а также с учетом требований СНиП 2.07.01-89.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № ФЗ–257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы.

Границы придорожных полос установлены для дорог III – IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей (в составе СЗЗ и зон ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ)  в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 3.4 Размер санитарных разрывов линий электропередач

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

## Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

## В соответствии с законодательством  в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

## Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 Водного Кодекса РФ.

## Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

## На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

Зоны залегания и добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории населенных пунктов сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Санитарной очисткой сельского поселения занимаются специализированные организации.

Уборка территории сельского поселения в весенне-летний период начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 15 октября по 15 апреля. Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Мусор с территорий и уличный смет вывозится на полигон твердых бытовых отходов (далее ТБО).

Данные по наличию на территории сельского поселения контейнерных площадок не предоставлены.

Утилизация отходов методом захоронения производится на полигоне ТБО, расположенном в г. Людиново.

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, строительный мусор.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

3.4 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Таблица 3.5 Объекты культурного наследия, расположенные на территории сельского поселения «Деревня Заболотье»

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| Курганный могильник | дер. Войлово | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| Курган могильник | дер. Войлово | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| Братская могила | дер. Войлово | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| Братская могила | дер. Черный Поток | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией сельского поселения «Деревня Заболотье» о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002        № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Общая численность постоянного населения сельского поселения «Деревня Заболотье» составляет 998 человек (по состоянию на 01.01.2012) .

С 2002 года наблюдается снижение численности населения - за последние 10 лет показатели уменьшились на 259 человек, или на 20,6%.

Таблица 4.1. Численность населения сельского поселения

| Год | Численность населения, чел. | Изменение численности, чел. | % к предыдущему году |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 (по переписи) | 1257 | - | - |
| 2007 | 1051 | -206 (за пять лет) | - |
| 2008 | 1024 | -27 | 97,4 |
| 2009 | 1003 | -21 | 97,9 |
| 2010 | 994 | -9 | 99,1 |
| 2011 | 978 | -16 | 98,4 |
| 2012 (на начало года) | 998 | +20 | 102,0 |
| 2012/2002 |  | -259 | 79,4 |
| 2012/2007 | - | -53 | 95% |

Как видно из таблицы 4.2., по состоянию на 01.01.2012 г. численностью населения более 50 человек характеризуется 3 (три) населенных пункта – деревня Войлово (311 чел.), деревня Заболотье (359 чел.) и деревня Мостовка (69 чел.). Таким образом, на территории данных населённых пунктов проживает более 77% от всего населения муниципального образования.

Таблица 4.2. Группировка населенных пунктов сельского поселения «Деревня Заболотье»

| Численность населения, чел. | Число населенных пунктов, всего, ед. | Количество населенных пунктов, в т.ч. с численностью населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Без населения | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101 и более |
| 998 | 16 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 |

Естественное и механическое движение населения

Естественное движение населения (естественный прирост как разница между родившимися и умершими в 2007 – 2012 г.г.) в поселении имеет отрицательное значение - за данный период естественная убыль населения составила 68 человек.

Таблица 4.3. Естественное движение населения

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | За период 2007-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось, чел. | 8 | 9 | 4 | 13 | 7 | 5 | 46 |
| Умерло, чел. | 20 | 19 | 17 | 26 | 18 | 14 | 114 |
| Естественный прирост/убыль (+/-) | -12 | -10 | -13 | -13 | -11 | -9 | -68 |

Показатели миграционного движения населения за период 2007-2012 г.г. имели относительно равномерные значения, но тяготели к положительным тенденциям. Суммарный миграционный приток в обозначенный временной промежуток составил 16 человек (в среднем 2-3 человека в год).

Таблица 4.4. Механическое движение населения

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | За период 2007-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло, чел. | 8 | 8 | 20 | 21 | 56 | 15 | 128 |
| Выбыло, чел. | 13 | 13 | 17 | 22 | 21 | 26 | 112 |
| Механический прирост/убыль (+/-) | -5 | -5 | +3 | -1 | +35 | -9 | +16 |

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА

Сельское поселение характеризуется отсутствием производственной базы и представлено, в основном, личными хозяйствами граждан.

Предприятия производственной сферы, общественного питания, бытового обслуживания на территории муниципального образования отсутствуют.

Дальнейший сценарий развития производства на территории сельского поселения относится к вопросам деятельности хозяйствующих субъектов и не нуждается в регулировании Генеральным планом сельского поселения, за исключением обособления функциональных производственных зон с учетом законодательства по территориальному планированию и выявленных ограничений.

Торговля

Торговля в сельском поселении «Деревня Заболотье» представлена следующими магазинами:

Таблица 5.1 Предприятия торговли на территории сельского поселения «Деревня Заболотье»

| Наименование и адрес | Мощность объекта (кв.м. торг. пл.) | Численность работающих (чел) |
| --- | --- | --- |
| Людиновское РАЙПО (магазин товаров повседневного спроса), дер. Заболотье | 110 | 3 |
| Людиновское РАЙПО (магазин товаров повседневного спроса), дер. Войлово | 100 | 3 |

6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

## 6.1  СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Обеспеченность жителей муниципального образования объектами социальной инфраструктуры характеризуется следующими показателями:

Таблица 6.1. Объекты социальной инфраструктуры

| № п/п | Отрасль | Объекты культурно-бытового обслуживания | Численность работающих, чел. | Мощность объекта, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здравоохранение | ФАП дер. Заболотье | 1 | 5 |
|  |  | ФАП дер. Войлово | 2 | 5 |
|  |  | ФАП дер. Черный Поток | 1 | 5 |
| 2 | Образование | МКОУ «Заболотская основная общеобразовательная школа», дер. Заболотье | 17 | 144 |
|  |  | МКОУ «Войловская основная общеобразовательная школа», дер. Войлово | 23 | 43 |
| 3 | Культура и спорт | МКУК «Заболотский сельский дом культуры», дер. Заболотье | 10 | 150 |
|  |  | МКУК «Войловский сельский дом культуры», дер. Войлово | 8 | 110 |
|  |  | Сельская библиотека, дер. Заболотье | 1 | 8 |
|  |  | Сельская библиотека, дер. Войлово | 1 | 8 |
|  |  | Спортивный стадион при МОУ «Войловская основная общеобразовательная школа», дер. Войлово | - | - |

6.2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Жилищный фонд сельского поселения составляет 24 918,7 кв.м., общее количество квартир, домовладений – 388. Жилищная обеспеченность по сельскому поселению, таким образом,  составляет 25,0 кв.м. в расчете на одного человека.

Таблица 6.2. Распределение жилищного фонда по населенным пунктам

| Населенный пункт | Наличие жилого фонда на 01.01.13 |
| --- | --- |
|  | Кв.м. общей площади | Кол-во квартир, домовладений |
| дер. Заболотье | 8603,7 | 123 |
| дер. Войлово | 7498,5 | 109 |
| дер. Гряда | 928,7 | 17 |
| дер. Мостовка | 1588,2 | 25 |
| дер. Романовка | 1358,4 | 20 |
| дер. Думлово | 387,4 | 6 |
| дер. Моисеевка | 688,6 | 9 |
| дер. Свиная | 175,5 | 3 |
| дер. Петровский | 115 | 2 |
| дер. Алексеевский | 90 | 2 |
| дер. Черный Поток | 1149,6 | 26 |
| дер. Дубровка | 1074,6 | 23 |
| дер. Кургановка | 497 | 10 |
| дер. Агеевка | 359,5 | 6 |
| дер. Сельцы | 336 | 6 |
| дер. Суглицы | 68 | 1 |

По материалам стен преобладает каменная и кирпичная застройка – доля жилых помещений данной категории составляет около 55%.

Таблица 6.3. Распределение жилищного фонда по материалу стен

| Наименование показателя | Площадь жилых помещений, кв.м. | Доля в общей площади жилищного фонда, % |
| --- | --- | --- |
| Каменные, кирпичные | 13 607,8 | 54,61 |
| Деревянные | 7769,7 | 31,18 |
| Прочие (панельные) | 3541,2 | 14,21 |
| ИТОГО | 24918,7 | 100,0 |

7. ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом. Кроме этого, по территории сельского поселения проходит ж/д магистраль Москва-Вязьма-Брянск (участок Фаянсовая-Дятьково) длиной в границах поселения около 8 км.

По территории сельского поселения «Деревня Заболотье»  проходят:

- участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения Людиново-Жиздра-М-3 «Украина» (протяженность в границах поселения около 7,8 км)

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения

«Людиново-Жиздра» -М-3 «Украина» - Заболотье (протяженность 5,533км)

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения Заболотье - Черный Поток (протяженность 5,617 км)

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Людиново-Жиздра» - Войлово – Мосеевка (протяженность 5,670 км)

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

8. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Водоснабжение и водоотведение

В сельском поселении имеются водопроводные системы в дер. Заболотье.

В остальных населенных пунктах для хозяйственно-питьевого водоснабжения используют колонки и шахтные колодцы.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

- Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

- Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

-  Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Централизованная система водоотведения на территории поселения присутствует в дер. Заболотье.  Во всех остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

Электроснабжение

По территории проходит транзитная линия электропередач напряжением 750 кВ – Смоленская АЭС-Михайлово, напряжением 220кВ – Черепеть-Цементная и Черепеть-Литейная и линии электропередач напряжением 110 кВ.

Электроснабжение поселения осуществляется путем подачи электроэнергии через линии электропередач  ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. Потребители поселения получают электроэнергию от ПС 110/35/10 кВ «Людиново», ПС 35/10 кВ «Дубровка» и ТП 10/04 кВ.

Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение осуществляется от ГРС «Людиново».

В настоящее время газифицировано 7 населенных пунктов – дер. Заболотье, дер. Войлово, дер. Мостовка, дер. Гряда, дер. Дубровка, дер. Кургановка, дер. Алексеевский.

В остальных населенных пунктах население использует для газоснабжения индивидуальные газовые баллоны.

Связь

Услуги телефонной связи общего пользования в сельском поселении «Деревня Заболотье» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком». Обеспечение услугами проводной телефонной связи осуществляется посредством оборудования автоматической телефонной станции и цифрового выносного концентратора.

АТС расположены в дер. Заболотье, дер. Войлово и дер. Черный Поток. Имеется возможность автоматического выхода к междугородней и международной связи.

Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Почтовые отделения Управления федеральной почтовой связи Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» расположены  в дер. Заболотье и дер. Войлово.

Калужский филиал ОАО «Ростелеком» объектов сети проводного радиовещания, а также радиотелевизионных передающих станций эфирного вещания на территории поселения не имеет. Эфирное  телевизионное и радиовещание на территории поселения обеспечивается техническими средствами альтернативных операторов телерадиовещания. Кроме того, на территории возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется обеспечить на территории поселения цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

9. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Территориальное планирование сельского поселения «Деревня Заболотье» в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Функциональное зонирование в данном проекте предполагает выделение зон функционального использования:

Жилые зоны. Основное назначение – создание условий для комфортного постоянного и временного проживания населения. В зону включена улично-дорожная сеть.

Зоны жилой застройки представлены:

- индивидуальной застройкой;

- малоэтажной застройкой.

Общественно-деловые зоны. Зоны обслуживания населения выделены для удовлетворения повседневных и эпизодических потребностей населения в объектах административного, образовательного, культурно-бытового, социального, финансового, делового, спортивного назначения, иной общественно-деловой деятельности. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Производственные и коммунально-складские зоны. Сформировавшиеся территории сохраняются в границах поселения.

Зона транспортной инфраструктуры включает территории дорожных отводов дорог общего пользования.

Зоны сельскохозяйственного использования. Зоны выделены для сохранения сельскохозяйственных угодий, необходимых для нужд населения и развития ЛПХ.

Зоны специального назначения охватывают территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (кладбища).

Зоны с особыми условиями использования территории

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- объекты культурного наследия;

- территории водоохранных зон;

- территории зон санитарной охраны;

- территории охранных зон от ЛЭП;

- территории санитарно-защитных зон от объектов производственного и коммунально-складского назначения;

- территории санитарно-защитных зон от объектов специального назначения;

- полоса отвода от железной дороги;

- санитарный разрыв от магистрального газопровода;

- территории зон залегания полезных ископаемых.

# Footnotes

Деревня Колотовка исключена из состава сельского поселения "Деревня Заболотье", и добавлена к перечню населенных пунктов, входящих в состав городского поселения "Город Людиново" в соответствии с законом Калужской области от 25.10.2012 N 341-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Калужской области в связи с изменением границ муниципальных образований городское поселение "Город Людиново" и сельское поселение "Деревня Заболотье" на территории административно-территориальной единицы "Людиновский район"».