ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ЗАБОЛОТЬЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ Генеральный директор Миронов Г. Э. Руководитель проекта Корабинских М. В. Главный архитектор Оселко Э.Г. Зав. группы по организации производства Полякова Е.В. Муниципальный контракт №5 от 27.12.2012 г. Москва 2013

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ЗАБОЛОТЬЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ | стр. 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | стр. 5 |
| 1. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | стр. 17 |
| 2. | ПРОГНОЗНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ | стр. 20 |
| 3. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА | стр. 21 |
| 4. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКРЕАЦИИ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ | стр. 23 |
| 5. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | стр. 23 |
| 6. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ | стр. 26 |
| 7. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ | стр. 27 |
| 8. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОСТРАНСТВЕННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ | стр. 28 |
| 9. | ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | стр. 33 |

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

| № п/п | Название чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы населенных пунктов | М 1:20 000 |
| 2 | Функциональное зонирование территории | М 1:20 000 |
| 3 | Планируемое размещение объектов капитального строительства | М 1:20 000 |

###### ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения  «Деревня Заболотье» муниципального  района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области разработан ООО «СВГМ - Проект» (Москва), в соответствии с Муниципальным контрактом №5 от 27.12.2012 г.

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Заболотье» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», (МО СП «Деревня Заболотье», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244; приказом Министерства экономического развития РФ (Минэкономразвития России) от 7.12.2016 г. № 793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» и с учетом Схемы территориального планирования Калужской области».

Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также техническим заданием Контракта.

Генеральный план сельского поселения «Деревня Заболотье» является стратегическим документом, с горизонтом планирования на долгосрочную перспективу до 2038 г. (расчетный срок), в том числе на первую очередь – 2023 г.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территорий сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, мероприятий по охране окружающей среды.

При подготовке проекта Генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области, данные, предоставленные администрацией сельского поселения, данные собственных исследований, прочие источники.

Разработка Генерального плана сельского поселения «Деревня Заболотье»  опиралась на положения «Схемы территориального планирования муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области».

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию и положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Проект выполнен с использованием лицензионных программных продуктов MS Office, MapInfo.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса населенных пунктов; комплексное благоустройство и озеленение территории;

- сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия деревень;

-  повышение эффективности использования территорий;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия сельской среды;

-  определение направлений дальнейшего территориального развития населенных пунктов;

- развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур населенных пунктов.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Баланс земель территории сельского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | га | 18643.39 | 18030.26 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5113.62 | 4513.18 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 330.73 | 319.89 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 23.76 | 23.76 |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 12093.43 | 12091.12 |
| 5. | Земли водного фонда | га | 80.95 | 80.95 |
| 6. | Земли запаса | га | - | - |
| 7. | Земли населенных пунктов | га | 1000.90 | 1001.36 |
| Заболотье (деревня) |
| 7.1 | Площадь населенного пункта | га | 139.90 | 139.90 |
| Агеевка (деревня) |
| 7.2 | Площадь населенного пункта | га | 26.89 | 26.89 |
| Алексеевский (деревня) |
| 7.3 | Площадь населенного пункта | га | 12.86 | 12.86 |
| Войлово (деревня) |
| 7.4 | Площадь населенного пункта | га | 148.35 | 146.09 |
| Гряда (деревня) |
| 7.5 | Площадь населенного пункта | га | 36.09 | 36.09 |
| Дубровка (деревня) |
| 7.6 | Площадь населенного пункта | га | 72.88 | 72.88 |
| Думлово (деревня) |
| 7.7 | Площадь населенного пункта | га | 53.58 | 53.58 |
| Кургановка (деревня) |
| 7.8 | Площадь населенного пункта | га | 20.86 | 20.86 |
| Мосеевка (деревня) |
| 7.9 | Площадь населенного пункта | га | 37.05 | 37.05 |
| Мостовка (деревня) |
| 7.10 | Площадь населенного пункта | га | 40.95 | 40.95 |
| Петровский (деревня) |
| 7.11 | Площадь населенного пункта | га | 21.67 | 21.67 |
| Романовка (деревня) |
| 7.12 | Площадь населенного пункта | га | 22.94 | 22.94 |
| Свиная (деревня) |
| 7.13 | Площадь населенного пункта | га | 15.45 | 15.45 |
| Сельцы (деревня) |
| 7.14 | Площадь населенного пункта | га | 74.03 | 74.03 |
| Суглицы (деревня) |
| 7.15 | Площадь населенного пункта | га | 71.04 | 71.04 |
| Черный Поток (деревня) |
| 7.16 | Площадь населенного пункта | га | 206.36 | 209.08 |

Для установления границ населенных пунктов, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования, провести кадастровые работы в соответствии с планируемыми границами населенных пунктов.

Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

В Генеральном плане предлагается изменение границ населенных пунктов.

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель | Площадь земель, га | Собственник | Использование | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Деревня Заболотье» |
| 1. | дер. Черный Поток | 2,23 0,46 | частная | Религиозное использование | 40:12:060501:86 40:12:060501:87 | 2019 |
| 2 | дер. Черный Поток | 0,03 | муниципальная | Улично-дорожная сеть | 40:12:060501:88 | 2019 |
| Всего: | 2,72 |

Таблица площадей планируемого перевода земель населенных пунктов в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения

| № п/п | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель | Площадь земель, га | Форма собственности | Использование | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Деревня Заболотье» |
| 1. | дер. Войлово | 0,88 | Государственная неразграниченная | Для включения в состав особо экономической зоны «Калуга» | 40:12:070301:539 | 2019 |
| 2. | дер. Войлово | 1,38 | Государственная неразграниченная | Для включения в состав особо экономической зоны «Калуга» | 40:12:070301:544 | 2019 |
| 3. | дер. Войлово | 0,90 | Государственная неразграниченная | Для включения в состав особо экономической зоны «Калуга» | 40:12:070201:63 | 2019 |
| Всего: | 3,16 |

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения

| № п/п | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель | Площадь земель, га | Форма собственности | Использование | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевод из МО СП «Деревня Заболотье» в МО ГП «Город Людиново» |
| 1. | Вблизи дер. Войлово | 8,7 | муниципальная собственность | Особо экономическая зона «Калуга» | 40:12:070201:43 | 2019 |
|  | 8,7 |
| МО СП «Деревня Заболотье» |
| 2. | Вблизи дер. Войлово | 29,26 | муниципальная собственность | под промышленными объектами | 40:12:070101:113 | 2019 |
| 3. | Вблизи дер. Войлово | 8,51 | государственная неразграниченная | под промышленными объектами | 40:12:070101:129 | 2019 |
| 4. | Вблизи дер. Войлово | 4,51 | государственная неразграниченная | под промышленными объектами | 40:12:070101:137 | 2019 |
| 5. | Вблизи дер. Войлово | 0,29 | муниципальная собственность | под промышленными объектами | 40:12:070201:26 | 2019 |
| 6. | Вблизи дер. Войлово | 0,02 | государственная неразграниченная | под промышленными объектами | 40:12:070201:44 | 2019 |
| 7. | Вблизи дер. Войлово | 0,22 | частная | под промышленными объектами | 40:12:070201:12 | 2019 |
| 8. | Вблизи дер. Войлово | 0,84 | муниципальная собственность | под промышленными объектами | 40:12:070201:28 | 2019 |
| 9. | Вблизи дер. Войлово | 3,59 | государственная неразграниченная | под промышленными объектами | 40:12:070201:27 | 2019 |
| 10. | Вблизи дер. Войлово | 0,20 | частная | под промышленными объектами | 40:12:070201:13 | 2019 |
| 11. | Вблизи дер. Войлово | 0,79 | частная | под промышленными объектами | 40:12:070201:14 | 2019 |
| 12. | Вблизи дер. Войлово | 8,19 | государственная неразграниченная | под промышленными объектами | 40:12:070201:25 | 2019 |
| 13. | Вблизи дер. Войлово | 0,15 | частная | под промышленными объектами | 40:12:070201:16 | 2019 |
| 14. | Вблизи дер. Войлово | 0,13 | частная | под промышленными объектами | 40:12:070201:17 | 2019 |
| 15. | Вблизи дер. Войлово | 0,21 | частная | под промышленными объектами | 40:12:070201:15 | 2019 |
| 16. | Вблизи дер. Войлово | 1,04 | государственная неразграниченная | под промышленными объектами | 40:12:070201:24 | 2019 |
| 17. | Вблизи дер. Войлово | 0.33 | частная | под промышленными объектами | 40:12:070201:46 | 2019 |
| 18. | КСП "Войловское", поле № 26 | 0.54 | частная | Для размещения железной дороги ОЭЗ | 40:12:070101:138 | 2019 |
| Всего: | 58,82 |

Таблица площадей планируемого перевода земель лесного фонда в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения

| № п/п | Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель | Площадь земель, га | Форма собственности | Использование | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевод из МО СП «Деревня Заболотье» в МО ГП «Город Людиново» |
| 1. | Калужская область, р-н Людиновский, дер. Войлово, ГКУ КО «Людиновское лесничество», квартал 113 | 2,06 | государственная федеральная | Особо экономическая зона «Калуга» | 40:12:070201:49 | 2019 |
| Всего: | 2,06 |

Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения на расчётный срок

| Название зоны | Зонирование территории н.п., |
| --- | --- |
|  | га |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая зона: В т.ч. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1) | 669.71 | 669.71 |
| Зона общественно-деловая (ОД) | 7.76 | 7.76 |
| Зона сельскохозяйственного использования: В т.ч. Зона сельскохозяйственных угодий (С1) Зона сельскохозяйственных объектов (С2) Зона размещения садовых и дачных участков вне границ населенных пунктов (С3) | 80.17 47.37+33.90* 53.87* | 80.17 50.09+33.90* 53.87* |
| Зоны производственного использования: В т.ч. Производственная зона (П1) | 0.29+9.13* | 0.29+9.13* |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ) | 3.13 | 3.13 |
| Зона рекреационного назначения: Зона рекреационных объектов (Р1) Зона водных объектов (Р2) Зона резервных территорий (Р3) | 135.36 53.43 | 135.36 51.17 |
| Зона специального назначения связанная с захоронениями (СН1) | 3.68+34.20* | 3.68+34.20* |
| Общая площадь | 1000.90 | 1001.36 |
| Заболотье (деревня) |
| Жилая зона: В т.ч. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1) | 104.50 | 104.50 |
| Зона общественно-деловая (ОД) | 4.25 | 4.25 |
| Зона сельскохозяйственного использования: В т.ч. Зона сельскохозяйственных угодий (С1) Зона сельскохозяйственных объектов (С2) | 4.08 26.52+4.56* | 4.08 26.52+4.56* |
| Зоны производственного использования: В т.ч. Производственная зона (П1) | 9.13* | 9.13* |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ) | 0,25 | 0,25 |
| Зона рекреационного назначения: Зона рекреационных объектов (Р1) | 0.3 | 0.3 |
| Общая площадь | 139.90 | 139.90 |
| Агеевка (деревня) |
| Жилая зона: В т.ч. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1) | 19.98 | 19.98 |
| Зона рекреационного назначения: Зона рекреационных объектов (Р1) | 6.91 | 6.91 |
| Зона специального назначения связанная с захоронениями (СН1) | 0.37* | 0.37* |
| Общая площадь | 26.89 | 26.89 |
| Алексеевский (деревня) |
| Жилая зона: В т.ч. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1) | 9.32 | 9.32 |
| Зона сельскохозяйственного использования: В т.ч. Зона сельскохозяйственных угодий (С1) | 0.6 | 0.6 |
| Зона рекреационного назначения: Зона рекреационных объектов (Р1) | 2.94 | 2.94 |
| Зона специального назначения связанная с захоронениями (СН1) | 0.65* | 0.65* |
| Общая площадь | 12.86 | 12.86 |
| Войлово (деревня) |
| Жилая зона: В т.ч. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1) | 114.80 | 114.80 |
| Зона сельскохозяйственного использования: В т.ч. Зона сельскохозяйственных угодий (С1) Зона сельскохозяйственных объектов (С2) | 17.96 19.21* | 17.96 19.21* |
| Зона рекреационного назначения: Зона рекреационных объектов (Р1) Зона резервных территорий (Р3) | 0.48 15.11 | 0.48 12.85 |
| Общая площадь | 148.35 | 146.09 |
| Гряда (деревня) |
| Жилая зона: В т.ч. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1) | 32.58 | 32.58 |
| Зона общественно-деловая (ОД) | 3.51 | 3.51 |
| Зона специального назначения связанная с захоронениями (СН1) | 31.78* | 31.78* |
| Общая площадь | 36.09 | 36.09 |
| Дубровка (деревня) |
| Жилая зона: В т.ч. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1) | 59.86 | 59.86 |
| Зона сельскохозяйственного использования: В т.ч. Зона сельскохозяйственных угодий (С1) Зона сельскохозяйственных объектов (С2) | 6.20 0.41* | 6.20 0.41* |
| Зона рекреационного назначения: Зона рекреационных объектов (Р1) | 6.82 | 6.82 |
| Зона специального назначения связанная с захоронениями (СН1) | 1.16* | 1.16* |
| Общая площадь | 72.88 | 72.88 |
| Думлово (деревня) |
| Жилая зона: В т.ч. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1) | 24.84 | 24.84 |
| Зона сельскохозяйственного использования: Зона сельскохозяйственных объектов (С2) | 2.53 | 2.53 |
| Зона рекреационного назначения: Зона рекреационных объектов (Р1) | 26.21 | 26.21 |
| Зона специального назначения связанная с захоронениями (СН1) | 0.24* | 0.24* |
| Общая площадь | 53.58 | 53.58 |
| Кургановка (деревня) |
| Жилая зона: В т.ч. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1) | 20.86 | 20.86 |
| Зона сельскохозяйственного использования: Зона сельскохозяйственных объектов (С2) | 9.72* | 9.72* |
| Общая площадь | 20.86 | 20.86 |
| Мосеевка (деревня) |
| Жилая зона: В т.ч. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1) | 14.53 | 14.53 |
| Зона сельскохозяйственного использования: В т.ч. Зона сельскохозяйственных объектов (С2) | 7.64 | 7.64 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ) | 0.55 | 0.55 |
| Зона рекреационного назначения: Зона рекреационных объектов (Р1) | 13.33 | 13.33 |
| Зона специального назначения связанная с захоронениями (СН1) | 1.0 | 1.0 |
| Общая площадь | 37.05 | 37.05 |
| Мостовка (деревня) |
| Жилая зона: В т.ч. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1) | 27.75 | 27.75 |
| Зона сельскохозяйственного использования: В т.ч. Зона сельскохозяйственных угодий (С1) Зона сельскохозяйственных объектов (С2) Зона размещения садовых и дачных участков вне границ населенных пунктов (С3) | 1.02 2.56 63.87 | 1.02 2.56 63.87 |
| Зона рекреационного назначения: Зона рекреационных объектов (Р1) | 9.62 | 9.62 |
| Общая площадь | 40.95 | 40.95 |
| Петровский (деревня) |
| Жилая зона: В т.ч. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1) | 14.25 | 14.25 |
| Зона рекреационного назначения: Зона рекреационных объектов (Р1) | 7.42 | 7.42 |
| Общая площадь | 21.67 | 21.67 |
| Романовка (деревня) |
| Жилая зона: В т.ч. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1) | 21.15 | 21.15 |
| Зона рекреационного назначения: Зона рекреационных объектов (Р1) | 1.79 | 1.79 |
| Общая площадь | 22.94 | 22.94 |
| Свиная (деревня) |
| Жилая зона: В т.ч. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1) | 12.18 | 12.18 |
| Зона рекреационного назначения: Зона рекреационных объектов (Р1) | 3.27 | 3.27 |
| Общая площадь | 15.45 | 15.45 |
| Сельцы (деревня) |
| Жилая зона: В т.ч. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1) | 37.00 | 37.00 |
| Зона сельскохозяйственного использования: В т.ч. Зона сельскохозяйственных угодий (С1) | 6.94 | 6.94 |
| Зона рекреационного назначения: Зона рекреационных объектов (Р1) | 29.49 | 29.49 |
| Зона специального назначения связанная с захоронениями (СН1) | 0.60 | 0.60 |
| Общая площадь | 74.03 | 74.03 |
| Суглицы (деревня) |
| Жилая зона: В т.ч. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1) | 39.64 | 39.64 |
| Зона сельскохозяйственного использования: В т.ч. Зона сельскохозяйственных угодий (С1) | 31.40 | 31.40 |
| Общая площадь | 71.04 | 71.04 |
| Черный Поток (деревня) |
| Жилая зона: В т.ч. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1) | 116.47 | 116.47 |
| Зона сельскохозяйственного использования: В т.ч. Зона сельскохозяйственных угодий (С1) Зона сельскохозяйственных объектов (С2) | 11.97 8.12 | 11.97 10.84 |
| Зоны производственного использования: В т.ч. Производственная зона (П1) | 0.29 | 0.29 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ) | 2.33 | 2.33 |
| Зона рекреационного назначения: Зона рекреационных объектов (Р1) Зона резервных территорий (Р3) | 26.78 38.32 | 26.78 38.32 |
| Зона специального назначения связанная с захоронениями (СН1) | 2.08 | 2.08 |
| Общая площадь | 206.36 | 209.08 |

*Площадь функциональной зоны за границей населенного пункта

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Защите и охране на территории поселения подлежат воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, воздушного бассейна рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Охрана поверхностных вод

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходимо:

- развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов;

- обустройство зон санитарной охраны водопроводов;

- внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований нормативных документов;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- рациональное использование воды потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля);

- усилить контроль за качеством воды, подаваемой населению.

Для улучшения санитарного состояния, защиты водотоков и водоемов от истощения предусматривается:

- обеспечение современными очистными сооружениями источники бытовых сточных вод;

- очистка дождевого стока в соответствии с требованиями нормативных документов;

- усиление контроля за качеством бытовых и промышленных стоков с целью доведения их качества до нормативных уровней;

- организация на водозаборах для всех источников питьевого водоснабжения зон санитарной охраны I, II и III пояса в соответствии с требованиями нормативных документов;

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов;

- ведение мониторинга качества поверхностных вод.

Охрана подземных вод

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;

- установить водоизмерительную аппаратуру на каждой скважине для контроля за количеством отбираемой воды;

- проводить ежегодный профилактический ремонт скважин силами водопользователей;

- выявить бездействующие скважины и провести ликвидационный тампонаж на них.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки;

- увеличение площади зелёных насаждений на территориях населенных пунктов.

Мероприятия по охране почв

Мероприятия по охране почв должны включать:

- специальные агротехнические мероприятия для предотвращения развития эрозионных процессов сельскохозяйственных земель;

- рекультивацию нарушенных земель, уничтожение химикатов, запрещенных к использованию и с истекшим сроком годности;

- работы по реабилитации загрязненных угодий.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления:

- оборудовать специальные площадки для складирования отходов;

- рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов;

- разработать схему санитарной очистки поселения.

Для улучшения общего состояния окружающей среды поселения необходимо:

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

2. ПРОГНОЗНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения территории на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения сельского поселения уменьшилась на 259 человека (на 20,6%), в основном из-за стабильной естественной убыли населения.

Для развития тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием и медицинским обслуживанием.

Ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территорий. Для оценки перспектив изменения численности населения и трансформации системы расселения в различных условиях современного режима естественного и механического движения населения был выполнен демографический прогноз.

Проектом принят на первую очередь стабилизационный вариант перспективной численности населения, предполагающий незначительное улучшение демографических показателей и стабилизацию численности населения. На расчетный срок, в связи с государственной политикой, направленной на улучшение демографической ситуации в стране  Проектом выбран инновационный вариант, предполагающий прирост населения.

| МО СП «Деревня Заболотье» |
| --- |
| Этапы | Численность населения, чел. |
| Современное состояние | 998 |
| Первая очередь | 937 |
| Расчетный срок | 1033 |

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития сельского поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры по отраслям

- Здравоохранение

- оказание содействия в исполнении программ по охране здоровья граждан, принятых на Федеральном, региональном, муниципальном уровнях;

- приоритетное решение вопросов охраны здоровья, cнижение смертности населения в трудоспособном возрасте;

- обеспечение населения информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, а также платной медицинской помощи;

- проведение санитарно-просветительских мероприятий;

- пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья.

- Образование

- сохранение и улучшение действующих объектов образования;

- координация действий учреждений народного образования по организации летнего отдыха детей;

- привлечение на работу молодых педагогов;

- укрепление материальной базы образовательных учреждений;

- использование информационных технологий в процессе обучения.

- Культура и спорт

- совершенствование организации свободного времени населения, в том числе детей и подростков, обращая особое внимание на организацию досуга молодежи;

- максимальное использование имеющейся сети учреждений культуры для организации содержательного досуга с учетом интересов и потребностей жителей, проживающих на территории поселения.

## Мероприятия по развитию жилищного фонда

Жилищная обеспеченность по сельскому поселению составляет 25,0 м2/чел.

Для достижения основной  цели жилищной политики, выдвинутой федеральной и областными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

( увеличение площади жилищного фонда до конца расчетного срока до 41,3 тыс. м2 общей площади (в среднем 656 м2 в год).

( увеличение до конца расчетного срока жилищной обеспеченности до 40 м2 /чел.;

( сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

( ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

( формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКРЕАЦИИ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемая система озелененных территорий решается в соответствии с архитектурно - планировочным решением генплана сельского поселения, наличием свободных территорий в сложившейся застройке с учетом существующих озелененных территорий.

На первую очередь необходимо иметь площадь озелененных территорий общего пользования 12 м²/чел. x 937 = 1,12 га (СниП 2.07.01-89).

На расчетный срок планируется использование рекреационных ресурсов поселения для привлечения туристов.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией сельского поселения «Деревня Заболотье» о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002        № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

На первую очередь необходима реконструкция и усовершенствование дорог с грунтовым покрытием, усовершенствование дорожного покрытия подъездов к населенным пунктам, увеличение связности между населенными пунктами внутри сельского поселения.

На первую очередь проектом предлагается строительство и ремонт системы наружного освещения в дер. Заболотье и дер. Войлово.

На расчетный срок Проектом предлагается создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе предполагаемого строительства, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с существующей улично-дорожной сетью и автомобильными дорогами общего пользования.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ

Водоснабжение и водоотведение

На первую очередь Проектом предлагается реконструкция существующих водозаборных сооружений поселения.

На расчетный срок Проектом предлагается строительство очистных сооружений дер. Заболотье.

Электроснабжение

Для обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы поселения необходимо:

- проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии, таких как замена проводов на перегруженных ВЛ;

- замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям;

- замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВ и ниже;

- реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа.

Газоснабжение

Проектом предлагается газификация следующих населенных пунктов – дер. Черный Поток, дер. Мосеевка, дер. Думлово, дер. Суглицы, дер. Сельцы.

Теплоснабжение

На первую очередь Проектом предлагается замена устаревшего и отслужившего свой срок оборудования, установка современных индивидуальных отопительных котлов.

Связь

- организация пунктов коллективного доступа  к сети Интернет на базе почтовых отделений в населенных пунктах;

- обеспечение на расчетный срок потребности в телефонных номерах;

- развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение максимальной доступности для населения социально значимого пакета телерадиопрограмм федерального и регионального уровней.

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОСТРАНСТВЕННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Проектом предусматривается изменение границы МО СП «Деревня Заболотье» согласно схемы территориального планирования МР «Город Людиново и Людиновский район» (корректировка 2014 г., 2016 г.) за счёт исключения земельных участков с кадастровыми номерами (далее К№) из границы МО СП «Деревня Заболотье» и включения их в состав МО ГП «Город Людиново»:

- 40:12:070201:29, 40:12:070201:37, 40:12:070201:42, 40:12:070201:45, 40:12:070201:48, образованные в результате разделения земельных участков с К№ 40:12:070201:22 (101,20 га) и 40:12:070201:23 (136,60 га);

- 40:12:070101:155, 40:12:070101:160, 40:12:070101:168, 40:12:000000:190, 40:12:000000:191, образованные в результате разделения земельных участков с К№ 40:12:000000:165 (71,26 га), и части дороги «Людиново-Жиздра - М-3 «Украина», примыкающей к территории северной части Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в границах кадастрового квартала № 40:12:070101;

- 40:12:070101:130 (категория земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого использования – для сельскохозяйственного производства) в целях размещения на указанном участке объектов индивидуального жилищного строительства;

- 40:12:070201:43 – 8,73 га (категория земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого использования – для сельскохозяйственного производства) и многоконтурного участка 40:12:070201:49  (категория земель - земли лесного фонда) общей площадью 2,06 га с последующим переводом в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в связи с расширением Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга».

Проектом предусматривается изменение границы МО СП «Деревня Заболотье» в части исключения населенного пункта ст. Куява, расположенного на территории  МО СП «Деревня Заболотье», в соответствии с Законом Калужской области от 30.09.2010 № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, в категории городских и сельских населенных пунктов»

Проектом планируется изменение границы МО СП «Деревня Заболотье» и МО СП «Село Заречный» в части исключения из состава МО СП «Деревня Заболотье» кадастровых кварталов с №№ 40:12:081501  и 40:12:081601.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства территории сельского поселения

| №№ пп | Наименование мероприятия | Площадь, га | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая площадь МО СП «Деревня Заболотье» | 18643.39 |  |
| 1 | Уменьшение площади поселения за счёт исключения участков 40:12:070201:29 40:12:070201:37 40:12:070201:42 40:12:070201:45 40:12:070201:48 40:12:070101:155 40:12:070101:160 40:12:070101:168 40:12:000000:190 40:12:000000:191 40:12:070201:43 40:12:070201:49 | - 216.75 - 0.15 - 2.01 - 18.20 - 0.69 - 0.76 - 2.87 - 43.22 - 9.63 - 14.78 - 8.73 - 2.06 | После внесения изменений в закон об описании границ муниципальных образований |
| 2 | Уменьшение площади поселения за счёт исключения участка 40:12:070101:130 (категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) | -28,24 |  |
| 3 | Уменьшение площади поселения за счёт исключения участков 40:12:070301:539 (категория земель - земли населенных пунктов) 40:12:070301:544 (категория земель - земли населенных пунктов) 40:12:070201:63 (категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) | -0,88 -1,38 -0,98 |  |
| 4 | Уменьшение площади поселения за счёт исключения кадастровых кварталов: 40:12:081501 40:12:081601 | - 186.73 -71.56 |  |
|  | Планируемая площадь МО СП «Деревня Заболотье» | 18030.26 |  |

Проектом предусматривается перевод земельных участков возле населенного пункта д. Войлово с кадастровыми номерами 40:12:070301:539, 40:12:070301:544 и 40:12:070201:63 категория «земли населенных пунктов в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения», а также их исключение из границы МО СП «Деревня Заболотье» в связи с расширением Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга».

Проектом предусматривается перевод земельных участков вблизи населенного пункта д. Войлово с кадастровыми номерами   40:12:070201:12, 40:12:070201:13, 40:12:070201:14, 40:12:070201:15, 40:12:070201:16, 40:12:070201:17, 40:12:070201:24, 40:12:070201:25, 40:12:070201:26, 40:12:070201:27, 40:12:070201:28, 40:12:070201:44, 40:12:070101:113, 40:12:070101:129, 40:12:070101:137, 40:12:070101:46, а также участка  40:12:070101:138  категория «земли сельскохозяйственного назначения», в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения».

Проектом предусматривается перевод всех мест захоронений, расположенных вне границ населенных пунктов, в земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и иного специального назначения.

Перечень мероприятий территориального планирования в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области:

| № | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использова-ния территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры |
| 35-6-1 | Объект капитального строительства в области электроснабжения | ПС 110 кВ Калужский цементный завод 2 очередь с ВЛ 110 кВ Литейная-Калужский цементный завод-2 | н/д | граница МО ГП «Город Людиново» - граница МО ГП «Город Людиново», МО СП «Село Заболотье», Людиновский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 20 м |
| 35-6-2 |  | ПС 110 кВ Калужский цементный завод 2 очередь с ВЛ 110 кВ Литейная-Калужский цементный завод-2 | н/д | граница МО ГП «Город Людиново» - граница МО СП «Село Букань» МО СП «Село Заболотье» , Людиновский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 20 м |
| 5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения |
| 5.1.1.Строительство газораспределительных газопроводов |
| 13-6-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительных газопроводов | 1.71км | отвод к дер. Алексеевский МО СП «Село Заболотье» Людиновский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 13-6-2 |  | Строительство распределительных газопроводов | 0.63 км | отвод к дер. Черный Поток МО СП «Село Заболотье» Людиновский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5.1.3. Строительство газорегуляторных пунктов |
| 44-6-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов | - | дер. Алексеевский МО СП «Село Заболотье» Людиновский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 44-6-2 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | - | дер. Черный Поток МО СП «Село Заболотье» Людиновский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 7. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры |
| 33-6-1 | Объекты капитального строительства в области транспорта | Реконструкция дороги Людиново - Жиздра - М-3 "Украина" | 12.33 км | МО СП «Село Заболотье» Людиновский район, Калужская область | Вторая очередь | санитарный разрыв до 100 м |

9. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Организация постоянно действующего мониторинга является важнейшим мероприятием по реализации Проекта генерального плана сельского поселения «Деревня Заболотье», предполагающего создание специальной управленческой структуры, осуществляющей как контроль за реализацией проектных мероприятий, так и внесение в Проект необходимых изменений и корректировок различного характера (в графическую и текстовую части, как в «Положения о территориальном планировании», так и в «Материалы по обоснованию»).

Только при наличии постоянно действующего мониторинга Проект генерального плана может стать действенным инструментом территориального планирования.

Эта задача может быть эффективно решена в формате использования современных технологий, и, в частности, с использованием программы MapInfo.