ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЗАРЕЧНЫЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ Генеральный директор Миронов Г. Э. Руководитель проекта Корабинских М. В. Главный архитектор Оселко Э.Г. Зав. группы по организации производства Полякова Е.В. Муниципальный контракт №1 от 09.01.2013 г. Москва 2013

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЗАРЕЧНЫЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ | стр. 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | стр. 5 |
| 2. | ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | стр. 9 |
| 2.1 | ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | стр. 9 |
| 2.2 | ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | стр. 10 |
| 2.3 | ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ | стр. 12 |
| 3. | КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ | стр. 15 |
| 3.1 | ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | стр. 15 |
| 3.2 | ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ | стр. 17 |
| 3.3 | САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ | стр. 19 |
| 3.4 | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | стр. 29 |
| 4. | ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ | стр. 32 |
| 5. | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА | стр. 34 |
| 6. | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | стр. 35 |
| 6.1 | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | стр. 35 |
| 6.2 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | стр. 36 |
| 7. | ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ | стр. 38 |
| 8. | ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ | стр. 39 |
| 9. | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | стр. 42 |

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

| № п/п | Название чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы населенных пунктов | М 1:15 000 |
| 2 | Функциональное зонирование территории | М 1:20 000 |
| 3 | Планируемое размещение объектов капитального строительства | М 1:15 000 |

###### ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения  «Село Заречный» муниципального  района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области разработан ООО «СВГМ - Проект» (Москва), в соответствии с Муниципальным контрактом №1 от 09.01.2013 г.

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Заречный» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», (МО СП «Село Заречный», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244; приказом Министерства экономического развития РФ (Минэкономразвития России) от 7.12.2016 г. № 793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» и с учетом Схемы территориального планирования Калужской области».

Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также техническим заданием Контракта.

Генеральный план сельского поселения «Село Заречный» является стратегическим документом, с горизонтом планирования на долгосрочную перспективу до 2038 г. (расчетный срок), в том числе на первую очередь – 2023 г.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территорий сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, мероприятий по охране окружающей среды.

При подготовке проекта Генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области, данные, предоставленные администрацией сельского поселения, данные собственных исследований, прочие источники.

Разработка Генерального плана сельского поселения «Село Заречный»  опиралась на положения «Схемы территориального планирования муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области».

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию и положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Проект выполнен с использованием лицензионных программных продуктов MS Office, MapInfo.

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сельское поселение «Село Заречный» входит в состав муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области.

Территория сельского поселения «Село Заречный» составляет 13,9 тыс. га.

Население  сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 составляет 1448 чел.

Современное административно-территориальное устройство установлено Законом Калужской области об установлении границ муниципальных образований от 4 октября 2004 года № 354-ОЗ  (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Калужской области от 05.10.2005 № 126-ОЗ и Законом Калужской области от 25.10.2012 № 341-ОЗ)

В состав сельского поселения «Село Заречный» входит 13 населенных пунктов: Заречный (село) – административный центр сельского поселения, Березовка (деревня), Вербежичи (деревня), Голосиловка (деревня), Еловка (деревня), Косичино (село), Крынки (деревня), Курганье (деревня), Куява (деревня), Куява (железнодорожная станция), Савино (деревня), Слободка (деревня).

В административном центре сельского поселения – с. Заречный - проживает более 27% всего населения муниципального образования (397 чел. по состоянию на 01.01.12).

Граница сельского поселения "Село Заречный" проходит следующим образом:

1) от опорной точки 1 в направлении восток - северо-восток на расстояние 995 м до пересечения с проселочной дорогой Савинского Лесничества - Буда (узловая точки 26);

2) от узловой точки 26 в общем юго-восточном направлении, огибая озеро с юга, и далее по правому берегу реки на протяжении 560 м, сворачивая в юго - юго-восточном направлении через лес до узловой точки 146;

3) от узловой точки 146 в восточном направлении через лес и далее по р. Колчинке до узловой точки 237, расположенной на северо-восточном углу лесного квартала N 61 Савинского лесничества;

4) от узловой точки в направлении юг по просеке до пересечения с линией ЛЭП (узловая точка 249);

5) от узловой точки 249 в направлении северо-восток через лесной массив до пересечения с проселочной дорогой Слободка - Колчино и далее на протяжении 1390 м до р. Ляды, в 80 м восточнее ее впадения в р. Колчинку (узловая точки 289);

6) от узловой точки 289 в северо-восточном направлении по р. Ляде и далее по р. Колчинке до места впадения ее в р. Болву (узловая точка 347);

7) от узловой точки 347 в общем юго-восточном направлении по левому берегу р. Болвы до узловой точки 1018, расположенной в 146 м юго-восточнее места впадения безымянного ручья в р. Болва;

8) от узловой точки 1018 в общем южном направлении вдоль русла р. Болвы по контуру лесного массива, по восточной границе садоводческих товариществ до пересечения с автомобильной дорогой Людиново - Киров (узловая точка 1114);

9) от узловой точки 1114 в направлении запад - юго-запад вдоль автомобильной дороги Людиново - Киров до пересечения с р. Болвой (узловая точка 1120);

10) от узловой точки 1120 в общем направлении юг по левому берегу р. Болвы до точки пересечения границ муниципальных образований "Село Заречный", "Город Людиново" и "Деревня Заболотье" (узловая точки 1702);

11) от узловой точки 1702 в общем южном направлении по левому берегу р. Болвы до узловой точки 1980, расположенной в 913 м на юг - юго-запад от разъезда Косичино;

12) от узловой точки 1980 в северо-восточном направлении через лесной массив и далее на север вдоль железной дороги по контуру леса до узловой точки 2011, расположенной в 142 м северо-восточнее железнодорожного переезда;

13) от узловой точки 2011 в общем южном направлении вдоль железной дороги, обходя с востока разъезд Косичино, пересекая линию ЛЭП и через 618 м поворачивая на запад до р. Болвы (узловая точка 2023);

14) от узловой точки 2023 в общем южном направлении по левому берегу р. Болвы до моста южнее дер. Куявы (узловая точка 2257);

15) от узловой точки 2257 в юго-западном направлении по луговой пойме, 635 м через лесной массив, далее по дороге до перекрестка, поворачивая на восток через железную дорогу (узловая точка 2279);

16) от узловой точки 2279 в общем юго-восточном направлении через лесной массив до восточной окраины ж/д станции Куява, точка пересечения границ муниципальных образований "Деревня Заболотье", "Село Заречный" Людиновского района и "Село "Совхоз" Коллективизатор" Жиздринского района (узловая точка 2293);

17) от узловой точки 2293 в западном направлении через железную дорогу и далее через лесной массив до старицы р. Болвы (узловая точка 2303);

18) от узловой точки 2303 в общем южном направлении по контуру леса вдоль русла р. Болва до пересечения границ муниципальных образований "Город Людиново и Людиновский район" и "Жиздринский район" с границей Брянской области (узловая точки 2317);

19) от узловой точки 2317 в направлении запад - северо-запад по границе Калужской и Брянской областей, пересекая проселочную дорогу Куява - Альшаница, до юго-западного угла квартала N 126 Савинского лесничества (узловая точка 2339);

20) от узловой точки 2339 в направлении север - северо-запад по границе Калужской и Брянской областей до пересечения с автодорогой Киров - Дятьково (узловая точка 2372);

21) от узловой точки 2372 в общем направлении северо-запад по границе Калужской и Брянской областей, пересекая р. Теребку, до линии ЛЭП на южной границе лесного квартала N 106 Савинского лесничества (узловая точка 2410);

22) от узловой точки 2410 в направлении юг - юго-запад через лесной массив до узловой точки 2424;

23) от узловой точки 2424 в общем направлении север через лесной массив до пересечения с линией ЛЭП в южной точке пересечения лесных кварталов N 105 и N 106 Савинского лесничества (узловая точка 2437);

24) от узловой точки 2437 в направлении запад - северо-запад на 2590 м и далее в общем направлении север - северо-запад по границе Калужской и Брянской областей до пересечения северо-западного угла лесного квартала N 54 Савинского лесничества с границей Брянской области (узловая точка 2468);

25) от узловой точки 2468 в направлении северо-восток, огибая лесной массив по северной границе лесного квартала N 54 Савинского лесничества на протяжении 1380 м (до узловой точки 1).

# 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +18,3°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с –  это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах северо-западных и юго-восточных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

## 2.2  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Ландшафтно-геоморфологические особенности

В зависимости от степени расчлененности, геологического строения, литологического состава коренных и четвертичных отложений, рельефа местности выделено семь типов ландшафтов.

Тип 1. Пологохолмистая слаборасчлененная эрозионно-зандровая равнина. Рельеф местами значительно упрощен и заболочен. Дочетвертичный эрозионный рельеф в позднемосковское время ледниковыми водами был выровнен и стал по своим формам более мягким. Мощность водноледниковых образований обычно составляет первые метры, а подстилают их трепела и опоки коньяковского горизонта верхнего мела. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые, местами глеевые и глеевые. Большая часть территории этого типа поросло смешанным лесом.

Тип 2. Плоская слаборасчлененная зандровая равнина. Этот тип местности развит вдоль долины р. Болвы там, где ледниковые воды перемыли подстилающие кварц-глауконитовые пески нижнего мела и привнесли водноледниковыми потоками песчано-гравийный материал с конечно-моренных образований. Четвертичные отложения представлены в основном тонкозернистыми песками и водноледниковыми суглинками. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые, на суглинисто-песчаной основе.

Тип 3. Плоская, плосконаклонная аллювиально-зандровая слабо-среднерасчлененная равнина. Мощность четвертичных образований не превышает 10 м. Коренные породы представлены песчано-глинистой толще нижнетульского подгоризонта.

Тип 4. Пологоволнитая зандровая слаборасчлененная равнина. Этот тип рельефа был образован в начальную стадию развития московского ледника. Верхний четвертичный ярус представлен перемытыми коренными породами с привнесенным суглинистым материалом и мелким кремневым гравием, обломками альб-сеноманских фосфоритов. Мощность четвертичных образований менее 10 м. Коренные породы представлены в основном кварц-глауконитовыми песками с фосфоритами и песчано-глинистой толщей неокомского надгоризонта нижнего мела. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые на песчаной основе с примесью мелкого, в основном кремневого по составу, гравия.

Тип 5. Плоская аллювиальная среднерасчлененная равнина (первая надпойменная терраса). Она сложена в основном песками, аллювиальными суглинками, прослоями песчано-галечного материала, торфами. Почвы аллювиальные луговые в основном на песчаной основе.

Тип 6. Плоская аллювиальная равнина (пойма, высокая пойма рек). Эта территория постоянного подтопления и затопления в период весеннего паводка. Почвы луговые обычно песчаные.

Тип 7. Покатые придолинные склоны рек. Этот тип рельефа встречается на отдельных ограниченных участках склонов рек, там, где развита донная и боковая эрозия.

Инженерно-геологическое районирование

В соответствии с инженерно геологическими условиями выделены территории с различными условиями строительного освоения территории:

- Условия строительства сложные (для ландшафта типа 1,2,3,4);

- Условия строительства непригодные (для ландшафта типа 5,6,7).

## 2.3 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Водные ресурсы

Водные ресурсы СП «Село Заречный» представлены поверхностными и подземными водами.

По территории сельского поселения протекает река Болва (полный перечень водных объектов отображен в разделе 3.2).

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения «Село Заречный» присутствуют следующие месторождения полезных ископаемых:

- Слободское месторождение – пески строительные (в 0,5 км к югу от дер. Слободка)

- Косиченское месторождение – пески строительные (в 0,5 км к юго-западу от с. Косичино)

- Савинское месторождение – пески строительные (в 2 км к востоку от дер. Савино)

- Косиченское месторождение – глины и суглинки тугоплавкие (в 0,5 км к юго-западу от с. Косичино)

- Вербежинское месторождение – глины и суглинки тугоплавкие (в 1,5 км к юго-западу от дер. Вербежичи)

- Вербежинское месторождение – керамзитовое сырье (в 1,5 км к юго-западу от дер. Вербежичи)

- Жажек – торф (в 1 км к северу от дер. Курганье)

Лесные ресурсы

Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

В соответствии с Лесным кодексом РФ, леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса, что определяет их средозащитное, санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение. Лесные ресурсы отнесены к разряду экологических, промышленная заготовка леса запрещается.

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально-эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются:

1) организация использования лесов;

2) создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры;

3) проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов;

4) проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов.

Побочными видами использования лесов поселения могут быть сенокошение, сбор ягод и грибов, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, рекреационное использование, охота, разработка полезных ископаемых.

Леса поселения имеют рекреационное значение для жителей поселения, района и Калужской области.

# 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ

3.1 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

На землях особо охраняемых природных территорий федерального значения запрещается:

1) предоставление садоводческих и дачных участков;

2) строительство федеральных автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий;

3) движение и стоянка механических транспортных средств, не связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий, прогон скота вне автомобильных дорог;

4) иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами.

По результатам проведенного в 2012 году комплексного экологического обследования природных комплексов и объектов, расположенных на территории Людиновского района, правовой статус особо охраняемой природной территории (памятник природы) регионального значения также планируется придать природному комплексу «Пойма реки Болва в пределах Людиновского района и ее старицы», являющемуся ценным местом обитания (произрастания) большого количества редких и находящихся под угрозой исчезновения объетов животного и растительного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Калужской области».

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

3.2  ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

Ширина прибрежной защитной полосы озер, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Таблица 3.1 Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов

| Наименование водоема | Длина, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| река Болва | 213 | 200 | 50 | 20 |
| река Нелюбка | 12 | 100 | 50 | 20 |
| река Колчинка | 10 | 100 | 50 | 20 |
| река Черный Поток | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| река Теребка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| пруды | - | 50 | 50 | 20 |

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных  запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.3. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Состояние воздушного бассейна

На территории сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области).

Табл. 3.2 Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для сельского поселения устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников представлен в таблице 3.3.

Табл. 3.3 Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тыс. тонн

| твердые вещества | 0,243 |
| --- | --- |
| диоксид серы | 0,053 |
| оксид углерода | 2,057 |
| оксид азота | 0,079 |
| углеводороды(без ЛОС) | 0,041 |
| ЛОС | 0,049 |
| прочие газообразные и жидкие вещества | 0,003 |
| ВСЕГО | 2,525 |

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения является автомобильный транспорт.

Состояние геологической среды

Геологическая среда не является закрытой застывшей системой. Под влиянием техногенной деятельности изменяются отдельные её составляющие: рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), геологическое строение (в разрезе появляется новый тип отложений – техногенные), гидрогеологические условия (изменяются уровень и состав подземных вод).

Состояние поверхностных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории поселения являются хозяйственно-бытовые сточные воды, внесение в почву удобрений, пестицидов.

Состояние подземных вод

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод на территории поселения являются загрязненные поверхностные воды.

Состояние почвенного покрова

На территории поселения были зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой (на основании «Кадастра стационарно-неблагоприятных пунктов по сибирской язве»): дер. Курганье (1913, 1916 г.г.), дер. Савино (1916, 1918 г.г.), дер. Слободка (1916, 1918 г.г.).

При осуществлении комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения заболеваний сибирской язвой среди людей необходимо руководствоваться Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.05.2010 № 56 (ред. от 29.03.2017) «Об утверждении СП 3.1.7.2629-10».

При проведении строительных, мелиоративных, гидротехнических и других работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, необходимо уведомить орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В случае обнаружения останков животных (не организованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Плодородие почв истощается, пашни имеют повышенную кислотность. Кроме этого, земли поселения подверглись загрязнению радионуклидами. Необходимо проведение мелиоративных работ, работ по реабилитации загрязненных угодий, внесение минеральных и органических удобрений.

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории сельского поселения в течение последних лет остается стабильной. Превышение основных дозовых пределов в последние годы не отмечено. Данные по плотности загрязнения в разрезе населенных пунктов поселения не предоставлены.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74. Подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Санитарные разрывы транспортных коммуникаций

Для автомобильных дорог, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений, а также с учетом требований СНиП 2.07.01-89.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № ФЗ–257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы.

Границы придорожных полос установлены для дорог III – IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей (в составе СЗЗ и зон ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ)  в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 3.4 Размер санитарных разрывов линий электропередач

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

## Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

## В соответствии с законодательством  в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

## Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 Водного Кодекса РФ.

## Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

## На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

Зоны залегания и добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории населенных пунктов сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Санитарной очисткой сельского поселения занимаются специализированные организации.

Уборка территории сельского поселения в весенне-летний период начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 15 октября по 15 апреля. Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Мусор с территорий и уличный смет вывозится на полигон твердых бытовых отходов (далее ТБО).

Данные по наличию на территории сельского поселения контейнерных площадок не предоставлены.

Утилизация отходов методом захоронения производится на полигоне ТБО, расположенном в г. Людиново.

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, строительный мусор.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

3.4 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Таблица 3.5 Объекты культурного наследия, расположенные на территории СП «Село Заречный»

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| Курганный могильник, ХП-ХШ вв. н.э. | дер. Курганье, северная окраина | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| Курган | дер. Савино, в 0,7 км к востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| Братская могила | дер. Слободка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| Братская могила | с. Косичино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| Амбар с навесом, 2-я пол. XIX в. | дер. Вербежичи | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| Жилой дом, кон. XIX вв. | дер. Вербежичи | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| Жилой дом, 2-я пол. XIX в. | дер. Савино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Общая численность постоянного населения сельского поселения «Село Заречный» составляет 1448 человек (по состоянию на 01.01.12) .

Гендерная структура поселения характеризуется пониженной долей мужского населения: доля мужчин в общей численности населения составляет 47,4 % (687 чел.), соответственно, доля женского населения – 52,6% (761 чел.).

С 2002 года зафиксировано незначительное снижение численности населения - за последние 11 лет оно уменьшилось на 54 человека.  Однако, необходимо отметить, что, начиная с 2007 года показатели численности населения имеют устойчивую тенденцию к  росту: численность увеличивается ежегодно в среднем на 25 человек.

Таблица 4.1. Численность населения сельского поселения

| Год | Численность населения, чел. | Изменение численности, чел. | % к предыдущему году |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 (по переписи) | 1502 | - | - |
| 2007 | 1295 | -207 (за пять лет) | - |
| 2008 | 1320 | +25 | 101,9% |
| 2009 | 1351 | +31 | 102,3% |
| 2010 | 1381 | +30 | 102,2% |
| 2011 | 1396 | +15 | 101,1% |
| 2012 (на начало года) | 1448 | +52 | 103,7% |
| 2012/2002 | - | -54 | 96,4% |
| 2012/2007 | - | +153 | 111,8% |

Как видно из таблицы 4.2., по состоянию на 01.01.12 численностью населения более 50 человек характеризуется 8 (восемь) населенных пунктов: с. Заречный (397 чел.), дер. Вербежичи (298 чел.), дер. Курганье (188 чел.), дер. Голосиловка (184 чел.), дер. Савино (100 чел), ж-д.станция Куява (74 чел.), дер. Куява (64 чел.), с. Косичино (59 чел.)

Таблица 4.2. Группировка населенных пунктов СП «Село Заречный»

(по состоянию на 01.01.12)

| Численность населения, чел. | Число населенных пунктов, всего, ед. | Количество населенных пунктов, в т.ч. с численностью населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Без населения | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101 и более |
| 1448 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |

Естественное и механическое движение населения

Естественное движение населения (естественный прирост как разница между родившимися и умершими за период 2007 – 2012 г.г.) в поселении имеет отрицательное значение -  за данный период естественная убыль населения составила 124 человека.

Таблица 4.3. Естественное движение населения

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | За период 2007-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось, чел. | 7 | 6 | 9 | 22 | 25 | 32 | 101 |
| Умерло, чел. | 50 | 41 | 36 | 36 | 30 | 32 | 225 |
| Естественный прирост/убыль (+/-) | -43 | -35 | -27 | -14 | -5 | 0 | -124 |

Показатели миграционного движения населения за период 2007-2012 имели преимущественно положительные значения. Суммарный миграционный приток в обозначенный временной промежуток составил 196 чел. (в среднем 33 чел. в год).

Таблица 4.4. Механическое движение населения

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | За период 2007-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло, чел. | 65 | 84 | 59 | 101 | 138 | 89 | 536 |
| Выбыло, чел. | 40 | 51 | 48 | 54 | 60 | 87 | 340 |
| Механический прирост/убыль (+/-) | +25 | +33 | +11 | +47 | +78 | +2 | +196 |

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА

Сельское хозяйство представлено предприятием молочно-мясного производства ООО «Григоровка» и личными подсобными хозяйствами населения.

Дальнейший сценарий развития производства на территории сельского поселения относится к вопросам деятельности хозяйствующих субъектов и не нуждается в регулировании Генеральным планом сельского поселения, за исключением обособления функциональных производственных зон с учетом законодательства по территориальному планированию и выявленных ограничений.

Торговля

Торговля в СП «Село Заречный» представлена следующими магазинами:

Таблица 5.1 Предприятия торговли на территории СП «Село Заречный»

| Наименование и адрес | Мощность объекта (кв.м. торг. пл.) | Численность работающих (чел) |
| --- | --- | --- |
| Магазин «Продукты», с. Заречный | 47,0 | 4 |
| Магазин РайПО, дер. Вербежичи | 47,2 | 1 |
| Магазин РайПО, дер. Савино | 44,4 | 1 |
| Магазин РайПО, дер. Голосиловка | 70,0 | 1 |
| Магазин РайПО, дер. Куява | 43,7 | 1 |

6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

## 6.1  СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Обеспеченность жителей муниципального образования объектами социальной инфраструктуры характеризуется следующими показателями:

Таблица 6.1. Объекты социальной инфраструктуры

| № п/п | Отрасль | Объекты культурно-бытового обслуживания | Численность работающих, чел. | Мощность объекта, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здравоохранение | ФАП с. Заречный | 2 | - |
|  |  | ФАП дер. Савино | 1 | - |
|  |  | ФАП дер. Вербежичи | 2 | - |
|  |  | ФАП дер. Голосиловка | 2 | - |
|  |  | ФАП с. Косичино | 2 | - |
|  |  | ФАП дер. Куява | 2 | - |
| 2 | Образование | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» с. Заречный | 26 | 160 |
|  |  | МДОУ «Ромашка», с. Заречный | 11 | 90 |
| 3 | Культура и спорт | Центральный сельский дом культуры, с. Заречный | 14 | 300 |
|  |  | Сельский клуб, дер. Вербежичи | 1 | 30 |
|  |  | Сельский клуб, дер. Савино | 1 | 100 |
|  |  | Сельский клуб, дер. Куява | 1 | 60 |
|  |  | Сельская библиотека, с. Заречный | 1 | 25 |
|  |  | Сельская библиотека, дер. Вербежичи | 1 | 10 |
|  |  | Сельская библиотека, дер. Савино | 1 | 5 |
|  |  | Спортзал, с. Заречный | 1 | - |

6.2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Жилищный фонд сельского поселения по состоянию на 01.01.12 составляет 45 674,5 кв.м. Жилищная обеспеченность по сельскому поселению, таким образом,  составляет 31,5 кв.м. в расчете на одного человека.

Таблица 6.2. Распределение жилищного фонда по населенным пунктам

| Населенный пункт | Наличие жилого фонда на 01.01.13 |
| --- | --- |
|  | Кв.м. общей площади | Кол-во квартир, домовладений |
| с.Заречный | 8670,8 | 149 |
| дер.Слободка | 2521,3 | 45 |
| дер.Савино | 4973,1 | 86 |
| дер.Березовка | 954,3 | 18 |
| дер.Вербежичи | 8675,5 | 170 |
| дер.Еловка | 1077,2 | 21 |
| дер.Крынки | 212,0 | 5 |
| дер.Курганье | 5651,0 | 110 |
| дер.Голосиловка | 4381,7 | 84 |
| с. Косичино, в т.ч. разъезд Косичино | 1205,5 221,0 | 26 6 |
| дер.Куява | 4660,2 | 96 |
| ж-д.станция Куява | 2470,9 | 54 |

По материалам стен преобладает каменная и кирпичная застройка – доля жилых помещений данной категории составляет около 56%.

Таблица 6.3. Распределение жилищного фонда по материалу стен

| Наименование показателя | Площадь жилых помещений, кв.м. | Доля в общей площади жилищного фонда, % |
| --- | --- | --- |
| Каменные, кирпичные | 25313,3 | 55,4 |
| Деревянные | 13874,8 | 30,4 |
| Прочие (панельные) | 6486,4 | 14,2 |
| ИТОГО | 45674,5 | 100,0 |

По состоянию на 01.01.12 на территории сельского поселения строятся (намечено к строительству) 10 жилых домов общей площадью 1153,7 кв.м (Таблица 6.4.)

Таблица 6.4. Перечень строящихся и намеченных к строительству жилых домов

| № п/п | Расположение строящегося/ намеченного к строительству жилого дома | Площадь, кв.м | Сроки завершения строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Березовка, ул. Пригородная, д.16 | 120,0 | 31.12.2015 |
| 2 | дер. Березовка, ул. Пригородная, д.17 | 234,0 | 31.12.2015 |
| 3 | дер. Вербежичи, ул. Чугунова, д.25/1 | 219,6 | 31.12.2015 |
| 4 | дер. Вербежичи, ул. Чугунова, д.34А | 128,0 | 31.12.2015 |
| 5 | дер. Вербежичи, ул. Чугунова, д.5 | 69,0 | 31.12.2015 |
| 6 | дер. Вербежичи, ул. Пугачева, д.39А | 62,1 | 31.12.2015 |
| 7 | дер. Голосиловка, ул. Малиновка, д.42 | 98,0 | 31.12.2015 |
| 8 | дер. Курганье, ул. Фокина, д.37А | 103,95 | 31.12.2015 |
| 9 | дер. Слободка, ул. Свободы, д.3А | 65,0 | 31.12.2015 |
| 10 | дер. Слободка, ул. Свободы, д.40/1 | 54,0 | 31.12.2013 |

7. ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

По территории сельского поселения «Село Заречный»  проходят:

- участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения Брянск- Людиново – Киров (протяженность в границах поселения около 8 км)

- участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Брянск- Людиново – Киров» - Вербежичи - Буда - Манино (протяженность в границах поселения около 8,7 км)

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения Голосиловка - Куява (протяженность 9,2 км)

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Мост на автодороге «Брянск-Людиново-Киров» - Березовка (протяженность 0,245 км)

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

На территории сельского поселения расположена автозаправочная станция (возле дер. Еловка, 62 км автомобильной доги «Киров-Людиново-Брянск».

8. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Водоснабжение и водоотведение

В сельском поселении имеются водопроводные системы в с. Заречный и дер. Голосиловка.

В остальных населенных пунктах для хозяйственно-питьевого водоснабжения используют колонки и шахтные колодцы.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

- Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

- Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

-  Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Централизованная система водоотведения на территории поселения присутствует в с. Заречный.  Во всех остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

Электроснабжение

По территории проходит транзитная линия электропередач напряжением 750 кВ – Смоленская АЭС-Михайлово и линии электропередач напряжением 110 кВ.

Электроснабжение поселения осуществляется путем подачи электроэнергии через линии электропередач  ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. Потребители поселения получают электроэнергию от ПС 35/10 кВ «Вербежичи» и ТП 10/04 кВ.

Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение осуществляется от ГРС «Людиново».

В настоящее время газифицировано 9 населенных пунктов.

Дер. Еловка, дер. Крынки и ст. Куява – негазифицированы (население использует для газоснабжения индивидуальные газовые баллоны).

Связь

Услуги телефонной связи общего пользования в сельском поселении «Село Заречный» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком». Обеспечение услугами проводной телефонной связи осуществляется посредством оборудования автоматической телефонной станции и цифрового выносного концентратора.

АТС расположены в с. Заречный и дер. Голосиловка. Имеется возможность автоматического выхода к междугородней и международной связи.

Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Почтовое отделение Управления федеральной почтовой связи Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» расположено  в с. Заречный.

Калужский филиал ОАО «Ростелеком» объектов сети проводного радиовещания, а также радиотелевизионных передающих станций эфирного вещания на территории поселения не имеет. Эфирное  телевизионное и радиовещание на территории поселения обеспечивается техническими средствами альтернативных операторов телерадиовещания. Кроме того, на территории возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется обеспечить на территории поселения цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

9. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Территориальное планирование СП «Село Заречный» в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Функциональное зонирование в данном проекте предполагает выделение зон функционального использования:

Жилые зоны. Основное назначение – создание условий для комфортного постоянного и временного проживания населения. В зону включена улично-дорожная сеть.

Зоны жилой застройки представлены:

- индивидуальной застройкой;

- малоэтажной застройкой.

Общественно-деловые зоны. Зоны обслуживания населения выделены для удовлетворения повседневных и эпизодических потребностей населения в объектах административного, образовательного, культурно-бытового, социального, финансового, делового, спортивного назначения, иной общественно-деловой деятельности. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Производственные и коммунально-складские зоны. Сформировавшиеся территории сохраняются в границах поселения.

Зона транспортной инфраструктуры включает территории дорожных отводов дорог общего пользования.

Зоны сельскохозяйственного использования. Зоны выделены для сохранения сельскохозяйственных угодий, необходимых для нужд населения и развития ЛПХ.

Зоны специального назначения охватывают территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (кладбища).

Зоны с особыми условиями использования территории

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- объекты культурного наследия;

- территории водоохранных зон;

- территории зон санитарной охраны;

- территории охранных зон от ЛЭП;

- территории санитарно-защитных зон от объектов производственного и коммунально-складского назначения;

- территории санитарно-защитных зон от объектов специального назначения;

- территории зон залегания полезных ископаемых.