Пояснительная записка

1. Общие данные

Генеральный план муниципального образования сельское  поселение «Село Износки» разработан ООО «КалугаТИСИЗпроект» по заданию администрации муниципального образования сельское поселение «Село Износки» в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ № 190-Ф3, СНИП 2.07.01.89*.

Застройка муниципального образования СП «Село Износки» осуществлялась по генеральному плану, выполненному в 1986 году Калужским филиалом «Росгипрониисельстрой».

Основными целями генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития города в интересах настоящего и будущего поколений.

Основные задачи разработки Концепции нового Генерального плана муниципального образования сельское поселение село Износки вытекают из определения генерального плана, закрепленного в Градостроительном кодексе РФ: «Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности».

В числе основных задач повышения качества сельской среды и устойчивости  развития генеральный план предусматривает:

    - создание условий для реализации возможности сельского поселения стать высокотехнологичным промышленным центром районного значения; научно-производственным, инфраструктурным рекреационно-туристским и транспортным центром районного значения, а также административным, научно-производственным, инфраструктурным рекреационно-туристским и транспортным центром в системе расселения Калужской области;

    - обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса сельского поселения;

    - сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия сельского поселения;

    - повышение эффективности использования  территорий сельского поселения;

    - обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности,  эстетической выразительности, гармоничности и многообразия сельской среды;

    - определение направлений дальнейшего территориального развития сельского поселения на расчетный срок и резервных территорий;

    - развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации с учетом роста численности населения.

    - улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий с учетом роста численности населения.

    - повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур сельского поселения;

    - формирование качественно новой структуры производственного комплекса;

    - комплексное благоустройство и озеленение территории.

Основной акцент в проекте делается на развитие различных видов социального и культурно-бытового обслуживания, в территориальных решениях – на формирование общественно-деловых и спортивно-оздоровительных зон.

Чтобы создаваемые новые комплексы общественного обслуживания успешно функционировали, необходимо оптимизировать внутреннюю структуру транспортных и инженерных коммуникаций между различными функциональными зонами и объектами.

Принципиально новой установкой в формировании сельской среды МО СП «Село Износки» является то, что сельское поселение должно иметь свою функционально-планировочную и стилистическую специфику.

1.1  История  образования  села Износки

Износковский район расположен на северо-западе Калужской области. Имеет выгодное транспортно-географическое положение. Граничит с Медынским, Юхновским и Дзержинским районами Калужской области, Смоленской и Московской областью.

Территория Износковского края обитаема с древнейших времен. Первые поселенцы появились здесь в  эпоху каменного века. В  период образования Древнерусского государства нынешняя территория района была населена славянским племенем вятичей.

В течение  XIV–XV  веков она была пограничной и  периодически была во владении то  литовских, то  московских князей. В 1776 году по указу Екатерины  II д. Износки и  близлежащие поселения вошли в состав Медынского уезда Калужского наместничества. Во время французского нашествия в 1812 году на территории района действовало партизанское формирование Дениса Давыдова.

В конце 1874 года в километре от деревни Износки была проложена линия железнодорожной дороги «Вязьма — Калуга». Здесь решено было открыть станцию с одноименным названием. В результате вырос поселок купцов и ремесленников. Если до этого Износки являлись рядовой деревней, то с прокладкой дороги статус их радикально изменился. Край из глубокой провинции превратился в центр местного значения и стал удобным торговым центром для окружающих сел. За первый же год (1875) существования этой железной дороги со станции Износки было отправлено или прибыло на нее в общей сложности 8278 пассажиров. Сюда стал приезжать торговый люд.

Грузооборот станции стал быстро расти. Если за 1875 год из Износок отправлено всего около 24,5 пудов, то в 1883 году — уже 1 521 547 пудов различного груза. Благодаря этому расположенная неподалеку Троицкая Писчебумажная фабрика (ныне Дзержинского района) стала получать отовсюду древесину.

К 1900 году в Износках прибыльно действовало торгово-промышленное предприятие А. Г. Кудряшова по продаже льняного семени. Большим спросом пользовался износковский лен. Постоянными покупателями были вяземские купцы, которые тщательно отбирали товар и  закупали его крупными партиями. По  железной дороге лен транспортировался на льнозаводы Смоленской губернии.

Кроме  льноводства в Износках налаживалось деревообрабатывающее производство.

Известно, что Износковский край издавна славился мастерами по изготовлению музыкальных инструментов (балалаек, гармоний, цитр), кондитерскими изделиями, поскольку в районе располагалась усадьба К. П. Лебедева, крупного кондитера. На территории, относящейся к районному узлу связи, кондитером Бабаевым был возведен двухэтажный кирпичный дом. К сожалению, он не сохранился. Здесь располагался как собственно кондитерская, так и магазин. Вдоль железнодорожного полотна располагались складские помещения.

В одноэтажном кирпичном здании размещалась торговая лавка. Теперь эти склады снесены.

В Клировых ведомостях за 1904 год содержатся сведения о том, что в Агафьинском приходе, к которому принадлежал п. Износки, проживало около 200 раскольникв. Износки были одним из  центров старообрядчества, поэтому прихожане, верующие этой конфессии, возвели здесь свой храм. Старообрядческая церковь располагалась на возвышенном месте, рядом со  зданием нынешней администрации района. Здание церкви до наших дней не сохранилось.

В 1924 году Износки стали центром волости, образованной из Бебелевской, Дороховской и Ореховенской волостей; в 1927 году село было включено в состав Мятлевского уезда. 12  июля 1929  года с. Износки становится центром района в  составе Вяземского округа Западной области. Когда в  1944  году была образована Калужская область, территория Износковского района вошла в состав Юхновского и Медынского районов. Как отдельная административная единица Износковский район был образован 15  августа

1985  года указом Президиума Верховного Совета. Административным центром района является село Износки. отдельная административная единица Износковский район был образован 15  августа 1985  года указом Президиума Верховного Совета. Административным центром района является село Износки.

Территория Износковского района определена границами, установленными законом Калужской области от 28 декабря  2004 года №7-ОЗ.

Площадь района – 1333 км².

Транспортные магистрали: железная дорога Калуга-Вязьма, федеральная автострада Москва - Иванцевичи (Варшавское шоссе). Протяженность местных автодорог 287км.

Внешняя связь с Калугой и другими районами и городами осуществляется по железной дороге «Калуга-Вязьма» и автомобильным магистралям.

Водный транспорт отсутствует.

Районным центром муниципального района является село Износки с численностью населения  2160 человек, поселок городского типа Мятлево 1,6 тыс.чел. Таким образом, около 50% населения района проживает в двух населенных пунктах, при этом большинство людей живет в сельской местности.

Износковский район  – новый, организован в 1985г. на землях Юхновского и Медынского районов. Районным центром считается село Износки, расположенное  в 130 км  от города Калуги.

1.2 Анализ ранее разработанной проектной документации

Застройка муниципального образования СП «Село Износки» осуществлялась по генеральному плану, выполненному в 1986 году Калужским филиалом «Росгипрониисельстрой».

По территориальному развитию сельского поселения генеральный план предполагал:

- дальнейшее формирование общественного центра сельского поселения, размещение жилой застройки;

- дополнительное благоустройство, вертикальную планировку;

- снос одноэтажного жилищного фонда, непригодного для проживания, для осуществления первоочередного строительства.

2 Территория,  современный  баланс

Село  Износки является административно-хозяйственным и культурным центром одноименного района  Калужской области.

Муниципальное образование сельское поселение «Село Износки» включает в себя следующие населенные пункты:

| Наименование населенного пункта | Численность населения (чел) | Кроме того, дачников (чел) |
| --- | --- | --- |
| СП «Село Износки» | 2343 | 90 |
| 1. деревня Алешня | 93 | 4 |
| 2. деревня Волынцы | 1 | 6 |
| 3. деревня Горбатово | - | 2 |
| 4. деревня Даниловка | 2 | 4 |
| 5. деревня Дороховая | 49 | 4 |
| 6. деревня Зубово | 10 | 43 |
| 7. село Износки | 2131 | 2 |
| 8. деревня Мусино | 2 | 2 |
| 9. деревня Носово | 5 | 1 |
| 10. деревня Сигово | 3 | 5 |
| 11. деревня Торфянная | 5 | - |
| 12. деревня Тетево | 5 | 5 |
| 13. деревня Уколово | 10 | 2 |
| 14. деревня Черемошня | 2 | 7 |
| 15. деревня Ефаново | 23 | 3 |
| 16. деревня Шатрищи | 2 | - |

Общественные территории, сосредоточивающие в себе основную массу функций и рабочих мест в сфере обслуживания, культуры, досуга, туризма, образования, администрирования в деловой сфере, образуют функциональную и архитектурно-пространственную основу  территории сельского поселения.

Основные направления развития общественных территорий предусматривают развитие единой системы территории общественного центра села. По территории района с запада на юго – восток проходит однопутная железная дорога Вязьма – Калуга.

2.1 Функционально- планировочная структура сельского поселения

Архитектурно - планировочное решение сельского поселения продиктовано рядом объективных условий, к числу которых следует отнести:

-сложившуюся планировочную структуру сельского поселения;

-существующие селитебные, промышленные и коммунально-складские территории;

-природно-географические условия местности;

-наличие сети инженерных коммуникаций и сооружений;

- наличие транспортных коммуникаций.

Железная дорога Калуга – Вязьма проходит по всему селу Износки с востока на запад и делит его на две части. Село Износки вытянуто по обе стороны железной дороги и состоит из ряда жилых образований, имеющих отчасти ведомственный характер: село Износки, поселок центральной усадьбы Износковского совхоза.

Существующие жилые дома полностью сохраняются.

Для развития концепции по данному направлению следует предусмотреть следующие мероприятия:

- Организация целостной селитебной зоны посредством жилищного и общественного строительства на неиспользуемых территориях, объединяющего жилые образования сельского поселения в единую систему с организацией единой системы обслуживания;

- Создание зон рекреации и размещения в них мест для отдыха и занятий спортом;

Формирование новых жилых зон для индивидуального жилищного строительства.

Функциональное использование территории

В настоящее время функциональное использование территории не имеет четкого разграничения на:

      - жилую зону,

      - общественно- деловую зону,

      - производственную зону,

      - зону рекреационного назначения,

      - зону специального назначения,

      - зону инженерной и транспортной инфраструктур.

Планировочная структура территории СП «Село Износки»

Сложившаяся территориальная организация района представляет собой достаточно четкую планировочную структуру, основными элементами которой являются:

- главный планировочный центр  - районный центр с. Износки, расположенный в северо-западной части Калужской области. Здесь проживает 13% населения района и 91% населения сельского поселения «Село Износки».

Главной планировочной осью сельского поселения и села Износки является железнодорожная магистраль  Калуга-Вязьма, которая пересекает территорию села Износки и сельского поселения в широтном направлении и выполняет главную роль во внешних связях района с г. Калуга и промышленными центрами соседних областей.

Второстепенные планировочные оси – автодороги местного значения.

Развитие Сельское поселение может получить

В планировочной структуре выделены функциональные зоны:

1. Жилая

2. Производственная

3. Рекреационного назначения

4. Специального назначения (кладбище).

Жилые территории и застройка

Жилищный фонд СП «Село Износки» составляет 50,3 тыс. м2.

Новое строительство намечается осуществлять как на свободных территориях, так и на реконструируемой территории. Новое жилищное строительство предусматривается в основном двух- и -трехэтажное.

Планируется организация целостной селитебной зоны посредством жилищного и общественного строительства на неиспользуемых территориях, ликвидации анклавов,  приведения в соответствие застроенных участков, объединением разрозненных жилых образований сельского поселения в единую систему с организацией единой системы обслуживания.

Объем нового строительства в сельском поселении за период до 2010 года составит 15,3 тыс. кв.м.

Резервы дальнейшего развития  сельского поселения  намечаются в селе Износки.

Производственная застройка

Производственная застройка промышленных и коммунальных предприятий имеет низкую плотность, планировочную разрозненность и хаотичность застройки.

Дополнительные территории для развития промышленной зоны предусматриваются:

- в селе Износки для строительства завода по производству смесей для «Макдональдс» и строительство фермы КРС по производству молока для этого завода, молочного завода, очистных сооружений, полигона ТБО, развития зернового хозяйства,

- в деревне Дороховая для строительства кирпичного завода.

Планировочное решение предусматривает развитие территории  для промышленности и коммунально-складского назначения, создавая четкое функциональное зонирование.

2.2 Совершенствование и повышение эффективности использования земельных ресурсов

В концепцию развития по вопросу совершенствования и повышения эффективности использования земельных ресурсов входят следующие пункты:

- Завершение, с выполнением всех требований законодательства, работ по оформлению границ муниципального образования СП «Село Износки»;

- Проведение полной инвентаризации земель на территории МО СП «Село Износки» с составлением реестра землепользователей (собственников, арендаторов) земельных участков;

- Формирование сборных земельных участков для предоставления в аренду или продажу с приоритетом размещения производственных предприятий и решения вопросов социального развития сельского поселения;

- Принятие необходимых мер по изъятию в муниципальную собственность не использующихся, или использующихся с нарушением законодательства земель, для перераспределения их в целях более эффективного использования;

- Завершение кадастровой оценки земель;

- Приведение в соответствие с фактическим использованием имеющихся документов землепользователей (собственников, арендаторов).

3. Демографический потенциал и система расселения

  - 3.1    Численность населения СП «Село Износки»

| Перечень населенных пунктов | На 01.01.2012 г. . |
| --- | --- |
| Деревня Алешня | 93 |
| Волынцы | 1 |
| Горбатово | - |
| Даниловка | 2 |
| Дороховая | 49 |
| Ефаново | 23 |
| Зубово | 10 |
| Мусино | 2 |
| Носово | 5 |
| Сигово | 3 |
| Тетево | 5 |
| Торфянная | 5 |
| Уколово | 10 |
| Черемошня | 2 |
| Шатрищи | 2 |
| Износки | 2131 |
| Итого | 2343 |

Естественный прирост населения СП «Село Износки»

| Годы | Уровень рождаемости | Уровень смертности | Естественный прирост (-убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. на 1000 жит. | Всего | В т.ч. на 1000 жит. | Всего |
| 2011 г. | 12 | 5,12 | 24 | 10,24 | - 12 |
| 2012 г. | 15 | 6,4 | 27 | 11,52 | -12 |
| 2013 г. | 21 | 8,96 | 32 | 13,66 | - 11 |

За последний  год наметилась положительная тенденция повышения уровня рождаемости и снижения уровня смертности. Число прибывших в сельское поселение  неуклонно повышается, число выбывших снижается.

Возрастная структура населения СП «Село Износки»

| Перепись | 2002 год | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Дети до 18 лет | 311 | 462 |
| Трудоспособный возраст Женщины мужчины | 1247 752 495 | 1240 |
| Старше трудоспособного возраста Женщины мужчины | 630, в том числе: 399 231 | 545, в том числе: |

Большое внимание в сельском поселении уделяется вопросам занятости населения. Базовым учреждением, организующим реализацию государственной политики на рынке труда для населения МО СП «Село Износки», является  ГКУ КО «Центр занятости населения Износковского района», действующий с учетом федерального и областного законодательства. В результате положительных тенденций в социально-экономическом развитии сельского

поселения, а также реализации комплекса мероприятий по профилактике безработицы, численность официально зарегистрированных безработных в 2011 г. составила 206 человек, в 2012 г. – 137 человек, в 2013 году практически осталась на прежнем уровне и составила 149 человек.

Главной целью проводимой в городском поселении политики на рынке труда является создание условий для эффективности занятости населения, предоставление гражданам работы на территории района, позволяющей обеспечивать более высокий жизненный уровень, и, как следствие, снижение социальной напряженности в городском поселении.

Ежегодно растет число обращений граждан, ищущих работу. При этом все большее количество граждан обращается в службу занятости не за пособием, а с целью скорейшего трудоустройства, в том числе на общественные и на временные работы.

В течение 2011 г.  в целом по городскому поселению центром занятости Износковского района в различные отрасли экономики было трудоустроено  346  человек, в 2012 – 193 человека, 2013 – 202 человека.

В структуре безработных продолжают оставаться значительными доли категорий граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной защиты на рынке труда.

| Год | Обратившихся в ЦЗН по вопросу трудоустройства | Трудоустроены | Направлены на профобучение | Уровень трудоустройства безработных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 627 | 346 | 18 | 49 |
| 2012 | 275 | 193 | 23 | 53,5 |
| 2013 | 280 | 202 | 19 | 58,6 |

Статус безработного в течение 2013 года получили 151 человек. Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2014 г. составил 1,5 %.

Из безработных, зарегистрированных в течение периода:

- женщин 63 чел. или  42 %, и молодежи – 28 чел. или 18,5%. направлено на профобучение всего 19 человек, в общественных работах приняло участие 31 человек. Средняя продолжительность безработицы составила 4,12   месяца.

Службой занятости осуществлялась реализация программных мероприятий по содействию занятости группам граждан, особо нуждающимся в социальной защите:

- Подросткам и молодежи, выпускникам образовательных учреждений, включая детей-инвалидов и детей-сирот,

- Военнослужащим, уволенным в запас из Вооруженных сил РФ, и членам их семей,

- Инвалидам, имеющим трудовые рекомендации,

- Одиноким и многодетным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей,

- Гражданам, освобожденным из учреждений исполнения наказаний.

По данным Государственного учреждения Центр занятости населения Износковского района численность безработных в сельском поселении составляет:

| Год | Численность жителей, обратившихся по вопросам трудоустройства | Количество безработных | Кол-во трудоустроенных, включая прошедших обучение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 627 | 206 | 364 |
| 2012 | 275 | 137 | 216 |
| 2013 | 280 | 151 | 221 |

3.2 Демографическая ситуация

Текущая демографическая ситуация СП «Село Износки» характеризуется устойчивым незначительным снижением численности населения, что сопоставимо с ситуацией в большинстве российских городов и субъектов Федерации.

За последнее десятилетие численность населения сельского поселения ежегодно сокращалась в среднем на 45 человек. К концу 2007 года она составила 2285 человек.

Главным фактором сокращения численности населения города являлось превышение смертности над рождаемостью.

Количество беженцев и вынужденных переселенцев, принятых за последние 10 лет по годам

3.3Структура занятости населения

Занятое население в возрасте 15 лет и старше по возрасту и положению в занятии по данным Всероссийской переписи населения 2002 года

| Население | Занятое население | В том числе по положению в занятии |
| --- | --- | --- |
|  |  | работающие по найму | работающие не по найму | с привлечением наемных работников | без привлечения наемных работников | иное |
| Всего, человек | 1032 | 976 | 56 | 15 | 32 | 7 |
| В том числе в возрасте, лет: |  |  |  |  |  |  |
| 15 -19 | 87 | 82 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 20 – 24 лет | 81 | 77 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 25 – 29 лет | 55 | 52 | 3 | 1 | 1 | - |
| 30 – 34 лет | 157 | 151 | 6 | 2 | 7 | - |
| 35 – 39 лет | 160 | 157 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 40 – 44 лет | 79 | 75 | 4 | 1 | 2 | -2 |
| 45 – 49 лет | 167 | 163 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 50 - 54 лет | 70 | 66 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 55 – 59 лет | 58 | 55 | 3 | 1 | 2 | - |
| 60 – 64 лет | 35 | 33 | 2 | 1 | 1 | - |
| 65 – 69 лет | 67 | 63 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 70 лет и старше | 16 | 2 | 12 | 1 | - | - |
| Из общей численности население в возрасте: |  |  |  |  |  |  |
| трудоспособном | 571 | 539 | 32 | 8 | 18 | 3 |
| Старше трудоспособного | 325 | 307 | 18 | 5 | 10 | 2 |
| 16 – 29 лет | 202 | 191 | 11 | 3 | 6 | 1 |
| 15 – 64 лет | 659 | 623 | 36 | 9 | 10 | 4 |
| Средний возраст | 451 | 435 | 16 | 16 | 5 | 2 |

Население   по источникам средств к существованию и возрасту

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года

| Источники средств к существованию | Всего | Из общей численности население в возрасте |
| --- | --- | --- |
|  |  | трудоспособном | старше трудоспособного | 15 лет и старше | 16-29 лет | 15-64 лет |
| Все население | 2434 | 1346 | 767 | 2166 | 477 | 1555 |
| Указавшие источниками средств к существованию |  |  |  |  |  |  |
| Доход от трудовой деятельности (кроме работы в личном подсобном хозяйстве) | 1042 | 576 | 328 | 927 | 204 | 665 |
| Личное подсобное хозяйство | 304 | 168 | 96 | 271 | 59 | 194 |
| стипендию | 56 | 31 | 18 | 49 | 11 | 36 |
| Пенсию (кроме пенсии по инвалидности) | 535 | 296 | 169 | 476 | 105 | 342 |
| Пенсию по инвалидности | 78 | 43 | 24 | 69 | 15 | 50 |
| Пособие (кроме пособия по безработице) | 277 | 153 | 87 | 247 | 54 | 177 |
| Пособие по безработице | 19 | 11 | 6 | 17 | 4 | 12 |
| Другой вид государственного обеспечения | 31 | 17 | 9 | 28 | 6 | 20 |
| Доход от сдачи внаем или в аренду имущества | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| На иждивении отдельных лиц | 77 | 49 | 28 | 79 | 18 | 56 |

| Иной источник | 13 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее число названных источников средств к существованию | 3122 | 1726 | 984 | 2778 | 611 | 1995 |
| Не указавшие источников средств к существованию | 24 | 13 | 8 | 22 | 5 | 16 |
| Из общей численности – население: |  |  |  |  |  |  |
| Указавшие один источник средств к существованию | 1730 | 957 | 545 | 1540 | 339 | 1106 |
| Указавшие два источника средств к существованию | 640 | 353 | 201 | 569 | 125 | 409 |
| Указавшие три источника средств к существованию | 36 | 20 | 11 | 32 | 7 | 23 |
| Указавшие четыре и более источников к существованию | 692 | 383 | 219 | 615 | 135 | 441 |

Большое внимание уделяется в сельском поселении вопросам занятости населения. Базовым учреждением, организующим реализацию государственной политики на рынке труда для населения МО СП «Село Износки», является  ГУ

«Центр занятости населения Износковского района», действующий с учетом федерального и областного законодательства. В результате положительных тенденций в социально-экономическом развитии городского

поселения, а также реализации комплекса мероприятий по профилактике безработицы, численность официально зарегистрированных безработных на начало 2006 г. снизилась на 30 % по сравнению с началом 2007 г., в 2008 году снизилось на 40% к уровню 2007 года.

Главной целью проводимой в городском поселении политики на рынке труда является создание условий для эффективности занятости населения, предоставление гражданам работы на территории города  позволяющей обеспечивать более высокий жизненный уровень, и, как следствие, снижение социальной напряженности в городском поселении.

Ежегодно растет число обращений граждан, ищущих работу. При этом все большее количество граждан обращается в службу занятости не запособием, а с целью скорейшего трудоустройства, в том числе на общественные и на временные работы.

В течение 2006 г. в целом по городскому поселению центром занятости Износковского района в различные отрасли экономики было трудоустроено 496 человек.

В структуре безработных продолжают оставаться значительными доли категорий граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной защиты на рынке труда.

Всего в экономике городского поселения занято около 3,5 тыс. человек (49 % от общей численности населения городского поселения).

В 2006 году обратившихся в Центр занятости населения по вопросу трудоустройства зарегистрировано 1585 человек, в том числе 524 человека несовершеннолетние граждане, из них 496 человек трудоустроены, 27 человек – направлены на профобучение. Уровень трудоустройства безработных, обратившихся в поисках работы, составил 90,6 %.

Статус безработного в течение 2006 года получили 550 человек. Удельный вес граждан, признанных безработными от общего числа обратившихся, составил 34,7 %. Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2007 г. составил 0,3 %.

Из безработных, зарегистрированных в течение периода:

- женщин 333 чел. или 60,5 %, и молодежи – 258 чел. или 46,9 %. направлено на профобучение всего 105 человек, в общественных работах приняло участие 228 человек. Средняя продолжительность безработицы составила 1,2 месяца.

В 2008 году обратившихся в Центр занятости населения по вопросу трудоустройства зарегистрировано 776 человек, в том числе 83 человека несовершеннолетние граждане, из них 737 человек трудоустроены, 16 человек – направлены на профобучение. Уровень трудоустройства безработных, обратившихся в поисках работы, составил 95 %.

Статус безработного в течение 2008 года получили 119 человек. Удельный вес граждан, признанных безработными от общего числа обратившихся, составил  40 %. Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2009 г. составил 0,4 %.

Из безработных, зарегистрированных в течение периода:

- женщин 58 человек или 48 %, и молодежи – 28 чел. или 23 %.

Направлено на профобучение всего 105 человек, в общественных работах приняло участие 54 человека. Средняя продолжительность безработицы составила  3 месяца.

Службой занятости осуществлялась реализация программных мероприятий по содействию занятости группам граждан, особо нуждающимся в социальной защите:

- Подросткам и молодежи, выпускникам образовательных учреждений, включая детей-инвалидов и детей-сирот,

- Военнослужащим, уволенным в запас из Вооруженных сил РФ, и членам их семей,

- Инвалидам, имеющим трудовые рекомендации,

- Одиноким и многодетным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей,

Гражданам, освобожденным из учреждений исполнения наказаний.

По данным Государственного учреждения Центр занятости населения Износковского района численность безработных в сельском поселении составляет:

| Годы | Численность жителей, обратившихся по вопросам трудоустройства | Количество безработных | Кол-во трудоустроенных, включая прошедших обучение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 19 | 112 | 575 |
| 2008 | 37 | 118 | 553 |

Демографическая ситуация в МО СП «Село Износки» в настоящее время заметно улучшилась и характеризуется снижением естественной убыли населения.

За период 2000-2006 гг. уменьшилась численность постоянного населения сельского поселения. Число умерших в 2,5 раза превышает число родившихся.

Миграционный поток населения в муниципальное образование в последние годы отрицательный.

В 2007 – 2008 годах рождаемость превысила смертность в 1,2 раза.

Численность женщин превышает численность мужчин, проживающих на территории города, и составляет соотношение 1:1,13. В 2008 году соотношение составило 1:1,3.

В сельском поселении в 2008 году  на 1000 человек трудоспособного возраста приходится 272 человека моложе и старше трудоспособного возраста, т.е. на 1 трудоспособного приходится 0,87 детей и пенсионеров (коэффициент демографической нагрузки).

Пенсионеры составляют 23 % от численности постоянного населения города, и составляют 574 человека. На 1 пенсионера приходится 1,4 человека трудоспособного возраста.

Продолжается рост спроса на рабочую силу через службу занятости, количество вакансий увеличивается с каждым годом. Вместе с тем, для успешного решения проблемы безработицы недостаточно одного только наличия вакансий. Необходимо учитывать другие факторы, такие как уровень заработной платы предлагаемых вакансий, специфический характер вакансий и т. д.

В экономике муниципального образования по данным на 2008 год занято около 1,2 тысяча человек, это 10% от общей численности населения муниципального образования. Больше половины  населения, работающего в муниципальном образовании, занято в отраслях, производящих услуги, то есть работающих в основном на обеспечение внутригородского спроса.

3.4 Доходы и расходы населения

Номинальные среднемесячные душевые доходы в МО СП «Село Износки» за последние десять лет неуклонно растут. Однако абсолютные цифры в данном случае слабо отражают реальную ситуацию, так как параллельно росту денежных доходов растут цены на товары и услуги, потребляемые населением.

В структуре доходов населения большую часть по-прежнему составляет заработная плата, и ее доля возрастает. Низкие трудовые доходы дополняются социальными выплатами.

4  Жилищный фонд

Общий объем жилищного фонда МО СП «Село Износки», включая приватизированный, составляет 50,63 тыс.м2.

Существующая жилая застройка сельского поселения представлена в основном 1-2-хэтажными домами. Современный жилищный фонд сельского поселения имеет незначительное благоустройство.

| Материалы стен жилых домов |
| --- |
| Каменные, кирпичные | панельные | блочные | смешанные | деревянные | прочие |
| 50,63 тыс м2 | - | 15,2 тыс. м2 | - | 30,4 тыс.м2 | - |

Здания в городе в основном деревянные, они составляет 86,36% от общего числа зданий.

4.1 Количество существующего жилищного фонда

Площадь жилищного фонда по поселению

| № п/п | Наименование поселений | Площадь жилищного фонда по состоянию на 1.01.2006 г., тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  | муниципальный | частный |
| 1 | Сельское поселение с. Износки | 50,63 | 6,54 | 42,6 |

С 1996 года по сельскому поселению сгорело 35 домов, построено 49 домов.

Прогноз жилищного строительства разработан с учетом повышения темпов роста экономики района, увеличения доходов населения, его численности, бюджета и инвестиций в жилищное строительство.

При определении объемов нового жилищного строительства учитывается необходимость качественного улучшения жилищного фонда как за счет ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, так и за счет строительства нового жилья.

Жилищное строительство может быть осуществлено:

-из федерального и областного бюджета для определенных социальных групп населения;

-за счет ипотечного строительства;

-за счет личных сбережений населения.

Жилищный фонд СП «Село Износки» на 1.01.2006 года составляет 50,63 тыс. м2  общей площади.

| № п/п | Населенные места | Общая площадь, тыс. м2 | Население, тыс. чел | Обеспеченность м2 /житель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сельское поселение | 50,63 | 2,285 | 22,16 |

Центр района – село Износки оборудован газоснабжением на 69,1%, централизованным отоплением на  100%,  водоснабжением 100 %, канализацией   на 42,3%. Уровень благоустройства жилого фонда государственной и муниципальной собственности резко отличается. Жилищный фонд личной собственности, за исключением газоснабжения, практически находится  на очень низком уровне благоустройства.

Темпы жилищного строительства  за последние 9 лет представлены в таблице.

|  | 1997 | Количество жилых домов по годам, единц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Деревня Алешня | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Деревня Волынцы | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Деревня Горбатово | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Деревня Даниловка | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Деревня Дороховая | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Деревня Ефаново | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Деревня Зубово | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Деревня Мусино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Деревня Носово | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Деревня Сигово | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Деревня Тетево | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Деревня Торфянная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Деревня Уколово | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Деревня Черемошня | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Деревня Шатрищи- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Село Износки | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| ИТОГО | 9 | 12 | 9 | 5 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - |

Развитие жилищного строительства на территории МО СП «Село Износки» в рамках программы национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» предполагает:

|  | Местоположение | Предполагаемое к застройке кол-во жилых домов/м2 жилья | Застройщик - инвестор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Износки | 15/900 | ООО «Баталин» |
| 2 | Село Износки | 140/8400 | Индивидуальные застройщики на площади 28 га |
| 3 | Село Износки | 60/6000 | Под комплексную застройку по национальному проекту на площади 15 га |
| 4 | Населенные пункты поселения | Из расчета по 60 домов в год | Индивидуальное жилищное строительство в форме точечной застройки |

5  Экономический  потенциал развития  СП «Село Износки»

5.1 Промышленность

# Промышленность Износковского района представлена 16 предприятиями. Преимущественное развитие в районе занимает ведущая отрасль промышленности – деревообрабатывающее производство. Наиболее перспективным направлением промышленного производства является переработка древесины.

Главным полюсом экономического роста  Износковского района является центр Износковского района – село Износки, в котором сосредоточены  более 80%  всех промышленных предприятий района.

Основу градообразующей базы районного центра составляют промышленные предприятия. Отраслевая структура предприятий представлена лесной и деревообрабатывающей, легкой, пищевой промышленностью.

| Наименование предприятия | Профиль деятельности | Адрес | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО ДП «Агат» | Деревообработка | с. Износки, ул. Механизаторов | 3 |
| ООО «Лесные инвестиции» | Переработка древесины | с. Износки, ул. Механизаторов, д.1 | 17 |
| ООО ЛПК «Калужский лес» | Переработка древесины | с. Износки, ул. Ленина, д.1 | 2 |

Лесная и деревообрабатывающая промышленность имеет в Износках несколько предприятий и занимает ведущее место по объему продукции и численности кадров.

Основные направления промышленного развития сельского поселения

| № | Наименования предприятия (инвестор) | Месторасположение | Производительная мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завод по производству смесей для «Макдональдс» в с. Износки и строительство фермы КРС по производству молока для этого завода) | с. Износки |  |
| 2 | Молочный завод (ООО «Витекс-С») | с. Износки | 19т/смену |
| 3 | Предприятие по производству строительных материалов (ООО «Стройматериалы») | с. Износки |  |
| 4 | Предприятие по добыче полезных ископаемых (песок, ПГС, щебень) | с. Износки |  |
| 5 | Зерновое хозяйство (ООО «Баталин») | с. Износки | 500тн |
| 6 | Хлебопекарня | с. Износки | 576 тн, закрыто в 2002 году |

Для дальнейшего промышленного развития сельского поселения необходимо выполнение мероприятий:

  - Строительство кирпичного завода мощностью 10 млн. штук кирпича в год в районе деревни  Дороховая;

  - Строительство производственного комплекса по безотходной переработке древесины, производству строительных материалов в селе Износки;

  - Строительство предприятия по добыче полезных ископаемых (песок, ПГС, щебень) в селе Износки;

  - Развитие зернового хозяйства  ООО «Баталин» в селе Износки;

6.  Строительство молочного завода ООО «Витекс-С» в селе Износки;

7.  Строительство завода по производству смесей для «Макдональдс» в с. Износки и строительство фермы КРС по производству молока для этого завода;

7. Проектирование и строительство очистных сооружений для жилого сектора с. Износки  на 3000 м3 /сутки;

8. Проектирование и строительство хлораторных и станций обезжелезивания в с. Износки;

9. Закольцовка водопроводных сетей в с. Износки;
10. Разработка проекта 2 и 3 поясов зон санитарной охраны существующего водозабора в с. Износки;

11. Строительство, реконструкция и восстановление централизованной системы водоснабжения.

5.2 Сельское хозяйство

Близость к городам Москве и Калуге, с которыми имеются хорошие транспортные связи, а также значительные площади  естественных кормовых угодий определили основное направление сельскохозяйственного производства района, как мясомолочное с развитым производством зерна, картофеля и овощей.

В пользовании хозяйств основной молочной специализации находится большая часть обрабатываемой земли и сельхозугодий. Большую роль в создании прочной кормовой базы играют естественные кормовые угодья.

Большое экономическое значение в сельском поселении сохраняет личное подсобное хозяйство.

Перечень коллективных сельскохозяйственных предприятий:

| № п/п | Название с/х предприятий | Название населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ферония» | МО СП с. Износки |

Наличие существующих животноводческих ферм КРС по сельскому поселению «Село Износки»

| № п/п | Наименование предприятия | Местонахождение | Количество зданий | Количество скотомест | Направление животноводства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ферония» | д. Алешня | 1 | 150 | Молочное |

Строительство животноводческого комплекса по производству молока на 1320 голов. Производство молока в год составит – 6600 т, мяса – не менее 200 т. организация новых рабочих мест: доярок 18 человек, механизаторов не менее 30 человек. специалисты, обслуживающий персонал – 12 человек.

Перечень крестьянско-фермерских хозяйств представлен в таблице

| № п/п | Название крестьянско- фермерских хозяйств | Наименование сельского населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Османовых | с. Износки |
| 2 | «Русич» | с. Износки |
| 3 | «Сокол» | с. Износки |
| 4 | «Терехово» | с. Износки |
| 5 | Волынцы | с. Износки |

Для развития молочно-мясного направления животноводства необходимо максимальное сохранение и увеличение посевов кормовых культур, многокомпонентных смесей, подсев многолетних трав .

Для подъема сельскохозяйственного производства необходимо:

- строительство сельскохозяйственных предприятий с применением автоматизации и механизации в с. Износки;

- строительство локальных очистных сооружений на животноводческих комплексах для очистки загрязненных животноводческих стоков, в с. Износки;

- восстановление не действующих в настоящее время сельскохозяйственных предприятий: молочный завод в с. Износки;

- повышение продуктивности земель, находящихся в сельскохозяйственном обороте – агромелиорация.

5.3 Финансы

Бюджет МО СП «Село Износки» является дотационным. Уровень дотационности в связи с изменениями налогового и бюджетного законодательства на федеральном и областном уровнях составляет в 2008 году 10 % от доходов муниципального бюджета.

Объем доходов и расходов бюджета МО  СП «Село Износки»

| Показатели | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственные доходы | 917,9 | 1195,5 | 1643,2 |
| Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений |  |  |  |
| Итого доходы | 6185,3 | 9218,7 | 14516,4 |
| Расходы | 6194,8 | 9267,3 | 14562,3 |

Структура доходов бюджета МО  СП «Село Износки».

| Показатели | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % |
| Доходы, в том числе: | 917,9 | 107,06 | 1195,5 | 103,5 | 1643,2 | 96,8 |
| Налоговые, из них: |  |  | 1013,0 | 101,1 |  |  |
| Налог на прибыль, |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц, | 742,6 | 103,38 | 894,1 | 100,9 | 1208,4 | 93,8 |
| Налоги на совокупный доход, |  |  |  |  |  |  |
| Налоги на имущество. | 36,2 | 103,4 | 39,5 | 102,1 | 46,1 | 115,21 |
| Платежи за пользование природными ресурсами |  |  | 82,7 | 110,3 |  |  |
| Прочие налоги, пошлины и сборы |  |  |  |  |  |  |
| Неналоговые, из них: |  |  | 182,5 | 119,3 |  |  |
| Доходы от имущества, находящегося в государственной собственности | 25,3 | 101,2 | 56,1 | 103,4 | 145,6 | 148,6 |
| Прочие неналоговые доходы |  |  |  |  | 56,1 |  |
| Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений |  |  |  |  |  |  |

Как видно из таблицы, основным из налоговых доходов является налог на доходы физических лиц и налог на имущество. Снижение доли основных налогов в общем объеме доходов обусловлено тем, что в 2007 году изменены нормативы отчислений в бюджет МО от регулирующих налогов.

Удельный вес налоговых доходов в объеме собственных доходов бюджета МО СП «Село Износки» постоянно рос на протяжении 2005 – 2008 годов.

Развитию межбюджетных отношений способствовало понятие закона Калужской области «О бюджетном процессе в Калужской области» и Методики межбюджетного регулирования.

5.4 Малое предпринимательство

Большое внимание уделено развитию малого бизнеса, администрация сельского поселения изыскивает возможности в предоставлении нежилых помещений под организацию торговых, промышленных предприятий.  Администрация сельского поселения, несмотря на финансовые трудности, оказывает поддержку собственным предпринимателям-товаропроизводителям.

Развитие малого предпринимательства

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество малых предприятий всего, шт. | 4 | 5 | 8 | 11 |
| В т. ч. по отраслям |
| Промышленность |  |  |  |  |
| Строительство | - | 1 | 1 | 1 |
| Сельское хозяйство | - | 1 | 1 | 2 |
| Торговля | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Наука |  |  |  |  |
| Прочие | 2 | - | 1 | 1 |
| Численность занятых на малых предприятиях, чел. | 44 | 55 | 88 | 121 |
| Доля занятых на малых предприятиях, в % от общей численности занятых | 8% | 11% | 15% | 20% |
| Численность индивидуальных частных предпринимателей на конец года, чел. | - | 1 | 1 | 2 |
| Объем продукции малых предприятий, всего, тыс. руб. . | 9035 | 9884 | 10880 | 13260 |
| В т. ч по отраслям |
| Промышленность |  |  |  |  |
| Строительство |  | 4224 | 2124 | 4700 |
| Сельское хозяйство | 8035 | 5660 | 5700 | 3200 |
| Торговля |  |  | 2056 | 5220 |
| Наука |  |  |  |  |
| Прочие | 1000 | - | 1000 | 340 |

5.5 Месторождения полезных ископаемых, в том числе подземные вод, бальнеологические ресурсы

На территории Калужской области разведаны месторождения бурого угля, торфа, гипсов, фосфоритов, огнеупорных, тугоплавких и палыгорскитовых глин, трепела, писчего мела, минеральных красок, стекольных и формовочных песков, пресных и минеральных подземных вод, а так же различных видов строительных материалов (глин легкоплавких для производства кирпича и черепицы, глин керамзитовых, песчано-гравийных материалов, песков для строительных работ и др.). Известны проявления целестиновой, титано-циркониевой, полиметаллической минерализации, бокситоносных аллофан-галуазитовых пород, железных руд и других полезных ископаемых.

Непосредственно в пределах Износковского района в настоящее время из общераспространенных полезных ископаемых разведаны только  месторождения суглинков для кирпичного производства, песков строительных и песчано-гравийных материалов.

Каталог месторождений Калужской области Износковского района ( по сельскому поселению «Село Износки»)

| Месторож- дение | Геогра- фическая привязка | Ед. Изм. | Остаток запасов 01.01.2013г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | Степень обводненности | Степень пром. освоения | Недро Пользо ватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | Забалан совые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной Толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПГС |
| Каменское 1 | В 2 км к северу от п. Износки, около д. Черемошня | Тыс. м3 | 1139 |  |  | Гравий для дорожного строительства при отмывке глинистой составляющей | 2,7 (сух0; 1,05 (обв) | 3,72 (сух); 9,17 (обв) | Частично обводненная | Разработка | ООО «Каменка» |
| Каменское 2 | В 2 км к северу от п. Износки, в 1 км к востоку от д. Черемошня | Тыс. м3 | 612 |  |  | Гравий для дорожного строительства | 4,78 | 10,4 | сухая | Разработка | ООО «ПГС РЕСУРС» |
| Строительные пески |
| Шатрищенское | В 0,2км западнее д. Шатрищи, в 2км к ЮЗ от п. Износки | Тыс. м3 | 23 |  |  | Пески для дорожного строительства, заполнителей для бетонов и строительных растворов | 0,45 | 7,8 | сухая | Разработка | ОАО «Калугаавтодор» |
| Торф |
| Зубовское | От р.ц г.Юхнов на СВ в 30 км, от ж/д станции Износки на СВ в 5км, от д. Зубово на ЮЗ в 0,6 км | Тыс. тонн | 116 |  |  | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 31,8 | 2,0 |  | Разработка | ООО «ПГС РЕСУРС» |
| Сапропель |
| Зубовское | в 0,6 км к ЮЗ от д. Зубово, в 5 км к СВ от ж/д станции Износки | Тыс. тонн | 60 |  |  | Зольность не выше 30%. В качестве добавки к пище животных и для производства с/х удобрений | 24,5 | 0,86 |  | Разработка | ООО «ПГС РЕСУРС» |

5.5.1  Подземные воды

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория  расположена на юго-западном  крыле Московского артезианского бассейна.    На территории Износковского района распространены воды четвертичных водоносных горизонтов.

В верхнем водоносном комплексе принимают участие:

- Тарусско – Окский водоносный горизонт распространен повсеместно, водовмещаемыми являются трещиноватые известняки с прослоями глин, песков. Мощность водоносного горизонта 40 м, глубина залегания 10 – 30м. Используется для нужд населения частично.

Частично встречаются Протвинский, Упинский и Яснополянский водоносные горизонты.

- Протвинский водоносный горизонт имеет ограниченное распространение. Водовмещаемые породы представлены крепкими известняками, сильно трещиноватыми. Подстилается горизонт повсеместно стешевскими водоупорами, перекрывается отложениями четвертичного комплекса. Мощность водоносного горизонта 23 м.

- Отложения Яснополянского горизонта выражены тульскими глинами с прослоями известняков, в нижней части пески и глины с прослоями бурых углей. Глубина залегания 32 – 180 м, мощность горизонта 7-45 м. Ипользуется для централизованного водоснабжения.

- Отложения Упинского горизонта выражены известняками с прослоями мергелей и глин. Глубина залегания 78 – 183 м, мощность горизонта 0 – 27 м. Рекомендуется как резерв для централизованного водоснабжения.

В настоящее время водоснабжение МО СП «Село Износки» осуществляется за счет подземных вод.

Основным источником централизованного водоснабжения являются подземные  воды Упинского водоносного горизонта.

На территории Износковского района расположено 24 артезианских скважины, в селе Износки 4 артезианских скважины. Кроме артскважин в районе насчитывается 483 шахтных колодца, 25 из которых расположены в с. Износки.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество проживающих, человек | Наименование объекта водоснабжения | Состояние объекта водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО СП «Износки» |  | Колодцы – 53 Родники -12 Водопровод -22,5 км |  |
| 1 | Деревня Алешня | 53 | Колодцы -4 штуки Водопроводы – 3 км | удовлетворительное |
| 2 | Деревня Волынцы | 28 | Колодцы – 1 шт | удовлетворительное |
| 3 | Деревня Горбатово | 6 | Колодцы – 2 шт | удовлетворительное |
| 4 | Деревня Даниловка | 28 | Колодцы -2 шт | удовлетворительное |
| 5 | Деревня Дороховая | 31 | Колодцы – 1 шт Водопровод -1,5км | Водопровод требует ремонта |
| 6 | Деревня Зубово | 55 | Колодцы -3шт Водопровод -1,5 км | удовлетворительное |

| 7 | Село Износки | 2679 | Колодцы – 25шт Водопровод -16,5 км | Удовлетворительное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Деревня Мусино | 17 | Колодцы – 1шт | удовлетворительное |
| 9 | Деревня Носово | 43 | Колодцы -2 шт | удовлетворительное |
| 10 | Деревня Сигово | 30 | Колодцы -3 шт | удовлетворительное |
| 11 | Деревня Торфяная | 26 | Колодец – 1шт | удовлетворительное |
| 12 | Деревня Тетево | 21 | Колодцы -3шт | удовлетворительное |
| 13 | Деревня Уколово | 5 | Колодцы -2шт | удовлетворительное |
| 14 | Деревня Черемошня | 28 | Колодец -1шт | удовлетворительное |
| 15 | Деревня Ефаново | 4 | Колодцы -2шт | удовлетворительное |
| 16 | Деревня Шатрищи | 1 | Колодец -1шт | удовлетворительное |

Система водоснабжения объектов животноводства.

Сведения о сельхозпредприятиях, добывающих пресную воду из подземных источников приведены в таблице:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество скважин | Наименование объекта водоснабжения | Состояние объекта водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Село Износки» |
| 1 |  | 1 | Деревня Износки |  |
| 2 |  | 2 | Деревня Алешня |  |
| 3 |  | 1 | Деревня Зубово | Не работает |
| 4 |  | 1 | Деревня Дороховая | Не работает |
| 5 | ООО «Калугаоблводоканал» | 5 | Село Износки |  |

В районе действуют 14 водопроводов, обеспечивающих питьевое водоснабжение населения. Все 14 водопроводов не соответствуют санитарным требованиям из-за отсутствия комплекса очистных сооружений на водозаборах.

На большинство водопроводов (за исключением водопроводов с. Износки и Агарышевской с/а) отсутствует необходимая техническая документация.

Всего из водопроводных сетей исследовано по микробиологическим показателям 21 проба, их них 10 не отвечают гигиеническим нормативам.

По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников -3. Сооружений водоподготовки нет, имеются  краны для отбора проб контроля.

Все скважины имеют зону санитарной охраны первого пояса 30 метров. Проект зон второго и третьего классов в данное время отсутствует.

В соответствии с  СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

На всех существующих скважинных водозаборах организованы санитарно- водоохранные зоны.

Разведанные месторождения пресных подземных вод с  эксплуатационными запасами на территории Износковского района отсутствуют.

Учет забора подземных вод ведется в основном на работе насосного оборудования, а определение объемов забираемой воды абонентами ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.

В настоящее время для обеспечения населения питьевой водой определен лимит водопотребления отделом водных ресурсов Калужской области, который по сельскому поселению составляет 26,8 м3 /сутки.

Потребление питьевой воды для дрожжевого завода согласно ПСД  2700м3 /сутки.

Потребление питьевой воды свинокомплексом на 100 тыс. голов 1500 м3 /сутки.

Существующих запасов подземных вод недостаточно для производственной деятельности дрожжевого завода в с. Износки, необходима разведка запасов подземных вод в с. Износки. Разведка запланирована на 2008 – 2010 годы.

При изучении подземных источников питьевого водоснабжения необходим контроль санитарной характеристики местности, непосредственно прилегающей к водозабору, расстояние от водозабора до возможных источников загрязнения воды: брошенных скважин, провалов, колодцев, накопителей

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

-первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

-второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на  предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

- определение границ зоны и составляющих ее поясов;

-план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

-правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения необходимо проводить с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин.

Во втором  и третьем поясе ЗСО должны быть проведены мероприятия по выявлению, тампонированию или восстановлению всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Не разрешается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водопроводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

При изучении подземных источников питьевого водоснабжения необходим контроль санитарной характеристики местности, непосредственно прилегающей к водозабору, расстояние от водозабора до возможных источников загрязнения воды: брошенных скважин, провалов, колодцев, накопителей.

Система программных мероприятий по охране водных ресурсов включает решение следующих задач:

- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения и обеспечение их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;

- совершенствование технологии обработки воды на водоочистных станциях и их строительство;

- экономия питьевой воды.

5.5.2 Поверхностные воды. Водоохранные зоны малых рек

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих

водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

На территории населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

Перечень малых рек длиной от 10 км в сельском поселении «Село Износки» и ширина водоохранных зон представлены в  таблице.

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Изверь | 72 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Липенка | 10 | 50 | 50 | 20 |
| 3. | ручей Ращена | 23 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

Для развития концепции в области экономики необходимо выполнение следующих   мероприятий:

Реконструкция и наращивание мощностей существующих предприятий в сельском поселении;

- Создание благоприятных экономических условий, способствующих созданию и регистрации на территории МО СП «Село Износки» предприятий.

- Разработка и утверждение программы поддержки вновь созданных предприятий в первые два года их функционирования.

- Поддержка среднему и малому бизнесу, с целью улучшения его эффективности и повышения качества обслуживания населения.

- Разработка новой программы по поддержке  развития малого предпринимательства.

- Разработка плана и проведение работы по поэтапному акционированию МУП.

- Продолжение работы по оформлению и регистрации права собственности на объекты муниципального имущества.

- Усиление контроля за поступлением налоговых доходов в МО СП  «Село Износки» путем персональной работы с налогоплательщиками.

- Налаживание взаимодействия с налоговыми органами для своевременного отслеживания задолжников по налоговым платежам.

- Составление плана приватизации муниципального имущества, с целью снижения бремени его содержания и освобождения муниципалитета от выполнения не свойственных ему функций.

6. Социальное и культурно – бытовое обслуживание

Социально-бытовая инфраструктура проектируемого сельского поселения характеризуется плавно возрастающим уровнем обслуживания как по объемам оказываемых услуг, так и по качественным показателям.

Уровень обеспеченности общественными учреждениями зависит от численности населения, тяготеющего к районному центру, с учетом пригородных и междугородних  автобусных маршрутов, влияющих на условия транспортных связей, а также наличия рядом с границей поселения городов, «отвлекающих» из зоны тяготения села Износки часть населенных пунктов.

Фактические показатели обеспеченности объектами здравоохранения и образования, культуры, коммунального обслуживания приведены в таблице

| Объекты обслуживания | Количество учреждений, ед/мест | В расчете на 1000 жителей |
| --- | --- | --- |
| Центральная районная больница | 1/36 | 15,75 |
| Поликлиника | 1/50 | 21,8 |
| Дом культуры | 1/250 | 109 |
| Библиотека | 2/33 000 | 14 442 |
| Общеобразовательные школы | 1/600 | 262,6 |
| Детские дошкольные учреждения | 1/140 | 61,3 |
| Торговые учреждения | 501 | 219 |
| Предприятия общепита | 145 | 63,4 |
| Учреждения внешкольного образования | 1 |  |

Система культурно-бытового обслуживания района в настоящее время находится в стадии формирования как структурно, так и по номенклатуре, количеству и техническому состоянию объектов. В сельской местности малая людность поселений не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания, а в ряде населенных пунктов учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Существующая сеть учреждений обслуживания в сельском поселении развита неравномерно, техническое состояние части существующих объектов не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям.

Территориальная неоднородность расселения, малая численность большинства сельских поселений, недостаточность финансирования, ведомственная разобщенность ряда учреждений обслуживания являются основными причинами недостатков организации системы. В большинстве сельских населенных мест, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также фельдшерско-акушерские пункты.

Учреждения обслуживающей сферы  сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Дома культуры, кол. мест | Библиотеки, кол. Мест | Школы, кол. Мест | Почтовые отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Износки | 250 | 24 | 320 | 1 |
| 2 | д. Дороховая | 30 | 15 | - | 1 |

| № п/п | Наименование населенного пункта | ФАП, кол. мест | Больница, кол. мест | Соц. учреждения, кол. мест | Магазины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Износки | 1 | 36 | - | 18 |

С учетом положения поселений в районной системе расселения, их величины, производственно-административного, исторического и культурного значения, транспортных связей и перспектив развития  на территории Износковского района определились центры культурно-бытового обслуживания и зоны их влияния.

Центры обслуживания предназначены для обслуживания как собственного населения поселков, так и тяготеющего населения.

6.1 Здравоохранение

В районном центре с. Износки располагается  муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница МО СП «Износковский район» на 36 койко-мест. В центральной районной больнице работает 6 врачей и 37 человек среднего медицинского персонала.

Показатель обеспеченности населения медицинскими работниками (врачами и средним персоналом) на период 2005 – 2006, 2007 - 2008 годы  остается относительно стабильным.

Финансирование здравоохранения в сельском поселении улучшилось. На данный сектор все рассматриваемые годы приходилось около 100% средств городского бюджета. Большая часть финансирования поликлиники производится за счет местного бюджета – 52%, средства ФОМС составляют 44%, доходы от оказания платных медицинских услуг – 4%, в 2009 году – 1,9%.

Основные показатели здравоохранения

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность врачей, человек. | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Численность врачей на 10000 населения. | 10,7 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,4 |
| Численность среднего медицинского персонала, человек. | 39 | 38 | 35 | 36 | 36 |
| Численность среднего медицинского персонала на 1000 населения. | 52,0 | 52,1 | 48,6 | 50,5 | 50,4 |
| Число больничных коек, штук. | 49 | 46 | 41 | 37 | 37 |
| Число больничных коек на 1000 населения. | 65,3 | 63,0 | 56,9 | 51,9 | 51,* |
| Средняя занятость койки в году. |  |  |  |  |  |

  - Образование и воспитание

Всего в образовательную систему МО СП «Село Износки» входит  2 муниципальных образовательных учреждения, в которых обучаются и воспитываются 373 детей и подростков.

В эту категорию входят  детский сад на 140 мест, который посещают 55 детей, 1 средняя общеобразовательная школа на 600 мест, в которой обучаются 233 человека.

СНиП по планировке и застройке городских и сельских поселений не нормирует емкость учреждений среднего, специального и высшего образования. Поэтому, исходя из потребности города, предлагается,  при необходимости, формировать учебные заведения, работающие на бизнес и инфраструктуру города, обеспечивающие сбалансированные потребности  экономики города и района, городского и районного рынков труда в квалифицированных специалистов  среднего и профессионального образования.

Перечень образовательных учреждений  сельского поселения приведены в таблице:

| № п/п | Наименование учебного заведения | Местонахождение | Количество мест/учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Износковская средняя общеобразовательная школа» | с. Износки, ул. 40 лет Октября,9 | 600/233 |
| 2 | МДОУ «Износковский детский сад» | с. Износки, ул. Молодежная,10 | 140/55 |

6.3   Учреждения культуры

В муниципальном образовании функционирует 4 муниципальных  учреждения культуры.

Организована работа самодеятельных народных коллективов, как детских, так и   взрослых  на базе городского Дома культуры. Развиты такие ремесла как резьба по дереву и роспись по дереву, ансамбль «Юшкари», хореографический ансамбль.

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число библиотек, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Библиотечный фонд, тыс. экземпляров. |  |  |  | 33,03 |
| В среднем на 1000 населения, экз. |  |  |  | 13,5 |
| Кинотеатр, мест |  | 300 | 300 | 300 |
| Дом культуры, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Музыкальная школа, ед | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Наименование ДК, место расположения | Число посадочных мест | Число посадочный мест на 1000 человек |
| --- | --- | --- |
| Районный Дом культуры, Пл. 40 лет Октября,1 | 250 | 109 |

| Наименование библиотек, место расположения | На сколько тыс. книг рассчитано | На сколько тыс. книг рассчитано в расчете на 1000 человек |
| --- | --- | --- |
| Центральная районная библиотека, 1ый переулок Кирова,2 | 19,0 | 7,8 |
| Детская библиотека, | 14,05 |  |

Памятники истории и культуры

К объектам культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно – прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии и антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории сельского поселения «Село Износки»

| № п/п | Наименование памятников | Дата сооружения | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1 | Индивидуальная могила Суворова |  | с. Износки |
| 2 | Братская могила |  | д. Зубово |
| 3 | Братская могила |  | с. Износки, парк им. Суворова |
| 4 | Поселение | 9-8 тыс. до н.э., 8-6 тыс. до н.э. | Запад и юго-запад от окраины д. Шатрищи на правом берегу р. Ращена |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 5 | Здание церкви и школы | кон.19-нач. 20 вв | с. Износки, ул. Ленина 3 |
| 6 | Дом купцов Родиных и Кудряшовых | руб.19-нач. 20 вв | с. Износки, ул. Ленина 5 |
| 7 | Здание склада Кудряшовых | 1904 г. | с. Износки, ул. Ленина 9 |
| 8 | Здание сапожной мастерской Погодина | кон19-20вв., ок.1907г. | с. Износки, ул. Ленина 22 |
| 9 | Дом Мозговой | руб.19-нач. 20 вв | с. Износки, ул. Ленина 31 |
| 10 | Ансамбль железнодорожного вокзала | 1880-е гг. | с. Износки, ул. Ленина |
| 11 | Здание железнодорожного вокзала | 1880-е гг. | с. Износки, ул. Пушкина 17а |
| 12 | Здание водонапорной башни | посл. четв.19-нач. 20 вв | пос. Износки, ул. Пушкина 17а |

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

### Мероприятия по охране памятников истории и культуры

Для сохранения объектов культурного наследия необходимо соблюдать требования Федерального закона от  25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

На основании п. 2 ст.36 и п. 1 ст.37 Федерального закона в случае  обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст.3 Федерального закона земляные, строительные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения  землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов доя включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

На основании статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных  категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

6.4 Объекты торговли и общественного питания

На данный момент  в сельском поселении имеется достаточно развитая сеть предприятий торговли. Общая их вместимость составляет 500,9 м2 торговой площади.

Распределение объектов социально-бытового назначения приведены в таблице.

| Поселение | Магазины (торговая площадь) | Столовые, кафе |
| --- | --- | --- |
|  | м2 | на 1000 чел | пос. мест | на 1000 чел. |
| Сельское поселение «Село Износки» | 500,9 | 0,20 | 145 | 0,06 |

Администрация МО СП «Село Износки» изыскивает возможности предоставления нежилых помещений под организацию оптовых и мелкооптовых предприятий на территории сельского поселения. Во вновь открываемых торговых предприятиях устанавливается новое современное торгово-техническое и холодильное оборудование, интерьер и внешний вид магазинов выполнен на должном уровне, кроме того, владельцы действующих торговых предприятий производят замену устаревшего оборудования на современное. Ведется работа по повышению качества обслуживания населения. Торговые предприятия принимают активное участие в проводимых внутригородских и областных конкурсах.

Оборот розничной и оптовой торговли, платные услуги.

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 97 | 127 | 189 |
| Индексы оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, в % |  |  |  |
| Оборот общественного питания, тыс. руб. |  |  |  |
| Объем платных услуг населению, тыс. руб. | 4686 | 6018 | 10929 |
| В том числе бытовые услуги, тыс. руб. |  |  |  |

6.5Учреждения коммунального и бытового обслуживания

В настоящее время по данным МУ ПКХ МО «Износковский район» в районе имеется муниципальная  баня, которая располагается  в районном центре  по адресу: ул. Октябрьская, дом 9а. Прачечных в селе Износки нет.

Существующая сеть учреждений обслуживания развита неравномерно.

6.6 Ритуальное обслуживание

В Износковском районе имеются  кладбища общей площадью 44,86 га, которые расположены в селе Износки и  крупных населенных пунктах:

| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование населенного пункта | Кол-во (шт) / площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО СП «Село Износки» | с. Износки | 1/1,2, 1/3,5 (недействующее) и 3 братских могилы |
|  |  | д. Шатрищи | 1/70,0 |
|  |  | д. Дороховая | 1/50,0 |
|  |  | д. Горбатово | 1/0,5 |
|  |  | д. Мусино | 0,10 |
|  |  | д. Зубово | 1/1,5 и 1 братская могила |

В соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установленные санитарно-защитные зоны кладбищ соответствуют требованиям СаНПиН. Сельские кладбища по своим размерам и числу захоронений относятся к категории кладбищ, имеющих санитарно-защитную зону 100 метров.

Указанное расстояние выдерживается и соответствует требованиям СаНПиН.

6.7  Учреждения социального обеспечения и защиты.

Особая проблема, требующая пристального внимания, - детская безнадзорность и социальное сиротство. Основными причинами увеличения количества детей – сирот при живых родителях являются, помимо падения социального престижа семьи, материальные и жилищные трудности,

а также рост внебрачной рождаемости и высокий процент родителей, ведущих аморальный образ жизни.

Ежегодно увеличивается число детей, оставшихся без попечения родителей на 53% по отношению к 2002 году. (2002 год – 15 человек, 2003 год – 17 человек, 2004 год – 23 человек). Для вышеуказанной категории детей, состоящих на учете составляет 1,2% от численности населения моложе трудоспособного возраста. Также в МО « имеет 3 приемные семьи, в которых воспитываются 3 ребенка.

На территории МО СП «Село Износки»  нет учреждений для стационарного проживания пожилых людей и инвалидов. Но  бюджет ежегодно предусматривает адресную муниципальную помощь гражданам с наиболее низкими доходами.

6.8 Обеспеченность основными учреждениями и предприятиями культурно-бытового обслуживания приведена в таблице

| № п/п | Учреждения и предприятия | Единица измерения | Городская местность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество на 1000 жителей | % обеспеченности |
|  |  |  | К исходному году | По нормам СниП 2.07.01-89* |  |
| 1 | Библиотеки | тыс. книг | 14,4 | 4,0 | 360 |
| 2 | Общеобразовательные школы | уч-ся | 262,6 | 180 | 145,8 |
| 3 | Детские сады-ясли | мест | 61,3 | 100 | 61,3 |
| 4 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 | 219 | 280 | 78,2 |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 63,4 | 40 | 158,5 |
| 6 | Больницы: Районные и участковые | койко-мест | 15,75 | Определяется органами здравоохранения |  |
| 7 | Поликлиники | кол. посещ | 21,9 | Определяется органами здравоохранения |  |
| 8 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | мест | - | - |  |
| 9 | Дома культуры и клубы | мест | 109 | 80 | 136 |
| 10 | Бани | мест | 6,35 | 21 | 30,2 |
| 11 | Химчистки | кг/смену | - | 17 |  |
| 12 | Прачечные | кг/смену | - | 504 |  |
| 13 | Физкультурно – спортивные сооружения | м2 на 1 тыс. человек | - | 70 |  |
| 14 | Спортивные залы | -« - | - | 70 |  |

Расчет обеспеченности  основными учреждениями и предприятиями культурно-бытового обслуживания на расчетный срок приведен в таблице

|  | Показатели | Ед. изм. | Норма расчета на расчетный срок | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения всего | мест | 100 мест/1000 чел | 140 | 240 |
| 2 | Общеобразовательные школы всего | мест | 180 мест/ 1000 чел | 600 | 640 |
| 3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | - | - | - |
| 4 | Больницы, всего | Коек | Определяется органами здравоохранения | 36 | 50 |
| 5 | Поликлиники, всего | Посещений в смену | Определяется органами здравоохранения | 50 |  |
| 6 | Станции скорой медицинской помощи | единиц | 1 на 10 тыс. человек | 1 | 1 |
| 7 | Предприятия розничной торговли | мест | 280 м2 на 1 тыс. человек | 501 | 840 |
| 8 | Предприятия общественного питания и бытового обслуживания | мест | 40 мест на 1000 человек | 145 | 150 |
| 8 | Учреждения культуры и искусства | мест | 80 мест на 1000 человек | 250 | 250 |
| 9 | Физкультурно – спортивные сооружения | Посещений в смену | 70 м2 на 1 тыс. человек | - | 210 |
| 10 | Городские массовые библиотеки | Тыс. ед. хранения | 4 на 1 тыс. человек | 33,0 | 33,0 |
| 11 | Городская баня | мест | 5 мест на 1 тыс. человек | 15 | 20 |

6.9Туризм

В настоящее время  на территории муниципального образования туристические маршруты отсутствуют. Значительным направлением социальной политики района является развитие на его территории туристических баз отдыха и зон отдыха.

Глава 7 Природно-экологическая ситуация. Планировочные ограничения

  - Природные  условия

Природные условия Износковского района, входящего в северную группу, в основных чертах не отличаются от свойственной для этой группы дифференциации компонентов и факторов природной среды.

Климат Износковского района умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно-холодной зимой.

Среднегодовая температура воздуха 3,8ºС. Самый холодный месяц – январь (среднемесячная температура -10ºС), самый теплый – июль (+17,6ºС). Абсолютный минимум температуры воздуха -43ºС, абсолютный максимум +38ºС.

Среднегодовая сумма осадков около 620мм.

Господствующее направление ветра зимой – юго-западное, летом – западное и северо-западное. Скорость ветра 3-4 м/сек, в холодный период 3,5-5,0 м/сек, в теплый период – 2,5-3,0 м/сек.

Глубина промерзания суглинистой почвы: наибольшая за зиму 80-100 см, супесчаной – 150см.

Территория района относится к южному склону Смоленско-Московской возвышенности, представлена пологоволнистой равниной, постепенно снижающейся в южном направлении.

На севере речные долины имеют небольшую глубину 20-25м, склоны пологие овраги отсутствуют.

В целом изучаемая территория представляет собой аккумулятивную равнину, рассеченную речными долинами бассейна р. Оки. Формирование рельефа связанно с деятельностью ледников, их талых вод и послеледниковой эрозией, в связи с чем выделяются аккумулятивный и эрозийный типы рельефа.

Холмы и гряды, возникшие в результате неравномерного отложения морены и водноледниковых толщ, еще хорошо сохранились.. Большинство моренных холмов невысоки (3-5м). Сверху они покрыты двухметровым слоем суглинков. У села Износки встречаютсч участки крупных холмов высотой до 20 – 25 м.,

На территории Износковского района, с учетом особенностей рельефа, геологических и гидрогеологических условий по степени благоприятности выделены:

- Территории, благоприятные для строительства, имеют наиболее широкое распространение и приурочены к пологохолмистой и пологоволнистой равнине, сложенной на севере района комплексом покровных суглинков, мощностью 20м, на юге – супесями, песками и суглинками. На севере грунтовые воды подходят близко к поверхности, что способствует заболачиванию. Поэтому при строительстве необходимы мероприятия по гидроизоляции подземных частей сооружений. Так же благоприятны для строительства речные террасы, развитые по долинам рек.

- Территории ограничено благоприятные. Занимают значительную территорию в центре района, приуроченные к сильно расчлененному крупнохолмистому рельефу. Площади долинных зандоров, примыкающие к долинам рек, а также участки замкнутых котловин послеледниковых остаточных озер, сложенные песками с близким уровнем залегания грунтовых вод, также ограниченно благоприятны для строительства.

- Территории неблагоприятные. Участки пойм шириной 10-20м, вытянутые узкими полосами и отдельными участками вдоль рек. Подвержены сезонному затоплению.

7.2 Климат

Климат Износковского района умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно-холодной зимой.

Среднегодовая температура воздуха 3,8ºС. Самый холодный месяц – январь (среднемесячная температура -10ºС), самый теплый – июль (+17,6ºС). Абсолютный минимум температуры воздуха -43ºС, абсолютный максимум +38ºС.

Среднегодовая сумма осадков около 620мм.

Господствующее направление ветра зимой – юго-западное, летом – западное и северо-западное. Скорость ветра 3-4 м/сек, в холодный период 3,5-5,0 м/сек, в теплый период – 2,5-3,0 м/сек.

Глубина промерзания суглинистой почвы: наибольшая за зиму 80-100 см, супесчаной – 150см.

Территория района относится к южному склону Смоленско-Московской возвышенности, представлена пологоволнистой равниной, постепенно снижающейся в южном направлении.

На севере речные долины имеют небольшую глубину 20-25м, склоны пологие овраги отсутствуют.

В целом изучаемая территория представляет собой аккумулятивную равнину, рассеченную речными долинами бассейна р. Оки. Формирование рельефа связанно с деятельностью ледников, их талых вод и послеледниковой эрозией, в связи с чем выделяются аккумулятивный и эрозийный типы рельефа

Характеристика климата приводится по данным метеостанции «Малоярославец», помещенных в справочнике по климату СССР выпуск 8, СНиП  II-A. 6-72  и СНиП 2.01.-1-82.

Температурный режим характеризуется следующими значениями:

| Период | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темпера- тура | -10˚ | -9,6˚ | -4,9˚ | 3,8˚ | 11,9˚ | 15,5˚ | 17,6˚ | 16,0˚ | 10,5˚ | 4,2˚ | -2,0˚ | -7,4˚ | 3,8˚ |

Абсолютный минимум температур составляет минус 46° С (январь), абсолютный максимум – 38° С (июль).

Средняя дата последнего заморозка  - 11 мая, а первого -24 октября.

Продолжительность периода отрицательных температур 149 дней.

Расчетная температура самой холодной пятидневки – минус 26° С.

Расчетная температура вентиляции – минус 14° С. Продолжительность отопительного периода 214 суток.

Среднегодовое количество атмосферных осадков 749 мм;

из них:  в теплый период – 466мм, в холодный – 283 мм.

Первые заморозки наступают обычно в конце сентября, последние заморозки относятся к первой декаде мая.

Распределение атмосферных осадков в течение года :

| Период | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| осадки | 35 | 35 | 32 | 33 | 53 | 67 | 73 | 55 | 51 | 48 | 39 | 189 | 616 |

На теплый период года приходится наибольшее количество осадков. Наибольшее количество осадков приходится на июль (73 мм), наименьшее – на март (32 мм).

Высота снежного покрова ( средняя из наибольших декадных высот за зиму)  30 см.

Продолжительность существования снежного покрова 136 дней. Появление снежного    покрова ( средняя дата) 29 ноября, а схода – 6 апреля.

Нормативная снеговая нагрузка 100 кг/м2.

Среднемесячная относительная влажность воздуха колеблется от 77 до 78 %.

Сведения о среднемесячной и годовой относительной влажности воздуха в 13 часов приводятся в нижеследующей таблице:

| Период | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влажность | 86 | 83 | 82 | 75 | 69 | 72 | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 80 |

Число дней с относительной влажностью 80% и более за год достигает 125-133.

В течение всего года господствуют ветры юго – западного и западного направления.

Сведения о ветровых условиях приводятся в нижеследующей таблице:

( повторяемость ветра в  %)

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой период | 10 | 9 | 13 | 12 | 11 | 19 | 15 | 11 | 124 |
| Безморозный период | 7 | 9 | 15 | 11 | 11 | 21 | 17 | 9 | 90 |

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,5 м/сек.

Преобладающие ветры во все периоды года западного (16%) и юго-западного (21%) направления.

Суточное изменение скорости ветра зимой мало проявляется, но четко выражено летом, когда дневные скорости в 1,5 – 8 раз больше ночных.

Нормативный скоростной напор ветра  составляет 27 кг/м2.

Нормативная  глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов составляет  130 см, супесей и мелкозернистых  песков – 1,6 м  (по    СНиП  II – A.6-72).

7.3    Инженерно геологические условия

Изучаемая территория относится к юго – западной окраине Московской синеклизы. Из дочетвертичных отложений наибольшее значение имеют известняки нижнего карбона, с поверхности перекрытые чехлом четвертичных отложений: моренными и покровными суглинками, песками.

Современные отложения  представлены пойменным аллювием песчано – суглинистого состава.

В геологическом строении рассматриваемой территории  принимают участие:

1) пологохолмистые и пологоволнистые моренные равнины с слабой овражно – балочной сетью, встречаются редкие камовые холмы длиной от 100-150 м до 200-300м. Сложена перигляциональным и гляциональным комплексом покровных суглинков мощностью 20м  а также супесями и песками. Грунтовые воды встречаются на глубине 2 – 5 м. Развиты процессы заболачивания.

2) плоские поверхности послеледниковых остаточных озер. Заскнутые котлованы от нескольких сотен метров до 1 – 2 км, расположены на различных абсолютных высотах, участками заболочены, обычно дают начало ручьям и рекам. Сложены песками. Грунтовые воды на глубине 0 – 5 м обладают углекислотной агрессивностью.

7.4 Строительные физико–геологические  явления

На рассматриваемой территории, с учетом особенностей рельефа, геологических и гидрологических условий по степени благоприятности выделены:

- Территории, благоприятные для строительства. Имеют наиболее широкое распространение и приурочены к пологохолмистой и пологоволнистой равнине, сложенной комплексом покровных суглинков, супесей и песков.

- Отрицательным фактором при строительстве является близкая глубина залегания грунтовых вод, часто обладающих углекислотной агрессивностью.

На территории сельского поселения преобладают дерново – среднеподзолистые слабо – и среднещебнистые почвы на моренных отложениях. Они характеризуются средним содержанием гумуса 1,5 – 3,0%, небольшой мощностью гумусового горизонта- от 10 см до 15 см. По механическому составу различны: от супесчаных и легкосуглинистых до тяжелосуглинистых. Почвы более легкого механического состава распаханы, относятся к группе среднепахотнопригодных почв.

7.5 Лесные ресурсы

Износковский район находится в подзоне хвойно – широколиственных лесов.

Леса Износковского района состоят из лесов 1 группы площадью 3,6 тыс. га и лесов второй группы площадью 60,6 тыс. га.

Первая группа лесов включает:

- зеленую зону вокруг села Износки площадью 650 га;

- защитные полосы вдоль автодорог регионального значения шириной 250 метров с каждой стороны дороги;

- запретные полосы вдоль реки Угры (4 км) по обе стороны;

- рекреационные леса;

- памятники природы.

Во вторую группу лесов входят эксплуатационные леса.

Лесистость района высокая, достигает 50%. К востоку от села Износки расположен лесной массив площадью 650 га. Территория благоприятна для организации массового отдыха населения.

Проектом  выделяются в лесном фонде функциональные зоны:

- зеленая зона вокруг с. Износки, выполняющая защитные, оздоровительные и рекреационные функции,

-защитная, включающая защитные полосы по обе стороны дорог федерального и регионального значения,

- памятников природы, особо охраняемые природные территории.

В каждой функциональной зоне должен быть принят режим, предусматривающий ограничение некоторых видов хозяйственной деятельности.

Охрана и рациональное использование этой зоны должны включать лесоводственные, биотехнические, противопожарные мероприятия и благоустройство территории, обеспечивающее выполнение оздоровительных,  средозащитных, рекреационных функций, а также предусматривать ограничение побочного пользования лесом. Система рубок в лесах зеленой зоны городов (лесохозяйственной части) должна предусматривать :

-рубки ухода, санитарные, лесовосстановительные рубки, рубки реконструкции малоценных лесных насаждений.

В лесах зеленой зоны ежегодно должен проводиться лесопатологический надзор. Сенокошение  допускается на специально отведенных площадях.

Режим ведения лесного хозяйства и пользования лесом на территории рекреационных лесов, выделенных проектом районной планировки для размещения учреждений и мест  массового отдыха населения, устанавливается как для лесов, выполняющих санитарно-гигиенические и оздоровительные функции.

Эти леса могут использоваться в культурно-оздоровительных целях, если это не противоречит основному назначению лесов и интересам соответствующих лесопользователей.

По народнохозяйственному значению леса района разделены на две группы в соответствии с Приказом №84 от 20.03.2008 года Рослесхоза «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам» :

Отнести:

- леса второй и третьей группы (за исключением резервных лесов) – к эксплуатационным лесам;

- леса третьей группы (резервные леса) – к резервным лесам;

3)  леса первой группы (защитные леса):

- государственные защитные лесные полосы, запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб – к государственным защитным лесным полосам с подразделением на подкатегории «государственные защитные лесные полосы», «запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов», «запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных пород промысловых рыб»;

- противоэрозионные леса – к противоэрозионным лесам;

- ленточные боры – к ленточным борам;

- особо ценные лесные массивы, леса, имеющие научное и историческое значение, заповедные лесные участки, памятники природы (если они не расположены на особо охраняемых природных территориях) – к лесам, имеющим научное и историческое значение.

Признать леса первой группы:

    - леса государственных природных заповедников, леса национальных парков, леса природных парков, памятники природы (если они расположены на особо охраняемых природных территориях;

    - леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения – лесами, расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения;

    - защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального, республиканского и областного значения – защитными полосами лесов, расположенными вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных

    - дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

    - леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов, за исключением лесов зеленых зон поселений и хозяйственных объектов, расположенных в границах территориальных единиц управления лесопарков – зелеными зонами;

    - леса, расположенные в границах территориальных единиц управления лесопарков – лесопарками;

    - леса, расположенные на землях городских поселений – городскими лесами.

По народнохозяйственному значению леса Износковского района разделены на две группы: защитные и эксплуатационные.

Защитные леса занимают 11,4% лесопокрытой площади. Остальную площадь занимают насаждения эксплуатационных лесов.

При освоении территории лесных насаждений под зоны отдыха первоочередные мероприятия должны быть направлены на обеспечение сохранности древостоев путем прокладки дорожно-тропиночной сети с обустройством площадок для отдыха и проведением реконструктивно-восстановительных работ с дополнительными куртинно-кустарниковыми посадками, регулирующими направление движения посетителей.

Такие работы должны выполняться на основе детальной таксационной изученности лесных насаждений

8  Основные экологические  проблемы

8.1 Охрана окружающей среды

В проекте генплана вопросы охраны окружающей среды (воздушный бассейн, поверхностные воды, почвы, ландшафт) решаются планировочными (градостроительными) средствами. На территории Износковского района экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Выбросы вредных веществ в атмосферу связаны, в основном, с передвижными источниками, главным образом транспортом и стационарными источниками. Эти источники обуславливают существенное загрязнение атмосферного воздуха в районах размещения промышленных предприятий, на улицах с интенсивным движением автотранспорта, на автомагистралях.

Перечень предприятий – загрязнителей в сельском поселении

| Наименование предприятия | Местоположение | Отрасли производства | Класс санитарной вредности | Размер санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мехмастерская СПК «Колхоз Износковский» | с. Износки | сельское хозяйство | 3 | 100 |
| ГУ «Износковский сельский лесхоз» | с. Износки |  | ----- | ----- |
| Износковское лесничество | с. Износки |  | ----- | ----- |
| Износковский ПРСС | с. Износки |  | 3 | 200 |
| ОАО «Центртелеком» | с. Износки |  | 3 | ------- |
| ООО «Лесные инвестиции» | с. Износки | деревообрабо-тка | 3 | 30 |
| АЗС – 47 | с. Износки | торговля ГСН | 3 | 100 |
| ОАО «Износковский АТП» | с. Износки | Ремонт водопроводных сетей и скважин | 3 | 100 |

Основой регулирования качества атмосферного воздуха населенных мест сельского поселения является соблюдение гигиенических нормативов  -  предельно допустимые концентрации (ПДК) атмосферных загрязнений химических и биологических веществ, соблюдение которых обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

При разработке предельно допустимых выбросов для конкретного стационарного источника учитываются выбросы загрязняющих веществ от данного источника и соседствующих, определяющих загрязнение атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов рассматриваемого объекта.

Необходима  разработка проектов предельно допустимых выбросов для всех предприятий района, определяющих загрязнение атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов рассматриваемого объекта.

Учитывая, что одним из источников загрязнения атмосферы является автомобильный транспорт, в Калужской области разрешено реализовывать только неэтилированный бензин, что значительно снижает вредное воздействие, в том числе и на здоровье населения.

Для охраны воздушного бассейна  сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- благоустройство санитарно-защитных зон  промпредприятий и производств с озеленением и выносом существующего здесь жилищного фонда по мере его амортизации;

- строительство обходной автомагистрали;

- регулирование транспортного потока с целью уменьшения концентрации выхлопных автомобильных газов и акустического загрязнения жилой застройки;

- развитие системы зеленых насаждений в составе парков, скверов, бульваров , а также максимальное сохранение прилегающих лесных массивов с организацией на их базе лесопарковых насаждений и зон отдыха.

8.2 Данные по санитарному состоянию почвенного покрова

Основными источниками образования отходов в Износковском районе являются населенные пункты и промышленные предприятия.

По санитарному состоянию почвенного покрова территорию района можно отнести к области умеренной способности к самоочищению почв, так как вероятная интенсивность разложения органических и минеральных продуктов техногенеза в почвах происходит со средней скоростью разложения опада от 7 до 100 лет и поступлением с опадом энергии 120-200 кал/см2 в год.

Износковский  район не входит в число загрязненных районов, подвергнутых воздействиям последствий Чернобыля. Наличие загрязненных почв радионуклидами в районе не отмечено.

Среднемесячный показатель радиационного фона составляет 0,10-0,13 мкзв/ч, соответствует естественному фону.

Сбор, вывоз ТБО на территории Износковского района осуществляют специализированные предприятия МУ КБП и МУП «Калужский лес».

Сбор, вывоз ЖБО осуществляет специализированное предприятие МУП «Калужский лес».

8.3 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основные причины загрязнения поверхностных вод:

- отсутствие  очистных сооружений;

- отсутствие централизованных систем канализации и очистных сооружений ливневых вод;

- недостаточная мощность или отсутствие локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях;

Мероприятия технологического характера по охране поверхностных вод:

- Проектирование и строительство очистных сооружений для жилого сектора с. Износки  на 3000 м3 /сутки;

- Проектирование и строительство хлораторных и станций обезжелезивания в с. Износки;

- Закольцовка водопроводных сетей в с.Износки;
Разработка проекта 2 и 3 поясов зон санитарной охраны существующего водозабора в с. Износки;

- Строительство, реконструкция и восстановление централизованной системы водоснабжения.

- Механическая очистка сточных вод на предприятиях продуктов питания.

- Совершенствование технологического процесса по уменьшению водопотребления.

- Обеспечение контроля состава сбрасываемых сточных вод и качества воды   водных объектов.

Мероприятия организационного характера

1.Организация  постоянного санитарного надзора за эксплуатацией всех звеньев комплекса очистки сточных вод.

2.Организация системы учета сведений о загрязнении, засорении и истощении водных ресурсов и контроль над их состоянием.

3.Организация более точного учета водопотребления и водоотведения и качества сбрасываемых  сточных вод, а также ущерба в результате загрязнения водоемов.

В связи с маловодностью и малой скоростью течения рек реки не рекомендуется:

- сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах города в местах, специально отведенных для пляжей, замкнутые лощины и низины, подверженные

заболачиванию, заболоченные поймы реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Границы зон с особыми условиями использования территории.

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся:

- охранные, санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия,

- водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.

Зоны ограничений по природным факторам

- Зоны охраны водных объектов (Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г.  №74-Ф3).

Зоны санитарной охраны подземных водозаборов – на всех эксплуатационных скважинах зона санитарной охраны 50м.

Зоны ограничений от стационарных техногенных источников.

| Наименование предприятия | Местоположение | Отрасли производства | Класс санитарной опасности | Размер санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Леспромхоз»» | с. Износки | Переработка древесины | 3 | 100 |
| ГП «Калужский областной водоканал» | С.Износки | Обслуживание и ремонт артскважин и водопроводов | 4 | 100 |
| Износковское лесничество | с. Износки | офисное здание | ----- | ----- |
| ОАО «Калужские продукты» | С.Износки | Переработка молочной продукции | 4 | 100 |
| ОАО «Центртелеком» | с. Износки |  | 5 | 50 |
| ООО «Лесные инвестиции» | с. Износки | деревообрабо-тка | 5 | 50 |
| АЗС – 47 | с. Износки | торговля ГСН | 4 | 100 |
| ОАО «Износковский АТП» | с. Износки | Ремонт водопроводных сетей и скважин | 4 | 100 |
| Износковский участок филиала «Кондровомежрайгаз» | С.Износки | Обслуживание объектов газоснабжения | 4 | 100 |
| Участок ОЭС филиала «Калугаэнерго» | С.Износки | Обслуживание электрических сетей | 4 | 100 |
| ООО «Ферония» | Дер.Алешня | МТФ | 3 | 300 |
| Дорожный участок | С.Износки | Ремонт и содержание автодорог | 4 | 100 |
| МУП «Калужский лес» | С.Износки | Содержание жилищного фонда и обслуживание улично-дорожной сети | 5 | 50 |

8.4 Охранные зоны инженерных коммуникаций

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» все инженерные сети  (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, газопроводы, теплосети) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно – технического объекта.

В соответствии с «Правилами охраны систем газоснабжения», утвержденными Минтопэнерго России 24.09.1992 года №93 для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий  и несчастных случаев устанавливаются охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров (ГРП, ШРП), а также определенные требованиями СНиП 11-89-80, СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.04.08-87 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве, утвержденными Госгортехнадзором России.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей свыше 1000 вольт», утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 года №225 охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе сторороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии (для линий напряжением 110 кВ) 20 метров.

Охранные зоны инженерных сетей до жилых и общественных зданий приведены в таблице.

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | Фундаментов зданий и сооружений | Фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Газопроводы низкого давления высокого давления | 2 7 | 1 1 | 1 1 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

9. Историко–культурное наследие

9.1.Памятники истории и культуры

Историко-культурное наследие Износковского района сложилось на основе исторической системы расселения.

К объектам культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно – прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии и антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Недвижимые памятники истории и культуры – здания и сооружения, их ансамбли и комплексы, градостроительные формирования, произведения монументального искусства, памятные места, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Территории историко–культурного и природного наследия рассматриваются как факторы градостроительного развития при условии применения современных методик градостроительного, историко-культурного и природно-ландшафтного обоснования и использования.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, расположенные на территории Износковского района в сельском поселении «Село Износки»

Выявленные объекты культурного наследия

| № п/п | Наименование памятников | Дата сооружения | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная могила |  | с. Износки |
| 2 | Братская могила |  | д. Зубово |
| 3 | Братская могила |  | с. Износки, парк им. Суворова |
| 4 | Поселение | 9-8 тыс. до н.э., 8-6 тыс. до н.э. | Запад и юго-запад от окраины д. Шатрищи на правом берегу р. Ращена |

Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование памятников | Дата сооружения | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание церкви и школы | кон.19-нач. 20 вв | пос. Износки, ул. Ленина 3 |
| 2 | Дом купцов Родиных и Кудряшовых | руб.19-нач. 20 вв | пос. Износки, ул. Ленина 5 |
| 3 | Здание склада Кудряшовых | 1904г. | пос. Износки, ул. Ленина 9 |
| 4 | Здание сапожной мастерской Погодина | кон19-20вв., ок.1907г. | пос. Износки, ул. Ленина 22 |
| 5 | Дом Мозговой | руб.19-нач. 20 вв | пос. Износки, ул. Ленина 31 |
| 6 | Ансамбль железнодорожного вокзала | 1880-е гг. | пос. Износки, ул. Ленина |
| 7 | Здание железнодорожного вокзала | 1880-е гг. | пос. Износки, ул. Пушкина 17а |
| 8 | Здание водонапорной башни | посл. четв.19-нач. 20 вв | пос. Износки, ул. Пушкина 17а |

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

В районе памятников необходимо сохранение микрорельефа и особенности окружающего пейзажа.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Одним из важных условий выявления, сохранения, восстановления и обеспечения активного и эффективного функционирования объектов историко-культурного наследия с их территориями является установление границ территорий с особым правовым статусом и режимом содержания, ограничения хозяйственного использования, строительства всех видов.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Территории объектов культурного наследия относятся к землям историко – культурного назначения с особым режимом использования.

9.2 Требования к режимам для сохранения и использования объектов культурного наследия, их территорий и зон охраны

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от  25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

На основании пункта 1 статьи 33 Федерального закона объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации»  в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Одним из важных условий выявления, сохранения,  восстановления и обеспечения активного и эффективного функционирования объектов историко-культурного наследия с их территориями является установление границ территорий с особым правовым статусом и режимом содержания, ограничения хозяйственного использования, строительства всех видов.

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами. В районе памятников необходимо сохранение микрорельефа и особенности окружающего пейзажа.

Согласно статье 34 Федерального закона в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Зоны охраны устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, историческом ландшафтно–средовом окружении, сохранения и восстановления его благоприятного зрительного восприятия, поддержания его культурной значимости и композиционной роли в пространственной организации территории.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В охранную зону братских захоронений советских воинов и партизан входит окружающая их благоустроенная территория. К братским могилам должен быть предусмотрен доступ для посетителей.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. 
 В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной  деятельности включаются участки существующей и перспективной застройки, расположенные непосредственно у границ территории объекта культурного наследия либо его охранной зоны.

В зоне регулирования застройки регламентируется реконструкция и строительство с определением объемных параметров – высота, протяженность,

характер завершения, тип покрытия - в главных секторах обзора и «лучах» видимости объекта культурного наследия, а также архитектурное решение фасадной части построек, обращенных к объекту культурного наследия – характер членений, тип окон.

В границах зоны регулирования застройки запрещается размещение зданий и сооружений, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в пределах инженерно-геологического района, влияющего на состояние объекта культурного наследия, активно нарушающих масштаб сложившейся архитектурной среды, загрязняющих почву, грунтовые воды.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство, реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Зона охраняемого природного ландшафта обеспечивает условия

эффективного сохранения объекта культурного наследия в возможно полном объеме, характерных особенностей историко – культурного и природно – ландшафтного комплекса, сохранение и  восстановление полного комплекса исторически характерных черт ландшафта с историческими границами, характером исторического землепользования и землеустройства.

В зоне охраняемого природного ландшафта для сохранения построек, парка, усадьбы, прилегающих ландшафтов запрещается: размещение экологически опасных объектов, источников загрязнения почв, грунтовых и подземных вод; хозяйственная деятельность, нарушающая характер ландшафта; самовольная посадка и вырубка деревьев, осушение болот, распашка лугов.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Ландшафт

Природный ландшафт сельского поселения  отмечается высокой эстетичностью в живописном сочетании открытых и закрытых пространств: пологоволнистые участки полей, широкая пойма рек с сенокосными угодьями, примыкающие смешанные лесные (преимущественно елово-сосновые) массивы при возвышенном положении намечаемых к застройке участков, с которых открываются живописные дальние планы местности.

С целью сохранения и обогащения природного ландшафта намечается активное включение в планировочную структуру сельского поселения прилегающих лесных массивов с организацией композиционно-визуального связей сельских территорий с элементами прилегающего ландшафта.

10 Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

К особо охраняемым природным территориям относятся: государственные природные заповедники, в том числе биосферные; национальные парки; природные парки; государственные природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На территории сельского поселения Село Износки расположены 3 особо охраняемых природных территории (памятники природы) регионального значения:

Особо охраняемые природные территории Износковского района, расположенные на территории МО СП «Село Износки»

| Название | Местоположение | Площадь, га | Размер охранной зоны, м | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Болото Сиговское | 2 км от д. Сигово | 12 | 50 | Решение исполкома Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1991 №178 (в ред постановления правительства Калужской области от 16.04.2012 №185) |
| Болото Зубовское | 4,5 км от д. Зубово | 10 | 50 | Решение исполкома Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1991 №178 (в ред постановления правительства Калужской области от 16.04.2012 №185) |
| Холм моренный «Шатрищи» | западнее д. Шатрищи | - | 50 | Решение исполкома Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1991 №178 (в ред постановления правительства Калужской области от 16.04.2012 №185) |

Зоны охраняемого ландшафта

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, а также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Водный Кодекс РФ, статья 6, 65 вводит определение водоохраной зоны водных объектов и прибрежных защитных полос, береговой линии, размеры и границы водоохранных зон , защитных полос и береговой линии, а также режим их использования.

Водоохранные зоны водных объектов на территории района соблюдены.

К резервным территориям природно-экологического каркаса относятся все защитные леса  в пределах МО СП «Село Износки» Износковского района, а также сельскохозяйственные земли, свободные от застройки любого типа. Это территории, непосредственно прилегающие к зонам жилой застройки ( парки, открытые сельские ландшафты), которые выполняют преимущественно санитарно – гигиенические функции, поддерживая здоровую среду обитания для человека (создание благоприятного микроклимата защита от выбросов вредных веществ), а также являются основными зонами активной рекреации.

Территории выделенного природного экологического каркаса рассматриваются как резерв расширения действующих или организации новых ООПТ. Земли природного экологического каркаса подлежат резервированию в соответствии с действующим законодательством.

Особо охраняемые природные территории Калужской области – «ядра» или «узлы» каркаса. На территории Износковского района находится национальный парк «Угра».

Небольшие ценные участки болотных комплексов в Износковском районе -  это наиболее уязвимые природные комплексы, наиболее чувствительные к антропогенным воздействиям. Существенна роль болот как естественных экологических ниш для сохранения и развития биоразнообразия. Болотные экосистемы впитывают атмосферную влагу, а вместе с ней взвешенные вещества, оксиды серы, азота, углерода и радионуклиды.

Задача территориального метода поддержания естественного природного баланса заключается в том, чтобы в условиях интенсивной эксплуатации части  территории создать экологический буфер в виде экстенсивно эксплуатируемых участков, частично охраняемых и абсолютно заповедных площадей, где бы сохранился видовой (элементный) состав, необходимый для  поддержания надежности работы экологических систем.

Территориально – сопряженный комплекс экосистем состоит из взаимосвязанных экосистем и формируется в пределах территории, единой по физико – географическим условиям и истории развития. Планирование социально-экономического развития административных территорий должно осуществляться с учетом задачи сохранения целостности территориально-сопряженных комплексов экосистем и присущего им биоразнообразия.

Задача сохранения ключевых территорий сводится к исключению ухудшения параметров природных систем.

С этой целью необходимо исключить все виды деятельности, оказывающие негативное воздействие на природные комплексы:

- исключение преобразования природных ландшафтов (лесных, луговых, долинных);

- недопущение промышленной эксплуатации природных ресурсов (рубки леса главного пользования, разработка полезных ископаемых, использование подземных и поверхностных вод, сбор растительного сырья);

- недопущение перевода лесных земель в нелесные для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства;

- недопущение строительства, влияющего на изменение режима ключевой территории, дробления лесных массивов новой дорожной сетью и линейными коммуникациями (за исключением объектов федерального значения, если другие варианты прокладки невозможны);

- недопущение аренды природных ресурсов, разработки полезных ископаемых;

- недопущение строительства жилья за пределами существующих населенных пунктов, отнесенных к ключевым территориям;

- недопущение изменения традиционного сельскохозяйственного использования, мелиорации земель;

- недопущение размещения новых объектов промышленности на территориях, входящих в состав ключевых: пригородные парки, открытые ландшафты, которые выполняют преимущественно санитарно-гигиенические функции, являются зонами рекреации.

Общие требования к режимам для сохранения и использования объектов культурного наследия, их территорий и зон охраны

Территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) – земельный участок, непосредственно и неразрывно связанный исторической, функциональной, земельно-имущественной общностью развития с конкретным объектом охраны – памятником, а также необходимый для его функционирования.

На территории объекта культурного наследия обеспечивается:

- сохранение и выявление подлинных элементов объектов культурного  наследия: пространственной структуры и планировки, сооружений и насаждений – до отдельных старовозрастных деревьев, регулярного парка, элементов благоустройства, подъездных дорог – аллей;

- реставрация на основе научных, натурных, археологических, гидрогеологических, ботанических и других исследований – объекта культурного наследия в целом, планировки, сооружений и парка, водных объектов;

- реализация при всех видах работ основных эколого-социальных принципов: историчности, функциональности, экономичности, эстетичности – ориентированных на сохранение устойчивой преемственности, на достижение

необходимых благоприятных условий функционирования без изменения традиционных параметров памятника.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации на территории, сопряженной с объектом культурного наследия, устанавливаются зоны охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Целью установления зон охраны является обеспечение сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, историческом ландшафтно – средовом окружении, сохранение и восстановление его благоприятного зрительного восприятия, поддержание его культурной значимости и композиционной роли в пространственной организации территории.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом средовом или ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и градостроительные регламенты, ограничивающие хозяйственную деятельность и запрещающие строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и градостроительные регламенты, определяющие требования к строительству новых и реконструкции существующих зданий и сооружений. В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной  деятельности включаются участки существующей и перспективной застройки, расположенные непосредственно у границ территории объекта культурного наследия либо его охранной зоны.

В зоне регулирования застройки регламентируется реконструкция и строительство с определением объемных параметров – высота, протяженность,

характер завершения, тип покрытия- в главных секторах обзора и «лучах» видимости объекта культурного наследия, а также архитектурное решение фасадной части построек , обращенных к объекту культурного наследия – характер членений, тип окон.

В границах зоны регулирования застройки запрещается размещение зданий и сооружений, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в пределах инженерно-геологического района, влияющего на состояние объекта культурного наследия, активно нарушающих масштаб сложившейся архитектурной среды, загрязняющих почву, грунтовые воды.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство, реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Зона охраняемого природного ландшафта обеспечивает условия эффективного сохранения объекта культурного наследия в возможно полном объеме, характерных особенностей историко – культурного и природно – ландшафтного комплекса, сохранение и  восстановление полного комплекса исторически характерных черт ландшафта с историческими границами, характером исторического землепользования и землеустройства.

В зоне охраняемого природного ландшафта для сохранения построек, парка усадьбы, прилегающих ландшафтов запрещается: размещение экологически опасных объектов, источников загрязнения почв, грунтовых и подземных вод; хозяйственная деятельность, нарушающая характер ландшафта; самовольная посадка и вырубка деревьев, осушение болот, распашка лугов.

11. Инженерно-транспортная инфраструктура

10.1Транспортная  инфраструктура

Транспортная инфраструктура Износковского района представляет собой систему, состоящую из автомобильного и железнодорожного транспорта.

Развитие транспортной инфраструктуры Износковского района направлено на создание комфортных условий проживания для жителей и обеспечения развития экономики района.

Достижение этой цели связано:

- с развитием (новым строительством и реконструкцией) сетевой структуры территориальных и местных дорог (планировочная составляющая);

- с развитием междугороднего пассажирского транспорта;

- с обеспечением координации автомобильного транспорта при выполнении грузовых перевозок;

Приоритетными при развитии сети автомобильных дорог Износковского района является реконструкция и модернизация существующих автодорог.

Новое строительство сведено к минимуму и намечается только там, где это объективно необходимо для сокращения перебоев и формирования магистральных направлений.

Схема территориального планирования развития Износковского района предусматривает реконструкцию и модернизацию существующих автомобильных дорог.

Транспортные коммуникации пройдут в непосредственной близости от жилой застройки. Для повышения комфортности проживания людей на этих территориях предусматривается устройство вдоль автомобильных дорог лесопосадок.

Генеральным планом  предусматривается реконструкция и модернизация существующих автомобильных дорог.

11.2 Железнодорожный транспорт

Однопутная железнодорожная линия Вязьма – Калуга, протяженностью в пределах Износковского района 45 км, находится в ведении  Калужского отделения Московской железной дороги. На этой линии в пределах района расположены железнодорожные станции: Мятлевская, Кошняки, Износки и разъезд Угрюмово.

Станция Износки 5 класса расположена на 75 км железнодорожной линии Вязьма – Калуга. На станции имеются один главный путь длиной 765 м, два приемо – отправочных пути длиной 856 м и 848 м, три погрузо – выгрузочных пути длиной 115, 124, 364 м. Станция выполняет грузопассажирские операции. К станции примыкает подъездной путь длиной 0,6 км, который используется совхозом «Износковский».

Характер работы железнодорожной станции практически не изменится.

Намечается  оборудование участка Вязьма – Калуга средствами автоматической блокировки, централизацией стрелок и удлинением приемо – отправочных путей.

11.3 Автомобильные дороги и транспорт

В соответствии с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации на территории муниципального района «Износковский район» расположены следующие автомобильные дороги и классифицируются:

А) на автомобильные дороги общего пользования, в том числе:

-Относящиеся к собственности Российской Федерации (автомобильные дороги федерального значения) – автомобильная дорога  А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль»;

-Относящиеся к собственности субъекта Российской Федерации (автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, за исключением

автомобильных дорог федерального значения) – всего 169,656 км;

- относящиеся к собственности муниципальных образований, предназначенные для решения вопросов местного значения или вопросов местного значения межмуниципального характера (автомобильные дороги местного значения, за исключением автомобильных дорог федерального и регионального значения), включая относящиеся к собственности:

* Поселений (автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов) – всего       205,685 км;

*Муниципальных районов (автомобильные дороги, расположенные между населенными пунктами, а также вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов) – всего    188,4  км;

- Относящиеся к частной и иным формам собственности;

Б) на автомобильные дороги необщего пользования (автомобильные дороги, находящиеся во владении или пользовании юридических или физических лиц и используемые ими для обеспечения собственных технологических или частных нужд).

Перечень

автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности муниципальных образований сельских поселений, предназначенных для решения вопросов местного значения (автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов поселений)

| Наименование дорог | Автодороги | Количество и протяженность мостов, шт/пм |
| --- | --- | --- |
|  | Протяженность,км | Тип покрытия |  |
| Автодороги МО СП «Село Износки» | 49,4 | а/бетон 9,95, щебень 9,95км, грунт 29,5км | 2/30 |
| 1. Автодорога по д. Ефаново | 3,0 | Грунт 3,0 |  |
| 2. Автодорога по д. Черемошня | 2,6 | Грунт 2,6км |  |
| 3. Автодорога по д. Волынцы | 0,5 | Грунт 0,5км | 1/15 |
| 4.Автодорога по д. Зубово | 0,8 | Грунт 0,8км | 1/15 |
| 5. Автодорога по д. Алешня | 1,7 | Грунт 1,7км |  |
| 6. Автодорога по д. Носово | 2,0 | Щебень 2,0км |  |
| 7. Автодорога по д. Даниловка | 3,0 | Щебень 3,0км |  |
| 8. Автодорога по д. Уколово | 2,6 | Грунт 2,6 км |  |
| 9. Автодорога по д. Дороховая | 2,4 | Грунт 2,4 км |  |
| 10. Автодорога по д. Сигово | 1,4 | Грунт 1,4км |  |
| 11.Автодорога по д. Тетево | 3,0 | Грунт 3,0км |  |
| 12.Автодорога по д. Горбатово | 4,0 | Щебень 4,0км |  |
| 13. Автодорога по д. Торфяная | 1,5 | Грунт 1,5км |  |
| 14. Автодорога по д. Шатрищи | 0,3 | Грунт 0,3км |  |
| 15.Автодорога по д. Мусино | 3,5 | Грунт 3,5км |  |

| Село Износки: | 17,1 | а/бетон 9,95км, щебень0,95 км, грунт 6,2 км |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) ул. Садовая | 0,4 | а/бетон 0,4км |  |
| 2)ул. Луговая | 0,4 | а/бетон 0,4км |  |
| 3)ул. Мира | 0,4 | Грунт 0,4км |  |
| 4) ул. Окружная | 0,4 | Грунт 0,4км |  |
| 5) ул. Новая | 0,7 | а/бетон 0,7км |  |
| 6)ул. Крупская | 0,6 | а/бетон 0,6км |  |
| 7)ул. Октябрьская | 0,6 | а/бетон 0,6км |  |
| 8) ул. Коммунальная | 0.7 | Грунт 0.7км |  |
| 9 ул. Молодежная | 1,0 | Грунт 1,0км |  |
| 10)ул. 40 лет Октября | 0,6 | Щебень 0,6км |  |
| 11) ул. Гагарина | 0,3 | Грунт 0,3км |  |
| 12) ул. Пушкина | 1.8 | а/бетон 1.8км |  |
| 13)ул. Механизаторов | 1.3 | а/бетон 1.3 км |  |
| 14)ул. 8 Марта | 0,3 | а/бетон 0,3 км |  |
| 15) ул. Совхозная | 0,5 | а/бетон 0,25км, грунт 0,25км |  |
| 16) ул. Центральная | 0,8 | а/бетон 0,8км |  |
| 17) ул. Мичурина | 0,6 | а/бетон 0,6км |  |
| 18) ул. Плиева | 0,25 | Грунт 0,25км |  |
| 19) ул. Лесная | 0,35 | Щебень 0,35км |  |
| 20) ул. Ленина | 1,7 | а/бетон 1,7км |  |
| 21)ул. Горького | 0,6 | Грунт 0,6км |  |
| 22) ул. Кирова | 0,4 | Грунт 0,4км |  |
| 23) ул. Менжинского | 0,6 | Грунт 0,6км |  |
| 24) ул. 1-й пер. Кирова | 0,55 | Грунт 0,55км |  |
| 25) ул. 2-й пер. Кирова | 0,15 | Грунт 0,15км |  |
| 26) ул. Пл. 40 лет Октября | 0,5 | а/бетон 0,5км |  |
| 27) ул. Суворова | 0,4 | Грунт 0,4км |  |

Автомобильными дорогами сельское поселение связано с городами Москва, Калуга, Малоярославец, населенными пунктами  Износковского района.

Основными недостатками существующей улично-дорожной сети являются:

- низкий уровень благоустройства (около 50% уличной сети не имеют твердого покрытия проезжих частей и благоустроенных тротуаров);

- недостаточная ширина улиц в красных линиях и ширина проезжих частей;

- отсутствие обходных трасс для пропуска транзитных, грузовых автопотоков.

Формирование магистральной улично-дорожной сети на ближайшую и отдаленную перспективу направлено на обеспечение жизнедеятельности сельского поселения как единой системы  с учетом следующих требований:

а) необходимо создать кратчайшие, с учетом сложившейся застройки, связи жилых районов между собой, с  основными местами приложения труда;

б) выполнение нормативных требований по плотности магистральной улично-дорожной сети для достижения определенного уровня транспортного обслуживания населения,  и создание благоприятных условий для движения массового общественного и индивидуального транспорта;

в) выполнение рекомендаций нормативных документов  по классификации (категорийности) улично-дорожной сети, которая дифференцирует сеть по транспортному назначению и техническим параметрам с учетом создания благоприятных условий для движения транспорта и полной безопасности пешеходов.

В процессе проектирования обязательным является требование максимального учета и сохранение сложившейся городской застройки и конфигурации уличной сети.

Автотранспорт

Характеристика работы автохозяйства Износковского района  - 1,Износковское МУ АТП.

1. Годовой объем перевозок пассажиров  за 2004г. составил 57,9 тыс. пассажиров.

Годовой объем работы 2002,4 тыс. пас./км

2.Коэффициент выпуска автобусов на линии составляет 0,67;

3.Режим работы составляет 8 час;

4.Эксплуатационная скорость 60 км в час на линии по маршрутам:

Износки – Калуга

Износки – Малоярославец.

Характеристика работы внегородского автобусного и грузового   автотранспорта

Грузовые перевозки по Износковскому району выполняются силами предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также автомашинами автохозяйства Износковского района МУ АТП.

Автобусные маршруты, проходящие по территории муниципального района, в   основном обслуживаются машинами автохозяйства Износковского района  Износковское МУ АТП.

Характеристика автобусных маршрутов

| № пп | Маршруты | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, км | Объем перевозок, тыс.пас. | Протяженность, км | Объем перевозок, тыс. пас. |
|  | 1. Пригородные |  |  |  |  |
| 1 | Износки-Савино | 20,6 | 2,038 | 20,6 | 5,100 |
| 2 | Износки-Ш.Завод | 23,0 | 1,031 | 23,0 | 3,000 |
| 3 | Износки-Извольск | 10,0 | 1,168 | 10,0 | 2,5 |
| 4 | Износки-Ореховня | 13,5 | 1,123 | 13,5 | 2,5 |
| 5 | Износки-Хвощи | 23,4 45,2 | 3,212 2288,0 | 23,4 | 6,5 4,0 |
| 6 | Износки-Медынь | 48,6 | 1,456 | 48,6 | 4,0 |
|  | ИТОГО: | 139,1 |  | 139,1 |  |
|  | 2.Междугородные |  |  |  |  |
| 1 | Износки-Калуга | 122,5 | 12,428 | 122,5 |  |
| 2 | Износки-Малоярославец | 95,2 | 15,914 | 95,2 | 20,0 |
|  | ИТОГО: | 356,8 |  | 356,8 | 22,0 |

Осуществление мероприятий, направленных на благоустройство сети автомобильных дорог и совершенствование автотранспортных организаций, необходимо для планомерного размещения и развития всех отраслей народного хозяйства и рационального использования территории.

11.4 Перспективы развития транспортной инфраструктуры.

На основании оценки современного состояния транспортной инфраструктуры проектируемой территории и сделанных выводов для развития транспортной инфраструктуры МО СП «Село Износки» необходимо выполнение мероприятий:

- Реконструкция и модернизация существующих автомобильных дорог;

- Улучшение планировочной структуры территориальных автодорог в целях совершенствования внутренних территориальных транспортных связей. На основе использования федеральной автодороги и сети автодорог районного значения предусматривается связь района с городами Калугой и Москвой и с другими городами и областями страны, они так же предназначены для пропуска основных потоков внутриобластного транзитного движения;

- Увеличение густоты транзитных дорог района с целью повышения их социально-экономической активности;

4)Увеличение железнодорожной магистрали.

В соответствии со СНиП уровень автомобилизации в перспективе следует принимать 150-180 легковых автомобилей, при  этом  количество индивидуальных машин составит 140-150 машин на 1000 жителей, т.е. всего по сельскому поселению 340.машин.

В границах проектируемых жилых районов и комплексов или непосредственной близости от них предусматривается размещать около 70 % индивидуальных гаражей, т.е. из расчета около 100 машин на 1000 жителей с радиусом доступности от жилой застройки не более 500-700м. Такие гаражи выявляются при разработке проектов детальной планировки.

Количество  машино-мест в гаражах и стоянках вне жилых районов определено в количестве 0,28 тыс. штук.

В комплексе с гаражами манежного типа целесообразно организовать станции техобслуживания индивидуальных машин.

Для технического обслуживания всех типов легковых машин, в том числе и транзитных по отношению к селу Износки, намечается размещение двух станций технического обслуживания и автозаправочных станций при въезде в Износки со стороны г. Калуги.

Дальнейшее развитие автобусной сети в Износковском районе муниципальным автотранспортным предприятием не планируется.

В результате комплексного анализа существующего состояния улично-дорожной  и транспортной сети сельского поселения можно сделать выводы, что к настоящему времени основными проблемами являются:

- Недостаточно высокий уровень благоустройства существующей улично-дорожной сети – наличие грунтовых местных дорог, отсутствие тротуаров и озеленения на  улицах;

- Недостаточная ширина улиц в красных линиях и ширина проезжей части;

- Отсутствие обходных трасс для пропуска транзитных, грузовых автопотоков;

- Отсутствие системы в организации хранения индивидуального автотранспорта.

11.5 Инженерная инфраструктура

Инженерная подготовка территории – это планово-регулируемый процесс улучшения характеристик территории  с помощью комплекса инженерных мероприятий  и сооружений в соответствии с требованиями вида ее хозяйственного использования и охраны природной среды.

1)Повышение уровня надежности существующих систем инженерного  обеспечения;

- Проведение комплекса водосберегающих мероприятий (замена изношенных трубопроводов, сооружение оборотных систем водоснабжения на промышленных предприятиях, объектах транспорта и сельского хозяйства, установка счетчиков воды);

- Развитие существующих систем водоснабжения населенных пунктов для 100% подачи качественной воды потребителю со строительством резервуаров, установок обеззараживания и кондиционирования воды;

- Разработка проекта 2 и 3 поясов зон санитарной охраны существующего водозабора в с. Износки,

- Механическая очистка сточных вод на предприятиях продуктов питания,

- Совершенствование технологического процесса по уменьшению водопотребления.

- Проектирование и строительство хлораторных и станции обезжелезивания в с. Износки,

- Осуществление строительства  очистных сооружений для жилого сектора в с. Износки .

- Ликвидация местных неэффективных сооружений бытовой канализации (септики, поля фильтрации), являющиеся источниками загрязнения территорий;

- Строительство полигона ТБО в районе д. Даниловка,

- Создание систем отвода и очистки поверхностного стока вод;

- Улучшение санитарно-гигиенических условий рек и водоемов, благоустройство существующих водоемов;

- Улучшение санитарных условий почв;

- Строительство  канализационной сети в с. Износки.

- Расширение газовых сетей и увеличение расхода природного газа на нужды района.

1.Электроснабжение

На территории Износковского района расположены 4  подстанции:

- ПС «Износки» 35/10кВ, расположена в с. Износки,

- ПС «Мятлево» -35/10 кВ, расположена в п. Мятлево,

- ПС «Агарышево» 35/10кВ, расположена в с. Хвощи,

- ПС «Шанская» - 35/10 кВ, расположена в п. Шанский Завод.

По территории Износковского района проходят 5 линий ЛЭП:

1. ВЛ -35кВ « Юхнов – Износки» - 16,299 км,

2. ВЛ – 35кВ «Острожное – Мятлево» - 6,793 км

3. ВЛ-35кВ «Агарышево – Износки»- 14,75 км

4. ВЛ – 35 кВ «Юхнов – Агарышево» -2,989 км

5. ВЛ -35кВ «Кондрово – Мятлево» -5,138 км

6. ВЛ -35 кВ «Износки – Шанская» -23,20км.

Для дальнейшего развития экономики и повышения комфортности проживания населения сельского поселения необходимо увеличение электрической мощности, для этого необходимо:

- произвести замену силовых трансформаторов на ПС 35/10 кВ «Износки» мощностью 2500 кВА на 4000 кВА.

2.Теплоснабжение

Источниками тепла по централизованному теплоснабжению жилищного фонда, объектов образования, здравоохранения и соцкультбыта являются 4 котельные на твердом топливе, расположенные в с. Износки, две из них в настоящее время переходят на газовое топливо, 6 котельных, работающих на природном газе.

Информация о теплоснабжении населенных пунктов:

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения, тыс. человек | Дома с инд. отоплением | Кол-во квартир с центр. отоплением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В домах с инд. отоплен | В квартирах с центр. отоплен. | Кол-во инд. домов (ПГ+ВПГ+ ОП) | Общая площадь инд. домов,м2 | Кол-во квартир с водона- гревателем (ПГ +ВПГ) | Кол-во квартир с центр. гор.водоснаб. (только ПГ) |
| 1 | Село Износки | 1,59 | 0,3 | 630 | 21200 |  | 100 |
| 2 | Д. Алешня | 0,264 |  | 88 | 3520 |  |  |
| 3 | Д. Носово | 0,135 |  | 45 | 1800 |  |  |
| 4 | Д. Дороховая | 0,324 |  | 108 | 4320 |  |  |
| 5 | Д, Уколово | 0,153 |  | 51 | 2040 |  |  |
| 6 | Д, Сигово | 0,15 |  | 50 | 2000 |  |  |
| 7 | Д. Тетево | 0,195 |  | 65 | 2600 |  |  |
| 8 | Д. Горбатово | 0,219 |  | 73 | 2920 |  |  |
| 9 | Д. Даниловка | 0,138 |  | 46 | 1840 |  |  |
| 10 | Д. Торфяная | 0,051 |  | 17 | 680 |  |  |
| 11 | Д. Шатрище | 0,042 |  | 14 | 560 |  |  |
| 12 | Д. Зубово | 0,144 |  | 48 | 1920 |  |  |
| 13 | Д. Черемошня | 0,123 |  | 41 | 1640 |  |  |
| 14 | Д. Волынцы | 0,075 |  | 25 | 1000 |  |  |
| 15 | Д. Ефаново | 0,147 |  | 49 | 1960 |  |  |
| 16 | Д. Мусино | 0,06 |  | 20 | 800 |  |  |
| 17 | Д. Износки | 0,102 |  | 34 | 1360 |  |  |

По остальной территории Сельского поселения учреждения отапливаются индивидуальными котлами и через печное отопление.

Перечень коммунально-бытовых котельных

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Вид топлива | Марка котлов, кол-во штук | КПД котельной,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Износки | баня | уголь | Кировец, 1 шт | 60 |
| 2 | Село Износки | баня | древесина |  | 40 |
| 3 | Село Износки | хлебокомбинат | уголь | Паровой, | 60 |
| 4 | Село Износки | Школа на 640 мест | уголь | Универсал-5, 1 шт | 60 |
| 5 | Село Износки | Детский сад | уголь | КЧМ, 1 шт | 60 |
| 6 | Село Износки | Детский сад | древесина |  | 40 |
| 7 | Село Износки | ЦРБ | уголь | Универсал-5, 1 шт | 60 |
| 8 | Село Износки | ЦРБ | древесина |  | 40 |
| 9 | Село Износки | Здание администрации | уголь |  | 60 |
| 10 | Село Износки | Дом культуры | уголь |  | 60 |

| 11 | Село Износки | библиотека | уголь |  | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Село Износки | АТС | уголь |  | 60 |
| 13 | Село Износки | РОВД | уголь |  | 60 |
| 14 | Село Износки | Налоговая инспекция | уголь |  | 60 |
| 15 | Село Износки | Аптека | уголь |  | 60 |
| 16 | Село Износки | РСЭН | уголь |  | 60 |
| 17 | Село Износки | Водоканал | уголь |  | 60 |
| 18 | Село Износки | Водоканал | уголь |  | 60 |
| 19 | Село Износки | ДСП | Эл.энергия |  | 100 |
| 20 | Село Износки | Почта | Эл. энергия |  | 100 |
| 21 | Село Износки | РайЛТЦ | Эл. энергия |  | 100 |
| 22 | Село Износки | Газовый участок | Эл. энергия |  | 100 |
| 23 | Село Износки | Райсуд | Эл.энергия |  | 100 |
| 24 | Село Износки | Прокуратура | Эл. энергия |  | 100 |
| 25 | Село Износки | Пожарная часть | Эл.энергия |  | 100 |
| 26 | Село Износки | Военкомат | уголь |  | 60 |
| 27 | Село Износки | Казначейство | уголь |  | 60 |
| 28 | Село Износки | РЭС | Эл. энергия |  | 100 |
| 29 | Село Износки | Ветстанция | Эл. энергия |  | 100 |
| 30 | Село Износки | банк | Эл. энергия |  | 100 |
| 31 | Село Износки | универмаг | уголь |  | 60 |
| 32 | Село Износки | котельная | уголь | НР-17 | 60 |
| 33 | Село Износки | библиотека | древесина | печь | 40 |
| 34 | Село Износки | Строящаяся АТС | уголь |  | 60 |
| 35 | Село Износки | Гостиница | древесина | Печь, 3 шт | 40 |
| 36 | Село Износки | общежитие | уголь |  | 60 |
| 37 | Село Износки | гаражи | уголь |  | 60 |
| 38 | Село Износки | пилорама | уголь |  | 60 |
| 39 | Село Износки | Контора МППКХ | Эл. энергия |  | 100 |
| 40 | Село Износки | лесхоз | древесина |  | 40 |
| 41 | Село Износки | Гараж РЭС | Эл. энергия |  | 100 |
| 42 | Село Износки | Сельский совет | древесина | КЧМ, 3 шт, печи | 40 |
| 43 | Село Износки | Центр занятости | Эл. энергия | электрокотел | 100 |
| 44 | Село Износки | столовая | газ |  | 90 |
| 45 | Село Износки | магазины | Эл. энергия | электрокотел | 100 |
| 46 | Село Износки | Строящаяся больница | уголь |  | 60 |
| 47 | Село Износки | поликлиника | Эл. энергия |  | 100 |
| 48 | Село Износки | Дом юного творчества | уголь |  | 60 |
| 49 | Село Износки | АТП | уголь | Не отапливается |  |
| 50 | Село Износки | ДРСУ | уголь | Не отапливается |  |
| 51 | Село Износки | Хлебоприемное предприятие | уголь |  | 60 |
| 52 | Село Износки | микрорайон | уголь | НР-17, 2 шт |  |
| 53 | Село Износки | Адм. здание, гаражи | уголь | НР-17, 2 шт |  |

| 54 | Котельная село Износки | Узел связи | уголь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Котельная село Износки | ветлечебница | Эл. энергия |  |  |
| 56 | Котельная село Износки | столовая | уголь |  |  |
| Котельные сельхозпредприятий |
| 57 | Село Износки | СПК Износки | Дизельное топливо | ТАУ-0,75, сзсб-5 | 80 |
| Котельные промышленных предприятий |
| 58 | Село Износки | Молочный завод | уголь | Не отапливается | 60 |
| 59 | Село Износки | ООО «Калужский лес» | уголь |  | 60 |
| 60 | Село Износки | ООО «Калужский лес» | древесина |  | 40 |
| 61 | Село Износки | ООО «Калужский лес» | СУГ |  | 90 |
| 62 | Село Износки | деревообработка | уголь | Не отапливается | 60 |

3. Дождевая (ливневая) канализация

На территории Износковского района дождевая (ливневая) канализация отсутствует.

4.   Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов Износковского района предусмотрено от ГРС Порослица, принимающей природный газ от магистрального газопровода Дашава – Киев – Брянск – Москва.

На 01.01.2007г. в районе построено 92,6 км распределительных межпоселковых газопроводов, 6 модульных котельных, газифицировано 393 домовладения (квартиры и отдельно стоящие дома). Число газифицированных населенных пунктов -3.

Уровень газификации по селу Износки составил 80,5, по сельской местности 11,7%.

К 2010 году намечается построить 318 км межпоселковых газопроводов и газифицировать 81 населенный пункт, что позволит газифицировать 2598 домовладений и обеспечить природным газом 4015 потребителей.

Уровень газификации планируется довести к 2010 году по району до 78,9%, в том числе  по сельским населенным пунктам 82,8%.

Развитие газораспределительной системы Износковского района даст возможность дальнейшего расширения сети газовых котельных. В настоящее время на газовом топливе работают 6 котельных общей мощностью 5 МВт.       Программой газификации Калужской области на период 2007 -2010 годы предусмотрено строительство 4 модульных котельных, проектирование и строительство газопровода высокого давления, распределительные газовые сети:

| Наименование объекта | Населенные пункты | Протяженность, км/ давление,Мпа |
| --- | --- | --- |
| 1. Газопровод высокого давления | с. Износки | 0,9/ 1,2 |
| 2. Газопровод межпоселковый | Д. Леоново-Ворсобино-Кошняки- Аксеново-Льнозавод-Дороховая-Горбатово- Алешня-с. Износки | 26,3/ |
| 3. Газификация котельной бани | с. Износки |  |
| 4.Газификация котельной администрации, музыкальной школы | с. Износки |  |
| 5.Распределительные газовые сети | с. Износки | 2,0 |
| 6. Распределительные газовые сети | д. Дороховая | 2,8/0,03 |
| 7. Распределительные газовые сети | д. Горбатово | 1,2/0,03 |
| 8. Распределительные газовые сети | д. Алешня | 2,5/0,03 |
| 9. Распределительные газовые сети | д. Сигово | 1,2/0,03 |
| 10.Распределительные газовые сети | д. Уколово | 1,0/0,03 |
| 11. Распределительные газовые сети | д. Даниловка | 1,3/0,03 |
| 12. Распределительные газовые сети | д. Тетево | 1,5/0,03 |
| 13. Газопровод межпоселковый | с. Износки-д.Черемошня-Зубово-Волынцы- Луткино –Семеновское - Дряблово | 23,2/1,2 |
| 14. Распределительные газовые сети | д. Черемошня | 1,0 / |
| 15. Распределительные газовые сети | д. Зубово | 1,4 / |
| 16. Распределительные газовые сети | д. Волынцы | 1,0/ |
| Итого: |  | 67,3км |

Развитие газораспределительной системы даст возможность дальнейшего расширения сети газовых котельных. Для реализации вышеуказанной программы разработана проектная документация по газоснабжению села Износки.

- Связь

Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования – на 100 семей 24 телефона. На территории сельского поселения имеется мобильная связь МТС, Билайн.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%. Транслируются программы: ОРТ, Россия, областная «Ника».

Протяженность междугородних кабельных линий связи составляет 182,9км. Места размещения объектов связи и вещания всех населенных пунктов отсутствуют.

  - Водоснабжение

В Износковском районе водоснабжение осуществляется из подземных источников Тарусско-Окского эксплуатационного водоносного горизонта.

Общая протяженность водопроводных сетей по Износковскому району составляет 74,8 км. Общий износ водопроводных сетей составляет около 80%.

Водоочистные сооружения (станция обезжелезивания и обеззараживания  питьевой воды) в с. Износки  отсутствуют.

Общая протяженность водопроводных сетей по с. Износки составляет 14,8 км. На водопроводных сетях эксплуатируются 45 водоразборных колонок, 41 пожарный гидрант, Имеется две водонапорные башни Рожновского типа объемом 20 и 25 м3 .

В селе Износки используется для водоснабжения 4 скважины.

По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников -3. Сооружений водоподготовки нет, имеют краны для отбора проб контроля.

Все скважины имеют зону санитарной охраны первого пояса 30 метров. Проект зон второго и третьего классов в данное время отсутствует, в настоящее время разрабатывается.

| № п/п | Местоположение скважины | Эксплуатационный водоносный горизонт | Глубина, м | Производи-тельность скважины, м3/час | Цель водополь-зованя | Техническое состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А/скв. №1 | Тарусско-Окский | 73 | 10 | Для водоснабжения | Рабочая |
| 2 | А/скв. №2 | Тарусско-Окский | 75 | 10 |  | Рабочая |
| 3 | А/скв. №3 | Тарусско-Окский | 75 | 10 |  | Рабочая |
| 4 | А/скв. №4 | Тарусско - Окский | 62 | 6,3 |  | Рабочая |

На скважинах установлено 3 насоса ЭЦВ 6 6,3х85.

Характеристика водопотребления

| № п/п | Наименование показателей | Водопотребление за 2005 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Забор воды всего, в том числе: | 209,9 | 76,6 |
| 1 | Из поверхносных вод | - | - |
| 2 | Из подземных вод | 209,9 | 76,6 |
| 3 | От других предприятий | - | - |
| 1 | население |  |  |
| 2 | бюджетные организации | 395,07 | 144,2 |
| 3 | промышленные предприятия | 349,86 | 127,7 |
| 4 | -собственные сточные воды | 46,03 | 16,8 |

Учет забора подземных вод на артезианской скважине №2 ведется по прибору учета ВМХ-50, на остальных скважинах по работе насосного оборудования. Всего по селу  613 абонентов, в том числе 592 абонента по обеспечению населения (1,2 тыс. человек по подаче воды), 13 бюджетных организаций и 8 прочих организаций. Всего установлено 27 водомеров, из них 8 у населения на вводе в жилые дома, остальное население рассчитывается по нормативам, 11 водомеров по бюджетным организациям и 8 по прочим организациям. Определение объемов забираемой воды при отсутствии водомеров у остальных абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.

7.Канализация

Централизованная система канализации в Износковском районе отсутствует.

В Износковском районе канализационные сети имеются только в селе Износки и в поселке Мятлево. Общий износ канализационных сетей составляет 95%.

В связи с отсутствием очистных сооружений в с. Износки запланировано строительство очистных сооружений производительностью 3000м3/сутки, Необходимо ликвидировать септики и поля фильтрации в с. Износки.

В настоящее время учет сточных вод не ведется.

Мероприятия по развитию системы водоотведения направлены на новое строительство канализационных сетей исходя из удовлетворения потребностей будущих потребителей.

К новым объектам капитального строительства относятся:
        1. Свинокомплекс на 100 тысяч голов свиней,

2. Строительство в с. Износки жилого микрорайона,

3. Строительство завода по производству смесей для «Макдональдса» в с. Износки и строительство фермы КРС по производству молока для этого завода,

Программа развития системы водоотведения, водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Мощность/ кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство канализационных сетей в с. Износки | км | 30,0 |
| 2 | Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в с. Износки | М3 /сутки | 3000 |
| 3 | Закольцовка водопровода в с. Износки | пм | 1500 |
| 4 | Разработка проекта 2 и 3 поясов зон санитарной охраны существующего водозабора в с. Износки |  |  |
| 5 | Строительство, реконструкция и восстановление централизованной системы водоснабжения | П.м | 1500 |

В связи с практически полным износом существующих сетей канализации в с. Износки и п. Мятлево  (в других населенных пунктах Износковского района канализационных сетей нет) планируется новое строительство и прокладка

трубопроводов канализационных сетей  протяженностью   50 км,  в том числе  в с. Износки - 30км.

Мероприятия по развитию системы водоотведения направлены на новое строительство канализационных сетей, исходя  из удовлетворения  потребностей в услугах новых объектов строительства (будущих потребителей).

К новым объектам капитального строительства относятся:

1. свинокомплекс на 100 тысяч голов свиней,

2. строительство жилого микрорайона в с. Износки,

3. завод по производству завода «Макдональдс» в селе Износки и строительство фермы КРС по производству молока для этого завода.

8.   Отходы производства и потребления

Основными источниками образования отходов в Износковском районе являются населенные пункты и промышленные предприятия.

По санитарному состоянию почвенного покрова территорию района можно отнести к области умеренной способности к самоочищению почв, так как вероятная интенсивность разложения органических и минеральных продуктов техногенеза в почвах происходит со средней скоростью разложения опада от 7 до 100 лет и поступлением с опадом энергии 120-200 кал/см2 в год.

Сбор, вывоз ТБО на территории Износковского района осуществляют специализированные предприятия МУ КБП и МУП «Калужский лес».

Сбор, вывоз ЖБО осуществляет специализированное предприятие МУП «Калужский лес».

Характеристика специализированных предприятий

| № п/п | Характеристика предприятия | Единица измер. | Наименование специализированного предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МУ КБП | МУП «Калужский лес» |
| 1 | Площадь территории предприятия | га | 0,3 |  |
| 2 | Площадь производственных помещений | м2 | 25 |  |
| 3 | Численность сотрудников | чел | 23 | 23 |
| 4 | Численность производственных рабочих | чел | 5 |  |
| 5 | Режим работы по санитарной очистке | час | 8 | 8 |

Для осуществления производственной деятельности на балансе предприятий имеется спецавтотранспорт.

Источником образования ТБО кроме жилищного фонда и объектов инфраструктуры являются промышленные предприятия. Промышленные предприятия для вывоза ТБО используют собственный транспорт.

Вывоз ТБО осуществляется на санкционированную свалку д. Носово и несанкционированную свалку п. Мятлево.

Санкционированная свалка в д. Носово имеет площадь 0,4 га. Свалка эксплуатируется с 1986 года. Обустройство территории не соответствует требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль, система мониторинга состояния окружающей среды на свалке ТБО отсутствует. Экологическая обстановка на прилегающей к свалке территории оценивается как неблагоприятная. Атмосферные осадки, фильтрующие сквозь толщу ТБО, приобретают свойства раствора, насыщенного в основном солями тяжелых металлов в количествах, значительно превышающих предельно допустимые концентрации.

Организованный вывоз ЖБО отсутствует. Специальные емкости очищаются по мере их наполнения, но не реже одного раза в полгода. Вывоз осуществляет специализированное предприятие МУП «Калужский лес» по заявкам жителей с помощью вакуумной машины КО-503.ЖБО вывозятся на поля фильтрации.

В связи с отсутствием очистных сооружений в с. Износки запланировано их строительство производительностью 3000 м3 / сутки. В сельских населенных пунктах отведены места для свалок по согласованию с Главами сельских поселений.

Услуги по утилизации приборов с ртутным наполнителем, люминесцентных ламп, изношенных автошин, аккумуляторов оказываются по договору ООО ОНПЦ «Регион – Центр- Экология».

Для решения вопросов  обращения с медицинскими отходами МУЗ «ЦРБ Износковского района» заключила договор №3 от 11 января 2006 года с ООО «Полифтор» на вывоз отходов класса «Б» и с МУП «Калужский лес» договор № 47 от 15.06.2008 года на вывоз отходов класса «А».

На территории сельского поселения «Село Износки» скотомогильники отсутствуют.

Свалки промышленных отходов в районе отсутствуют.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области на территории Износковского района были зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой в следующих населенных пунктах:

- деревня Волынцы (1911 год),

- деревня Горбатово (1917 год),

- деревня Даниловка (1912 год),

- деревня Ефаново (1909 год),

- деревня Зубово (1914 год),

- деревня Износки (1912 год),

- деревня Носово (1910 год),

- деревня Тетево (1917 год).

По данным «Доклада об использовании природных ресурсов и состояния окружающей среды на территории Калужской области за 2005 год» на территории области утверждались следующие мероприятия по снижению степени влияния образующихся и размещаемых отходов    на окружающую среду:

- утилизация отходов производства и потребления на специализированных предприятиях, имеющих лицензию на обращение с отходами;

- проведение мониторинга за состоянием окружающей среды в районах расположения объектов размещения отходов производства и потребления.

Следует принять следующие меры для снижения влияния полигонов ТБО на окружающую среду:

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с последующей рекультивацией территории;

- закрытие или рекультивация  загруженных свалок,

- внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов.

12   Пожарная  безопасность. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Планировка и застройка территорий  сельских поселений Износковского района должны осуществляться в соответствии с генеральными планами сельских поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом .№ 123 – ФЗ от 22.07.2008 года.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности населения муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно – спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

6) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

7) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, распространению пожарно-технических знаний;

8) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

1. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в  сельском поселении «Село Износки»

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения «Село Износки» определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова  в сельских населенных пунктах - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории  сельского  поселения  устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Генеральный план СП «Село Износки» разрабатывается с учетом разработанной Схемы территориального планирования МР «Износковский район» и с учетом развития инфраструктуры Государственной пожарной службы в Износковском районе.

Территорию района обслуживают две пожарные части:

1 – федеральная ПЧ-33 в  с. Износки;

2 – областная пожарно-спасательная часть ПСЧ-36.

Радиус обслуживания пожарных депо следует принимать 3 км.

Пожарные депо следует размещать на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков школ, детских лечебных учреждений – не менее 30 метров.

2. Противопожарное водоснабжение  сельского поселения «Село Износки»

На территории  сельского поселения   имеются источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сельское поселение  должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Мероприятия по обеспечению доступного проезда к населенным пунктам.

1) Строительство моста через р. Липенка в д. Горбатово МО СП «с. Износки»;

Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения:

А) Закольцовка водопроводных сетей в с. Износки, протяженность 200м;

Б) Строительство водопроводных колодцев с установкой гидрантов по ул. Совхозная, Центральная, Механизаторов, Лесная, 8 Марта, Мичурина в с. Износки в количестве 20шт;

в) Строительство водопроводных колодцев на территории административного центра сельского поселения с установкой гидрантов в количестве от 5 до 10 штук в зависимости от протяженности водопроводных сетей.

Мероприятия по восстановлению ранее существовавших пожарных водоемов и строительству новых водозаборов:

а) Строительство пожарных водоемов (прудов) с оборудованием их пирсами в 2 населенных пунктах сельского поселения:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Необходимо построить |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Черемошня | пруд |
| 2 | д. Мусино | пруд |

Водоемы, оборудованные пирсами:

- Тетево

- Дороховая

- Износки

- Износки -2

СВЕДЕНИЯ

по противопожарному водоснабжению в сельском поселении «Село Износки» на 01.11.2008года

| № п/п | Место расположения | S зеркала/V, м.куб | Оборудование пирсом | Возможности забора ПА | Приме-чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО СП «село Износки» |  |  |  |  |  |
| 7 | д. Волынцы | река | + | + |  |  |
| 8 | д. Зубово | ручей | + | + |  |  |
| 9 | д. Ефаново | 250м2/300м3 | + | + |  |  |
| 10 | с. Износки | 8000м2/более 16000м3 | + | + |  | 48 |

Список

пожарных гидрантов, расположенных на территории Сельского поселения

с указанием их адресов.

| № п/п | №гидранта | Адрес | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | № 1 | с. Износки, ул. Гагарина д. 8 | Износковский участок Водоканала |
| 2 | № 2 | с. Износки, ул. Пушкина (газовый участок) | Износковский участок Водоканала |
| 3 | № 3 | с. Износки, ул. Горького д. 7 | Износковский участок Водоканала |
| 4 | № 4 | с. Износки, ул. Горького д. 15 | Износковский участок Водоканала |
| 5 | № 5 | с. Износки, ул. Горького д. 29 | Износковский участок Водоканала |
| 6 | № 6 | с. Износки, ул. Кирова д. 10 | Износковский участок Водоканала |
| 7 | № 7 | с. Износки, ул. Кирова д. 12 | Износковский участок Водоканала |
| 8 | № 8 | с. Износки, ул. Кирова д. 16 | Износковский участок Водоканала |
| 9 | № 9 | с. Износки, ул. Кирова д. 31 | Износковский участок Водоканала |
| 10 | № 10 | с. Износки, ул. Кирова д. 40 | Износковский участок Водоканала |
| 11 | № 11 | с. Износки, ул. Коммунальная д. 1 | Износковский участок Водоканала |
| 12 | № 12 | с. Износки, ул. Коммунальная д. 13 | Износковский участок Водоканала |
| 13 | № 13 | с. Износки, ул. Коммунальная д. 19 | Износковский участок Водоканала |
| 14 | № 14 | с. Износки, ул. Крупская д. 4 | Износковский участок Водоканала |
| 15 | № 15 | с. Износки, ул. Крупская д. 13 | Износковский участок Водоканала |
| 16 | № 16 | с. Износки, ул. Крупская д. 23 | Износковский участок Водоканала |
| 17 | № 17 | с. Износки, пер. Менжинского д.4 | Износковский участок Водоканала |
| 18 | № 18 | с. Износки, ул. Ленина д. 27 (администрация) | Износковский участок Водоканала |
| 19 | № 19 | с. Износки, ул. Ленина д. 28 | Износковский участок Водоканала |
| 20 | № 20 | с. Износки, ул. Мира д. 5 | Износковский участок Водоканала |
| 21 | № 21 | с. Износки, ул. Мира д. 11 | Износковский участок Водоканала |
| 22 | № 22 | с. Износки, ул. Молодежная д. 1 | Износковский участок Водоканала |
| 23 | № 23 | с. Износки, ул. Молодежная д. 5 | Износковский участок Водоканала |
| 24 | № 24 | с. Износки, ул. Новая д. 1 | Износковский участок Водоканала |
| 25 | № 25 | с. Износки, ул. Новая д. 7 | Износковский участок Водоканала |
| 26 | № 26 | с. Износки, ул. Новая д. 7а | Износковский участок Водоканала |
| 27 | № 27 | с. Износки, ул. Новая д. 15 | Износковский участок Водоканала |
| 28 | № 28 | с. Износки, ул. Новая д. 1а | Износковский участок Водоканала |
| 29 | № 29 | с. Износки, ул. Октябрьская д. 17 | Износковский участок Водоканала |
| 30 | № 30 | с. Износки, ул. Октябрьская д. 24 | Износковский участок Водоканала |
| 31 | № 31 | с. Износки, ул. Октябрьская д. 44 | Износковский участок Водоканала |
| 32 | № 32 | с. Износки, ул. 40 лет Октября д. 3 | Износковский участок Водоканала |
| 33 | № 33 | с. Износки, ул. 40 лет Октября (районная больница) | Износковский участок Водоканала |
| 34 | № 34 | с. Износки, ул. Пушкина д. 26 | Износковский участок Водоканала |
| 35 | № 35 | с. Износки, ул. Пушкина д. 15 | Износковский участок Водоканала |
| 36 | № 36 | с. Износки, ул. Пушкина д. 20 | Износковский участок Водоканала |
| 37 | № 37 | с. Износки, ул. Пушкина д. 9 | Износковский участок Водоканала |
| 38 | № 38 | с. Износки, ул. Центральная д. 18 | Износковский участок Водоканала |
| 39 | № 39 | с. Износки, ул. Суворова | Износковский участок Водоканала |
| 40 | № 40 | с. Износки, ул. Садовая д. 4 | Износковский участок Водоканала |
| 41 | № 41 | с. Износки, ул. Ленина д. 31 | Износковский участок Водоканала |
| 42 | № 42 | с. Износки, ул. Ленина д. 27 (котельная администрации) | Износковский участок Водоканала |
| 43 | № 43 | с. Износки, ул. Новая д. 1 | Износковский участок Водоканала |
| 44 | № 44 | с. Износки, ул. Луговая д. 7 | Износковский участок Водоканала |
| 45 | № 45 | с. Износки, ул. Луговая д. 1 | Износковский участок Водоканала |
| 46 | № 46 | с. Износки, ул. Совхозная д. 2 (РЭС) | Износковский РЭС |

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

3 Размещение пожаровзрывопасных объектов на территории сельского поселения «Село Износки»

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом.

При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах городских и сельских поселений  необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

. Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений.

Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения городских и сельских поселений  допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Пожарные депо следует размещать на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15м, а до границ земельных участков школ, детских лечебных учреждений – не менее 30м.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50м, а от застройки участков садоводческих товариществ не менее 15м.

В городских поселениях для районов одно-  двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15м.

Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км.  Число пожарных депо принимаются по нормам проектирования, согласно СНиП. В МО СП «Село Износки» следует разместить 1 пожарное депо:

В селе Износки необходимо предусмотреть места стоянки для тяжелой пожарной техники и в обязательном порядке на объектах с массовым пребыванием:

-  стадион;

- центральная районная больница;

13.    Концепция развития

13.1 Основные принципы  территориально – пространственного развития сельского поселения

Основные принципы территориально – пространственного развития муниципального образования сельское поселение «Село Износки» состоят в следующем:

-преемственность планировочных решений,

-соблюдение баланса интересов отдельного человека,  сообщества в целом и отдельных землепользователей,

-оптимизация функционального использования  территорий,

-создание рациональной транспортной инфраструктуры в сельском поселении с учетом современного и перспективного уровня автомобилизации населения,

-сохранение уровня экологической безопасности проживания, в том числе планировочными методами,

-повышение уровня жилищной обеспеченности населения,

-повышения уровня обеспеченности объектами социального, бытового, культурно-досугового, спортивного  и образовательного назначения к 2015г - до нормативных параметров, к 2025г. - до уровня, максимально приближенного к европейским стандартам,

-создание гуманной  среды проживания, формирующей положительный психоэмоциональный климат в сельском поселении,

-формирование индивидуального облика сельского поселения,

-упорядочение застройки нежилых зон, повышение качества архитектурного проектирования и строительства производственных объектов,

- использование лесных массивов в рекреационных целях,

-обеспечение экологической, санитарной, пожарной и иной безопасности населения.

13.2 Проектная численность населения.

Ожидаемая численность населения сельского поселения на проектный срок составит   ХХ  тыс. жителей. При этом учитывалось прогнозируемое увеличение показателя рождаемости, вызванное повышением качества жизни в МО СП «Село Износки» (в том числе рост доходов), увеличение миграционных потоков и возвращение рабочей силы из крупных городов.

13.3   Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории – это планово-регулируемый процесс улучшения характеристик территории  с помощью комплекса инженерных мероприятий  и сооружений в соответствии с требованиями вида ее хозяйственного использования и охраны природной среды.

По природным условиям при освоении территории под застройку не требуется выполнения сложных мероприятий по инженерной подготовке территории.

В целях улучшения условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений, повышения уровня благоустройства и выполнения санитарно-гигиенических требований предусматривается осуществление следующих мероприятий:

13.3.1 Организация стоков поверхностных вод намечается путем выполнения работ по вертикальной планировке территории и созданию  открытой водосточной сети.

Вертикальной планировкой территории предусматривается создание нормативных продольных уклонов по уличной сети и обеспечение стока поверхностных вод с территории застройки к улицам.

Сток поверхностных вод по существующей сети улиц с твердым покрытием, проезжая часть которых расположена в высотном отношении выше прилегающей территории, предлагается осуществить по открытым кюветам – лоткам, прокладываемым в газоне между проезжей частью и тротуаром.

На пересечении с проезжей частью необходимо устройство перепускных труб.

Строительство уличной сети с твердым покрытием предусматривает возможность сбора и отвода поверхностных вод лотками проезжей части.

Открытые лотки в целях повышения уровня благоустройства и улучшения эксплуатации рекомендуется устраивать из сборных железобетонных элементов.

Сброс воды с уличной сети осуществляется в тальвеги существующих оврагов.

Ливневые стоки с промышленных и коммунально – складских территорий (площадки повышенной загрязненности) перед сбросом в ливневую систему канализации должны проходить очистку на локальных очистных сооружениях. С территории жилой застройки отвод сточных вод производится без очистки в ближайшие водостоки.

Село Износки расположено на пойменных террасах притоков реки Угры, протекающей за пределами Износковского района.

По обеспеченности поверхностными водами Износковский район является неблагоприятным. Водоотбор из рек допустим не более 10 % минимального расчетного срока.

12.4. Прогноз объемов нового жилищного строительства.

Типология нового жилищного строительства

- коттеджная – жилые зоны с участками до 0,15 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на одну семью общей площадью 100-150 кв.м  и  более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства;

- блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком  около 0,01 га;

- секционная застройка - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении;

многоэтажная высокоплотная 5-12 этажная застройка в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении. Застройка осуществляется по индивидуальным и типовым проектам. Типовая панельная застройка предназначена преимущественно для социального заселения.

Рекреационная ось проходит через мемориальный, спортивный центры и центр досуга с выходом в зону кратковременного отдыха.

13.5. Развитие системы общественного обслуживания.

Развитие и формирование специализированных центров и зон:

- санаторного обслуживания –

- спортивной зоны,.

Внешкольное образование

Создание сети приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 30 кв.м на 1 тыс. жителей (50 % норматива помещений для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности).

Развитие и формирование музейных рекреационных зон:

.13.6. Проектное территориальное планирование по основному варианту

Жилищное строительство

Территориальное развитие сельского поселения в пределах  установленных границ  планируется исходя из расчетной величины прироста населения сельского поселения с учетом миграционных потоков и возвращения рабочей силы из крупных городов.

Включение в состав сельских территорий земель сельскохозяйственного назначения позволит решить ряд важных государственных программ по созданию благоприятной среды для жизнедеятельности населения и условий для устойчивого  социально- экономического развития сельского поселения в интересах настоящего и будущих поколений.

Наиболее целесообразным для развития селитебной и общественной застройки приняты три крупных массива:

Промышленное строительство.

Наиболее целесообразным для развития производственной зоны приняты:

.

Формирование системы общественных центров.

Формирование системы зеленых насаждений общего пользования.

12.7  Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры.

12.7.1. Транспортная инфраструктура.

Улично-дорожная сеть

На основании оценки современного состояния транспортной инфраструктуры проектируемой территории и сделанных выводов для развития транспортной инфраструктуры МО СП «Село Износки» необходимо выполнение мероприятий:

1)Реконструкция и модернизация существующих автомобильных дорог;

2)Улучшение планировочной структуры территориальных автодорог в целях совершенствования внутренних территориальных транспортных связей. На основе использования федеральной автодороги и сети автодорог районного значения предусматривается связь района с городами Калугой и Москвой и с другими городами и областями страны, они так же предназначены для пропуска основных потоков внутриобластного транзитного движения;

3)Увеличение густоты транзитных дорог сельского поселения с целью       повышения их социально-экономической активности;

4)Увеличение железнодорожной магистрали.

Внешние транспортные связи не претерпят больших изменений.

## Гаражи и автостоянки

На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственно-складских территориях следует размещать в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89 гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного количества легковых автомобилей, принадлежащих жителям. Строительство открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей из расчета менее, чем 90 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей составят:

- в селитебных районах – 35 % ;

- в производственных зонах – 30 % ;

- в общегородских и специализированных центрах – 10 % ;

- в зонах массового кратковременного отдыха – 15 % .

Конкретное местоположение гаражей и автостоянок определяется в Транспортной схеме или в Проектах планировки.

Техническое обслуживание легкового автотранспорта.

1. Строительство новых станций технического обслуживания и расширение сети автозаправочных станций.

2. Размещение автозаправочных станций преимущественно на въездах в сельские населенные пункты, на окружных автодорогах или в комплексе с крупными гаражами и стоянками.

3. Количество предприятий и сооружений для технического обслуживания легковых автомобилей в сельском поселении определяется в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89:

- 1 пост технического обслуживания на 200 легковых автомобилей;

- колонка автозаправочной станции на 1200 легковых автомобилей.

12.7.2. Инженерная инфраструктура.

Связь, телекоммуникация, радиофикация

На территории сельского поселения имеется мобильная связь МТС, Билайн.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%. Транслируются программы: ОРТ, Россия, областная «Ника».

Протяженность междугородних кабельных линий связи составляет 182,9км.

Для дальнейшего развития  и обеспечения населения сельского поселения услугами связи, телекоммуникации и радиофикации необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Развитие  основного  комплекса  электрической  связи  и  телекоммуникаций,  включающего  в  себя:

- телефонную  связь  общего  пользования;

- мобильную (сотовую  связь),  радиотелефонную  связь;

- цифровые  телекоммуникационные  информационные  сети  и  системы  передачи  данных;

- проводное  вещание;

- эфирное  радиовещание;

- телевизионное  вещание.

3. Развитием  телефонной  сети  города  предусматривается   наращиванием  номерной  ёмкости   АТС  с  открытием  новых  АТС  и  выносных  абонентских  модулей в районах нового строительства  с  использованием  цифровых  технологий   на  базе  современного  цифрового  оборудования, в том числе:

- полной  замены  морально  устаревшего  оборудования  существующих  АТС  на  цифровое;

- умощнения  существующих  удалённых  цифровых  абонентских  модулей  с  применением  выносов, в том числе на  базе  аппаратуры  радиосвязи  «DECT»;

- развития  транспортной  сети  SDH ,  работающей  по  ВОЛС;

- создание  и развитие   информационных  телекоммуникационных  сетей  передачи  данных;

- расширения  мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению, включая  «Интернет».

4. Развитие  системы  сотовой  радиотелефонной  связи путём  увеличения  площади  покрытия  территории  города  сотовой  связью,  применение  новейших  технологий   и  повышения  качества  связи.

5. Развить систему  проводного  вещания  в  сельском поселении, как  наиболее  эффективное  и  недорогое  средство  предоставления  абонентам федеральных,  региональных  и  местных  программ  вещания,  а  также  как  система  оповещения  населения  о  ЧС  и  подачи  сигналов  ГО.

6. Телевизионное  вещание  в с ельском поселении  осуществляется  по  8-ми  каналам.  Планируется  организация  ещё  3-4  каналов  эфирного аналогового  вещания  и   переход   к  2015  году  на  цифровое  вещание.

7. В  перспективе  предполагается  развитие  системы  кабельного  телевидения,  что  обеспечит  расширение  каналов  вещания  за  счёт  приёма  спутниковых  каналов  и  значительного  повышения  качества  телевизионного  вещания.

Электроснабжение.

Для дальнейшего развития экономики и повышения комфортности проживания населения сельского поселения необходимо увеличение электрической мощности, для этого необходимо:

- произвести замену силовых трансформаторов на ПС 35/10 кВ «Износки» мощностью 2500 кВА на 4000 кВА.

Теплоснабжение.

Для улучшения  теплоснабжением необходимо выполнение следующих мероприятий:

-Обеспечение централизованным теплоснабжением районов нового многоэтажного строительства и микрорайона коттеджной застройки.

- Ликвидация нерентабельных, реконструкция и модернизация существующих котельных;

- Реконструкция  и модернизация энергохозяйства города;

- Осуществление мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов на всех участках производства, распределения и потребления тепло-и электроэнергии;

Газоснабжение.

Газоснабжение населенных пунктов Износковского района предусмотрено от ГРС Порослица, принимающей природный газ от магистрального газопровода Дашава – Киев – Брянск – Москва.

Развитие газораспределительной системы Износковского района даст возможность дальнейшего расширения сети газовых котельных.        Программой газификации Калужской области на период 2007 -2010 годы предусмотрено строительство 4 модульных котельных, проектирование и строительство газопровода высокого давления, распределительные газовые сети:

| Наименование объекта | Населенные пункты | Протяженность, км/ давление,Мпа |
| --- | --- | --- |
| 1. Газопровод высокого давления | с. Износки | 0,9/ 1,2 |
| 2. Газопровод межпоселковый | Д. Леоново-Ворсобино-Кошняки- Аксеново-Льнозавод-Дороховая-Горбатово- Алешня-с. Износки | 26,3/ |
| 3. Газификация котельной бани | с. Износки |  |
| 4.Газификация котельной администрации, музыкальной школы | с. Износки |  |
| 5.Распределительные газовые сети | с. Износки | 2,0 |
| 6. Распределительные газовые сети | д. Дороховая | 2,8/0,03 |
| 7. Распределительные газовые сети | д. Горбатово | 1,2/0,03 |
| 8. Распределительные газовые сети | д. Алешня | 2,5/0,03 |
| 9. Распределительные газовые сети | д. Сигово | 1,2/0,03 |
| 10.Распределительные газовые сети | д. Уколово | 1,0/0,03 |
| 11. Распределительные газовые сети | д. Даниловка | 1,3/0,03 |
| 12. Распределительные газовые сети | д. Тетево | 1,5/0,03 |
| 13. Газопровод межпоселковый | с. Износки-д.Черемошня-Зубово-Волынцы- Луткино –Семеновское - Дряблово | 23,2/1,2 |
| 14. Распределительные газовые сети | д. Черемошня | 1,0 / |
| 15. Распределительные газовые сети | д. Зубово | 1,4 / |
| 16. Распределительные газовые сети | д. Волынцы | 1,0/ |
| Итого: |  | 67,3км |

Развитие газораспределительной системы даст возможность дальнейшего расширения сети газовых котельных. Для реализации вышеуказанной программы разработана проектная документация по газоснабжению села Износки. В связи с новыми планировочными проектными решениями и нестабильностью работы  системы газоснабжения рекомендуется разработка «Схемы газоснабжения сельского поселения» специализированной организацией

Водоснабжение.

Суммарный объем воды питьевого качества определен в 16 тыс.м3/сутки, технической воды- 2 тыс.м3/ сутки.

Канализация.

Мероприятия по развитию системы водоотведения направлены на новое строительство канализационных сетей исходя из удовлетворения потребностей будущих потребителей.

К новым объектам капитального строительства относятся:
2. Свинокомплекс на 100 тысяч голов свиней,

3. Строительство в с. Износки жилого микрорайона,

4. Строительство завода по производству смесей для «Макдональдса» в с. Износки и строительство фермы КРС по производству молока для этого завода,

Программа развития системы водоотведения, водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Мощность/ кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство канализационных сетей в с. Износки | км | 30,0 |
| 2 | Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в с. Износки | М3 /сутки | 3000 |
| 3 | Закольцовка водопровода в с. Износки | пм | 1500 |
| 4 | Разработка проекта 2 и 3 поясов зон санитарной охраны существующего водозабора в с. Износки |  |  |
| 5 | Строительство, реконструкция и восстановление централизованной системы водоснабжения | П.м | 1500 |

В связи с практически полным износом существующих сетей канализации в с. Износки  планируется новое строительство и прокладка

трубопроводов канализационных сетей   в с. Износки - 30км.

Водоснабжениие

1.1) Технические характеристики и современное состояние водоснабжения

В Износковском районе водоснабжение осуществляется из подземных источников Тарусско-Окского эксплуатационного водоносного горизонта.

Общая протяженность водопроводных сетей по Износковскому району составляет 74,8 км. Общий износ водопроводных сетей составляет около 80%. Водоочистные сооружения (станция обезжелезивания и обеззараживания  питьевой воды) в с. Износки  отсутствуют.

Общая протяженность водопроводных сетей по с. Износки составляет 14,8 км. На водопроводных сетях эксплуатируются 45 водоразборных колонок, 41 пожарный гидрант, Имеется две водонапорные башни Рожновского типа объемом 20 и 25 м3 .

В селе Износки используется для водоснабжения 4 скважины.

По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников -3. Сооружений водоподготовки нет, имеют краны для отбора проб контроля.

Все скважины имеют зону санитарной охраны первого пояса 30 метров. Проект зон второго и третьего классов в данное время отсутствует.

Общее количество водонапорных башен, артскважин и иных источников водоснабжения, в том числе бесхозных:

| № п/п | Населенный пункт | Артскважины, год ввода/кол-во шт | Водонапорные башни: год ввода/ кол-во шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Извольск | 1968 /1 | 1988/1 |  |
| 2 | Село Извольск | 1988/1 | 1988/1 | Водонапорная башня вышла из строя |
| 3 | Село Извольск | 1962/1 | 1962/1 | Водонапорная башня вышла из строя |
| 4 | ДеревняХвощи -1 | 1966/1 | 1966/1 |  |
| 5 | Деревня Хвощи-2 | 1974/1 | 1974/1 |  |
| 6 | Деревня Пенязи | 1976/1 | 1986/1 |  |
| 7 | Деревня Михали | 1985/1 | 1985\1 |  |
| 8 | Село Льнозавод | 1966/1 | 1966/1 |  |
| 9 | Деревня Кононово | 1972/1 | 1972/1 |  |
| 10 | Деревня Богданово - Шестово | 1973/1 | 1973/1 |  |
| 11 | Деревня Фотьяново | 1968/1 | 1968/1 |  |
| 12 | Деревня Михали | 1965/1 | 1965/1 |  |
| 13 | Деревня Михали | 1976/1 | 1976/1 |  |
| 14 | Деревня Михали | 1976/1 | 1976/1 |  |
| 15 | Деревня Ореховня | 1976/1 | 1976/1 |  |
| 16 | Деревня Ивановское | 1961/1 | 1961/1 |  |
| 17 | Деревня Ивановское | 1986/1 | 1986/1 |  |
| 18 | Деревня Савино | 1987/1 | 1987/1 |  |
| 19 | Деревня Савино | 1984/1 | 1984/1 |  |
| 20 | Деревня Алексеевка | 1986/1 | 1986/1 |  |
| 21 | Поселок Мятлево | 1976/1 |  |  |
|  |  | 1976/1 | 1978/1 |  |
|  |  | 1982/1 | 1982/1 | д. Запрудная |
|  |  | 1965/1 | 1992/1 | Нижний склад |
| Бесхозные источники водоснабжения |
|  | Деревня Зубово |  |  |  |
|  | Деревня Фокино |  |  |  |
|  | Итого: | 46, из них 4 резервных | 41, вышло из строя 5 шт |  |

Обеспечение сельского населения  водоснабжением.

|  | Село Износки, сельское поселение | 3027 | колодцы-53шт родники-12шт водопровод-22,5км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | деревня Алешня | 53 | колодцы-4шт водопровод-3км | Удовлетворительное |
| 27 | деревня Волынцы | 28 | колодец-1шт | Удовлетворительное |
| 28 | деревня Горбатово | 6 | колодцы-2шт | Удовлетворительное |
| 29 | деревня Даниловка | 28 | колодцы-2шт | Удовлетворительное |
| 30 | деревня Дороховая | 31 | колодцы-1шт | Водопровод требует ремонта |
| 31 | деревня Зубово | 55 | колодец-1шт водопровод-1,5км | Удовлетворительное |
| 32 | село Износки | 2679 | колодцы-25шт водопровод-16,5км | Удовлетворительное |
| 33 | деревня Мусино | 17 | колодец-1шт | Удовлетворительное |
| 34 | деревня Носово | 43 | колодцы-2шт | Удовлетворительное |
| 35 | деревня Сигово | 30 | колодцы-3шт | Удовлетворительное |
| 36 | деревня Торфянная | 26 | колодец-1шт | Удовлетворительное |
| 37 | деревня Тетево | 21 | колодцы-3шт | Удовлетворительное |
| 38 | деревня Уколово | 5 | колодцы-2шт | Удовлетворительное |
| 39 | деревня Черемошня | 28 | колодец-1шт | Удовлетворительное |
| 40 | деревня Ефаново | 4 | колодцы-2шт | Удовлетворительное |
| 41 | деревня Шатрищи | 1 | колодец-1шт | Удовлетворительное |

В Износковском районе 100% проб питьевой воды не отвечает санитарным правилам по содержанию железа и мутности. Содержание железа в некоторых источниках составляет до 8 ПДК.

Суммарные расходы питьевой воды представлены в таблице:

| № п/п | Наименование сельского поселения | Лимит водопотребления м3 /сутки / тыс. м3 /год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение село Износки | 26,8/ 7,15 |

4) Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Мероприятия по развитию системы водоснабжения направлены  на расширение мощности существующей системы исходя из удовлетворения потребностей в услугах новых объектов капитального строительства.

К новым объектам капитального строительства относятся:
1. Свинокомплекс на 100 тысяч голов свиней,

2. Развитие водопроводных сетей  в с. Износки по ул. Совхозная, Октябрьская в связи с новым строительством жилищного фонда,

3. Завод по производству смесей для «Макдональдса» в с. Износки и строительство фермы КРС по производству молока для этого завода.

Согласно СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для планируемых объектов капитального строительства определены следующие размеры санитарно-защитных зон:
- завод по производству смесей для «Макдональдс», размер СЗЗ 50м, класс вредности 5,

- свинокомплекс на 100 тысяч голов свиней, размер СЗЗ  1000  м, класс вредности 1.

12.7.3.  Санитарная очистка территории.

## Система очистки сельского поселения  от ТБО

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций города, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов  и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

2. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизацию работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

3. Предлагается на 1 этапе 1 очереди (2014-2025 гг.) развития сельского поселения выделить средства на организацию эксперимента по отработке результата (раздельный сбор отходов в тару различного цвета и маркировки) в одном из микрорайонов города и при эффективных результатах распространить на остальные микрорайоны.

4. Нормы накопления отходов принимаются:

- на 1 очередь – 1,7 м3 на 1 человека в год (340 кг/чел/год);

- на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы, на 1 очередь - 14 кг (70 м3) на 1 человека в год, на расчетный срок - 15 кг (75 м3) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал, обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Обезвреживание трупов домашних  животных может быть решено по следующим вариантам:

- биотермическим методом (яма типа «Беккари»), как и в настоящее время;

- термическим методом (обезвреживание на  мусоросжигающей установке).

10. Рекомендуется предусмотреть кладбище для домашних животных и осуществить его строительство в соответствии с санитарными правилами, ориентировочная площадь 0,5 га.

11. Предлагается контейнерная система для всех микрорайонов города.

12. Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, осуществляется в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

13. На территории рынков следует предусматривать места под размещение стационарных или мобильных пунктов приемки вторичного сырья площадью не менее 
и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, осуществляется в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

14. На территории рынков и комплексов объектов мелкорозничной торговли сбор ТБО осуществляется в контейнеры, устанавливаемые в специально отведенных зонах. Следует предусматривать раздельный сбор ТБО (макулатура и др.).

15. Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории города.

16. На территориях садоводческих объединений граждан, на территориях гаражных кооперативов для сбора ТБО предусматриваются контейнерные площадки. Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных и оборудованных местах для последующей утилизации.

17. Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий производится в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы (асфальтобетонные покрытия и т.п.) должны быть вывезены к местам обеззараживания в срок, определенный администрацией города (двухдневный срок после окончания работ).

Последовательность реализации системы санитарной очистки

На 1 очередь:

- организация строительства мусоросортировочного комплекса (МСК);

- организация кладбища для домашних животных.

На расчетный срок:

Первоочередным мероприятием является строительство мусоросортировочного комплекса (МСК), что позволит максимально утилизировать вторичные ресурсы, уменьшить объем ТБО, складируемых на полигоне.

На МСК предусматривается автоматическая сортировка для разделенной переработки различных видов отходов. МСК размещают возле существующего полигона. Не подлежащие вторичной переработке ТБО направляются на обезвреживание на полигон.

Полигон ТБО, как комплекс сооружений, предназначенный для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ.

Однако на перспективу полигон ТБО нельзя считать оптимальным решением для обезвреживания отходов, так как значительные резервы городской территории оказываются изъятыми из эффективного обращения.

Предлагаемая схема очистки сельского поселения:

Необходимо усовершенствовать существующую систему обращения с отходами. Отходы транспортируются к мусоросортировочному комплексу, далее неутилизируемые отходы направляются на полигон ТБО.

Специфические отходы (медицинские и отходы парикмахерских) обезвреживаются по специальной схеме.

Выбор окончательного варианта технологии переработки ТБО возможен в процессе разработки специализированной «Генеральной схемы очистки территории СП «Село Износки», выполняемой по исходным материалам утвержденного генерального плана города.

## Уборка территории

1. Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием и модернизацией парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным  правилам.

2. Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

3. К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с городских улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

4. В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть).

Снеговые свалки размещены с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические данные (на стадии генерального плана данный расчет не предусматривается).

## Производственные отходы сельского поселения

1. В составе промотходов содержатся малоопасные отходы, которые возможно вывозить и обезвреживать совместно с частью ТБО (после сортировки), и токсичные, требующие организации специальных сооружений (располагающихся на территории и в ведении промышленных предприятий).

2. Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2ТП-отходы», размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

3. Часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

4. Производственные отходы 1-Ш классов опасности хранятся в специально отведенных местах, отходы, составляющие в той или иной степени, вторичные материальные ресурсы подлежат утилизации по отдельной схеме.

5. Предприятия, на которых образуются отходы, должны производить периодически инвентаризацию и классификацию отходов, согласовывать материалы с органами охраны природы, вести систематический контроль за токсичностью образующихся отходов.

6. С целью утилизации направлять на переработку ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, их бой), автошины, аккумуляторные батареи, нефтепродукты, масла, растворители, лакокрасочные материалы, металлические порошки, химические реактивы.

7. Утилизация старых автопокрышек возможна с выпуском резиновой крошки или порошка различного фракционного состава и использованием в виде сырья для выпуска широкой номенклатуры резинотехнических изделий (в дорожном строительстве, для кровельных материалов и др.).

Перспективным является направление по производству полимер-резиновых композиций и материалов (перерабатывая и пластмассовые отходы).

Возможна комплексная система сбора и утилизации изношенных автопокрышек и пластмассовых отходов.

8. Переработка вторичных ресурсов намечается с сохранением действующей системы предприятий и организацией новых (при содействии и контроле администрации СП «Село Износки»).

Схема обращения с производственными отходами разрабатывается отдельно на основе утвержденного генерального плана сельского поселения.

9.    Мероприятия по ГО и ЧС. Защита населения

Обеспечение безопасности людей в чрезвычайных ситуациях, обусловленных природными стихийными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия является общегосударственной задачей.

Безопасность людей должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшением возможных масштабов

источников природных, техногенных и военных ЧС;

- рациональным размещением потенциально опасных и иных производств, транспортных и прочих опасных и жизненно важных объектов и коммуникаций;

- путем рациональной планировки и застройки города;

- повышением устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения;

-  ликвидацией последствий и реабилитацией населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при ЧС.

Защита населения – это комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели мероприятий, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях

уровня угрозы жизни и здоровью людей.

Мероприятия по защите людей от источников ЧС должны планироваться в объемах, обеспечивающих непревышение допустимого нормативного воздействия на людей возможных поражающих факторов для расчетной ЧС.

Потенциальная угроза жизни и здоровью населения в ЧС может реализоваться:

- при непосредственном воздействии на людей стихийных сил природы, поражающих факторов техногенных аварий и катастроф;

- при разрушении энергонасыщенных и других потенциально опасных объектов, установок

и технических систем промышленного, исследовательского и складского назначения;

- при разрушении и критическом нарушении работы систем или объектов

жизнеобеспечения людей в местах проживания.

Защите в ЧС подлежит все население. При разработке планов защиты населения

необходимо учитывать такие составляющие, как возраст, пол, условия жизни и быта, способность к коллективным и самостоятельным защитным действиям.

Мероприятия по подготовке к действиям по защите населения в ЧС  следует планировать

по видам и степеням возможностей опасности на конкретных территориях и с учетом насыщенности этих территорий объектами промышленного назначения, гидросооружениями, объектами  и системами производственной и социальной инфраструктуры.

Систему защиты населения в ЧС следует формировать на основе разбивки территории

города на зоны вероятных ЧС по результатам:

- анализа вероятности возникновения ЧС;

- прогнозирования характера, масштабов и времени существования вероятных ЧС;

- оценки возможных факторов риска, интенсивности формирования и проявления поражающих факторов и воздействий источников ЧС.

Для выделенных зон опасности необходимо разрабатывать типовые варианты защиты населения и проводить мероприятия по заблаговременной подготовке к действиям в экстремальной обстановке.

При необходимости принятый в качестве рабочего план следует корректировать в соответствии со складывающейся обстановкой.

Мероприятия по защите населения в ЧС следует планировать и проводить при

максимальном использовании существующих и вновь создаваемых производств, зданий и сооружений и объектов инфраструктуры, технических защитных и спасательных средств, приспособлений, профилактических и лечебных препаратов и прочего имущества.

Основные мероприятия защиты населения в ЧС

Для защиты жизни и здоровья людей в ЧС  следует применять основные мероприятия гражданской обороны:

- укрытие людей в приспособленных помещениях производственных, общественных и

жилых зданий, а также в специальных защитных сооружениях;

- эвакуацию населения из зон ЧС;

-использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов;

- проведение мероприятий  медицинской защиты;

- проведение аварийно-спасательных работ в зоне ЧС.

При необходимости к проведению мероприятий по защите населения могут привлекаться союзы, добровольные  общества спасателей и др. объединения. В исключительных обстоятельствах, связанных с необходимостью экстренного проведения спасательных и других неотложных работ, допустима мобилизация трудоспособного населения  и транспортных средств граждан.

Применение комплекса мероприятий по защите населения должно обеспечиваться:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной Среды, возникновения и развития опасных для населения природных явлений;

- своевременным оповещением инстанций, должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развития, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

-разработкой и осуществлением мер  по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

Порядок, силы и средства осуществления указанных мероприятий, их согласованность в различных звеньях управления и исполнения при  решении задач достижения безопасности населения  должны регламентироваться самостоятельными нормативными документами.

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях

Жизнеобеспечение населения в ЧС осуществляют с целью сохранения жизни и здоровья людей, пострадавших в зоне ЧС на маршрутах эвакуации и в местах их отселения.

Жизнеобеспечение населения в условиях ЧС должно обеспечивать создание условий для выживания пострадавшего населения на основе удовлетворения его первоочередных потребностей по установленным нормам и нормативам в жизненно важных видах

материальных средств и услуг:

- обеспечение водой, продуктами питания, жильем, предметами первой необходимости;

- информационным, медицинским и санитарно-эпидемиологическим, транспортным и коммунально-бытовым обеспечением

Обеспечение водой населения в ЧС должно предусматривать удовлетворение потребностей в воде лечебно-медицинских мероприятий, санитарно-гигиенической обработки и профилактики населения, а также хозяйственно-питьевых и коммунально-бытовых нужд пострадавшего населения и личного состава спасателей.

Создание и  поддержание условий для сохранения жизни и здоровья населения, пострадавшего в ЧС, обеспечивают на основе устойчивого функционирования системы его жизнеобеспечения. Устойчивое функционирование системы жизнеобеспечения населения в ЧС обеспечивают:

- заблаговременным планированием и проведением  в установленном порядке мероприятий, обеспечивающих защищенность и стойкость системы от воздействия дестабилизирующих факторов природных бедствий и техногенных катастроф;

- созданием  защищенных запасов ресурсов жизнеобеспечения населения в ЧС в потенциально опасных зонах;

- взаимодействием с силами, участвующими в проведении аварийно-спасательных  и других неотложных работ;

- подготовкой в установленном порядке транспортных средств к работе в условиях ЧС;

- своевременностью и полнотой информации населения и органов управления о характере  возможной опасности, об угрозе возникновения ЧС, о правилах поведения и порядке действий

- в зоне ЧС;

- созданием условий для маневрирования внешними и внутренними ресурсами сил, средств и услуг.

Основными целями генерального плана МО СП «Село Износки» являются:

- создание условий для устойчивого  развития сельского поселения;

- повышение эффективности использования  территорий сельского поселения;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и                           транспортной инфраструктур сельского поселения;

- комфортность проживания жителей сельского поселения.

Главными принципами разработки и реализации генерального плана  являются обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности  человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и будущего поколений.

  - Планировочная структура территории СП «Село Износки».

Сложившаяся территориальная организация района представляет собой достаточно четкую планировочную структуру, основными элементами которой являются:

- главный планировочный центр  - районный центр с. Износки, расположенный в северо-западной части Калужской области. Здесь проживает 13% населения района и 91% населения сельского поселения «Село Износки».

Главной планировочной осью сельского поселения и села Износки является железнодорожная магистраль  Калуга-Вязьма, которая пересекает территорию села Износки и сельского поселения в широтном направлении и выполняет главную роль во внешних связях района с г. Калуга и промышленными центрами соседних областей.

Второстепенные планировочные оси – автодороги местного значения.

МО СП « Село Износки» окружено лесными массивами зеленой зоны площадью 556 га.

Развитие Сельское поселение может получить

В планировочной структуре выделены функциональные зоны:

1. Жилая

2. Производственная

3. Общественно-деловая

4. Рекреационного назначения

5. Специального назначения (кладбище).

Жилые территории и жилая застройка.

Жилищный фонд СП «Село Износки» составляет 50,3 тыс. м2.

Новое строительство намечается осуществлять как на свободных территориях, так и на реконструируемой территории. Новое жилищное строительство предусматривается в основном двух- и -трехэтажное.

Планируется организация целостной селитебной зоны посредством жилищного и общественного строительства на неиспользуемых территориях, ликвидации анклавов,  приведения в соответствие застроенных участков, объединением разрозненных жилых образований сельского поселения в единую систему с организацией единой системы обслуживания.

Объем нового строительства в сельском поселении за период до 2010 года составит 15,3 тыс. кв.м.

Резервы дальнейшего развития  сельского поселения  намечаются в селе Износки.

Территориальные ресурсы развития сельского поселения «Село Износки»

Территориальное развитие сельского поселения планируется исходя из расчетной величины прироста населения  с учетом миграционных потоков и возвращения рабочей силы из крупных городов.

Включение в состав сельского поселения земель сельскохозяйственного назначения позволит решить ряд важных задач по созданию благоприятной среды жизнедеятельности населения.

Перечень населенных пунктов сельского поселения, границы земель которых подлежат изменению проектом схемы территориального планирования и проектом генерального плана:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь для ликвидации анклавов, га | Площадь для приведения в соответствие застроенные участки, га | Площадь для перспективного развития, га | Всего,га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревня Мусино | - | - | 32 | 32,0 |
| 2 | Село Износки | - | 168 | 306 | 474 |
| 3 | Деревня Шатрищи | - | - | 45 | 45 |
| 4 | Деревня Черемошня | - | - | 25 | 25 |
| 5 | Деревня Зубово | - | - | 48 | 48 |
| 6 | Деревня Волынцы | - | - | 28,2 | 28,2 |
| 7 | Деревня Алешня | - | - | 40,2 | 40,2 |
| 8 | Деревня Носово | - | - | 70 | 70 |
| 9 | Деревня Уколово | - | - | 6 | 6 |
| 10 | Деревня Даниловка | - | - | 11 | 11 |
| 11 | Деревня Горбатово | - | 14,8 | 7 | 21,8 |
| 12 | Деревня Дороховая | - | 32 | 22 | 54 |
| 13 | Деревня Сигово | - | 12 | 64 | 76 |
| 14 | Деревня Тетево | - | - | 26 | 26 |
|  | Итого: | - | 226,8 | 730,4 | 957,2 |

Наиболее целесообразными для развития селитебной и общественной застройки приняты :

а) село Износки, являющееся административным центром района, в котором проживает 2073 человека, или 91% населения, проживающего в сельском поселении;

б) деревня Алешня, в которой проживает 93 человека, или 4% населения, проживающего в сельском поселении;

в) деревня Дороховая, в которой проживает 49 человек, или 2% населения, проживающего в сельском поселении.

Наиболее целесообразными  для развития производственной зоны приняты:

а) село Износки

б)  деревня Алешня.