СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА.

| Обозначение | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 86. 07 | Состав проекта |  |
|  | Цели и задачи территориального планирования |  |
|  | Функционально-планировочная структура города. |  |
|  | Территориальное планирование города. |  |
|  | Исторический центр. |  |
|  | Жилая застройка. |  |
|  | Типология нового жилищного строительства. |  |
|  | Система культурно-бытового обслуживания. |  |
|  | Социальная инфраструктура. |  |
|  | Образование и воспитание. |  |
|  | Здравоохранение. |  |
|  | Учреждения социального обеспечения и защиты. |  |
|  | Учреждения культуры. |  |
|  | Торговля. |  |
|  | Общественное питание. |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания. |  |
|  | Предприятия коммунального обслуживания. |  |
|  | Спортивные сооружения. |  |
|  | Рекреационные зоны. |  |
|  | Промышленные территории. |  |
|  | Транспортная инфраструктура. |  |
|  | Улично-дорожная сеть. |  |
|  | Городской транспорт. |  |
|  | Гаражи и автостоянки. |  |
|  | Техническое обслуживание легкового автотранспорта. |  |
|  | Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы. |  |
|  | Санитарная очистка территории. |  |
|  | Система очистки города от ТБО. |  |
|  | Последовательность реализации системы санитарной очистки. |  |
|  | Предлагаемая схема очистки города. |  |
|  | Уборка территории. Производственные отходы города. |  |
|  | Организация кладбищ. |  |

| Обозначение | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 86. 07 | Инженерная подготовка территории. |  |
|  | Теплоснабжение. |  |
|  | Газоснабжение. |  |
|  | Водоотведение. |  |
|  | Электроснабжение. |  |
|  | Связь, радиофикация, телерадиовещание. |  |
|  | Графические материалы. |  |
|  | Схема современного использования территории (опорный план). |  |
|  | Карта градостроительного зонирования территории. |  |
|  | Схема комплексной оценки территории. |  |
|  | Генеральный план (основной чертеж). |  |
|  | Схема транспортной инфраструктуры. |  |
|  | Схема инженерной инфраструктуры. |  |
|  | Приложение. |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86. 07 | Положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральном плане МО СП «Село Износки» |  |
| 2 | 86. 07 | Материалы по обоснованию разработки генерального плана МО СП «Село Износки» |  |

Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях генеральный план как стратегический документ должен стать инструментом управления градостроительной деятельности, определяющим направления развития сельского поселения «Село Износки»  и ключевые условия их достижения – основные позиции общей градостроительной политики.

Основными целями генерального плана являются:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития сельского поселения в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития генеральный план предусматривает:

● создание условий для реализации возможности сельского поселения стать высокотехнологичным, научно-производственным, инфраструктурным рекреационно-туристским, а также административным, научно-производственным, инфраструктурным  и транспортным центром в системе расселения Калужской области;

● обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса сельского поселения;

●	сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия сельского поселения;

● повышение эффективности использования сельских территорий;

●	обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия сельской среды;

● определение направлений дальнейшего территориального развития сельского поселения на расчетный срок и резервных территорий;

● развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации с учетом роста численности населения к 2010 г. до   тыс. человек и к 2025 – до  тыс. человек;

● улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий с учетом роста численности населения.

● повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур сельского поселения;

● формирование качественно новой структуры производственного комплекса;

● комплексное благоустройство и озеленение территории.

1. Функционально – планировочная структура сельского поселения

Концепция по развитию функционально – планировочной структуры сельского поселения  предусматривает следующие мероприятия:

- Организация целостной селитебной зоны посредством жилищного и общественного строительства на неиспользуемых территориях, объединяющей жилые образования сельского поселения в единую систему с организацией единой системы обслуживания.

- Создание зон рекреации и размещения в них мест для отдыха и занятий спортом;

- Формирование новых жилых зон для индивидуального жилищного строительства.

2. Территориальное развитие сельского поселения

Территориальное развитие сельского поселения планируется исходя из расчетной величины прироста населения  с учетом миграционных потоков и возвращения рабочей силы из крупных городов.

Включение в состав сельского поселения земель сельскохозяйственного назначения позволит решить ряд важных задач по созданию благоприятной среды жизнедеятельности населения.

Перечень населенных пунктов сельского поселения, границы земель которых подлежат изменению проектом схемы территориального планирования и проектом генерального плана:

| Местоположение участка | Кадастровый номер | Собственник земельного участка | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Планируемое использование | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Износки | 40:08:122101:50 40:08:120601:9 40:08:120601:30 Кадастровый квартал 40:08:124701 Кадастровый квартал 40:08:124301 | Частная Частная Частная Муниципальная Муниципальная | 25,7 6,4 6,4 27 30,5 | размещение малоэтажной застройки размещение объектов производственного и специального назначения зоны рекреации | 2015-2018 |
| д. Сигово | 40:08:127802:16 40:08:127802:14 | Частная Муниципальная | 16,88 4,82 | размещение малоэтажной застройки размещение малоэтажной застройки | 2015-2018 |
| Итого |  |  | 117,7 |  |  |

Наиболее целесообразными для развития селитебной и общественной застройки приняты:

а) село Износки, являющееся административным центром района, в котором проживает 2073 человека, или 91% населения, проживающего в сельском поселении;

б) деревня Алешня, в которой проживает 93 человека, или 4% населения, проживающего в сельском поселении;

в) деревня Дороховая, в которой проживает 49 человек, или 2% населения, проживающего в сельском поселении.

Наиболее целесообразными  для развития производственной зоны приняты:

а) село Износки;

б) деревня Алешня.

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения

| № п/п | Название | Целевое назначение | Кадастровый номер участка | Собственник | Площадь, га | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для строительства молочного завода с комплексом инженерного обеспечения | Сельхозземли | 40:08:127801:56 | Собственность не разграничена | 2,45 | 2014-2017 |
| 2 | Для размещения объекта производственного назначения | Сельхозземли | 40:08:122101 | Муниципальная | 10 | 2014-2017 |
| 3 | Для строительства завода по производству стройматериалов в с.Износки | Сельхозземли | 40:08:127801:10 | НО Благотворительный Фонд «Возвращение» | 8,26 | 2014-2016 |
| Итого: | 20,71 |

3. Совершенствование и повышение эффективности использования земельных ресурсов

В концепцию развития по совершенствованию и повышению эффективности использования земельных ресурсов входят следующие мероприятия:

- Завершение, с выполнением всех требований законодательства, работ по оформлению границ муниципального образования  сельское поселение «Село Износки».

- Проведение полной инвентаризации земель на территории МО СП «Село Износки» с составлением реестра землепользователей (собственников, арендаторов) земельных участков.

- Завершение кадастровой оценки земель.

- Приведение в соответствие с фактическим использованием имеющихся документов землепользователей (собственников, арендаторов).

- Формирование сборных земельных участков для предоставления в аренду или продажи с приоритетом размещения производственных предприятий и решения вопросов социального развития города.

-  Принятие необходимых мер по изъятию в муниципальную собственность не использующихся, или использующихся с нарушением законодательства земель, для перераспределения их в целях более эффективного использования.

Целью реализации мероприятий  является:

- Повышение эффективности использования земельных ресурсов;

- Повышение налогооблагаемой базы МО СП «Село Износки»;

- Закрепление прав МО СП «Село Износки» в распоряжении земельными ресурсами;

- Создание благоприятных условий для инвестиций.

4.  Исторический центр

- Сохранение исторической застройки и элементов исторической планировочной структуры (композиционных осей, красных линий, системы межевания).

- Комплексная реконструкция территорий исторической застройки, включая реконструкцию зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, новое строительство, благоустройство.

- Ограничение размещения нового жилищно-гражданского строительства в пределах зон охраны объектов историко-культурного наследия, согласование их проектных решений после проведения  и утверждения историко-градостроительной экспертизы каждого проекта.

- Не допускается строительство объектов промышленного и коммунально – складского назначения.

- В исторической части села и в зоне охраняемого ландшафта прокладку инженерных сетей вести только в подземном варианте.

5. Концепция экономического развития МО СП «Село Износки»

5.1 Экономика

Для развития концепции в области экономики необходимо провести следующие мероприятия:

- Создание благоприятных экономических условий, способствующих созданию и регистрации на территории МО СП «Село Износки» новых предприятий.

- Разработка и утверждение программы поддержки вновь созданных предприятий в первые два года их функционирования.

- Усиление контроля за поступлением налоговых доходов в МО СП «Село Износки» путем персональной работы с налогоплательщиками.

- Налаживание взаимодействия с налоговыми органами для своевременного отслеживания задолжников по налоговым платежам.

- Составление плана приватизации муниципального имущества, с целью снижения бремени его содержания и освобождения муниципалитета от выполнения не свойственных ему функций.

- Обеспечение  поддержки среднему и малому бизнесу, с целью улучшения его эффективности и повышения качества обслуживания населения.

- Разработка новой программы по поддержке и развитию малого предпринимательства.

- Разработка плана и проведение работы по поэтапному акционированию МУП.

Продолжение работы по оформлению и регистрации права собственности на объекты муниципального имущества.

5.1.1 Промышленность

Главным полюсом экономического роста  Износковского района является центр Износковского района – село Износки, в котором сосредоточены  более 80%  всех промышленных предприятий района.

Основу градообразующей базы районного центра составляют промышленные предприятия. Отраслевая структура предприятий представлена лесной и деревообрабатывающей, легкой, пищевой промышленностью.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность имеет в Износках несколько предприятий и занимает ведущее место по объему продукции и численности кадров.

Основные направления промышленного развития сельского поселения

| № | Наименования предприятия (инвестор) | Месторасположение | Производительная мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молочный завод (ООО «Витекс-С») | с. Износки | 19т/смену |
| 2 | Предприятие по производству строительных материалов (ООО «Стройматериалы») | с. Износки |  |
| 3 | Предприятие по добыче полезных ископаемых (песок, ПГС, щебень) | с. Износки |  |
| 4 | Зерновое хозяйство (ООО «Баталин») | с. Износки | 500тн |
| 5 | Производство ЖБИ (ОАО «Каменка») | с. Износки |  |

Для дальнейшего промышленного развития сельского поселения необходимо выполнение мероприятий:

- Строительство кирпичного завода мощностью 10 млн. штук кирпича в год в районе деревни  Дороховая;

- Строительство производственного комплекса по безотходной переработке древесины, производству строительных материалов и переработке и утилизации методом сжигания ТБО площадью 15 га в селе Износки;

- Строительство предприятия по добыче полезных ископаемых (песок, ПГС, щебень, торф, глина) на территории СП;

- Развитие зернового хозяйства  ООО «Баталин» в селе Износки;

- Строительство рыбоперерабатывающего холодильного комплекса объемом переработки до 20 т в сутки в селе Износки;

- Строительство растворо-бетонного узла в селе Износки;

- Строительство автозаправочных станций в селе Износки;

- Проектирование и строительство очистных сооружений на 1200 м3 /сутки;

- Проектирование и строительство хлораторных и станций обезжелезивания в с. Износки;

- Закольцовка водопроводных сетей в с.Износки;

- Разработка проекта 2 и 3 поясов зон санитарной охраны существующего водозабора в с. Износки;

- Строительство, реконструкция и восстановление централизованной системы водоснабжения.

5.1.2 Сельское хозяйство

Близость к городам Москве и Калуге, с которыми имеются хорошие транспортные связи, а также значительные площади  естественных кормовых угодий определили основное направление сельскохозяйственного производства района, как мясомолочное с развитым производством зерна, картофеля и овощей.

В пользовании хозяйств основной молочной специализации находится большая часть обрабатываемой земли и сельхозугодий. Большую роль в создании прочной кормовой базы играют естественные кормовые угодья.

Большое экономическое значение в сельском поселении сохраняет личное подсобное хозяйство.

Перечень коллективных сельскохозяйственных предприятий:

| № п/п | Название с/х предприятий | Название населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ферония» | МО СП с. Износки |

Наличие существующих животноводческих ферм КРС по сельскому поселению «Село Износки»

| № п/п | Наименование предприятия | Местонахождение | Количество зданий | Количество скотомест | Направление животноводства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | ООО «Ферония» | д. Алешня | 1 | 150 | Молочное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Перечень крестьянско-фермерских хозяйств представлен в таблице

| № п/п | Название крестьянско- фермерских хозяйств | Наименование сельского населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Османовых | с. Износки |
| 2 | «Русич» | с. Износки |
| 3 | «Сокол» | с. Износки |
| 4 | «Терехово» | с. Износки |
| 5 | Волынцы | с. Износки |

Для развития молочно-мясного направления животноводства необходимо максимальное сохранение и увеличение посевов кормовых культур, многокомпонентных смесей, подсев многолетних трав.

Для подъема сельскохозяйственного производства необходимо:

1. Строительство сельскохозяйственных предприятий с применением автоматизации и механизации в с. Износки;

2. Строительство локальных очистных сооружений на животноводческих комплексах для очистки загрязненных животноводческих стоков, в с. Износки;

3. Восстановление не действующих в настоящее время сельскохозяйственных предприятий: молочный завод в с. Износки;

4. Повышение продуктивности земель, находящихся в сельскохозяйственном обороте – агромелиорация.

5.2  Финансы

Финансовое развитие требует выполнения следующих мероприятий:

- Совершенствование финансирования бюджетных учреждений путем внесения обоснованного бюджетирования.

- Дальнейшее усовершенствование бюджетного финансирования с использованием потенциальных возможностей казначейской программы исполнения бюджета МО СП «Село Износки».

- Углубление экономического анализа исполнения бюджета МО СП «Село   Износки» как по доходам, так и по расходам.

6. Жилая застройка

6.1 Новое жилищное строительство

Концепция развития строительства сельского поселения предполагает осуществление следующих мероприятий:

- Проведение работы по завершению строительства недостроенных жилых домов и новому строительству жилья, в том числе на основе ипотечного кредитования.

- Принятие исчерпывающих мер по возобновлению строительства доступного жилья следующим путем:

- Передача в муниципальную собственность начатых строительством жилых домов с целью привлечения инвестиций для завершения строительства;

- Понуждение неэффективных собственников к завершению начатого строительства.

Внедрение систем ипотечного кредитования строительства доступного жилья для населения. Развитие жилищного строительства на территории МО СП «Село Износки» в рамках программы национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» предполагает:

|  | Местоположение | Предполагаемое к застройке кол-во жилых домов/м2 жилья | Застройщик - инвестор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Износки | 15/900 | ООО «Баталин» |
| 2 | Село Износки | 140/8400 | Индивидуальные застройщики на площади 28 га |
| 3 | Село Износки | 60/6000 | Под комплексную застройку по национальному проекту на площади 15 га |
| 4 | Населенные пункты поселений | Из расчета по 20 домов в год | Индивидуальное жилищное строительство в форме точечной застройки |

Новое строительство намечается осуществлять как на свободных территориях, так и на реконструируемой территории. Новое жилищное строительство предусматривается в основном одно- и двух этажное.

Планируется организация целостной селитебной зоны посредством жилищного и общественного строительства на неиспользуемых территориях, ликвидации анклавов,  приведения в соответствие застроенных участков, объединением разрозненных жилых образований сельского поселения в единую систему с организацией единой системы обслуживания.

Объем нового строительства в сельском поселении за период до 2025 года составит 15,3 тыс. кв.м.

Резервы дальнейшего развития  сельского поселения  намечаются в селе Износки.

Обеспечение населения достойными условиями проживания невозможно без проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства. Необходимо создавать жилищные службы, основная цель которых формирование конкурентной среды в сфере обслуживания и ремонта жилищного фонда. Отрасль нуждается в привлечении частных компаний для управления коммунальным фондом, в том числе в создании товарищества собственников жилья.

7. Система культурно – бытового обслуживания

7.1 Социальная инфраструктура

Развитие и формирование общегородского центра:

- Развитие существующего общественного центра в с. Износки с целью  обслуживания въездного туризма, развития образования, культуры.

Развитие и формирование специализированных центров и зон:

- лечебно-оздоровительного и санаторного обслуживания

Развитие и формирование зон рекреационного обслуживания:

- строительство открытого стадиона на 500 мест;

- строительство яхт –клуба с лодочной станцией;

- строительство универсального Дома охотника-рыболова с гостиницей;

- строительство поселкового Парка культуры и отдыха с Детским городком.

7.2  Образование и воспитание

- Развитие образования и воспитания в МО СП «Село Износки» предполагает осуществление следующих мероприятий:

- Оказание адресной помощи преподавателям, воспитателям,  и обслуживающему персоналу школьных, дошкольных, внешкольных учреждений, улучшение условий содержания зданий и сооружений.

- Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

- Дальнейшая компьютеризация школ.

- Внедрение систем предпрофильного и профильного обучения.

- Рациональное использование материально-технической базы образовательных учреждений путем расширения количества кружков, секций на базе образовательных учреждений.

- Выполнение комплекса мероприятий (проведение ремонта, подбор персонала) для открытия дополнительных групп в МДОУ.

- Поиск заинтересованных образовательных учреждений профессионального образования с целью открытия их филиалов на базе средних школ.

- Проведение работы по активному участию средних школ в областном конкурсе на звание «Лучшей школы Калужской области».

- Усиление работы по воспитанию гражданственности, нравственности, патриотизма.

7.3 Здравоохранение

Концепция развития здравоохранения предполагает выполнение следующих мероприятий:

- Содействие повышению качества медицинского обслуживания, расширение возможностей дневного стационара,

- Проведение работы по подбору врачей недостающих специальностей,

- Усиление работы по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными болезнями,

- Приобретение медицинского оборудования.

7.4  Социальная политика

Концепция по развитию социальной политики предполагает выполнение следующих мероприятий:

- Обеспечение адресной помощи малоимущим, ветеранам войны и труда,   инвалидам, пенсионерам, воинам-интернационалистам, чернобыльцам.

- Создание служб по оказанию социальной помощи престарелым гражданам на дому для осуществления постоянного, временного социально-бытового обслуживания в надомных условиях пенсионеров, инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи.

- Решение вопроса о временном пребывании лиц без определенного места жительства, одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, полностью или частично сохранивших способность к самообслуживанию и временно нуждающихся в уходе.

- Оказание адресной социальной помощи ветеранам ВОВ, вдовам, инвалидам.

- Оказание материальной помощи участникам ВОВ для оплаты услуг ЖКХ, приобретения лекарств.

- Увеличение фонда финансовых средств для оказания разовой помощи особо нуждающимся гражданам.

7.5 Учреждения культуры

Концепция развития сельского поселения в области культуры предполагает выполнение следующих мероприятий:

- Повышение зрелищности проводимых  мероприятий.

- Поддержка существующих и создание новых коллективов художественной самодеятельности, декоративно-прикладного творчества и клубов по интересам.

- Строительство музея.

- Создание современных молодежных клубов в рамках развития общественного молодежного движения.

- Создание фонда поддержки юных дарований сельского поселения.

- Создание на базе сельских библиотек Интернет клуба с высокоскоростным доступом в Internet.

- Расширение библиотечного фонда.

- Поддержка и развитие военно-патриотического движения.

7.6 Торговля

Перспективы развития следующие:

- Строительство торгово-развлекательного комплекса в с. Износки.

- Упорядочение существующей торговой сети.

- Строительство в пределах жилой застройки магазинов первой необходимости.

- Размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов пешеходной доступности.

7.7 Общественное питание

Концепция развития МО  СП «Село Износки» в направлении общественного питания предполагает решение следующих мероприятий:

- Доведение до нормативного уровня обеспеченности населения предприятиями общественного питания.

7.8 Предприятия бытового обслуживания

Рекомендации генерального плана:

- для расширения сети бытового обслуживания использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

7.9 Спортивные сооружения

Концепция развития сельского поселения в направлении развития физической культуры и спорта предполагает выполнение следующих мероприятий:

- Оказание помощи в организации досуга молодежи, открытие  бесплатных спортивных секций.

- Совершенствование структуры управления физической культуры и спортом в городе с целью создания единого органа управления.

- Управление материально-технической и финансовой базой физической культуры и спорта, в том числе с привлечением инвесторов и частных лиц.

- Инвентаризация имеющейся базы физической культуры и спорта с определением функционального назначения каждого спортивного сооружения. В том числе  изучение потенциальных возможностей спортивной базы муниципальных учреждений, предприятий иных форм собственности, с составлением реестра спортивных объектов, лиц, ответственных за использование и содержание спортивных сооружений.

- По результатам инвентаризации корректировка в целевом использовании спортивных сооружений, принятие решения по реконструкции или восстановлению спортивных сооружений.

- Реконструкция и ремонт существующих спортивных сооружений.

- Закрепление за уполномоченной организацией управление физической культурой и спортом в городе объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений, имеющих потенциальные возможности для использования их в развитии спорта в общегородских масштабах.

- Поэтапное восстановление и строительство дворовых спортивных площадок.

- Развитие отдельных видов спорта по инициативе частных лиц.

7. 10 Предприятия коммунального обслуживания

Снижение стоимости коммунальных услуг за счет имеющихся внутригородских резервов.

- Поэтапная, с учетом опыта и ошибок других муниципальных образований, реализация положений Жилищного Кодекса с организацией широкого обсуждения принимаемых решений, разъяснений населению положений по управлению домовладениями непосредственно населением или управляющими компаниями. Создание условий для привлечения в сферу оказания коммунальных услуг предприятий, предпринимателей и иных форм собственности.

В целях сдерживания роста тарифов на ЖКУ необходимо:

- Проведение мониторинга предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование механизма расчета нормативов потребления коммунальных услуг, механизмов установления тарифов и их обоснованность;

- Создание условий для оснащения потребителей коммунальных услуг приборами учета;

- Создание условий, обеспечивающих контроль и «прозрачность» исполнения взаимных обязательств потребителей ЖКУ и организаций, осуществляющих эти услуги.

7. 11 Правопорядок

- Восстановление и систематизация работы правоохранительных органов на территории сельского поселения.

- Содействие  милиции по укомплектованию штата участковых милиционеров, ППС, круглосуточной дежурной службы.

- Решение  вопроса о создании в городе постоянно действующего поста ГИБДД.

- Содействие в увеличении числа объектов, охраняемых специализированными структурами, имеющими лицензию на охранную деятельность.

- Оказание дальнейшей поддержки и расширение функций группы общественной поддержки милиции.

7.12 Туризм

В настоящее время  на территории муниципального образования туристические маршруты отсутствуют. Значительным направлением социальной политики района является развитие на его территории туристических баз отдыха и зон отдыха.

7.13 Памятники истории и культуры

К объектам культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно – прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии и антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории сельского поселения «Село Износки»

| № п/п | Наименование памятников | Дата сооружения | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1 | Индивидуальная могила Суворова |  | с. Износки |
| 2 | Братская могила |  | д. Зубово |
| 3 | Братская могила |  | с. Износки, парк им. Суворова |
| 4 | Поселение | 9-8 тыс. до н.э., 8-6 тыс. до н.э. | Запад и юго-запад от окраины д. Шатрищи на правом берегу р. Ращена |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 5 | Здание церкви и школы | кон.19-нач. 20 вв | с. Износки, ул. Ленина 3 |
| 6 | Дом купцов Родиных и Кудряшовых | руб.19-нач. 20 вв | с. Износки, ул. Ленина 5 |
| 7 | Здание склада Кудряшовых | 1904 г. | с. Износки, ул. Ленина 9 |
| 8 | Здание сапожной мастерской Погодина | кон19-20вв., ок.1907г. | с. Износки, ул. Ленина 22 |
| 9 | Дом Мозговой | руб.19-нач. 20 вв | с. Износки, ул. Ленина 31 |
| 10 | Ансамбль железнодорожного вокзала | 1880-е гг. | с. Износки, ул. Ленина |
| 11 | Здание железнодорожного вокзала | 1880-е гг. | с. Износки, ул. Пушкина 17а |
| 12 | Здание водонапорной башни | посл. четв.19-нач. 20 вв | пос. Износки, ул. Пушкина 17а |

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

### Мероприятия по охране памятников истории и культуры

Для сохранения объектов культурного наследия необходимо соблюдать требования Федерального закона от  25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

На основании п. 2 ст.36 и п. 1 ст.37 Федерального закона в случае  обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст.3 Федерального закона земляные, строительные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения  землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов доя включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

На основании статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных  категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

8. Рекреационные зоны

Перспективы развития системы рекреации предполагают выполнение следующих мероприятий:

- Ремонт, реконструкция внутрипоселковых дорог, тротуаров, придомовых мест парковки автомашин и мест для сбора бытовых отходов и мусора.

- Улучшение содержания мемориального комплекса, наведение должного порядка в лесопарковой зоне вокруг него.

- Поэтапная реализация проекта обустройства дорожной сети знаками безопасности и разметками.

- Создание зон культурного отдыха, резервирование территории для этих целей, с запретом строительства в зонах объектов, не соответствующих указанным целям;

- Обустройство места выгула домашних животных;

- Благоустройство  застроенных территорий общего пользования с приведением в соответствие функциональное назначение каждой зоны:

- Зоны озеленения,

- Зоны отдыха,

- Детские площадки,

- Места кратковременной парковки личного автотранспорта,

- Спортивные дворовые площадки

9.  Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Износковского района представляет собой систему, состоящую из автомобильного и железнодорожного транспорта.

Развитие транспортной инфраструктуры СП село Износки направлено на создание комфортных условий проживания для жителей и обеспечения развития экономики района.

Достижение этой цели связано:

- с развитием (новым строительством и реконструкцией) сетевой структуры территориальных и местных дорог (планировочная составляющая);

- с развитием междугороднего пассажирского транспорта;

- с обеспечением координации автомобильного транспорта при выполнении грузовых перевозок.

Приоритетными при развитии сети автомобильных дорог СП село Износки является реконструкция и модернизация существующих автодорог.

Новое строительство сведено к минимуму и намечается только там, где это объективно необходимо для сокращения перебоев и формирования магистральных направлений.

Транспортные коммуникации пройдут в непосредственной близости от жилой застройки. Для повышения комфортности проживания людей на этих территориях предусматривается устройство вдоль автомобильных дорог лесопосадок.

Генеральным планом  предусматривается реконструкция и модернизация существующих автомобильных дорог.

Железнодорожный транспорт

Однопутная железнодорожная линия Вязьма – Калуга, протяженностью в пределах Износковского района 45 км, находится в ведении  Калужского отделения Московской железной дороги. На этой линии в пределах района расположены железнодорожные станции: Мятлевская, Кошняки, Износки и разъезд Угрюмово.

Станция Износки 5 класса расположена на 75 км железнодорожной линии Вязьма – Калуга. На станции имеются один главный путь длиной 765 м, два приемо – отправочных пути длиной 856 м и 848 м, три погрузо – выгрузочных пути длиной 115, 124, 364 м. Станция выполняет грузопассажирские операции.

Характер работы железнодорожной станции практически не изменится.

Намечается  оборудование участка Вязьма – Калуга средствами автоматической блокировки, централизацией стрелок и удлинением приемо – отправочных путей.

Автомобильные дороги и транспорт

Перечень

автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности муниципального образования сельское поселение «Село Износки»,  предназначенных для решения вопросов местного значения (автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов поселений)

| Наименование дорог | Автодороги | Количество и протяженность мостов, шт/пм |
| --- | --- | --- |
|  | Протяженность,км | Тип покрытия |  |

| Автодороги МО СП «Село Износки» | 49,4 | а/бетон 9,95, щебень 9,95км, грунт 29,5км | 2/30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Автодорога по д. Ефаново | 3,0 | Грунт 3,0 |  |
| 2. Автодорога по д. Черемошня | 2,6 | Грунт 2,6км |  |
| 3. Автодорога по д. Волынцы | 0,5 | Грунт 0,5км | 1/15 |
| 4.Автодорога по д. Зубово | 0,8 | Грунт 0,8км | 1/15 |
| 5. Автодорога по д. Алешня | 1,7 | Грунт 1,7км |  |
| 6. Автодорога по д. Носово | 2,0 | Щебень 2,0км |  |
| 7. Автодорога по д. Даниловка | 3,0 | Щебень 3,0км |  |
| 8. Автодорога по д. Уколово | 2,6 | Грунт 2,6 км |  |
| 9. Автодорога по д. Дороховая | 2,4 | Грунт 2,4 км |  |
| 10. Автодорога по д. Сигово | 1,4 | Грунт 1,4км |  |
| 11.Автодорога по д. Тетево | 3,0 | Грунт 3,0км |  |
| 12.Автодорога по д. Горбатово | 4,0 | Щебень 4,0км |  |
| 13. Автодорога по д. Торфяная | 1,5 | Грунт 1,5км |  |
| 14. Автодорога по д. Шатрищи | 0,3 | Грунт 0,3км |  |
| 15.Автодорога по д. Мусино | 3,5 | Грунт 3,5км |  |
| Село Износки: | 17,1 | а/бетон 9,95км, щебень0,95 км, грунт 6,2 км |  |
| 1) ул. Садовая | 0,4 | а/бетон 0,4км |  |
| 2)ул. Луговая | 0,4 | а/бетон 0,4км |  |
| 3)ул. Мира | 0,4 | Грунт 0,4км |  |
| 4) ул. Окружная | 0,4 | Грунт 0,4км |  |
| 5) ул. Новая | 0,7 | а/бетон 0,7км |  |
| 6)ул. Крупская | 0,6 | Асфальт 0,6км |  |
| 7)ул. Октябрьская | 0,6 | а/бетон 0,6км |  |
| 8) ул. Коммунальная | 0.7 | Грунт 0.7км |  |
| 9 ул. Молодежная | 1,0 | Грунт 1,0км |  |
| 10)ул. 40 лет Октября | 0,6 | Щебень 0,6км |  |
| 11) ул. Гагарина | 0,3 | Грунт 0,3км |  |
| 12) ул. Пушкина | 1.8 | а/бетон 1.8км |  |
| 13)ул. Механизаторов | 1.3 | асфальт 1.3 км |  |
| 14)ул. 8 Марта | 0,3 | а/бетон 0,3 км |  |
| 15) ул. Совхозная | 0,6 | асфальт 0,6 км, |  |
| 16) ул. Центральная | 0,8 | а/бетон 0,8км |  |
| 17) ул. Мичурина | 0,6 | а/бетон 0,6км |  |
| 18) ул. Плиева | 0,25 | Грунт 0,25км |  |
| 19) ул. Лесная | 0,35 | Щебень 0,35км |  |
| 20) ул. Ленина | 2,2 | Асфальт 1,7км |  |
| 21)ул. Горького | 1,2 | Грунт 0,6км ПГС 0,6 км |  |
| 22) ул. Кирова | 0,4 | Грунт 0,4км |  |
| 23) ул. Менжинского | 0,6 | Грунт 0,6км |  |
| 24) ул. 1-й пер. Кирова | 0,55 | Асфальт 0,55км |  |
| 25) ул. 2-й пер. Кирова | 0,15 | Грунт 0,15км |  |
| 26) ул. Пл. 40 лет Октября | 0,5 | а/бетон 0,5км |  |
| 27) ул. Суворова | 0,4 | Грунт 0,4км |  |

Автомобильными дорогами сельское поселение связано с городами Москва, Калуга, Малоярославец, населенными пунктами  Износковского района.

Основными недостатками существующей улично-дорожной сети являются:

- низкий уровень благоустройства (около 50% уличной сети не имеют твердого покрытия проезжих частей и благоустроенных тротуаров);

- недостаточная ширина улиц в красных линиях и ширина проезжих частей;

- отсутствие обходных трасс для пропуска транзитных, грузовых автопотоков.

Формирование магистральной улично-дорожной сети на ближайшую и отдаленную перспективу направлено на обеспечение жизнедеятельности сельского поселения как единой системы  с учетом следующих требований:

а) необходимо создать кратчайшие, с учетом сложившейся застройки, связи жилых районов между собой, с  основными местами приложения труда;

б) выполнение нормативных требований по плотности магистральной улично-дорожной сети для достижения определенного уровня транспортного обслуживания населения,  и создание благоприятных условий для движения массового общественного и индивидуального транспорта;

в) выполнение рекомендаций нормативных документов  по классификации (категорийности) улично-дорожной сети, которая дифференцирует сеть по транспортному назначению и техническим параметрам с учетом создания благоприятных условий для движения транспорта и полной безопасности пешеходов.

Перспективы развития транспортной инфраструктуры.

На основании оценки современного состояния транспортной инфраструктуры проектируемой территории и сделанных выводов для развития транспортной инфраструктуры МО СП «Село Износки» необходимо выполнение мероприятий:

- Реконструкция и модернизация существующих автомобильных дорог;

- Улучшение планировочной структуры территориальных автодорог в целях совершенствования внутренних территориальных транспортных связей. На основе использования федеральной автодороги и сети автодорог районного значения предусматривается связь района с городами Калугой и Москвой и с другими городами и областями страны, они так же предназначены для пропуска основных потоков внутриобластного транзитного движения;

- Увеличение густоты транзитных дорог района с целью повышения их социально-экономической активности;

4)Увеличение железнодорожной магистрали.

Гаражи и автостоянки

Обустройство автостоянок личного транспорта с необходимой инфраструктурой сервиса;

Основные автостоянки предусматриваются в местах массового посещения населения – у общегородского центра, у проходных промпредприятий, у наиболее крупных культурно-бытовых, торговых и зрелищных объектов общегородского значения.

В районе сельского центра, у спортивного комплекса и школы, в районах рекреации организованы зоны для пешеходного движения.

В границах проектируемых жилых микрорайонов и комплексов или непосредственной близости от них предусматривается размещать около 70 % индивидуальных гаражей, т.е. из расчета около 100 машин на 1000 жителей с радиусом доступности от жилой застройки не более 500-700м. Такие гаражи выявляются при разработке проектов детальной планировки.

Количество  машино-мест в гаражах и стоянках вне микрорайонов определено в количестве 1,6-2,0 тыс. штук.

Техническое обслуживание легкового автотранспорта

Для технического обслуживания всех типов легковых машин, в том числе и транзитных по отношении к городу, намечается размещение двух станций технического обслуживания и автозаправочных станций при въезде в село со стороны г. Калуги.

10. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природной среды

В проекте генплана вопросы охраны окружающей среды (воздушный бассейн, поверхностные воды, почвы, ландшафт) решаются планировочными (градостроительными) средствами. На территории Износковского района экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Выбросы вредных веществ в атмосферу связаны, в основном, с передвижными источниками, главным образом транспортом и стационарными источниками. Эти источники обуславливают существенное загрязнение атмосферного воздуха в районах размещения промышленных предприятий, на улицах с интенсивным движением автотранспорта, на автомагистралях.

Перечень предприятий – загрязнителей

| Наименование предприятия | Местоположение | Отрасли производства | Класс санитарной опасности | Размер санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Леспромхоз»» | с. Износки | Переработка древесины | 3 | 100 |
| ГП «Калужский областной водоканал» | С.Износки | Обслуживание и ремонт артскважин и водопроводов | 4 | 100 |
| Износковское лесничество | с. Износки | офисное здание | ----- | ----- |
| ОАО «Калужские продукты» | С.Износки | Переработка молочной продукции | 4 | 100 |
| ОАО «Центртелеком» | с. Износки |  | 5 | 50 |
| ООО «Лесные инвестиции» | с. Износки | деревообрабо-тка | 5 | 50 |
| АЗС – 47 | с. Износки | торговля ГСН | 4 | 100 |
| ОАО «Износковский АТП» | с. Износки | Ремонт водопроводных сетей и скважин | 4 | 100 |
| Износковский участок филиала «Кондровомежрайгаз» | С.Износки | Обслуживание объектов газоснабжения | 4 | 100 |
| Участок ОЭС филиала «Калугаэнерго» | С.Износки | Обслуживание электрических сетей | 4 | 100 |
| ООО «Ферония» | Дер.Алешня | МТФ | 3 | 300 |
| Дорожный участок | С.Износки | Ремонт и содержание автодорог | 4 | 100 |
| МУП «Калужский лес» | С.Износки | Содержание жилищного фонда и обслуживание улично-дорожной сети | 5 | 50 |

Основой регулирования качества атмосферного воздуха населенных мест сельского поселения «Село Износки» является соблюдение гигиенических нормативов  -  предельно допустимые концентрации (ПДК) атмосферных загрязнений химических и биологических веществ, соблюдение которых обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

При разработке предельно допустимых выбросов для конкретного стационарного источника учитываются выбросы загрязняющих веществ от данного источника и соседствующих, определяющих загрязнение атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов рассматриваемого объекта.

Необходима  разработка проектов предельно допустимых выбросов для всех предприятий района, определяющих загрязнение атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов рассматриваемого объекта.

Учитывая, что одним из источников загрязнения атмосферы является автомобильный транспорт, в Калужской области разрешено реализовывать только неэтилированный бензин, что значительно снижает вредное воздействие, в том числе и на здоровье населения.

Для охраны воздушного бассейна  сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- благоустройство санитарно-защитных зон  промпредприятий и производств с озеленением и выносом существующего здесь жилищного фонда по мере его амортизации;

- строительство обходной автомагистрали;

- регулирование транспортного потока с целью уменьшения концентрации выхлопных автомобильных газов и акустического загрязнения жилой застройки;

- развитие системы зеленых насаждений в составе парков, скверов, бульваров , а также максимальное сохранение прилегающих лесных массивов с организацией на их базе лесопарковых насаждений и зон отдыха.

Воздушный бассейн

- Обеспечение при размещении промышленных предприятий вблизи жилой застройки сокращения санитарно-защитных зон до границы жилой застройки за счет проведения природоохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу воздуха.

- Организация единых санитарно-защитных зон для утвержденных промышленных зон, благоустройство и озеленение этих территорий.

- Перераспределение транспортной нагрузки в городе, регулирование транспортного потока с целью уменьшения концентрации выхлопных автомобильных газов и акустического загрязнения жилой застройки.

- Стимулирование технического перевооружения транспортных средств с обеспечением выхода на уровень европейских стандартов по выбросам загрязняющих веществ. Ориентация в будущем на перевод автотранспорта на принципиально новые двигатели, работающие на альтернативных видах топлива.

Водный бассейн

- Вывод с территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также зон санитарной охраны источников водоснабжения всех объектов, нахождение которых на указанных территориях запрещено законодательством и нормативными документами. Благоустройство и озеленение территории водоохранных зон и прибрежных полос.

Почвы

- Проведение комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

- Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

- Внедрение инновационных технологий по утилизации промышленных отходов.

Шум. Электромагнитные излучения

- Перераспределение транспортных потоков. Замена дорожных покрытий.

- Установка шумозащитных экранов, формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль основных транспортных магистралей.

10.1 Формирование природно–экологического каркаса сельского поселения

Максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

Безусловное сохранение зон охраны памятников истории и культуры;

Обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

Создание новых г парков, как площадных элементов экологического каркаса, особенно в районах новой застройки;

Формирование на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с массивами сельских лесов и  лесными массивами жилой зоны.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

К особо охраняемым природным территориям относятся: государственные природные заповедники, в том числе биосферные; национальные парки; природные парки; государственные природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На территории сельского поселения Село Износки расположены 3 особо охраняемых природных территории (памятники природы) регионального значения:

| Название | Местоположение | Площадь, га | Размер охранной зоны, м | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Болото Сиговское | 2 км от д. Сигово | 12 | 50 | Решение исполкома Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1991 №178 (в ред постановления правительства Калужской области от 16.04.2012 №185) |
| Болото Зубовское | 4,5 км от д. Зубово | 10 | 50 | Решение исполкома Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1991 №178 (в ред постановления правительства Калужской области от 16.04.2012 №185) |
| Холм моренный «Шатрищи» | западнее д. Шатрищи | - | 50 | Решение исполкома Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1991 №178 (в ред постановления правительства Калужской области от 16.04.2012 №185) |

### В соответствии с пунктом 1 ст. 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### Для сохранения природно-экологического каркаса сельского поселения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

- Безусловное сохранение памятников природы;

- Обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

- Озеленение санитарно-защитных зон предприятий, зон охраны линий электропередач и транспортных магистралей;

- Усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах террас, оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- Формирование на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с массивами городских лесов и  лесными массивами пригородной зоны.

Земли водоохранных зон

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих

водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

На территории населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

Перечень малых рек и ручьёв длиной от 10 км в сельском поселении «Село Износки» и ширина водоохранных зон представлены в  таблице.

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Изверь | 72 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Липенка | 10 | 50 | 50 | 20 |
| 3. | ручей Ращена | 23 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

Водоохранные зоны водных объектов на территории сельского поселения соблюдены.

К резервным территориям природно-экологического каркаса относятся все защитные леса  в пределах МО СП «Село Износки» Износковского района, а также сельскохозяйственные земли, свободные от застройки любого типа. Это территории, непосредственно прилегающие к зонам жилой застройки ( парки, открытые сельские ландшафты), которые выполняют преимущественно санитарно – гигиенические функции, поддерживая здоровую среду обитания для человека (создание благоприятного микроклимата защита от выбросов вредных веществ), а также являются основными зонами активной рекреации.

Территории выделенного природного экологического каркаса рассматриваются как резерв расширения действующих или организации новых ООПТ. Земли природного экологического каркаса подлежат резервированию в соответствии с действующим законодательством.

Небольшие ценные участки болотных комплексов в СП «Село Износки» районе -  это наиболее уязвимые природные комплексы, наиболее чувствительны к антропогенным воздействиям. Существенна роль болот как естественных экологических ниш для сохранения и развития биоразнообразия. Болотные экосистемы впитывают атмосферную влагу, а вместе с ней взвешенные вещества, оксиды серы, азота, углерода и радионуклиды.

Задача территориального метода поддержания естественного природного баланса заключается в том, чтобы в условиях интенсивной эксплуатации части  территории создать экологический буфер в виде экстенсивно эксплуатируемых участков, частично охраняемых и абсолютно заповедных площадей, где бы сохранился видовой (элементный) состав, необходимый для  поддержания надежности работы экологических систем.

Территориально – сопряженный комплекс экосистем состоит из взаимосвязанных экосистем и формируется в пределах территории, единой по физико – географическим условиям и истории развития. Планирование социально-экономического развития административных территорий должно осуществляться с учетом задачи сохранения целостности территориально-сопряженных комплексов экосистем и присущего им биоразнообразия.

Задача сохранения ключевых территорий сводится к исключению ухудшения параметров природных систем.

С этой целью необходимо исключить все виды деятельности, оказывающие негативное воздействие на природные комплексы:

- исключение преобразования природных ландшафтов (лесных, луговых, долинных);

- недопущение промышленной эксплуатации природных ресурсов (рубки леса главного пользования, разработка полезных ископаемых, использование подземных и поверхностных вод, сбор растительного сырья);

- недопущение перевода лесных земель в нелесные для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства;

- недопущение строительства, влияющего на изменение режима ключевой территории, дробления лесных массивов новой дорожной сетью и линейными коммуникациями (за исключением объектов федерального значения, если другие варианты прокладки невозможны);

- недопущение аренды природных ресурсов, разработки полезных ископаемых;

- недопущение строительства жилья за пределами существующих населенных пунктов, отнесенных к ключевым территориям;

- недопущение изменения традиционного сельскохозяйственного использования, мелиорации земель;

- недопущение размещения новых объектов промышленности на территориях, входящих в состав ключевых: пригородные парки, открытые ландшафты, которые выполняют преимущественно санитарно-гигиенические функции, являются зонами рекреации.

11. Санитарная очистка

11.1 Система очистки сельского поселения от ТБО

Очистка сельского поселения от ТБО включает в себя выполнение следующих мероприятий:

- Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов  и вторичных ресурсов.

- Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл).

Предусматривается увеличение ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал, обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

- Организация контейнерной системы сбора бытовых отходов на территории муниципального образования.

На территории мелкооптовой торговли предусмотреть контейнеры для сбора ТБО.

- Сжигание растительных остатков (трава, листва, ветки и др.) на территории муниципального образования запрещено.

- Организация сбора строительных отходов на территории строительных площадок в специальные емкости для накопления транспортных партий.

11.2 Уборка территории

Сбор, вывоз ТБО на территории Износковского района осуществляет специализированное предприятие МУП «Калужский лес».

Сбор, вывоз ЖБО осуществляет специализированное предприятие МУП «Калужский лес».

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием и модернизацией специальных машин.

Летняя уборка включает подметание, поливку покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с городских улиц.

Для осуществления производственной деятельности на балансе предприятий имеется спецавтотранспорт.

Источником образования ТБО кроме жилищного фонда и объектов инфраструктуры являются промышленные предприятия. Промышленные предприятия для вывоза ТБО используют собственный транспорт.

Вывоз ТБО осуществляется на существующую свалку д. Носово.

В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть).

12. Ритуальное обслуживание

В сельском поселении «Село Износки» имеются  кладбища общей площадью 4,5 га, которые расположены в селе Износки, центрах сельских поселений и  крупных населенных пунктах:

| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование населенного пункта | Кол-во (шт)/площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО СП «Село Износки» | с. Износки | 1/2,0 и 7 братских могил |
|  |  | д. Шатрищи | 1/1,0 |
|  |  | д. Дороховая | 1/0,8 |
|  |  | д. Горбатово | 1/0,8 |
|  |  | д. Мусино | 0,20 |
|  |  | д. Зубово | 1/1,0 и 1 братская могила |
|  |  | Ур.Васькино | 1/0,4 |

В соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установленные санитарно-защитные зоны кладбищ соответствуют требованиям СаНПиН. Сельские кладбища по своим размерам и числу захоронений относятся к категории кладбищ, имеющих санитарно-защитную зону 100 метров.

Указанное расстояние  выдерживается и соответствует требованиям СаНПиН

13. Развитие инженерной инфраструктуры

13.1 Теплоснабжение

Источниками тепла по централизованному теплоснабжению жилищного фонда, объектов образования, здравоохранения и соцкультбыта являются 4 котельные на твердом топливе, расположенные в с. Износки, две из них в настоящее время переходят на газовое топливо, 6 котельных, работающих на природном газе.

Для улучшения  теплоснабжением необходимо выполнение следующих мероприятий:

-Обеспечение централизованным теплоснабжением районов нового многоэтажного строительства и микрорайона коттеджной застройки.

- Ликвидация нерентабельных, реконструкция и модернизация существующих котельных;

- Реконструкция  и модернизация энергохозяйства города;

- Осуществление мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов на всех участках производства, распределения и потребления тепло-и электроэнергии;

13.2 Газоснабжение

В связи с новыми планировочными проектными решениями и нестабильностью работы  системы газоснабжения рекомендуется разработка «Схемы газоснабжения сельского поселения» специализированной организацией.

13.3 Водоснабжение и водоотведение

Мероприятия по развитию системы водоотведения направлены на новое строительство канализационных сетей исходя из удовлетворения потребностей будущих потребителей. Также предусматривается  водоснабжение для наружного пожаротушения в  д. Алешня и д.Дороховая, ул. Плиева в с. Износки.

Программа развития системы водоотведения, водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Мощность/ кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство канализационных сетей в с. Износки | км | 6,0 |
| 2 | Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в с. Износки | М3 /сутки | 1200 |
| 3 | Закольцовка водопровода в с. Износки | пм | 1500 |
| 4 | Разработка проекта 2 и 3 поясов зон санитарной охраны существующего водозабора в с. Износки |  |  |
| 5 | Строительство, реконструкция и восстановление централизованной системы водоснабжения | П.м | 1500 |

В связи с практически полным износом существующих сетей канализации в с. Износки планируется новое строительство и прокладка трубопроводов канализационных сетей  протяженностью первого этапа    3,2 км.

13.4 Электроснабжение

Программа развития электросетей района и муниципального образования на перспективу отсутствует.

Для дальнейшего развития экономики и повышения комфортности проживания населения сельского поселения необходимо увеличение электрической мощности, для этого необходимо:

- произвести замену силовых трансформаторов на ПС 35/10 кВ «Износки» мощностью 2500 кВА на 4000 кВА,

- построить новые ТП, выполнить работы по освещению улиц в населенных пунктах , произвести реконструкцию устаревшего оборудования.

13.5 Связь. Радиофикация. Телерадиовещание

Развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций включает в себя следующие мероприятия:

- Расширение телефонной связи общего пользования;

- Расширение мобильной (сотовой  связи), радиотелефонной связи;

- Развитие цифровых телекоммуникационных информационных сетей и систем передачи данных;

- Расширение проводного и эфирного вещания;

- Расширение телевизионного вещания.

Развитие телефонной сети сельского поселения предусматривается наращиванием номерной ёмкости ГТС, с использованием цифровых технологий на базе  современного цифрового оборудования, в том числе:

  - Полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

  - Увеличение мощности существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

  - Развитие транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

  - Создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.

  - Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

  - Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путём увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

  - Система проводного вещания в городе должна быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и  местных программ вещания, а  также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

  - Развитие системы кабельного телевидения в различных населенных пунктах, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

Территория  поселения

Для достижения оптимально благоприятных результатов в концепции развития МО СП «Село Износки» следует предусмотреть следующие мероприятия:

- Разработка и утверждение правил застройки и землепользования, строительных регламентов, регулирующих взаимоотношения участников строительного процесса.

- Завершение работы по совершенствованию и созданию электронной карты земельных ресурсов и объектов градостроительной деятельности.

- Разработка схем территориального планирования и зонирования территории.

- Обеспечение информационной системы градостроительной деятельности.

- Разработка и утверждение генерального плана сельского поселения.

- Дальнейшая оптимизация инженерной инфраструктуры с целью обеспечения населения, производственных предприятий (с учетом перспективы) бесперебойно и в необходимых объемах:

энергоресурсами, водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением,      электроснабжением.

ВЫВОД

Цель градостроительного развития МО СП «Село Износки» - "сохранение и преумножение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия города, создание для настоящего и будущих поколений безопасной, благоприятной для жизнедеятельности и многообразной городской среды".

В этой формуле сконцентрированы гуманитарные установки и базовые ценности Генплана:

- непреходящее значение культурного наследия и природных благ – своеобразие сельского поселения, создающего, адаптирующего и транслирующего новые образцы культуры, технологий, сельской среды;- фундаментальная роль гарантий безопасности и комфорта сельской среды,  возможностей выбора человеком условий жизнедеятельности; - равнозначимость задач, отвечающих интересам и благополучию современных горожан и будущих поколений.

Генеральный план развития МО СП «Село Износки» на период развития является основным документом планирования градостроительного развития в целях создания благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития города, обеспечения экологической безопасности, сохранения природы и культурного наследия Генеральный план является основой для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития городской инфраструктуры, сохранения и развития территорий природного комплекса, реконструкции жилых и реорганизации производственных территорий, развития общественных, деловых и культурных центров, объектов туризма и отдыха, комплексного благоустройства и эстетической организации сельской среды, разработки и реализации градостроительных планов, проектов планировки и застройки сельского поселения.

Главная цель Генерального плана развития МО СП «Село Износки» - проведение комплекса градостроительных мероприятий, направленных на создание экологически благоприятной, безопасной и социально удобной жизненной среды.

Реализацию и мониторинг Генерального плана развития МО СП «Село Износки» обеспечивают исполнительные и законодательные органы власти. Администрация муниципального образования сельского поселения регулярно должна информировать жителей о ходе реализации Генерального плана. По результатам реализации программы первоочередных градостроительных мероприятий Генеральный план подлежит корректировке.

Корректировка Генерального плана проводится каждые 5 лет и состоит в принятии программы первоочередных градостроительных мероприятий на последующий расчетный период, а при необходимости — и в корректировке основных направлений градостроительного развития МО СП «Село Износки» и генеральных схем градостроительного зонирования территории.