ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО» Муниципальный контракт № 1 от 10.03 .2022 года Экземпляр № 1 Внесение изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Дабужа» Сухиничского района Калужской области Положение о территориальном планировании Генеральный директор К.Г. Чистов Калуга 2022 г.

Генеральный план

муниципального образования

сельского поселения «Село Дабужа»

Сухиничского  района

Калужской области

Положение о территориальном планировании

Утвержден Решением Сельской Думы от 06.12.2013 № 180;

Утвержден Решением Сельской Думы от 03.08.2015 № 248.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	5

I. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.	7

I.1 Перечень мероприятий по территориальному планированию местного значения	7

II.1 Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения	9

II.2 Cведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.	10

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	11

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 2 | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:20000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:20000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:20000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:20000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:20000 |
| 2.3 | Местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения | 1:20000 |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения  «Село Дабужа» Сухиничского района Калужской области разработан ООО «СВГМ - Проект» (Москва) в 2013 году и  утвержден Решением Сельской Думы от 06.12.2013 № 180; Решением Сельской Думы от 03.08.2015 № 248.

Проект внесения изменений  в генеральный план МО СП «Село  Дабужа» Сухиничского муниципального района Калужской области выполнен ПК «ГЕО» в соответствии с муниципальным контрактом  №1 от 10.03.2022 г.

Внесение изменений в генеральный план МО СП «Село Дабужа» вызвано:

- приведением генерального плана в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ №10 от 09.01.2018.

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Дабужа» Сухиничского района (МО СП «Село Дабужа», далее – сельское поселение) выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793"; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл.  от 17.07.2015 N 59 (ред. от 29.07.2020) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области"; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области  и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ  Генеральный план содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа;

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

4) карту функциональных зон поселения или городского округа.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

# I. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

### I.1 Перечень мероприятий по территориальному планированию местного значения

На территории МО СП «Село Дабужа»  не запланировано размещение объектов капитального строительства местного значения.

II. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Жилые зоны. Зона размещения индивидуальной и малоэтажной застройки. В зону включены улично-дорожная и инженерная сети.

Общественно-деловые зоны. Зона размещения объектов административного, образовательного, культурно-бытового обслуживания, и иной общественно-деловой деятельности.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны.  Зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Зоны транспортной инфраструктуры. Зоны размещения инженерной и транспортной инфраструктур.

Зона сельскохозяйственного использования. Территории  сельскохозяйственных угодий.

Производственная зона сельскохозяйственных  предприятий. Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, предприятиями.

Садоводческих или огороднических некоммерческих  товариществ. Зоны, предназначенные для ведения гражданами садоводства и огородничества.

Рекреационного назначения. Предназначены для организации массового отдыха населения, туризма и обеспечения благоприятной экологической обстановки

Зона акваторий.  Зона размещения  объектов гидрографии (реки, ручьи, озера, пруды и др.)

Зона отдыха.

Иные рекреационные зоны.

Зона лесов. Зона представлена землями лесного фонда.

Специального назначения.  Зоны, занятые объектами захоронения твердых коммунальных отходов  и иного специального назначения.

Зона кладбищ. Зона размещения гражданских и воинских мест  захоронений.

Иные зоны. Территория размещения объектов культурного наследия. Зоны, занятые землями запаса.

### II.1 Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения

Таблица 1

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Жилая | 397,1 | 397,1 |
| Общественно-деловые зоны | 8,1 | 8,1 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 152,9 | 152,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 4039,3 | 4039,3 |
| Лесов | 2892,4 | 2892,4 |
| Акваторий | 10,70 | 10,70 |
| Кладбищ | 1,50 | 1,50 |
| Общая площадь | 7502,00 | 7502,00 |

### II.2 Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На территории поселения  не планируется размещение объектов федерального значения в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации (РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 19 марта 2013 года N 384-р  (Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения).

Объекты регионального значения, планируемые для размещения на территории сельского поселения

В соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области (проект внесения изменений 2021)   на территории сельского поселения  «Село Дабужа»  планируется размещение  в функциональных зонах объектов регионального значения,  перечень объектов указан в таблице №2.

Таблица 2

| № п/п | Местоположение | Название зоны | Тип объекта | Уровень объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | с.Дабужа | Общественно-деловая зона | Котельная административного здания | региональный |

В соответствии со Схемой территориального планирования Сухничского  района (Утв. решением. Районного Собрания от 25.11.2020 №45)  на территории сельского поселения  «Село Дабужа»   не планируется размещение в функциональных зонах объектов местного значения муниципального района.

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Перевод земель 2014 г.

Перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов

Таблица 3

| Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель | Площадь земель, га | Планируемое использование | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дабужа | 1,2 | Включение уже застроенного жильем участка в границы населенного пункта с. Дабужа | н.д. | 2014 - 2015 г. г. |
| Итого по СП «Село Дабужа» | 1,2 |  |  |  |

В проекте 2022 г. не планируются переводы земель.