ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ШЛИППОВО» СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ Генеральный директор Миронов Г. Э. Руководитель проекта Корабинских М. В. Главный архитектор Оселко Э.Г. Зав. группы по организации производства Полякова Е.В. Муниципальный контракт №13 от 22.02.2013 г. Москва 2013

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ШЛИППОВО» СУХИНИЧСКОГО  РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ | стр. 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | стр. 5 |
| 2. | ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | стр. 6 |
| 2.1 | ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | стр. 6 |
| 2.2 | ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | стр. 7 |
| 2.3 | ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ | стр. 8 |
| 3. | КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ | стр. 16 |
| 3.1 | ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | стр. 16 |
| 3.2 | ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ | стр. 18 |
| 3.3 | САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ | стр. 21 |
| 3.4 | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | стр. 30 |
| 4. | ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ | стр. 32 |
| 5. | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА | стр. 34 |
| 6. | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | стр. 35 |
| 6.1 | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | стр. 35 |
| 6.2 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | стр. 36 |
| 7. | ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ | стр. 37 |
| 8. | ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ | стр. 38 |
| 9. | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | стр. 41 |

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

| № п/п | Название чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы населенных пунктов | М 1:10 000 |
| 2 | Функциональное зонирование территории | М 1:10 000 |
| 3 | Планируемое размещение объектов капитального строительства | М 1:10 000 |

###### ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения  «Село Шлиппово» Сухиничского района Калужской области разработан ООО «СВГМ - Проект» (Москва), в соответствии с Муниципальным контрактом №13 от 22.02.2013 г.

Проект Генерального плана СП «Село Шлиппово» (далее Генеральный план) выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Региональных нормативов «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009 г №318, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также техническим заданием Контракта.

Генеральный план сельского поселения «Село Шлиппово» является стратегическим документом, с горизонтом планирования на долгосрочную перспективу до 2038 г. (расчетный срок), в том числе на первую очередь – 2023 г.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территорий сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, мероприятий по охране окружающей среды.

При подготовке проекта Генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области, данные, предоставленные администрацией сельского поселения, данные собственных исследований, прочие источники.

Разработка Генерального плана сельского поселения «Село Шлиппово»  опиралась на положения «Схемы территориального планирования Сухиничского муниципального района Калужской области».

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию и положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Проект выполнен с использованием лицензионных программных продуктов MS Office, MapInfo.

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сельское поселение «Село Шлиппово» располагается в западной части Сухиничского района Калужской области и граничит:

- На севере с Мещовским районом;

- На северо-востоке с СП «Деревня Верховая»;

- На  востоке с СП «Деревня Алнеры»;

- На юге и юго-востоке с СП «Село Брынь»;

- На юге и юго-западе с Думиничским районом;

- На западе с СП «Деревня Соболевка».

Территория – 20,6 тыс. га или 16,7% от площади Сухиничского района.

Население сельского поселения составляет 1696 чел. на 01.01.2013 г. (по данным Администрации сельского поселения) или около 7% от общей численности Сухиничского района.

В состав сельского поселения «Село Шлиппово» входят 33 населенных пункта: с. Шлиппово, дер. Азарьево, дер. Александровка, дер. Асаново, дер. Бордыкино, дер. Вихля, дер. Волдаевка, с. Волково, дер. Володино, дер. Вязьма, дер. Глухая, дер. Горки, дер. Горшково, дер. Жданово, дер. Ионино, дер. Калужкино, дер. Каньшино, дер. Карпеевка, дер. Клевенево, дер. Криуша, дер. Матчино, с. Наумово, с. Немерзски, с. Никитино, с. Новосельский, с. Плющаны, дер. Самбулово, дер. Слизнево, дер. Староселье, дер. Тросна, с. Уруга, дер. Фурсово, дер. Шихтино.

Центром сельского поселения является с. Шлиппово, где проживает около 29% всего населения муниципального образования.

# 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +18,3°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с –  это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах северо-западных и юго-восточных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

## 2.2  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Рассматриваемая территория относится к Барятинско-Сухиничской равнине. В тектоническом плане относится к юго-западной окраине Московской синеклизы. Из дочетвертичных отложений наибольшее значение имеют известняки нижнего  карбона.

Ландшафтно-геоморфологические особенности

В зависимости от степени расчлененности, геологического строения, литологического состава коренных и четвертичных отложений, рельефа местности выделено семь типов ландшафтов:

- Слабовыпуклая увалистая эрозионная равнина

- Плосковолнистая моренно-водноледниковая слаборасчлененная равнина (абсолютные отметки поверхности 220-250 м)

- Пологохолмистая водноледниково-моренная слаборасчлененная равнина (абсолютные отметки поверхности 230-250 м)

- Пологопокатая эрозионная равнина на склонах долин рек и овражно-балочной сети

- Сквозные долины стока поздноледниковых вод (заболочены)

- Пологонаклонная		аллювиально-водноледниковая среднерасчлененная равнина

- Плоская аллювиальная равнина со староречьями, болотами русловыми валами (пойма, высокая пойма). Зона постоянного подтопления

## 2.3 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Водные ресурсы

Водные ресурсы СП «Село Шлиппово» представлены поверхностными и подземными водами.

По территории сельского поселения протекают реки Ужаток и Урушка (полный перечень водных объектов отображен в разделе 3.2).

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения «Село Шлиппово» присутствуют следующие месторождения полезных ископаемых:

- Месторождение строительных песков Наумовское

| Месторождение строительных песков Наумовское |
| --- |
| Местоположение | 8 км северо-западнее разъезда Кредитное, между р. Брынь и Березуй, между дд. Острогубово и Наумово |
| Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям, тыс. тонн |  |
| А+В+С1 |  |
| С2 |  |
| забалансовые | 164 |
| Товарная продукция | мелкий заполнитель в обычный бетон при промывке |
| Средняя мощность вскрыши, м | 7,23 |
| Средняя мощность полезной толщи, м | 0,9-6,2 ср.3,51 |
| Степень обводненности | сухая |
| Степень промышленного освоения | резерв |
| Недропользователь |  |

- Месторождение строительных песков Ханино-Сухиничское

| Месторождение строительных песков Ханино-Сухиничское |
| --- |
| Местоположение | в 14 км северо-западнее г. Сухиничи, в 7 км от ж.д.разъезда Кредитное, в 3 км от ж.д. Сухиничи-Рославль |
| Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям, тыс. тонн |  |
| А+В+С1 | 1635 |
| С2 |  |
| забалансовые |  |
| Товарная продукция | Пески для строительных работ |
| Средняя мощность вскрыши, м | 4,25 |
| Средняя мощность полезной толщи, м | 6,1 |
| Степень обводненности | сухая |
| Степень промышленного освоения | резерв |
| Недропользователь |  |

- Месторождение строительных песков Самбуловский

| Месторождение строительных песков Самбуловский |
| --- |
| Местоположение | в 0,5 км к юго-западу от д.Самбулово |
| Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям, тыс. тонн |  |
| А+В+С1 |  |
| С2 | 494,2 |
| забалансовые |  |
| Товарная продукция | Для строительных работ |
| Средняя мощность вскрыши, м | 4,82-6,2 |
| Средняя мощность полезной толщи, м | 2,96-7,1 |
| Степень обводненности | сухая |
| Степень промышленного освоения | резерв |
| Недропользователь |  |

- Месторождение строительных известняков Асановское

| Месторождение строительных известняков Асановское |
| --- |
| Местоположение | В 10 км от к З от г. Сухиничи, в 0,8 км к СВ от д. Асаново |
| Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям, тыс. тонн |  |
| А+В+С1 | 887 |
| С2 | 1138 |
| забалансовые |  |
| Товарная продукция | Щебень марок "400"-"800" по прочности, "И-1" по истиранию, известь строительная, мука известняковая |
| Средняя мощность вскрыши, м | 13,86 |
| Средняя мощность полезной толщи, м | 11,38 |
| Степень обводненности | сухая |
| Степень промышленного освоения | резерв |
| Недропользователь |  |

- Месторождение строительных известняков Асаново-Волковское (Светиковское)

| Месторождение строительных известняков Асаново-Волковское (Светиковское) |
| --- |
| Местоположение | в 1,5 км ЮЗ разъезда Светики ж.д. Сухиничи-Ельня, в 13 км СЗ г. Сухиничи, между дд. Асаново, Волково |
| Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям, тыс. тонн |  |
| А+В+С1 | 1782 |
| С2 |  |
| забалансовые | 4723 |
| Товарная продукция | Путевой щебень, строительный щебень марок "400"-"800", бутовый камень, воздушная строительная извест |
| Средняя мощность вскрыши, м | 7,62 |
| Средняя мощность полезной толщи, м | 7,47 |
| Степень обводненности | Обводнена. Обводненость полезной толщи составляет 50-75 %. |
| Степень промышленного освоения | резерв |
| Недропользователь |  |

- Месторождение строительных известняков Никитское

| Месторождение строительных известняков Никитское |
| --- |
| Местоположение | В 1,5-2,0 км севернее ж.д. ст. Шелепово, между дд. Никитино, Клевентьево, в 300-500 м к СВ от д. Никитино |
| Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям, тыс. тонн |  |
| А+В+С1 | 1110 |
| С2 |  |
| забалансовые |  |
| Товарная продукция | Воздушная известь первого сорта и, частично, бутовый камень и щебень для бетона |
| Средняя мощность вскрыши, м | 8,0 |
| Средняя мощность полезной толщи, м | 7,6 |
| Степень обводненности | Обводнено |
| Степень промышленного освоения | резерв |
| Недропользователь |  |

- Месторождение ПГС Володинское

| Месторождение ПГС Володинское |
| --- |
| Местоположение | в 25 км к северо-западу от г. Сухиничи, в 0,5 км к северу от д. Володино на землях Новосельского опытного хозяйства |
| Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям, тыс. тонн |  |
| А+В+С1 | 459 |
| С2 |  |
| забалансовые |  |
| Товарная продукция | Сырье для строительных работ |
| Средняя мощность вскрыши, м | 1,86 |
| Средняя мощность полезной толщи, м | 11,13 |
| Степень обводненности | сухая |
| Степень промышленного освоения | разработка |
| Недропользователь | ОАО "Калугаавтодор" |

- Месторождение ПГС Самбуловский (блок С2-II)

| Месторождение ПГС Самбуловский (блок С2-II) |
| --- |
| Местоположение | в 0,5 км к юго-западу от д.Самбулово |
| Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям, тыс. тонн |  |
| А+В+С1 |  |
| С2 | 212 |
| забалансовые |  |
| Товарная продукция | Гравий марки "400"-"600" пригоден для дорожных работ |
| Средняя мощность вскрыши, м | 4,82 |
| Средняя мощность полезной толщи, м | 2,98 |
| Степень обводненности | сухая |
| Степень промышленного освоения | резерв |
| Недропользователь |  |

- Месторождение тугоплавких глин Участок Шлиппово

| Месторождение тугоплавких глин Участок Шлиппово |
| --- |
| Местоположение | в 6-8 км от д. Охотное, вблизи дд. Острогубово, Асаново, Наумово, Кириллово |
| Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям, тыс. тонн |  |
| А+В+С1 |  |
| С2 | 15097 |
| забалансовые |  |
| Товарная продукция | Сырье для производства облицовочной и половой плитки |
| Средняя мощность вскрыши, м | 12,2-15,5 |
| Средняя мощность полезной толщи, м | 11,5-14 |
| Степень обводненности | сухая |
| Степень промышленного освоения | резерв |
| Недропользователь |  |

- Месторождение бурого угля Шлипповское (основная залежь)

| Месторождение бурого угля Шлипповское (основная залежь) |
| --- |
| Местоположение | 14,5 км СЗ ст. Сухиничи, у разъезда Шлиппово |
| Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям, тыс. тонн |  |
| А+В+С1 | 104254 |
| С2 |  |
| забалансовые | 20403 |
| Товарная продукция | Бурый уголь марки 2Б |
| Средняя мощность вскрыши, м | 40-135 |
| Средняя мощность полезной толщи, м | 1,5-1,7 |
| Степень обводненности | обводненная |
| Степень промышленного освоения | Госрезерв |
| Недропользователь |  |

- Месторождение бурого угля Шлипповское (восточная залежь)

| Месторождение бурого угля Шлипповское (восточная залежь) |
| --- |
| Местоположение | 14,5 км СЗ ст. Сухиничи, у разъезда Шлиппово |
| Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям, тыс. тонн |  |
| А+В+С1 | 14896 |
| С2 |  |
| забалансовые | 5418 |
| Товарная продукция | Бурый уголь марки 2Б |
| Средняя мощность вскрыши, м | 60-70 |
| Средняя мощность полезной толщи, м | 1,7 |
| Степень обводненности | обводненная |
| Степень промышленного освоения | Госрезерв |
| Недропользователь |  |

Лесные ресурсы

Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

В соответствии с Лесным кодексом РФ, леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса, что определяет их средозащитное, санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение. Лесные ресурсы отнесены к разряду экологических, промышленная заготовка леса запрещается.

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально-эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются:

1) организация использования лесов;

2) создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры;

3) проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов;

4) проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов.

Побочными видами использования лесов поселения могут быть сенокошение, сбор ягод и грибов, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, рекреационное использование, охота, разработка полезных ископаемых.

Леса поселения имеют рекреационное значение для жителей поселения, района и Калужской области.

# 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ

3.1 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

На землях особо охраняемых природных территорий федерального значения запрещается:

1) предоставление садоводческих и дачных участков;

2) строительство федеральных автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий;

3) движение и стоянка механических транспортных средств, не связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий, прогон скота вне автомобильных дорог;

4) иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами.

На территории СП «Село Шлиппово» расположены памятники природы регионального значения:

- Парк усадьбы Шлиппе – с. Наумово -  размер охранной зоны – 50 м, площадь – 3,3 га, правоустанавливающий документ – Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 №48

- Источник пресных вод – с. Уруга -  размер охранной зоны – 50 м, площадь не определена, правоустанавливающий документ – Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 №48

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

3.2  ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г.

В границах водоохранных зон запрещаются:
        1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1. Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища,  имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Таблица 3.1 Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов

| Наименование водоема | Длина, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| река Ужаток | 28 | 100 | 50 | 20 |
| река Урушка | 22 | 100 | 50 | 20 |
| река Немерзска | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| река Криушка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| река Понея | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| река Борщевка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| пруды | - | 50 | 50 | 20 |

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных  запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.3. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Состояние воздушного бассейна

На территории сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области).

Табл. 3.2 Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для сельского поселения устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников представлен в таблице 3.3.

Табл. 3.3 Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тыс. тонн

| твердые вещества | 0,058 |
| --- | --- |
| диоксид серы | 0,006 |
| оксид углерода | 0,016 |
| оксид азота | 0,004 |
| углеводороды(без ЛОС) | 0,003 |
| ЛОС | 0,001 |
| прочие газообразные и жидкие вещества | 0 |
| ВСЕГО | 0,088 |

Состояние геологической среды

Геологическая среда не является закрытой застывшей системой. Под влиянием техногенной деятельности изменяются отдельные её составляющие: рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), геологическое строение (в разрезе появляется новый тип отложений – техногенные), гидрогеологические условия (изменяются уровень и состав подземных вод).

Состояние поверхностных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории поселения являются хозяйственно-бытовые сточные воды, внесение в почву удобрений, пестицидов.

Состояние подземных вод

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод на территории поселения являются загрязненные поверхностные воды.

Состояние почвенного покрова

По данным Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области на территории сельского поселения находится законсервированный скотомогильник западнее фермы в с. Наумово. Скотомогильник соответствует нормам и требованиям содержания законсервированных объектов и не представляет угрозы загрязнения почвы, подземных и грунтовых вод.

На территории поселения были зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой (на основании «Кадастра стационарно-неблагоприятных пунктов по сибирской язве»): дер. Фурсово (1931 г.).

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно приурочено к стихийным свалкам, сельскохозяйственным объектам, автомобильным дорогам.

Земли сельскохозяйственного назначения поселения, в общем, относятся к экологически благоприятным, а производимая на них продукция – к экологически чистой.

Необходимо проведение мелиоративных работ, работ по реабилитации загрязненных угодий, внесение минеральных и органических удобрений.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74. Подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Санитарные разрывы транспортных коммуникаций

Для автомобильных дорог, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений, а также с учетом требований СНиП 2.07.01-89.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № ФЗ–257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы.

Границы придорожных полос установлены для дорог III – IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей (в составе СЗЗ и зон ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ)  в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 3.4 Размер санитарных разрывов линий электропередач

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

## Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

## В соответствии с законодательством  в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

## Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 Водного Кодекса РФ.

## Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

## На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

Зоны залегания и добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории населенных пунктов сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Санитарной очисткой сельского поселения занимаются специализированные организации.

Уборка территории сельского поселения в весенне-летний период начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 15 октября по 15 апреля. Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Мусор с территорий и уличный смет вывозится на санкционированную свалку твердых бытовых отходов (далее ТБО), расположенную в границах городского поселения «Город Сухиничи».

На территории сельского поселения расположено 6 контейнерных площадок  -  4 в с. Шлиппово и 2 в с. Новосельский .  Вывоз ТБО осуществляет ООО «Форум».

Проектом предусмотрено размещение контейнерных площадок на территории сельского поселения (отображено в томе «Положения о территориальном планировании»).

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, строительный мусор.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

3.4 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Таблица 3.5 Объекты культурного наследия, расположенные на территории СП «Село Шлиппово»

| Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| Ансамбль усадьбы | XIX в. | с. Наумово |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| Церковь Николая Угодника | 1908 г. | с. Никитино |
| Селище | 1 пол. I тыс. н.э. XIII-XV в.в. | дер. Асаново |
| Братская могила |  | с. Немерзски |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| Церковь Одигитрии (православная, приходская, зимняя) | 1802 г. | с. Волково |
| Усадьба Шлиппе | конец XIX в. | с. Новосельский |
| Здание железнодорожной казармы | 1 пол. XX в. | платф. Светики |
| Дом купца Гвоздева | начало XX в. | с. Уруга |
| Здание школы | 1905 г. | с. Уруга |
| Ансамбль железнодорожного вокзала | 1 пол. XX в. | с. Шлиппово |
| Здание железнодорожного вокзала | начало XX в. | с. Шлиппово |
| Водонапорная башня | начало XX в. | с. Шлиппово |

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Общая численность постоянного населения СП «Село Шлиппово» составляет 1696 человек.

Гендерная структура поселения характеризуется пониженной долей мужского населения. Доля мужчин в общей численности населения СП «Село Шлиппово» составляет 45,6%, доля женского населения – 54,4%.

С 2007 года наблюдается снижение численности населения. За данный период оно уменьшилось на 209 человек, или на 11,0%.

Таблица  4.1 Численность населения сельского поселения

| Год | Численность населения | Изменение численности | % к предыдущему году |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 1905 | - | - |
| 2008 | 1856 | -49 | 97,4 |
| 2009 | 1820 | -36 | 98,1 |
| 2010 | 1728 | -92 | 94,9 |
| 2011 | 1724 | -4 | 99,5 |
| 2012 | 1704 | -20 | 98,8 |
| 2013 (01.01.) | 1696 | -8 | 99,5 |
| 2013/2007 |  | -209 | 89,0 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

Как видно из таблицы 4.2 шесть населенных пунктов сельского поселения имеют численность населения более 100 человек:

- центр сельского поселения – с. Шлиппово (490 чел., или около 29% всего населения)

- с. Новосельский – 283 чел., или 16,7% всего населения

- дер. Клевенево – 194 чел., или 11,4% всего населения

- дер. Тросна – 174 чел., или 10,3% всего населения

- дер. Володино – 158 чел., или 9,3% всего населения

- с. Уруга – 124 чел., или 7,3% всего населения

На долю остальных населенных пунктов сельского поселения приходится лишь 16% населения СП «Село Шлиппово». Один населенный пункт не имеет населения – дер. Калужкино.

Таблица 4.2 Группировка населенных пунктов СП «Село Шлиппово»

| Численность населения, чел. | Число населенных пунктов, всего | Кол-во населенных пунктов в том числе с численностью населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | без населения | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101 и более |
| 1696 | 33 | 1 | 20 | 5 | 1 | 6 |

Естественное и механическое движение населения

Динамика численности населения зависит от естественного и механического движения населения.

Естественное движение населения (естественный прирост как разница между  родившимися и умершими за период 2007-2012 г.г.) в сельском поселении имеет отрицательное значение. За данный период естественная убыль населения составила 182 человека (в среднем за год 30 человек).

Таблица 4.3 Естественное движение населения

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | За период 2007-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось (чел.) | 14 | 17 | 23 | 21 | 16 | 17 | 108 |
| Умерло (чел.) | 40 | 68 | 48 | 46 | 47 | 41 | 290 |
| Естественный прирост/убыль (+/-) | -26 | -51 | -25 | -25 | -31 | -24 | -182 |

Показатели миграционного движения населения за период 2007-2012 гг. имели преимущественно положительные значения. Однако, в целом за данный период наблюдается суммарный миграционный отток, который составил 24 человека.

Таблица 4.4 Механическое движение населения

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | За период 2007-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло (чел.) | 35 | 40 | 38 | 35 | 36 | 31 | 215 |
| Выбыло (чел.) | 58 | 25 | 77 | 22 | 23 | 19 | 224 |
| Механический прирост/убыль (+/-) | -23 | +15 | -39 | +13 | +13 | +12 | -9 |

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА

На территории сельского поселения действуют четыре сельскохозяйственных предприятия:

- ООО «Рефлекс-Агро» (мясное животноводство). КРС- 983 голов, в аренде – 11401 га, численность работающих – 64 человека.

- 3 КФХ (овощеводство)

Дальнейший сценарий развития производства на территории сельского поселения относится к вопросам деятельности хозяйствующих субъектов и не нуждается в регулировании Генеральным планом сельского поселения, за исключением обособления функциональных производственных зон с учетом законодательства по территориальному планированию и выявленных ограничений.

Торговля

Торговля в СП «Село Шлиппово» представлена следующими магазинами:

Таблица 5.1 Предприятия торговли на территории СП «Село Шлиппово»

| Наименование и адрес | Мощность объекта (кв.м. торг. пл.) | Численность работающих (чел) |
| --- | --- | --- |
| Магазин «Сухиничское РайПО», дер. Володино | 134,1 | 1 |
| Магазин «Сухиничское РайПО», с. Новосельский | 133,0 | 1 |
| Магазин «Сухиничское РайПО», с. Уруга | 99,5 | 1 |
| Магазин «Сухиничское РайПО», дер. Клевенево | 62,8 | 1 |
| Магазин «Сухиничское РайПО», с. Шлиппово | 260,5 | 3 |
| Продовольственный магазин ИП Кондрашкина, с. Шлиппово | 20,0 | 2 |
| Продовольственный магазин ООО «Родник», с. Шлиппово | 59,2 | н.д. |
| Продовольственный магазин ООО «Родник», с. Шлиппово | 136,2 | н.д. |
| Продовольственный магазин ООО «Родник», с. Уруга | 31,4 | н.д. |
| Продовольственный магазин ООО «Родник», с. Новосельский | 24,5 | н.д. |

6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

## 6.1  СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Таблица 6.1 Объекты социальной инфраструктуры

| Отрасль | Объекты культурно-бытового обслуживания |
| --- | --- |
| Здравоохранение | Шлипповская участковая больница – с. Шлиппово Мощность – на 5 к.мест, 10 мест дневного пребывания, 6 коек сестринского ухода, 35 пос./д. ФАП с. Новосельский ФАП дер. Володино ФАП с. Уруга Аптека – с. Шлиппово |
| Образование | МОУ «Шлипповская средняя общеобразовательная школа» - с. Шлиппово Мощность – на 192 места Кол-во учащихся – 87 чел. МОУ «Немерзская основная школа» - с. Новосельский Мощность – на 50 мест Кол-во учащихся – 19 чел. Детский сад «Ягодка» - с. Шлиппово Мощность – на 15 мест Кол-во детей – 15 чел. |
| Культура и спорт | Шлипповский дом культуры – с. Шлиппово Площадь – 722 кв.м. Мощность – на 300 мест Наумовский сельский клуб – с. Новосельский Площадь – 150 кв.м. Уружский сельский клуб – с. Уруга Площадь – 72 кв.м. Шлипповская библиотека - с. Шлиппово Наумовская сельская библиотека – с. Новосельский Уружская сельская библиотека – с. Уруга Володинская сельская библиотека – дер. Володино Спортивный зал – с. Шлиппово Площадь – 648 кв.м. Футбольное поле – с. Шлиппово Площадь – 540 кв.м. |

## 6.2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Жилищный фонд СП «Село Шлиппово» по состоянию на 01.01.2013 г. составил 64,0 тыс. м2 общей площади.

Таблица 6.2 Распределение жилищного фонда по населенным пунктам поселения

| Населенный пункт | Наличие жилого фонда на 01.01.2013 г. |
| --- | --- |
|  | м2 общей площади |
| с. Шлиппово | 10740 |
| дер. Азарьево | 950 |
| дер. Александровка | 795 |
| дер. Асаново | 850 |
| дер. Бордыкино | 1000 |
| дер. Вихля | 250 |
| дер. Волдаевка | 650 |
| с. Волково | 1275 |
| дер. Володино | 3608 |
| дер. Вязьма | 900 |
| дер. Глухая | 950 |
| дер. Горки | 850 |
| дер. Горшково | 1500 |
| дер. Жданово | 950 |
| дер. Ионино | 1250 |
| дер. Калужкино | 300 |
| дер. Карпеевка | 157 |
| дер. Клевенево | 6675 |
| дер. Каньшино | 110 |
| дер. Криуша | 500 |
| дер. Матчино | 1650 |
| с. Наумово | 2520 |
| с. Немерзски | 1000 |
| с. Никитино | 750 |
| с. Новосельский | 5811 |
| с. Плющаны | 1050 |
| дер. Самбулово | 400 |
| дер. Слизнево | 1850 |
| дер. Староселье | 2250 |
| дер. Тросна | 6139 |
| с. Уруга | 5260 |
| дер. Фурсово | 700 |
| дер. Шихтино | 360 |
| ИТОГО ПО СП: | 64000 |

Жилищная обеспеченность по сельскому поселению составляет 37,7 м2/чел. По материалу стен преобладает деревянная застройка.

7. ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

По территории сельского поселения «Село Шлиппово»  проходят автомобильные дороги регионального значения:

- участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения М-3 «Украина» - Шлиппово – Соболевка - Дабужа (протяженность в границах сельского поселения около 20,4 км);

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения Шлиппово - Уруга (протяженность 10,7 км);

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения Подъезд к карьеру «Володино» (протяженность 2,0 км);

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения Шлиппово - Клевенево (протяженность 1,0 км);

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения Волково - Жданово (протяженность 2,1 км).

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 42,8 км, из них: 37,1 км – грунтовые, 3,7 км – щебеночные, 2,0 км – асфальтобетонные.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

По территории проходит участок железной дороги «Мичуринск-Смоленск». На территории сельского поселения расположена станция Шлиппово и остановочные пункты Светики и 380 км.

8. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения на территории поселения присутствует в с. Шлиппово, дер. Тросна, дер. Клевенево, с. Новосельский, дер. Слизнево, с. Уруга.

В остальных населенных пунктах для хозяйственно-питьевого водоснабжения используют колонки и шахтные колодцы.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

- Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

- Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

-  Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Канализационные системы имеются в с. Шлиппово и с. Новосельский.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

Электроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется путем подачи электроэнергии через линии электропередач  ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. Потребители поселения получают электроэнергию от ПС «Шихтино» 35/10, ПС «Дабужа» 35/10, ПС «Руднево» 110/35/10  и ТП 10/04 кВ.

Газоснабжение и теплоснабжение

По территории поселения проходит отвод от магистрального газопровода «Дашава-Киев-Брянск-Москва».

Газоснабжение осуществляется от ГРС «Шлиппово».

В настоящее время газифицировано четыре населенных пункта – с. Шлиппово, с. Новосельский, дер. Клевенево и дер. Тросна.

Во всех остальных населенных пунктах население использует для газоснабжения индивидуальные газовые баллоны.

Связь

Услуги телефонной связи общего пользования в сельском поселении «Село Шлиппово» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком». Обеспечение услугами проводной телефонной связи осуществляется посредством оборудования автоматической телефонной станции.

АТС расположена в с. Шлиппово. Монтированная емкость – 320 номеров, задействовано – 280 номеров.

Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Почтовые отделения Управления федеральной почтовой связи Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» расположены в с. Шлиппово, дер. Володино и с. Уруга.

Услуги проводного радиовещания на территории не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания предоставляет Сухиничская радиотелевизионная передающая станция. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Юность» (102,1 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц).

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории поселения предоставляет Сухиничская радиотелевизионная передающая станция. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Сухиничи.

Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

9. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Территориальное планирование СП «Село Шлиппово» в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Функциональное зонирование в данном проекте предполагает выделение зон функционального использования:

Жилые зоны. Основное назначение – создание условий для комфортного постоянного и временного проживания населения. В зону включена улично-дорожная сеть.

Зоны жилой застройки представлены:

- индивидуальной застройкой;

- малоэтажной застройкой.

Общественно-деловые зоны. Зоны обслуживания населения выделены для удовлетворения повседневных и эпизодических потребностей населения в объектах административного, образовательного, культурно-бытового, социального, финансового, делового, спортивного назначения, иной общественно-деловой деятельности. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Производственные и коммунально-складские зоны. Сформировавшиеся территории сохраняются в границах поселения.

Зона транспортной инфраструктуры включает территории дорожных отводов дорог общего пользования.

Зоны сельскохозяйственного использования. Зоны выделены для сохранения сельскохозяйственных угодий, необходимых для нужд населения и развития ЛПХ.

Зоны специального назначения охватывают территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (кладбища, скотомогильник).

Зоны с особыми условиями использования территории

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- особо охраняемых природных территорий;

- объекты культурного наследия;

- территории водоохранных зон;

- территории зон санитарной охраны;

- территории охранных зон от ЛЭП;

- территории санитарно-защитных зон от объектов производственного и коммунально-складского назначения;

- территории санитарно-защитных зон от объектов специального назначения;

- полоса отвода от железной дороги;

- санитарный разрыв от магистрального газопровода;

- территории зон залегания полезных ископаемых.