Общество с ограниченной ответственностью «ПК ГЕО»

Муниципальный контракт № 43/21 От 09 сентября 2021 года Внесение изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Поселок Мятлево» Износковского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Состав проекта | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
| I. | Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения | 10 |
| II. | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования | 11 |
| II.1 | Общая характеристика | 11 |
| II.2 | Природные условия и природные ресурсы развития территории | 12 |
| II.2.1 | Природно-климатические условия | 12 |
| II.2.2 | Инженерно-геологические условия | 13 |
| II.2.3 | Природные ресурсы | 15 |
| II.3 | Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям | 18 |
| II.3.1 | Планировочные природоохранные ограничения | 18 |
| II.3.2 | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы | 20 |
| II.3.3 | Санитарно-гигиенические ограничения | 27 |
| II.3.4 | Объекты культурного наследия | 35 |
| II.4 | Социально-экономическая характеристика сельского поселения | 37 |
| II.4.1 | Демографические ресурсы | 37 |
| II.4.2 | Экономическая база | 41 |
| II.4.3 | Социальная инфраструктура и жилищный фонд | 42 |
| II.4.3 | Социальная инфраструктура | 42 |
| II.4.4 | Транспортные сети | 46 |
| II.4.5 | Инженерные сети и сооружения | 48 |
| II.4.6 | Функциональные зоны территории сельского поселения | 52 |
| III. | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий. | 54 |
| IV. | Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий | 54 |
| V. | Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории | 55 |
| VI. | Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 56 |
| VII. | Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования | 75 |
| VIII. | Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения | 75 |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 2 | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:20000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:20000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:20000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:20000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:20000 |
| 2.3 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения | 1:20000 |

###### ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения «Поселок Мятлево» Износковского района Калужской области разработан ПК ГЕО (Калуга), в соответствии с Муниципальным контрактом №0137300017113000023-0191808-01 от 07.06.2013 г. утвержден Решением Поселкового Совета  от 08.08.2014г. № 29.

Проект внесения изменений в генеральный план МО СП «Поселок Мятлево» Износковского муниципального района Калужской области выполнен ООО «ПК ГЕО» в соответствии с Муниципальным контрактом №43/21 от 09.09.2021 г.

Проект внесения изменений в Генеральный план  СП «Поселок Мятлево» выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793"; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл.  от 17.07.2015 N 59 (ред. от 29.07.2020) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области"; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области; местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Износковский район», утв. Решением Районного Совета 17.04.2019 года №210 и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ  материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5)утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

6.1)территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8)территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

-Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-Местоположение существующих и строящихся объектов капитального строительства.

# I.Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.

| № п/п | Наименование документов стратегического планирования | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Калужской области "управление имущественным комплексом "Калужской области" | Постановлением Правительства Калужской области от 29.12.2018 № 830 |
| 2 | Государственная программа Калужской области развитие физической культуры и спорта в Калужской области | Постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2017 № 287 |
| 3 | Государственная программа Калужской области развитие здравоохранения в Калужской области | Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 758 (с последующими изменениями) |
| 4 | Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года "человек - центр инвестиций" | Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 |
| 5 | План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года | Постановлением Правительства Калужской области от 14.02.2019 № 107 |
| 6 | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2018 - 2022 годы | Постановлением Правительства Калужской области от 22.03.2018 № 172 (с последующими изменениями) |
| 7 | Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий». | Постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2020 N 63 (с последующими изменениями) |

# II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

# II.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сельское поселение «Посёлок Мятлево» расположена на территории Изновского района Калужской области. Центр сельского поселения – п. Мятлево находится в 14 км западнее от города Медынь и в 34 км восточнее от г. Юхнов. По территории сельского поселения проходит автодорога федерального значения общего пользования «А-101 "Москва – Малоярославец - Рославль"». По территории сельского поселения проходят дороги регионального значения общего пользования «А-101 Москва – Малоярославец- Рославль"-Мятлево», «Мятлево-Фотьяново», «Москва – Ивацевичи» - Айдарово и «Москва – Рославль» - Пушкино». Также по территории сельского поселения проходит железнодорожная линия московско-смоленского участка московской железной дороги, филиал ОАО «Российские железные дороги» железная дорога «Калуга - Вязьма».. В состав сельского поселения «Посёлок Мятлево» входят следующие населенные пункты: п. Мятлево, д. Богданово, д. Фотьяново, д.Гришино, д. Клины, д. Кононово, д. Пушкино, д. Самородка, д. Степанчики, д. Шестово, д. Юдинка, д. Запрудная, д. Айдарово.

Площадь сельского поселения составляет 7853,7 га, численность населения 2228 человек.

Описание границы муниципального образования сельское поселение " Поселок Мятлево" согласно Закону Калужской области от 11.01.2011 г. №105-ОЗ(ред. от 28.02.2017 г.)

Текстовое описание границы сельского поселения "Поселок Мятлево" произведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.

Граница сельского поселения "Поселок Мятлево" проходит следующим образом:

1) от точки 1, находящейся в 250 м восточнее дер. Баланино, на северо-восток 2013 м, пересекая железную дорогу Калуга - Вязьма, до точки 26;

2) от точки 26 на северо-запад 496 м вдоль проселочной дороги в направлении пос. Мятлево до точки 36;

3) от точки 36 на северо-восток 78 м, пересекая проселочную дорогу в направлении пос. Мятлево, до пересечения границ муниципальных образований "Поселок Мятлево", "Деревня Алексеевка", "Медынский район" (узловая точка 39);

4) от узловой точки 39 на юго-восток до точки 45, расположенной у дороги Мятлево - Гриднево;

5) от точки 45 в общем восточном направлении до точки 80, расположенной на границе лесного квартала N 32 Мятлевского участкового лесничества Износковского лесничества;

6) от точки 80 в общем северо-восточном направлении до точки 128, расположенной на северной границе лесного квартала N 33 Мятлевского участкового лесничества Износковского лесничества;

7) от точки 128 в восточном направлении, пересекая автомобильную дорогу А-101 Москва - Малоярославец - Рославль, до точки 177, расположенной юго-западнее дер. Радюкино;

8) от точки 177 по р. Городенке в восточном направлении до точки 346, расположенной в месте впадения р. Городенки в р. Шаню;

9) от точки 346 в общем юго-восточном направлении по р. Шане до точки 707, расположенной к юго-востоку от дер. Богданово;

10) от точки 707 на юг до точки 716;

11) от точки 716 в южном направлении до точки 725, расположенной юго-восточнее дер. Айдарово;

12) от точки 725 в юго-западном направлении до точки 732, расположенной западнее дер. Карловки;

13) от точки 732 в северо-западном направлении по границе лесного квартала N 77 Мятлевского участкового лесничества Износковского лесничества до точки 741, расположенной на границе лесного квартала N 76;

14) от точки 741 в северо-западном направлении по границе лесного квартала N 76 Мятлевского участкового лесничества Износковского лесничества до точки 748, расположенной на границе лесного квартала N 76 Мятлевского участкового лесничества Износковского лесничества;

15) от точки 748 на юго-запад, пересекая железную дорогу Калуга - Вязьма, до точки 760, расположенной к северо-западу от дер. Копони;

16) от точки 760 на юг до точки 768, расположенной юго-западнее дер. Копони;

17) от точки 768 на юго-запад до точки 770, расположенной на восточной границе лесного квартала N 140 Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества;

18) от точки 770 в северном направлении до точки 775, расположенной на границе лесного квартала N 139 Остроженского участкового лесничества Дзержинского лесничества;

19) от точки 775 в западном направлении до точки 784, расположенной восточнее р. Нерошки к северу от дер. Екимково;

20) от точки 784 в юго-западном направлении до точки 789, расположенной восточнее р. Нерошки к северо-востоку от дер. Екимково;

21) от точки 789 в северном направлении, пересекая р. Нерошку до точки 794, расположенной у дороги Мишнево - Клины;

22) от точки 794 в северо-западном направлении до точки 801, расположенной на границе лесного квартала N 69 Мятлевского участкового лесничества Износковского лесничества;

23) от точки 801 на запад до точки 807, расположенной к юго-востоку от дер. Гришино;

24) от точки 807 на юго-запад до точки 814, расположенной к северо-востоку от дер. Бойково;

25) от точки 814 в западном направлении до точки 819, расположенной к северо-западу от дер. Бойково;

26) от точки 819 в общем северо-западном направлении до пересечения границ муниципальных образований "Поселок Мятлево" и "Деревня Алексеевка" (узловая точка 822);

27) от узловой точки 822 на северо-восток 1617 м по восточной границе лесного квартала N 89 Мятлевского участкового лесничества Износковского лесничества, пересекая дорогу А-101 Москва - Малоярославец - Рославль, до точки 830, расположенной на северной обочине дороги;

28) от точки 830 на северо-восток 2484 м по северной обочине дороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до середины моста через р. Нерошку (точка 838);

29) от точки 838 на север 1316 м по середине русла р. Нерошки до точки 868;

30) от точки 868 на северо-восток 898 м через сельскохозяйственные угодья, пересекая дорогу на дер. Баланино, до южной границы озера, находящегося в 200 м восточнее дер. Баланино (точка 872);

31) от точки 872 на северо-восток 462 м через массив леса, огибая озеро с восточной стороны до точки 1.

Список координат характерных точек границы сельского

поселения "Поселок Мятлево"

| N точки | Координаты в системе МСК-40 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 473774.70 | 1260069.81 |
| 26 | 474614.35 | 1260936.67 |
| 36 | 475002.45 | 1260659.00 |
| 39 | 475046.37 | 1260720.27 |
| 45 | 474717.15 | 1261002.78 |
| 80 | 474778.65 | 1262242.87 |
| 128 | 475604.18 | 1264504.67 |
| 177 | 475994.89 | 1267553.87 |
| 346 | 475434.18 | 1268990.19 |
| 707 | 471486.69 | 1270952.73 |
| 716 | 470763.72 | 1270846.80 |
| 725 | 469053.81 | 1270802.19 |
| 732 | 468075.25 | 1268835.91 |
| 741 | 469270.12 | 1266600.72 |
| 748 | 469614.18 | 1265415.38 |
| 760 | 468732.15 | 1263926.67 |
| 768 | 467082.61 | 1264421.21 |
| 770 | 466770.64 | 1263789.76 |
| 775 | 468032.92 | 1263435.62 |
| 784 | 467534.02 | 1261845.96 |
| 789 | 466902.40 | 1261134.53 |
| 794 | 468170.51 | 1260964.77 |
| 801 | 469468.14 | 1260107.25 |
| 807 | 469413.99 | 1258914.62 |
| 814 | 468057.75 | 1258305.76 |
| 819 | 468324.97 | 1257225.84 |
| 822 | 469171.64 | 1256875.92 |
| 830 | 470602.49 | 1257540.24 |
| 838 | 471889.49 | 1259664.50 |
| 868 | 472786.08 | 1259603.55 |
| 872 | 473377.38 | 1260208.75 |

## II.2  ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

### II.2.1 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м

Средняя месячная температура воздуха

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,7 | -7,7 | -2,4 | 5,7 | 12,9 | 16,5 | 17,8 | 16,3 | 10,4 | 4,8 | -2,2 | -6,2 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 38 | 39 | 45 | 52 | 85 | 94 | 76 | 64 | 65 | 57 | 52 |

Максимальная летняя температура +36˚С. Минимальная зимняя -42˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров юго-западного,  южного и западного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин рек.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 С° ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

## II.2.2  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Ландшафтно-геоморфологические особенности

Данная местность расположена  на стыке Смоленско-Московской возвышенности и Угорской низины в бассейне рек Шани и Нерошки, левый приток р.Угры. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 145,0 м., урез вод р. Шани, до 211,3 м. на водоразделе к западу от п. Мятлево. Абсолютный перепад высот в пределах муниципального образования составил 66,3 м. Относительные перепады высот в пределаз овражно – балочной сети обычно состовляет 10-15 м. и по долинам рек (д. Нерошка) до 30 м. В пределах  муниципального образования выделено три сложных географических ландшафтов.

Первый тип. Плосковолнистая слаборасчленённая водноледниково-моренная равнина. В геологическом разрезе преобладают разнообразные суглинки в подошве четвертичных образований иногда наблюдаются разнозернистые пески и песчано-гравийный материал. Общая мощность четвертичных отложений изменяется от 4,0м. до 35,0 м., преобладают 15-20 м.Минимальные мощности четвертичных  отложений наблюдается ыблизи с речными долинами и представлены песчаными водноледниковыми суглинками. Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 3-5 м. на прподнятых участках рельефа до 0,0 м в низинах. В целом вся территория ландшафта переувлажнена и заболочена. Почвы дерново-сильносреднеподзолистые  глееватые на супесчаной основе и только п. Мятлево  на суглинистой основе.

Данный ландшафт развит на большой части территории муниципального образования.

Второй тип. Плоско-волнистая  аллювиально-водноледниковая среднерасчленённая равнина. Геологический разрез аналогичен четвёртому типу ландшафта, но общая мощность этих образований 5-15 м. Глубина залегания грунтовых вод 1-5 м. Почвы дерново-слабоподзолистые на песчано – суглинистой основе.

Второй тип ландшавта распространён в доль долины р. Нерошки.

Третий тип. Плоская аллювиальная равнина. Поймы малых рек с комплексом почвенно – растительных покров: дерновыми, луговыми, болотными почвами под разнотравно-злаковыми и влажно-осоковыми лугами и низизинными болотами. Верхняя часть геологического разреза обычно сложена аллювиально-делювиальнвми суглинками с прослоями песков и торфа. Общая мощность их обычно не превышает первых метров. Подстилающая различными стратиграфо – генетическими комплексами четвертичных и коренных пород. Глубина залегания грунтовых вод обычно от 0,0 м. до 1,0 м.

### II.2.3 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

### Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока.  На территории поселения протекает р. Шаня р. р. Кастриченка, р. Нерошка, р. Городенка.

Река Шаня. Левый приток Угры. Образуется двумя истоками  - рекой Большой Шаней, берущей начало в Тёмкинском районе смоленской области, и рекой Малой Шаней. Длина реки 131 км. Пойма реки пересечена многочисленными озёрами и ручьями. Берега Шани очень крутые , большей части обрывистые . В низовьях разветвляется на многочисленные рукава. Ширина реки от 4 до 30метров.

Река Нерошка. Протекает на территории Износковского и Дзержинского районов Калужской области. Впадает в реку Изверь в 24 км от ее устья по левому берегу, у деревни Екимково. Длина реки составляет 30 км, площадь водоносного бассейна – 73,5 км2.

Река Городенка. Протекает  по территории Износковского и Медынского района. Исток у деревни – Городенки , впадает в реку Шаню в 50 км от её устья по правому берегу. Длина реки составляет 17 км. ,площадь водосборного бассейна  - 40,6 км²

### Подземные воды

Основным эксплуатационным артезианским водоносным горизонтом является окский надгоризонт. Он состоит из двух водоносных горизонтов: тарусско-михайловского и алексинского. Воды гидрокарбонатно-кальцивые и приурочены к карбонатным породам нижнего карбона. Общая жёсткость вод изменяется по отдельным скважинам от 3,2 мг экв./л до 7,01 мг экв./л. Содержание железа варьирует от 0,05 мг/л до 8,0 мг/л, преобладают значения 2-4 мг/л. Удельный дебит по отдельным скважинам в значительной степени зависит от конструкции водозаборных скважин и изменяется от 0,05 м3/ч до 12м3/ч. В пределах поселения в редких случаях используется упинский водоносных горизонт, приуроченный к одноимённым известнякам нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно кальцивые с примесью сульфатов и относятся к очень жёстким, с общей жёсткостью 11-14 мг экв./л. Горизонт малодебитный 0,1-0,3 м3/ч.

На данной территории развиты ещё два водоносных горизонта, которые могут быть задействованы для хозпитьевого водоснабжения. Тульский водоносный горизонт связан с песками одноимённого стратиграфического горизонта нижнего карбона, он развит на всей площади сельского поселения.

Для строительного освоения территория по инженерно-геологическим условиям относится к I-Ш (простой, средней сложности и сложной) категории (согласно приложению Б СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» часть 1).

В пределах рассматриваемой территории имеют распространение следующие экзогенные геологические  процессы:

- подтопление грунтовыми водами;

- линейная эрозия (оврагообразование);

- речная эрозия (подмыв береговой линии рек);

- карстово-суффозионные процессы;

- заболачивание;

- оползни;

- плоскостной смыв.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории СП «Посёлок Мятлево» Основным эксплуатационным артезианским водоносным горизонтом является окский надгоризонт. Он состоит из двух водоносных горизонтов: тарусско-михайловского и алексинского. Воды гидрокарбонатно-кальцивые и приурочены к карбонатным породам нижнего карбона. Общая жёсткость вод изменяется по отдельным скважинам от 3,2 мг экв./л до 7,01 мг экв./л. Содержание железа варьирует от 0,05 мг/л до 8,0 мг/л, преобладают значения 2-4 мг/л. Удельный дебит по отдельным скважинам в значительной степени зависит от конструкции водозаборных скважин и изменяется от 0,05 м3/ч до 12м3/ч. В пределах поселения в редких случаях используется упинский водоносных горизонт, приуроченный к одноимённым известнякам нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно кальцивые с примесью сульфатов и относятся к очень жёстким, с общей жёсткостью 11-14 мг экв./л. Горизонт малодебитный 0,1-0,3 м3/ч.

На данной территории развиты ещё два водоносных горизонта, которые могут быть задействованы для хозпитьевого водоснабжения. Тульский водоносный горизонт связан с песками одноимённого стратиграфического горизонта нижнего карбона, он развит на всей площади сельского поселения «Посёлок Мятлево» Износковского района:

### Минерально-сырьевые ресурсы

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области на территории МО СП «Посёлок Мятлево» Износковского района Калужской области расположено Гришинское месторождение недропользователем является ООО «Уровень».

Таблица месторождений твёрдых полезных ископаемых,

Расположенных на территории МО СП «Посёлок Мятлево»

| № п/п | Месторождение | Географическая привязка (местоположение) | Единица измерения | Остаток запасов по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | Степень обводнённости | Степень промышленного освоения | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А+В+С1 | С2 | Забалансовые |  | Средняя мощность вскрышки,м. | Ср. мощность полезной толщи,м. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ПГС, тыс.м³ |
| 1 | Гришинское | В 1,5 км к югу от д. Гришино | Тыс.м.³ | 3555 |  |  |  | 4,1 | 3,9 (сух); 6,45 (обв). | Частично обводнённая | Геологическое изучение | ООО «Уровень» |

# II.3 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ

### II.3.1 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъекта РФ могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

На территории МО СП «Посёлок Мятлево» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### II.3.2 ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ПОЛОСЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы рек

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Шаня | 131 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Городенка | 17 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Нерошка | 30 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | реки и ручьи без названия | менее10 | 50 | 50 | 5 |
| 3 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных  запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

### II.3.3 САНИТЕРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса;

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице.

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Посёлок Мятлево» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Жиздра.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

По данным администрации МО СП «Посёлок Мятлево» на территории сельского поселения расположено 4 сельских кладбища:

- п. Мятлево площадь 1,5 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м

- п. Мятлево площадь 2,8 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- д. Кононово площадь 0,6 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

- д. Богданово площадь 0,5 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области на территории сельского поселения зарегестристрированные в установленном порядке скотомогильники (в т.ч. сибиреязвенные захоронения) отсутствуют.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляет УМКБП  п.Мятлево.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Посёлок Мятлево» удаляются по следящей схеме:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- по схеме представленной в таблице;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Схема очистки населенных пунктов МО СП «Посёлок Мятлево»

| Наименование населенного пункта | Дни вывоза | Место расположения контейнеров |
| --- | --- | --- |
| п. Мятлево | Пон.-четв. | ул. Пролетарская пер. Мира, пер. Мирный, ул. Интернациональная, ул. Лесная, ул. Площадь Свободы, ул.Горького, ул. Первомайская, ул. Луначарского, ул.Дзержинского, ул. Гагарина, ул. Победы, ул. Молодёжная, ул. Советская,ул Кирова, ул.Новая, ул.Зелёная, ул. Заречная, ул.Шоссейная, ул.Калинина, ул.Дачная, ул.Московская |
| д.Запрудная | Пон.-четв. | д.Запрудная |
| д. Юдинка | Пон.-четв. | д. Юдинка |
| д. Фотьяново | Пон.-четв. | д. Фотьяново |
| д. Айдарово | Пон.-четв. | д. Айдарово |
| д. Богданово | Пон.-четв. | д. Богданово |
| д. Шестово | Пон.-четв. | д. Шестово |
| д. Гришино | Пон.-четв. | д. Гришино |
| д. Кононово | Пон.-четв. | д. Кононово |
| д. Пушкино | Пон.-четв. | д. Пушкино |

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на полигон УМКБП  п.Мятлево.

Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Строительство мусороперегрузочной станции в районе дер. Гришино планируется в рамках реализации проекта строительства межмуниципальных предприятий по переработке твёрдых бытовых отходов.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в п.Мятлево, д.Пушкино, д.Кононово, д. Фотьяново, д.Шестово и  д. Богданово.

Система водоснабжения п. Мятлево.

Водоснабжение посёлка осуществляется от трёх артезианских скважин расположенных в северной, западной и южной части п. Мятлево. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 100 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 11,0 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50,100мм.

Система водоснабжения д. Пушкино.

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианских скважин расположенных в северной части д. Пушкино. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 80 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,5 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50,100мм.

Система водоснабжения возле д. Кононово.

Водоснабжение села осуществляется от артезианских скважин расположенных в северной части д. Кононово. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 2 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 0,6 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50,100,200мм.

Система водоснабжения возле д. Фотьяново.

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианских скважин расположенных в северной части д. Фотьяново. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 10 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 3,4 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50мм.

Система водоснабжения возле д. Шестово и д.Богданово.

Водоснабжение деревень осуществляется от артезианских скважин расположенных в восточной части д. Шестово и д. Богданово. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 80 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 2,2 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50,100мм.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения п.Мятлево, д.Пушкино, д.Кононово, д. Фотьяново, д.Шестово и  д. Богданово превышенный ПДК, вода не доброкачественная ( мутность-12,2, железо-26,7).

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Посёлок Мятлево» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

3.4 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Поселок Мятлево» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице.

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленые объекты культурного наследия |
| 1. | Постройки купцов Богдановых (Торгово-Промышленное здание, жилой дом) | вт. половина XIX | п. Мятлево (ул. Интернациональная, 43,45) |
| 2. | Братская могила | - | п. Мятлево |
| 3. | Братская могила | - | д. Кононово |
| 4. | Братская могила | - | д.Богданово |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 5. | Ансамбль постоялово двора ( Почтовая станция) | сер. XIX в. | д. Кононово |
| 6. | Гостиница | сер. XIX в. | д. Кононово |
| 7. | Дом служителей | сер. XIX в. | д. Кононово |
| 8. | Продовольственный сарай | сер. XIX в. | д. Кононово |
| 9. | Усадьба купца Арефьева (Усадебный комплекс) | кон.XIX в. | п. Мятлево (ул. Интернациональная, 24,26) |
| 10. | Главный дом | кон.XIX в.-нач. XXвв. | п. Мятлево (ул. Интернациональная,26) |
| 11. | Жилой дом | кон.XIX в.-нач. XXвв. | п. Мятлево (ул. Интернациональная,24) |
| 12. | Мельница | кон.XIX в.-нач. XXвв. | п. Мятлево (ул. Интернациональная,26) |
| 13. | Торгово-промышленное здание | нач. XXвв. | п. Мятлево (ул. Интернациональная,40) |
| 14. | Вокзал | нач. XXвв. | п. Мятлево (ул. Интернациональная) |
| 15. | Парк усадьбы Полтевых | 3-я четв. XVIII, 2-я треть XIXвв. | д. Шестово |

## II.4 Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II.4.1 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Общая численность постоянного населения СП «Поселок Мятлево» составляет 2228 человек (на 01.01.2021 г.).

Численность населения сельского поселения

| Населенный пункт | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. | 01.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Посело Мятлево» | 1864 | 1851 | 1929 | 1874 | 1955 | 2004 | 2084 | 2095 | 2119 | 2200 | 2228 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

Механическое движение населения, чел.

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего населения | 1874 | 1955 | 2004 | 2084 | 2095 | 2119 | 2200 |
|  | +81 | +49 | +80 | +11 | +24 | +81 | +28 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

Естественное движение населения, чел.

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 13 | 13 |
| 2015 | 21 | 20 |
| 2016 | 20 | 27 |
| 2017 | 12 | 30 |
| 2018 | 10 | 32 |
| 2019 | 11 | 28 |
| 2020 | 11 | 27 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

### II.4.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА

Экономическая база сельского поселения представлена предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на: производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Посёлок Мятлево».

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |
| 1. | ИП «Петросян» | д. Пушкино | Сельскохозяйственное производство |
| 2. | ИП «Березовец В.» | д. Кононово | Сельскохозяйственное производство |
| 3. | ИП «Пинчук П.А.» | д. Юдинка | Сельскохозяйственное производство |
| Производственные предприятия и организации |
| 4. | Нефтебаза | п. Мятлево |  |
| 5. | ООО «Эковуд» | п. Мятлево | Производство строительных материалов |
| Прочие предприятия и организации |
| 6. | Админстрация МО СП «Посёлок Мятлево» | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 7. | Амбулатория | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 8. | Средняя общеобразовательная школа им. А.Ф. Иванова | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 9. | Дошкольное образовательное учреждение | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 10. | Дом культуры | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 11. | Нотариальная контора | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 12. | Почта | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 13. | Библиотека | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 14. | Пожарная часть | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |

Составлено по данным администрации сельского поселения

### II.4.3 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Посёлок Мятлево» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования находится один детский сад – Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение , п. Мятлево, ул. Кирова, д. 14. Проектная вместимость – 50 человек, количество детей в нем в настоящее время – 44 человек, работает – 12 человек, здание типовое, дата постройки в  1970 году. В 2013 г. полностью завершен капитальный ремонт.

Общеобразовательные школы. В настоящее время в посёлке Мятлево функционирует одна общеобразовательная  школа :

– Мятлевская средняя общеобразовательная школа им. А.Ф. Иванова, п. Мятлево, пер. Школьный, д.1, количество детей в нем в настоящее время – 200 человек, проектная вместимость – 600 человек, дневная форма обучения, дата постройки 1955г., полностью капитально отремонтирована, имеет очистные сооружения, усовершенствованную спортивную площадку, тренировочный зал.   Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в с. Износки и г. Медынь. Доставка школьников обеспечиваться школьным автобусом.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположена одна амбулатория в посёлке Мятлево, ул. Кирова, д.2. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в с. Износки.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- дом культуры в посёлке Мятлево. Вместимость составляет 100 мест, , здание  построено в 1939 году, процент износа 100%.В доме культуры проводятся 5 кружков: танцев, драмы, вязания, рисования, бисероплетение, организован хор, проводятся праздничные мероприятия.

- библиотека в посёлке Мятлево. Библиотека находится по адресу: п. Мятлево, ул. Интернациональная,д.77.Читательный абонент составляет 1200 человек, книжный фонд 14000человек.

Спортивные сооружения

На территории сельского поселения расположена  спортивная площадка открытого типа в  п. Мятлево.

Предприятия бытового обслуживания населения

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания на территории сельского поселения имеется:

- отделение почтовой связи, пос. Мятлево;

-Унитарное муниципальное предприятие (жилищно-коммунальное)

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Администрация сельского поселения «Посёлок Мятлево» располагается в п. Мятлево, ул. Интернациональная, дом 61.

На территории сельского поселения имеется нотариальная контора в п. Мятлево, ул.Интернациональная, д.12 и сберкасса в п. Мятлево, пер. Школьный, д.1.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение посёлок Мятлево обслуживает пожарная часть ПЧ-36  п. Мятлево ул. Интернациональня, д. 45. Дисклокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает-20 минут (ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры по отраслям

- Здравоохранение

- оказание содействия в исполнении программ по охране здоровья граждан, принятых на Федеральном, региональном, муниципальном уровнях;

- приоритетное решение вопросов охраны здоровья, cнижение смертности населения в трудоспособном возрасте;

- обеспечение населения информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, а также платной медицинской помощи;

- проведение санитарно-просветительских мероприятий;

- пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья.

- Образование

- сохранение и улучшение действующих объектов образования;

- координация действий учреждений народного образования по организации летнего отдыха детей;

- привлечение на работу молодых педагогов;

- укрепление материальной базы образовательных учреждений;

- использование информационных технологий в процессе обучения.

- Культура и спорт

- совершенствование организации свободного времени населения, в том числе детей и подростков, обращая особое внимание на организацию досуга молодежи;

- максимальное использование имеющейся сети учреждений культуры для организации содержательного досуга с учетом интересов и потребностей жителей, проживающих на территории поселения.

II.4.4 ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения Посёлок Мятлево обеспечивают дороги регионального значения общего пользования «А-101 Москва – Малоярославец- Рославль"-Мятлево», «Мятлево-Фотьяново», «Москва – Ивацевичи» - Айдарово и «Москва – Рославль» - Пушкино».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью сельского поселения «Посёлок Мятлево» МР «Износковский район».

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги ,км. | Средняя ширина, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | а/д по д. Айдарово | 2,0 | - | грунт |
| 2. | а/д по д. Богданово | 2,0 | - | грунт |
| 3. | а/д по с. Гришино | 1,0 | - | грунт |
| 4. | а/д по д. Запрудная | 1,0 | - | грунт |
| 5. | а/д по д. Клины | 2,0 | - | грунт |
| 6. | а/д по д. Кононово | 2,0 | - | грунт |
| 7. | а/д по д. Пушкино | 2,0 | - | грунт |
| 8. | а/д по д.Самородка | 2,0 | - | грунт |
| 9. | а/д в д.Степанчики | 2,0 | - | грунт |
| 10 | а/д в д.Фотьяново | 3,0 | - | грунт |
| 11. | а/д в Шестово | 1,0 | - | грунт |
| 12. | а/д в д.Юдинка | 2,0 | - | грунт |
| 13. | а/д по ул. Ленина п. Мятлево | 0,6 | - | щебень |
| 14. | а/д по ул. Пушкина п. Мятлево | 0,5 | - | щебень |
| 15. | а/д по ул.Октябрьская п. Мятлево | 0,5 | - | щебень |
| 16 | а/д по ул. Пл. Свободы п. Мятлево | 2,1 | - | щебень |
| 17. | а/д по ул. Чкалова п. Мятлево | 0,5 | - | ПГС |
| 18. | а/д по ул. Советская п. Мятлево | 0,9 | - | щебень |
| 19. | а/д по ул. Кирова п. Мятлево | 0,8 | - | асфальт |
| 20. | а/д по ул. Дзержинского п. Мятлево | 0,6 | - | ПГС |
| 21. | а/д по ул. Гагарина п. Мятлево | 0,5 | - | ПГС |
| 22. | а/д по ул. Луначарского п. Мятлево | 0,5 | - | щебень |
| 23. | а/д по ул. Новая п. Мятлево | 0,6 | - | ПГС |
| 24. | а/д по ул. Зелёная п. Мятлево | 0,6 | - | ПГС |
| 25. | а/д по ул. Интернациональная п. Мятлево | 1,4 | - | асфальт |
| 26. | а/д по ул. Молодёжная п. Мятлево | 0,7 | - | щебень |
| 27. | а/д по ул. Победы п. Мятлево | 0,6 | - | щебень |
| 28. | а/д по переулку Школному п. Мятлево | 0,4 | - | асфальт |
| 29. | а/д по ул. Московская п. Мятлево | 1,7 | - | асфальт |
| 30. | а/д по ул. Горького п. Мятлево | 1,0 | - | щебень |
| 31. | а/д по ул. Дальняя п. Мятлево | 0,7 | - | ПГС |
| 32. | а/д по ул. Калинина п. Мятлево | 1,1 | - | ПГС |
| 33. | а/д по ул. Лесная п. Мятлево | 0,7 | - | ПГС |
| 34. | а/д по пер. Мирный п. Мятлево | 0,8 | - | ПГС |
| 35. | а/д по ул. Пролетарская п. Мятлево | 1,5 | - | асфальт |
| 36. | а/д по ул. Первомайская п. Мятлево | 1,2 | - | щебень |
| 37. | а/д по ул. Шоссейная п. Мятлево | 1,5 | - | асфальт |

Железнодорожный транспорт

На западе по территории муниципального образования сельского поселения «Посёлок Мятлево» проходит железнодорожная линия московско-смоленского участка московской железной дороги, филиал ОАО «Российские железные дороги» железная дорога «Калуга - Вязьма». Железнодорожная ветка не электрифицирована. Протяженность железнодорожной линии в границах сельского поселения составляет 6,4 км.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

На первую очередь необходима реконструкция и усовершенствование дорог с грунтовым покрытием, усовершенствование дорожного покрытия подъездов к населенным пунктам, увеличение связности между населенными пунктами внутри сельского поселения.

II.4.5 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в п.Мятлево, д.Пушкино, д.Кононово, д. Фотьяново, д.Шестово и  д. Богданово.

Система водоснабжения п. Мятлево.

Водоснабжение посёлка осуществляется от трёх артезианских скважин расположенных в северной, западной и южной части п. Мятлево. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 100 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 11,0 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50,100мм.

Система водоснабжения д. Пушкино.

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианских скважин расположенных в северной части д. Пушкино. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 80 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,5 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50,100мм.

Система водоснабжения возле д. Кононово.

Водоснабжение села осуществляется от артезианских скважин расположенных в северной части д. Кононово. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 2 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 0,6 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50,100,200мм.

Система водоснабжения возле д. Фотьяново.

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианских скважин расположенных в северной части д. Фотьяново. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 10 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 3,4 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50мм.

Система водоснабжения возле д. Шестово и д.Богданово.

Водоснабжение деревень осуществляется от артезианских скважин расположенных в восточной части д. Шестово и д. Богданово. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 80 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 2,2 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50,100мм.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения п.Мятлево, д.Пушкино, д.Кононово, д. Фотьяново, д.Шестово и  д. Богданово превышенный ПДК, вода не доброкачественная ( мутность-12,2, железо-26,7).

Централизованная система канализации отсутствует. Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети в п. Мятлево составляет 1,6 км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализаций составляет около 10 %.

Электроснабжение

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье». Электроснабжение сельского поселения «Поселения» осуществляется производится от подстанций:

- 35/10 кВ «Мятлево», год ввода в эксплуатацию – 1964 г., установленная мощность трансформаторов – 2х2,5 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 2,4 МВА.

- 35/10 кВ «Износки» », год ввода в эксплуатацию – 1972 г., установленная мощность трансформаторов – 2х4 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 2,3 МВА.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Посёлок Мятлево» газифицирован три населенных пункта –п. Мятлево, д. Запрудная ,д. Фотьяново. Газоснабжение населенных пунктов осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Кондрово». ГРС «Кондрово» получает газ от магистрального газопровода «Дашава - Киев - Брянск – Москва». Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 2000 г. Его протяженность – 3,7 км; диаметр - 219 мм, толщина стенки - 6 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность – 236,5 млн. м3/год. Подача газа потребителям производится по двухступенчатой схеме.

Газопровод в п. Мятлево среднего давления -7100м³/час, низкого давления - 7100м³/час, трубы металлические и полипропилен, тепловодная способность – 8000 ккал/м³, плотность – 0,73 кг/м².

Газопровод в д. Запрудная низкого давления, трубы металлические и полипропилен.

Газопровод в д. Фотьяново низкого давления, трубы металлические и полипропилен.

В сельском поселении посёлок Мятлево находится одна централизованная котельная неработающая, население отапливается:

1. твёрдым топливом – дровами

2. природным газом.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Посёлок Мятлево» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС) расположенных в п. Мятлево.  Абонентской линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», Теле -2

Радио и телевидение

Услуги проводного радиовещания на территории Износковского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Посёлок Мятлево» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в с. Износки.

Почтовая связь

Сельское поселение «Посёлок Мятлево» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в п. Мятлево, Износковского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ

Электроснабжение

Для обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы поселения необходимо:

- проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии, таких как замена проводов на перегруженных ВЛ;

- замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям;

- замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВ и ниже;

- реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа.

Водоснабжение и водоотведение

На первую очередь Проектом предлагается строительство станции очистки питьевой воды. Строительство комплексных очистных сооружений в п. Мятлево.

Газоснабжение

На первую очередь Проектом предлагается газификация дер. Гришино, дер.Кононово, дер.Пушкино, дер.Шестово, дер.Богданово, дер.Самородка.

Теплоснабжение

На первую очередь Проектом предлагается замена устаревшего и отслужившего свой срок оборудования, установка современных индивидуальных отопительных котлов.

Связь

- развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение максимальной доступности для населения социально значимого пакета телерадиопрограмм федерального и регионального уровней.

II.4.6 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Жилые зоны. Зона размещения индивидуальной и малоэтажной застройки. В зону включены улично-дорожная и инженерная сети.

Общественно-деловые зоны. Зона размещения объектов административного, образовательного, культурно-бытового обслуживания, и иной общественно-деловой деятельности.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны.  Зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Зоны транспортной инфраструктуры. Зоны размещения транспортной инфраструктур.

Зона сельскохозяйственного использования. Территории  сельскохозяйственных угодий.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий. Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, предприятиями.

Рекреационного назначения. Предназначены для организации массового отдыха населения, туризма и обеспечения благоприятной экологической обстановки

Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. Зоны, предназначенные для ведения гражданами садоводства и огородничества.

Зона специального назначения. Зоны, занятые объектами захоронения твердых коммунальных отходов  и иного специального назначения.

Зона акваторий. Зона размещения объектов гидрографии (реки, ручьи, озера, пруды и др.)

Зона лесов. Зона представлена землями лесного фонда.

Зона кладбищ. Зона размещения гражданских и воинских мест  захоронений.

Иные зоны. Территория размещения объектов культурного наследия. Земли запаса

Зоны с особыми условиями использования территории

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- объекты культурного наследия;

- территории водоохранных зон;

- территории зон санитарной охраны;

- территории охранных зон от ЛЭП;

- полоса отвода от железной дороги;

- санитарный разрыв от магистрального газопровода;

- территории санитарно-защитных зон от объектов производственного и коммунально-складского назначения;

территории санитарно-защитных зон от объектов специального назначения.

# III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

Таблица оценки возможного влияния планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения поселения

| № п/п | Наименование планируемого объекта | Возможное влияние объектов на комплексное развитие территорий | СЗЗ/ зона с особыми условиями использования согласно правовых актов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство очистных сооружений | Развитие инженерной инфраструктуры. | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения", проектная документация. |
| 2 | Строительство (проектирование) станции очистки питьевой воды | Развитие инженерной инфраструктуры. | - |

# IV. Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Планируемые объекты федерального значения в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации.

Перечень объектов федерального значения в соответствии со Схемой территориального планирования РФ

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры и связи |
| 3-1-1 | Объекты федерального значения капитального строительства в области автомобильного транспорта | Автомобильная дорога А-130 Москва - Малоярославец – Рославль- граница с Республикой Беларусь; | Реконструкция автомобильной дороги на участке км 20+300 - км 431+000 протяженностью 410,7 км, категория IБ. | Московская область, Ленинский, Подольский районы, г. Троицк, Калужская область, Барятинский, Жуковский, Износковский, Куйбышевский, Малоярославецкий, Медынский, Мосальский районы, г. Обнинск, Спас-Деменский, Юхновский районы, Смоленская область, Рославльский, Шумячский районы, | Первая очередь | - |

Планируемые объекты регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области от 24.07.2020 г.

Перечень объектов регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1. Планируемые бъекты регионального значения и инвестиционные площадки |
| 34-1-1 | Свободные инвестиционные площадки |  | 33,71 га | Износковский район, п. Мятлево | Первая очередь | - |
| 35-1-2 |  |  | 47,7 га | Износковский район, п. Мятлево | Первая очередь | - |
| Таблица 2. Планируемые объекты регионального значения в области промышленности |
| 51-1-1 | Объекты капитального строительства, планируемые к строительству в рамках реализации инвестиционных проектов вне пределов индустриальных парков | Строительство агропромышленого парка "Гран Летье" по производству традиционных французских сыров | ООО "ГРАН ЛЕТЬЕ" | 249875, Калужская область, Износковский район, поселок Мятлево, улица Интернациональная, 28 | Первая очередь | - |
| Таблица 10. Планируемые объекты регионального значения в области инженерной инфраструктуры |
| 57-1-1 | Объект капитального строительства в области электроснабжения | Реконструкция ПС 35/10 кВ Мятлево с увеличением трансформаторной мощности с 2x2,5 МВА до 2х4 МВА | Калугаэнерго | Износковский район, Калужская область | Первая очередь | - |
| Таблица 11. Планируемые объекты регионального значения в области водоснабжения |
| 60-1-1 | Объект капитального строительства в области водоснабжения и водоотведения | Строительство поселковых очистных сооружений с канализационным коллектором | Мощность – до 2000 куб.м. /сутки, Протяженность коллектора- 3000 м | пос. Мятлево, сельское поселение «Поселок Мятлево», Износковской район, Калужская область | Первая очередь | СЗЗ до 500 м |
| 62-1-2 |  | Строительство станции очистки питьевой воды |  | с.Мятлево Износковский район, Калужская область | Первая очередь |  |
| Таблица 12. Планируемые объекты регионального значения в области газоснабжения и теплоснабжения |
| 176-1-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения регионального и местного значения | Строительство межпоселкового газопровода п. Мятлево - дер. Пушкино - дер. Кононово - дер. Гришино - дер. Воронки - дер. Вязищи - дер. Чернышевка - дер. Дерново - дер. Курганы - дер. Бурцево - дер. Рудинка - дер. Криково | Общая протяженность – 21,5 км | Износковский район, Калужская область | Первая очередь |  |
| Таблица 13. Планируемые объекты регионального значения специального назначения |
| 8-1-1 | Объект капитального строительства в области обращения с отходами | Мусороперегрузочная станция | Ежегодный объем накопления 4000 т , площадь земельного участка 63,4 тыс. м2 | д. Гришино, сельское поселение «Поселок Мятлево» Износковский район, Калужская область | Первая очередь | СЗЗ 500 м |
| 43-1-2 | Планируемые объекты капитального строительства в области предупреждения ЧС (реализовано) | здание пожарного депо предусмотреное в соответствии с долгосрочной целевой программой «Пожарная безопасность в Калужской области на 2013-2017 годы» | ПЧ-36 | п. Мятлево, ул. Интернациональная, д. 47 | Первая очередь | - |
| Таблица 15. Планируемые объекты регионального значения в области транспортной инфраструктуры |
| 95-1-1 | Объекты капитального строительства в области транспорта | Строительство автомобильной развязки на дороге А-130 в районе Мятлево | автомобильная развязка | Износковский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |
| Таблица 17. Иные планируемые инвестиционные площадки |
| 26-1-1 | Промышленные площадки (Гринфилды) | Инвестиционная площадка № 1 | 40.85 га | п. Мятлево, сельское поселение «Поселок Мятлево» Износковский район, Калужская область | Первая очередь | - |
| 81-1-2 |  | Инвестиционная площадка № 3 | 4 га | п. Мятлево, сельское поселение «Поселок Мятлево» Износковский район, Калужская область | Первая очередь | - |
| 82-1-3 |  | Инвестиционная площадка № 4 | 383.82 га | п. Мятлево, сельское поселение «Поселок Мятлево» Износковский район, Калужская область | Первая очередь | - |
| 139-1-4 |  | Инвестиционная площадка № 2 | 25 га | п. Мятлево, сельское поселение «Поселок Мятлево» Износковский район, Калужская область | Первая очередь | - |
| 140-1-5 |  | Инвестиционная площадка № 5 | 39 га | п. Мятлево, сельское поселение «Поселок Мятлево» Износковский район, Калужская область | Первая очередь | - |

# V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

На территории сельского поселения «Поселок Мятлево» не планируется размещение объектов местного значения муниципального района в соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района.

# VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

Исходя из географического положения и климатических условий на территории сельского поселения не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, карст, природные пожары.

Во время весеннего половодья на территории сельского поселения затоплению и подтоплению подвержены территории, расположенные вдоль рек. Сведений о зарегистрированных землетрясениях не имеется.

Часть территории муниципального образования занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. На территории муниципального образования преобладают леса 3-го и 4-го класса низкой степени горимости. Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для населенных пунктов и предприятий муниципального образования.

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд

1. Разработка и утверждение в муниципальных образованиях Калужской области планов мероприятий  по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

2. Проверка подготовки лесозаготовительных  и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.

3. Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.

4. Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

6. Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

7. Активизация работы школьных лесничеств, уделение особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности  в лесах.

8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

9. Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

10. Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

11. Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

12. Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.

13. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

14. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

15. Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

16. Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

17. Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории поселения проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда:

1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров

- Устройство эрозионных полос.

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории сельского поселения не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Природные пожары.

Наиболее вероятными местами возникновения лесных пожаров (по условиям произрастания) являются леса.

Наиболее вероятно возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га на территории Износковского лесничества, где произрастают преимущественно сосновые леса и хвойные молодняки, относящиеся к I и II классам пожарной опасности. Переход низовых пожаров в верховые маловероятен.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Основными причинами возникновения лесных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных угрозе природных пожаров созданы добровольные пожарные дружины и  пожарные команды.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

мониторинг пожарной опасности в лесах;

разработка планов тушения лесных пожаров;

тушение лесных пожаров;

иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

## Размещение взрывопожароопасных объектов на территории поселения.

При проектировании и размещении на территории муниципальных образований взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

## Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки населённых пунктов в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности".

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

## Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями.

При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 16, 69 -71, 72-74, "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Таблица

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых зданий, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 |
| II, III | С1 | 8 | 8 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород составляет от 50 до 100 м в зависимости от категории склада для хранения нефти и нефтепродуктов, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты », а также с учётом требований к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке:

1. Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.

2. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 17 СП 4.13130.2013

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

3. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

4. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты ».

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных

хозяйственных построек не превышает 800 м . Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

## Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания;

5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера

На территории действуют постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2005 №197 «О порядке оповещения и информирования населения Калужской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 №108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области».

Запуск системы оповещения для информирования населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях с использованием радиовещательных, телевизионных станций и радиотрансляционных сетей осуществляется органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится на основании соответствующих разделов планов Калужской области, Администрации муниципального образования и организаций.

## При развитии системы защиты населения в защитных сооружениях, средствами индивидуальной защиты, организации мероприятий световой маскировки

Защита населения в ЗС. Проектирование и строительство защитных сооружений гражданской обороны должно осуществляться с учётом положений СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

Защита населения средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного характера.

Органам местного самоуправления необходимо организовать работу по реконструкции помещений для хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных бюджетов, при разработке (корректировке) схем территориального планирования и генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Световая маскировка. Обеспечение светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей города (района) при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

## Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия

Система комплексного мониторинга включает: пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории области необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

В целях дальнейшего повышения безопасности жизнедеятельности населения Калужской области предлагается организовать работу по следующим направлениям:

- дальнейшее совершенствование областной нормативной правовой базы и нормативной базы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- совершенствование функционирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления как органа повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС области, внедрение в работу ЦУКС передовых информационных технологий;

- дальнейшее совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- реализация комплексов превентивных и профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья;

- осуществление мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса области к зиме, созданию аварийного запаса материалов и оборудования для оперативного устранения аварий на теплоэнергетических сетях;

- внедрение на территории области элементов ОКСИОН, ПТК СМИС, их использование для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Образование», обеспечение материальной и финансовой поддержки проведения муниципальных и региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;

- продолжение работы по дальнейшему увеличению в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств на создание финансовых и материальных резервов;

- дальнейшее создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и существующим рискам ЧС;

- реализация Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

## Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Главным управлением МЧС России по Калужской области предусматривается:

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории области в пределах установленных полномочий;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием;

- обеспечение, в пределах компетенции, безопасности людей и осуществлении в установленном порядке надзора и контроля на водных объектах;

- выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей;

- недопущение аварий с маломерными судами.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение посёлок Мятлево обслуживает пожарная часть ПЧ-36  п. Мятлево ул. Интернациональня, д. 45. Дисклокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает-20 минут (ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов (проект 2021 г.)

| № п/п | Местоположение участка | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Собственность | Планируемое использование | Срок реализации | Планируемая функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Клины | 6,92 | 40:08:165303:6 | муниципальная | Жилищное строительство | 2021-2024 | Жилая зона |
| Итого: | 6,92 |  |  |  |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли населенных пунктов в категорию земли особо охраняемых территорий и объектов (проект 2021 г.)

| № п/п | Местоположение участка | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Собственность | Планируемое использование | Срок реализации | Планируемая функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ур. Щукино | 2,0 | 40:08:162501:1 | частная | рекреация | 2021-2024 | Рекреационная зона |
| 2 | ур. Щукино | 1,76 | 40:08:162501:2 | частная | рекреация | 2021-2024 | Рекреационная зона |
| 3 | ур. Щукино | 3,53 | 40:08:162501:4 | частная | рекреация | 2021-2024 | Рекреационная зона |
| Итого: | 7,29 |  |  |  |  |  |

# VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории сельского поселения отсутствуют.