Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017113000023-0191808-01 от 7 июня 2013 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Посёлок Мятлево» Износковского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017113000023-0191808-01 от 7 июня 2013 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Посёлок Мятлево» Износковского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Гуляева А.Е.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	12

I.II.1 Климат	12

I.II.1 Климат	12

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	15

I.II.6. Минерально-сырьевые ресурсы.	19

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	20

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	21

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	23

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	26

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	28

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	38

I.IV Современное использование территории сельского поселения	40

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	40

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	42

I.IV.3 Жилищный фонд	47

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	49

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	53

I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы	55

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	56

II. I. Население	56

II. II. Экономическая база	59

II.IV Инженерно-техническая база	61

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	61

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	62

II.IV.3 Электроснабжение и связь	63

Список используемой литературы:	66

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Посёлок Мятлево» Износковского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Посёлок Мятлево» Износковского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Посёлок Мятлево» Износковского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Посёлок Мятлево» Износковского района района Калужской области | 1:20000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Посёлок Мятлево» Износковского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Посёлок Мятлево» Износковского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Посёлок Мятлево» Износковского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.5 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Посёлок Мятлево» Износковского района Калужской области | 1:20000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Посёлок Мятлево» Износковского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Посёлок Мятлево» Износковского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Посёлок Мятлево» Износковского района Калужской области | 1:20000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Посёлок Мятлево» Износковского района  разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300017113000023-0191808-01 от 7 июня 2013 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Посёлок Мятлево» до 2037 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Износковского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2013 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Посёлок Мятлево»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Износковский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Посёлок Мятлево».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Посёлок Мятлево» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Посёлок Мятлево» расположена на территории Изновского района Калужской области. Центр сельского поселения – п. Мятлево находится в 14 км западнее от города Медынь и в 34 км восточнее от г. Юхнов. По территории сельского поселения проходит автодорога федерального значения общего пользования «А-101 "Москва – Малоярославец - Рославль"». По территории сельского поселения проходят дороги регионального значения общего пользования «А-101 Москва – Малоярославец- Рославль"-Мятлево», «Мятлево-Фотьяново», «Москва – Ивацевичи» - Айдарово и «Москва – Рославль» - Пушкино». Также по территории сельского поселения проходит железнодорожная линия московско-смоленского участка московской железной дороги, филиал ОАО «Российские железные дороги» железная дорога «Калуга - Вязьма».. В состав сельского поселения «Посёлок Мятлево» входят следующие населенные пункты: п. Мятлево, д. Богданово, д. Фотьяново, д.Гришино, д. Клины, д. Кононово, д. Пушкино, д. Самородка, д. Степанчики, д. Шестово, д. Юдинка, д. Запрудная, д. Айдарово.

Площадь сельского поселения составляет 7858,9 га, численность населения 1851 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Посёлок Мятлево»:

На севере – на восток по границе Износковского района и Медынского районов от поворота дороги Городенки-Мятлево восточнее д.Гриднёво до реки Шаня;

На востоке -на юг по границе Износковского и Медынского районов от точки, расположенной на реке Шаня западнее д. Мошарово, до узловой точки пересечения границ Износковского, Медынского и Дзержинского районов, расположенной юго-западнее д.Горнево;

На юге –на запад по границе Износковского и Дзержинского районов от узловой точки пересечения границ Износковского, Медынского и Дзержинского районов,, расположенной юго – западнее д. Горнево,  далее на запад по границе Износковского и Дзержинского районов до южной границы д. Гришино;

На западе – на север от границы Дзержинского района до пересечения с шоссе Москва-Бобруйск, далее по дороге Витебск – Москва до просёлочной дороги к д. Степанчики и д.Пушкино, поворот на северо- запад до реки Нерошка до д. Баланино, далее на север по восточной границе д. Баланино, пересекая дорогу Баланино-Мятлево, до железной дороги Калуга –Вязьма у д. Гриднево,  пересекая железую дорогу, просёлочную дорогу Самонцево – Мятлево, до пересечения с границей  Износковского и Медынского районов.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м

Средняя месячная температура воздуха

Таблица №1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,7 | -7,7 | -2,4 | 5,7 | 12,9 | 16,5 | 17,8 | 16,3 | 10,4 | 4,8 | -2,2 | -6,2 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 38 | 39 | 45 | 52 | 85 | 94 | 76 | 64 | 65 | 57 | 52 |

Максимальная летняя температура +36˚С. Минимальная зимняя -42˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров юго-западного,  южного и западного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин рек.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 С° ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Данная местность расположена  на стыке Смоленско-Московской возвышенности и Угорской низины в бассейне рек Шани и Нерошки, левый приток р.Угры. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 145,0 м., урез вод р. Шани, до 211,3 м. на водоразделе к западу от п. Мятлево. Абсолютный перепад высот в пределах муниципального образования составил 66,3 м. Относительные перепады высот в пределаз овражно – балочной сети обычно состовляет 10-15 м. и по долинам рек (д. Нерошка) до 30 м. В пределах  муниципального образования выделено три сложных географических ландшафтов.

Первый тип. Плосковолнистая слаборасчленённая водноледниково-моренная равнина. В геологическом разрезе преобладают разнообразные суглинки в подошве четвертичных образований иногда наблюдаются разнозернистые пески и песчано-гравийный материал. Общая мощность четвертичных отложений изменяется от 4,0м. до 35,0 м., преобладают 15-20 м.Минимальные мощности четвертичных  отложений наблюдается ыблизи с речными долинами и представлены песчаными водноледниковыми суглинками. Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 3-5 м. на прподнятых участках рельефа до 0,0 м в низинах. В целом вся территория ландшафта переувлажнена и заболочена. Почвы дерново-сильносреднеподзолистые  глееватые на супесчаной основе и только п. Мятлево  на суглинистой основе.

Данный ландшафт развит на большой части территории муниципального образования.

Второй тип. Плоско-волнистая  аллювиально-водноледниковая среднерасчленённая равнина. Геологический разрез аналогичен четвёртому типу ландшафта, но общая мощность этих образований 5-15 м. Глубина залегания грунтовых вод 1-5 м. Почвы дерново-слабоподзолистые на песчано – суглинистой основе.

Второй тип ландшавта распространён в доль долины р. Нерошки.

Третий тип. Плоская аллювиальная равнина. Поймы малых рек с комплексом почвенно – растительных покров: дерновыми, луговыми, болотными почвами под разнотравно-злаковыми и влажно-осоковыми лугами и низизинными болотами. Верхняя часть геологического разреза обычно сложена аллювиально-делювиальнвми суглинками с прослоями песков и торфа. Общая мощность их обычно не превышает первых метров. Подстилающая различными стратиграфо – генетическими комплексами четвертичных и коренных пород. Глубина залегания грунтовых вод обычно от 0,0 м. до 1,0 м.

Гидрологические условия

Основным эксплуатационным артезианским воносным горизонтом для Износковского района является окский надгоризонт. Он состоит их двух водоносных горизонтов: тарусско-михайловского и алексинского. Воды гидрокарбонатно-кальцивые и приурочены к карбонным породам нижнего карбона. Общая жёсткость вод и изменяется по отдельным скважинам от 3,2 мг экв./л. до 7,01 мг экв./л. Содержание железа варьирует от 0,05 мг/л до 8,0 мг/л до 7,01 мг экв./л. Содержание железа варьирует от 0,05 мг/л до 8,0 мг/л, преобладают значения 2-4 мг/л. Удельный дебит по отдельным скважинам в значительной степени зависит от конструкции водозаборных скважин и изменяется от 0,05 м³/ч до 12 м³/ч. В пределах района в редких случаях используется упинский водоносный горизонт, приуроченный к одноименным известнякам нижнего карбона. Воды гидрокарбонатного кальцивые с примесью известняка нижнего карбона. Воды гидрокарбонатного кальцевые с примесью сульфатов и относятся к очень жёстким, с общей  жёскостью 11-14 мг. экв./л. Горизонт малодебитный 0,1-0,3м³/ч.

На данной территории развиты ещё два водоносных горизонта, которые  могут быть задействованы для хозпитьевого водоснабжения. Тульский водоносный  горизонт связан с песками одноимённого стратиграфического горизонта нижнего карбона, он развит на всей площади района. В центральной и северной частях района, где наблюдаются отложения обводнённых протвинских известняков, есть возможность их использования для целей водоснабжения, тем более, что он залегает значительно выше окского.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока.  На территории поселения протекает р. Шаня р. р. Кастриченка, р. Нерошка, р. Городенка.

Река Шаня. Левый приток Угры. Образуется двумя истоками  - рекой Большой Шаней, берущей начало в Тёмкинском районе смоленской области, и рекой Малой Шаней. Длина реки 131 км. Пойма реки пересечена многочисленными озёрами и ручьями. Берега Шани очень крутые , большей части обрывистые . В низовьях разветвляется на многочисленные рукава. Ширина реки от 4 до 30метров.

Река Нерошка. Протекает на территории Износковского и Дзержинского районов Калужской области. Впадает в реку Изверь в 24 км от ее устья по левому берегу, у деревни Екимково. Длина реки составляет 30 км, площадь водоносного бассейна – 73,5 км2.

Река Городенка. Протекает  по территории Износковского и Медынского района. Исток у деревни – Городенки , впадает в реку Шаню в 50 км от её устья по правому берегу. Длина реки составляет 17 км. ,площадь водосборного бассейна  - 40,6 км²

I.II.4 Подземные воды

Основным эксплуатационным артезианским водоносным горизонтом является окский надгоризонт. Он состоит из двух водоносных горизонтов: тарусско-михайловского и алексинского. Воды гидрокарбонатно-кальцивые и приурочены к карбонатным породам нижнего карбона. Общая жёсткость вод изменяется по отдельным скважинам от 3,2 мг экв./л до 7,01 мг экв./л. Содержание железа варьирует от 0,05 мг/л до 8,0 мг/л, преобладают значения 2-4 мг/л. Удельный дебит по отдельным скважинам в значительной степени зависит от конструкции водозаборных скважин и изменяется от 0,05 м3/ч до 12м3/ч. В пределах поселения в редких случаях используется упинский водоносных горизонт, приуроченный к одноимённым известнякам нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно кальцивые с примесью сульфатов и относятся к очень жёстким, с общей жёсткостью 11-14 мг экв./л. Горизонт малодебитный 0,1-0,3 м3/ч.

На данной территории развиты ещё два водоносных горизонта, которые могут быть задействованы для хозпитьевого водоснабжения. Тульский водоносный горизонт связан с песками одноимённого стратиграфического горизонта нижнего карбона, он развит на всей площади сельского поселения.

Для строительного освоения территория по инженерно-геологическим условиям относится к I-Ш (простой, средней сложности и сложной) категории (согласно приложению Б СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» часть 1).

В пределах рассматриваемой территории имеют распространение следующие экзогенные геологические  процессы:

- подтопление грунтовыми водами;

- линейная эрозия (оврагообразование);

- речная эрозия (подмыв береговой линии рек);

- карстово-суффозионные процессы;

- заболачивание;

- оползни;

- плоскостной смыв.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории СП «Посёлок Мятлево» Основным эксплуатационным артезианским водоносным горизонтом является окский надгоризонт. Он состоит из двух водоносных горизонтов: тарусско-михайловского и алексинского. Воды гидрокарбонатно-кальцивые и приурочены к карбонатным породам нижнего карбона. Общая жёсткость вод изменяется по отдельным скважинам от 3,2 мг экв./л до 7,01 мг экв./л. Содержание железа варьирует от 0,05 мг/л до 8,0 мг/л, преобладают значения 2-4 мг/л. Удельный дебит по отдельным скважинам в значительной степени зависит от конструкции водозаборных скважин и изменяется от 0,05 м3/ч до 12м3/ч. В пределах поселения в редких случаях используется упинский водоносных горизонт, приуроченный к одноимённым известнякам нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно кальцивые с примесью сульфатов и относятся к очень жёстким, с общей жёсткостью 11-14 мг экв./л. Горизонт малодебитный 0,1-0,3 м3/ч.

На данной территории развиты ещё два водоносных горизонта, которые могут быть задействованы для хозпитьевого водоснабжения. Тульский водоносный горизонт связан с песками одноимённого стратиграфического горизонта нижнего карбона, он развит на всей площади сельского поселения «Посёлок Мятлево» Износковского района:

Таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | 1 | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений ранней и поздней стадий развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | В межхолмовых понижениях и в местах перетока талых ледниковых вод наблюдается значительное заболачивание. Глубина залегания грунтовых вод от 0,0 до 7,0 м. | Покровные образования по составу и своим инженерным свойствам не выдержаны на глубину и по латерали. Для данных типов ландшафтов определяющим фактором условий для строительства является глубина залегания грунтовых вод. Поэтому условия для строительства могут быть от простых до потенциально неблагоприятных (сложных). |
|  | 2 | Развития средне-позднечетвертичных аллювиально-водноледниковых образований. Подстилаются различными стратиграфо-генетическими комплексами. | Глубина залегания грунтовых вод 1-5 м, в зависимости от рельефа местности. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод 1-5 м. Условия для строительства простые. Рекомендуются организация стока поверхностных вод и дренаж подземных вод. |
|  | 3 | Развитая познечетвертичных аллювиальных отложений речных террас. Подстилаются различными стратиграфогенетическими комплексами. | Глубина залегания грунтовых вод свыше 3 м. боковой подмыв склонов террас. | То же. Условия для строительства простые средние. |

### I.II.6. Минерально-сырьевые ресурсы.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области от 15.10.2013 года № 3050-13 на территории МО СП «Посёлок Мятлево» Износковского района Калужской области расположено Гришинское месторождение недропользователем является ООО «Уровень».

Таблица месторождений твёрдых полезных ископаемых,

Расположенных на территории МО СП «Посёлок Мятлево»

Таблица №3

| № п/п | Месторождение | Географическая привязка (местоположение) | Единица измерения | Остаток запасов 01.01.2013г по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | Степень обводнённости | Степень промышленного освоения | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А+В+С1 | С2 | Забалансовые |  | Средняя мощность вскрышки,м. | Ср. мощность полезной толщи,м. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ПГС, тыс.м³ |
| 1 | Гришинское | В 1,5 км к югу от д. Гришино | Тыс.м.³ | 3555 |  |  |  | 4,1 | 3,9 (сух); 6,45 (обв). | Частично обводнённая | Геологическое изучение | ООО «Уровень» |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Посёлок Мятлево» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Посёлок Мятлево» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

IV – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Посёлок Мятлево».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъекта РФ могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

На территории МО СП «Посёлок Мятлево» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Шаня | 131 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Городенка | 17 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Нерошка | 30 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | реки и ручьи без названия | менее10 | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Посёлок Мятлево» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленые объекты культурного наследия |
| 1. | Постройки купцов Богдановых (Торгово-Промышленное здание, жилой дом) | вт. половина XIX | п. Мятлево (ул. Интернациональная, 43,45) |
| 2. | Братская могила | - | п. Мятлево |
| 3. | Братская могила | - | д. Кононово |
| 4. | Братская могила | - | д.Богданово |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 5. | Ансамбль постоялово двора ( Почтовая станция) | сер. XIX в. | д. Кононово |
| 6. | Гостиница | сер. XIX в. | д. Кононово |
| 7. | Дом служителей | сер. XIX в. | д. Кононово |
| 8. | Продовольственный сарай | сер. XIX в. | д. Кононово |
| 9. | Усадьба купца Арефьева (Усадебный комплекс) | кон.XIX в. | п. Мятлево (ул. Интернациональная, 24,26) |
| 10. | Главный дом | кон.XIX в.-нач. XXвв. | п. Мятлево (ул. Интернациональная,26) |
| 11. | Жилой дом | кон.XIX в.-нач. XXвв. | п. Мятлево (ул. Интернациональная,24) |
| 12. | Мельница | кон.XIX в.-нач. XXвв. | п. Мятлево (ул. Интернациональная,26) |
| 13. | Торгово-промышленное здание | нач. XXвв. | п. Мятлево (ул. Интернациональная,40) |
| 14. | Вокзал | нач. XXвв. | п. Мятлево (ул. Интернациональная) |
| 15. | Парк усадьбы Полтевых | 3-я четв. XVIII, 2-я треть XIXвв. | д. Шестово |

Градостроительная деятельность на территории памятников культуры МО СП «Посёлок Мятлево» должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов  культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности  обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса;

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Посёлок Мятлево» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 6

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Жиздра.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

По данным администрации МО СП «Посёлок Мятлево» на территории сельского поселения расположено 4 сельских кладбища:

- п. Мятлево площадь 1,5 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м

- п. Мятлево площадь 2,8 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- д. Кононово площадь 0,6 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

- д. Богданово площадь 0,5 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области, письмо от 29.10.13 № 1602-13, на территории сельского поселения зарегестристрированные в установленном порядке скотомогильники (в т.ч. сибиреязвенные захоронения) отсутствуют.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляет УМКБП  п.Мятлево.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Посёлок Мятлево» удаляются по следящей схеме:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- по схеме представленной в таблице 7;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Схема очистки населенных пунктов МО СП «Посёлок Мятлево»

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Дни вывоза | Место расположения контейнеров |
| --- | --- | --- |
| п. Мятлево | Пон.-четв. | ул. Пролетарская пер. Мира, пер. Мирный, ул. Интернациональная, ул. Лесная, ул. Площадь Свободы, ул.Горького, ул. Первомайская, ул. Луначарского, ул.Дзержинского, ул. Гагарина, ул. Победы, ул. Молодёжная, ул. Советская,ул Кирова, ул.Новая, ул.Зелёная, ул. Заречная, ул.Шоссейная, ул.Калинина, ул.Дачная, ул.Московская |
| д.Запрудная | Пон.-четв. | д.Запрудная |
| д. Юдинка | Пон.-четв. | д. Юдинка |
| д. Фотьяново | Пон.-четв. | д. Фотьяново |
| д. Айдарово | Пон.-четв. | д. Айдарово |
| д. Богданово | Пон.-четв. | д. Богданово |
| д. Шестово | Пон.-четв. | д. Шестово |
| д. Гришино | Пон.-четв. | д. Гришино |
| д. Кононово | Пон.-четв. | д. Кононово |
| д. Пушкино | Пон.-четв. | д. Пушкино |

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на полигон г. Медынь УМКБП  п.Мятлево.

Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Строительство мусороперегрузочной станции в районе дер. Гришино планируется в рамках реализации проекта строительства межмуниципальных предприятий по переработке твёрдых бытовых отходов.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в п.Мятлево, д.Пушкино, д.Кононово, д. Фотьяново, д.Шестово и  д. Богданово.

Система водоснабжения п. Мятлево.

Водоснабжение посёлка осуществляется от трёх артезианских скважин расположенных в северной, западной и южной части п. Мятлево. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 100 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 11,0 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50,100мм.

Система водоснабжения д. Пушкино.

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианских скважин расположенных в северной части д. Пушкино. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 80 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,5 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50,100мм.

Система водоснабжения возле д. Кононово.

Водоснабжение села осуществляется от артезианских скважин расположенных в северной части д. Кононово. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 2 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 0,6 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50,100,200мм.

Система водоснабжения возле д. Фотьяново.

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианских скважин расположенных в северной части д. Фотьяново. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 10 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 3,4 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50мм.

Система водоснабжения возле д. Шестово и д.Богданово.

Водоснабжение деревень осуществляется от артезианских скважин расположенных в восточной части д. Шестово и д. Богданово. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 80 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 2,2 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50,100мм.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения п.Мятлево, д.Пушкино, д.Кононово, д. Фотьяново, д.Шестово и  д. Богданово превышенный ПДК, вода не доброкачественная ( мутность-12,2, железо-26,7).

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Посёлок Мятлево» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Посёлок Мятлево» расположена на территории Изновского района Калужской области. Центр сельского поселения – п. Мятлево находится в 14 км западнее от города Медынь и в 34 км восточнее от г. Юхнов. По территории сельского поселения проходит автодорога федерального значения общего пользования «А-101 "Москва – Малоярославец - Рославль"». По территории сельского поселения проходят дороги регионального значения общего пользования «А-101 Москва – Малоярославец- Рославль"-Мятлево», «Мятлево-Фотьяново», «Москва – Ивацевичи» - Айдарово и «Москва – Рославль» - Пушкино». Также по территории сельского поселения проходит железнодорожная линия московско-смоленского участка московской железной дороги, филиал ОАО «Российские железные дороги» железная дорога «Тихонова Пустынь - Вязьма».. В состав сельского поселения «Посёлок Мятлево» входят следующие населенные пункты: д. Мятлево, д. Богданово, д. Фотьяново, д.Гришино, д. Клины, д. Кононово, д. Пушкино, д. Самородка, д. Степанчики, д. Шестово, д. Юдинка, д. Запрудная, д. Айдарово.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Посёлок Мятлево» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Износковское лесничество 2011 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 8.

Таблица № 8

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 7858,9 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 3829,6 | 78 % |
| 2. | Земли населенных пунктов | 1038,5 | 10% |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 117,7 | 0,6 % |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 2857,4 | 11% |
| 6. | Земли водного фонда | 15,6 | 0,4% |
| 7. | Земли запаса | - | - |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 614,6 |
| Общественно-деловая | 28,3 |
| Сельскохозяйственного использования | 290,1 |
| Производственная | 27,1 |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 60,5 |
| Рекреационная | 10,5 |
| Особо охраняемых территорий | 0,9 |
| Размещения водных объектов | 4,3 |
| Специального назначения | 2,2 |
| Общая площадь | 1038,5 |
| Посёлок Мятлево |
| Жилая | 328,9 |
| Общественно-деловая | 14,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 118,1 |
| Производственная | 27,1 |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 35,2 |
| Рекреационная | 1,4 |
| Особо охраняемых территорий | 0,9 |
| Размещения водных объектов | 0,5 |
| Специального назначения | 1,5 |
| Общая площадь | 528,2 |
| Деревня Запрудная |
| Жилая | 19,5 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 1,0 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 2,0 |
| Размещения водных объектов | 2,0 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 24,5 |
| Деревня Юдинка |
| Жилая | 27,2 |
| Общественно-деловая | 13,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 18,0 |
| Производственная | 0,1 |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 5,4 |
| Рекреационная | 3,1 |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 67,4 |
| Деревня Кононово |
| Жилая | 36,1 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 26,9 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 4,9 |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | 0,7 |
| Общая площадь | 68,6 |
| Деревня Степанчики |
| Жилая | 9,5 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 1,6 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 1,0 |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 12,1 |
| Деревня Гришино |
| Жилая | 26,2 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 14,3 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Размещения водных объектов | 1,8 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 42,3 |
| Деревня Пушкино |
| Жилая | 25,5 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 45,8 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 2,9 |
| Рекреационная | 2,5 |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 76,8 |
| Деревня Клины |
| Жилая | 4,8 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 0,4 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 0,4 |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 5,6 |
| Деревня Фотьяново |
| Жилая | 49,7 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 12,7 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 7,5 |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 69,9 |
| Деревня Шестово |
| Жилая | 12,6 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 26,2 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 38,8 |
| Деревня Богданово |
| Жилая | 28,3 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 3,5 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 4,5 |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 36,3 |
| Деревня Айдарово |
| Жилая | 22,1 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 12,1 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 34,2 |
| Деревня Самородка |
| Жилая | 8,9 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 9,7 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 18,6 |
| Деревня Щукино |
| Жилая | 15,2 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 15,2 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Посёлок Мятлево» по состоянию на 01.01.2013 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 63500 м2 общей площади.

Ветхий и аварийный жилищный фонд

таблица 10

| Наименование показателей | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | - | 204,0 |
| Из нее: В жилых домах | - | 2 |
| В многоквартирных жилых домах | - | 1 |
| Число жилых домов, ед. | - | 2 |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | - | 1 |

Движение жилищного фонда

Таблица 11

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений м2 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Общая площадь жилых помещений на начало года - всего | 63500 |
| Прибыло общей площади за год – всего в том числе: новое строительство переведено нежилых помещений в жильё прибыло за счёт уточнения при инвентаризации | 1000 1000 61,9 - |
| Выбыло общей площади за год – всего в том числе: снесено по ветхости и аварийности из неё по ветхости разрушено в результате стихийных бедствий (пожар) снесено при реализации решений ген. Планов поселений и другой градостроительной документации переведено в нежилые помещения выбыло за счёт уточнения при инвентаризации | 31,3 31,3 - - - - - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года - всего | 64531 |

Оборудование жилищного фонда

таблица 12

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопров одом | в том числе централиз ованным | водоотве дением (канализ ацией) | в том числе централиз ованной | отоплен ием | в том числе централиз ованным | горячим водоснаб жением | в том числе централиз ованным | ваннами (душем) | газом (сетевым/ сжиженным) | наполь ными электрич ескими плитами |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МО СП «Посёлок Мятлево» |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 63500 | 4635 | 4635 | 2160 | 2160 | 63500 | - | - | - | - | - | - |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Сельское поселение «Посёлок Мятлево» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Посёлок Мятлево» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Посёлок Мятлево» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования находится один детский сад – Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение , п. Мятлево, ул. Кирова, д. 14. Проектная вместимость – 50 человек, количество детей в нем в настоящее время – 44 человек, работает – 12 человек, здание типовое, дата постройки в  1970 году. В 2013 г. полностью завершен капитальный ремонт.

Общеобразовательные школы. В настоящее время в посёлке Мятлево функционирует одна общеобразовательная  школа :

– Мятлевская средняя общеобразовательная школа им. А.Ф. Иванова, п. Мятлево, пер. Школьный, д.1, количество детей в нем в настоящее время – 200 человек, проектная вместимость – 600 человек, дневная форма обучения, дата постройки 1955г., полностью капитально отремонтирована, имеет очистные сооружения, усовершенствованную спортивную площадку, тренировочный зал.   Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в с. Износки и г. Медынь. Доставка школьников обеспечиваться школьным автобусом.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположена одна амбулатория в посёлке Мятлево, ул. Кирова, д.2. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в с. Изнозки.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- дом культуры  в посёлке Мятлево. Вместимость составляет 100 мест, , здание  построено в 1939 году, процент износа 100%.В доме культуры проводятся 5 кружков: танцев, драмы, вязания, рисования, бисероплетение, организован хор, проводятся праздничные мероприятия.

- библиотека в посёлке Мятлево. Библиотека находится по адресу: п. Мятлево, ул. Интернациональная,д.77.Читательный абонент состовляет 1200 человек, книжный фонд 14000человек.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены 20-ю объектами розничной торговли:

- Магазин п. Мятлево, ул. Интернациональная, д. 69, специализация – продукты, торговая площадь 35 кв.м., количество работающих – 2 человека;

- Магазин п. Мятлево, ул. Интернациональная, д. 63, специализация – продукты, торговая площадь 65,8 кв.м., количество работающих – 2 человека;

- Магазин п. Мятлево, ул. Московская, д. 2а, специализация – продукты, торговая площадь 19,5 кв.м., количество работающих – 2 человека;

- Магазин п. Мятлево, ул. Интернациональная, д. 48а, специализация – продукты, торговая площадь 41,4 кв.м., количество работающих – 4 человека;

- Магазин п. Мятлево, ул. Интернациональная, д. 50а, специализация – продукты, торговая площадь 28,5 кв.м., количество работающих – 1 человека;

- Магазин п. Мятлево, специализация – строительные материалы, торговая площадь 125,1 кв.м., количество работающих – 2 человека;

- Магазин п. Мятлево, ул. Интернациональная, д. 44, специализация – продукты, торговая площадь 48 кв.м., количество работающих – 2 человека;

- Магазин п. Мятлево, ул. Интернациональная, д. 42, специализация – продукты, торговая площадь 42 кв.м., количество работающих – 2 человека;

- Магазин п. Мятлево, ул. Московская, д. 2, специализация – продукты, торговая площадь 35 кв.м., количество работающих – 1 человек;

- Магазин п. Мятлево, ул. Шоссейная, специализация – продукты, торговая площадь 17,2 кв.м., количество работающих – 1 человек;

- Магазин п. Мятлево, ул. Шоссейная, д. 46, специализация – продукты и стройматериалы, торговая площадь 70,8 кв.м., количество работающих – 1 человек;

- Магазин д. Юдинка, специализация – стройматериалы, торговая площадь 85,3 кв.м., количество работающих – 5 человек;

- Магазин п. Мятлево, ул. Московская, д. 14а, специализация – автозапчасти, торговая площадь 42,1 кв.м., количество работающих – 1 человек;

- Магазин п. Мятлево, ул. Лесная, д. 7/1, специализация – продукты, торговая площадь 29,0 кв.м., количество работающих – 1 человек;

- Магазин п. Мятлево, ул. Интернациональная, д. 50б, специализация – бытовая химия, торговая площадь 36,2 кв.м., количество работающих – 1 человек;

- Магазин п. Мятлево, ул. Интернациональная, д. 46, специализация – комбикорм, зерно, торговая площадь 119,9 кв.м., количество работающих – 1 человек;

- Магазин п. Мятлево, ул. Интернациональная, д. 46, специализация –  тысяча мелочей, торговая площадь 182 кв.м.,( временно не работает);

- Кафе п. Мятлево, ул Московская, д47;

- Кафе п. Мятлево, ул Московская, д1;

-  Кафе п. Мятлево, ул Шоссейная, д28;

Предприятия бытового обслуживания населения

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания на территории сельского поселения имеется:

- отделение почтовой связи, пос. Мятлево;

-Унитарное муниципальное предприятие (жилищно-комунальное)

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Администрация сельского поселения «Посёлок Мятлево» располагается в п. Мятлево, ул. Интернациональная, дом 61.

На территории сельского поселения имеется нотариальная контора в п. Мятлево, ул.Интернациональная, д.12 и сберкасса в п. Мятлево, пер. Школьный, д.1.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение посёлок Мятлево обслуживает пожарная часть ПЧ-36  п. Мятлево ул. Интернациональня, д. 45. Дисклокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает-20 минут (ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Посёлок Мятлево» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения Посёлок Мятлево обеспечивают дороги регионального значения общего пользования «А-101 Москва – Малоярославец- Рославль"-Мятлево», «Мятлево-Фотьяново», «Москва – Ивацевичи» - Айдарово и «Москва – Рославль» - Пушкино».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью сельского поселения «Посёлок Мятлево» МР «Износковский район».

Таблица 13

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги ,км. | Средняя ширина, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | а/д по д. Айдарово | 2,0 | - | грунт |
| 2. | а/д по д. Богданово | 2,0 | - | грунт |
| 3. | а/д по с. Гришино | 1,0 | - | грунт |
| 4. | а/д по д. Запрудная | 1,0 | - | грунт |
| 5. | а/д по д. Клины | 2,0 | - | грунт |
| 6. | а/д по д. Кононово | 2,0 | - | грунт |
| 7. | а/д по д. Пушкино | 2,0 | - | грунт |
| 8. | а/д по д.Самородка | 2,0 | - | грунт |
| 9. | а/д в д.Степанчики | 2,0 | - | грунт |
| 10 | а/д в д.Фотьяново | 3,0 | - | грунт |
| 11. | а/д в Шестово | 1,0 | - | грунт |
| 12. | а/д в д.Юдинка | 2,0 | - | грунт |
| 13. | а/д по ул. Ленина п. Мятлево | 0,6 | - | щебень |
| 14. | а/д по ул. Пушкина п. Мятлево | 0,5 | - | щебень |
| 15. | а/д по ул.Октябрьская п. Мятлево | 0,5 | - | щебень |
| 16 | а/д по ул. Пл. Свободы п. Мятлево | 2,1 | - | щебень |
| 17. | а/д по ул. Чкалова п. Мятлево | 0,5 | - | ПГС |
| 18. | а/д по ул. Советская п. Мятлево | 0,9 | - | щебень |
| 19. | а/д по ул. Кирова п. Мятлево | 0,8 | - | асфальт |
| 20. | а/д по ул. Дзержинского п. Мятлево | 0,6 | - | ПГС |
| 21. | а/д по ул. Гагарина п. Мятлево | 0,5 | - | ПГС |
| 22. | а/д по ул. Луначарского п. Мятлево | 0,5 | - | щебень |
| 23. | а/д по ул. Новая п. Мятлево | 0,6 | - | ПГС |
| 24. | а/д по ул. Зелёная п. Мятлево | 0,6 | - | ПГС |
| 25. | а/д по ул. Интернациональная п. Мятлево | 1,4 | - | асфальт |
| 26. | а/д по ул. Молодёжная п. Мятлево | 0,7 | - | щебень |
| 27. | а/д по ул. Победы п. Мятлево | 0,6 | - | щебень |
| 28. | а/д по переулку Школному п. Мятлево | 0,4 | - | асфальт |
| 29. | а/д по ул. Московская п. Мятлево | 1,7 | - | асфальт |
| 30. | а/д по ул. Горького п. Мятлево | 1,0 | - | щебень |
| 31. | а/д по ул. Дальняя п. Мятлево | 0,7 | - | ПГС |
| 32. | а/д по ул. Калинина п. Мятлево | 1,1 | - | ПГС |
| 33. | а/д по ул. Лесная п. Мятлево | 0,7 | - | ПГС |
| 34. | а/д по пер. Мирный п. Мятлево | 0,8 | - | ПГС |
| 35. | а/д по ул. Пролетарская п. Мятлево | 1,5 | - | асфальт |
| 36. | а/д по ул. Первомайская п. Мятлево | 1,2 | - | щебень |
| 37. | а/д по ул. Шоссейная п. Мятлево | 1,5 | - | асфальт |

13 населённых пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Железнодорожный транспорт

На западе по территории муниципального образования сельского поселения «Посёлок Мятлево» проходит железнодорожная линия московско-смоленского участка московской железной дороги, филиал ОАО «Российские железные дороги» железная дорога «Калуга - Вязьма». Железнодорожная ветка не электрифицирована. Протяженность железнодорожной линии в границах сельского поселения составляет 6,4 км.

### I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО СП «Посёлок Мятлево» составляет 3832,1га.

Земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения находятся в пользовании сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей.

Экономические проблемы в 90-х годах привели к наращиванию производства в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ). Натурализация хозяйств населения является следствием снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

Основные сельскохозяйственные предприятия сельского поселения представлены в таблице 14.

таблица 14

| № п/п | Предприятия и организации | Профиль деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП «Петросян» | с/х производство |
| 2 | ИП «Березовец В.» | с/х производство |
| 3 | ИП «Пинчук П.А.» | с/х производство |
| 4 | СПК «Мятлевский» | с/х производство |

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2013 года составляет 1851  чел.

Динамика численности населения

по сельского поселению, тыс. чел.

Таблица 15

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1895 | 1930 | 1913 | 1905 | 1941 | 1988 | 2019 | 2129 | 1851 |

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел.

Таблица 16

| Населенный пункт | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| п. Мятлево | 1864 | 1585 |
| д. Айдарово | 7 | 7 |
| с. Богданово | 8 | 8 |
| д. Гришино | 5 | 5 |
| д. Запрудное | 59 | 59 |
| д. Клины | 0 | 0 |
| д. Кононово | 62 | 62 |
| д. Пушкино | 26 | 26 |
| д. Самородка | 1 | 1 |
| д. Степанчики | 1 | 1 |
| д. Фотьяново | 42 | 42 |
| д. Шестово | 2 | 2 |
| д. Юдинка | 52 | 53 |
| Всего по СП | 2129 | 1851 |

Анализ динамики численности населения показал, что за девятилетний период численность населения уменьшилось (на 278 человек).

Основную роль в изменении численности населения поселения играет естественное и механическое движение населения, таблицы 17,18.

Механическое движение населения, чел.

таблица 17

| Годы | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2007 | 71 | 37 |
| 2008 | 84 | 28 |
| 2009 | 139 | 50 |
| 2010 | 121 | 48 |
| 2011 | 103 | 41 |
| 2012 | 120 | 48 |

Естественное движение населения, чел.

таблица 18

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 19 | 33 |
| 2008 | 17 | 9 |
| 2009 | 27 | 34 |
| 2010 | 17 | 20 |
| 2011 | 28 | 29 |
| 2012 | 26 | 20 |

Половозрастная  структура населения, чел.

таблица 19

| Возрастные группы | 01.01.1999 | 01.01.2002 | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, всего | 1971 | - | 1851 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | 332 | - | 256 |
| Мужчин | 165 | - | 116 |
| Женщины | 167 | - | 140 |
| Трудоспособного возраста | 986 | - | 1059 |
| Мужчин | 540 | - | 479 |
| Женщины | 446 | - | 580 |
| Старше трудоспособного возраста | 653 | - | 536 |
| Мужчин | 170 | - | 242 |
| Женщины | 483 | - | 294 |

Структура занятости населения

таблица 20

| Показатели | 2013 г., чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Занято всего: | 887 |
| В отраслях материального производства |  |
| 1. | Промышленность | 0 |
| 2. | Строительство | 0 |
| 3. | Сельское и лесное х-во | 0 |
| 4. | Прочие отрасли материального произвдства | 695 |
| В отраслях непроизводственной сферы |  |
| 5. | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 109 |
| 6. | Образование, культура и искусство | 42 |
| 7. | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 32 |
| 8. | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 3 |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 6 |

Численность безработных и их характеристика, чел.

таблица 21

| Год | Кол-во безр абот ных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образов ание | Среднее проф. образов ание | Началь ное проф. образов ание | Среднее общее образов ание | Женщин | Мужчин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 130 | 28 | 102 | - | 2 | 21 | 41 | 66 | 58 | 72 |
| 2008 | 186 | 34 | 152 | - | 2 | 30 | 53 | 101 | 63 | 91 |
| 2009 | 164 | 28 | 126 | - | 3 | 18 | 40 | 93 | 60 | 94 |
| 2010 | 121 | 39 | 82 | - | 1 | 10 | 19 | 91 | 51 | 68 |
| 2011 | 219 | 18 | 201 | - | 2 | 31 | 60 | 126 | 73 | 146 |
| 2012 | 67 | 10 | 57 | - | 1 | 15 | 21 | 30 | 24 | 43 |
| 2013 | 13 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |

### II. II. Экономическая база

Экономическая база сельского поселения представлена 39-ю предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на: производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Посёлок Мятлево».

Таблица 22

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |
| 1. | ИП «Петросян» | д. Пушкино | Сельскохозяйственное производство |
| 2. | ИП «Березовец В.» | д. Кононово | Сельскохозяйственное производство |
| 3. | ИП «Пинчук П.А.» | д. Юдинка | Сельскохозяйственное производство |
| 4. | СПК «Мятлевский» | п. Мятлево | Сельскохозяйственное производство |
| Производственные предприятия и организации |
| 5. | ЧП «Мигали» | п. Мятлево | Производство строительных материалов |
| 6. | ИП «Бакулин» | п. Мятлево | Производство строительных материалов |
| 7. | Калужский лес | п. Мятлево | Производство строительных материалов |
| 8. | ООО «Мятлево» | п. Мятлево | Производство строительных материалов |
| 9. | Нефтебаза | п. Мятлево |  |
| 10. | ООО «Эковуд» | п. Мятлево | Производство строительных материалов |
| 11. | ООО «Калужский лес» | п. Мятлево | Производство строительных материалов |
| Торговые предприятия и организации |
| 12. | Магазин «Продукты» | п. Мятлево | Торговля алкогольной продукцией, продуктами питания |
| 13. | Магазин «Продукты» | п. Мятлево | Торговля алкогольной продукцией, продуктами питания |
| 14. | Магазин «Продукты» | п. Мятлево | Торговля алкогольной продукцией, продуктами питания |
| 15. | Магазин «Продукты» | п. Мятлево | Торговля алкогольной продукцией, продуктами питания |
| 16. | Магазин | п. Мятлево | Торговля строительными материалами |
| 17. | Магазин «Продукты» | п. Мятлево | Торговля алкогольной продукцией,продуктами питания |
| 18. | Магазин «Продукты» | п. Мятлево | Торговля алкогольной продукцией, продуктами питания |
| 19. | Магазин «Продукты» | п. Мятлево | Торговля алкогольной продукцией, продуктами питания и товарами народного потребления |
| 20. | Магазин «Продукты» | п. Мятлево | Торговля алкогольной продукцией, продуктами питания |
| 21. | Магазин «Продукты» | п. Мятлево | Торговля алкогольной продукцией, продуктами питания |
| 22. | Магазин «Продукты» | п. Мятлево | Торговля алкогольной продукцией, продуктами питания |
| 23. | Магазин | п. Мятлево | Торговля алкогольной продукцией, продуктами питания и строительными материалами |
| 24. | Магазин | д. Юдинка | Торговля строительными материалами |
| 25. | Магазин | п. Мятлево | Торговля автозаапчастями |
| 26. | Магазин «Продукты» | п. Мятлево | Торговля алкогольной продукцией, продуктами питания |
| 27. | Магазин | п. Мятлево | Торговля бытовой химией |
| 28. | Магазин «Продукты» | п. Мятлево | Торговля сельскохозяйственной продукцией |
| Прочие предприятия и организации |
| 29. | Админстрация МО СП «Посёлок Мятлево» | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 30. | Амбулатория | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 31. | Средняя общеобразовательная школа им. А.Ф. Иванова | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 32. | Дошкольное образовательное учреждение | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 33. | Дом культуры | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 34. | Нотариальная контора | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 35. | Кафе | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 36. | Кафе | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 37. | Кафе | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 38. | Почта | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 39. | Библиотека | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 40. | Сберкасса | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |
| 41. | Пожарная часть | п. Мятлево | Предоставление услуг населению |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в п.Мятлево, д.Пушкино, д.Кононово, д. Фотьяново, д.Шестово и  д. Богданово.

Система водоснабжения п. Мятлево.

Водоснабжение посёлка осуществляется от трёх артезианских скважин расположенных в северной, западной и южной части п. Мятлево. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 100 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 11,0 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50,100мм.

Система водоснабжения д. Пушкино.

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианских скважин расположенных в северной части д. Пушкино. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 80 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,5 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50,100мм.

Система водоснабжения возле д. Кононово.

Водоснабжение села осуществляется от артезианских скважин расположенных в северной части д. Кононово. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 2 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 0,6 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50,100,200мм.

Система водоснабжения возле д. Фотьяново.

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианских скважин расположенных в северной части д. Фотьяново. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 10 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 3,4 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50мм.

Система водоснабжения возле д. Шестово и д.Богданово.

Водоснабжение деревень осуществляется от артезианских скважин расположенных в восточной части д. Шестово и д. Богданово. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 80 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 2,2 км. Материал труб – чугун, полиэтилен, диаметр труб 50,100мм.

Объекты водоснабжения обслуживается МУКБП«п. Мятлево и находятся в собственности МО СП «п. Мятлево».

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения п.Мятлево, д.Пушкино, д.Кононово, д. Фотьяново, д.Шестово и  д. Богданово превышенный ПДК, вода не доброкачественная ( мутность-12,2, железо-26,7).

Централизованная система канализации отсутствует.

Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети в п. Мятлево составляет 1,6 км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализаций составляет около 10 %.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Посёлок Мятлево» газифицирован три населенных пункта –п. Мятлево, д. Запрудная ,д. Фотьяново. . Газоснабжение населенных пунктов осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Кондрово». ГРС «Кондрово» получает газ от магистрального газопровода «Дашава - Киев - Брянск – Москва». Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 2000 г. Его протяженность – 3,7 км; диаметр - 219 мм, толщина стенки - 6 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность – 236,5 млн. м3/год. Подача газа потребителям производится по двухступенчатой схеме.

Газопровод в п. Мятлево среднего давления -7100м³/час, низкого давления - 7100м³/час, трубы металлические и полипропилен, тепловодная способность – 8000 ккал/м³, плотность – 0,73 кг/м².

Газопровод в д. Запрудная низкого давления, трубы металлические и полипропилен.

Газопровод в д. Фотьяново низкого давления, трубы металлические и полипропилен.

В сельском поселении посёлок Мятлево находится одна централизованная котельная неработающая, население отапливается:

1. твёрдым топливом – дровами

2. природным газом.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение сельского поселения «Поселения» осуществляется производится от подстанций:

- 35/10 кВ «Мятлево», год ввода в эксплуатацию – 1964 г., установленная мощность трансформаторов – 2х2,5 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 2,4 МВА.

- 35/10 кВ «Износки» », год ввода в эксплуатацию – 1972 г., установленная мощность трансформаторов – 2х4 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 2,3 МВА.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Посёлок Мятлево» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС) расположенных в п. Мятлево.  Абонентской линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», Теле -2

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Износковского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Посёлок Мятлево» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в с. Износки.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Посёлок Мятлево» предоставляет Износковского радиотелевизионная передающая станция. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Козельске. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Посёлок Мятлево» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в п. Мятлево, Износковского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Износковского района, ПК«ГЕО», 2009-2012 г.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.