ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали»

Износковского района

Калужской области

Утвержден решением Сельской Думы от 11.08.2014 г. № 101

(в редакции Утв. реш. Районного Совета от 02.08.2017 № 107,

________________________________________________)

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация. Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017112000035-0191796-01 от 29 января 2013 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали» Износковского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация. Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017112000035-0191796-01 от 22 августа 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали» Износковского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-эколог                                                                                         Дегтярёва Т. Г.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Кушнаренко Т. В.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Дегтярёв Д. Н.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	6

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	8

ВВЕДЕНИЕ	8

I.I Общие сведения	2

I.II Природные условия	3

I.II.1 Климат	3

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	4

I.II.3 Поверхностные воды	5

I.II.4 Подземные воды	6

I.II.5 Инженерно-геологические условия	6

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	8

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	8

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	10

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	12

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	16

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	25

I.IV Современное использование территории сельского поселения	27

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	27

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	29

I.IV.3 Жилищный фонд	32

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	35

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	35

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	38

II. I. Население	38

II. II. Экономическая база	39

II.IV Инженерно-техническая база	40

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	40

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	41

II.IV.3 Электроснабжение и связь	41

Список используемой литературы:	44

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали» Износковского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали» Износковского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали» Износковского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали» Износковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали» Износковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали» Износковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали» Износковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.5 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали» Износковского района Калужской области | 1:25000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали» Износковского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали» Износковского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали» Износковского района Калужской области | 1:25000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали» Износковского района (МО СП «Деревня Михали», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ); Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учётом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 и Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300017112000035-0191796-01 от 29 января 2013 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Михали» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учётом комплексных программ развития муниципального района, с учётом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Износковского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учётом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учётом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населённых пунктов и всей территории сельского поселения с учётом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населённого пункта, отделяющие земли населённых пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2013 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Михали»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населённых пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Износковский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Деревня Михали».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

5.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

6. Материалы Схемы территориального планирования Калужской области.

7. Программы комплексного развития муниципального образования (Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры в редакции № 106 от 07.11.2017 г.;- программа комплексного развития социальной инфраструктуры ( в редакции № 21 от 19.10.2017 г;  программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в редакции № 22 от 24.06.2016 г.).

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений её комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Михали» расположено на территории Износковского района Калужской области. Центр сельского поселения – дер. Михали находится в 44 км к северу от с. Износки и 102 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит региональная автодорога «Износки – Шанский завод – Михали». В состав сельского поселения «Деревня Михали» входят следующие населённые пункты: деревня  Михали, деревня Возжихино, деревня Козлаково, деревня Межетчина, деревня Михайловское, деревня Орлово, деревня Раево, деревня Рябики, деревня Лысково.

Площадь сельского поселения составляет 18105,61 га, численность населения на 01.01.13 г. -  181 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Михали»:

На севере - на восток от узловой точки пересечения границ Калужской, Смоленской и Московской областей, расположенной на северной границе лесного квартала № 1 Тюрмеровского лесничества, по границе Московской области до границы Износковского и Медынского районов на южной границе лесного квартала № 12 Передельского лесничества;

На востоке - на юго-восток по границе Износковского и Медынского районов от южной границы лесного квартала № 12 Передельского лесничества до пересечения с дорогой Передел - Гусево севернее реки Трубенка;

На юге - на северо-запад и север вдоль реки Трубенка, огибая с северной стороны урочище Шугайлово и урочище Пономариха, до проселочной дороги от урочища Прудищи до д. Раево, поворот на юго-запад параллельно проселочной дороге до дороги на урочище Прудище, далее в том же направлении, пересекая дорогу Михайловское - урочище Прудищи до реки Шаня в месте впадения реки Великая, далее на запад по реке Шаня, пересекая дорогу Михали - Шанский Завод, до северной границы лесного квартала № 1 Шанско-Заводского лесничества, далее на запад и северо-запад по северной границе лесного квартала № 1 Шанско-Заводского лесничества и южным границам лесных кварталов № 65, 64, 62 Тюрмеровского лесничества, далее на северо-запад по северным границам лесных кварталов № 59, 58, 55, 54 Тюрмеровского лесничества, пересекая дороги Орлово - Пронькино и Теплихово - Орлово, реку Иловка, до пересечения с границей Калужской и Смоленской областей на северной границе лесного квартала № 54 Тюрмеровского лесничества;

На западе - на северо-восток по границе Смоленской и Калужской областей от северной границы лесного квартала № 54 Тюрмеровского лесничества до северной границы лесного квартала № 1 Тюрмеровского лесничества.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с хорошо выраженными сезонами года: умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Температурный режим складывается в основном в зависимости от величины солнечной радиации. Однако на температуру и общий характер погоды существенное влияние оказывают и проникающие сюда воздушные массы, особенно в зимнее время. Господствующей воздушной массой в зимний период является континентальный и морской воздух умеренных широт, которые приносят умеренно морозную погоду с оттепелями. С вторжением арктического воздуха устанавливается обычно ясная, тихая, безоблачная и морозная погода. В летнее время преобладающей воздушной массой является континентальный воздух умеренных широт. Повторяемость морского воздуха умеренных широт сокращается. В летний период возможны также вторжения арктического и тропического воздуха. Но арктический воздух в летнее время не приносит значительных похолоданий, так как довольно быстро трансформируется в континентальный воздух умеренных широт. С приходом тропического воздуха обычно устанавливается жаркая сухая погода.

Среднесуточная месячная температура воздуха самого холодного месяца года (января) –8,80С, самого теплого месяца (июля) +17,90С.

Количество осадков определяется толщиной (в миллиметрах) слоя выпавшей воды. В среднем в год в районе выпадает 600-700мм/год атмосферных осадков. Наибольшее количество осадков приходится на июль (92мм), наименьшее на март (38мм). Образование устойчивого снежного покрова происходит в среднем 20 ноября, разрушение – 26 марта. Наибольшая высота снежного покрова приходится на середину февраля и доходит до 41 см.

Ветровой режим определяется двумя основными факторами – условиями общей циркуляции атмосферы и рельефом местности. Основным фактором, определяющим направление и скорость ветра в холодный период года, является континентальный, морской воздух умеренных широт, а также арктический воздух. В районе изысканий в зимний период преобладают ветра южного (в среднем более 21%) и юго-западного (в среднем - 20%) направлений. В летнее время, преобладающее направление ветра - северное (26%) и западное (18%).

На величину скорости ветра влияет рельеф местности и ее защищённость. Элементами защищённости могут быть лес, отдельные возвышенности, строения, которые уменьшают повторяемость направлений ветра со стороны препятствий. Наличие лесных массивов в районе изысканий могут уменьшать скорость ветра. Средняя скорость практически одинаковая в течение года (исключения составляют февраль, июнь и декабрь). Преобладающая скорость ветра 2-5 м/с.

В целом территория характеризуется умеренными показателями температуры воздуха, преобладанием ветров небольшой скорости, с сильными, резкими порывами (до 20 м/с) во время гроз, влажностным режимом, находящимся в зоне комфорта, количество осадков изменяющихся по сезонам года: большее количество осадков выпадает в летний период.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Местность муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали» расположена на юго-восточных склонах Смоленско-Московской возвышенности, в бассейне р. Шаня и р. Лужа, притоков р. Угры и р. Протвы соответственно. Рельефный и ландшафтный фон территории в основном создан в период существования и разрушения московского ледника. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 205 м, урез вод р. Шани до 265,5 м на водоразделе в северо-западной части площади. Абсолютный перепад высот составил 60,5 м. Относительные перепады высот по овражно-балочной сети и долинам рек не превышает 10 м. Рельеф значительно заболочен из-за слабого поверхностного дренажа. В пределах площади муниципального образования выделено два типа сложных географических ландшафтов.

Первый тип. Плоско-волнистая. местами плоская, морено-водноледниковая слаборасчленённая равнина. Геологический разрез четвертичных отложений представлен: песчаными покровными суглинками, водноледниковыми и моренными суглинками с прослоями гравилистых песков и песчано-гравийных смесей. Общая мощность четвертичных отложений составляет 15-25 м. Коренные породы представлены карбонатными толщами каширского и протвинского горизонтов среднего и нижнего карбона, а также песчано-глинистой толщей с прослоями мергелей верейского времени среднего карбона. На поверхности рельефа наблюдаются заболоченные суффозионные западины. Глубина залегания грунтовых вод на водораздельных пространствах составляет 0,5–1,0 м; на выположенных участках 0,0–0,5 м; на придолинных склонах – 1,0-2,0м. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые, местами глееватые на суглинисто-каменистой основе.

Второй тип. Плоская аллювиальная равнина – пойма, высокая пойма рек. Четвертичные отложения представлены аллювиальными песчано-каменистыми суглинками, глинистыми песками и галечниками, общей мощностью до 3-5м. Глубина залегания грунтовых вод 0,0–0,5 м. Зона постоянного подтопления и весеннего затопления. Почвы дерново-подзолистые глееватые.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. По территории поселения протекают р. Рудня, р. Иловка, р. Бол. Шаня, р. Шаня, р. Трубенка, р. Лужа, р. Вязовка.

Река Вязовка – правый приток р. Оки. Длина реки составляет менее 10 км.

В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Вязовка составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м;

Река Трубенка – левый приток р. Шани. Длина реки составляет 13 км.

Река Рудня – левый приток р. Шани. Длина реки составляет 17 км.

Река Иловка – правый приток р. Истры. Длина реки составляет 20 км.

В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Трубенка, р. Рудня, р. Иловка составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Р. Бол.Шаня, Шаня – левый приток р. Угры. Длина реки составляет 131 км.

Река Лужа – правый приток р. Протвы. Длина реки составляет 159 км.

В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Бол. Шаня, р. Шаня, р. Лужа составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

### I.II.4 Подземные воды

Вся толща четвертичных отложений водонасыщена и представляет собой единый малодебитный водоносный горизонт, он используется местным населением для хозяйственного-питьевого водоснабжения путём организации кооптированных колодцев. Подземные водоносные горизонты приурочены к карбонатным толщам каширского и протвинского стратиграфических горизонтов. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, умеренножёсткие и жёсткие, местами с повышенным содержанием общего железа. Удельный дебит артезианских скважин зависит от конструкции скважин, а также от водообильности и водоотдачи водоносного горизонта. Каширский горизонт развит в восточной части территории, протвинский на всей площади муниципального образования.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Основной особенностью данной местности является слабая дренированность земной поверхности и, как следствие, заболачивание территории и высокое стояние грунтовых вод.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Михали».

Таблица 1

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетичес-кие типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. Типы ландшафтов (местностей) | 1 | Развития среднечетвертичных моренных и водноледниковых образований поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются карбонатно-терригенными породами среднего и нижнего карбона. | Рельеф слаборасчленённый. Глубина залегания грунтовых вод 0,0-2,0 м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод изменчива. В зависимости от глубины залегания грунтовых вод условия для строительства могут изменяться от простых до сложных. Рекомендации: проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
|  | 2 | Развития позднечетвертичных аллювиальных образований. Подстилаются различными литолого-стратиграфическими комплексами четвертичных пород. | Зона постоянного подтопления и весеннего затопления. | Территория потенциально неблагоприятная для любого строительства. |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Михали» на прилегающих территориях выполнены с учётом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Михали» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

IV – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Михали».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

(в ред. решения Сельской Думы от 02.08.2017 г. № 107).

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к землям природоохранного назначения относятся земли, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий) и иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На территории МО СП «Деревня Михали» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

(в ред. решения Сельской Думы от 02.08.2017 г. № 107).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к водному объекту и его береговой полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы

водных объектов

Таблица 2

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Лужа | 159 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Рудня | 17 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Вязовка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | река Иловка | 20 | 100 | 50 | 20 |
| 5. | река Трубенка | 13 | 100 | 50 | 20 |
| 6. | рр. Бол. Шаня, Шаня | 131 | 200 | 50 | 20 |
| 7. | руч. Орленка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 8. | руч. Великий | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 9. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

(в ред. решения Сельской Думы от 02.08.2017 г. № 107).

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Михали» нет объектов культурного наследия.

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

В соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной охране в соответствии с указанным Федеральным законом.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (далее Федеральный закон) в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – выше обозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности выше обозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса;

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.

Таблица 3

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Михали» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 4

| Потенциал загрязне-ния атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемеши-вания (км) | Продол-житель-ность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторя-емость (%) | Мощ-ность (км) | Интен-сив-ность (С0) | Ско-рость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчёту, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Рудня, р. Иловка, р. Бол. Шаня, р. Шаня, р. Трубенка, р. Лужа, р. Вязовка.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в м3/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

На территории МО СП «Деревня Михали» расположены 3 объекта, влияющих на состояние почвенного покрова:

- 3 кладбища.

По данным администрации МО СП «Деревня Михали» на территории сельского поселения расположено  3 сельских кладбища:

- дер. Орлово, площадь 2,6 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, действующее.

- дер. Межетчина, площадь 1,5 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, действующее.

- дер. Межетчина, площадь 1,3 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, действующее.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 29.10.2013 г. № 1602-13 на территории МО СП «Деревня Михали» зарегистрированные в установленном порядке скотомогильники (в т. ч. сибиреязвенные захоронения) отсутствуют.

Система управления, учёта и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

На основании генеральной схемы очистки территории населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Михали», вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляется специализированными предприятиями МУКБП и МУП «Калужский лес».

Для обеспечения должного санитарного уровня населённых мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Деревня Михали» удаляются по следующей схеме:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на полигон твердых бытовых отходов (ТБО), расположенный в дер. Носово (в 45 км от дер. Михали). Санкционированная свалка, расположенная в дер. Носово, имеет площадь 0,4 га. Свалка эксплуатируется с 1986 г. Оформление участка выполнено только после выделения земельного участка для складирования ТБО в соответствии с постановлением главы администрации Износковского района Калужской области от 31.10.1994г. № 168. Общий объём накопленных отходов составляет 3,8 тыс. м3. Обустройство территории не соответствует СП 2.1.7.1038-01. Весовой контроль, система мониторинга состояния окружающей среды на свалке ТБО отсутствует. Инженерного обеспечения нет. Существующая санкционированная свалка является негативным источником загрязнения окружающей среды, поэтому необходима её рекультивация. Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Михали и в дер. Раево. Обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 15,16 %.

Система водоснабжения дер. Михали.

Водоснабжение села осуществляется из подземного Протвинского водоносного горизонта от двух артезианских скважин, расположенных в центральной части  населённого пункта и водонапорной башни БР-25, расположенной в центральной части деревни. Глубина артезианской скважины 42 м. Производительность скважины 5,5 м3/час, насос ЭВЦ-6. В центральной части деревни находится противопожарный гидрант.

Система водоснабжения дер. Раево.

Водоснабжение села осуществляется из подземных Каширского и Протвинского водоносных горизонтов от одной артезианской скважины, расположенной в восточной части  населённого пункта и водонапорной башни, расположенной в западной части деревни.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом предлагается установка системы обеззараживания воды в источниках водоснабжения и в водопроводных сетях.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Михали» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

В Российской Федерации основным источником получения исходных данных о состоянии окружающей среды для разработки обосновывающей документации на этапе планирования хозяйственной деятельности являются инженерно-экологические изыскания (ИЭИ). Порядок проведения и содержание этапов, которых установлен СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (далее – СП ИИ).

Законодательные нормы прямого действия в области сохранения биоразнообразия при проведении оценки воздействия на окружающую среду в Российской Федерации до настоящего времени не приняты. Имеется ряд документов, которые могут применяться в связи с проведением оценки воздействия на окружающую среду в части воздействия на биоразнообразие, но детальность и статус их применения зависит от опыта и квалификации исследователей.

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (далее – Положение об ОВОС), основными задачами оценки воздействия на окружающую среду являются:

• выявление неблагоприятных воздействий на окружающую среду;

• прогноз экологических последствий;

• разработка мер по уменьшению и предотвращению негативных воздействий;

• принятие экологически ориентированных управленческих решений с учетом

общественного мнения.

Степень детализации и полноты проведения ОВОС должна быть достаточной для определения и оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации намечаемой деятельности. При недостатке информации, необходимой для достижения целей ОВОС, или при наличии факторов неопределенности в отношении возможных воздействий, для принятия обоснованных решений проводятся дополнительные исследования, направленные на устранение этих неопределенностей.

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Михали» расположено на территории Износковского района Калужской области. Центр сельского поселения – дер. Михали находится в 44 км к северу от с. Износки и 102 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит региональная автодорога «Износки – Шанский завод – Михали». В состав сельского поселения «Деревня Михали» входят следующие населённые пункты: деревня  Михали, деревня Возжихино, деревня Козлаково, деревня Межетчина, деревня Михайловское, деревня Орлово, деревня Раево, деревня Рябики, деревня Лысково.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2013 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Михали» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО «Износковское лесничество» Тюрмеровское лесничество 2004 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице.

Таблица № 5

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 18105,61 | 100 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 5630,25 | 31,1 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 864,86 | 4,73 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 260,82 | 1,4 |
| 4. | Земли лесного фонда | 11336,94 | 62,7 |
| 5. | Земли водного фонда | 12,74 | 0,07 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 6

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 296,19 |
| Общественно-деловая | 1,02 |
| Сельскохозяйственного использования | 458,42 |
| Производственного использования | 11,69 |
| Транспортной инфраструктуры | 30,67 |
| Рекреационная | 72,7 |
| Специального назначения | 5,42 |
| Инженерной инфраструктуры | 8,11 |
| Общая площадь | 884,22 |
| деревня Михали |
| Жилая | 185,55 |
| Общественно-деловая | 1,02 |
| Сельскохозяйственного использования | 217,62 |
| Производственного использования | 11,69 |
| Транспортной инфраструктуры | 30,17 |
| Инженерной инфраструктуры | 8,11 |
| Рекреационная | 28,21 |
| Общая площадь | 482,37 |
| деревня Возжихино |
| Жилая | 6,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 33,77 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,02 |
| Рекреационная | 2,17 |
| Общая площадь | 42,16 |
| деревня Козлаково |
| Жилая | 16,05 |
| Сельскохозяйственного использования | 5,22 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,01 |
| Общая площадь | 21,28 |
| деревня Межетчина |
| Жилая | 20,24 |
| Сельскохозяйственного использования | 100,67 |
| Транспортной инфраструктуры | 2 |
| Рекреационная | 16,35 |
| Специального назначения | 2,83 |
| Общая площадь | 140,11 |
| деревня Михайловское |
| Жилая | 7,74 |
| Сельскохозяйственного использования | 9,35 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,02 |
| Рекреационная | 1,6 |
| Общая площадь | 18,71 |
| деревня Орлово |
| Жилая | 21,03 |
| Сельскохозяйственного использования | 19,38 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,04 |
| Рекреационная | 6,7 |
| Специального назначения | 2,59 |
| Общая площадь | 49,74 |
| деревня Раево |
| Жилая | 31,41 |
| Сельскохозяйственного использования | 64,91 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,37 |
| Рекреационная | 17,67 |
| Общая площадь | 114,36 |
| деревня Рябики |
| Жилая | 1,31 |
| Сельскохозяйственного использования | 5,18 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,01 |
| Общая площадь | 6,5 |
| деревня Лысково |
| Жилая | 6,66 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,32 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,01 |
| Общая площадь | 8,99 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Михали» по состоянию на 01.01.2013 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 7419,0 м2 общей площади. По форме собственности разделяется на частную и муниципальную.

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 7

| Наименование показателя | Число жилых домов (индивидуально определённых зданий), ед. | Число многоквартирных жилых домов, ед. | Общая площадь жилых помещений, м2 | Процентов к общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменные, кирпичные | 8 | 1 | 889,6 | 11,99% |
| Блочные | - | 1 | 456,0 | 6,15% |
| Деревянные | 153 | 22 | 6073,4 | 81,86% |
| Всего | 161 | 24 | 7419,0 | 100% |

Распределение жилищного фонда по времени постройки

Таблица 8

| Наименование показателя (годы возведения) | Число жилых домов (индивидуально определённых зданий), ед. | Число многоквартирных жилых домов, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1946-1970 | 36 | 15 |
| 1971-1995 | 96 | 8 |
| после 1995 | 31 | - |

Распределение жилищного фонда по проценту износа

Таблица 9

| Наименование показателя (годы возведения) | Число жилых домов (индивидуально определённых зданий), ед. | Число многоквартирных жилых домов, ед. | Общая площадь жилых помещений, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| от 0 до 30% | 10 | - | 1860,3 |
| от 31 до 65% | 101 | 9 | 1000,05 |
| от 66 до 70% | 50 | 11 | 1012,05 |
| свыше 70% | - | 4 | 3546,6 |

Распределение жилищного фонда по этажности

Таблица 10

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда (м2) | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | муниципальная (м2) | частная (м2) |
| Двухэтажные | 6524 | 149,4 | 6374,6 |
| Одноэтажные | 439 | 439 | - |
| Трёхэтажные | 456 | 456 | - |

Новое жилищное строительство

Таблица 11

| Год ввода | Всего |
| --- | --- |
|  | м2 | домов |
| 2003 | 90 | 1 |
| 2004 | 180 | 2 |
| 2005 | 150 | 2 |
| 2006 | - | - |
| 2007 | 95 | 1 |
| 2008 | 320 | 6 |
| 2009 | 175 | 2 |

Оборудование жилищного фонда

Таблица 12

| Наименова-ние показателей | всего | В том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | напольными электрическими плитами |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 7419 | 1125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

Таблица 13

| Наименование показателей | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 300 | - |
| Из неё: в жилых домах | 300 | - |
| в многоквартирных жилых домах | 300 | - |
| Число жилых домов, ед. | 3 | - |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 3 | - |

Движение жилищного фонда

Таблица 14

| Наименование показателей | м2 |
| --- | --- |
| общая площадь жилых помещений на начало года - всего | 8109 |
| прибыло общей площади за год - всего | - |
| В том числе: новое строительство | - |
| переведено нежилых помещений в жилые | - |
| прочие причины | - |
| прибыло за счёт уточнения при инвентаризации | - |
| выбыло из общей площади за год - всего | - |
| В том числе: снесено по ветхости и аварийности | 300 |
| из неё по ветхости | 300 |
| разрушено в результате стихийных бедствий (пожар) | 90 |
| снесено при реализации генпланов поселений и другой градостроительной документации | - |
| переведено в нежилые помещения | - |
| прочие причины | - |
| выбыло за счёт уточнения при инвентаризации | - |
| общая площадь жилых помещений на конец года - всего | 7419 |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Михали» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Михали» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г.

Образование и воспитание

В настоящее время образовательные учреждения на территории поселения отсутствуют. Услуги образовательных учреждений население получает в с. Износки. Доставка школьников обеспечивается школьным автобусом.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в с. Износки.

Учреждения культуры

В настоящее время на территории поселения есть библиотека (1200 томов).

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены одним объектои розничной торговли:

- деревня Михали – 1 магазин «Продукты» (ИП «Лебедев»), количество

сотрудников -1 чел., торговая площадь – 22 м2.

В остальных населённых пунктах поселения работают автолавки.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Михали» обслуживает пожарное депо, расположенное в с. Шанский Завод Изновковского района Калужской области.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Михали» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

По территории сельского поселения проходит дорога регионального значения общего пользования «Износки-Шанский Завод-Михали».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области, расположенных на территории сельского поселения

Таблица 15

| Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- |
| «Износки-Шанский Завод-Михали» | 37,92 | 19 | IV, V |

Улично-дорожная сеть населённых пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Перечень автомобильных дорог, расположенных

на территории населённых пунктов сельского поселения

Таблица 16

| Наименование улично-дорожной сети | Протяжённость, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| 1. | дер. Михали | 1,4 | грунт |
| 2. | дер. Раево | 2,4 | грунт |
| 3. | дер. Возжихино | 0,9 | грунт |
| 4. | дер. Межетчина | 0,7 | грунт |
| 5. | дер. Козлаково | 0,3 | грунт |
| 6. | дер. Орлово | 0,7 | грунт |
| 7. | дер. Рябики | 0,2 | грунт |
| 8. | дер. Михайловское | 0,7 | грунт |
| ВСЕГО: | 7,3 |  |

Имеется пригородный автобусный маршрут «Износки-Шанский Завод-Михали» протяжённостью 44 км.

На дороге «Износки-Шанский Завод-Михали» на территории дер. Михали оборудована автобусная остановка.

На территории муниципального образования нет автозаправочных станций.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2013 года составляет 181  чел.

Структура занятости населения, чел.

Таблица 17

| Показатели | 2013 год |
| --- | --- |
| Занято всего: | 11 |
| В отраслях материального производства: |  |
| 1. | Промышленность | - |
| 2. | Строительство | - |
| 3. | Сельское и лесное хозяйство | 6 |
| 4. | Прочие отрасли материального производства | - |
| В отраслях непроизводственной сферы: |  |
| 5. | Торговля, общественное питание, заготовки, снабжение и сбыт | 2 |
| 6. | Образование, культура и искусство | 1 |
| 7. | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 1 |
| 8. | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 1 |
| 9. | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | - |

Численность безработных и их характеристика, чел.

Таблица 18

| Год | Коли-чество безра-ботных | 14-29 лет | 53-59 лет | Дру-гие воз-расты | Высшее образова- ние | Среднее проф. образо- вание | Начальное проф. образование | Среднее общее образо-вание | Рабо-чие | Муж. | Жен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 20 | 5 | 3 | 12 | 2 | 7 | 2 | 9 | 13 | 9 | 11 |
| 2008 | 16 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 10 | 7 | 9 |
| 2009 | 13 | 8 | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 10 | 4 | 9 |
| 2010 | 10 | 2 | - | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 2011 | 6 | - | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 2012 | 6 | - | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |

### II. II. Экономическая база

Экономическая база сельского поселения представлена 8-ю предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на: сельскохозяйственные, торговые и прочие.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Деревня Михали».

Таблица 19

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Торговые предприятия и организации |
| 1. | Магазин | дер. Михали | Торговля |
| Прочие предприятия и организации |
| 2. | Админстрация МО СП «Деревня Михали» | дер. Михали | Предоставление услуг населению |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт | дер. Михали | Предоставление услуг населению |
| 4. | Библиотека | дер. Михали | Предоставление услуг населению |
| 5. | Почта | дер. Михали | Предоставление услуг населению |
| 6. | Росгосстрах | дер. Михали | Предоставление услуг населению |
| 7. | Мосэлектротягстрой | дер. Михали | Предоставление услуг населению |
| 8. | Тюрмеровское лесничество | дер. Михали | Учёт, воспроизводство, охрана и защита лесов |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Михали и в дер. Раево.

Система водоснабжения дер. Михали.

Водоснабжение села осуществляется из подземного Протвинского водоносного горизонта от двух артезианских скважин, расположенных в центральной части  населённого пункта и водонапорной башни БР-25, расположенной в центральной части деревни. Глубина артезианской скважины 42 м. Производительность скважины 5,5 м3/час, насос ЭВЦ-6. В центральной части деревни находится противопожарный гидрант.

Система водоснабжения дер. Раево.

Водоснабжение села осуществляется из подземных Каширского и Протвинского водоносных горизонтов от одной артезианской скважины, расположенной в восточной части  населённого пункта и водонапорной башни, расположенной в западной части деревни.

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал».

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Генеральным планом предлагается установка системы обеззараживания воды в источниках водоснабжения и в водопроводных сетях.

Централизованная система канализации на территории поселения отсутствует.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Деревня Михали» в настоящее время газопроводы отсутствуют. Теплоснабжение в населённых пунктах поселения – печное (дрова) и электрическое.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение дер. Михали, дер. Козлаково, дер. Межетчина, дер. Михайловское, дер. Орлово, дер. Лысково осуществляется от подстанции «Шанская». Электроснабжение дер. Возжихино, дер. Раево осуществляется от подстанции «Передельская». Электроснабжения в дер. Рябики нет.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Михали» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком».  В населённом пункте дер. Михали установлено оборудование цифрового абонентского выносного концентраторатипа RDLU BWSD. Оборудование выносного концентратора находится в хорошем техническом состоянии. Связь между АТС Износковского района организована по вологонно-оптической линии связи с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация и телевидение

Услуги проводного радиовещания на территории  не предоставляются. Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории сельского поселения «Деревня Михали» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК), «Домашний» (47 ТВК), «REN-TV» (39 ТВК), «5 канал» (37 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Деревня Михали» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Юность» (70,43 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц), «Калуга ФМ» (105,6 МГц), «Радио Сатком» (103,6 МГц), «Радио 40» (105,1 МГц), «Серебряная ладья» (106,6 МГц), «Дорожное  радио» (101,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Кроме того на территории сельского поселения возможен приём программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2014 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле- и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Михали» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в дер. Михали Износковского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Износковского района, ООО «КалугаТИСИЗпроект», 2009 г., ПК «ГЕО», 2012-2013 гг.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской области.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.