Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017113000018-0191813-01 от 27 мая 2013 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Ивановское» Износковского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017113000018-0191813-01 от 27 мая 2013 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Ивановское» Износковского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                         Чистова С. Г.

инженер-аэрофотогеодезист                                                                    Петкевич Е.М.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	12

I.II.1 Климат	12

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	13

I.II.3 Поверхностные воды	14

I.II.5 Инженерно-геологические условия	15

I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы	17

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	17

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	18

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	25

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	28

I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	29

I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	37

I.IV Современное использование территории сельского поселения	39

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	39

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	41

I.IV.3 Жилищный фонд	44

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	46

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	47

I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы	50

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	51

II. I. Население	51

II. II. Экономическая база	53

II.IV Инженерно-техническая база	54

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	54

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	55

II.IV.3 Электроснабжение и связь	55

Список используемой литературы:	57

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Ивановское» Износковского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского «Деревня Ивановское» Износковского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Ивановское» Износковского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Ивановское» Износковского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Ивановское» Износковского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.3 | Карта инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Ивановское» Износковского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.4 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Деревня Ивановское» Износковского района Калужской области | 1:20000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Ивановское» Износковского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Ивановское» Износковского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Ивановское» Износковского района Калужской области | 1:20000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Ивановское» Износковского района (МО СП «Деревня Ивановское», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300017113000018-0191813-01от 27 мая 2013 г.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Ивановское» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Износковского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2013 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Ивановское»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Износковский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Деревня Ивановское».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  а также ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Ивановское» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Ивановское» расположено на территории Износковского района Калужской области. Центр сельского поселения – д. Ивановское находится в 17 км к югу от села Износки и в 100 км от г. Калуги. В состав сельского поселения «Деревня Ивановское» входят следующие населенные пункты: деревня Ивановское, д. Агафьино, д. Буканово, д. Гриденки, д. Захарово, д. Малиновка, д. Савино, д. Собакино, д. Угрюмово,д. Челищево, д. Туровка.

Площадь сельского поселения составляет 13552,55 га, численность населения 485 человека.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Ивановское»:

На севере - на юго-восток от границы Смоленской области в месте впадения реки Истра в реку Воря по северным границам лесных кварталов N 7, 4, 10, 11, 12 Износковского лесничества, пересекая дорогу Ореховня - Челищево, до восточной границы лесного квартала N 12 Износковского лесничества;

На востоке - на юго-запад, пересекая дороги Челищево - Мусино и Агафьино - Мусино, до юго-восточной окраины д. Агафьино, поворот на юго-восток, пересекая железную дорогу Вязьма - Калуга, вдоль западной границы лесного квартала N 20 Износковского лесничества до дороги Ивановское - Износки, далее на юг до лесного массива, расположенного к северу от д. Извольск;

На юге - на запад до места впадения ручья Черный в реку Ращена, далее на юго-запад, пересекая реку Ращена, до грунтовой дороги Захарово - урочище Крапивка, далее на юго-запад до лесного квартала N 40 Износковского лесничества, далее по восточным границам лесных кварталов N 40, 42 Износковского лесничества до границы Износковского и Юхновского районов, далее на северо-запад по границе Износковского и Юхновского районов до юго-западного угла лесного квартала N 41 Износковского лесничества, около которого расположена узловая точка пересечения границ Калужской и Смоленской областей;

На западе - на северо-восток по границе Калужской и Смоленской областей от юго-западного угла лесного квартала N 41 Износковского лесничества до северного угла лесного квартал N 7 Износковского лесничества, пересекая железную дорогу Калуга - Вязьма.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м

Средняя месячная температура воздуха

Таблица №1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,7 | -7,7 | -2,4 | 5,7 | 12,9 | 16,5 | 17,8 | 16,3 | 10,4 | 4,8 | -2,2 | -6,2 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 38 | 39 | 45 | 52 | 85 | 94 | 76 | 64 | 65 | 57 | 52 |

Максимальная летняя температура +36˚С. Минимальная зимняя -42˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров юго-западного,  южного и западного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 С° ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Данная местность расположена на юго-восточных склонах Смоленско-Московской возвышенности на границе с Угорской низиной, в бассейне р. Воря, левого притока р. Угры. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 145,0 м, урез вод р. Воря, до 237,1 м, на водоразделе в северо-восточной части территории. Абсолютный перепад высот в пределах муниципального образования составил 82,1 м. Относительные препады высот в пределах овражно-балочной сети и долин рек составил 5-20 м. Местность значительно заболочена. В пределах муниципального образования выделено четыре типа сложных географических ландшафтов.

Первый тип. Пологоволнистая моренно-водноледниковая равнина, осложненная озо-камовыми образованиями, ложбинами стока и перелива талых ледниковых вод, а также верховыми болотами и низинами бывших ледниковых озер. Четвертичные образования в верхней части геологического разреза сложены песчаными суглинками с примесью мелкого гравия, мощность их составляет 10-30 м, ниже наблюдается переслаивание гравилистых песков и песчано-гравийного материала общей мощностью 3-25 м. В пределах межхолмовых низин наблюдаются залежи торфа мощностью до 2-3 м. Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 0 до 7 м, в зависимости от рельефа. Почвы дерново-сильно-среднеподзолистые на песчано-каменистой основе, в местах понижения глееватые и глееватые на торфянистой основе.

Второй тип. Плоская слаборасчлененная водноледниковая равнина. В геологическом разрезе преобладают песчано-супесчаные породы с прослоями песчано-гравийного материала. Кровля четвертичных образований сложена песчаными суглинками с примесью мелкого гравия. В местах распространения палеодолин наблюдается переслаивание моренных суглинков, ленточных озерных глин, гравилитых песков и песчано-гравийного материала (Б. Семеновское, 55м). Мощность четвертичных пород варьирует от 3,0 м до 55,0 м. Глубина залегания грунтовых вод зависит от рельефа местности. Почвы дерново сильно-среднеподзолистые глееватые на песчано-каменистой основе. Второй тип ландшафта занимает большую часть площади муниципального образования.

Третий тип. Плоская аллювиальная равнина – пойма, высокая пойма рек. Геологическое строение аналогично девятому типу ландшафтов. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,5 м. Зона постоянного подтопления и весеннего затопления.

Четвертый тип. Плоская аллювиальная равнина – первая надпойменная терраса. Геологическое строение анологично третьему типу. Глубина залегания грунтовых вод 2-4 м. Почвы аллювиальные луговые.

### I.II.3 Поверхностные воды

На территории поселения протекает  р. Воря, р. Ращена, р. Черныш.

Самая крупная река Воря.

Все реки ( кроме Вори) по величине и среднегодовым расходам относятся к малым (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.).

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

-хозяйственно-бытовых;

-промышленных;

-транспортных;

-орошения селькохозяйственных полей;

-рыболовных;

-рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Воря. Левый приток р. Угры. Бассейн реки Вори расположен на территории Смоленской области, и только за несколько километров до впадения в р. Угру р. Воря находится на территории Калужской области. Длина реки 153 км. Площадь водосбора 1530 км2, количество притоков 22, количество озер и водохранилищ – 28. Равнинного типа. Питание преимущественно снеговое. Воря замерзает в ноябре – начале декабря, вскрывается в конце марта – апреле.

### I.II.4 Подземные воды

Основным эксплуатационным артезианским водоносным горизонтом для Износковского района является окский надгоризонт. Он состоит из двух водоносных горизонтов: тарусско-михайловского и алексинского. Воды гидрокарбонатно-кальцивые и приурочены к карбонатным породам нижнего карбона. Общая жесткость вод изменяется по отдельным скважинам от 3,2 мг экв./л до 7,01 мг экв./л. Содержание железа варьируется от 0,05 мг/л до 8,0 мг/л, преобладают значения 2-4 мг/л. Удельный дебит по отдельным скважинам в значительной степени зависит от конструкции водозаборных скважин и изменяется от 0,05 м3/ч до 12 м3/ч. В пределах района в редких случаях используется упинский водоносный горизонт, приуроченный к одноименным известнякам нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно кальцивые с примесью сульфатов и относятся к очень жестким, с общей жесткостью 11-14 мг экв./л. Горизонт малодебитный 0,1-0,3 м3/ч.

На данной территории развиты еще два водоносных горизонта, которые могут быть задействованы для хозпитьевого водоснабжения. Тульский водоносный горизонт связан с песками одноименного стратиграфического горизонта нижнего карбона, он развит на всей площади района. В центральной и северной частях района, где наблюдаются отложения обводненных протвинских известняков, есть возможность их использования для целей водоснабжения, тем более, что он залегает значительно выше окского.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Основной негативной чертой всей территории района является заболоченность, которая связана с плохой дренированностью рельефа и залеганием в верхней части геологического разреза разнообразных, довольно плотных суглинков. Поэтому исторически населенные пункты располагались либо на озокамовых образованиях, либо около рек, на песчано-супесчаных почвах.

Ниже приводится таблица 2 по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Ивановское».

Таблица №2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1,2 | Развития среднечетвертичных моренно- водноледниковых образований московского оледенения. Подстилаются различными стратиграфо- генетическими комплексами. | В межхолмовых понижениях и в местах перетока талых ледниковых вод наблюдается значительное заболачивание. Глубина залегания грунтовых вод от 0,0 до 7,0 м. | Покровные образования по составу и своим инженерным свойствам не выдержаны на глубину и по латерали. Для ландшафтов 3, 4 типов наличие супесчано-песчаных грунтов суффозионно неустойчивых, создают предпосылки для локальных деформаций обводнённых грунтов. Для данных типов ландшафтов определяющим фактором условий для строительства является глубина залегания грунтовых вод. Поэтому условия для строительства могут быть от простых до потенциально неблагоприятных (сложных). |
| Долинный комплекс, ландшафты речных террас и болот | 3,4, | Развития современных аллювиальных и болотных образований. Подстилаются различными четвертичными стратиграфо- генетическими комплексами. | Глубина залегания грунтовых вод от 0,0 м до 1,0 м. Территории постоянно подтоплены, в весенний паводок затопляются. | Условия для строительства сложные. |

### I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения месторождений твердых полезных ископаемых нет.

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Ивановское» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Ивановское» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III– Особо охраняемые природные территории:

- Национальный парк «Угра».

- Памятник природы регионального значения.

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Ивановское».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъекта РФ могут устанавливать и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На территории МО СП «Деревня Ивановское» расположен памятник природы регионального значения «Болото «Агафьинское» (месторасположения – 2 км к западу от с. Износки, площадь – 47 га, размер охранной зоны – 50 м, правоустанавливающий документ – решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 7 ( в ред. Постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 №185)).

В соответствии с п.1 ст. 27 Федеральноо закона « Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

На территории сельского поселения «Деревня Ивановское» располагается федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Угра».

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Национальный парк «Угра»

Национальный парк «Угра» организован в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области  №1 от 7 августа 1996 года и учрежден Правительством РФ в 1997г. с включением земель лесного и водного фонда в состав федеральной собственности. Профиль парка комплексный, статус федеральный. Национальный парк «Угра» является государственным учреждением и относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Вопросы деятельности парка регулируются Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и Положением, утвержденным Министерством природных ресурсов и экологии РФ от 26 марта 2009 г. № 72. В декабре 2002 года национальному парку «Угра» был присвоен статус биосферного резервата и он включен во Всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО.

Общие положения Национальных парков, согласно статьи 12 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях":

1. Национальные парки являются природоохранными, эколого-просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма.

2. Земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир, находящиеся на территории национальных парков, предоставляются в пользование (владение) национальным паркам на правах, предусмотренных федеральными законами.

3. Историко-культурные объекты, поставленные на государственную охрану в установленном порядке, передаются в пользование национальным паркам только по согласованию с государственным органом охраны памятников истории и культуры.

4. В отдельных случаях в границах национальных парков могут находиться земельные участки иных пользователей, а также собственников.

Национальные парки имеют исключительное право приобретения указанных земель за счет средств федерального бюджета и иных не запрещенных законом источников.

5. Национальные парки относятся исключительно к объектам федеральной собственности.

Здания, сооружения, историко-культурные и другие объекты недвижимости закрепляются за национальными парками на праве оперативного управления.

6. Положение о национальном парке утверждается федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

7. Вокруг национального парка создается охранная зона с ограниченным режимом природопользования.

Основные задачи парка:

-сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

-сохранение историко-культурных объектов;

- экологическое просвещение населения;

- создание условий для регулируемого туризма и отдыха;

- разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;

-осуществление экологического мониторинга;

-восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

Территория парка, общая площадь которого составляет 98,6 тыс.га. располагается на территории 6 районов Калужской области и состоит из трех основных участков: Угорский, Жиздринский и Воротынский.

В пределах сельского поселения МО СП «Деревня Ивановское», площадь Национального парка «Угра» составляет ориентировочно 2906.51га. В пределах сельского поселения, национальный парк состоит из трех функциональных зон:

1. Особо охраняемая зона (заказного режима). Обеспечивает условия сохранения природных комплексов и  объектов  при  строго  регулируемом  рекреационном и хозяйственном использовании. Особо охраняемая зона включает наиболее ценные в экологическом и познавательном отношениях природные территории, на которых невозможно или нецелесообразно установить заповедный режим. Зона также служит буфером для участков заповедной зоны.

В соответствии с различиями в современном состоянии природных комплексов на территории МО СП «Деревня Ивановское» в границах Национального парка «Угра» выделена подзона экологической стабилизации – Болото Морозовское и прилегающая к нему полоса.

Подзона экологической стабилизации включает участки, в основном сохранившие естественный характер сообществ и способные к саморазвитию. В подзоне экологической стабилизации могут проводиться необходимые биотехнические, противопожарные и лесозащитные мероприятия, санитарные рубки по состоянию.

Разрешается использование имеющихся сельскохозяйственных угодий преимущественно для сенокошения и нормированного выпаса скота без права проведения мелиорации и постройки долговременных сооружений. В пойме реки Оки и её притоков запрещается проведение коренного улучшения угодий, применение удобрений и ядохимикатов. Разрешается проведение необходимых гидротехнических работ с целью улучшения экологического состояния водоемов по специальному разрешению дирекции национального парка.

Посещение туристами в познавательных целях предусматривается только по специально выделенным и обустроенным маршрутам, без ночлега. Для местного населения, проживающего на территории парка и в его охранной зоне, разрешаются бесплатные: любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в соответствии с действующими в Калужской области правилами любительского и спортивного рыболовства, сбор грибов, ягод и орехов.

В плане охотпользования на территории подзоны выделяются только воспроизводственные участки. Регулирование численности отдельных видов при необходимости проводится под контролем дирекции национального парка.

На участке подзоны экологической стабилизации на старичных озерах - местах обитания чилима, выхухоли, бобра, других особо ценных и исчезающих видов живых организмов - запрещаются: всякая охота и рыбная ловля в течение всего года; сенокошение, выпас и устройство водопоев для скота ближе 50 м от водоемов; разведение костров и устройство стоянок ближе 100 м от водоемов; устройство на берегах водоемов мостков и других сооружений, кроме специально оборудованных под контролем дирекции национального парка в научных и познавательных целях.

2. Заповедная зона, в пределах которой запрещены любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории. Главная задача - сохранение контрольных эталонов природных сообществ в динамике их естественного развития. В заповедную зону включены участки, относительно слабо измененные деятельностью человека, труднодоступные и в силу этого пригодные для саморазвития и обеспечения надежной охраны. Разрешены мониторинг,   научные исследования (без нарушения природной среды), охрана лесов от пожаров и лесозащитные мероприятия.

3. Зона   охраняемого   ландшафта   (познавательного   туризма).       Зона предназначена для сохранения и демонстрации посетителям сложившихся природно-исторических ландшафтов национального парка и для организации экологического просвещения. В зоне охраняемого ландшафта проводится трассировка и обустройство различных по протяженности и способам передвижения туристских и экскурсионных маршрутов,   видовых площадок, мест отдыха, автостоянок. Ночлег и остановки на маршрутах разрешаются только в специально отведенных и благоустроенных местах.

Разрешаются любительское и спортивное рыболовство, сбор грибов, ягод и других дикоросов по специальным разрешениям национального парка. Жители населенных пунктов, расположенных на территории национального парка или у его границ, пользуются правом бесплатного рыболовства, сбора грибов, ягод и других дикоросов.

Разрешается спортивная и любительская охота под контролем дирекции национального парка и при условии оптимальной численности животных.

Проводятся лесоводственные мероприятия, направленные на восстановление коренных лесных сообществ и поддержание санитарного состояния насаждений вдоль маршрутов (рубки ухода, санитарные рубки по состоянию, уборка захламленности вдоль маршрутов, лесовосстановление), мероприятия по охране и защите леса, биотехнии.

Разрешается сложившееся природопользование в экологически обоснованных размерах и в соответствии с действующими природоохранными нормами и правилами. Разрешается строительство необходимой транспортной и инженерно-коммуникационной сети, не противоречащее статусу национального парка и не наносящее ущерба его природным и рекреационным ресурсам. Запрещается строительство новых производственных комплексов. Разрешается, по согласованию с дирекцией национального парка, реконструкция существующих комплексов, повышающая их эффективность и экологическую безопасность. Участки для жилого строительства и садоводства выделяются только в исторических границах населенных пунктов. С национальным парком согласовывается застройка населённых пунктов, находящихся в долинах рек.

На участках зоны, являющихся местом обитания особо ценных и редких видов животных и растений, на основании заключения экологической экспертизы может устанавливаться режим природопользования, аналогичный особо охраняемой зоне.

На территории охранной буферной зоны,  организованной для сохранения национального парка и памятников природы также вводятся ограничения на виды деятельности. В пределах охранных зон запрещаются:

- Добыча полезных ископаемых;

- Новое строительство;

- Засорение и захламление территории;

- Строительство коммуникаций, ведущее к изменению гидрологического режима территории;

- Сплошная рубка леса и подлеска, кроме санитарных рубок;

- Все виды мелиоративных работ.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица №3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Воря | 153 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | Река Ращена | 23 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Ивановское» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

Таблица №4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на госохрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1. | Братская могила |  | Дер. Туровка Туровского с/с | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатовот 22.05.1992г. №76 |
| 2. | Курганный могильник 1 |  | с. Ивановское | АКР № 337. Никольская. 1981. Рис.1. №518 |
| 3. | Курганный могильник 2 |  | с. Ивановское | АКР № 338. Никольская. 1981. Рис.1. №519 |

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

.

### I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса;

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.

Таблица №5

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Ивановское» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица №6

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

На территории поселения протекает  р. Воря, р. Ращена, р. Черныш. Самая крупная река Воря.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

На территории МО СП «Деревня Ивановское» расположены 6 объектов влияющие на состояние почвенного покрова:

- 6сельских кладбища;

По данным администрации МО СП «Деревня Ивановское» на территории сельского поселения расположено 6 сельских кладбища:

- дер. Челищево, площадь 0.26га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- дер. Агафьино, площадь 0,75 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м

- юго-западнее дер. Гриденки , площадь 0,55 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- южнее дер. Гриденки , площадь 2,70 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

-  юго-западнее дер. Захарово , площадь 0,66 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- на границе с Юхновским районом , площадь 0,30 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Деревня Ивановское» удаляются по следящей схеме:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Необходимое количество контейнеров пс  рассчитывается по формуле:

пс = (Qс х t/v х k2) х k3

где: 	Qс – среднесуточное накопление отходов, м3

t – предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.

v – емкость водного контейнера, м3

k2 – коэффициент наполнения сборника, равный 0,9

k3 – коэффициент учитывающий контейнеры, которые находятся по санитарным нормам 1 день.

Местом обезвреживания ТБО является полигон Износковского района.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Ивановское и дер. Савино.

Система водоснабжения д. Ивановское

Водоснабжение деревни осуществляется от одной водонапорной башни. Глубина скважины составляет 28,5 м, производительность 10 м3/ч.

Система водоснабжения дер. Савино

Водоснабжение деревни осуществляется от водонапорной башни. Производительность 10 м3/ч. Протяженность водопроводных сетей составляет 1,8 км.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Ивановское» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Ивановское» расположено на территории Износковского района Калужской области. Центр сельского поселения – д. Ивановское находится в 17 км к югу от села Износки и в 100 км от г. Калуги. В состав сельского поселения «Деревня Ивановское» входят следующие населенные пункты: деревня Ивановское, д. Агафьино, д. Буканово, д. Гриденки, д. Захарово, д. Малиновка, д. Савино, д. Собакино, д. Угрюмово,д. Челищево, д. Туровка.

Площадь сельского поселения составляет 13552,55 га, численность населения 485 человека.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2013 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Ивановское» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Износковского лесничества 2011 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 7.

Таблица № 7

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 13552,55 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 6241,46 | 46,0% |
| 2. | Земли населенных пунктов | 458,66 | 3,4% |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 23,14 | 0,2% |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 2146,04 | 15,8% |
| 5. | Земли лесного фонда | 4650,75 | 34,3% |
| 6. | Земли водного фонда | 32,50 | 0,3% |
| 7. | Земли запаса | 0 | 0 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица №8

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 234,77 |
| Общественно-деловая | 4,21 |
| Сельскохозяйственного использования | 206,96 |
| Производственная | - |
| Транспортной инфраструктуры | 2,68 |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 9,78 |
| Иного назначения | 0,26 |
| Общая площадь | 458,66 |
| деревня Ивановское |
| Жилая | 81,33 |
| Общественно-деловая | 2,57 |
| Сельскохозяйственного использования | 43,53 |
| Производственная | - |
| Транспортной инфраструктуры | 2,68 |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Общая площадь | 130,11 |
| деревня Агафьино |
| Жилая | 5,94 |
| Сельскохозяйственного использования | 5,14 |
| Общая площадь | 11,08 |
| деревня Буканово |
| Жилая | 3,42 |
| Общая площадь | 3,42 |
| деревня Гриденки |
| Жилая | 5,53 |
| Сельскохозяйственного использования | 7,16 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,17 |
| Общая площадь | 12,86 |
| деревня Захарово |
| Жилая | 19,42 |
| Сельскохозяйственного использования | 29,12 |
| Общая площадь | 48,54 |
| деревня Мвалиновка |
| Жилая | 9,99 |
| Сельскохозяйственного использования | 22,55 |
| Общая площадь | 32,54 |
| деревня Савино |
| Жилая | 52,63 |
| Сельскохозяйственного использования | 46,31 |
| Общественно-деловая | 1,64 |
| Общая площадь | 100,58 |
| деревня Собакино |
| Жилая | 15,91 |
| Сельскохозяйственного использования | 13,50 |
| Рекреационная | 10,15 |
| Общая площадь | 39,56 |
| деревня Угрюмово |
| Жилая | 25,41 |
| Сельскохозяйственного использования | 8,72 |
| Общая площадь | 34,13 |
| деревня Челищево |
| Жилая | 12,71 |
| Сельскохозяйственного использования | 31,16 |
| Специального назначения | 0,25 |
| Общая площадь | 44,12 |
| деревня Туровка |
| Жилая | 1,72 |
| Общая площадь | 1,72 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Ивановское» по состоянию на 01.01.2013 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 16400 м2 общей площади.

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица №9

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: |
| Каменные, кирпичные | 1.795 | 6 | 4 |
| Смешанные | 0,150 | 2 | - |
| Деревянные | 14.45 | 259 | 31 |
| По годам возведения: |
| 1946-1970 гг. | 15,6 | 232 | 50 |
| 1971-1995 гг. | 0,43 | 2 | 10 |
| После 1995 г. | 0,28 | 6 | - |
| По проценту износа: |
| от 0% до 30% | 0,28 | 6 | - |
| от 31% до 65% | 0,43 | 2 | 10 |
| от 66% до 70% | 15,6 | 232 | 50 |
| Свыше 70% | - | - | - |

Распределение жилищного фонда по этажности и форме собственности

Таблица №10

| Этажность | Всего жилищного фонда, кв.м. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, кв.м. | Муниципальная, кв.м. | Частная, кв.м. |
| 1 | 14200 | 14200 | 981,4 | 13218,6 |
| 2 | 2200 | 2200 | 629,6 | 1570,4 |
| Всего | 16400 | 16400 | 1611,9 | 14788,1 |

Оборудование жилищного фонда

Таблица №11

| Наименование показателей | Всего | в том числе обудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водо проводом | в т.ч. централи- зованным | отоплением | в т.ч. централизованным | горячим водоснабжением | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 16400 | 6310 | - | - | - | - | - | - |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Ивановское» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на среднем уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Ивановское» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Деревня Ивановское» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования нет детского сада.

Общеобразовательные школы. В настоящее время на территории муниципального образования расположена средняя образовательная школа в деревне Ивановское ул. Центральная д. 20. Здание типовое, 2010 года постройки. Проектная вместимость – 100 мест, а количество учащихся в настоящее время – 37 человек.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один фельдшерско-акушерский пункт в деревне Ивановское. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в с. Износки.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена домом культуры в дер. Ивановское

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены 4 объектами розничной торговли:

Таблица №12

| № | Наименование объектов, адрес | Организационно – правовая форма | Специализация | Торговая площадь, кв.м. | К-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП «Шведов» | Индивидуальный предприниматель | Продовольственные и промышленные товары | 28 | 1 |
| 2 | ИП «Ахмедов» | Индивидуальный предприниматель | Продовольственные и промышленные товары | 28 | 1 |
| 3 | ИП «Шведов» | Индивидуальный предприниматель | Продовольственные и промышленные товары | 28 | 1 |
| 4 | ИП «Ахмедов» | Индивидуальный предприниматель | Продовольственные и промышленные товары | 16 | 1 |

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Ивановское» обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в селе Износки.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Ивановское» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Сельское поселение пересекает автодорога регионального значения – «Износки-Ивановское», « Ивановское-Савино».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

Таблица №13

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Износки-Ивановское | 12,31 | 19,0 | V |
| 2. | Ивановское-Савино | 4,50 | 16,0 | IV |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Таблица №14

| Наименование улично-дорожной сети | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| дер. Ивановское: |
| - ул. 1-ая Линия | 0,5 | грунт |
| - ул. 2-ая Линия | 0,3 | грунт |
| - ул. Войновский поселок | 0,2 | грунт |
| - ул. Центральная | 1,0 | грунт |
| - ул. Парковая | 0,2 | грунт |
| - ул. Ключевая | 0,08 | грунт |
| - ул. Новая | 0,03 | грунт |
| дер. Угрюмово |
| - ул. Полевая | 0,3 | грунт |
| - ул. Лесная | 0,2 | грунт |
| - ул. Сосновая | 0,7 | грунт |
| - ул. Железнодорожная | 0,3 | грунт |
| дер. Савино |
| - ул. Речная | 0,4 | грунт |
| - ул. Дачная | 0,5 | грунт |
| - ул. Московская | 0,8 | асфальт |
| - ул. Колхозная | 0,5 | грунт |
| Дорога д. Савино- д. Захарово | 1,0 | грунт |
| Дорога д. Ивановское- д. Челищево | 4,0 | грунт |
| Дорога д. Ивановское- д. Угрюмово | 1,0 | грунт |
| Дорога д. Челищево- д. Малиновка | 5,0 | грунт |
| Дорога д. Малиновка- д. Агафьино | 4,0 | грунт |
| Дорога д. Собакино- д. Ивановское | 2,0 | грунт |
| Дорога д. Туровка- д. Челищево | 1,0 | грунт |
| Дорога д. Туровка- д. Буканово | 2,0 | грунт |

### I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО СП «Деревня Ивановское» составляет 6241,46 га.

Земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения находятся в пользовании сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 485  чел.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, тыс. чел.

Таблица №15

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 519 | 515 | 513 | 499 | 495 | 490 | 489 | 488 | 487 | 485 |

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел.

Таблица №16

| Населенный пункт | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Ивановское | 245 | 245 | 241 | 241 | 241 | 239 | 237 |
| деревня Угрюмово | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 |
| деревня Савино | 161 | 157 | 157 | 156 | 155 | 155 | 155 |
| деревня Захарово | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| деревня Собакино | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| деревня Челищево | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| деревня Малиновка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| деревня Агафьино | - | - | - | - | - | - | - |
| деревня Гриденки | - | - | - | - | - | - | - |
| деревня Туровка | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по СП | 499 | 495 | 490 | 489 | 488 | 487 | 485 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась (на 14 человека). Основную роль в изменении численности населения играет естественное и механическое движение.

Механическое движение населения, чел.

Таблица №17

| Годы | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2007 | 4 | 3 |
| 2008 | 15 | 7 |
| 2009 | 9 | 13 |
| 2010 | 6 | 2 |
| 2011 | 5 | 14 |
| 2012 | 6 | 4 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 18

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 9 | 14 |
| 2008 | 8 | 10 |
| 2009 | 9 | 10 |
| 2010 | 8 | 10 |
| 2011 | 5 | 8 |
| 2012 | 5 | 15 |

Половозрастная структура населения

Таблица 19

| Возрастные группы | 01.01.1999 г. | 01.01.2002 г. | 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | чел. |
| численность постоянного населения, всего | 530 | 525 | 485 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | 107 | 105 | 99 |
| Мужского Женского | 50 57 | 52 53 | 52 47 |
| трудоспособного возраста | 274 | 272 | 250 |
| Мужского Женского | 110 164 | 114 158 | 118 132 |
| старше трудоспособного возраста | 149 | 148 | 136 |
| Мужского Женского | 68 81 | 51 97 | 34 102 |

### II. II. Экономическая база

Экономическая база сельского поселения представлена девятью предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на: производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Деревня Ивановское».

Таблица №20

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Торговые предприятия и организации |
| 1. | ИП «Шведов» | дер. Ивановское | Продовольственные и промышленные товары |
| 2. | ИП «Ахмедов» | дер. Ивановское | Продовольственные и промышленные товары |
| 3. | ИП «Шведов» | дер. Савино | Продовольственные и промышленные товары |
| 4. | ИП «Ахмедов» | дер. Савино | Продовольственные и промышленные товары |
| Прочие предприятия и организации |
| 3. | Администрация МО СП «Деревня Ивановское» | дер. Ивановское | Предоставление услуг населению |
| 4. | Фельдшерско-акушерский пункт | дер. Ивановское | Предоставление услуг населению |
| 5. | МКОУ «Ивановская школа» | дер. Ивановское | Предоставление услуг населению |
| 6. | Отделение связи | дер. Ивановское | Предоставление услуг населению |
| 7. | Дом культуры | дер. Ивановское | Предоставление услуг населению |
| 8. | СПК «Холмы» | дер. Ивановское | Сельское хозяйство |
| 9. | СПК «Холмы» | дер. Савино | Сельское хозяйство |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Ивановское и дер. Савино.

Система водоснабжения д. Ивановское

Водоснабжение деревни осуществляется от одной водонапорной башни. Глубина скважины составляет 28,5 м, производительность 10 м3/ч.

Система водоснабжения дер. Савино

Водоснабжение деревни осуществляется от водонапорной башни. Производительность 10 м3/ч. Протяженность водопроводных сетей составляет 1,8 км.

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал»

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Централизованная система канализации отсутствует на территории сельского поселения.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Деревня Ивановское» газифицированы  следующие населенные  пункты: дер. Ивановское, дер. Собакино, дер. Угрюмово, дер. Савино, дер. Захарово.

Централизованное отопление на территории поселения – отсутствует. В населенных пунктах сельского поселения местные теплоисточники работают на твердом топливе.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение муниципального образования сельское поселение «Деревня Ивановское» осуществляет производственное отделение «Обнинские Электрические Сети» филиала ОАО «Калугаэнерго». Поставку электроэнергии производит ОАО «Тулэнерго» от Череповецкой ТЭЦ. Основную часть энергии сельское поселение получает от Юхновской электроподстанции. В случае нарушения подачи электроэнергии с Юхновского направления снабжение электроэнергией будет производиться переключением на Кондровскую подстанцию или подстанцию в п. Передел.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Ивановское» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» .  Абонентской линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Износковского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Деревня Ивановское» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в с. Износки.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Деревня Ивановское» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в с. Износки. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. В 2013г. в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Ивановское» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в д. Ивановское, Износковского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Схемы территориального планирования Износковского района, ПК«ГЕО», 2009-2013 г.

15. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

16	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

19.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.