Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 13-317 от 30 декабря 2013 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» Перемышльского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2014 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 13-317 от 30 декабря 2013 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» Перемышльского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2014 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-аэрофотогеодезист                                                                     Петкевич Е.М.

инженер-программист                                                                               Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                             Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                           Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                                Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	12

I.II.1 Климат	12

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	13

I.II.3 Поверхностные воды	14

I.II.4 Подземные воды	15

I.II.5 Инженерно-геологические условия	15

I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы	18

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	18

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	19

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	26

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	29

I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	37

I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	46

I.IV Современное использование территории сельского поселения	48

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	48

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	50

I.IV.3 Жилищный фонд	52

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	54

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	58

I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы	60

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	61

II. I. Население	61

II. II. Экономическая база	62

II.IV Инженерно-техническая база	65

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	65

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	65

II.IV.3 Электроснабжение и связь	67

Список используемой литературы:	70

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» Перемышльского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» Перемышльского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» Перемышльского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» Перемышльского района Калужской области. | 1:15 000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» Перемышльского района Калужской области. | 1:15 000 |
| 1.3 | Карта инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» Перемышльского района Калужской области. | 1:15 000 |
| 1.4 | Карта территорий муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» Перемышльского района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:15 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» Перемышльского района Калужской области. | 1:15 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» Перемышльского района Калужской области. | 1:15 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» Перемышльского района Калужской области. | 1:10 000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» Перемышльского района Калужской области. (МО СП «Село Перемышль», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 13-317от 30 декабря 2013 года.

В проекте генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Перемышль» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Перемышльского муниципального района. Проект генерального плана разработан в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения.

Главными вопросами, рассматриваемыми в данном проекте, являются строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012-2013 годы:

1. Сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет.

2. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Перемышль».

3. Социально-экономические показатели существующего положения поселения.

4. Сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006 г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010 г.) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы схемы территориального планирования муниципального района  «Перемышльский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Село Перемышль» утвержденные Решением Районного Собрания от 10.04.2008 № 235.

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007 г.), а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г.,  ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карта объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Перемышль» расположено в северо-западной части Перемышльского района Калужской области. Центр сельского поселения, с. Перемышль, находится в 31 км к югу от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит автодорога областного значения общего пользования М3 «Украина» - Перемышль, М3 «Украина» - Перемышль-Погореловка, Подъезд к с. Премышль. В состав сельского поселения «Село Перемышль» входят следующие населенные пункты: село Перемышль, деревня Хохловка, деревня Жашково,  деревня Поляна. Площадь сельского поселения составляет 4047,51 га, численность населения – 4203 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Перемышль»

На севере - в восточном направлении от северо-западного угла жилой застройки с. Перемышль, пересекая дорогу Горки - Перемышль по линии застройки до озера Бездонное;

На востоке - на юг по озеру Бездонное, далее поворот на запад, огибая жилую застройку села, далее на юг по озеру Хохловское до западной границы озера Горка;

На юге - по южной границе д. Поляна, поворот на север;

На западе - огибая с западной стороны д. Поляна, по дороге, соединяющей д. Поляна с дорогой Калуга - Перемышль, на северо-восток по дороге Козельск - Калуга, вдоль западной границы жилой застройки села, пересекая дороги Перемышль - Петровское, Перемышль - Горки, до северо-западного угла застройки села Перемышль.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Данная местность расположена на северо-западе Среднерусской возвышенности в пределах долинных комплексов р. Оки. Абсолютные отметки  земной поверхности изменяются от 120,5 м, урез вод р. Оки, до 161,0 м у д. Жашково. Абсолютный перепад высот в пределах муниципального образования составил 40,5 м. Относительные перепады в пределах речных долин рек Оки и Жиздры достигает 20-25 м. В пределах муниципального образования выделено пять сложных географических ландшафтов.

Первый тип. Плоская аллювиально-водноледниковая слаборасчлененная равнина – третья надпойменная терраса рек Ока и Жиздра. Сложена четвертичными аллювиальными и водноледниковыми образованиями от раннечетвертичного  до позднечетвертичного времени. Геологический разрез сверху вниз представлен: плотными покровными суглинками мощностью до 4-5 м; ниже залегают слои аллювиальных песков, суглинков; водноледниковых гравилистых песков и песчано-гравийного материала, общей мощностью до 50 м. Коренные породы представлены нижнетульскими песчано-глинистыми отложениями и упинскими известняками нижнекаменноугольного времени. На дневной поверхности наблюдаются заболоченные западины. Подземные воды залегают в песчаных породах на глубинах свыше 10 м. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Второй тип. Плоско-наклонная аллювиально-водноледниковая равнина слаборасчлененная первая-вторая надпойменные террасы р. Оки. Геологический разрез аналогичен первому типу. Глубина залегания грунтовых вод свыше 10 м. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Третий тип.  Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина-терраса высокой поймы. Геологический разрез аналогичен первому типу. Глубина залегания грунтовых вод свыше 5 м. Территория затопляется в катастрофические и высокие паводки на р. Оке. Почвы светло-серые лесные на супесчаной основе.

Четвертый тип. Плоская аллювиальная равнина-пойма рек. Геологический разрез четвертичных отложений представляет собой переслаивание песков, суглинков, торфов и галечников, общей мощностью до 30 м. Глубина залегания грунтовых вод 1-3 м. Зона постоянного подтопления и весеннего затопления. Почвы дерновые луговые на супесчаной основе.

Пятый тип. Полого-крутые приречные склоны в рыхлых отложениях четвертичного времени.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Ока, р. Жиздра.

Река Ока. Река Ока самый большой правобережный приток р. Волги, длинна реки составляет 1498,6 км, площадь бассейна 245 тыс. м2. Верхняя часть бассейна р. Оки и бассейны остальных ее притоков на территории Перемышльского района и за его пределами расположены на Среднерусской и Смоленско-Московской возвышенностях, разделяемых Угорско-Протвинской низиной. Долина Оки извилистая, резко очерченная. Ширина долины на всем ее протяжении в пределах Калужской области колеблется от 500м до 1,5-2,0 км, достигая у устья р. Угры ширины 3 км. Ширина поймы – преимущественно 300-500м. Пойма преимущественно левобережная с луговой растительностью, перемежаемой небольшими рощами. Ширина русла Оки изменяется от 20-40м до впадения р. Кромы, увеличиваясь до 200-250м у г. Калуги и ниже, а глубина в межень – соответственно от 1,0-1,5 до 1-3м. Берега реки – высокие и крутые, местами – скалистые. Дно реки – песчаное и глинистое. Скорость течения воды в межень – 0,3-0,5 м/с. По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок  реки Ока. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохраной зоны составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Река Жиздра. Река полностью протекает по территории области. Площадь ее бассейна 9170 км2, длина составляет 223км, в пределах района 73,5км. Типичная река доледникового времени, с поймой и тремя надпойменными террасами. Р. Жиздра вытекает из родников, расположенных между  северными окраинами деревень Заболотье и Сужицы Жиздринского района, и впадает в р. Оку на 1158-м км от устья Оки, в Перемышльском районе. Бассейн р. Жиздры асимметричный, грушевидной формы. Долина реки пойменная, V-образная, с глубиной вреза – 20-40м, шириной – от 0,5 до 5км. Пойма реки в верхнем течении выражена неясно, шириной 400-500м, в среднем и нижнем течениях расширяется до 1км, склоны ее становятся крутыми (до 25-30 градусов), местами обрывистыми, высотой до 80м. Русло реки слабо или умеренно извилистое, не разветвленное на рукова, в устье – малоустойчивое. Преобладающая ширина русла в верховьях – 2-3м, в средней части – 20-40м, а в низовьях – 50-60м. Дно реки ровное, песчаное, у истоков частично затопленное. Преобладающая глубина реки – 0,7-1,0м, средняя скорость течения – 0,3 м/с. Средний годовой расход 35 м3/сут., а наибольший 1530 м3/сут. (1970г.). В русле немало топляка – мореного дуба.

Река Жиздра питается подземными, дождевыми и талыми снеговыми водами, причем последние значительно преобладают (около 60%).

Подъем воды в период весеннего половодья в верховьях не превышает 1,5-2,0м над летней меженью, в низовьях может достигать 11м.

### I.II.4 Подземные воды

На данной территории развиты следующие водоносные горизонты: четвертичный, упинский и заволжский. Четвертичный водоносный горизонт приурочен к песчано-гравийным слоям в подошве четвертичных образований, на данный момент горизонт не используется. Упинский водоносный горизонт связан с одноименными известняками нижнего карбона. Воды от умеренно-жестких до очень жестких с повышенным содержанием железа, удельный дебит скважин варьирует от 0,15 м3/ч до 15,0 м3/ч. Воды выше перечисленных горизонтов гидрокарбонатно-кальцивые.

Заволжский водоносный горизонт приурочен к слоям доломитов и известняков с прослоями гипса озерско-хованского времени верхнего девона. Воды сульфатно-гидрокарбонатно-кагниевые, очень жесткие и для хозпитьевого водоснабжения не пригодны.

Таким образом на данный момент основным водоносным горизонтом для водоснабжения населения и предприятий является упинский и резервным может стать четвертичный.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологическое районирование территории муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» представлено в таблице 2.

таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1 | Развития среднечетвертичных аллювиально-флювиогляциальных отложений третьей надпойменной террасы. Подстилаются породами нижнетульского горизонта. | Поверхность террасы осложнена холмами и грядами эолового генезиса. Отмечается заболоченности. | Грунты песчаного состава и суглинки могут быть использованы в качестве фундаментов при строительстве сооружений любого типа. Условия строительства, в основном, простые: несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. |
|  | 2,3 | Развитие четвертичных отложений первой и второй надпойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковая эрозия склонов. На крупных реках отмечается заболоченность. | Возможны деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. При рытье котлованов предусмотреть водоотливные и дренажные мероприятия. Террасы благоприятны для пашен, многолетних трав, овощных культур. |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 4 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. Развитие четвертичных отложений первой и второй надпойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений. |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 5 | Коренные склоны речных долин. | В зависимости от литолого-генетических особенностей наблюдается: многоэтажное оползание суглинисто-песчаных отложений по юрским и нижнекаменноугольным глинам; изрезанность поверхности склонов короткими оврагами и промоинами; оползневые и делювиально-пролювиальные процессы, плоскостной смыв. | Характеризуется изменчивостью по латерали и глубине литологического состава фунтов, их свойств и состояния. Глины сильно сжимаемые и набухающие с возможным развитием оползней выдавливания на склонах. Пески суффозионно-неустойчивые, могут обладать тиксотропией. Территория непригодна для строительства сооружений. |

### I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения месторождений твердых полезных ископаемых нет.

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Перемышль» выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Перемышль» отнесены:

I. Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II. Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III. Особо охраняемы природные территории:

1. Национальный парк «Угра».

- Памятник природы регионального значения

IV. Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. CЗЗ автомобильного транспорта.

2. СЗЗ от производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов.

V. Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Село Перемышль».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли следующих видов: запретные и нерестоохранные полосы; территории, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъекта РФ могут устанавливать и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

а) разведка и разработка полезных ископаемых;

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

г) предоставление на территориях национальных парков садоводческих и дачных участков;

д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, размещение которых предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, объектов, связанных с функционированием национальных парков и с обеспечением функционирования расположенных в их границах населенных пунктов;

(в ред. Федерального закона  от 30.11.2011 N 365-ФЗ)

е) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд), заготовка живицы, промысловая охота, промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство, заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд), деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 03.12.2008 №250-ФЗ)

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав древесины по водотокам и водоемам;

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.

На территории сельского поселения «Село Перемышль» расположен  Национальный парк «Угра».

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Национальный парк «Угра»

Национальный парк «Угра» организован в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области  №1 от 7 августа 1996 года и учрежден Правительством РФ в 1997г. с включением земель лесного и водного фонда в состав федеральной собственности. Профиль парка комплексный, статус федеральный. Национальный парк «Угра» является государственным учреждением и относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Вопросы деятельности парка регулируются Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и Положением, утвержденным Министерством природных ресурсов и экологии РФ от 26 марта 2009 г. № 72. В декабре 2002 года национальному парку «Угра» был присвоен статус биосферного резервата и он включен во Всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО.

Общие положения Национальных парков, согласно статьи 12 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях":

1. Национальные парки являются природоохранными, эколого-просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма.

2. Земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир, находящиеся на территории национальных парков, предоставляются в пользование (владение) национальным паркам на правах, предусмотренных федеральными законами.

3. Историко-культурные объекты, поставленные на государственную охрану в установленном порядке, передаются в пользование национальным паркам только по согласованию с государственным органом охраны памятников истории и культуры.

4. В отдельных случаях в границах национальных парков могут находиться земельные участки иных пользователей, а также собственников.

Национальные парки имеют исключительное право приобретения указанных земель за счет средств федерального бюджета и иных не запрещенных законом источников.

5. Национальные парки относятся исключительно к объектам федеральной собственности.

Здания, сооружения, историко-культурные и другие объекты недвижимости закрепляются за национальными парками на праве оперативного управления.

6. Положение о национальном парке утверждается федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

7. Вокруг национального парка создается охранная зона с ограниченным режимом природопользования.

Основные задачи парка:

-сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

-сохранение историко-культурных объектов;

- экологическое просвещение населения;

- создание условий для регулируемого туризма и отдыха;

- разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;

-осуществление экологического мониторинга;

-восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

Территория парка, общая площадь которого составляет 98,6 тыс.га. располагается на территории 6 районов Калужской области и состоит из трех основных участков: Угорский, Жиздринский и Воротынский.

В пределах сельского поселения МО СП «Село Перемышль», площадь Национального парка «Угра» составляет ориентировочно 1124 га. В пределах сельского поселения, национальный парк состоит из одного участка, в котором можно выделить одну функциональную зону:

Зона охраняемого ландшафта (познавательного туризма). Зона предназначена для сохранения и демонстрации посетителям сложившихся природно-исторических ландшафтов национального парка и для организации экологического просвещения. В зоне охраняемого ландшафта проводится трассировка и обустройство различных по протяженности и способам передвижения туристских и экскурсионных маршрутов, видовых площадок, мест отдыха, автостоянок. Ночлег и остановки на маршрутах разрешаются только в специально отведенных и благоустроенных местах.

Разрешаются любительское и спортивное рыболовство, сбор грибов, ягод и других дикоросов по специальным разрешениям национального парка. Жители населенных пунктов, расположенных на территории национального парка или у его границ, пользуются правом бесплатного рыболовства, сбора грибов, ягод и других дикоросов.

Разрешается спортивная и любительская охота под контролем дирекции национального парка и при условии оптимальной численности животных.

Проводятся лесоводственные мероприятия, направленные на восстановление коренных лесных сообществ и поддержание санитарного состояния насаждений вдоль маршрутов (рубки ухода, санитарные рубки по состоянию, уборка захламленности вдоль маршрутов, лесовосстановление), мероприятия по охране и защите леса, биотехнии.

Разрешается сложившееся природопользование в экологически обоснованных размерах и в соответствии с действующими природоохранными нормами и правилами. Разрешается строительство необходимой транспортной и инженерно-коммуникационной сети, не противоречащее статусу национального парка и не наносящее ущерба его природным и рекреационным ресурсам. Запрещается строительство новых производственных комплексов. Разрешается, по согласованию с дирекцией национального парка, реконструкция существующих комплексов, повышающая их эффективность и экологическую безопасность. Участки для жилого строительства и садоводства выделяются только в исторических границах населенных пунктов. С национальным парком согласовывается застройка населённых пунктов, находящихся в долинах рек.

На участках зоны, являющихся местом обитания особо ценных и редких видов животных и растений, на основании заключения экологической экспертизы может устанавливаться режим природопользования, аналогичный особо охраняемой зоне.

На территории охранной буферной зоны,  организованной для сохранения национального парка и памятников природы также вводятся ограничения на виды деятельности. В пределах охранных зон запрещаются:

- Добыча полезных ископаемых;

- Новое строительство;

- Засорение и захламление территории;

- Строительство коммуникаций, ведущее к изменению гидрологического режима территории;

- Сплошная рубка леса и подлеска, кроме санитарных рубок;

- Все виды мелиоративных работ.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы рек

таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Ока | 1500 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Жиздра | 223 | 200 | 50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области, письмо от 22.03.2013 г. № 10/742-13 на территории сельского поселения «Село Перемышль» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документы о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |
| 1. | Собор Успения | XV-XVI вв. | с. Перемышль | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.081960 № 1327 |
| 2. | Церковь Сошественская | XVIII в. | с. Перемышль | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.081960 № 1327 |
| 3. | Здание Присутственных мест | 1782 г. | с. Перемышль | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 |
| 4. | Дом жилой | нач. XIX в., арх. Ясныгин И.Д. | с. Перемышль, ул. Ленина, 62 | Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176 |
| 5. | Тюремный замок | 1753 г., арх. Никитин П.Р. | с. Перемышль, пл. Свободы, 3 | Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| 1. | Жилой дом | 1780 г. | с. Перемышль, ул. Коммунаров, 37 | Решение Исполкома Калужского облсовета народных депутатов от 12.10.1987 № 523 |
| 2. | Жилой дом | сер. XVIII-нач. XIX в. | с. Перемышль, ул. Красноармейская, 28 | Решение Исполкома Калужского облсовета народных депутатов от 12.10.1987 № 523 |
| 3. | Жилой дом | 1770 г. | с. Перемышль, ул. Ленина, 41 | Решение Исполкома Калужского облсовета народных депутатов от 12.10.1987 № 523 |
| 4. | Церковь Покровская с пределами Усекновения Главы Иоанна Крестителя и Флора и Лавра |  | с. Перемышль, ул. 25 Октября | Решение Исполкома Калужского облсовета народных депутатов от 04.02.1991 № 35 |
| 5. | Здание архивохранилища | XVIII в. | с. Перемышль | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327, прил. 2 |
| 6. | Дом жилой | нач. XIX в., арх. Ясныгин И.Д. | с. Перемышль, ул. Ленина, 62 | Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176 |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1. | Городище | XI-XVIIвв | с. Перемышль, центр | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 2. | Стоянка | неолит | с. Перемышль, 2 к м к юго-востоку от города | АКР № 543. Арх ИА. 12277. Л. 7 |
| 3. | Братская могила |  | с. Перемышль | РешениеМалого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 1. | Дом купца Лысина | нач. XIXв. | с. Перемышль, ул. Ленина, 60 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 2. | Ансамбль казначейства (здание казначейства, ранее здание архивохранилища) | 2-я треть XIXв. | с. Перемышль, пл. Свободы, 5 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 3. | Здание электростанции | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Генерала Трубникова, 51 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 4. | Дом купцов Пономаревых | 1900-е гг | с. Перемышль, ул. Коммунаров, 10 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 5. | Дом купца Н.И. Золотова | нач. XXв. | с. Перемышль, ул. Коммунаров, 19 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 6. | Жилой дом | нач. XXв. | с. Перемышль, ул. Коммунаров, 22 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 7. | Дом купцов Ивановых | нач. XXв. | с. Перемышль, ул. Коммунаров, 25 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 8. | Купеческий дом | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Коммунаров, 36 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 9. | Жилой дом | 1780 | с. Перемышль, ул. Коммунаров, 37 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 10. | Дом купцов Химиных | сер. XVIII-нач.XIXвв | с. Перемышль, ул. Красноармейская, 28 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 11. | Дом предводителя Бельченко | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Красный Октябрь, 5 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 12. | Жилой дом | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Красный Октябрь, 7 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 13. | Дом служащих казначейства | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Красный Октябрь, 12/35 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 14. | Жилой дом | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Красный Октябрь, 18 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 15. | Жилой дом | нач. XXв | с. Перемышль, ул. Красный Октябрь, 20 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 16. | Дом купца Н.В. Пономарева | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Ленина, 28 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 17. | Дом купца М.М. Гудкова | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Ленина, 32 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 18. | ансамбль церкви Рождества Церковь Рождества, православная, приходская с трапезной, здание богодельни | нач. XVII (?)- XIXв. XIXв | с. Перемышль, ул. Ленина, 34 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 19. | Дом Н.В. Чудакова | XIXв. | с. Перемышль, ул. Ленина, 39 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 20. | Жилой дом | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Ленина, 41 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 21. | Дом врача В.В. Пятницкого | к. XIXв. | с. Перемышль, ул. Ленина, 42 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 22. | Ансамбль гимназии учебное здание (северное) учебное здание (южное) | к. XIXв. | с. Перемышль, ул. Ленина, 53 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 23. | Купеческий дом | к. XIXв. | с. Перемышль, ул. Ленина, 55 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 24. | Купеческий дом | к. XIXв. | с. Перемышль, ул. Ленина, 57 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 25. | Купеческий дом | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, ул. Республиканская, 29 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 26. | Ансамбль казначейства (хозяйственая постройка) | 2-я треть XIXв. | с. Перемышль, пл. Свободы, 5 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 27. | Ансамбль церкви Сошествия Святого Духа (служебная постройка) | 2-я пол. XIXв | с. Перемышль, пл. Свободы, 13 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 28. | Жилой дом | к. XIXв. - нач. XXв. | с. Перемышль, ул. Советская, 1 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 29. | Жилой дом | к. XIXв. - нач. XXв. | с. Перемышль, ул. Советская, 21 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 30. | Жилой дом | к. XIXв. - нач. XXв. | с. Перемышль, ул. Советская, 23 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 31. | Дом лесопромышленника Гранина | к. XIXв. - нач. XXв. | с. Перемышль, ул. Советская, 31 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 32. | Дом Лопатиных | сер. XIXвв | с. Перемышль, ул. 25 Октября, 43 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 33. | Жилой дом | нач. XXв | с. Перемышль, ул. 25 Октября, 55 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 34. | Дом купцов Химиных | к. XIX - нач. XXвв | с. Перемышль, ул. 25 Октября, 62 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 35. | Жилой дом | к. XIX - нач. XXвв | с. Перемышль, ул. 25 Октября, 78 | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |

Градостроительная деятельность на территории памятников культуры МО СП «Село Перемышль» должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов  культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности  обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении.

### I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, коммунальные котельные, котельные, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.

таблица 5

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Перемышль» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

таблица 6

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Ока, р. Жиздра.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16 баллов. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, за исключением объектов повышенного риска.

На территории МО СП «Село Перемышль» расположены 4 объектов, влияющих на состояние почвенного покрова:

- 2 кладбища;

- 2 скотомогильника;

На территории сельского поселения расположено 5 кладбищ:

- в с. Перемышль, площадь – 2,59 га, размер санитарно-защитной зоны - 50м.

- в дер. Хохловка, площадь – 1,89 га, размер санитарно-защитной зоны - 50м.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области, письмо от 17.05.13 № 605-13, на территории сельского поселения имеется два скотомогильника:

Село Перемышль. 1) скотомогильник принадлежит ГБУ КО «Перемышльская станция по борьбе с болезнями животных», расположен в селе Перемышль на территории указанного учреждения; 2) скотомогильник принадлежит ООО «Калужская Нива», располагается на расстоянии 1000 м, юго-западнее от населенного пункта д. Поляна. Скотомогильник действующий введен в эксплуатацию в 2004 г, заполнен на 60%.

Так же на территории муниципального образования в с. Перемышль  (1895 г.,1917г), дер. Поляна (1949 г.), дер. Хохловка (1895г, 1917 г.) было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанного населенного пункта, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) с территории сельского поселения осуществляется на полигон ТБО, эксплуатируемый ООО «Коммунальное хозяйство» (лицензия № ОТ-09-000650 (40) от 19.03.2010 г. до 19.03.2015 г.).  Сбор и вывоз ТБО в частном секторе осуществляются пакетным способом согласно графика (в среднем 1 раз в неделю) и на стационарных контейнерных площадках. Вывозом и транспортировкой ТБО на территории сельского поселения занимается специализированные организации Перемышльского района.

Бытовые отходы с территории МО СП «Село Перемышль» должны удаляться по следующим правилам:

- не реже одного раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Водоснабжение на территории Перемышльского района осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения сельского поселения проводился лабораторный контроль качества питьевой воды системы водоснабжения с. Перемышль. В системе водоснабжения обнаружено превышение ПДК по общей жесткости 1,3  и микробиологическим показателям ОКБ – 50, ТКБ – 50, ОМЧ – 3  питьевая вода признана условно доброкачественной. В остальных населенных пунктах сельского поселения анализ качества питьевой воды не производился.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Перемышль» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, таких как национальный парк «Угра», особо охраняемые природные территории, лесопарки, существующие рекреационные зоны. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Перемышль» расположено в северо-западной части Перемышльского района Калужской области. Центр сельского поселения, с. Перемышль, находится в 31 км к югу от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит автодорога областного значения общего пользования М3 «Украина» - Перемышль, М3 «Украина» - Перемышль-Погореловка, Подъезд к с. Премышль. В состав сельского поселения «Село Перемышль» входят следующие населенные пункты: село Перемышль, деревня Хохловка, деревня Жашково,  деревня Поляна. Площадь сельского поселения составляет 4047,51 га, численность населения – 4203 человек.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса  Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012-2013 годов, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Перемышль» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУ КО Калужское лесничество.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 7.

таблица № 7

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 4047,51 | 100 % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2453,45 | 60,6% |
| 2 | Земли населенных пунктов | 1088,50 | 26,9% |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 90,00 | 2,3% |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 248,96 | 6,1% |
| 6 | Земли водного фонда | 166,60 | 4,1% |
| 7 | Земли запаса | - | - |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, а также зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. В соответствии с функциональным зонированием, представленным в генеральном плане, каждый земельный участок получает градостроительные регламенты и разрешение на определенный вид строительных преобразований согласно правилам землепользования и застройки. В проектах планировки и межевания территории указываются точные юридически оформленные границы участков и производится деление территории на застраиваемую и свободную от застройки части.

В следующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

таблица 8

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 904,31 |
| Общественно-деловая | 23,64 |
| Сельскохозяйственного использования | 20,20 |
| Рекреационная | 32,79 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | - |
| Специального назначения | 4,49 |
| Размещения водных объектов | 103,07 |
| Общая площадь | 1088,50 |
| с. Перемышль |
| Жилая | 393,19 |
| Общественно-деловая | 22,72 |
| Рекреационная | 23,81 |
| Производственная | 103,07 |
| Специального назначения | 2,59 |
| Общая площадь | 545,38 |
| дер. Хохловка |
| Жилая | 120,58 |
| Рекреационная | 8,98 |
| Специального назначения | 1,89 |
| Общая площадь | 131,45 |
| дер. Жашково |
| Жилая | 44,72 |
| Сельскохозяйственного использования | 20,20 |
| Общая площадь | 64,92 |
| дер. Поляна |
| Жилая | 345,84 |
| Общественно-деловая | 0,92 |
| Общая площадь | 346,76 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Перемышль» по состоянию на 01.01.2013 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 118113м2 общей площади.

Новое жилищное строительство

таблица 9

| Год ввода | Всего | В т.ч. индивидуальное жилищное строительство |
| --- | --- | --- |
|  | м² | домов | м² | домов |
| 2005 | 3542.2 | 37 |  |  |
| 2006 | 2918.1 | 30 | 2918.1 | 30 |
| 2007 | 6682.0 | 64 | 6682.0 | 64 |
| 2008 | 10852.9 | 105 | 10582.9 | 105 |
| 2009 | 9215.5 | 94 | 9215.5 | 94 |
| 2010 | 8853.0 | 90 | 8853.0 | 90 |
| 2011 | 8742.2 | 69 | 7882.6 | 68 |
| 2012 | 5301.3 | 52 | 5301.3 | 52 |
| 2013 | 11859.3 | 110 | 11859.3 | 110 |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

таблица 10

| Наименование показателей | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | - | 244.4 |
| Из нее: В жилых домах | - | 244.4 |
| В многоквартирных жилых домах | - | 244.4 |
| Число жилых домов, ед. | - | 2 |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | - | 2 |

Оборудование жилищного фонда

таблица 11

| Наименование показателя | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопро-водом | в.т.ч централи-зованным | Водоотве-дением (канали- зацией) | в.т.ч централи-зованным | Отоплением | в.т.ч централи-зованным | Горячим водоснаб-жением | в.т.ч централи-зованным | Ванными (душа ми) | Газом (сетевым, сжиженным) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| с. Перемышль |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 118113 | 80500 | 80500 | 75060 | 60050 | 118113 | 297 |  |  | 50700 | 110000 |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Перемышль» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на среднем уровне.

Ниже представлена характеристика основных действующих учреждений обслуживания. Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Перемышль» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Перемышль» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. На территории с. Перемышль располагается детский сад «Радуга».

Общеобразовательные школы и техникумы.

с. Перемышль – располагается Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Калужской области "Перемышльский техникум эксплуатации транспорта".

с. Перемышль  - Перемышльская средняя общеобразовательная школа. Фактическое количество учащихся составляет 410 человек, здание типовое, 1990 год постройки.

Специальные учреждения. На территории села Перемышль располагается детский дом.

Внешкольные учреждения. Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества"
Образовательные программы по направлениям деятельности: декоративно-прикладной направленности, художественно-эстетической напревленности, эколого-биологической направленности,культурологической направленности и краеведческо-патриотической . Фактическое колличество учащихся 82 человека.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории с. Перемышль располагается центральная районная больница также имеется детская больница.

Учреждения культуры

Таблица 12

| Наименование учреждения | Адрес | Кол-во мест по проекту | Фактическое колличество учащихся | Форма собственности | Здание: типовое, специальное, приспособленное. | Год постройки | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУК «Культурно-досуговый центр Перемышльского района» Структурное подразделение Районный дом культуры | с.Перемышль, ул. Ленина д.54 | 298 |  | муниципальная | типовое | 1983 | 100 |
| МКУК «Культурно-досуговый центр Перемышльского района» структурное подразделение Хохловский сельский клуб | д. Поляна, д.1б | 45 |  | муниципальная | типовое | 1927 | 75 |
| Структурное подразделение Центральная районная библиотека | с.Перемышль, ул. Ленина д.54 | 28 |  | муниципальная | приспособленное | 1983 | 100 |
| Структурное подразделение Хохловская библиотека | д. Поляна, д.1б |  |  |  |  | 1927 | 75 |

Спортивные сооружения

На территории с. Перемышль имеется муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Авангард" Около здания администрации имеется открытая спортивная площадка для занятия летними и зимними видами спорта. На территории села также имеется стадион.

Торговля

Предприятия торговли представлены 35 объектов розничной торговли, таблица № 13

Таблица 13

| № п/п | Наименование объекта | Организационно-правовая форма | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | магазин «Лопатинский» | Индивидуальный предприниматель (ИП) | продовольственный | 60 | 2 |
| 2. | магазин «Продукты» | ИП | продовольственный | - | 2 |
| 3. | магазин «Теремок» | ИП | продовольственный | 30 | 2 |
| 4. | магазин «Мясной» | ИП | продовольственный | 60 | 2 |
| 5. | магазин «Лакомка» | ИП | продовольственный | 60 | 3 |
| 6. | магазин «Виктория» | ИП | продовольственный | 80 | 3 |
| 7. | магазин «Встреча» | ИП | продовольственный | 80 | 3 |
| 8. | «Винно-водочный» | ООО | винно-водочный | 30 | 1 |
| 9. | магазин «Дар» | ИП | продовольственный | 30 | 2 |
| 10. | магазин «Продукты» | ИП | смешанный | - | 3 |
| 11. | «Химмедсервис» Универмаг | ООО | промтоварный | - | 12 |
| 12. | магазин «Хозтовары» | ИП | промтоварный | - | 3 |
| 13. | «Ритуальный» | ИП | промтоварный | 60 | 1 |
| 14. | магазин «Лана» | ООО | продовольственный | 80 | 4 |
| 15. | магазин «Лана» | ООО | смешанный | 40 | 3 |
| 16. | магазин «Лана» | ООО | смешанный | 40 | 2 |
| 17. | магазин «Лана» | ООО | промтоварный | 600 | 6 |
| 18. | Магазин «Лето» | ООО | винно-водочный | 20 | 1 |
| 19. | магазин «Продовольственный» | ИП | продовольственный | 60 | 2 |
| 20. | павильон | ИП | смешанный | 20 | 1 |
| 21. | павильон «Автомаркет» | ИП | промтоварный | 30 | 1 |
| 22. | павильон «Мясной» | ИП | продовольственный | 40 | 1 |
| 23. | павильон «Кристина» | ИП | продовольственный | 60 | 1 |
| 24. | «магазин» | ИП | промтоварный | 40 |  |
| 25. | павильон | ИП | смешанный | 20 | 1 |
| 26. | павильон | ИП | промтоварный | 20 | 1 |
| 27. | павильон | ИП | продовольственный | 16 | 1 |
| 28. | павильон | ИП | смешанный | 30 | 1 |
| 29. | павильон | ИП | смешанный | 40 | 1 |
| 30. | магазин «Лопатинский» | ИП | продовольственный | - | 2 |
| 31. | магазин «Продукты» | ИП | продовольственный | - | 2 |
| 32. | Магазин Магнит | ЗАО | продовольственный | - | - |
| 33. | Муниципальная аптека |  |  | - | - |
| 34. | Магазин Аметист | ООО | продовольственный | - | - |
| 35. | Рынок |  | продовольственный |  |  |

Дислокация подразделений пожарной охраны

Территорию сельского поселения  обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы, расположенной в с. Перемышль. На территории с. Перемышль сформирована добровольная пожарная команда (ДПК). ДПК сельского поселения «Перемышль» создано  01.07.2012 г. и является  филиалом общественного учреждения Добровольная пожарная охрана «Добровольная пожарная команда Калужской области». Численность команды составляет 11 добровольцев. В распоряжении ДПК имеется 1 машина для пожаротушения АРС-14 и два резервуара воды для пожаротушения.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Перемышль» осуществляются автомобильным транспортом. Протяженность муниципальных внутрипоселковых автодорог на территории сельского поселения составляет 31,9 км.

По территории МО СП «Село Перемышль» проходит 3 автомобильных дорог регионального значения представленных в таблице 14.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

таблица 14

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-3 «Украина» - Перемышль | 21,28 | 24 | III |
| 2 | М-3 «Украина» - Перемышль-Погореловка | 10,74 | 22 | IV |
| 3 | Подъезд к с. Перемышль | 4,67 | 22 | IV |

Внутрирайонные автобусные маршруты

Таблица 15

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность, км | Количество рейсов в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перемышль – Григоровское – Гремячево –Василенки – Мехово | 41,6 | 208 |
| 2. | Перемышль – Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 30,0 | 416 |
| 3. | Перемышль – Головнино | 19,4 | 96 |
| 4. | Перемышль – Борищево | 18,0 | 144 |
| 5. | Перемышль – Горки | 4,6 | 1040 |
| 6. | Перемышль – Калуга – Макарово | 86,1 | 620 |
| 7. | Перемышль – Ильинское | 9,4 | 88 |

Общеобластные автобусные маршруты

Таблица 16

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность, км | Количество рейсов в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калуга – Перемышль | 43,7 | 11630 |
| 2. | Калуга – Перемышль – Лучкино – Опытная станция | 54,7 | 2018 |

Маршруты «Школьный автобус»

Таблица 17

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перемышль – Подгоричи – Торопово – Сильково – Горки –Перемышль – Хохловка – Поляна – Перемышль | 84 |
| 2. | Перемышль – Григоровское – Перемышль – Поляна – Жашково –Перемышль | 106 |
| 3. | Перемышль – Григоровское – Мехово – Перемышль | 82 |
| 4. | Перемышль – Ильинское – Покровское – В. Алопово – Н. Алопово –Покровское – Ильинское – Покровское – Перемышль | 111 |

Автопарк сельского поселения «Село Перемышль» – автостанция с. Перемышль, 249130, с. Перемышль, ул. Коммунаров, 17. Вместимость – 20 пассажиров.

Улично-дорожная сеть сельского поселения

таблица 18

| Наименование улиц дорожной сети | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
|  |  | А | Г | Щ |
| Автодорога по ул. Ленина | 3 |  |  |  |
| Автодорога по ул. Красноармейская | 1,3 | 1,3 |  |  |
| Автодорога по ул. 25 Октября | 0,8 | 0,8 |  |  |
| Автодорога по ул. Республиканская | 1,6 | 1,6 |  |  |
| Автодорога по пер. Республиканский | 1,4 | 1,4 |  |  |
| Автодорога по ул.Гагарина | 0,3 | 0,3 |  |  |
| Автодорога по ул.Суворова | 1,9 | 1,9 |  |  |
| Автодорога по ул.Генерала Трубникова | 0,9 | 0,9 |  |  |
| Автодорога по ул.Комунистическая | 2,0 | 2,0 |  |  |
| Автодорога по ул.Советская | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Автодорога по ул.Коммунаров | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Автодорога по ул.Красный Октябрь | 1,2 | 1,2 |  |  |
| Автодорога по ул.Циолковского | 0,7 | 0,7 |  |  |
| Автодорога по ул.Льва Толстого | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Автодорога по пер. Циолковского | 0,4 | 0,4 |  |  |
| Автодорога по ул.Зелёная | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Автодорога по ул.Федеративная | 0,7 | 0,7 |  |  |
| Автодорога по ул.Мелиораторов | 0,7 | 0,7 |  |  |
| Автодорога по ул.Набережная | 0,4 | 0,4 |  |  |
| Автодорога по ул.Садовая | 0,8 | 0,8 |  |  |
| Автодорога по ул.Строительная | 1,4 | 1,4 |  |  |
| Автодорога по ул.Дачная | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Автодорога по пер.Красноармейский | 0,3 | 0,3 |  |  |
| Автодорога по пер. 25 Октября | 0,1 | 0,1 |  |  |
| Автодорога по ул.Площадь Свободы | 0,4 | 0,4 |  |  |
| Автодорога по деревне Жашково | 1,3 | 1,3 |  |  |
| Автодорога по деревне Хохловка | 3,0 | 3,0 |  |  |
| Автодорога по деревне Поляна | 3,9 | 3,9 |  |  |
| ИТОГО | 31,9 | 31,9 |  |  |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

На территории сельского поселения 3 автозаправочные станции.

### I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО СП «Село Перемышль» составляет 2453.45га.

Земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения находятся в пользовании сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей.

Экономические проблемы в 90-х годах привели к наращиванию производства в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ). Натурализация хозяйств населения является следствием снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

Основные сельскохозяйственные предприятия сельского поселения представлены в таблице 19.

таблица 19

| № п/п | Предприятия и организации | Профиль деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АОА «Перемышльагроснаб» | Сельское хозяйство | 13 |

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 4203  человек. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения.

Динамика численности населения, чел.

таблица 20

| Населенный пункт | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Перемышль | 3421 | 3436 | 3422 | 3418 | 3430 | 3436 | 3420 | 3279 | 3551 | 3421 |
| дер.Хохловка | 227 | 264 | 268 | 271 | 290 | 296 | 315 | 318 | 317 | 317 |
| дер.Поляна | 459 | 416 | 412 | 410 | 403 | 401 | 406 | 390 | 400 | 400 |
| дер.Жашково | 34 | 40 | 42 | 46 | 51 | 58 | 62 | 63 | 65 | 65 |
| Итого по СП: | 4141 | 4156 | 4144 | 4145 | 4174 | 4191 | 4203 | 4150 | 4333 | 4203 |

### II. II. Экономическая база

Трудовые ресурсы сельского поселения формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Численность безработных и их характеристика.

Таблица 21

| год чел. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество безработных | 244 | 152 | 143 | 65 | 57 | 50 |
| 14-29 лет | - | - | - | 12 | 18 | 13 |
| 53-59 лет | - | - | - | 14 | 12 | 6 |
| другие возрасты | - | - | - | 39 | 27 | 31 |
| Высшее образование | - | - | - | 10 | 6 | 19 |
| Среднее профессиональное образование | - | - | - | 20 | 19 | 8 |
| Начальное профессиональное образование | - | - | - | 10 | 11 | 10 |
| Среднее общее образование | - | - | - | 19 | 15 | 10 |
| Женщин | - | - | - | 39 | 36 | 26 |
| Мужчин | - | - | - | 26 | 21 | 24 |
| Рабочие | - | - | - | - | - | - |

Структура занятости населения

В таблице 22 представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения.

таблица 22

| № п/п | Предприятия и организации | Профиль деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Процесс» | промышленность | 250 |
| 2 | ООО «Мультипак» | промышленность | 10 |
| 3 | ООО «Еврохлеб» | промышленность | 30 |
| 4 | Редакция газеты «Наша жизнь» | промышленность | 7 |
| 5 | ООО «Полимер» | промышленность | 8 |
| 6 | ООО «Аркада» | промышленность | 33 |
| 7 | Библиотека с. Перемышль | Культура | 1 |
| 8 | Отделение ФГУП «Почта России» | Услуги населению | 2 |
| 9 | Администрация СП «Село Перемышль» | Услуги населению |  |
| 10 | магазин «Лопатинский» | торговля | 60 |
| 11 | магазин «Продукты» | торговля | - |
| 12 | магазин «Теремок» | торговля | 30 |
| 13 | магазин «Мясной» | торговля | 60 |
| 14 | магазин «Лакомка» | торговля | 60 |
| 15 | магазин «Виктория» | торговля | 80 |
| 16 | магазин «Встреча» | торговля | 80 |
| 17 | «Винно-водочный» | торговля | 30 |
| 18 | магазин «Дар» | торговля | 30 |
| 19 | магазин «Продукты» | торговля | - |
| 20 | «Химмедсервис» Универмаг | торговля | - |
| 21 | магазин «Хозтовары» | торговля | - |
| 22 | «Ритуальный» | торговля | 60 |
| 23 | магазин «Лана» | торговля | 80 |
| 24 | магазин «Лана» | торговля | 40 |
| 25 | магазин «Лана» | торговля | 40 |
| 26 | магазин «Лана» | торговля | 600 |
| 27 | Магазин «Лето» | торговля | 20 |
| 28 | магазин «Продовольственный» | торговля | 60 |
| 29 | павильон | торговля | 20 |
| 30 | павильон «Автомаркет» | торговля | 30 |
| 31 | павильон «Мясной» | торговля | 40 |
| 32 | павильон «Кристина» | торговля | 60 |
| 33 | «магазин» | торговля | 40 |
| 34 | павильон | торговля | 20 |
| 35 | павильон | торговля | 20 |
| 36 | павильон | торговля | 16 |
| 37 | павильон | торговля | 30 |
| 38 | павильон | торговля | 40 |
| 39 | магазин «Лопатинский» | торговля | - |
| 40 | магазин «Продукты» | торговля | - |
| 41 | Магазин Магнит | торговля | - |
| 42 | Муниципальная аптека | торговля | - |
| 43 | Магазин Аметист | торговля | - |
| 44 | Детский сад «Радуга» | образование |  |
| 45 | Средняя общеобразовательная школа | образование |  |
| 46 | Техникум эксплуатации транспорта | образование |  |
| 47 | Детский дом |  |  |
| 48 | ОВД Перемышльского района |  |  |
| 49 | Казначейство |  |  |
| 50 | Районный суд | Услуги населению |  |
| 51 | Прокуратура | Услуги населению |  |
| 52 | Отдел социальной защиты населения | Услуги населению |  |
| 53 | Дом культуры |  |  |
| 54 | Дом детского творчества | Услуги населению |  |

Структура обрабатывающих производств по объему

продукции и численности работающих

таблица23

| Обрабатывающие производства | Отгружено продукции | Численность работающих |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.руб. | % | человек | % |
| ЗАО «Процесс» | 195542 | 69,0 | 250 | 74,0 |
| ООО «Мультипак» | 10170 | 3,6 | 10 | 3,0 |
| ООО «Еврохлеб» | 19902 | 7,0 | 30 | 9,0 |
| Редакция газеты «Наша жизнь» | 729 | 0,2 | 7 | 2,0 |
| ООО «Полимер» | 4201 | 1,5 | 8 | 2,0 |
| ООО «Аркада» | 53211 | 18,7 | 33 | 10,0 |
| ИТОГО | 284010 | 100,0 | 338 | 100,0 |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение на территории Перемышльского района осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

Протяженность водопроводных сетей  в с. Перемышль составляет 2,1 км. Количество артскважин-1 шт. Количество водонапорных башен 15.

На территории сельского поселения централизованная система канализации присутствует в с. Перемышль. Система канализации безнапорная самотечная. Хозяйственно-бытовые стоки поступают на очистные сооружения. Очистные сооружения находятся не в удовлетворительном состоянии, в настоящее время фактически очистка стоков не производится.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газораспределительные пункты города, обеспечивающие связь между ступенями (газопроводами различного давления)

Таблица 24

| Наименование | Адрес | Мощность | Тип установки |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРП №3 | Ул.Трубникова д.-7 | Свыше 50м3/час | Здание |
| ШРП №6 | Ул.Ленина д.-22 | Свыше 50м3/час | шкаф |
| ШРП №10 | Больница | Свыше 50м3/час | шкаф |
| ШРП №7 | ул. Суворова | До 50м3/час | шкаф |
| ШРП №8 | ул. Дачная | До 50м3/час | шкаф |
| ШРП №9 | ЗАО «Процесс» | Более 50м3/час | шкаф |
| ШРП №14 | ул. Л.Толстого | Более 50м3/час | шкаф |
| ШРП №31 | ул. Гагарина | Более 50м3/час | шкаф |
| ШРП №18 | ул. Дачная | Более 50м3/час | шкаф |
| ШРП №19 | ул. Трубникова | Менее 50м3/час | шкаф |
| ШРП №29 | ул. Трубникова | Менее 50м3/час | шкаф |
| ШРП №23 | д. Хохловка | Более 50м3/час | шкаф |
| ШРП №24 | д. Поляна | Более 50м3/час | шкаф |
| ШРП №25 | д. Поляна | Более 50м3/час | шкаф |
| ШРП №26 | д. Поляна | Более 50м3/час | шкаф |

Теплоснабжение

Таблица 25

| Наименование котельной | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Основное/резервное топливо | Теплопроизводительность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Протяженность тепловых сетей ООО «ТВК», км. Диаметр тепловых сетей | % износа оборудования (котлы. теплосети) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Одного котла | Общая |  |  |  |
| ДК с. Перемышль | Водогрейные КВа -1,0 | 2 | 1999 | Природный газ/отсутствует | 0,86 | 1,72 | 1,471 | d40-0,055 d57-0,916 d76-0,235 d89-0,800 d108-0,888 d159-0,615 d219-0,380 | Котлы-90% Тепловые сети-70% |
| ЦРБ с.Перемышль | Водогрейные ЕЛГА-Г | 4 | 2000 | Природный газ/отсутствует | 0,215 | 0,86 | 0,277 | d40-0,092 d57-0,020 d76-0,006 d159-0,372 d219-0,180 | Котлы-90% Тепловые сети-40% |

Таблица 26

| Наименование потребителей | Отпуск тепла на нужды села и на промышленность |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе |
|  | Гкал/час | Гкал/год | Отопление | ГВС | Технология |
|  |  |  | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год |
| Население | 0,054 | 142,7 | 0,054 | 142,7 | - | - | - | - |
| Бюджетные организации | 0,433 | 1133,2 | 0,433 | 1133,2 | - | - | - | - |
| Соц. сфера | 1,038 | 2716,5 | 1,038 | 2716,5 | - | - | - | - |
| Прочие | 0,204 | 534,9 | 0,204 | 534,9 | - | - | - | - |
| Пром. предприятия | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные хоз.бытовые нужды, производственые | 0,019 | 49,4 | 0,019 | 49,4 | - | - | - | - |
| ИТОГО | 1,748 | 4576,7 | 1,748 | 4576,7 | - | - | - | - |

Потребность тепла

Таблица 27

| Номер площадки | Жилищный фонд, м2 | Строит. объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
| 1 Котельная ДК | 524 | 1572 | нет | - | 0,054 | 0,054 |

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Электроснабжение сельского поселения производится от одной электрических подстанций:

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Перемышль» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком».  В с. Перемышль установлено оборудование цифрового абонентского выносного концентратора типа RDLU EWSD, монтированной емкостью 384 номера, используемая емкость 334 номера.  Оборудование выносного концентратора находится в хорошем техническом состоянии. Связь между АТС Перемышльского района организована по волоконно-оптической линии связи с использованием цифровых средств передачи.  На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация и телевиденье

Услуги проводного радиовещания на территории сельского поселения не предоставляются.

Услуги эфирного теле- и радиовещания  вещания на территории поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК), «Домашний» (47 ТВК), «REN-TV» (39 ТВК), «5 канал» (37 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории сельского поселения предоставлены ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Юность» (70,43 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц), «Калуга FM» (105,6 МГц), «Радио Сатком» (103,6 МГц), «Радио 40» (105,1 МГц), «Серебряная ладья» (106,6 МГц), «Дорожное радио» (101,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге. На территории поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

Со второго полугодия 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Перемышль» обслуживается отделением почтовой связи расположенным в с. Перемышль, Перемышльского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2013 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Перемышльского района, 2008-2011 г.

- План социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль» № 106 от 02.09.12 г.