Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300030114000003 от 21 июля 2014 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Кудрявец» муниципального района «Хвастовичский район» Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2014 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300030114000003 от 21 июля 2014 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Кудрявец» муниципального района «Хвастовичский район» Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2014 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Борисова Н. И.

инженер - программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	2

ВВЕДЕНИЕ	2

I.I Общие сведения	6

I.II Природные условия	7

I.II.1 Климат	7

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	8

I.II.4 Подземные воды	12

I.II.5 Инженерно-геологические условия	14

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	16

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	17

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	19

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	22

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	23

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	31

I.IV Современное использование территории сельского поселения	33

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	33

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	35

I.IV.3 Жилищный фонд	38

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	40

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	44

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	45

II. I. Население	45

II.I.2 Занятость населения	49

II. II. Экономическая база	51

II.IV Инженерно-техническая база	52

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	52

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	53

II.IV.3 Электроснабжение и связь	54

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Кудрявец» муниципального района «Хвастовичский район» Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Кудрявец» муниципального района «Хвастовичский район» Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Кудрявец» муниципального района «Хвастовичский район» Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Кудрявец» Хвастовичского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.2 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Кудрявец» Хвастовичского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.3 | Карта границ зон c особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Село Кудрявец» Хвастовичского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.4 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Село Кудрявец» Хвастовичского района Калужской области | 1:25000 |

| 2 | Положения о территориальном планировании |
| --- | --- |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Село Кудрявец» Хвастовичского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Село Кудрявец» Хвастовичского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Село Кудрявец» Хвастовичского района Калужской области | 1:25000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Кудрявец» муниципального района «Хвастовичский район» (МО СП «Село Кудрявец», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 и Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300030114000003 от 21 июля 2014 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Кудрявец» до 2039 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Юхновского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2014 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Кудрявец»»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Хвастовичский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Село Кудрявец».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Кудрявец» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта объектов инженерной инфраструктуры ;

- Карта  границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Кудрявец» расположено на территории Хвастовичского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Кудрявец расположен в 15 км от юго-востока районного центра с. Хвастовичи. В состав сельского поселения «Село Кудрявец» входят следующие населенные пункты: с. Кудрявец, дер. Верхняя Шкова, с. Колонна, дер. Теребень, дер. Палькевичи, с. Агеевка, с. Березовое, дер. Буки, ж.-д. р.-д. Железнодорожный, дер. Докторово, дер. Коссы, с. Старосельское Лесничество, с. Лубянка.

Площадь сельского поселения составляет 26363.17 га.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Кудрявец»:

На севере - на северо-восток по железной дороге Брянск - Дудоровский от остановочного пункта Рессета на границе с Брянской областью до реки Громовой у северо-западного угла квартала N 5 Старосельского лесничества, далее по железной дороге Брянск - Дудоровский от юго-западного угла квартала N 18 Троснянского лесничества, пересекая реку Шестуха, до юго-восточного угла квартала N 80 Еленского лесничества, далее на север от него, до остановочного пункта Еленск у западной границы п. Еленский, на юго-восток от остановочного пункта, по западной границе п. Еленский до северо-западного угла квартала N 89 Еленского лесничества, далее на юг по восточной границе кварталов N 88 Еленского лесничества и N 11, 22 Троснянского лесничества до реки Шестуха, на юго-восток по ней до слияния ее с рекой Еленка, далее по реке Еленка до границы с Орловской областью;

На востоке - на юго-восток, восток, юг и запад по границе с Орловской областью от пересечения ее с рекой Еленка до юго-восточного угла квартала N 141 Троснянского лесничества;

На юге - на запад и юго-запад по границе с Орловской областью от юго-восточного угла квартала N 141 Троснянского лесничества до границы с Брянской областью у юго-восточного угла квартала N 113 Старосельского лесничества, далее по границе с Брянской областью до юго-западного угла квартала N 107 Старосельского лесничества;

На западе - на север, северо-восток и запад по границе с Брянской областью до остановочного пункта Рессета железной дороги Брянск - Дудоровский.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Максимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Данная местность расположена в пределах Брянско-Жиздринского полесья в бассейне рек Рессета и притоков реки Вытебеть. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 183 ( урез вод руч. Громовой) до 230 м на водоразделе рек Рессета и Вытебеть. Абсолютный перепад высот в рельефе составил 47 м. Относительные перепады по овражно-балочной сети и мелким речкам не превышает15 м. Большая часть выделенных ландшафтов приурочено к эрозионным формам рельефа с малой мощностью четвертичных образований. Выделено четыре типа сложных географических ландшафтов:

Первый тип. Плоско-волнистая эрозионно-аккумулятивная слаборасчлененная равнина развитая на песках альб-сеноманского возраста нижнего мела. Этот тип рельефа наиболее распространен в пределах района, ему характерна заболоченность, особенно правобережной части района. Четвертичные отложения представлены в основном тонкозернистыми глинистыми песками и реже водноледниковыми песчаными суглинками с включением мелкого гравия кремней. Мощность четвертичных образований составляет от 0,5м, на юго-западе района, до 5-9м на севере. Почвы дерново-сильно-среднеподзолистые, местами глееватые на песчаной основе. Данный ландшафт развит на большей части территории.

Второй тип. Плоская, эрозионно-аккумулятивная слабо-расчлененная равнина с западинами, заболоченная. Этот тип рельефа развит на меле Туринского горизонта верхнемеловой эпохи. Меловые толщи обводнены и сложены мелом полутвердой консистенции перекрыт он мощными отложениями супесей и тонкозернистых пылеватых песков. Западины в основном термокарстового происхождения. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые на песчаной основе.  Этот ландшафт развит на водоразделе к югу от с. Кудрявец.

Третий тип. Плоско-наклонная слабо-среднерасчлененная аллювиально-водноледниковая равнина. Образование этого типа рельефа связано с отложениями потоков ледниковых и речных вод. Развиты эти формы рельефа вдоль древних стоков ледниковых вод, а затем речных долин с основными видами пород, слагающими этот ландшафт являются разнообразные песчаные отложения с включением мелкого гравия кремней, песчаные суглинки, небольшие линзы гравийно-галечного материала, аллювиальные суглинки, слои торфа. Поверхность данного ландшафта, последующими эоловыми процессами, осложнена дюнообразными холмами. Мощность четвертичных отложений сильно варьирует от первых метров до 10м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми образованиями неокомского надъяруса, глинами келловеского горизонта средней юры и в северной части района наблюдаются остатки упинских известняков нижнего карбона. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые местами глееватые на песчаной основе. Ландшафт развит на придолинных склонах

Четвертый тип. Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина осложненная западинами и дюнными образованиями. Западины часто заболочены. Этот тип рельефа является первой надпойменной террасой. Четвертичные породы представлены песками, илистыми образованиями, торфом. Абсолютные отметки поверхности ландшафта 170-175м. Коренные породы представлены глинами келловейского горизонта юрской системы и известняками озерско-хованских слоев верхнего девона. Почвы деpново-средне-подзолистые слабо-глееватые и дерново-глеевые.

I.II.3 Поверхностные воды

Гидрографическая сеть сельского поселения характеризуется наличием большого количества рек и ручьёв.

Характерная особенность рек района – сильная извилистость и заболоченность их пойм. Все реки имеют небольшой уклон, поэтому и скорость их течения невелика – в среднем 0,3 – 0,5 м/с. И только на перекатах скорость течения возрастает до 0,8 – 1,0 м/с.

Главная роль в питании рек принадлежит талым  весенним водам. В летне-осеннее время реки питаются дождевыми осадками и грунтовыми водами. Зимой единственным источником питания являются грунтовые воды. Средняя продолжительность ледостава на реках 140 дней. Замерзание  обычно начинается в конце ноября- начале декабря. А вскрытие происходит в конце марта- начале апреля.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

-хозяйственно-бытовых;

-промышленных;

-транспортных;

-орошения селькохозяйственных полей;

-рыболовных;

-рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Обельна — протекает в Калужской, Орловской и Брянской областях. Правый приток Рессеты. Берёт начало в районе посёлка Жудерский Орловской области. Течёт на северо-запад по границе Брянской и Калужской областей. Далее течёт на север по территории Калужской области. Устье реки находится около платформы 46-й километр в 76 км по правому берегу реки Рессета. Длина реки составляет 32 км, площадь водосборного бассейна 215 км².

Река Лисичка — протекает в Калужской и Орловской областях. Левый приток реки Вытебеть. Река Лисичка берёт начало в лесах восточнее села Теребень Хвастовичского района Калужской области. Течёт на юго-восток через сосновые и берёзовые леса, пересекает границу с Орловской областью. Устье реки находится в 85 км по левому берегу реки Вытебеть. Длина реки составляет 13 км, из них 5,3 км река течёт по территории Калужской области[2].

Река Еленка — протекает в Калужской и Орловской областях. Левый приток Вытебети. Берёт начало в Хвастовичском районе Калужской области у посёлка Еленский. Течёт на юго-восток, пересекает границу с Орловской областью. На реке расположены населённые пункты Еленский, Тросна и Еленка. Устье реки находится в 78 км по левому берегу реки Вытебеть. Длина реки составляет 16 км, площадь водосборного бассейна 78,2 км².

Река Шковка  — протекает в Калужской и Орловской областях. Левый приток Вытебети. Река Шковка берёт начало у деревни Верхняя Шкова Хвастовичского района Калужской области. Течёт на восток, пересекает границу с Орловской областью. Впадает в Вытебеть у деревни Нижняя Шкова Знаменского района Орловской области. Устье реки находится в 88 км по левому берегу реки Вытебеть. Длина реки составляет 11 км, площадь водосборного бассейна 58,2 км².

По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от города Белёв до города Калуга, без рек Упа и Угра, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока[2].

### I.II.4 Подземные воды

В гидрогеологическом отношении территория сельского поселения расположена в юго-западной части Московского артезианского бассейна. В пределах района подземные воды заключены в отложениях четвертичной системы, мела, юры, каменноугольной и девонской системы.

В водоснабжении населенных пунктов и промышленных предприятий Хвастовичского района на данный момент используется один водоносный горизонт, связанный с озерско-хованскими образованиями верхнего девона. Он приурочен к известняковым толщам с прослоями песков и песчаников. Воды Заволжского водоносного горизонта гидрокарбонатно-кальциевые, местами с повышенным содержанием стронция.

Воды жесткие и умеренножесткие с показателями общего остатка от 3,2 млг.экв./л до 7,64 млг.экв./л. Содержание железа колеблется от нулевого до 3,0 млг./л, преобладают 0,3 – 0,6 млг./л. Удельный дебит по отдельным скважинам изменяется от 0,07 м3/ч  до 12,0 м3/ч.

Гидрогеологический разрез представляет собой комплекс этажно-расположенных водоносных горизонтов и комплексов, разделяющихся водоупорами. Наибольшее значение для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения имеют водоносные горизонты, заключенные в каменноугольных отложениях. Наряду с ними используются воды четвертичных отложений, чаще всего для водоснабжения в сельских населенных пунктах; реже используются воды, заключенные в меловых и юрских отложениях. В отложениях девона заключены, преимущественно, воды с повышенной минерализацией, солоноватые и рассолы, которые находят применение для бальнеологических целей.

Подземные воды четвертичных отложений циркулируют в аллювиальных, водноледниковых песках, супесях и разделены моренами сетуньско-перекшинского, московского и валдайского оледенений. Мощность зоны аэрации изменяется от 1-2 до 10-15 м. Четвертичные водоносные горизонты играют существенную роль в водообмене поверхностных и подземных вод основных водоносных горизонтов и служат источниками восполнения их запасов.

Подземные воды мезозойских отложений представлены альб-сеноманским и неокомским водоносными горизонтами и сложены песчаниками, песками или мергельно-меловыми толщами мощностью от 5 до 15 м. Они имеют весьма ограниченное распространение. Характер фильтрации подземных вод - напорно-безнапорный с глубиной залегания уровней от 2-3 до 15-20 м. Водообильность водовмещающих отложений сравнительно невысокая и характеризуется удельными дебитами скважин 0,01-0,1 л/сек. В составе мезозойских отложений выделяется верхнеюрский водоупор, который имеет ограниченное распространение на водоразделах в западной части района и представлен плотными жирными глинами общей мощностью от 5 до 60 м (в среднем 20 м).

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Таблица 2

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эрозионно-аккумулятивные равнины. Типы ландшафтов (местностей) | 2 | Нерасчлененные образования нижне-среднечетвертичного возраста. Элювий, водноледниковые отложения. Подстилаются трепелом, мелом. | Поверхности ландшафтов суффозионными и термокарстовыми западинами. Уровень стояния грунтовых вод 0-5м. Понижения в рельефе и западины обычно заболочены. Рельеф слаборасчлененный. | Супесчано-пасчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Водноледниковые суглинки по составу мало отличаются изменчивостью несущих свойств по латерали по глубине. Условия строительства на площадях развития суглинков простые, на остальных либо средние, либо сложные в зависимости от глубины стояния грунтовых вод и уклона местности. |
|  | 1 | То же. Подстилающие поводы представлены в основном песками альб-сеноманского времени. | То же. | Рекомендации: гидроизоляция подвальных помещений, мероприятия по организации поверхностного стока ливневых вод и дренажа подземных. |
|  | 3 | Развитие аллювиально-водноледниковых образований средне-позднечетвертичнoго времени. Подстилаются в основном песчано-глинистым комплексом юрско-мелового времени. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, пологонаклонный. В ложбинах заболочен. Уровень стояния грунтовых вод 2-5 м. | То же. Условия для строительства средние. Расчлененность рельефа позволяет организовать надежный дренаж поверхностных и подземных вод. |
| Эрозионно-аккумулятивные равнины. Типы ландшафтов (местностей) | 4 | Развития современных и позднечетвертичных аллювиально-болотных отложений. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф плоский слабо-расчлененный заболоченный, осложнен староречиями, дюнами. Глубина залегания грунтовых вод 0-2м. Боковой подмыв террас. | Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной стояния грунтовых вод. |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Кудрявец» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Кудрявец»  отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Особо охраняемые природные территории

- Лесной массив возле ст. Теребень.

- Зеленая зона п. Еленский.

- Река Обельна и её пойма.

III– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

IV – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Село Кудрявец».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады. Законами субъектов РФ могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На территории муниципального образования СП «Село Кудрявец» Хвастовичского района имеются памятники природы регионального значения:

– «Река Обельна и ее пойма» (площадь не определена, охранная зона – не установлена, правоустанавливающий документ – решение Малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 18.11.1993 №184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624)).

– «Лесной массив возле ст. Теребень» (площадь – 12400 га, охранная зона – не установлена, правоустанавливающий документ – решение Малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 18.11.1993 №184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624)).

– «Зеленая зона п. Еленский» (площадь – 5700 га, охранная зона – не установлена, правоустанавливающий документ – решение Малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 18.11.1993 №184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624)).

Так же часть территории муниципального образования попадает в охранную зону границ национального парка «Орловское Полесье».

В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы рек

Таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Обельна | 32 | 100 | 50 | 20 |
| 2. | река Еленка | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | реки и ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Кудрявец» объекты культурного наследия не имеются.

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах селього поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в городском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Кудрявец» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 6

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Угра. На территории поселения протекает р. Обельна, р. Еленка, р. Лисичка, р. Змейка, р. Шестуха, река Радня, река Скупа, река Рогозня, река Мокрая Кошельня, река Колдобина, река Холминка, река Шковка .

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

На территории МО СП «Село Кудрявец» расположены 2 объекта влияющих на состояние почвенного покрова:

- 2 кладбища.

Таблица 7

| № п./п. | Населённый пункт | Площадь, га | Размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | около дер. Верхняя Шкова | 0.42 | 50 |
| 2 | между с. Кудрявец и дер. Теребень | 1.05 | 50 |

Сибиреязвенные скотомогильники (захоронения) зарегестрированные в установленном порядке на территории муниципального образования указанных в обращении нет.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 06.08.2014 г. № 2012-14 на территории МО СП «Село Кудрявец» скотомогильники не имеются.

Санитарная очистка территории

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

Основное негативное воздействие участков захоронения строительных и бытовых отходов на компоненты природной среды обусловлено преимущественно отходами органогенного происхождения, представляющими собой основу для образования фильтрата и биогаза. В связи с незначительным количеством отходов органогенного происхождения в общем количестве рекультиванта, негативное воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму. Учитывая значительную плотность строительных и бытовых материалов, миграция химических веществ в воздушную и водную среду незначительна и, в основном, под воздействием неблагоприятных факторов среды.

Производится уборка территории населенных пунктов от мусора. Вывоз ТБО осуществляется трактором МТЗ - 82 два раза в месяц, а так же по мере надобности, на полигон ТБО площадью 2,2 га, расположенный в 1,5 км от с. Хвастовичи. Запланировано размещение десяти  площадок и установка семидесяти мусорных контейнеров.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в с. Кудрявец, дер. Теребень. Водоснабжение осуществляется от водонапорных башен  и артезианских скважин.

В каждом населенном пункте имеются колодцы и родники.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Кудрявец» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило,  не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 кВ - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Кудрявец» расположено на территории Хвастовичского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Кудрявец расположен в 15 км от юго-востока районного центра с. Хвастовичи. В состав сельского поселения «Село Кудрявец» входят следующие населенные пункты: с. Кудрявец, дер. Верхняя Шкова, с. Колонна, дер. Теребень, дер. Палькевичи, с. Агеевка, с. Березовое, дер. Буки, ж.-д. р.-д. Железнодорожный, дер. Докторово, дер. Коссы, с. Старосельское Лесничество, с. Лубянка.

Площадь сельского поселения составляет 26363.17 га.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Кудрявец и материалов лесоустройства Хвастовичского лесничества 2004 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 8.

Таблица № 8

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 26363.17 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 2086.03 | 7.9 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 649.63 | 2.4 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 119.78 | 0.5 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 23506.52 | 89.2 |
| 6. | Земли водного фонда | 1.21 | 0 |
| 7. | Земли запаса | - | - |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 7

| Название зоны | Зонирование территории н. п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 351.47 |
| Сельскохозяйственного использования | 232.0 |
| Производственная | 38,22 |
| Общественно-деловая | 3,11 |
| Инженерной инфраструктуры | 5,94 |
| Зоны водных объектов | 2.47 |
| Рекреационная | 16.42 |
| Общая площадь | 649.63 |
| село Кудрявец |
| Жилая | 95,73 |
| Сельскохозяйственного использования | 12,58 |
| Производственная | 5,42 |
| Общественно-деловая | 1,16 |
| Инженерной инфраструктуры | 2,94 |
| Зоны водных объектов | 0,18 |
| Рекреационная | 0,6 |
| Общая площадь | 118,61 |
| село Колонна |
| Жилая | 16,92 |
| Сельскохозяйственного использования | 3,56 |
| Производственная | 2,08 |
| Зоны водных объектов | 0,3 |
| Рекреационная | 3,71 |
| Общая площадь | 26,57 |
| деревня Теребень |
| Жилая | 120,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 22,85 |
| Производственная | 16,82 |
| Общественно-деловая | 1,95 |
| Инженерной инфраструктуры | 3,0 |
| Зоны водных объектов | 1,35 |
| Общая площадь | 166,87 |
| деревня Буки |
| Жилая | 20,32 |
| Сельскохозяйственного использования | 14,22 |
| Рекреационная | 2,64 |
| Общая площадь | 37,18 |
| деревня Верхняя Шкова |
| Жилая | 25,53 |
| Сельскохозяйственного использования | 10,27 |
| Производственная | 4,99 |
| Зоны водных объектов | 0,37 |
| Рекреационная | 0,66 |
| Общая площадь | 41,82 |
| деревня Палькевичи |
| Жилая | 42,81 |
| Сельскохозяйственного использования | 34.27 |
| Производственная | 8,91 |
| Зоны водных объектов | 0,54 |
| Рекреационная | 0,37 |
| Общая площадь | 86.91 |
| село Березовое |
| Жилая | 55,23 |
| Общая площадь | 55,23 |
| село Агеевка |
| Жилая | 2.09 |
| Сельскохозяйственного использования | 16.35 |
| Общая площадь | 18,44 |
| деревня Докторово |
| Жилая | 4.06 |
| Сельскохозяйственного использования | 16.43 |
| Общая площадь | 20,49 |
| деревня Коссы |
| Жилая | 19.15 |
| Сельскохозяйственного использования | 33.07 |
| Общая площадь | 61,29 |
| село Лубянка |
| Жилая | 4.33 |
| Сельскохозяйственного использования | 11.89 |
| Общая площадь | 16,22 |
| ж.д. р.-д. Железнодорожный |
| Жилая | - |
| Общая площадь | - |
| с. Старосельское Лесничество |
| Жилая | - |
| Общая площадь | - |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Кудрявец» по состоянию на 01.01.2014 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 32100 м2    общей площади.

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 10

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | - | - | - |
| Панельные | 1,6 | - | 10/20 |
| Блочные | - | - | - |
| Смешанные | - | - | - |
| Деревянные | 30,5 | 370 | 29/58 |
| Прочие | - | - | - |
| По годам возведения: до 1920 | - | - | - |
| 1921-1945 | 0,3 | 7 | - |
| 1946-1970 | 24,2 | 316 | 11/22 |
| 1971-1995 | 7,1 | 40 | 28/56 |
| После 1995 г. | 0,5 | 7 | - |
| По проценту износа: от 0 до 30 % | 0,5 | 7 | - |
| от 31 до 65 % | 7,1 | 40 | 28/56 |
| от 66 до 70 % | 24,2 | 316 | 11/26 |
| Свыше 70 % | 0,3 | 7 | - |

# Распределение жилого фонда по этажности и формам собственности

# Таблица 11

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, тыс. кв.м | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, тыс. кв.м | Муниципальная, тыс. кв.м | Частная, тыс. кв.м |
| 1- этаж | 32,1 | 32,1 | 0,8 | 31,3 |

# Оборудование жилищного фонда

# Таблица 13

| Наимено-вание показа-телей | Всего | В том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопроводом | В том числе централизованным | Водоотведением (канализацией) | В том числе централизованным | Отоплением | В том числе централизованным | Горячим водоснабжением | В том числе централизованным | Ваннами (душем) | Газом (сетевым, сжиженным) | Напольными электрическими плитами |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общая площадь жилых помеще-ний, м2 | 32,1 | 9,4 | 9,4 | 1,3 | 1,3 | 32,1 | 21,2 | - | - | 6,1 | 25,9 | - |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

# Таблица 14

| Наименование показателей | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 24,5 | - |
| Из нее: В жилых домах | 24,2 | - |
| В многоквартирных жилых домах | 0,3 | - |
| Число жилых домов, ед. | 32,3 | - |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 11/22 | - |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование СП «Село Кудрявец» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Кудрявец» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 г.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположено два фельдшерско-акушерских пункта:

- с. Кудрявец (количество обслуживающего персонала – 2 человека). Здание кирпичное, требуется косметический ремонт.

-дер. Теребень  (количество обслуживающего персонала –2 человека). Здание деревянное, ремонт не требуется.

Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Калуга и с. Хвастовичи.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства имеет большое значение для жизни населения и представлена следующими учреждениями:

- Дом культуры (с. Кудрявец, ул. Ленина). Количество обслуживающего персонала – 1 человек. Здание деревянное, постройка 1974 года.

- Библиотека (с. Кудрявец, ул. Ленина). Количество обслуживающего персонала – 1 человек.  Здание деревянное, постройка 1974 года.

- Дом культуры (дер. Теребень, ул. Новая Теребень). Количество обслуживающего персонала – 1 человек.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Кудрявец» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений

(включая ведомственные, частные и специальные)

# Таблица 17

| Наименование учреждений (средние школы, сады и ясли), внешкольные учреждения (муз., худ. школы и др.) | Адрес | Вместимость учреждений | Количество смен в школах и дошкольных учреждений, дневных или круглосуточных | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание:типовое, специальное, приспособленное. Находится в здании, где расположены др. учреждения и предприятия (указать какие) | Год постройки | % износа |
| МОУ «Теребенская средняя общеобразовательная школа | дер. Теребень, пер. Школьный, д. 23 | 132 | 98 | 1 | муниципальная | типовое | 2012 | - |
| ДОУ «Теремок» | дер. Теребень, пер. Школьный, д. 23 | 46 | 30 | - | муниципальная | типовое | 2012 | - |

Спортивные сооружения

Cпортивные сооружения на территории МО СП «Село Кудрявец» представлены спортивной площадкой при школе.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Предприятия торговли представлено одним объектом розничной торговли.

Таблица 15

| № п.п. | Наименование объектов, адрес | Организационно-правовая форма | Специализация | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Еленское ПО с. Кудрявец | муниципальная | торговля | 2 |
| 2. | Еленское ПО дер. Теребень | муниципальная | торговля | 2 |
| 3. | Еленское ПО с. Колонна | муниципальная | торговля | 1 |
| 4. | Еленское ПО дер. Палькевичи | муниципальная | торговля | 1 |
| 5. | ИП Грачев | частная | торговля | 2 |
| 6. | ИП Билюкина | частная | торговля | 2 |
| 7. | ИП Гагуадзе | частная | торговля | 1 |
| 8. | ИП Чавгун | частная | торговля | 2 |

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в селе Хвастовичи.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Так же в сельском поселении создана добровольная пожарная дружина (ДПД) в количестве 10 человек.

Количество водонапорных башен в поселении – 2. В с. Кудрявец имеется шесть пожарных гидрантов, в дер. Теребень – 14 пожарных гидрантов и восемь пожарных ёмкостей.

На первую очередь необходимо оборудовать водонапорные башни  приспособлениями для отбора воды пожарной техникой.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Кудрявец» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения «Село Кудрявец» обеспечивают дороги районного значения общего пользования М – 3  «Украина» - Судимир – Хвастовичи – Теребень»,  Теребень – Еленский – Клен, Теребень – Кудрявец,  Кудрявец – Агеевка – граница Орловской области.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Улично-дорожная сеть

Таблица 16

| № | Наименование улично – дорожной сети | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Кудрявец, ул. Ленина | 0,5 | асфальт |
| 2 | С. Кудрявец, ул. Комсомольская | 1,0 | асфальт |
| 3 | С. Кудрявец, ул. Советская | 1,0 | асфальт |
| 4 | С. Кудрявец, ул. Ленина | 0,05 | асфальт |
| 5 | Дер. Теребень, ул. Новая Теребень | 0,3 | грунт |
| 6 | Дер. Теребень, ул. Старая Теребень | 2, 5 | 2,0 – грунт, 0,5 - щебень |
| 7 | Дер. Теребень, пер. Железнодорожный | 0,5 | асфальт |
| 8 | Дер. Теребень, пер. Луговой | 0,5 | грунт |
| 9 | Дер. Теребень, пер. Лесной | 0,3 | жб плиты |
| 10 | Дер. Теребень, пер. Школьный | 1,0 | 0,2-жб плиты, 0,4 - асфальт, 0,4 - грунт |
| 11 | С. Колонна | 2,0 | грунт |
| 12 | Дер. Верхняя Шкова | 0,5 | грунт |
| 13 | Дер. Буки | 0,5 | грунт |
| 14 | С. Агеевка | 0,2 | грунт |
| 15 | Дер. Докторово | 0,2 | грунт |
| 16 | Дер. Коссы | 1,0 | грунт |
| 17 | Дер. Палькевичи | 2,0 | грунт |
| 18 | Дер. Лубянка | 1,0 | грунт |
| 19 | С. Старосельское Лесничество | 0,1 | грунт |
|  | ИТОГО | 15,15 |  |

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2014 года составляет 923  чел.

Динамика численности населения, тыс. чел.

Таблица 17

| Населенный пункт | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Кудрявец | 325 | 310 | 290 | 289 | 285 | 285 | 280 | 291 |
| Дер. Вехняя Шкова | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Дер. Теребень | 485 | 469 | 452 | 443 | 464 | 454 | 466 | 485 |
| С. Колонна | 75 | 66 | 67 | 67 | 67 | 69 | 65 | 79 |
| Дер. Палькевичи | 45 | 43 | 36 | 34 | 30 | 30 | 31 | 30 |
| Дер. Коссы | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 |
| Дер. Докторово | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| С. Лубянка | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| С. Старосельское Лесничество | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С. Агеевка | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дер. Буки | 5 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Р.-д. Железнодорожный | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| С. Березовое | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 981 | 930 | 893 | 875 | 891 | 884 | 885 | 923 |

# Механическое движение населения, чел.

Таблица 18

| Годы | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2007 | - | 26 |
| 2008 | 18 | - |
| 2009 | 4 | - |
| 2010 | 2 | - |
| 2011 | 9 | 3 |
| 2012 | 7 | - |
| 2013 | 4 | - |

Ежегодные показатели  механического прироста за период с 2007 - 2013 г. составляет от  0 до 18 человек.

# Естественное движение населения, чел.

Таблица 19

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 8 | 20 |
| 2008 | 12 | 45 |
| 2009 | 9 | 33 |
| 2010 | 13 | 16 |
| 2011 | 7 | 17 |
| 2012 | 8 | 15 |
| 2013 | 13 | 22 |

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль. В сельском поселении «Село Кудрявец» в течение последних шести лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом.

Ежегодная естественная убыль населения за период 2007-2012 г. составляет от 15 до 45 человек в год. Самые высокие показатели естественной убыли и прироста населения приходятся на 2008 и 2010, 2013гг.

# Возрастная структура населения, чел.

Таблица 20

| Возрастные группы | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.99 | 01.01.2002 | 01.01.12 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
|  | Чел. | Чел. | Чел. | Чел. | Чел. |
| Численность постоянного населения, всего | 1292 | 1085 | 884 | 887 | 923 |
| В том числе: моложе трудоспособного возраста | 214 | 181 | 160 | 157 | 168 |
| Муж. Жен. | 100 | 79 | 72 | 78 | 82 |
|  | 114 | 102 | 88 | 79 | 86 |
| Трудоспособного возраста | 699 | 594 | 484 | 506 | 527 |
| Муж. Жен. | 319 | 252 | 265 | 270 | 275 |
|  | 380 | 342 | 219 | 236 | 252 |
| Старше трудоспособного возраста | 379 | 310 | 240 | 224 | 228 |
| Муж. Жен. | 151 | 97 | 88 | 64 | 70 |
|  | 228 | 213 | 152 | 160 | 158 |

Демографический потенциал поселка

Таблица 21

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов (выгодное местоположение) | Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Старение населения. Недостаточно высокий уровень жизни. 4. Большая доля среди прибывающих мигрантов лиц старшего возраста. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, с долей  неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.I.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Занятость населения

Таблица 22

| Показатели | 2012 г., чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Занято всего: | 136 |
| В отраслях материального производства | 77 |
| 1 | Промышленность | 10 |
| 2 | Строительство | - |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 30 |
| 4 | Прочие отрасли материального производства | 37 |
| В отраслях непроизводственной сферы | 59 |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 13 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 38 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 3 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | - |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 5 |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

Численность безработных и их характеристика, чел.

Таблица 23

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф. образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 16 | - | 2 | 14 | - | - | - | 13 | 2 | 14 | 16 |

### II. II. Экономическая база

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Село Кудрявец».

Таблица 24

| Список предприятий и организаций | Профиль деятельности | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| Школа - Теребень | образование | 35 |
| ИП «Дудов» | лесозаготовка | 3 |
| ИП «Ремешин» | лесозаготовка, переработка | 5 |
| ИП «Кузнецова» | лесопереработка | 5 |
| ДК (дер. Теребень, с. Кудрявец) | культура/образование/развлечение | 3 |
| ОПС (отдел связи) | социальное обслуживание | 5 |
| Еленское ПО | торговля | 13 |
| ФАП (дер. Теребень, с. Кудрявец) | здравоохранение | 4 |
| ОАО «Брикет» | деревообрабатывающая промышленность | 10 |
| ОАО «Еленский ЛПХ» | лесозаготовка | 8 |
| ИП «Гусаков» | лесопереработка | 4 |
| ИП «Числяков» | лесопереработка | 3 |
| ИП «Колоусов» | переработка | 2 |
| ИП «Ермаков» | лесозаготовка | 4 |

# II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение на территории МО СП «Село Кудрявец» осуществляется из подземных источников. Подземные воды используются на хозяйственно-питьевые нужды населения. Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения существует в с. Кудрявец и дер. Теребень. В остальных населенных пунктах водоснабжение производиться из родников и колодцев.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица 25

| Место положение скважин | Глубина, м | Цель водоиспользования | Техническое состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кудрявец | 75 | Для хозпитьевого водоснабжения | удовлетворительное |
| дер. Теребень | 80 | Для хозпитьевого водоснабжения | удовлетворительное |

Часть системы водоснабжения находиться на обслуживании Калужского областного водоканала.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Водоотведение

В настоящее время в населенных пунктах  СП  «Село Кудрявец» централизованные системы водоотведения, канализации не имеются.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

По территории сельского поселения «Село Кудрявец» проходит отвод магистрального газопровода Тула–Шостка–Киев.   Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1994 г. Его протяженность -0,8 км; диаметр – 159 мм, толщина стенки – 7 мм, сталь; проектное давление – 55 кгс/см2, проектная производительность – 60 млн. м3/год.

Входящая нитка межпоселкового газопровода:

-    давлением на выходе 3 кгс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).

Распределение газа осуществляется от ГРС Еленский. Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через газорегуляторные пункты (ГРП).

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

Существующие газовые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Газоснабжением обеспечены с. Кудрявец, с. Колонна и дер. Теребень.

Источником теплоснабжения жилых домов является местная система теплоснабжения с использованием газовых котлов отечественного и импортного производства.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

В настоящее время населенные пункты СП «Село Кудрявец» электроснабжены от ТП «Теребень» 35 кВт/10 кВт на 7 ячеек 10 кВт № 397. На территории поселения расположена электроподстанция около дер. Теребень. По территории сельского поселения проходят линии электропередач  напряжением 10кВ.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Существует потребность в освещении.

Телефонизация

Телефонная связь Хвастовичского района, как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается.

Наблюдается большой прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств  связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи.

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Кудрявец»  предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком», посредством аналоговой коммуникационной телефонной станцией  (далее – АТС) расположенной в населенном пункте дер. Теребень.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон». В дальнейшем запланировано установка двух вышек сотовой связи оператора «МТС».

Телевидение и радиофикация

На территории техническими средствами филиала «РТРС» «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» транслируются следующие телерадиопрограммы: «Первый канал», «Россия», «Культура», «Ника ТВ», «НТВ», «ТВЦ», «Маяк», «Радио России», «Юность», «Ника FM”. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Услуги проводного радиовещания на территории Юхновского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Село Кудрявец» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Кудрявец»  обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в дер. Теребень Хвастовичского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14. Схема территориального планирования Хвастовичского района, ПК «ГЕО», 2009 г.

15. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

16	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А. Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

19.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.