ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ДЕРЕВНИ ПАРШИНО

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ  АЛЕКИНО»

ТАРУССКОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

2009

СОСТАВ ПРОЕКТА

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- ДОКУМЕНТЫ

- ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1.   Ситуационный план

2.   Генплан сбор М 1:2000

3.   Схема градостроительного зонирования М 1:4000

4.   Схема размещения зон градостроительных ограничений

М 1:4000

5.   Схема инженерных сетей  М 1:4000

6.   Схема размещения автомобильных дорог и покрытий М 1:4000

7.   Профили дорог и проездов

8.   Геодезическая съёмка участка М 1:2000

- 1-ая ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

1.  Пояснительная записка

2.  Графические материалы

а  Ситуационный план

б  Генплан 1-ой очереди М 1:2000

в  Схема функционального зонирования М 1:1000

г  Схема инженерных сетей  М 1:1000

д  Схема размещения автомобильных дорог и покрытий М 1:1000

е  Геодезическая съёмка участка М 1:1000

- МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

  - Пояснительная записка в формате Microsoft Word

  - Графические материалы в формате  Сorel Draw Х3

  - Графические материалы в формате  Jpeg

СОДЕРЖАНИЕ

- Цели и задачи территориального планирования

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

  - Функционально-планировочная структура

1.2.   Функционально-планировочная организация территории

1.2.1  Природные условия и природно-ресурсный потенциал

- Целевое назначение земель

  - 2.1. Градостроительное зонирование территории населенного пункта

  - Градостроительные регламенты по видам и параметрам   разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

  - Озеленение территории. Посадка, эксплуатация и вырубка       зеленых насаждений

2.4.  Строительство и размещение строений и сооружений для животноводства на территории населенных пунктов

3.	Правовой статус земельных участков до согласования и утверждения генерального плана

4.	Правовой статус земельных участков после согласования и утверждения генерального плана

5.	     Жилая застройка

5.1.     Объемы жилищного фонда на расчетный срок

  - 5.2.     Типология нового жилищного строительства

5.3.     Озеленение и благоустройство

6.        Система культурно-бытового обслуживания

6.1.     Социальная инфраструктура

6.2.     Образование и воспитание

Дошкольное воспитание

Общее среднее воспитание

6.3.     Здравоохранение

6.4.     Учреждение культуры

6.5.     Торговля

6.6.     Общественное питание

6.7.     Предприятия бытового обслуживания

6.8.     Спортивные сооружения

6.9.     Административно-деловые учреждения

  - Предприятия коммунального обслуживания

6.11.	Потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания

7.      Транспортная инфраструктура

  - Развитие улично-дорожной сети

  - Общественный транспорт

  - Гаражи и автостоянки

  - Техническое обслуживание легкового автотранспорта

8.     Технико-экономические показатели проекта

9.      Мероприятия по улучшению экологической обстановки и   охране природы

  - Охрана среды и рациональное использование природных ресурсов

  - Воздушный бассейн

  - Водный бассейн

  - Почвы

  - Шум. Электромагнитные излучения (ЭМИ)

  - Формирование природно-экологического каркаса города

10.      Санитарная очистка территории

  - Система очистки города от ТБО

  - Предлагаемая система очистки

  - Уборка территории

  - Организация кладбищ

11.      Инженерная подготовка территории

  - Поверхностные воды

  - Теплоснабжение

  - Водоснабжение

  - Водоотведение и канализация

  - Газоснабжение

  - Электроснабжение

  - Связь, радиофикация, телерадиовещание

12.      Противопожарные мероприятия

- Цели и задачи территориального планирования

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенного пункта в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества среды и устойчивости градостроительного развития генеральный план предусматривает:

обеспечение экологической безопасности населенного пункта его среды и повышение устойчивости природного комплекса;

-     повышение эффективности использования территорий;

обеспечение пространственной целостности, функциональной      достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды поселения;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур;

-   улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий с учетом роста численности населения.

-    определение направлений дальнейшего территориального развития на расчетный срок резервных территорий;

-     развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых зон, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации с учетом роста численности населения к 2010 г.

-    улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур;

-      комплексное благоустройство и озеленение территории.

Реализация мероприятий по территориальному планированию, указанных в части II настоящих Положений, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

1.	Функционально-планировочная структура

Развитие населенного пункта происходит преимущественно из жилой малоэтажной застройки, что соответствует воплощению в жизнь приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и формирует в дальнейшем полноценное поселение с полным комплексом социально-бытовой инфраструктуры. Близость к Тарусе (3-5 км) и ее предприятиям обеспечивает трудоустройство населения

Участки под перспективную застройку расположены к востоку от существующей деревни Паршино и создают с ним полноценное поселение.

Участки свободны от застройки, имеют уклон в юго-восточном направлении, с юга ограничены лесным массивом, с севера – автодорогой и полями.

### 1.1 Функционально-планировочная организация территории

1.1.1 Природные условия и природно-ресурсный потенциал

Природно-ресурсный потенциал определяет характер использования территории. В состав раздела включена характеристика природных особенностей и природных ресурсов, определены возможности их использования при градостроительном развитии территории. В качестве информационной базы использованы данные Комитета природных ресурсов администрации Тарусского района

Климат

Климат района, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория

находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май, в результате воздействия сибирского максимума, западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха

Зима (декабрь-февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от -5 до -12°С. Морозы в отдельные периоды достигают -25, -30°С. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом. Осадки выпадают в виде снега (от 12 до 16 снегопадов ежемесячно). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,3 - 0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Дней с туманом 6 - 10 в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6 - 0,8 м.

- Весна (март - май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0°С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

- Лето (май - август) умеренно-теплое около половины дней за сезон - ясные и малооблачные. Температура воздуха днем 16 - 20°С (в июле иногда повышается до 28 - 30°), ночью 10 - 15°С. Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13 - 15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.

- Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре - дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4 - 8 ежемесячно.

В таблице 1.1 представлены климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1. Климатические характеристики

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура, 0С | - 46 |
| Абсолютная максимальная температура, 0С | + 38 |
| Средняя температура отопительного периода, 0С | - 1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, суток | 228 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С | - 30 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, 0С | - 15 |

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков), суточный максимум 89 мм. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные и восточные); их преобладающая скорость 2 - 5 м/с.

Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/с), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/с).

Скорость ветра возможна 1 раз

| в год | в 5 лет | в 10 лет | в 15 лет | в 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – 18 м/с | – 21 м/с | – 22 м/с | – 23 м/с | – 24 м/с |

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/с. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30%, по сравнению со средними значениями, возможно вдоль долины р. Тарусы, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

Растительность и животный мир возле населенного пункта.

По лесорастительным условиям территория района относится к подзоне широколиственных лесов. Типичные леса дубовые и дубово-ясеневые сохранились отдельными пятнами. Повсеместно они заменены вторичными берёзово-осиновыми древостоями с примесью широколиственных и хвойных пород.

В основном, дубовые леса с примесью липы, вяза, ясеня, клёна. Для березняков и осинников в южной половине характерна примесь широколиственных пород, густой и богатый травяной покров.

Луговые формации развиты по поймам рек и по лесным опушкам, где господствуют злаково-разнотравные сообщества с ценными кормовыми травами, овсяницей, тимофеевкой, клевером, люцерной. Из животных, распространённых на территории района характерны представители средней полосы. Наиболее богата фауна в лесах Здесь встречаются кабан, лось, косуля, куница; из птиц наиболее ценны глухарь, тетерев, много различных мелких птиц особенно воробьиных.

Почвенный покров.

В нижнем течении р. Тарусы по террасам развиты дерново-слабоподзолистые в сочетании с дерново-среднеподзолистыми и подзолистыми в комплексе с дерновыми, луговыми (преимущественно суглинистыми) почвами пойм.

По естественной производительности (в условной 100 бальной системе) на большей части территории района преобладают земли наиболее плодородные с производительностью 80-100 баллов. Наиболее ценны серые лесные почвы, которые значительно освоены и распаханы. Отсутствие лесных массивов, легкий механический состав, положение в рельефе на придолинных склонах обуславливают развитие эрозионных процессов и оврагообразование. Для повышения плодородия этих почв необходимо проведение комплекса противоэрозионных мероприятий, снегозадержание, посадка лесополос.

Дерново-слабоподзолистые почвы высоких выположенных вершин водоразделов по естественной производительности несколько ниже (60-80 баллов) однако условия их обработки лучше. Смыв почв значительно ниже. Эрозионные процессы менее развиты. Для поддержания плодородия этих почв необходимо проведение простейших агрохимических противоэрозионных мероприятий.

В долинных комплексах наиболее плодородны пойменные дерновые и луговые почвы (до 100 баллов), но небольшая мощность почвенного профиля обуславливает весьма осторожное их использование, особенно для пропашных культур. Они могут служит базой для возделывания кормовых травосмесей.

С низким плодородием дерново-сильноподзолистые, типичные подзолы на песках и торфяно-глеевые занимают в пределах района небольшие площади по долинам рек. Их плодородие не превышает 50 баллов. При их использовании необходимо внесение повышенных доз минеральных и органических удобрений и в ряде случаев осушение.

I. 2. 2. Морфология и ландшафтное строение территории

Деревня Паршино Тарусского района в физико-географическом плане расположена в северной части Средне-Русской возвышенности. Основные черты рельефа были заложены в дочетвертичное, палеогеннеологическое время. Значительную корректировку рельефа произвели ледниковые процессы.

В целом район представляет собой пологоволнистую эрозионную равнину, с небольшими зонами аллювиально - водноледниковой аккумуляции вдоль речных долин. В зависимости от степени расчленённости, литологического состава четвертичных и коренных пород выделено восемь типов ландшафтов.

1.2. 3. Ландшафтно-геоморфологическое картирование района

Доминирующим типом является плоско-волнистая эрозионная равнина. В зависимости от состава коренных пород и степени расчленённости рельефа выделены подтип:

Пологоволнистая эрозионно-зандровая равнина, сильно расчленённая.  Этот тип рельефа образован водноледниково - аллювиальными потоками времён таяния московского ледника. Четвертичные образования обычно в той или иной степени песчаные с примесью мелкого гравия. Характер отложений очень изменчив по простиранию залегания и на глубину. Основными породами четвертичного времени являются: разнообразные пески с примесью гравия, обычно глинистые; песчано-гравийный материал, водноледниковые суглинки. Завершают четвертичный разрез покровные суглинки, мощность их сильно меняется в зависимости от положения в рельефе и его уклона, изменяется их мощность от нулевой до 5м. Коренные породы представлены всеми литолого-генетическими типами пород характерных для этой территории.

Окский надгоризонт нижнекаменноугольного времени представлен четырьмя горизонтами: алексинским, Михайловским, веневским и тарусским. Самый нижней алексинский, мощностью 10-12м., представлен толщиной обводнённых известняков, распространён повсеместно. Водоносный горизонт связанный с этой карбонатной толщей является основным в хозяйственном и питьевом водоснабжение населения и предприятий района. Остальные три горизонта также в основном сложены карбонатными породами с маломощными прослоями глин и песков.

На окскую толщу ложатся глины стешевского горизонта нижнего карбона. Глины высокодисперсные, пластичные в подошве слоя тёмно-серые в середине с вишнёвым оттенком вверху пёстроцветные, общая мощность их составляет 20м. Этот слой глин является водоупором для вышележащего протвинского водоносного горизонта и одновременно являясь водоохранными для инженерного окского водоносного горизонта.

На размытую поверхность вышеописанных известняков ложатся песчано - глинистые отложения верейского горизонта среднего карбоната. Низы его сложены тонкозернистыми ожелезненными кварцевыми песками переходящими в алевролиты и слоистые алевритистые глины с прослоями мергелей. Породы имеют пёструю расцветку от ярко-красных до фиолетовых. Мощность горизонта изменчива и может составлять от 0 до 30м. Развит на водораздельных пространствах и их склонах. На породах верейского горизонта местами и виде останцов сохранились доломитизированные известняки каширского горизонта среднего карбона. Они встречаются на водоразделах рек Протвы и Тарусы. Известняки частично обводнены.

На породы каменноугольного периода с угловым несогласием ложатся терригенные отложения мезозойской эратемы.

Наиболее древние породы этого времени приурочены к континентальным образования батского и нижнекелловейского возраста юрского периода. Породы представлены серо-бурыми глинистыми песками и слоистыми глинами с включением лигнитов. Мощность этих отложений невелика и они распространены в эрозионных врезах на водоразделе рек Мышега и Таруса. На этом водоразделе выше в рельефе залегают глины средневерхнекелловейские тёмно-серые с оолитами фосфатных минералов и прослоями солитовых мергелей. Мощность этого слоя от 0 до 10-15м. Выше залегают чёрные рыхлые слюдистые глины, оксфортского русла, с включением конкреций фосфоритов и тонкокристаллического пирита. Мощность слоя до 10м.

Меловая система представлена готерив-барремским и аптским ярусами.

Отложения этих горизонтов сохранились в виде останцов на самых высоких водоразделах района. Готерив-барремское время представлено пестроцветными песчаными глинами с прослоями серо-зелёных кварц-глауконитовых песков. Мощность слоя первые метры.

Все вышеперечисленные коренные отложения различных стратиграфических подразделений перекрыты четвертичными образованиями. Основными породами для четвертичного времени являются: суглинки покровные, водноледниковые и моренные; пески, песчано-гравийный материал. Мощность этих отложений обычно невелека и редко когда превышает 10м. и только водноледниковые образования времён таяния московского ледника вдоль долины р.Тарусы имеют значительную мощность. По возрасту четвертичные породы относятся к ренне-среднечетвертичному времени.

### II.2.Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Генеральным планом села предполагается увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки с дифференцированной жилищной Обеспеченностью.

Формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов.

Движение жилищного фонда по этапам реализации (м2 общей площади).

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Объем сносимого фонда за период | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до 2018 г. |  |  |  | 20000 | 23400 |
| 2018-2028 гг) |  |  |  | 32360 | 32360 |
| Итого |  |  |  | 52360 | 55760 |

#### 2.	Целевое назначение земель.

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них

целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

Существующий населенный пункт деревня Паршино занимает 25,98 га земель населенных пунктов. Из них 10,46  га – под жилой и усадебной застройкой, 10,74 га - земли рекреационного назначения,  0,7 га - земли занятые водными объектами, 3,1 – производственного назначения, 1,0 га – земли под дорогами.

Проект генерального плана предусматривает перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов общей площадью -73,225 га.

Общая площадь земель населенного пункта деревня Паршино составит 99,2050 га.

#### 2.1. Градостроительное зонирование территории населенного пункта

- Расчет площадей населенного пункта по градостроительному зонированию представлен в таблице:

| № | Наименование зоны | Шифр зоны | Площадь зоны кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая (участки индивидуальных жилых домов тип П (140 кв.м) | Ж1 | 217001 |
| 2 | Жилая (участки индивидуальных жилых домов тип Ш (70-90 кв.м) | Ж1* | 57240 |
| 3. | Жилая (участки индивидуальных жилых домов тип 1У(240 кв.м) | Ж2 | 74197 |
| 4 | Жилая (участки существующих индивидуальных жилых домов) | Ж1 | 104570 |
| 5. | Жилая (участки индивидуальных жилых домов с объектами соцкультбыта тип 1 (240 кв.м) | Ж6 | 79635 |
| 6. | Зона общественного и коммерческого назначения (участки общественно-торгового центра) | ОД1 | 26425 |
| 7. | Зона делового и общественного назначения | ОД2 | 24003 |
| 8 | Зона делового и общественного назначения (участки общественно-деловой и иных видов) | ОД4 | 28185 |
| 9. | Коммунальная зона | П1 | 7107 |
| 10 | Производственная зона | П2 | 38241 |
| 11 | Лесные объекты, скверы, парки | Р1 | 68576 |
| 12 | Зона водных объектов | Р2 | 7070 |
|  | Площадь существующей деревни Паршино |  | 259800 |
|  | ИТОГО: |  | 992050 |

На карте градостроительного зонирования выделены следующие виды территориальных зон.

1. Жилые зоны:

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

1.2. Общественно-деловые зоны - ОД.

1.3. Зоны промышленные, инженерной и транспортной инфраструктур:

П-1  Коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

1.4.  Зоны рекреационного назначения:

Р-1 Зона городских лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов.

Р-2 Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи).

- Применительно к указанным территориальным зонам устанавливаются нижеследующие перечни видов разрешенного использования земельных участков, включая:

а) основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства,

б) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам

использования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляемые совместно с ними,

Озелененные территории общего пользования - скверы, бульвары, а также дороги, проезды и иные пешеходно-транспортные коммуникации разрешены на территориях всех, выделенных на карте зон.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, представляющие муниципальные службы охраны здоровья и общественной безопасности - пункты оказания первой медицинской помощи, милиции - разрешены во всех зонах и представлены в списках "вспомогательных видов использования".

Перечень и описание зон:

Ж - ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:

Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа,

- выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей фруктов,

- строения для содержания мелких животных (домашняя птица, кроликов и т. д.),

- аллеи, скверы,

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,

- спортплощадки,

- аптеки,

- пункты первой медицинской помощи,

- банно - оздоровительные комплексы,

- объекты, связанные с отправлением культа,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) площадью не более 120 кв. м,

- индивидуальное обслуживание клиентов в отдельно стоящем здании общей площадью не более 120 кв. м,

- магазины товаров первой необходимости площадью не более 150 кв. м,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- предприятия бытового обслуживания в отдельно стоящем здании общей площадью не более 120 кв. м,

- отделения милиции.

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- теплицы,

- оранжереи,

- надворные постройки (бани, туалеты, сараи),

- индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства),

- резервуары для хранения воды,

- отдельно стоящий гараж на 1 - 2 легковые автомашины,

- встроенный в жилой дом гараж на 1 - 2 легковые машины,

- открытая гостевая стоянка на 1 автомашину.

Ж-2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами:

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- жилые дома, отдельно стоящие на одну семью в 1 - 3 этажа с участком,

- выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей фруктов,

- строения для содержания мелких животных (домашняя птица, кроликов и т. д.),

- сады, огороды,

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,

- спортплощадки,

- аптеки,

- пункты первой медицинской помощи,

- банно - оздоровительные комплексы,

- объекты, связанные с отправлением культа.

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- теплицы,

- оранжереи,

- надворные постройки (бани, туалеты, сараи),

- индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства),

- резервуары для хранения воды,

- отдельно стоящий или встроенный гараж на 1-2 легковые автомашины на земельных участках отдельно стоящих и блокированных жилых домов на одну семью,

- 1 отдельно стоящий или встроенный гараж или открытая стоянка для каждых трех жилых единиц на участке многоквартирного дома,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- предприятия бытового обслуживания, в отдельно стоящем здании общей площадью не более 120 кв. м,

- индивидуальное обслуживание клиентов в отдельно стоящем здании общей площадью не более 120 кв. м,

ОД – ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- гостиницы, дома приема гостей,

- школа,

- библиотека,

- аптека,

- пункты первой медицинской помощи

- предприятия бытового обслуживания,

- спортплощадки,

- пункты проката,

- банно - оздоровительный комплекс,

- магазины товаров первой необходимости,

- торговые центры,

- кафе,

- объекты, связанные с отправлением культа,

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв. м общей площади зданий общественного назначения,

- гаражи встроенные подземные или наземные в зданиях общей площадью более 400 кв. м, на участках площадью более 500 кв. м,

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- общественные туалеты на участках не более 60 кв. м,

- отделение милиции.

П – ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

П-1 Коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- тепловые электростанции и районные котельные, работающие на газовом и газо-мазутном топливе (последний - как резервный),

-  хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна,

-  материальные склады,

- автомобильные стоянки легкового транспорта,

- отстойно-разворотные площадки общественного транспорта,

- коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей,

- индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомобилей,

- предприятия химчистки,

- бани,

- пожарное депо,

- мелкооптовые рынки,

- мастерские  и предприятия по ремонту бытовой техники, часов, обуви и т.д.,

- голубятни,

- объекты торговли и общественного питания (стационарные и временные).

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- спортплощадки,

- аптека,

- пункты первой медицинской помощи,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- магазины товаров первой необходимости,

- предприятия бытового обслуживания,

- почтовые отделения,

- общественные туалеты,

Р – ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Р-1 Зона городских лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов.

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- детские площадки, площадки для отдыха,

- прогулочные аллеи, некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха на природе,

- места для пикников, костров,

- пляжи,

- санитарная рубка и рубка ухода.

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- общественные туалеты,

- некапитальные строения для кафе и закусочных,

- элементы благоустройства, малые архитектурные формы,

- спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения,

- культовые объекты,

- сезонные обслуживающие объекты,

- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,

- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого типа,

Р-2 Зона водных объектов (пруды,  пляжи).

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,

- спортплощадки,

-- здания, строения, сооружения, используемые для организации отдыха,

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- 1 место парковки легковых автомобилей на 1 га территории,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания,

- общественные туалеты.

### 2.2. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Градостроительные регламенты по параметрам строительства в жилых зонах:

1.1. Ж-1 - Зона малоэтажной застройки индивидуальными домами;

    - Минимальная площадь участка от 1000 м2 до 300 м2 (в соответствии  со сложившейся застройкой);

    - Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки).

    - Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

1.1.3.1.от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м;

хозяйственных и прочих строений – 1 м;

открытой стоянки – 1м;

отдельно стоящего гаража – 1м.

1.1.3.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений. В районах малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

1.1.3.3. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если

элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

    - Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков.

    - Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.

    - Коэффициент использования территории – не более 0,67.

    - Высота зданий.

1.1.7.1. Для всех основных строений:

- количество надземных этажей – до трех;

- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;

- до конька скатной кровли – не более 15 м.

1.1.7.2. Для всех вспомогательных строений:

- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;

- до конька скатной кровли – не более 7 м.

      - Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.

    - Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

    - Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние домовладения:

      - расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.

1.1.10. Требования к ограждениям земельных участков:

1.1.10.1. со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;

1.1.10.2. характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон;

1.1.10.3. ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,5 м.

1.1.11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка – 1,94.

1.2. Ж-2 Зона малоэтажной смешанной жилой застройки

Размеры земельных участков, максимальные и минимальные параметры застройки в зоне Ж-2 указаны в прилагающейся таблице.

Для разрешенных видов жилого строительства:

Таблица 1

Участки для отдельно стоящих односемейных жилых домов 1-4 этажей (Для зоны Ж-2)

| 1 | Минимальная площадь участка | кв.м | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная глубина переднего двора | м | 3 |
| 3 | Минимальная глубина заднего двора | м | 3 |
| 4 | Минимальная ширина бокового двора | м | 3 |
| 5 | Минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями | м | 6 |
| 6 | Максимальный процент застройки участка | % | 60 |
| 7 | Максимальная плотность застройки (количество жилых единиц на гектар) | ед. | 33 |
| 8 | Максимальная высота стен | м | 9 |
| 9 | Максимальная высота здания | м | 12 |
| 10 | Максимальная застраиваемая площадь | кв.м | 182 |
| 11 | Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка |  | 1.94 |

### 2.3. Озеленение территории. Посадка, эксплуатация и вырубка зеленых насаждений.

1. Все зеленые насаждения, а также природные участки растительности являются неприкосновенным муниципальным зеленым фондом.

Проектирование любых объектов капитального строительства в населенном пункте должно вестись с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений или природного зеленого фонда.

2. Все посадки зеленых насаждений должны выполняться по разработанным проектам или программам, согласованным с отделом архитектуры района.

3. Запрещается во всех посадках использовать некондиционный посадочный материал.

4. При ремонте и восстановлении насаждений необходимо использовать однотипный по породе материал. Замена породы должна производиться по согласованию с отделом архитектуры района.

5. Посадка деревьев и кустарников должна вестись с соблюдением агротехнических требований, соответствующей каждой породе деревьев и кустарников.

6. Сразу после посадки деревьев выполняются приствольные круги диаметром 1 м, которые поддерживаются черным паром в течение 2-5 лет /в зависимости от породы/, а затем засеваются газонной травосмесью.

Посадку деревьев и кустарников производить от стен зданий и коммуникаций на расстоянии не менее 5 м – для деревьев и 3 м – для кустарников.

7. Требования по озеленению территории населенного пункта.

7.1. Озеленение осуществляется в соответствии с генеральным планом  населенного пункта.

7.2. Производство всякого рода самовольных посадок зеленых насаждений запрещается, кроме земельных участков, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве собственности.

Граждане и юридические лица вправе самостоятельно и за свой счет проводить посадку зеленых насаждений по проектам и эскизам, согласованным с органом архитектуры.

8. Организации, предприятия, учреждения, обосновывая заявку о вырубке зеленых насаждений под новое строительство,  реконструкцию и при прокладке коммуникаций, должны представить в отдел архитектуры помимо заявки на вырубку проект организации строительства.

Бесспорному удалению или пересадке подлежат деревья:

- находящиеся в зоне производства строительно-монтажных работ, сохранность которых не представляется возможным;

- деревья в аварийном состоянии;

- пораженные вредителями и болезнями или сами вызывающие болезни людей;

- расположенные в противоречии с требованиями соответствующего нормативного правового акта.

Здоровые деревья высотой до 5 м подлежат пересадке силами заявителя на месте, согласованные с отделом архитектуры. Запрещается вывоз на свалку опавшей листвы с газонов парков, скверов и лесных массивов. Необходимо использовать опавшую листву как компонент для изготовления органических удобрений. Запрещается огневое уничтожение сухой травы на газонах (палы), сжигание листьев, устройство костров в оставшихся природных участках леса на территории населенного пункта.

При скашивании  травы не допускается ее хранение на газонах во избежание порчи и образования пролежней на газонах.

Запрещается складирование снега и сколотого льда на кустарниках, а сколотого льда и на газонах. Сколотый лед в обязательном порядке вывозить.

Запрещается засыпка стволов деревьев при производстве строительных и других работ выше корневых шеек. Временное засыпание стволов не должно превышать 30 дней. В других случаях стволы должны быть защищены (изолированы) или земляные работы должны производиться с вывозкой  грунта.

10. Обрезка деревьев.

10.1. Кронирование должно быть комплексным и выполняться по единому плану в целях создания аллей определенной формы или архитектурно-зеленых ансамблей. Не допускается разовая обрезка или обрезка отдельных участков деревьев. Обрезка проводится весной до начала вегетации или осенью после окончания сокодвижения. Размер обрезки не должен превышать 1/3 - 1/2 длины ежегодного прироста. Обрезка должна производиться ежегодно и только для определенных пород деревьев (тополь, липа, ива, туя).

10.2. Побелка стволов деревьев применяется только для фруктовых деревьев или в целях безопасности движения, если стволы деревьев расположены вблизи проезжей части.

10.3. Рыхление приствольных кругов производится только в первые 2-3 года после посадки. В дальнейшем применяется засев травосмесью.

10.4. Корневая поросль вокруг стволов должна удаляться.

10.5. Сухие, поврежденные или лишние ветки деревьев срезаются "на кольцо" без оставления пеньков. Толстые ветки спиливаются с предварительной нижней надрезкой.

11. Обрезка кустарника.

11.1. Высота кустарника, отделяющего пешеходные дорожки и тротуары от проезжей части, должна быть не ниже 1.8-2.0 м при обязательной боковой обрезке со стороны тротуара.

11.2. В целях обеспечения безопасности выезжающего транспорта высота кустарника в зонах треугольника видимости не должна превышать 0.5 - 0.7 м.

11.3. Высота кустарника вокруг стоянок автотранспорта, площадок для выбивания одежды во дворах, детских площадок должна быть не менее 2.0 м при выполняемой боковой обрезке.

11.4. Прикорневая полоса кустарника рыхлится и пропалывается. Вскапывание и окучивание не допускается.

11.5. Обрезка живых изгородей кустарника допускается на 1/3 - 1/2 часть веток предыдущего года.

11.6. Цветущие породы кустарника (сирень, роза, шиповник  и т.д.) не подвергаются верхней обрезке. Допускается боковая обрезка со стороны тротуара, вырезка старых, поврежденных стеблей и корневой поросли. Обрезка проводится сразу после  цветения в целях закладки почек цветения следующего года.

11.7. Борьба с вредителями и болезнями растений в населенном пункте, а также использование энтомофагов допускается с разрешения СЭС и при рекомендациях фитонатологов и энтомологов.

12. За повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие гражданами и должностными лицами мер к охране находящихся в их ведении зеленых насаждений, небрежное к ним отношение, виновные привлекаются к  административной ответственности.

Помимо штрафа с виновных взыскивается материальный ущерб за повреждение и порубку в зависимости от качества и диаметра ствола в соответствии с таксой.

### 2.4. Строительство и размещение строений и сооружений для животноводства на территории населенных пунктов.

1. На территории сельского населенного пункта на приусадебных земельных участках на землях, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского или фермерского хозяйства разрешается строительство вспомогательных строений и сооружений для содержания домашних животных и птиц в количестве не превышающим установленным настоящей статьей.

2. Размещение пасек и отдельных ульев в жилых зонах запрещается. Разрешается устройство пасек и ульев на территории населенного пункта на расстоянии не менее 100 метров от ближайшего расположенного жилого дома. Пасеки должны быть огорожены плотными живыми изгородями из древесных и кустарниковых культур или сплошным деревянным забором высотой не менее 2 м.

3. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома— не менее 15 м. Разрешается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы) к усадебному или сблокированному дому при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями. При этом помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в жилой дом. Возможна организация внутренней связи хозяйственной постройки и жилого дома при соблюдении санитарно-гигиенических требований.

4. Максимальное предельное количество голов домашних животных, разрешаемых содержать на территории одного домовладения равно:

| № | Наименование | Предельное количество (ед.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коровы | 3 |
| 2 | Лошади | 3 |
| 3 | Ослы | 3 |
| 4 | Свиньи | 10 |
| 5 | Кролики | 20 |
| 6 | Козы, овцы | 10 |
| 7 | Куры | 30 |
| 8 | Гуси | 10 |
| 9 | Утки | 15 |
| 10 | Индюки | 5 |

5. Содержание диких животных (волков, лосей, лисиц и др. на территории приусадебных участков домовладений на территории населенного пункта запрещено.

6. Разведение и содержание домашних и диких животных и птиц в количестве большем, чем указанных в пункте 4 настоящей статьи, разрешается на территории зон сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства с установлением санитарно-защитных зон от территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц.

3. Правовой статус  земельных участков

Согласно подпункту 3 пункта 1  статьи 7 Федерального закона РФ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в случае установления или изменения границы населенных пунктов.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 84 Земельного кодекса РФ  «Порядок установления или изменения границ населенных пунктов»: установлением или изменением границ населенных пунктов является: утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

Таким образом, генеральный план поселения, предусматривающий  включение в  границы населенного пункта новых земельных участков и  изменение их категории и вида разрешенного использования (целевого назначения), является правовым документов, отражающий перевод земельных участков из одной категории в другую.

Настоящий генеральный план предусматривает: установление новых границ деревни Паршино Тарусского района Калужской области, с включением в границы населенного пункта

Таблица перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта под жилую застройку

| № | Кадастровый номер | Площадь, м2 | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:22:06 04 01:0031 | 15000 | 2010-2028 |
| 2 | 40:22:06 04 01:0041 | 11750 | 2010-2019 |
| 3 | 40:22:06 04 01:0042 | 11750 | 2010-2028 |
| 4 | 40:22:06 04 01:0043 | 11750 | 2010-2019 |
| 5 | 40:20:11 29 01:0071 | 60 000 | 2010-2015 |
| 6 | 40:20:11 29 01:0072 | 60 000 | 2010-2019 |
| 7. | 40:20:11 29 01:0072 | 60 000 | 2010-2015 |
| 8 | 40:22:06 04 01:0073 | 30 000 | 2010-2019 |
| 9 | 40:22:06 04 01:0073 | 30 000 | 2010-2019 |
| 10 | 40:22:06 04 01:0076 | 60 000 | 2010-2026 |
| 11. | 40:22:06 04 01:0077 | 60 000 | 2010-2025 |
| 12. | 40:22:06 04 01:0078 | 100 000 | 2010-2019 |
| 13. | 40:22:06 04 01:0079 | 120 000 | 2010-2027 |
| 14 | 40:22:06 04 01:0094 | 60 000 | 2010-2025 |
| 15 | Без кадастрового № | 42 000 | 2010-2028 |
|  | Итого: | 732250 |  |

Итого, проект генерального плана предусматривает перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов общей площадью -73,225 га.

земельных участков с изменением их категории  и вида разрешенного использования (целевого назначения).

Настоящий генеральный план является основанием для внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений об изменении категории земельных участков, их вида разрешенного использования (целевого назначения), адреса и иных сведений об объектах недвижимости.

5.	Жилая застройка

  - 5.1.Объемы жилищного фонда на расчетный срок

- Существующий сохраняемый жилищный фонд составляет 3,400 тыс. кв.м

- Средний показатель обеспеченности жилищным фондом  53,14 кв.м/чел.

Жилищный фонд нового строительства составит 55,760 тыс.кв.м. Объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда (3,4 тыс. кв.м) и жилищного фонда нового строительства (тыс. кв.м):

3,4 +52,36= 55,760тыс. кв.м общей площади.

Движение жилищного фонда по этапам реализации Генерального плана

(тыс.кв.м общей площади)

Таблица 5.1

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (до 2010 г.) | 3,4 | 3,4 | 20,00 | 23,4 |
| Расчетный срок (2016-2025 гг.) | 23,4 | 3,4 | 32,36 | 55,76 |

  - 5.2.Типология нового жилищного строительства

- индивидуальные жилые дома на 1 семью (коттеджи) площадью 240 кв.м – земельный участок 0,10-0,20 га

- индивидуальные жилые дома на 1 семью (коттеджи) площадью 140

- кв.м – земельный участок 0,10-0,20 га

- индивидуальные жилые дома на 1 семью (коттеджи) площадью 70-90 кв.м – земельный участок 0,09-0,12 га

5.3.Озеленение и благоустройство

Озеленение и благоустройство проектируются в виде целостной взаимосвязанной системы, общего архитектурно-планировочного  и объемно-пространственного решения.

Система зеленых насаждений включает в себя зоны жилой застройки улиц, бульвара, детских площадок, санитарно-защитной зоны.

Настоящим проектом озеленение предусматривается путем проведения следующих мероприятий:

- устройство палисадников, садов и бульваров;

- посадка защитных полос

- устройство живой изгороди (кустарник) по улицам и вдоль тротуаров и подъездных дорожек к домам;

- полностью сохранить существующие зеленые насаждения.

В системе внешнего благоустройства предусматривается устройство пешеходных дорожек с покрытием  тротуарной плиткой.

6.Система культурно-бытового обслуживания

Общественные центры расположены с учётом требуемых радиусов обслуживания на оси центральных бульваров, на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой застройкой.

Участок школы, детских дошкольных учреждений расположены в непосредственной близости от территорий спортивных площадок и сооружений.

Проектируемые административные, общественные и торговые зоны предприятий бытового обслуживания каждого участка компактно расположены вдоль центральных бульваров и обеспечивают обслуживание населения, в том числе и офисными комплексами и связаны удобными пешеходными связями с жилой застройкой.

Действующие нормативы группируют учреждения и предприятия обслуживания в несколько групп.

Администрирование

Образование и воспитание

Здравоохранение и социальное обеспечение

Спорт и культура

Потребительский рынок (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание)

Коммунальное обслуживание.

Объекты повседневного спроса чрезвычайно важны, поскольку они определяют уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам  этого ряда относятся детсады, фельдшерско-акушерские пункты для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Обеспеченность основными учреждениями и предприятиями культурно-     бытового обслуживания приведена в таблице

| № | Учреждения и предприятия | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество на 1000 жителей | Проектируемые |
|  |  |  | необходимо | норматив |  |
| 1 | Библиотеки | тыс. книг |  | По заданию на проектирование | Проектир. на 11320 томов |
| 2 | Общеобразовательные школы |  | 97 | 97 | Проектируемая школа на 104 места |
| 3 | Детские дошкольные учреждения | мест | 37 | 37 | Проектируемые. На 100мест |
| 4 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 | 100/200 | 100/200 | Проектируемые 4 торговых центра, общая площадь более 1000 кв.м |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 40 | Проектир. кафе на 40 мест |
| 6 | Фельдшерско акушерский пункт | Пос\смена |  | По заданию на проектирование | Проектир на 20 пос\смен |
| 7 | Дома культуры и клубы | мест | 300 | 300 | Проектируемый на 400 мест |
| 8 | Физкультурно – спортивные сооружения (стадионы) | на 1 тыс. человек га | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 | Проектируемый спортивный комплекс |

6.1. Социальная инфраструктура

1. Развитие и формирование общественных центров:

- формирование центров каждого проектируемого участка – обслуживание бизнеса, культура, спорт, торговля, инфраструктурные объекты. Наряду с обслуживанием населения к числу задач центров входит создание социально-культурной баз, работающих на внешние связи бизнеса.

2. Развитие и формирование зон рекреационного обслуживания:

-в центральном и южном участках расположены скверы, связанные центральным бульваром, используемые в качестве рекреационно-развлекательных зон;

- на территории «старого» села расположены три существующих и один проектируемый пруд.

6.2. Образование и воспитание

Для достижения основной цели образовательного комплекса в деревне формируются системы:- дошкольного воспитания; внешкольного образования и воспитания.

Общее и среднее образование в с. Лопатино.

Для каждого элемента системы генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное воспитание

- В соответствии с действующим законодательством доведение обеспеченности дошкольными учреждениями до уровня 85% охвата детей.

- Наряду с муниципальными развивать сеть детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Общее среднее образование

По количеству школьных мест Генеральным планом предлагается довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности «Школьный автобус».

Внешкольное образование.

Будут созданы условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, являющейся главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, генеральным планом предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 30 м2 на 1 тыс. жителей (50% норматива помещений для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности).

6.3. Здравоохранение

Доведение до нормативного уровня емкости учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности.

Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, предлагает:

- развитие единой системы здравоохранения в условиях рыночной экономики;

- укрепление материально-технической базы медицинских учреждений первичной медицинской помощи, оснащение медицинским оборудованием фельдшерско-акушерского пункта (ФАП);

6.4. Учреждения культуры

Главной целью градостроительства в сфере культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и доведение обеспеченности населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами.

Для сохранения культуры и развития духовной жизни предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство объектов религиозного культа (православных храмов)

- проведение регулярных концертов и спектаклей

- развитие материально-технической базы сельской библиотеки, детской музыкальной и художественной школы.

6.5. Торговля

Доведение до уровня не меньше нормативной обеспеченности населения торговой площадью на всех проектируемых участках.

- Размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности.

- Формирование торговых площадей, торговых зон.

6.6. Общественное питание

1.	Доведение до нормативного уровня обеспеченности населения предприятиями общественного питания.

2.	Увеличение количества мелких предприятий общественного питания – кафе, предприятий быстрого обслуживания, «досуговых» предприятий различного типа.

6.7. Предприятия бытового обслуживания

Генеральный план рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

6.8. Спортивные сооружения

1.Доведение обеспеченности населения спортивными сооружениями до нормативной величины.

2.Доведения количества помещений для физкультурно-оздоровительных занятий до нормативного уровня.

  - 6.9. Административно-деловые учреждения

Формирование бизнес-зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам.

  - 6.10. Предприятия коммунального обслуживания

Увеличение количества объектов коммунальных услуг до значений, рекомендуемых нормативами, с пропорциональным размещением мощностей прачечных, химчисток, бань.

  - 6.11. Потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения |  | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест |  | 40 | 100 |
| Общеобразовательные школы | мест |  | 97 | 104 |
| Клубы | мест |  | По зад на проектированию | 400 |
| Учреждения внешкольного образования | мест |  | 4 | 10 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос./см |  | По зад на проектированию | 20 |
| Аптеки | кв.м |  | 14. | 20 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв. м общ. площ. |  | 80 | 300 |
| Помещения для культурно-массовой работы | кв. м общ. пола |  | 60 | 60 |
| Библиотека | тыс.том |  | 2** | 11,320 |
| Магазины промышленных и продо товаров | кв. м торг. площ. |  | 100/200 | 1000 |
| Предприятия общественного питания | мест |  | 40 | 40 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб.мест |  | 4 | 16,5 |
| Прачечные | кг/см |  | 20 | 440,4 |
| Химчистки | кг/см |  | 2,3 | 41,8 |
| Отделения связи | объект |  | 1. | 1 |
| Отделения банков | опер.окно |  | 1 | 1 |

7.Транспортная инфраструктура

Улично-дорожная сеть выполнена в увязке с внешними транспортными магистралями (окружная автодорога Калуга- Алекино).

Основные направления улиц: - параллельно автомобильной дороге, вдоль лесного массива, что продиктовано географическими условиями проектируемых участков, типом застройки, необходимостью водоотведения, учитывая рельеф местности.

Поперечные улицы в протрассированы перпендикулярно основным направлениям улиц и являются осью разбивки для улиц этого направления.

Такая разбивка улиц с шагом 110-150 м по осям обеспечивает оптимальные размеры участков застройки, удобное расположение кварталов, учитывает рельеф местности для организации самотечной канализации (ливневой и фекальной) обеспечивает удобное транспортное обслуживание всех участков и зон застройки.

На центральной дороге удобно располагаются объекты общественных центров, коммунального обслуживания.

В развитии транспортной сети Тарусского района приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети. Новое строительство внутрипоселковой дорожной сети  67372м2.

По мере ввода в эксплуатацию новых автодорог предполагается соответствующее развитие автобусных перевозок с приоритетностью транспорта общего пользования

Съезды с объездной дороги обеспечивают въезд и выезд общественного транспорта в зону  центра деревни, где предусматривается также размещение основного паркового легкового автотранспорта.

Проезды шириной проезжей части 4,5 м.

Улицы местного значения – 2-х полосные по ширине 6 м, в пределах красных линий – 15 м.

Улицы местного значения – 2-х полосные по ширине 7 м, в пределах красных линий – 20 и 23 м.

7.1. Развитие улично-дорожной сети

- 1.Строительство автодорог территориального значения:

- бульвары, улицы и квартальные проезды деревни Паршино

2.Организация движения автотранспорта

- все улицы и проезды запроектированы с двухсторонним движением

7.2. Общественный транспорт

1.Создание полноценного пассажирско-транспортного движения по маршруту Таруса-деревня Паршино автобусов и маршрутных такси.

7.3. Гаражи и автостоянки

  - На селитебных территориях следует размещать в соответствии с нормативами Калужской области открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного количества легковых автомобилей.

  - Индивидуальные гаражи размещаются только на индивидуальных участках.

7.4. Техническое обслуживание легкового транспорта

- Количество предприятий и сооружений для технического обслуживания легковых автомобилей в городе определяется в соответствии с нормативами Калужской области

8. Технико-экономические показатели проекта

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Современное состояние | Расчетный срок по генплану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ В ПРОЕКТИРУЕМЫХ ГРАНИЦАХ | га | 25,98 | 99,20 |
|  | Территория жилой застройки | га | - | 53,26 |
|  | Территории общего пользования, в т.ч. | га | - |  |
|  | участки детских садов | га | - | 1,1 |
|  | участки школ | га | - | 1,29 |
|  | объекты культурно-общественного назначения и иных видов | га | - | 5,22 |
|  | зеленые насаждения общего пользования и участки спортивно-рекреационного назначения | га | - | 3,2 |
|  | территории улиц в красных линиях | га | - | 6,74 |
|  | Коммунальные территории | га | - | 0,5 |
|  | Производственные территории |  |  | 3,82 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ | тыс. чел. | - | 0,98 |
|  | Коэффициент семейности |  |  | 2,7 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | тыс. кв. м. | - | 55,76 |
|  | Распределение жилого фонда по типу застройки | тыс. кв. м. | - |  |
|  | Жилой дом (тип 1) | кв. м. | - | 13200 |
|  | Жилой дом (тип 2) | кв. м. | - | 20860 |
|  | Жилой дом (тип 3) | кв. м. | - | 4950 |
|  | Жилой дом (тип 4) | кв. м. | - | 12000 |
|  | Жилой дом (тип 5) | кв. м. |  | 1350 |
|  | ИТОГО жилой фонд |  |  | 55760 |
|  | Количество жилых домов по типу застройки |  |  |  |
|  | Жилой дом (тип 1) |  |  | 55 |
|  | Жилой дом (тип 2) |  |  | 149 |
|  | Жилой дом (тип 3) |  |  | 55 |
|  | Жилой дом (тип 4) |  |  | 50 |
|  | Жилой дом (тип 5) |  |  | 15 |
|  | ИТОГО жилых домов |  |  | 362 |
|  | Средняя этажность | эт. | - | 1-2 |
|  | Новое строительство, | тыс. кв. м. | - | 52,36 |
|  | Плотность жилого фонда | кв.м/га |  | 562 |
|  | Средняя обеспеченность | кв.м./чел. | - | 57,07 |
|  | Плотность населения | чел./га | - | 9,84 |
| IV | . КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  | - |  |
|  | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КВАРТАЛОВ |  | - |  |
|  | Учреждения образования |  | - |  |
|  | Общеобразовательная школа | мест | - | 104 |
|  | Детское дошкольное учреждение | мест | - | 100 |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
|  | Массовая библиотека | тысяч единиц хранения | - | 11320 |
|  | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
|  | Молочная кухня | 1 порция в сутки на 1 ребен- ка до 1 года | - | - |
|  | Раздаточный пункт молочной кухни | м общей пло- щади | - | - |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Пос/смен | - | 20 |
|  | Предприятия торговли и общественного питания |  |  | - |
|  | Магазины продовольственных товаров Магазины непродовольственных товаров Предприятия общественного питания | м2 торговой площади | - | 1000 |
|  | Учреждения и предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 16,5 |
|  | Приемные пункты прачечных | кг белья в смену | - | - |
|  | Предприятия по химчистке | кг вещей в смену | - | - |
|  | Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  | - | - |
|  | Опорный пункт охраны порядка | объект | - | 1 |
|  | Отделение сбербанка | Опер окно | - | 1 |
|  | Отделение связи | объект | - | 1 |
|  | Помещения без конкретной технологии |  | - |  |
| V. | ТРАНСПОРТ |  | - |  |
|  | Площадь дорожных покрытий и покрытий тротуаров | кв.м |  | 67372 |
|  |  |  |  | - |

- Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы.

Внедрение малоотходных технологий.

Осуществление комплекса организационно-технических и экономических предприятий, направленных на предотвращение деградации и сохранение естественных природных комплексов.

9.1.Охрана среды и рациональное использование природных ресурсов

В целях охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются следующие охранные и санитарные нормы:

- вдоль лесного массива – 15 м охранная зона

- канализационная насосно-перекачивающая станции – 50 м санитарная зона

- вокруг скважин водозаборов – 30 м зона особая охранная зона, 30 м зона санитарной охраны.

9.2. Воздушный бассейн

Сохранение окружения из лесов Калужского лесничества, недопущение их вырубки и застройки.

9.3. Водный бассейн

- Установленный статус искусственных водных объектов ( прудов ) в соответствии  с назначением земельных участков:

западный пруд , восточный пруды        -   зоны отдыха

- Организация экологического мониторинга выше и в зоне водозаборов.

3. Устранение и предупреждение возможности загрязнения подземных источников водоснабжения

4.Создание на территории населенного пункта развитой сети поверхности канализации и включение в нее поверхностных ручьев и дренажных систем.

5. Организуется охранная зона существующих источников водоснабжения.

6. Организуется водоохранная зона существующих прудов.

9.4. Почвы

1. Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий,   способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2. Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

3. Укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройства территории оврагов.

9.5. Шум. Электромагнитные излучения (ЭМИ).

Организация 35 метровых санитарно-защитных зон вдоль ЛЭП 35-110 КВт и зон ограничения застройки от источников ЭМИ.

9.6. Формирование природно-экологического каркаса поселения

- максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

- обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

- формирование на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования.

10. Санитарная очистка территории

10.1. Система очистки от ТБО

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов и их обезвреживание и утилизация.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов и необходимую сортировку, сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций города, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов  и вторичных ресурсов.

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях. 3. Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории поселка.

3. Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий производится в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы

4. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования.

5. Нормы накопления отходов принимаются:

- на расчетный срок – 2,2 куб.м на 1 человека в год (440 кг/чел/год)

6. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

7. В приведенных нормах 5% составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок – 15 кг (75 куб.м) на 1 человека в год.

8. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 куб.м) с 1 кв.м усовершенствованных покрытий.

9. Предлагается контейнерная система для всех площадок застройки.

10.2. Предлагаемая система очистки:

Отходы транспортируются к мусоросортировочному комплексу, далее неутилизируемые отходы направляются на полигон ТБО г.Тарусы: осваиваются, затем захоронение отходов осуществляется на полигоне ТБО г.Тарусы.

| Отбросы | Единицы измерения | Нормы накопления | Расчетное количество отбросов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | л | тн | куб.м |
| Твердые (мусор) от жилых зданий с благоустройством | на 1 чел. В год | 250 | 1000 1500 | 27,5 | 11,0 16,5 |
| Жидкие отбросы Смет с улиц с твердым покрытием | 1 кв.м | 5 | 8 | 24,5 | 3,9 |

Сбор и утилизация отходов

Твердые бытовые и часть промышленных отходов являются источниками загрязнения окружающей природной среды (грунтовых вод, почвы, воздуха) токсичными веществами, а также захламления больших количеств пахотных земель. Необходимо: строительство очистных сооружений, организованы специально оборудованные площадки для сбора твёрдых бытовых отходов с последующим вывозом на санкционированный полигон или на переработку.

10.3. Уборка территории

- Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

2. Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

3. К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление

снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с городских улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

4. В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть).

Снеговые свалки размещены с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические данные (на стадии Генерального плана данный расчет не предусматривается).

10.4. Организация кладбищ

Предполагается использование существующего  кладбища.

11. Инженерная подготовка территории

Выбранные участки под жилую застройку позволяют осуществить строительство с минимально возможными затратами на инженерную подготовку территории и её благоустройство.

Учитывая равномерные, пологие уклоны территории вся улично-дорожная сеть запроектирована в максимальном приближении к чёрным отметкам рельефа.

Устройство дорог и их благоустройство является первоочередным мероприятием, обеспечивающим нормальные условия строительства и жизнедеятельности посёлка.

Проектом предусматривается профилирование всех внутренних бульваров, дорог и проездов , а также улучшение существующих дорог инертными добавками - щебень, гравий , асфальт, на ширину проезжей части. Согласно проекта устраиваются тротуары из тротуарной плитки.       Ширина тротуара принимается в зависимости от типа поперечного профиля улица от  1,5 до 3.0 метров.

Инженерная подготовка территории также включает в себя следующие виды работ :  вертикальную планировку территории , подготовку участков под строительство жилых домов и других объектов ,  озеленение.

Вертикальная планировка предусмотрена вдоль проектируемых улиц и проездов.  При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учётом максимального сохранения естественного рельефа местности , что дало возможность сократить до минимума объёмы земляных работ и обеспечить водоотвод.

Отметки даны по осям всех дорог и улиц, на переломах продольного профиля рельефа и на перекрёстках.

Все элементы внешней зоны показаны на графических материалах и подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования.

Перенесение проекта на местность осуществляется в соответствии с разбивочным планом. Учитывая , что имеются существующие здания и сооружения , а также сеть улиц и дорог деревни Паршино, разбивка осей проектируемых улиц , зданий и сооружений будет производиться, в основном, от существующих зданий.

При разработке проектной привязки отдельных зданий разбивка должна быть уточнена. Поперечные профили улиц, дорог и проездов, конструкция их покрытий  даны на листах чертежей.

11.1. Поверхностные воды

1. Организация стока поверхностных вод с территории обеспечивается проведением работ по вертикальной планировке территории и устройству водосточной сети.

2. Система водостоков на территории намечается закрытого типа.

3. Основные мероприятия по понижению вод – устройство системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод.

11.2 Теплоснабжение.

Проектом предусмотрено:

-строительство новых источников тепла, направленное на внедрение современных энергосберегающих технологий (с котлоагрегатами нового поколения и хорошими экологическими показателями);

-повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счёт децентрализации (автономные источники тепла - АИТ с комплектом автоматики для районов индивидуального строительства, локальные котельные модульной сборки- БМК полной заводской готовности);

-применение для строящихся тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  % аварийности подземных тепловых сетей;

Обеспечение калорийного вида топлива (газ), приведет к сокращению затрат на его транспортировку, одновременно создавая благоприятные условия для охраны окружающей среды.

11.3. Водоснабжение

В проекте принята система объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Схема водопроводной сети кольцевая  с тупиковыми отводами во все канализуемые здания. Водоснабжение существующего села осуществляется от  скважины.

Проектируемое водоснабжение обеспечивается от основной и дополнительной скважин с кольцевой разводкой по основным улицам и тупикам. Водоснабжение существующей деревни будет осуществляться от  скважины с возможностью переключения на проектируемую сеть.

Водоснабжение деревни проектируется исходя из расчётного количества жителей и норм «водопотребления». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составляет 230 л/сут. (п.211 СНиП 2.04-02-84).

Расчетный суточный расход воды составит:

0 сут.1 = 230 х 400/1000 = 92 куб.м/сут.

0 сут.макс.1 = 92 х 1,3 = 119,6 куб.м/сутки

0 сут.мин.1 = 92 х 0,7 64,4 куб.м/сутки

Расчетный часовой расход воды:

Ч.макс.1 = 1,4 х 119,6/24 = 7 куб.м/час.

Ч.мин.1 = 0,4 х 0,1 х 64,4/24 = 010 куб.м/час.

Расчетный секундный расход воды

7 х 1000/3600 = 1,97 л/сек

Расход воды на поливку в сутки составляет (табл.3 СНиП):

0 пол.1 90 х 400 = 36 куб.м/сутки

Расход воды на пожаротушение: для каждой из очередей поселка расчетное количество пожаров – 1, расход воды на 1 пожар – 5 л/с (табл.5).

Расчетное количество суточных стоков принимаем равным

0 сут.макс. = 119,6 куб.м/сутки

Свободный напор в сети водопровода при двухэтажной застройке должен быть не менее 14,0 метров на вводе в здание над поверхностью земли. При одноэтажной застройке свободный напор должен быть не менее 10,0 метров. Предполагаемая схема водоснабжения удовлетворяет этим  и техническим условиям  водоканала.

Для обеспечения  нормативного уровеня населения д. Паршино необходимо строительство двух (основной и резервной) водопроводной станции.

Необходимо применять меры по установке на водозаборные станции новейшего очистного оборудования.

Водопотребление населённых пунктов

| Наименование поселения | Население, чел | Норма водопотребления, л/сут | Водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Деревня Паршино | 977 | 250 | 339750 |

На всех промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды. Совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции.

Для обеспечения качественной питьевой водой необходимо развитие системы водоснабжения, включая строительство, (водозабора, водоочистной станции, водоводов, уличных водопроводных сетей), обустройство зон санитарной охраны водопроводов и водозаборов.

11.4. Водоотведение и канализация

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

необходимо предусмотреть:

- строительство сооружений биологической очистки

- строительство новых сетей канализации

- строительство новых локальных очистных сооружений промпредприятий;

- максимальное внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения, ликвидация потерь воды на всех этапах её добычи;

Проектом предусматривается полная канализация всех проектируемых и существующих зданий. Стоки по своему составу являются производственно-бытовыми. Нормы водоотведения для канализируемых

зданий принимаются по СНиП 2.04-02-84 и равны нормам водопотребления.

Жилой сектор канализуется в самотечную сеть, далее в проектируемые  канализационные коллекторы на канализационную насосную станцию

(КНС). От КНС стоки перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки д.Паршино.

Самотечная канализационная сеть выполняется из керамических труб

Ф 150 – 300 мм ГОСТ 286-82( по расчету при рабочем проектировании канализационных сетей ) , самотечный канализационный коллектор- из керамических труб Ф 300-500 мм  ГОСТ 286-82 . Колодцы на сети выполняются из  сборных железобетонных колец по типовому проекту 802-09-22-84.

1. Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

2. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации. Водоотведение поверхностных вод:

на 1 очередь – по кюветам вдоль улиц с закладкой водопропускных труб в пересечениях с поперечными улицами, с последующим сбором на очистных сооружениях поверхностных стоков и сбросом очищенных вод по ливневому самотечный коллектору из керамических труб Ф 500 мм  ГОСТ 286-82  в безымянный ручей , вытекающий из прудов.

На вторую очередь –– по кюветам вдоль улиц и по самотечным ливневым коллекторам из труб Ф 300-500 мм , с последующим сбором на очистных сооружениях поверхностных стоков и сбросом очищенных вод по ливневому самотечный коллектору из керамических труб Ф 500 мм  ГОСТ 286-82  в безымянный ручей , вытекающий из прудов.

3. Производственные сточные воды, не отвечающие требованиями по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке. В пониженных местах участков располагаются очистные сооружения ливневых вод;

4. Строительство канализационных сетей осуществлять с использованием   новых технологий прокладки инженерных сетей.

РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТДЕЛЕНИЯ

| Наименование водопотребителей | Един изм | Кол-во водопотребит. на расчетный срок | Напор у потребит. (число часов работы в сутки) | Норма водопотребления на 1 потребителя в сутки | Водопотребление на расч срок куб.м/сут | Расчетный расход воды на наружное пожаротушение | Водоотведение на расч срок бытовые и произв стоки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и местными водонагревателями 14,96 куб.м/сут | Чел. | 977 | 1024 | 200 | 1954 | 10,0 | 1954 |
| Школа на 104 места | Шт. | 1 |  |  | 7,3 | 20,0 | 7,3 |
| Православный храм | Шт | 1 |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Общественно-культурный центр | Шт | 1 |  |  | 7,5 | 20,0 | 7,5 |
| Детский сад | Шт | 2 |  |  | 3,0 | 20,0 | 3,0 |
| С неучтенными расходами + 5% |  |  |  |  | 2080,89 |  | 2080,89 |

11.5.Газоснабжение

Проектом предусмотрено подключение населенного пункта к газоснабжению, обеспечение синхронизации подготовки потребителей к приему газа со строительством  газопроводов. Речь идет о строительстве внутрипоселковых и домовых сетей, установке газовой аппаратуры в домохозяйствах.

Ответственность за подготовку потребителей к приему газа возложена на администрацию местного самоуправления. Прокладка домовых сетей, покупка и монтаж газового оборудования должны осуществляться за счет средств населения, собственников или органы местного самоуправления.

Ожидаемое потребление в природном газе

для территорий нового строительства

| Муниципальные округа | Жилой фонд нового строительства, тыс.м2 | Средняя жилая обеспеченность, м2/чел | Расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Д.Паршино | 52360 | 59,84 | 206464 |

Необходимо:

- строительство объектов газоснабжения, создание системы диагностики, контроля и учёта расхода газа;

- проведение комплекса газосберегающих мероприятий в сфере потребления и распределения газа;

- создание надежной системы газоснабжения и обеспечение устойчивого её функционирования.

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных генераторов. Данный проект предусматривает снабжение посёлка газом.

Осуществление технического диагностирования  на ГРП и ШРП.

Проведение энергосберегающих мероприятий для возможности сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Перевод потребителей индивидуального (коттеджного) строительства на использование автономных источников тепла (АИТ).

Индивидуальные жилые дома оборудуются 4-х конфорочными газовыми плитами, двухконтурными газовыми котлами на нужды горячего водоснабжения и отопления. При данном оборудовании расход газа на один дом составит, 4,07 нкуб.м/час. Количество домов – 362.

Расход газа на проектируемую застройку определен по формуле

0р.ч. = Ко . 4,07 х 362 (СНиП II-37-76 стр.8)

Источником газоснабжения проектируемой застройки является проектируемый газопровод среднего давления. Распределительные сети газопровода проектируются кольцевыми, максимальные потери давления от ШРП до наиболее удаленной точки составляют 909,0 мм вод.ст., что обусловлено использованием диаметров распределительных газопроводов не менее ду = 50.

Газопроводы прокладываются из пластиковых толстостенных сварных труб в изоляции весьма усиленного типа в земле на глубине 1,6 м. На газопроводах через каждые 200 п.м. предусматривается установка контрольных проводников для контроля электрического состояния и настройки установок защиты газопроводов от электро-химической коррозии.

11.6. Электроснабжение

Раздел электроснабжение разработан  на стадии « схема» для обоснования  проекта планировки. Электроснабжение проектируемой деревни Паршиного предусмотрено от сетей Филиала «Калугаэнерго»ОАО МРСК « Центра и Приволжья ».

Присоединение трансформаторной мощности к высоковольтным сетям должно быть разработано на стадии «рабочий проект» в соответствии с техническими условиями на присоединение.

1. Покрытие электрических нагрузок индивидуальных потребителей будет осуществляться от проектируемой подстанции деревни Паршино.

- Установленная мощность – 12 МВт:

3. Расчет потребительских нагрузок Рр I= 8212 кВт смотри  по таблице электрических нагрузок деревни Паршино.

4. Потребительские трансформаторные  подстанции  мощностью  630 кВт в количестве 8 штук равномерно распределены в пределах проектируемых площадок, закольцованы между собой кабелем и выполняются по типовому проекту.

5. Напряжение силовых токоприёмников- 380 В, осветительных -220 .

6. Линии низкого напряжения запроектированы кабельные ,напряжением 380/220 в с глухозаземлённой нейтралью трансформаторов. Разводку потребительской сети производить электрокабелем типа АВВБШВ. Между . потребительскими трансформаторными  подстанциями проложить  электрокабель типа АСБ  .

7. ЭТП мощностью 630 кВт по типовому проекту. Заземление трансформаторной подстанции выполнить из уголковой стали сечением 75х75х6 длинной 2,50 метра и соединительной полосой 60х6.

8. Мощность  понизительной трансформаторной  подстанции рассчитывается при рабочем проектировании электрических сетей.

- Предусмотрена установка фонарей уличного наружного освещения с лампами накаливания не менее 200 Вт. Светильники должны располагаться расстоянии не менее чем 50-80 метров друг от друга. Управление уличным освещением должно быть централизованным с подстанции.

- Расчёт нагрузки на один коттедж принимается 5,5 кВт в соответствии с таблицей 2.1.1  РД 34.20.185-94 « Инструкция по проектированию городских электрических сетей ».

Таблица электрических нагрузок в деревне Паршино

| Наименование зданий | Кол-во | Расчет нагрузки Потребления на вводе | Суммарная нагрузка на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома одноквартирные | 362 | 5,5* | 1991 |
| Общественно-торговый центр | 3 | 47 | 141 |
| Детский сад | 2 | 31 | 62 |
| Общественно-культурный центр | 1 | 28 | 28 |
| Школа на 104 мест | 1 | 94 | 94 |
| Православный храм | 1 | 15 | 15 |
| Всего |  |  | 2331 |

* - удельные расчетные нагрузки применены для коттеджей общей площадью до 150 кв.м с электрическими плитами мощностью 10,5 кВт и электрическими саунами мощностью до 12 кВт.

Расчет нагрузки на один коттедж принимается 5,5 кВт в соответствии с табл.2.1.1. РД 34.20.185-94 *Инструкции по проектированию городских электрических сетей*

** - расчет на 4 квартиры

К установке принимаем 8 трансформаторных подстанций мощностью 1 х 630 кВ

11.7. Электроснабжение.

Энергоснабжение Тарусского района осуществляется подразделениями ОЭС (Обнинское предприятие электросетей) ОАО «Калугаэнерго», входящего в состав ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

За весь срок эксплуатации работы гидросиловое и электротехническое оборудование электроподстанций района в значительной мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. В связи с этим необходима реконструкция этих электроподстанций с модернизацией оборудования.

Основными направлениями развития электроэнергетики на расчетный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- снижение удельных расходов топлива при производстве электроэнергии;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путём перехода промышленных предприятий и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

11.8. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Тарусский район обладает развитой инфраструктурой современных телекоммуникаций. На его территории предоставляются различные виды услуг: почтовая и телеграфная связь, местная, междугородная и международная телефонная связь, сотовая связь, эфирная трансляция звуковых и телевизионных программ, трансляция телевизионных программ по сети спутникового и кабельного телевидения, аудиоконференцсвязь.

В целях решения проблемы кардинального повышения качества электросвязи и создания потенциальной возможности предоставления потребителям широкого спектра телекоммуникационных услуг, настоящая программа предусматривает развитие связи в д. Паршино,:

На территории развитие осуществляется за счет средств самих операторов связи на коммерческой основе без привлечения бюджетных средств.

Финансирование развития информационных сетей и сетей передачи данных должно осуществляться не только в рамках программ развития электросвязи, но и в рамках целевых программ, направленных на развитие и поддержку здравоохранения, образования, развития информационных муниципальных сетей.

Необходимо строительство системы централизованного оповещения сети радиовещания и телевидения.

В д. Паршино необходимо установить спутниковые таксофоны за счёт средств оператора.

1. Развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

2. Развитие телефонной сети предусматривается наращиванием номерной ёмкости ГТС г. Тарусы.

3. Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

4. Телевизионное вещание осуществляется по 8-ми каналам. Планируется организация еще 3-4 каналов эфирного вещания и подготовка сети TV вещания  в пределах территории Российской Федерации к переходу к 2015 году на цифровое вещание.

5. Предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счет приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

Все инженерные сети поселков предполагается протрассировать в пределах красных линий их улиц.

12. Противопожарные мероприятия

В целях обеспечения  пожарной охраны определяется пожарное депо, расположенное в городе Тарусе.

Наружное пожаротушение также обеспечивается от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети через 120-150 метров друг от друга. Расчёт воды на пожаротушение принят в соответствии с нормативами.

Кроме того, на территории деревни Паршино расположены 3 пожарных резервуара емкостью до 100 куб.м с подводкой к ним водопровода и канализации и два пруда .

Четкая, регулярная планировка застройки обеспечивает кратчайшие пути доступа к любому участку с двух противоположных направлений.

Общественные здания оборудуются первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре.

На территории Тарусского района существует одна пожарная часть в городе Тарусе.

Согласно нормативным документам радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. Расстояние от деревни Паршино до г. Тарусы – 3 км.

III.Мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне.

Технические условия на мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера и гражданской обороне:

- определение границ зон, подверженных воздействию опасных природных процессов и явлений (по видам источников чрезвычайных ситуаций);

- анализ количества потенциально опасных объектов, объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне (ГО) распложенных на указанных территориях, а также численность населения, проживающего в этих зонах;

- разработка в составе генеральных планов населенных пунктов, документах территориального планирования муниципальных образований материалов, отражающих границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и воздействия их последствий, а также перечня основных факторов риска их возникновения;

- соблюдение требований нормативных актов;

- проектные решения по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, объектов и систем жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного и военного времени;

- проектные решения по размещению защитных сооружений по территории муниципального района;

- наличие и пропускная способность маршрутов эвакуации, транспортные возможности муниципального образования при выполнении эвакуационных мероприятий.

обеспечение возможности проезда в весеннее и осеннее время пожарных автомобилей к деревне Паршино

- обеспечение наружного противопожарного водоснабжения:

- обеспечение пирсами для установки пожарного автомобиля и забора им водыиз естественных водоисточников для наружного противопожарного водоснабжения:

ПРОЕКТ

1-ой очереди строительства

населенного пункта «Деревня Паршино»

сельского поселения «Деревня Алексино»

Тарусского района

Калужской области

ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Предложения по функционально-планировочной организации территории. Баланс территории

Функциональное зонирование территории

Территория в рассматриваемых границах составляет 18,0 га.

Территории жилой застройки – 12.90 га (71,67 %).

Территории общего пользования – 4,74 га (26,33 %).

Прочие территории – 0,36 (2 %).

Территория общественно-торгового центра составляет 0,72 га,

Территория объектов инженерной инфраструктуры и коммунального обслуживания составят 0,36 га, территории спортивно-рекреационного назначения и зеленых насаждений общего пользования -1,81 га.

Экспликация участков

Линии регулирования застройки

Кроме основных функциональных зон на территории деревни выделены линии регулирования застройки, к которым отнесены:

Линии застройки;

Границы озеленяемых участков территорий;

Границы СЗЗ от канализационных насосных станций (30 и 50м) и водоохранная зона (30м)

Социально-экономическая характеристика территории

Близость к г. Тарусе и градообразующему и его предприятиям обеспечивает трудоустройство населения проектируемого поселения.

Жилая застройка

Развитие 1-ой очереди застройки населенного пункта «Паршино» происходит преимущественно за счет жилой застройки, что соответствует воплощению в жизнь приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» и формирует в дальнейшем полноценное поселение с полным комплексом социально-бытовой инфраструктуры.

Участок 1-ой очереди застройки под перспективную застройку расположен к востоку от существующей деревни «Паршино» и создает с ней полноценное поселение.

### Характеристика планируемой жилой застройки

| № п/п | Жилая застройка | Площадь дома, кв.м. | Кол-во | Жилищный фонд, кв.м | Площадь участка, сотка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-28 55-104 7-17 29-54 | Жилой дом (тип 1) | 240 | 11 | 2640 | 10-20 |
|  | Жилой дом (тип 2) | 140 | 50 | 7000 | 10-20 |
|  | Жилой дом (тип 3) | 70-90 | 11 | 990 | 10-20 |
|  | Жилой дом (тип 4) | 240 | 26 | 6240 | 10-20 |
|  | Итого |  | 98 | 16870 |  |

Проектируемые дома рассчитаны на проживание одной семьи.

Население

Обеспеченность общей площадью дома составит 63,66  кв.м/чел.

Обеспеченность озеленением общего пользования составит –68,13кв.м/чел., что соответствует нормативу 9,6  кв.м/чел. при  условии уменьшения площади озелененных территорий сельских мест, расположенных в окружении лесов  на 20 %. (п. 4.2 - СНиП 2.07.01-89*).

### Расчет населения

| Коэффициент семейности | чел/семья | 4 |
| --- | --- | --- |
| Количество жилых домов | шт. | 98 |
| Проектируемое население | тыс.чел | 0,265 |

Общественная застройка

Территория в перспективе будет представлять собой жилое образование, которое должно отвечать современным градостроительным, экологическим и социальным требованиям.

Для характеристики обеспеченности населения по видам обслуживания использованы нормативы Калужской области.

Расчет потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания  произведен на планируемое население –0,265 тыс. человек.

Объекты торгово-бытового и культурно-досугового назначения предусмотрены в общественно-торговом комплексе.

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Административно-деловые и хозяйственные учреждения предусмотрены в в общественно-торговом комплексе.

Инженерные объекты

На территории 1-ой очереди застройки деревни «Паршино» запроектированы 1 трансформаторная подстанция, 2 канализационных насосных. и 1 ГРЩ в инженерно-коммунальной зоне.

### Экспликация инженерно-коммунальных объектов

| № п/п | Наименование | Этажность | Кол-во | Площадь, кв.м. | Строительный объем, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | застройки, кв.м | общая, кв.м |  |
|  |  |  |  | здания | всего | здания | всего | здания | всего |
| 3 | ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| 3.1 | Трансформаторная подстанция | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | КНС | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | ГРЩ | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА

Улично-дорожная сеть

Связь проектируемой 1-ой очереди застройки деревни «Паршино» с внешней транспортной системой осуществляется через поселковую дорогу, расположенную с северной стороны, связывающую между собой проектируемую территорию и существующей деревней».

На проектируемой территории предполагается  создание  улично-дорожной сети   в соответствии с архитектурно-планировочной организацией территории. По всем улицам предполагается движение личного автотранспорта жителей и спец. автотранспорта. Перечень магистралей, дорог и улиц приведен ниже.

Категорийность а/дорог принята в соответствии с СНиП 2.07.01-89*.

Максимальная плотность движения автотранспортных средств и общественного транспорта ожидается по главной улице.

Параметры поперечных профилей указаны на чертеже.

Общественный транспорт

Количество автобусов на маршруте, интервал движения и  точные маршруты движения от проектируемой территории до г. Тарусы будут определяться на последующих стадиях проектирования.

Индивидуальный автотранспорт хранится на территории участков. Обеспеченность автотранспортом составляет 1 м/место на дом.

Организация и безопасность движения

Проектные решения автомобильных дорог выполнены в соответствии с архитектурно-планировочной организацией территории  и обеспечивают организованное, безопасное, удобное и комфортабельное движение автотранспортных средств и пешеходов.

Проектные решения организации движения пешеходов выполнены в соответствии с архитектурно-планировочной организацией территории. Для обеспечения удобного и комфортного передвижения пешеходов запроектированы пешеходные дорожки .

Для обеспечения безопасности движения всей улично-дорожной сети на последующих стадиях проектирования по ТУ «Мосавтодор» необходимо предусмотреть дорожную разметку  в  соответствии с требованиями ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения».

На последующих стадиях проектирования  по  всей территории необходимо  установить  дорожные  знаки  в  соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52290-2004.

Проезжая часть выделяется бордюрным камнем,  пешеходные дорожки – поребриком.

Для обеспечения безопасности движения на  автомобильных  дорогах и проездах установка  рекламы  не допускается.

Мероприятия  по охране окружающей среды, выбор решений по пересечениям и примыканиям проездов и пешеходных  маршрутов, конструкции дорожных  одежд,  элементы обстановки, инженерные устройства (в том числе  необходимые ограждения,  освещение вдоль дорог, тротуаров, дорожек и др.)  определяются и уточняются на последующих стадиях проектирования.

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории

Территория в целом благоприятна для строительства. На оценку территории по условиям строительства влияют:

характер рельефа;

несущая способность грунтов;

уровень грунтовых вод;

гидрологические условия.

Степень влияния этих факторов различна и выражается в удорожании стоимости строительства, которое возможно оценить только после определения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории на основании инженерно-геологических изысканий.

Проектом предусматривается снятие растительного слоя h=0,15, складирование его на свободных участках для дальнейшего использования при благоустройстве и озеленении территории.

Вертикальная планировка территории

Схема вертикальной планировки территории выполнена на основании топографической съемки территории М 1:500,

Схема вертикальной планировки территории обусловлена существующим рельефом и разработана по осям автодорог и проездов с учетом следующих требований:

обеспечение  отвода  поверхностных ливневых и снеготалых вод от жилых домов, зданий и сооружений к лоткам автодорог (ТУ 5858-002-03901256-2004, Л300 (2950-540-430), Л400 (2950-560-530)) в систему открытых ливнестоков, с последующим их сбросом на рельеф или в кювет поселковой дороги в южной и восточной части участка;

обеспечение  оптимальных продольных уклонов по проезжим частям автодорог и улиц, обеспечивающих безопасность движения автотранспорта;

обеспечение минимально возможного объема  и оптимального баланса земляных работ при планировке территории.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

В соответствии с архитектурно-планировочным решением проектируемой территории проектом 1-ой очереди застройки предусмотрено устройство стоянки с асфальтовым покрытием у торгово-общественного комплекса, дорожек и площадок с плиточным и набивным покрытием, посадка декоративных деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников.

Территория прилегающего леса, используемая в качестве парковой зоны, благоустроена плиточными дорожками, площадками для игр детей и отдыха взрослых. В спортивной зоне поселка предусмотрены площадки для занятия спортом с учетом санитарного разрыва - 25 метров от окон жилых домов.

Ассортимент растений для посадки на территории поселка будет разрабатываться в проекте благоустройства и озеленения.

Стоянки для автомашин и хозяйственные площадки изолируются  живыми изгородями из кустарников. Проектом предусмотрено создание небольших групп из декоративных  деревьев и красивоцветущих кустарников, как калина бульдонеж, жасмин крупноцветный, спирея японская.

Полный ассортимент пород и объемы работ  по озеленению будут разработаны в проекте благоустройства и озеленения.

Для озеленения инженерно-коммунальной зоны используются малоценные породы деревьев и кустарников (тополь белый, тополь берлинский, акация желтая и др.)

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «СЗЗ для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена – не менее 60% площади.

Устройство газонов на инженерных объектах производится без посыпки растительной земли, путем разравнивания естественного грунта и посева в него газонных трав.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Сводный план инженерных сетей поселка разработан отдельным проектом.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1-ой очереди строительства

Общая часть.

Проект электроснабжения 1-ой очереди строительства деревни Паршино., расположенной возле д.Почуево Тарусского района Калужской области разработан 000 «ТехИнвест», лицензия на проектирование: регистрационный номер Д 551289 от 20.12.04 г., ГС-I-40-02-26-О-4025075647-001598-1 
Проекты вводов в жилые дома будут разработаны отдельно и данным проектом не рассматриваются.

Отпайка ВЛ—1О кВ. Трасса проектируемой отпайки от ВЛ-10 кВ намечалась камерально на плане М 1:1000 и уточнена на местности путем детального рекогносцировочного обследования и визуального трассирования. Отпайка ВЛ- IОкВ для питания КТП выполняется от существующей ВЛ-10 кВ 20 ПС «Космос». В створ сущ. ВЛ- IОкВ  в 33,Ом от сущ. опоры ВЛ- IОкВ устанавливается опора  N1 ПоБ10-1 с установкой па ней устройства ответвления. В 11,2 м устанавливается пункт секционирования и коммерческого учета на двух опорах ПоБ10-1 №2,№3 на базе стоек СВ-110 ,с установкой на одной из них разъединителя РЛНД-10/400, см. лист 4,1

В 3,5м от опоры №3 IIоБIО-I монтируется КТII/Т В-К-250/10/0,4. Далее монтируется ВЛЗ-10 кВ. согласно листа 4.1, общей протяженностью Lстр.= 17,2 ч. IIитание проектируемой КТП/Т В-К-250/10/0,4 выполняются от опоры N1 ПоБ10-1 проводом марки СИП-З 1х70 Lстр.= 17,2м. Выбранная и согласованная трасса ВЛЗ-10 кВ нанесена на чертежах на листе 4.1. Суммарная протяженность ВЛЗ-10 кВ составляет 17,2м. В соответствие  IIУЭ, местность, где проходит проектируемая ЛЭП— 10 кВ относится к II району по гололедности и к 1 району по скоростному напору ветра.

Электротехнические решения ЛЭП-10кВ. Электрические расчеты проводов выполнены в следующем объеме: расчет сечения проводов и кабелей по потерям напряжения, расчет сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока, расчет сечения проводов и кабелей по условиям длительного тока.

Конструктивное выполнение ВЛ—1О кВ. Сооружение проектируемой ВЛ-10 кВ предусматривается па железобетонных опорах на базе стоек СВ-110-1 по типовому проекту Л56-97. Установка опор выполняется в пробуренные котлованы диаметром 450 мм, с заделкой пазух песком. Трамбование производить послойно, через каждые 0,2 м. Расчетные пролеты ВЛ для принятых климатических условий приведены на плане электрических сетей .Климатические условия населенного пункта, по которому проходит проектируемая ВЛ- 10 кВ, согласно «Региональным картам нормативных гололедных и ветровых нагрузок» на территории Калужской области относятся к 11 району по гололёдности и к 1 району 110 скоростному напору ветра.

Конструктивное выполнение КЛ.

Выполнено в соответствии с типовым проектом 1 .105.ОЗтм «Прокладка силовых кабелей напряжением до IО кВ в траншеях».

1. Питающий кабель проложить в земляной траншее па глубине не менее 1,0 м от планировочной отметки земли 2. На всем протяжении кабель защитить сигнальной лентой ЛС1УХЛ4. В местах частых раскопок кабель защитить обыкновенным красным кирпичом в один слой.

3. При прокладке кабеля ближе 2,0 м от стволов деревьев, а также при пересечении дорог и инженерных коммуникаций кабель прокладывать в а/цементных трубах ®100 мм. 4. При переходе кабеля из траншеи па стену здания кабель защищать трубой стальной ®40 мм с отметки -0,3 м от планировочной отметки земли до отметки +2,0 м.

Трансформаторная подстанция 10/0,4 Кв.

Питание потребителей проектом принято от комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТП/Т В-К-250/10/0,4— тупикового типа с воздушным вводом 10/0,4 кВ, с мощностью трансформатора 250 кВа. Месторасположение трансформаторной подстанции, а также установленную мощность и другие сведения о ней приведены на плане электрических сетей.Выбор мощности силового трансформатора подстанции 10/0,4 кВ произведен по максимальной нагрузке с учетом нагрузочной способности трансформатора.

Установка проектируемой комплектной трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ предусмотрена на фундаменты из железобетонных блоков по типовым проектам 407-3-494.88 и 407-3-493.88  Вокруг КТП 1 необходимо выполнить заземление.

Пункт секционирования и коммерческого учета столбовой

Пункт Секционирования Столбового исполнения ПСС-!0-12,5/400(630) УХЛI предназначен для коммутации радиальных воздушных линий электропередачи и защиты электрических цепей трехфазного переменного тока, частотой 50 ГЦ и номинальным напряжением 6-10 кВ. Используется для управления, максимальной токовой защиты с автоматическим повторным включением участка воздушной линии электропередачи и окончательным его отключением при устойчивых мсжфазных коротких замыканиях. Комплектуется аппаратурой учета электроэнергии, различными модулями передачи телеметрии на диспетчерский пульт. ПСС-10-СУ с функцией учета электроэнергии и телеметрии размещается па двух опорах ЛЭП, состоит из трех блоков: ВМВ - высоковольтный модуль выключателя КИТ - блок измерительных трансформаторов • 1I1Ц - низковольтный щит В БИТ расположены два трансформатора тока и два трансформатора напряжения по трехпроводной схеме подключения счетчиков. БИТ соединен с низковольтным щитом кабелем.

В НЩ находятся, в зависимости от заказа - счетчик энергии (с GSM или без GSM), автоматы, модем GSM, испытательная коробка, преобразователь интерфейсов. НЩ может быть помещен в вандалозащищенном корпус

Учет электроэнергии. Принципиальные электрические схемы проектируемых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ представлены на листе 5.Коммерческий учет потребления электроэнергии осуществляется электронным счетчиком, который устанавливаются в ПСС- 10-СУ (Реклоузер). Технический учет потребления  электроэнергии осуществляется электронным счетчиком СЭТЗр-02-34 380В IОА/IП. который устанавливается на вводе 0,4 кВ подстанции 10/0,4. Счетчик подключается к цепям переменного тока через трансформаторы тока ТТ ТIIIП-0,66 400/5.

Строительные решения. Закрепление опор в грунте производить с учетом геологических характеристик грунтов по трассе ВЛ в соответствии с рекомендациями проекта М 3.407.1-136, выпуск 3 для обеспечения электро-, взрыво- и пожаробезопасности предусмотреть следующие мероприятия: выбор надлежащей изоляции, • обеспечение соответствующих расстояний от токоведущих частей и элементов опор и оборудования до: - жилых и нежилых зданий, сооружений и инженерных коммуникаций - взрыво- и пожароопасных установок - земли обеспечение соответствующих расстояний от токоведущих частей заземление железобетонных опор и установленного РЛI-1д, защита разрядниками:

- ОРУ 10 кВ и подстанций 10/0,4 кВ             Конструктивное выполнение заземляющих устройств принято по типовому проекту №3.407-150. Удельное сопротивление грунтов по трассе принято 100 Ом/м.

Энергосбережение

При выполнении данного проекта выполнены следующие энергосберегающие мероприятия: 1) Выбор рациональной схемы внешнего и внутреннего электроснабжения. 2) Установка ТП 10/0,4 в центре нагрузок.

Охрана окружающей природной среды.

Проектируемые трассы ВЛ 0,38-10 кВ выбраны с учетом нанесения минимального ущерба окружающей среде и проходят по территории Тарусского района Калужской области. Проектируемые объекты сооружаются для передачи и распределения электроэнергии на напряжение 0,38-1() кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную), а шум и вибрации, которые могут создаваться оборудованием. отсутствуют. В связи с этим проведение воздухо-, водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению уровня производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматривается. Рациональное использование земель и охрана окружающей среды являлись определяющими факторами при выборе трассы линии электропередачи (ЛЭП) Трасса выбиралась в основном вдоль существующих и проектируемых автодорог и линий электропередачи. После окончания работ строительная организация производит рекультивацию нарушенных земель. При производстве земляных работ по установке опор строительная организация должна руководствоваться технологическими картами ТК-1 -(1 -4)-10. При монтаже проводов под действующей линией электропередачи. находящейся под напряжением, необходимо вьполнить мероприятия по предупреждению схлестывания монтируемых проводов. После установки опор в сверленые котлованы производится обратная засыпка грунта с послойным трамбованием и посевом травяных культур.

Теплоснабжение 1-ой очереди строительства.

Проектом предусмотрено:

-строительство новых источников тепла, направленное на внедрение современных энергосберегающих технологий (с котлоагрегатами нового поколения и хорошими экологическими показателями);

-повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счёт децентрализации (автономные источники тепла - АИТ с комплектом автоматики для районов индивидуального строительства, локальные котельные модульной сборки- БМК полной заводской готовности);

-применение для строящихся тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  % аварийности подземных тепловых сетей;

Обеспечение калорийного вида топлива (газ), приведет к сокращению затрат на его транспортировку, одновременно создавая благоприятные условия для охраны окружающей среды.

Водоснабжение 1-ой очереди строительства

В проекте принята система объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Схема водопроводной сети кольцевая  с тупиковыми отводами во все канализуемые здания. Водоснабжение существующего села осуществляется от  скважины.

Водоснабжение 1-ой очереди строительства деревни проектируется исходя из расчётного количества жителей и норм «водопотребления». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составляет 230 л/сут. (п.211 СНиП 2.04-02-84).

Расход воды на пожаротушение: расчетное количество пожаров – 1, расход воды на 1 пожар – 5 л/с.

Расчетное количество суточных стоков принимаем равным

0 сут.макс. = 119,6 куб.м/сутки

Свободный напор в сети водопровода при двухэтажной застройке должен быть не менее 14,0 метров на вводе в здание над поверхностью земли. При одноэтажной застройке свободный напор должен быть не менее 10,0 метров. Предполагаемая схема водоснабжения удовлетворяет этим  и техническим условиям  водоканала.

Водопотребление населённых пунктов

| Наименование поселения | Население, чел | Норма водопотребления, л/сут | Водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Деревня Паршино 1-я очередь строительства | 265 | 250 | 66250 |

Для обеспечения д. Паршино качественной питьевой водой необходимо развитие системы водоснабжения, включая строительство, (водозабора, водоочистной станции, водоводов, уличных водопроводных сетей), обустройство зон санитарной охраны водопроводов и водозаборов.

Водоотведение и канализация

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Проектом предусмотрено:

- строительство сооружений биологической очистки

- строительство новых сетей канализации

- строительство новых локальных очистных сооружений промпредприятий;

- максимальное внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения, ликвидация потерь воды на всех этапах её добычи;

Проектом предусматривается полная канализация всех проектируемых и существующих зданий. Стоки по своему составу являются производственно-бытовыми. Нормы водоотведения для канализируемых

зданий принимаются по СНиП 2.04-02-84 и равны нормам водопотребления.

Жилой сектор канализуется в самотечную сеть, далее в проектируемые  канализационные коллекторы на канализационную насосную станцию

(КНС). От КНС стоки перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки.

Самотечная канализационная сеть выполняется из керамических труб

Ф 150 – 300 мм ГОСТ 286-82( по расчету при рабочем проектировании канализационных сетей), самотечный канализационный коллектор - из керамических труб Ф 300-500 мм  ГОСТ 286-82 . Колодцы на сети выполняются из  сборных железобетонных колец по типовому проекту 802-09-22-84.

1. Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

2. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации. Водоотведение поверхностных вод:

на 1 очередь – по кюветам вдоль улиц с закладкой водопропускных труб в пересечениях с поперечными улицами, с последующим сбором на очистных сооружениях поверхностных стоков и сбросом очищенных вод по ливневому самотечный коллектору из керамических труб Ф 500 мм  ГОСТ 286-82  в безымянный ручей, вытекающий из прудов.

3. Строительство канализационных сетей осуществлять с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей.

РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТДЕЛЕНИЯ

| Наименование водопотребителей | Един изм | Кол-во водопотребит. на расчетный срок | Напор у потребит. (число часов работы в сутки) | Норма водопотребления на 1 потребителя в сутки | Водопотребление на расч срок куб.м/сут | Расчетный расход воды на наружное пожаротушение | Водоотведение на расч срок бытовые и произв стоки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и местными водонагревателями 14,96 куб.м/сут | Чел. | 265 | 1024 | 200 | 530 | 10,0 | 530 |
| Общественно-торговый центр | Шт | 1 |  |  | 7,5 | 20,0 | 7,5 |
| С неучтенными расходами + 5% |  |  |  |  | 564,38 |  | 564,38 |

Газоснабжение

Проектом предусмотрено подключение населенного пункта к газоснабжению, обеспечение синхронизации подготовки потребителей к приему газа со строительством  газопроводов. Речь идет о строительстве внутрипоселковых и домовых сетей, установке газовой аппаратуры в домохозяйствах.

Ответственность за подготовку потребителей к приему газа возложена на администрацию местного самоуправления. Прокладка домовых сетей, покупка и монтаж газового оборудования должны осуществляться за счет средств населения, собственников или органы местного самоуправления.

Ожидаемое потребление в природном газе

для территорий нового строительства

| Муниципальные округа | Жилой фонд нового строительства, м2 | Средняя жилая обеспеченность, м2/чел | Расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Паршино 1-ая очередь строительства 1-ая очередь | 16870 | 63,66 | 55745 |

Необходимо:

- строительство объектов газоснабжения, создание системы диагностики, контроля и учёта расхода газа;

- проведение комплекса газосберегающих мероприятий в сфере потребления и распределения газа;

- создание надежной системы газоснабжения и обеспечение устойчивого её функционирования.

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных генераторов. Данный проект предусматривает снабжение посёлка газом.

Осуществление технического диагностирования  на ГРП и ШРП.

Проведение энергосберегающих мероприятий для возможности  сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Перевод потребителей индивидуального (коттеджного) строительства на использование автономных источников тепла (АИТ).

Индивидуальные жилые дома оборудуются 4-х конфорочными газовыми плитами, двухконтурными газовыми котлами на нужды горячего

водоснабжения и отопления. При данном оборудовании расход газа на один дом составит, 4,07 нкуб.м/час. Количество домов –98.

Связь, радиофикация, телерадиовещание

Тарусский район обладает развитой инфраструктурой современных телекоммуникаций. На его территории предоставляются различные виды услуг: почтовая и телеграфная связь, местная, междугородная и международная телефонная связь, сотовая связь, эфирная трансляция звуковых и телевизионных программ, трансляция телевизионных программ по сети спутникового и кабельного телевидения, аудиоконференцсвязь.

В целях решения проблемы кардинального повышения качества электросвязи и создания потенциальной возможности предоставления потребителям широкого спектра телекоммуникационных услуг, настоящая программа предусматривает развитие связи в д. Паршино,:

На территории развитие осуществляется за счет средств самих операторов связи на коммерческой основе без привлечения бюджетных средств.

Финансирование развития информационных сетей и сетей передачи данных должно осуществляться не только в рамках программ развития электросвязи, но и в рамках целевых программ, направленных на развитие и поддержку здравоохранения, образования, развития информационных муниципальных сетей.

Необходимо строительство системы централизованного оповещения сети радиовещания и телевидения.

В д. Паршино необходимо установить спутниковые таксофоны за счёт средств оператора.

1. Развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

2. Развитие телефонной сети предусматривается наращиванием номерной ёмкости ГТС г. Тарусы.

3. Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

4. Телевизионное вещание осуществляется по 8-ми каналам. Планируется организация еще 3-4 каналов эфирного вещания и подготовка сети TV вещания  в пределах территории Российской Федерации к переходу к 2015 году на цифровое вещание.

5. Предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счет приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

Все инженерные сети поселков предполагается протрассировать в пределах красных линий их улиц.

Противопожарные мероприятия

В целях обеспечения  пожарной охраны определяется пожарное депо, расположенное в городе Тарусе.

Наружное пожаротушение также обеспечивается от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети через 120-150 метров друг от друга. Расчёт воды на пожаротушение принят в соответствии с нормативами.

Кроме того, на территории деревни Паршино расположены 2 пожарных резервуара емкостью до 100 куб.м с подводкой к ним водопровода и канализации и два пруда .

Четкая, регулярная планировка застройки обеспечивает кратчайшие пути доступа к любому участку с двух противоположных направлений.

Общественные здания оборудуются первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре.

На территории Тарусского района существует одна пожарная часть в городе Тарусе.

Согласно нормативным документам радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. Расстояние от деревни Паршино до г. Тарусы – 3 км.