Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300025714000003 от 21июля 2014 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Cело Красное» Хвастовичского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2014 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300025714000003 от 21июля 2014 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Красное» Хвастовичского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2014 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-эколог                                                                                          Царькова А.Г.

инженер-программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Кушнаренко Т. В.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Дегтярев Д. Н.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления его комплексного развития	6

ВВЕДЕНИЕ	6

I.I Общие сведения	10

I.II Природные условия	11

I.II.1 Климат	11

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	13

I.II.3 Поверхностные воды	13

I.II.4 Гидрогеологические условия	15

I.II.5 Инженерно-геологические условия	17

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	18

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	19

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	21

I.III.3  Историко-культурные планировочные ограничения	24

I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	27

I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	36

I.IV Современное использование территории сельского поселения	38

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	38

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация	40

сельского поселения	40

I.IV.3 Жилищный фонд	42

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	42

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	44

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	45

II. I. Население	45

II.II. Занятость населения	46

II. III. Экономическая база	48

II.IV Инженерно-техническая база	48

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	48

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	49

II.IV.3 Электроснабжение и связь	49

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Красное» Хвастовичского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Красное» Хвастовичского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Красное» Хвастовичского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Село Красное» Хвастовичского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Село Красное» Хвастовичского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Красное» Хвастовичского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Красное» Хвастовичского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.5 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Село Красное» Хвастовичского района Калужской области | 1:20000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Село Красное» Хвастовичского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Село Красное» Хвастовичского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения ««Село Красное» Хвастовичского района Калужской области | 1:20000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления его комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Красное» Хвастовичского района Калужской области (МО СП «Село Красное», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300025714000003  от 21 июля 2014 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Красное» до 2039 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Хвастовичского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Красное»;

3. социально-экономические показатели существующего положения сельского поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2. Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Хвастовичский район».

3.  Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Село Красное».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2008 г.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Красное» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Красное» расположено на территории Хвастовичского района Калужской области. Центр сельского поселения – село Красное находится в 6 км к югу от поселка Хвастовичи и 190 км от г. Калуги. В состав сельского поселения «Село Красное» входят следующие населенные пункты: Село Красное, Село Севастополь, Село Фомин Верх, деревня Новоселки.

Площадь сельского поселения составляет 9490.73 га, численность населения 631 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Красное»:

На севере - на восток и северо-восток по южной границе квартала N 10 Еленского лесничества от юго-западного его угла у северной окраины д. Буда до юго-западного угла квартала N 13 Еленского лесничества, далее на север по его западной границе, на восток по его северной границе, по границе лесного массива южнее д. Павловка, на юго-восток по границе лесного массива западнее урочища Абрамовский, до перекрестка автодорог Хвастовичи - Колодяссы и Милеево - Колодяссы, на юго-запад и запад от перекрестка, по границе лесного массива, по южной границе квартала N 16 Еленского лесничества, далее на юг по восточной границе квартала N 15 Еленского лесничества, до истока реки Черная, на восток по реке Черная, на юг, пересекая реку в 500 м западнее окраины с. Милеево и проселочную дорогу Хвастовичи - Милеево, до восточной границы лесного массива, далее на юго-восток, минуя пересечение проселочной дороги Милеево - Красное с ЛЭП, по границе лесополосы севернее окраины с. Фомин Верх, на восток, пересекая проселочную дорогу Милеево - Новоселки, до границы лесного массива севернее д. Новоселки, на северо-восток и восток по границе лесного массива до реки Рессета, на северо-восток по реке Рессета до слияния ее с безымянным ручьем у северного угла квартала N 1 Троснянского лесничества, на юго-восток и восток по северо-восточным границам кварталов N 2, 5 и северным границам кварталов N 6, 7, 8, 9 Троснянского лесничества до железной дороги Брянск - Дудоровский;

На востоке - на юго-запад по железной дороге Дудоровский - Брянск от пересечения ее с северной границей квартала N 9 Троснянского лесничества и безымянным ручьем, до остановочного пункта Колонна у южной границы квартала N 17 Троснянского лесничества, на север по его западной границе, на запад по южной границе квартала N 6 Троснянского лесничества, далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала N 5 Троснянского лесничества, по восточной и южной границам квартала N 15 того же лесничества, по восточной границе квартала N 27 Троснянского лесничества до юго-восточного угла его;

На юге - на запад по южной границе кварталов N 27, 26, 25, 24 Троснянского лесничества от юго-восточного угла квартала N 27 того же лесничества до места впадения реки Велья в реку Рессета, далее на северо-запад по реке Велья, пересекая ее на запад в 3,0 км от ее места впадения в реку Рессета, до автодороги Хвастовичи - Стайки, пересекая автодорогу, по границе лесополосы до пересечения с ЛЭП и проселочной дорогой Барково - Успенский, далее на северо-запад до дороги Волчьи Ямы - Хвастовичи, поворот на север вдоль указанной дороги до южной границы застройки с. Хвастовичи;

На западе - на восток по границе села Хвастовичи, поворот на юго-восток вдоль дороги Хвастовичи и с. Успенский, огибая село с западной стороны, поворот на восток, пересекая дорогу Хвастовичи - Аннино, поворот на север вдоль восточной границы с. Успенский, пересекая дорогу Хвастовичи - Стайки, реку Велья, по южной границе с. Хвастовичи на восток, север и юго-запад по южной, западной и северо-западной границам с. Хвастовичи до реки Велья, на северо-запад по реке Велья до юго-восточного угла квартала N 23 Еленского лесничества, на северо-восток от него по юго-восточной границе кварталов N 22, 21, 20 Еленского лесничества, на северо-запад по юго-западной границе квартала N 14 Еленского лесничества, на северо-восток по северо-восточной его границе, на северо-запад по юго-западной границе квартала N 11 Еленского лесничества до юго-западного угла квартала N 10 Еленского лесничества.

.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май, в результате воздействия сибирского максимума, западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Муниципальное образование сельское поселение «Село Красное» расположено пределах Брянско – Жиздринского полесья, в бассейне реки Рессета и ее правых притоков Велья и Кочига. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 168,5, крез вод реки Рессета, дл 215 м , на водоразделе в северо-западной части площади. Абсолютный перепад в рельефе составил 46,5 м. Относительные перепады по овражно-балочной сети долинам ручьев не превышает 10 м, и только в долине р. Рессета они достигают 20 – 25 м.  На территории поселения можно выделить пять типов ландшафтов.

Первый тип Плоская, плоско-волнистая эрозионно-аккумулятивная слабо-расчленённая равнина. Абсолютные отметки поверхности 210-240м. Этот тип ландшафта занимает водораздельные пространства и сложен: водноледниковыми суглинками и гравелистыми песками, коренные породы представлены трепелами коньякского возраста верхнего мела. Мощность четвертичных образований сильно варьирует от первых метров до 10-15м. В местах плоских форм рельефа наблюдается заболоченность. Почвы дерново-сильно-средне-подзолистые, местами глееватые. Основа почвы на левобережной части района (левый берег р. Реcсеты) песчано-каменистая, на правобережье песчаная.

Второй тип – Плоско-наклонная слабо-среднерасчлененная аллювиально-водноледниковая равнина. Образование этого типа рельефа связано с отложениями потоков ледниковых и речных вод. Развиты эти формы рельефа вдоль древних стоков ледниковых вод, а затем речных долин с основными видами пород, слагающими этот ландшафт являются разнообразные песчаные отложения с включением мелкого гравия кремней, песчаные суглинки, небольшие линзы гравийно-галечного материала, аллювиальные суглинки, слои торфа. Поверхность данного ландшафта, последующими эоловыми процессами, осложнена дюнообразными холмами. Мощность четвертичных отложений сильно варьирует от первых метров до 10м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми образованиями неокомского надъяруса, глинами келловеского горизонта средней юры и в северной части района наблюдаются остатки упинских известняков нижнего карбона. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые местами глееватые на песчаной основе.

Третий тип – Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина осложненная западинами и дюнными образованиями. Западины часто заболочены. Этот тип рельефа является первой надпойменной террасой. Четвертичные породы представлены песками, илистыми образованиями, торфом. Абсолютные отметки поверхности ландшафта 170-175м. Коренные породы представлены глинами келловейского горизонта юрской системы и известняками озерско-хованских слоев верхнего девона. Почвы деpново-средне-подзолистые слабо-глееватые и дерново-глеевые.

Четвертый тип Плоская аллювиальная заболоченная равнина с отдельными дюнами, староречьями, прирусловыми валами (пойма). Высота поймы над урезом вод рек 2-3м. Плювиальные образования представлены в основном песками с прослоями торфяников. Коренные породы келловейские глины и озерско-хованские известняки. Почвы дерново-глеевые.

Пятый тип Плоская аллювиальная с отдельными дюнными образованиями заболоченная равнина, высокая пойма. Высота над урезом вод рек 3-5м. Затопляется только в катастрофические паводки. Поверхность полностью залесена. Строение аналогично типу 4.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрографическая сеть района характеризуется наличием большого количества рек и ручьёв.

Характерная особенность рек района – сильная извилистость и заболоченность их пойм. Все реки имеют небольшой уклон, поэтому и скорость их течения невелика – в среднем 0,3 – 0,5 м/с. И только на перекатах скорость течения возрастает до 0,8 – 1,0 м/с.

Главные водные артерии района – это реки Рессета и ее левый приток: Велья. Реки и небольшие речки, протекающие по территории Хвастовичского района, относятся к Волжскому водному бассейну.

Река Рессета. Река берет свое начало из болота Болонь, расположенного неподалеку от ст. Болотово Брянской области, и впадает в реку Жиздру в 134 км от ее устья. Является левым притоком р. Жиздры, имеет протяжённость более 100 км. Почти на всем протяжении река течёт по слабоволнистой равнине, большей частью лесистой, местами заболоченной. Долина реки преимущественно пойменная, шириной 1,2 – 1,5 км (наибольшая – 2,5 км). Склоны долины пологие, высотой от 15 до 30 м. Пойма реки двусторонняя, средняя ширина ее 500 – 700 м, наибольшая – 1,5 км, наименьшая – 200 м. В верхней части бассейна пойма, заболоченная со слоем торфа 1 – 2 м, поросла кустарником. Русло реки сильноизвилистое со средней шириной около 20 м. Преобладающая скорость течения – 0,2 – 0,3 м/с. Площадь водосброса 4840 км2. Минерализация воды в реке средняя, изменяется от 128,7 до 396,6 мг/дм, по химическому составу – гидрокарбонатного состава. Кислородный режим воды удовлетворительный, содержание кислорода не наблюдалось ниже 8,01 мг/дм3, насыщение кислородом не более 60 %. Загрязнённость органическими веществами составила: по ХПК 17,0 мг/дм3 (1,13 ПДК), БПК до 1,93 мг/дм3. Наибольшие концентрации основных загрязняющих веществ достигали: по азоту аммонийному – 0,85 мг/дм3 (2,13 ПДК), азоту нитратному 0,061 мг/дм3 (3,05 ПДК), железу общему 0,29 мг/дм3 (2,9 ПДК), меди 2,8 мг/дм3 (2,8 ПДК).

### I.II.4 Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении территория района расположена в юго-западной части Московского артезианского бассейна. В пределах района подземные воды заключены в отложениях четвертичной системы, мела, юры, каменноугольной и девонской системы.

В водоснабжении населенных пунктов и промышленных предприятий Хвастовичского района на данный момент используется один водоносный горизонт, связанный с озерско-хованскими образованиями верхнего девона. Он приурочен к известняковым толщам с прослоями песков и песчаников. Воды Заволжского водоносного горизонта гидрокарбонатно-кальциевые, местами с повышенным содержанием стронция.

Воды жесткие и умеренножесткие с показателями общего остатка от 3,2 млг.экв./л до 7,64 млг.экв./л. Содержание железа колеблется от нулевого до 3,0 млг./л, преобладают 0,3 – 0,6 млг./л. Удельный дебит по отдельным скважинам изменяется от 0,07 м3/ч  до 12,0 м3/ч.

В настоящее время намечены работы по выявлению новых источников подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения района.

Гидрогеологический разрез представляет собой комплекс этажно-расположенных водоносных горизонтов и комплексов, разделяющихся водоупорами. Наибольшее значение для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения имеют водоносные горизонты, заключенные в каменноугольных отложениях. Наряду с ними используются воды четвертичных отложений, чаще всего для водоснабжения в сельских населенных пунктах; реже используются воды, заключенные в меловых и юрских отложениях. В отложениях девона заключены, преимущественно, воды с повышенной минерализацией, солоноватые и рассолы, которые находят применение для бальнеологических целей.

Подземные воды четвертичных отложений циркулируют в аллювиальных, водноледниковых песках, супесях и разделены моренами сетуньско-перекшинского, московского и валдайского оледенений. Мощность зоны аэрации изменяется от 1-2 до 10-15 м. Четвертичные водоносные горизонты играют существенную роль в водообмене поверхностных и подземных вод основных водоносных горизонтов и служат источниками восполнения их запасов.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Таблица № 1

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ РАВНИНЫ | Типы ландшафтов (местностей) | 1 | Нерасчлененные образования нижне-среднечетвертичного возраста. Элювий, водноледниковые отложения. Подстилаются трепелом, мелом. | Поверхности ландшафтов суффозионными и термокарстовыми западинами. Уровень стояния грунтовых вод 0-5м. Понижения в рельефе и западины обычно заболочены. Рельеф слаборасчлененный. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Водноледниковые суглинки по составу мало отличаются изменчивостью несущих свойств по латерали по глубине. Условия строительства на площадях развития суглинков простые, на остальных либо средние, либо сложные в зависимости от глубины стояния грунтовых вод и уклона местности. |
|  |  | 2 | Развитие аллювиально-водноледниковых образований средне-позднечетвертичнoго времени. Подстилаются в основном песчано-глинистым комплексом юрско-мелового времени. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, пологонаклонный. В ложбинах заболочен. Уровень стояния грунтовых вод 2-5 м. | То же. Условия для строительства средние. Расчлененность рельефа позволяет организовать надежный дренаж поверхностных и подземных вод. |
|  |  | 3,4, 5 | Развития современных и позднечетвертичных аллювиально-болотных отложений. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф плоский слабо-расчлененный заболоченный, осложнен староречиями, дюнами. Глубина залегания грунтовых вод 0-2м. Боковой подмыв террас. | Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной стояния грунтовых вод. |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Красное» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Красное» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Особо охраняемы природные территории:

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на Карте границ зон с особыми условиями использования территории и учтены при разработке Карты границ объектов капитального строительства местного значения МО СП «Село Красное».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории регионального значения

- Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъекта РФ могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На территории МО СП «Село Красное» располагаются памятники природы:

- Памятник природы регионального значения «Зеленая зона п. Хвастовичи» (площадь – 12400 га, охранная зона не установлена, правоустанавливающий документ – решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624))

- - Памятник природы регионального значения «Лесной массив возле ст. Теребень» (площадь – 12400 га, охранная зона не установлена, правоустанавливающий документ – решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624))

- Предполагаемая особо охраняемая природная территория «Река Рессета и ее пойма»

В соответствии с п. 1  ст. 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица № 2

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рессета | 123 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | Велья | 40 | 100 | 50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3  Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Красное» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 3.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1. | Стоянка - 1 | неолит | с. Красное, в 1 км к юго-востоку |
| 2. | Стоянка – 2 | неолит | с. Красное, в 1.1 км к юго-востоку |
| 3. | Курганная группа «Пенешки» | XII – XIII вв. | с. Красное, лев. берег р. Рессета, при впадении р. Велья |
| 4. | Курганная группа «Городок» | XII – XIII вв. | с. Красное, в 1,8 км к востоку, пр. берег р. Рессета, у дороги |
| 5. | Селище | Неолит, XIV – XV вв. | с. Красное, в 1 км к юго-востоку |
| 6. | Селище-2 | XIV-XV вв. | с. Красное, в 0,85 км к юго-востоку |
| 7. | Селище-3 | I четв. I тыс. н.э., X века | с. Красное, в 1,8 км к востоку |
| 8. | Селище-5 | I четв. I тыс. н.э. | с. Красное, в 2 км к востоку |
| 9. | Курганный могильник - 1 |  | с. Красное, в 0,85 км к юго-востоку |
| 10. | Курганный могильник - 2 |  | с. Красное, в 0,73 км к югу |
| 11. | Курганный могильник - 3 | XII – XIII вв. | с. Красное, в 1,8 км к востоку |
| 12. | Стоянка - 3 | неолит | с. Красное, в 2 км к востоку от села |
| 13. | Стоянка - 4 | неолит | с. Красное, в 2 км к югу от села |
| 14. | Стоянка - 5 | неолит | с. Красное, в 2 км к югу от села |
| 15. | Стоянка - 6 | мезолит | с. Красное, в 2 км к югу от села |
| 16. | Поселение 1 | неолит, XIV-XVII вв. | с. Красное, 1 км к юго-юго-востоку от села |
| 17. | Поселение 2 | бронза | с. Красное, 1,1 км к юго-востоку от села |
| 18. | Поселение 3 | мезолит, неолит, бронза | с. Красное, 2 км к югу от села |
| 19. | Поселение 4 | мезолит, неолит, бронза | с. Красное, 1,4 км к югу от села |
| 20. | Поселение 5 | мезолит, неолит, бронза | с. Красное, 1,5 км к югу от села |

Восточнее села Красное, в километре от него также обнаружены следы жизни древнего человека. Курганы найдены в районе деревни Нехочи. В этих местах краеведы нашли  каменные молотки, наконечники стрел, принадлежности для ловли рыбы, черепки глиняных сосудов.

Недалеко от деревни Рессета, там, где река с таким же названием образует довольно большой залив Грустишь, расположена целая цепь курганов. Древняя легенда гласит, что в период монголо-татарского нашествия в десяти километрах к северу от деревни Рессеты произошло большое сражение между монголо-татарами и русскими войсками, и татары своих убитых воинов свозили на берег этого залива и хоронили в курганах. Отсюда будто бы и пошло название залива Грустишь.

На территории МО СП «Село Красное» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного  наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения , разрешения или уничтожения.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

Согласно пункта 2статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона, в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьёй 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

### I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса;

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 4.

Таблица № 4

| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Красное» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица № 5

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает река Ока и сеть малых ручьев.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения используются подземные воды  озерско-хованского горизонта, которые залегают сравнительно близко от поверхности земли. Имеют минерализацию до 1 г/л.

Качественный состав подземных вод основных эксплуатируемых водоносных горизонтов соответствует  нормативам качества питьевой воды, за исключением содержания железа, марганца, общего стронция, лития, фтора, бора, бария. Эти отклонения связаны с природными условиями и по причинам загрязнения относятся к I группе.

Повышенное содержание общего стронция связано с наличием в водосодержащих породах минералов, содержащих данный элемент. Среднее содержание общего стронция в Хвастовичском районе составляет 10-25 мг/л.

Актуальной проблемой остается рациональное использование подземных вод и обеспечение населения качественной питьевой водой. Остается напряженной ситуация с обеспечением питьевой водой сельского населения.

Незащищённые водоносные горизонты  развиты в пределах речных долин рек Вельи, Рессеты.

Состояние почвенного покрова

Территория сельского поселения относится к области с умеренной способностью к самоочищению почв, так как вероятная интенсивность разложения органических и минеральных продуктов техногенеза в почвах происходит со средней скоростью разложения опада от 7 до 100 лет и поступлением с опадом энергии 120-200 кал/см2 в год.

На территории МО СП «Село Красное» расположены 3 объекта влияющие на состояние почвенного покрова:

- 1 кладбище;

- 1 скотомогильник.

-1 свалка ТБО

По данным администрации МО СП «Село Красное» на территории сельского поселения расположены 1 сельское кладбище:

- с. Красное, площадь 1,4 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м,

По данным комитета ветеринарии по Калужской области (письмо от 24.09.2013 г. № 1198-13) на территории МО СП «Село Красное» имеется зарегистрированный в установленном порядке скотомогильник:

-скотомогильник, расположенный в 1000 метрах от села Красное. Скотомогильник законсервирован.

Санитарно-защитная зона для скотомогильников регламентируется СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74.

Сибиреязвенных захоронений на территории поселения в установленном порядке не зарегистрировано.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Радиоактивное загрязнение почв.

В связи с аварией на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году, земли Хвастовичского района подверглись загрязнению радионуклидами, цезием-137 и йодом-3.

Сведения о плотности загрязнения почвы Cs-137

по состоянию на 01.01.07 г. (Данные Росгидромета)

Хвастовичский район

| с. Красное | 1,21 |
| --- | --- |
| дер. Новоселки | 1,94 |
| с. Севастополь | 1,29 |
| с. Фомин Верх | 1,58 |

Для понижения содержания цезия-137 в растениеводческой продукции в хозяйствах района проводится известкование почв.

Среди населения проводится разъяснительная работа, где можно собирать ягоды, грибы. От частного сектора берется продукция для проверки содержания цезия и дальнейшего её использования.

Населенные пункты МО СП «Село Красное» входят в  Зону проживания с льготным социально-экономическим статусом.

Санитарная очистка территории

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на действующую районную свалку, расположенную вблизи села Хвастовичи, на территории МО СП «Село Красное»,не включенную в государственный реестр объектов размещения. Площадь места обезвреживания – 2,2 га (срок завершения эксплуатации – 01.09. 09 г.). Состояние полигона удовлетворительное. Захоронение отходов ведется согласно разработанному проекту.

. Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Село Красное» удаляются по следящей схеме:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

-крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Для сбора и временного хранения ТБО, генеральной схемой очистки территории муниципального образования, определено следующее количество контейнерных площадок, представленное в таблице 6.

Таблица № 6

| № п/п | Населенный пункт | Число контейнерных площадок | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Красное | 3 | 20 |

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в селе Красное

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения деревни Красное, питьевая вода признана условно доброкачественной.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Красное» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Красное» расположено на территории Хвастовичского района Калужской области. Центр сельского поселения – село Красное находится в 6 км к югу от поселка Хвастовичи и 190 км от г. Калуги. В состав сельского поселения «Село Красное» входят следующие населенные пункты: Село Красное, Село Севастополь, Село Фомин Верх, деревня Новоселки.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2014 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Красное» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО лесничества 2006 года.

Современное распределение земель по категориям

Таблица № 7

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 9490 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 4186 | 44 % |
| 2. | Земли населенных пунктов | 361 | 3,5 % |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 30 | 0,3 % |
| 4. | Земли лесного фонда | 4862 | 52,2 % |
| 5. | Земли водного фонда | 51 | 0,5 % |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация

### сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Параметры функциональных зон в населенных пунктах сельского поселения

Таблица № 8

| Название зоны | Зонирование территории населенного пункта, га |
| --- | --- |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 289 |
| Общественно-деловая | 3,7 |
| Сельскохозяйственного использования | 50,6 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0 |
| Производственная | 10,8 |
| Рекреационная | 5,58 |
| Специального назначения | 1,4 |
| Общая площадь | 361 |
| с.Красное |
| Жилая | 211.94 |
| Сельскохозяйственного использования | 32.36 |
| Общественно-деловая | 3.66 |
| Специального назначения | 1.4 |
| Производственная | 9.82 |
| Общая площадь | 259.2 |
| дер. Новоселки |
| Жилая | 45.32 |
| Сельскохозяйственного использования | 16.13 |
| Рекреационная | 2.56 |
| Общая площадь | 64.0 |
| дер. Севастополь |
| Жилая | 20.72 |
| Сельскохозяйственного использования | 1.39 |
| Общая площадь | 22.1 |
| дер. Фомин Верх |
| Жилая | 11.02 |
| Сельскохозяйственного использования | 0.7 |
| Рекреационная | 3.02 |
| Производственная | 0.98 |
| Общая площадь | 15.72 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Красное» по состоянию на.2014 г. (по данным Администрации Муниципального образования) по форме собственности разделяется на частную и муниципальную.  В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают деревянные и панельные жилые дома.

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Красное» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Красное» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Красное» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования работает  ДОУ «Красненский» на базе МОУ «Красненская начальная школа» (с. Красное, ул. Комсомольское д. 121а) здание типовое, 2010 года постройки.  Проектная вместимость – 15 мест, количество детей в нем в настоящее время – 12 человек.

Общеобразовательные школы.. В настоящее время в селе Красное функционирует муниципальное общеобразовательное учреждение – МОУ «Красненская начальная школа» (с. Красное, ул. Комсомольское д. 121а) фактическое количество учащихся – 11 человека.

Доставка школьников обеспечиваться школьным автобусом.

Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в п. Хвастовичи.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен ФАП в селе Красное. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в п. Хвастовичи в Хвастовичской центральной больнице.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- дом культуры в Селе Красное. Вместимость составляет 300 мест, здание – типовое.

- библиотека в Селе Красное. Располагается в здании Дома культуры. Количество книжного фонда составляет около 10  тыс. томов.

Спортивные сооружения

Спортивные сооружения поселения представлены одной спортивной площадкой открытого типа.

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг

Ритуальное обслуживание население

Действующее кладбище (разрешено подхоронение), общей площадью 1,4 га  расположено в с.Красное.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли сосредоточены в селе Красное, представлены такими объектами:

- Хлебозавод, с магазином с. Красное, ул. Камсомольская д.109. (количество работающих – 4 чел.)

- магазин ЧП Амелекин с. Красное, ул. Советская д. 41 (количество работающих – 3 чел.)

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Красное» находится в зоне доступа пожарного депо ПЧ – 31 , расположенное по ул. Ленина, д. 58. По состоянию на 01.12.2007 года штат укомплектован полностью (25 человек), на вооружении находится 3 автоцистерны: АЦ-40(5557) 1994 года выпуска, АЦ-40 (131) 1992 года выпуска, АЦ (30) 1988 года выпуска, ПТВ и АСИ.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Красное» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

С запада на восток сельского поселения проходят автодорога регионального значения а/д М-3 «Украина»-Судимир-Хвастовичи-Теребень, она обеспечивают  транспортные связи административного центра сельского поселения «Село Красное» с районным и областным центром.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и расположенных на территории сельского поселения

Таблица 9

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяжен-ность автодо-роги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-3 "Украина"-Судимир- Хвастовичи-Теребень | 49,98 | 18.5 | IV |
|  |  |  | 18.5 | IV |
| 2 | а/д Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи | 23,96 | 15 | IV |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

По автомобильным дорогам осуществляются: междугороднее, межобластное, внутриобластное и пригородное автобусное сообщение.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2014 года составляет 651 человек (по данным Администрации Сельского поселения).

Основную роль в изменении численности населения поселения играет естественное и механическое движение. Намечается положительная тенденция к увеличению численности.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 10

| Населенный пункт | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красное | 642 | 614 | 587 | 568 | 572 | 578 | 564 | 559 | 582 |
| с. Севастополь | 41 | 36 | 36 | 30 | 26 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| д. Новоселки | 36 | 37 | 36 | 34 | 25 | 20 | 20 | 26 | 26 |
| д. Фомин Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 719 | 694 | 659 | 610 | 621 | 622 | 624 | 631 | 651 |

Механическое движение населения за последнее десятилетие.

Механическое движение населения, чел.

Таблица 11

| Годы | Прибыло | Убыло |
| --- | --- | --- |
| 2009 г. | 31 | 8 |
| 2010 г. | 12 | 7 |
| 2011 г. | 20 | 7 |
| 2012 г. | 18 | 6 |
| 2013 г. | 38 | 13 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 12

| Годы | родилось | умерло |
| --- | --- | --- |
| 2009 г. | 7 | 19 |
| 2010 г. | 8 | 14 |
| 2011 г. | 11 | 22 |
| 2012 г. | 13 | 18 |
| 2013 г. | 11 | 16 |

### II.II. Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Занятость населения

Таблица 13

| Показатели | 2012 г., чел. |
| --- | --- |
| Занято всего: | 89 |
| В отраслях материального производства | 56 |
| 1 | Промышленность | 40 |
| 2 | Строительство | - |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 16 |
| 5 | Прочие отрасли материального производства | - |
| В отраслях непроизводственной сферы | 33 |
| 6 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 9 |
| 7 | Образование, культура и искусство | 15 |
| 8 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 3 |
| 9 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 6 |
| 10 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | - |

### II. III. Экономическая база

Экономическая база сельского поселения представлена предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на: производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в с. Красное.

Система водоснабжения с. Красное:

Водозабор с. Красное состоит из двух эксплуатационных скважин.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица 14

| Место положение скважин | Эксплуатационный в/носный горизонт | Глубина, м | Производительность скважины, м3/час | Цель водопользова-ния | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красное | Упинский | 70 | 6.5 | Хозяйственно - питьевое | удовл. |
| с. Красное | Упинский | 73 | 6.5 | Хозяйственно - питьевое | удовл. |

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения. Водопроводные сооружения в остальных населенных пунктах – колодцы .

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения Село Красное питьевая вода признана как условно доброкачественная.

Централизованная система канализации присутствует в с. Красное. Система канализации – безнапорная. Очистных сооружений нет, сброс сточных вод производится на поля фильтрации. Анализ сточных вод не проводится. Насосной станции нет.

Частные домовладения оборудованы выгребными ямами для ЖБО. Вывоз их организованно производится по мере заполнения, но не реже двух раза в год.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Село Красное» газифицирован населенный пункт - с. Красное.

Существующая ГРС в с. Хвастовичи, откуда газ распределяется на  МО СП «Село Красное». Источником газоснабжения на ГРС Хвастовичи является газ, поступающий по отводу от магистрального газопровода Тула – Шостка – Киев.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение  сельского поселения «Село Красное» осуществляется от п/с 110/35/10 кВ «Хвастовичи;

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Красное» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС), расположена в с. Красное. Количество абонентов КФ ОАО «Ростелеком» - 85.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2». На территории поселения расположены башни сотовой связи: «Билайн», «Мегафон», «ТЕЛЕ-2».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории поселения не предоставляются. Радиотрансляционная сеть отсутствует.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Село Красное» предоставляют коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Таруса. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Красное» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в с. Красное, Хвастовичского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Малоярославецкого района, ООО «КалугаТИСИЗпроект», 2009-2012 г.

16. Генеральный план деревни Бураково Малоярославецкого района ПК «ГЕО», 2010 г.

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

18.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

19.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

20.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

21.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

22.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

23.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

24.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

25.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

26.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

27.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

28. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

29.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.