ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

сельского поселения «Деревня Стайки»

Хвастовичского района

Калужской области

утв. решением Сельской Думы от 18.12.2014 № 246

в редакции «__»________2018 года

ООО «ПК ГЕО»

Договор подряда № 153/18 от 24 декабря 2018 года Экземпляр № 1 Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области Положения по территориальному планированию Том 2 Генеральный директор К.Г. Чистов Калуга 2018 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт №0137300026514000001 21 июля 2014 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области Положения по территориальному планированию Калуга 2014 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	5

ВВЕДЕНИЕ	7

I. Цели и задачи территориального планирования	8

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию	9

II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	9

II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	11

II.1.3 Мероприятия по демографической структуре сельского поселения	16

II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры	17

II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания	18

II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории	20

II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	24

II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	26

II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	29

II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории	32

II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	33

II.1.12Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	34

Водоснабжение 	34

Водоотведение	35

Газоснабжение и теплоснабжение	36

Электроснабжение	36

Связь	37

Список используемой литературы:	38

## СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 18.12.2014 № 246)

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области. Материалы по обоснованию. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию генерального плана |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области. | 1:20000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.5 | Карта территории сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:20000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области | 1:20000 |

## ВВЕДЕНИЕ

(В редакции утв. _______________________)

Генеральный план  муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района (МО СП «Деревня Стайки», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и  с учетом  Методических рекомендаций по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244. и Приказа Министерства экономического развития России от 09 января 2018 г. №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт   № 0137300026514000001 от   21 июля 2014 года.

- В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Положения о  территориальном планировании в текстовом виде включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе материалов по территориальному планированию:

- карта границ населенных пунктов;

- карта функционального зонирования территории;

- карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

# I. Цели и задачи территориального планирования

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 18.12.2014 № 246)

В современных социально-экономических и политических условиях генеральный план как стратегический документ должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющей направления развития муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки»; ключевые условия их достижения являются основными позициями градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются не только вопросы территориального и функционального зонирования, но и другие важные аспекты: транспортная доступность, надежность и развитость инфраструктуры, экологическая безопасность и др.

Основными целями генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач улучшения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития генеральный план предусматривает:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в области транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- санитарная очистка территории;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории.

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:    I этап (первая очередь) – 2024 г.

II этап (расчетный срок) – 2039 г.

# II. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

(В редакции утв. __________________________)

Границы и статус сельского поселения «Деревня Стайки» установлены Законом Калужской области № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области» от 5 июля 2006 года и Законом Калужской области № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район» «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района» от 28 декабря 2004 года.

В настоящее время нет утвержденных границ населенных пунктов, входящих в состав СП «Деревня Стайки», что связано с радикальными изменениями в землепользовании и отсутствием градостроительной документации.

В состав сельского поселения «Деревня Стайки» входит 9 населенных пунктов.

Площадь сельского поселения- 10247 га, численность населения- 288 человек.

Баланс земель территории сельского поселения

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | га | 10247,73 | 10247,73 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 3705,80 | 3705,80 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 16,14 | 12,21 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - |  |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 6190,66 | 6190,66 |
| 5. | Земли водного фонда | га | 79,02 | 79,02 |
| 6. | Земли запаса | га | - | - |
| 7. | Земли населенных пунктов | га | 256,11 | 260,04 |
| Деревня Стайки |
| 7.1 | Площадь населенного пункта | га | 177,35 | 180,64 |
| село Аннино |
| 7.2 | Площадь населенного пункта | га | 17,62 | 18,26 |
| село Боев |
| 7.3 | Площадь населенного пункта | га | - | - |
| село Трясоголов |
| 7.4 | Площадь населенного пункта | га | 10,76 | 10,76 |
| село Заря |
| 7.5 | Площадь населенного пункта | га | 8,38 | 8,38 |
| поселок Макаровский |
| 7.6 | Площадь населенного пункта | га | 18,38 | 18,38 |
| село Уполозное |
| 7.7 | Площадь населенного пункта | га | 10,21 | 10,21 |
| ж-д.р-д 46-й километр |
| 7.8 | Площадь населенного пункта | га | - | - |
| село Прогресс |
| 7.9 | Площадь населенного пункта | га | 13,41 | 13,41 |

### II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

(В редакции утв. _________________________)

В процессе  разработки  генерального плана выявлено, что в границах сельского поселения МО СП «Деревня Стайки» расположены  два населенных пункта с.Боев  и ж-д.р-д 46-й километр, учтенные в законе Калужской области от 30.09.10 г. (ред. 26.12.12 г.) от № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов».

Согласно материалам лесоустройства село Боев  и населенный пункт ж-д.р-д 46-й километр располагаются на землях лесного фонда. Для установления точных границ населенных пунктов необходимо проведение кадастровых работ.

Также  было выявлено, что дер. Стайки и село Аннино состоят из двух анклавных участков. На основании Закона Калужской области «об административно территориальном устройстве Калужской области» № 229-ОЗ от 5 июля 2006 года (ст.6 п.3) населенный пункт должен иметь непрерывную замкнутую черту (границу) и не должен иметь анклавов. В связи с этим генеральным планом предлагается сформировать земельные участки путем проведения кадастровых работ для перевода земель промышленности ( автодорога «Козельск-Ульяново-Дудоровский»-Хвастовичи и автодорога Стайки-Боев) в земли населенного пункта для обеспечения возможности формирования единой границы населенного пункта.

В настоящее время нет утвержденных границ населенных пунктов, входящих в состав СП «Деревня Стайки». В генеральном плане отражены устанавливаемые границы  населенных пунктов. При установлении границ населенных пунктов проектировщики руководствовались существующей нормативно-правовой базой (Законом Калужской  области «об административно-территориальном устройстве Калужской области» №229-ОЗ от 5 июля 2006 года, кадастровой базой и материалами публичной кадастровой карты, материалами лесоустройства). После утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования, провести кадастровые работы в соответствии с устанавливаемыми границами  населенных пунктов.

Генеральным планом определены планируемые границы населенных пунктов, которые предусматривают возможное развитие населенных пунктов в течение 25 лет.

Таблица площадей планируемого перевода земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в категорию земли населенных пунктов

- таблица 2

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Планируемое использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Стайки |
| 40:23:000000:242 | 2,03 | Для эксплуатации объектов автомобильного транспорта | Областная ( автодорога «Козельск-Ульяново-Дудоровский»-Хвастовичи | 2018-2020 |
| 40:23:000000:337 | 1,26 | Для эксплуатации объектов автомобильного транспорта | Областная (автодорога «Стайки-Боев) | 2018-2020 |
| ИТОГО | 3,29 |  |  |  |
| Село Аннино |
| 40:23:000000:336 | 0,64 | Для эксплуатации объектов автомобильного транспорта | Областная (автодорога «Стайки-Боев) | 2018-2020 |
| ИТОГО | 0,64 |  |  |  |
| ВСЕГО | 3,93 |  |  |  |

Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения

Таблица№3

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 213,81 | 213,81 |
| Сельскохозяйственного использования | 38,56 | 38,56 |
| Производственная | 0,70 | 0,7 |
| Рекреационная | 2,61 | 2,61 |
| Специального назначения | 0,43 | 0,43 |
| Транспортной инфраструктуры | - | 3,93 |
| Общая площадь | 256,11 | 260,04 |
| Деревня Стайки |
| Жилая | 143,81 | 143,81 |
| Сельскохозяйственного использования | 30,93 | 30,93 |
| Рекреационная | 2,61 | 2,61 |
| Транспортной инфраструктуры | - | 3,29 |
| Общая площадь | 177,35 | 180,64 |
| село Аннино |
| Жилая | 16,26 | 16,26 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,23 | 0,23 |
| Производственная | 0,70 | 0,70 |
| Специального назначения | 0,43 | 0,43 |
| Транспортной инфраструктуры | - | 0,64 |
| Общая площадь | 17,62 | 18,26 |
| село Боев |
| Жилая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Общая площадь | - | - |
| село Трясоголов |
| Жилая | 9,64 | 9,64 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,12 | 1,12 |
| Общая площадь | 10,76 | 10,76 |
| село Заря |
| Жилая | 8,38 | 8,38 |
| Общая площадь | 8,38 | 8,38 |
| поселок Макаровский |
| Жилая | 12,37 | 12,37 |
| Сельскохозяйственного использования | 6,01 | 6,01 |
| Общая площадь | 18,38 | 18,38 |
| село Уполозное |
| Жилая | 9,94 | 9,94 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,27 | 0,27 |
| Общая площадь | 10,21 | 10,21 |
| ж-д.р-д 46-й километр |
| Жилая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Общая площадь | - | - |
| село Прогресс |
| Жилая | 13,41 | 13,41 |
| Общая площадь | 13,41 | 13,41 |

### На территории сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района устанавливается зона сельскохозяйственного использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:23:180200:125, расположенного за границами населенных пунктов.

### II.1.3 Мероприятия по демографической структуре сельского поселения

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 18.12.2014 № 246)

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения сельского поселения уменьшилась на 126 человека.

Важную роль в изменении численности населения играет естественное и механическое движение.

Причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль.

Генеральным планом принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий прирост населения за счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.

МО СП «Деревня Стайки»

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное                                                                      288 человек

Первая очередь                                                                    300 человек

Расчетный срок                                                                    320 человек

Однако фактически демографическая ситуация в сельском поселении может отличаться от прогнозируемой.

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития сельского поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельского поселения.

### II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 18.12.2014 № 246)

- Для достижения основной  цели жилищной политики, выдвинутой федеральной и областными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью.

### II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 18.12.2014 № 246)

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики - обеспечения комфортности проживания.

Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий для развития спортивных и культурных центров.

Размещение и строительство объектов культурно-бытового обслуживания должно производиться в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» и другими действующими нормативно-правовыми актами

Перечень мероприятий территориального планирования

по объектам культурно-бытового обслуживания

- Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты здравоохранения |
| 1.1 | Фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в д.Стайки | Замена устаревшего оборудования, реконструкция и ремонт помещений | Первая очередь |
| 2 | Объекты культурно-досугового назначения |
| 2.1 | Ремонт дома культуры в д. Стайки | Реконструкция и ремонт помещения | Первая очередь |
| 2 | Объекты спортивно-оздоровительного назначения |
| 2.1 | Строительство универсальной спортивной площадки в д.Стайки | Универсальная площадка для занятий летними и зимними видами спорта | Расчетный срок |

Так же на первую очередь предлагается оборудовать  площадки (пирс) для забора воды пожарной техникой в д. Стайки. Площадки (пирсы) должны быть с твердым покрытием размером не менее 12*12 и приспособлены для установки пожарных автомобилей и забора воды.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Стайки» обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в с. Хвастовичи ул. Ленина д.58. На территории сельского поселения «Деревня Стайки»  организованна ДПК - штатная численность 4 человека, в расчете цистерна-1 ед.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На первую очередь необходимо оборудовать все водонапорные башни  приспособлениями для отбора воды пожарной техникой. Так же на первую очередь  в д.Стайки  предлагается оборудовать   три площадки (пирс) для забора воды пожарной техникой.  Площадки (пирсы) должны быть с твердым покрытием размером не менее 12*12 и приспособлены для установки пожарных автомобилей и забора воды.

### II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 18.12.2014 № 246)

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным кодексом РФ (глава 15) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

- Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, обеспечения благоприятной экологической обстановки и включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков. Леса в пределах сельского поселения выполняют две важные функции: рекреационную и санитарно-защитную. Лесные массивы являются отличным буфером на пути загрязнений воздушного бассейна.

В генеральном плане предусмотрены соответствующие мероприятия, представленные таблице №5

таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Планируемые объекты рекреации |
| 1.1 | Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов | Первая очередь |
| 1.2 | Сохранение, регенерация и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования | Расчётный срок |
| 1.3 | Восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев; | Расчётный срок |
| 1.4 | Размещение новых открытых спортивных сооружений, пляжей и иных подобных объектов во взаимосвязи с системой природных и озелененных территорий и транспортной системой сельского поселения. | Первая очередь |

- Режим особой охраны территорий памятников природы:

- (В редакции утв. _________________________)

- Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

- С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:

- а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;

- б) национальные парки;

- в) природные парки;

- г) государственные природные заказники;

- д) памятники природы;

- е) дендрологические парки и ботанические сады.

- Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

- В границах сельского поселения расположены следующие особо охраняемые природные территории (памятники природы) регионального значения:

- «Зеленая зона п. Хвастовичи» (правоустанавливающие документы – решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 (в ред. решения малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.03.1994 № 15, постановлений Законодательного Собрания Калужской области от 16.06.2005 № 216, от 20.09.2012 № 624); постановление Правительства Калужской области «Об особо охраняемой природной территории регионального значения – памятнике природы «Зеленая зона п. Хвастовичи» от 25.04.2019 № 266);

-  «Река Обельна и ее пойма» (правоустанавливающие документы – решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993  № 184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09 2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 26.05.2016 № 301));

- «Лесной массив возле ст. Теребень» (правоустанавливающий документ - решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09 2012 г. № 624)).

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 18.12.2014 № 246)

Анализ транспортной инфраструктуры выявил:

- ширина проезжей части многих улиц местного значения не соответствует нормативным стандартам (7,0 м), кроме того, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие;

- слабо развита сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

На первую очередь необходим ремонт и замена дорожного полотна по центральным улицам всех населенных пунктов сельского поселения. Так же          на первую очередь необходим ремонт дорог между населенными пунктами сельского поселения.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей с существующими застроенными районами.

Генеральным планом предлагается: создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе предполагаемого строительства, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с существующей улично-дорожной сетью и автомобильными дорогами общего пользования.  Расчетная скорость на проездах не должна превышать 30 км/ч. Также  в районе предполагаемого строительства  необходимо предусмотреть устройство парковок и автостоянок.

### II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

(В редакции утв. ________________________)

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области  письмо №10/3860-14 от 21.10.2014 г. на территории сельского поселения «Деревня Стайки» располагаются объекты  культурного наследия:

- грунтовый могильник, расположенный  в1,3 км к востоку от населенного пункта Стайки;

-братская могила, расположенная в  с.Боев.

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – выше обозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности выше обозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

### II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 18.12.2014 № 246)

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды сельского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ).

3. Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазо-очистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Мероприятия на реках, прудах и родниках (проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

4. Разработка необходимой документации и проведение работ  по расчистке, каптажу и обустройству родников.

5.Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. Предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

6. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнение химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов.

7. Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений.

8. Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

9. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

-коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

-от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 18.12.2014 № 246)

Организация системы сбора и транспортировки бытовых отходов, на расчетный срок, должна включать в себя следующие мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов и их обезвреживание и утилизацию (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

5. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

6. Отходы  должны транспортироваться на существующий полигон Хвастовичского района.

### II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 18.12.2014 № 246)

- По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 06.08.2014 № 2012-14 на территории МО СП «Деревня Стайки»  Хвастовичского района в 600 метрах от д. Стайки расположен законсервированный скотомогильник (сибиреязвенные захоронения  на территории сельского поселения отсутствуют).

- На территории МО СП «Деревня Стайки» расположены следующие объекты влияющие на состояние почвенного покрова:

По данным администрации МО СП «Деревня Стайки» на территории сельского поселения расположено 2 сельских кладбища:

- с.Аннино, площадью 0,43 ,на перспективу намечается расширение кладбища до планируемой границы населенного пункта

- д.Стайки, южнее  населенного пункта

- Перечень соответствующих мероприятий приведен в нижеследующей таблице.

- Перечень мероприятий  территориального планирования и по организации

- мест захоронения

- Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |
| 1.1 | Благоустройство действующих кладбищ | Первая очередь |
| 1.2 | Устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений | Первая очередь |

### II.1.12Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

(В редакции утв. решением Сельской Думы от 18.12.2014 № 246)

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

### Водоснабжение

- Централизованная система водоснабжения на территории поселения присутствует в д.Стайки

- Система водоснабжения д.Стайки

- Водоснабжение деревни осуществляется от двух водонапорных башен расположенных на территории  населенного пункта и трех скважин.

- Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

- Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

- На первую очередь:

- Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

- Для водопроводов и сетей применены неметаллические трубы и из полиэтилена высокого и низкого давления (ПЭ 80, SDR 13.6 – 110, 160; ПЭ 80, SDR 13.6 – 40 ГОСТ 18599 – 2001).

- На первую очередь необходимо оборудовать водонапорные башни в д.Стайки приспособлениями для отбора воды пожарной техникой. Так же на первую очередь предлагается оборудовать   три площади (пирс) для забора воды пожарной техникой в д.Стайки. Площадки (пирсы) должны быть с твердым покрытием размером не менее 12*12 и приспособлены для установки пожарных автомобилей и забора воды.

- Расчетные расходы воды на расчетный срок представлены в таблице 7.

- Таблица 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные сроки | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут |
|  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное, К= 1,2 |
| Современное население | 250 | 53,3 | 53,3 | 63,9 |
| Первая очередь(2022г) | 250 | 62,5 | 62,5 | 75,0 |
| Расчетный срок (2037г) | 250 | 67,5 | 67,5 | 81,0 |

### Водоотведение

- На первую очередь предлагается строительство очистных сооружений в д.Стайки  для создания системы централизованной очистки сточных вод.

- Генеральным планом предлагается единая система канализации, по которой отводятся все виды хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на проектируемые очистные сооружения. При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей.

- В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

- Газоснабжение и теплоснабжение

- В настоящий момент на территории сельского поселения «Деревня Стайки» газифицировано д.Стайки.

- На первую очередь

- для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- - проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления;

- -  осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ;

- - закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Генеральным планом предусмотрено обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

### Электроснабжение

- Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

- -реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные;

- -реконструкция существующих трансформаторных подстанций;

- -реконструкция существующих сетей;

- -повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- -проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- -строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

- Расчет электрических нагрузок на расчетный срок приведен в таблице 8.

- Таблица 8

| Расчетные сроки | Нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Современное население | 0,13 |
| Первая очередь(2022г) | 0,15 |
| Расчетный срок (2037г) | 0,16 |

### Связь

Развитие телефонной сети населенных пунктов предусматривает наращивание номерной емкости телефонных станций с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

- развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства экономического развития России от 09 января 2018 г. №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12. Закон  Калужской области от 28.12.2004г. № 7-ОЗ

«Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Хвастовичского  района,

ПК «ГЕО» 2009 гг.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

29. Схема территориального планирования Калужской области.