Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт №0137300030314000001 21 июля 2014 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга2014 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт №0137300026514000001 21 июля 2014 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2014 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Алексеева И.Д.

инженер-геолог                                                                                          Бычкова Т.В.

инженер-программист                                                                               Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                             Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                           Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                               Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	16

I.II.4 Подземные воды	18

I.II.5 Инженерно-геологические условия	18

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	21

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	22

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	23

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	26

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	27

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	36

I.IV Современное использование территории сельского поселения	38

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	38

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	39

I.IV.3 Жилищный фонд	42

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	44

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	46

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	48

II. I. Население	48

II.II. Занятость населения	50

II. III. Социально-экономическая характеристика.	51

II.IV Инженерно-техническая база	51

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	51

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	52

II.IV.3 Электроснабжение и связь	53

Список используемой литературы:	55

## СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области. Материалы по обоснованию. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области. | 1:15000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области. | 1:15000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.5 | Карта территории сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:15000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области | 1:15000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области | 1:15000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района Калужской области | 1:15000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план  муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» Хвастовичского района (МО СП «Деревня Стайки», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и  с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 , и Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300026514000001 от 21 июля 2014 года.

В генеральном плане представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП «Деревня Стайки» до 2039 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Хвастовичского муниципального района. Генеральный план разработан в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного генерального плана является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей генерального плана было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется генеральный план.

Результатом генерального плана является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения и объемов строительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения.

Главными вопросами, рассматриваемыми в данном генеральном плане, являются строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2014 году:

1. Сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет.

2. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Стайки».

3. Социально-экономические показатели существующего положения поселения.

4. Сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006 г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010 г.) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы схемы территориального планирования МР «Хвастовичский район».

3.  Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Деревня Стайки».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007 г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  (актуальности 2009-2010 гг.), ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

5.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию генерального плана представляются в составе:

- карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карта объектов транспортной инфраструктуры;

- карта объектов инженерной инфраструктуры;

- карта целевого назначения земель.

I.I Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Стайки» расположено в Хвастовичском  районе Калужской области. Центр сельского поселения Деревня Стайки находится  в 148 км к юго- западу от областного центра г. Калуги.

В состав сельского поселения «Деревня Стайки» входят следующие населенные пункты:  деревня Стайки, село Аннино,  село Боев , село Прогресс, село Трясоголов, село Заря,поселок Макаровский, село Уполозное, ж.-д. р.-д.46 километра.

Площадь сельского поселения составляет 10247 га численность населения – 288 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Стайки»

На севере - на северо-восток по юго-восточной границе кварталов N 29, 30, 31 Еленского лесничества от южного угла квартала N 29 Еленского лесничества у автодороги Хвастовичи - Пеневичи до автодороги Хвастовичи - Жиздра у восточного угла квартала 31 Еленского лесничества, на юго-восток по западной границе с. Хвастовичи до восточного угла квартала N 34 Еленского лесничества, на юг от него, пересекая проселочную дорогу Хвастовичи - Макаровский, до лесополосы западнее проселочной дороги Хвастовичи - Барково, на юго-восток по границе лесополосы до пересечения проселочной дороги Успенский - Барково с ЛЭП, на восток по границе лесополосы, пересекая автодорогу Хвастовичи - Стайки, до реки Велья у южной окраины с. Красное, на юго-восток по реке Велья до ее места впадения в реку Рессета, на восток от места впадения по южной границе кварталов N 24, 25, 26, 27 Троснянского лесничества, пересекая реку Радня, до железной дороги Брянск - Дудоровский;

На юге - на юго-запад по железной дороге Брянск - Дудоровский от юго-восточного угла квартала N 40 Троснянского лесничества до остановочного пункта Буки, на запад, юго-запад и юго-восток, огибая его, до северо-восточного угла квартала N 5 Старосельского лесничества;

На востоке - на юго-запад по железной дороге Дудоровский - Брянск от северо-восточного угла квартала N 5 Старосельского лесничества до юго-западного угла квартала N 35 того же лесничества;

На западе - на север по западной границе кварталов N 35, 34, 10 Старосельского лесничества от юго-восточного угла квартала N 35 Старосельского лесничества у железной дороги Брянск - Дудоровский, пересекая реку Рессета, до впадения в нее реки Полозна, далее на северо-запад по реке Полозна, минуя западнее д. Волчьи Ямы, с. Макаровский, д. Просвет, на север до автодороги Хвастовичи - Пеневичи в пересечении ее с южным углом квартала N 29 Еленского лесничества.

## I.II Природные условия

## I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Годовой приход суммарной солнечной радиации 88 ккал/см2, в том числе прямой 40 ккал/см2, рассеянной 48 ккал/см2.

Территория района благоприятна для хозяйственного освоения и строительства. Климат района благоприятен для организации сезонного отдыха, возможен круглогодичный отдых.

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Стайки»  расположено  в пределах  Брянско -Жиздринского полесья, в бассейне р. Рессета  и ее притоков Обельна и Полозна. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 166м.,урез вод р. Рессета до 208,8 м. на водорозделе рек Велья и Полозна. Абсолютный перепад высот составил 42,7м. Относительные перепады высот в пределах овражно-балочной сети и речных долин не превышают 15 м. Большая часть  ландшафтной этой территории приурочены к долинам стока ледниковых вод в бассейне рек Днепровского бассейна времен существования многостадийного Московского ледника.. В пределах земель муниципального образования выделено пять сложных географических ландшафтов: плоско-волнистая эрозионно-аккумулятивная слаборасчлененная равнина, развитая на глинистых песках альб-сеноманского возраста. Этот ландшафт развит в основном на водоразделах левобережбя р.Рессета.; плоско-наклонная слабо-среднерасчлененная аллювиально-водноледниковая равнина, плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина на придолинных склонах левого берега р.Рессета и ее притоков, грядово-бугристо-западинная зандрово- золовая равнина частично заболоченная. Этот тип ландшафта развит в основном вдоль правого берега р. Рессета местами гряды и дюны с западинами образуют эллипоовидную форму расположения. плоская аллювиальная заболоченная равнина с дюнными образованиями, староречьями- пойма, высокая пойма, плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина – первая надпойменная террасса. Развита в долинах рек Рессета и Обельна.

Первый тип. Плоско-волнистая эрозионно-аккумулятивная слаборасчлененная равнина развитая на песках альб-сеноманского возраста нижнего мела. Этот тип рельефа наиболее распространен в пределах района, ему характерна заболоченность, особенно правобережной части района. Четвертичные отложения представлены в основном тонкозернистыми глинистыми песками и реже водноледниковыми песчаными суглинками с включением мелкого гравия кремней. Мощность четвертичных образований составляет от 0,5м, на юго-западе района, до 5-9м на севере. Почвы дерново-сильно-среднеподзолистые, местами глееватые на песчаной основе.

Второй тип. Плоско-наклонная слабо-среднерасчлененная аллювиально-водноледниковая равнина. Образование этого типа рельефа связано с отложениями потоков ледниковых и речных вод. Развиты эти формы рельефа вдоль древних стоков ледниковых вод, а затем речных долин с основными видами пород, слагающими этот ландшафт являются разнообразные песчаные отложения с включением мелкого гравия кремней, песчаные суглинки, небольшие линзы гравийно-галечного материала, аллювиальные суглинки, слои торфа. Поверхность данного ландшафта, последующими эоловыми процессами, осложнена дюнообразными холмами. Мощность четвертичных отложений сильно варьирует от первых метров до 10м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми образованиями неокомского надъяруса, глинами келловеского горизонта средней юры и в северной части района наблюдаются остатки упинских известняков нижнего карбона. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые местами глееватые на песчаной основе.

Третий тип. Грядово-бугристо-западинная зандрово-эоловая равнина, частично заболоченная. Эти формы рельефа образовались в местах остаточных озерно-болотных образований постледникового времени. Сложены маломощными песчаными отложениями, подстилаются глинами юрского времени и известняками озерско-хованского горизонтов верхнедевонского отдела. Почвы дерново-подзолистые в западинах глеевые.

Четвертый тип. Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина осложненная западинами и дюнными образованиями. Западины часто заболочены. Этот тип рельефа является первой надпойменной террасой. Четвертичные породы представлены песками, илистыми образованиями, торфом. Абсолютные отметки поверхности ландшафта 170-175м. Коренные породы представлены глинами келловейского горизонта юрской системы и известняками озерско-хованских слоев верхнего девона. Почвы деpново-средне-подзолистые слабо-глееватые и дерново-глеевые.

Пятый тип. Плоская аллювиальная заболоченная равнина с отдельными дюнами, староречьями, прирусловыми валами (пойма). Высота поймы над урезом вод рек 2-3м. Плювиальные образования представлены в основном песками с прослоями торфяников. Коренные породы келловейские глины и озерско-хованские известняки. Почвы дерново-глеевые.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р.Ока. На территории поселения протекают  р. Рессета, р. Обельна, Реки имеют небольшой уклон, поэтому скорость их течения невелика- в среднем 0,3-0,5 м/сек. Водный режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней меженью с отдельными паводками в период сильных дождей. Главная роль в питании рек принадлежит талым  весенним водам. В летне-осеннее время реки питаются дождевыми осадками и грунтовыми водами. Зимой единственным источником питания являются грунтовые воды. Средняя продолжительность ледостава на реках 140 дней. Замерзание  обычно начинается в конце ноября- начале декабря. А вскрытие происходит в конце марта - начале апреля.

Река Рессета.

Река Рессета протекает в Брянской и Калужской областях. Устье реки находится в 134 км по правому берегу реки Жиздра Длина реки составляет 123 км, площадь водосборного бассейна 2270 км².

Река Рессета, крупный правый приток Жиздры, вытекает из болот у деревни Богатово на  северо-востоке Брянской области, течет в верховьях на восток, затем поворачивает на северо-восток и север и впадает в Жиздру на 128-м км на уровне 149 м. Длина 123 км, средний уклон 0,308 м/км. В верховьях берега реки довольно открытые, ниже они поросли смешанным и хвойными лесами. Селений по берегам немного.

От станции Богатово до села Бояновичи 21 км, далее до устья Вельци 39 км, далее до устья Ловатянки 23 км, далее до деревни Кдынь 15 км, далее до устья 25 км.

Маршрут начинаем в половодье от станции Богатово железнодорожной линии Сухиничи-Брянск. Богатово очень близко к истоку Рессеты, поэтому становиться на воду даже на пике половодья можно не ближе чем на 2-3 км восточнее. Русло Рессеты весьма извилистое, пойма очень широкая и в некоторых местах достигает 10 и более километров. В пойме много озер-стариц, встречаются старые речные дюны, поросшие лесом. Скорость течения вначале незначительная, берега лесистые, малонаселенные. Вдоль правого берега идет проселочная дорога к селу Николаевка на правом берегу. Ниже на левобережье до устья левого притока Лоховы вдали от реки расположено село Бояновичи. До границы с Калужской областью река течет на восток, а ниже моста дороги между районными центрами Хвастовичи и Карачевым постепенно склоняется к северо-востоку. Первое значительное селение на Рессете в Калужской области - деревня Стайки стоит на левом берегу также вдали от воды. Большинство селений расположено по коренным берегам далеко от реки. Ниже левого притока Вельи на левобережье Рессеты раскинулось село Красное, куда ходит автобус со станции Судомир железнодорожной линии Сухиничи-Брянск (36 км). Рессеты здесь неширокая, сильно извилистая, местами засорена топляком, попадаются старицы, трудноотличимые от основного русла. Берега покрыты кустарником, изредка дубовыми рощами.

От села Красное можно начать плавание по Рессете и в межень, в малую воду. Проходим деревни Новоселки, Решетиловка, Рессета на левом берегу. Река здесь весьма живописна, с прирусловыми песчаными валами, с сухими берегами, покрытыми в большинстве сосновыми борами, чередующимися местами с дубравами. Летом Рессета сильно мелеет. На окраине деревни Рессета большой залив - Грустишь. На левом коренном берегу раскинулась группа курганов. Через 7 км в реку слева впадает Ловатянка, ниже устья которой берега Рессеты одеты лесом. Река становится шире, меньше петляет, места здесь живописные. Встречаются завалы, заколы, карчи моренного дуба. У деревни Кцынь на левом берегу, куда ходит автобус из города Козельск (57 км), также есть курганы. Здесь реку пересекает мост дороги, ведущий из Кцини в поселок Дудоровский. Ниже на левобережье вдали от воды стоят деревни Мойлово и Хотьково. Жиздра в месте впадения шире и полноводней Рессеты.

Река Обельна.

Река Обельна берёт начало в районе посёлка Жудерский Орловской области. Течёт на северо-запад по границе Брянской и Калужской областей. Далее течёт на север по территории Калужской области. Устье реки находится около платформы 46-й километр в 76 км по правому берегу реки Рессета . Длина реки составляет 32 км, площадь водосборного бассейна 215 км².

Остальные реки небольшие; ширина до 20 м, глубина 0,5-2 м. Дно песчаное на перекатах каменистое. Берега обрывистые (высота 1-2 м) заросшие кустарником. Поймы луговые, местами заболочены. Реки замерзают в конце ноября - начале декабря.

В целом территория поселения обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения.

### I.II.4 Подземные воды

- В водоснабжении населенных пунктов и промышленных предприятий Хвастовичского района на данный момент используется один водоносный горизонт, связанный с озерско-хованскими образованиями верхнего девона. Он приурочен к известняковым толщам с прослоями песков и песчаников. Воды Заволжского водоносного горизонта гидрокарбонатно-кальциевые, местами с повышенным содержанием стронция. Воды жесткие и умеренно жесткие с показателями общего остатка от 3,2 млг.экв./л до 7,64 млг.экв./л. Содержание железа колеблется от нулевого до 3,0 млг./л, преобладают 0,3 – 0,6 млг./л. Удельный дебит по отдельным скважинам изменяется от 0,07 м3/ч  до 12,0 м3/ч.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для строительства  от простых до сложных в зависимости от залегания грунтовых вод.

Ниже приводится таблица  по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Стайки».

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области № 2242-14 от 07.08.14 г. на  территории сельского поселения «Деревня Стайки» месторождения твердых полезных ископаемых, находящиеся в распределительном фонде, отсутствуют.

Таблица 1

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип ландшафтов | 1 | То же. Подстилающие поводы представлены в основном песками альб-сеноманского времени. | То же. | Рекомендации: гидроизоляция подвальных помещений, мероприятия по организации поверхностного стока ливневых вод и дренажа подземных. |
|  | 2 | Развитие аллювиально-водноледниковых образований средне-позднечетвертичнoго времени. Подстилаются в основном песчано-глинистым комплексом юрско-мелового времени. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, пологонаклонный. В ложбинах заболочен. Уровень стояния грунтовых вод 2-5 м. | То же. Условия для строительства средние. Расчлененность рельефа позволяет организовать надежный дренаж поверхностных и подземных вод. |
|  | 3 | Развитие позднечетвертичных аллювиально-эоловых отложений. Подстилаются келловейскими глинами среднеюрского возраста. | Рельеф слаборасчлененный, холмисто-грядовый Западинно-заболоченный. Отдельные дюновые холмы высотой до 5м. | То же. Условия для строительства сложные из-за мелкохолмистого строения поверхности, близкого залегания грунтовых вод 0-2м, слабой расчлененности рельефа и близкого залегания водоупорных глин. |
|  | 4 | Развития современных и позднечетвертичных аллювиально-болотных отложений. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф плоский слабо-расчлененный заболоченный, осложнен староречиями, дюнами. Глубина залегания грунтовых вод 0-2м. Боковой подмыв террас. | Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной стояния грунтовых вод. |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Стайки» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Стайки» отнесены:

I. Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II. Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III. Особо охраняемы природные территории:

1. Памятники природы регионального значения.

IV. Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V. Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП  «Деревня Стайки».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли следующих видов: запретные и нерестоохранные полосы; территории, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

- Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъекта РФ могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

В границах сельского поселения расположены следующие особоохраняемые природные территории: (памятники природы) регионального значения - памятник природы регионального значения «Зеленая зона с.Хвастовичи» (площадь - 12400 га, охранная зона не установлена, правоустанавливающий документ - решение Малого Совета Калужской областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 г. № 184 ( в ред. Постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09 2012 г. № 624)).

-  памятники природы регионального значения  «Река Обельна и ее пойма» (площадь – не установлена, охранная зона не установлена, правоустанавливающий документ- решение Малого Совета Калужской областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 г. № 184 ( в ред. Постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09 2012 г. № 624)).

- памятник природы регионального значения «Лесной массив возле ст. Теребень (площадь 12400 га, охранная зона не установлена, правоустанавливающий документ- решение Малого Совета Калужской областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 г. № 184 (в ред. Постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09 2012 г. № 624)).

- Предполагаемая  особо охраняемая  природная территория (памятник природы) регионального значения «Река Рессета и ее пойма».

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы рек

Таблица 2

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Рессета | 123 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | Р.Обельна | 32 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2)размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4)движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5)размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении».

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области  письмо №10/3860-14 от 21.10.2014 г. на территории сельского поселения «Деревня Стайки» выявлены объекты культурного наследия.

Таблица 3

| № | Наименование объекта культурного наследия | Датировка,автор | Местоположение объкта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленые объекты культурного наследия |
| 1 | Грунтовый могильник | бронза | д.Стайки,1,3 км к востоку от дер. |
| 2 | Братская могила |  | с.Боев, завод Стайковского с/с |

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.

Таблица 4

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Стайки» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

Таблица 5

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают протекают  р.Ресса, р. Обельна.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений. Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Серьезной проблемой  в сельском поселении остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Имеют место стихийно образованные и нигде не зарегистрированные свалки. Несанкционированные свалки ликвидируются силами сельского поселения.

По данным администрации МО СП «Деревня Стайки» на территории сельского поселения расположено 2 сельских кладбищ

- д.Стайки  и д.Аннино.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 06.08.2014 № 2012-14 на территории МО СП «Деревня Стайки»  Хвастовичского района в 600 метрах от д. Стайки расположен законсервированный скотомогильник (сибиреязвенные захоронения  на территории сельского поселения отсутствуют).

Радиоактивное загрязнение почв

В связи с аварией на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году, земли Хвастовичского района подверглись загрязнению радионуклидами, цезием-137 и йодом-3. К зоне активного загрязнения условно отнесены территории с содержанием цезия-137 более 1 Кu/км2. Наиболее загрязнёнными почвами Хвастовичского района считаются следующие хозяйства: СПК «Коммунар», СХА «Альшань», СХА «Коллектив», СХА «Долина», СПК «Милеевский», СПК «Подбужский», СПК «Правда» (Теребень), п. Еленский и прилегающие к нему территории. По данным обследований, проводящимся Калужским центром «Агрохимрадиология» среднее значение уровня загрязнения почв цезием-137 (Ки/кв.км.) по хозяйствам района составляет:

- СПК «Коммунар» – 5,67 Кu/км2;

- п. Еленский – 5,75 Кu/км2;

- СПК «Коллектив» – 3,16 Кu/км2;

- СПК «Милеевский» – 3,15 Кu/км2;

- СХА «Альшань» – 5,0 Кu/км2;

- СПК «Подбужский» – 1,12 Кu/км2.

Радиоактивному загрязнению подверглась в основном северная часть территории Хвастовичского района.

Ежегодно в хозяйствах района ветлаборатория проводит отбор проб для обследования растениеводческой продукции на содержание цезия-137. Ими даются рекомендации руководителям хозяйств по использованию загрязнённой продукции и загрязнённых площадей. Калужская «Агрохимрадиология» выезжает на территории Хвастовичского района и проводит отбор проб пашни, сенокосов и пастбищ на содержание цезия-137 в почве.

Среди населения проводится разъяснительная работа о местах сбора ягод, грибов. От частного сектора берётся продукция для проверки содержания цезия и дальнейшего его использования.

Согласно постановлению от 18 декабря 1997 года № 1582, есть перечень населенных пунктов района, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения:

Зона проживания с правом на отселение (5-15)

–Еленский п/с: д. Долина;

–Берестнянский с/с: д. Берестна, д. Высокое, с. Колодяссы, п. Красненский;

–Воткинский с/с: с. Ястребиха;

–Ловатской с/с: д. Барановка, с. Ловать, д. Фролово

–Милеевский с/с: д. Ловатянка, д. Мокрые Дворы, п. Рессета.

Зона проживания с льготным социально-экономическим статусом (1-5)

–Еленский п/с: п. Еленский, д. Глебовка;

–Берестнянский с/с: д. Павловка;

–Воткинский с/с: с. Вечность, с. Воткино, с. Черная Речка;

–Кленовский с/с: с. Клен, д. Ленино, д. Тросна;

–Красненский с/с: с. Красное, д. Новоселки, д. Севастополь, д. Фомин Верх;

–Кудрявецкий с/с: п. Верхняя Шкова, с. Кудрявец, д. Теребень, д. Колонна;

–Милеевский с/с: с. Милеево;

–Подбужский с/с: п. Ильинка, с. Подбужье, п. Холм;

–Слободской с/с: п. Долгое, д. Клетно, п. Семеновский, п. Сергеевский, д.Хизна;

–Стайковский с/с: п. Уполозное;

–Хвастовичский с/с: п. Успенский, с. Хвастовичи.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных пунктов – одной из важнейших санитарно- гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

На основании генеральной схемы очистки территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Стайки», вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляет специализированное предприятие - Хвастовичское МППКХ. Для осуществления производственной деятельности на балансе предприятия имеется спец. автотранспорт.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Деревня Стайки», удаляются по следящей схеме:

- 1 раз в неделю;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

На территории сельского поселения «Деревня Стайки», установлено 10 металлических контейнеров  для сбора ТБО.

Местом обезвреживания ТБО является полигон Хвастовичского района.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области на территории  сельского поселения «Деревня Стайки » анализ качества питьевой воды не производился.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Стайки»  формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения «Деревня Стайки» в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Стайки» расположено в Хвастовичском  районе Калужской области. Центр сельского поселения деревня Стайки  находится  в 148 км к юго- западу от областного центра г. Калуги.

В состав сельского поселения «Деревня Стайки» входят следующие населенные пункты: деревня Стайки, село Аннино,  село Боев , село Трясоголов, село Заря, п. Макаровский, село Уполозное, ж.-д. р-д. 46 км.

.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса  Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2014 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Стайки » 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Хвастовичского лесничества.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 7

Таблица № 7

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 10247.73 | 100% |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3705.80 | 36% |
| 2 | Земли населенных пунктов | 256.11 | 2% |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 16,14 | - |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 6190,66 | 61% |
| 6 | Земли водного фонда | 79,02 | 1% |
| 7 | Земли запаса | - | - |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, а также зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. В соответствии с функциональным зонированием, представленным в генеральном плане, каждый земельный участок получает градостроительные регламенты и разрешение на определенный вид строительных преобразований согласно правилам землепользования и застройки. В проектах планировки и межевания территории указываются точные юридически оформленные границы участков и производится деление территории на застраиваемую и свободную от застройки части.

В следующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 7

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 208,11 |
| Общественно-деловая | 2,80 |
| Сельскохозяйственного использования | 39,86 |
| Производственная | 2,30 |
| Рекреационная | 2,61 |
| Специального назначения | 0,43 |
| Общая площадь | 256,21 |
| Деревня Стайки |
| Жилая | 141,01 |
| Общественно-деловая | 2,80 |
| Сельскохозяйственного использования | 30,93 |
| Рекреационная | 2,61 |
| Общая площадь | 177,36 |
| село Аннино |
| Жилая | 16,26 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,23 |
| Производственная | 0,70 |
| Специального назначения | 0,43 |
| Общая площадь | 17,62 |
| село Боев |
| Жилая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Общая площадь | - |
| село Трясоголов |
| Жилая | 9,64 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,12 |
| Общая площадь | 10,76 |
| село Заря |
| Жилая | 8,38 |
| Общая площадь | 8,38 |
| поселок Макаровский |
| Жилая | 12,37 |
| Сельскохозяйственного использования | 6,01 |
| Общая площадь | 18,38 |
| село Уполозное |
| Жилая | 9,94 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,27 |
| Общая площадь | 10,21 |
| ж-д.р-д 46 километров |
| Жилая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Общая площадь | - |
| село Прогресс |
| Жилая | 10,51 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,30 |
| Производственная | 1,60 |
| Общая площадь | 13,41 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Стайки» по состоянию на 01.01.2014 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 11400м2 общей площади. По форме собственности жилищный фонд разделяется на частную – 9200 м2 и муниципальную - 2200 м2.

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 8

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, м2 | Процент (%) к общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| По материалу стен |
| Каменные, кирпичные | 1890 | 14% |
| Панельные |  |  |
| Блочные | - | - |
| Смешанные | - | - |
| Деревянные | 11610 | 86% |
| Прочие | - | - |
| Всего | 13500 | 100 % |

Распределение жилфонда по этажности и материалу стен

Таблица 9

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, кв. м | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, кв. м | Муниципальная, кв. м | Частная, кв. м |
| Итого | 13500 | 11400 | 1110 | 12390 |
| 1-этажные | 13500 | 9700 | 1110 | 12390 |

Распределение жилых помещений по степени износа

Таблица 10

| Наименование показателей | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 5640 | 7630 |
| Из нее: В жилых домах | 5640 | 7630 |
| В многоквартирных жилых домах | - | - |
| Число жилых домов, ед. | 5640 | 7630 |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | - | - |

Движение жилищного фонда

Таблица 11

| Наименование показателей | м2 |
| --- | --- |
| А | 1 |
| Общая площадь жилых помещений на начало года - всего | 11400 |
| Прибыло общей площади за год – всего | - |
| в том числе: новое строительство | - |
| переведено нежилых помещений в жилые | - |
| прочие причины | - |
| прибыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Выбыло общей площади за год – всего | - |
| в том числе: снесено по ветхости и аварийности | - |
| из нее по ветхости | - |
| разрушено в результате стихийных бедствий (пожар) | - |
| снесено при реализации решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации | - |
| переведено в нежилые помещения | - |
| прочие причины | - |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года – всего | 11400 |

Оборудование жилищного фонда                   Таблица12

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 11400 | 8100 | 8000 | 1700 | 1700 | 6000 | - | 2900 | - | 1700 | 9100 |  |  |  |  |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Стайки» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Стайки» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2014г.

Образование и воспитание

Детские дошкольные учреждения: В настоящее время на территории муниципального образования не располагаются  детские дошкольные учреждения.

В настоящее время на территории муниципального образования МОУ «Стайковская основная школа закрыта в 2013 году.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. Сегодня данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

Таблица 13

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники – число посещений в смену) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения Знание: типовое, специальное, приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП | д.Стайки | 12 | 1 | приспособленное |

Учреждения культуры

На территории СП «Деревня Стайки», в настоящее время, сеть культурно-просветительных учреждений представлена следующими организациями:

Таблица № 14

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждений (кол-во мест, книжный фонд в тыс. томов и т.д) | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год постройки | % износа |
| МУК «Сельский дом культуры» | д.Стайки | 200 | Типовое | нет данных | - |
| Библиотека | д.Стайки | 9 тыс.экз. | В здании клуба | нет данных | - |

Спортивные сооружения

На территории сельского поседения «Деревня Стайки» наблюдается нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Таблица 15

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Здание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин ПО «Хлебозавод» | д.Стайки | Розничная торговля | 288 | типовое |
| 2 | ЧП «Федосова» | Д.Стайки | Розничная торговля | 60 | приспособленное |

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Администрация сельского поселения «Деревня Стайки» д. Стайки с количеством сотрудников – 2 человека.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Стайки» обслуживает  пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в с. Хвастовичи ул. Ленина д.58. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Стайки» осуществляется автомобильным транспортом. С помощью автомобильного транспорта осуществляются основные пассажирские и грузоперевозки, а также осуществляется связь с другими  районами.

- Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения «Деревня Стайки » обеспечивают дороги регионального значения общего пользования : Хвастовичи- Стайки, Стайки-Боев .

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и расположенных на территории сельского поселения

Таблица 16

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хвастовичи- Стайки | 7,70 | 17 | V |
| 2 | Стайки-Боев | 5,24 | 17 | V |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Таблица 17

| № п/п | Наименование улично-дорожной сети | Протяженность, км. | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чернобыльская | 0,4 | асфальт |
| 2 | Островок | 1,4 | грунт |
| 3 | 8 Марта | 0,8 | Грунт (щебенка) |
| 4 | Погореловка | 0,6 | асфальт |
| 5 | Молодежная | 0,2 | асфальт |
| 6 | Школьная | 0,5 | асфальт |
| 7 | с.Трясоголов | 0,5 | грунт |
| 8 | с.Аннино | 0,4 | асфальт |
| 9 | с. Боев | 2,0 | грунт |

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2014 года составляет 288 чел.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, чел.

Таблица 18

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 414 | 385 | 369 | 367 | 336 | 325 | 315 | 305 | 292 | 288 |

Динамика численности населения

по населенным пунктам сельского поселения, чел.

Таблица19

| Населенный пункт | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| дер.Стайки | 269 | 265 |
| с.Аннино | 16 | 16 |
| с.Трясоголов | 4 | 4 |
| с.Прогресс | - | - |
| ж-д р-д 46 километра | - | - |
| с.Боев | 3 | 3 |
| с.Заря | - | - |
| с.Уполозное | - | - |
| п. Макаровский | - | - |
| Всего по СП | 292 | 288 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась на 126 человека. В разрезе по населенным пунктам отрицательная динамика наблюдается почти во всех населенных пунктах.

Основную роль в изменении численности населения  играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является его высокая подвижность. Увеличение миграционного оборота происходило за счет повышения числа убывших и прибывших.

Механическое движение населения, чел.

Таблица20

| год | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | прибыло | убыло |
| 2007 | 12 | 9 |
| 2008 | 3 | 26 |
| 2009 | 2 | 7 |
| 2010 | 5 | 5 |
| 2011 | 5 | 4 |
| 2012 | 4 | 11 |
| 2013 | 5 | 5 |

Половозрастная структура населения

Таблица 21

| Возрастные группы | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чел. | Чел. | Чел. |
| Численность постоянного населения, всего | 305 | 292 | 288 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | 42 | 37 | 32 |
| муж жен | 21 21 | 19 18 | 15 17 |
| трудоспособного возраста | 163 | 161 | 166 |
| муж жен | 89 74 | 88 73 | 94 72 |
| старше трудоспособного возраста | 100 | 94 | 90 |
| муж жен | 27 73 | 26 68 | 22 68 |

### II.II. Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Таблица  22

| Показатели | 2012 г., чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Занято всего: | 59 |
| В отраслях материального производства |  |
| 1 | Промышленность |  |
| 2 | Строительство |  |
| 3 | Сельское и лесное хоз-во | 48 |
| 4 | Прочие отрасли материального производства | - |
| В отраслях непроизводственной сферы | 4 |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 2 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 1 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 1 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | - |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | - |
| 10 | Прочие отрасли(охрана,органы самоуправления) | - |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

### II. III. Социально-экономическая характеристика.

- В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Деревня Стайки».

- Таблица 23

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Деревня Стайки» |
| 1. | ПО «Хлебозавод» | д.Стайки | Розничная торговля |
| 2 | ЧП «Федосова» | д.Стайки | Розничная торговля |
| 3 | СПК «Рессета» | д.Стайки | Животноводство (мясное и молочное скотоводство) Растениеводство (выращивание зерновых культур) |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения на территории поселения присутствует в д.Стайки.

Система водоснабжения д.Стайки

Водоснабжение села осуществляется от двух водонапорных башен расположенных на территории  населенного пункта и трех скважин. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 100 %. Диаметр  труб от 50 - 150 мм. Материал труб–чугун, полиэтилен.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица 24

| Место положение скважин | Эксплуатационный в/носный горизонт | Глубина, м | Производительность скважины, м3/час | Цель водопользования | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Стайки | заволжский | 65 | нет данных | питьевое | удов. |
| д.Стайки | заволжский | 51 | нет данных | питьевое | удов. |
| д.Стайки | заволжский | 70 | нет данных | питьевое | удов. |

Централизованная система водоотведения на территории поселения отсутствует. Проектом генерального плана предлагается строительство очистных сооружений.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

- Природный сетевой газ потребителям СП «Деревня Стайки» (в настоящий момент газифицировано д.Стайки) поступает с магистрального газопровода Тула - Шостка - Киев.

- Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1994 г. Его протяженность - 0,2 км; диаметр - 108 мм, толщина стенки - 4 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 87,6 млн. м3/год.  Распределение газа осуществляется от  ГРС Хвастовичи  распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ).

- Направления использования газа:

- -технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- -отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- -хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

- По газопроводам высокого давления газ поступает на ГРП, где после снижения давления газ поступает в распорядительные сети низкого давления для подачи в жилые дома и на мелкие коммунально-бытовые объекты.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Стайки» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС) расположенных в д. Стайки. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

Кроме этого, во всех населенных пунктах муниципального образования для оказания услуг связи установлены проводные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

Радиофикация и телевидение

Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории СП «Деревня Стайки» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели.

На территории населенных пунктов возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Стайки» обслуживает почтовое отделение Управления федеральной почтовой связи Калужской области - филиала ФГУП «Почта России» расположенное в д.Стайки. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.Закон  Калужской области от 28.12.2004г. № 7-ОЗ

«Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Хвастовичского  района,

ПК «ГЕО» 2009 гг.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.