РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Терпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОНИЗОВЬЕ»

СПАС-ДЕМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 2

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2015 г.

| СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА |
| --- |
| Генеральный директор, канд. геогр. наук | Д.Ю. Андреянов |
| Главный архитектор проекта | Б.В. Полушковский |
| Природные условия и ресурсы, экология | С.И. Андреянова |
| Демографическая ситуация | А.И. Савченко |
| Пространственный анализ | М.В. Борисова |
| Экономический анализ | Е.Н. Авдеев |
| Инженерное оборудование территории, социальная инфраструктура | И.В. Рудинская А.С. Левченко |
| Консультант, докт. геогр. наук | В.А. Шальнев |
| Архитектор | В.В. Кулишов |
| Инженер-картограф 1 категории | Д.В. Пилипчук |
| Картограф | Е.А. Щербина |

# Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
|  | Положение о территориальном планировании. Том 1 |
|  | Обоснование проекта генерального плана. Том 2 |
| 2. Графические материалы |
|  | Схема современного использования территории поселения (Опорный план) М 1:20000. Врезки М 1:5000 |
|  | Схема предложений по территориальному планированию (Основной чертеж) М 1:20000. Врезки М 1:5000 |
|  | Схема ограничений градостроительной деятельности и результатов анализа комплексного развития территории М 1:20000. Врезки М 1:5000 |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

СОДЕРЖАНИЕ Тома II

Введение	6

РАЗДЕЛ 1. Анализ современного состояния территории, проблем и   направлений ее комплексного развития	16

Глава 1. Особенности размещения муниципального образования сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области	16

Глава 2. Историческая справка	16

Глава 3. Природно-климатические условия	18

3.1 Орография	18

3.2 Климат	19

3.3 Инженерно-геологическая характеристика	21

Глава 4. Демографический прогноз численности населения	22

Глава 5. Существующее положение	25

5.1 Общая характеристика	25

5.2 Характеристика жилой зоны	25

5.3 Образование	27

5.4 Культура и спорт	27

5.5 Здравоохранение	28

5.6 Характеристика промышленной зоны	29

5.7 Планировочная организация территории населенного пункта	33

5.8 Жилые территории	33

5.9 Размещение производственных предприятий и объектов (промышленные и коммунально-складские территории)	36

5.10 Территории сельскохозяйственного использования	37

5.11 Размещение объектов специального назначения	38

5.12 Природный комплекс и озеленение территории	38

5.13 Развитие туристической деятельности	40

Глава 6. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)	41

6.1 Внешний транспорт и дороги	41

Глава 7. Инженерная инфраструктура	43

7.1.1 Водоснабжение	43

7.1.2 Противопожарное водоснабжение	48

7.2 Водоотведение	49

7.3 Газоснабжение	50

7.4 Теплоснабжение	51

7.5 Электроснабжение	53

7.6 Телефонизация (связь)	54

Глава 8  Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	58

8.1 Анализ экологических проблем и природных особенностей территории	59

8.2 Оценка состояния качества атмосферного воздуха	61

8.3 Оценка состояния подземных и поверхностных вод и мероприятия  по улучшению состояния водных ресурсов	63

8.3.1. Оценка состояния водных объектов	63

8.3.2. Водоохранные зоны водных объектов	63

8.3.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	63

8.4 Оценка состояния и мероприятия по охране почв	69

8.5 Оценка антропогенного воздействия на недра	72

8.6 Санитарная очистка территории	72

8.7 Захоронения биологических отходов	74

8.8 Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта	74

8.9 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду	75

8.9.1 Шумовое воздействие	75

8.9.2 Источники электромагнитных излучений	76

8.9.3 Радиационная обстановка	77

8.10 Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов	77

8.11  Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	78

8.12. Особо охраняемые природные территории…………………………………………………  79

Глава 9. Объекты культурного наследия	80

РАЗДЕЛ 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	85

Глава 10. Цели и задачи территориального планирования	85

Глава 11. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	88

РАЗДЕЛ 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.  Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации	91

РАЗДЕЛ 4. Перечень основных факторов риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание  мероприятий по их предотвращению	97

Глава 12. Чрезвычайные ситуации природного характера	98

Глава 13. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	101

РАЗДЕЛ 5. Основные технико-экономические показатели  генерального плана	109

# Введение

Генеральный план сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области выполнен в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием на выполнение работ по разработке генерального плана сельского поселения «Деревня Понизовье».

Разработка проекта Генерального плана сельского поселения «Деревня Понизовье» выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ и инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП 11-04-2003, СНиП 2.07.01-89, Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, положениями Жилищного и Земельного кодексов Российской Федерации, а также с соблюдением технических условий и требований  государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Разработка проекта Генерального плана сельского поселения «Деревня Понизовье» выполнена в соответствии с базовой градостроительной и проектной документацией, в основе которой находятся: схема территориального планирования Калужской области, схема территориального планирования Спас-Деменского муниципального района Калужской области.

В настоящей работе представлены материалы комплексной градостроительной оценки территории сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области, являющейся основой для проектного зонирования территории с учетом экологических, историко-культурных, социально-экономических и других планировочных факторов оценки, позволит выявить основные планировочные ограничения и целесообразные направления градостроительной реорганизации и развития муниципального образования сельского поселения «Деревня Понизовье».

В проекте определяются:

- основные положения градостроительной политики с учетом особенностей социально-экономических, природно-климатических условий и потенциала поселения;

- зонирование территорий для развития поселения (в том числе для индивидуального жилищного строительства, рекреационных поселений - дач и садоводств), территорий для организации мест массового отдыха и туризма, особо охраняемых природных и историко-культурных комплексов, федеральной, областной и районной инженерно-транспортной инфраструктур;

- меры по охране окружающей среды, историко-культурного наследия, защита от воздействия опасных природных и техногенных процессов и явлений;

- градостроительные обоснования для принятия  решений о размещении объектов капитального строительства местного значения.

Проект является основанием для разработки:

- плана реализации «Генерального плана сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области»;

- проектов планировки территории;

- проектов межевания территорий;

- градостроительных планов земельных участков;

- правил землепользования и застройки;

- градостроительных регламентов.

Реализация проектных предложений предусматривается в два этапа:

- первая очередь - 2025 год

- расчетный срок - 2035 год.

Проект предназначается:

- органам государственной власти Калужской области администрации Спас-Деменского муниципального района, органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Понизовье», областным, городским, районным органам архитектуры и градостроительства для проведения согласованной градостроительной политики, организации землеустройства, разработки программ и проектов на территории муниципального образования;

- органам государственного контроля и надзора при осуществлении их функций в сфере градостроительства и использования земель;

- юридическим лицам и гражданам для учета при приобретении недвижимости, планировании и реализации инвестиций в строительство объектов.

Цели и задачи проекта:

Генеральный план сельского поселения - градостроительная документация о градостроительном планировании развития территории поселения, определяющая стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Генеральные планы поселений разрабатываются в соответствии с утвержденной градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации, а также территориальных комплексных схем градостроительного планирования развития территорий районов, сельских округов.

Главная цель настоящего проекта – территориально-пространственная организация сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области и выработка стратегических градостроительных решений по развитию данной территории в соответствии с Концепцией устойчивого развития.

Разработка проекта генерального плана сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области, является документом территориального планирования, определяющим стратегические направления развития, который разрабатывается с целью:

- обеспечения устойчивого развития территории,

- обеспечения роста жилищного строительства,

- обеспечения экологической безопасности,

- обеспечения рационального использования территорий.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:

1. Проведение комплексного анализа:

- положения  сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области в системе региональных связей, его места и роли в системе расселения;

- современного состояния использования территории;

- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);

-градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);

- предшествующей градостроительной документации;

- инженерно-строительных условий;

- возможных негативных природных и техногенных воздействий.

2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области.

3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и миграционной подвижности населения.

4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:

- повышение эффективности использования территории поселения и повышение  ее рентного потенциала;

- экологически-безопасное взаиморазмещение в сельском поселении «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области общественных, жилых и производственных функций;

- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.

5. Разработка проекта предложений:

- по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области с учетом специфики социально-экономических условий его развития.

6. Формирование (совершенствование) транспортной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области в соответствии с приоритетными направлениями его территориального развития и предлагаемым функциональным зонированием.

7. Формирование архитектурно-планировочной структуры  сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области, адаптированной к его конкретной природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания.

8. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.

9. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.

10. Размещение в сельском поселении объектов общественно-деловой функции в общем контексте формирования агломерации сельских поселений Калужской области.

11. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области.

12. Разработка проекта предложений по инженерному оборудованию и благоустройству сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области.

13. Разработка проекта предложений по охране окружающей среды. Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды.

14. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.

15. Определение территорий и объектов первой очереди строительства.

16. Разработка проекта предложений по установлению границ населенного пункта сельского поселения.

Задачи проекта конкретизируются по следующим позициям:

- Определение возможностей сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области в части совершенствования структуры сложившегося хозяйственного комплекса и функциональных территориальных зон; выявление социально-экономических тенденций на прогнозируемый период в контексте оптимизации территориальной организации; выявление перспективных инвестиционно-привлекательных секторов экономики и соответствующих функционально-планировочных зон - «полюсов роста» - с учетом хозяйственно-территориальной специфики;

- Прогнозирование базовых параметров развития территории - численность населения сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области; сферы занятости; объемы строительства и пр. на основе анализа сельского поселения в части их перспективности для дальнейшего социально-экономического развитии в зависимости от хозяйственной, исторической и планировочной специфики;

- Выделение специфики поселения с учетом особенностей типов и форм собственности жилой застройки, определение его роли в формировании расселенческого каркаса. Разработка принципиальных предложений по расселению, его возможной реконструкции. Также выявляются и прочие главные зоны расселенческого каркаса;

- Разработка предложений по развитию коммуникационно-инфраструктурного каркаса муниципального образования - системы транспортных связей всех видов с соответствующей обслуживающей инфраструктурой;

- Обоснование принципов развития социальной сферы, проведение расчётов основных экономико-градостроительных параметров для жилищного, культурно-бытового строительства, развития рекреации, туризма и пр.;

- Формирование предложений по сохранению и развитию природно-экологического каркаса сельского поселения «Деревня Понизовье» и рациональному использованию природных ресурсов в контексте общерегиональных, средозащитых и средоформирующих функций территории (создание природных комплексов, пространственная градостроительная организация лесопарковых насаждений, сохранение и улучшение качества всех видов ресурсов, возможности использования альтернативных источников энергии, рекультивация нарушенных территорий, создание обособленных территорий для утилизации загрязняющих веществ и ТБО с минимальными ареалами их негативного воздействия на окружающую среду). Предложения по развитию рекреационных территорий;

- Принципиальные направления реконструкции и модернизации инженерных систем, связи и телекоммуникаций – водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др. Защита от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, инженерная подготовка территории.

Главные результаты работы:

- определение специализации и потенциала сельского поселения «Деревня Понизовье» в структуре пространства Спас-Деменского муниципального района Калужской области;

- пространственная организация территории, основанная на рациональном природопользовании - функциональное зонирование и планировочная структура, система коммуникаций и расселения, природно-экологический каркас - максимально отвечающая целям устойчивого развития сельского поселения;

- хозяйственно-экономическое районирование с определенными режимами хозяйственной деятельности (градостроительные регламенты); каждая зона должна разрабатываться с чёткой формулировкой её градостроительных проблем, с предложением возможных путей их решения;

- основа для ведения территориального мониторинга сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области.

Проект призван дать Администрации сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области возможность для:

- Планирования пространства сельского поселения для оптимального использования в интересах населения земельных и других природных ресурсов.

- Управления пространством, принадлежащим государству: федеральные и областные земли, дороги, каналы, мосты, инженерная инфраструктура и пр. (при условии проведения запланированного разграничения земель между федеральным центром, субъектом федерации и органами местного самоуправления).

- Политического обеспечения общественных интересов (здравоохранение, образование, охрана окружающей среды и т.п.).

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией сельского поселения «Деревня Понизовье» и Спас-Деменского муниципального района в 2013 году.

При разработке генерального сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области использованы:

- Техническое задание на разработку генерального плана сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области.

- Графические материалы на бумажных и электронных носителях:

- Базовая градостроительная документация.

- Топографическая съемка М 1:5 000, в электронном виде и на бумажных носителях.

- Данные земельного кадастра.

-  Схема существующих и проектируемых сооружений инженерных сетей.

- Схема существующей улично-дорожной сети. Классификация дорог.

- Схема расположения существующих автотранспортных предприятий и гаражей.

- Данные инвентаризации жилого и нежилого фонда.

- Ввод жилищного фонда по годам.

- Данные о занятости населения.

- Перечень производственных предприятий сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области (промышленных, транспортных, коммунальных, складских). Их основные производственные фонды, их износ.

- Объем инвестиций, их структура и источники финансирования по отраслям.

- Бюджет сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области.

- Данные санитарного состояния среды сельского поселения:

- Места выпусков промышленных и коммунально-бытовых канализационных стоков, их характеристика.

- Местоположение санкционированных и несанкционированных свалок.

- Данные по инженерному обеспечению сельского поселения:

- Данные по водопроводным и канализационным сооружениям;

- Данные по электроснабжению (местоположение источников - электрических подстанций, высотных линий напряжением 35 кВ и выше с указанием мощности трансформаторов, материала опор, сечения провода).

- Данные по телефонизации (емкость и положение АТС, тип оборудования, операторы сотовой связи).

- Данные по телевидению и радиофикации (источники, оборудование, количество принимаемых программ, Интернет-провайдеры).

- Данные по транспортной инфраструктуре.

- Данные по улично-дорожной сети:

а) существующее благоустройство с указанием типов покрытий;

б) перечень магистральных улиц и их поперечный профиль;

в) перечень и характеристика искусственных сооружений и переездов;

г) объем работ и капиталовложения за последние 5 лет и стоимость строительства и реконструкции 1кв.м.

Данные по транспорту:

а) количество перевезенных пассажиров и грузов;

б) автомобильный (существующие маршруты, количество подвижного состава, размещение автохозяйств СТО);

в) тип, размещение и количество гаражей, кол-во автомобилей в  сельском поселении;

г) грузовой (количество, изменение грузооборота за последние 5 лет, работа грузового транспорта).

Данные Всероссийской переписи населения 2010 г.

Материалы краеведческой, справочной исторической и географической литературы.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Калужской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года);

Строительные нормы и правила:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- Приказ Минрегионразвития РФ № 244 от 26.05.2011г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генерального планов поселений и городских округов»

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469.

# РАЗДЕЛ 1. Анализ современного состояния территории, проблем и 
 направлений ее комплексного развития

Глава 1. Особенности размещения муниципального образования сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области

Муниципальное образование сельского поселения «Деревня Понизовье» расположено на юго-западе Калужской области в центральной части Спас-Деменского района на расстоянии 246 км до Калуги и 418 км до Москвы. Расстояние до районного центра составляет 15 км. Через сельское поселение проходит река Болва с притоками.

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Понизовье» имеет единую территорию площадью 428 тыс. га и включает центр поселения деревню Понизовье и еще 4 населенных пункта:

- Оболовка (деревня);

- Земцы (деревня);

- Старые Ближевичи (деревня);

- Суборь (деревня).

Ближайшие населенные пункты: Малистово (3км), Малышкино (4км), Оболовка (3км), Свиридово (3км), Суборь (3км).

Сельское поселение «Деревня Понизовье» входит в состав Спас-Деменского муниципального района. Район граничит на севере - с Угранским районом Смоленской области, на юге - с Куйбышевским и Кировским районами, на западе - с Ельнинским и Рославльским районами Смоленской области, на востоке - с Барятинским районом.

Районный центр – город Спас-Деменск, расположен на железнодорожной линии, идущей на Смоленск, в 9 км от автодороги Москва – Рославль.

Глава 2. Историческая справка

В XIV-XV веках литовское владычество простиралось от Балтики до Волги и Черного моря. "Под Литвой" находилось, естественно, и Смоленское княжество, и более восточные уделы, такие как Козельский, Мещовский, Мосальский и прочие. Многие русские князья переходили на службу к великому литовскому князю Казимиру. Казимир давал русским князьям земельные наделы (вотчины), сохранял их дворянский статус, освобождал от налогов. Вотчины потом переходили к детям и внукам.

По расчету историка М. Довнара-Запольского грамота Федору Львовичу Воротынскому была дана польским королем в 1455 году. По смыслу грамоты ("...на первых листах выписаны, а сим листом ему подтверждаем") видно, что ей (грамоте) предшествовали другие. И действительно, в списке земельных дач короля Казимира находится следующая запись: "А еще князю Федору Воротынскому три волости: Городечна, Сколудовичи, что даны были Ходыце Басичю, а Ужперед, што Павел Полтев держал. А Ковыльня а Демена со Снопотцом, что Гринко Мишкович держал, вотчинуж Бронеск. Фев. 10, индикат 11. Приказ самого короля. Сопега"(1447 г.)

По смыслу перевода видно, что до Федора Воротынского нашими землями владел какой-то шляхич Гринко Мишкович. За что у него были отобраны эти уделы и переданы в наследство Ф.Л. Воротынский, неизвестно.То, что князь Ф.Л. Воротынский служил у Казимира, подтверждает и историк С.М.Соловьев.

В 1448 году князь Ф.Л. Воротынский взял город Козельск в наместничество из рук Казимира, короля польского и великого князя литовского, и записался к своему государю на службу "без лести и хитрости". С.М. Соловьев снова пишет, что сам Казимир в 1455 году подтверждает, что дал вотчину князю Ф.Л. Воротынскому, "узревши верную его службу".

Федор Львович Воротынский был женат на дочери князя Дмитрия Корибуда Ольгердовича, княжне Марии. Этот брак ставил его в родственные отношения ко всем Ольгердовичам, а вместе с тем и к Казамиру, который приходился княжне Марии двоюродным братом.

И, наконец, еще одна запись в "Литовских метриках". Для нас она является самой главной и основополагающей: "Князю Федору Воротынскому Демена".

Эта запись датируется 1446 годом, и именно ее мы принимаем за самую первую и раннюю дату упоминания Спас-Деменска (как волости Демена) в исторических документах.

К 1494 году к власти в Москве пришел Иван III Васильевич, а в Литве - сын Казимира - Александр Казимирович. При Иване III Российское государство стало расширяться и усиливаться. К нему стали присоединяться отдельные русские княжества. Мало того, объединительная национальная политика Москвы влекла к московскому государю и таких служивых людей, которые имели вотчины в Литовском княжестве. Хотя Казимир  подтвердил за детьми князя Ф.Л.Воротынского пожалованные им вотчины, тем не менее русские князья не остались в литовском подданстве и один за другим присягнули на верность московскому великому князю Иоанну III.

В декабре 1490 года приехал служить великому князю Ивану Васильевичу князь Дмитрий Федорович Воротынский. Следом за ним отъехал в Москву Иван Михайлович Перемышльский - внук Федора Львовича Воротынского. В 1493 году присягнул на верность московскому князю Семен Федорович Воротынский.

Каждый из этих князей переходил в новое подданство со своею "дольницей". Думается, что все это не очень нравилось великому литовскому князю Александру Казимировичу. Между Москвой и Литвой шла переписка по этому вопросу, но ни к какому результату не приводила. Видя, что подобными пересылками нельзя ничего достигнуть, великий князь литовский Александр прислал просить опасной грамоты для великих послов, которые и явились в Москву в январе 1494 года. Начались переговоры о волостях: послы представили список смоленских пригородов с волостями, которые они хотели бы оставить за Литвой, но бояре возразили. Тогда послы уступили эти волости в московскую сторону. "А то волости Смоленские... Демена, Ковыльня... Владыки смоленского волости... Любунь, Ближевичи, Печки...".

1494 год - первое упоминание о поселение Демена.

Потом еще раз Спас-Деменск как волость Демена упоминается в Перемирной грамоте 1503 года. Перемирная грамота была написана от имени великого князя Иоанна, государя всея Руси, и его сыновей. Александр - великий литовский князь - обязался не трогать земель московских и прочих - всего 19 городов, 70 волостей, 22 городища, 13 сел: "Волости... Демена, Снопот, Ковыльня, Любунь...".

В 1505 году умер царь Иоанн III. В завещании своем поделил волости между пятью сыновьями. Сыну Юрию среди прочих достались волости "...Ковыльня, Ближевичи, Любунь, Снопот, Демена, Городечна да Гнездилово...".

Такова история Спас-Деменска и сельского поселения «Деревня Понизовье».

Глава 3. Природно-климатические условия

### 3.1 Орография

В географическом плане сельское поселение «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района расположено в пределах Барятинско-Сухинической равнины. Рельеф полностью сформировался в период развития московского ледника и в послеледниковое время. Максимальные отметки поверхности связаны с конечно-моренными холмами поздней стадии ледника и составляют 267 м, а низшие точки района урез рек Демины и Ковылинки 187 м. Таким образом, абсолютный перепад высот в пределах района составляет 80 м. Малые относительные перепады в рельефе обусловили незначительную поверхностную эрозию и слабый поверхностный сток талых и дождевых вод, что приводит к сильной заболачиваемости района.

Ландшафтный фон района определяется его положением в зоне конечного стояния одного из ледниковых языков поздней стадии московского оледенения. В целом данная территория представляет собой аккумулятивную ледниковую равнину с суммарной мощностью четвертичных отложений до 60-80 м. Выделяется четыре доминирующих ландшафта: конечно-моренная Спас-Деменская гряда, к юго-западу от нее плоско-волнистая морено-зандровая равнина, к северу от гряды пологохолмистая водноледниково-моренная равнина и плоские послеледниковые аллювиальные долины рек. Все ландшафты имеют четвертичное происхождение, выходов коренных пород в пределах района нет.

В тектоническом плане сельское поселение «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района расположено в зоне древнепалеозойского прогиба получившего название Брянско-Рославльского. В современное неотектоническое время эта территория испытывает небольшие нисходящие движения земной коры.

Дочетвертичные геологические образования представляют практический интерес только как источники пресных артезианских вод для хоз-питьевого водоснабжения.

Все коренные породы перекрыты мощной толщей четвертичных отложений. Они представлены образованиями двух стадий развития московского ледника и включают в себя: разнообразные суглинки, разнозернистые пески с гравием, песчано-гравийный материал, озёрные суглинки и глины, торфа и аллювиальные пески. Со слоями песчано-гравийного материала связаны четвертичный водоносный горизонт, воды которого используются для водоснабжения населенных пунктов.

Ландшафтно-геоморфологическую основу сельского поселения составляют плоская зандровая равнина слаборасчлененная, сложенная в основном  водноледниковыми суглинками с чехлом покровных суглинков, и плоская, плосковолнистая морено – зандровая равнина, сложенная значительно перемытыми моренными суглинками и водноледниковыми образованиями с чехлом покровных суглинков. На территории сельского поселения «Деревня Понизовье» преобладают почвы дерново-средне-подзолистые, местами глееватые, по балкам и ложбинам – дерново-подзолисто глеевые.

### 3.2 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -17°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +26°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения «Деревня Понизовье» характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 85 мм осадков), минимум - в январе (35 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с –  это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах северо-западных и юго-восточных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

### 3.3 Инженерно-геологическая характеристика

Основным отличием территории сельского поселения «Деревня Понизовье» от других территорий Спас-Деменского муниципального района является большая мощность четвертичных отложений и повсеместное высокое стояние грунтовых вод. Коренные породы залегают на глубинах от 12-15 м до 50-80 м в пределах Спас-Деменской конечно-моренной гряды. Поэтому весь верх геологического разреза, в пределах которого производятся строительные действия, сложены в основном рыхлыми грунтами. Поверхностная эрозия в пределах сельского поселения практически отсутствует из-за малого глубинного расчленения рельефа. Вся речная сеть района молодая и образовалась в процессе отступания московского ледника. Условия для крупного строительства в пределах района сложные и средние. Каждый строительный объект должен пройти индивидуальную инженерно-геологическую экспертизу.

Таблица 1 - Инженерно-геологические условия сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района

| Тип рельефа | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Ледниковая аккумуляция | Развитие среднечетвертичных мореных и водноледниковых отложений поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов четвертичного времени | Рельеф среднерасчленённый, межхолмовые ложбины, балки. Ложбины заболочены, залесены. Рельеф дренированный и слабодренированный. Глубина залегания грунтовых вод 0-5 м | Преобладающие по составу суглинки отличаются резкой изменчивостью несущих свойств. Условия строительства на преобладающей территории-простые. На участках развития западин – средние, на заболоченных участках – сложные. Рекомендации: организация стока поверхностных вод, правильная вертикальная планировка, благоустройство территории, охрана лесов. |
|  | Морено-водноледниковая аккумуляция | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений на мореных суглинках поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов четвертичного времени | Рельеф среднерасчленённый, слабо-среднедренированный. Все понижения в разной степени заболочены. Глубина залегания грунтовых вод 0-5 м | Песчано–супесчаные разности грунтов характерезуются суффозионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Рельеф созданный водноледниковой аккумуляцией | Развитие среднечетвертичных водноледниковых и озёрноледниковых отложений времени отступания московского ледника и ледниковые отложения. Подстилаются породами стратиграфо-генетических комплексов четвертичных отложений | Наблюдается заболоченность в пределах межхолмовых понижений и развитие балок в приречной зоне. Рельеф слаборасчленённый. Уровень залегания грунтовых вод 0-3 м. Сильная заболоченность. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверностных вод происходит тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. |
|  | Рельеф созданный аллювиально-водно-ледниковой аккумуляцией | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных отложений времени отступания ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов | Рельеф от слабо - до сильнорасчленёного. Глубина расчленения рельефа менее 10 м. Рельеф слабо дренирован. Глубина залегания грунтовых вод 0-5 м. | Тоже |
|  | Рельеф созданный озёрно-болотной аккумуляцией | Развитие средне-позднечетвертичных озёрно-болотных образований. Подстилаются среднечетвертичными отложениями | Рельеф плоский заболоченный. | Болота не пригодны для строительства сооружений |
|  | Долинный комплекс | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов | Боковой подмыв пойм и боковая эрозия речных склонов. Наблюдается заболачивание пойм. Уровень залегания грунтовых вод 0-3 м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлением деформации грунтов. Условия строительства сложные. |

Глава 4. Демографический прогноз численности населения

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика численности населения, его возрастная структура. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории муниципального образования. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

Сложная демографическая ситуация наблюдается на территориях сельских поселений, и на сегодня вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение его населения высоким уровнем жизни крайне актуален.

В настоящее время продолжается убыль сельского населения как за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости, так и за счет миграции сельской молодежи в город.

Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельское поселение нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений. Следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

Общая численность постоянного населения сельского поселения «Деревня Понизовье» составляет на 01.01.2014 года 104 человек.

Таблица 2 - Численность населения сельского поселения

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года |  |  |  |  |
| Все население |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 121 | 113 | 104 |
| Сельское население |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 121 | 113 | 104 |

Анализируя изменение численности населения за рассматриваемый период, можно сделать вывод о сокращении численности населения в сельском поселении «Деревня Понизовье».

По данным анализируемого периода наблюдается ухудшение демографического развития, что обусловлено превышением коэффициента смертности, над коэффициентом рождаемости и малым числом родившихся. Несмотря на то, что политика государства способствует рождаемости, в сельском поселении поселке она остается крайне низкая. В перспективе негативные тенденции в демографическом развитии сохранятся.

Демографическая ситуация, в основе которой лежат глубокие социальные процессы, усугубляется стремительным распространением вредных привычек и социально опасных заболеваний, пагубно влияющих как на количественный, так и качественный состав населения.

На территории сельского поселения проживают русские, армяне, азербайджанцы.

Улучшение демографической ситуации в сельском поселении возможно за счет повышения уровня рождаемости и снижения уровня смертности трудоспособного населения, повышения механического прироста населения за счет миграционных потоков.

Расчет численности населения проводится с учетом предпосылок демографического роста и миграции.

Нп = Нс * (1+Рр/100)Тр,
где Нр = Нс * (1+Рр/100)Тр,
Нп – ожидаемая численность населения на первую очередь;
Нр – ожидаемая численность населения на расчетный срок;
Нс – существующая численность населения на исходный срок;
Тр – число лет;
Рр – среднегодовой процент изменения численности населения на первую очередь и расчетный срок с учетом прироста.

В качестве среднегодового процента изменения численности населения на первую очередь и расчетный срок с учетом прироста принято -5,56.

Нп=104*(1-5,56/100)11=55

Нр=104*(1-5,56/100)21= 31

Расчетный срок (11 лет): Нп =55

Расчетный срок (21 лет): Нр =31

В результате вышеизложенного прогнозируемая численность населения территории сельского поселения «Деревня Понизовье» проектом принимается на первую очередь строительства (2025 год) – 55 человек, на расчетный срок (2035 год) – 31 человек.

Глава 5. Существующее положение

### 5.1 Общая характеристика

Муниципальное образование сельского поселения «Деревня Понизовье» расположено на юго-западе Калужской области в центральной части Спас-Деменского района на расстоянии 246 км до Калуги и 418 км до Москвы. Расстояние до районного центра составляет 15 км. Через сельское поселение проходит река Болва с притоками. Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Понизовье» имеет единую территорию площадью 428 тыс. га. Географические координаты сельского поселения 54°15'52'' Северной Широты 34°03'51'' Восточной Долготы.

Рис. 1 - Географическое положение

### 5.2 Характеристика жилой зоны

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

Обеспеченность населения жильем и жилищные условия являются важными критериями, влияющими на качество среды жизни населения.

- Основные задачи решения жилищной проблемы:

- обеспечение права каждому гражданину приобрести в собственность или получить в пользование благоустроенное жилье в зависимости от потребности и возможности;

- обеспечение дешевым жильем социально-незащищенных и малоимущих групп населения;

- увеличение разнообразия жилищ и жилых сред в соответствии с социальным составом населения;

- повышение уровня комфортности жилого фонда;

- увеличение жилищной обеспеченности до 35 кв. м общей площади на 1 человека;

- планомерный перевод сезонного жилья в нормативную жилую застройку.

Жилищный фонд сельского поселения «Деревня Понизовье» составляет 8747 кв.м. (домов, квартир). Жилой фонд индивидуальных домов - 153/7670 шт./м.2, ведомственных квартир - 15/1090 шт./м.2, бросовых индивидуальных и ведомственных домов нет.

Таблица 3 - Наличие жилищного фонда СП «Деревня Понизовье»

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений -всего, тыс. м2 | В том числе | Число проживающих, тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | в многоквартирных жилых домах |  |
| Жилищный фонд - всего | 10,1 | 13,6 | 2,5 | 292 |
| в том числе в собственности: частной | 15,3 | 13,5 | 1,8 | 261 |
| Из неё: граждан | 15,3 | 13,5 | 1,8 | 261 |
| юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственной | 0 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальной | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 31 |
| другой | 0 | 0 | 0 | 0 |

Имеются предложения на перспективу по строительству нового жилищного строительства малоэтажной застройки на землях сельского поселения. В настоящее время центр муниципального образования сельского поселения «Деревня Понизовье» Понизовье состоит из 6 улиц: Зеленая, Молодежная, Центральная, Приозерная, Школьная, Черемушки.

Таблица 4 – Характеристика жилого фонда на конец расчетного срока (перспектива)

| Наименование поселений, входящих в состав района | Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Численность населения, человек | Жилищная обеспеченность, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| С/П "Деревня Понизовье" | 7,0 | 174 | 40 |

### 5.3 Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг сельского поселения. Основными её составляющими являются дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования детей.

Существуют проблемы развития системы общего образования в районе поселения: не соответствующая нормативам материально-техническая база, недостаточное финансирование, низкая заработная плата отдельных категорий педагогических работников, продолжающееся сокращение количества учащихся, рост числа малокомплектных и малочисленных школ и т.д.

В связи с демографической ситуацией, снижением уровня рождаемости происходит ежегодное снижение количества детей в общеобразовательных учреждениях поселения. Понизовская начальная школа была закрыта в 2005 году, количество учащихся в ней составляло 5 человек. Уменьшение количества учащихся в школах вызывают необходимость изменения статуса ряда средних школ в основные, реорганизации основных школ в филиалы средних.

Мероприятия необходимые в сфере образования поселения предусмотренные проектом Генерального плана:

– строительство детской дошкольной группы;

– реконструкция школы под новый клуб и библиотеку

### 5.4 Культура и спорт

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда; сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.

Нехватка спортивных сооружений и их неудовлетворительное техническое состояние на сегодняшний день является проблемой сельского поселения, которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом. На территории планируемого муниципального образования рсположено одно плоскостное спортивное сооружение, которое нуждается в реконструкции.

Сфера культуры сельского поселения, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения.

На территории деревни Понизовье функционирует СДК, предоставляющий 4 рабочих места. Здание сельского клуба нуждается в комплексной и тщательной реконструкции.

Проектом Генерального плана предусмотрена реконструкция здания бывшей начальной школы и переоборудование его под новый клуб и библиотеку. Также необходимо произвести реконструкция стадиона.

### 5.5 Здравоохранение

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся  врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Структура здравоохранения сельского поселения, по данным на 2014 год, представлена одним ФАП. Данный факт указывает на необходимость дальнейшего развития сферы здравоохранения в части строительства здравпунктов и аптек.  Численность персонала данного ФАП составляет 1 человек.

В качестве дополнительных мероприятий необходимых для проведения в сфере здравоохранения сельского поселения предлагается:

- текущий ремонт имеющихся и строительство новых пунктов здравоохранения;

- обновление материально-технического оснащения имеющихся ФАП;

- мероприятия по внедрению современных информационных систем для сообщения местных ФАП с районных центром и областным центром;

- создание в поселении медицинского стационара;

- укрепление взаимосвязи медицинских и образовательных учреждений с целью улучшения показателей здоровья учащихся и воспитанников детских садов.

Проектом Генерального плана рекомендуется реконструкция фельдшерско-акушерского пункта.

### 5.6 Характеристика промышленной зоны

Сельское поселение характеризуется слабой экономической базой. В настоящее время на территории поселения не функционирует ни один производственный объект.

Земли сельскохозяйственного назначения Спас-Деменского муниципального района находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей. Одним из таких землепользователей является бывший КСП «Понизовское».

Таблица 5 – Экспликация земель и распределение их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям по состоянию

|  | Наименование хозяйств | Количество | Общая площадь | Всего с/х угодий | В том числе | Леса | Кустарники | Под водой | Земли застройки | Под дорогами | Болота | Нарушенные земли | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пашня | Залежь | Многолетние насаждения | Кормовые угодья |  |  | Из них |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защитного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| МР «Спас-Деменский район» |
| 1 | Бывший КСП «Понизовское» | 1 | 5389 | 2212 | 1425 | 273 | 12 | 502 | 2895 | 201 | - | 12 | 22 | 20 | 17 | - | 10 |

Хозяйственный центр – деревня Понизовье. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет по уточненным данным средствами 882,41 га. Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности граждан 2 270,79 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 3 207,30 га. Посторонние пользователи занимают 404,33га земель (7 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Земли сельского поселения «Деревня Понизовье» расположены на общей площади 931,47 га.

Таблица 6 - Структура земель сельскохозяйственного назначения КСП «Понизовский» по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», 2005 г.

| Наименование угодий | По состоянию на момент проведения инвентаризации |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | Собственность, га | Бессрочное постоянное пользование, га |
| Пашня | 136,68 | 136,68 | 0,00 |
| Огороды | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| Многолетние насаждения | 12,34 | 12,34 | 0,00 |
| Залежь | 1 583,48 | 1 583,48 | 0,00 |
| Сенокос | 317,18 | 317,18 | 0,00 |
| Пастбище | 205,14 | 205,14 | 0,00 |
| Итого с/х угодий | 2 255,84 | 2 255,84 | 0,00 |
| Лес | 2 921,00 | 13,89 | 2 907,11 |
| Кустарник | 227,85 | 1,06 | 226,79 |
| Болото | 16,50 | 0,00 | 16,50 |
| Под водой | 13,78 | 0,00 | 13,78 |
| Под дорогами | 19,69 | 0,00 | 19,69 |
| Под застроенными территориями | 21,82 | 0,00 | 21,82 |
| Прочие земли | 1,61 | 0,00 | 1,61 |
| Итого не с/х угодий | 3 222,25 | 14,95 | 3 207,30 |
| Общая площадь (без учета посторонних землепользований) | 5 478,08 | 2 270,79 | 3 207,30 |
| Площадь, занимаемая посторонними землепользователями | 404,33 |  |  |
| ИТОГО | 5 882,41 |  |  |

Таблица 7 – Показатели посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельского поселения

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |  |  |
| Всего | гектар | 21 | 27 | 14 |
| Зерновые и зернобобовые культуры - всего | гектар | 5 | 12 |  |
| Картофель | гектар | 13 | 10 | 10 |
| Овощи открытого и закрытого грунта | гектар | 3 | 5 | 4 |

Сельскохозяйственные угодья занимают 2255,84 га (41 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 136,68 га. Инвентаризацией земель сельхозназначения выявлено, что пашня на площади 1090,71 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 262,38 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 3302 руб./га, что ниже средней оценки по Спас-Деменскому району на 18 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 4983 руб./га, что на 13 % ниже от среднерайонной зональной оценки.

Сельхозпредприятия ориентированы на работу по наиболее перспективным направлениям, одним из которых является разумная рациональная интенсификация земледелия, основанная на экономии средств, позволяющая повысить продуктивность пашни, снижать себестоимость продукции, увеличивать прибыль с гектара и создавать тем самым условия для обновления техники, ведение расширенного воспроизводства.

Площади пашни могут быть уменьшены в случае внедрения прогрессивных технологий производства, обеспечивающих рост урожайности в растениеводстве (в т.ч. в кормопроизводстве).

Перспектива развития.

Анализируя обстановку в сельском хозяйстве можно сделать вывод, что в агропромышленном комплексе района наметились позитивные изменения. Однако имеется много нерешенных вопросов и проблем, но, тем не менее, изыскиваются возможности и принимаются меры направленные на выполнение программы развития сельского хозяйства в требуемом объеме.

На сегодняшний день стоит главная задача – сохранить положительную динамику роста производства сельскохозяйственной продукции за счет повышения продуктивности, привлечения инвестиций, технологического перевооружения, внедрения современных форм организации производства.

Производственные и финансовые итоги по сельскому хозяйству заставляют строить дальнейшую работу в полеводстве и животноводстве с учетом рыночных условий, предопределять эффективность вложенного труда, добиваться требуемого результата.

В сельском поселении «Деревня Понизовье» имеется один субъект малого предпринимательства, представленный смешанным магазином, с площадью торгового зала 50 м2.

Индивидуальные предприниматели осуществляют продажу товаров повседневного спроса, продуктов питания и др. Также индивидуальные предприниматели предоставляют бытовые услуги, некоторые из них расширяют спектр своих услуг. На территории сельского поселения имеется баня.

К числу проблем, сдерживающих развитие малого в сельском поселении «Деревня Понизовье», относятся:

1) отсутствие стартового капитала, трудность доступа к банковским кредитам. Для большинства предпринимателей кредитные ресурсы, в том числе долгосрочные инвестиционные кредиты, недоступны по следующим причинам:

- слабая имущественная база малых предприятий и, как следствие, недостаточность собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;

- высокая, по сравнению с доходностью бизнеса, ставка платы за кредитные ресурсы;

- психологический барьер у части предпринимателей при работе с коммерческим банком и отсутствие навыков в составлении инвестиционных предложений, бизнес-планов.

2) трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно на стадии становления бизнеса.

3) определенные сложности по осуществлению деятельности в связи с избытком требований лицензирования, сертификации, процедуры выделения земельных участков, муниципальных помещений для развития бизнеса, получению согласований и разрешений.

4) неполная информированность субъектов малого предпринимательства по различным вопросам предпринимательской деятельности. Сложность получения информации, необходимой для развития бизнеса, из-за отсутствия компьютерной техники, доступа к Интернету, информационным и юридическим программам.

5) отсутствие у предпринимателей знаний менеджмента. Часто предприниматели не имеют базовых экономических знаний, знаний маркетинга, бухгалтерского дела, что становится причиной банкротства и распада предприятий.

6) недостаточный уровень социальных гарантий для работников предприятий, а также осуществляющих деятельность на условиях гражданского найма.

7) наличие административных ограничений в деятельности субъектов малого предпринимательства.

8) неблагоприятные внешние факторы (высокая конкуренция, низкая платежеспособность населения, высокие расходы на электроэнергию).

Для дальнейшего развития муниципального образования сельского поселения «деревня Понизовье» необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня рождаемости, стабилизацию демографической ситуации, обеспечение новых рабочих мест. Для осуществления мер в последнем направлении проектом Генерального плана предусматривается строительство свинокомплекса, который обеспечит местное население новыми рабочими местами, привлечет мигрантов из соседних поселений. Данное мероприятие станет пионерным толчком к улучшению современного положения муниципального образования.

### 5.7 Планировочная организация территории населенного пункта

Цель градостроительного регулирования социального развития территории – повышение качества (комфортности) среды проживания населения по:

- необходимому размеру и качеству жилья;

- по разнообразию и доступности культурно-бытовых услуг;

- по доступности и благоустройству мест отдыха.

Развитие социальной сферы хозяйственного комплекса поселения в новых социально-экономических условиях возможно при широком внедрении в эту сферу рынка с использованием средств населения, при гарантированном обеспечении минимальных государственных социальных стандартов за счет средств органов самоуправления.

Приоритетными направлениями социальной сферы в поселении являются жилищное и культурно-бытовое строительство.

### 5.8 Жилые территории

За последние годы в сельские населенные пункты практически потеряли преимущества по обеспеченности жильем. На сегодняшний день молодежь испытывает недостаток жилья и покидает сельское поселение. Население пополняется за счет переселенцев из ближнего зарубежья, которым также необходим кров.

Таблица 8 - Общая площадь застроенных земель

| Показатели | Ед. измерения | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь застроенных земель | гектар | 58 |

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса сельского поселения «Деревня Понизовье»:

- Низкий уровень инженерного обеспечения ряда поселений.

- Неспособность большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия.

- Неудовлетворительное состояние жилого фонда (экспертная оценка).

Одним из наиболее реальных факторов, способных решить жилищную проблему сельских жителей сельского поселения «Деревня Понизовье», является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения. Для этого формируется четыре направления деятельности:

1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства и развитие индивидуального жилищного строительства;

2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и техническая реновация жилищного фонда;

3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и государственная поддержка работников бюджетной сферы при улучшении жилищных условий;

4. Обеспечение жильем молодых семей.

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на расчетный срок приведен в таблице.

Таблица 9 - Потребность в основных учреждениях культурно – бытового обслуживания (планируемое население) (норматив приведен в соответствии с региональными нормами градостроительного проектирования Калужской области)

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норматив на 1000 жит. | Необходимо по норме на 1 очередь | Необходимо по норме на расч. срок | Размер земельного участка, м2/единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 15-18 | 1 | 1 | Для отдельно стоящих зданий – 40, при вместимости до 100 мест – 35, для встроенных при вместимости более 100 мест – не менее 29 |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 7 | 4 | При в вместимости 800-1100 мест – 33 (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20%) |
| Стационары всех типов | коек | 10,5 | 1 | 0 | При вместимости 50-100 коек – 300-200 |
| Поликлиники | посещений в смену | 20,7 | 1 | 1 | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект |
| Сельские массовые библиотеки | Тыс. ед. хранения | 4,5-5 | 0 | 0 | По заданию на проектирование |
| Клубы сельских поселений | место | 190-140 | 9 | 5 |  |
| Территория плоскостных спортивных учреждений | га | 0,7-0,9 | 0,04 | 0,02 | 0,7-0,9 |
| Бассейны | м2 зеркала воды | 20-25 | 1,2 | 0,7 | По заданию на проектирование |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70-80 | 4,1 | 2,3 | По заданию на проектирование |
| Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площади | 100 | 5,5 | 3,1 | Для населения до 10 тыс. чел. – 0,6-0,8 га на объект |
| Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 200 | 11 | 6,2 | Для населения до 10 тыс. чел. – 1,0-1,2 га |
| Торговые центры | м2 торговой площади | 300 | 16,5 | 9,3 | Для населения до 10 тыс. чел. – 0,6-0,8 га на объект |
| Предприятия общ. пит. | место | 40 | 2 | 1 | 0,1 га на 100 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 0 | 0 | на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: 10-50 – 0,1-0,2 га; 50-150 – 0,05-0,08 га; св. 150 – 0,03-0,04 га; |
| Бани | место | 7 | 0 | 0 | 0,2-0,4 на объект |
| Пожарное депо | 1 пож. автомобиль | 0,4 | 0,02 | 0,01 | 0,5-2,0 на объект |
| Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,01 | 0,007 | По заданию на проектирование |

### 5.9 Размещение производственных предприятий и объектов (промышленные и коммунально-складские территории)

В настоящее время на территории поселения не действует ни одно промышленное предприятие. Проектом Генерального плана предлагается выделение земельных участков для размещения новых объектов промышленности.

Весь объем продукции, произведенный в сельском поселении, относится к сельскому хозяйству. Идет вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения путём привлечения инвесторов и сельхозпредприятий района. Общая площадь землепользования 428 га., в том числе из общей площади землепользования закреплено за:

- сельскохозяйственными предприятиями и организациями (кроме застроенных территорий) 5389 га. (КСП «Понизовье»);

- крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 23 га.;

- в личном пользовании граждан 107 га.;

- из них: приусадебное землепользование 48 га.;

- индивидуальные сады и огороды 1 га.

Для дальнейшего социально-экономического развития района предполагается провести следующие мероприятия:

- на основе взаимовыгодного сотрудничества стабилизировать работу предприятий и организаций;

- создать благоприятные условия для развития потребительского рынка, включая бытовое обслуживание;

- содействовать дальнейшему развитию малого бизнеса;

- проводить работу по привлечению инвестиций;

- осуществлять мероприятия по увеличению собираемости налогов;

- повышать благоустроенность жилья путем расширения объемов газификации с привлечением средств населения и оказания адресной помощи малообеспеченным слоям населения, а также за счет средств Федерального, регионального и местного бюджетов;

- продолжение привлечения средств для реализации жилищных программ, за счет участия населения в национальных проектах;

- проводить дальнейшее благоустройство населенных пунктов, сохранение и реконструкцию объектов социальной сферы в соответствие с нормативом обеспеченности и отраслевыми региональными программами;

- укреплять и развивать материально-техническую базу учреждений социальной сферы.

### 5.10 Территории сельскохозяйственного использования

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения и территории, используемые как сенокосы и пастбища.

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни;

- сельскохозяйственные угодья;

- пастбища;

- сенокосы;

- сады;

- территории садоводческих товариществ и дачного хозяйства.

Направления развития территорий сельскохозяйственного назначения

Сельскохозяйственное производство занимает ведущее место в экономике района. В целях развития муниципального образования идет вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения путём привлечения инвесторов и сельхозпредприятий района.

Сельхозпредприятия ориентированы на работу по наиболее перспективным направлениям, одним из которых является разумная рациональная интенсификация земледелия, основанная на экономии средств, позволяющая повысить продуктивность пашни, снижать себестоимость продукции, увеличивать прибыль с гектара и создавать тем самым условия для обновления техники, ведение расширенного воспроизводства.

Площади пашни могут быть уменьшены в случае внедрения прогрессивных технологий производства, обеспечивающих рост урожайности в растениеводстве (в т.ч. в кормопроизводстве).

### 5.11 Размещение объектов специального назначения

В состав объектов специального назначения входят:

- территории кладбищ;

- территории свалок и полигонов складирования ТБО;

- территории снежных свалок;

- территории военных объектов;

- скотомогильники.

Кладбища

В настоящее время на территории сельского поселения «Деревня Понизовье» расположено 2 действующих кладбища, которые находятся в северо-восточной части за границей поселения.

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Для устранения опасного воздействия территории кладбищ на жилую застройку, проектом Генерального плана рекомендуется комплексное озеленение санитарно-защитной зоны местными породами деревьев.

### 5.12 Природный комплекс и озеленение территории

Одним из важнейших направлений социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения должна стать деятельность по организации рекреационно-туристической системы федерального и межрегионального уровня.

Пространственно - планировочная и функциональная организация рекреационно-туристической системы сельского поселения «Деревня Понизовье» формируется на основе историко-культурного объекта сельского поселения «Деревня Понизовье».

Природные территории сельского поселения «Деревня Понизовье» представлены:

- землями Гослесфонда, ранее находившимися во владении сельскохозяйственных организаций;

- землями лесного фонда;

- рекой Болва;

- незастроенными пойменными территориями.

Река Болва  является левым притоком р. Десны. Это самая крупная река области, относящаяся к бассейну Днепра. Истоки ее находятся в Спас-Деменском районе, примерно в 10 км к юго-западу от г. Спас-Деменска. Река Болва имеет субмеридиальное направление и пересекает с севера на юг три административных района: Спас-Деменский, Кировский и Людиновский. Общая длина реки 213 км, в пределах области – 121км, впадает в реку Десну на территории Брянской области. В долине Болвы выделяются пойма и три надпойменный террасы. Бассейн реки грушевидной формы, характеризуется слабоволнистой равнинной местностью. Максимальная ширина долины – 5–6 км. Ширина поймы на отдельных участках достигает 1 км. Ширина русла в нижнем течении – 12–15 м. Глубина реки в межень – 0,5–1,5, а наибольшая – 4 м. Средняя скорость течения – 0,3 м/с. Годовой расход воды в реке у г. Кирова 8,52 м/с. Высота весеннего половодья до 6-7 м.

Река Болва по химическому составу воды относится к гидрокарбонатному классу, группе кальция. Минирализация воды в реке колеблется от 200 до 400 мг/л, снижаясь в период половодья до 150 мг/л. Кислородный режим реки в основном удовлетворительный, насыщение воды кислородом не отпускается ниже 50 %.

Всего используется 9,83 млн. м3 воды на следующие нужды:

- хоз-питьевые – 6,49;

- производственные – 2,67;

- регулярное орошение – 0,00;

- с/х водоснабжение – 0,25;

- прочие – 0,43.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

В бассейнах реки Болва встречаются озера ледникового типа.

Система зеленых насаждений на территории представлена:

- зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных участках);

- зелеными насаждениями на территориях транспортных и сельскохозяйственных предприятий;

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, территории кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озеленение улиц).

Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить, произвести санацию территорий, традиционно используемых для отдыха населения.

Для озеленения следует применять местные породы деревьев, такие как береза,  осина,  сосна,  ель,  сосна.

Участки детских садов и школ необходимо хорошо озеленять для создания благоприятных условий пребывания детей на воздухе. При одноэтажной застройке необходимо устройство палисадников (посадка многолетних цветов и кустарников).

### 5.13 Развитие туристической деятельности

Пространственно-планировочная и функциональная организация рекреационно-туристской системы зависит от историко-культурного, природного и рекреационного потенциалов рассматриваемых территорий и формируется на основе:

- объектов культурного и природного наследия;

- памятников истории и культуры;

- территорий концентрации и отдельных памятников археологии;

- парков, садов, городских лесов, лесопарков;

- туристских маршрутов.

Характер территориального расположения указанных объектов, их качественные характеристики, степень сформированности определяют структурное построение системы.

Сельское поселение имеет на своей территории отдельные памятники археологии, истории, архитектуры и градостроительства, памятники природы (регионального значения). На территории находится Братская могила 1942-1945 годов. На территориях такого поселения должны быть развиты различные виды туризма:

- в зависимости от цели туристского путешествия – культурно-развлекательный, лечебно-оздоровительный, познавательно-деловой, религиозный;

- по территориальному признаку – локальный (посещение отдельных объектов туризма), зональный (посещение ряда объектов в пределах рассматриваемой зоны), системный (посещение объектов туризма рассматриваемой зоны как элементов маршрута);

- по интенсивности потоков туристов – постоянный и сезонный;

- по характеру организации – плановый (организованный групповой), самодеятельный (неорганизованный групповой и индивидуальный);

- по срокам и продолжительности пребывания и путешествия – кратковременный и продолжительный.

В качестве конкретных мероприятий Генеральным планом рекомендуется для развития туризма и рекреации как дополнительного источника доходов в бюджет поселения построить домик охотника-рыболова, а для обеспечения комфортного досуга местных жителей организовать несколько зон кратковременного отдыха.

## Глава 6. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)

### 6.1 Внешний транспорт и дороги

Транспортная система сельского поселения «Деревня Понизовье», как совокупность путей сообщения, представлена автомобильным транспортом.

Таблица 10 - Список автодорог, проходящих по территории МО Сельское поселение «Деревня Понизовье»

| Наименование автодороги | Протяженность (км.) | Покрытие (асфальт, щебень, грунт) | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| а) общего пользования |  |  |  |
| д. Понизовье | 2 | асфальт | Министерство стр-ва, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Калужской области |
| д. Понизовье – д. Ст. Ближевичи – д. Земцы | 8,606 | ПГС, щебень | МР Спас-Деменский район |
| б) внутрихозяйственные |  |  |  |
| д. Понизовье - Оболовка | 4 | грунт, ПГС | МУП «Луч» |

Протяженность дорог общего пользования по последним данным составляет 10 км. количество автомобилей в сельском поселении – 12, из них все легковые индивидуальные.

Существующее положение

Дорожная сеть сельского поселения «Деревня Понизовье» представлена автомобильными дорогами общего пользования поселкового значения, проездами, набережными. Основными улицами являются: Центральная, Молодежная, Приозерная, Зеленая, Школьная, Черемушки.

В 2006 году за счет средств местного бюджета проведен капитальный ремонт автодороги Понизовье - Земцы. В целом автодороги содержатся в удовлетворительном состоянии, что позволяет осуществлять пассажирские и грузовые перевозки. В сельском поселении ежегодно проводится приведение всех дорог в нормативное состояние и обеспечения безопасности движения на них.

Недостатки транспортной системы:

- улицы в поселке не благоустроены, тротуары зачастую отсутствуют;

- проходящий большегрузный транспорт вызывает повышенную вибрацию и шум, что сказывается не только на здоровье жителей, но и вызывает повышенный износ дорожного полотна и близлежащих зданий.

Вся улично-дорожная сеть требует реконструкции и благоустройства в соответствии с СП 42. 13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Направления развития

Для безопасности движения в районе сельского поселения необходимо предусмотреть следующие мероприятия: устройство тротуаров, работы по созданию прямой видимости дорожного полотна в пределах норм, установка дорожных знаков, освещение, нанесение горизонтальной отметки, ограждение наиболее опасных участков. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.), необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см., обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками.

Дальнейшее развитие должно получить использование школьных автобусов, для чего необходимо будет увеличить их парк, ремонт, реконструкцию.

Генеральным планом предусматривается:

1. Реконструкция внутрипоселковых дорог.

2. Реконструкция подъездов к обитаемым деревням сельского поселения.

3. Размещение автостоянок в общественном центре

Глава 7. Инженерная инфраструктура

### 7.1.1 Водоснабжение

Негативное воздействие на здоровье людей оказывает неудовлетворительное качество подаваемой питьевой воды. В настоящее время централизованные системы водоснабжения не имеют комплекса сооружений водоподготовки, обеспечивающего очистку воды до гигиенических нормативов.

Показатели химической загрязненности питьевой воды за последние 5 лет составляют не менее 38 %.  Необходимо внедрение на существующих водопроводных сооружениях эффективных систем для очистки и обеззараживания питьевой воды, а также создание специализированных предприятий для квалифицированного обслуживания систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечения их необходимыми материальными ресурсами и квалифицированным персоналом.

Существующее положение

Для обеспечения потребителей сельского поселения «Деревня Понизовье» услугами водоснабжения привлечены - ГП КО «Калугаоблводоканал». Используются 2,347 км сетей водоснабжения. Сельхозпроизводители  также имеют доступ к хозяйственно-питьевому ресурсу. Система водоснабжения поселения находится в рабочем состоянии. При аварийном отключении центрального водопровода всё население деревни в течение трёх суток может быть обеспечено водой в ограниченном режиме потребления. На территории сельского поселения в сельском поселении «Деревня Понизовье» находятся 1 артезианская скважина, 1 резервуар питьевой воды сельского водопровода с запасом воды от 15 до 25 куб. м., в зависимости от времени отключения центрального водопровода. Жизненно важным для сельского поселения остается состояние водопроводных  сетей. Так, износ водопроводных сетей  колеблется от 50% до 70%, артезианская скважина требует капитального ремонта (восстановление дебета), для обеспечения полноценного водоснабжения.

Таблица 11 - Информация по артезианской скважине и водонапорным башням, расположенных на территории    СП «Деревня Понизовье»

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Собственник объекта | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Арт.скважина | Д.Понизовье | Администрация МР «Спас-Деменский район» | 1988 | Администрация СП «Деревня Понизовье» |
|  | Водонапорная башня | Д.Понизовье | Администрация МР «Спас-Деменский район» | 1988 | Администрация СП «Деревня Понизовье» |

Характеристика проблем:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет более 50%.

2. Процент фактического износа основных фондов объектов ВХ по состоянию на 01.01.2014г составляет 70%.

3. Аварийность на сетях ВХ города на 1 км сети составляет 0,1 случаев в год.

4. Доля проб питьевой воды, соответствующих требованиям САНПиН 2.1.1074-01, к общему количеству проб, отобранных в распределительной сети сельского поселения, составляет 100%.

Схема  водоснабжения муниципального образования  состоит  из  следующих  объектов: арт. скважина.

Источниками водоснабжения водопроводной сети являются артезианская скважина в количестве 1 штука, расположенная на юго-западной окраине  деревни Понизовье на расстоянии 140 м. от жилого массива. Скважина построена в 1969 году. Павильон скважины рубленный деревянный, размером 4×4, изготовлена из п\этилена, Д=100мм. В наличии имеется вся проектная и исполнительная документация. Зона санитарной охраны составляет 60×60 м. Техническое состояние неудовлетворительное, требует реконструкции.

Производительность скважины (насоса), соответственно — 6,5 м3/час.  Дебит  скважины соответственно — 6,5 м3/час.

Средний диаметр труб магистральной  и разводящей водопроводной сети — 100мм, скорость течения через водопроводную трубу — 0,3 м/сек. Среднее давление в водопроводе 2,0 кг/см2. Общий суточный запас воды — 25 м3. Подача воды осуществляется через водонапорную башню 25 м3- 1 шт.

Прогноз объемов выработки (подъема) воды, её отпуска и реализации потребителям  определен на основе среднегодовых данных приборов учета и расчета потребления воды по установленным нормативам.

При этом учитывается изменение прогнозируемых объемов в результате выполнения планируемых мероприятий по увеличению пропускной способности водопроводных   сетей, совершенствованию учета водопотребления, сокращению потерь воды при авариях и ремонтных работах,  увеличение количества потребителей (абонентов).

Таблица 12 - Прогнозируемые объемы выработки и потребления воды

| №/№ | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г. | 2024г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем выработки (подъема) воды | т.м3. | 25,0 | 75,0 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели) | т.м3. | - |  |
| 3 | Объем отпуска в водопроводную сеть | т.м3. | 16,3 | 75,0 |
| 4 | Объем потерь , в т.ч.: - при авариях; - при опорожнении системы при производстве ремонтных работ; - при скрытых утечках - хищение воды (несанкционированный отбор и без учетный расход воды на полив приусадебных участков. | т.м3. т.м3. т.м3. т.м3. т.м3. | 7,3 1,4 0,259 0,594 18,88 | 7,3 1,4 0,2 0,594 10,5 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 13,7 | 9,0 |
| 6 | Объем реализации воды : в т.ч. -населению; - производству и другим потребителям хозяйства; | т.м3. т.м3. т.м3. | 25,0 25,0 - | 75,0 75,0 - |

Таблица 13 - Состояние водопроводных сетей в СП «Деревня Понизовье»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Длина, метр. | Д у мм | Материал | Коло дец, шт. | Задви жка, шт. | Вен тель, шт. | Пож гидрант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | Ул.Приозерная | 500 | 100 | п/э | 2 | 2 |  | - |
| 2 | Водопроводная сеть | Ул.Молодежная | 700 | 100 | п/э | 6 | 6 |  | - |
| 3 | Водопроводная сеть | Ул.Зеленая | 400 | 100 | п/э | 2 | 2 |  | - |

Водопроводные сети были построены в 1969 году из полиэтилена. Количество колодцев и колонок - 8 шт. и 1 шт. соответственно. Капитальный ремонт ни разу не проводился.

Таблица 14 - Количественные характеристики по водоснабжению населения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Среднегодовая численность населения, обеспечиваемого водой | чел. | 80 |
|  | Количество абонентов (жилых домов, квартир, входящих в сферу водоснабжения населения) | абон. | 13 |
|  | Количество абонентов, имеющих водомерные счетчики . | абон. | - |

Направления развития

Проектом Генерального плана предлагаются провести работы по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

С целью обеспечения водоснабжением нового жилищного строительства и развития СП «Деревня Понизовье» на 2014-2024 годы необходимо:

1. Реконструкция и капитальный ремонт водопроводной сети в деревне Понизовье.

2. Проектирование и строительство (организация) объектов и сетей водоснабжения на территории СП «Деревня Понизовье».

Таблица 15 - Планируемые мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения на 2014-2024г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Наличие ПСД | Планируемый срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Д=100мм по ул. Приозерная L=500м | местный бюджет | да |  | 1000,54 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Д=100мм по ул. МолодежнаяL=700м | местный бюджет | да |  | 743,11 |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Д=100мм по ул. Зеленая L=400м | местный бюджет | да |  | 300,0 |
| 4 | Кап. ремонт скважины | местный бюджет | нет |  | 820 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2863,65 |

На перспективу планируется дальнейшее соблюдение требования обеспечения населения качественной питьевой водой, необходимо провести водоподготовку подземных вод (обезжелезивание, фторирование, обеззараживание).

Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. Также при необходимости выполнить работы по реконструкции водонапорных башен.

Кроме того, по артскважинам, качество воды в которых не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, должны быть разработаны и реализованы меры по достижению показателей качества воды, соответствующих указанному выше документу.

Для площадок промышленных зон, которые будут осваиваться в перспективе, предлагаются следующие объемы работ:

- сооружение артезианских скважин;

- сооружение регулирующих емкостей (водонапорных башен);

- устройство разводящих сетей водопровода.

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества проектом предусматривается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

- в пределах ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

- исключение необоснованного потребления воды питьевого качества предприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

- снижение водопотребления предприятиями за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для предприятий, так и для населения.

### 7.1.2 Противопожарное водоснабжение

Проектом предусмотрена система пожаротушения низкого давления с учетом наличия объекта пожарной охраны. Расход воды на наружное пожаротушения принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84*.

На водопроводной сети установить пожарные гидранты. Устройство их предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м. от края проезжей части, но не ближе 5 м. от стен.

Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Для обеспечения сельского поселения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления, Ø110-315 мм.;

- предусмотреть подключение потребителей к разводящим сетям;

- при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

### 7.2 Водоотведение

Существующее положение

Таблица 16 – Расчетные расходы воды

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные округа | Численность населения. | Норма | Расходы водопотребления и водоотведения м3/сут |
|  |  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное К=1,2 |
| СП "Деревня Понизовье" | 174 | 250 | 43,5 | 43,5 | 52,2 |
| Деревня Понизовье | 132 | 250 | 33 | 33 | 39,6 |
| Деревня Земцы | 17 | 250 | 4,25 | 4,25 | 5,1 |
| Деревня Оболовка | 12 | 250 | 3 | 3 | 3,6 |
| Деревня Старые Ближевичи | 13 | 250 | 3,25 | 3,25 | 3,9 |
| Деревня Суборь |  |  | 0 | 0 | 0 |

Канализационные очистные сооружения отсутствуют, практически не ведется строительство сетей канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на жилищно-коммунальное хозяйство и сельскохозяйственные предприятия. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем хозяйственно-бытовые стоки.

Направления развития

На расчетный срок в сельском поселении «Деревня Понизовье» проектом предлагается создание централизованной системы водоотведения. Для этого необходимо строительство биологических очистных сооружений в 300 метрах от границы территории производительностью 1200 м3/сут на I очередь и дополнительно 800 м3/сут на расчетный срок. Также необходимо строительство канализационной насосной станции (КНС) для перекачки стоков из приемного резервуара КНС на площадку очистных сооружений и укладка самотечных канализационных коллекторов, с подключением выпусков от жилых домов и административных зданий.

А также владельцы индивидуальных жилых домов по согласованию с местными органами надзора могут использовать компактные установки полной биологической очистки на своих приусадебных участках.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Кроме того, на всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

### 7.3 Газоснабжение

Существующее положение

Схема распределения газа по давлению 3-х ступенчатая (газопроводы высокого, среднего и низкого давления), связь между ступенями осуществляется через газораспределительные пункты (ГРП).

Газоснабжение малоэтажной застройки, и домов, не подключенных к ГРУ, осуществляется от индивидуальных баллонных установок, размещаемых в подсобных помещениях жилых домов.

Таблица 17 - Количество негазифицированных населенных пунктов

| Показатели | Ед. измерения | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 5 |

Направления развития

Строительство и реконструкция газопроводов - это лишь часть процесса газификации. 
	В центральном офисе Открытого Акционерного Общества "Газпром" председатель правления Алексей Миллер подписал с губернатором Калужской области первые сетевые графики строительства объектов газификации. Улучшение качества жизни населения благодаря подключению населенных пунктов и домохозяйств к газоснабжению возможно только при активном участии региональных и местных органов власти, которые должны выполнять взятые обязательства. В соответствии с подписанными документами региональная власть должна обеспечить синхронизацию подготовки потребителей к приему газа со строительством "Газпромом" газопроводов. Речь идет о строительстве внутрипоселковых и домовых сетей, строительстве новых или переводе на газ действующих котельных, установке газовой аппаратуры в домохозяйствах.

Подготовка к массовой газификации вскоре может стать темой активного обсуждения в регионах. Объем инвестиций Калужской области в газификацию региона превысит инвестиции "Газпрома".

Ответственность за подготовку потребителей к приему газа возложена на администрацию региона и муниципальные органы власти. Эти работы должны осуществляться за счет бюджета разного уровня и средств населения.

В то же время причины отставания подготовки потребителей к приему газа связаны и с финансами. Прокладка домовых сетей, покупка и монтаж газового оборудования должны осуществляться за счет средств населения, собственников или муниципальных властей.

Однако для населения это дорогостоящее мероприятие, оно сегодня обойдется семье не в одну тысячу рублей, что для многих является недоступным. Поэтому необходимо изыскивать средства из местных бюджетов для строительства внутрипоселковых газопроводов и домовых сетей, обеспечивать социальную поддержку газификации малообеспеченной части населения, включая предоставление долгосрочных беспроцентных кредитов, дотаций и т.д.

Таблица 18 - Перечень объектов регионального значения в отношении строительства газораспределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов в соответствии с Схемой территориального планирования Калужской области

| № | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты капитального строительства в области газоснабжения |
| Строительство газорегуляторных пунктов |
| 1. | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторного пункта II – 5.1.3 (50 – 10 – 1) | - | д. Понизовье Спас-Деменский район, Калужская области | Первая очередь | охранная зона до 100 м |

Проектом Генерального плана предусматривается газификация частных домовладений и социально-значимых объектов в д. Понизовье.

### 7.4 Теплоснабжение

Существующее положение

Источниками теплоснабжения на территории сельского поселения «Деревня Понизовье» являются водяные системы. Водяные системы применяют в основном для теплоснабжения сезонных потребителей и горячего водоснабжения, а также для технологических процессов. Качество исходной воды для открытых и закрытых систем теплоснабжения должно отвечать требованиям нормативных документов и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России.

Для уменьшения потерь сетевой воды и соответственно теплоты при плановых или вынужденных опорожнения теплопроводов допускается установка в тепловых сетях специальных баков-накопителей, вместимость которых определяется объемом теплопроводов между двумя секционирующими задвижками.

Таблица 19 - Расчет годовых расходов тепла

| Муниципальные округа | Численность населения | Расходы тепла для нового строительства на расчетный срок, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qо.год Гкал/год | Qв.год. Гкал/год | Q г.год Гкал/год | Q общ Гкал/год |
| СП "Деревня Понизовье" | 174 | 2207,192869 | 227,0416 | 435,9801 | 2870,215 |
| Деревня Понизовье | 132 | 1674,422177 | 172,2385 | 330,7435 | 2177,404 |
| Деревня Земцы | 17 | 215,6452803 | 22,18223 | 42,59575 | 280,4233 |
| Деревня Оболовка | 12 | 152,2201979 | 15,65804 | 30,06759 | 197,9458 |
| Деревня Старые Ближевичи | 13 | 164,9052144 | 16,96288 | 32,57322 | 214,4413 |
| Деревня Суборь |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Тепловые сети, независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения, не должны проходить по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя.

Схема и конфигурация тепловых сетей должны обеспечивать теплоснабжение на уровне заданных показателей надежности путем, применения наиболее прогрессивных конструкций и технических решений, совместной работы источников теплоты, прокладки резервных теплопроводов, устройства перемычек между тепловыми сетями смежных тепловых районов.

Направления развития

Развитие системы теплоснабжения населенного пункта напрямую связана с газификацией. Изменение структуры в топливном балансе поселения в сторону увеличения потребности в более калорийном виде топлива (газ), приведет к сокращению затрат на его транспортировку, одновременно создавая благоприятные условия для охраны окружающей среды. Чтобы повысить технико-экономические показатели, предотвратить загрязнение воздушного бассейна, а также улучшить их санитарное состояние следует централизовывать системы теплоснабжения путём форсированного развития тепловых сетей и укрупнения источников теплоснабжения.

Основные направления развития систем теплоснабжения:

- реконструкция существующих котельных, с заменой устаревших котлов на более экономичные (нового поколения с коэффициентом полезного действия более 92%), внедрением современных энергосберегающих технологий, перевод на природный газ;

- строительство новых источников тепла на экономичных видах топлива (природном газе) в районах, в которых планируется строительство газопровода;

- при большой удалённости от магистрального газопровода планируется применение, в качестве альтернативы сетевому источнику газоснабжения, сжиженного природного газа (СПГ);

Средства автоматического регулирования, защиты, контроля и сигнализации должны обеспечивать работу котельных без постоянного обслуживания персонала.

### 7.5 Электроснабжение

Существующее положение

Распределительными сетями в сельском поселении являются сети напряжением 110 и 35 кВ, также имеется развитая сеть линий электропередачи напряжением 10 кВ.

От всех ЛЭП указаны охранные зоны, которые устанавливаются в соответствии  с Постановлением правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 20 - Охранные зоны

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| До 1 | 2 (для линии с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 — 20 | 10 (5 — для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населённых пунктов |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150,220 | 25 |
| 300,500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Направления развития

За весь срок эксплуатации работы гидросиловое и электротехническое оборудование электроподстанций муниципального района в значительной мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. В связи с этим необходима реконструкция этих электроподстанций с модернизацией оборудования.

Важным мероприятием, предусмотренным настоящим Генеральным планом является реконструкция линий электропередач.

### 7.6 Телефонизация (связь)

Существующее положение

Обеспеченность населения телефонной связью по селу составляет 8 %. Развитие средств связи идёт медленно. Жители сельской местности недостаточно обеспечены телефонной связью.

Таблица 21 - Обеспеченность населения средствами связи

|  | Население | Кол-во телефонов (пост.население) | Кол-во радиоприемников (пост. нас.) | Кол-во телевизоров (пост. нас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП "Деревня Понизовье" | 174 | 58 | 58 | 39 |
| Деревня Понизовье | 132 | 44 | 44 | 29 |
| Деревня Земцы | 17 | 6 | 6 | 4 |
| Деревня Оболовка | 12 | 4 | 4 | 3 |
| Деревня Старые Ближевичи | 13 | 4 | 4 | 3 |
| Деревня Суборь |  | 0 | 0 | 0 |

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Понизовье» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком». Связь между АТС Спас-Деменского района организована по радиальной схеме с использованием медных и волоконно-оптических кабелей связи, организованным по воздушным и кабельным сетям, с использованием систем передачи. Услуги сотовой связи и мобильного интернета на территории сельского поселения предоставляет «Билайн». Кроме этого, в поселении в рамках реализации проекта  «Универсальной услуги связи» планируется установка универсальных таксофонов.

Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ». Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (11 ТВК), «ТК Россия 1» (6 ТВК), «ТК Россия 2» (41 ТВК), «Ника-ТВ» (26 ТВК), «НТВ» (21 ТВК). Телевизионное вещание ведётся от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в х. Новоалександровский.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ». Осуществляется вещание региональной радиопрограммы «Ника Радио» (103,3 МГц).

Кроме того на территории поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

Направления развития

В целях решения проблемы кардинального повышения качества электросвязи и создания потенциальной возможности предоставления потребителям широкого спектра телекоммуникационных услуг мирового уровня, повышения инвестиционной привлекательности регионов настоящая программа предусматривает развитие связи в сельском поселении «Деревня Понизовье», исходя из следующих положений:

1. Если предоставление услуг связи является убыточным, финансирование должно осуществляться с использованием бюджетных финансовых ресурсов, а также собственных средств операторов связи и населения в соответствии с целевыми программами.

2. Если есть платежеспособный спрос на услуги связи, развитие осуществляется за счет средств самих операторов связи на коммерческой основе без привлечения бюджетных средств. При этом в развитии средств связи операторы должны строго соблюдать условия лицензии, нормативных документов Госкомтелекома и Госсвязьнадзора.

3. Финансирование развития информационных сетей и сетей передачи данных должно осуществляться не только в рамках программ развития электросвязи, но и в рамках целевых программ, направленных на развитие и поддержку здравоохранения, образования, развития информационных муниципальных сетей.

Финансирование целевой программы развития связи должно производиться на конкурсной основе.

Обязательными условиями конкурса должно быть использование оператором связи собственных средств не менее 25% от стоимости проекта.

В связи с окончательно сформировавшейся политикой Госкомсвязи России по сокращению сети проводного вещания, целесообразно пересмотреть отношение к ней, как основному виду информационного обеспечения.

Необходимо использовать для информирования населения в рамках районной системы централизованного оповещения сети радиовещания и телевидения.

Кроме того, в связи с переводом системы связи района на новую технику связи, идет процесс сокращения населенных пунктов, включенных в систему централизованного оповещения, т.к. аппаратура АДУ-ЦБ технически может работать только по физическим цепям.

Таким образом, основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле- радиовещания является:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи;

- повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентоспособности разных операторов;

- создание комплексной информационной мультисервисной сети;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенном пункте.

Для реализации указанных задач необходима разработка совершенствования сети телевизионного и радиовещания района, с целью построения современной информационной инфраструктуры, в основе которой лежит многофункциональная мультимедийная транспортная сеть. При этом мощности сети будут использоваться для:

- создания и функционирования сети, обеспечивающей органы государственной власти, муниципальные и другие учреждения, включая службы скорой помощи, МВД, ОГПС МЧС и др., единым информационным пространством в реальном времени;

- развития и совершенствования единой сети сбора информации и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

Наличие высокоскоростных каналов связи позволит:

- подключить к сети Интернет учебные заведения и в перспективе объединить их в единую информационно-образовательную сеть на всей территории района, что будет способствовать повышению уровня качества общего и профессионального образования;

- обеспечить доступность и современное качество образовательных услуг на территории района;

- повысить качество медицинского обслуживания населения за счет предоставления услуг телемедицины местным медицинским учреждениям, а также за счет создания и устойчивого функционирования единой медицинской сети, объединяющей районные объекты здравоохранения.

Возможности по трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) количества телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в том числе и без наличия компьютера) будут способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение современной и достоверной информации.

Жители сельского поселения «Деревня Понизовье» смогут получать различные инфокоммуникационные услуги, реализация которых обеспечит как привлечение дополнительных инвестиций, так и организацию новых рабочих мест.

Генеральным планом запланирована установка таксофонов в деревне Понизовье и деревне Оболовка.

Глава 8  Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об охране окружающей среды»:

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно-обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-	СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-	СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-	СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

-	СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

-	СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

-	СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

-	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

-	СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-	Водный кодекс РФ. Ст. 6 и 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;

-	СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-	СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

-	СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

### 8.1 Анализ экологических проблем и природных особенностей территории

Размещение новых строительных объектов в районе сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе строительства.

На проектируемом комплексе объектов не планируется производство ядовитых, взрывчатых и других особо опасных веществ. Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемой хозяйственной деятельности можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- Изменения качественного состава атмосферного воздуха с учетом его дополнительного загрязнения от выбросов проектируемого объекта.

- Характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод.

- Характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

- Характер воздействия объекта на биологические виды, и их изменения под влиянием строительства и эксплуатации объекта.

- Изменения социально-экономической обстановки и условий жизни населения, проживающего в районе размещения объекта.

Для того чтобы полно охарактеризовать исходную экологическую обстановку необходимо провести ряд исследований (основные направления: атмосферный воздух, почвы и грунты, гидрологический режим), которые позволят дать прогнозы  ее изменения на перспективу, определят необходимые природоохранные мероприятия.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды:

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения рек, озер и грунтовых вод.

- При строительстве и эксплуатации промышленного предприятия необходимо использовать только современные природоохранные технологии, позволяющие минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Для решения этих задач необходимо получить все необходимые данные о состоянии окружающей среды: количественное содержание химических элементов и соединений в почвах и грунтах, химический состав грунтовых и подземных вод, качественный и количественный состав атмосферного воздуха, радиационная обстановка, состояние экосистемы.

Все эти данные будут использованы для определения полной экологической оценки территории района сельского поселения, определения ущербов от загрязнения и нерационального использования, а также для установления пространственной закономерности загрязнения природной среды района и его влияния на биосферу с учетом анализа загрязнения по атмосфере,  почвам, поверхностным и подземным водам.

Выполненная оценка существующего состояния окружающей среды позволяют заключить, что в проекте предусмотрены доступные основные меры, позволяющие минимизировать негативное воздействие на окружающую природную среду и обеспечить соблюдение современных нормативных требований по ее качеству вне пределов установленной санитарно-защитной зоны.

Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

При разработке проектов планировки и застройки сельских поселений следует на расчетный срок предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления.

Защиту территорий от затопления следует осуществлять:

- обвалованием территорий со стороны реки, озера или другого водного объекта;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.

В состав средств инженерной защиты от затопления могут входить: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции.

В зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой территории системы инженерной защиты могут включать несколько вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения.

При высоком уровне стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать на расчетный срок понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать на расчетный срок упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов террасирование  и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

На расчетный срок в цели защиты территорий от пожаров необходимо организовать работу по созданию пожарных депо с радиусом  3 км.

### 8.2 Оценка состояния качества атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Систематического контроля за состоянием воздушного бассейна на территории сельского поселения не ведется. Оценку состояния атмосферы можно произвести по уровню выбросов из стационарных источников. Для сельского поселения характерен низкий уровень выбросов из стационарных источников.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами натурных исследований и измерений.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Интенсивность движения автомобильного транспорта по местной улично-дорожной сети невысокая, поэтому загрязнение выхлопами транспортных средств в целом незначительное.

Поскольку регулярные наблюдения за выбросами передвижных источников отсутствуют, их можно оценить косвенно по пассажиро- и грузообороту в районе.

Величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от технического состояния транспорта и вида используемого топлива, но и от интенсивности движения, а также от состояния дорожного покрытия. Большинство дорог не отвечает требованиям технико-эксплуатационного состояния, требуется ремонт дорогам как внутри поселения, так и за его пределами.

В целях исключения негативного влияния автотранспорта предлагается строительство объездных и подъездных дорог, исключающих проезд транзитного и грузового автотранспорта по жилым улицам.

За границами населенных пунктов для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- 100 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, для автомобильных дорог общей сети I, II и III категории;

- 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, для автомобильных дорог общей сети IV категории.

В целом  состояние воздушного бассейна  территории можно признать удовлетворительным.

### 8.3 Оценка состояния подземных и поверхностных вод и мероприятия  по улучшению состояния водных ресурсов

### 8.3.1. Оценка состояния водных объектов

Водные ресурсы представлены рекой Болва, а также незастроенными пойменными территориями.

Для территории сельского поселения характерно отсутствие предприятий, загрязняющих водоемы сточными водами, а объем сброса загрязненных сточных вод в водные объекты многие годы равен нулю.

При подъеме уровня грунтовых вод, залегающих большей частью близко к поверхности, в период весеннего половодья имеет место заболачивание территории.

Мониторинг поверхностных вод на территории  не проводится, наблюдательная сеть не оборудована. Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории поселения являются хозяйственно-бытовые сточные воды, внесение в почву удобрений, пестицидов.

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод на территории поселения являются загрязненные поверхностные воды. При этом уровень грунтовых вод зависит от характера рельефа. На повышенных элементах глубина их залегания достигает 12 – 16 м, а на пониженных до 1,5 м.

Важным фактором, влияющим на здоровье населения, является обеспечение населения качественной питьевой водой.

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов. Неудовлетворительное качество воды в источниках, неудовлетворительное состояние водопроводов из-за отсутствия зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, перебои с подачей воды - все это отражается на качестве питьевой воды, поступающей населению.

### 8.3.2. Водоохранные зоны водных объектов

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль водных объектов. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 года (с изменениями на от 24.07.2015 г.)

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Земли в пределах выделенных водоохранных зон и прибрежных защитных полос представляют собой территории строгого ограничения хозяйственной деятельности. В соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 года (с изменениями на от 24.07.2015 г.) в границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, дополнительно запрещается:

-	распашка земель;

-	размещение отвалов размываемых грунтов;

-	выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водных объектов и их прибрежных полос возлагается на землепользователей.

Прибрежные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. Поддержание в надлежащем состоянии прибрежных полос возлагается на водопользователей.

### 8.3.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО), согласно СанПиН 2.1.5.980-00 и 2.1.4.1110-02, организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из подземных, так и из поверхностных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения состоит из трех поясов: первого – строгого режима, включающего территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводного канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения или повреждения; второго и третьего – режима ограничения, включающих территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

В ЗСО первого пояса:

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные  в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

В ЗСО второго пояса:

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

- запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

Для подземных источников водоснабжения граница первого пояса охраны принимается равной 50 м от скважин. Граница первого пояса охраны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии от стен контактных резервуаров, осветлителей, фильтров не менее 50 м, от стен остальных сооружений не менее 15 м.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Проектом генерального плана рекомендуется:

- благоустройство промпредприятий и жилой застройки на территории II и III поясов ЗСО водозаборов: строительство ливневой канализации, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных вод;

- замена ветхих участков водопроводных сетей;

- ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках;

- использование скважин расположенных на территории СЗЗ только для технического водоснабжения;

- выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий;

- запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории садоводческих участков и огородов;

- не допускать во II поясе ЗСО загрязнения нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- организация санитарной очистки территорий, расположенных во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88.

Для обеспечения населения сельского поселения «Деревня Понизовье» качественной питьевой водой проектом предлагаются следующие мероприятия:

-	оборудование скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-	оборудование родников и общественных колодцев в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-	ликвидация недействующих скважин.

- проведение водоподготовки подземных вод  (обезжелезивание, фторирование, обеззараживание).

Проектные предложения

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

-	установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

-	благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

-	организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

-	ликвидация стихийных свалок на территории поселения;

-	развитие системы бытовой канализации;

-	проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте городского поселения;

-	устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

-	организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

-	благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

-	соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов.

### 8.4 Оценка состояния и мероприятия по охране почв

Состояние почв и грунтов – один из наиболее информационных показателей техногенного загрязнения городских земель.

Загрязнение почвенного покрова – это изменение состава почв в результате накопления примесей промышленного происхождения и жизнедеятельности человека. Загрязнение почв происходит за счет непосредственного поступления загрязняющих веществ при разливах и россыпях различного рода, путем выпадения аэрозолей загрязняющих веществ из атмосферы и при снеготаянии, а также за счет поступления с поверхностным стоком при смыве с загрязненных территорий.

В соответствии с исследованиями государственного гидрологического института Санкт-Петербурга, степень загрязненности земель соотносится с характером водосборных площадей. Под воздействием сезонно-климатических условий, дождями и русловым стоком загрязнители приводятся в движение, попадают в поверхностные и подземные воды. Малые годовые величины местного стока способствуют аккумуляции загрязнителей на поверхности земли.

Земли сельскохозяйственного назначения поселения, в общем, относятся к экологически благоприятным, а производимая на них продукция – к экологически чистой.

Необходимо проведение мелиоративных работ, работ по реабилитации загрязненных угодий, внесение минеральных и органических удобрений.

Уровень загрязнения почв химическими элементами на различных участках поселения незначителен и связан в основном с естественными процессами миграции химических веществ в природных средах.

Источники антропогенного воздействия представлены:

- источниками локального влияния (промышленными предприятиями соседних поселений);

- мелкими источниками ограниченного, т.е. временного воздействия;

- передвижными источниками (автотранспортом).

Токсичное действие тяжелых металлов (особенно их малое действие) проявляется медленно, но длительное их влияние приводит к отдаленным последствиям для настоящего и, особенно, для будущего поколений. В тоже время накапливаемые в почвах органические соединения являются более сильными токсикантами, чем тяжелые металлы. В результате антропогенного влияния естественный механический состав почв подвергается существенному изменению.

Основным антропогенным источником загрязнения почвогрунтов нефтепродуктами является автотранспорт (также автозаправочные станции) и котельные. Перевод котельных с твердого и жидкого топливо на газообразное – соответственно снижает воздействие на атмосферу. С целью снижения загрязнения воздуха выбросами от автомобильного автотранспорта, на территории сельского поселения разрешен для реализации и применения только неэтилированный бензин.

Наиболее токсичный элемент – свинец, уровень которого высок в местах автостоянок, гаражей, т.е. в местах интенсивного выброса продуктов сжигания жидкого топлива. В настоящее время в связи с использованием неэтилированного бензина выбросы соединений свинца существенно сократились.

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв предъявляются к жилым территориям, рекреационным зонам, водоохранным зонам водных объектов, в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска):

- зон санитарной охраны водоемов;

- прибрежных зон;

- санитарно-защитных зон.

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы подразделяются на категории по уровню загрязнения: чистые, допустимые, умеренно – опасные, опасные и чрезвычайно-опасные.

Чистые почвы используются без ограничений.

Допустимые почвы используются без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Умеренно-опасные почвы используются в ходе строительных работ под отсыпки котлованов, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м.

Опасные почвы используются ограниченно под отсыпки котлованов с перекрытием слоя чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов Санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

Почвы чрезвычайно-опасной категории загрязнения вывозятся и утилизируются на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов Санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

Проектные предложения

Проектом генерального плана предлагается:

1) Организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв поселения в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении, а также иловых придонных отложений водоемов. Иметь периодические результаты статистической обработки заболеваемости населения.

2) Принять радикальные меры по обезвреживанию локальных участков опасного загрязнения почв: определить объемы работ по санации, детоксикации и рекультивации загрязненных почв, выявить источники их загрязнения.

3) Обеспечение соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства поселения, чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения. С этой целью:

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

- запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах;

- запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

- обеспечить организацию отвода дождевых вод;

- обеспечить экстренное устранение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях.

4) Увеличение количества зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, кора которых поглощает наибольшее количество тяжелых металлов.

5) Практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

6) Ликвидация садоводческих товариществ в СЗЗ предприятий и транспортных коммуникаций.

7) Регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений, внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями.

### 8.5 Оценка антропогенного воздействия на недра

На территории сельского поселения «Деревня Понизовье» имеются запасы бурого угля. Основным антропогенным источником загрязнения почвогрунтов нефтепродуктами является автотранспорт (также автозаправочные станции) и котельные. Перевод котельных с твердого и жидкого топливо на газообразное – соответственно снижает воздействие на почву и недра.

### 8.6 Санитарная очистка территории

Твердые бытовые и часть сельскохозяйственных отходов являются источниками загрязнения окружающей природной среды (грунтовых вод, почвы, воздуха) токсичными веществами, а также захламления больших количеств пахотных земель.

Данные по утилизации биологических отходов по состоянию на 01.01.2007г.: наличие мест – 3, в том числе оборудованы биоямой – 2, законсервированы-1.

Таким образом, проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

В настоящее время, в условиях дефицита сортировочных и перерабатывающих отходы предприятий основной объем отходов производства и потребления подлежит захоронению на полигонах. На переработку направляются металлы, частично макулатура, пластмассы, отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы, автомобильные шины и масла.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детских дошкольных учреждений;

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на территории населенного пункта предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при подготовке документации по планировке.

Проектные предложения

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

-	разработка и утверждение  схемы санитарной очистки территории территории;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

-	сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

-	для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

-	не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

-	передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ от 08.08.01г.;

-	внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

-	организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

-	организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

### 8.7 Захоронения биологических отходов

На территории сельского поселения «Деревня Понизовье» скотомогильники не числятся. Имеется два действующих кладбища в деревнях Понизовье и Старые Ближевичи.

### 8.8 Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании поселковой среды. Каждый элемент системы озеленения участвует: в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика территории и деревни; обеспечивает рекреационные потребности населения; защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы; а также создает условия, способствующие нормальной жизнедеятельности экосистемы поселкового пространства.

Эффективность экологического воздействия во многом зависит от устойчивости сохранившихся природных экосистем, при этом наибольший природоохранный эффект дают лесные угодья. Лесные массивы благоприятно влияют на очистку атмосферного воздуха, загрязняемого выбросами промышленных предприятий, автомобильным транспортом. Лесная растительность – эффективный фильтр, улавливающий пыль и загрязняющие атмосферный воздух вещества, а лесные почвы поглощают многие загрязнители атмосферы – окиси углерода, двуокиси серы, аммиака, некоторых углеродов, паров ртути и др.

В систему озелененных территорий, выполняющих планировочно-регулятивные функции, входят как естественные массивы, так и искусственно созданные. Озелененные территории не являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в постоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.

Защитные полосы вдоль дорог осуществляют очистку атмосферного воздуха от загрязнения выхлопными газами, они также имеют шумозащитный эффект.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль автодорог предусматриваются полосы зеленых насаждений не менее 10 м.

Чтобы добиться шумозащитного эффекта от посадки деревьев, полосы должны быть густыми, плотными от земли до вершины, расположенными перпендикулярно направлению звука, а используемые растения иметь крупные листья. В зависимости от эффективности в снижении шума деревья классифицируются следующим образом:

- снижение шума на 5-6 дБА – можжевельник, лещина, клен американский, береза, ольха, тополь канадский;

- снижение шума на 6-8 дБА – смородина, сирень обыкновенная, жасмин пушистый;

- снижение шума на 8-10 дБА – калина, горловина, тополь берлинский, липа платанолистная.

Озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий направлено на снижение негативного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на прилегающих к промпредприятиям территориях.

В зависимости от санитарной классификации предприятий, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона должна быть озеленена:

- не менее 60% площади для предприятий V и IV классов;

- не менее 50% для предприятий II и III классов;

- не менее 40% для предприятий I класса.

При этом со стороны жилой застройки предприятие должно быть ограждено полосой древесно-кустарниковых насаждений.

### 8.9 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся: шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

### 8.9.1 Шумовое воздействие

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

Основными источниками внешнего шума на территории сельского поселения «Деревня Понизовье» являются автомобильный.

Для уменьшения шумового воздействия вблизи жилой застройки, проектом предлагается проведение шумозащитных конструктивных и планировочных мероприятий, основанных на акустических расчетах. После проведения мероприятий уровень шума в жилье не должен превышать нормативных значений.

Исследование шумовой нагрузки на население не проводилось. Шумовая карта сельского поселения не разработана.

Проектные предложения

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

- разработка шумовой карты поселения с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий;

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт;

- улучшение качества дорожного покрытия;

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10 м;

- строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

- применение экранирующей застройки нежилого назначения;

- строительство шумозащитных экранов вдоль дороги объездной дороги регионального значения.

### 8.9.2 Источники электромагнитных излучений

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, зависит от класса напряжения ЛЭП. В целях защиты населения от воздействия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии устанавливается санитарно-защитная зона, размер которой зависит от класса напряженности ЛЭП.

### 8.9.3 Радиационная обстановка

Территории 9-ти административных районов Калужской области пострадали от Чернобыльской катастрофы. Плотность загрязнения почвы цезием-137 до 5 Ки/ км² имеют Думиничский, Людиновский, Кировский, Мещовский, Козельский и Куйбышевский районы. Наиболее интенсивному загрязнению подверглись 67 населенных пунктов Жиздринского, Ульяновского и Хвастовичского районов с плотностью загрязнения от 5 до 15 Ки/км².

Результаты мониторинга показали, что количество проб продуктов питания не отвечающим гигиеническим нормативам с каждым годом снижается. Пробы молока с превышением радиационного показателя в настоящее время не регистрируются. Загрязненными остаются дикорастущие грибы и ягоды, так как естественные процессы очищения их от радионуклидов цезия-137 идут очень медленно. Радиационный фон в населенных пунктах, расположенных на загрязненных территориях находится на уровне 0,10 -0,20 мкЗв/час. Максимальное значение равное 0,25 мкЗв/час регистрируется в нескольких населенный пунктах Жиздринского района.

Годовая эффективная эквивалентная доза является одним из основных показателей радиационного риска для здоровья человека. Максимальные расчетные дозы для взрослого населения (1 мЗв/год) установлены в населенных пунктах Ульяновского (д. Мартынки) и Хвастовичского (д. Ловатянка). В указанных населенных пунктах жителей нет. Расчеты прогнозируемых накопленных доз за период 2011-2056 гг. показали, что средние накопленные дозы облучения населения Калужской области проживающего на загрязненных территориях за 1986-2005 гг. не превышают 29 мЗв, следовательно, за 70 лет после Чернобыльской аварии норматив в 70 мЗв не будет превышен для всех населенных пунктов Калужской области, в том числе и для сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского района.

### 8.10 Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов

На территории сельского поселения «Деревня Понизовье» числится два действующих кладбища, расположенное в северо-восточной части за границей поселения. Однако рядом с их месторасположением протекает река Болва, которая является основным водным источником для сельского поселения. Такое расположение может негативно повлиять на качество воды, особенно при возможных  затоплениях местности, возникающие в результате подъема уровня воды в реке. Территория кладбища огорожена санитарно-защитной лесополосой.

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

### 8.11  Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды необходимо выполнить следующие мероприятия:

- организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны;

- полное канализование  территории;

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- организация локальной очистки стоков на сельскохозяйственных предприятиях;

- разработка шумовой карты  территории;

- для уменьшения шумового воздействия от автотранспорта: применение усовершенствованных покрытий дорог, посадка зеленых насаждений, конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве новых жилых образований;

- для уменьшения шумового воздействия от электроподстанций – посадка зеленых насаждений;

- проведение исследовательских работ для уточнения современного состояния водных объектов, расположенных в городском поселении;

- проведение мероприятий по очистке и санации водоемов;

- корректировка и реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга по почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, другим профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды;

- выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пластик и т.д.);

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения поселения.

В качестве конкретных мероприятий настоящим Генеральным планом предлагается:

1. Расчистка русел рек.

2. Ликвидация несанкционированных свалок.

3. Озеленение санитарно-защитных зон.

8.12. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов РФ могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На территории сельского поселения «Деревня Понизовье» расположены следующие особо охраняемые природные территории регионального значения:

- памятник природы «Парк с. Понизовье» (площадь – 9,5 га, охранная зона – не установлена, правоустанавливающий документ – решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624));

- памятник природы «Верховое болото Большое Нарышкинское» (площадь – не определена, охранная зона – 50 м, правоустанавливающий документ – решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 7 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185)).

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Глава 9. Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение, объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда.

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со статьей 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На территории сельского поселения «Деревня Понизовье» имеются памятники истории, археологии, архитектуры и градостроительства.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Таблица 22 – Объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками таковых

| Выявленные объекты культурного наследия |
| --- |
| Курганный могильник | XII – XIII вв. | д. Суборь, в 1 км к северо-востоку от деревни, левый берег р. Болвы | Решение малого Совета Калужской областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | д. Низовье (Понизовье) | Решение малого Совета Калужской областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | с. Понизовье | Решение малого Совета Калужской областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| Братская могила |  | д. Оболовка | Решение малого Совета Калужской областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| Городище | вт. пол. 1 тыс. до н.э. | д. Оболовка, в 0,6 км к югу от деревни | Решение малого Совета Калужской областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| Курган |  | д. Оболовка, 1,3 км к югу от деревни, на правом берегу р. Болва | Археологическая карта России, Калужская область. 1992, № 450 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| Парк усадьбы Зыковых | вт. тр. XVIII в., вт. четв. XIX в. | с. Понизовье | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 8.07.1991 №224 |
| Дом священника | нач. ХХ в. | с. Понизовье | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 8.07.1991 №224 |

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее - историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее - выше обозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией сельского поселения «Деревня Понизовье» МР «Спас-Деменский район» о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

На первую очередь:

- организация работ по выявлению неизвестных и не учтенных к настоящему времени объектов культурного наследия;

- инициировать процесс перевода земель в пределах территории объекта культурного наследия в земли историко-культурного назначения;

- организация работ по постановке участков объектов культурного наследия на государственный кадастровый учет;

- инициировать процесс по определению (уточнению) местоположения и границ территорий объектов культурного наследия;

- инициировать процесс по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия и утверждение их в установленном порядке, определение направления будущего хозяйственного использования.

На расчетный срок:

- согласование с государственными органами по охране объектов культурного наследия хозяйственной и иной деятельности в пределах территорий и охранных зон объектов культурного наследия, до утверждения зон охраны объектов культурного наследия;

- установка информационных знаков на объектах культурного наследия.

# РАЗДЕЛ 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Глава 10. Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования

В результате проведенного анализа состояния территории, выявленных проблем и с учетом принятых планов и целевых программ Калужской области, Спас - Деменского района и программы социально-экономического развития Спас - Деменского района определены главные цели подготовки генерального плана сельского поселения «Деревня Понизовье» Спас-Деменского муниципального района Калужской области:

- создание документа территориального планирования сельского поселения «Деревня Понизовье», представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории территории на период 25-30 лет, с выделением первоочередных мероприятий;

- обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

- создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и преобразования существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

- обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (региональной, районной и местной поселковой) в области территориального планирования на территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Понизовье»;

- учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, сопредельных муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства поселения;

- создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Понизовье» - существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов;

- разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории поселения;

- определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий;

- подготовка оснований по изменению градостроительного устройства муниципального образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления, установленных законодательством;

- подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд.

Задачи территориального планирования

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирования новых точек роста, главным образом за счет создания новых и модернизации существующих предприятий, развития транспортной и инженерной инфраструктур, выявления конкурентных преимуществ территории: выгодном местоположении, природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, богатом природном и географическом положении, наличии свободных земельных ресурсов;

- оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

- изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами и предприятиями, не соответствующими экономическим, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным условиям развития территорий;

- подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной привлекательности;

- подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение границ территорий планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- подготовка предложений, адресуемых органам власти Калужской области по размещению объектов капитального строительства регионального и районного значения;

- подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов, земель промышленности, земель сельскохозяйственного назначения;

- повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий населенных пунктов, путем достройки недостроенных кварталов, комплексной их реконструкции;

- сохранение исторического облика застройки населенных пунктов, ландшафтных природных территорий, исторического и архитектурно-пространственного своеобразия;

- оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе социально-гарантированному уровню обслуживания по каждому виду;

- формирование общественного центра в рабочем поселке, вдоль автомобильных дорог, выходящих на трассу регионального значения;

- обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых поселковых улиц и дорог, транспортных развязок;

- развитие общественного транспорта;

- оптимизация системы водоснабжения для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реки, ручьи и другие водотоки на территории сельского поселения;

- строительство очистных канализационных сооружений;

- повышение мощности и надежности систем электроснабжения;

- реконструкция существующих и строительство новых источников электроснабжения;

- развитие системы газоснабжения населенных пунктов;

- модернизация систем связи и информатизации;

- совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-бытовых и промышленных отходов;

- сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду;

- выделение зон отдыха общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарковые зоны, пляжи и других территорий для спорта, отдыха и рекреации, выделение природного каркаса.

Глава 11. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Главный принцип решения задач генерального плана – комплексность при организации деятельности и взаимодействии различных уровней публичной власти, осуществляющих градостроительную деятельность на территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Понизовье».

Решение задач основано на непересекающихся полномочиях и принципах:

а) независимости нижестоящих уровней власти от бездеятельности вышестоящих уровней публичной власти в сфере территориального планирования;

б) формализации процедур согласования документов территориального планирования по субъектам, предметам и срокам согласования.

Любое решение в области территориального планирования принимается в контексте правовых норм, фактов и обстоятельств. Таким «контекстом – рамками» для территориального планирования является федеральный и региональный каркас территории, который органы местного самоуправления сельского поселения «Деревня Понизовье» должны принимать как данность, учитывать и не посягать на него и который включает два компонента: территории и объекты. Выделение федерального, регионального и районного каркаса – одна из задач схемы территориального планирования населенного пункта, которая решена на основании действующих нормативных документов, документов кадастрового учета.

Вместе с тем, для решения некоторых задач, в схеме территориального планирования сформулированы предложения, адресуемые органам власти Калужской области и органам власти Спас - Деменского муниципального района в отношении изменения административных границ, границ категорий земель, территорий и зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и районного значения.

Генеральный план содержит предложения по совместным действиям органов публичной власти разного уровня для реализации отдельных положений проекта.

Наибольшей эффективности при реализации решений генерального плана, принимаемым на уровне поселкового управления можно достичь при направлении средств на подготовку условий для привлечения инвестиций, в частности, в подготовку земельных участков для предоставления их частным инвесторам для строительства (как производственного, так и жилищно-гражданского).

Вторым направлением является повышение привлекательности для проживания населенных пунктов за счет улучшения экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий, благоустройства и улучшения социального обслуживания.

Третье направление – размещение на существующих и планируемых производственных площадках в границах населенных пунктов новых, более эффективных видов производственной и иной хозяйственной деятельности, посредством введения правового зонирования.

Жилищное строительство

Планируемая структура нового жилищного строительства представлена зонами малоэтажной застройкой с приусадебными участками.

Индивидуальная усадебная застройка – на свободных (незастроенных) земельных участках, в том числе, размещенных на присоединенной территории внутри планируемых административных границ сельского поселения «Деревня Понизовье». Все предлагаемые участки расположены на благоприятных для проживания территориях.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе реализации генерального плана предполагает, в основном, выполнение мероприятий, заложенных программами социально-экономического развития Спас – Деменского района Калужской области в части сельского поселения «Деревня Понизовье», а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строительства нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в соответствии с планируемым функциональным зонированием, представленным на Картах утверждаемых материалов, на которой выделены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и даны предложения по размещению объектов районного значения.

Сельское хозяйство, промышленность, малое предпринимательство

Проектом генплана планируется сохранение большинства существующих и выделение новых площадок на свободных от застройки участках для размещения производственных предприятий и объектов малого предпринимательства.

Площадки, располагаются вдоль основных планировочных связей, на участках, наиболее привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности.

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий 3-4 класса вредности с санитарно-защитными зонами 300-100 метров соответственно, не оказывающих влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных производственных мощностей.

Транспортная инфраструктура и транспортное обслуживание

В перспективе в селах поселения в целом сохраняется существующая сеть улиц и дорог, которая дополняется новыми объектами транспортной инфраструктуры, в основном, на участках нового жилищного строительства.

Главными мероприятиями местного значения планируются работы по благоустройству улично-дорожной сети в границах населенных пунктов в соответствии с предложенными профилями улиц.

# РАЗДЕЛ 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию. 
Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации

| № п./п. | Наименование мероприятий, (предложений), зона планируемого размещения объектов капитального строительства (проведения мероприятий) | Для каких целей предлагается | Значение, кому адресовано | Последовательность (этапы) выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Оптимизация (упорядочение) функционального зонирования территории поселения, в том числе, территорий населенных пунктов |
| 1.1. | Установление границ функциональных зон. На территории поселения выделены следующие типы функциональных зон. 1) Жилые зоны, представленные малоэтажной застройкой с приусадебными земельными участками, а так же смешанной застройкой. 2)Производственные зоны, на территориях неблагоприятных для жилищного строительства и ведения сельского хозяйства. 3) Общественно-деловые зоны 4) Зоны сельскохозяйственного использования 5) Зоны транспортной и инженерной инфраструктур. 7)Зоны специального назначения. | 1) Определение назначения использования отдельных участков территории, в целях обеспечения устойчивого развития территории в целом, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. 2) Исключение проживания населения на территориях, не соответствующих санитарным требованиям и условиям безопасного проживания. 3) Подготовка оснований для изменения видов производственной и иной хозяйственной деятельности на отдельных участках территории, оказывающих негативное воздействие на население и окружающую природную среду. 4) Подготовка оснований для резервирования земельных участков для государственных и муниципальных нужд в целях последующего изъятия. 5) Обеспечение земельными участками для нового жилищного, общественно-делового и производственного строительства. 6) Стимулирование инвестиционной деятельности. 7) Повышение эффективности использования земель. 8) Увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость. 9) Обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов и земли иных категорий | Предложения, адресуемые органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Понизовье». Предложения, адресуемые правительству Калужской области (в отношении земель, находящихся в собственности Калужской области) об изменении границ земель сельскохозяйственного назначения и отнесении их к землям населенных пунктов или землям иных категорий | Утверждение генерального плана. Принятие плана реализации генерального плана. Подготовка и принятие правил землепользования и застройки. Выполнение соответствующих процедур, необходимых по. |
| 2 Развитие транспортной инфраструктуры |
| 2.1 | Реконструкция и благоустройство существующей улично-дорожной сети в соответствии с профилями, предложенными генеральным планом. Реконструкция внутрипоселковых дорог. Реконструкция подъездов к обитаемым деревням сельского поселения. Размещение автостоянок в общественном центре. Сооружение шумо- и пылезащитных экранов вдоль дороги регионального значения. | Обеспечение круглогодичной транспортной доступности функционально важных территорий муниципального образования сельского поселения «Деревня Понизовье», обеспечение наибольшей безопасности проживания жителей и привлекательности территории для застройщиков. Обеспечение транспортного обслуживания населения муниципального образования сельского поселения «Деревня Понизовье». | Предложение для совместного решения по строительству автомобильных дорог на основе соглашения между администрацией Спас - Деменского муниципального района и администрацией сельского поселения «Деревня Понизовье». | В соответствии с планом реализации соглашения о строительстве автодорог и улично-дорожной сети между администрацией Спас - Деменского муниципального района и администрацией сельского поселения «Деревня Понизовье». |
| 3 Развитие инженерной инфраструктуры |
| 3.1 | Развитие инженерной инфраструктуры территорий населенных пунктов: Провести работы по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и линейных объектов централизованных систем водоснабжения. Газификация частных домовладений и социально-значимых объектов в д. Понизовье. Реконструкция линий электропередач. Установка таксофонов в деревнях. | 1) Обеспечение условий для строительства жилья, объектов общественного назначения и производственных объектов на территориях в границах муниципального образования сельского поселения «Деревня Понизовье». 2) Увеличение инвестиционной привлекательности территорий и увеличение стоимости земельных участков. 3) Подготовка земельных участков для предоставления частным инвесторам для строительства объектов | Предложения, адресуемые органам местного самоуправления: - строительство объектов водоснабжения и водоотведения общего пользования; - строительство сетей и объектов электроснабжения в границах муниципального образования сельского поселения «Деревня Понизовье». | После утверждения генерального плана, на основании специальных комплексных программ и схем развития инженерной инфраструктуры. В соответствии с программой социально-экономического развития Спас - Деменского муниципального района |
| 4 Размещение объектов капитального строительства социального назначения и обслуживания населения, их реконструкция |
| 4.1. | Реконструкция стадиона в д. Понизовье. Благоустройство зон кратковременного отдыха на водоемах; Строительство домика охотника-рыболова. | Обеспечение условий для проведения досуга, занятий спортом и отдыха населения муниципального образования сельского поселения «Деревня Понизовье». Обеспечение необходимой мощности объектов социально-бытового назначения | Предложение для совместного решения по строительству рекреационных и спортивных объектов на основе соглашения между администрацией Спас - Деменского муниципального района и администрацией сельского поселения «Деревня Понизовье». | После утверждения генерального плана. |
| 4.2 | Строительство детской дошкольной группы; Реконструкция школы под новый клуб и библиотеку. Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта. |  |  |  |
| 5 Санитарная очистка территории |
| 5.1 | Оборудование полигона для хранения бытовых отходов. Установка контейнеров по территории муниципального образования, предусматривающая разделение отходов на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие). Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Устранение несанкционированных свалок и иных объектов, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов. | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки на территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Понизовье» и повышение эффективности использования земель | Предложение органам местного самоуправления Спас-Деменского муниципального района о разработке и реализации совместной целевой программы по улучшения экологической и санитарно-гигиенической обстановки | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством. |

# РАЗДЕЛ 4. Перечень основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание 
мероприятий по их предотвращению

В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите населения и территории от возможных последствий ЧС.

Реализация опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы, приводит к чрезвычайным ситуациям.

К основным опасностям на территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Понизовье»  следует отнести:

1) техногенные – опасности на транспорте и взрыво-, пожароопасность;

2) природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

3) биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Глава 12. Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололедом.

Учитывая многолетние наблюдения за опасными природными явлениями, инициирующими ЧС природного характера, а также цикличность в их проявлении, можно предположить, что их количество не изменится и на последующий период и составит 2-3 происшествия в год.

Геологические опасные явления

На территории сельского поселения «Деревня Понизовье» наблюдается подтопление местности из-за повышенного уровня грунтовых вод. Весь верх геологического разреза, в пределах которого производятся строительные действия, сложены в основном рыхлыми грунтами. В пределах сельского поселения наблюдается распространение опасных физико-геологических процессов, таких как просадка лессовых пород, оползневые процессы, речная береговая (боковая) и овражная эрозии, карстово-суффозионные процессы, абразия (переработка берегов водохранилищ).

Для предотвращения роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

-	частичной или полной засыпки овражных территорий;

-	срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

-	регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

-	регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

-	агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений.

Активизация карстовых процессов, как правило, вызывается несоблюдением норм строительства и эксплуатации подземных коммуникаций, нерациональной подземной разработкой полезных ископаемых.

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ, или, наоборот, способствовать стабилизации условий строительства ускорением карстовых деформаций;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

В качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать:

- устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений;

- заполнение карстовых полостей;

- искусственное ускорение формирования карстовых проявлений;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- организацию поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Гидрологические опасные явления

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что весеннее половодье не может создать очень опасную ситуацию, не угрожает жизни людей, не выражается в затоплении водой жилищ, сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, отсутствует.

Для защиты территории от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до не затапливаемых отметок территорий нового строительства. Отметка бровки дамбы или подсыпанной территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметка наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

Природные пожары

Наибольшую угрозу возникновения пожаров для сельского поселения представляют лесные массивы. Существует риск возникновения пожаров на пожароопасных объектах и в жилом секторе сельского поселения.

При составлении проектов планировки и застройки поселения необходимо предусматривать подъезды к берегам водоёмов, обеспечивающие удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров. Артезианская скважина должна быть герметизирована, иметь устройства для забора воды пожарной техникой в любое время года.

Глава 13. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

Проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных организмов и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий.

Аварии на транспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в сельском поселении «Деревня Понизовье»:

-	нарушение правил дорожного движения;

-	неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

-	недостаточное освещение дорог;

-	качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности, опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода населенных пунктов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие городских улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах города необходим комплекс организационных строительных, планировочных мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-	разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	установка ограждений на железнодорожных и автомобильных дорогах;

-	работа служб ГИБДД на дорогах, контроль за соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

-	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-	регулярная проверка состояния постоянных железнодорожных и автомобильных мостов через реки и овраги;

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газопроводы.

Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электропроводках, утечка газа и его взрыв, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.

При пожарах полностью или частично уничтожаются или выходят из строя здания, сооружения, различное технологическое оборудование и транспортные средства.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

-	совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих поселений и районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

-	содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

-	точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

-	регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

-	регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Потенциально-опасные объекты

Наиболее часто, и как правило, с тяжёлыми последствиями происходят пожары  на пожароопасных и взрывоопасных объектах, на которых производятся, хранятся, транспортируются опасные продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию и взрыву. Горение нефти и нефтепродуктов может происходить в резервуарах, производственной аппаратуре и при разливе на открытых площадках. Вскипание и выброс нефтепродуктов  с последующим разливом на открытых площадках. Вскипание и выброс нефтепродуктов  с последующим разливом горящей жидкости носит затяжной характер, характеризуется тяжёлыми последствиями. Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы и утечки загрязняющих веществ в окружающую среду.

Общие положения по содержанию территории

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территории населенного пункта и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Общие требования к взрыво-, пожароопасным объектам

Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).

Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

Электрооборудование складов по окончании  дня должно обесточиваться.

Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Запрещается:

-	эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

-	эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправного оборудования, контрольно-измерительных приборов, подводящих продуктопроводов и стационарных противопожарных устройств;

-	наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

-	установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

-	переполнение резервуаров и цистерн;

-	отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

-	слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

-	заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

-	оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

-	создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

-	оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

-	оборудование производственных площадок молниезащитой;

-	оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

-	обеспечить проезд вокруг промплощадок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

-	осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

-	для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля над соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

-	при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

-	создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

-	проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в поселении составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением холодов.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый расход воды на нужды пожаротушения составит – 216,00 м3/сут

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Аварии на гидродинамических объектах

На территории сельского поселения «Деревня Понизовье» гидродинамически опасные объекты отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 5. Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория сельского поселения «Деревня Понизовье» |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах населенных пунктов | га |  |  |
| 1.2 | жилые зоны | га | 161,35 | 161,35 |
| 1.3 | общественно-деловые зоны | га | - | - |
| 1.4 | производственные зоны | га | - | - |
| 1.5 | зоны специального назначения | га | 1,65 | 1,65 |
| 1.6 | рекреационные и сельскохозяйственные зоны | га | 214,15 | 214,15 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 104 | 31 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |
| 2.2.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 6 |  |
|  |  | % от общей численности населения | 5,8 |  |
| 2.2.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 69 |  |
|  |  | % от общей численности населения | 66,3 |  |
| 2.2.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 29 |  |
|  |  | % от общей численности населения | 27,9 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда | м2 | 10100 | 10100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |
| 4.1.1 | Детский сад | объект | - | 1 |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | - | 1 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |
| 4.2.1 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения |
| 4.3.1 | Клуб | объект (мест) | 1 | 1 |
| 4.3.2 | Библиотека | объект (мест) | 1 | 1 |
| 4.4 | Объекты административно-делового назначения |
| 4.4.1 | Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |
| 4.5.1 | Магазин | объект (м2 торговой площади) | 70 | 70 |
| 4.6 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.6.1 | Пожарная часть | объект (а/машин) | - | 1 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Водоснабжение |
| 5.1.1 | Протяженность водопровода | км | 2,347 | 3,6 |
| 5.1.2 | Количество водоразборных колонок | единиц | 1 | 2 |
| 5.1.3 | Количество водозаборов | единиц | 1 | 2 |
| 5.1.4 | Количество артезианских скважин | км | 1 | 2 |
| 5.2 | Водоотведение |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод: | куб. м./в сутки | 2,0 | 2,0 |
| 5.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м./в сутки | - | 2,0 |
| 5.2.3 | Площадь очистных сооружений существующая и территориальная возможность их расширения | кв.м | - | 10000 |
| 5.3 | Электроснабжение |
| 5.3.1 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1245060 | 283721 |