ООО «Корпорация «Русская недвижимость»

Лицензия  номер ГС-1-40-02-26-0-4027061470-003507-1,

выдана  31.07.2008 года  Министерством регионального развития Российской Федерации.

Договор № 09-3

Экземпляр № 1

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ДЕРЕВНИ МИНЬКОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО ИСТЬЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

КАЛУГА

2009

ООО «Корпорация «Русская недвижимость»

Лицензия  номер ГС-1-40-02-26-0-4027061470-003507-1, выдана  31.07.2008 года

Министерством регионального развития Российской Федерации.

Договор № 09-3

Экземпляр № 1

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Д.МИНЬКОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ИСТЬЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Генеральный директор	И.И.Горских

ГИП	А.В.Смирнов

КАЛУГА

2009

Авторский коллектив

Главный инженер проекта                                                                         Смирнов А.В.

Главный Архитектор                                                                                   Бородкин В.А.

Начальник проектного отдела                                                                    Грошев В.И.

Техник архитектор                                                                                       Назаров А.А.

Глава администрации МО СП «Истья»                                                      Петрова Н.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение	6

2.Анализ состояния территории, проблем и  направлений ее комплексного развития	8

2.1.Природные условия	8

2.1.1Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение	8

2.1.2Климат	9

2.1.3Ресурсы поверхностных и подземных вод 	9

2.1.4Инженерно-геологические условия	11

2.2.Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям	13

2.2.1Оценка территории для строительного освоения	13

2.2.2Планировочные природоохранные ограничения	13

2.2.3Водоохранные зоны и  прибрежные полосы  водных объектов	14

2.2.4Историко-культурные рекреационные ресурсы 	15

2.2.4Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	15

2.3.Современное использование территории	19

2.3.1.Современная функциональная и планировочная организация деревни	19

2.3.2.Культурно-бытовое обслуживание	21

2.3.3.Транспортная инфраструктура	22

2.4.Санитарная очистка территории	23

3. Обоснование предложений по территориальному планированию	24

3.1.Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	24

3.1.1.Экономико-географическое положение д. Миньково	24

3.1.2.Население. Социально-демографическая характеристика	24

3.1.3.Экономическая база и занятость населения	24

3.2.Инженерно-техническая база	26

3.2.1.Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории	26

3.2.2.Теплоснабжение и газоснабжение	26

3.2.3.Связь	26

3.2.4.Электроснабжение	27

4..Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	28

5. Положения о территориальном планировании 	30

5.1.Цели и задачи территориального планирования	30

5.2.Положения по градостроительному развитию и реорганизации территорий деревни (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)	31

5.2.1.Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры деревни	31

5.2.2.Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки......................................................................................................................	31

5.2.3.Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	.............................................................................................34

5.2.4.Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон.35

5.3.Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры	36

5.3.1.Улично-дорожная сеть	36

5.4.Положения Генерального плана по улучшению 	37

состояния окружающей среды	37

5.4.1.Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы	37

5.4.2.Формирование природно-экологического каркаса	38

5.5.Положения генерального плана по санитарной очистке территории	40

5.6.Положения генерального плана по инженерной подготовке территории 	42

5.7.Инженерно-техническая база	42

6. Первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана.....................................................................................................................45

7. Балансовая таблица территории деревни...............................................................46

8. Потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания..............................47

# 9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера                                                                                 47

## 9.I Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.                         49

10. Список использованной литературы......................................................................51

Приложение: ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Состояние территории деревни Миньково, возможные направления развития и ограничения в использовании территории.

1.Схема использования территории.

2.Схемы ограничений:

2.1. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

3. Схема результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения.

4. Аэрофотосъемка расположения деревни Миньково.

Предложения по территориальному планированию.

1. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития зон.

2. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения в масштабе 1:5000.

3. Схема планируемых границ территории, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке.

4. Схема планируемых и существующих границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

5. Схема сетей газоснабжения.

6. Схема сетей электроснабжения.

7. Схема социальных  функций.

8. Поперечный профиль улиц и дорог.

1.Введение

Генеральный план д. Миньково выполняется по заказу ФК «Истя» (далее - «Истя», договор № 09-3 от 15 марта 2009г.).

Основной целью Генерального плана д. Миньково является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно - пространственного развития деревни.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации (далее - РФ) в  генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития д. Миньково до 2020 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразования сложившейся функционально-планировочной структуры деревни;

- обеспечения пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия деревенской среды;

- определения потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития деревни;

- сохранения архитектурно-природного ландшафта, включающего памятники природы, истории, культуры и зодчества, и в целом, исторически ценной деревенской среды, сочетающей функции общественного центра и места проживания жителей;

- формирования на территории деревни экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- организации внутридеревенской рекреационной системы и созданием сети «инфраструктуры досуга», включающей зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы);

- развития системы общественных центров (локального значения) и определение основных подходов к организации системы социальной инфраструктуры в целом;

- улучшения жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- совершенствования пространственной - планировочной организации производственных территорий;

- повышения надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур деревни;

- обеспечения экологической безопасности деревенской среды и повышение устойчивости природного комплекса деревни;

- обеспечения координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение деревни в системе региональных взаимоотношений, состояние её экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели  и варианты схем функционально-планировочной организации деревни. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Содержание Генерального плана деревни:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

Цели и задачи территориального планирования;

Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана деревни Миньково представляются в составе:

Состояние территории деревни Миньково, возможные направления развития и ограничения в использовании территории.

1. Схема использования территории.

2. Схемы ограничений:

2.1. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

3 Схема результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения.

4. Аэрофотосъемка расположения деревни Миньково.

Предложения по территориальному планированию.

- Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития зон.

- Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения в масштабе 1:5000.

- Схема планируемых границ территории, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке.

- Схема планируемых и существующих границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

- Схема сетей газоснабжения.

- Схема сетей электроснабжения.

- Схема социальных функций.

- Поперечный профиль улиц и дорог.

Общие сведения

Деревня Миньково находится в  Северной части Жуковского района Калужской области в составе муниципального образования сельского поселения «Истья»	, в 92 км от Москвы по Калужскому шоссе, в 12 км к северо - востоку от г. Обнинска, в 9 км на север от г. Жуков. Удобное географическое положение деревни определяет связь с  соседними поселениями: Деревня Воробьи, поселок Городок.

Площадь деревни 0,2 км2. Численность населения деревни  прописано 8 человек, проживает более 90.

Деревня Миньково окружена с востока землями сельскохозяйственного назначения, принадлежавшими СХА Агрофирма «Истья» и  лесами.  Леса украшают ландшафт деревни, и поэтому сюда приезжает зимой и летом много отдыхающих и любителей природы. Леса богаты животными и птицей. Из животных, населяющих леса, наиболее типичны лоси - лесные красавцы. Водятся лисица, заяц-беляк, белка, барсук. Из птиц наиболее распространены тетерев, дикая утка, глухарь. Зимой отдыхающие слышат в лесу дробные звуки, издаваемые дятлом, а летом лес полон птичьими голосами. Из хищных птиц обитают сокол и ястреб. В реке и других водоемах деревни водятся: щука, окунь, плотва, ерш, карась.

# 2. Анализ состояния территории, проблем и  направлений ее комплексного развития

## 2.1.Природные условия

### 2.1.1.Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Деревня Миньково расположена в пределах Протвинской низины в зоне зандровых образований московского ледника. Для всей данной местности характерна значительная мощность четвертичных образований. Коренные породы представлены в основном водоупорными глинами: стешевского горизонта нижнего карбона и келловейского времени средней юры.

Коренные породы представлены известняками каширского и глинами верейского горизонтов среднего карбона. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на суглинистой основе.

Ландшафты сформировались под воздействием водноледниковых потоков тающего верхнемосковского ледника с последующим наложением аллювиальных образований третьей и четвертой надпойменных террас. Слагают этот тип рельефа в основном песчаные образования с включением гравия и прослои песчано-гравийного материала, иногда присутствуют тонкопесчаные аллювиальные суглинки.

Пойма является неотъемлемой формой рельефа в долинах всех рек, ручьев, в оврагах и балках. На поймах рек наблюдаются следы блуждания русел, старицы, прирусловые валы, заболоченность. Сложен этот тип рельефа в основном песками с включением гравийного и галечного материала, аллювиальными суглинками и торфом. Почвы аллювиальные дерновые, луговые и болотные.

В инженерно-геологическом плане территория простая, условия для строительства варьируют от средних до сложных.

### 2.1.2.Климат

Климат Жуковского района умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Согласно строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99), рассматриваемая территория находится в подрайоне IIВ, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -9°…-11°. Минимальная  температура воздуха составляет -46С, а максимальная - +38С. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см. Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в деревенской застройке.

### 2.1.3.Ресурсы поверхностных и подземных вод

Деревня Миньково расположена на левом берегу реки (ручья), которая является левым притоком реки Истья. На ручье построена плотина, с целью создания пруда. Полный объем пруда 22,0 тыс. м3, площадь зеркала 0,002 тыс.га.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

хозяйственно-бытовых;

орошения сельскохозяйственных полей;

рыболовных;

рекреационных.

Разведанных месторождений подземных вод нет, местное население пользуется водой из скважин и колодцев.

В данном районе используется один водоносный горизонт:

Тарусско-михайловский водоносный горизонт связан с Окской толщей известняков нижнего отдела каменно-угольной системы. Известняки залегают на глубине 50-70 м.

### 2.1.4.Инженерно-геологические условия

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Ледниковая аккумуляция (тип местности 1) | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений ранней и поздней стадий развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный. Рельеф дренирован. Уровень стояния грунтовых вод 3-5 м. Линейная эрозия четвертичных образований. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Такими же свойствами обладают плотные моренные суглинки и залегающие ниже покровных. Водноледниковые отложения суффозионно-неустойчивые. Из-за слабого уклона дневной поверхности необходима организация поверхностного стока дождевых и паводковых вод. Условия строительства средние. |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Рельеф созданный аллювиально-водноледниковой аккумуляцией (тип местности 2) | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных отложений времени отступания московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф от слабо-до сильнорасчлененного. Глубина расчленения рельефа свыше 10 м. Рельеф дренирован. Глубина стояния грунтовых вод 3-10 м. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Условия строительства средние, необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
|  | Ландшафты речных долин-долинный комплекс, аккумулятивно-эрозионные речные террасы (тип местности 3) | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. Боковая эрозия склонов, отмечается заболоченность. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений. Возможны деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. При рытье котлованов предусмотреть водоотливные и дренажные мероприятия. Террасы благоприятны для пашен, многолетних трав, овощных культур. |

## 2.2.Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям

### 2.2.1.Оценка территории для строительного освоения

Для оценки территории по условиям строительного освоения использована методика Федерального Государственного Унитарного предприятия «Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве» (ФГУП-ПНИИИС). В соответствии с данной методикой определены основные два инженерно-геологических типа участков для освоения территории. В пределах проектных границ деревни по инженерно-геологическим условиям выделяются следующие зоны:

- Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне-, средне- четвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

- Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории проявления одного из характерных для района процессов – техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны», развития деформаций незатухающей ползучести глин или линейной эрозии. На долю таких участков приходится небольшая часть территории деревни. Их освоение требует организации предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения активизации существующих процессов и новообразований техногенных процессов.

### 2.2.2.Планировочные природоохранные ограничения

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) , земли природоохранного назначения (городские леса, скверы, парки, городские сады, противоэрозионные насаждения); рекреационного назначения (детские и спортивные лагеря, лесопарки, пригородная зеленая зона); историко-культурного назначения (объекты культурного наследия, военных и гражданских захоронений); особо ценные природные объекты (родники, верховые болота, малые реки и др.). Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

### 2.2.3.Водоохранные зоны и  прибрежные полосы  водных объектов

На данных территориях в соответствии с водным законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые  примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до10 км – в размере 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах деревни протекает ручей, краткие характеристики представлены в таблице.

| № п/п | Название водного объекта | Общая длина, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Радиус водоохранной зоны для истоков, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 50 | 5 |
| 2 | пруд | - | 50 | 50 | - | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.использование сточных вод для удобрения почв;

2.размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4.движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1.распашка земель;

2.размещение отвалов размываемых грунтов;

3.выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

### 2.2.4.Историко-культурные рекреационные ресурсы

Согласно данных, предоставленных Министерством  образования и культуры, на территории и близ деревни Миньково не имеются  объекты культурного наследия.

При проектировании и строительстве необходимо учитывать законодательство Российской Федерации и Калужской области в сфере охраны объектов культурного наследия.

### 2.2.4.Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическая обстановка

Поскольку деревня Миньково территориально расположена в Жуковском районе оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям рассматривается в разрезе района. В целом экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и  качества поверхностных и подземных вод.

Состояние воздушного бассейна

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. Основными компонентами, загрязняющими атмосферу, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха. Автотранспорт является интенсивным источником не только химического загрязнения атмосферного воздуха, но шума, вибрации, электромагнитного излучения, загрязнения водоемов и подземных вод, деградации растительности.

За качеством атмосферного воздуха периодически ведется контроль силами лаборатории Калужского ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области». Превышение санитарных нормативов ПДК (ГН 2.1.6.1338-03)  на момент обследования – не выявлено.

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу выполняется согласно плана-графика, ежегодно согласованным по договору с организацией, имеющей аккредитованную лабораторию.

Основными вредными веществами, содержащимися в выбросах промышленных предприятий и подлежащих обязательному определению являются: сернистый ангидрид, окись углерода, двуокись азота, пыль и т.д.

Задачами отраслевого контроля за выбросами в атмосферу являются:

контроль за содержанием вредных веществ в выбросах;

контроль за эффективностью работы пыле-газоочистного оборудования;

контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории промплощадки и в санитарно- защитной зоне и за ней;

участие в разработке планов и мероприятий по охране воздушного бассейна.

Для каждого источника в отдельности значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу зафиксированы в книге «Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу».

В соответствии со ст. 25, 30 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» природопользователь обязан осуществлять контроль за соблюдением установленных в данном разрешении нормативов ПДВ (ВСВ) и соответствии с ежегодно утверждаемыми графиками контроля.

Выводы:

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

-	Сбалансированное распределение схем движения транспортных потоков в центральной части деревни;

-		Увеличение площади зелёных насаждений в центральной части деревни.

Для этого необходимо дополнительно провести посадку зеленых насаждений вдоль дороги, для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе, шириной не менее 10 м;

-	Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

-	Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения района в целом.

Состояние водных ресурсов

<Основной ><водоем ><– >ручей и пруд <><- ><находится ><в ><удовлетворительном ><санитарном ><состоянии. ><Однако, ><необходима ><очистка ><дна ><от ><водорослей ><и ><его ><углубление, ><а ><также ><очистка ><прибрежной ><зоны ><от ><деревьев ><кустарниковых ><пород.>

Основным источником загрязнения  водных объектов зачастую являются сельскохозяйственные предприятия, в основном животноводческого профиля.

В границе населенного пункта нет предприятий. Ферма крупного рогатого скота (КРС) на 200 голов вынесена за границу населенного  пункта, по санитарным нормам относится к III классу с санитарно-защитной зоной 300 м.

Анализ качества питьевой воды

Мониторинг поверхностных и подземных вод не осуществляется. Необходимо отобрать и исследовать пробы питьевой воды на бактериологический и химический анализ.

В связи с маловодностью и малой скоростью течения ручья не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенного пункта в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Необходимо  проведение ремонтных работ, очистку и дезинфекционные мероприятия по питьевым колодцам.

Канализационных сетей в деревне нет. Рекомендуется разработать водоохранные мероприятия, включающие в себя работы по восстановлению,  рациональному использованию и охране водных объектов:

- каждый дом оборудовать частным септиком (специальные емкости очищаются по мере их заполнения),

- провести организованный вывоз жидких биологических отходов (далее - ЖБО) (не реже одного раза в полгода).

<Состояние ><почвенного >покрова

<Санкционированных ><свалок ><(полигонов) ><твердых ><и ><промышленных ><отходов (ТБО) в границах деревни Миньково <не >имеется. Отходы необходимо вывозить на полигон ТБО г. Обнинска, расположенный в 15 км к западу от д. Миньково.> Проводятся весенние - осенние месячники очистки территории населенного пункта.

Биологические отходы подвергаются утилизации на специально отведенных и оборудованных для этих целей местах – скотомогильниках, биотермических ямах. В дальнейшем при необходимости планируется использование биотермических ям, недавно построенных возле полигона. По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно – защитная зона (далее - СЗЗ) должна быть 1000 м.

Реализация мероприятий по сбору и утилизации биологических отходов проводится в соответствии с требованиями действующих в РФ ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. При этом выполнение мероприятий по сбору, транспортировке и утилизации отходов проводятся непосредственно владельцами отходов, а контроль за выполнением установленных правил сбора и утилизации отходов и соответствием мест для утилизации предъявляемым требованиям – государственной ветеринарной службой.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории Жуковского района по сравнению с 2005г. не изменилась. Гамма - фон близок к уровню естественного. Жуковский район не составляет зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и относится к загородной зоне.

Территории с повышенным уровнем шума

<В деревне Миньково зон с повышенной ><шумовой нагрузкой нет.>

Производственные объекты отсутствуют.

## 2.3.Современное использование территории

### 2.3.1.Современная функциональная и планировочная организация деревни

Деревня  Миньково относится к сельским населенным пунктам. Собственно деревня занимает сравнительно небольшую территорию, примыкающую  к главной не благоустроенной улице и освоенную жилыми домами усадебного типа.

Северная граница деревни проходит по границе лесного массива, на северо- востоке и востоке деревня граничит с землями сельскохозяйственного назначения, южная граничит с землями сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, западная граничит с ручьем и запрудой.

Согласно градостроительному зонированию в границах населенного пункта можно выделить следующие функциональные зоны: жилую, рекреационную,  сельскохозяйственного использования, особо охраняемых территорий, специального назначения.

В непосредственной близости от границы деревни существует значительное пятно жилой застройки (порядка 150 га) ДНТ «Ковчег», которое активно застраивается и развивается на северо- западе и западе деревни Миньково.

ДНТ  «Ковчег» расположен на землях промышленности и связи.

ДНТ «Ковчег» представляет собой значительный по площади, хорошо организованный, но не являющийся населенным пунктом жилой массив из более чем 300 домовладений, обеспеченный всеми видами инженерных коммуникаций:

-электроснабжение (2 МВт.) по 2-й категории от 2-х подстанций, основное – от Воробьевской и резервное от Тарусской.

-магистральное газоснабжение от поселка Городок (1500 куб.м.).

-водоснабжение от местных индивидуальных водозаборных скважин.

-канализирование в индивидуальные очистные сооружения.

Дорожная сеть представлена основной подъездной автодорогой от 91 км. Калужского шоссе, которая является основным подъездом к деревне Миньково, а также разветвленной сетью внутренних автодорог с твердым покрытием (бетонка). Общая протяженность дорог составляет 15 км.

Зоны рекреации находятся непосредственно вдоль водных объектов - береговая полоса вдоль ручья и пруда.

Объектов образования  и воспитания нет. Школьников деревни возят в школы  района маршрутом «Школьный автобус».  Вопросы инженерного обеспечения (водой и газом) решаются самостоятельно владельцами земельных участков.

Состав земель:

| № п/п | Наименование территории по использованию | Всего, га | В %% к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 193 | 100 |
| 1 | Селитебная территория, в т. ч. | 191 | 99 |
|  | Территория жилой застройки, территория общественных учреждений | 155 | 80 |
|  | улицы, дороги | 25 | 13 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 3 | 2 |
|  | Пастбище | 6 | 3 |
|  | Водные поверхности | 2 | 1 |
| 2 | Прочие | 2 | 1 |
|  |  | 2 | 1 |

Возможности территориального развития

На основании анализа совокупности рассмотренных выше природных факторов выделяются три категории территорий, различающиеся по степени их пригодности для освоения застройкой: территории благоприятные для застройки, неблагоприятные, а так же территории, исключенные из застройки.

Благоприятные для застройки территории.

Участки надпойменных террас и водоразделов склонов, отличающихся спокойным рельефом поверхности с уклоном от 0,5 до 10%. В зоне заложения фундаментов эта территория сложена устойчивыми грунтами, удовлетворяющими требованиям фундирования (в основном, рыхлыми песчано-глинистыми осадками: суглинками, песками, супесями, глинами, реже - известняками). Грунтовые воды постоянных водоносных горизонтов залегают глубже 3-5 м от поверхности.

Неблагоприятные для застройки.

Поймы рек, затопляемые речными паводками 1% , овраги, оползневые склоны, неоползневые склоны более 20%.

Территории исключенные из застройки.

Санитарно-защитные зоны от сельхозпредприятий, кладбища, шумовая зона от автомобильных дорог, технические коридоры от линий высоковольтных передач, кабеля связи, защитные прибрежные полосы, а также территории памятников.

В проектных границах деревня Миньково будет располагать территорией 193 га.

При разработке генерального плана были выявлены проблемы по жилищному фонду:

-инженерное благоустройство жилищного фонда отсутствует;

-неравномерное обеспечение инженерными сетями жителей деревни и соседних дачных обществ;

-строительство жилых домов в общем объеме ввода жилья построено населением за свой счет и с помощью кредитов.

2.3.2.Культурно-бытовое обслуживание

Обеспеченность населения деревни учреждениями обслуживания низка, т. к. в  сельской местности – базовые объекты периодического обслуживания рассчитаны на группу населенных пунктов, а повседневное обслуживание в каждом населенном пункте на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств.

В деревне к сожалению, нет детского сада и школы, учреждений для занятий спортом. В школы учащиеся добираются на автобусе по программе «Школьный автобус» в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование».

Характеристика учреждений:

Магазин площадь которого 60 м2, расположен на ул. Центральная, ДНТ «Ковчег», здание специальное приспособленное в частной собственности, износ 60%.

Выводы:

1. Общий уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания можно признать не удовлетворительным.

2. Учитывая современные потребности населения в сфере культурно-бытового обслуживания, необходимо по возможности развивать сеть объектов обслуживания других групп – спорта, культуры, торговли.

3. Провести ремонт магазина, расширить торговые площади за счет строительства новых магазинов.

### 2.3.3.Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Внешние транспортно-экономические связи д. Миньково осуществляются автомобильным транспортом.

Транспортные связи деревни приводятся в таблице

| № п/п | Наименование городов: | Протяженность транспортных связей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Автомобильные дороги, км. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Москва | 82 |
| 2 | Калуга | 100 |
| 3 | Белоусово | 9 |
| 4 | Малоярославец | 25 |
| 5 | Обнинск | 12 |

При проектировании улично-дорожной сети деревни и участков под застройку учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей, а также обслуживание  жилых зон   общественным транспортом  с подключением к общерайонной транспортной сети.

Транспортная сеть на территории деревни подразделяется на главные улицы и улицы в жилой застройке. СНиП 2.07 01 89.

Автомобильный транспорт

По автомобильным дорогам осуществляется пригородное автобусное сообщение по маршрутам «Белоусово – Папино» и «Обнинск – Папино. Вдоль дорог расположены  автобусные остановки.

Для школьников предусмотрены маршруты «Школьный автобус».

## 2.4.Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на территории деревни являются территории частных домовладений - мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы, места расположения которых определены самими домовладельцами.

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации сельского поселения «Истья», которая заключила договор со специализированной организацией. На перспективу необходимо: обустройство площадок для сбора мусора в контейнеры и вывоз на полигон ТБО.

Анализ современного состояния деревни позволяет сделать следующие выводы:

дефицит свободных участков для размещения социальных и других инфраструктурных объектов (существующая территория деревни распределена между собственниками);

отсутствие централизованных систем инженерного обеспечения в зоне существующей застройки;

в границах деревни мало зеленых насаждений на территориях общего пользования;

По этажности жилой фонд представлен малоэтажными домами.

На территории деревни не сформирован экологический каркас, объединяющий в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий.

Рекреационная система деревни так же не сформирована.  Она должна включать в единую структуру сеть «инфраструктуры досуга», зоны отдыха, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы.

# 3.Обоснование предложений по территориальному планированию

## 3.1.Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

### 3.1.1.Экономико-географическое положение д. Миньково

Деревня Миньково расположена в пределах Протвинской низины между северо-западной оконечностью Средне-Русской и южными склонами Московско-Смоленской возвышенностей. Автомобильные дороги, проходящие вблизи деревни, связывают населенный пункт с городами Белоусово, Обнинск и Малоярославец, с выходом  на  главные международные транспортно-экономические коридоры: А-108 Московское большое кольцо и Калужское ш. Удобное местоположение деревни, вблизи Москвы и Московской области, создает благоприятные условия для проживания людей и соответственно развития самой деревни.

### 3.1.2.Население. Социально-демографическая характеристика

Деревня Миньково занимает территорию 0,2 кв. км. Постоянное население на 2008 год составляет 90 чел. Динамики численности населения за последние 10 лет относительно стабильна.

Преобладающая половая структура населения женская.

Близость Московской области в значительной степени влияет на расселение людей в деревне, это могут быть как жители г. Москвы и Московской области, г. Обнинска, имеющие  второе жилье - ИЖС (загородные дома), так и жителей городских и сельских поселений Жуковского района.

Демографический потенциал деревни заключается в его привлекательности для мигрантов - выгодное местоположение, хороший климат, возможность трудоустройства в радиусе 5-15 км.

### 3.1.3.Экономическая база и занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Доля трудоспособного населения от  общей численности составила 20%.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения деревни (данные не получены).

К незанятому населению относятся:

учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

неработающие инвалиды I и II группы;

безработные, зарегистрированные в службе занятости;

лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

неучтенные безработные;

домашние хозяйки.

Трудоспособное население деревни Миньково занято в различных отраслях экономики: промышленной, сельскохозяйственной, строительной. Но основная отрасль - сельскохозяйственная.

Основными местами приложения труда являются предприятия соседних городов  Обнинск, Белоусово.

Тенденции изменения величины трудовых ресурсов.

На данной стадии исследования не представляется возможным определить перспективную величину трудовых ресурсов и структуру их использования. В соответствии с приоритетами развития деревни можно лишь сформировать следующие тенденции:

1.Наибольшее увеличение числа занятых произойдет в отраслях строительства, торговли и общественного питания, физкультуре и спорте, бытового обслуживания.

2.В сельском хозяйстве занятость стабилизируется.

Вывод:

В целом социально-экономическое развитие деревни носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту.

Важными предпосылками для дальнейшего развития являются:

- Выгодное экономико-географическое положение;

- Сравнительно высокий уровень развития транспортной сети;

- Имеющийся комплекс благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства;

- Наличие рекреационных ресурсов.

Основным элементом экономической базы деревни на расчетный срок останется  сельское хозяйство, уровень развития, которого во многом определяет уровень жизни населения. Предполагается активное развитие рекреационно - туристической деятельности на основе имеющихся рекреационно-туристических ресурсов.

## 3.2.Инженерно-техническая база

### 3.2.1.Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории

<><	В деревне  Миньково (за исключением территории ДНТ «Ковчег») в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоснабжения, водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.>

Местное население для хозяйственно-питьевых нужд использует колодцы или скважины.

Потребление воды предусматривается на:

хозяйственно-питьевые нужды жителей,

хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов,

полив территории,

внутреннее и наружное пожаротушение.

На территории деревни отвод поверхностных вод осуществляется с помощью открытых водоотводящих устройств вдоль дорог - канав и кюветов.

### 3.2.2.Теплоснабжение и газоснабжение

В настоящее время населенный пункт не обеспечен централизованным теплоснабжением, отопление домов осуществляется децентрализовано. Теплоснабжение напрямую связано с прокладкой газопровода к населенному пункту.

Местные теплоисточники работают на твердом топливе или привозном сжиженном газе.

Направления использования газа:

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- -хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

### 3.2.3.Связь

Телефонная связь

В 2-х кв. от д. Миньково проложен кабель связи КФ  ОАО "Центр Телеком".

. Удовлетворение заявок на телефонную связь общего пользования, возможно за счет расширения емкости цифровых АТС и концентраторов и строительства линейно-кабельных сооружений.

На территории района имеется мобильная связь МТС, Билайн, Мегафон.

Радиофикация и телевидение

Проводного звукового радиовещания в деревне нет.

Услуги телевизионного эфирного вещания на территории д. Миньково предоставляют Филиал ФГУП РТРС "Калужский ОРТПЦ"  и ООО ТК «СИНВ». Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал», «Россия», «Культура», «НТВ», «Ника-ТВ», «REN-TV», «СИНВ». Телевизионное вещание ведется от РТПС ретрансляторов г. Обнинска.

С 2009 года при наличии финансирования планируется переход на цифровое вещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории д. Миньково предоставляют филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ», ООО «ТК Обнинск ТВ», ООО «ТК СИНВ». Осуществляется вещание общегосударственных радиопрограмм радиостанций «Маяк», «Юность», региональной программы радиостанции «Ника-FM», информационно- развлекательных программ радиостанций «Русское радио», «Авторадио», «Европа+». Вещание ведется радиопередатчиками РПС в г. Обнинске.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

### 3.2.4.Электроснабжение

1.Обслуживание потребителей Жуковского района осуществляется Обнинским предприятием электросетей ОАО «Калугаэнерго». Базовой подстанцией, от которой запитаны подстанции 110-35кВ расположенные на территории района является ПС-220/110/6кВ «Мирная», которая входит в состав Филиала ОАО ФСК ЕЭС - Приокское ПМЭС «Калужский РМЭС», подстанция 110 кВ «Ворсино» через ВЛ-110 «Ворсино-Мишуково» связана с сетями Московской объединенной электросетевой компанией.

2.Основной источник питания ПС- 35/10 «Воробьи», год ввода в эксплуатацию 1968-1977 г.г. с трансформаторами Т-1 типа TM-6300 кВА, Т-2 типа ТМ-4000 кВА, Т-3 типа ТМ-6300 кВА, нагрузка смешанная, загрузка трансформаторов Т-1 - 64%,	Т-2 - 59%, Т-3 - 58%.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются коммунально-бытовые предприятия деревни, население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии по потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

# 4.Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера:

Территория деревни Миньково подвержена опасным гидрологическим явлениям и процессам.

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Заморозок - по ГОСТ 17713.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.

Природные пожары

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Ближайшее пожарное депо расположено в городе Белоусово.

Выводы:

Необходимы мероприятия по инженерной подготовке и защите территории населенного пункта от чрезвычайных ситуаций.

# 5.Положения о территориальном планировании

## 5.1.Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития д. Миньково и ключевые условия их достижения – основные позиции общегородской градостроительной политики.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития деревни в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества деревенской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

● обеспечение экологической безопасности деревенской среды и повышение устойчивости природного комплекса деревни;

● сохранение ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия деревни;

● повышение эффективности использования деревенских территорий;

● обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия деревенской среды;

● определение направлений дальнейшего территориального развития деревни на расчетный срок до 2020 года;

● развитие и реконструкция на территории деревни общественно-деловой зоны, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

● улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

● повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур деревни;

● комплексное благоустройство и озеленение территории.

## 5.2.Положения по градостроительному развитию и реорганизации территорий деревни (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)

### 5.2.1.Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры деревни

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов деревенской среды, зон деревенской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих деревенского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы деревни;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей деревни.

В Генеральном плане предлагается:

- Развитие существующей жилой застройки в юго-западной части деревни в виде малоэтажной усадебного типа.

- Формирование нового жилого района на западе деревни на базе ДНТ «Ковчег».

- Формирование благоустроенной парковой зоны в центральной части деревни вокруг водоема и ручья в пределах естественного лесного массива.

- Ликвидация анклавов между селитебными зонами деревни.

- Изменение границы деревни с включением новых территорий под жилищное  строительство.

- Наиболее целесообразным для развития селитебной и общественной застройки принято западное, южное и центральное направление территориального развития деревни.

Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации деревни, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

### 5.2.2.Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Основной целью жилищной политики деревни является формирование полноценной деревенской среды – комфортных условий проживания всех групп населения.

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

 строительство до конца расчетного срока 22500 кв. м общей площади или в среднем 4500 кв. м в год, для обеспечения посемейного расселения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом 40 м2/чел.;

 легализация около 80 тысяч кв.м. жилой застройки построенного на территории ДНТ «Ковчег» на землях промышленности и связи за счет включения его в границы деревни Миньково;

 формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, рекреации.

Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок:

Размещение объемов нового строительства обусловлено планировочной структурой деревни и обеспечивает гармоничное развитие селитебной зоны. Площадь данных участков в совокупности составляет 24 га.

Параметры жилищного строительства на расчетный срок:

1.На землях Субъекта Российской Федерации «Калужская область» возможно размещение застройки малоэтажного усадебного типа из расчета 0,15 га на участок. Площадь жилищного фонда составит 4500 кв.м. Численность населения определена расчетным путем и составит около 100 человек.

2.Проектируемая комплексная застройка предполагает строительство жилых домов коттеджного типа общей площадью 18000 кв.м. Численность населения определена расчетным путем и составит около 400 человек.

Население:

В качестве наиболее вероятного сценария развития д. Миньково приняты следующие показатели численности населения по этапам на 1 очередь, расчетный срок и  перспективу.

Этапы					                                                           Численность 												   населения

Современное население							        90 чел.

Первая очередь (2012 г.)                                                 			         490 чел.

Расчетный срок (2020 г.)                                             		   	         590 чел.

Градостроительный прогноз (2030 г.) - 		   Перспектива	        700 чел.

На конец расчетного периода предполагаемая численность населения составит 700 чел. без учета проживающих в ДНТ «Ковчег».

Структура строящегося жилья по типам принята исходя из анализа комплекса факторов:

- социально-экономических – доходов и финансовых возможностей населения, потребности в социальном жилье для малообеспеченных слоев населения;

- территориальных – отсутствие возможности выделения территорий под застройку в границе деревни, в том числе под жилые дома коттеджного типа и жилые дома с участками;

- архитектурно-композиционных.

Полноценная деревенская среда должна учитывать и обеспечивать нормальные условия проживания для всего населения с учетом дифференцированного подхода и финансовых возможностей различных социальных групп. Вследствие этого, типы жилья и нормы жилищной обеспеченности должны иметь востребованные потребительские свойства, то есть быть ориентированы по своим ценностным и качественным параметрам на запросы определенных групп жителей. Вместе с тем прогнозируется наличие социального защищенного нормативного минимума, ниже которого общество не должно позволить опускать уровень градостроительных показателей.

Для новой жилой застройки деревни Миньково предлагается следующая типология жилого фонда:

- коттеджная – жилые зоны с участками от 0,12 га до 0,30 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

- усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до 0,15 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории застройки предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

В пределах территорий, рекомендуемых на расчетный срок, возможно расселить до 2000 чел., (с учетом жителей ДНТ «Ковчег»), при норме жилищной обеспеченности 50 м2 общей площади на 1 человека. Жилищная обеспеченность на одного человека может быть больше, все зависит от возможностей самих застройщиков.

Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

### 5.2.3.Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики деревни – обеспечения комфортности проживания. Уровень обслуживания деревни - поселенческий.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, что зоны вновь застроенных территорий должны быть обеспечены учреждениями обслуживания местного уровня.

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

В связи с небольшой численностью населения, полностью отсутствуют объекты дошкольного воспитания (детсады), общего среднего образования (школы).

На расчетный срок:

Для достижения основной цели образовательного комплекса в деревне формируется система  дошкольного воспитания, а именно запроектирован детский сад на 50 мест.

Генпланом предлагается сохранить структуру обеспеченности общеобразовательными школами с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных нормативными документами.

Услугами объектов культурно-бытового обслуживания более высокого ранга жители деревни будут пользоваться  близлежащих более развитых центров (г. Белоусово, г. Балабаново, г. Обнинск), с радиусом доступности около 15 километров.

Спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

-  отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы;

-  нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решений перечисленных проблем Генеральным планом предлагается:

-  довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины;

-  сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта;

На расчетный срок:

Генпланом запроектированы физкультурно-спортивные сооружения:

1.Открытая площадка (футбольное поле, универсальная спортивная площадка (теннис, волейбол, баскетбол)

2.Здание спорт клуба с бассейном общей площадью 600 кв. м

3.Площадка на берегу ручья и пруда для летних видов спорта.

Общественное питание

В деревне нет объектов общественного питания, в связи с этим предлагается на первую очередь строительство кафе на ул. Центральной (ДНТ «Ковчег»).

Торговля

На первую очередь:

Ремонт существующего магазина.

На расчетный срок:

Строительство новых площадей под магазины.

Здравоохранение.

На первую очередь:

Строительство нового ФАП.

Учреждения культуры.

### 5.2.4.Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных и лесов.

Развитие рекреационных зон предусматривает:

1. Сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования;

2. Восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долины ручья;

В перспективе необходимо развить сеть по обслуживанию туристов: магазины, кафе, сувенирные лавки. Эти мероприятия будут способствовать созданию новых рабочих мест, сохранению местного колорита, созданию рынка сбыта продукции местных предприятий и мастеров и главным образом  развитие малого и среднего предпринимательства.

## 5.3.Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

### 5.3.1.Улично-дорожная сеть

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей как внутри деревни, так и с существующими соседними населенными пунктами.

Основным видом транспорта в проектируемых зонах расселения будет индивидуальный легковой транспорт.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по новому строительству и реконструкции автодорог на первую очередь:

1. В существующей части деревни провести ремонт дорог, грунтовые дороги посыпать гравием и поддерживать в  состоянии обеспечивающим условия безопасного дорожного движения,,

2. Запроектировать новые дороги в районах новой жилой застройки,

Местная сеть (реконструкция):

1. В пределах существующей жилой застройки предлагается реконструкция местных дорог и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным (по СНиП 2.07.01-89*).

2. Дорогу к деревне Миньково от «Ковчега» отсыпать гравием, а в дальнейшем (после проведения инженерных сетей) обеспечить твердое покрытие.

Новое строительство:

1. Строительство дороги к деревне Истье.

2. Строительство уличной сети на территории новой застройки

Ширина проезжей части на главной улице - 7 м, число полос движения две. При проектировании уличной сети дороги прокладываются по возможности в местах существующих просек и с учетом комфортного перепада по высоте.

С одной стороны дороги на главных улицах необходимо предусмотреть тротуар шириной 1,5 м.

По обеим сторонам от автомобильных дорог и тротуара расположить газоны шириной 3,5 м и 4,3 м со стороны тротуара, на которых будут располагаться мачты освещения. На газонах в зимнее время возможно складирование снега.

Гаражи и автостоянки.

На территории за административным зданием предполагается разместить в соответствии с нормативными документами  открытую стоянку для хранения 30 легковых автомобилей, принадлежащих гостям жилой застройки.

Индивидуальные гаражи размещаются только на индивидуальных участках.

3. Необходимо запроектировать дорожную сеть улиц в северной зоне жилищного строительства в увязке с уже существующей.

## 5.4.Положения Генерального плана по улучшению

## состояния окружающей среды

### 5.4.1.Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Водные ресурсы

Устранение и предупреждение возможности загрязнения подземных источников водоснабжения. Для этого устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения, включают три пояса согласно санитарным нормам и правилам.

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору,

II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др. Ограничительные режимы на территориях I-III поясов ЗСО приведены в таблице.

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства - Проживание людей -Посадка высокоствольных деревьев | -Деятельность, связанная с эксплуатацией водозабора, -Ограждение - Планировка территории - Озеленение - Отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС - Рубки ухода и санитарные рубки |
| II пояс ЗСО | -Размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. -Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. -Применение удобрений и ядохимикатов - Выпас скота - Рубка главного пользования и реконструкция -Сброс промышленных, сельскохозяйственных, ливневых сточных вод | - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации - Рубки ухода и санитарные рубки леса - Новое строительство с организацией отвода стоков на КОС - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - Отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям -Санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | -Отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям | -Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов - Рубки ухода и санитарные рубки леса - Отведение сточных вод, отвечающих нормативам -Санитарное благоустройство территории |

Поскольку <основной ><водоем,><><><, ><><находится ><в ><удовлетворительном ><санитарном ><состоянии,>< ><необходимы следующие мероприятия:>

-<очистка ><дна ><от ><водорослей ><и ><его ><углубление, >

-<><очистка ><прибрежной ><зоны ><от ><деревьев ><кустарниковых ><пород,>

-благоустройство и озеленение территории водоохранных зон и прибрежных полос,

-создание на территории деревни развитой сети поверхностной канализации и включение в нее поверхностных ручьев и дренажных систем.

Необходимо отобрать и исследовать пробы питьевой воды на бактериологический и химический анализ.

Почвенный покров

1.Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2.Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

3.Укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов.

Воздушный бассейн

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

-Сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки,

-Увеличение площади зелёных насаждений в центральной части деревни,

-Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

Территории с повышенным уровнем шума, электромагнитные излучения (ЭМИ).

1.Установка шумозащитных экранов, формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль основных транспортных путей.

2. Замена дорожных покрытий.

3.Организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ.

### 5.4.2.Формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас деревни включает все виды зеленых насаждений, пойменные растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки. Поддержание территориальной связи природных комплексов с лесными и природно-аграрными ландшафтами  осуществляется посредством сохранения и реконструкции естественных экологических коридоров, направленных по долине ручья и пруда.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории деревни, и заключаются в следующем:

- максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

- обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

- озеленение зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

- усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

формирование на вновь осваиваемых территориях жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования.

## 5.5.Положения генерального плана по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды д. Миньково требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Как показывает мировая практика при комплексном и технически грамотном подходе к решению проблемы утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) удается не только избежать загрязнения окружающей среды, вовлекать в оборот вторичные ресурсы, но и получать ощутимую прибыль. Следовательно, отходы следует рассматривать как дополнительный природно-техногенный ресурсный потенциал. Выполнение предложений по модернизации и развитию системы санитарной очистки позволит решить важнейшую техническую и экологическую проблему. Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций деревни, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503.

Бытовые отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых.

На первую очередь: размещение 4 площадок, с установкой мусоросборников (контейнеров),  необходимо организовать вывоз ТБО, согласно заключенному договору со специализированной организацией.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для вывоза мусора достаточно одной машины-мусоровоза ЗИЛ 433362 МКМ-2.

Для сбора ТБО необходимо использовать:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Проектные предложения по санитарной очистке деревни позволят решить следующие задачи:

- рационально использовать территорию деревни;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка спец. машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

Организация кладбищ

Размеры земельного участка, отводимого под кладбище традиционного захоронения, определяются в соответствии с рекомендациями по проектированию объектов ритуального назначения.

Площадь захоронений принимается ориентировочно 70% общей площади кладбища, расчетная норма земельного участка на одно захоронение гроба с телом умершего 5 м2.

Общая площадь действующего кладбища в деревне Собакино (расстояние 2 км. на Восток) 1,4 га, по санитарным нормам размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) - 50 м.

На участках, не имеющих естественного стока или с уклонами, превышающими максимально допустимые, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территории.

Вопрос об организации кладбища в непосредственной близости от деревни Миньково (в случае заполнения действующего в деревне Собакино) решается с учетом мнения жителей (форма обсуждение  на общественных слушаниях).5.6.Положения генерального плана по инженерной подготовке территории

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия малоэтажной застройки на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры: максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод, минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

искусственное повышение поверхности территории;

устройство дамб обвалования;

регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

дренажные системы и отдельные дренажи;

регулирование русел и стока малых рек;

спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

агролесомелиорацию.

Системы, объекты, сооружения и мероприятия инженерной защиты от затопления и подтопления следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов.

В границах деревни и на проектируемых территориях выявлены зоны подтопления, затопления (паводки) и не подверженные затоплению.

Понижение уровня грунтовых вод намечается, в основном, на участках, удаленных от оврагов и поймы реки и колеблется в зависимости от интенсивности таяния снегов и выпадения атмосферных осадков.

Основные мероприятия по понижению вод:

-устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

-закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

-недопущение выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овраги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.

Противопожарные мероприятия:

1.Установка гидрантов на водоводах.

2.Обеспечить удобные подъезды пожарных машин к жилым, общественным зданиям и пожарным резервуарам (прудам и реке).

3.Расстояние от границ застройки до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

4.Формирование добровольной пожарной дружины и установка щитов в общественных местах с первичными  средствами для тушения пожара.

## 5.7.Инженерно-техническая база

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Тепловые и газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог с целью исключения возможных разрытий в зоне проезжей части. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории участков при согласии их владельцев. Прокладка газовых сетей высокого давления по территории малоэтажной застройки не допускается.

Водоснабжение малоэтажной застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов и допускается устраивать автономно — для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Ввод водопровода в одно-двухэтажные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации.

Необходимо предусмотреть устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут. Они будут установлены в каждый дом. Для коттеджной застройки допускается установка септиков.

Расход воды на полив участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

Электроснабжение малоэтажной застройки следует проектировать в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и рекомендаций.

Мощность трансформаторов трансформаторных подстанций (ТП) для электроснабжения малоэтажной застройки следует принимать по расчету.

Сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными или кабельными линиями (ВЛ, КЛ), как правило, по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с однотрансформаторными ТП.

Трассы ВЛ и КЛ 0,38 кВ должны проходить вне пределов участков, быть доступными для подъезда к опорам ВЛ обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку КЛ.

Требуемые разрывы следует принимать в соответствии с ПУЭ.

Ответвления от линии 0,38 кВ к зданию могут выполняться: от воздушных линий — изолированными проводами; самонесущими проводами; кабелем на тросе, кабелем в земле; от кабельных линий, проложенных в земле, путем установки кабельного ответвительного ящика за пределами придомовых участков.

Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории

На первую очередь:

Для обеспечения существующего и перспективного водопотребления (в связи с развитием населенного пункта), требуется строительство водозаборного сооружения (артезианская скважина), прокладка нового водовода с установкой гидрантов. При этом необходимо предусмотреть зону санитарной охраны - 1 пояс ЗСО, который включает в себя установленные в натуре по периметру ограждения в радиусе от 30 до 50 метров вокруг скважины. Эксплуатация ЗСО осуществляется с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п.3.2.

<><Необходимо строительство канализационных очистных сооружений (КОС), в деревне на данный момент их нет. Для зон строительства проектом предусматривается организация централизованной  системы хозяйственно-бытовой канализации с отведением стоков на КОС.> Система водоотведения запроектирована полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть канализации, прокладывается  для отведения стоков с территории жилой и общественной застройки. Поверхностные стоки будут отводиться по самостоятельной сети дождевой канализации открытого типа, по кюветам вдоль улиц с закладкой водопропускных труб в пересечениях с поперечными улицами на комплексные очистные сооружения дождевой канализации, располагаемые рядом с площадкой хозяйственно-бытовых КОС.

Теплоснабжение и газоснабжение

На первую очередь:

Проектом предусматривается обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

Газоснабжение деревни на перспективу будет осуществляться на базе природного газа. Строительство газопровода и сооружений намечено на 2009-2012 г.г., технические  условия выданы.

По схеме газификации Жуковского района газификация деревни Миньково будет осуществляться от ГРС Воробьи. (Подключение к сетям ДНТ «Кочег»).

Выходящая нитка межпоселкового газопровода: - давлением на выходе 12 кгс/см 2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).

Распределение газа по давлению будет осуществляться по 2- и 3-ступенчатой схеме газопроводами высокого давления П категории с рабочим давлением до 0,5 МПа; газопроводами среднего давления до 0,3 МПа и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГГРП, ГРП, ШРП). Деревню Миньково обслуживает НП «ЖуковРайГаз». Заключением договоров на поставку газа и учетом потребленного газа занимается ООО «Калугарегионгаз».

Связь

Развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования,

- мобильную (сотовую), радиотелефонную связь,

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных,

- проводное вещание,

- телевизионное вещание.

Электроснабжение

Покрытие электрических нагрузок индивидуальных потребителей будет осуществляться от проектируемой трансформаторной подстанции в д. Миньково. Основной источник питания: ПС «Воробьи»

Установленная мощность – 3000 кВт.

Требуется только строительство сети 0,38 кВ. для новой застройки.

6.ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Первоочередные градостроительные мероприятия по реализации Генерального плана нацелены на разрешение основных проблем деревни с учетом конкретной социально-экономической ситуации.

Предлагаемые ниже мероприятия являются основополагающими, ключевыми, реализация которых даст импульс дальнейшему развитию деревни. Сосредоточение ресурсов деревни на этих мероприятиях даст реальный эффект и не только материальный, но и имиджевый.

Предлагаемая система первоочередных мероприятий включает в себя три основных блока: законодательный, архитектурно-планировочный и функциональный.

Законодательный блок определяет необходимые правовые основы формирования вопросов землепользования в деревне. Он включает в себя разработку:

-«Правил землепользования и застройки д. Миньково» на базе Генерального плана;

-«Ценностного зонирования территории д. Миньково», направленного на обоснованную дифференциацию уровня арендной платы и земельного налога;

-Системы практических мер воздействия на землепользователей и землевладельцев (поощрительных, ограничительных и запретительных), включая экономический механизм регулирования земельных отношений на основе «Ценностного зонирования», направленных на рациональное градостроительное и социально-экономическое развитие деревни.

Архитектурно-планировочный блок направлен на регулирование эстетического и функционального разнообразия застройки, выработку архитектурного стиля деревни, отдельных его частей.

Он включает в себя:

-разработку проектов планировки и застройки (М 1:2000, 1:1000) отдельных зон проектируемого  нового строительства;

-создание банка данных индивидуальных проектов жилых и общественных зданий различного функционального назначения для застройщиков, привязанных к конкретному месту деревни, обеспечивающих гармонию с ландшафтом, с тщательной проработкой различных вариантов фасадов при сохранении стилевого единства;

-архитектурно-планировочный контроль законодательных и исполнительных органов власти за ведущимся в деревне и за ее пределами строительством.

Функциональный блок включает в себя комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию основных сфер жизнедеятельности деревни (обеспечение жильем, культурно-бытовой и инженерно-транспортной инфраструктурой, отдыхом и досугом).

К первоочередным объектам, на которых деревне необходимо сосредоточить свои усилия, относятся:

-формирование строительных площадок, примыкающих к границе деревни на севере и западе  под жилые зоны на свободных от застройки территориях;

-перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов;

-строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений;

Постепенная реализация предлагаемых мероприятий, сгруппированных в вышеуказанные блоки, будет способствовать преодолению стоящим перед деревней проблем и послужит базой для её дальнейшего развития.

7.Балансовая таблица территории деревни

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | га | 157 | 172 |
| 1 | Площадь жилой застройки В том числе ДНТ «Ковчег» | га | 131 117 | 143 |
| 2 | Территории объектов транспортной инфраструктуры и земель общего пользования | га | 26 | 29 |
| 3 | Население |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения | чел | 90 | 2000 |
| 3.2 | Плотность населения | чел/га | 4,5 | 12 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь жилых домов, всего | Тыс.м2 общей площади жилых домов | 3,7 | 102,5 |
| 5. | Распределение земель по категорийности | га | 172 | 172 |
| 5.1 | Земли ИЖС | га | 17 | 172 |
| 5.2 | Земли промышленности | га | 140 |  |
| 5.3 | Земли сельхоз назначения | га | 15 |  |

8.Потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих учреждений и предприятий обслуживания:

- Пункты общественного питания -2 (1 ресторан, 1 кафе).

- Опорный пункт милиции-1.

- Жилищно- коммунальное хозяйство-1.

- Спортивные площадки, сооружения- 1.

- Фельдшерско- акушерский пункт- 1.

- Магазины- 2.

- Храм- 1 (зависит от конфессиональной принадлежности населения).

- Детское дошкольное учреждение — 1.

- Начальная школа-1.

- Служба бытового обслуживания- 1.

- Административное здание широкого профиля-1 (назначение определяется экономической целесообразностью).

Таблица потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания.

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Объектов | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | - | 100 | 200 |
| Общеобразовательные школы | мест | - | 180 | 360 |
| Учреждения внешкольного образования | мест | - | 10% от числа школьников | 36 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения: Фельдшерский или фальдшерско - акушерский пункт | объект | 1 | - | В д.Миньково |
| Аптеки | объект | 1 на центр |  | Аптечный пункт в торговых точках |
| Станции скорой помощи Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | объект автомобиль | В г.Белоусово В г.Белоусово | 1 на 10 тыс. человек 1 на 5 тыс.сельских жит |  |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв.м общ. площ. | - | 70-80 | 140-160 |
| Спортивные залы общего пользования | кв.м площ. зала | - | 60-80 | 120-160 |
| Бассейны крытые | кв.м зеркала воды | - | 20-25 | 40-50 |
| Помещения для культурно-массовой работы | кв.м площ. пола | - | 50-60 | 100-120 |
| Кинотеатры клубы | Мест пос.мест | От 1 до 2 тыс. | 25-35 - | 50-70 300 |
| Библиотеки Дополнительно в центр библиотеке | тыс. ед.хран чит. мест тыс.ед.хран чит.мест | св.1до 2 тыс. св.1 до 2 тыс. в г.Белоусово в г.Белоусово | - - 4.5-5 3-4 | 7.5 6 9=10 6-8 |
| Магазины непродовольственных и продовольственных товаров | кв.м торг. площ. |  | 200 100 | 400 200 |
| Рыночные комплексы | кв.м торг.площ. | В г.Белоусово | 24 | 48 |
| Суды | судья | В г. Жуков | 1 на 30 тыс. |  |
| Предприятия общественного питания | Мест |  | 40 | 80 |
| Пункт приема вторсырья | объект | 1 на 20 тыс. | - | В г.Белоусово |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест |  | 7 | 14 |
| Прачечные | кг/смену | Индивидуальные в домах | 60 | 120 |
| Химчистки | кг/смену | В г.Белоусово | 3.5 | 7 |
| Бани | мест | - | 7 | 14 |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект | - | 1 на 20 тыс. чел | 1 |
| Пожарное депо | депо | Время прибытия 20 минут. | - | г.Белоусово |
| Гостиницы | мест | г.Белоусово | 6 | 12 |
| Отделения связи | объект | 1 на центр | - | В дер.Воробьи |
| Отделения банков | опер. окно | 1 на 10-30 тыс. жит. | - | в г.Белоусово |
| Юридические консультации | юрист адвокат | 1 на 10 тыс. человек. | - | В г.Белоусово, г.Жуков |
| Нотариальная контора | нотариус | 1 на 30 тыс. человек | - | В г.Белоусово, г.Жуков |

# 9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления;

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.);

- природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера:

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Заморозок - по ГОСТ 17713.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.

Природные пожары

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Территория Козельского района не имеет группы по гражданской обороне, образует загородную зону и не входит в зону светомаскировки.

В границах территории деревни Савино нет организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне.

Для защиты различных категорий населения использовать существующий фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток.

Проектные решения по инженерным системам разработать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Возможными источниками ЧС природного характера могут быть: исходя из географического положения и климатических условий не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории деревни Савино Износковского района Калужской области не располагаются потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол №8 от 28 ноября 2007 года).

## 9.I Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенного пункта относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Основные задачи обеспечения первичных мер пожарной безопасности

Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:

- организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);

- спасение людей и имущества при пожарах.

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории деревни

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 — 8 м для зданий до 10 этажей включ. и 8 — 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

На существующей территории деревни Миньково противопожарные мероприятия осуществлялись в ограниченном объеме. Существующий пруд, организованный путем запружения ручья, расположен на расстоянии   50- 200 м от границ существующей жилой застройки.

В соответствии с требованием пункта 4 статьи 68 ФЗ РФ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в деревне Миньково устройство противопожарного водопровода не является обязательным. На расчетный срок (2020 год) численность населения д.Миньково составляет 1490 человек, на градостроительный прогноз на 2020 год (2030 год)- 2000 жителей. Ввиду отсутствия в деревне централизованного водоснабжения, источниками наружного противопожарного водоснабжения в деревне приняты природные и искусственные водоемы расположенные в зоне необходимой доступности, оборудованные соответствующими подъездами и площадками  для пожарной техники, а также обеспечивающие возможность забора воды насосами.

Вместимость искусственных противопожарных водоемов или резервуаров должна составлять не менее 60 кубических метров. Расчетная емкость водоемов или резервуаров может быть рассчитана в соответствии со следующими нормами:

-продолжительность тушения пожара- 3 часа;

-расход воды на наружное пожаротушение в поселениях, более 1000 жителей, но не более 5000 жителей- 10 литров/секунду;

-Количество одновременных пожаров- 1 пожар;

-Радиус использования водоемов или резервуаров для пожаротушения- 100-200 метров;

-количество водоемов не менее 2-х;

-количество воды в каждом водоеме- 50% объема воды на пожаротушение;

-максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часа.

Произведя необходимые расчеты, получаем вместимость водоемов или резервуаров равную  54 кубических метров воды каждый.  В настоящем генеральном плане объем открытых водоемов принят равным не менее  60 кубических метров, с учетом возможного испарения воды и образования льда. При этом превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов  предусмотрены  необходимые указатели.

В соответствии с требованием нормативов (статья 76 Технического  регламента о требованиях пожарной безопасности) дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельских поселений определена из условия, что время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова не должно превышать 20 минут.  Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо. Ближайшее, по времени прибытия, пожарное депо находится в городе Белоусово, Жуковского района, с временем первого прибытия до 20 минут.

В настоящем проекте Генерального плана деревни Миньково планировочная организация селитебной территории выполнена обеспечивающей  подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. Сеть улиц и дорог деревни проектируется без тупиковых проездов.

Прямоугольная, регулярная планировка деревни обеспечивает кратчайшие пути доступа к любому из двух участков с двух противоположных направлений.

Общественные здания деревни оборудуются  средствами пожаротушения (в том числе и автоматическими), пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре, системой управления эвакуации людей,  в соответствии с отдельными проектами строительства на каждый объект в части выполнения конструктивных, объемо - планировочных и инженерно- технических решений обеспечивающих пожарную безопасность.

10.Список используемой литературы:

1.	ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 2002 г.

2.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

3.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

4.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

5.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

6.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

7.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

8.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

9.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

10.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

11.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

12.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

13.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2007 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2008 г.

14.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2008 г.

15.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

16.	Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». М., 2000 г.

17.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

(с изменениями на 10 апреля 2008 года).

18.	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

19.	СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

20.	СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

21.	СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

22.	СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

23.	СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

24.	СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

25.	СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети.

26.	СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

27.	СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

28.	СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

29.	СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение.

30.	ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

31.	ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

32.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

33.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

34.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

35.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

36.	Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

37.	Флеров А.С. «Флора Калужской губернии» КЛГ. 1912 г.

38.	Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.

39. ФЗ РФ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

40. Климатическая информация,подготовленная по данным многолетних наблюдений метеостанции г.Малоярославец, ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г.Калуга, 2009 год.