Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 15-96 от 22 мая 2015 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района Калужской области Положения по территориальному планированию Том 2 Калуга 2015 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 15-96 от 22 мая 2015 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района Калужской области Положения по территориальному планированию Том 2 Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	5

I. Цели и задачи территориального планирования	6

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию	7

II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	7

II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	9

II.1.3 Анализ и планирование демографической структуры сельского поселения	13

II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры	13

II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания	14

II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории	16

II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	17

II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	17

II.1.10 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	20

II.1.11 Мероприятия по санитарной очистке территории	23

II.1.12 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	24

II.1.13  Мероприятия по улучшению системы утилизации биологических отходов	24

II.1.14 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	25

Список используемой литературы:	30

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района Калужской области. Положения по территориальному планированию. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района Калужской области | 1:30 000 |
| 1.2 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района Калужской области | 1:30 000 |
| 1.3 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района Калужской области | 1:30 000 |
| 1.4 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района Калужской области | 1:30 000 |
| 1.5 | Карта территорий муниципального образования сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района Калужской области, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:30 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района Калужской области | 1:30 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района Калужской области | 1:30 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района Калужской области | 1:30 000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Никольское» Дзержинского района (МО СП «Деревня Никольское», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений, городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 и Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

                - Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 15-96 от 22 мая 2015 года.

Согласно п.1 ст.1 Закона Калужской области от 18.12.2014 года «О преобразовании муниципального образования «Угорская волость» и внесении в связи с этим изменений в отдельные законы Калужской области» принято решение преобразовать муниципальное образование сельское поселение «Угорская волость» путем разделения, влекущего за собой образование двух муниципальных образований – муниципального образования «Угорское» и муниципального образования «Деревня Никольское».

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Положения о территориальном планировании в текстовом виде включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе материалов по территориальному планированию:

- карта границ населенных пунктов;

- карта функционального зонирования территории;

- карта планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения.

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях генеральный план как стратегический документ должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющей направления развития муниципального образования сельского поселения «Деревня Никольское»; ключевые условия их достижения являются основными позициями градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются не только вопросы территориального и функционального зонирования, но и другие важные аспекты: транспортная доступность, надежность и развитость инфраструктуры, экологическая безопасность и др.

Основными целями генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач улучшения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития генеральный план предусматривает:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения;

- развитие и размещение объектов капитального строительства регионального и местного значения в области транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства регионального и местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- санитарная очистка территории;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории.

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:     I этап (первая очередь) – 2025 г.

II этап (расчетный срок) – 2040 г.

# II. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

      - Согласно п.1 ст.1 Закона Калужской области от 18.12.2014 года «О преобразовании муниципального образования «Угорская волость» и внесении в связи с этим изменений в отдельные законы Калужской области» принято решение преобразовать муниципальное образование сельское поселение «Угорская волость» путем разделения, влекущего за собой образование двух муниципальных образований – муниципального образования «Угорское» и муниципального образования «Деревня Никольское».

В состав вновь образованного сельского поселения "Деревня Никольское" входят следующие населенные пункты: село Маковцы, село Барятино, деревня Андреевское, деревня Петрушино, деревня Никольское, деревня Адамовское, деревня Амур-Ключ, деревня Антоново, деревня Батуево, деревня Горки, деревня Дорохи, деревня Косатынь, деревня Малиновское, деревня Обухово, деревня Прудново.

                - В таблице 1 представлено распределение земель сельского поселения по категориям по современному состоянию и на расчетный срок.

Баланс земель территории сельского поселения

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | га | 12892,44 | 12892,44 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 6591,47 | 6591,47 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 48,33 | 48,33 |
| 3 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - |
| 4 | Земли лесного фонда | га | 5273,32 | 5273,32 |
| 5 | Земли водного фонда | га | 57,66 | 57,66 |
| 6 | Земли населенных пунктов | га | 921,66 | 921,66 |
| село Маковцы |
| 6.1 | Площадь населенного пункта | га | 191,5 | 191,5 |
| село Барятино |
| 6.2 | Площадь населенного пункта | га | 106,58 | 106,58 |
| дер. Андреевское |
| 6.3 | Площадь населенного пункта | га | 33,18 | 33,18 |
| дер. Петрушино |
| 6.4 | Площадь населенного пункта | га | 21,7 | 21,7 |
| дер. Никольское |
| 6.5 | Площадь населенного пункта | га | 160,34 | 160,34 |
| дер. Адамовское |
| 6.6 | Площадь населенного пункта | га | 111,06 | 111,06 |
| дер. Косатынь |
| 6.7 | Площадь населенного пункта | га | 79,98 | 79,98 |
| дер. Антоново |
| 6.8 | Площадь населенного пункта | га | 31,32 | 31,32 |
| дер. Прудново |
| 6.9 | Площадь населенного пункта | га | 55,84 | 55,84 |
| дер. Обухово |
| 6.10 | Площадь населенного пункта | га | 18,77 | 18,77 |
| дер. Горки |
| 6.11 | Площадь населенного пункта | га | 14,83 | 14,83 |
| дер. Батуево |
| 6.12 | Площадь населенного пункта | га | 47,01 | 47,01 |
| дер. Амур – Ключ |
| 6.13 | Площадь населенного пункта | га | 9,69 | 9,69 |
| дер. Дорохи |
| 6.14 | Площадь населенного пункта | га | 24,74 | 24,74 |
| дер. Малиновское |
| 6.15 | Площадь населенного пункта | га | 8,59 | 8,59 |
| Вновь образуемый населенный пункт дер. Завалипы |
| 6.16 | Площадь населенного пункта | га | 6,53 | 6,53 |
| Вновь образуемый населенный пункт дер. Никольское 1 |
| 6.17 | Площадь населенного пункта | га | 2,97 | 2,97 |

После утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования, провести кадастровые работы в соответствии с планируемыми границами населенных пунктов.

### II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения

Таблица 2

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 647,31 | 647,31 |
| Общественно-деловая | 3,15 | 3,15 |
| Сельскохозяйственного использования | 133,7 | 133,7 |
| Производственного использования | 6,19 | 6,19 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 48,83 | 48,83 |
| Рекреационная | 78,77 | 78,77 |
| Специального назначения | 3,69 | 3,69 |
| Особо охраняемых территорий | 0,02 | 0,02 |
| Общая площадь | 921,66 | 921,66 |
| село Маковцы |
| Жилая | 158,17 | 158,17 |
| Общественно-деловая | 1,3 | 1,3 |
| Сельскохозяйственного использования | 13,43 | 13,43 |
| Производственного использования | 1,46 | 1,46 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,95 | 7,95 |
| Специального назначения | 1,82 | 1,82 |
| Рекреационная | 7,36 | 7,36 |
| Особо охраняемых территорий | 0,01 | 0,01 |
| Общая площадь | 191,5 | 191,5 |
| село Барятино |
| Жилая | 69,43 | 69,43 |
| Общественно-деловая | 1,84 | 1,84 |
| Сельскохозяйственного использования | 15,79 | 15,79 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,79 | 4,79 |
| Специального назначения | 0,91 | 0,91 |
| Рекреационная | 13,82 | 13,82 |
| Общая площадь | 106,58 | 106,58 |
| дер. Андреевское |
| Жилая | 27,69 | 27,69 |
| Рекреационная | 4,2 | 4,2 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,29 | 1,29 |
| Общая площадь | 33,18 | 33,18 |
| дер. Петрушино |
| Жилая | 20,49 | 20,49 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,21 | 1,21 |
| Общая площадь | 21,7 | 21,7 |
| дер. Никольское |
| Жилая | 75,21 | 75,21 |
| Сельскохозяйственного использования | 49,55 | 49,55 |
| Рекреационная | 26,73 | 26,73 |
| Общественно-деловая | 0,01 | 0,01 |
| Особо охраняемых территорий | 0,01 | 0,01 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 8,83 | 8,83 |
| Общая площадь | 160,34 | 160,34 |
| дер. Адамовское |
| Жилая | 73,79 | 73,79 |
| Сельскохозяйственного использования | 18,64 | 18,64 |
| Производственного использования | 4,73 | 4,73 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 10,08 | 10,08 |
| Специального назначения | 0,96 | 0,96 |
| Рекреационная | 2,86 | 2,86 |
| Общая площадь | 111,06 | 111,06 |
| дер. Косатынь |
| Жилая | 44,55 | 44,55 |
| Сельскохозяйственного использования | 17,82 | 17,82 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,59 | 3,59 |
| Рекреационная | 14,02 | 14,02 |
| Общая площадь | 79,98 | 79,98 |
| дер. Антоново |
| Жилая | 21,88 | 21,88 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,82 | 1,82 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,86 | 1,86 |
| Рекреационная | 5,76 | 5,76 |
| Общая площадь | 31,32 | 31,32 |
| дер. Прудново |
| Жилая | 44,44 | 44,44 |
| Сельскохозяйственного использования | 7,86 | 7,86 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,73 | 2,73 |
| Рекреационная | 0,81 | 0,81 |
| Общая площадь | 55,84 | 55,84 |
| дер. Обухово |
| Жилая | 13,33 | 13,33 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,93 | 1,93 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,21 | 1,21 |
| Рекреационная | 2,3 | 2,3 |
| Общая площадь | 18,77 | 18,77 |
| дер. Горки |
| Жилая | 12,9 | 12,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,74 | 0,74 |
| Рекреационная | 0,15 | 0,15 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,04 | 1,04 |
| Общая площадь | 14,83 | 14,83 |
| дер. Батуево |
| Жилая | 43,71 | 43,71 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,01 | 2,01 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,29 | 1,29 |
| Общая площадь | 47,01 | 47,01 |
| дер. Амур – Ключ |
| Жилая | 9,26 | 9,26 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,43 | 0,43 |
| Общая площадь | 9,69 | 9,69 |
| дер. Дорохи |
| Жилая | 17,81 | 17,81 |
| Сельскохозяйственного использования | 4,83 | 4,83 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,34 | 1,34 |
| Рекреационная | 0,76 | 0,76 |
| Общая площадь | 24,74 | 24,74 |
| дер. Малиновское |
| Жилая | 8,12 | 8,12 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,47 | 0,47 |
| Общая площадь | 8,59 | 8,59 |
| Вновь образуемый населенный пункт дер. Завалипы |
| Жилая | 6,53 | 6,53 |
| Общая площадь | 6,53 | 6,53 |
| Вновь образуемый населенный пункт дер. Никольское 1 |
| Жилая | 2,97 | 2,97 |
| Общая площадь | 2,97 | 2,97 |

### II.1.3 Анализ и планирование демографической структуры сельского поселения

Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вполне вероятны положительные показатели естественного прироста. В то же время меры, направленные на закрепление кадров в сельском поселении, особенно молодежи, а также повышение уровня жизни и инвестиционной привлекательности сельского поселения на расчетный срок обеспечат положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

В качестве наиболее вероятностного сценария развития МО СП «Деревня Никольское» приняты следующие показатели численности населения по этапам на 1 очередь и расчетный срок:

Этапы	                                                            Численность населения

Современный                                                                   1002 чел.

Первая очередь (2025г.)                                                  1100 чел.

Расчетный срок (2040 г.)                                                 1243 чел.

### II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Жилищный фонд сельского поселения «Деревня Никольское» по данным администрации, составляет 66750 м2  общей площади.

На одного жителя в среднем приходится 66,6 м2 общей площади, средний показатель жилой обеспеченности довольно высок, но при этом присутствуют:

-низкий уровень инженерного обеспечения ряда населенных пунктов;

-неспособность большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия;

-проживание части населения в ветхом и непригодном к жилью жилищном фонде;

-размещение части жилищного фонда в экологически неблагоприятных условиях (СЗЗ от скотомогильника) дер. Адамовское, дер. Косатынь и дер. Горки.

Основной целью является формирование полноценной среды и комфортных условий для проживания людей.

### II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Перечень мероприятий территориального планирования

по объектам культурно-бытового обслуживания

таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения |
| 1.1 | Строительства детского сада в с. Маковцы | 30 мест | Первая очередь |
| 1.2 | Капитальный ремонт и реконструкция здания детского сада в дер. Никольское | износ здания составляет более 50 % | Первая очередь |
| 2 | Общеобразовательные учреждения |
| 2.1 | Капитальный ремонт здания школы в дер. Никольское | износ здания составляет более 60 % | Первая очередь |
| 2.2 | Строительство общеобразовательной школы в селе Маковцы | 60 мест | Расчетный срок |
| 3 | Внешкольное образование |
| 3.1 | Формирование детских и юношеских клубов по интересам на базе существующих учреждений образования и спорта, из расчета 10 % общего числа школьников | - | Первая очередь |
| 4 | Объекты здравоохранения |
| 4.1 | Организация выездных приемов врачей общей практики сезонного действия, ориентированные на оказание населению первичной медицинской помощи | Во всех населенных пунктах сельского поселения по графику | Первая очередь |
| 4.2 | Ремонт и установка нового оборудования в фельдшерско-акушерских пунктах в: дер. Никольское, с. Маковцы | - | Первая очередь |
| 5 | Объекты культурно-досугового назначения |
| 5.1 | Капитальный ремонт дома культуры в дер. Никольское | износ зданий составляет более 60 % | Первая очередь |
| 5.2 | Капитальный ремонт библиотеки в дер.Никольское | пополнение библиотечного фонда до нормативного на 9,0 тыс. томов | Расчетный срок |
| 6 | Объекты торговли и общественного питания |
| 5.1 | Строительство магазина в дер. Никольское | 70 м² | Первая очередь |
| 5.2 | Строительство магазина в с. Барятино | 70 м² | Первая очередь |
| 5.3 | Строительство магазина в с. Маковцы | 70 м² | Первая очередь |
| 6 | Объекты спортивно-оздоровительного назначения |
| 6.1 | Строительство спортивной площадки и детской игровой площадки возле дома культуры в дер. Никольское | - | Первая очередь |
| 6.2 | Строительство спортивной площадки возле здания детского сада МДОУ «Колосок» в дер. Никольское | - | Первая очередь |
| 6.3 | Проведение капитального ремонта спортивного зала в дер. Никольское | Замена инвентаря и оснащения | Расчетный срок |
| 6.4 | Строительство спортивной площадки в дер. Косатынь с установкой на ней оборудования | универсальная спортивная площадка для занятий летними и зимними видами спорта | Первая очередь |
| 6.5 | Строительство спортивной площадки в с. Маковцы с установкой на ней оборудования | универсальная спортивная площадка для занятий летними и зимними видами спорта | Первая очередь |
| 7 | Объекты бытового обслуживания |
| 7.1 | Строительство станции технического обслуживания в дер. Никольское | - | Первая очередь |
| 8 | Объекты противопожарного назначения |
| 8.1 | Строительство противопожарных пирсов во всех населенных пунктах сельского поселения | минимум 12 х 12 | Первая очередь |

Размещение и строительство объектов культурно-бытового обслуживания должно производиться в соответствии с положениями, указанными в региональных нормативах «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», и другими действующими нормативно-правовыми актами.

### II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным кодексом РФ и Градостроительным кодексом РФ. Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков.

В проекте генерального плана предусмотрены соответствующие мероприятия, представленные в таблице 5.

таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты массового отдыха |
| 1.1 | Организация базы сельского туризма с конными маршрутами, вертолетной площадкой, гостиницей, предназначенной для сезонного и круглогодичного отдыха в деревне Косатынь | Первая очередь |
| 1.2 | Организация рекреационных зон с пляжем на существующих местах | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |
| 2.1 | Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов | Расчетный срок |
| 3 | Формирование природно-экологического каркаса сельского поселения |
| 3.1 | Сохранение, регенерация и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования | Первая очередь |
| 3.2 | Восстановление и реабилитация основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев | Расчетный срок |

### II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Муниципальное образование обладает развитой автомобильной транспортной сетью.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по новому строительству и реконструкции автодорог в первую очередь:

- В существующей части населенных пунктов провести ремонт дорог, грунтовые дороги посыпать гравием и поддерживать в проезжем состоянии.

- Запроектировать новые дороги в районах новой жилой застройки.

- Обеспечить проезд к кладбищам.

Местная сеть (реконструкция):

- В пределах существующей жилой застройки предлагается реконструкция местных дорог и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным.

Наиболее интенсивное движение автотранспорта предполагается по трассе «Калуга-Медынь», на которую выходят дороги поселения.

Остановки общественного транспорта планируется размещать с максимальным интервалом 400 метров.

Планируется размещение СТО в дер. Никольское. Санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) согласно санитарным нормам запроектирована в размере 50 м.

### II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Размещение объектов строительства в границах сельского поселения осуществляется на территориях, свободных от расположенных объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, в том числе  объектов археологического наследия.

    - Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

  - Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

  - На основании ст. 5.1 в границах территорий объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

  - В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4, и 7 части 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае если, орган охраны объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

  - Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 настоящего Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона.

  - Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

      - Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией СП «Деревня Никольское» МР Дзержинский район о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

### II.1.10 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды сельского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация комплекса специальных мероприятий.

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ).

4. Технологии новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям. Предприятия следует оснащать современным пылегазоочистном оборудованием. Размещать производства необходимо с соблюдением размеров санитарно-защитных зон.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Организация мероприятий на реках, прудах и родниках: проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы, восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния.

4. Разработка необходимой документации и проведение работ  по расчистке, каптажу и обустройству родников.

5. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос, предусматривающее оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования.

6. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

7. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов. Для одно-двухэтажных домов допускается устраивать автономное водоснабжение от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов.

7. Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность удобрений.

8. Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

9. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### II.1.11 Мероприятия по санитарной очистке территории

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов на расчетный срок должно включать в себя следующие мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов, а также их обезвреживания и утилизации (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Калужской области», 2010 года на расчетный срок составят 1,4 м3 на 1 человека в год.  На первую очередь Администрации сельского поселения необходимо разработать и принять генеральную схему очистки территории  сельского поселения. Расчет количества контейнерных площадок и контейнеров для сбора ТБО на обустроенных площадках в жилищном фонде и возле объектов инфраструктуры в населенных пунктах рекомендуется принимать в соответствии с методическими рекомендациями «Безопасное обращение с отходами. Том 2. Сборник нормативно-методических документов» По ред. И. А.  Кайпасова. – СПб.: РЭЦ «Петрохин-Технология», ООО «Фирма «Интеграл», 2004 г.

5. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

6. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных носителей; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

7. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигоны г. Кондрово, пос. Товарково.

### II.1.12 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

На территории МО СП «Деревня Никольское» расположено три кладбища:

- кладбище с. Маковцы- 1,8 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м, подхоронение разрешено;

- кладбище дер. Адамовское   -1,0 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м, подхоронение разрешено;

- кладбище с. Барятино - 0,24 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м, подхоронение разрешено.

Перечень соответствующих мероприятий приведен в таблице 6.

Перечень мероприятий территориального планирования

по организации мест захоронения

таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кладбища |
| 1.1 | Благоустройство действующих кладбищ | Первая очередь |
| 1.2 | Устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений | Первая очередь |
| 1.3 | Возведение ограждений на всех кладбищах сельского поселения | Первая очередь |

### II.1.13  Мероприятия по улучшению системы утилизации биологических отходов

                - На территории МО СП «Деревня Никольское» имеются скотомогильники:

- - в 1200 м северо-восточнее дер. Косатынь, принадлежащий ООО «Агросфера». Скотомогильник введен в эксплуатацию в 1962 году, законсервирован в 2007 году;

- - в 1000 м северо-западнее дер. Адамовское, обслуживание его проводит администрация МО СП «Деревня Никольское». Скотомогильник сибиреязвенный, сибиреязвенные захоронения произведены в 1979 году, ветеринарно-санитарное состояние его удовлетворительное.

- На территории МО СП «Деревня Никольское» в с. Барятино (1939 г.), в с. Маковцы (1969 г.)  были зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой среди крупного рогатого скота.

- Информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанных населенных пунктов, необходимо рассмотреть с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вопрос профилактики рабочего персонала, принимающего участие в земляных работах, от указанного заболевания.

- В случае обнаружения останков животных (неорганизованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии.

Любое строительство объектов капитального строительства на территории населенных пунктов необходимо осуществлять только после полной ликвидации скотомогильников.

### II.1.14 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Схемой территориального планирования Калужской области предусмотрены следующие мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры:

- Перечень объектов регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области на территории СП «Деревня Никольское»

- Таблица 6

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Крат-кая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализа-ции | Зона с особыми условиями использова-ния территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения |
| 5.1.1.Строительство газораспределительных газопроводов |
| II-5.1.1(6) (6-10-1) | Объект капиталь-ного строительства в области газоснаб-жения | Строительство распределительных газопроводов | общая протя-жен-ность 2,6 км | дер.Андреевское – дер.Желтыкино СП «Деревня Никольское», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь | Охранная зона до 100 м |
| II-5.1.1(6) (6-10-2) |  | Строительство распределительных газопроводов | общая протя-жен-ность 0,8 км | дер.Горки – дер.Прудново СП «Деревня Никольское», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь | Охранная зона до 100 м |
| II-5.1.1(6) (6-10-3) |  | Строительство распределительных газопроводов | общая протя-жен-ность 0,9 км | дер.Антоново – г.Кондрово СП «Деревня Никольское», Дзержинский район,Калужская область | Первая очередь | Охранная зона до 100 м |
| 5.1.3. Строительство газорегуляторных пунктов |
| II-5.1.3(36) (36-10-1) | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | - | Дер. Андреевское СП «Деревня Никольское», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| II-5.1.3(36) (36-10-2) |  | Строительство газорегулятор-ных пунктов | - | Дер. Прудново СП «Деревня Никольское», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| II-5.1.3(36) (36-10-3) |  | Строительство газорегулятор-ных пунктов | - | Дер. Антоново СП «Деревня Никольское», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| II-5.1.3(36) (36-10-4) |  | Строительство газорегулятор-ных пунктов | - | Дер. Адамовское СП «Деревня Никольское», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5.1.4. Строительство магистральных газопроводов |
| II-5.1.4(58) (58-10-1) | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство магистрального газопровода | Надзем-ный, протяженностью 8,7 км | СП «Деревня Никольское», Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 300 м |
| 7. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры |
| II-7(50) (50-10-1) | Объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры | Реконструкция автодороги Калуга - Медынь на участке с км 35+000 по км 37+000 в Дзержинском районе | протя-жен-ность 2 км | СП «Деревня Никольское» Дзержинский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |

Проектом генерального плана предусматривается соответствующие мероприятия, представленные в нижеследующей таблице.

Перечень мероприятий территориального планирования

по обеспечению инженерной инфраструктурой территории сельского поселения

таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1.Водоснабжение и водоотведение |
| 1.1 | Строительство водонапорных сетей, водозаборных сооружений и станций водоподготовки с установкой пожарных гидрантов по: с. Маковцы, дер. Прудново, дер. Косатынь, дер. Завалипы, дер. Адамовское, дер. Горки | Первая очередь |
| 1.2 | Строительство станций водоподготовки на существующих и планируемых водозаборных сооружениях | Расчетный срок |
| 1.3 | Реконструкция канализационных коллекторов и очистных сооружений канализации (ОСК) в дер. Никольское | Первая очередь |
| 2.Электроснабжение |
| 2.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций | Первая очередь |
| 2.2 | Проведение капитального ремонта линий электропередач системы электроснабжения, и замену устаревших деревянных опор электропередач на железобетонные и замену проводов | Расчетный срок |
| 2.3 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения | Расчетный срок |
| 3.Газоснабжение |
| 3.1 | Строительство уличных газопроводов по дер. Горки - ул. А.А.Волченкова, ул. Лесная | Первая очередь |
| 3.2 | Строительство уличных газопроводов по дер. Прудново | Первая очередь |
| 3.3 | Строительство межпоселкового газопровода дер. Адамовское – дер. Батуево | Первая очередь |
| 3.4 | Строительство уличных газопроводов по дер. Батуево | Первая очередь |
| 3.5 | Строительство межпоселкового газопровода Кондрово - Обухово - Дорохи - Малиновское | Первая очередь |
| 3.6 | Строительство уличных газопроводов по дер. Обухово | Первая очередь |
| 3.7 | Строительство уличных газопроводов по дер. Дорохи | Первая очередь |
| 3.8 | Строительство уличных газопроводов по дер. Малиновское | Первая очередь |
| 3.9 | Строительство межпоселкового газопровода Маковцы - Петрушино | Первая очередь |
| 3.10 | Строительство уличных газопроводов по дер. Петрушино | Первая очередь |
| 3.11 | Строительство котельной СДК в дер. Никольское | Первая очередь |
| 3.12 | Строительство котельной Никольской ООШ | Первая очередь |
| 3.13 | Уровень газификации сельского поселения -100 % | Расчетный срок |
| 4.Теплоснабжение |
| 4.1 | Состояние отопительных систем требует произвести реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования с заменой котлов на более экономичные с меньшим расходом условного топлива и более высоким КПД | Первая очередь |
| 4.2 | Обеспечение жилых зон застройки децентрализованным теплоснабжением от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются комбинированные аппараты, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт. | Первая очередь |
| 5.Связь |
| 5.2 | Расширения емкости цифровых АТС и концентраторов | Расчетный срок |
| 5.3 | Развитие транспортных сетей SDH и MPLS на базе ВОЛС | Расчетный срок |
| 5.4 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая интернет | Первая очередь |
| 5.5 | Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышение качества связи | Первая очередь |

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2013 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2014 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Дзержинского района, 2009-2012 г.

- Закон Калужской области от 18.12.2014 года «О преобразовании муниципального образования «Угорская волость» и внесении в связи с этим изменений в отдельные законы Калужской области».

- Схема территориального планирования Калужской области, 2014 г.