ОАО  КАЛУГАГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ЛЮДИНОВО»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

ЗАКАЗЧИК

АДМИНИСТРАЦИЯ

(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД ЛЮДИНОВО»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№ 121/2007-064

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОАО ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗАСТРОЙКИ

ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ «КАЛУГАГРАЖДАНПРОЕКТ»

Калуга

2009 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. СУЩЕСТВУЮЩАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЛЮДИНОВО» ………………….. | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Общие характеристики территории поселения …………………………………… | 5 |
| 1.2 Жилой фонд …………………………………………………………………………. | 7 |
| 1.3 Здравоохранение ……………………………………………………………………. | 7 |
| 1.4 Образование …………………………………………………………………………. | 8 |
| 1.5 Социальная сфера …………………………………………………………………… | 8 |
| 1.6 Культура и досуг ……………………………………………………………………. | 8 |
| 1.7 Торговля и услуги населению ……………………………………………………… | 9 |
| 1.8 Спорт ………………………………………………………………………………… | 9 |
| 1.9 Транспорт ……………………………………………………………………………. | 10 |
| 1.10 Связь ………………………………………………………………………………... | 10 |
| 1.11 Архитектура, достопримечательности …………………………………………… | 10 |
| 2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА … | 11 |
| 2.1 Капитальное строительство ………………………………………………………... | 11 |
| 2.2 Виды использования земель………………………………………………………… | 11 |
| 2.3 Сопоставление расчетной и фактической численности населения………………. | 14 |
| 2.4 Строительство объектов общественного назначения……………………………... | 15 |
| 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ……………. | 16 |
| 3.1 Цели и задачи в социально-экономическом развитии города …………………… | 17 |
| 3.1.1 Прогноз в численности населения ………………………………………………. | 18 |
| 3.1.2 Жилищное строительство ………………………………………………………… | 19 |
| 3.1.3 Социальная сфера …………………………………………………………………. | 20 |
| 3.1.4 Благоустройство территории | 20 |
| 3.2 Цели градостроительного зонирования …………………………………………… | 21 |
| 3.3 Цели в определении градостроительной ценности территории …………………. | 22 |
| 3.4 Цели в обеспечении охраны окружающей среды ………………………………… | 22 |
| 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ……………………………….. | 23 |
| 4.1 Факторы, обеспечивающие и ограничивающие развитие города ……………….. | 23 |
| 4.1.1 Геополитический фактор…………………………………………………………. | 23 |
| 4.1.2 Социально-экономический фактор ……………………………………………… | 23 |
| 4.1.3 Территориальный фактор ………………………………………………………… | 23 |
| 4.1.4 Инфраструктурный (инженерно-транспортный) фактор ………………………. | 24 |
| 5. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ………………………………………………………………………………….. | 25 |
| 5.1 Первоочередные мероприятия по реализации генерального плана ……………... | 27 |
| 5.2 Развитие жилищного строительства на территории г. Людиново ………………. | 27 |
| 5.2.1 Микрорайон «Журавка» ………………………………………………………….. | 27 |
| 5.2.2. Коттеджный поселок «21 квартал» ……………………………………………... | 29 |
| 5.2.3 Коттеджный поселок «Аэропорт» ……………………………………………….. | 29 |
| 5.2.4 Группа коттеджей по ул. Бакунина ……………………………………………… | 29 |
| 5.2.5 Коттеджная застройка между ул. Бакунина и ул. Суворова …………………… | 29 |
| 5.2.6 Коттеджный поселок «Чайка» (на месте бывшего пионерлагеря) …………….. | 29 |
| 5.3 Участки точечной застройки, определенные под многоэтажную и социально-бытовую застройку ……………………………………………………………………… | 29 |
| 5.4 Рекреация, туризм и спорткомплексы …………………………………………….. | 32 |
| 5.5 Улично-дорожная сеть города …………………………………………………….. | 33 |
| 5.6 Развитие инженерного обеспечения ……………………………….……………… | 34 |
| 5.6.1 Газоснабжение …………………………………………………………………….. | 34 |
| 5.6.2 Водоснабжение ……………………………………………………………………. | 34 |
| 5.6.3 Электроснабжение ………………………………………………………………... | 35 |
| 5.6.4 Теплоснабжение …………………………………………………………………... | 35 |
| 5.6.5 Тепловые нагрузки по объектам соцкультбыта микрорайона «Журавка»…………………………………………………………………………………...……. | 35 |
| 5.6.6 Расход газа ………………………………………………………………………… | 36 |
| 5.6.7 Нормы электропотребления ……………………………………………………… | 36 |
| 5.6.8 Отопление …………………………………………………………………………. | 36 |
| 5.6.9 Расчеты на водопотребление и водоотведение …………………………………. | 37 |
| 5.7 Перспективное развитие городского поселения «Город Людиново»………………………………………………………………………………………… | 39 |
| 5.7.1 Промышленное производство ……………………………………………………. | 39 |
| 5.7.2 Развитие промышленных предприятий местного значения на основе минерально-сырьевых ресурсов ……………………………………………………………... | 39 |
| 5.7.3 Санитарная очистка территории………………………………………………….. | 39 |
| 5.7.4 Развитие инженерной инфраструктуры………………………………………….. | 40 |
| 5.7.5 Функционально-планировочная организация территории……………………... | 40 |
| 5.7.6 Рекреация, туризм и спорткомплексы …………………………………………… | 40 |
| 5.7.7 Развитие жилищного строительства …………………………………………….. | 40 |
| 5.7.8 Транспортная инфраструктура …………………………………………………... | 41 |
| 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ …………………………………………….. | 42 |
| 6.1 Особо охраняемые природные территории ……………………………………….. | 42 |
| 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ………………………………………... | 45 |
| 7.1 Улучшение санитарно-гигиенических условий рек и водоемов, благоустройство существующих водоемов (поверхностных вод)……………………………………. | 45 |
| 7.2 Основные причины загрязнения поверхностных вод……………………………... | 45 |
| 7.3 Мероприятия технологического характера по охране поверхностных вод……... | 45 |
| 7.4 Мероприятия организационного характера………………………………………... | 45 |
| 7.5 Мероприятия по охране лесов……………………………………………………… | 46 |
| 8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ……………………………………………………………………………. | 47 |
| 8.1 Противопожарное водоснабжение территории города, с учетом перспективного развития ………………………………………………………………………………. | 48 |
| 8.2 Дислокация пожарных подразделений ……………………………………………. | 50 |
| 8.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предполагаемых объектов в районах: «21квартал», «Аэропорт», «Чайка», «Журавка» …………………….. | 50 |
| 9. ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ………………….. | 52 |
| 10. ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ………………………………………………….. | 53 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ЛЮДИНОВО»

## 1. СУЩЕСТВУЮЩАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ

## СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## «ГОРОД ЛЮДИНОВО»

  - Общие характеристики территории поселения

Город Людиново – расположен в Калужской области, в 188 километрах к юго-западу от Калуги и в 70 километрах к северо-востоку от Брянска на берегах живописного озера Ломпадь. Город Людиново является районным центром Людиновского района Калужской области. Территория города занимает 4307 гектаров.

О древнем происхождении Людиновской земли напоминают старинные поселения, городища, курганы, с которыми связано множество легенд.

Впервые Людиново впервые упомянуто в Переписных книгах в 1626 году, а в 2006 году город отметил свой 380-летний юбилей.

За это время городом пройден славный путь от крохотной деревушки, затерявшейся среди дремучих лесов, до крупного промышленного центра России.

История города Людиново неразрывно связана с возникновением чугунолитейного и тепловозостроительного заводов. Так возникновение собственно города Людиново следует отнести к 1845 году. Именно в это время здесь вступила в строй первая, а затем вторая домны железоделательного завода – современного тепловозостроительного. А старейший чугунолитейный завод был  основан в 1738 году.

Климат города, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. Среднегодовая температура колеблется от +3,5 градусов до +4,5 градусов. Наименьшая продолжительность теплого периода с положительной среднесуточной температурой – 200 дней, наибольшая – 250 дней.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в теплый период северо-западных и западных ветров, а в холодный период - юго-западных.

Почвы, в основном, дерново-подзолистые серые лесные суглинистого механического состава.

На территории города протекают 4 реки. Наиболее крупная из них река Неполоть, протяженностью в пределах района 26,7 км.

В городе Людиново на р. Неполоть построено крупнейшее водохранилище в Калужской области. Его длина - 14 км, а ширина – от 0,62 до 1,5 м. Площадь водного зеркала Людиновского водохранилища составляет 8,7 км2, его глубина доходит до 10 м, объем – 30 млн. м3.

В 2009 году озеро Ломпадь вошло в число одного из 7 «чудес» Калужской области по результатам конкурса «7 чудес Калужской области». Из озера берет начало река Неполоть. Все эти воды делят город надвое: на восточную и западную часть. В границах города ширина озера доходит до полутора километров.

Экономика территории

Преодолев экономические потрясения 90-ых годов прошлого столетия, на протяжении последних лет экономика города сохраняет тенденции устойчивого роста. Наблюдается увеличение темпов роста промышленного производства, оборота розничной торговли. Опережающими по сравнению с инфляцией темпами растут доходы населения.

Сохранение положительных тенденций в социально-экономической сфере города стало возможным благодаря принятию управленческих решений на всех уровнях власти, направленных на обеспечение режима наибольшего благоприятствования развитию экономики, и участие в реализации приоритетных национальных проектов, что в свою очередь способствовало решению проблем экономического, социального и культурного характера.

На решение задач улучшения социального самочувствия общества и повышения качества жизни людиновцев была также направлена реформа местного самоуправления. 	Численность населения в городе Людиново на 01.01.2009 года составляет  41,5 тысяч человек.

Промышленность

На территории городского поселения "Город Людиново" зарегистрировано и функционирует  52 предприятия промышленности; из них 8 крупных и средних и 44 малых предприятия.

Крупными градообразующими предприятиями промышленности являются :

- ЛМЗ – филиал ОАО КЗ «Ремпутьмаш» удельный вес в общем объеме отгруженной промышленной продукции района в 2008 году– 35%;

- ЗАО «Кронтиф-Центр» удельный вес в общем объеме отгруженной промышленной продукции района в 2008 году – 26%;

- ОАО «Агрегатный завод» удельный вес в общем объеме отгруженной промышленной продукции района в 2008 году – 16%;

- ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод» удельный вес в общем объеме отгруженной промышленной продукции района в 2008 году – 7%;

- ЗАО «Завод «Людиновокабель» удельный вес в общем объеме отгруженной промышленной продукции района в 2008 году – 6%;

- ОАО «Людиновский хлебокомбинат» удельный вес в общем объеме отгруженной промышленной продукции района в 2008 году – 2%.

Объем отгруженной продукции в 2008 году составил 5709,3 млн. рублей, из них крупные и средние предприятия – 5327,1 млн. рублей. Индекс промышленного производства по городу в 2008 году составил 165,9 %.

Инвестиции

Объем инвестиций за 2008 год составил 306,6 млн. рублей.

На территории городского поселения "Город Людиново" по состоянию на 01.01.2007 года зарегистрировано 28 строительных организаций, в которых трудится свыше 200 человек. Из них вели строительную деятельность – 16 организаций. Все строительные организации относятся к разряду малых предприятий.

В 2009 и последующих годах продолжится реконструкция и модернизация цехов промышленных предприятий, строительство газопроводов и линий электропередач.

  - Жилой фонд

В 2006 году введено в эксплуатацию жилых домов за счет индивидуальных застройщиков 1,4 тыс. м кв. жилья, в 2007 году – 7,1 тыс. м кв. жилья, в 2008 году – 12,2 тыс. м кв. жилья.

В городском поселении «Город Людиново» имеется многоквартирный жилой фонд, площадь которого составляет 581,0 тыс. кв. м., количество многоквартирных жилых домов – 348.

На территории городского поселения «Город Людиново» установлена норма предоставления площади жилого помещения, предоставляемого из муниципального жилищного фонда по договору социального найма, в размере 14 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи.

В связи с отсутствием средств, муниципальное жилье в городе не строится, за исключением строительства жилья физическими лицами за собственные средства.

  - Здравоохранение

Таблица №1. Учреждения здравоохранения на территории города  Людиново

| Наименование учреждения | Услуги | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Взрослая поликлиника | Посещения в смену -600 | ул. Лясоцкого, 101 |
| Детская поликлиника | Посещения в смену -250 | ул. Фокина,6 |
| Женская консультация | Посещения в смену -150 | ул. Маяковского, 21 |
| Стоматологическая поликлиника | Посещения в смену-250 | ул. Маяковского, 21 |
| Городская поликлиника микрорайона Сукремль | Посещения в смену-150 | ул. Козлова,22 |
| Стационар в том числе: | На 288 круглосуточных коек | ул. Энгельса, 6 |
| Терапевтическое отделение | 39 коек | ул. Энгельса, 6 |
| Кардиологическое отделение | 40 коек | ул. Энгельса, 6 |
| Хирургическое отделение | 45 коек | ул. Энгельса, 6 |
| Педиатрическое отделение | 22 койки | ул. Энгельса, 6 |
| Инфекционное отделение | 20 коек | ул. Энгельса, 6 |
| Туберкулезное отделение | 40 коек | ул. Энгельса, 6 |
| Неврологическое отделение | 27 коек | ул. Энгельса, 6 |
| Родильное отделение | 20 коек | ул. Лясоцкого,107 |
| Палата новорожденных | 10 коек | ул. Лясоцкого,107 |

1.4 Образование

В городе Людиново работают 8 средних школ, 10 детских садов, 5 учреждений дополнительного образования.

Свои образовательные услуги предоставляют государственное образовательной учреждение среднего профессионального образования «Людиновский индустриальный техникум» и учреждения высшего профессионального образования Людиновское представительство Калужского филиала современной гуманитарной академии и филиал Брянского университета транспортного машиностроения.

1.5 Социальная сфера

На территории города работает МУ «Людиновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Чайка», МУ «Людиновский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

1.6 Культура и досуг

На территории городского поселения «Город Людиново» расположены и активно функционируют:

- Городской парк культуры и отдыха (в котором имеются парковые аттракционы в количестве 6 шт., работающие для населения в летний период (апрель - сентябрь), детская развлекательная площадка, оборудованы места для отдыха горожан).

- Видеосалон МУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе», оборудованный современными техническими средствами (на 60 посадочных мест), зрительный зал МУК «РДК» (200 пос. мест), зал МУК «Центральная районная библиотека» (на 50 пос. мест.).

- Народный музей истории ОАО «ЛТЗ», в котором собран богатейший материал по истории возникновения и развития г. Людиново. Несмотря на то, что музей имеет ведомственную принадлежность, он ведет активную экскурсионно-познавательную, выставочную деятельность с населением города и района в целом.

- Центральные учреждения культуры города:

- МУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» (в котором активно функционирует 31 клубное формирование, в т.ч. кружки художественной самодеятельности для детей и взрослых, любительские объединения и клубы по интересам самой различной художественной направленности: хореографические, театральные, музыкальные, хоровые, др.). Ежегодно Дворец культуры проводит более 250 культурно - массовых, досугово - развлекательных мероприятий для населения города;

- МУК «Районный дом культуры» (в котором функционирует 25 самодеятельных коллективов для детей и взрослых). Учреждением проводится 240 культурно – досуговых мероприятий для жителей городского микрорайона Сукремль.

- Учреждения дополнительного образования для детей:

- Детская музыкальная школа (в которой дети могут получать музыкальное образование и учиться игре на фортепиано, струнных инструментах, народных, духовых инструментах, а также получать навыки хорового пения и вокала);

- Детская художественная школа (в которой дети получают уроки живописи, скульптуры, композиции, рисунка, дизайна);

- Детская школа искусств (в которой имеются отделения фольклора и народного пения, художественное и изобразительного искусства, музыкальное, хореографическое, по данным направлениям занимаются около 300 детей);

- Дом детского творчества (в 80 кружках и секциях которого занимается около 1000 человек в возрасте от 4-18 лет);

- Станция юных техников (в которой работают 40 объединений технического и художественно-прикладного направлений).

- На территории города имеется 4 библиотеки: МУК «Центральная районная библиотека», «МУК «Центральная городская детская библиотека», МУК «Городская библиотека, филиал №1», «Городская детская библиотека, филиал №2». Библиотеки города оснащены компьютерным оборудованием, имеют электронный информационный ресурс, электронные каталоги.

  - Торговля и услуги населению

Торговля – одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения города. Данная отрасль является источником поступления денежных средств, выполняет социальные задачи.

На территории города насчитывается 183 стационарных предприятий торговли с торговой площадью 16,9 тыс. м. кв., 56 предприятий общественного питания и 86 объектов мелкорозничной торговой сети, а также 2 мини-рынка и рынок Райпо, доля которых в общем объеме товарооборота составляет  14,7 – 15,0 %. Из года в год число предприятий торговли увеличивается, что дает новые рабочие места, повышение налогооблагаемой базы города.

Из общего числа стационарных предприятий торговли 35,6 % составляют предприятия, торгующие продовольственными товарами, 50,0 % - промтоварные и 14,4 % - смешанные магазины.

Макроструктура оборота розничной торговли изменилась. Увеличилась доля продажи непродовольственных товаров, так как в последнее время увеличилось число магазинов, торгующих промтоварами и широко развивается торговля товарами в кредит.

Платные услуги населению на территории городского поселения оказывают 49 организаций, 12 % из них относятся к муниципальной форме собственности, 9,8 % - к государственной.

В структуре платных услуг преобладают услуги жилищно-коммунального хозяйства (около 55 %), пассажирского транспорта (около 17 %), услуги связи (свыше 6 %). Бытовые услуги в общем объеме платных услуг занимают 13,1 %. Свыше 1/3 бытовых услуг населению оказывают индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.

В общем объеме бытовых услуг ритуальные услуги составляют около 4 %, услуги прачечных около 4,8 %.

1.8 Спорт

На территории города имеются 2 стадиона с трибунами (вместимостью до 3000 зрителей), 2 Дома спорта со спортивными залами размером 36 м х 18 м, 15 спортивных залов размерами 24м х 12м и 18 м х 9м, 34 открытых плоскостных спортивных сооружения, стрелковый тир, гребная база, 17 помещений для занятий спортом. В зимнее время года функционирует каток.

1.9 Транспорт

В городе Людиново хорошо развита социально-транспортная инфраструктура. В городе имеются автостанция и 3 железнодорожные станции. В двух местах пересекая реку Болва, тянется проходящая через территорию города железнодорожная линия Вязьма-Киров-Брянск.

Автомагистраль Москва-Киев проходит на расстоянии 31 км от города.

Общая протяженность дорог городского поселения составляет 131,47 км, из них:

- грунтовых дорог – 71,3 км;

- дорог, имеющих твердое асфальто-бетонное покрытие, – 60,17 км..

Транспортное обслуживание населения в границах города осуществляется с участием индивидуальных предпринимателей и организаций по результатам конкурсного отбора.

1.10 Связь

Основу телефонной сети общего пользования поселения составляет сеть Калужского филиала ОАО «ЦентрТелеком».

В результате проводимой филиалом целенаправленной технической и экономической политики на территории муниципального образования телефонная связь развивается достаточно интенсивно.

Так же активно развивается сотовая связь, представленная фирмами «МТС», «БиЛайн», «Мегафон».

Население города полностью охвачено телевизионным вещанием.

1.11 Архитектура, достопримечательности

В список памятников истории и культуры Калужской области, утвержденный Решением Малого Совета областного совета народных депутатов от 22.05.1992 вошли Храм Преподобного  Сергия  Радонежского  (конец 19 в.) и Собор Казанской иконы Божией Матери (конец 19 в.), расположенные на территории города Людиново.

2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕГО

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

  - Капитальное строительство

Предыдущий генеральный план города Людиново был разработан институтом Гипрогор (г. Москва) в 1982 году и утвержден в 1984 году решением Калужского облисполкома.

По основным параметрам на сегодняшний момент генеральный план не был реализован: ни численность населения, ни территориальное развитие, ни объемы строительства не соответствуют прогнозам. К сожалению, прошедший период был переходным этапом в жизни страны и отмечался спадом по многим направлениям народного хозяйства.

Работы по благоустройству, инженерной подготовке территории, строительству искусственных дорожных сооружений проводились в объеме, не  соответствующем потребностям развивающегося города. В целом, динамика  развития города по реализации предыдущего генерального плана является  отрицательной.

В настоящее время в центральной части города активно ведутся работы по  реконструкции застройки и благоустройству территории, не предусмотренные предыдущим генеральным планом, наметилась тенденция сноса и реконструкции  индивидуальной жилой застройки и возведения на этой территории современных  жилых домов.

В центральной части города остаётся значительная часть индивидуальной застройки, в том числе и внутри кварталов многоэтажной застройки. Данную проблему можно решить путем выкупа у частных землевладельцев участков под строительство.

Район, образованный на месте рабочего поселка Сукремль, расположенного к юго-западу от центра города, отделенный полосой железной дороги не нашел  перспективного развития в части жилищного строительства. Частично  застроен  восточный жилой район (малоэтажная застройка), условно названный коттеджный  поселок «Аэропорт».

Развитие город может получить только лишь за счет частичного изъятия  земель городских лесов, изменив их вид использования под капитальное строительство с наименьшей плотностью застройки, пример – новый микрорайон «Журавка».

  - Виды использования земель

Таблица №2.  Виды использования земель

| №№ п/п | Виды использования земель | Общая площадь га | В собственности граждан | В собственности юридических лиц | В государственной и муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земли жилой застройки, из них: | 729 | 174 | 1 | 554 |
| 1.1 | многоэтажной | 76 |  | 1 | 75 |
| 1.2 | индивидуальной | 653 | 174 |  | 479 |
| 2 | Земли общественно-деловой застройки | 53 | 1 | 3 | 49 |
| 3 | Земли промышленности | 352 | 4 | 113 | 235 |
| 4 | Земли общего пользования | 391 |  |  | 391 |
| 5 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них: | 96 |  |  | 96 |
| 5.1 | железнодорожного транспорта | 79 |  |  | 79 |
| 5.2 | автомобильного транспорта | 16 |  |  | 16 |
| 5.3 | морского, внутреннего водного транспорта |  |  |  |  |
| 5.4 | воздушного транспорта |  |  |  |  |
| 5.5 | Иного транспорта | 1 |  |  | 1 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования, из них: | 828 | 89 | 15 | 724 |
| 6.1 | крестьянскими (фермерскими) хоз-ми | 6 | 6 |  |  |
| 6.2 | предприятиями занимающими сельскохозяйственным производством | 9 |  |  | 9 |
| 6.3 | садоводческими объединениями и индивидуальными садоводами | 120 | 83 | 15 | 22 |
| 6.4 | огородническим объединениями и индивидуальными огородниками | 25 |  |  | 25 |
| 6.5 | дачниками и дачными объединениями |  |  |  |  |
| 6.6 | личными подсобными хозяйствами |  |  |  |  |
| 6.7 | служебными наделами |  |  |  |  |
| 6.8 | для других целей | 668 |  |  | 668 |
| 7 | Земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, из них: | 1264 |  |  | 1264 |
| 7.1 | Земли, особо охраняемых природных территорий, в том числе: |  |  |  |  |
| 7.1.1 | земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов |  |  |  |  |
| 7.2 | Земли рекреационного значения, в том числе: | 1264 |  |  | 1264 |
| 7.2.1 | городские леса | 1264 |  |  | 1264 |
| 7.3 | Земли историко-культурного значения |  |  |  |  |
| 8 | Земли лесничеств и лесопарков |  |  |  |  |
| 9 | Земли под водными объектами | 291 |  |  | 291 |
| 10 | Земли под военными и иными режимными объектами | 18 |  |  | 18 |
| 11 | Земли под объектами иного специального значения | 11 | 1 |  | 10 |
| 12 | Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 274 |  |  | 274 |
| 13 | Итого земель в границах населенного пункта | 4 307 | 269 | 132 | 3 906 |
| 14 | Земли природной зоны |  | Х | Х | Х |

Городские леса площадью 1 264 га переданы городу согласно Акту приема-передачи земель лесного фонда, находящихся в ведении ФГУ «Людиновский лесхоз», в состав земель поселений городского поселения город Людиново, от 27.12.2006 года.

Приемка-передача осуществлялись на основании следующих документов:

- Копии решения Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1985 года за №875 «Об установлении городской черты города Людиново»;

- Схемы городской черты города Людиново;

- Сведений из государственного земельного кадастра.

Переданы кварталы Людиновского лесничества Людиновского лесхоза:

№№ 20, 21, 22, 90, 91, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103 и частично кварталы  №№ 15, 17, 18, 19, 75, 104, 110, 121.

Согласно таблице земли жилой застройки на период 06.08.2006 года  составили 729 га, из них 76 га – многоэтажной застройки и 653 га - индивидуальной.

Проведенное обследование выявило высокий процент износа ряда многоквартирных жилых домов (как правило, довоенной постройки).

Намечаемый Генеральным планом рост квадратных метров жилья не  выполнен. Средняя обеспеченность населения жилищным фондом – 18,6 м2 на 1 чел.

В городе за исследуемый период не построены новые школы (в 2003 г.  ликвидирована школа № 11 по ул. Ломоносова). С 1982г.-1990г. построено 3  детских сада, а ликвидировано 4 шт.

Обеспеченность объектами культуры на прежнем уровне. Новых стадионов  и спортивных комплексов нет.

  - Сопоставление расчетной и фактической численности населения

Предыдущий Генеральный план предусматривал рост численности населения к концу расчетного срока до 75 тыс. чел. Фактически в 2007 году численность населения города Людиново составила 41,5 тыс. человек.

Таблица №3. Динамика роста численности населения

| №№ п/п | Наименование показателей (тыс. чел) | Фактически | Генплан | в % соотношении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. | 1995г. | 2007г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население | 41,5 | 44,7 | 41,5 | убыль на 8 % |
| 2 | Экономически активное население в трудоспособном возрасте | 24,90 | --- | --- | 60% |
| 3 | Население младше трудоспособного возраста | 7,62 | --- | --- | 18,4% |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 8,98 | --- | --- | 21,6% |

Таким образом, фактическая численность населения города не соответствует намеченной численности генерального плана.

Сокращение численности населения связано с отрицательными показателями естественного воспроизводства, смертности и не перекрывающим естественную убыль механическим движением населения, что было вызвано объективными социальными обстоятельствами состояния общества, сложной экономической ситуацией и политической нестабильностью.

  - Строительство объектов общественного назначения

Запроектированный в предыдущем генеральном плане уровень культурно-бытового обслуживания населения соответствовал СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», но за истекший период не был достигнут практически по всем видам обслуживания.

Проектом предусматривалось обеспечение населения детскими дошкольными учреждениями и общеобразовательными школами. На сегодняшний день нормативный показатель по этим учреждениям меньше в 2 раза, чем должен  быть. Это обстоятельство отрицательно сказывается на учебном процессе, так как из-за перегруженности школ более 50% детей вынуждены учиться во вторую смену.

Объективно, требуется увеличение мест в детских дошкольных учреждениях и в общеобразовательных школах в соответствии с демографической структурой города и для разгрузки школ, работающих во 2 смену.

Отстают от норматива спортивные учреждения. При этом надо признать, что большое развитие получила коммерческая сфера обслуживания. Норматив превзойден по торговым предприятиям.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Цели и задачи территориального планирования ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения внутреннего регионального продукта, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природной составляющей:

1. Обеспечение условий для устойчивого экономического развития города достигается решением следующих задач:

- формированием территориально-хозяйственной организации города, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, основных элементов экономической базы города Людиново;

- осуществлением сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

- развитием системы расселения в соответствии с уровнем предполагаемой численности населения, определенной на расчетный срок, при формировании промышленных, хозяйственных центров и жилых районов;

- улучшением использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов.

2. Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым условием инновационного роста экономики, прекращения депопуляции населения и стимулирования его расширенного воспроизводства.

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с решением задач:

- обеспечения условий для улучшения жилищных условий;

- формирования системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании социальных центров;

- рациональной организации транспортной и инженерной инфраструктур;

- охраны и улучшения окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»);

- сохранения и регенерации памятников архитектуры и ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической системы  города;

3. Обеспечение условий рационального природопользования достигается посредством решения задач:

- комплексного использования земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов.

- социально-экономического развития города в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

Схема территориального планирования территории города Людиново - это:

- территориальное планирование в области градостроительства, с учетом социально-экономических, природно-климатических условий и прочих условий;

-  оценка ресурсного потенциала и проектные мероприятия по развитию экономической базы города;

- функциональное зонирование и планировочная организация территории, градостроительное районирование, вопросы расселения;

- выявление опорных территорий роста экономики и качества жизни населения (территорий активизации хозяйственной, градостроительной деятельности и рекреационно-туристической деятельности - зон планируемого размещения объектов капитального строительства), то есть создание на этих территориях современных стандартов организаций жилой, производственной, рекреационной среды;

- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- обязательный комплекс мероприятий по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по улучшению экологической ситуации градостроительными средствами и сохранению историко-культурного и природного наследия.

Территориальное планирование города Людиново осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана города Людиново (далее - Генплан) и внесения в него изменений.

Территориальное планирование города Людиново осуществляется в соответствии с основными принципами и стратегическими направлениями градостроительного развития города Людиново, сформулированными в Градостроительном кодексе Российской Федерации и представленными исходными данными.

Территориальное планирование города Людиново направлено на определение функционального назначения территорий города Людиново, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

-стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения города Людиново;

-обеспечения устойчивого развития города Людиново;

-повышения качества городской среды;

-сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

-развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

-обеспечения учета интересов жителей города Людиново и их объединений, интересов Российской Федерации, интересов субъектов Российской Федерации, интересов муниципальных образований.

### 3.1 Цели и задачи в социально – экономическом развитии города

Социально-экономическое развитие города является прогностическим с перспективой развития города Людиново на 15-25 лет (численность населения,  экономические показатели, жилищное строительство, социальная сфера, благоустройство территории) и стратегических направлений на более отдаленный срок.

В соответствии с нормативными документами в проекте разработаны следующие разделы: социально-экономическое развитие, включающее прогноз демографического развития, развитие ведущих отраслей хозяйства, жилищное и культурно-бытовое обслуживание, территориальное развитие с учетом новой транспортной инфраструктуры, предложение по инженерному обеспечению.

Проектные предложения по архитектурно-планировочной организации территории направлены на преодоление негативных моментов в сложившейся структуре городской застройки, создание оптимальных условий труда, быта и отдыха населения с учетом сложившейся ситуации, а также предпосылок развития города.

Для развития территории центра в сложившейся части города, повышения качества застройки предлагается рассмотреть возможность включения участков точечной застройки.

Новое  жилищное,  культурно-бытовое  и  другие  виды  строительства,  предлагаемые  к размещению  в  городе,  могут  внести  разнообразие  в  типы  существующей застройки,  существенно  обогатить  архитектурно-художественный  облик  районов.

Новые  предложения  по  организации  транспортного  обслуживания  снимут  проблему  планировочной  разобщенности  территорий  города  и  новых  микрорайонов. В частности, предлагается в районе ст. Людиново-2 продлить дорогу по ул. III Интернационала и выйти на а/дорогу «Брянск-Рославль». С ул. Лясоцкого проложить новые дороги для обслуживания микрорайона «Журавка» и  транспортной связи с проспектом Машиностроителей.

Формирование  новой  архитектурно-композиционной  структуры  жилых  микрорайонов города осуществлять за  счет  строительства  жилых  групп  на  землях  городских лесов, при  максимальном  сохранении  ландшафта и с элементами   композиционного  завершения  новых  городских  улиц  архитектурными  доминантами.

Использовать выведенные территории под зоны  отдыха  и  спорта  с благоустройством  реки  Журавка для микрорайона «Журавка», под малоэтажное жилищное строительство коттеджного  поселка  «Аэропорт», прилегающего микрорайона « 21  квартал» и коттеджного микрорайона «Чайка».

Важнейшей  проблемой  архитектурно-планировочной  организации  территории города  является  преобразование  производственной  части  города.

В  южной  части  города, для развития предлагается перспектива промзоны 24 га у завода Стройдеталь и 115 га в районе машиностроительного завода. Данное решение обусловлено наличием грузовой железнодорожной станции «Людиново-1» и близостью автомобильной дороги.

В северной части города, учитывая наличие железнодорожных путей и железнодорожной станции «Людиново – 2», а также близость автомобильной дороги «Брянск-Рославль», определена промзона площадью 20 га под строительство малых промышленных предприятий.

В архитектурно-планировочном решении городской застройки существенное место занимает существующая система зеленых  насаждений  общего  пользования. Строительство спортивного комплекса в 90 квартале городских лесов решит проблему благоустройства болотистых пространств, примыкающих к реке Неполоть.

Строительство  спорткомплекса  «Зеленые  горки»  привлечет  туристов  и  отдыхающих  в  город Людиново.  Городская планировка территории города Людинова, благоустройство проезжей части улиц, тротуаров, застройка жилых кварталов многоэтажными домами производились в основном в 70-80-е годы прошлого столетия.

3.1.1 Прогноз численности населения

Судя по существующим тенденциям, основным источником роста населения города Людиново будет механический прирост. В ближайшие 10-15 лет с учетом сложной демографической структуры (повышенной доли лиц старше трудоспособного возраста и пониженной - моложе трудоспособного возраста) сохранится естественная убыль населения.

Величина механического прироста в городе Людинове будет варьировать в зависимости от темпов развития города, его экономики, бытовой и культурной инфраструктуры. При существующих тенденциях численность населения города Людиново  к 2034 году составит 45 тысяч человек. При активном социально-экономическом развитии города механический прирост ожидается более высоким, в том числе за счет молодых семей, что обеспечит и рост рождаемости при улучшении демографической структуры. Численность населения города Людиново по данному оптимистическому варианту составит к 2034 году 70-75 тысяч человек. Все дальнейшие прогностические расчеты строились на оптимистическом варианте развития демографической ситуации в городе.

Прогноз  использования  трудового  потенциала  основан  на  следующих  методических  предложениях:

- улучшение структуры занятых  в  отраслях  промышленности  и  народного  хозяйства  с  повышением  доли  труда  высокой  квалификации;

- недопущение  увеличения  уровня  безработицы  и  уменьшения  уровня  вынужденной  безработицы;

- увеличение числа  занятых  в  частном  и  смешанном  секторах  экономики.  Это  будет  способствовать  повышению  доходов  населения,  формированию  среднего  класса.

Следует  повышать  естественный  прирост  населения  возобновлением  строительства  детских  садов,  развитием  и  усовершенствованием  предприятий  здравоохранения  и  спорта.

Можно  видеть,  что  значительно  изменилась  структура  промышленности,  из  широкого  спектра  отраслей  и  направлений  деятельности  в  советский  период  сохранились  лишь  некоторые  виды  деятельности:  электроэнергетика,  некоторые наиболее  рентабельные  направления  машиностроения,  пищевая  промышленность, которая  не  только  сохранила  свои  позиции,  но  и  удерживает  наиболее  высокие темпы  развития  и  увеличения  производства  и  прочие.

Площади  города  позволяют  расширить  производственный  сектор  на  юго-западной  территории  с  привлечением  новых  инвестиций  и  промышленного  производства.

Механическое  движение  населения,  количество  вынужденных  переселенцев  может  быть  повышено  за  счет  новых  рабочих  мест  и  увеличения  жилищного  фонда.

#### 3.1.2 Жилищное строительство

Величина  жилищного  фонда на сегодняшний момент не  соответствует  проектной  по  ряду  причин:

- объективным  обстоятельствам  состояния  экономики  города;

- недостаточным  капитальным вложениям в  жилищное  строительство;

- низкому  использованию  мощностей  предприятий  стройиндустрии;

- маломощности  строительных  организаций;

- резкому снижению потребности в строительстве из-за низкой платежеспособности населения и сокращению темпов прироста численности  населения  города.

Основными задачами развития города Людиново в области жилищного строительства являются:

- максимальное обеспечение жителей города отдельным жильем (домом или квартирой), обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда города Людиново, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом архитектурно-планировочного облика города;

- обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для социально незащищенных слоев населения города Людиново;

- сокращение и ликвидация физически устаревшего жилищного фонда;

- увеличение объемов реконструкции, модернизации и капитального ремонта существующего жилищного фонда;

- развитие новых типов жилья, включая развитие малоэтажного жилищного строительства (таун-хаузы и коттеджи);

- создание новых многоэтажных микрорайонов на выведенных землях лесфонда, изменив вид использования;

- комплексное благоустройство жилых кварталов.

3.1.3 Социальная сфера

Одной из важнейших задач социально-экономического развития города является приведение социальной сферы в соответствие с ролью и значением города, на основе имеющихся нормативов и потребностей его жителей.

Будущее города Людиново во многом зависит от его возможностей привлечь к себе молодые семьи, желательно с высоким уровнем образования. Одной из важнейших задач (наряду с работой и жильем) в целях их привлечения и удержания является наличие в городе широкой сферы разнообразного досуга, как для взрослых, так и для детей.

Генпланом должна быть решена задача по размещению на территории города широкого спектра спортивных сооружений:

- стадионов;

- физкультурно-оздоровительного комплексов закрытого и открытого типов;

-     плавательных бассейнов в каждом микрорайоне;

- лыжной трассы для ачери-биатлона.

Каждый жилой район должен иметь свой культурный и общественный центр (с бассейном), с разнообразными функциями, молодежный центр с системой баров, клубов, дискотек.

Настоятельно необходимо формирование городских зон отдыха (парков, бульваров, скверов), оборудование пляжей.

В зоне водохранилища необходимо формирование рекреационных территорий для отдыха горожан.

#### 3.1.4 Благоустройство территории

Городская планировка территории города Людинова, благоустройство проезжей части улиц, тротуаров, застройка жилых кварталов многоэтажными домами производились в основном в 70-80-е годы прошлого столетия.

На некоторых улицах города требуется реконструкция тротуаров. Во дворах многоэтажных домов практически отсутствуют или находятся в поломанном состоянии детские площадки и малые архитектурные формы.

На дорогах города Людинова не в полном объеме присутствуют элементы дорожного сервиса.

В свете вышеуказанных вопросов и в целях повышения уровня социального обустройства населения города, решения неотложных задач по благоустройству улиц, тротуаров, дворов, скверов, улучшения архитектурного облика города, необходимо предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по поддержанию нормативного состояния существующих объектов внешнего благоустройства.

1.1. Уборка территорий:

- организация уборки и ремонт муниципальных дорог;

- организация зимней и летней механизированной уборки территорий;

- закрепление территории для уборки за юридическими лицами;

- приобретение специальной коммунальной техники;

- уборка, благоустройство и поддержание надлежащего состояния придомовой территории многоквартирного жилого фонда и частных домовладений;

- уборка стихийных свалок;

- ручная уборка территорий;

1.2. Очистка и ремонт колодцев частного сектора;

1.3. Содержание зеленых насаждений парков, скверов, аллей;

1.4. Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения;

1.5. Благоустройство и поддержание надлежащего состояния мест захоронения;

1.6. Текущая эксплуатация отдельных элементов внешнего благоустройства (скамейки, урны, фонтаны, клумбы, газоны, малые архитектурные формы и др.);

1.7. Организация вывоза ТБО, содержание в нормативном состоянии контейнерных площадок;

1.8. Ремонт и содержание в надлежащем состоянии детских, игровых, спортивных площадок и катков;

1.9. Содержание в надлежащем состоянии водоемов;

1.10. Содержание в надлежащем состоянии фасадов домов;

1.11. Содержание в надлежащем состоянии инженерных сетей и объектов инфраструктуры;

1.12. Спиливание и обрезка деревьев.

2. Строительство новых объектов внешнего благоустройства города Людиново.

2.1. Обустройство дорожной инфраструктуры;

2.2. Мощение тротуаров;

2.3. Обустройство парков;

2.4. Строительство новых объектов уличного освещения;

2.5. Реконструкция площади Победы;

2.6. Строительство новых элементов благоустройства кладбищ и воинских захоронений;

2.7. Установка новых отдельных элементов внешнего благоустройства (скамейки, урны, фонтаны, клумбы, газоны, малые архитектурные формы и др.);

2.8. Изготовление и установка средств наглядной агитации населения и юридических лиц, направленных на поддержание чистоты и порядка Поддержка инициатив населения и юридических лиц в сфере внешнего благоустройства.

2.9. Обустройство существующих и строительство новых контейнерных площадок;

2.10. Строительство новых детских, игровых, спортивных площадок и катков;

2.11. Устройство барьерного ограждения на путепроводах.

### Цели градостроительного зонирования

Основная цель градостроительного зонирования состоит в оптимизации городского пространства, упорядочении реальных возможностей архитектурно-планировочной структуры городской среды, создании необходимых условий для гармоничного развития города при учете интересов жителей, хозяйственного комплекса, охраны окружающей среды и памятников истории и культуры.

На территории города должны быть четко определены следующие территориальные зоны:

- жилые зоны (зона застройки жилыми домами до двух этажей, зона застройки жилыми домами выше двух этажей);

- зона садово-дачных участков;

- общественно-деловая зона;

- зоны промышленной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- резервных территорий.

- 3.3 Цели в определении градостроительной ценности территории

Градостроительная ценность территории отражает ее значимость с позиций федеральных и местных органов власти для развития города, исходя из стратегических направлений долгосрочной социально-экономической и инвестиционной политики, а также основных направлений территориального и градостроительного развития. Определение градостроительной ценности территорий города является одной из важнейших задач генерального плана.

Территории особой градостроительной ценности должны определяться на основе следующих основных критериев:

- стратегической значимости для пространственного развития города;

- уникальности по своему природному и историко-культурному потенциалу;

- уникальности по своему местоположению.

### Цели в обеспечении охраны окружающей среды

Основной целью Генерального плана в сфере охраны окружающей среды является прогноз воздействия градостроительной деятельности на окружающую среду и разработка рекомендаций по экологически безопасному режиму использования территории и безопасности проживания населения на ближайшие 25 лет.

Главной задачей по созданию оптимальной антропогенно-экологической среды в городе является создание на базе существующих насаждений общегородской непрерывной зеленой сети, составляющей единую экосистему с непрерывными ценобиотическими взаимоотношениями компонентов флоры и фауны, а также улучшение качества создаваемых зеленых насаждений за счет подбора экологически соответствующего ассортимента применительно к конкретным условиям.

Среди мероприятий по стабилизации и дальнейшему улучшению экологической обстановки в городе Людиново особое место отводится формированию системы экологического мониторинга, основной задачей которого является информационное обеспечение и поддержка процедур принятия решений в области природоохранной деятельности и экологической безопасности.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

### 4.1 Факторы, обеспечивающие и ограничивающие развитие города

#### 4.1.1 Геополитический фактор

Данный фактор определяет значение и роль города в системе расселения Центрального региона.

Располагаясь в юго-западной части  Калужской области, город Людиново оказывает существенное влияние на окружающую его территорию соседних районов (Кировского, Думиничского, Жиздринского, Куйбышевского и Брянской области) путем кооперации предприятий.

Город Людиново по своему значению и потенциалу развития сейчас является одним из важных организующих центров Калужской области, особенно в части привлечения инвестиций в развитие промышленного производства.

Геополитический фактор, по своей сути, оказывает долгосрочное влияние на развитие города, и его действие обусловлено взаиморасположением и взаимодействием отдельных геоэлементов единого пространства расселения и товаропроизводства центральной России.

Высокий экономический, туристический и спортивный потенциал города Людиново, по сравнению с соседними территориями, обеспечивает ему возможности для территориального развития.

#### 4.1.2 Социально-экономический фактор

Данный фактор, являясь одним из важнейших, отражает собственный потенциал города для развития. Он связан, прежде всего, с функционированием основных градообразующих предприятий города. По набору предприятий, развитию рекреационных зон отдыха и спорта,  в силу своей ландшафтной специфики, город Людиново можно рассматривать как открытую, имеющую уже сформированный каркас систему, обладающую мощным потенциалом для развития уже имеющихся отраслей, а также сопутствующих производств.

Все это в сочетании с большой геополитической ролью города  говорит о том, что социально-экономический фактор в целом будет благоприятствовать развитию инфраструктуры города.

#### 4.1.3 Территориальный фактор

Данный фактор отражает возможности экстенсивного развития города, его внутренние территориальные резервы. Город находится в окружении сельскохозяйственных земель соседних сельских поселений. Часть  из земель, прилегающих к городу, уже используется для различных городских нужд (рекреационных, коммунально-хозяйственных и др.). Очевидно, что в долгосрочной перспективе эти земли могут быть также постепенно вовлечены в городское строительство.

4.1.4 Инфраструктурный (инженерно-транспортный) фактор

##### 1. Инженерная инфраструктура

В настоящее время к существенным факторам, ограничивающим развитие города, относятся следующие:

- дефицит воды питьевого качества;

- нехватка мощностей очистных сооружений;

- неудовлетворительное состояние водонапорных и канализационных сетей.

##### 2. Транспортный фактор

Основные недостатки современной транспортной инфраструктуры, обслуживающей город Людиново, заключаются в следующем:

а) внешний транспорт:

- из всех видов транспорта только железнодорожный и автомобильный обеспечивают внешние транспортные связи города;

- железнодорожный транспорт осуществляет в основном работу по пропуску транзитных грузовых и пассажирских потоков;

- необходимы автомобильные магистрали федерального значения, проходящие вне границ города, особенно в направлении Брянск-Рославль, так как автомагистрали обеспечивают пропуск транзитных потоков автотранспорта и не оборудованы транспортными развязками для обслуживания городских территорий;

б) улично-дорожная сеть:

- отсутствие отвечающих современным требованиям въездов в город;

- в первоначальном Генеральном плане города недостаточно проработана улично-дорожная сеть с определением перспективных магистральных направлений;

- недостаток дорог с асфальтовым покрытием.

5. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

### ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Одной  из  важнейших  задач  развития  города  как  среды  жизнедеятельности  человека  является  обеспечение  эффективности  градостроительного развития  и  достижение  социально-психологического  комфорта  на  всех  территориях  города  при  условии  обеспечения  устойчивого  развития  как  части  природно-экологической  системы  и  экономической  эффективности  его  регулирования.

Предпосылки  градостроительного развития  состоят  в  совершенствовании  и  развитии  отдельных  подсистем  города:  жилой  среды,  производственных  зон,  системы центров обслуживания,  рекреационной  системы,  а  также  архитектурно-планировочной  организации  территории.

Одной  из  основных  целей  развития  города  является  также  наиболее  эффективное  использование  его  территорий.

При  разработке  Генплана  учитывалась  сложившаяся  жилая  застройка  города, существующие производственно-коммунальные предприятия, общественные  учреждения,  основная  структура  транспортных  магистралей,  инженерные  коммуникации,  резервные  земли городских лесов  площадью  1 264 га,  выведенные  из  земель лесного  Фонда  и  переведенные  в  категорию  земель  поселений.

На  основе  выявленных  приоритетов  развития  города  определены  следующие  принципы  организации  территории  г. Людиново,  раскрывающие  функциональные, структурные, экологические  и  композиционно-пространственные  особенности  её  формирования:

-	повышение  эффективности  использования  городских  территорий  за  счет  уплотнения  и  функциональной  переориентации  ряда  территорий;

-	введение  точечной  застройки  под  многоэтажные  жилые  и общественные здания;

-	выявление и максимальное освоение внутренних резервов  (упорядочение  промышленно-коммунальных  территорий,  снос  малоценного  и  изношенного  фонда);

-	усиление  внутренней  связности  городской  структуры  с  новым  микрорайоном  «Журавка»  (кварталы  90, 91, 95, 96 городских лесов)  за  счет  формирования  активных  транспортных,  функциональных,  планировочных,  композиционных  взаимосвязей  с  системой  центра  обслуживания  по  ул. Лясоцкого  и  вновь  создаваемой  природно-рекреационной  системы;

-	использование территорий между ул. Бакунина и ул. Суворова под индивидуальную застройку за счет увеличения плотности застройки;

-	использование территории бывшего пионерлагеря «Чайка» под коттеджную застройку.

Общая  площадь  земель  в  границах  застройки – 1 775 га.

Земли  жилой  застройки – 729 га  под  многоэтажное  и  индивидуальное. жильё.

Мероприятия,  намечаемые  проектом,  предусматривают  развитие  жилищного  и  культурно-бытового  строительства  в  соответствии  с  различной  структурой  спроса,  решение  проблемы  частичной  реорганизации  промышленно-коммунальных территорий,  развитие  спортивных  и  рекреационных  территорий,  в  частности,  комплекс  «Зеленые  Горки»,  а  также  развитие  инженерно-транспортной  инфраструктуры.

Площадь  земли  жилой  застройки  увеличится  к  расчетному  сроку с  729 га  до 927.50 га.  При  этом  проектом  намечается  выполнить  комплекс  мероприятий,  включающий:

- сохранение  территории  центрального  района  с  включением  точечной     застройки  многоэтажными  жилыми домами;

- реконструкцию  жилого  фонда  и снос  малоценного  и  изношенного жилого фонда;

- освоение  под  жилищное  строительство  территорий  городских лесов в  кварталах  № №  90, 91, 95, 96  (микрорайон  «Журавка»), и № 21 (микрорайон « 21 квартал»);

- освоение территории бывшего п/л «Чайка» под коттеджную застройку;

- использование под перспективную индивидуальную застройку территории в районе ул. Бакунина и между ул. Бакунина и ул. Суворова .за счет увеличения плотности застройки.

Предусматриваемое  социально-экономическим  прогнозом  частичное  изменение  отраслевой  структуры  города  (при  сохранении  ведущих  отраслей)  за  счет  развития  коммерческой,  информационной,  деловой,  торгово-обслуживающей  деятельности  отразится  и  на  увеличении  социально-функционального  разнообразия  городской  среды.

С  целью  рационального  использования  территорий  производственных зон  в  Генплане  даны  предложения  по  расширению  производственных  зон  на  южном и северном  участках  города с учетом санитарно-защитной зоны. Производственные зоны к расчетному сроку увеличатся на 159 га.

Площадь земель общественно-деловой застройки (исключая  объекты  микрорайонного  значения)  в  целом  по  городу  (в  проектных  границах)  увеличатся  в  перспективе  с  53 га  до  150 га. Предусматриваются объекты соцкультбыта, общественно-деловые центры, торговые центры, кафе-рестораны. Рекомендуется разместить объекты общественно-деловой зоны, в частности торговый центр, офисы и магазины по ул. Маяковского.

Площадь, занятую объектами спорта, предполагается увеличить первоочередно  на  57 га.  В  дополнение  к  существующим  спорткомплексам  Генпланом  намечается  строительство  спорткомплекса  «Зеленые  горки»  и  зон  отдыха  в  микрорайоне  «Журавка» - 40 га, а также строительство ФОКа с посещением 48 человек в смену.

Кроме  указанных  сооружений  возможно  строительство  спортивных объектов  и  помещений  на  коммерческой  основе  (так,  в  составе  центров  обслуживания  предполагается  размещение  помещений,  используемых  в  физкультурно-спортивных  целях).

Должное развитие должна получить территория лесопарка у реки Болва, Предполагается развитие зоны отдыха, размещение ресторанов и кафе у вновь проектируемого коттеджного микрорайона на месте бывшего пионерлагеря «Чайка».

Помимо  этого,  рассматривается  возможность  использования  школьных  спортивных  комплексов  для  нужд  города  при  условии  их  полноценного  оборудования  и  установления  соответствующего  режима  эксплуатации.

Озеленение  города  направлено на создание  единой  системы  парков,  скверов,  бульваров,  взаимоувязанной  с  окружающими  территориями  микрорайонов.

Удельный показатель озеленения города на данном этапе составляет более 45% от территории города.  Городская  застройка  обладает  хорошо  озелененными  дворовыми  территориями  и  зелеными  насаждениями  ограниченного  пользования. Все это дает возможность планировать уменьшение площади городских лесов.

Снижение  плотности  застройки  в  микрорайоне  «Журавка» и  сохранение  зеленых  насаждений в коттеджных микрорайонах  не нарушают норм и требований СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» по озеленению города.

Кроме этого развитие  и  сохранность  зеленых  насаждений  в  городе  предполагается  на  территориях  производственных  зон,  вдоль  трасс  магистралей  и  улиц,  железной  дороги,  а  также  в  технических  зонах  ЛЭП.

5.1 Первоочередные мероприятия по реализации генерального плана

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2010 – 2012г г.

II этап (расчетный срок) – 2013 -2034 г. г.

Период  первой  очереди  строительства  в  настоящем Генплане  принят  на  2010 – 2012 гг.

К  основным  первоочередным  мероприятиям  относятся:

- осуществление  жилищного  строительства  на  высвобождаемых  территориях  и  путем  точечной  застройки,  что  позволит  ввести  в  2010-2012  году  20.80 тыс.кв. м жилья в соответствии с планом по точечной застройке;

- повышение уровня благоустройства территории города Людиново, что позволит улучшить уровень социального обустройства населения.

Намеченные  в  Генплане  мероприятия  на  период  2010 – 2012 г.г.  решают  первоочередные  проблемы  города  в целом  и  закладывают  основу  для  дальнейшего  его  развития  на  расчетный  срок.

На расчетный период до 2034 года планируется:

-	жилищное строительство (ввести к 2015-2025 г.г.  66.700 тыс. кв.м малоэтажной застройки и части многоэтажной застройки - 15.000 тыс. кв.м,   к  2034 году – 118.850 тыс. кв.м);

-	 провести реорганизацию  производственно-коммунальных  зон  и  организацию  новых  строительных площадок;

-	обеспечить строительство  отдельных  объектов  культурно-бытового  обслуживания,  особо  необходимых  городу;

-	 провести модернизацию существующей инженерно-транспортной инфраструктуры и строительство новых объектов;

- осуществить спортивное и рекреационное строительство;

- поддерживать нормативное состояние существующих объектов внешнего благоустройства (асфальтирование и ремонт дорожного покрытия, ремонт фасадов зданий, озеленение, обустройство детских площадок);

- осуществить строительство новых объектов внешнего благоустройства (обустройство дорожной инфраструктуры, мощение тротуаров, обустройство парков, строительство детских площадок).

5.2 Развитие  жилищного  строительства  на  территории города

Людиново

Согласно  Генплану, на  территории  города  всего  за  период  2010-2034  годов  должно  быть  сдано  в  эксплуатацию 221.350 тыс.м2  жилой  площади.

Концепция  Генплана  предусматривает  следующее  развитие  жилищного  фонда.

5.2.1 Микрорайон  «Журавка»

Согласно первоочередным мероприятиям по территориальному планированию города планируется принять  к  освоению  частично  кварталы  №№ 90, 91, 95, 96 городских лесов, свободные  от  застройки, на  которых  будет  расположен  жилой  микрорайон  «Журавка».

Данное решение обосновано отсутствием свободных земель под капитальную застройку на территории города Людиново.

В настоящее время удельный вес озелененной территории в пределах застройки города (уровень озелененности территории существующей застройки) превышает 45%. Из расчета «лишних лесов» и возможности уменьшения площади городских лесов, вытекает возможность планирования нового микрорайона «Журавка».

Микрорайон  имеет  единую  структуру  и  формируется  из  3-х  жилых  групп.

Площадь микрорайона предполагается 100 – 105 га. На осваиваемой территории будет проживать 5 400 человек. Учитывая самую малую плотность застройки, на 1 чел. будет приходиться значительная площадь озеленения, превышающая 6 кв.м.

Предусматривается строительства жилья  повышенной  комфортности  и  социального  жилье,  обеспеченного  полным  набором  предприятий  и  учреждений  соцкультбыта,  комплексами  спортивно-оздоровительного  назначения  и  зоной  отдыха  досугово-развлекательного  назначения  (парковая зона).

Каждая  семья  будет  обеспечена  местом  для  хранения  личного  автотранспорта,  выполнено  высококачественное  благоустройство  с  сохранением  существующего  озеленения.

Первоочередное  мероприятие – приведение  в  порядок  и  благоустройство  прибрежной  полосы  реки  Журавка, а  также  существующего  ручья.

Увязка  с  планировочной  структурой  города  осуществляется  по  улице  Лясоцкого  и далее по пр-ту Машиностроителей..

Данное  расположение микрорайона  даст  возможность,  при  дальнейшем развитии  промышленной зоны в северной части, обеспечить  всех  работающих  жильём,  возводя  микрорайон  в  3  очереди  строительства.

Основные расчетные показатели для микрорайона «Журавка»

- Общая  площадь  квартир  91 350 м2  (квартиры  1, 2,  и  3-х  комнатные  с  поквартирным  отоплением), рекомендуемое решение по теплоснабжению -  крышные котельные.

Дома  5-9–ти этажные,  кирпичные.  Частично  в  1  этажи  встроены  магазины,  аптеки.

На  территории  микрорайона надземные  и  подземные  автостоянки.

- Кол-во  квартир – 1 850 шт.

- Число житлей – 2,6 х 1 850 = 4 810 чел.

- Площадь  под  застройку  многоэтажными  зданиями – 25 га.

- Коттеджный поселок «Журавка» площадью 24 га с зоной отдыха на 500-600 человек, с предполагаемой площадью жилья - 20 000кв.м.

- Размеры  земельных  участков  для предприятий  обслуживания  (согласно  СНиП  2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  приложение  7)

-	детские  дошкольные  учреждения  на 480  мест – 1,7га;

-	образовательные  школы  на  860  учащихся – 4,33 га;

-	аптеки  (встроенные) – 0,2 га;

-	физкультурно-оздоровительные  площадки – 4,30 га;

-	предприятия торговли – 0,4 га;

-	предприятия коммунального  обслуживания – 0,1 га;

-	предприятия  связи - 0,07 га;

-	учреждения  жилищно-коммунального  хозяйства – 0,3 га;

-	пожарное депо на 2 машины.

Итого:    36 га

Зона  отдыха  и спорта  (городского  значения)  при  микрорайоне «Журавка» -  40 га. В  спортивный  комплекс  входят  спортивные  теннисные  корты,  стадион,  здание  ФОКа  с  плавательным  бассейном. Итого - осваиваемая  площадь ~ 100,50 га

Площадь  квартир -111.350 тыс. м2

Число  жителей - 5400 чел.

5.2.2 Коттеджный поселок «21 квартал»

Принять  к  освоению  квартал  № 21 городских лесов, площадью  54 га,  разделив  его  на  2  очереди  строительства, равные  по  площадям:

-  Площадь 1-го участка  под  застройку – 27 га;

-  Кол-во  предполагаемых  коттеджей – 150 шт.

-  Число  жителей – 600 человек.

-  Общая  площадь – 150 кат. х 150 м2 = 22 500 м2

Следовательно,  освоение  участка в две очереди строительства дает  выход  жилой площади – 45 000 м2

5.2.3 Коттеджный  поселок  «Аэропорт»

Согласно  Генплану  жилая  застройка в данном районе составит  200  домов,   площадью    31 000 м2  с  освоением территории    30 га.

5.2.4 Группа  коттеджей  по  ул. Бакунина

(6  штук)

Площадь  участка  под  застройку – 1 000 м2 х 6 = 6 000 м2 = 0,6 га

Число  жителей – 24 – 25 чел.

Общая  площадь  жилья 200 м2 х 6 = 1 200 м2

5.2.5 Коттеджная застройка между

ул. Бакунина и ул. Суворова

Коттеджная застройка между ул. Бакунина и ул. Суворова предусматривает частичный выкуп частных землевладений и увеличение плотности застройки.   Осваиваемая площадь – 4 га, приблизительный выход  жилых площадей  индивидуального строительства – 8000 кв.м.

5.2.6 Коттеджный поселок «Чайка»

(на месте бывшего пионерлагеря)

Осваиваемая площадь - 2 га, приблизительный выход  жилых площадей индивидуального строительства – 4000 кв.м.

Итого, осваиваемая площадь под коттеджную застройку, - 90.60 га.

5.3 Участки точечной застройки, определенные под многоэтажную

и социально-бытовую застройку

1. Квартал, ограниченный ул. Ленина, ул. III  Интернационала, ул. Крупской, ул. Семашко:

5– ти этажный жилой  дом  с  офисными  помещениями

площадь – 3 024.0 м2

кол-во  квартир – 60 шт.

площадь  офисных помещений – 317 м2

площадь  застраиваемого  участка  0,2 га

2. Земельный  участок  0,6 га  по  ул. Чугунова:

5– ти этажный жилой  дом  с  офисными  помещениями

площадь – 3 024,0 м2

кол-во  квартир – 60 шт.

площадь  офисных помещений – 317 м2

5– ти этажный жилой  дом

площадь – 3 353,50 м2

кол-во  квартир – 60 шт.

Привязка двух  домов  обусловлена  соседством  4-х  этажного  здания школы  и  инсоляцией  дворовой  территории.

3. Земельный  участок  0,30 га  по  ул. К. Либкнехта:

5– ти этажный жилой  дом

площадь – 3 353,50 м2

кол-во  квартир – 60 шт.

4. Квартал,  ограниченный  ул. Ленина,  ул. Энгельса,  ул. Фокина,

ул. Семашко:

5-ти этажный  жилой  дом

площадь – 3 353,50 м2

кол-во  квартир – 60 шт.

Площадь  застраиваемого  участка – 0,30 га

5. 5-ти этажный  жилой дом по ул. Рагули,  площадью 1830.0 кв.м, 20 квартир;

6. 5-ти этажный жилой дом по ул. Маяковского;

7. Двухсекционный жилой дом на 40 кв., площадь квартир  2860 кв.м  по ул. Маяковского;

8. Коттеджная застройка по ул.III-Интернационала;

9. Коттеджная застройка по пер. Салтыкова-Щедрина;

10. Объект соцкультбыта по ул. Пионерская на месте незавершенного строительства (назначение и набор помещений согласно решению заказчика или инвестора);  площадь 800 кв.м;

11. Общественно-деловая зона по ул. Маяковского (офисы, магазины и др.) площадью 1000 кв.м.

12. Торгово-офисный центр по ул. Маяковского, площадью 800-1000 кв.м;

13. Магазин по ул. Маяковского;

14. Кафе-ресторан по ул. Козлова;

15. Автостоянка перед СЧЗ (с отсыпкой и укреплением береговой полосы);

16. Пожарное депо на 2 автомашины в проектируемом микрорайоне «Журавка»;

Итого  по  точечной  застройке,  без  учета  сноса  капитальных  строений  выход  площадей  составит:

-	площадь квартир –20.800 тыс. м2;

-	площадь офисов и объектов общественно- делового назначения –                4.500 тыс. м2;

-	кол-во квартир – 360  квартир;

-	площадь застройки – приблизительно 1,40 га.

Таблица №4. Очередность застройки и количество вводимых площадей

жилого фонда на расчетный срок до 2034 г.

| Адрес земельного участка | Площадь земельного участка | Количество тыс. м2 | Этажность застройки | Расчетный срок 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон «Журавка» | 100.50 га | 111.350 | 5 эт. Част. 9 эт. Малоэтажная застройка | 2034г. |
| Микрорайон «21 квартал» I очередь | 27,0 га | 0.600 | Малоэтажная застройка | 2015-2025гг. |
| Микрорайон «21 квартал» II очередь | 27,0 га | 0.600 | Малоэтажная застройка | 2034г. |
| Микрорайон «Аэропорт» | 30,0 га | 0.750 | Малоэтажная застройка | 2015-2020гг. |
| Район ул. Бакунина | 0,6 га 4.0 га | 1.200 8.000 | Малоэтажная застройка | 2015-2020гг. |
| Микрорайон «Чайка» | 2,0 га | 4.000 | Малоэтажная застройка | 2015-2020гг |
| Точечная застройка в центральной части города | 1.4 га жилье 6.0 га социальная застройка | 20.800 | 5 эт. Малоэтажная застройка | 2010-2012гг. |

Жилищное строительство в городе Людиново планируется проводить на землях населенного пункта на основе Генплана.

Итого:

Из земель городских лесов (1264га) планируется освоить:

- 100 -105 га под микрорайон «Журавка», из них под капитальное строительство с малой плотностью застройки - 56.40 га, остальные земли использовать под зоны отдыха и спорта с максимальной сохранностью зеленых насаждений;

- 54 га под  МРН «21 квартал».

Кроме этого, осваиваемая площадь под МРН «Аэропорт» - 30 га, под  МРН  «Чайка» - 2 га.

Всего, с учетом точечной застройки и предполагаемых резервов планируется  освоить 198,50 га площадей городского поселения «Город Людиново».

# Вывод:

-	общая  площадь  проектируемого  жилья  составит к расчетному сроку 221.350 тыс. кв.м;

-	кол-во  квартир – 2210 кв. (в  многоэтажной  застройке);

-	кол-во  малоэтажного  жилья – более 500 коттеджей,

- число жителей -  10.000 тыс. человек.

Таблица №5. Основные технико-экономические показатели по территориальному планированию городского поселения «Город Людиново».

## Баланс территории

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние 2007г. | Расчетный срок 2009г.- 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория | га | 4307.00 |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах застройки | -//- | 1775 | +504.5 |
| 1.2 | Жилая и общественная застройка | -//- | 729.0 | + 198.50 |
| 2 | Земли общего пользования | -//- | 391.0 |  |
| 3 | Земли транспорта | -//- | 96.0 | +50.0 |
| 4 | Производственные территории | -//- | 352.0 | +159.0 |
| 5 | Земли с/х использования | -//- | 828.0 |  |
| 6 | Городские леса | -//- | 1264.0 | -504.5 |
| 7 | Земли не вовлеченные в градостроительную деятельность | -//- | 274.0 |  |
| 8 | Земли общественно-деловой Застройки, включая спорт | -//- | 53.0 | +97.0 |

5.4  Рекреация,  туризм  и  спорткомплексы

Рекреационная система  города  представлена  группой  взаимосвязанных  учреждений  массового  отдыха и  природоохранных  территорий.

Для  организации  отдыха  наиболее  благоприятны  участки,  хорошо  залесенные,  с  крупными  водотоками,  с  разнообразным, хорошо  пересеченным  рельефом,  уклоны  варьируют  в  широких  пределах  до  20%  и  более.

Комплекс  «Зеленые Горки».

Расположен вне границы города. Участок  представляет  собой  лесной  массив  смешанного  типа.  Возраст  лесных  культур  от  55  до  90 лет. Граница  земельного  участка  проходит  от  северной  границы  городской  черты  города  Людиново  на  северо – восток  по  берегу  Людиновского  водохранилища  и  далее  по  левому  берегу  р. Болотевка  на  протяжении  1 500 м  до  пересечения  с  лесной  дорогой  в  50 квартале  Людиновского  лесничества  Людиновского  лесхоза. Далее  поворачивает  на  юг  и  идет  вдоль  лесной  дороги  через  50,  57,  71  кварталы  Людиновского  лесничества  Людиновского  лесхоза  на  протяжении  1 600 м  до  границы  городской  черты  г. Людиново,  далее  на  северо-запад  по  границе города Людиново  на  протяжении  600 м  до  юго-восточного  берега  Людиновского  водохранилища.

Создание  спортивного комплекса и трассы  для  ачери – биатлона  «Зеленые  горки»  привлечет многих  любителей  активного отдыха и лыжного  спорта.

Для  удобства населения необходимо  осуществить  комплекс  застройки  прибрежной  зоны  (эллинги,  причалы,  сезонные  предприятия  питания  и  отдыха,  пляжи,  парковку).

Зона отдыха «Журавка»

На  территориях  участков  микрорайона  «Журавка»  выделены  территории   отдыха  и  спорта  площадью – 50 – 60 га.

5.5 Улично-дорожная  сеть  города

Предлагаемое  проектное  решение  планировочной  структуры  улично-дорожной  сети  г. Людиново  обусловлено  следующими  основными  факторами:

-	развитием  транспортных  связей,  соответствующих  направлениям  пассажирских  и  грузовых  корреспонденций  в  связи  с  развитием  новых  микрорайонов;

-	выводом с уличной  сети  города  транзитных  потоков  автомобильного  транспорта;

- разделением  уличной  сети  города  для внутригородских и транзитных  потоков  автомобильного  транспорта;

- максимальным выводом  внутригородского  движения    в  направлении  промзоны с улиц с жилой застройкой.

Общегородская  система  признана  соединить  основные  планировочные  районы  города  в  единое  целое,  т. е.  обеспечить  удобные  транспортные  связи  населения  города  с  основными  местами  приложения  труда,  общегородским центром,  между  микрорайонами,  зонами  отдыха.

Основу  планировочной  структуры  магистралей  города  Людиново  составляют:

-	магистральные  улицы  общегородского  значения;

-	магистральные  улицы  районного  значения;

-	жилые  улицы  и  проезды.

Магистральные  улицы  общегородского  значения  предназначены осуществлять  транспортную  связь  между  жилыми,  промышленными  районами  и  общественными  центрами,  а  также  с  другими  магистральными  улицами  и  внешними  автомобильными  дорогами.

Ширина  проезжих  частей  магистралей  предполагают  пропуск  4  полос  движения  транспорта,  благоустроенный  поперечный  профиль  с  широкими  тротуарами  3,0-4,5-6,0 м  и  полосами  зелени  для  прокладки  коммуникаций.

В  дополнение  и  развитие  сети  улиц  общегородского  значения  предлагается  новая   система  дорог,  формируемая  главным  образом,  на  базе  существующих  улиц.

К  таким  улицам  следует  отнести:

-	ул. Лясоцкого

-	ул. 20 лет Октября

-	ул. III Интернационала, в районе станции Людиново-2, необходимо продлить и выйти на а/дорогу Брянск-Рославль.

Новые  улицы  микрорайона  «Журавка»  предусматривают  пропуск  смешанных  видов  транспорта,  включая  общественный.  Обеспечивают  связи   местных  улиц  с  общегородскими  магистралями.  Имеют  ширину  проезжей  части  11,25-15,0 м,  а  ширину  красной  линии  25-30-35-40 м.

В  дополнение  к  описанным  выше  магистральным  улицам  намечена  сеть  улиц  и  проездов  местного  значения,  обеспечивающая  связи  жилых  групп,  домов,  зон  отдыха  и  спорта  с  городскими  магистралями.

Ширину  проезжей  части  местных  улиц – 7,0 – 7,5 – 9,0 м,  ширина  красной  линии – 18,0-20,0.

Общая  протяженность  новой  улично-дорожной  сети  города  к  расчетному  сроку - 2034 г будет  составлять  130.00 км, в том числе протяженность вновь построенных дорог с асфальтовым покрытием составит 69.80 км.

Наземный  общественный  транспорт  будет  представлен  маршрутами  микроавтобусов,  обслуживающих  пассажирские  перевозки  по  связи  между  городскими  районами,  а  также  маршрутами  автобусов  в  промзону.

Намеченные  предложения  представлены  на  схеме  Генплана  и  предполагают  пропуск  общественного  транспорта  по  вновь проектируемым  улицам  и  проездам.

5.6 Развитие  инженерного  обеспечения

В  процессе  разработки  проектных  решений  по  новому  строительству  жилых  районов и застроенным районам города  по  каждому  виду  инженерной  инфраструктуры  определены  нагрузки  и  расходы.

5.6.1 Газоснабжение

- Для газоснабжения проектируемого микрорайона «21 квартал» и промышленной застройки в районе завода «Стройдеталь» необходимо выполнить закольцовку газопроводов высокого давления от ГРС-1 до ЗАО «Кронтиф-Центр».

- Для газоснабжения проектируемого микрорайона «Журавка» и промышленной застройки на юге необходимо выполнить закольцовку газопроводов высокого давления ГРС-1 – ГРС-2.

- Для газоснабжения ул. Трудовая и проектируемой промышленной застройки на севере города необходимо выполнить закольцовку газопроводов высокого давления от котельной «Леспромхоз» до котельной водозабора.

- Для улучшения качества газоснабжения необходимо провести закольцовки газопроводов низкого давления:

- ул. Зеленая – ул.Осипенко

- ул. Сестер Хотеевых – ул. Луначарского – ул. Войкова – ул. Октябрьская.

- Строительство распределительных газопроводов по ул. Осенняя, пер.  Осенний, ул. Полянка, ул. Полевая, пер. Салтыкова-Щедрина, ул. Сахарная, ул. Кирпичная, ул. Луговая, ул. Сосновая, пер. Сахарный, пер. Брянский.

- Для обеспечения отоплением и горячей водой объектов социальной инфраструктуры микрорайона «Журавка» необходимо предусмотреть строительство котельной.

5.6.2 Водоснабжение

Для водоснабжения микрорайона «Журавка»  необходимо проложить распределительную сеть водопровода от существующего магистрального водопровода по проспекту Машиностроителей.

Строительство водозабора технической воды для проектируемой промышленной площадки необходимо предусмотреть на реке Болва в 50 м ниже впадения в нее реки Неполоть. Производительность водозабора ориентировочно 10 тыс. куб. м в сутки.

Необходимо предусмотреть реконструкцию существующих городских очистных сооружений и строительство новых очистных сооружений для микрорайона «Журавка».

Для обеспечения централизованного водоснабжения и водоотведения улиц частного сектора города Людиново, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

Строительство канализационных насосных станций или локальных очистных сооружений в кварталах следующих улиц:

- ул. Ленина – ул. Урицкого – ул. Володарского – ул. Тельмана;

- ул. Ленина – ул. Гайдара – ул. Горького – ул. Котовского;

- пер. Осенний – ул. Чехова – пер. Кирова – ул.Бакунина;

- ул.40 лет Октября – ул. Достоевского;

- р-он ул. Мичурина;

- р-он ул. Салтыкова – Щедрина;

- ул.Табачникова – ул.Механизаторов – ул.Осипенко;

- р-он ул. Черняховского.

- Реконструкция КНС №8 по ул. Шумавцова.

- Реконструкция насосной станции второго подъема по ул. Шумавцова.

- Закольцовка магистрального водопровода от ЗАО «Кронтиф-Центр» до ул. Щербакова.

- Строительство уличных распределительных сетей.

- Реконструкции существующих сетей водопровода и канализации.

5.6.3 Электроснабжение

Для улучшения качества электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- Реконструкция ВЛ 0.4 кВ по городу Людиново с использованием современных технологий.

- Для улучшения электроснабжения района «Аэропорт» и проектируемого микрорайона «21 квартал» требуется установка двух дополнительных ТП 6/04 и строительство распределительных линий ВЛ 0.4 кВ.

- Установка двух дополнительных ТП 6/04 в районе ул. Лясоцкого с прокладкой 2КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 №171 «Людиново по ул. Осипенко.

- Для улучшения электроснабжения ул. Мира – ул. Маяковского требуется установка дополнительной подстанции ТП 6/04 с запиткой от подстанции ПС 110/35/6 «Агрегатная» по ул.Черняховского.

5.6.4 Теплоснабжение

В Генплане предусматриваются следующие мероприятия:

- Для улучшения теплоснабжения и горячего водоснабжения микрорайона по ул. Московская – ул. Маяковского необходимо произвести модернизацию котельной по ул. Маяковского.

- Для улучшения теплоснабжения и горячего водоснабжения квартала между улицами Семашко – ул. III Интернационала – Кропоткина необходимо произвести модернизацию котельной по ул. Семашко.

- Для улучшения теплоснабжения и горячего водоснабжения микрорайона «Молодежный» и ул. Попова необходимо строительство котельной по ул. Гогиберидзе на месте существующего теплопункта.

- Для улучшения теплоснабжения и горячего водоснабжения микрорайона «Сукремль» необходимо произвести модернизацию котельной по ул. Черняховского.

# 5.6.5  Тепловые  нагрузки  по  объектам  соц. культбыта

# микрорайона «Журавка»

1.	Детские  дошкольные  учреждения  480  мест – 1,7 Гкал/ч  (2,0 МВт)

2.	Школа  на  866 уч-ся – 1,46 Гкал/ч  (1,7 МВт)

3.	Предприятия  торговли  и  обслуживания  населения – 1,5 Гкал/ч

(1.74 МВт)

4.	ФОК – 2,2 Гкал/ч  (2.56 МВт)

# Итого:  поз. 1÷4  Q = 1.7 + 1.46 + 1.5 + 2.2 = 22.16 Гкал/ч.

То  с  учетом  потерь  тепла  в  сетях  и  собственных  нужд  котельных  (10 %)

Qуст. = 22.16 х 1.1 = 24.376 Гкал/ч

# Расчетная  потребность  природного  газа

# Вн = 3 333 нм3/ч

5.6.6  Расход  газа

1).	Коттеджная застройка  на  24  чел.  (6 кв) – на  пищеприготовление,  отопление  и  г. в.

# Q = 6 х 1,23 х 0,2 + 3,5 х 6 х 0,85 = 19,92 нм3/час

2)	Коттеджная  застройка  «Аэропорт»  на  828 чел.  (207 кв.)  на  пищеприготовление,  отопление  и  г.в.

# Q = 207 х 1,23 х 0,2 + 3,5 х 207 х 0,85 = 666,7  нм3/час

3).	Коттеджная  застройка  на  600 чел.  (150 кв.)  на пищеприготовление, отопление и г. в.

# Q = 150 х 1,23 х 0,2 + 3,5 х 150 х 0,85 = 446,3  нм3/час

4)	Микрорайон  «Журавка»  на  4 810 чел.  (1 850 кв.)

а)	на  пищеприготовление,  отопление  и  г. в.

# Q =1850 х 1,23 х 0,1 + 2,7 х 1850 х 085 = 4473,4 нм3/час

б)	на  пищеприготовление

# Q =1850 х 1,23 х 0,1 = 227,6 нм3/час

5.6.7  Нормы  электропотребления

На  все  вновь  проектируемые  объекты  соц. - культбыта в проектируемых  многоэтажных  жилых  домах  и  коттеджных  поселках  норма  электропотребления – 3700 кВт.

5.6.8  Отопление

В  микрорайоне  «Журавка» (18  домов  с  объемом  25 218 м3)  расход  на  отопление  квартир    составит  Q = 8,5 Гкал/ч.

Рекомендуются крышные котельные или индивидуальное поквартирное отопление. Отопление  и  водопотребление  горячей  воды  коттеджей необходимо предусмотреть от  двухконтурных  котлов.

5.6.9. Расчеты  на  водопотребление  и  водоотведение

Таблица №6. Расчеты  на  водопотребление  и  водоотведение (первая очередь)

| № | Наименование потребителя | Ед. изм. | Кол-во потребителей | Норма расхода воды в сутки наибольшего водопотребления | Расход воды в сутки наибольшего водопотребления | Расчетный расход горячей воды часовой | Потребное кол-во тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общая | горячей | холодной | общая | горячей | холодной |  |  |
|  |  |  |  | л/сут. | л/сут. | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/час | КВТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Коттеджи 3-х эт. | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |
|  |  | 1 житель | 24 | 250 | 105 | 145 | 6,00 | 2,52 | 3,48 |  |  |
| 2 | Коттеджный поселок Аэропорт | 828 |  |  |  |  |  |  |  | 11,51 |  |
|  |  |  | 828 | 250 | 105 | 145 | 207,00 | 86,94 | 120,06 |  |  |
| 3 | Коттеджный поселок | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 8,97 |  |
|  |  | 1 житель | 600 | 250 | 105 | 145 | 150,00 | 63,00 | 87,00 |  |  |
| 4 | Жилой микрорайон | 1850 |  |  |  |  |  |  |  | 50,25 |  |
|  | дома 5 эт. ЦГВС | 1 житель | 4810 | 300 | 120 | 180 | 1443 | 577,2 | 865,80 |  |  |
| 5 | Котельная | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (собственные нужды) | 1 рабочий | 6 | 25 | 11 | 14 | 0,15 | 0,066 | 0,084 | 0,15 |  |
|  | (подпитка) | час работы | 24 |  |  |  | 24 |  | 24,000 |  |  |
|  | (душ) | час работы | 3 | 500 | 270 | 230 | 1,5 | 0,810 | 0,690 | 0,27 |  |
| 6 | Торговый центр | 7000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 | 81,22 |
|  | 1-2 этажа 7000 кв. м | 1 работ. | 350 | 16 | 7 | 9 | 5,6 | 2,45 | 3,150 |  |  |
| 7 | Школа 3-4 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,99 | 176,65 |
|  | на 866 мест | 1 уч. + 1 учит. | 956 | 16 | 7 | 9 | 15,296 | 6,692 | 8,604 |  |  |
|  | Столовая | бл/ сутки | 1680 | 12 | 4 | 8 | 20,16 | 6,72 | 13,44 | 2,99 | 173,42 |
|  | Q= 1х100+3,4х200=880 | бл/час | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Детский сад |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,29 | 314,94 |
|  | 2 этажа | 1 ребенок | 480 | 105 | 35 | 70 | 50,4 | 16,800 | 33,600 |  |  |
| 9 | ФОК |  |  |  |  |  | 73,04 | 41,73 | 31,33 | 6,99 | 425,59 |
|  | Итого по Генплану |  |  |  |  |  | 1755,65 | 732,78 | 1022,89 | 58,79 | 515,93 |

Таблица №7. Расчеты  на  водопотребление  и  водоотведение (вторая очередь)

| № | Наименование потребителя | Ед. изм. | Кол-во потребителей | Норма расхода воды в сутки наибольшего водопотребления | Расход воды в сутки наибольшего водопотребления | Расчетный расход горячей воды часовой | Потребное кол-во тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общая | горячей | холодной | общая | горячей | холодной |  |  |
|  |  |  |  | л/сут. | л/сут. | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/час | КВТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Коттеджи 3-х эт. | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |
|  |  | 1 житель | 24 | 250 | 105 | 145 | 6,00 | 2,52 | 3,48 |  |  |
| 2 | Коттеджный поселок Аэропорт | 828 |  |  |  |  |  |  |  | 11,51 |  |
|  |  |  | 828 | 250 | 105 | 145 | 207,00 | 86,94 | 120,06 |  |  |
| 3 | Коттеджный поселок | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 8,97 |  |
|  |  | 1 житель | 600 | 250 | 105 | 145 | 150,00 | 63,00 | 87,00 |  |  |
| 4 | Жилой микрорайон | 1850 |  |  |  |  |  |  |  | 57,5 | 3613,98 |
|  | дома 5 эт. ЦГВС | 1 житель | 4810 | 250 | 105 | 145 | 1202,5 | 505,05 | 697,45 |  |  |
| 5 | Котельная | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (собственные нужды) | 1 рабочий | 6 | 25 | 11 | 14 | 0,15 | 0,066 | 0,084 | 0,15 |  |
|  | (подпитка) | час работы | 24 |  |  |  | 24 |  | 24,000 |  |  |
|  | (душ) | час работы | 3 | 500 | 270 | 230 | 1,5 | 0,810 | 0,690 | 0,27 |  |
| 6 | Торговый центр | 7000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 | 81,22 |
|  | 1-2 этажа 7000 кв. м | 1 работ. | 350 | 16 | 7 | 9 | 5,6 | 2,45 | 3,150 |  |  |
| 7 | Школа 3-4 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,99 | 176,65 |
|  | на 866 мест | 1 уч. + 1 учит. | 956 | 16 | 7 | 9 | 15,296 | 6,692 | 8,604 |  |  |
|  | Столовая | бл/ сутки | 1680 | 12 | 4 | 8 | 20,16 | 6,72 | 13,44 | 2,99 | 173,42 |
|  | Q= 1х100+3,4х200=880 | бл/час | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Детский сад |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,29 | 314,94 |
|  | 2 этажа | 1 ребенок | 480 | 105 | 35 | 70 | 50,4 | 16,800 | 33,600 |  |  |
| 9 | ФОК |  |  |  |  |  | 73,04 | 41,73 | 31,33 | 6,99 | 425,59 |
|  | Итого по Генплану |  |  |  |  |  | 1996,15 | 804,93 | 1191,24 | 61,17 | 3554,57 |

5.7 Перспективное развитие городского поселения

«Город Людиново»

Городское поселение «Город Людиново» расположено в границах муниципального  района  «Город  Людиново  и  Людиновский  район»,  граничащего  с  Жиздринским,  Думиничским,  Кировским,  Куйбышевским  районами  Калужской  области  и  с  Брянской  областью.

Население  района - 45,046 тыс. человек  (на  01.01.2009г.), в том числе на селе - 4,101  тыс. человек.

В  состав  муниципального  района  входят:

-  городское  поселение  «Город  Людиново»;

-  сельское  поселение  «Село  Заречный»;

-  сельское  поселение  «Деревня  Манино»;

-  сельское  поселение  «Деревня  Игнатовка»;

-  сельское  поселение  «Село  Букань»;

-  сельское  поселение  «Деревня  Заболотье».

Генплан предусматривает перспективу развития городского поселения на территории  муниципального района в целях улучшения жилищной политики, развитии социальной сферы, инженерно-транспортной инфраструктуры, создания новых промышленных предприятий и решения вопросов занятости населения. Это также позволит создать более комфортные условия для проживания, охраны окружающей среды и повышения безопасности (решить проблемы низкого  качества  воды  водохранилища  Ломпадь,  отсутствие  альтернативных  источников  водоснабжения; недостаточной  санитарной  очистки  территории  в  связи  с  перегруженностью  существующего  полигона; отсутствия  перспективы  по  расширению  городского  кладбища  и резервирования  территории и  т.д.)

Намеченные  перспективы  развития  Городского  поселения  «Город  Людиново»  до  2034  года осуществляются за счет земель сельскохозяйственного назначения. В связи чем, необходим перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию земель.

# 5.7.1  Промышленное  производство

Планируется  размещение  промышленных  предприятий  на  территории  технопарка  в  районе  д. Войлово  (СП  «Деревня  Заболотье»;  Sз/у = 300 га).

# 5.7.2  Развитие  промышленных  предприятий  местного  значения

на  основе  минерально-сырьевых  ресурсов

Планируется  строительство  завода  по  производству  силикатного  кирпича  на  базе  Савиновского  месторождения  силикатных  песков  со  среднегодовым  выпуском  50 млн. штук  (СП  «Село  Заречный»;  Sз/у = 60 га).

Планируется  строительство  завода  по  производству  термоизоляционного  кирпича  в  количестве  60 млн. штук/год  или  цементного  завода  со  среднегодовым  выпуском  цемента  1 млн. тонн  на  базе  Заболотьевское  месторождение  трепела  (СП  «Деревня  Заболотье»;  Sз/у = 60 га).

5.7.3  Санитарная  очистка  территории

Предполагается строительство нового полигона ТБО, расположенного южнее д. Романовки 10 га. Местоположение проектируемого полигона соответствует нормам разрыва

до жилой застройки. Полигон относится ко II классу с санитарно-защитной зоной 500 м в соответствии с санитарными правилами нормами.

Планируется  создание  завода  по  переработке  отходов  в  районе  д. Манино  (СП  «Деревня  Манино»;  Sз/у = 24 га).

# 5.7.4  Развитие  инженерной  инфраструктуры

# Водоснабжение

Для  обеспечения  жителей  г. Людиново  более  качественной  водой  предлагается  использовать  подземные  источники  артезианских  вод,  т.к.  поверхностный  водозабор  на  Людиновском  водохранилище  не  может  гарантировать  обеспечение  населения  качественной  питьевой водой. Необходимо также осуществить резервирование источников питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации, утвержденной Правительством Калужской области от 23.05.2008 за № 204. Объем воды, необходимый для обеспечения граждан г. Людиново на случай возникновения чрезвычайной ситуации, составляет 6.7 тыс. куб. м в сутки.

Планируется  строительство  нового  подземного  водозабора  на  базе  разведанного  месторождения  подземных  вод  в  районе  д. Савино  (СП  «Село  Заречный»;  Sз/у = 7 га).

Запасы Людиновского месторождения на данном участке утверждены в количестве 10,0 тыс. куб. м в сутки. Месторождение состоит из двух участков: Слободского с запасами 7,2 тыс. куб. м в сутки и Манинского с запасами 2,8 тыс. куб. м в сутки. Для штатного водоснабжения населения г. Людиново пресной подземной водой за счет Людиновского месторождения возможно использование его запасов в количестве не более 3,3 тыс. куб. м в сутки.

# 5.7.5 Функционально – планировочная  организация  территории

На  перспективу  планируется  размещение  нового  кладбища  за  счет  земель  сельскохозяйственного  назначения  23,8 га  сельского  поселения  «Деревня  Заболотье»,  северо-восточнее  д. Гряда.  В  связи,  с  чем  необходим  перевод  земель  сельскохозяйственного  назначения  в  другую  категорию  земель.

# 5.7.6 Рекреация,  туризм  и  спорткомплексы

Спортивно – оздоровительная  база - комплекс «Зеленые  горки».

Для  оздоровления  жителей  города  планируется  построить  оздоровительный  комплекс  на  полуострове  Никольский  (СП  «Деревня  Игнатовка»;  Sз/у = 5 га) – любимое  место  отдыха  горожан:  изумительная  природа,  чистая  озерная  вода,  свежий  прозрачный  воздух.

Для  массового  отдыха  жителей  г. Людиново  и  гостей  города  планируется  создать  базу  отдыха  на  живописном  участке  в  районе  д. Красный  Воин  (СП  «Деревня  Манино;  Sз/у = 10 га»).

# 5.7.7 Развитие  жилищного  строительства

Предполагается  освоение  земельного  участка  в  районе деревни  Букань  (СП  «Село  Букань»;  Sз/у = 120 га)  под  жилую  комплексную  застройку.  Данный  участок  соответствует  всем  санитарным,  экологическим  и  градостроительным  требованиям,  предъявляемым  к  жилищному  строительству.

Жилая  застройка  состоит  в  перспективе из 700  домов.  Выход  площадей – 105 тыс. м2,  количество  проживающих – 2 500 чел.

Застройка  будет  обеспечена  полным  набором  объектов  соцкультбыта.

5.7.8 Транспортная  инфраструктура

Планируется  построить  новую  автомобильную  дорогу  в  объезд  г. Людиново,  чтобы  снизить  транспортную  нагрузку  в  городе  (СП  «Деревня  Заболотье» - СП  «Деревня  Игнатовка»,  L = 25 км).

Таблица №8. Предложения по переводу земель сельскохозяйственного назначения

| № п/п | Наименование объекта | Наименование сельского поселения | Площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 1.1 | Технопарк в районе д. Войлово | СП «Деревня Заболотье» | 300 |
| 1.2 | Завод по производству силикатного кирпича | СП «Село Заречный» | 60 |
| 1.3 | Завод по производству термоизоляционного кирпича | СП «Деревня Заболотье» | 60 |
| 1.4 | Завод по переработке отходов в районе д. Манино | СП «Деревня Манино» | 24 |
| 1.5 | Подземный водозабор в районе д. Савино | СП «Деревня Заречный» | 7 |
| 1.6 | Кладбище в районе д. Гряда | СП «Деревня Заболотье» | 23,8 |
| 1.7 | Автомобильная дорога | СП «Деревня Заболотье» - СП «Деревня Игнатовка» | 300 |
|  | Итого |  | 774,8 |
| 2. | В земли населенных пунктов |
| 2.1 | Жилая застройка в районе д. Букань | СП «Село Букань» | 120 |
|  | Итого |  | 120 |
| 3. | В земли особо охраняемых территорий |
| 3.1 | Оздоровительный комплекс на полуострове Никольский | СП «Деревня Игнатовка» | 5 |
| 3.2 | База отдыха в районе д. Красный Воин | СП «Деревня Манино» | 10 |
|  | Итого |  | 15 |
|  | Всего по таблице |  | 909,8 |

6. ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

Решение  целого  ряда  вопросов  градостроительного  и  природоохранного  назначения  при  разработке  Генплана  города  требуют  оценки  физико-географических  условий  территории  его  расположения  и  окружения.

Данные  анализа  физико-географических  условий  прилегающих  территорий  важны  для  оценки  пригодности  к  размещению  новых  и  расширению  существующих  населенных  мест  (их  селитебных  территорий)  и  мест  рекреации.  От  результатов  оценки  зависит  выработка  направления  территориального  развития  градостроительной  системы,  определения  функционального  назначения  отдельных  ее  звеньев  и,  в  конечном  счете,  разработка  рекомендаций  по  планировочной  организации  территории.

Кроме  того,  рассмотрение  окружения  города  позволяет  выявить  ряд  дополнительных  факторов,  которые  влияют  на  санитарно-гигиеническое  состояние  воздушного  бассейна  в  самом  городе.  Это  формирование  и  направление  перемещения  воздушных  масс,  способствующих  возможному  переносу  загрязняющих  веществ  с соседних  промышленных  территорий.

# 6.1  Особо  охраняемые  природные  территории

Развитие  хозяйственной  деятельности  и других  сфер  общества  неизбежно  связано  с  воздействием  на природу.  Поэтому  возможность  и,  тем более  устойчивость  развития  общества  определяется  способностью  природных  экосистем  к  самовосстановлению  после  оказанного  на  них  воздействия.

Природные  экосистемы,  в  том  числе  находящиеся  в  режиме  эксплуатации,  играют  роль  стабилизаторов  экологического  баланса.  Превышение  допустимого  воздействия  на  природу  приводит  к распаду  экосистем  и  вызывает  необходимость  специальных  затрат  на  их  восстановление,  превышающих  затраты  на  поддержание  их  стабильности.

Устойчивое  экологическое  равновесие  может  быть  достигнуто  путем  создания  экологического  каркаса  территории,  представляющего  собой  систему  особо  охраняемых  природных  территорий  и  буферных  зон.

Основными показателями  качества  такой  системы  должны  стать:

-	оптимальное  процентное  соотношение  охраняемых  природных  территорий  и  интенсивно  используемых  земель;

-	присутствие в системе ООПТ объектов различного  уровня  (федерального, регионального,  местного),  характера  (ботанические,  гидрологические, комплексные) и функционального назначения (средообразующие террито-рии, места обитания редких  видов, уникальные  объекты  природы  и  т.д.);

-	непрерывность природного  пространства,  достигаемая  путем  создания  экологических  коридоров,  в  том  числе  с  помощью  участков,  не  представляющих  самостоятельной  значимости  и  даже  техногенно  нарушенных.

К  ключевым  территориям  относятся  как  обширные  природные  территории,  выполняющие  средообразующие,  водорегулирующие  функции,  так  и  небольшие  по площади  природные  комплексы,  имеющие  важное  экологическое  значение  как  хранилища  биоразнообразия.

Водораздельные  природные  территории  являются  центрами  природных  ландшафтов.  В  их  пределах  находятся  истоки  малых  рек,  питающих  основные  водные  артерии.

В  городе  протекают  реки:

Болва, Журавка, Сукремля, Неполоть,  и акватория Людиновского водохранилища (озеро Ломпадь).

В  процессе  проектирования  новых  микрорайонов  следует  обратить  первоочередное  внимание  рекам  Болва  и  Журавка.  Лесная  местность  у микрорайона «21  квартал»  могла  бы  служить  исключительной  рекреационной  зоной  для  отдыха  и  строительства  в  перспективе  пансионатов  или  домов  отдыха.

Река  Журавка  облагородит  ландшафт  микрорайона  «Журавка».

Следует  обратить  внимание  на  большую  территорию  заболоченной  местности  у  реки  Неполоть  и  улицы  Маяковского.

Сохранность  высокой  степени  лесистости  данных  территорий  является  необходимым  условием  формирования  грунтового  и  подземного  стока  и  подержания  водности  малых  рек,  а  так  же  повышает  %  озеленения  городской  территории.

Водоохранными  зонами  являются  территории, которые  примыкают  к  береговой  линии  рек,  ручьев,  озер,  водохранилищ  и  на  которых  устанавливается  специальный  режим  осуществления  хозяйственной  и  иной  деятельности  в  целях предотвращения  загрязнения,  засорения,  заиления  указанных  водных  объектов  и  истощения  их  вод,  а  также  сохранения  среды  обитания  водных  биологических  ресурсов  и  других  объектов  животного  и  растительного мира.

Соблюдение  специального  режима  на  территории  водоохранных  зон  является  составной  частью  комплекса  природоохранных  мер  по  улучшению  гидрологического,  гидрохимического,  гидробиологического,  санитарного  и  экологического  состояния  водных  объектов  и  благоустройству  их  прибрежных  территорий.

Статья  65  Водного  кодекса  РФ  устанавливает  ширину  водоохраной  зоны  рек,  озер,  водохранилищ.

Ширина  водоохраной  зоны  рек  или ручьев  устанавливается  от  их  истока  для  рек  или  ручьев  протяженностью:

-	до  10  км – в  размере  50 м;

-	от  10  до  50  км – в  размере  100 м;

-	от  50 км  и  более – в  размере  200 м.

# Эти  расстояния  учтены  планировочными  решениями.

# Озеро Ломпадь является государственным памятником природы регионального значения. На территории, на которой находится озеро Ломпадь, и в границах его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

К  резервным  территориям  природно-экологического  каркаса  относятся  все  леса  первой  группы  в  пределах  города Людиново.

Это  территории,  непосредственно  прилегающие  к  зонам  жилой  застройки  (пригодные  парки,  открытые  сельские  ландшафты),  которые  выполняют  преимущественно  санитарно-гигиенические  функции,  поддерживая  здоровую  среду  для  человека  (создание  благоприятного  микроклимата  защита  от  выбросов  вредных  веществ),  а  также  являются  основными  зонами  активной  рекреации.

Территории  леса,  переданные  городу,  рассматриваются  как  резерв  расширения  для  капитального  строительства,  но  для  природного  экологического  каркаса  подлежат  детально  резервированию  в  соответствии  с  действующим  законодательством.

Задача  сохранения  ключевых  территорий  сводится  к  исключению  ухудшения  параметров  природных  систем.

С  этой  целью  необходимо  исключить  все  виды  деятельности,  оказывающие  негативное  воздействие на  природные  комплексы:

-	исключение  преобразования  природных  ландшафтов  (лесных,  луговых,  долинных);

-	недопущение  промышленной  эксплуатации  природных  ресурсов  (рубки  леса  главного  пользования,  разработка  полезных  ископаемых,  использование  подземных  и  поверхностных  вод,  сбор  растительного  сырья).

7.  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  ПРИРОДНОГО И  ТЕХНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА  И  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЕ

  - Улучшение  санитарно-гигиенических  условий  рек  и водоемов,  благоустройство  существующих  водоемов  (поверхностных  вод)

Анализ  основных  показателей  использования  водных  ресурсов  Людиновского  района  показывает,  что  мощность  очистных  сооружений  недостаточна  для  объема  сбрасываемых  сточных  вод.

Основные  источники  загрязнения  поверхностных  вод:  промышленность,  сельское  хозяйство,  транспорт,  коммунально-бытовой  сектор.

Реки    загрязняются  стоками  с  промышленных предприятий.

# 7.2  Основные  причины  загрязнения  поверхностных  вод

-	Отсутствие  централизованных  систем  канализации  и  очистных  сооружений  ливневых  вод;

-	недостаточная  мощность  очистных сооружений;

-	несанкционированная  вырубка  деревьев  и  кустарников,  распахивание  берегов  рек.

# 7.3   Мероприятия  технологического  характера

# по  охране  поверхностных  вод

- Осуществление  строительства  общегородских  очистных  сооружений – 1  очередь.

- Строительство  ливневой  канализации  в  городе  Людиново.

7.4  Мероприятия  организационного  характера

- Организация  постоянного  санитарного надзора  за  эксплуатацией  всех  звеньев  комплекса  очистки  сточных  вод.

- Организация  системы  учета  сведений  о  загрязнении,  засорении  и  истощении  водных  ресурсов  и  контроль  над  их  состоянием.

- Организация  более  точного  учета  водопотребления  и  водоотведения  и  качества  сбрасываемых  сточных  вод,  а  также  ущерба  в  результате  загрязнения  водоемов.

- Организация  лесохозяйственных  мероприятий  для  борьбы  с  заиливанием  рек  в  результате  эрозии  почв.

- Организация  водоохранных  зон  малых  рек.

В  связи  с  маловодностью  и  малой  скоростью  течения  рек  Людиновского  района  не  рекомендуется:

-	сброс  поверхностного  стока  в  водные  объекты  в  пределах  населенных  пунктов  в  местах,  специально  отведенных  для  пляжей, замкнутые  лощины  и низины,  подверженные  заболачиванию,  заболоченные  поймы  рек,  размываемые  овраги,  если  не  предусмотрены  мероприятия  по  укреплению  их  русла  и  берегов.

# 7.5  Мероприятия  по  охране  лесов

Охрана  и рациональное  использование  лесов  включает  следующие  лесохозяйственные  мероприятия:

- рубки  ухода,  лесовосстановительные  рубки;

- мероприятия  по  санитарной  защите;

- биотехнические  мероприятия;

- лесокультурные  работы;

- охрана  левов  от  пожаров.

В  связи  с  большим  количеством  производственных  площадей  на  территории  города  прилагается  график  общегородского  мониторинга  предприятий  г. Людиново  (2007 г.),  анализ  которого дает  подтверждение  правильного  решения  размещения  жилых  групп  и  микрорайонов  в границах  города.

# 8.  ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ

# ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

I. Планировка и  застройка  территории  городского поселения «Город Людиново»  должна  осуществляться  в  соответствии  с  генеральным  планом  ,  учитывающим  требования  пожарной  безопасности,  установленными  техническим  регламентом  «О  требованиях  пожарной  безопасности».

Существующие  опасные  производственные  объекты,  на  которых  производятся,  используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для  которых  обязательна  разработка декларации  о  промышленной  безопасности  (далее – пожаровзрывоопасные  объекты), размещаются фактически в границе поселения.

Так  как  невозможно  их  вынести  за  черту  поселения,  то  должны  быть  разработаны  меры  по  защите людей, зданий, сооружений и строений,  находящихся  за  пределами  территории  пожаровзрывоопасного объекта, мероприятия от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

При  размещении  пожаровзрывоопасных  объектов  в  границах  поселений  и  городских округов  необходимо  учитывать  возможность  воздействия  опасных  факторов  пожара  на  соседние  объекты  защиты,  климатические  и  географические  особенности,  рельеф  местности,  направление  течения  рек  и  преобладающее  направление  ветра.  При  этом  расстояние  от  границ  земельного  участка  производственного  объекта  до  зданий  классов  функциональной  опасности  Ф1 – Ф4,  земельных  участков  детских  дошкольных  образовательных  учреждений,  общеобразовательных  учреждений,  учреждений  здравоохранения  и  отдыха  должно  составлять  не  менее  50  метров.

На  складах,  в  частности  нефтебазе (фактически рядом с нефтебазой расположено АЗС) расположенных  на  расстоянии  от  100  до  300  метров до существующей и проектируемой застройки,  должны  быть  предусмотрены  меры  (в  том  числе  второе  обвалование,  аварийные  емкости,  отводные  каналы,  траншеи),  предотвращающие  растекание  жидкости  на  территорию  населенных  пунктов,  организаций  и  на  пути  железных  дорог  общей  сети.

При  проектировании  расширения и развития промышленных зон,  Генеральным  планом  рекомендуется расширять и  размещать  объекты,  на  территориях  которых  нет  зданий,  сооружений и строений категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

При  этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных  учреждений,  учреждений  здравоохранения  и  отдыха  устанавливать  в  соответствии  с требованиями  Федерального  закона.

В  случае  невозможности  устранения  воздействия  на  людей  и  жилые  здания  опасных факторов пожара и взрыва  на  существующих  пожаровзрывоопасных  объектах,  расположенных  в  пределах  зоны  жилой  застройки,  следует  предусматривать  уменьшение  мощности,  перепрофилирование  организаций  или  отдельного  производства  либо  перебазирование  организации  за  пределы  жилой  застройки.

# Таблица № 9. Перечень  потенциально  опасных  объектов  г. Людиново

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес | Вид опасности, вид производства | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Людиновский филиал (нефтебаза) ОАО «Калуганефтепродукт» | г.Людиново, восточнее р. Неполоть и южнее ул. Лясоцкого | Пожар, взрыв, разлив нефтепродуктов, хранение и реализация нефтепродуктов | 5 |
| 2. | ЗАО «Кронтиф-Центр» | г.Людиново, ул.Щербакова, 1 (Сукремль) | Пожар, литейное производство | 5 |
| 3. | ОАО «Людиновский Агрегатный завод Промплощадка» ОАО | г.Людиново, южная часть города, ул. Черняховского, 13 | Пожар, производство силовой и управляющей гидравлики | 5 |
| 4. | Людиновское водохранилище Гидротехническое сооружение | г. Людиново, северный р-н | Катастрофическое затопление, объект водоиспользования |  |

Максимальный  размер  зоны  действия  поражающих  факторов,  при  сценарии  развития  чрезвычайной  ситуации,  от  границ  вышеперечисленных  существующих  объектов  до  улиц  с  проживанием, на сегодняшний момент не вступают в противоречие  по  пожарным  нормам  и  поражающие  факторы которых  в  зону  поражения  населения  не  входят.

Необходимо  включить  в  перечень  основных  мероприятий  по  снижению  риска  и  смягчение  последствий  возможных  чрезвычайных  ситуаций  все  мероприятия  об  информировании  населения.

Сведения  о  состоянии  безопасности  опасных  объектов  и  условиях  проживания  на  территориях  вблизи  них  должны  быть  свободными.  Контроль  за  выполнением данных приказов должен быть возложен на  руководителей  опасных  объектов.  Контроль за выполнение  Положения  осуществляют  территориальные  органы  МЧС  России  в  установленном  порядке.

8.1 Противопожарное  водоснабжение  территории  города,

с  учетом  перспективного развития

Система  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  охватывает  большую часть  существующей застройки  города,  обеспечивая  водой  промышленные  предприятия,  полив  земельных  насаждений,  улиц  и  пожаротушение.

На  территории  города  источником  наружного противопожарного  водоснабжения  являются  наружные  водопроводные  сети  с  пожарными  гидрантами  и  водные  объекты: р. Болва,  р. Неполоть, Людиновское  водохранилище.

Расчетный  расход  воды  на  наружное  пожаротушение  следует  принимать  в  соответствии  со  следующими  требованиями:

-	расход  воды  на  наружное  пожаротушение  и  количество  одновременных  пожаров  в  населенных  пунктах  для  расчета  магистральных  (расчетных  кольцевых)  линий  водопроводной  сети.

Таблица № 10. Расход воды на наружное пожаротушение

| Число жителей в населенном пункте тыс. чел. (менее 50) | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на один пожар, л/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | застройка зданиями высотой до 2х этажей включительно независимо от степени их огнестойкости | застройка зданиями высотой до 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости |
| 50 – 100 | 2 | 25 | 35 |

Примечания:

1. Расход  воды  на  наружное  пожаротушение  в  г. Людиново  с  учетом расширения  должен  быть  не  менее  расхода  воды  на  пожаротушение  жилых  и  общественных  зданий,  указанных  в  таб. 8.

Таблица № 11. Расход воды на наружное пожаротушение общественных зданий

| Назначение зданий | Расход воды на один пожар, л/с, на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий независимо от их степени огнестойкости при объемах зданий, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | до 1 | св. 1 до 5 | св. 5 до 25 | св. 25 до 50 | св. 50 до 150 |
| Жилые здания односекционные и многосекционные при количестве этажей: до 2 св. 2 ‛‛ 12 ‛‛ 12 ‛‛ 16 ‛‛ 16 ‛‛ 25 Общественные здания при количестве этажей: до 2 св. 2 ‛‛ 6 ‛‛ 6 ‛‛ 12 ‛‛ 12 ‛‛ 16 | 10* 10 --- --- 10* 10 --- --- | 10 15 --- --- 10 15 --- --- | --- 15 20 --- 15 20 25 --- | --- 20 25 25 --- 25 30 30 | --- --- --- 30 --- 30 35 35 |

Противопожарный  запас  воды  должен  храниться  в  резервуарах  емкостью  не  менее  25 м3  и более, в  зависимости  от  площадей  застройки по детальному расчету.

Предполагается  разместить  противопожарный запас воды на  территории  водозаборных сооружений в  западной  части  города  на  реках  Болва  и  Неполодь  и  на  р. Неполодь  в  западной  части  проектируемого  микрорайона  «Журавка».

Установку  пожарных  гидрантов  предполагается  предусматривать  вдоль  проектируемых  автомобильных  дорог  (при  детальной  разработке  микрорайонов  и  новых  кварталов  застройки)  на  расстоянии  не  более  2,5 м  от  края  проезжей  части  и  не  менее  5 м  от  стен  зданий.

Расстановка  пожарных  гидрантов  на  проектируемых  водопроводных  сетях  должна  обеспечивать  пожаротушение  любого обслуживаемого  данной  сетью  здания,  или  сооружения.  2  гидранта  при  расходе  воды  15л/сек.  и  более,  1  гидрант – менее  15 л/сек.

  - Дислокация  пожарных  подразделений

Регламентируется,  что  дислокация  подразделений  пожарной  охраны  определяется,  исходя  из  условий,  что  время  прибытия  первого  подразделения  к  вызову  в  городских  поселениях  10 мин.,  в  сельских  20 минут.  Следует  не  допускать  подмены  понятий.  Техническим  регламентом  не  установлено  время  прибытия  первых  подразделений  из  числа  уже  существующих.  Согласно  проектируемого  Генерального  плана  г. Людиново  рекомендуется  предусмотреть  пожарное  депо  в  районе  микрорайона  «Чайка»  и  в  микрорайоне  «Журавка».

В  малоэтажной  коттеджной  застройке  «Аэропорт»,  «21  квартал»  установить  противопожарные  резервуары  не  менее  60 м3,  оборудованных  площадками  для  установки  пожарной  техники,  чтобы  иметь  возможность  забора  воды  насосами  и  подъездом  не  менее  2-х  пожарных  машин.  Расход  воды  принимать  5 л/сек.

Место  расположения  резервуаров  будет  определено  при  детальной  разработке  проекта  вышеупомянутой  коттеджной  застройки.

Для  микрорайонов  «Чайка»  и  «Журавка  предусмотреть  размещение  подразделений  пожарной  охраны  в  зданиях  пожарных  депо.

Пожарные  депо  расположить  на  участках  прилегающих  к  магистральным  улицам  и  дорогам  общегородского  значения.

  - Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности

всех предполагаемых  объектов  в районах:

« 21  квартал», «Аэропорт»,  «Чайка»,   «Журавка»

Мероприятия противопожарной защиты в процессе детального проектирования разрабатываются  в  соответствии  с  требованиями  строительных  норм  и  правил  пожарной  безопасности и Технического регламента.

Противопожарные мероприятия  включают  в  себя комплекс технических решений и противопожарных систем, обеспечивающих необходимый уровень пожарной безопасности и оптимальную эффективность защиты. Средства предотвращения возникновения и распространения пожара  выбраны,  исходя  из  уменьшения  ущерба  от пожара  и  затрат  на  средства  противопожарной  защиты.

Активные  способы  противопожарной  защиты (в детальной проработке проектируемых микрорайонов) обеспечивают  использование  тушения  пожара  и  включают  в  себя:

-	применение  автоматической  пожарной  сигнализации;

- применение  системы  оповещения  людей  о  пожаре;

- применение внутренних пожарных кранов  и  первичных  средств  пожаротушения;

- использование  сил  и  средств  городских  пожарных  подразделений.

Пассивные  способы  противопожарной  защиты  включают  в  себя:

- применение объемно-планировочных решений, направленных на обеспечение эвакуации людей о наступления предельно-допустимых значений опасных факторов пожара.

Для  обеспечения  эвакуации  предусматривается:

- достаточное  количество,  соответствующие  размеры  и  конструктивное  исполнение  эвакуационных  путей,  организация  и  управление  движением  людей  по  эвакуационным  путям  (световые  указатели  направления  движения  и  эвакуационных  выходов  и  др.);

- применение  противопожарных  преград  (стен,  перегородок,  перекрытий, дверей  и  т.п.),  ограничивающих  распространения  пожара;

- применение  конструктивных  и  отделочных  материалов  с  нормируемыми  показателями  пожарной  опасности,  огнезащитных  материалов;

- организационно-технические  мероприятия.

# 9. ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВОГО КОМПЛЕКТА

Ситуационный план М 1:50000                                                              лист №1

План существующего использования территории

(опорный план) М 1:10000                                                                      лист №2

Схема городских лесов, водного фонда,

садово-дачных участков М 1:10000                                                       лист №3

Схема территориального планирования  М 1:10000                            лист №4

Основные предложения по генеральному плану М 1:10000               лист №5

Схема автомобильных дорог М 1:10000                                                лист №6

Схема газоснабжения М 1:10000                                                            лист №7

Схема водоснабжения М 1:10000                                                            лист №8

Перспективное развитие городского поселения М 1:10000                 лист №9

10. ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Земельный кодекc РФ.

- Градостроительный кодекс РФ.

- Лесной кодекс РФ.

- Водный кодекс РФ.

- Постановление Губернатора Калужской области от 18.04.1997 г. № 137 «Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах».

- ФЗ от 10.01.2002 № 7-Ф «Об охране окружающей природной среды».

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2005 г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2006 г.

- Государственная кадастровая оценка земель Калужской области. Постановление Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г.

- ФЗ от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Технический регламент «О требованиях пожарной  безопасности»,    Федеральный  закон  от  22  июля  2008  года № 123 – Ф3  .

- Региональные  нормативы. «Градостроительство. Планировка и застройка    населенных пунктов Калужской области».  Приложение  к  постановлению  Правительства  Калужской  области.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».