Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_____________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

ДОГОВОР № 08-196

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ДЕРЕВНИ НОВОЕ КАЗАЧЬЕ

СП «СЕЛО НИЖНИЕ ПРЫСКИ»

КОЗЕЛЬСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУГА

2008

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_____________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

ДОГОВОР № 08-196

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ДЕРЕВНИ НОВОЕ КАЗАЧЬЕ

СП «СЕЛО НИЖНИЕ ПРЫСКИ»

КОЗЕЛЬСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2008

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                         Чистова С. Г.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

техник-землеустроитель                                                                           Колесникова Ю.В.

главный архитектор МР «Козельский район»                                        Савина Н.В.

Оглавление

Введение	6

1. Обоснование проекта	9

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	9

I.I. Природные условия	9

I.I.1 Климат	9

I.I.2. Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение	12

I.I.3 Ресурсы поверхностных вод	13

I.I.4 Инженерно-геологические условия	14

I.II Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям	15

I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения	15

I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	15

I.II.3 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка	16

I.II.4 Историко-культурные рекреационные ресурсы	22

I.II.5 Охранные коридоры коммуникаций	24

I.III Современное использование территории	27

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация деревни	27

I.III.2 Жилищный фонд	28

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	29

I.III.4 Транспортная инфраструктура	29

I.IV Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	32

I.IV.1 Экономико-географическое положение дер. Новое Казачье	32

I.IV.2 Население. Социально-демографическая характеристика	32

I.IV.3 Экономическая база и занятость населения	33

I.V Инженерно-техническая база	34

I.V.1 Водоснабжение	34

I.V.2 Водоотведение	34

I.V.3 Электроснабжение	34

I.V.4 Газоснабжение	34

2. Положение о территориальном планировании	36

II. Цели и задачи территориального планирования	36

III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территорий деревни (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)	37

III.I Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры деревни	37

III.II Мероприятия по градостроительному развитию территории жилой застройки	38

III.III Мероприятия по градостроительному развитию промышленных территорий	39

III.IV Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон	42

III.V Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	43

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры	44

IV.I Улично-дорожная сеть	44

V. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	44

V.I Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы	44

V.II Формирование природно-экологического каркаса	46

VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории	47

VII. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории	49

VII.I Инженерно-техническая база	50

VIII. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	52

VIII.I. Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности	55

VIII.II. Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности	62

IX. Положение генерального плана по сохранению зоны охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия	66

Список используемой литературы	68

# Введение

Генеральный план деревни Новое Казачье Козельского района разработан Производственным кооперативом «ГЕО» по заданию Администрации Муниципального района «Козельский район» Калужской области (договор № 08-196 от 11.09.2008 года).

Основной целью Генерального плана деревни Новое Казачье является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития деревни, формирование стратегии развития деревни до 2032 года.

В современной социально-экономической и политической ситуации в стране перед разработчиками генерального плана ставятся новые задачи, требующие нестандартных решений. Генеральный план приобретает новое значение и рассматривается как пространственная основа устойчивого развития деревни, предполагает определение круга сбалансированных задач преобразования среды деревни, рост количественных и улучшение качественных  показателей и характеристик всех сторон жизни деревни на основе устойчивого развития территории.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры деревни;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития деревни;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта;

- формирование на территории деревни экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные, водоохранные и другие зоны с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным и антропогенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- совершенствование пространственной - планировочной организации производственных территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур деревни;

- обеспечение экологической безопасности среды деревни и повышение устойчивости природного комплекса деревни;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение деревни в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации деревни. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Основные теоретические принципы:

Приоритетности критериев оценки современного состояния деревни и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик.

Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования.

Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях.

Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности деревни, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации.

Компактности функционально - планировочной организации деревни. Заключается в формировании структуры деревни в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям.

Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования деревни, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана деревни Новое Казачье в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

- Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана деревни Новое Казачье представлены в составе:

Карты (схемы) использования территории деревни:

- Современное использование территории.

- Опорный план.

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

- Схема ландшафтно-геоморфологического районирования.

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории по уровню благоприятности для строительства.

- Схема размещения объектов электроснабжения и сетей связи.

- Схема размещения объектов газоснабжения и водоотведения.

- Схема размещения объектов транспортной инфраструктуры.

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

Цели и задачи территориального планирования.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

Схема границ функциональных зон.

# 1. Обоснование проекта

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

# I.I. Природные условия

### I.I.1 Климат

Климат умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9-10(С. Минимальная температура воздуха составляет -46(С, а максимальная - +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52(С. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 650-730 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет 20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (далее ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Жиздры, а также других рек меридианального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.I.2. Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Деревня Новое Казачье входит в состав сельского поселения с. Нижние Прыски, находящейся на территории Козельского района Калужской области.

Грунты песчаного состава и суглинки могут быть использованы в качестве фундаментов при строительстве сооружений любого типа. Условия строительства простые. Территория расположена на склоне водораздела и при строительстве необходимо учитывать, что наличие в геологическом разрезе песчано-супесчаных грунтов, суффозионно неустойчивых в обводненном состоянии, потребуют хорошо налаженной системы поверхностного стока паводковых и ливневых вод. Для данной территории характерен плоскостной смыв верхних слоев почв и суглинков, что приводит к возникновению линейной эрозии. Рекомендуется уже на стадии строительства производить закрепление территории растительностью.

1. Территория расположена в пределах пологоволнистой моренно-водноледниковой среднерасчлененной равнины. В геологическом разрезе принимают участие четвертичные образования перекшинского и московского оледенений и породы нижнего карбона. Четвертичные отложения сверху вниз представлены: суглинками-покровными, тонкопесчаными алевритистыми в подошве, супесями, глинистыми песками. Общая мощность четвертичных пород составляет 20-25 м. Коренные породы представлены серо-голубыми карбонатными глинами малевского горизонта нижнего карбона. Уровни грунтовых вод находятся на глубинах 15-20 м. Данная площадь хорошо дренирована.

Площадка, проектируемая под застройку, расположена над урезом вод р. Жиздры на 45-55 м.

2. Пологонаклонная аллювиально-водноледниковая равнина. Сложена песчаными суглинками с примесью гравия, глинистыми гравилистыми песками, супесями. Рельеф дренирован, глубина стояния грунтовых вод 8-10 м. Общая мощность четвертичных образований 15-20 м. Их подстилают глины малевского горизонта нижнего карбона и известняки верхнего девона. Ландшафт сложен из супесчаных пород крайне не устойчивых при нарушении верхних слоев геологической среды. Условия для строительства простые при условии исключения суффозионных процессов в песчано-супесчаных грунтах. Необходима организация поверхностного стока ливневых и паводковых вод.

3. Плоская, плосконаклонная аллювиальная равнина первой подпойменной террасы. Сложена песками, аллювиальными суглинками с прослоями галечника и торфянистых илов. Рельеф относительно хорошо дренирован, стояние грунтовых вод наблюдается на глубине 2-5 м. Колебания уровня грунтовых вод зависят от климатических факторов и количества выпавших осадков.

Мощность четвертичных образований составляет 10 м. Их подстилают известняки хованского горизонта верхнего яруса девонской системы. Супесчано-песчаные грунты суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Рекомендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений.

4. Плоская аллювиальная равнина террасы верхней поймы р. Жиздры. Четвертичные образования те же, что и в предыдущем типе местности. Уровень стояния грунтовых вод 1-3 м. Условия строительства лимитируются уровнем стояния грунтовых вод и наличием супесчано-песчаных грунтов в геологическом разрезе. В весенний паводок территория затопляется.

5. Плоская аллювиальная равнина со староречьями и болотами. Четвертичные отложения представлены разнообразными песками с прослоями галечника, торфа и аллювиальных суглинков. Уровень стояния грунтовых вод 0-2 м. В весенний паводок пойма затопляется. Условия строительства потенциально неблагоприятные.

### I.I.3 Ресурсы поверхностных вод

В пределах исследуемой территории наблюдается приустьевая часть реки Клютомы. Данная река относится к разряду малых рек, ее длина 32 км. В пределах деревни Новое Казачье ее ширина изменяется от 12 до 20 м, при средней глубина по речному профилю 0,7-1,0 м. река со спокойным течением, 0,2-0,3 м/с. Русловое дно песчаное. До ее выхода в пойму р. Жиздры русло слегка меандрирует и подмывает берега, сложенные супесями и аллювиальными суглинками. Врез русла в террасу поймы составляет 2-4 м.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения сельскохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

На территории деревни расположены озера-староречья и болота. С этими природными объектами связаны залежи лечебных грязей. Болото в устьевой части р. Клютомы в низах торфяной залежи содержится лечебная грязь сульфато-кальциевого состава, относящиеся к Варзиятчинскому типу. Такие же грязи приурочены к сапропелевым слоям в озерах-старицах.

### I.I.4 Инженерно-геологические условия

Таблица 2.

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| Ландшафты эрозионных равнин | Тип ландшафтов 1, 2 | Развитие нижне-среднечетвертичных водно-ледниковых и моренных отложений московского и перекшинского ледников. Подстилаются глинами и известняками нижнего отдела каменноугольной системы. | Наблюдается развитие балок в приречной части. На склонах, сложенных моренными суглинками возможны оползневые процессы. Глубина залегания грунтовых вод 8-15 м. | Условия строительства простые. Наличие в геологическом разрезе песчаных и супесчаных грунтов потребует надежной системы поверхностного стока ливневых и паводковых вод чтобы исключить эрозию геологической среды и возникновения суффозионных процессов. Необходимо закрепление вершин и склонов оврагов растительностью. |
| Ландшафты речных долин – долинный комплекс, аккумулятивно-эрозионные речные террасы | Тип ландшафта 3 | Развитие четвертичных отложений первой надпойменной террасы. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковая эрозия склонов. На крупных реках отмечается заболоченность. | Возможны деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. Условия для строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. |
|  | Тип ландшафта 4, 5 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. | Супесчано-песчаные разности грунтов неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений. |

# I.II Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям

### I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» (2002 г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.), Законом Калужской области «Об охране окружающей среды на территории Калужской области» (N 173-ОЗ от 10 января 2003 года)  Земельным кодексом Российской Федерации (N 136-ФЗ от 25 октября 2001 года), Лесным кодексом Российской Федерации (N 200-ФЗ от 4 декабря 2006 года), специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации (N 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года), а также положениями об отдельных категориях ООПТ, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории дер. Новое Казачье особо охраняемых природных территорий, представленных государственными памятниками природы нет.

### I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров. Вдоль западной границы деревни Новое Казачье протекает река Клютома.

Таблица 3.

| Название реки | Длина реки, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| река Клютома | 32 | 100 | 50 | 20 |

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

### I.II.3 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка

В числе основных задач повышения качества окружающей среды деревни Новое Казачье предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности среды сельского поселения и повышение устойчивости природного комплекса деревни;

- повышение эффективности использования территории деревни.

Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах черты дер. Новое Казачье, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

Таблица 4.

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение воздуха | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя. | Загрязнение подземных вод | Нарушение гидрологического режима в районе работ. |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта;

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе;

- Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации;

- Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

Оценка воздействия на атмосферу

Таблица 5.

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 | 5-8 (класс условно удовлетворительного состояния среды, когда прямые критерии оценки состояния атмосферы незначительно превышают ПДК или фоновые значения) | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для данного района устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей.

Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Так как промышленные и сельскохозяйственные предприятия в данном районе отсутствуют, то автотранспорт является основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также является источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей. Удельный вес выбросов автомобильного транспорта в суммарных выбросах стационарных и передвижных источников составляет более 70% от общего количества техногенной нагрузки. Необходимо дополнительно провести посадку зеленых насаждений вдоль дороги для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха в данном районе (как и во всей Калужской области) являются: взвешенные вещества, окислы азота, окись углерода.

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- планировочная организация территорий санитарно-защитных зон с учетом экологических требований и ограничений;

- ограничение движения транспортных потоков в периоды неблагоприятных метеорологических условий;

- ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

- совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения Козельского района.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

В пределах исследуемой территории наблюдается приустьевая часть реки Клютомы. (она протекает вдоль западной границы деревни Новое Казачье). Данная река относится к разряду малых рек. Экологическое состояние этой реки определяется интенсивной антропогенной нагрузкой в виде сточных вод крупных населенных пунктов, промышленных предприятий, ливневых, хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных сточных вод.

В целом состояние поверхностных вод в данном районе можно отнести к категории умеренно-загрязненные. Загрязнение связано с антропогенным воздействием (выносом загрязняющих веществ с водосборных территорий сельскохозяйственного назначения, трансграничным переносом из сопредельных территорий).

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения дер. Новое Казачье полностью осуществляется из подземных водоносных горизонтов. Периодически службой Росприроднадзора области контролируются действующие источники водоснабжения

Случаев инфекционных заболеваний, связанных с подземным водоснабжением не обнаружено.

Состояние почвенного покрова

Серьезной проблемой во всей Калужской области остается загрязнение почв отходами производства и потребления.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории дер. Новое Казачье являются территории частных домовладений - мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы, места расположения которых определены самими домовладельцами.

Для улучшения санитарного состояния деревни необходимо проведение организованных мероприятий по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На основании положения «Схемы территориального планирования Калужской области» необходимо максимально использовать селективный сбор твердых бытовых отходов с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов. Для этого проводятся разъяснительные работы с населением по раздельному сбору отходов потребления (сдавать макулатуру, бутылки, консервные банки в близлежащие пункты приема вторсырья, свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования).

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации сельского поселения «Нижние Прыски». Для этих целей администрацией было заказано 100 мусорных контейнеров и 2 КАМАЗа для обслуживания всего сельского поселения.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора в дер. Новое Казачье:

- сбор ТБО контейнерным методом (установление металлических контейнеров на площадке с твердым покрытием, ограждением с трех сторон). Лимит размещения и периодичность вывоза ТБО установить исходя из вместимости контейнера и сезона года;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарной очисткой данной территории.

Таблица 6.

Благоустройство мест массового отдыха населения

| Объект воздействия | Мероприятия по охране окружающей среды |
| --- | --- |
| Охрана и рациональное использование земель при строительстве новых объектов Охрана земель от воздействия объекта Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта | - Снижение землеемкости проектируемого объекта за счет повышения этажности и более компактных зданий, сооружений. - Рациональное использование земель при складировании промышленных отходов и ТБО. - Своевременная рекультивация земель, нарушенных при строительстве и эксплуатации объекта. - Проведение планировочных работ и благоустройство земельного участка (озеленение). |
| Охрана воздушного бассейна | Планировочные мероприятия: - устройство санитарно-защитной зоны. Технологические предприятия: - применение в производстве более «чистого» вида топлива. Специальные мероприятия: - сокращение неорганизованных выбросов; - очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов; - улучшение условий рассеивания выбросов. |
| Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения | - учет использования подземных вод на проектируемом объекте; - строгое соблюдение установленных лимитов на воду; - тампонаж бездействующих водозаборных скважин; - устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод; - организация ЗСО на территории, являющейся источником питания подземных вод; - складирование отходов на специальных площадках, оборудованных противофильтрационными экранами. |
| Охрана окружающей среды при складировании отходов промышленного производства | Складирование промышленных отходов следует осуществлять на площадках, исключающих загрязнение окружающей среды и расположенных с подветренной стороны (в соответствии с розой ветров) по отношению к селитебным территориям и населенным пунктам. |

Район предполагаемого строительства новых объектов частично попадает в пределы санитарно-защитной зоны законсервированного скотомогильника. По заключению местных органов Санэпиднадзора.

#### Заключение

В настоящее время периодически ведется контроль службой Росприроднадзора области:

- за атмосферным воздухом. Превышения санитарных нормативов на момент обследования - не выявлено.

- мониторинг поверхностных и подземных вод. Отбираются и исследуются пробы питьевой воды на бактериологический и химический анализ; качество питьевой воды последних лет практически отвечает санитарным нормам.

- санитарно-гигиенический мониторинг, контроль за загрязнением почвы (микробиологические, паразитологические исследования и определение тяжелых металлов). Превышения санитарных нормативов на момент обследования - не выявлено.

Все данные по мониторингу необходимо использовать для определения полной экологической оценки территории сельского поселения, определения ущербов от загрязнения и нерационального использования.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в дер. Новое Казачье необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Таблица 7.

| Критерии | Мероприятия |
| --- | --- |
| Улучшение состояния атмосферного воздуха | - увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог; - ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина; - совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных мест. |
| Улучшение качества питьевого водоснабжения | - создание служб эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов. - оснащение водозаборных сооружений системами обезжелезивания и современными способами обеззараживания воды. |
| Улучшение состояния поверхностных водоемов | - развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых; - благоустройство мест массового отдыха населения. |
| Улучшение состояния почв | - совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора. |

Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

### I.II.4 Историко-культурные рекреационные ресурсы

В соответствии со статьёй 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследиям (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации» зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающей или ограничивающей хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая доли рек, водоемов, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

На территории населенного пункта «Деревня Новое Казачье» сельского поселения «Село Нижние Прыски» Козельского района Калужской области решением исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 28.08.1983 гю№613 «Об утверждении проекта охранных зон для памятников истории и культуры г. Козельска и ансамбля бывшего монастыря Оптина Пустынь» была установлена зона охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия города Козельска.

В соответствии с утвержденным проектом охранных зон города Козельска зонами охраняемого ландшафта являются пойменные территории рек Жиздры и Другусны. Имеющиеся на этих территориях естественные пространства, акватории и зеленые насаждения становятся объектами охраны.

Ландшафтные зоны организуются за счет использования существующих природных ландшафтов пойм рек Жиздры, Другусны и Клютомы.

При этом сохраняются естественно сложившиеся открытые пространств, имеющиеся группы зеленых насаждений, обеспечивается режим охраны акваторий.

Цель этого мероприятия – усиления силуэта центра, воспринимаемого с важнейших видовых точек и подъездов к городу.

Кроме того, на территории населенного пункта «Деревня Новое Казачье» сельского поселения «Село Нижние Прыски» Козельского района Калужской области постановлением Правительства Калужской области от 05.02.2009 №27 «Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны монастыря Оптина Пустынь в Козельском районе Калужской области» была установлена граница зоны охраняемого природного ландшафта Б.

Зона Б – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающих хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта монастырского комплекса.

Разрешается:

- На землях сельскохозяйственного назначения традиционная экологически чистая сельскохозяйственная деятельность.

- Строительство и реконструкция жилых и хозяйственных зданий высотой не более 12 м, протяженностью не более 20 м.

- Строительство гостиниц для приема паломников и туристов, а также строительство обслуживающих объектов, в том числе автостоянки открытого типа для временного хранения легковых автомобилей и туристических автобусов.

- Благоустройство территории, устройство пешеходных дорожек, площадок и мостиков через ручьи и речки; реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорожек и проездов. Благоустройство и озеленение территории с учетом основных секторов обзора монастырского комплекса.

- Обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта.

Запрещается:

- Хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика исторических ландшафтов, нарушающая целостность монастырского комплекса.

- Загрязнять почву, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков.

- Размещение объектов строительства и реконструкции, нарушающих нормативное состояние земли, воды, воздуха, экологически опасных, а также угрожающих сохранности  монастырского комплекса,  нарушающих благоприятное восприятие объекта культурного наследия. Превышения высоты зданий более 12 м.

- Размещение отдельных обслуживающих объектов на участках территорий рекреационного назначения с превышением их площади более 10% общей площади участков и высоты возможных обслуживающих построек более 8 м.

- Устройство высоких – более 1,5 м сплошных ограждений, нарушающих ландшафт, окружающую природную среду, основные виды связи, трассы панорамного обзора монастырского комплекса.

- Прокладка новых наземных и воздушных инженерных сетей, кроме временных и реконструкции, а также прокладка подземных инженерных коммуникаций без специально разработанных проектов, исключающих изменения уровня грунтовых вод, нарушение гидрологии, разрушение архитектурно-археологических объектов, культурного слоя.

- Строительство высоковольтных линий электропередач и станции мобильной сотовой связи.

- Строительство транспортных магистралей и развязок, эстакад, нарушающих исторический облик ландшафта.

- Проведение любых землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ любого вида без утвержденных в установленном порядке проектов и не отвечающих требованиям пожарной безопасности.

### I.II.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. 
В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: 
- для линий напряжением до 1000 В – 2 метра, до 20 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров, 220 кВ – 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей; 
- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Таблица 8.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры

На территории зон санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

# I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация деревни

Деревня Новое Казачье относится к сельским населенным пунктам. Территория деревни занимает сравнительно небольшую площадь, освоенную жилыми домами.

Северная граница деревни примыкает к землям сельскохозяйственного назначения. Западная граница проходит по правому берегу реки Клютомы. Вдоль левого берега реки расположен город Козельск. На юге деревня проходит вдоль лесного фонда. На юго-востоке граница проходит по землям сельскохозяйственного назначения. Восточная граница деревни проходит вдоль автодороги Оптина Пустынь – Нижние Прыски.

В границах населенного пункта можно выделить следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона.

Жилая застройка сосредоточилась в центральной части поселка единым массивом.

Зона сельскохозяйственного использования занимает всю южную часть деревни и окружает жилую застройку с северо-запада, северо-востока и востока.

Зоны рекреации расположены вдоль водных объектов - береговая полоса вдоль ручьев и реки.

Объектов образования  и воспитания нет. Школьников деревни возят в школы  г. Козельска и с. Нижние Прыски маршрутом «Школьный автобус».

Таблица 9.

Состав земель

| Наименование территории по использованию | Площадь, га | В %% к итогу |
| --- | --- | --- |
| Селитебная территория, в т. ч. |  |  |
| Территория жилой застройки | 44,3 | 29,1 |
| Улицы, дороги | 5,4 | 3,5 |
| Зеленые насаждения общего пользования | 2 | 1,3 |
| Пастбище | 98,4 | 64,6 |
| Водные поверхности | 2,2 | 1,4 |
| Итого: | 152,3 | 100 |

Возможности территориального развития

Проектом «Схема территориального планирования Козельского района» предусматривается расширение границ населенного пункта дер. Новое Казачье путем перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта на основании ст. 8 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Условия освоения территории под застройку осложнены рядом природных и планировочных ограничений.

Территории, проектируемые под застройку, расположены в северной, северо-восточной части деревни.

На основании анализа всех ограничений выделяются три категории территорий, различающиеся по степени их пригодности для освоения застройкой: территории благоприятные для застройки, относительно благоприятные и малопригодные для застройки.

К благоприятным можно отнести участки, рассоложенные на территории со спокойным рельефом, не попадающие в санитарно-защитные и водоохранные зоны.

К относительно благоприятным можно отнести участки, частично попадающие в зону шумового дискомфорта автомобильной дороги.

К неблагоприятным можно отнести участки, попадающие в зону шумового дискомфорта автомобильной дороги. Застройка на данных участках возможна лишь в том случае, если будут проведены все мероприятия по шумоизоляции (посадка зеленых насаждений и т.п.).

В проектных границах деревня Новое Казачье будет располагать территорией 188 га.

### I.III.2 Жилищный фонд

Таблица 10.

Характеристика жилого фонда в деревне Новое Казачье

| № п/п | Адрес | Характеристика домов | Площадь муниципального жилья | Площадь частного жилья | Количество проживающих человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Новая, №1, кв.2 | Блочно-панельный | 64,8 | - | 4 |
| 2. | Новая, №3 | Блочно-панельный | 129,6 | - | 12 |
| 3. | Новая, №4, кв.1 | Блочно-панельный | 64,8 | - | 3 |
| 4. | Новая, №5, кв.1 | Блочно-панельный | 64,8 | - | 5 |
| 5. | Новая, №36 | Блочный | 464,64 | 97,32 | 38 |
| 6. | Новая, №34 | Блочный | 274,54 | 286,47 | 29 |
| 7. | Новая, №25 | Кирпичный | 67,0 | 202,7 | 16 |
| 8. | Новая, №27 | Кирпичный | 134,0 | 136,6 | 13 |
| 9. | Новая, №29 | Кирпичный | 201,0 | 67,0 | 12 |
| 10. | Новая, №37, кв.1 | Блочный | - | 121,3 | 4 |
| 11. | Новая, №39 | Блочный | 120,0 | - | 8 |
| 12. | Новая, №35 | Блочный | 120,0 | - | 14 |
| 13. | Новая, №31 | Блочный | 120,0 | - | 5 |
| 14. | Новая, №32, кв.1 | Деревянный | 49,0 | - | 6 |
| 15. | Новая, №30 | Деревянный | 98,0 | - | 10 |
| 16. | Новая, №28, кв.2 | Деревянный | 49,0 | - | 5 |
| 17. | Новая, №23, кв.2 | Деревянный | 49,0 | - | 3 |
|  | Итого: |  | 2070,18 | 911,39 | 187 |

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Уровень обслуживания в сельских поселениях низкий как по номенклатуре, так и по качеству предоставляемых услуг. Малая людность сельской местности не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания. Территориальная неоднородность расселения, малая численность, недостатки финансирования являются основными причинами недостатков организации системы. В сельской местности базовые объекты периодического обслуживания рассчитаны на группу населенных пунктов, а повседневное обслуживание в каждом населенном пункте на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств.

В деревне Новое Казачье практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители деревни вынуждены пользоваться услугами соответствующих учреждений в близлежащих более развитых центрах с радиусом доступности. В данном случае это г. Козельск, расположенный в нескольких километрах от деревни и центр сельского поселения «с. Нижние Прыски». Так же в данных населенных пунктах учащиеся посещают школы, добираясь на автобусе по программе «Школьный автобус» в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование».

В самой деревни расположен один магазин и два торговых павильона с продуктами питания и товарами первой необходимости.

### I.III.4 Транспортная инфраструктура

По территории деревни Новое Казачье проходят четыре магистральные автодороги территориального значения, которые связывают данный населенный пункт с г. Козельском и другими населенными пунктами.

Деревня Новое Казачье является остановочным пунктом автобусного маршрута «Калуга – Козельск – Сосенский», также для жителей деревни ходит маршрутное такси «Козельск – Новое Казачье» Вдоль дорог расположены автобусные остановки.

Для школьников предусмотрены маршруты «Школьный автобус».

Дороги, относящиеся к I-III технической категории имеют полосу отвода шириной 100 м, к IV-V – 50 м. Полоса отвода автомобильных дорог определена в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Таблица 11.

Показатели автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и находящихся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность автодорог, км | % дорог с твердым покрытием от общей протяженности | Полоса отвода автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая линейная | В т.ч. по техническим характеристикам | С твердым покрытием | Грунтовые |  | Средняя ширина, м | Площадь, га |
|  |  |  | № технической категории | Протяженность | Всего | С усовершенствованным покрытием | Щебеночные, гравийные, мостовые |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Линейная | Приведенная |  | Всего | Цементобетонные | Асфальтобетонные и др. с применением вяжущих |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 1Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел»-Козельск | 20,61 | III | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 |  | 20,61 |  |  | 100 | 23,0 | 48,01 |
| 2. | Козельск-Кудринская | 25,00 | IV | 25,00 | 21,43 | 25,00 | 25,00 | 1,71 | 23,29 |  |  | 100 | 18,0 | 45,00 |
| 3. | Окружная вокруг г. Козельск | 1,92 | IV | 1,92 | 1,64 | 1,92 | 1,92 |  | 1,92 | 3,10 |  | 100 | 18,0 | 3,46 |
| 4. | Оптина пустынь-Нижние Прыски | 12,93 | III | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 |  | 12,93 |  |  | 100 | 25,0 | 32,4 |

# I.IV Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

### I.IV.1 Экономико-географическое положение дер. Новое Казачье

Деревня Новое Казачье расположена в центре Козельского района Калужской области. Населенный пункт представляет собой территорию, разделенную на ряд функциональных зон. Жилая зона расположена в верхней части и имеет компактную форму, все улицы расположены параллельно. По южной части жилой застройки проходит автодорога 1Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел»-Козельск.

С северо-запада и с юга к жилой застройке примыкают территории сельскохозяйственных объектов, на которых расположены заброшенные фермы.

Вся остальная территория занята зоной сельскохозяйственного использования.

### I.IV.2 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития деревни. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из наиболее острых социальных проблем в стране.

Деревня Новое Казачье занимает территорию 152,3 га. Постоянное население на 2008 год составляет 501 чел.

Основную роль в изменении численности населения района играет естественное движение. За последние 10 лет прирост населения составил 130 человек.

Преобладающая половая структура населения женская.

Демографический потенциал деревни заключается в его привлекательности для мигрантов - выгодное местоположение, хороший климат, возможность трудоустройства в радиусе 5-15 км.

Численность населения деревни в 1998 год составила 372 человека, в 2002 году она увеличилась до 480 человек. На начало 2008 года население деревни Новое Казачье составляет 501 человек, то есть намечается положительная динамика численности населения.

Таблица 12.

Численность населения деревни Новое Казачье по состоянию на 01 января

| Года | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во человек | 372 | 380 | 410 | 440 | 480 | 472 | 491 | 478 | 477 | 501 |

### I.IV.3 Экономическая база и занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения деревни (данные не получены). К незанятому населению относятся:

учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

неработающие инвалиды I и II группы;

безработные, зарегистрированные в службе занятости;

лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

неучтенные безработные;

домашние хозяйки.

Трудоспособное население деревни Новое Казачье занято в различных отраслях экономики: промышленной, сельскохозяйственной, строительной.

Основными местами приложения труда являются предприятия соседних г. Козельска, а так же два продовольственных магазина, расположенных на территории деревни.

Тенденции изменения величины трудовых ресурсов.

На данной стадии исследования не представляется возможным определить перспективную величину трудовых ресурсов и структуру их использования. В соответствии с приоритетами развития деревни можно лишь сформировать следующие тенденции:

1. Наибольшее увеличение числа занятых произойдет в отраслях строительства, торговли и общественного питания, бытового обслуживания, а также (в меньшей степени) в здравоохранении.

2. В сельском хозяйстве занятость стабилизируется.

Вывод:

В целом социально-экономическое развитие деревни носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту.

Важными предпосылками для дальнейшего развития являются:

- Выгодное экономико-географическое положение;

- Сравнительно высокий уровень развития транспортной сети;

- Имеющийся комплекс благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства.

Основным элементом экономической базы деревни на расчетный срок останется  сельское хозяйство, уровень развития, которого во многом определяет уровень жизни населения.

# I.V Инженерно-техническая база

### I.V.1 Водоснабжение

Техническая характеристика водопровода:

- год ввода в эксплуатацию – 1975 г.;

- протяженность водопроводных сетей – 7000 м.

Существующее состояние водоснабжение:

- износ водопроводных сетей – 100 %.

Водозабор:

- производительность водозабора – 10 м3;

- способ отбора воды – внутридомовая водопроводная сеть;

- уличные водоразборные колонки – 7 шт.

### I.V.2 Водоотведение

Техническая характеристика канализации:

- тип канализации – безнапорная;

- насосная станция – 1 шт;

- производительность насосной станции – 2 насоса по 18 м3/ч;

- мощность насосной станции – 2 насоса по 2 кВт.

На территории деревни очистные сооружения отсутствуют. Канализационные стоки перекачиваются в канализационную сеть г. Козельска. Техническое состояние – износ 73%.

### I.V.3 Электроснабжение

### I.V.4 Газоснабжение

Деревня Новое Казачье питается от существующей ГРС Козельск, которая в свою очередь получает газ от магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1996 г. Его протяженность – 37,4 км; диаметр – 325 мм, толщина стенки – 7 мм, сталь; проектное давление – 55,0 кгс/см2; проектная производительность – 296,0 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- давлением на выходе 12 кгс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм, сталь);

- давлением на выходе 6 кгс/см2 (диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм, сталь).

Таблица 13.

| Наименования | численность населения, тыс. человек | дома с инд. отоплением | кол-во квартир с центр. отоплением |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в домах с инд. отопление м | в квартирах с центр. отоплением | кол-во индивидуа льных домов (ПГ+ВПГ+О П) | Общая площадь индивидуа льных домов, м2 | кол-во квартир с водонагрев ателем (ПГ+ВПГ) | кол-во квартир с центральным горячим водоснаб. (только ПГ) |
| Новое Казачье | 0.381 | - | 144 | 3520 | - | - |

Таблица 14.

Расчетное потребление газа

| Наименования | Население | Население | Котельные | Общий годовой расход, тыс. м3 | Общий часовой расход, м3 /час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность, тыс. чел. | Кол-во инди- вид. домов и квартир, шт. | Годовой расход, тыс. м3 | Часовой расход, м3 | Годовой расход, тыс.м3 | Часовой расход, м3 /час |  |  |
| ГРС Козельск |
| Новое Казачье | 0.381 | 144 | 563.14 | 265.21 | 0.00 | 0.00 | 563.14 | 265.21 |

Анализ современного состояния деревни позволяет сделать следующие выводы:

- в инженерно-геологическом плане территория простая, условия для строительства варьируют от средних до сложных;

- в границах деревни мало зеленых насаждений на территориях общего пользования;

- часть селитебной территории расположена в местах дискомфортного проживания по уровню акустических и вибрационных воздействий от автомобильных дорог.

По этажности жилой фонд представлен малоэтажными домами.

На территории деревни не сформирован экологический каркас, объединяющий в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий.

Рекреационная система деревни так же не сформирована. Она должна включать в единую структуру сеть «инфраструктуры досуга», зоны отдыха, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы.

# 2. Положение о территориальном планировании

# II. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития дер. Новое Казачье и ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития деревни в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

● обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса деревни;

● сохранение ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия деревни;

● повышение эффективности использования территории деревни;

● обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды деревни;

● определение направлений дальнейшего территориального развития деревни на расчетный срок и резервных территорий на период до 2032 года;

● развитие и реконструкция на территории деревни общественно-деловой зоны, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

● улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

● комплексное благоустройство и озеленение территории.

# III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территорий деревни (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)

### III.I Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры деревни

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов среды, зон активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих ландшафта деревни.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы деревни;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей деревни;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия территории деревни.

В Генеральном плане предлагается:

- Развитие существующей деревни в части малоэтажной жилой застройки в северо-восточном и восточном направлении и вдоль дороги, ведущей в населенный пункт.

- Изменение границы деревни с включением новых территорий под жилищное  строительство.

- Наиболее целесообразным для развития селитебной и общественной застройки принято северо-восточное и восточное направление территориального развития деревни.

Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации деревни, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

Таблица 15.

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов

| Местоположение участка | Площадь, га | Целевое назначение | Предполагаемые сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производственное стр-во, га |  |
| дер. Новое Казачье СП «с. Нижние Прыски» | 10,5 | 10,5 | 2008-2032 гг. |
| ИТОГО: | 10,5 | 10,5 |  |

### III.II Мероприятия по градостроительному развитию территории жилой застройки

Основной целью жилищной политики деревни является формирование полноценной среды деревни – комфортных условий проживания всех групп населения.

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральной программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

( строительство до конца расчетного срока 14 тыс.м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом 100-150 м2/чел.;

( сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения;

( формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, рекреации.

Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок

На территории проектирования под новую жилую застройку используются участки, не вовлеченные в градостроительную деятельность - земли сельскохозяйственного назначения (необходим перевод в земли населенных пунктов). Размещение объемов нового строительства обусловлено планировочной структурой деревни и обеспечивает гармоничное развитие селитебной зоны. Площадь данных участков составляет 16,5 га, в том числе 16 га под индивидуальное жилищное строительство и 0,5 га под улично-дорожную сеть (3% от общей площади).

Параметры жилищного строительства

Предлагается строительство 110 индивидуальных жилых домов коттеджного и усадебного типа общей площадью жилого фонда – 14 тыс.м2. Численность населения определена расчетным путем и составит около 830 человек.

Население

На конец расчетного периода предполагаемая численность населения составит 830 чел.

Структура строящегося жилья по типам принята исходя из анализа комплекса факторов:

- социально-экономических – доходов и финансовых возможностей населения, потребности в социальном жилье для малообеспеченных слоев населения;

- территориальных – наличия в деревне возможности выделения территорий под застройку, в том числе под коттеджи и дома блокированного типа с приусадебными участками;

- архитектурно-композиционных.

Полноценная среда деревни должна учитывать и обеспечивать нормальные условия проживания для всего населения с учетом дифференцированного подхода и финансовых возможностей различных социальных групп. Вследствие этого, типы жилья и нормы жилобеспеченности должны иметь востребованные потребительские свойства, то есть быть ориентированы по своим ценностным и качественным параметрам на запросы определенных групп жителей. Вместе с тем прогнозируется наличие социального защищенного нормативного минимума, ниже которого общество не должно позволить опускать уровень градостроительных показателей.

Типология нового жилищного строительства

Для новой жилой застройки деревни Новое Казачье предлагается следующая типология жилого фонда:

- коттеджная – жилые зоны с участками от 0,15 га до 0,30 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

- усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до 0,15 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории застройки предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

Жилищная обеспеченность на одного человека может быть больше, все зависит от возможностей самих застройщиков.

## III.III Мероприятия по градостроительному развитию промышленных территорий

В пределах проектируемой границы деревни Новое Казачье выделена резервная территория для размещения новых производственных объектов. Местоположение площадки определено решением комиссии по выбору участка, созданной Постановлением Главы Администрации муниципального района «Козельский район» от 07.09.2006 г. №538.

На этой территории рекомендуется размещать предприятия и склады V-IV классов вредности с размером санитарно-защитной зоны до 100 м. Основные разрешенные виды использования:

- химические предприятия и производства,

-металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства

- производства строительной промышленности,

- производства по обработке древесины,

- текстильные производства и производства легкой промышленности,

- производства по обработке животных продуктов,

- производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ,

- сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения,

- коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей,

- индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомобилей,

- площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей,

- трамвайные, автобусные, троллейбусные парки,

- парки грузового автомобильного транспорта,

- таксопарки, представление в аренду автомобилей,

- авторемонтные предприятия,

- автозаправочные станции.

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- гостиницы,

- общежития, связанные с производством и образованием,

- заведения среднего специального образования,

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,

- библиотеки, архивы, информационные центры,

- музеи, выставочные залы,

- спортплощадки,

- аптеки,

- поликлиники,

- пункты первой медицинской помощи,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- магазины товаров первой необходимости,

- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий народных промыслов

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,

- банно - оздоровительные комплексы,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков),

- административные организации, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний,

- научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий биологического профиля или индустриальных технологий,

- научные, проектные и конструкторские организации, включая лаборатории биологического профиля или индустриальных технологий,

- издательства и редакционные офисы с типографиями,

- компьютерные центры,

- объекты, связанные с отправлением культа,

- станции скорой помощи,

- ветеринарные приемные пункты,

- общественные туалеты,

- отделения милиции,

- спортзалы, бассейны открытые и закрытые,

- универсальные спортивные и развлекательные комплексы,

- порты, причалы, портовые сооружения,

- крематории.

Данные объекты не должны наносить значительный вред окружающей среде и быть экологически безопасными. Для этого необходимо уделить особое внимание организации санитарно-защитной зоны и озеленения. Неотъемлемой частью является создание на территории производственной зоны развитой системы культурно-бытового обслуживания трудящихся.

На основании вышеизложенного на данной территории будет расположен гостиничный комплекс. Площадка для размещения гостиничного комплекса находится на природной возвышенности севернее г. Козельска, вдоль северной границы деревни Новое Казачье, на свободных от застройки и не находящихся в сельскохозяйственном обороте землях, вблизи строящегося участка федеральной автодороги. Примерно в полутора километрах к Юго-востоку за поймой реки Жиздра расположена православная святыня – монастырь Оптина пустынь, которая хорошо просматривается с площадки и является зрительной доминантой в окружающей панораме обзора.

Строительство комплекса в данном месте существенно оживит туристический оборот области, позволит расширить ее налогооблагаемую базу, создаст новые рабочие места. Наличие существующих вблизи выбранной площадки сетей газо- и электроснабжения, водонапорной башни позволят сократить сроки ее освоения.

Рекомендуемое техническое оснащение: газовая котельная, водозабор, очистные сооружения, дизельный генератор позволят функционировать комплексу в автономном режиме. Подключение к источникам энергоснабжения осуществить согласно техусловий. Инженерное оборудование зданий, автоматическая система управления, спутниковая связь, видеонаблюдение, убранство номеров и интерьеров обеспечат соответствие проектируемого комплекса всем современным требованиям.

В предлагаемом решении, рассчитанном на одновременное пребывание примерно 180-200 человек.

В порядке выполнения природоохранных мероприятий при проектировании и строительстве комплекса заказчиком будут приняты действия по согласованию проектной документации и на стадии строительства во избежание нанесения возможного вреда окружающей среде. Учитывая отсутствие на площадке освоения зеленых насаждений, проектируемое благоустройство и озеленение будущего комплекса правомерно классифицировать как реально выполняемые мероприятия по рекультивации нарушенных земель при строительстве новой федеральной  дороги.

### III.IV Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, лесов.

Развитие рекреационных зон предусматривает:

1. Сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования;

2. Восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев, долины р. Клютома.

### III.V Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики деревни – обеспечения комфортности проживания. Уровень обслуживания деревни - поселенческий.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, что зоны вновь застроенных территорий должны быть обеспечены учреждениями обслуживания местного уровня.

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

В связи с небольшой численностью населения, полностью отсутствуют объекты дошкольного воспитания (детсады), общего среднего образования (школы).

Генпланом предлагается сохранить структуру обеспеченности общеобразовательными школами с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных нормативными документами.

Услугами объектов культурно-бытового обслуживания более высокого ранга жители деревни будут пользоваться  близлежащих более развитых центров (г. Козельск, г. Сосенский), с радиусом доступности около 5 километров.

Спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы;

- нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решений перечисленных проблем Генеральным планом предлагается:

- довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины;

- сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта;

На расчетный срок:

1. Открытая площадка (футбольное поле, универсальная спортивная площадка теннис, волейбол, баскетбол).

Торговля

На расчетный срок:

Расширение торговых площадей.

Здравоохранение

На первую очередь:

Ремонт и возобновление работы фельдшерского акушерского пункта.

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

### IV.I Улично-дорожная сеть

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей как внутри деревни, так и с соседними населенными пунктами.

Основным видом транспорта в проектируемых зонах расселения будет индивидуальный легковой транспорт.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по новому строительству и реконструкции автодорог:

1. В существующей части деревни провести ремонт дорог;

2. Грунтовые дороги посыпать гравием и поддерживать в проезжем состоянии.

3. Запроектировать новые дороги к районам новой жилой застройки.

В пределах существующей жилой застройки предлагается реконструкция местных дорог и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным (в соответствии с нормативными документами).

# V. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

### V.I Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Водные ресурсы

- организация и эксплуатация зон санитарной охраны (далее ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод;

- мониторинг режимных скважин на грунтовые воды и эксплуатируемые водоносные горизонты вблизи грунтовых водозаборов, крупных населенных пунктов и потенциальных источников загрязнения.

В соответствии с нормативными документами зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

- второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

- определение границ зоны и составляющих ее поясов;

-план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

-правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения необходимо проводить с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин.

Во втором поясе ЗСО должны быть проведены мероприятия по выявлению, тампонированию или восстановлению всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Не разрешается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Поскольку основной водоем, р. Клютома, находится в удовлетворительном санитарном состоянии, необходимы следующие мероприятия:

- очистка дна от водорослей и его углубление,

- очистка прибрежной зоны от деревьев кустарниковых пород,

- благоустройство и озеленение территории водоохранных зон и прибрежных полос.

Необходимо отобрать и исследовать пробы питьевой воды на бактериологический и химический анализ.

Почвенный покров

1. Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2. Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

3. Укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов.

Воздушный бассейн

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки,

- увеличение площади зелёных насаждений в центральной части деревни,

- ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

Территории с повышенным уровнем шума, электромагнитные излучения (ЭМИ).

1.Формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль основных транспортных путей.

2. Замена дорожных покрытий.

3.Организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ.

### V.II Формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас деревни включает все виды зеленых насаждений, пойменные растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории деревни, и заключаются в следующем:

- максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

- обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

- озеленение зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

- усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- формирование на вновь осваиваемых территориях жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования.

# VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды дер. Новое Казачье требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Как показывает мировая практика при комплексном и технически грамотном подходе к решению проблемы утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) удается не только избежать загрязнения окружающей среды, вовлекать в оборот вторичные ресурсы, но и получать ощутимую прибыль. Следовательно, отходы следует рассматривать как дополнительный природно-техногенный ресурсный потенциал. Выполнение предложений по модернизации и развитию системы санитарной очистки позволит решить важнейшую техническую и экологическую проблему. Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций деревни, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Бытовые отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых.

На первую очередь: размещение 5 площадок, с установкой мусоросборников (контейнеров),  необходимо заключить договор на вывоз ТБО.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для вывоза мусора достаточно одной машины-мусоровоза ЗИЛ 433362 МКМ-2.

Для сбора ТБО необходимо использовать:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Проектные предложения по санитарной очистке деревни позволят решить следующие задачи:

- рационально использовать территорию деревни;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка спец. машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

# VII. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а также должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия малоэтажной застройки на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры: максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод, минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

- искусственное повышение поверхности территории;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- дренажные системы и отдельные дренажи;

- регулирование русел и стока малых рек;

- спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

- агролесомелиорацию.

Системы, объекты, сооружения и мероприятия инженерной защиты от затопления и подтопления следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов.

В границах деревни и на проектируемых территориях выявлены зоны подтопления, затопления (паводки) и не подверженные затоплению.

Понижение уровня грунтовых вод намечается, в основном, на участках, удаленных от оврагов и поймы реки и колеблется в зависимости от интенсивности таяния снегов и выпадения атмосферных осадков.

Основные мероприятия по понижению вод:

- устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

- закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

- недопущение выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овраги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.

Противопожарные мероприятия:

1. Установка гидрантов на водоводах.

2. Обеспечить удобные подъезды пожарных машин к жилым, общественным зданиям и пожарным резервуарам (прудам и реке).

3. Расстояние от границ застройки до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

4. Формирование добровольной пожарной дружины и установка щитов в общественных местах с первичными  средствами для тушения пожара.

### VII.I Инженерно-техническая база

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Тепловые и газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог с целью исключения возможных разрытий в зоне проезжей части. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории участков при согласии их владельцев. Прокладка газовых сетей высокого давления по территории малоэтажной застройки не допускается.

Водоснабжение малоэтажной застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов и допускается устраивать автономно — для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Ввод водопровода в одно-двухэтажные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации.

Необходимо предусмотреть устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут. Они будут установлены в каждый дом. Для коттеджной застройки допускается установка септиков.

Расход воды на полив участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

Электроснабжение малоэтажной застройки следует проектировать в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и рекомендаций.

Мощность трансформаторов трансформаторных подстанций (ТП) для электроснабжения малоэтажной застройки следует принимать по расчету.

Сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными или кабельными линиями (ВЛ, КЛ), как правило, по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с однотрансформаторными ТП.

Трассы ВЛ и КЛ 0,38 кВ должны проходить вне пределов участков, быть доступными для подъезда к опорам ВЛ обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку КЛ.

Требуемые разрывы следует принимать в соответствии с ПУЭ.

Ответвления от линии 0,38 кВ к зданию могут выполняться: от воздушных линий — изолированными проводами; самонесущими проводами; кабелем на тросе, кабелем в земле; от кабельных линий, проложенных в земле, путем установки кабельного ответвительного ящика за пределами придомовых участков.

Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории

На первую очередь:

Для обеспечения существующего и перспективного водопотребления (в связи с развитием населенного пункта), требуется строительство водозаборного сооружения (артезианская скважина), прокладка нового водовода с установкой гидрантов. При этом необходимо предусмотреть зону санитарной охраны - 1 пояс ЗСО, который включает в себя установленные в натуре по периметру ограждения в радиусе от 30 до 50 метров вокруг скважины. Эксплуатация ЗСО осуществляется с соблюдением требований нормативной документации.

Теплоснабжение и газоснабжение

На первую очередь:

Проектом предусматривается обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

Связь

Развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования,

- мобильную (сотовую), радиотелефонную связь,

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных,

- проводное вещание,

- телевизионное вещание.

# VIII. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления;

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.);

- природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера:

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Заморозок - по ГОСТ 17713.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.

Природные пожары

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Территория Козельского района не имеет группы по гражданской обороне, образует загородную зону и не входит в зону светомаскировки.

В границах территории деревни Новое Казачье нет организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне.

Для защиты различных категорий населения использовать существующий фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток.

Проектные решения по инженерным системам разработать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Возможными источниками ЧС природного характера могут быть: исходя из географического положения и климатических условий не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории деревни Новое Казачье Козельского района Калужской области не располагаются потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол №8 от 28 ноября 2007 года).

### VIII.I. Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности

#### VIII.I.1 Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

#### VIII.I.2 Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, производственных зданиях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.

Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети установлен в таблицах 16 и 17.

Таблица 16

Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях

| Число жителей в поселении, тысяч человек | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на один пожар, литров в секунду |
| --- | --- | --- |
|  |  | Застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости | Застройка зданиями высотой 3 и более этажа независимо от степени их огнестойкости |
| Более 1, но не более 5 | 1 | 10 | 10 |

Таблица 17

Расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий

| Наименование зданий | Расход воды на наружное пожаротушение жилых и при объеме зданий, тысяч кубических метров огнестойкости на один пожар, литров в секунду, общественных зданий независимо от их степени |
| --- | --- |
|  | не более 1 тысячи метров кубических | более 1 тысячи, но не более 5 тысяч кубических метров | более 5 тысяч, но не более 25 тысяч кубических метров | более 25 тысяч, но не более 50 тысяч кубических метров | более 50 тысяч, но не более 150 тысяч кубических метров |
| Жилые здания односекционные и многосекционные при количестве этажей: - не более 2; - более 2, но не более 12; - более 12, но не более 16; - более 16, но не более 25. | 10 10 - - | 10 15 - - | - 15 20 - | - 20 25 25 | - - - 30 |
| Общественные здания при количестве этажей: - не более 2; - более 2, но не более 12; - более 12, но не более 16; - более 16, но не более 25. | 10 10 - - | 10 15 - - | 15 20 25 - | - 25 30 30 | - 30 35 35 |

Расход воды на наружное пожаротушение зданий, высота или объем которых больше высоты или объема, указанных в таблице 17, а также общественных зданий объемом свыше 25 000 кубических метров с массовым пребыванием людей должен быть увеличен не менее чем на 25 процентов.

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 18 и 19.

Таблица 18

Расход воды на наружное пожаротушение производственных объектов и складских зданий

| Степень огнестойкости зданий | Категория помещений по пожаро-взрыво-опасности и пожарной опасности | Расходы воды на наружное пожаротушение производственных зданий с фонарями, а также без фонарей шириной не более 60 метров на один пожар, литров в секунду, при объеме зданий, тысяч кубических метров |
| --- | --- | --- |
|  |  | не более 3 тысяч кубических метров | более 3 тысяч, но не более 5 тысяч кубических метров | более 5 тысяч, но не более 20 тысяч кубических метров | более 20 тысяч, но не более 50 тысяч кубических метров | более 50 тысяч, но не более 200 тысяч кубических метров | более 200 тысяч, но не более 400 тысяч кубических метров | более 400 тысяч, но не более 600 тысяч кубических метров |
| I и II | Г, Д | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| I и II | А, Б, В | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| III | Г, Д | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | - | - |
| III | В | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | - | - |
| IV и V | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | - | - | - |
| IV и V | В | 15 | 20 | 25 | 40 | - | - | - |

Таблица 19

Расход воды на наружное пожаротушение производственных объектов и складских зданий

| Степень огнестойкости зданий | Категория помещений по пожаро-взрыво-опасности и пожарной опасности | Расходы воды на наружное пожаротушение производственных зданий без фонарей шириной 60 и более метров на один пожар, литров в секунду, при объеме зданий, тысяч кубических метров |
| --- | --- | --- |
|  |  | не более 50 тысяч кубических метров | более 50 тысяч, но не более 100 тысяч кубических метров | более 100 тысяч, но не более 200 тысяч кубических метров | более 200 тысяч, но не более 300 тысяч кубических метров | более 300 тысяч, но не более 400 тысяч кубических метров | более 400 тысяч, но не более 500 тысяч кубических метров | более 500 тысяч, но не более 600 тысяч кубических метров | более 600 тысяч, но не более 700 тысяч кубических метров | более 700 тысяч, но не более 800 тысяч кубических метров |
| I и II | А, Б, В | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| I и II | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 17, как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 18.

Расход воды на наружное пожаротушение складов лесных материалов вместимостью до 10 000 кубических метров следует принимать в соответствии с таблицей 18, относя их к зданиям V степени огнестойкости категории В пожарной и взрывопожарной опасности.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных передающих станций независимо от объема зданий и количества проживающих в поселениях людей следует принимать не менее 15 литров в секунду, если в соответствии с таблицами 18 и 19 не требуется больший расход воды. Указанные требования не распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и проектируемых объектах связи.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий, объем которых больше объема, указанного в таблицах 18 и 19.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

#### VIII.I.3 Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Ближайшее пожарное депо расположено в г. Козельск в 3 км от дер. Новое Казачье.

### VIII.II. Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенного пункта относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Основные задачи обеспечения первичных мер пожарной безопасности

Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:

- организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);

- спасение людей и имущества при пожарах.

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории деревни

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Таблица 20

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Таблица 21

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 — 8 м для зданий до 10 этажей включ. и 8 — 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

# IX. Положение генерального плана по сохранению зоны охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия

На территории населенного пункта «Деревня Новое Казачье» сельского поселения «Село Нижние Прыски» Козельского района Калужской области решением исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 28.08.1983 гю№613 «Об утверждении проекта охранных зон для памятников истории и культуры г. Козельска и ансамбля бывшего монастыря Оптина Пустынь» была установлена зона охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия города Козельска.

В соответствии с утвержденным проектом охранных зон города Козельска зонами охраняемого ландшафта являются пойменные территории рек Жиздры и Другусны. Имеющиеся на этих территориях естественные пространства, акватории и зеленые насаждения становятся объектами охраны.

Ландшафтные зоны организуются за счет использования существующих природных ландшафтов пойм рек Жиздры, Другусны и Клютомы.

При этом сохраняются естественно сложившиеся открытые пространств, имеющиеся группы зеленых насаждений, обеспечивается режим охраны акваторий.

Цель этого мероприятия – усиления силуэта центра, воспринимаемого с важнейших видовых точек и подъездов к городу.

Кроме того, на территории населенного пункта «Деревня Новое Казачье» сельского поселения «Село Нижние Прыски» Козельского района Калужской области постановлением Правительства Калужской области от 05.02.2009 №27 «Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны монастыря Оптина Пустынь в Козельском районе Калужской области» была установлена граница зоны охраняемого природного ландшафта Б.

Зона Б – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающих хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта монастырского комплекса.

Разрешается:

- На землях сельскохозяйственного назначения традиционная экологически чистая сельскохозяйственная деятельность.

- Строительство и реконструкция жилых и хозяйственных зданий высотой не более 12 м, протяженностью не более 20 м.

- Строительство гостиниц для приема паломников и туристов, а также строительство обслуживающих объектов, в том числе автостоянки открытого типа для временного хранения легковых автомобилей и туристических автобусов.

- Благоустройство территории, устройство пешеходных дорожек, площадок и мостиков через ручьи и речки; реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорожек и проездов. Благоустройство и озеленение территории с учетом основных секторов обзора монастырского комплекса.

- Обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта.

Запрещается:

- Хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика исторических ландшафтов, нарушающая целостность монастырского комплекса.

- Загрязнять почву, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков.

- Размещение объектов строительства и реконструкции, нарушающих нормативное состояние земли, воды, воздуха, экологически опасных, а также угрожающих сохранности  монастырского комплекса,  нарушающих благоприятное восприятие объекта культурного наследия. Превышения высоты зданий более 12 м.

- Размещение отдельных обслуживающих объектов на участках территорий рекреационного назначения с превышением их площади более 10% общей площади участков и высоты возможных обслуживающих построек более 8 м.

- Устройство высоких – более 1,5 м сплошных ограждений, нарушающих ландшафт, окружающую природную среду, основные виды связи, трассы панорамного обзора монастырского комплекса.

- Прокладка новых наземных и воздушных инженерных сетей, кроме временных и реконструкции, а также прокладка подземных инженерных коммуникаций без специально разработанных проектов, исключающих изменения уровня грунтовых вод, нарушение гидрологии, разрушение архитектурно-археологических объектов, культурного слоя.

- Строительство высоковольтных линий электропередач и станции мобильной сотовой связи.

- Строительство транспортных магистралей и развязок, эстакад, нарушающих исторический облик ландшафта.

- Проведение любых землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ любого вида без утвержденных в установленном порядке проектов и не отвечающих требованиям пожарной безопасности.

Баланс территории существующей и проектируемой застройки

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существующее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во | % | кол-во | % |
|  | Всего: | га | 153 | 100 | 162,5 | 100 |
| 1. | Площадь жилой застройки | га | 44,6 | 29 | 44,6 | 27 |
| 2. | Участки культурно-бытового и коммунального обслуживания населения | га | - | - | 2,3 | 1 |
| 3. | Участки объектов инженерного обеспечения | га | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4. | Участки объектов транспортной инфраструктуры | га | 5,36 | 4 | 6,08 | 4 |
| 5. | Участки объектов промышленной инфраструктуры | га | - | - | 9,9 | 6 |
| 6. | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | - | 0,2 | 0 |
| 7. | Зона рекреации | га | 4,25 | 3 | 18,85 | 12 |
| 8. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 96,79 | 63 | 61,07 | 37 |
| 9. | Резерв жилой застройки | га | - | - | 16,5 | 11 |

# Список используемой литературы

- Водный кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, 2004 г.

- Земельный кодекc Российской Федерации, 2001 г.

- Лесной кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды», 2002 г.

- ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель.

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

- Информационный отчет ГУВ, ГВК – 2006г Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Отчет о состоянии геологической среды территории Калужской области за 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Семенов В.А., Семенова И.В. Водные ресурсы и гидроэкология Калужской области. Обнинск, 2002.