# Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-И-№0161 от 06.08. 2009 г.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

# Договор № 11-181

# от 26.07.2011г.

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЧУБАРОВО»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»

# КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ

# ДЕРЕВНЯ НАРА, ДЕРЕВНЯ ИНИНО, СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ

# Том первый

# КАЛУГА

2011

# Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-И-№0161 от 06.08. 2009 г.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

# Договор № 11-181

# от 26.07.2011г.

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЧУБАРОВО»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»

# КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ

# ДЕРЕВНЯ НАРА, ДЕРЕВНЯ ИНИНО, СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ

# Том первый

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

# КАЛУГА

# 2011

Авторский коллектив:

начальник космоаэрогеодезического отдела                                            Чистова С. Г.

инженер - программист                                                                            Шарафеев М. А.

инженер - картограф                                                                                      Кутова Ю.И.

горный инженер-геолог                                                                                 Есипов В. П.

главный геолог                                                                                        Соломников И. Д.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А.

ведущий инженер-программист                                                             Канарейкин Д. Е.

зам. председателя                                                                                  Владимирцев Н.С.

по экономике

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5

Общие сведения	9

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	9

I.I Природные условия	9

I.I.1 Описание типов местности (ландшафтов).	9

I.I.2 Климат	12

I.I.3 Гидрологические условия	13

I.II Комплексная оценка территории сельского поселения по планировочным ограничениям	14

I.II.1 Оценка территории для строительного освоения	14

I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения	15

I.II.3 Водоохранные зоны и  прибрежные полосы  водных объектов	15

I.II.4 Историко-культурные рекреационные ресурсы	17

I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	20

I.III Современное использование территории	22

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	22

I.III.2 Жилищный фонд	23

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	25

I.III.4 Транспортная инфраструктура	34

I.IV Санитарная очистка территории	37

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	38

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	38

II.I.I Экономико-географическое положение СП «Деревня Чубарово»	38

II.I.II. Население. Социально-демографическая характеристика	38

II.I.III. Экономическая база и занятость населения	39

II.II Инженерно-техническая база	41

II.II.1 Водоснабжение и водоотведение	41

II.II.2 Газоснабжение	44

II.II.3 Связь	44

II.II.4 Теплоснабжение	45

II.II.5 Электроснабжение	46

# Введение

Генеральный план муниципального образования сельское поселение «деревня Чубарово» применительно к населенным пунктам деревня Нара, деревня Инино, село Никольское (далее - Генеральный план) выполняется по заказу Администрации сельского поселения «Деревня Чубарово» (Договор № 11-181 от 01 августа 2011 г.).

Основной целью Генерального плана является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно- пространственного развития сельского поселения.

В современной социально-экономической и политической ситуации в стране перед разработчиками Генерального плана ставятся новые задачи, требующие нестандартных решений. Генеральный план приобретает новое значение и рассматривается как пространственная основа устойчивого развития сельского поселения, предполагает определение круга сбалансированных задач преобразования сельской среды, рост количественных и улучшение качественных  показателей и характеристик всех сторон жизни населения на основе устойчивого развития территории.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации (РФ) в  Генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития населенных пунктов до 2039 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразования сложившейся функционально-планировочной структуры;

- обеспечения пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия сельской среды;

- определения потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития населенных пунктов;

- сохранения архитектурно-природного ландшафта, включающего памятники природы, истории, культуры и зодчества, и в целом, исторически ценной сельской среды, сочетающей функции общественного центра и места проживания жителей;

- формирования на территории населенных пунктов экологического каркаса, объединяющего в единую систему лесные массивы, зеленые насаждения, водные объекты и другие природные территории, а также санитарно-защитные, водоохранные и другие зоны с целью повышения устойчивости природной среды к антропогенным и техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- улучшения жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- совершенствования пространственной - планировочной организации производственных территорий;

- повышения надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур населенных пунктов;

- обеспечения экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса населенных пунктов;

- обеспечения координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Основные теоретические принципы:

- Зависимости стратегических направлений развития сельского поселения от его положения в системе расселения Жуковского района, Калужской области и Центрального Федерального  Округа. Сельское поселение рассматривается как элемент единой системы, находящийся под влиянием тенденций и возможностей ее развития.

- Приоритетности критериев оценки современного состояния сельского поселения и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик.

- Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования.

- Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях.

- Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности сельского поселения исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации.

- Компактности функционально - планировочной организации сельского поселения. Заключается в формировании структуры села в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям.

- Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования сельского поселения, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Методы исследования:

- метод системного анализа;

- графоаналитический метод с использованием геоинформационных технологий;

- метод динамического моделирования заключается в моделировании процесса реализации проектных предложений, позволяющее учесть влияние преобразований на состояние сельского поселения.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

- Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию Генерального плана представляются в составе:

- Схема использования территории.

- Границы зон с особыми условиями использования территории по уровню благоприятности для строительства.

- Уровень благоприятности для строительства по инженерно-геологическим условиям.

- Схема ландшафтно-геоморфологического районирования.

Положения о территориальном планировании (Том II)  включают в себя текстовые материалы:

      - Цели и задачи территориального планирования.

      - Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

- Схема объектов водоснабжения, водоотведения и связи.

- Схема объектов электро- и газоснабжения.

- Схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений.

- Проектный чертеж.

# Общие сведения

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Чубарово» (далее - МО СП «Деревня Чубарово») расположено в центре европейской части России, на севере Жуковского района и на северо-востоке Калужской области. Сельское поселение с севера и с северо-востока  граничит с Московской областью, с южной стороны с муниципальным образованием сельское поселение «Деревня Корсаково», с юго-западной с муниципальным образованием сельское поселение «Село Совхоз Победа».

Чубаровский сельский совет образован в 1920 году и входил в состав Угодско-Заводского района.

Площадь МО СП «Деревня Чубарово» 2968 га.

В состав муниципального образования входит 8 населенных пунктов: д. Бухловка, д. Папино, д. Чубарово, д. Орион, с. Никольское, д. Никольские хутора, д. Нара, д. Инино.

Природа сельского поселения отвечает высоким требованиям организации массового туризма и отдыха. Через муниципальное образование протекает три реки, из которых одна крупная река Нара. Природа богата  разновидностями животного мира.

На территории с. Никольское находится выявленный объект культурного наследия «Ансамбль усадьбы Никольское (5 объектов), XVIII в.».

Административным центром сельского поселения является деревня Чубарово. Удаленность от административного центра Жуковского района г. Жуков - 30 км, от г. Обнинска 24 км, от г. Калуги 114 км.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Описание типов местности (ландшафтов)

1. Плоско-волнистая слаборасчлененная озерно-водноледниковая равнина сложена в верхней части геологического разреза последовательно сверху вниз: покровные плотные суглинки мощностью 2-3 м; тонкопесчаные суглинки 1-1,5 м; бурые грубозернистые валунные суглинки перекшинского ледника 5-15 м; песчаные суглинки с прослоями песчано-гравийного материала 3-5 м. Общая мощность четвертичных образований обычно более 15 м. Коренные породы представлены плотными водоупорными глинами Оксфорд-келловейского времени верхней юры, местами известняками каширского горизонта среднего карбона. Уровень состояния грунтовых вод на правом берегу р. Нары 5-10 м, на левом более 10 м. Рельеф достаточно хорошо дренирован.

2. То же, но в геологическом разрезе четвертичных отложений преобладают песчаные суглинки и супеси. Общая мощность четвертичных образований более 10 м. Уровень состояния грунтовых вод в основном 5-10 м и только на западе описываемой территории 2-5 м. Коренные породы юрские глины и известняки.

3. Пологохолмистая морено-зандровая слаборасчлененная равнина. Мощности и набор четвертичных образований тот же, что в первом типе. Уровень залегания грунтовых вод 5-10 м и более 10 м. Рельеф холмистый и хорошо дренирован.

4. Плоская озерно-аллювиально-водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина. Сложена песчаными суглинками, супесями, песками с линзами песчано-гравийного материала и галечника. Уровень стояния грунтовых вод 5-10 м. Рельеф хорошо дренирован. Наблюдаются отдельные овраги небольшой протяженности.

5, 6. Типы местностей сложены в основном песчаными и галечными отложениями с прослоями аллювиальных суглинков. Уровень грунтовых вод глубже 5 м. Рельеф хорошо дренирован. Мощность четвертичных образований 5-15 м.

7. Терраса высокой поймы сложена породами, указанных в типах 5,6. Уровень залегания грунтовых вод 0-3 м. Территория высокой поймы сезонно подтапливается. Мощность четвертичных отложений обычно составляет 5-7 м. Коренные породы представлены в основном известняками каширского горизонта среднего карбона.

8. Полого-покатые склоны сложены в основном делювиально-пролювиальными отложениями, состоящими из обломков коренных пород и четвертичных образований. Инженерно-геологические характеристики склоновых пород не выдержаны по глубине и простиранию.

9. Пойма рек сложена в основном грубым материалом коренных пород и перемытыми образованиями четвертичного периода это: галечники, разнозернистые глинистые пески, илы. Мощность четвертичных отложений 2-4 м. Поймы рек узкие местами каньонообразные в весенний паводок полностью затопляются.

10. Местами, особенно вдоль ручья на юге оцениваемой территории, наблюдается карстообразование.

11. Историко-культурный ландшафт усадьбы «Никольское» - садово-парковый ансамбль XYIII-XIX вв, усадебный дом (реставрируется) в стиле раннего классицизма, церковь Рождества сер. XYIII в.

Вся территория расположена в зоне морено-зандровой равнины с ледниковой аккумуляцией и последующей современной эрозией четвертичных образований и коренных пород.

В целом это плоская, плоско-волнистая местами плоско-холмистая равнина. Абсолютный перепад высот составляет 50 м. Наивысшая точка расположена в пределах конечно-моренных  образований раннемосковского ледника, на правом берегу р. Нары и составляет 203 м. Относительные перепады вдоль долины р. Нары не превышают 40-45 м у д. Папино.

Основной гидрографической доминантой данной территории является река Нара. В характере ее течения отчетливо выделяются два участка: выше впадения р. Кременки и ниже. Верхний участок долины р. Нары имеет довольно прямолинейный характер и корытообразную форму пойменной террасы. Ниже впадения р. Кременки русло реки Нары начинает резко меандрировать долина становится ассиметричной, местами каньонообразной. На такое поведение поверхностных вод сказалось геологическое строение и состав коренных пород. До зоны отдыха, расположенной на левом берегу р. Нары выше  впадения р. Кременки, река течет в рыхлых четвертичных отложениях подстилаемых легкоразмываемыми юрскими глинами, которые не препятствуют свободному течению поверхностных вод. Выше впадения р. Кременки  воды реки Нары вскрывают крепкие известняки каширского горизонта, которые препятствуют спокойному течению реки и чтобы их размыть река начинает извиваться (меандрировать) и подмывает то левый, то правый берег. В местах подмыва наблюдаются небольшие оползни, оплывы, промоины, появляются небольшие ключи грунтовых вод, такие места обычно поросли лесом и кустарником. Пойма долины р. Кременки целиком расположена в толще известняков каширского горизонта, поэтому дно реки каменистое с большим количеством перекатов, придолинные небольшие террасы сложены грубым материалом известняков, гравием и валунами различных пород из ледниковых образований.

В пределах обследованной территории наблюдаются небольшие стихийные разработки песка, песчано-гравийного материала и известняков. В пределах данной площади разведанных месторождений полезных ископаемых нет.

Выводы и предложения:

1. В целом вся территория благоприятная для индивидуальной застройки.

2. Промышленную застройку рекомендуется в пределах местностей типа 1,2,3.

3. В пределах местностей типов 4,5,6,7 и 8 необходимо сохранять всю существующую растительность во избежание развития необратимых эрозионных процессов геологической среды.

### I.I.2 Климат

Климат Жуковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне IIВ, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -9°…-11°. Минимальная  температура воздуха составляет -46(С, а максимальная +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см. Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13-14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега. Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Число дней со снежным покровом - 130-145. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные и западные ветры.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в  застроенной территории.

### I.I.3 Гидрологические условия

Поверхностные воды

По территории МО СП «Деревня Чубарово» протекают реки Нара, Кременка, Бухловка.

Река Нара (левый приток р.Оки). Вытекает из Нарских прудов на юго-западе Московской области на уровне 170 м около поселка Чупряково, течет вначале на юг, а затем на юго-восток и впадает в Оку в городе Серпухов на уровне 107 м. площадь водосбора 2030 км2. Длина реки 158 км, средний уклон 0,399 м/км. Между селом Каменское и Папино река прорезает известняки, образуя перекаты. Скорость течения 4-5 км/час.

Экологическое состояние р. Нары определяется интенсивной антропогенной нагрузкой в виде сточных вод крупных населенных пунктов, промышленных предприятий пищевой, текстильной и др. отраслей промышленности, ливневых, хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных сточных вод. Только на территории Калужской области в нее сбрасывается 3,48 млн.м3 сточных, в том числе 1,26 млн.м3 загрязненных вод.

Подземные воды

Водоснабжение Чубаровского участка осуществляется из подземного Протвинского водоносного горизонта. Водоносный горизонт напорный. Водоснабжение д. Бухловка, д. Чубарово и д. Папино от водопровода из артезианских скважин №19/№2156, №20 и №21/654..

Дебит скважин  №19/1/№2156,  №20 и №21/654 составляет 6,3м3/ч. Скважины №20 и №21/654 работают постоянно. Скважины №19//1/№2156 д. Бухловка – в резерве, включается при плановых и аварийных отключениях артскважины №20. Скважина №19 д. Бухловка – законсервирована.

По классу водоисточников все скважины относятся к 1 классу.

Все скважины имеют наземные павильоны, краны отбора проб для контроля. Артскважины были пробурены в условиях сложившейся застройки, первый пояс зоны санитарной охраны артскважин составляет 30 метров.

Проект зон второго и третьего поясов согласно санитарным правилам разрабатывается местными органами власти. В настоящее время проект отсутствует.

## I.II Комплексная оценка территории сельского поселения по планировочным ограничениям

### I.II.1 Оценка территории для строительного освоения

Для оценки территории по условиям строительного освоения использована методика Федерального Государственного Унитарного предприятия «Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве» (ФГУП-ПНИИИС). В соответствии с данной методикой определены два инженерно-геологических типа участков для освоения территории. В пределах МО СП «Деревня Чубарово» по инженерно-геологическим условиям выделяются следующие зоны:

- Неблагоприятные для строительного освоения территории. Это участки вероятного совместного проявления двух и более из характерных для района опасных природных и техногенных геологических процессов. К ним относится подавляющая часть речных склонов, участки оврагов и балок в пределах нижнечетвертичной моренной равнины. Здесь, как правило, образованы или формируются оползневые процессы, процессы техногенного подтопления и заболачивания, линейной эрозии, проявление карстообразования.

- Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне-, средне четвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

### I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории, земли природоохранного назначения; рекреационного назначения (детские и спортивные лагеря, лесопарки); историко-культурного назначения (объекты культурного наследия, военных и гражданских захоронений); особо ценные природные объекты (родники, малые реки и др.). Территориальная охрана природы регламентируется федеральным законодательством и некоторыми другими нормативными актами.

### I.II.3 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

На данных территориях в соответствии с водным законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до10 км – в размере 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Таблица 2

| № п/п | Название водных объектов | Общая длина, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Радиус водоохранной зоны для истоков, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Нара (лев. приток р. Оки) | 158 | 200 | 50 | 50 | 20 |
| 2 | Кременка (лев. приток р. Нара) | 16 | 100 | 50 | 50 | 20 |
| 3 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 50 | 5 |
| 4 | 2 пруда на ручье б/н д. Чубарово | - | 50 | 50 | - | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.использование сточных вод для удобрения почв;

2.размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4.движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1.распашка земель;

2.размещение отвалов размываемых грунтов;

3.выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

### I.II.4 Историко-культурные рекреационные ресурсы

Чубарово (историческая справка) – деревня, центр МО СП «Деревня Чубарово» Жуковского района. Находится в 29 км от райцентра. Ранее село Чубаровской волости Боровского уезда. В 1914 населения 344 чел., в т.ч. 169 м., 175 ж., имелась земская школа. Расстояние от губернского города — 98 верст, от уезда — 27 верст. В XVII в. Чубарово принадлежало царским стольникам боярам Безобразовым: в 1628-30 — вотчина Федора Безобразова, в 1654 вотчину разделили Илья и Василий Безобразовы, в 1746 — вотчина Ивана Безобразова. Во второй половине XVIII в. Чубарово владеет Александр Петрович Глебов. Им же строится усадьба, частично дошедшая до наших дней. Главный дом построен на рубеже ХVIII-ХIХ вв. Созданием интерьеров дома занимались известные художники того времени: П.И. Аргунов, В.Л. Боровиковский. Усадебная церковь Рождества Богородицы с приделом Николая Чудотворца постройки середины XVIII в. В усадьбе сохранились часовня, дом причта, парк второй половины XVIII в. В Чубарово церковь во имя Рождества Пречистая Богородицы с приделом Николая Чудотворца. В Боровском уезде Безобразовы владели селами и деревнями Дятлово, Пятницкое, Бутышино, Рыжково, Покров на р. Наре. Усадьбы входили в Боровскую церковную десятину. В 1877 Чубарово владел Ф.Е. Струве (по данным Г.М. Морозовой). В 1905-06 в Чубарово Боровского уезда значилась церковь во имя Рождества Богородицы.

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Жуковского района сельского поселения

«Деревня Чубарово»

Выявленные объекты культурного наследия														Таблица 3

| № | Наименование объекта | датировка объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ансамбль усадьбы Никольское (5 объектов) | 18 в. | с. Никольское | Решение малого совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| 2 | Братская могила |  | д. Папино | Решение малого совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| 3 | Братская могила |  | д. Чубарово | Решение малого совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| 4 | Братская могила |  | с. Никольское | Решение малого совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| 5 | Братская могила |  | д. Бухловка | Решение малого совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| 6 | Селище | 14-17в.в. | 0,2 км к ЮЮВ от д. Папино, мыс правого берега р. Нара | Археологическая карта России. Архив Института археологии РАН: № 16331, л.13 |
| 7 | Поселение, неолит | 12-13вв., 14-15 вв. | с. Ольхово, в 0,4 км к северу от деревни | Археологическая карта России. Архив Института археологии РАН: № 24750, л.8 |

Согласно статье 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) работы по сохранению объекта культурного наследия (в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для современного использования) проводятся на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, и в соответствии с документацией, согласованной с органом охраны объектов культурного наследия. К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

В соответствии с законодательством РФ об охране объектов культурного наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Согласно законодательству РФ, в исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном законодательством РФ.   Ограничения использования земельных участков, на территории которых располагаются выявленные объекты культурного наследия, отражены на карте-схеме «Границы зон с особыми условиями использования территории».

### I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическая обстановка

В целом экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и качества поверхностных и подземных вод.

Состояние воздушного бассейна

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. Основными компонентами, загрязняющими атмосферу, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха. Автотранспорт является интенсивным источником не только химического загрязнения атмосферного воздуха, но шума, вибрации, электромагнитного излучения, загрязнения водоемов и подземных вод, деградации растительности.

За качеством атмосферного воздуха периодически ведется контроль силами лаборатории Калужского ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области». В 2006 году исследования проводились ежеквартально.

Валовые выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в Жуковском районе:

- Выброс в атмосферу – 0,069 т.

- Уловлено – 0,004 т.

- Процент улавливания – 1,3 %.

Выводы:

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

-		Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог;

-	Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

-	Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных мест.

Состояние водных ресурсов

Основной водоем - р. Нара - находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Однако, необходима очистка дна от водорослей и его углубление, а также очистка прибрежной зоны от деревьев кустарниковых пород.

Проблемные зоны: качество воды в реке Нара. Только на территории Калужской области в реку сбрасывается 3,48 млн.м3 сточных, в том числе 1,26 млн. м3 загрязненных вод.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются сельскохозяйственные предприятия, в основном животноводческого профиля.

В МО СП «Деревня Чубарово» находятся три фермы:

1. д. Нара (в границах населенного пункта)

2. д. Папино, д. Бухловка (за границей населенных пунктов)

По санитарным нормам относятся к III классу с санитарно-защитной зоной 300 м.

Состояние почвенного покрова

В границах МО СП «Деревня Чубарово» не имеется санкционированных свалок  (полигонов) твердых и промышленных отходов и скотомогильников.

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон г. Жукова.

Биологические отходы подвергаются утилизации методом сжигания на специально отведенных и оборудованных для этих целей местах. На территории сельского поселения имеются две такие ямы в д. Чубарово и д. Бухловка, принадлежащие ООО «Артемово».

Реализация мероприятий по сбору и утилизации биологических отходов проводится в соответствии с требованиями действующих в РФ ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. При этом выполнение мероприятий по сбору, транспортировке и утилизации отходов проводятся непосредственно владельцами отходов, а контроль за выполнением установленных правил сбора и утилизации отходов и соответствием мест для утилизации предъявляемым требованиям – государственной ветеринарной службой.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Территории с повышенным уровнем шума

Зоной шумового дискомфорта являются д. Бухловка, д. Чубарово и д. Папино по проходящему через них транспортному коридору (автотрасса А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль»). Санитарно-защитная зона до жилой застройки должна быть 100 метров, но она не соблюдена.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Существующая территория МО СП «Деревня Чубарово» расположена на севере Калужской области, северной части территории Жуковского района. Через сельское поселение проходит магистраль федерального значения – А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль».

Территория МО СП «Деревня Чубарово» по данным Администрации муниципального образования 2968 га, при разработке Генерального плана было выявлено, что фактическая площадь – 3126,2 га. В связи с этим необходимо провести инвентаризацию земель в сельском поселении.

Баланс территории

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Фактическая площадь, га | В %% к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь | 3126,2 | 100 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 985,3 | 31,5 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 250 | 8 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта | 16,6 | 0,5 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 1866,8 | 59,8 |
| 6 | Земли водного фонда | 7,5 | 0,2 |
| 7 | Земли запаса | - | - |

Возможности территориального развития

Условия освоения территории под застройку осложнены рядом природных и планировочных факторов.

На основании анализа совокупности рассмотренных выше природных факторов выделяются три категории территорий, различающиеся по степени их пригодности для освоения застройкой: территории благоприятные для застройки, неблагоприятные и малопригодные для застройки, а так же территории, исключенные из застройки.

Благоприятные для застройки территории.

Участки надпойменных террас и склонов водоразделов, отличающихся спокойным рельефом поверхности с уклоном от 0,5 до 10%. В зоне заложения фундаментов эта территория сложена устойчивыми грунтами, удовлетворяющими требованиям фундирования (в основном, рыхлыми песчано-глинистыми осадками: суглинками, песками, супесями, глинами, реже - известняками). Грунтовые воды постоянных водоносных горизонтов залегают глубже 3-5 м от поверхности.

Малопригодные для застройки.

Неоползневые склоны крутизной до 20 %.

Неблагоприятные для застройки.

Поймы рек, затопляемые речными паводками 1% , участки закарстованности поверхности рельефа, овраги, оползневые склоны, неоползневые склоны более 20%.

Территории исключенные из застройки.

Санитарно-защитные зоны от ферм, проектируемых очистных сооружений канализации, кладбища, от газораспределительных сооружений, шумовая зона от автомобильной дороги, технические коридоры от линий газопроводов, а также памятники архитектуры, истории и т.д.

Наиболее целесообразно развитие сельского поселения в части застройки в северной, западной и центральной части.

Ввиду планирования массового изменения категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов, для жилищного строительства, возникла угроза  ликвидации основного производства сельского поселения – сельскохозяйственного производства, которое является основным местом работы местного населения.

Основной тип застройки - малоэтажное строительство.

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд сельского поселения - 8,625 тыс. м2 - 185 ед. Средняя жилищная обеспеченность по МО СП «Деревня Чубарово» - 12,4 м2/чел.

Структура заселения жилого фонда									                                    Таблица 7

| Тип заселения | Всего | В том числе по видам жилого фонда |
| --- | --- | --- |
|  |  | государствен-ный | ведомствен-ный | в личной собственности граждан |
| Количество квартир, заселенных посемейно (единиц) | 183 | - | - | 183 |
| Количество квартир, заселенных коммунально (единиц) | 2 | - | - | 2 |

Таблица 8

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2008г | Жилой фонд по материалу стен –м2 (общей площади) | Жилые строения с износом –м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян- ных | прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 70% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные |
| Жилой фонд, всего: | 8,625 | 188 | 3,137 | 5,488 | - | 0,799 | 7,556 | 0,270 |  |  |  |  |  | 7,779 | 0,846 |
| 1.Обобществлённый жилой фонд, в т.ч. | 0,297 | 2 | - | 0,297 | - | 0,261 |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Муниципальный | 0,297 | 2 | - | 0,297 | - | 0,261 |  | 0,036 | 90 | 90 | 90 |  |  | 0,036 | 0,261 |
| 1.2.Ведомственный | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 8,328 | 186 | 3,137 | 5,191 | - | 0,538 | 7,556 | 0,234 | 20 | 3 | 70 |  |  | 7,743 | 0,585 |
| 3.Распределение жилого фонда по районам города, ИЖС | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы:

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса сельского поселения:

1. Средний показатель жилой обеспеченности очень низок - 12,4 кв. м/чел;

2. Низкий уровень инженерного обеспечения ряда населенных пунктов;

3. Неспособность большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия;

4. Проживание части населения в ветхом и непригодном к жилью жилищном фонде;

5. Размещение части жилищного фонда в экологически неблагоприятных условиях.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

МО СП  «Деревня Чубарово»

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревни Чубарово» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию.

Характеристика обеспеченности сельского поселения  основными учреждениями культурно-бытового обслуживания (численность населения 696 чел.) приводится в таблице.

Таблица 9

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 100 | 19 | 27,3 | 27,3 |
| Общеобразовательные школы | мест | 180 | 240 | 344,8 | 191,6 |
| Внешкольные учреждения | уч. | 10% от числа школьников | - | - | - |
| Средние спец.учебные заведения | студент | - | - | - | - |
| Поликлиники, амбулатории* | пос/см | 18,15 | 27 | 38,8 | 213,8 |
| Стационары всех типов* | коек | 13,47 | - | - | - |
| Аптеки* | объект | 1 на 6,2 тыс.жителей 25,7 м2 | - | - | - |
| Станции скорой помощи* | машин | 0,1 | - | - | - |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ.пл. | 70 | - | - | - |
| Спортивные залы общего пользования | «-« | 80 | - | - | - |
| Клубы и учреждения клубного типа* | мест | 200 | 140 | 201,15 | 100,6 |
| Музеи* | объект | 0,017 | - | - | - |
| Выставочные залы | объект | - | - | - | - |
| Библиотеки | тыс.том. | 4 | 11,9 | 17,1 | 427,5 |
| Магазины всех типов | м2 торг.пл. | 300 | 524 | 752,9 | 251 |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | - | - | - |
| Предприятий бытового обслуживания | раб. мест | 7 | - | - | - |
| Прачечные | кг вещей в смену | 60 | - | - | - |
| Химчистки | кг вещей в смену | 3,5 | - | - | - |
| Бани | мест | 5 | 20 | 28,7 | 574 |
| Отделения связи | объект | - | 1 |  |  |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 на 20 тыс.жит. | 1 |  |  |
| Гостиницы | мест | 6 | - | - | - |

Учреждения культуры	Таблица 10

| № | Муниципальные образования | Название | Адрес | Места | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Здание | Год постройки здания | % износа |
| 1 | СП «Деревня Чубарово» | Сельский дом культуры (СДК) | д. Бухловка д. 47 | 140 | специальное | 1990 |  |

Библиотеки	Таблица 11

| № | Наименование | Адрес | Кол-во фонда (экз) | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание | Год постройки здания | % износа |
| 1 | Библиотека | д. Бухловка д. 47 | 11900 | СДК | 1990 |  |

Образование и воспитание

В настоящее время в сельском поселении одно муниципальное дошкольное образовательное учреждение (далее - МДОУ) «Лесная поляна», проектной емкостью на 19 мест, фактическое количество 17 детей.

Муниципальное учреждение социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних: (далее - МУ СРЦ) «Бухловка» на 15 мест в д. Бухловка.

В населенном пункте Орион построена школа, проектной емкостью на 40 мест, но на данном этапе не сдана в эксплуатацию.

В д. Чубарово раположена Чубаровская муниципальная средняя общеобразовательная школа (далее - МСОШ). Наименование муниципального образовательного учреждения (далее - МОУ) по уставу: МОУ Чубаровская МСОШ.

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений

(включая ведомственные, частные и специальные)	Таблица 12

| Наименование учреждений (средние школы, сады и ясли), внешкольные учреждения (муз., худ.школы и др.) | Адрес | Вместимость учреждений | Количество смен в школах и дошкольных учреждений, дневных или кругло- суточных | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное. Находится в здании, где расположены др.учреждения и предприятия (указать - какие | Год постройки | % износа |
| Чубаровская МСОШ | д. Чубарово д. 17а | 200 | 78 | дневное | муниципальное | специальное | 1965 |  |
| МДОУ «Лесная поляна» | д. Бухловка д. 29/1 | 19 | 17 | дневное | муниципальное | специальное | 1978 |  |
| МУ СРЦ «Бухловка» | д. Бухловка д. 29/1 | 15 | 13 | круглосуточно | муниципальное | специальное | 1978 |  |

Торговля

На территории сельского поселения размещаются 8 магазинов. В настоящее время насчитывается 524 кв.м торговых площадей.

Для размещения производственно-торгового комплекса выделен участок 1,4 га на 82 км на автодороге А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль».

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

(ВКЛЮЧАЯ ВЕДОМСТВЕННЫЫЙ КООПЕРАТИВЫ И ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ)	Таблица 13

| Наименование предприятия (магазины, с указанием специализации, столовые, кафе, рестораны и т.д.) по формам собственности | Адрес | Размеры предприятий (торговые предприятия, м2 торговой площади, предприятия общественного питания посадочных мест) | Характеристика строения предприятия | Вид собст-венности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | размер, м 2 | Здание: типовое, специальное приспособленное, находится ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | % износа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «Дина» | д. Бухловка д. 23/1 | м | 51 | специальное приспособленное |  | частная |
| ИП «Чижикова», магазин | д. Бухловка д. 53а | м | 36 | специальное приспособленное |  | частная |
| Жуковское РАЙПО, магазин | д. Чубарово д. 30 | м | 60 | специальное приспособленное |  | государственная |
| ИП «Молоземов В.М», магазин | д. Папино д. 18/1 | м | 45 | специальное приспособленное |  | частная |
| ЧП «Кухтяев А.В» | д. Папино д. 93 | м | 120 | специальное приспособленное |  | частная |
| ЧП «Денисов И.А» | д. Папино д. 92 | м | 155 | специальное приспособленное |  | частная |
| ООО «Гулави П.В», магазин | д. Папино 85 км авт. | м | 41 | специальное приспособленное |  | частная |
| ЧП «Синебабкин В.В», магазин | д. Нара д. 9 кв. 2 | м | 16 | специальное приспособленное |  | частная |

Характеристика коммунальных предприятий
(включая ведомственные кооперативы и частные предприятия)

Таблица 14

| Наименование предприятия (бани, прачечные, гостиницы и т.д.) | Адрес | Мощность (бани и гостиницы – мест, прачечные – кг сухого белья в мену) | Характеристика строения предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание | Год Постройки | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Баня | д. Бухловка д. 23/2 | 20 | типовое | 1972 |  |

Пожарное депо сельского поселения находится в д. Чубарово дом 17/1 (на территории школы). Имеется одна спецмашина на базе ЗИЛ 130 «АЦ-40».

Наличие существующих складов

Таблица 15

| Адрес, наимено-вание | Характе-ристика (тип) складов | Площадь участка (га) | Материал стен | Год постройки (% износа) | Здание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Бухловка 36/2 ООО «Артемово» | семенохра-нилище | 0,7525 | ЖБ, кирпич | 1980 70 % | специаль-ное |  |
| д. Бухловка 36/2 ООО «Артемово» | зерносклад | 0,3653 | Бетон, плиты, ЖБ колоны | 1955 износ | специаль-ное | мельница |

Характеристика учреждений связи

Таблица 16

| №№ п/п | Наименование учреждений | Адрес | Емкость | Характеристика строения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы Изм. | Емкость | Типовое приспособленное | % износа или год постройки |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Почта России | д. Бухловка д. 47 | м |  | СДК | 1990 |
| 2 | Электросвязь | д. Бухловка д. 47 | м |  | СДК | 1990 |

Учреждения здравоохранения

По данным администрации МО СП «Деревня Чубарово», сельским жителям предоставляется амбулаторно-поликлиническая помощь в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) с 27 посещениями в день.

| Наименование учреждения (больница, поликлиника, амбулатория) мед.пункты, аптеки, СЭС, диспансеры, станции скорой помощи и т.д.), ведомственная принадлежность | Адрес | Вместимость пропускная способность (больницы – кол-во коек по проекту, поликлиники и амбулатории – число посещений в смену, в день, станции скорой помощи – к-во автомашин) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание: типовое, специальное приспособление, нах-ся ли в здании, где распо-ложены другие учреждения и предприятия, указать какие | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ФАП | д. Бухловка д. 47 | 27 ч/день | 2 | СДК |  |

Таблица 17

Ритуальное обслуживание населения

В МО СП «Деревня Чубарово» расположено 1 действующее кладбище в д. Нара, степень заполнения 50%. По действующим нормативным документам площадь кладбищ должна составлять 0,24 га на 1000 чел.

Разбивка секторов кладбища рекомендуется для трех типов захоронений: почетных, семейных и рядовых. Участки семейных захоронений ориентировочно по 25 м2, условно на 5 могил.

Характеристика кладбищ	Таблица 18

| Адрес | Название | Площадь (га) | Размер санитарно-защитной зоны (м) | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Открытое (степень заполнения %) | Закрытое (год закрытия) | Разрешено подхоронение (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д. Нара | Кладбище | 0,35 |  | 50 | - | да |

Учреждения отдыха и туризма

На территории населенного пункта с. Никольское расположен парк усадьбы Никольское, территорию которого выкупил ЭМ «Альянс» под рекреационную деятельность. Основной задачей является восстановление усадьбы и обустройство на ее территории базы отдыха. Планируемое максимальное количество мест размещения – 8 человек.

На земельных участках ориентировочной площадью 10 га бывшего пионерского лагеря «Ромашка» (с. Никольское), предполагается произвести реконструкцию и новое строительство базы отдыха – оздоровительного пансионата, предназначенного для сезонного и круглогодичного отдыха.

В лесном квартале № 2 Воробьевского лесничества расположен бывший пионерский лагерь «Красная Гвоздика». Экологический комфорт, которым обладает территория, позволяет считать его притягательным для отдыха на природе. Необходима реконструкция.

Выводы:

Общий уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания можно признать удовлетворительным.

Необходимо довести обеспеченность детскими дошкольными учреждениями до нормативного уровня.

Для удовлетворения потребностей населения в культурно-бытовом обслуживании необходимо провести следующие мероприятия:

1. Реставрация здания школьной мастерской в д. Чубарово.

2. Строительство спортивной площадки возле Чубаровской школы с установкой спортивных сооружений.

3. Строительство спортивной площадки и строительство детской площадки возле Бухловского дома культуры.

4. Капитальный ремонт дома культуры в д. Бухловка.

5. Оборудование физио-кабинета и установка оборудования в ФАП д. Бухловка.

6. Капитальный ремонт бани в д. Бухловка.

7. Переоборудование старой котельной под гараж и спортзал в социально-реабилитационном центре в д. Бухловка.

8. Покупка пожарной автомашины на базе КАМАЗ.

9. Строительство спортивной площадки возле здания детского сада.

10 Капитальный ремонт здания детского сада.

11. Реставрация церкви Пресвятой Богородицы в с. Никольское.

12. Приспособление для современного использования усадьбы Никольское под базу отдыха ЭМ «Альянс».

13. Реконструкция бывшего пионерского лагеря «Красная Гвоздика».

### I.III.4 Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Внутрирайонные автобусные маршруты	                      Таблица 19

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Количество рейсов в день | Количество машин на маршруте (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обнинск-Папино | 30 | 4 | 1 |
| 2 | Папино- Обнинск | 30 | 4 | 1 |

Маршрут «Школьный автобус»

д. Воробьи - п. Городок – д. Бухловка – д. Папино – д. Нара

Воздушный транспорт отсутствует.

Водный транспорт отсутствует.

Железнодорожный транспорт отсутствует.

Автомобильные дороги

Муниципальное образование обладает развитой автомобильной транспортной сетью. Во все населенные пункты сельского поселения проходят дороги с улучшенным покрытием. Через МО проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения -  А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк).

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения

Таблица 20

| Наименование дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км | Эксплуатационная длина автомобильных дорог общего пользования, км | мосты, шт/пм |
| --- | --- | --- | --- |
| А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Орехово-Корсаково | 2,0 | 2,0 | 2/82,7 |
| Папино-Инино | 2,490 | 2,490 |  |

Автомобильные дороги общего пользования местного значения

Таблица 21

|  | Название дороги, моста, трубы | Протяжен-ность, км | Тип покрытия | Сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асф/ бет | Цем/ бет | Щеб. | Грунт | Мосты шт/м | Трубы шт/м |
|  | МО СП деревня Чубарово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инино-Дятьково (Московская обл.) | 2,2 |  |  | 2,2 |  |  | 2/14 |
| 2 | а/д «Инино-Папино» - п. Орион | 0,52 |  |  | 0,52 |  | 1/25 ж/б |  |
| 3 | а/д «Инино-Папино» - пион.л. «Красная гвоздика» | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |
| 4 | а/д А-108 – фермерское хозяйство | 1,9 |  |  |  | 1,9 |  |  |
| 5 | а/д А-108 – Ольховка | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |
| 6 | Чубарово - Нара | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  | 3/24 |
| 7 | Нара - Никольские хутора | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  | 1/8 |
| 8 | Никольские хутора – Романово (Московская обл.) | 3,2 |  |  |  | 3,2 |  |  |
| 9 | Нара – Аристово (Московская обл.) | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |
|  | Всего: | 15,92 | 4,7 | 0,6 | 2,72 | 7,9 | 1/25 | 6/46 |

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения  между населенными пунктами

Таблица 22

| Название дороги, моста, трубы | Протяженность, км | Тип покрытия | Ширина дороги, м |
| --- | --- | --- | --- |
| МО СП деревня Чубарово | 5,89 |  |  |
| д. Инино | 0,6 | щебень | 4,6 |
| д. Папино | 0,71 | ц/бет | 3,5 |
| с. Никольское | 0,31 | грунт | 3,0 |
| д. Чубарово | 0,34 | а/бет | 3,2 |
| д. Бухловка | 0,41 | а/бет | 3,2 |
| д. Нара | 1,95 | 0,5 а/б+1,1 щеб +0,35 гр | 3,5 |
| д. Никольские хутора | 1,57 |  | 3,0 |

Автомобильный парк сельского поселения (по данным ГИБДД)

Таблица 23

| Вид автотранспорта | Всего | Транспорт принадлежащий |
| --- | --- | --- |
|  |  | Юридическим лицам (предприятиям, организациям, учреждениям) | Физическим лицам (личный) |
| Легковые автомобили | 54 | 6 | 48 |
| Автобусы | 2 | 2 | - |
| Грузовые автомобили | 26 | 12 | 14 |
| Прицепы и полуприцепы | - | - | - |
| Мототранспорт | 10 | - | 10 |

Автозаправочные станции

На территории МО СП «Деревня Чубарово» находятся две автозаправочные станции: ООО «Гупави» (пять колонок) и ООО «Карат» (четыре колонки и газонаполнительная станция), которые расположены в 700 м на восток от д. Папино, по автодороге А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль».

Выводы:

1. Необходима реконструкция участка дороги от д. Нара до д. Никольские хутора.

2. Необходимо строительство дороги к кладбищу.

## I.IV Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов.

В МО СП «Деревня Чубарово» структура системы санитарной очистки и уборки находится под контролем сельской администрации. Очистка территории производится по правилам благоустройства и озеленения территории. Количество специальной техники - 1 грузовая машина для вывоза мусора.

Вывоз бытовых отходов сельского поселения осуществляется на полигон твердых бытовых отходов (ТБО) г. Жукова. Применяемая система – планово-поквартирная (мусоровоз приезжает по графику и жильцы сами выносят мусор), периодичность вывоза отходов: в летнее и зимнее время - еженедельно.

На территории МО СП «Деревня Чубарово» нет промышленных и специфических отходов.

Ежегодно увеличивающийся объем отходов свидетельствует о том, что проблема обезвреживания и утилизации ТБО для Жуковского района чрезвычайно актуальна.

Вывод:

1. Несоблюдение Санитарных правил содержания территорий населенных мест по сбору твердых бытовых отходов (п.2.2.1 данных правил «Срок хранения отходов в холодное время года (при температуре - 5 °С и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5 °С) не более одних суток (ежедневный вывоз)»).

2. Недостаточное количество специализированного транспорта для вывоза бытовых отходов. Необходимо приобретение двух мусоровозочных машин на базе КАМАЗа и ЗИЛа и экскаватора на базе МТЗ-82.

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана сельского поселения предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения  на основе оценки возможностей социально-экономического развития поселения.

### II.I.I Экономико-географическое положение МО СП «Деревня Чубарово»

Территория МО СП «Деревня Чубарово» расположена в зоне морено-зандровой равнины с ледниковой аккумуляцией и последующей современной эрозией четвертичных образований и коренных пород. Через все поселение протекает река Нара. Также проходит транспортно-экономический коридор межрегионального значения Москва – Малоярославец - Рославль.

В системе административного территориального деления Российской Федерации является сельским поселением Муниципального района «Жуковский район», входящим в Центральный экономический район Центрального Федерального Округа.

Сельское поселение находится на границе Московской и Калужской областях.

### II.I.II. Население. Социально-демографическая характеристика

МО СП «Деревня Чубарово» занимает территорию 29,68 кв. км. Постоянное население составляет 696  чел.

За десятилетний период численность населения сельского поселения увеличилась на 123 человека.

Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение.

Миграционный прирост населения значителен, это напрямую связано с обеспечением населения жильем (ИЖС), развитием промышленности и уровня жизни в соседних городах Балабаново и Обнинске, Москвы и Московской областью.

Возрастная структура населения в основном совпадает со средними показателями по стране и  может быть отнесена к стационарному типу – доля молодых возрастов (7,5 %) и доля людей пожилого возраста (22,7%) примерно одинаковы.

На 1 января 2008 года дети 0-15 лет - 45 чел., трудоспособный возраст-418 чел., старше трудоспособного-136 чел.

Близость Московской области в значительной степени влияет на расселение людей в МО СП «Деревня Чубарово», это могут быть как жители г. Москвы и Московской области, имеющие  второе жилье – ИЖС (загородные дома), вынужденные переселенцы и беженцы.

Количество беженцев и вынужденных переселенцев, принятых администрацией за последние 10 лет – 26 человек.

Плотность населения сельского поселения составляет 22,2 чел./1 кв. км.

В летний период численность населения в населенных пунктах возрастает за счет жителей г. Москвы и Московской области на 1377 человек.

### II.I.III. Экономическая база и занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов.

Доля трудоспособного населения в общей численности составляет 70%.

К незанятому населению относятся:

учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

неработающие инвалиды I и II группы;

безработные, зарегистрированные в службе занятости;

лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

неучтенные безработные;

домашние хозяйки.

Основная масса трудоспособного населения (60 %) работает в Московской области.

Остальная часть населения занята в сельском хозяйстве (ООО «Артемово» - 40 человек), социальной сфере и в сфере обслуживания населения.

Таблица 30

| Годы | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Занятость, в т. ч. |  |  |  |
| Промышленность | - | - | - |
| Сельское хозяйство | 41 | 42 | 40 |
| Торговля | 8 | 8 | 8 |
| Здравоохранение | 2 | 2 | 2 |
| Образование | 19 | 18 | 16 |
| Культура | 6 | 6 | 6 |
| Трудовая |  |  |  |
| До 18 лет | 36 | 38 | 45 |
| Трудоспособное | 388 | 397 | 443 |
| Учащиеся | 96 | 92 | 77 |
| Старше 55-60 лет | 148 | 145 | 131 |

Основным направлением использования трудовых ресурсов является их преимущественное использование в отраслях, развивающихся на основе местного потенциала поселения (не зависящих от внешних факторов и условий).

Основное предприятие, формирующее налоговую базу территории – это сельскохозяйственное предприятие ООО «Артёмово». Специализация - молочно-мясное скотоводство.

Производство важнейших видов сельскохозяйственного производства:

Зерно                                    -  435,2 тонн;

Картофель                           -  30 тонн;

Многолетние травы

на силос, сенаж                   -  1951 тонн;

Сено                                     -  342,5 тонн;

Молоко                                -  460 тонн;

Мясо                                     -  36 тонн.

В последние годы предприятие увеличило производство зерна. Рост был достигнут в результате урожайности зерновых и увеличения посевных площадей под зерновые. В результате этого возросло производство молока. Производство мяса стабильно – 36 тонн в год.

Перечень сельскохозяйственных объектов

Таблица 31

| № п/п | Местонахождение объекта | Основная площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Бухловка (ферма КРС на 430 голов, в т.ч. коров 190) | 1644 |
| 2 | д. Папино | 0,600 |
| 3 | д. Нара (ферма КРС на 202 головы) | 1644 |

На сегодняшний день ферма в д. Папино разрушена, но на прилегающей территории выделен земельный участок  для ведения животноводства Денисову И.А. Поголовье - 700 голов свиней, коров – 10 голов.

Тенденции изменения величины трудовых ресурсов

На данной стадии исследования не представляется возможным определить перспективную величину трудовых ресурсов и структуру их использования. В соответствии с приоритетами развития сельского поселения можно лишь сформировать следующие тенденции:

1.Наибольшее увеличение числа занятых произойдет в отраслях торговли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, а также (в меньшей степени) в здравоохранении, физкультуре и спорте, культуре и искусстве.

2.Увеличение занятости возможно в строительстве в связи перспективным  увеличением объема работ.

3.В ряде отраслей (транспорт, сельское хозяйство) занятость, скорее всего, стабилизируется.

Режим колебания потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем «перелива» из одних отраслей в другие работающих в малом и среднем бизнесе, с привлечением дополнительных кадров извне.

## II.II Инженерно-техническая база

### II.II.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 3 км, в том числе д. Бухловка – 1,7 км, д. Папино – 0,5 км, д. Нара -0,8 км. Все сети сделаны из чугуна, стали и полиэтилена, 90 % сетей имеют износ 85 %. На водопроводных сетях обслуживается 27 штук водопроводных колонок в том числе: д. Бухловка – 20 шт., д. Чубарово – 2 шт., д. Папино – 3 шт., д. Нара – 2 шт. Имеются 4 водонапорной башни объёмом по 25 м3. Имеются четыре крана отбора проб. Вода из артскважин поступает как напрямую в сеть, так и через водонапорные башни. Сооружений водоподготовки не требуется.

Питьевой водопровод Чубаровского участка по степени обеспеченности подачи воды относится по численности населения к 3 категории. Перерыв в подачи воды допускается на время проведения ремонта, но не более 24 часов.

Общая численность населения, проживающего на Чубаровском участке, составляет 664 человека, в том числе: д. Бухловка – 337 чел., д. Папино – 162 чел., д. Нара – 74 чел., д. Чубарово – 91 чел. Питьевой водой от централизованных источников, находящихся на балансе МУП «Водоканал», обеспечивается 664 чел. На одного человека приходится 60 л/сут. Общий объем подачи  питьевой воды составляет 21,55 тыс.м3/год (2007 г.), из них населению 18,62 тыс.м3/год, что составляет 86 %.

Для проведения физико-химических и бактериологических анализов заключен договор с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

По данным многолетних наблюдений из контролируемых показателей, исключаются такие, как нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, марганец, медь, фториды, стронций, ртуть, хром, мышьяк, никель, свинец, бериллий, бор, кадмий, молибден, цинк, селен, литий, линдан, ДДТ, 2.4.-Д, цианиды, ПАВ.

Учитывая, что вода артскважин подается непосредственно в сеть, по артскважинам №19/1/№2156, 20, 21//654 в соответствии нормативными документами включаются следующие показатели:

  - с кратностью 1 раз в месяц:

- органолептические – запах, привкус, цветность, мутность;

- микробиологические – термолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ), общее микробное число (ОМЧ).

2. с кратностью 1 раз в квартал:

- водородный показатель (РН);

-железо (Fe, суммарный).

3. с кратностью 1 раз в год:

- азотная кислота;

- азотистая кислота;

- аммиак;

- хлориды;

- общая минерализация;

- нефтепродукты;

- радиологические показатели.

По водонапорным башням на выходе в сеть контроль осуществляется с кратностью и по показателям аналогично, как и по артскважинам.

По сети, в соответствии с численностью проживающего населения (до 10 тыс.чел.), на основании нормативных документов для постоянного контроля определяются точки из водоразборных колонок по следующим адресам:

д. Бухловка – ул. Московская д. 20, 40, 31;

д. Нара – дом 10, 30;

д. Папино – дом 1, 6;

д. Чубарово – дом 15.

Контроль по колонкам осуществляется по микробиологическим (ТКБ, ОКБ, ОМЧ) – ежемесячно.

Ежеквартально определяются содержание железа и водородный показатель.

Ежегодно в сети по этим же точкам определяются хлориды, перманганатная окисляемость, аммонийные соли, нитриты, нитраты.

При обнаружении в пробе питьевой воды ТКБ и (или) ОКБ проводится их определение по повторно взятых пробах воды. Одновременно выполняется определение в этой же пробе хлоридов, азота аммонийного, нитратов, нитритов.

Водоснабжение д. Бухловка осуществляется от скважины расположенной в д. Бухловка, глубина скважины 85 метров, установлена водонапорная башня Рожновского объемом 25 куб.м. Водонапорная сеть в 2006 году капитально отремонтирована, заменены все водонапорные колонки.

В 2008 г проложен водопровод до дома культуры и до детского сада.

Водоснабжение д. Чубарово осуществляется частично от водопроводной сети д. Бухловка. Водопровод также отремонтирован в 2006 году. Часть д. Чубарово не имеет водопровода. В перспективе необходимо строительство водопровода с установкой водопроводных колонок.

Водоснабжение д. Папино осуществляется от скважины в д. Папино, имеется водонапорная башня Рожновского объемом 25 куб.м. и водопроводные сети протяженностью 180 метров. Скважина строилась для фермы в д. Папино и водоснабжение деревни от неё почти не осуществляется, потому что башня находится в самом низком месте деревни. Необходимо на перспективу строительство водопроводной сети от существующего водопровода в д. Чубарово до д. Папино, и по д. Папино до конца деревни. Протяженность линии, которую необходимо строить 3,5 км. В д. Папино также необходимо в перспективе строительство скважины и водонапорной башни, которые будут врезаны в построенные водопроводные сети.

В д. Нара водоснабжение осуществляется от скважины в д. Нара, где установлена башня Рожновского объемом 25 куб.м и проложен водопровод. Необходимо заменить водозаборные колонки в количестве 5 (пяти) штук.

По д. Никольские хутора водопровод отсутствует, водоснабжение осуществляется от личных колодцев.

По д. Инино водопровод отсутствует, водоснабжение осуществляется от личных колодцев и от существующего родника в деревни.

В с. Никольское имеется скважина бывшего санатория «Никольское». В перспективе необходимо сделать водопроводную сеть 300 метров от скважины по селу.

Водоснабжение д. Орион осуществляется от скважины через водонапорную башню, проложен водопровод.

Водоотведение

В сельском поселении объекты канализации есть только в д. Бухловка в виде коллектора и разрушенных очистных сооружений канализации (ОСК), которые срочно требуют реконструкции.

### II.II.2 Газоснабжение

Природный сетевой газ потребителям МО СП «Деревня Чубарово» поступает с магистрального газопровода КГМО - Белоусово. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1972 году. Его протяженность 0,8 км, диаметр – 159 мм, толщина стенки – 6 мм; проектное давление – 55 кгс/см2, проектная производительность – 10,5 м3/год. Распределение газа осуществляется от ГРС Воробьи (давление на выходе  6  кгс/см2, диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм, сталь).

На данном этапе газифицированы практически все населенные пункты сельского поселения.

Газифицируемые населенные пункты:

- д. Никольские хутора

- д. Нара (протяженность нити газопровода 2,7 км, внешний диаметр 63 мм; ГРП – давление 6,0 кгс/см2, потребление 44 м3/ч).

### II.II.3 Связь

Телефонная связь

Телефонная связь в МО СП «Деревня Чубарово» как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается.

1. На сегодняшний день телефонизированы деревни: Бухловка, Чубарово, Папино. Общее число телефонов – 97, из них 18 – юридические лица и 79 - физические лица. Деревни: Инино, Никольские хутора  и с. Никольское не телефонизированы.

Численность постоянно проживающего населения в деревне Чубарово – 80 человек.

В деревне Чубарово установлено 28 телефонов, в том числе 9 в организациях. Количество заявок на установку телефонов – 10 человек. Свободная номерная емкость на АТС Бухловка – 16 номеров.

2. Объекты связи.

Установлено 4 таксофона в деревнях: Бухловка, Чубарово, Папино – проводные, д. Нара – GSM.

Проложены распределительные кабели связи, как по населенным пунктам: д. Бухловка, д. Чубарово и д. Папино, так и между ними.

3. Проложена соединительная линия между АТС 367 «Тарутино» и АТС 373 «Бухловка» протяженностью 12,4 км. На трассе установлено 3 НРП.

На территории сельского поселения расположены две вышки сотовой связи: МТС и Мегафон.

Радиофикация и телевидение

Сельское поселение находится в зоне уверенного приема общегосударственных и региональных радиопрограмм УКВ ЧМ радиовещания. Оказание услуг эфирного УКВ ЧМ радиовещания на территории населенных пунктов ведется посредством размещенных в г. Обнинске радиопередатчиков негосударственных радиокомпаний. Вещаются радиопрограммы радиостанций «Маяк» (F=68,36), «Юность» (F=73,13), «Ника FМ» (F=104,5), «Русское Радио» (F=99,5), «Авторадио» (F=103,4), «Европа+» (F=105,9). Проводного звукового радиовещания в сельском поселении нет.

Телевизионное вещание на территории населенных пунктов ведется посредством радиотелевизионных передающих станций г. Обнинска. Основной оператор телевизионного вещания – Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ». Телевизионными передатчиками г. Обнинска вещаются программы общегосударственных и региональных телеканалов: «Первый канал» (22 ТВК), «Россия» (35 ТВК), «Культура» (37 ТВК), «НТВ» (29 ТВК), «СИНВ+СТС» (7 ТВК), «REN-ТВ» (40 ТВК), «НИКА-ТВ» (43 ТВК).

Также прием телевизионных и радиопрограмм на территории населенного пункта возможен посредством использования ресурсов спутникового вещания.

### II.II.4 Теплоснабжение

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта МО СП «Деревня Чубарово» осуществляется от газовых котлов автономно. Котельных на территории сельского поселения нет. Частные жилые дома отапливаются самостоятельно от печного, либо газового отопления.

Здания школы в д. Чубарово и дома культуры в д. Бухловка, со всеми находящимися в нем учреждениями (детский сад «Лесная поляна», Социально-реабилитационный центр), отапливаются каждый от автономных газовых котлов марки «Ишма».

Здание администрации сельсовета, пожарный бокс, контора ООО «Артёмово», гараж ООО «Артёмово» отапливаются от газовых котлов марки АОГВ автономно.

Теплотрасс по территории сельского поселения нет. Все имеющие топочные пристроены конкретно к зданиям учреждений.

### II.II.5 Электроснабжение

Электроснабжение МО СП «Деревня Чубарово» осуществляется от ПС-10 кВт д. Воробьи по высоковольтной линии ВЛ-10.

На территории поселения находятся 25 комплектных трансформаторных подстанций (КТП) по всем деревням, предприятиям и садовым обществам.

От КТП проходит линия ВЛ-0,4 по деревням и предприятиям.

В настоящее время в связи с застройкой территории д. Чубарово, необходимо установить еще одно КТП с трансформатором 250 кВт.

Проблема по электроснабжению – резкая нехватка напряжения по высоковольтной линии, в связи с чем, необходима реконструкция линии ВЛ-10 от д. Воробьи до всех КТП по деревням. Необходима замена проводов и столбов.

Кроме этого необходима установка еще одного мощного трансформатора на ПС-10 кВт в д. Воробьи.

Выводы:

Инженерная обеспеченность сельского поселения очень низка.

Необходима реконструкция и строительство  инженерных сетей:

1.Строительство водопровода от существующей линии до пожарного депо д. Чубарово 250 метров.

2.	Строительство водопроводных сетей по д. Папино–д. Чубарово.

3.	Строительство скважины и водонапорной башни в д. Папино.

4.	В д. Нара необходимо заменить водозаборные колонки.

5.	В с. Никольское строительство водопроводной сети 300 метров.

6.	Строительство водопроводных сетей в д. Никольские хутора, д. Инино.

8.Строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверх- нормативным сроком эксплуатации;

9.Проведение капитального ремонта, реконструкции и технологической наладки работы ОСК в д. Бухловка.

10.Строительство газопровода до д. Нара и д. Никольские хутора.

11.	Строительство газопровода до бывшего пионерлагеря «Красная Гвоздика».

12.	Изготовление проектно-сметной документации и строительство уличного газопровода по д. Никольские хутора.

13.	Изготовление проектно-сметной документации и строительство уличного газопровода по д. Нара.

14.	Прокладка газовых сетей низкого давления к частным домовладениям.

15.Установка в д. Чубарово комплектной трансформаторной подстанции (КТП) мощностью трансформатора 250 кВт.

16.Реконструкция линии ВЛ-10 от д. Воробьи до всех КТП по деревням с заменой проводов и столбов.

17.Установка еще одного трансформатора на ПС-10 кВт в д. Воробьи.

18.Замена трансформаторов на более мощные.

19.Реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций и линий.