# ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ДЕРЕВНЯ АБРАМОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ»

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

# КАЛУГА

2009

СОСТАВ ПРОЕКТА

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- ДОКУМЕНТЫ

- ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1.   Ситуационный план

2.   Генплан сбор М 1:2000

3.   Схема градостроительного зонирования М 1:4000

4.   Схема размещения зон градостроительных ограничений

М 1:4000

5.   Схема инженерных сетей  М 1:4000

6.   Схема размещения автомобильных дорог и покрытий М 1:4000

7.   Профили дорог и проездов

8.   Геодезическая съёмка участка М 1:2000

- 1-ая ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.  Графические материалы

а  Ситуационный план

б  Генплан 1-ой очереди

в  Схема функционального зонирования

г  Схема инженерных сетей

д  Схема размещения автомобильных дорог и покрытий

е  Геодезическая съёмка участка

- МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

  - Пояснительная записка в формате Microsoft Word

  - Графические материалы в формате  Сorel Draw Х3

  - Графические материалы в формате  Jpeg

СОДЕРЖАНИЕ

- Цели и задачи территориального планирования                                     5

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения                                     5

  - Функционально-планировочная структура                                           5

# 2. Природные условия                                                                                   6

### 2.1.Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение                                                                                                             6

2.2.Климат                                                                                                          7

2.3.Ресурсы поверхностных и подземных вод                                               8

2.4.Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы                                                                                                              8

2.5.Инженерно-геологические условия                                                         11

## 3.Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям                                                                                                 13

3.1.Оценка территории для строительного освоения                                  13

3.2.Планировочные природоохранные ограничения                                   13

3.3.Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов             14

3.4.Историко-культурные рекреационные ресурсы                                    15

3.5.Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка                                                                             16

3.5.1.Состояние воздушного бассейна                                                         16

3.5.2.Состояние водных ресурсов                                                                 18

3.5.3.Анализ качества питьевой воды                                                          18

3.5.4.<Состояние ><почвенного >покрова                                                           18

3.5.5.Радиационная обстановка                                                                     18

## 4.Современное использование территории                                               18

4.1Современная функциональная и планировочная организация деревни

4.2.Возможности территориального развития                                             18

4.3.Жилищный фонд                                                                                       20

4.4.Культурно-бытовое обслуживание                                                         21

4.5.Транспорная инфраструктура                                                                  22

## 5.Санитарная очистка территории                                                             23

# 6.Обоснование предложений по территориальному планированию    24

6.1.Население. Социально-демографическая характеристика                    24

6.2.Экономическая база и занятость населения                                           25

7.Инженерно-техническая база                                                                     25

7.1.Водоснабжение и водоотведение                                                            25

7.2.Теплоснабжение и газоснабжение                                                           26

7.3.Связь                                                                                                           27

7.4. Радиофикация и телевидение                                                                  27

7.5.Электроснабжение                                                                                   27

8.Мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне.                                                                                                                          27

8.1.Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера                                                        28

8.2.1Противопожарные мероприятия                                                             31

8.3Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности   34

9.Список используемой литературы                                                          35

1.Цели и задачи территориального планирования

Основными целями генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенного пункта в интересах настоящего и будущего поколений.

Цель разработки генерального плана населенного пункта деревня Абрамовское сельского поселения «Деревня Асеньевское» Боровского района Калужской области (далее генеральный план) - формирование стратегии градостроительного развития до 2020 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

-преобразования сложившейся функционально-планировочной структуры деревни;

-сохранения архитектурно-природного ландшафта,

-определение направлений дальнейшего территориального развития деревни на расчетный срок;

-формирования территории деревни, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные, водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

-организации рекреационной системы, включающей зоны отдыха жилых и общественных территорий;

-развития системы общественных центров и определение основных подходов к организации системы социальной инфраструктуры в целом;

-улучшения жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

-повышения надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктуры;

-обеспечения экологической безопасности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение деревни в системе региональных взаимоотношений, состояние её экономики и социальной сферы. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Содержание генерального плана деревни:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

2.Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

1.	Функционально-планировочная структура

Деревня Абрамовское (далее - деревня) находится в юго-западной части Боровского района Калужской области в составе муниципального образования сельского поселения «Деревня Асеньевское»	, в 95 км от Москвы по автомагистрали М-3 "Украина", в 22 км к юго - западу от г. Боровска. Удобное географическое положение деревни осуществляется дорогой "Малоярославец - Боровск" и дорогами местного значения .

Площадь деревни 116,95 га. Численность населения деревни 122 человека на данный период.

К деревни Абрамовское с север – запада примыкает дер. Хитрово, с запада  дер. Щиглево, с севера земли сельскохозяйственного назначения, с юга и юга – запада р. Лужа, с юго – запада земли лесного фонда.

Генеральным планом, схемой функционального и строительного зонирования позволяет в дальнейшем развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённого пункта (см. таблица 1.1.).

Таблица 1.1.

| № п/п | Местоположение, кадастровый номер | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Земли населенного пункта | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:03:081502:24 | 5,925 | жилищное строительство | 2010-2015 |
|  | итого | 5,925 |  |  |

# 2. Природные условия

### 2.1. Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Деревня расположена в пределах Протвинской низины в зоне зандровых образований московского ледника. Для всей данной местности характерна значительная мощность четвертичных образований. Коренные породы представлены в основном водоупорными глинами: стешевского горизонта нижнего карбона, верейского-среднего карбона и келловейского времени средней юры. Выделены три типа ландшафтов.

1.Пологохолмистая моренная слаборасчлененная равнина расположена в междуречье Лужи и Городянки и представляет собой конечно-моренную гряду одной из фаз московского ледника, максимальная абсолютная отметка её 230,6 м. Четвертичные отложения представлены суглинками моренного и водноледникового состава их перекрывают покровные суглинки. Коренные породы представлены известняками каширского и глинами верейского горизонтов среднего карбона. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на суглинистой основе.

2.Пологоволнистая пологонаклонная водноледниково-аллювиальная равнина сильнорасчлененная. Ландшафты этой равнины сформировались под воздействием водноледниковых потоков тающего верхнемосковского ледника с последующим наложением аллювиальных образований третьей и четвертой надпойменных террас. Слагают этот тип рельефа в основном песчаные образования с включением гравия и прослои песчано-гравийного материала, иногда присутствуют тонкопесчаные аллювиальные суглинки. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на склонах смытые и намытые. В пониженных участках рельефа наблюдается заболоченность.

3.Плоская аллювиальная равнина (пойменные и предпойменные склоны). Пойма является неотъемлемой формой рельефа в долинах всех рек, ручьев, в оврагах и балках. На поймах рек наблюдаются следы блуждания русел, старицы, прирусловые валы, заболоченность. Сложен этот тип рельефа в основном песками с включением гравийного и галечного материала, аллювиальными суглинками и торфом. Почвы аллювиальные дерновые, луговые и болотные.

В инженерно-геологическом плане территория простая, условия для строительства  нормальные.

2.2. Климат

Климат Боровского района умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными,  переходными периодами – весной и осенью.

Согласно строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99), рассматриваемая территория находится в подрайоне II В, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -9°-11°. Минимальная  температура воздуха составляет - 46(С, а максимальная +38(С. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время колеблется, около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36, +39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см. Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом 130-145.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в деревенской застройке.

### 2.3. Ресурсы поверхностных и подземных вод

Деревня расположена на левом берегу реки Лужа. Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

-хозяйственно-бытовых;

-орошения сельскохозяйственных полей;

-рыболовных;

-рекреационных.

Разведанных месторождений подземных вод нет, местное население пользуется водой из скважин и колодцев и частично от водопровода проложенного от дер. Хитрово.

В данном районе используется водоносные горизонты, четвертичный и тарусско - михайловский воды гидрокарбонатно-кальциевого состава, с общей жесткостью 5-7 млг - экв./л.

Четвертичный водоносный горизонт приурочен к песчано-гравийным слоям, залегающих на глубине 15-50 м.

Тарусско-михайловский водоносный горизонт связан с Окской толщей известняков нижнего отдела каменноугольной системы. Известняки залегают на глубине 50-70 м.

### 2.4.Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Устранение и предупреждение загрязнения подземных источников водоснабжения. Для этого устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения, включают три пояса согласно санитарным нормам и правилам.

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору,

II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др. Ограничительные режимы на территориях I-III поясов ЗСО приведены в таблице.

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства - Проживание людей -Посадка высокоствольных деревьев | -Деятельность, связанная с эксплуатацией водозабора, -Ограждение - Планировка территории - Озеленение - Отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС - Рубки ухода и санитарные рубки |
| II пояс ЗСО | -Размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. -Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. -Применение удобрений и ядохимикатов - Выпас скота - Рубка главного пользования и реконструкция -Сброс промышленных, сельскохозяйственных, ливневых сточных вод | - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации - Рубки ухода и санитарные рубки леса - Новое строительство с организацией отвода стоков на КОС - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - Отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям -Санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | -Отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям | -Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов - Рубки ухода и санитарные рубки леса - Отведение сточных вод, отвечающих нормативам -Санитарное благоустройство территории |

Поскольку <основной ><водоем, ><><р. Лужа><, ><><находится ><в ><удовлетворительном ><санитарном ><состоянии,>< ><необходимы следующие мероприятия:>

-<очистка ><дна ><от ><водорослей ><и ><его ><углубление, >

-<><очистка ><прибрежной ><зоны ><от ><деревьев ><кустарниковых ><пород,>

-благоустройство и озеленение территории водоохранных зон и прибрежных полос,

-создание на территории деревни развитой сети поверхностной канализации и включение в нее поверхностных ручьев и дренажных систем.

Необходимо отобрать и исследовать пробы питьевой воды на бактериологический и химический анализ.

Почвенный покров

1.Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2.Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

3.Укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов.

Воздушный бассейн

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

-Сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки,

-Увеличение площади зелёных насаждений в центральной части деревни,

-Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

Территории с повышенным уровнем шума, электромагнитные излучения (ЭМИ).

1.Установка шумозащитных экранов, формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль основных транспортных путей.

2. Замена дорожных покрытий.

3.Организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ.

### 2.5. Инженерно-геологические условия

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфические комплексы) | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Ледниковая аккумуляция (тип местности 1) | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений ранней и поздней стадий развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный. Рельеф дренирован. Уровень стояния грунтовых вод 3-5 м. Линейная эрозия четвертичных образований. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Такими же свойствами обладают плотные моренные суглинки и залегающие ниже покровных. Водноледниковые отложения суффозионно-неустойчивые. Из-за слабого уклона дневной поверхности необходима организация поверхностного стока дождевых и паводковых вод. Условия строительства средние. |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Рельеф созданный аллювиально-водноледниковой аккумуляцией (тип местности 2) | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных отложений времени отступания московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф от слабо-до сильнорасчлененного. Глубина расчленения рельефа свыше 10 м. Рельеф дренирован. Глубина стояния грунтовых вод 3-10 м. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Условия строительства средние, необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
|  | Ландшафты речных долин-долинный комплекс, аккумулятивно-эрозионные речные террасы (тип местности 3) | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. Боковая эрозия склонов, отмечается заболоченность. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений. Возможны деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. При рытье котлованов предусмотреть водоотливные и дренажные мероприятия. Террасы благоприятны для пашен, многолетних трав, овощных культур. |

## 3.Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям

### 3.1. Оценка территории для строительного освоения

В пределах проектных границ деревни по инженерно-геологическим условиям выделяются следующие зоны:

- Благоприятные для градостроительного освоения территории. Участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне, средне- четвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

- Неблагоприятные для строительного освоения территории. Проявления одного из характерных для района процессов – техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны», развития деформаций незатухающей ползучести глин или линейной эрозии. На долю таких участков приходится небольшая часть территории деревни. Их освоение требует организации предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения активизации существующих процессов и новообразований техногенных процессов.

### 3.2 Планировочные природоохранные ограничения

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ), земли природоохранного назначения (городские леса, скверы, парки, городские сады, противоэрозионные насаждения); рекреационного назначения (лесопарки, зеленая зона); историко-культурного назначения (объекты культурного наследия, военных и гражданских захоронений); особо ценные природные объекты (родники, верховые болота, малые реки и др.). Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Формирование природно-экологического каркаса деревни включает все виды зеленых насаждений, пойменные растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки. Поддержание территориальной связи природных комплексов с лесными и природно-аграрными ландшафтами  осуществляется посредством сохранения и реконструкции естественных экологических коридоров, направленных по долине реки Лужа:

-максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

-обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

-озеленение зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

-усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

-формирование на вновь осваиваемых территориях жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования.

### 3.3 Водоохранные зоны и  прибрежные полосы  водных объектов

На данных территориях в соответствии с водным законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до10 км – в размере 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В таблицу включены реки, длиной более 10 км. Для остальных рек на рассматриваемой территории ширина водоохраной зоны составляет 50 м, прибрежной защитной полосы 50 м, береговой полосы 5 м.

В границах деревни протекает р. Лужа, краткие характеристики представлены в таблице 3.1.

Таблица 3 1.

| № п/п | Название водного объекта | Общая длина, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Радиус водоохранной зоны для истоков, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р. Лужа | 159 | 200 | 50 | 50 | 20 |
| 2 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

-использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

-распашка земель;

-размещение отвалов размываемых грунтов;

-выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

### 3.4 Историко-культурные рекреационные ресурсы

На территории населенного пункта дер. Абрамовское расположены объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия (табл. 3.4.1)

| № | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документация об утверждении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1 | Братская могила |  | Дер. Абрамовское | Решение малого Совета Калужской области Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 2 | Селище 1 | XIV-XVII вв. | Дер. Абрамовское, западная часть | АКР № 144. Арх. ИА.: № 21488. л.5 |
| 3 | Селище 2 | XIV-XVII вв. | Дер. Абрамовское восточная часть | АКР № 145. Арх. ИА.: № 21488. л.5, 6 |
| 4 | Селище 1 | Р.ж.в,XIV-XVII вв. | Дер. Хитрова, южная окраина деревни | АКР № 215. Арх. ИА.: № 11558. л.5 |
| 5 | Селище 2 | XIV-XVII вв. | Дер. Хитрова, центральная часть деревни | АКР № 216. Арх. ИА.: № 21488. л.12 |
| Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия |
| 1 | Ансамбль земской больницы: - здание приемного отделения и амбулатории, -дом врачей | Нач.XXв | Дер. Абрамовское | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 2 | Сад усадьбы Хитрово | Сер.-3-я четв. XIX в. | Дер.Хитрово | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |

В соответствии  со статьей 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-Фз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)  проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения или уничтожения. Согласно статье 40 Федерального закона в исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45 Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопок.

### 3.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическая обстановка

Поскольку деревня территориально расположена в Боровском районе оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям рассматривается в разрезе района. В целом экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и качества поверхностных и подземных вод.

3.5.1.Состояние воздушного бассейна

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. Основными компонентами, загрязняющими атмосферу, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха. Автотранспорт является интенсивным источником не только химического загрязнения атмосферного воздуха, но шума, вибрации, электромагнитного излучения, загрязнения водоемов и подземных вод, деградации растительности.

За качеством атмосферного воздуха периодически ведется контроль силами лаборатории Калужского ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области». Превышение санитарных нормативов ПДК (ГН 2.1.6.1338-03)  на момент обследования – не выявлено.

Валовые выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в Боровском районе:

- выделено загрязняющих веществ – 1,05 т.

- выброс в атмосферу – 0,404 т.

- выброс без очистки – 0,371 т.

- поступило на очистку – 0,679 т.

- уловлено – 0,646 т.

- процент улавливания – 61,5 %.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе данного района имеют следующие значения (По заключению ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»):

-взвешенные вещества – 170 мкг/м3 (0,17 мг/м3 - при норме ПДК – 0,5 мг/м3);

-диоксид азота – 50 мкг/м3 (0,050 мг/м3  - при норме ПДК – 0,085 мг/м3);

-оксид азота - 21 мкг/м3 (0,21 мг/м3  - при норме ПДК – 0,4 мг/м3);

-оксид углерода – 1,5 мг/м3 (при норме ПДК – 5 мг/м3);

-диоксид серы – 15 мкг/м3 (0,015 мг/м3  - при норме ПДК – 0,3 мг/м3).

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ осуществляется преимущественно предприятиями.

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу выполняется согласно плана-графика.

Основными вредными веществами, содержащимися в выбросах промышленных предприятий и подлежащих обязательному определению являются: сернистый ангидрид, окись углерода, двуокись азота, пыль и т.д.

Задачами отраслевого контроля над выбросами в атмосферу являются:

-контроль за содержанием вредных веществ в выбросах;

-контроль за эффективностью работы пыле-газоочистного оборудования;

-контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории промышленных площадок и в санитарно- защитной зоне и за ней;

-участие в разработке планов и мероприятий по охране воздушного бассейна.

Для каждого источника в отдельности значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу зафиксированы в книге «Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу».

В соответствии со ст. 25, 30 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» природопользователь обязан осуществлять контроль над соблюдением, установленных в данном разрешении нормативов ПДВ (ВСВ) и соответствии с ежегодно утверждаемыми графиками контроля.

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

-	сбалансированное распределение схем движения транспортных потоков в центральной части деревни;

-		увеличение площади зелёных насаждений деревни, для этого необходимо дополнительно провести посадку зеленых насаждений вдоль дороги, для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе, шириной не менее 10 м;

-	контроль за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

3.5.2.Состояние водных ресурсов

<Основной ><водоем ><- ><р. ><Лужа ><- ><находится ><в ><удовлетворительном ><санитарном ><состоянии. ><Однако, ><необходима ><очистка ><дна ><от ><водорослей ><, ><а ><также ><очистка ><прибрежной ><зоны ><от ><деревьев ><кустарниковых ><пород.>

Основным источником загрязнения водных объектов зачастую являются сельскохозяйственные предприятия, в основном животноводческого профиля.

В границе населенного пункта нет предприятий

3.5.3.Анализ качества питьевой воды

Необходимо разработать водоохранные мероприятия, включающие в себя работы по восстановлению, рациональному использованию и охране водных объектов:

- каждый дом оборудовать частным септиком;

- провести организованный вывоз жидких биологических отходов.

3.5.4.<Состояние ><почвенного >покрова

<Санкционированных ><свалок ><(полигонов) ><твердых ><и ><промышленных ><отходов (ТБО) в границах деревни <не >имеется. Отходы необходимо вывозить на полигон расположенный в 1,5 км от д. Абрамовское. В деревни >проводятся весенние - осенние месячники очистки территории населенного пункта.

Биологические отходы подвергаются утилизации на специально отведенных и оборудованных для этих целей местах – скотомогильниках, биотермических ямах. В дальнейшем при необходимости планируется использование биотермических ям, недавно построенных возле полигона. По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно – защитная зона (далее - СЗЗ) должна быть 1000 м.

Реализация мероприятий по сбору и утилизации биологических отходов проводится в соответствии с требованиями действующих в РФ ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. При этом выполнение мероприятий по сбору, транспортировке и утилизации отходов проводятся непосредственно владельцами отходов, а контроль за выполнением установленных правил сбора и утилизации отходов и соответствием мест для утилизации предъявляемым требованиям – государственной ветеринарной службой.

3.5.5.Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории Боровского района близка к уровню естественного. Боровский район не составляет зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и относится к загородной зоне.

ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Боровском районе» проводится ежедневные замеры гамма фона на улице и на объектах.

## 4.Современное использование территории

### 4.1 Современная функциональная и планировочная организация деревни

Деревня относится, к сельским населенным пунктам, которая  занимает сравнительно небольшую территорию, примыкающую к главной улице.

К дер. Абрамовское с север – запада примыкает дер. Хитрово, с запада  дер. Щиглево, с севера земли сельскохозяйственного назначения, с юга и юга – запада р. Лужа, с юго – запада земли лесного фонда.

Согласно градостроительному зонированию в границах населенного пункта можно выделить следующие функциональные зоны: жилую, рекреационную, сельскохозяйственного использования. Существующее пятна жилой застройки активно развивается, на северной площадке предусмотрено жилищное строительство.

Зоны рекреации находятся непосредственно вдоль водных объектов - береговая полоса вдоль ручьев и реки.

Состав земель таблица 4.1.

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование территории по использованию | Всего, га | В %% к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селитебная территория, в т. ч. | 116,93 | 100 |
|  | Территория жилой застройки, территория общественных учреждений | 66,92 | 57,2 |
|  | улицы, дороги | 5 | 4,3 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 10,01 | 8,56 |
|  | Пастбища, сенокосы | 34,9 | 29,8 |
|  | Водные поверхности | 0,1 | 0,14 |

4.2.Возможности территориального развития

На территории деревни выделяются три категории территорий, различающиеся по степени их пригодности для освоения застройкой: территории благоприятные для застройки, неблагоприятные и малопригодные для застройки, а так же территории, исключенные из застройки.

Благоприятные для застройки территории.

Участки надпойменных террас и водоразделов склонов, отличающихся спокойным рельефом поверхности с уклоном от 0,5 до 10%. В зоне заложения фундаментов эта территория сложена устойчивыми грунтами, (в основном, рыхлыми песчано-глинистыми осадками: суглинками, песками, супесями, глинами, реже - известняками). Грунтовые воды постоянных водоносных горизонтов залегают глубже 3-5 м от поверхности.

Малопригодные для застройки.

Оползневые склоны крутизной до 20 %.

Неблагоприятные для застройки.

Поймы рек и ручьев, затопляемые речными паводками 1% , овраги, оползневые склоны, оползневые склоны более 20%.

Территории исключенные из застройки.

Санитарно-защитные зоны от сельхозпредприятий, технические коридоры от линий высоковольтных передач, кабеля связи, защитные прибрежные полосы, а также территории памятников.

В северной части деревни намечено строительство жилых домов на площади 6 га.

Типология населенных пунктов сельского поселения «Деревня Асеньевское» дер. Абрамовское Муниципального образования «Боровский район» (современное состояние)

| Населенный пункт | Роль в системе расселения | Численность населения (чел.) | Учреждения обслуживания (информация приведена только по детским дошкольным учреждениям (далее - ДДУ), школам, библиотекам, больницам, поликлиникам и клубам в соответствии с исходной информацией) | Промышленные предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Асеньевское | Административный, хозяйственный и социальный центр | 286 | клуб 200 мест библиотека 10,98 тыс. том |  |
| дер. Абрамовское | Социальный центр | 122 | школа на 320 мест |  |

В результате современного развития системы расселения проектом предлагается следующая типология населеного пункта:

Типология населенного пункта дер. Абрамовское сельского поселения «Деревня Асеньевское» Боровского района (на расчетный срок)

| Населенный пункт | Роль в системе расселения | Числен. населен. (человек) | Учреждения обслуживания (информация приведена только по ДДУ, школам, библиотекам, больницам, поликлиникам и клубам в соответствии с исходной информацией) | Месторождения твердых полезных ископаемых | Промышленные предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Абрамовское | Социальный центр | 311 | детские дошкольные учреждения (ДДУ) на 100 мест (проектируемый) |  |  |
|  |  |  | фельдшерский акушерский пункт (ФАП) (существующий) |  |  |
|  |  |  | Магазины (существующий и проектируемый) |  |  |

### 4.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд деревни состоит из муниципального и частного, общая площадь 2310 м2. Тип жилой застройки представлен  в основном малоэтажным усадебным. Количество квартир, заселённых посемейно всего 39, в т. ч. Государственных 2, в личной собственности граждан 29. Данные представлены в таблице.

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2009г | Жилой фонд по материалу стен –м2 (общей площади) | Жилые строения с износом –м2 (по общей площади), ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян-ных | Прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 70% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение |
| Жилой фонд, всего: | 2310 | 39 | 750 | 1560 |  | 310 | 1520 | 480 | 26 |  | 87 |  |  |
| 1.Обобществлённый жилой фонд, в т.ч. | 570 | 10 | 570 |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Муниципальный | 90 | 2 | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | 9 |  |  |
| 1.2.Ведомственный | 480 | 8 | 480 |  |  |  | 480 |  | 5 |  | 26 |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 1740 | 29 | 180 | 1560 |  | 310 | 950 | 480 | 21 |  | 52 |  |  |

При разработке генерального плана были выявлены проблемы по жилищному фонду:

-инженерное благоустройство жилищного фонда отсутствует;

-недостаточный уровень жилищной обеспеченности в муниципальном жилищном фонде для посемейного расселения населения с предоставлением каждому члену семьи отдельной комнаты;

-строительство жилых домов в общем объеме ввода жилья построено населением за свой счет и с помощью кредитов.

### 4.4 Культурно-бытовое обслуживание

Обеспеченность населения деревни учреждениями обслуживания низка. Объекты периодического обслуживания рассчитаны на группу населенных пунктов, а повседневное обслуживание в каждом населенном пункте на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств.

Характеристика учреждений:

- школа на 320 мест учащихся;

- фельдшерский акушерский пункт (далее - ФАП) по адресу ул. Дачная, д.7 в приспособленном помещении здания жилого дома, износ 80%.;

- магазин (существующий) площадью 40 м2, расположен на ул. Школьная, д.12А, здание специальное приспособленное в частной собственности, износ 10%;

- магазин (проектируемый) площадью 60 м.

Все объекты равномерно распределены по территории деревни. Общий уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания можно признать удовлетворительным. Учитывая современные потребности населения в сфере культурно-бытового обслуживания, необходимо по возможности развивать сеть объектов обслуживания других групп – спорта, культуры, торговли. Необходим капитальный ремонт зданий ФАП, либо выделение новых площадей.

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется в соответствии с нормативными документами.

| №№п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив | Необходимо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1000 жителей | На 287 жителе |
| 1 | Дошкольные учреждения | Мест | 30 | 8.6 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 90 | 25,8 |
| 3 | Спортивно - досуговый центр | Кв. м общей площади | 300 | 86,1 |
| 4 | Клубные помещения | Мест | 150 | 43 |
| 5 | Поликлиники | Пос/см | 17,6 | 5 |
| 6 | Амбулатории | Кв. м общей площади | 50 | 1,4 |
| 7 | Аптечные киоски | Кв. м | 10 | 2,8 |
| 8 | Предприятия повседневной торговли | Кв. м торг. Площади | 240 | 68,8 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 2 | - |
| 10 | Отделение связи | Объект | 1 | 1 |
| 11 | Отделение сбербанка | Кв. м общей площади | 40 | - |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 | 1 |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект | 1 | - |
| 14 | Больницы | Коек | 13,47 | 4 |
| 15 | Рынки | Торг. место | 7 | 2 |
| 16 | Библиотеки | Тыс. том | 6 | 1,7 |
| 17 | Предпр. обществ. питания | Мест | 20 | 6 |

По представленной в таблице нормативной базе определяются расчетные объемы строительства учреждений культурно-бытового обслуживания для сельских поселений. Объемы нового строительства представляют собой разницу между расчетными объемами строительства и емкостью существующих сохраняемых объектов. В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение которой зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- востребованности предоставляемых услуг;

- приоритетами экономической политики;

- рентабельностью отрасли (услуги).

Проектом предусмотрено  физкультурно-спортивные сооружения:

1.Открытая площадка (футбольное поле, площадки для тенниса, волейбола, баскетбола).

2.Площадка на берегу р. Лужа для летних видов спорта.

Общественное питание

В деревне нет объектов общественного питания, в связи с этим предлагается  строительство кафе на ул. Центральной.

Торговля

Ремонт существующего магазина.

Строительство  магазинов.

Здравоохранение

Строительство нового ФАП.

Учреждения культуры

Довести до нормативного уровня количество томов в библиотечном фонде и провести реконструкцию здания библиотеки.

### 4.5. Транспортная инфраструктура

По автомобильным дорогам осуществляется пригородное автобусное сообщение по маршрутам Боровск – Семечево. Вдоль дорог расположены  автобусные остановки.

Транспортные связи деревни приводятся в таблице 4.

| № | Наименование городов: | Протяженность транспортных связей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Автомобильные дороги, км. |
| 1 | Москва | 95 |
| 2 | Калуга | 120 |
| 3 | Боровск | 22 |

Через деревню проходит автомобильная дорога «Боровск - Семичево» - дер. Абрамовское протяженностью 24 км, с типом покрытия – гравий, асфальт.

При проектировании улично-дорожной сети деревни и участков под застройку учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей, а также обслуживание жилых зон общественным транспортом.

Транспортная сеть на территории деревни подразделяется на магистральные и второстепенные.

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей как внутри деревни, так и с существующими соседними населенными пунктами.

Основным видом транспорта в проектируемых зонах расселения будет индивидуальный легковой транспорт.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по новому строительству и реконструкции автодорог

- запроектировать новые дороги в районах новой жилой застройки,

- в пределах существующей жилой застройки предлагается реконструкция местных дорог и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным (по СНиП 2.07.01-89*).

Транспортная схема движения по территории кольцевая. Ширина проезжей части на главной улице - 7 м, число полос движения две. При проектировании уличной сети дороги прокладываются по возможности в местах существующих просек и с учетом комфортного перепада по высоте.

С одной стороны дороги на главных улицах необходимо предусмотреть тротуар шириной 1,5 м.

По обеим сторонам от автомобильных дорог и тротуара расположить газоны шириной 3,5 м и 4,3 м со стороны тротуара, на которых будут располагаться мачты освещения. На газонах в зимнее время возможно складирование снега.

## 5. Санитарная очистка территории

Решение вопросов охраны окружающей среды деревни требует выполнения комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) решает вопросы по охране окружающей среды, вовлекает в оборот вторичные ресурсы. Следовательно, отходы следует рассматривать как дополнительный природно-техногенный ресурсный потенциал. Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов и их обезвреживание и утилизация.

Система утилизации отходов включает: подготовку отходов к погрузке в мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов, сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Бытовые отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон.

Необходимо разместить 4 площадки, с установкой мусоросборников (контейнеров) и организовать вывоз ТБО, согласно заключенному договору.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Для вывоза мусора достаточно одной машины-мусоровоза ЗИЛ 433362 МКМ-2.

Для сбора ТБО необходимо использовать:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Проектные предложения по санитарной очистке деревни позволят решить следующие задачи:

- рационально использовать территорию деревни;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории деревни являются территории частных домовладений - мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы, расположения которых определены самими домовладельцами.

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации сельского поселения «Деревня Асеньевское», которая заключила договор с ИП «Кузнецов».

# 6. Обоснование предложений по территориальному планированию

### 6.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения за последние 10 лет относительно стабильная, и варьирует в пределах от 100 до 130 человек. Перспективная численность населения  при развитии деревни составит 311человек.

Посемейная структура населения: одиночки - 7 чел., семьи из 2-3 чел. – 9., семьи из 4-5 чел. - 25, семьи из 6 чел. и более - 3. Средний состав семьи 3-4 чел.

Возрастная структура населения:

-до 18 лет -23 чел., в т. ч. дошкольники -15 чел.,

-до 55 лет - 71 чел.,

-свыше 55 лет - 28 чел.

Преобладающая половая структура населения женская.

Близость Московской области в значительной степени влияет на расселение людей в деревне, это могут быть как жители г. Москвы и Московской области, Боровского района, имеющие загородные дома.

Демографический потенциал деревни заключается в его привлекательности для мигрантов - выгодное местоположение, хороший климат, возможность трудоустройства в радиусе 5-15 км.

### 6.2. Экономическая база и занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Доля трудоспособного населения от  общей численности составила 58 %.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения деревни К незанятому населению относятся:

-учащиеся в трудоспособном возрасте;

-неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

-неработающие инвалиды 2 и 3 группы;

-безработные, зарегистрированные в службе занятости;

-лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу.

Трудоспособное население деревни занято в различных отраслях экономики: промышленной, сельскохозяйственной, строительной. Основная отрасль - сельскохозяйственная.

Основными местами приложения труда являются предприятия соседних городов, а так же предприятия и объекты расположенные недалеко от деревни и в самой деревне.

В целом социально-экономическое развитие деревни носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту.

Важными предпосылками для дальнейшего развития являются:

-выгодное экономико-географическое положение;

-сравнительно высокий уровень развития транспортной сети;

-имеющийся комплекс благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства;

Наличие рекреационных ресурсов.

Основным элементом экономической базы деревни на расчетный срок останется сельское хозяйство, уровень развития, которого во многом определяет уровень жизни населения.

7.Инженерно-техническая база

### 7.1.Водоснабжение, водоотведение

<><	В деревне в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоснабжения, водоотведения. Водопровод, проложен вдоль центральной улице к школе, необходим его капитальный ремонт.>

Местное население для хозяйственно-питьевых нужд использует колодцы или скважины.

Потребление воды предусматривается на:

-хозяйственно-питьевые нужды,

-полив территории,

-наружное пожаротушение.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на один коттедж составляет 0,75 куб.м/сут. Удельное суточное водопотребление на одного жителя – 250 л/сут. Максимальный суточный расход воды на один коттедж – 0,9 куб.м./сут.

Водопотребление на полив одного участка составляет 0,15 куб.м/сут. Суммарный расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды для одного коттеджа составит 1,05 куб.м./сут.

Водопотребление населённого пункта

| Наименование поселения | Население, чел | Норма водопотребления, л/сут | Водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Деревня | 311 | 250 | 108149 |

На территории деревни отвод поверхностных вод осуществляется с помощью открытых водоотводящих канав и кюветов вдоль дорог.

### 7.2 Теплоснабжение и газоснабжение

В настоящее время населенный пункт не обеспечен централизованным теплоснабжением, отопление домов осуществляется децентрализовано.

Местные теплоисточники работают на твердом топливе и на газе от центрального газопровода ОАО «Калугаоблгаз», филиал «Тарусамежрайгаз», Обнинский филиал.

Перспективное  газоснабжение деревни  предлагается на базе природного газа. Строительство газопровода и сооружений намечено на 2009-2012 г.

Существующая трасса газопровода Р – 0.6 МПа проходящая поперек участка проектируемого для строительства имеет охранную зону 7.5 м от оси газопровода в обе стороны.

Межпоселковый газопровод запроектирован д. Абрамовское.

Проектом предусмотрено обеспечение жилых зон застройки  децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

Направление расходования газа:

-  бытовые потребности населения;

-  энергоноситель для теплоисточников;

-  для коттеджного строительства – пищеприготовление и отопление (от автономных тепловых источников АТИ) предусматриваются на едином энергоносителе – природном газе.

Часовой расход тепла на отопление одного коттеджа составит 0,0326 Гкал/час;

Часовой расход тепла на горячее водоснабжение одного коттеджа составит 0,0001 Гкал/час. Норма расхода воды на горячее водоснабжение  на одного человека составляет 120 л/сут.

Суммарный часовой расход тепла на отопление и горячее водоснабжение на один коттедж составит 0,033 Гкал/час.

Годовой  расход газа  на хозяйственно-бытовые нужды на один коттедж составит 900 куб. м; часовой расход газа на один коттедж составит 0,43 куб. м.

### 7.3 Связь

В деревни  проложен кабель связи КФ ОАО "Центр Телеком". Наличие средств связи - 3 телефонных аппарата. Для общего пользования услугами местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи установлен универсальный таксофон. На территории района имеется мобильная связь МТС, Билайн, Мегафон.

7.4 Радиофикация и телевидение

Проводного звукового радиовещания в деревне нет.

Услуги телевизионного эфирного вещания на территории деревни предоставляют Филиал ФГУП РТРС "Калужский ОРТПЦ" и ООО ТК «СИНВ». Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал», «Россия», «Культура», «НТВ», «Ника-ТВ», «REN-TV», «СИНВ». Телевизионное вещание ведется от РТПСрентрасляторов.

С 2010 года при наличии финансирования планируется переход на цифровое вещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории деревни предоставляют филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ», ООО «ТК Обнинск ТВ», ООО «ТК СИНВ». Осуществляется вещание общегосударственных радиопрограмм радиостанций «Маяк», «Юность», региональной программы радиостанции «Ника-FM», информационно- развлекательных программ радиостанций «Русское радио», «Авторадио», «Европа+». Вещание ведется радиопередатчиками РПС в г. Обнинске.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

### 7.5 Электроснабжение

Обслуживание потребителей Боровского района осуществляется предприятием электросетей ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Базовой подстанцией, от которой запитаны подстанции 110-35кВ расположенные на территории района является ПС-220/110/6кВ «Мирная», которая входит в состав Филиала ОАО ФСК ЕЭС - Приокское ПМЭС «Калужский РМЭС», подстанция 110 кВ «Ворсино- Мишуково» через ВЛ-110 «Ворсино-Мишуково» связана с сетями Московской объединенной электросетевой компанией.

Основной источник питания ПС- 35/10 «Тишнево», Питающая линия ВЛ-10 кВ №3. Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются коммунально-бытовые предприятия деревни, население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии по потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

8.Мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне.

Технические условия на мероприятия по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера и гражданской обороне:

- определение границ зон, подверженных воздействию опасных природных процессов и явлений (по видам источников чрезвычайных ситуаций);

- анализ количества потенциально опасных объектов, объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне (ГО) распложенных на указанных территориях, а также численность населения, проживающего в этих зонах;

- разработка в составе генеральных планов населенных пунктов, документах территориального планирования муниципальных образований материалов, отражающих границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и воздействия их последствий, а также перечня основных факторов риска их возникновения;

- соблюдение требований нормативных актов;

- проектные решения по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, объектов и систем жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного и военного времени;

- проектные решения по размещению защитных сооружений по территории муниципального района;

- наличие и пропускная способность маршрутов эвакуации, транспортные возможности муниципального образования при выполнении эвакуационных мероприятий;

обеспечение возможности проезда в весеннее и осеннее время пожарных автомобилей к деревне;

- обеспечение наружного противопожарного водоснабжения;

- обеспечение пирсами для установки пожарного автомобиля и забора им водыиз естественных водоисточников для наружного противопожарного водоснабжения.

# 8.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления;

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.);

- природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера:

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Заморозок - по ГОСТ 17713.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.

Природные пожары

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Территория Тарусского района не имеет группы по гражданской обороне, образует загородную зону и не входит в зону светомаскировки.

В границах территории деревни нет организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне.

Для защиты различных категорий населения использовать существующий фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток.

Проектные решения по инженерным системам разработать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Возможными источниками ЧС природного характера могут быть: исходя из географического положения и климатических условий не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории деревни не располагаются потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол №8 от 28 ноября 2007 года).

## 8.2.Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенного пункта относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:

-организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);

-спасение людей и имущества при пожарах.

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Россйской Федерации и иным действующим законодательством.

Таблица.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной пасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II,III,IV,С1 | IV,V,С2,С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Таблица.

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | Не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 — 8 м для зданий до 10 этажей включ. и 8 — 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

На территории деревни расположены объекты (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, искусственный пруд.) к ним устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

8.3.Противопожарные мероприятия

В целях обеспечения пожарной охраны определяется пожарное депо, расположенное в городе Боровск.

На существующей территории деревни противопожарные мероприятия осуществлялись в ограниченном объеме. Существующий пруд не менее 60 куб.м, организованный путем запружения ручья, река Лужа расположенные на расстоянии   20- 100 м от границ существующей жилой застройки.

В соответствии с требованием пункта 4 статьи 68 ФЗ РФ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в деревне устройство противопожарного водопровода не является обязательным. На расчетный срок (2020 год) численность населения деревни составит 311 человек. Ввиду отсутствия в деревне централизованного водоснабжения в настоящее время, источниками наружного противопожарного водоснабжения в деревне приняты природные и искусственные водоемы, расположенные в зоне необходимой доступности. Возле источников противопожарного водоснабжения оборудуются подъезды и площадками  с твердым покрытием размером 12 х 12м для пожарной техники, а также обеспечивающие возможность забора воды насосами в любое время года.

Вместимость искусственных или естественных противопожарных водоемов или резервуаров должна составлять не менее 60 кубических метров. Расчетная емкость водоемов или резервуаров может быть рассчитана в соответствии со следующими нормами:

-продолжительность тушения пожара- 3 часа;

-расход воды на наружное пожаротушение в поселениях, более 1000 жителей, но не более 5000 жителей- 10 литров/секунду;

-количество одновременных пожаров- 1 пожар;

-радиус использования водоемов или резервуаров для пожаротушения- 100-200 метров;

-количество водоемов не менее 2-х;

-количество воды в каждом водоеме- 50% объема воды на пожаротушение;

-максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часа.

Произведя необходимые расчеты, получаем вместимость водоемов или резервуаров равную  54 кубических метров воды каждый.  В настоящем генеральном плане объем открытых водоемов принят равным не менее  60 кубических метров, с учетом возможного испарения воды и образования льда. При этом превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов  предусмотрены  необходимые указатели.

В соответствии с требованием нормативов (статья 76 Технического  регламента о требованиях пожарной безопасности) дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельских поселений определена из условия, что время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова не должно превышать 20 минут.  Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо. Ближайшее, по времени прибытия, пожарное депо находится в городе Боровск – 22 м,  с временем первого прибытия до 20 минут.

Проектом предусмотрен  подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. Сеть улиц и дорог деревни проектируется без тупиковых проездов.

Прямоугольная, регулярная планировка деревни обеспечивает кратчайшие пути доступа к любому из двух участков с двух противоположных направлений.

Общественные здания деревни оборудуются  средствами пожаротушения (в том числе и автоматическими), пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре, системой управления эвакуации людей,  в соответствии с отдельными проектами строительства на каждый объект в части выполнения конструктивных, объемо - планировочных и инженерно- технических решений обеспечивающих пожарную безопасность.

На перспективу проектом предусмотрено противопожарное наружное водоснабжение. Пожаротушение будет  обеспечиваться от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети через 120-150 метров друг от друга. Расчёт воды на пожаротушение принят в соответствии с нормативами.

Прямоугольная, регулярная планировка деревни обеспечивает кратчайшие пути доступа к любому из двух участков с двух противоположных направлений.

9.Список используемой литературы:

1.	ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 2002 г.

2.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

3.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

4.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

5.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

6.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

7.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

8.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

9.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

10.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

11.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

12.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

13.	Схемы территориального планирования Боровского района, ПК «ГЕО»

14.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2007 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2008 г.

15.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2008 г.

16.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

17.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

18.	Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». М., 2000 г.

19.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

(с изменениями на 10 апреля 2008 года).

20.	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

21.	СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

22.	СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

23.	СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

24.	Нормы проектирования объектов пожарной охраны, 01.01.1995 г.

25.	СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

26.	СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

27.	СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

28.	СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети.

29.	СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

30.	СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

31.	СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

32.	СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение.

33.	ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

34.	ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

35.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

36.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

37.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

38.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

39.	Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

40.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

41.	Флеров А.С. «Флора Калужской губернии» КЛГ. 1912 г.

42.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004

43.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

44.	Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.