Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-И-№0161 от 06.08. 2009 г.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Муниципальный контракт

от 14.09.2009г. №09-179

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛО СОВХОЗ БОРОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«СЕЛО СОВХОЗ БОРОВСКИЙ»

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(материалы по обоснованию)

Том 1

КАЛУГА

2009

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

___________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-И-№0161 от 06.08. 2009 г.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Муниципальный контракт

от 14.09.2009г. №09-179

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛО СОВХОЗ БОРОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«СЕЛО СОВХОЗ БОРОВСКИЙ»

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(материалы по обоснованию)

Председатель кооператива                                                      К.Г. Чистов

Начальник отдела                                                                    С.Г. Чистова

КАЛУГА

2009

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Ткачук Н. Г.

техник-землеустроитель                                                                           Щербаков Д. В.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-землеустроитель                                                                        Емельянова М. А.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

оглавление

Введение	6

Общие сведения	9

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	11

I.I Природные условия	11

I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение	11

I.I.2 Климат	13

I.I.3 Поверхностные воды	16

I.I.4 Подземные воды	24

I.I.5 Инженерно-геологические условия	24

I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	27

I.II.1 Территориальные ограничения градостроительной деятельности	28

I.II.2 Историко-культурные рекреационные ресурсы	35

I.II.3  Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	37

I.III Современное использование территории	42

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация села	42

I.III.2 Жилищный фонд	44

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	46

I.III.4 Транспортная инфраструктура	50

Выводы	52

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	53

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	53

II.II Экономико-географическое положение села Совхоз Боровский	53

II.III Социально-экономическая характеристика села Совхоз Боровский	53

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	55

II.III.2 Занятость населения	55

II.III.3 Экономическая база	56

II.IV Инженерно-техническая база	57

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	57

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	58

II.IV.3 Электроснабжение и связь	59

Список используемой литературы:	60

# Введение

Генеральный план села Совхоз Боровский выполняется по заказу Администрации муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз Боровский» Боровского района Калужской области (далее МО СП «Село Совхоз Боровский») (Муниципальный контракт от 14 сентября 2009 г.).

Основной целью Генерального плана села Совхоз Боровский является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития села до 2032 года.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры села;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития села;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта;

- формирование на территории села экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные и другие зоны с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным  и антропогенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур села;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

Основные теоретические принципы:

Приоритетности критериев оценки современного состояния села и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик.

Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования.

Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях.

Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности села, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации.

Компактности функционально - планировочной организации села. Заключается в формировании структуры села в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям.

Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования села, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана села Совхоз Боровский в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

- Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана села Совхоз Боровский представляются в составе:

Карты (схемы) использования территории села:

- Опорный план;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории;

- Схема ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории по уровню благоприятности для строительства;

- Схема функционального зонирования;

- Схема объектов водоснабжения и канализации;

- Схема объектов газо- и теплоснабжения;

- Схема объектов электроснабжения и связи.

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

- Проектный чертеж.

# Общие сведения

Село Совхоз Боровский является центральной усадьбой МО СП «село Совхоз Боровский» Боровского района. Село Совхоз Боровский  пересекает автодорога IV категории Лапшинка-Кабицыно. По западной границе протекает река Протва — приток р. Оки. Село граничит: с севера-востока на юг - с городом Балабаново, на западе – с МО СП «деревня Кривское», на севере с д. Лапшинка, на юго-западе – с участками государственного лесного фонда, сельскохозяйственными угодьями и производственной зоной.

Площадь села ориентировочно составляет 1,7 км2, численность населения 1,2 тыс. человек (на 01.01.2009 г).

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Территория села Совхоз Боровский расположена в пределах протвинской низины в зоне развития в зоне развития озерно-водноледниковых и аллювиальных образований четвертичного времени. Наивысшая точка данной площади составляет 160 м., на востоке участка, а низшая на урезе вод р. Протвы 127 м., абсолютный перепад высот составляет 33 м.

Рельефный фон территории создан водноледниковой аккумуляцией и эрозионными процессами реки Протвы.

В зависимости от степени расчлененности рельефа, литологического состава коренных и четвертичных образований, глубины залегания грунтовых вод и геологического строения в пределах села выделено 4 типа ландшафта.

I тип ландшафта. Полого-наклонная озерно-водноледниковая слаборасчлененная равнина. Этот тип является основным ландшафтом для этой площади. В геологическом строение четвертичных образований принимают участие, сверху вниз, следующие отложения: покровные суглинки мощностью 1-4 м.; мелкозернистые пески мощностью 3-5 м.; плотные ленточные глины озерного происхождения мощностью 10-15 м.; пески-гравилистые мощностью 1-3 м. Коренные породы представлены пестроцветной песчано-глинистой толщей верейского горизонта среднего карбона. Почвы дерново-подзолистые смытые, нарушенные.

II тип ландшафта. Полого-наклонная аллювиально-водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина. Четвертичные отложения представлены супесями, песками и водноледниковыми суглинками. Общая мощность этих образований не превышает 10-15 м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми породами верейского горизонта среднего карбона и известняками протвинского времени нижнего карбона.

III тип ландшафта. Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина – терраса высокой поймы. Данный ландшафт сложен супесями, песками и песчанно-галечным  материалом. Данная территория в весенний паводок подтопляется, а в катастрофический паводок затопляется.

VI тип ландшафта. Плоская аллювиальная со староречьями слоборасчлененная равнина, пойма р. Протвы. Четвертичные образования представлены песками, супесями, аллювиальными суглинками, торфом.

Коренными породами в ландшафтах третьего и четвертого типов представлены светло-серыми окремненными известняками протвинского горизонта нижнего карбона, известняки обводнены.

### I.I.2 Климат

Климат села Совхоз Боровский, как и всего Боровского района, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -9°…-11°. Минимальная  температура воздуха составляет -46(С, а максимальная - +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями). °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима.

таблица № 1

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13-14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Протвы, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.I.3 Поверхностные воды

Село Совхоз Боровский  расположено на левом берегу реки Протва.

Река Протва (левый приток р.Оки).

Река Протва начинается в 0,5 км к юго –западу от с. Замошицы Московской области, протекает в юго- восточном направлении, выходит на территорию Калужской области в северо-западной ее части, в нижнем течении снова возвращается на территорию Московской области и впадает с левого берега в р. Оку (водосбор р. Волги, бассейн Каспийского моря) на 990-ом км от ее устья.

Общая длина р. Протвы составляет 282 км, площадь водосбора 4620 км2.

В районе проектирования долина р. Протвы трапецеидальная, шириной около 2 км.

Склоны долины слаборасчлененные, умеренно крутые, высотой 30-40м.

Пойма двусторонняя, левобережная пойма развита больше, чем правобережная. Ширина поймы от 200 до 800м. Поверхность поймы, в основном, ровная, местами изрезана неглубокими ложбинами и старицами, большей частью луговая, кое -где поросшая кустарником.

Берега крутые, высотой до 6м, открытые или заросшие кустарником, сложены суглинками и супесями.

Русло р. Протвы в районе проектирования довольно извилистое, шириной в межень 20-30м.

Глубина реки в меженные периоды, в среднем, 0,5-1,5м, на отдельных участках 2,0 - 2,5м.

Дно песчаное или илистое, местами каменистое.

В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Протвы составляет 200м, ширина прибрежной защитной полосы –50м.

Исследуемый участок р. Протвы расположен в среднем течении реки.

Верхняя (по течению реки) граница исследуемого участка р. Протвы в пределах  территории с. Совхоз Боровский  расположена на расстоянии 109,5 км от устья реки, нижняя – на расстоянии 105,3км.

Длина исследуемого участка р. Протвы составляет 4,2 км.

Расчетный створ для определения гидрологических характеристик р. Протвы принят в пределах исследуемого участка, на расстоянии 106,0 км от  ее устья.

Основные гидрографические характеристики р. Протвы в расчетном створе приведены в таблице 2.

Основные гидрографические характеристики

р. Протвы в расчетном створе в районе с. Совхоз Боровский

Боровского района  Калужской области

таблица № 2

|  | Характеристика | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь водосбора | км 2 | 2170 |
| 2. | Залесенность | % | 48 |
| 3. | Заболоченность | % | 0 |
| 4. | Озерность | % | <1 |
| 5. | Длина реки | км | 176 |
| 6. | Средневзвешенный уклон русла | ‰ | 0,28 |

Для р. Протвы, как и для всех водотоков данной климатической зоны, основным питанием является снеговое.

Дождевое и грунтовое питание имеют второстепенное значение.

Начало весеннего половодья совпадает с переходом среднесуточной температуры воздуха через "0" и приходится, в среднем, на 31марта.

Подъем уровня воды  до наступления максимума проходит интенсивно.

Пик половодья наблюдается, в среднем, 8 апреля.

Весенний ледоход бывает почти каждый год и продолжается, в среднем, 8 суток. В отдельные годы максимальный уровень воды весеннего половодья и максимальный уровень весеннего ледохода совпадают.

Интенсивность спада уровней воды  ниже интенсивности подъема.

Заканчивается половодье, в среднем, 5 мая.

Средняя продолжительность весеннего половодья составляет 37 суток.

В отдельные годы сроки начала и окончания половодья  существенно отличаются от средних.

С окончанием половодья устанавливается летне-осенняя межень, продолжающаяся до начала осенних ледовых явлений в ноябре. При отсутствии дождей уровни воды устойчиво низкие.

Временами летне-осенняя межень нарушается  прохождением дождевых паводков. Закономерностей в формировании паводков во времени нет, их формирование связано с выпадением осадков и одинаково вероятно для любого периода летне-осенней межени.

В отдельные годы  дождевые паводки по своей интенсивности и величине могут превышать весеннее половодье.

В соответствии с данными многолетних наблюдений на гидрологическом посту р. Протва – с. Спас – Загорье (пост расположен в 28 км ниже по течению от расчетного створа) максимальные уровни воды весеннего половодья р. Протвы в многолетнем режиме превышают максимальные уровни воды дождевого паводка. Поэтому наивысшими уровнями воды, определяющими наибольшие границы затопления территории водами р. Протвы, являются максимальные уровни воды весеннего половодья.

Постоянные гидрологические наблюдения на р. Протве в районе проектирования  проводились на гидрологическом посту УГМС, располагавшимся в районе с. Новомихайловское, на расстоянии 106 км от устья, и действовавшим в период с 1932 года по 1936 год.

В состав наблюдений входило измерение уровней, расходов и температуры воды, а также наблюдения за ледовыми явлениями.

Период наблюдений за уровнями воды на посту р. Протва – с. Новомихайловское является недостаточным.

Максимальные уровни воды весеннего половодья р. Протвы  определены по кривой расходов воды, построенной  в расчетном створе гидравлическим методом. Исходные параметры, заложенные в расчет кривой (поперечный профиль, шероховатость и уклон водной поверхности), приняты по топографическим материалам. Кривая расходов воды построена при i= 0,000259, n= 0,050.

Максимальные расходы воды весеннего половодья в расчетном створе, необходимые для определения максимальных уровней воды весеннего половодья, определены по редукционной формуле. Параметры формулы уточнены по данным наблюдений на  гидрологическом посту р. Протва -  с. Спас – Загорье, принятом в качестве аналога.

Основные гидрографические характеристики

р. Протвы в створе гидрологического поста

р. Протва – с.Спас – Загорье

таблица № 3

|  | Характеристика | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь водосбора | км 2 | 3640 |
| 2. | Залесенность | % | 49 |
| 3. | Заболоченность | % | 0 |
| 4. | Озерность | % | <1 |
| 5. | Длина реки | км | 204 |
| 6. | Средневзвешенный уклон русла | ‰ | 0,28 |

Расчетные максимальные расходы воды весеннего половодья на гидрологическом посту р. Протва – с. Спас – Загорье, использованные в расчетах,  получены с кривой обеспеченности, построенной с помощью методов математической статистики. Длина ряда наблюдений составила 70 лет (с 1938 года по 2007 год).

При определении максимального уровня воды весеннего половодья в значение расчетного максимального расхода воды введена поправка на ледовые явления (Кзим = 1,15), определенная на основании анализа данных многолетних наблюдений на гидрологическом посту р. Протва – с. Спас- Загорье.

В пределах исследуемого участка  максимальные уровни воды весеннего половодья определены путем переноса из расчетного створа  по продольному профилю водной поверхности, построенному с учетом ее уклона при высоком уровне воды в условиях установившегося потока.

Максимальные расчетные уровни воды

весеннего половодья  р. Протвы в районе с. Совхоз Боровский

Боровского района Калужской области

таблица № 4

| Створ | Расстояние от устья, км | Уровень воды, м БС |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вероятность превышения, % |
|  |  | 1 | 10 |
| Верхняя по течению реки граница участка – начало участка | 109,5 | 134,85 | 134,32 |
| Устье р.Страдаловка | 106,3 | 133,77 | 133,24 |
| Расчетный створ | 106,0 | 133,69 | 133,16 |
| Нижняя по течению реки граница участка – конец участка | 105,3 | 133,51 | 132,98 |

Река Страдаловка  начинается в ложбине, 2 км восточнее д. Кочетовка,  протекает в западном, северо-западном и юго-западном направлении и впадает с левого берега в р. Протву  на расстоянии 106,3 км от ее устья, в пределах территории села Совхоз Боровский.

Водосбор р. Страдаловки неправильной, асимметричной относительно русла формы.

Поверхность водосбора представляет собой слабоволнистую равнину, пересеченную ложбинами стока, являющуюся частью Северного овражного плато Среднерусской возвышенности.

Водосбор значительно залесен. Леса смешанные. Преобладают мелколиственные породы: береза и осина, из хвойных  - ель и сосна.

Почвы на водосборе дерново-слабоподзолистые и дерново-среднеподзолистые, по механическому составу, в основном,  среднесуглинистые.

В районе проектирования  русло р. Страдаловки извилистое, берега крутые, высотой до 4м.

Пойма шириной 10-20 м, местами выражена слабо.

В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Страдаловка составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Исследуемый участок р. Страдаловки расположен в нижнем течении водотока.

Верхняя (по течению водотока) граница исследуемого участка  в пределах  территории с. Совхоз Боровский  расположена на расстоянии 2,38 км от  устья  водотока и совпадает со створом плотины пруда на р. Страдаловке, нижняя  совпадает с устьем.

Длина исследуемого участка р. Страдаловки составляет 2,38км.

Расчетный створ для определения гидрологических характеристик р. Страдаловки принят в ее устье.

Основные гидрографические характеристики

р. Страдаловки в расчетном створе в районе с. Совхоз Боровский

Боровского района  Калужской области

таблица № 5

|  | Характеристика | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь водосбора | км 2 | 26,4 |
| 2. | Залесенность | % | 68 |
| 3. | Заболоченность | % | 0 |
| 4. | Озерность | % | <1 |
| 5. | Средний уклон склонов водосбора | ‰ | 19 |
| 6. | Гидрографическая длина | км | 10,7 |
| 7. | Средневзвешенный уклон русла | ‰ | 3,62 |
| 8. | Густота речной и овражно- балочной сети | км/км2 | 0,93 |

Для р. Страдаловки, как и для р. Протвы, основным питанием является снеговое.

Поэтому основные фазы гидрологического режима р. Страдаловки, в целом, аналогичны основным фазам гидрологического режима р. Протвы, указанным выше.

Во время начала весеннего половодья лед на р. Страдаловке, как правило, затапливается и тает на месте, ледоход не наблюдается.

В соответствии с данными многолетних наблюдений на  реках - аналогах максимальные уровни воды весеннего половодья р. Страдаловки в многолетнем режиме превышают максимальные уровни воды дождевого паводка. Поэтому наивысшими уровнями воды, определяющими наибольшие границы затопления территории водами р. Страдаловки, являются максимальные уровни воды весеннего половодья.

Уровенный режим р. Страдаловки в приустьевой части в период весеннего половодья зависит от уровенного режима р. Протвы.

Поскольку максимальные уровни воды  весеннего половодья  р. Протвы выше максимальных уровней воды  весеннего половодья р. Страдаловки, уровни воды р. Страдаловки в приустьевой части будут находиться в подпоре от р. Протвы.

Величина подпора и дальность его распространения определяются морфометрическими и гидрологическими характеристиками р. Страдаловки и р. Протвы.

Гидрологические наблюдения на р. Страдаловке не проводились.

Расчеты выполнены при отсутствии наблюдений.

Максимальные уровни воды весеннего половодья р. Страдаловки  определены по кривой расходов воды, построенной  в расчетном створе гидравлическим методом. Исходные параметры, заложенные в расчет кривой (поперечный профиль, шероховатость и уклон водной поверхности), приняты по топографическим материалам. Кривая расходов воды построена при i= 0,00366, n= 0,065.

Максимальные расходы воды весеннего половодья в расчетном створе, необходимые для определения максимальных уровней воды весеннего половодья, определены по редукционной формуле. Параметры формулы уточнены по данным наблюдений на  реках - аналогах.

Ввиду отсутствия на р. Страдаловке ледохода при определении максимального уровня воды весеннего половодья в значение расчетного максимального расхода воды поправка на ледовые явления не вводилась.

В пределах исследуемого участка  максимальные уровни воды весеннего половодья определены путем переноса из расчетного створа  по продольному профилю водной поверхности, построенному с учетом ее уклона при высоком уровне воды в условиях установившегося потока.

Для определения степени влияния подпора со стороны максимальных уровней воды весеннего половодья р. Протвы  на максимальные уровни воды р. Страдаловки выполнен расчет величины и дальности распространения подпора.

Результаты выполненного расчета показали, что  дальность распространения подпора от р. Протвы по руслу р. Страдаловки  в период весеннего половодья вероятностью превышения 1% составляет 1,91км, в период весеннего половодья вероятностью превышения 10% - 1,70 км.

Таким образом, основная часть исследуемого участка р. Страдаловки в границах района проектирования  при максимальных уровнях воды весеннего половодья будет находиться в подпоре от р. Протвы.

В пределах дальности распространения подпора построен продольный профиль водной поверхности р. Страдаловки, с которого определены отметки максимальных подпорных уровней воды весеннего половодья на исследуемом участке.

Максимальные расчетные уровни воды

весеннего половодья  р. Страдаловки в районе с. Совхоз Боровский

Боровского района Калужской области

таблица № 6

| Створ | Расстояние от устья, км | Уровень воды, м БС |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вероятность превышения, % |
|  |  | 1 | 10 |
| Верхняя по течению водотока граница участка – начало участка, створ плотины пруда | 2,38 | 135,82 | 135,56 |
| Створ выклинивания подпора от р. Протвы | 1,91- при вероятности превышения 1% 1,70- при вероятности превышения 10% | 134,53 | 133,80 |
| Мост | 0,76 | 133,80 | 133,26 |
| Нижняя по течению водотока граница участка – конец участка, расчетный створ, устье | 0 | 133,77 | 133,24 |

Зоны затопления

### I.I.4 Подземные воды

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

В четвертичных отложениях данной территории наблюдается два спорадических распространенных безнапорных водоносных горизонта. Эти горизонты приурочены к слоям песков залегающих над озерно-болотными глинами и под ними. Водоносные горизонты ближе к долине р. Протвы частично сдренированы. Постоянные водоносные горизонты данного региона приурочены к известнякам протвинского горизонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальцивые умеренно-жесткие и жесткие с повышенным содержанием железа.

### I.I.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом простые. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние и сложные, это связано с глубиной залегания грунтовых вод и преобладания в геологическом разрезе супесчаных и песчаных грунтов.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории села Совхоз Боровский:

Инженерно-геологические условия

таблица № 7

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Рельеф, созданный озерно-водноледниковой аккумуляцией (тип ландшафтов 1,2) | Развитие среднечетвертичных озерно-водноледниковых отложений поздней стадии развития ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слаборасчлененный. Рельеф слабо дренирован. Глубина залегания грунтовых вод 0-3 м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. |
|  | Ландшафты речных долин-долинный комплекс, аккумулятивно-эрозионные речные террасы (тип ландшафтов 3,4) | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. Боковая эрозия склонов. На крупных реках отмечается заболоченность. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений. Возможны деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. При рытье котлованов предусмотреть водоотливные и дренажные мероприятия. Террасы благоприятны для пашен, многолетних трав, овощных культур. |

## I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- СЗЗ от инженерно-технических (трансформаторные подстанции);

- СЗЗ и придорожные полосы автомобильных дорог;

- Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП);

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (централизованного);

Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями и ограничениями по линии гражданской обороны населения приводятся в разделе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС)».

В настоящем проекте рассмотрены планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ), проведена инвентаризация объектов в пределах  проектируемой территории, оказывающих воздействие на окружающую среду и здоровье населения, а так же их санитарно-защитных зон.

Источники воздействия на окружающую среду (в границах СЗЗ, охранных коридоров, шумовых полос и т.п.): инженерные сооружения, автомобильные дороги, линии электропередач.

В целом по селу Совхоз Боровский общая площадь источников загрязнения незначительна.

### I.II.1 Территориальные ограничения градостроительной деятельности

- СЗЗ от инженерно-технических объектов:

- СЗЗ трансформаторной подстанции. В соответствии с нормативной документацией, расстояние до жилой застройки принимается 10 м.

- Автодороги II – III категорий  - 100 метров до жилой застройки. Для дорог IV категории следует принимать соответственно 50  метров.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дорог полосы зеленых насаждений шириной около 10 м.

Размеры установлены в соответствии с нормативной документацией.

2. Охранные коридоры коммуникаций

Параметры охранной зоны ЛЭП в обе стороны от  крайних проводов:

- ЛЭП 10 кВ – охранный коридор 10 метров с каждой стороны от крайнего провода;

- ЛЭП 35 кВ - охранный коридор 15 метров с каждой стороны от крайнего провода;

- ЛЭП 110 кВ – охранный коридор от 20 метров с каждой стороны от крайнего провода.

Параметры охранной зоны газопроводов (зона с особым режимом эксплуатации) в соответствии с «Положением  о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования» -  нормативное расстояние от подземных газопроводов до фундаментов зданий  сооружений составляет:
	- газопроводов низкого давления — 2,0 м (до 0,005 МПа);
	- газопроводов среднего давления — 4,0 м (свыше 0,005 до 0,3 МПа);
	- газопроводов высокого давления — 7,0 м (свыше 0,3 до 0,6 МПа).

3.  Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «Об охране окружающей среды на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории села любая градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Водоохранные зоны и  прибрежные полосы  водных объектов

На данных территориях в соответствии с водным законодательством РФ, законами субъектов РФ, нормативно-правовых актами органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые  примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до10 км – в размере 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В пределах территории села протекает р. Страдаловка, а так же вдоль западной границы р. Протва, краткие характеристики представлены в таблице 8.

таблица № 8

| № п/п | Название водного объекта | Общая длина, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Радиус водоохранной зоны для истоков, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Протва (пр. приток р. Желовь) | 282 | 200 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | р. Страдаловка | менее 10 км | 50 | 50 | 50 | 5 |
| 3 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 50 | 5 |
| 4 | пруды | - | 50 | 50 | - | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

4.  Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В пределах села Совхоз Боровский по инженерно-геологическим условиям выделяются следующие зоны:

- Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это участки техногенных ландшафтов – бывшие территории разработки песков, шумовые зоны от автомобильных дорог, технические коридоры от линий электропередач, кабелей связи.

- Относительно благоприятные для строительного освоения.

Это участки вероятной активизации и проявления одного из характерных для территории процессов. Сюда следует отнести участки потенциально подтопляемые, вероятного проявления суффозионного разуплотнения грунтов, набухания, новообразования оползней, линейной эрозии. Освоение таких участков требует организации незначительных предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения новообразований техногенных процессов.

- Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

### I.II.2 Историко-культурные рекреационные ресурсы

Согласно данных предоставленных Министерством  образования, культуры и спорта на территории села Совхоз Боровский имеются  объекты культурного наследия.

Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

таблица № 9

| Наименование объекта культурного наследия | Датировка | Местонахождение | Документ об отнесении к объектам культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |
| Братская могила | 1943 г. | усадьба с-за Боровский | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от22.05.1992.№76 |
| Селище Троицкое, 2 четв.1тыс.н.э.,Х1V-ХV1вв. |  | С-з Боровский, 30м к западу от центральной усадьбы | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

На территории населенного пункта любая градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- в соответствии со статьей 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ  по сохранению данного памятника или ансамбля  и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающих угрозы их повреждения. Согласно статьи 40 Федерального закона в исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45 Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

- в соответствии с пунктом 2 статьи 36 и пунктом 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

В охранную зону братских захоронений советских воинов и партизан входит окружающая их благоустроенная территория. К братским могилам должен быть предусмотрен доступ для посетителей.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

### I.II.3  Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Оценка воздействия на атмосферу

В районе с. Совхоз Боровский имеются следующие предприятия, являющиеся основными источниками загрязнения окружающей среды (предприятия пищевой, коммунальной и промышленной санитарии).

таблица № 10

| № п./п. | Наименование предприятия | Отрасль |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Союзэнергогарант» | Специализация: монтаж электролиний |
| 2 | ООО «Жилкомсервис» | ЖКХ |
| 3 | ООО «СпецТехТрейд» | Производство бетона |
| 4 | ООО «Росстройбетон» | Автотранспортное предприятие |
| 5 | ООО «Мозаика+» | Производство пластиковых окон, рекламная продукция |
| 6 | ПСК СХА (колхоз) «Пригородное» | Производство с/х продукции (молоко, мясо) |
| 7 | ИП Карпухин | Производство тротуарной плитки |

Из действующих 7 предприятий только одно предприятие имеет разрешение на выбросы загрязняющих веществ.

Для каждого источника в отдельности значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу зафиксированы в книге «Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу».

Основными вредными веществами, содержащимися в выбросах вышеперечисленных промышленных предприятий и подлежащих обязательному определению являются: сернистый ангидрид, окись углерода, двуокись азота, пыль и т.д.

Задачами отраслевого контроля за выбросами в атмосферу являются:

- контроль за содержанием вредных веществ в выбросах;

- контроль за эффективностью работы пыле-газоочистного оборудования;

- контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории промплощадки и в санитарно- защитной зоне и за ней;

- участие в разработке планов и мероприятий по охране воздушного бассейна.

Выводы:

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- Сбалансированное распределение схем движения транспортных потоков в центральной части с. Совхоз Боровский и его окружных дорог;

- Контроль за количеством вредных веществ, содержащихся в выбросах в атмосферном воздухе от производства промплощадки и других объектов в пределах санитарно-защитной зоны;

- Увеличение площади зелёных насаждений в центральных районах города, озеленение санитарно-защитных зон предприятий;

- Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

таблица № 11

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Данный район относится к I классу экологического состояния атмосферы. Ниже приводится его краткая характеристика.

Ресурсный потенциал для с. Совхоз Боровский устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей (южную часть данной территории окружает лес). Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе данного района имеют следующие значения (По заключению ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»):

- взвешенные вещества – 170 мкг/м3 (0,17 мг/м3 - при норме ПДК – 0,5 мг/м3);

- диоксид азота – 50 мкг/м3 (0,050 мг/м3  - при норме ПДК – 0,085 мг/м3);

- оксид азота - 21 мкг/м3 (0,21 мг/м3  - при норме ПДК – 0,4 мг/м3);

- оксид углерода – 1,5 мг/м3 (при норме ПДК – 5 мг/м3);

- диоксид серы – 15 мкг/м3 (0,015 мг/м3  - при норме ПДК – 0,3 мг/м3).

Основная доля выбросов от передвижных источников приходится на автодорогу IV категории «Лапшинка-Кольцово», которая проходит через территорию с. Совхоз Боровский.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха будет наблюдаться в период строительства. Воздействие при выполнении строительных работ носит кратковременный характер и по срокам прекращается по окончании строительства.

Так как основная доля выбросов вредных веществ приходится на передвижные источники, необходимо дополнительно провести посадку зеленых насаждений вдоль дороги для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

В пределах территории с. Совхоз Боровский (западная часть) протекает р. Протва.

Экологическое состояние р. Протва определяется интенсивной антропогенной нагрузкой в виде сточных вод ближайших населенных пунктов, ливневых, хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных сточных вод.

К востоку от границы территории с. Совхоз Боровский расположен безымянный пруд. Периодически необходимо проводить работы по очистке пруда от водорослей, а также очистку прибрежной зоны от деревьев кустарниковых пород.

На данной территории подземное водоснабжение осуществляется из каширского водоносного горизонта. Данный горизонт относится к условно защищенным (Безнапорные водоносные горизонты при мощности зоны аэрации более 8-10 м и при наличии в составе этой зоны прослоев слабопроницаемых пород мощностью не менее 3 м). На перспективу: если есть возможность, желательно для подземного водоснабжения использовать другие глубокие водоносные горизонты (более защищенные от поверхностного загрязнения и водообильные).

Случаев инфекционных заболеваний, связанных с подземным водоснабжением не обнаружено.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация села

Территория села Совхоз Боровский находится в восточной части Боровского района Калужской области. Через село проходит автодорога областного значения «Лапшинка - Кабицыно». На территории села железнодорожный транспорт отсутствует.

Село представляет собой территорию, разделенную на ряд функциональных зон.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое  проектом функциональное зонирование территории села в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального  назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования  отдельных участков территории.

В границах села выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения:

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, малоэтажную жилую застройку.

Ж 1	- зона размещения индивидуальной жилой застройки.

В  этой  зоне  предполагается  размещение  индивидуальной  коттеджной  застройки  повышенной  комфортности.  Данный вид застройки встречается практически во всех частях села Совхоз Боровский.

Ж 2	- зона размещения малоэтажной застройки (1-3 этажа).

Зона  формируется  2-х  этажной  застройкой, которая расположена  в центральной части села.

Зоны общественного назначения (ОД) :

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Наряду с объектами бытового обслуживания в этой зоне возможно размещение объектов производственно-коммерческих и деловых функций.

Зона производственного назначения:

П - Зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, объектов производственно-хозяйственного комплекса.

Представлен участком 1,6 га в западной части села, а также в зону включен участок в пределах проектируемой границы площадью 21,6 га.

Зона рекреационного назначения:

Р 1	- Зона городских лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов.

В зону включены участки леса в существующей и проектируемой границе села.

Р 2	- Водные объекты (реки, пруды, озёра).

Зона специального назначения (СН):

Охватывает территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (кладбища).

Возможности территориального развития

Анализ функционального зонирования представлен в таблице:

таблица № 12

| № п./п. | Наименование территории по использованию | Всего, га | В %% к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селитебная территория, в т. ч. | 178,8 | 100 |
| 1.1 | Территория жилой застройки | 131,4 | 73 |
| 1.2 | Производственные зоны | 2,2 | 1 |
| 1.3 | Улицы, дороги | 12,6 | 8 |
| 1.4 | Зеленые насаждения общего пользования | 25,8 | 14 |
| 1.5 | Водные поверхности | 2 | 1 |
| 1.6 | Территории специального назначения | 4,8 | 3 |

Схемой территориального планирования Боровского района предусматривается расширение границы населенного пункта села Совхоз Боровский в южном направлении до участков государственного лесного фонда с включением земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 37 га.

В проектных границах площадь села Совхоз Боровский будет составлять 216 га (площадь вычислена средствами Mapinfo).

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд села Совхоз Боровский на 01.01.2009 г., по данным Администрации Муниципального Образования, составил 38,4 тыс. м2 .

На одного жителя в среднем приходится 32 м2  общей площади.

Муниципальный жилищный фонд составляет 14,4 тыс. м2  (37% общего объема).

Распределение жилого фонда по этажности и материалу стен

таблица № 13

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  | кв. м | в % к итогу | Муниципальная кв. м | в % к итогу | Частная, кв. м | в % к итогу |
| 1-этажные | 24000 | 63 |  |  | 24000 | 63 |
| кирпичные | 16000 | 42 |  |  |  |  |
| деревянные | 4000 | 10 |  |  |  |  |
| прочие | 4000 | 10 |  |  |  |  |
| 2,3-этажные | 14000 | 37 | 14400 | 37 |  |  |
| кирпичные | 11000 | 29 |  |  |  |  |
| деревянные | - | - |  |  |  |  |
| прочие | 3400 | 8 |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 38400 | 100 | 14400 | 37 | 24000 | 63 |

В настоящее время по материалу стен преобладают кирпичные жилые дома и составляют около 70 % от общей площади жилищного фонда, остальные 30% приходятся на дома смешанные, деревянные и прочие.

Распределение жилых помещений по степени износа

таблица № 14

|  | Износ от 0 до 30% м2 | Износ от 31 до 65 % м2 | Износ свыше 65 % м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Совхоз Боровский | 25500 | 12000 | 900 |

2,3 % жилищного фонда имеет износ более 65 % и 31 % жилищного фонда имеет износ более 30 %.

ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд села, как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

- недостаточный уровень жилищной обеспеченности (32 м2/чел.) для посемейного расселения населения с предоставлением каждому члену семьи отдельной комнаты;

- 900 м2 жилья с износом выше 65%;

- строительство жилых домов в общем объеме ввода жилья построено населением за свой счет;

- недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

- низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания села Совхоз Боровский приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2009 г.

Характеристика обеспеченности сельского поселения  основными учреждениями культурно-бытового обслуживания (численность населения 1200 чел.)

Таблица № 15

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 100 | 35 | 29,2 | 29,2 |
| Общеобразовательные школы | мест | 180 | 25 | 20,8 | 11,5 |
| Внешкольные учреждения | уч. | 10% от числа школьников | - | - | - |
| Средние спец.учебные заведения | студент | - | - | - | - |
| Поликлиники, амбулатории* | пос/см | 18,15 | - | - | - |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общ.пл. | 80 | 250 | 208,3 | 260,3 |
| Клубы и учреждения клубного типа* | мест | 200 | 100 | 83,3 | 41,6 |
| Библиотеки | тыс.том. | 4 | 5 | 4,2 | 105 |
| Магазины всех типов | м2 торг.пл. | 300 | 80 | 66,7 | 22,2 |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | 25 | 20,8 | 52 |
| Предприятий бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 4 | 3,3 | 47,1 |
| Прачечные | кг вещей в смену | 60 | - | - | - |
| Химчистки | кг вещей в смену | 3,5 | - | - | - |
| Бани | мест | 5 | 50 | 41,7 | 834 |

Образование и воспитание

Образовательная система села Совхоз Боровский – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса села в образовательных услугах и качественно специальном образовании. Все образовательные учреждения сосредоточены в центральной части села.

В настоящее время в селе Совхоз Боровский  функционирует одно образовательное  учреждение - МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад села Совхоз Боровский». Проектная вместимость – 60 мест, количество учащихся 27 чел., здание типовое 1968 г постройки, количество преподавательского состава 18 человек.

Ближайшие средние и средне-специальные учебные заведения располагаются в г. Балабаново.

Учреждения культуры

таблица № 16

| № | Муниципальные образования | Название | Адрес | Места | Здание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП село Совхоз Боровский | Сельский дом культуры (СДК) | ул. Центральная | 100 | специальное |

Библиотеки

таблица № 17

| № | Наименование | Адрес | Кол-во фонда (экз.) | Кол-во читал. мест | Площадь помещения м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал №13 библиотека Совхоза Боровский | ул. Центральная д.3 | 5000 | 10 | 50 |

Спортивные сооружения

В селе Совхоз Боровский размещено:

- спортплощадка, площадь участка 0,5 га;

- спортивный зал, площадью 250 кв. м2.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями общего пользования выше нормативного уровня.

Торговля

На территории села размещаются 3 магазина. В настоящее время насчитывается 100 кв. м торговых площадей.

таблица № 18

| Наименование объектов | Организационно-правовая форма | Специализация | Торговая площадь, кв.м. | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калина-магазин | ООО | торговля | 10 | 4 |
| Елена | ООО | торговля | 10 | 2 |
| ЧП Дубов | ИП | торговля | 80 | 4 |

Общественное питание

Открытая сеть предприятий общественного питания представлена одним объектом.

таблица № 19

| Наименование предприятия | Количество посадочных мест | Количество работающих | Площадь обеденного зала, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Столовая ПСК СХА колхоз «Пригородное» | 30 | 1 | 35 |

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

Услуги по бытовому обслуживанию населения предоставляют две парикмахерских.

Предприятия коммунального обслуживания

Из учреждений коммунального хозяйства в селе размещается баня – 1 ед., расположена в центральной части села, на 50 промывочных мест.

Ритуальное обслуживание населения

На территории населенного пункта расположено два кладбища 1,2 и  3,6 га, действующими нормативными документами площадь кладбищ должна составлять 0,24 га на 1000 чел.

ВЫВОДЫ:

1. Общий уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания можно признать удовлетворительным. Учреждения представлены в недостаточном количестве.

2. Уровнем ниже нормативного характеризуется обеспеченность некоторыми учреждениями, культуры, образования, общественное питание, бытового обслуживания(отсутствие собственной химчистки и прачечной).

3. Отсутствует пожарное депо, объекты здравоохранения, гостиница.

4. Необходимо провести реконструкцию объектов культурно-бытового обслуживания.

### I.III.4 Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи села Совхоз Боровский осуществляются автомобильным транспортом.

Основной автомобильной магистралью села  являются: автодорога IV категории «Лапшинка-Кабицыно», соединяющая населенный пункт с г. Балабаново. Железнодорожный, водный и воздушный транспорт на территории села отсутствует.

Улично-дорожная сеть

таблица № 20

| № п./п. | Показатели | ед. изм. | показатели за 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая протяженность сети | км | 8 |
| 2. | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м | 24 |
| 3. | Протяженность улиц с усовершенствованным покрытием | км | 2,55 |
| 4. | Площадь улиц с усовершенствованным покрытием | тыс. кв. км | 7,65 |

Износ дорожного полотна на дорогах с твердым покрытием по улицам

таблица № 21

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность м | Площадь, м2 | Тип покрытия | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Центральная | 2100 | 5250 | асфальт | 60 |
| 2. | ул. Советская | 850 | 2550 | асфальт | 60 |
| 3. | ул. Молодежная | 900 | 2250 | бетон | 60 |
| 4. | ул. Садовая | 700 | 1750 | бетон | 60 |
| 5. | ул. Мира | 400 | 1000 | бетон | 40 |
| 6. | ул. Рабочая | 450 | 1125 | бетон | 40 |
| 7. | ул. 2-я Садовая | 100 | 250 | асфальт | 60 |

Имеется один автобусный маршрут: «Совхоз Боровский – Балабаново», протяженность маршрута составляет 4 км, количество машин на маршрут 1 шт., марка машины ГАЗ (Газель), вместимость 13 человек.

Показатели автомобильной дороги, являющейся собственностью Калужской области и находящейся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области.

| № п.\п. | Наименование автомобильных дорог | Протяженность автодорог, км. | % дорог с твердым покрытием от общей протяженности | Полоса отвода автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая линейная | В том числе по техническим категориям | С твердым покрытием | Грунтовые |  | Средняя ширина, м. | Площадь, га. |
|  |  |  | № тех. категории | Протяженность | Всего | С усовершенствованным покрытием | Щебеночные, гравийные, мостовые |  |  |  |  |
|  |  |  |  | линейная | Приведенная |  | Всего | Цементобетонные | Асфальтобетонные с другим применением вяжущих |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Лапшинка-Кабицыно |  | IV | 2,27 | 1,95 | 2,27 | 2,27 |  | 2,27 |  |  | 100 | 16,0 | 3,63 |
|  |  |  | V | 2,29 | 2,62 | 2,29 |  |  |  | 2,29 |  | 100 | 16,0 | 3,67 |
|  | Итого: | 4,56 |  | 4,56 | 4,57 | 4,56 | 2,27 |  | 2,27 | 2,29 |  | 100 | 16,0 | 7,30 |

таблица № 22

## Выводы

Анализ современного состояния села позволяет сделать следующие выводы:

- дефицит свободных участков для размещения социальных и других инфраструктурных объектов (существующая территория села распределена между собственниками);

- недостаточное оснащение централизованными система инженерного обеспечения в зоне существующей застройки;

- в инженерно-геологическом плане территория делится на: неблагоприятную для строительства, относительно благоприятную и благприятную для строительства;

- в границах села мало зеленых насаждений на территориях общего пользования;

- по этажности жилой фонд представлен в большей степени малоэтажными домами.

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана села предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения  на основе оценки возможностей социально-экономического развития села.

## II.II Экономико-географическое положение села Совхоз Боровский

В системе административного территориального деления Российской Федерации село Совхоз Боровский является административным центром сельского поселения «село Совхоз Боровский».

Село Совхоз Боровский  пересекает автодорога IV категории Лапшинка-Кабицыно. По западной границе протекает река Протва — приток р. Оки. Площадь села составляет 1,7 км2, численность населения 1,2 тыс. человек (на 01.01.2009 г).

Удобное местоположение села, вблизи г. Обнинска, г. Балабаново, г. Ермолино, создает благоприятные условия для проживания людей и соответственно развития самого села.

## II.III Социально-экономическая характеристика села Совхоз Боровский

Перспективы развития села связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов села, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

Анализ и оценка потенциалов проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон села. Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие села, представлены в таблице. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности села.

Основные конкурентные возможности села Совхоз Боровский

таблица № 23

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Близость к г. Балабаново, г. Обнинск, г. Ермолино и к емким рынкам сбыта продукции. Близость сырьевых ресурсов (сельскохозяйственных, лесных, производственных и т.д.). Развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. | Зависимость села от внешних источников энергоснабжения. Недостаточно развита социальная инфраструктура. Большое количество сезонного населения. | Активное продвижение села во внешней среде. Внедрение инновационных технологий. Закрепление местных трудовых ресурсов. | 1. Возможное снижение административного статуса села в связи с вероятным укрупнением регионов. 2. Возникновение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. 3. Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в селе. |

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Село Совхоз Боровский  занимает территорию 1,7 км2. Постоянное население на 2009 год составляет 1200 чел. Динамика численности населения за последние 10 лет стабильно положительна.

Динамика численности населения, чел.

таблица № 24

|  | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Совхоз Боровский | 980 | 990 | 1000 | 1050 | 1090 | 1110 | 1150 | 1165 | 1180 | 1200 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения села увеличилась (на 220 человек).

Близость г. Балабаново, г. Обнинск и  г. Еромолино   в значительной степени влияет на расселение людей, имеющих  второе жилье - загородные дома. Демографический потенциал села заключается в его привлекательности для мигрантов - выгодное местоположение, хороший климат, возможность трудоустройства в радиусе 10-30 км.

### II.III.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Численность рабочих и служащих в народном хозяйстве

Таблица № 25

|  | 2002 г. (перепись) | 2009 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  | мужчины | женщины |  | мужчины | женщины |
| Предприятия сельского хозяйства | 95 | 57 | 38 | 20 | 14 | 6 |
| Предприятия и организации связи | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| Розничная торговля | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 10 |
| Учреждения культуры | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания | - | - | - | 6 | 4 | 2 |
| Аппарат органов государственного управления, кооперативных и общественных организаций. | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 |
| Образование | 18 | - | 18 | 16 | 1 | 15 |

### II.III.3 Экономическая база

В настоящее время экономическая база представлена рядом предприятий различных сфер деятельности.

Таблица № 26

| № п./п. | Перечень предприятий | Профиль деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПСК СХА (колхоз) Пригородное | с/х производство |
| 2. | ООО «Жилкомсервис» | услуги ЖКХ |
| 3. | ООО «Росстройбетон» | производство бетона |
| 4. | ООО «СпецТехТрейд» | перевозки грузов |
| 5. | ООО «Мозаика+» | производство пластиковых окон, рекламная продукция |
| 6. | ИП «Корпухин» | производство тротуарной плитки |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины расположенной за границей населенного пункта в южном направлении и двух водонапорных башен расположенных в центральной и южной частях села. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 70 %.

Часть население села для хозяйственно-питьевых нужд использует колодцы и родники.

Потребление воды предусматривается на:

- хозяйственно-питьевые нужды жителей;

- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов;

- полив территории;

- внутреннее и наружное пожаротушение.

Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 6,9 км., диаметром труб от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 1,67 км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализаций составляет около 25 %. Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения (поля фильтрации) расположенные в западной части села и после очистки попадают в р. Протву. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение села осуществляется от ГРС Балабаново. Процент обеспеченности села газом составляет около 100 %. Распределение газа по давлению осуществляется по 2-х ступенчатой схеме газопроводами среднего давления до 0,3 МПа и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ, ГРП, ШРП).

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

-   хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

По газопроводам высокого давления газ поступает на котельные и на ГРП, где после снижения давления газ поступает в распорядительные сети низкого давления для подачи в жилые дома и на мелкие коммунально-бытовые объекты.

Существующие газовые сети села находятся в удовлетворительном состоянии.

Процент обеспеченности централизованным теплоснабжением составляет 20 %. Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта с. Совхоз Боровский осуществляется от одной котельной, работающей на газовом топливе. Тепловые сети проложены как надземно на высоких опорах, так  и подземно внутри кварталов жилой застройки. Протяженность тепловых сетей составляет 690 м.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Основным источником электроснабжения с. Совхоз Боровский является электроподстанция 35/10 кВ «Боровск» 1958-1971 г.г. введена в эксплуатацию. Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

В селе наблюдается прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи.

Для оказания универсальных услуг связи необходимо установить таксофоны на улицах: Молодежная, Советская, 1-я Садовая, Мира.

Услуги сотовой связи предоставляют МТС, Мегафон, Билайн.

Проводного звукового радиовещания в селе нет. Охват населения телевизионным вещанием - 100%.

## Список используемой литературы:

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

- Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Флеров А.С. «Флора Калужской губернии» КЛГ. 1912 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.

- Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

- ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 2002 г.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2008 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2009 г.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2009 г.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». М., 2000.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

(с изменениями на 10 апреля 2008 года).

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления

- СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

- Нормы проектирования объектов пожарной охраны, 01.01.1995 г.

- Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

- Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области»,

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

- СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

- СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение

- ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

- ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление