Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-И-№0161 от 06.08. 2009 г.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Муниципальный контракт

от 14.09.2009г. №09-179

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛО СОВХОЗ БОРОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«СЕЛО СОВХОЗ БОРОВСКИЙ»

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ)

Том 2

КАЛУГА

2009

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

___________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-И-№0161 от 06.08. 2009 г.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Муниципальный контракт

от 14.09.2009г. №09-179

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛО СОВХОЗ БОРОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«СЕЛО СОВХОЗ БОРОВСКИЙ»

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ)

Председатель кооператива                                                     К.Г. Чистов

Начальник отдела                                                                    С.Г. Чистова

КАЛУГА

2009

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Ткачук Н. Г.

техник-землеустроитель                                                                           Щербаков Д. В.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-землеустроитель                                                                        Емельянова М. А.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Цели и задачи территориального планирования	4

II. Предпосылки развития села Совхоз Боровский	5

III. Перечень мероприятий по территориальному планированию села	7

III.1.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры села	7

III.1.2. Население, трудовые ресурсы	9

III.1.3. Трудовые ресурсы	9

III.1.4. Экономическая база	9

III.2 Жилищное строительство	10

III.2.1 Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок	10

III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	11

III.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон	12

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры	13

IV.1 Улично-дорожная сеть	13

V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	13

VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории	18

VII. Положения генерального плана по инженерной	20

подготовке территории	20

VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	21

VIII.1 Водоснабжение	21

VIII.2 Водоотведение	22

VIII.3 Теплоснабжение	23

VIII.4 Газоснабжение	23

VIII.5 Электроснабжение	24

VIII.6 Связь	24

Список используемой литературы:	26

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития села Совхоз Боровский ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы - транспортную доступность, надежность всех инфраструктур, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития села в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

● обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса села; комплексное благоустройство и озеленение территории;

● сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия села;

●    повышение эффективности использования территорий;

● обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия сельской среды;

● определение направлений дальнейшего территориального развития села;

● развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

● улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

● повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур села;

Генеральный план села Совхоз Боровский разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2020 г.

II этап (расчетный срок) – 2035 г.

# II. Предпосылки развития села Совхоз Боровский

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития села. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон села, возможных угроз с использованием элементов метода SWOT-анализа.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура, наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования.

Внешними факторами и предпосылками социально-экономического развития являются:

- выгодное экономико-географическое положение с. Совхоз Боровский в Боровском районе.

- развитая инфраструктура внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений.

Сопоставление внешних факторов и условий с внутренними базовыми потенциалами и ресурсами позволило:

- выявить те направления и виды отраслевой деятельности, для которых имеются все условия для развития;

- а также сформулировать конкретные задачи и меры для реализации этого потенциала.

Для принятия решений по градостроительному развитию села в проекте был проведен комплексный  градостроительный анализ территории по следующим позициям:

- Планировочная ситуация, современное использование территории.

- Природные условия и ресурсы – инженерно-геологические условия, климат, гидрогеологические условия, ресурсы подземных и поверхностных вод, ландшафтные условия.

- Экологическая обстановка – источники загрязнения, состояние водного бассейна, загрязнение почв, воздушного бассейна и т. д.

- Также были оценены социально-экономические  факторы и инженерно-транспортная инфраструктура.

- Земельные отношения.

В результате комплексного градостроительного анализа территории села Совхоз Боровский были выявлены территориальные ресурсы в пределах черты населенного пункта.

Как показал градостроительный анализ, в селе имеются свободные территориальные ресурсы.

- В пределах действующей черты в качестве потенциальных для жилищно-гражданского строительства  рассматривались территории свободные от  капитальной застройки и не требующие больших инженерных мероприятий. Такие территории в пределах существующей границы села практически отсутствуют.

- Для перспективного жилищно-гражданского строительства могут использоваться территории занятые ветхим и аварийным жилищным фондом, а так же за счет уплотнения существующей жилищной застройки.

- Анализ показал, что пойменные территории села, целесообразно использовать для развития рекреации. Но при определенных условиях возможно использовать часть этих земель и для других функций, но это будет связано с большими затратами на инженерную подготовку.

# III. Перечень мероприятий по территориальному планированию села

### III.1.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры села

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов деревенской среды, зон деревенской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих деревенского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы деревни;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей деревни;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия деревенской территории.

В Генеральном плане предлагается:

1. Изменение границы села с включением новых территорий.

2. Наиболее целесообразным для развития селитебной и общественной застройки принято южное и юго-восточное направление территориального развития села.

Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации села, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов составит 40,3 га.

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов

таблица № 1

| Собственник | Земли сельхозназначения, га | Целевое назначение (предполагаемое использование), га | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилая застройка, га | Производственная зона, га | Сельскохозяйственное использование |  |
| собственность | 40,3 | 12,2 |  |  | 2010-2012 |
| собственность |  |  | 25,8 |  | 2010-2011 |
| собственность |  |  |  | 2,3 | 2010-2011 |
|  |  | 12,2 | 25,8 | 2,3 |  |

Технико-экономическое обоснование земельных участков

Таблица № 2

| № п/п | Территория | с. Совхоз Боровский | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь земельных участков предлагаемых для перевода | 403000 | 100% |
| 2. | Общая площадь земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | 122000 | 30 |
| 3. | Количество жилых домов/ общая площадь жилой застройки (кв.м) | 25/3750 | - |
| 4. | Площадь земельного участка под промышленное освоение | 258000 | 64 |
|  | Площадь земельных участков отведенных под строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | 30000 | - |
|  | Площадки для отдыха и занятий физкультурой | 500 | - |
|  | Площадь земельного участка выделяемого под озеленение и благоустройство | 40000 | - |
| 5. | Площадь земельного участка под сельскохозяйственное использование | 23000 | 6 |
|  | пашня | 20000 | - |
|  | пастбище | 3000 | - |

### III.1.2. Население, трудовые ресурсы

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения села увеличилась на 220 человек.

В связи с тем, что за последние 10 лет население села постоянно росло, проектом принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий постоянный прирост населения. Прирост населения предполагается осуществлять за счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние                                                                    1200  человек

Первая очередь                                                                                  1450  человек

Расчетный срок                                                                                  1600  человек

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития села, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций села.

### III.1.3. Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития села. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

Изменения потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем перераспределения работающих из одних отраслей в другие без привлечения дополнительных кадров извне.

Большая часть населения работает в ближайших городах Балабаново и Обнинске.

### III.1.4. Экономическая база

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой.

В современных условиях сложно учесть все экономические факторы, которые будут оказывать влияние на масштабы и направления инвестиционных потоков, и со временем будут играть решающую роль в развитии села. В целом социально-экономическое развитие села носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту.

## III.2 Жилищное строительство

Основной целью жилищной политики села является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения.

В настоящее время жилищный фонд села составляет 38,4 тыс. м2 общей площади при средней обеспеченности 32 м2 на жителя.

Для достижения основной  цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

( строительство до конца расчетного срока 38,5 тыс. м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения населения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом до 40 м2/чел., в сложившейся застройке обеспеченность жильем будет ниже, чем в зонах нового строительства, так как структура имеющихся квартир имеет ограниченные возможности ее повышения;

( сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

( ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

( формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

### III.2.1 Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок

1.Существующий сохраняемый жилищный фонд.

К сносу за период намечается всего 12,9 тыс. м2 ветхого и непригодного к жилью жилищного фонда с  износом  от 30% до 65% в настоящее время, в том числе которые  к расчетному сроку подойдут к предельному сроку своего существования.

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока составит:

38,4 – 12,9 =  25,5 тыс. м2, где

38,4 тыс. м2 – существующий на начало разработки Генерального плана жилищный фонд;

12,9 тыс. м2 – сносимый за период жилищный фонд

2.Объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда (25,5 тыс. кв. м) и жилищного фонда нового строительства (38,5 тыс. кв. м):

25,5 + 38,5 = 64 тыс. м2 общей площади.

В таблице представлены данные о движении жилищного фонда по этапам реализации Генерального плана.

Движение жилищного фонда по реализации Генерального плана

(тыс. м2 общей площади)

таблица № 3

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Объем сносимого фонда за период | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (до 2020 г.) | 38,4 | 2,5 | 35,9 | 14,1 | 50,0 |
| Расчетный срок (2019 до 2035 гг.) | 50,0 | 10,4 | 39,6 | 24,4 | 64,0 |
| Итого: |  | 12,9 |  | 38,5 | 64,0 |

Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

## III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики села – обеспечения комфортности проживания.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, что села характеризуется средним уровнем развития социальной инфраструктуры – жители обеспечены культурными и социальными услугами. За последние годы немного расширилась сеть предприятий торговли.

Основные направления перспективного развития системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания вытекают из общих задач, стоящих перед отраслями сферы обслуживания – повышение уровня и качества обслуживания населения, сокращение затрат времени на получение услуг, расширение их номенклатуры, увеличение расчетных показателей обеспеченности.

Образование:

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

Услугами объектов культурно-бытового обслуживания более высокого ранга жители села будут пользоваться  в г. Балабаново и г. Обнинске.

На первую очередь предлагается полная реконструкция здания детского сада и школы, с заменой оборудования.

Спортивные сооружения:

На первую очередь предлагается комплектование спортивного зала всем необходимым оборудованием, так же предлагается провести  ремонт спортивного зала. Генеральным планом предлагается реконструкция открытого стадиона.

Здравоохранение:

На территории села учреждения здравоохранения отсутствуют.

На первую очередь предлагается:

- строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) и аптеки.

Торговля

Задачей Генерального плана является организовать систему торговли, способствовать совершенствованию структуры торгового обслуживания путем:

-  доведения до уровня не меньше нормативного обеспеченность населения торговой площадью повсеместно;

-    размещения учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности;

-    перевода торговли из мелких временных объектов в стационары;

-  резервирования территорий для организации временных ярмарок, сезонных рынков, рынков выходного дня.

В сфере развития учреждений культуры:

Генеральным планом на первую очередь предлагается:

- реконструкция дома культуры и замена материально технической базы библиотеки.

## III.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, городских лесов, а также лесопарков.

Рекреационная  структура  сельского поселения представлена  участками:

- территории, прилегающие к р. Протве и р. Страдаловки в северной и западной части села;

- территории прудов в южной части села;

Развитие рекреационных зон предусматривает:

1. Сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования.

2. Восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: долин р. Протва и р. Страдаловки.

Лесные массивы являются отличным буфером на пути загрязнений воздушного бассейна.

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

## IV.1 Улично-дорожная сеть

Анализ транспортной инфраструктуры выявил:

- ширина проезжей части многих улиц местного значения не соответствует нормативным стандартам (7,0 м), кроме того, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие;

- слабо развита в селе сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по новому строительству и реконструкции магистралей, и по организации движения автотранспорта:

На первую очередь:

- ремонт сети автодорог и тротуаров с необходимым устройством площадок для парковки автомобилей по улицам: Центральная, Советская, Молодежная, 1-а Садовая, 2-а Садовая, Мира, Рабочая;

- установить новые и заменить дорожные знаки по: ул. Центральная, ул. Советская, ул. 1-я Садовая, ул. Молодежная, ул. Мира;

- ремонт и монтаж сетей наружного освещения по улицам: ул. Садовая, ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Мира, ул. Советская.

# V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

Водные ресурсы

Устранение и предупреждение возможности загрязнения подземных источников водоснабжения. Для этого устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения, включают три пояса согласно санитарным нормам и правилам.

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору;

II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др. В соответствии с нормативными документами  размер ЗСО от р. Протва и ее притоков принимается 500 м. Ограничительные режимы на территориях I-III поясов ЗСО приведены в таблице 2.

таблица № 4

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства - Проживание людей -Посадка высокоствольных деревьев | -Деятельность, связанная с эксплуатацией водозабора, - Ограждение - Планировка территории - Озеленение - Отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС - Рубки ухода и санитарные рубки |
| II пояс ЗСО | -Размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. -Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. -Применение удобрений и ядохимикатов - Выпас скота - Рубка главного пользования и реконструкция -Сброс промышленных, сельскохозяйственных, ливневых сточных вод | - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации - Рубки ухода и санитарные рубки леса - Новое строительство с организацией отвода стоков на КОС - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - Отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям -Санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | -Отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям | -Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов - Рубки ухода и санитарные рубки леса - Отведение сточных вод, отвечающих нормативам -Санитарное благоустройство территории |

Поскольку основной водоем, р. Протва, находится в удовлетворительном санитарном состоянии, необходимы следующие мероприятия:

- очистка прибрежной зоны от деревьев кустарниковых пород;

- благоустройство и озеленение территории водоохранных зон и прибрежных полос;

- создание на территории села развитой сети поверхностной канализации и включение в нее поверхностных ручьев и дренажных систем.

Необходимо отобрать и исследовать пробы питьевой воды на бактериологический и химический анализ.

Почвенный покров

1.Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2.Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

Воздушный бассейн

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

-Сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки;

-Увеличение площади зелёных насаждений на территории деревни;

-Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств;

Территории с повышенным уровнем шума, электромагнитные излучения (ЭМИ).

1. Формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль основных транспортных путей.

2. Замена дорожных покрытий.

3.Организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в селе Совхоз Боровский необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

таблица № 5

| КРИТЕРИЙ | МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
| Улучшение состояния атмосферного воздуха | - увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодороги «Лапшинка-Кабицино»; - ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина; - совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных мест (разработка проектов нормативов допустимых выбросов для действующих предприятий с. Совхоз Боровский) |
| Улучшение качества питьевого водоснабжения | - создание служб эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов. - оснащение водозаборных сооружений системами обезжелезивания и современными способами обеззараживания воды |
| Улучшение состояния поверхностных водоемов | - развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, производственных, ливневых; - разработка проектов нормативов допустимых сбросов для действующих предприятий с. Совхоз Боровский. - благоустройство мест массового отдыха населения. |
| Улучшение состояния почв | - совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора. |

Выполненная оценка существующего состояния окружающей среды позволяют заключить, что в проекте предусмотрены основные доступные меры, позволяющие минимизировать негативное воздействие на окружающую природную среду и обеспечить соблюдение современных нормативных требований по ее качеству вне пределов установленной санитарно-защитной зоны.

Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

# VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды с. Совхоз Боровский требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Как показывает мировая практика при комплексном и технически грамотном подходе к решению проблемы утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) удается не только избежать загрязнения окружающей среды, вовлекать в оборот вторичные ресурсы, но и получать ощутимую прибыль. Следовательно, отходы следует рассматривать как дополнительный природно-техногенный ресурсный потенциал. Выполнение предложений по модернизации и развитию системы санитарной очистки позволит решить важнейшую техническую и экологическую проблему. Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций деревни, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503.

Бытовые отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Сбор ТБО на территории села будет производиться контейнерным способом. В этом случае для вывоза ТБО предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605 КАМАЗ-53605. Для сбора ТБО необходимо использовать:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно нормативным документам.

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Проектные предложения по санитарной очистке деревни позволят решить следующие задачи:

- рационально использовать территорию села;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

# VII. Положения генерального плана по инженерной

# подготовке территории

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия малоэтажной застройки на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры: максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод, минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

- искусственное повышение поверхности территории;

- устройство дамб;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- дренажные системы и отдельные дренажи;

- регулирование русел и стока малых рек;

- спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

- агролесомелиорацию.

Системы, объекты, сооружения и мероприятия инженерной защиты от затопления и подтопления следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Понижение уровня грунтовых вод намечается, в основном, на участках, удаленных от оврагов и поймы реки и колеблется в зависимости от интенсивности таяния снегов и выпадения атмосферных осадков.

Основные мероприятия по понижению вод:

-устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

-закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

# VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

### VIII.1 Водоснабжение

Обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 70%.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

Для обеспечения оптимального автоматического режима работы системы водораспределения необходимо установить регулируемые электроприводы на всех водопроводных насосных станциях.

Зоны санитарной охраны  I пояса артскважин и насосных станций II подъема с резервуарами чистой воды в соответствии с требованиями нормативов должны быть огорожены сплошным забором, их территория озеленена и благоустроена. Все ходы и лазы водопроводных сооружений необходимо герметически закрывать для исключения возможности проникновения (в частности через устья скважин) загрязнений и атмосферных осадков.

На первую очередь предлагается:

- произвести замену оборудования и капитальный ремонт сооружений системы водоснабжения;

- на сооружениях системы водоснабжения установить системы доочистки и обеззараживания воды.

На расчетный срок предлагается довести обеспеченность централизованным водоснабжением до 100 %.

### VIII.2 Водоотведение

На данный момент обеспеченность централизованной системой канализаций составляет около 25 %.

На площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа рекомендуются применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (септики, аэротенки, биореакторы, отстойники, фильтры), предназначенные для очистки бытовых, ливневых, производственных сточных вод. Локальные очистные сооружения необходимо применять при невозможности подключения к централизованной системе канализации.

При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей.

В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т. е. не менее 70 % годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

Автономные очистные сооружения используются при строительстве жилых домов (альтернатива септикам) и общественных зданий, локальные очистные сооружения для групп зданий, промышленных предприятий.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

На первую очередь необходимо провести полную реконструкцию существующих очистных сооружений для обеспечения нормативной отчистки коммунально-бытовых сточных вод.

### VIII.3 Теплоснабжение

Процент обеспеченности централизованным теплоснабжением составляет 20 %.

Покрытие тепловых потребностей села предусматривается от существующих реконструируемых, от индивидуальных автономных теплогенераторов, работающих на газе.

На первую очередь для дальнейшего повышения качественного уровня теплоснабжения села предполагает поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения;

- обеспечение централизованным теплоснабжением районов нового малоэтажного строительства и децентрализованным теплоснабжением (с использованием индивидуальных отопительных систем);

- создание условий в инфраструктуре теплоснабжения для организации взаиморезервируемой схемы, путем строительства тепломагистралей-перемычек между крупными источниками для работы в аварийном режиме.

### VIII.4 Газоснабжение

Газоснабжение села осуществляется от ГРС Балабаново. Процент обеспеченности села газом составляет около 100 %. На территории населенного пункта располагается 1 ГРП, 1 ШРП и 1 ГРПШ.

На первую очередь для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления;

-   осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ;

- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности газоснабжения.

### VIII.5 Электроснабжение

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства в селе на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные;

- реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих сетей;

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

### VIII.6 Связь

Развитие средств связи будет осуществляться по следующим направлениям: техническое перевооружение, реконструкция электросвязи и внедрение современных цифровых систем, расширение новых видов услуг связи (телефакс, видеотекст, подвижная сотовая телефонная и пейджинговая связь).

В настоящее время и на рассматриваемую перспективу большое значение в обеспечении телефонной связью занимает сотовая связь.

Развитие сети местного радиовещания предполагается на базе существующей сети проводного вещания. Также необходимо развивать сети кабельного телевещания.

Инженерная инфраструктура на расчетный период

| Связь таблица № 6 |  |
| --- | --- |
| Населенный пункт | население, чел. | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство), кв. м | Кол-во телефонов | Кол-во радиоприемников | Кол-во телевизоров |  |  |  |  |
| с. Совхоз Боровский | 1600 | 38500 | 533 | 533 | 356 |  |  |  |  |
| Электричество таблица № 7 |  |
| Населенный пункт | население, чел. | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство), кв. м | Удельная нагрузка, кВт/чел. | Расчетная нагрузка, МВт |  |  |  |  |  |
| с. Совхоз Боровский | 1600 | 38500 | 0,6 | 0,96 |  |  |  |  |  |
| Тепло и газ таблица № 8 |  |
| Населенный пункт | население, чел. | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство), кв. м | Строит. Объем, м3 | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |  |  |
| с. Совхоз Боровский | 1600 | 38500 | 134750 | 0,385399 | 0,778181 | 2,569332 | 3,732912 |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение таблица № 9 |  |
| Населенный пункт | население, чел. | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство), кв. м | Норма СНиП 2.04.01-85, л/сут. чел | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут | м3/час | Водопотребление максимальное суточное, К=1,2 |
| с. Совхоз Боровский | 1600 | 38500 | 250 | 208 | 192 | 400 | 400 | 2,22 | 480 |

## Список используемой литературы:

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

- Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Флеров А.С. «Флора Калужской губернии» КЛГ. 1912 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.

- Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

- ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 2002 г.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2008 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2009 г.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2009 г.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». М., 2000.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

(с изменениями на 10 апреля 2008 года).

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления

- СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

- Нормы проектирования объектов пожарной охраны, 01.01.1995 г.

- Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

- Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области»,

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

- СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

- СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение

- ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление