Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г.

Федеральное агентство геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральное  агентство  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 14

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН» 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том первый

КАЛУГА

2009

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

___________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г.

Федеральное агентство геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральное  агентство  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 14

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том первый

Председатель кооператива                                                 К.Г. Чистов

Начальник отдела                                                              С.Г. Чистова

КАЛУГА

2009

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

начальник архитектурно-планировочного отдела,                                Клинкова Е.М.

консультант по вопросам инженерной инфраструктуры

техник - землеустроитель                                                                         Щербаков Д.В.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

главный специалист по экологии                                                            Евстафеева М.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ведущий научный сотрудник                                                                   Маринина Г.П.

по экономике

оглавление

Введение	7

Общие сведения	13

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	15

I.I Природные условия	15

I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение	15

I.I.2 Климат	19

I.I.3 Гидрологические условия	22

I.I.4 Инженерно-геологические условия	25

I.I.5 Минерально-сырьевые ресурсы.	29

I.II Комплексная оценка территории города по планировочным ограничениям	31

I.II.1 Оценка территории для строительного освоения	31

I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения	34

I.II.3 Водоохранные зоны и  прибрежные полосы  водных объектов	34

I.II.4 Историко-культурные рекреационные ресурсы	38

I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	39

I.III Современное использование территории	46

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация города	46

I.III.2 Жилищный фонд	49

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	52

I.III.4 Транспортная инфраструктура	64

I.IV Санитарная очистка территории	66

Выводы	67

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	68

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	68

II.II Экономико-географическое положение ГП «Город Сосенский»	68

II.III Социально-экономическая характеристика ГП «Город Сосенский»	69

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	71

II.III.2. Экономическая база и занятость населения	74

II.IV Инженерно-техническая база	77

II.IV.1 Водоснабжение	77

II.IV.2 Канализация  бытовая	80

II.IV.3 Газоснабжение	81

II.IV.4 Связь	83

II.IV.5 Теплоснабжение	84

II.IV.6 Электроснабжение	86

II.IV.7 Инженерная защита территории	86

Выводы	87

III. Варианты решения задач территориального планирования (концепция генплана)	88

III.I Сценарий  и модель территориального, функционального и планировочного развития города	88

Список используемой литературы:	92

# Введение

Генеральный план МО ГП «Город Сосенский» выполняется по заказу Администрации (исполнительно - распорядительного органа) городского поселения (Муниципальный контракт № 14 от 16 июня 2008г.).

Основной целью Генерального плана МО ГП «Город Сосенский» является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно - пространственного развития города.

Генеральный  план  является  основным  градостроительным  документом,  определяющим  направления  градостроительного  и  социально-экономического    развития,  функционально-территориальное  зонирование  и  архитектурно-планировочную  структуру  территории  с  учетом  интересов  населения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в  генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития городского поселения «Город Сосенский» до 2038 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразования сложившейся функционально-планировочной структуры городского поселения;

- обеспечения пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия городской среды;

- определения потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития города;

- формирования на территории городского поселения экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- организации внутригородской рекреационной системы и созданием сети «инфраструктуры досуга», включающей зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы, внутригородские сады и парки (общегородские полифункциональные и специализированные сады и парки, парки планировочных районов,  парки жилых районов, бульвары, площади);

- развития системы общественных центров (общегородского, районного и локального значения) и определение основных подходов к организации системы социальной инфраструктуры в целом;

- улучшения жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- совершенствования пространственной - планировочной организации производственных территорий;

- повышения надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур городского поселения;

- обеспечения экологической безопасности городской среды и повышение устойчивости природного комплекса городского поселения;

- обеспечения координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение города в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели  и варианты схем функционально-планировочной организации города. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Основные теоретические принципы:

- Зависимости стратегических направлений развития города от его положения в системе расселения Калужской области. Городское поселение рассматривается как элемент единой системы, находящийся под влиянием тенденций и возможностей ее развития;

- Приоритетности критериев оценки современного состояния городского поселения и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик;

- Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования;

- Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях;

- Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности городского поселения, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации;

- Компактности функционально - планировочной организации городского поселения. Заключается в формировании структуры города в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям;

- Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования города, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Методы исследования:

- метод системного анализа;

- метод SWOT анализа используется при  определении прогнозируемой отраслевой специализации города и стратегических задач градостроительной политики - анализа, представляющего собой проектирование стратегий усиления конкурентности города на основе исследований сильных (Strengths) и слабых (Weaknesses) сторон, на которые могут оказывать влияние управленческие структуры, а так же выявление и оценка возможностей внешних позитивных влияний (Opportunities) и опасностей (Threats), повлиять на действие которых управленческие структуры не могут, но могут их учесть и использовать;

- графоаналитический метод с использованием геоинформационных технологий;

- метод динамического моделирования заключается в моделировании процесса реализации проектных предложений, позволяющее учесть влияние преобразований на состояние городского поселения.

Содержание Генерального плана городского поселения

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана городского поселения «Город Сосенский» в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана городского поселения «Город Сосенский» представляются в составе:

- Карты (схемы) использования территории городского поселения:

- Современное использование территории городского поселения;

- Карты (схемы) ограничений:

- Схема границ зон с особыми условиями использования территорий городского поселения;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территорий по инженерно-геологическим условиям городского поселения;

- Схема основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Схема границ зон особого использования территории по уровню благоприятности для строительства;

- Схема ландшафтно-геоморфологического районирования.

Положения о территориальном планировании (Том II) включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования;

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

1. Карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон:

- Проектный чертеж;

2. Карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения:

- Схема объектов тепло-, газоснабжения населения городского поселения;

- Схема электроснабжения и связи городского поселения;

- Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения;

-	   Схема объектов транспортной инфраструктуры.

# Общие сведения

Городское поселение «Город Сосенский» находится в Козельском районе на юго-востоке Калужской области и граничит с сельскими поселениями деревня Дешовки, село Нижние Прыски, деревня Каменка, деревня Сенино-Первое и Тульской областью. Городское поселение «Город Сосенский» включает в себя 4 населенных пункта: г. Сосенский, д. Марьино, д. Гранный Холм и железнодорожную станцию Шепелево. Площадь муниципального образования 124,59 км2. Численность населения городского поселения составляет 12,4 тыс. человек.

В одном километре к востоку от г. Сосенский проходит участок железной дороги, соединяющий крупные железнодорожные узлы, Тулу и Сухиничи. Город Сосенский имеет регулярное автобусное сообщение с Москвой, Калугой, Обнинском, Козельском, Суворовом (Тульской обл.)

Город  Сосенский  изначально  возник  и  развивался  на  лесных  территориях. В 1948 году была проведена разведка местности и бурение скважин для добычи бурого угля, в 1952 году началось строительство поселка и присвоено название Шепелевский. А 10 апреля 1954 года поселку было присвоено название Сосенский. На территории городского поселения были построены 4 шахты по добыче угля, но к 1981 запасы угля выработали свой ресурс и были законсервированы. До окончательного закрытия шахт, в начале 70-х годов в поселке начинается строительство филиала завода Научно-исследовательского института автоматики и приборостроения (НИИАП), давшего городу второе рождение. В 1973 в строй вступают первые цеха. Завод выпускает продукцию оборонного характера и товары народного потребления.

Природа городского поселения представляет собой яркий образец красоты средне-русских лесов, дубрав, боров, ельников, березовых рощ. Но, без сомнения, особый интерес вызывает лесное урочище “Чертово городище”, находящееся от г. Сосенского в 4 километрах. В настоящее время оно является отдельным участком национального парка “Угра”. Памятник природы ограничивает участок леса в верхнем течении реки Чертовской, в котором преобладают хвойные и широколиственные насаждения. На территории памятника распространены более 43 видов травянистой растительности, 10 из них - охраняемые в Калужской области.

Урочище “Чертово городище” имеет естественные выходы кварцевых песчаников визейского яруса нижнего карбона (тульский горизонт). Песчаники образуют скальные выступы в береговых обрывах реки Чертовской и слагают выровненный мыс высотой 20 - 22 м и площадью около 1,5 га (абсолютная отметка - 216,7 м).

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

В географическом плане территория городского поселения «Город Сосенский» расположена в пределах северо-западной оконечности Средне-Русской возвышенности. Современный рельеф во многом унаследовал рельеф пологоволнистой равнины, сформировавшейся за период континентального развития этой территории в палеоген-неогеновое время. Рельефообразующими толщами данной местности являются породы каменноугольного, юрского, мелового и четвертичного периодов. В четвертичное время в период московского оледенения происходит частичная перестройка гидросети этой территории.

История геологического развития данной территории довольно сложная и тесно связана с геологией всего центра России. Геологический разрез подразделяется на два структурных этажа. Нижний – получивший название «кристаллический фундамент» и верхний – осадочный чехол. Фундамент, по аналогии с соседними регионами, сложен метаморфическими и магматическими породами – гнейсами, кристаллическими сланцами и разнообразными гранитами. Осадочный чехол представлен отложениями, сформировавшимися как в морских так и в континентальных условиях начиная с девонского времени и продолжающихся по сей день.

В тектоническом плане ГП «Город Сосенский» расположено на северном склоне Воронежской антеклизы, сформировавшейся еще в архейскую эру (археозой) более 3-х млрд. лет назад в пределах пересечения древних мобильных зон северо-западного и северо-восточного направлений. В этих стыковых тектонических швах в интервале от 3,2 млрд.л. до 1,65 млрд.л. назад происходили интенсивные процессы горообразования и связанная с ними, магматическая деятельность.

Наиболее интересные природные объекты.

Сосенское поднятие является западным окончанием Черепетского субширотного поднятия и заходит на рассматриваемую территорию своим западным окончанием типа структурного носа и имеет ширину 10,5 км. Всего в 5 км западнее ширина поднятия уменьшается до 2,5 км. Поднятие ориентировано в субширотном направлении. Западной границей структуры является контур четвертичного размыва. Северо-западная граница поднятия условная, проходит по изогипсе 130 м. Высота наиболее приподнятого участка достигает 50-55 м. В кристаллическом фундаменте западному окончанию структуры соответствует приподнятый блок, ограниченный глубинными разломами. Причем северный разлом в плане совпадает (в осадочном чехле) с крутым северным крылом поднятия, угол наклона которого достигает 2,5-3,00 (45-53 м/км).

В пределах ГП «Город Сосенский» выделяются следующие основные природно-территориальные типы территорий (комплексы):

1. Рельеф – плоский эрозионно-денудоционный дочетвертичный. Развитие пород водноледникового образования, элювия перегляциальных зон общей мощностью менее 10 м, иногда под почвой залегают коренные породы. Коренные отложения представлены в основном глинисто-известняковыми породами верхнетульского подгоризонта. Данный рельеф в целом хорошо дренирован, глубина залегания грунтовых вод 5-10м. В местах близповерхностного залегания водоупорных  глин тульского горизонта наблюдается заболоченность. Основные породы представлены супесями, глинистыми песками.

Инженерно-геологические особенности. Возможно осложнение при вскрытии котлованами тонкозернистых глинистых песков тульского горизонта, обладающего свойствами плывуна. Возможны тиксотропные явления. Условия строительства в пределах эрозионно-зандровых равнин расцениваются как простые и сложные. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубины залегания грунтовых вод, а так же закарстовоность участков с близповерхностного залегания известняков и песчаников.

Рекомендуется применение специальных фундаментов, свайныйх оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках.

2. Пологонаклонная эрозионно-зандровая равнина. Сложена супесями, песками и песчаными суглинками. Общая мощность четвертичных образований сильно варьирует от 0,5 м до 20 м. Так же очень сильно изменяется глубина залегания грунтовых вод от нулевой отметки, в зонах сильного заболачивания до 20 м в районе урочища «Чертово городище». На пологих склонах, переходящие в покатые ниши в долинах рек, наблюдаются суффозионные западины и отдельные карстовые воронки.

Инженерно-геологические условия те же, что и в первом типе ландшафта.

3. Плоский эрозионно-аккумулятивный рельеф. Сложен аллювиально-водноледниковыми образованиями третьей надпойменной террасы р. Жиздры. Четвертичные отложения представлены песками и суглинками, коренные породы в основном песчано-глинистой толщей нижнетульского и бобриковского горизонтов нижнего карбона. Рельеф хорошо дренирован. Грунтовые воды залегают на глубине 5-10м, в коренных породах.

4. Плоский эрозионно-аккумулятивный рельеф. Глубина залегания грунтовых вод 3-5 м.

Инженерно-геологические особенности ландшафтов 3 и 4. Грунты песчаного состава и суглинки могут быть использованы в качестве фундаментов при строительстве сооружений любого типа. Условия для строительства в основном простые. Несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стока поверхностных вод.

5. Долинный комплекс речных надпойменных террас. Аккумулятивно-эрозийный рельеф. Сложены супесями, песками и глинистыми алевритами. Коренные породы представлены песчано-глинистой толщей бобриковского горизонта, известняками упинского горизонтов нижнего карбонов. Рельеф слабо дренированный, глубина залегания грунтовых вод 3-5 м, условия строительства сложные. Данный тип ландшафта в пределах изучаемой территории имеет незначительное распространение.

6. Долинный комплекс современных аллювиальных образований рек и ручьев.

Данный тип ландшафта сложен песками, супесями, алевритами и алевролитами местами песчано-галечным материалом.  Рельеф слабо дренирован, уровень стояния грунтовых вод 0 - 3 м. Территория данного ландшафта сезонно подтопляется и затопляется паводковыми водами. Наблюдается донная и боковая эрозия геологической среды. Условия для строительства потенциально не благоприятные. Данный тип ландшафта на этой территории из-за ограниченного распространения не имеет градостроительного значения.

7. Плоский заболоченный рельеф. Для строительных целей не пригоден.

8. Площади эрозионно-карстовых процессов. Территории не благоприятные для строительства.

### I.I.2 Климат

Климат городского поселения «Город Сосенский» умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°--10. Минимальная  температура воздуха составляет -46(С, а максимальная - +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 °С.  Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.). Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Расчетные показатели температурного режима.

таблица № 1

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 650-730 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

### I.I.3 Гидрологические условия

Поверхностные воды

На территории городского поселения протекает речка Сосенка, огибающая город   Сосенский с востока и впадает в р. Жиздру. Речка имеет несколько притоков длиной от двух до четырех километров. Некоторые из них в жаркое время пересыхают. Длина р. Сосенки составляет 17 километров, ширина речной долины в низовье достигает 700 метров. Пойма двухсторонняя, поросшая кустарником. Скорость течения 0,2-0,3 м/с.

Подземные воды

Территория ГП «Город Сосенский» расположена в пределах Московского артезианского бассейна и относится к его юго-западной части. Здесь развиты водоносные горизонты и комплексы четвертичных, мезозойских, каменноугольских и верхнедевонских отложений. Водоснабжение территории базируется исключительно на использовании подземных вод.

Благоприятные климатические условия, характеризующиеся преобладанием осадков над испарением, сильное дренирующее воздействие современных и древнечетвертичной долин, способствует интенсивному водообмену и образованию мощной, до 100 метров, зоны пресных вод.

Сочетание сильной дренированности территории с многослойностью геологического разреза, характеризующегося чередованием проницаемых и слабопроницаемых отложений, создает своеобразные условия этажного строения водоносных горизонтов и комплексов, залегающих выше вреза гидрографической сети. Разгружаются они родниками или посредством переливов подземных вод. Переливы происходят на склонах как современных, так и древних долин.

Основными эксплуатационными водоносными горизонтами на территории ГП  «Город Сосенский» являются упинский и озерско-хованский карбонатные комплексы. В меньшей мере используются водоносная окско-тарусская терригенно-карбонатная свита и водоносный бобриковско-тульский терригенный комплекс.

Водоносный упинский карбонатный комплекс распространен, преимущественно,  на всей площади. Подстилает упинские известняки Малевский водоупор, а перекрывают, в зависимости от положения в рельефе, отложения четвертичного и каменноугольного периодов. Водовмещающими породами являются известняки. В целом горизонт слабонапорный и только на склонах древних долин безнапорный.

По химическому составу подземные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,3-0,5 г/л.

Водоупорный малевский горизонт представлен глинами мощностью 10-12 м, которые распространены только в пределах развития упинских известняков.

Водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс имеет повсеместное распространение и залегает под глинами малевского горизонта или под четвертичными аллювиальными отложениями в древних долинах на глубинах от 30 до 50 м на водоразделе до 120-130 м. Мощность комплекса достигает 40 м.

Водовмещающими отложениями являются трещиноватые известняки и доломиты, в нижней части с прослоями гипсов. Комплекс напорный, глубины залегания статического уровня 30-46 м. Движение подземного потока происходит в сторону вышележащих пород.

На территории городского поселения имеется месторождение пресных вод: Сосенское, расположенное в 3 км к северу от г. Сосенский, от д. Марьино до д. Гранный Холм подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами: 4800 м3/сут., по категории В; 5200 м3/сут., по категории С1.

Анализ современного состояния и перспектив использования подземных вод показал наличие ряда проблем геологического, техногенного и экологического содержания.

Многолетняя эксплуатация подземных вод привела к существенному изменению гидрогеологических условий, что выразилось в первую очередь в формировании депрессионных воронок в эксплуатируемых горизонтах в пределах крупных водозаборов подземных вод, что привело к снижению уровня вод на водозаборе «Гранный Холм».

### I.I.4 Инженерно-геологические условия

Для строительного освоения территория по инженерно-геологическим условиям относится к I-Ш (простой, средней сложности и сложной) категории (согласно градостроительной документации).

На территории распространены и оказывают решающее влияние на проектирование, строительство и эксплуатацию зданий, сооружений и территорий следующие геологические и техногенные процессы:

- подтопление грунтовыми водами;

- линейная эрозия (оврагообразование);

- карстово-суффозионные процессы;

- оползни (деформация незатухающей ползучести).

Специфические инженерно-геологические условия, прогноз взаимодействия зданий, сооружений с геологической средой должны учитываться при выборе проектных решений, организации строительства и эксплуатации.

Мероприятия инженерной защиты территорий, направленные на устранение опасных природных процессов, являются основным условием строительства зданий и сооружений.

Развитие отрицательных физико-геологических явлений на территории города обусловлено следующими природными особенностями:

1. Сложнопостроенная толща аллювиальных, средне- нижнечетвертичных водноледниковых, среднечетвертичных озерно-ледниковых и моренных, нижнечетвертичных моренных, верхнеюрских и нижнекаменноугольных грунтов.

2. Осложненный оврагами, ассиметричными древними ложбинами-балками, суффозионными  блюдцеобразными понижениями и старицами рек рельеф. Освоение бортов  оврагов требует соответствующих проработок по поддержанию их устойчивости и недопущению условий подтопления. Такие участки с поверхности сложены суффозионно-неустойчивыми и легкоразмываемыми грунтами.

3. Овражная расчлененность эрозионных склонов р. Сосенка и Песочная. На некоторых участках эрозионных склонов отмечаются древние и современные оползневые смещения грунтов. При строительном освоении склоновых участков в толще песка может активизироваться суффозионный процесс (вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций), что приводит к деформации вышележащих грунтов оснований, а часто и самих сооружений.

4. Наличие в активной зоне строительного освоения (до глубины 10-12 м) двух горизонтов подземных вод. Грунтовые воды в песчаных, супесчаных, глинистых образованиях четвертичных геолого-генетических комплексов вскрыты на глубинах от 0,0 м до 8,0 м. Грунтовые воды характеризуются преобладающим инфильтрационным питанием поверхностными водами и частично питанием за счет перелива вод из других горизонтов.

Как показал анализ природных условий, основными факторами ограничивающими градостроительное развитие территории городского поселения «Город Сосенский» являются инженерно-геологические условия.

Инженерно-геологические условия

таблица № 2

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионных равнин – плоский эрозионно-аккумулятивный рельеф Б | Развития среднечетвертичных водно-ледниковых и озерно-ледниковых отложений времени максимального распространения ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. Б-1 | Наблюдаются многочисленные промоины, балки, лощины. Густота эрозионного расчленения составляет от 0,7 до 1,0 км/км2. | Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью с развитием процессов выноса мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки подземных вод на склонах речных долин, в бортах крупных оврагов или откосах строительных выемок. Условия строительства на преобладающей площади простые. Средние – на участках при глубине залегания грунтовых вод 0-3 м. возможны подтопление подвальных помещений и затруднения при проходке строительных котлованов Рекомендуется закрепление вершин и склонов растущих оврагов растительностью. |
| Ландшафты эрозионных равнин – плоско-выпуклая увалистая равнина с отдельными грядами В | Развития среднечетвертичных водно-ледниковых и озерно-ледниковых отложений времени отступания московского ледника и ледниковые отложения московского оледенения. Подстилаются породами стратиграфо-генетических комплексов четвертичных отложений. В-1 | Наблюдается заболоченность в пределах межхолмовых понижений и развитие балок в приречной зоне. На склонах сложенных московской мореной возможны оползневые процессы. | Условия строительства расцениваются различно. простые – на участках с глубиной залегания грунтовых вод 5-10 м; на заболоченных – сложные. Необходимо закрепление вершин и склонов растущих оврагов растительностью. |
|  | Развития нижнечетвертичных озерно-ледниковых отложений времени отступания перекшинского ледника и ледниковые отложения московского оледенения. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. В-2 | Наблюдается широкое распространение суффозионных блюдцеобразных западин с густотой 3-5 западин на 1 км2 или вытянутых цепочкой длиной 2,0-2,5 км, наличие многочисленных лощин, балок «плоскодонок» со следами заболачивания. Густота эрозионного расчленения составляет от 1,2 до 1,5 км/км2. | Преобладающие по составу суглинки отличаются изменчивостью несущих свойств по латерали и по глубине. Устойчивы к техногенным нагрузкам ненабухающие грунты. Условия строительства на преобладающей территории – простые. На участках с глубиной залегания грунтовых вод 0-3 м и развития блюдцеобразных западин – средние; на заболоченных участках – сложные. Рекомендуется: организация стока поверхностных вод, правильная вертикальная планировка, благоустройство территории, охрана лесов. |
|  | Развития нижнечетвертичных отложений перекшинского оледенения и водноледниковых отложений времени наступания ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. В-3 | Наблюдаются многочисленные промоины глубиной 2-3 м и длиной 10-50 м, балки, овраги. Густота эрозионного расчленения составляет от 1,5 до 2,0 км/км2. | Наличие супесчано-песчаных разностей грунтов способствует суффозионной неустойчивости. Возможно развитие процессов выноса мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки грунтовых вод в долинах рек и в бортах крупных оврагов. Условия строительства на преобладающей площади – простые и средние – на локальных участках, где глубина залегания грунтовых вод – 3-5 м. Рекомендуется: при решении конкретных задач тщательное изучение физико-механических свойств грунтов; организация поверхностного стока; противооползневые мероприятия. |
| Ландшафт зандровых, морено-зандровых и денудационно-зандровых равнин Г | Развития водно-ледниковых отложений времени максимального распространения московского ледника мощностью до 5 м, подстилающихся глинами с прослоями и линзами известняков нижнего карбона (бобриковские и нижнетульские отложения). Г-1 | На поверхности равнины наблюдаются отдельные песчаные холмы. Густота эрозионного расчленения, в среднем, 0,5 км/км2. | Не исключены осложнения при вскрытии котлованами тонкозернистых глинистых песков нижнетульского горизонта, обладающего свойствами плывуна. Возможны тиксотропные явления. Условия строительства в пределах зандровых равнин расцениваются как простые и сложные. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубину залегания грунтовых вод. Рекомендуется применение специальных фундаментов, свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках. |
|  | Развития современных эоловых отложений. Подстилаются породами нижнекаменноугольных стратиграфо-генетических комплексов. Г-2 | В междуречье Жиздры и Сосенки на площади 16 км2 выделен участок холмисто-грядового рельефа эолового генезиса. |  |
|  | Коренные склоны речных долин. Г-3 | В зависимости от литолого-генетических особенностей наблюдается: многоэтажное оползание суглинисто-песчаных отложений по юрским и нижнекаменноугольным глинам; изрезанность поверхности склонов короткими оврагами и промоинами; оползневые и делювиально-пролювиальные процессы, плоскостной смыв. | Характеризуется изменчивостью по латерали и глубине литологического состава грунтов, их свойств и состояния. Глины сильно сжимаемые и набухающие с возможным развитием оползней выдавливания на склонах. Пески суффозионно неустойчивые, могут обладать тиксотропией. Территория непригодна для строительства сооружений. |

### I.I.5 Минерально-сырьевые ресурсы.

На территории городского поселения «Город Сосенский» выявлено 3 месторождения бурого угля, 1 месторождение пресных подземных вод.

Состояние минерально-сырьевой базы приводится в таблицах № 3, 4.

Перечень месторождений ГП «Город Сосенский»

таблица № 3

| № п/п | Месторожде ние | Географическая привязка | Остаток запасов 01.01.2008г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | Степень обводнен ости | Степень промышленого освоения(госрезерв-числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе | Недропользо ватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | Забалансо вые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Бурый уголь, тыс.т |
| 3 месторождения | 39300 | 0 | 12884 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Козельское, шахта №3(участки 3.4) | 13 км В г. Козельска | 18723 |  | 7204 | Бурый уголь марки 2Б | 64 | 1.6 | обводненная | Госрезерв |  |
| 2 | Козельское, шахта №2(прочие участки) | 13 км В г. Козельска | 3528 |  | 3386 | Бурый уголь марки 2Б | 6.0-72,0 | 1.0 – 3.0 | обводненная | Госрезерв |  |
| 3 | Грановско-Марьинское | 19 км СВ г. Козельска | 17049 |  | 2294 | Бурый уголь марки | 35.0 | 2.08 | обводненная | Госрезерв |  |

Месторождения пресных вод

таблица № 4

| Номер п/п | Название месторождения | Местоположение | Вид полезного ископаемого | Степень промышленного освоения | Балансовая принадлежность | Наличие лицензии на недропользование (номер и срок действия лицензии) | Количество утвержденных запасов (А+В+С1)/С2 тыс.м3 (т) | Область использования, виды продукции | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Месторождение Сосенское – водозабор «Гранный Холм г.Сосенский» | В 3 км к северу от г.Сосенский, от д.Марьино до д.Гранный Холм | Упинский водоносный горизонт (C1up) – пресная вода | 9 скважин: из них 6 скважин эксплуатируется, 2 скважины резервные, 1 скважина бездействующая | МУП «Водоканал» г.Сосенский | КЛЖ ВЭ 52666 от 19.03.04г. до 01.06.11г. | 4800 м3/сут. по категории В; 5200 м3/сут. по категории С1 утверждены пр. № 93 НТС ТГУЦР от 19.12.72 | хозяйственно-питьевые воды |  | длина водозабора 4 км |

## I.II Комплексная оценка территории города по планировочным ограничениям

### I.II.1 Оценка территории для строительного освоения

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются следующие зоны:

- Весьма неблагоприятные для строительного освоения территории. Это участки вероятного совместного проявления двух и более из характерных для городского поселения опасных природных и техногенных геологических процессов. К ним относится подавляющая часть речных склонов, участки оврагов и балок в пределах нижнечетвертичной моренной равнины. Здесь, как правило, образованы или формируются оползневые процессы, процессы техногенного подтопления и заболачивания, линейной эрозии, деформации незатухающей ползучести глинистых грунтов.

Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты. Набор мероприятий защиты должен быть строго индивидуальным для разных парагенетических рядов опасных процессов и вида строительного освоения (типа зданий, их этажности, фундирования, характера освоения подземного пространства). Их обоснованием для каждого из указанных участков служат результаты целенаправленных инженерно-геологических, инженерно-гидрологических, инженерно-экологических изысканий, дополненных результатами оценок воздействий на окружающую среду после строительства мероприятий инженерной защиты и строительных объектов в пределах намечаемого участка.

- Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории проявления одного из характерных для района процессов – техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны», развития деформаций незатухающей ползучести глин или линейной эрозии. Их освоение требует организации предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения активизации существующих процессов и новообразований техногенных процессов.

- Потенциально неблагоприятные для строительного освоения.

Это участки вероятной активизации и проявления одного из характерных для района процессов. Освоение таких участков требует организации незначительных предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения новообразований техногенных процессов: эрозии, суффозиозного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов в верхней зоне аэрации, набухания глин, карстово-суффозионных процессов

- Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне-, средне четвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

Места залегания полезных ископаемых являются одним из видов планировочных ограничений, влияющих на дальнейшее территориальное развитие городского поселения

### I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории, земли природоохранного назначения (городские леса, скверы, парки, городские сады, противоэрозионные насаждения); рекреационного назначения (детские и спортивные лагеря, лесопарки, пригородная зеленая зона); историко-культурного назначения (объекты культурного наследия, военных и гражданских захоронений); особо ценные природные объекты (родники, верховые болота, малые реки и др.). Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» (2002 г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.), Земельным кодексом РФ (2001 г.), Лесным кодексом РФ (2007 г.), специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории ГП «Город Сосенский» отдельным участком национального парка «Угра» (подзона экологической стабилизации), является лесное урочище «Чертово городище», расположенное в 4 километрах от г. Сосенский.

### I.II.3 Водоохранные зоны и  прибрежные полосы  водных объектов

На данных территориях в соответствии с водным законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые  примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км – в размере 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Водоохранные и прибрежные зоны.

таблица № 5

| № п/п | Название реки | Общая длина реки, км | Минимальная ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной зоны, м | Радиус водоохраной зоны для истоков, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Песочная (правый приток р. Жиздры) | 16 | 100 | 50 | 50 | 20 |
| 2 | Песочня (правый приток р. Жиздры) | 14 | 100 | 50 | 50 | 20 |
| 3 | Сосенка (правый приток р. Жиздры) | 17 | 100 | 50 | 50 | 20 |
| 4 | Чертовская (правый приток р. Жиздры) | 15 | 100 | 50 | 50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями ст. 23 п. 3 Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

Согласно  ст. 27 Земельного кодекса РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.II.4 Историко-культурные рекреационные ресурсы

Согласно данных предоставленных Министерством  образования, культуры и спорта на территории МО ГП «Город Сосенский» имеются  объекты культурного наследия.

таблица № 6

| Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| Храм в честь преподобного Серафима Саровского | 2002 г. | г. Сосенский ул. Ломоносова |  |

На территории ГП «Город Сосенский» расположен отдельный участок национального парка «Угра», являющийся подзоной экологической стабилизации, лесное урочище «Чертово городище», расположенное в 4 километрах от г. Сосенский. Площадь данного участка парка вместе с охранной зоной составляет 1386,7 га, из них непосредственно «Чертово урочище» (подзона экологической стабилизации) – 360.4 га.   «Чертово городище» включает участок леса в верхнем течении реки Чертовской, в котором преобладают хвойные и широколиственные насаждения. Здесь встречается более 100 видов травянистой растительности, 10 из них охраняемые в Калужской области, два занесены в Красную книгу России. В центральной части особо охраняемой территории располагается урочище «Чертово городище» с естественными выходами кварцевых песчаников. Песчаники образуют скальные выступы в береговых обрывах реки Чертовской и слагают выровненный мыс высотой 20-22 м и площадью около 1,5 га. К выходам песчаника тяготеют заросли папоротника-многоножки, реликтового растения, сохранившегося до наших дней с доледникового каменноугольного периода. В  эрозионных нишах и небольших пещерах отмечается светящийся мох-схистостега. На мысе обнаружено городище (первая половина  1 тыс. н. э.), окруженное с двух сторон валом и рвом. Одному из выступов песчаника придается значение культового камня.

### I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическая обстановка

Объекты энергетики, промышленного производства, транспорт, оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды в городском поселении и на прилегающих территориях.

Основными предприятиями загрязнителями на территории городского поселения являются промышленные предприятия г. Сосенский. В целом по городскому поселению  экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего атмосферного воздуха и  качества поверхностных вод.

Состояние воздушного бассейна

На территории городского поселения основным предприятием загрязнителем атмосферного воздуха является ОАО «Спецлит», которое занимается отливкой изделий из цветных металлов.

По результатам контроля ведомственных лабораторий было выявлено превышение нормативов ПДВ на предприятии ОАО «Спецлит» г. Сосенский, по натру едкому в 134,0 раза, также было выявлено небольшое превышение ПДВ по следующим веществам: пыль, окись азота, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, оксид железа.

Постоянный рост автомобильного парка негативно влияет на состояние атмосферного воздуха. Основными компонентами, загрязняющими атмосферу, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха.

Автотранспорт является интенсивным источником не только химического загрязнения атмосферного воздуха, но шума, вибрации, электромагнитного излучения, загрязнения водоемов и подземных вод, деградации растительности.

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- Увеличение площади зелёных насаждений города, озеленение санитарно-защитных зон предприятий;

- Планировочная организация территорий санитарно-защитных зон с учетом экологических требований и ограничений;

- Ограничение выбросов промышленных предприятий и движения транспортных потоков в периоды неблагоприятных метеорологических условий;

- Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

- Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения городского поселения.

В целом по городу состояние воздушного бассейна оценивается как напряженное, требующее проведения технических, технологических и планировочных мероприятий по снижению уровня загрязнения и оздоровлению экологической обстановки. Важную роль в обеспечении благоприятной среды проживания играет соблюдение санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, организация и обустройство санитарно-защитных зон предприятий.

Санитарно-защитные зоны предприятий.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с градостроительной документацией, подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Площади для нового строительства ограничены санитарно-гигиеническими нормативами. Необходимость введения экологических ограничений на размещение и функционирование промышленных предприятий в городе очевидна.

Автомобильные дороги «Козельск-Киреевское-Чернышено»-Сенино-Шепелево, «Оптина Пустынь-Нижние Прыски»-Сосенский-Шепелево относятся к I-III технической категории и имеют санитарно-защитную зону шириной 100 м, к IV-V – 50 м.

Состояние поверхностных водных объектов.

Главным загрязнителем поверхностных вод на территории городского поселения является ФГУП «Сосенский приборостроительный завод».

Сброс загрязненных сточных вод, поступающих в водные объекты

таблица № 7

| Наименование предприятия | Наименование приемника сточных вод | Сброшено загрязн. сточ. вод (без очистки). тыс.куб. м | Объем сточных вод, млн.куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Сосенский приборостроительный з-д | река Сосенка | 91,0 | - |
| МУП «Водоканал» | река Жиздра | - | 1,75 |

Анализ сточных вод МУП «Водоканал» ГП «Город Сосенский», выявил ухудшения их качества. Выявлено увеличение массы сброса нитритов и нитратов, азота аммонийного (15,3 тонны), цинка (0,04 тонны), меди (0,02 тонны).

ФГУП «Сосенский приборостроительный завод» в 2007 г., завершил реконструкцию гальванического цеха и локальных очистных сооружений. Поэтому снизился сброс массы никеля на очистные сооружения МУП «Водоканал» г. Сосенский.

В основном, очищенные сточные воды не соответствуют нормативному качеству из-за отсутствия сооружений доочистки от остаточных загрязнений органического происхождения, поверхностно-активных веществ, биогенных элементов (азот и фосфор), которые оказывают отрицательное влияние на биологические и физико-химические свойства водоемов.

Состояние источников водоснабжения.

В городском поселении имеется система хозяйственно-питьевого водоснабжения, источником которой являются артезианские воды. Забор воды осуществляется с помощью 11 артезианских скважин. Для питьевых и хозяйственно бытовых нужд города Сосенский, осуществляется добыча подземных вод из водозабора  д. Гр. Холм на расстоянии 12 км от г. Сосенский, из 9-ти артезианских скважин; и водозабора очистных сооружений, расположенного на расстоянии 8 км от г. Сосенский в районе д. Нижние - Прыски, из 2-х артезианских скважин. На ряде скважин отмечены отклонения от нормативов в виде превышений ПДК по железу (до 18 ПДК), марганцу (до 1,92 ПДК), хрому (1,9 ПДК), стронцию (1,8 ПДК). Указанные отклонения имеют природный характер.

Состояние почвенного покрова.

Основная часть токсичных отходов, образующихся в производствах, хранится на территории предприятий, в основном в отстойниках, что приводит к нарушению технологии очистки сточных вод и неконтролируемому сбросу стоков в канализацию.

На территории городского поселения функционирует один полигон по утилизации ТБО, расположенный в 4 км от г. Сосенский. В настоящее время свалка является стихийной, разрешение на складирование отходов отсутствует. Инженерное обеспечение отсутствует. Из-за отсутствия необходимой гидроизоляции фильтрат ТБО попадает в почву. В атмосферу постоянно поступают газообразные продукты разложения ТБО – метан, аммиак, сероводород, окись углерода и пр.

Отходы производства складируются на специализированной площадке на территории предприятия ОАО «Спецлит» в городской черте г. Сосенский.

Необходимо решить вопрос по централизованному сбору ТБО в районах частного сектора.

Для улучшения ситуации с загрязнением почв производственными и бытовыми твердыми отходами необходимо усиление административных методов управления охраной окружающей среды,  в частности разработка и внедрение системы хранения, утилизации и регенерации отходов, образующихся на территории города, повышение степени ответственности предприятий за нарушение гигиенических норм и правил.

Акустическое загрязнение.

Основными источниками шума в ГП «Город Сосенский»  являются потоки грузовых и легковых автомобилей, автобусов и других автотранспортных средств, двигающихся по магистралям городского поселения.

Уровни шума превышают допустимые значения на дорогах, имеющих высокую интенсивность движения всех видов транспорта с преобладанием грузового, плохое состояние дорожного покрытия.

Для снижения уровня шумового загрязнения города, необходимо проведение противошумовых мероприятий: озеленение примагистральных территорий.

Территориальные экологические проблемы.

Рассмотренные экологические проблемы являются приоритетными для городского поселения и требуют первоочередного решения в целях обеспечения экологической безопасности и комфортности условий жизни населения. Пространственное распределение проблемных ситуаций, определяется характером использования территории, наличием источников загрязнения окружающей среды, орографическими особенностями, планировочной спецификой и представлено на Схеме экологического зонирования территории города.

таблица № 8.

Основные экологические проблемы городского поселения.

| Санитарно-гигиенические проблемы | Экологические проблемы | Причины возникновения | Мероприятия по решению проблемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Превышение санитарно-гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | Загрязнение воздуха выбросами стационарных источников, автотранспорта. | Недостаточный уровень очистки выбросов предприятий. Низкий уровень озеленения промышленной зоны. Неблагоприятные орографические и микроклиматические условия для рассеивания выбросов от автотранспорта. | Снижение выбросов до предельно-допустимого уровня за счет осуществления технических, технологических мероприятий, использование экономических методов регулирования. Вынос экологически опасных производств за пределы городской черты. Озеленение санитарно-защитных зон. Регулирование транспортного потока. Контроль качественного состояния автомобильного парка. |
| Ухудшение состояния почвенного покрова | Поступление продуктов разложения ТБО в атмосферный воздух и почву. | Отсутствие инженерной инфраструктуры в частности гидроизоляции. | Существующую несанкционированную свалку необходимо обустроить в полигон ТБО, в соответствии с санитарными и эпидемиологическими требованиями. |
| Ухудшение качества поверхностных вод | Загрязнение поверхностных водных объектов промышленными и хозяйственно-бытовыми стоками. | Недостаточная степень очистки сточных вод предприятий. | Контроль за сбросом сточных промышленных вод предприятий. Увеличение степени очистки сточных вод на предприятиях города. Реконструкция общегородской и ливневой канализаций |

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация города

Городское поселение «Город Сосенский» находится в Козельском районе на юго-востоке Калужской области и граничит с сельскими поселениями деревня Дешовки, село Нижние Прыски, деревня Каменка, деревня Сенино-Первое и Тульской областью. Городское поселение «Город Сосенский» включает в себя 4 населенных пункта: г. Сосенский, д. Марьино, д. Гранный Холм и железнодорожную станцию Шепелево.

Городское поселение представляет собой территорию, разделенную на ряд функциональных зон.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое  проектом функциональное зонирование территории городского поселения в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального  назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования  отдельных участков территории городского поселения.

В границах городского поселения выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения:

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, малоэтажную и среднеэтажную жилую застройку.

Ж 1	- Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

В этой зоне предполагается размещение индивидуальной коттеджной застройки повышенной комфортности. Данный вид застройки встречается практически во всех частях г. Сосенский.

Ж 2	- Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

Зона является наиболее распространенной на территории городского поселения.

Ж 3	- Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

Зону формируют многоквартирные жилые дома 4-9 этажей, детские сады и т.д.

Зоны общественного назначения (ОД) :

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Наряду с объектами бытового обслуживания в этой зоне возможно размещение объектов производственно-коммерческих и деловых функций.

Зона сельскохозяйственного использования:

С 1 - Зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими).

Зона производственного назначения:

П 1	- Зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

В зону включены участки на территории г. Сосенский и ж/д ст. Шепелево, так же зона представлена одним участком на западе городского поселения.

П 2	- Зона размещения объектов производственно-хозяйственного комплекса.

Зона занимает значительную территорию в южной части г. Сосенский. Производственные зоны расположены в южной, центральной частях г. Сосенский.

Зона рекреационного назначения:

Р 1	- Зона городских лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов.

В зону включены участки леса в границе г. Сосенский.

Р 2	- Водные объекты (реки, пруды, озёра).

Зоны особо охраняемых территорий:

ОХ 1	- Территории памятников природы.

Представлена отдельным участком национального парка «Угра» урочище «Чертово городище», 4 км к востоку от г. Сосенский.

ОХ2	- Территории объектов культурного наследия. Данная территория расположена в центральной части г. Сосенский, ул. Ломоносова.

Возможности территориального развития

Условия освоения территории под городскую застройку осложнены рядом природных и планировочных факторов.

Выделяются четыре категории территорий, различающиеся по степени их пригодности для освоения застройкой: территории благоприятные для застройки, неблагоприятные и особо неблагоприятные для застройки, а так же территории, исключенные из застройки.

Благоприятные для застройки территории.

Участки надпойменных трасс и водоразделов склонов, отличающихся спокойным рельефом поверхности с уклоном от 0,5 до 10%. В зоне заложения фундаментов эта территория сложена устойчивыми грунтами, удовлетворяющими требованиям фундирования (в основном, рыхлыми песчано-глинистыми осадками: суглинками, песками, супесями, глинами, реже - известняками). Грунтовые воды постоянных водоносных горизонтов залегают глубже 5 м от поверхности.

Неблагоприятные для застройки.

Неоползневые склоны крутизной до 20 %, а также отработанные карьеры кирпичных суглинков.

Особо неблагоприятные для застройки.

Поймы рек, затопляемые речными паводками 1% , овраги, оползневые склоны, неоползневые склоны более 20%.

Территории исключенные из застройки.

Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий, очистных сооружений канализации, кладбища, от газораспределительной станции, шумовые зоны от аэродрома, железнодорожных и автомобильных дорог, технические коридоры от линий высоковольтных передач и от газопроводов, а так же месторождения ископаемых строительных материалов, памятники природы, коллективные сады и т.д.

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд ГП «Город Сосенский» на 01.01.2008 г., по данным Администрации Муниципального Образования, составил 257,2 тыс.м2 .

На одного жителя в среднем приходится 20,8 м2 общей площади.

Муниципальный жилищный фонд составляет 46,8 тыс.м2 (18% общего объема).

По этажности и материалу стен жилищный фонд распределяется следующим образом: (таблица 10).

Характеристика жилого фонда  (тыс. кв.м общей площади)

таблица № 9.

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2008г. | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с износом – тыс.м2 (по общей площади) | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. м2 общей площади | Количество квартир | Каменных кирпичных | Деревянных | Прочие материалы | От 0 до 30 % | От 30 до 70 % | От 70 и выше | водопровод | канализация | газом | Теплоснабж. | Горячее водоснабж. | 1-этажные | 2-3 этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 257245 | 5573 | 94532,5 | 447,5 | 162265,7 | 198661,6 | 11971,1 | 46384,6 | 100 | 97,4 | 60 | 94,3 | 5,4 | 15444 | 36607 | - | 205194 |
| Муниципальный | 46787 | 1259 | - | - | - | - | - | - | 18,1 | 16,3 | 6,4 | 13,6 | 0,4 | 12034 | 4411 | - | 30342 |
| Жилой фонд в личной собственности граждан | 210458 | 4314 | - | - | - | - | - | - | 81,9 | 81,1 | 53,6 | 80,7 | 5 | 3410 | 32196 | - | 174852 |

Из таблицы видно, что около 80 % жилищного фонда размещается в многоэтажных домах 5 этажей и выше, 14% - в 2-3 этажных домах, 6% - в одноэтажных домах. Таким образом, в настоящее время в городском поселении преобладают жилые дома квартирного типа средней этажности.

18 % жилищного фонда имеет износ выше 70%, это  в основном жилищный фонд, расположенный по улицам: Кирова, Первомайская, Ломоносова, Калинина, Горького, Лесная, К. Маркса, Комсомольская, Маяковского, 8-Марта, Ленина, Б-Кольцо, М-Кольцо.

Структура заселения жилищного фонда

таблица № 10

| Тип заселения | Всего | В том числе по видам жилого фонда |
| --- | --- | --- |
|  |  | Государственный | Ведомственный | В личной собственности граждан |
| Количество квартир заселенных посемейно (ед.) | 5029 | 1035 | - | 3994 |
| Количество квартир заселенных коммунально (ед.) | 20 квартир (44 комнаты) | 15 комнат | - | 29 комнат |
| Количество смей (одиночек) в общежитиях (ед.) | 209 | 209 | - | - |

По данным инвентаризации муниципального жилищного фонда муниципального образования ГП «Город Сосенский» существующий жилищный фонд составил 257245 м2  общей площади при средней жилобеспеченности 20,8 м2 общей площади на жителя. Обеспеченность жилищного фонда водопроводом – 100 %, канализацией – 97,4 %, горячим водоснабжением – 5,4 %, газом – 60 %, теплоснабжением – 5,4 %.

На перспективу весь жилищный фонд, как сохраняемый, так и нового строительства, должен иметь полное 100-процентное инженерное благоустройство.

ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд городского поселения, как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно  отнести:

- недостаточный уровень жилищной обеспеченности (20,7 м2/чел.) для посемейного расселения населения с предоставлением каждому члену семьи отдельной комнаты;

- проживание части населения в непригодном к жилью жилищном фонде;

-    недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

-    низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Город Сосенский обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания с развитой структурой.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания ГП «Город Сосенский» приведено по материалам отделов Администрации городского поселения по состоянию на 01.01.2009 г.

Образование и воспитание

Образовательная система г. Сосенский – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы населения и хозяйственного комплекса городского поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Характеристика учреждений образования приводится в таблицах 11 и 12.

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений

таблица № 11

| Наименование учреждений | Адрес | Ведомственные учреждения | Количество смен , дневных или круглосуточных | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год построй ки | % износа |
| МДОУ детский сад «Колокольчик» | ул. 60 лет Октября, 9 | 50 | 48 | 10,5 час/день | муниципальная | типовое | 1981 | 28% |
| МДОУ детский сад «Рябинка» | ул. 35 лет Победы,,10 | 166 | 165 | 10,5 час/день | муниципальная | типовое | 1986 | 27% |
| МДОУ детский сад «Елочка» | ул. 19 Партсъезда,3 | 135 | 125 | 10,5 час/день | муниципальная | типовое | 1958 | 50% |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 1 | ул. Ломоносова,31 | 900 | 398 | 1 смена | муниципальная | типовое | 192 | 58% |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 2 | ул. 35 лет Победы, 3 | 1176 | 670 | 1 смена | муниципальная | типовое | 1987 | 15% |
| Сосенское муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» | ул. Комсамольская,16 | 1090 | 890 | дневная | муниципальная | приспособленное | 1956 | 100% |
| Сосенский муниципальный центр социальной помощи семье и детям «Ровесник» | Ул. Мира, 6 | 50 | 47 | Круглосуточного пребывания | муниципальная | типовое | 1977 | 70% |
| Государственная образовательное учреждение Сосенская специальная /коррекционная/ общеобразовательная школа-интернат | Ул. Переулок Школьный,6 | 150 | 137 | Круглосуточного пребывания | государственная | приспособленное | 1974 | 30% |
| Сосенская детская муниципальная музыкальная школа искусств | Ул. Горького,2а | 320 | 320 | дневное | муниципальная | приспособленное | 1960 | 57,8% |
| Сосенское УКП Козельской вечерней школы | Ул. Комсамольская,16 | 50 | 31 | вечернее | муниципальная | приспособленное | 1956 | 100% |

Характеристика средне специальных учебных заведений

таблица № 12

| Наименование учреждения | Адрес | Емкость, мест | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год постройки | % износа |
| ГОУ среднего профессионального образования «Сосенский радиотехнический техникум» | г. Сосенский, ул. Ломоносова, 9 г. Соснский, пер. Школьный, 1 | 600 | 72 | типовое приспособленное | 1955 1978 | 52,0 58,0 |
| Среднерусский информационный центр | г. Сосенский, ул. Горького 2 а | 400 | 17 | приспособленное | 1960 | 57,8 |

Учреждения здравоохранения

На территории городского поселения имеется поликлиника, стационар, станция скорой помощи, 8 аптек. Характеристика учреждений здравоохранения приводится в таблице 13.

Характеристика лечебно-профилактических учреждений, аптек и т.д.

таблица № 13

| Наименование учреждения | Адрес | Форма собственности | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники – число посещений в смену, станция скорой помощи – количество машин) | Численность обслуживающего персоонала | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Знание: типовое, специальное, приспособленное | % износа |
| Муниципальное учреждение здравоохранения «Сосенская городская больница» - поликлиника | ул. 60 лет Октября, д.8 | муниципальная | 375 посещений в смену | 28 врачей, 89 медперсонала | типовое | 65 % |
| Муниципальное учреждение здравоохранения «Сосенская городская больница» - стационар | ул. 19 Партсъезда, 4 | муниципальная | 76 коек |  | типовое | 45 % |
| Муниципальное учреждение здравоохранения «Сосенская городская больница» - скорая помощь | ул. 19 Партсъезда, 4 | муниципальная | 4 машины | 8 чел. медперсонала, 4 водителя | типовое | 45 % |
| Аптека -1 ИП Санькова И.Г. | ул. 19 Партсъезда, 11 | частная | - | 2 | приспособленное | - |
| Аптека-2 ИП Санькова И.Г. | ул. Мира, 10 | частная | - | 2 | Расположена в 6-этажном жилом доме | - |
| Аптека -3 ИП Санькова И.Г. | ул. Кирова, 16 | частная | - | 2 | Расположена в 6-этажном жилом доме | - |
| Аптека ООО «Русь» | ул. Космонавтов, 13а | частная | - | 2 | Специальное | - |
| Аптека ИП Голещук З.Ш. | ул. 60 лет Октября, 6 | частная | - | 2 | Расположена в здании МУЗ «Сосенская городская больница» - поликлиника | 65% |
| Аптека ООО "Сана" | ул. 60 лет Октября,5а | частная | - | 1 | приспособленное | - |
| Аптека ИП Кабанов СГ | ул. Первомайская, 32 | частная | - | 1 | Расположена в здании хоз. магазина | - |
| Аптека ООО "Гермес" | ул. 60 лет Октября, д.4 | частная | - | 2 | Приспособленное | - |
| Филиал "Козельская ветлечебница" | ул. 60 лет Октября, 8 | государственная | - | 1 | Приспособленное | - |

Учреждения культуры

Сосенский – достаточно молодой город, здесь размещено:

таблица № 14

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждений (кол-во мест, книжный фонд в тыс. томов и т.д) | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год постройки | % износа |
| Сосенское культурно-досуговое объединение ДК «Прометей» | ул. Машиностроителей, 1а | 600 мест | типовое | 1986 | 45 % |
| Сосенское культурно-досуговое объединение ДК «Горняк» | ул. Комсомольская, д.3 | 200 мест | типовое | 1956 | 76 % |
| Сосенская городская библиотека – филиал №1 | ул. Машиностроителей, д.1а | 17200 томов | расположена в здании Сосенское культурно-досуговое объединение ДК «Прометей» | 1986 | 45 % |
| Сосенская детская библиотека – филиал №2 | ул. Ломоносова, 13 | 13821 томов | приспособленное | 1957 | 100 % |
| Муниципальное учреждение Редакция газеты «Наш город» | ул. Ломоносова, 13 | 4 чел. | приспособленное | 1957 | 100 % |

- Молитвенный дом ул. 8 Марта д. 3

- Храм в честь преподобного Серафима Саровского (храм построен в 2002 г.)

Спортивные сооружения

Спортивная база городского поселения располагает:

таблица № 15

| Наименование учреждения | Ведомственная подчиненность | Адрес | Емкость | Характеристика строения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Емкость | Здание | % износа |
| МУП Детско-юношеская спортивная школа | муниципальная | Ул. Машиностроителей, 1а | кв.м площади пола | 723 | Аренда помещения МУП Сосенское КДО ДК «Прометей» | 45 % |
| Городской стадион МО городское поселение «Город Сосенский» | муниципальная | Ул. Машиностроителей, 1а. лесной массив | га | 0,77 | - | - |
| Спортивные секции - спортзал Сосенской средней школы №1 | муниципальная | Ул. Ломоносов, 31 | кв.м | 256,7 | Расположен в здании Сосенской средней школы № 1 | 58 % |
| Спортивные секции -спортзал Сосенской средней школы №2 | муниципальная | Ул. 35 лет Победы, 3 | кв.м | 279,2 | Расположен в здании Сосенской средней школы № 2 | 15 % |

Так же в г. Сосенский имеются ряд плоскостных спортивных сооружений:

- Футбольное поле 105x70;

- 2 хоккейные коробки стандартных размеров;

- 2 атлетических зала для занятий пауэрлифтингом и атлетической гимнастикой.

При спортивном зале в ДК "Прометей" работают 14 секций: футбола, волейбола, баскетбола, н/тенниса, ОФП и др.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание – наиболее динамично развивающаяся отрасль социальной инфраструктуры городского поселения. За последние годы фиксируется постоянный рост товарооборота, составляющего потребительский рынок.

Торговля

Торговая сеть городского поселения представлена:

таблица № 16

| Наименование | Торговая площадь м2 | Количество единиц |
| --- | --- | --- |
| Павильоны | 1095,98 | 27 |
| Киоски | 264,24 | 17 |
| Продовольственные магазины | 427,4 | 13 |
| Непродовольственные магазины | 2498,0 | 56 |
| Смешенные магазины | 935,5 | 12 |
| Мясной специализированный рынок | 120,5 | 1 (количество мест 24) |
| Всего: | 5341,62 | 126 |

Общественное питание

Открытая сеть предприятий общественного питания представлена 7 объектами на 1232 посадочных мест. Из них:

таблица № 17

| Наименование организации | Адрес | Размер предприятия | Характеристика здания | Вид собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь торговая/площадь торгового зала | Кол-во пос. мест |  |  |
| Столовая-буфет ФГУП «Сосенский приборостроительный завод» | 1-й Заводской проезд, 1 | 181,0 | 1100 | Расположен в здании ФГУП «СПЗ» | гос. |
| Кафе «Уголок» | ул. Мира, 6а | 54,0 | 28 | специальное | част. |
| Закусочная ООО «Простор» | Ул. 60 лет Октября, 6а стр. 1 | 21,0 | 24 | приспособленное | част. |
| Кафе ООО «Примакс» | Ул. Ленина, 17а | 54,0 | 24 | приспособленное | част. |
| Бар «Пирамида» | Ул. Ломоносова, 31 | 35,0 | 30 | приспособленное | част. |
| Бар «Пасейдон» | Ул. Ломоносова, 1а | 39,0 | 10 | приспособленное | част. |
| Буфет ООО «Эталон» | Ул. 60 лет Октября, 6 | 30,6 | 16 | приспособленное | част. |
| Всего: 7 единиц |  | 414,6 | 1232 |  |  |

Бытовое обслуживание

Услуги по бытовому обслуживанию населения предоставляют учреждения:

таблица № 18

| Наименование предприятия, ведомственная принадлежность | Адрес | Мощность, раб. мест | Характеристика строения предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год постройки | % износа |
| ИП Цмиханова, 60 лет Октябрям БПК | ул. 60 лет Октября,6 | 1 рабочее место | расположено в здании Банно-прачечного комбината | 1991 | 14,6% |
| ИП Козлова, 60 лет Октября, 6,БПК | ул. 60 лет Октября,6 | 2 рабочих мест | расположено в здании Банно-прачечного комбината | 1991 | 14,6% |
| ИП Алешина , ул. Мира 10а | ул. Мира 10а | 2 рабочих мест | расположено в здании 6-этажного жилого дома | - | - |
| ИП Черепанов, 60 лет Октября,6, БПК | ул. 60 лет Октября,6 | 2 рабочих мест | расположено в здании Банно-прачечного комбината | 1991 | 14,6% |
| ИП Батаева, Горького | ул. Горького, 1 | 1 рабочее место | приспособленное | - | - |
| ИП Ланцова Е.И., 35 лет победы,10 | ул. 35 лет победы, 10 | 1 рабочее место | приспособленное | - | - |
| ИП Самедов, ул. 35 лет Победы, 4 | ул. 35 лет победы, 4 | 1 рабочее место | приспособленное | - | - |
| ИП Ермишина, 60 лет Октября, 6,БПК | ул. 60 лет Октября,6 | 1 рабочее место | расположено в здании Банно-прачечного комбината | 1991 | 14,6% |
| ИП Ромашкина, 60 лет Октября,6, БПК | ул. 60 лет Октября,6 | 1 рабочее место | расположено в здании Банно-прачечного комбината | 1991 | 14,6% |
| ИП Голубева, 19 Партсъезда | ул. 19 Партсъезда, 9 | 1 рабочее место | типовое | - | 45% |
| ИП Гореликова, 19 Партсъезда | ул. 19 Партсъезда, 9 | 1 рабочее место | типовое | - | 45% |
| ИП Смоленская, 19 Партсъезда | ул. 19 Партсъезда, 9 | 1 рабочее место | типовое | - | 45% |
| ИП Ивочкина, 60 лет Октября,7 | ул. 60 лет Октября,7 | 3 рабочих мест | расположено в здании 9-этажного жилого дома | - | - |
| МУП «Управляющая компания энергетикой и ЖКХ», пер. Школьный , 3 | пер. Школьный , 3 | 66 мест помывочных мест | расположено в здании Банно-прачечного комбината | 1991 | 14,6% |
| ЧП Иовлев В.И., пер. Школьный , 3 | пер. Школьный , 3 | 2 рабочих места | - | - | - |
| ООО «Алмаз-сервис», 60 лет Октября,6, БПК | ул. 60 лет Октября,6 | 3 рабочих места | расположено в здании Банно-прачечного комбината | 1991 | 14,6% |
| 000 Дебют, ул. Ломоносова, 1 | ул. Ломоносова, 1 | 4 рабочих места | типовое | - |  |
| ИП Дяченко С, ул. Мн Победы, 36 | ул. Мн Победы, 36 | 1 рабочее место | - |  | - |

Предприятия коммунального обслуживания

В г. Сосенском работает 1 баня с общей вместимостью – 66 мест. Баня расположена в специальном здании в хорошем состоянии. Обеспеченность на 1000 жителей составляет 5,3 мест, что по уровню обеспеченности для населения составляет 106 %.

В г. Сосенском расположено 2 пожарных депо по ул. К.Маркса и на территории ФГУП «СПЗ».

Гостиничные услуги населению в городском поселение оказывает одна гостиница на 51 место, размещена в здании 9-ти этажного жилого дома пер. Школьный, 1, в хорошем состоянии, число обслуживающего персонала 6 человек.

Характеристика административно-деловых учреждений

таблица № 19

| Наименование учреждения, вид деятельности | Адрес | Площадь объекта, кв.м | Количество сотрудников | Характеристика строения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание | Год постройки | % износа |
| Администрация городского поселения «Город Сосенский» - исполнительно-распорядительный орган | ул. 8 Марта, д. 3 | 778,2 | 19 | Приспособ. | 1958 | 60,2 % |
| Административное здание предприятий жилищно-коммунального хозяйства | пер. Школьный, д. 3 | 1952,9 | 144 | Приспособ. | 1974 | 30 % |
| Сосенское городское отделение милиции Козельского РОВД | ул.19 Партсъезда, д. 12 | 142,9 | 15 | Приспособ. | 1972 | 43,4 % |

Характеристика кредитно-финансовых учреждений

таблица № 20

| Наименование учреждения | Адрес | Численность сотрудников | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | % износа |
| ОАО Газэнергобанк | ул. Ломоносова, 24 | 5 | Расположено в здании 3-этажного дома | 87% |
| Дополнительный офис №5600/016 Сбербанка – 1 РФ по Козельскому района | пер. Школьный, 9 | 6 | приспособленное | 12% |
| Дополнительный офис №5600/016 Сбербанка РФ по Козельскому района | ул. 60 лет Октября, 11 | 2 | часть 1-этажного здания | 6% |
| Страховой отдел в г. Сосенский ООО РГС-Центр-Управления по Калужской области ООО «Росгосстрах» | ул. Горького, 2а | 3 | Приспособленное, часть 3-этажного здания | 57,8% |

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

ГП «Город Сосенский»

таблица № 21

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 42 | 424 | 34,19 | 81,4 |
| Общеобразовательные школы | мест | 128 | 2076 | 168,05 | 131,3 |
| Межшкольные учебно-производственные комбинаты | мест | 11 | - | - | - |
| Внешкольные учреждения | уч. | 10% от числа школьников | 1460 | - | - |
| Средние спец.учебные заведения | студент | - | 600 |  |  |
| Поликлиники, амбулатории* | пос/см | 18,15 | 375 | 30,35 | 167,2 |
| Стационары всех типов* | коек | 13,47 | 125 | 10,08 | 74,8 |
| Аптеки* | объект | 25,7 | 8 | 0,64 | 2,5 |
| Станции скорой помощи* | машин | 33,4 | 4 | 0,32 | 0,95 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ.пл. | 70 | 108 | 8,7 | 12,4 |
| Спортивные залы общего пользования | «-« | 80 | 1296 | 104,5 | 130,62 |
| Клубы и учреждения клубного типа* | мест | 20 | 800 | 64,5 | 322 |
| Музеи* | объект | 0,017 | 1 | 0,08 | 470 |
| Выставочные залы | объект | - | 1 |  |  |
| Библиотеки | тыс.том. | 4 | 31021 | 2511,2 | 62,8 |
| Магазины всех типов | м2 торг.пл. | 280 | 3418 | 276,7 | 98,8 |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | 1332 | 99,7 | 249,2 |
| Предприятий бытового обслуживания | объект | - | - | - | - |
| Прачечные | кг вещей в смену | 120 | - | - | - |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 | - | - | - |
| Бани | мест | 5 | 66 | 5,3 | 106 |
| Отделения связи | объект | - | 3 |  |  |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 на 20 тыс.жит. | 3 |  |  |
| Гостиницы | мест | 6 | 51 | 4,1 | 68,3 |

Социальные нормативы и нормы одобренные распоряжением правительства РФ от 3 июля 2006г.

ВЫВОДЫ:

1. Общий уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания можно признать удовлетворительным. Учреждения представлены в недостаточном количестве.

2. Уровнем ниже нормативного характеризуется обеспеченность некоторыми учреждениями здравоохранения, культуры, образования, спорта, бытового обслуживания (отсутствие собственной химчистки и прачечной).

3. Низкий уровень обеспеченности гостиницами.

4. Необходимо увеличить процент обеспеченности населения объектами спортивных сооружений и строительство плавательных бассейнов, а также провести реконструкцию объектов которые есть.

### I.III.4 Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи ГП «Город Сосенский» осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Городское поселение пересекает ж/д магистраль Сухиничи – Тула. Основными автомобильными магистралями городского поселения являются: «Козельск-Киреевское-Чернышено»-Сенино-Шепелево, «Оптина Пустынь-Нижние Прыски»-Сосенский-Шепелево. Водный и воздушный транспорт на территории городского поселения отсутствует.

Перечень дорог общего пользования, относящиеся к собственности Калужской области

таблица № 22

| № | Наименование автодороги | Линейная протяженность, км | Средняя ширина полоса отвода, м | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Козельск-Киреевское-Чернышено»-Сенино-Шепелево | 12,67 | 18 | Усоверш. 77 % протяженности |
| 2 | «Оптина Пустынь-Нижние Прыски»-Сосенский-Шепелево | 14,87 | 20 | Усоверш. |

Автодороги, относящиеся к собственности MP «Козельский район»

таблица № 23

| № п/п | Название дороги | Протяженность, км | Тип покрытия | Мосты шт/пм | Трубы шт/пм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сосенский- Гр. Холм | 10,0 | а/б |  |  |
| 2 | «Сосенский- Гр. Холм»- Марьино | 1,5 | а/б |  |  |

Автодороги, относящиеся к собственности поселения

ГП «Город Сосенский»

таблица № 24

| № п/п | Название дороги | Протяженность, км | Тип покрытия | Мосты шт/пм | Трубы шт/пм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сосенский: |  |  |  |  |
|  | ул. Заводская | 1,1 | а/б | - | - |
|  | ул. Машиностроителей | 0,45 | а/б | - | - |
|  | ул. Космонавтов | 0,6 | а/б | - | - |
|  | ул. 60 лет Октября | 0,8 | а/б | - | - |
|  | ул. 35 лет Победы | 0,6 | а/б | - | - |
|  | ул. Ломоносова | 1,0 | а/б | - |  |
|  | ул. Ленина | 1,4 | а/б | - | - |
|  | ул. Комсомольская | 0,75 | а/б | - | - |
|  | ул. Кирова | 0,5 | а/б | - | - |
|  | автодорога от светофора до гаража ЖКХ | 1,1 | а/б | - | - |
|  | ИТОГО: | 12,2 |  |  |  |

На территории городского поселения находятся 35 улиц. Общая протяженность улиц составляет 37,3 км.

Разделение дорог по группам:

- дороги с твердым покрытием на 29 улицах протяженностью 30,30 км;

- дороги с щебеночным покрытием на на 1-ой улице протяженностью 1 км;

- грунтовые дороги 6 км.

На территории городского поселения существует 7 автобусных маршрутов:

1. Сосенский – Козельск

2. Сосенский – Калуга

3. Сосенский – Москва

4. Сосенский – Суворов (Тульская область)

5. Сосенский – Гр. Холм

6. Сосенский – Буденово

7. Сосенский – Шепелево

## I.IV Санитарная очистка территории

Серьезной проблемой  в городском поселении, как и во всей Калужской области, остается загрязнение почв отходами производства и потребления.

На территории городского поселения вывоз твердые бытовых отходов (ТБО) производится на несанкционированную свалку. Свалка не оборудована инженерной инфраструктурой.

Регулярный сбор, вывоз ТБО на территории городского поселения осуществляет только в г. Сосенский.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, малоопасные промышленные отходы.

Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный сбор). Для сбора ТБО используют:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3;

- планово-поквартирный метод (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль), обслуживается индивидуальная застройка г. Сосенского, д. Гр. Холм, ж/д ст. Шепелево, Марьино.

В настоящее время приняты следующие нормы накопления  ТБО от населения:

в благоустроенном жилье – 1,6 м. куб в год;

в частично благоустроенном – 1,9 м. куб. в год;

в частном секторе – 2,59 м. куб. в год.

Ранее (с 1999 года) нормы накопления ТБО от населения составляли:

в благоустроенном жилье – 1,19 м. куб в год;

в частично благоустроенном – 1,5 м. куб. в год;

в частном секторе – 2,0 м. куб.в год.

Источниками образования ТБО кроме жилищного фонда и объектов инфраструктуры являются промышленные предприятия. Промышленные предприятия для вывоза ТБО используют собственный транспорт. В настоящее время сбор информации о точном количестве отходов, размещаемых этими предприятиями на свалке не ведется. Отходы производства складируются на специализированной площадке на территории предприятия ОАО «Спецлит».

## Выводы

Анализ современного состояния городского поселения позволяет сделать следующие выводы:

- Современная городская застройка характеризуется сложной планировочной ситуацией:

-     инженерно-геологические условия от простых до сложных;

-     все населенные пункты городского поселения окружены лесными массивами;

- на территории городского поселения не сформирован экологический каркас, объединяющий в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий.

- Рекреационная система городского поселения так же не сформирована.  Она должна включать в единую структуру сеть «инфраструктуры досуга», зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы, внутригородские сады и парки (общегородские полифункциональные и специализированные сады и парки, парки планировочных районов,  парки жилых районов, бульвары, площади). В городском поселение практически отсутствуют общегородские полифункциональные и специализированные сады и парки.

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения  на основе оценки возможностей социально-экономического развития городского поселения.

## II.II Экономико-географическое положение ГП «Город Сосенский»

Городское поселение «Город Сосенский» находится в Козельском районе на юго-востоке Калужской области и граничит с сельскими поселениями деревня Дешовки, село Нижние Прыски, деревня Каменка, деревня Сенино-Первое и Тульской областью. Городское поселение «Город Сосенский» включает в себя 4 населенных пункта: г. Сосенский, д. Марьино, д. Гранный Холм и железнодорожную станцию Шепелево. Площадь муниципального образования 124,59 км2. Численность населения городского поселения составляет 12,4 тыс. человек.

В одном километре к востоку проходит участок железной дороги, соединяющий крупные железнодорожные узлы, Тулу и Сухиничи. Город Сосенский имеет регулярное автобусное сообщение с Москвой, Калугой, Обнинском, Козельском, Суворовом (Тульской обл.).

## II.III Социально-экономическая характеристика ГП «Город Сосенский»

Перспективы развития городского поселения связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов городского поселения, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития городского поселения, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития города. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон города, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где город обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие городского поселения, представлены в таблице 25. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности городского поселения.

Основные конкурентные возможности ГП «Город Сосенский».

таблица № 25

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокий уровень научного и образовательного потенциала городского поселения и района. Высокий туристско-рекреационный потенциал городского поселения и района. Хорошо развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. Развитая социальная инфраструктура. | Высокая степень износа основных фондов во многих отраслях городской экономики. Зависимость городского поселения от внешних источников энергоснабжения. Дефицит кадров в производственных отраслях. Неблагоприятная демографическая ситуация, отрицательное сальдо миграционных потоков. | Активное продвижение города во внешней среде. Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. Внедрение инновационных технологий. Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. | 1. Сохранение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. 3. Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в городе. |

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

ГП «Город Сосенский» занимает территорию 124,59 кв. км. Постоянное население на 01.01.2009 года составляет 12,4 тыс. чел. (таблица 26). Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения. За десятилетний период численность населения городского поселения уменьшилось на 2,5 тыс. человек.

Динамика численности населения, тыс. чел.

Таблица № 26

| Год | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность, тыс. чел. | - | - | - | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,783 |
| Год | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Численность, тыс. чел. | 14,783 | 14,600 | 14,500 | 14,300 | 12,500 | 12,500 | 12,465 | 12,353 | 12,353 | 12,353 |

Известно, что динамика численности населения зависит от естественного и механического движения населения. Сальдо естественного прироста населения стабильно отрицательно. (таб.27)

Естественное прирост населения, чел.

таблица № 27

| Год | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность, тыс. чел. | - | - | - | -36 | -65 | -59 | -53 | -81 | -74 | -86 |
| Год | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Численность, тыс. чел. | -127 | -119 | -122 | -73 | -57 | -75 | -75 | -39 | - | - |

Механическое движение населения, чел.

таблица № 28

| Год | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность, тыс. чел. | - | - | - | - | - | +28 | -20 | -72 | -18 | +6 |
| Год | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Численность, тыс. чел. | -108 | -92 | -86 | +28 | -59 | -21 | - | - | - | - |

Возрастная структура населения на 01.01.2009 год:

дети до 18 лет – 2031 чел.,

из них дети до 1 года – 119 чел.

с 2 до 15 лет – 1412 чел.

с 16 до 18 лет – 499 чел, в том числе юноши – 247, девушки – 252.

взрослые – 10322 чел.

Демографический потенциал городского поселения.

таблица № 29

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Потенциальная привлекательность города для мигрантов | Все еще высокий уровень смертности в городском поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Старение населения. Недостаточно высокий уровень жизни. Большая доля среди прибывающих мигрантов лиц старшего возраста. | Государственная поддержка рождаемости и молодежи. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из города, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала городского поселения во многом связаны с общими для страны проблемами:

  - недостаточность стимулов повышения рождаемости;

  - низкими доходами населения;

  - высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

  - недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

  - отсутствием политики закрепления молодежи и привлечения ее в город;

  - недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, большой долей ветхого и неблагоустроенного фонда;

  - несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области среднего специального образования.

Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров в городе, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности городского поселения можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

Показатели  численности населения

В качестве наиболее вероятного сценария развития ГП «Город Сосенский» в настоящей Концепции приняты следующие показатели численности населения по этапам на 1 очередь, расчетный срок и  перспективу.

Этапы					                                        Численность населения

Современное население							12,4 тыс. чел.

Первая очередь								12,5 тыс. чел.

Расчетный срок								12,6 тыс. чел.

Перспектива									12,9  тыс. чел.

### II.III.2. Экономическая база и занятость населения

В настоящее время на территории городского поселения зарегистрировано 38 предприятия различной организационно-правовой формы, все они сконцентрированы в г. Сосенском.

Перечень предприятий по МО городское поселение «Город Сосенский» на 01.01.2009 г.

таблица № 30

| Отраслевая принадлежность, по группам ОКВЭД | Форма собственности предприятий | Численность работающих, чел. | Объем выпускаемой продукции, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производства | Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» - Сосенский приборостроительный завод | 1562 | 660,0 |
|  | ЗАО Радуга | 80 | 6,0 |
|  | ОАО Спецлит | 270 | 90,7 |
|  | ООО Клен | 40 | 17,1 |
|  | ЗАО НПФ Темп | 70 | 30,4 |
|  | ЗАО Контур | 6 | 0,8 |
|  | ООО Сосенский домострой | 82 | 12,6 |
|  | ООО Дебют | 4 | 1,8 |
|  | ООО Омега | 6 | 0,08 |
|  | ЗАО Рекаст | 45 | 90,8 |
|  | ООО НПП Электотехника | 29 | 3,6 |
|  | ООО ПП Альянс | 14 | 1,7 |
|  | ЗАО Стройтехнологии | 21 | 8,9 |
| Производство и распределение, электроэнергии, воды и газа | МУП Водоканал | 4 | 23,6 |
|  | МУП Теплосети | 67 | 43,6 |
| Строительство | ООО Ремстройсети | 86 | 14,0 |
|  | ООО Технострой | 26 | 12,3 |
| Транспорт и связь | ООО Сосенское Кабельное ТВ | 6 | 4,1 |
|  | ООО Рейн | 2 | 0,3 |
|  | ООО Горизонт | 2 | 79,1 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ООО Логика | 3 | 1,3 |
|  | ООО Алмаз-Сервиз | 3 | 3,2 |
|  | МУП Управляющая компания энергетикой и ЖКХ | 16 | 5,4 |
|  | МУП Благоустройство и быт | 20 | 8,9 |
|  | ООО «Управляющая компания г. Сосенский» | 18 | 2,6 |
| Торговля | ООО Хозяюшка | 5 | 3,2 |
|  | ООО Фортуна | 4 | 2,3 |
|  | ООО Исток | 1 | - |
|  | ООО Дружба | 18 | 16,5 |
|  | ЗАО КПФ Арго | 18 | 373,8 |
|  | ООО Эталон | 3 | 1,4 |
|  | ООО У Михалыча | 2 | 4,4 |
|  | ООО Гермес | 13 | 15,9 |
|  | ООО Копеечка | 4 | 3,0 |
|  | ООО Родники | 10 | 9,0 |
|  | ООО Примаке | 4 | 1,5 |
|  | ООО ТД Русь | 20 | 23,3 |
|  | ООО Технокон (магазин «Завхоз») | 5 | 6,0 |
|  | ИТОГО: | 2589 | 1583,18 |

Основными предприятиями городского поселения являются ФГУП «Сосенский приборостроительный завод», ОАО «Спецлит».

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Характеристика трудовых ресурсов на 01.01.2009 год:

Трудоспособное население – 6813 чел.,

из них работающие – 6012 чел.

пенсионеры – 3509 чел.

Численность безработных:

На 01.01.2007 г. – 183 человек

1. по возрасту:

- от 16 до 29 лет – 25 чел.;

- предпенсионный – 15 чел.;

- другие – 143 чел.

2. по полу:

- женский – 180;

- мужской – 67.

3. по образованию:

- высшее – 13 чел;

- среднее профессиональное – 41 чел;

- ПТУ – 53 чел;

- среднее – 52 чел.

На 01.01.2008 г. – 158 человек

1. по возрасту:

- от 16 до 29 лет – 36 чел.;

- предпенсионный – 9 чел.;

- другие – 113 чел.

2. по полу:

- женский – 108;

- мужской – 50.

3. по образованию:

- высшее – 9 чел;

- среднее профессиональное – 62 чел;

- ПТУ – 35 чел;

- среднее – 52 чел.

Трудовые ресурсы.

таблица № 31

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Имеется база подготовки кадров, среднего профессионально-технического образования. 2.Развитость малого и среднего бизнеса как рынка комплексного использования трудовых ресурсов. 3.Стабильные темпы экономического развития. | 1.Дефицит трудовых ресурсов отраслях промышленности. 2.Нестабилизированность структуры трудовых ресурсов и структуры мест приложения труда. 3.Отток квалифицированных кадров. 4.Старение трудовых ресурсов. | 1.Закрепление мигрантов, прибывающих из Калужской области и других регионов. 2.Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса как наиболее эффективной формы рационального использования трудовых ресурсов. | 1.Увеличение оттока трудовых ресурсов из городского поселения. 2.Приток иностранной дешевой рабочей силы. |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение

Для питьевых и хозяйственно бытовых нужд городского поселения «город Сосенский» осуществляется добыча подземных вод из водозабора  д. Гр. Холм на расстоянии 12 км от г. Сосенский Козельского района Калужской области, из 9-ти артезианских скважин; и водозабора очистных сооружений, расположенного на расстоянии 8 км от г. Сосенский в районе д. Нижние - Прыски, из 2-х артезианских скважин. Скважины пробурены в период с 1978 г. по 1994 год. Всего на балансе 11 артезианских скважин, одна (№ 1 «А») из которых законсервирована. Производительность водозабора д. Гр. Холм 10000 м3 в сутки. На водозаборе Гр. Холм  эксплуатационные запасы подземных вод составляет 10000 м3 в сутки (запасы утверждены на 8-ми летний период работы водозабора – лицензия № КЛЖ 52666 ВЭ от 19.03.2004 г). Глубина скважин 60 – 90 м. Для водозабора установлены глубинные насосы марки ЭЦВ 10.63-110, производительностью 63-65 м3 в час, напор 110 м.в.ст. Водозабор очистных сооружений (артезианские скважины  № 9 и № 10) имеет глубинные насосы марки ЭЦВ6-16-110, производительностью 16 м3 в час, напор 110 м. в. ст. Артезианские скважины имеют 1 пояс охранной санитарной зоны – 15 м, кроме артскважины № 2, расположенная на территории садового общества и № 8 расположенной на территории насосной станции 2-го подъема. От артскважин по коллекторам вода подается в резервуар запаса питьевой воды на насосную станцию 2-го подъема (НС-2), расположенную в районе д. Гр. Холм. Объем ёмкости 500 м3. Из резервуара на НС-2 вода попадает в город Сосенский с помощью насосного оборудования марки – Д 320 (2 шт.), Д200 (2 шт.) на территории НС-2 установлен дренажный насос марки ДН.

Водоснабжение городского поселения «Город Сосенский» осуществляется из водозабора Гр. Холм НС-2 по стальному магистральному водопроводу в две нитки, диаметром 400 мм2 на НС-3 (насосная станция 3-го подъема) в два резервуара ёмкостью 3000 м3 каждая. Перед подачей воды в городскую сеть питьевая вода обеззараживается с помощью гипохлорита натрия на НС-3. НС-3 оборудована насосным оборудованием марки Д 320 (3 шт.) - 250 м3 в час, напор 70 м. в. ст., и дренажным насосом ДН.

Процент износа оборудования, сетей и сооружений системы водоснабжения города составляет 60-70 %.

Характеристика водозаборов (скважин) подземных вод

таблица № 32

| № п/п | Наименование водопользователя, местоположение, вид водозабора | Количество скважин | Водоотбор, м3/сут | Использование подземных вод | № протокола, дата утверждения запасов | Наличие лицензии на право пользование недрами | Наличие I пояса ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | рабочих координаты | резервных координаты | бездействующих координаты | наблюдательных координаты |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | МУП «Водоканал», г. Сосенский, водозабор «Гранный Холм» | 9 | № 152663 с.ш. 54007/35// в.д. 35059/40// | № 152667 с.ш. 54006/302/ в.д. 35058/50// | № 162908 с.ш. 54007/25// в.д. 36000/20// | - | 616 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 93 ТКЗ ТГУЦР от 19.12.72 | КЛЖ № 52666 ВЭ от 19.03.04 до 01.06.11 | имеется, R=15 м (152663) и R=3,5 м (152667) |
|  |  |  | № 152670 с.ш. 54007/15// в.д. 35059/40// | № 152668 с.ш. 54006/12// в.д. 35059/10// | - | - | 505,6 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 93 ТКЗ ТГУЦР от 19.12.72 | КЛЖ № 52666 ВЭ от 19.03.04 до 01.06.11 | имеется, R=14 м (152670) и R=3,5 м (152668) |
|  |  |  | № 152664 с.ш. 54007/03// в.д. 35059/25// | - | - | - | 1151,6 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 93 ТКЗ ТГУЦР от 19.12.72 | КЛЖ № 52666 ВЭ от 19.03.04 до 01.06.11 | имеется, R=28 м |
|  |  |  | № 152676 с.ш. 54006/45// в.д. 35059/23// | - | - | - | 696,9 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 93 ТКЗ ТГУЦР от 19.12.72 | КЛЖ № 52666 ВЭ от 19.03.04 до 01.06.11 | имеется, R=28 м |
|  |  |  | № 152666 с.ш. 54006/30// в.д. 35059/20// | - | - | - | 1103,2 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 93 ТКЗ ТГУЦР от 19.12.72 | КЛЖ № 52666 ВЭ от 19.03.04 до 01.06.11 | имеется, R=30 м |
|  |  |  | № 163126 с.ш. 54006/49// в.д. 35058/45// | - | - | - | 319,7 | ХПВ ПВ | Утверждены пр. № 93 ТКЗ ТГУЦР от 19.12.72 | КЛЖ № 52666 ВЭ от 19.03.04 до 01.06.11 | имеется, R=30 м |
|  | МУП «Водоканал», г. Сосенский, участок очистных сооружений | 2 | № 162503 с.ш. 54003/42// в.д. 35053/20// | - | - | - | 8 | ХПВ ПВ | не утверждены | КЛЖ № 52666 ВЭ от 19.03.04 до 01.06.11 | имеется, R=30 м |
|  |  |  | № 162504 с.ш. 54003/42// в.д. 35053/20// | - | - | - | 8 | ХПВ ПВ | не утверждены | КЛЖ № 52666 ВЭ от 19.03.04 до 01.06.11 | имеется, R=30 м |
| 31 | ООО завод «Стройдеталь», г. Сосенский | 2 | - | - | н.с. г.Сосенский с.ш. 54004/10// в.д. 35057/50// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует |
|  |  |  | - | - | № 4464 г.Сосенский с.ш. 54004/10// в.д. 35057/50// | - | - | не используется | не утверждены | не оформлена | отсутствует |
| 32 | ст. Шепелево Тульского отделения МЖД | 1 | н.с. ст.Шепелево с.ш. 54002/24// в.д. 36000/43// | - | - | - | 5 | ХПВ ХВ | не утверждены | не оформлена | имеется, R=5 м |

### II.IV.2 Канализация  бытовая

Система канализации городского поселения «Город Сосенский» включает в себя городские канализационные сети (протяженность 27,345 км), коллектора и четыре канализационно-насосные станции (КНС):

КНС №1 – производительностью 1200 м3 в сутки, три насоса марки СМ150-125-315 (100-200 м3/час), одна накопительная емкость;

КНС №2 – производительностью 1700 м3 в сутки, три насоса марки СМ150-125-315 (100-200 м3/час), одна накопительная емкость;

КНС №3 – производительностью 500 м3 в сутки, три насоса марки СМ150-125-315 (100-200 м3/час), одна накопительная емкость;

КНС №4 – производительностью 500 м3 в сутки, три насоса марки СМ150-125-315 (100-200 м3/час), одна накопительная емкость.

КНС №1,№3,№4 – находятся на территории города. КНС №2 находится на расстоянии 2 км от города. Напорные канализационные коллектора перекачивают сточные воды с трех КНС города на КНС №2. КНС №2 перекачивает по одной нитки напорного канализационного коллектора сточные воды на очистные сооружения. Диаметр коллектора 800 м2. Вторая ветка канализационного коллектора не была построена изначально. Канализационная система – обобщенная. Оборудование КНС, сети и коллектора имеют износ 60-70 %.

Очистные сооружения (ОС) биологической отчистки сточных вод находятся на расстоянии 8 км от г. Сосенский, производительность 17000 м3 в сутки. На ОС сточные воды поступают из канализационного коллектора с КНС №1 в приемную камеру, переходят через решетку, песколовки и поступают в отстойник. Затем для производства биохимической отчистки в аэротенки. После этого во вторичные отстойники, после обеззараживаются ультрафиолетом и по коллектору сбрасываются через сбросной коллектор в р. Жиздра в районе д. Н.-Прыски. Осадок из отстойников поступает на иловые площадки (поля). В производственном корпусе, расположенном на территории ОС, имеются воздуходувки, подающие воздух для регулировки процесса очистки сточных вод.

### II.IV.3 Газоснабжение

Существующее положение

Природный сетевой газ потребителям ГП «Город Сосенский» поступает с магистрального газопровода Дашава – Киев – Брянск – Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1997 году. Его протяженность – 17,6 км, диаметр – 325 мм, толщина стенки – 8 мм, сталь; проектное давление – 55,0 кгс/см3; проектная производительность – 228,0 м3/год.  Распределение газа осуществляется от ГРС Сосенский. Газораспределительная сеть охватывает 8 населенных пунктов Козельского района в.т.ч 4 населенных пункта городского поселения «Город Сосенский»,  1 населенный пункт газифицирован (г. Сосенский).

Для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения города необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов среднего давления городского поселения;

- осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ;

- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности газоснабжения.

### II.IV.4 Связь

В городском поселение наблюдается прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи.

Основное развитие телефонной связи идет в г. Сосенском. Для оказания универсальных услуг связи необходимо установить таксофоны в следующих населенных пунктах: г. Сосенский, д. Гранных Холм, д. Марьино, жд.ст. Шепелево.

Обеспеченность населения телефонами

таблица № 33

| Наименование населенного пункта | Количество телефонов |
| --- | --- |
| г. Сосенский | 3066 |
| ж/д станция Шепелево | 2 |
| д. Гр. Холм | - |
| д. Марьино | - |

Характеристика учреждений связи

таблица № 34

| Наименование учреждения | Адрес | Характеристика строения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Здание | % износа или год постройки |
| Отделение связи Сосенский Козельского узла связи | пер. Школьный,7 | приспособленное | 1982г. |
| Отдел почтовой свзяи Козельского Почтамта | пер. Школьный,7 | приспособленное | 1982г. |
| Отдел связи Сосенский-1 Козельского узла вязи | ул. 60 лет Октября,11 | Расположено в здании 9-этажного дома | 24,2% |
| Отделение почтовой связи №1 Козельского почтамта | ул. 60 лет Октября,11 | Расположено в здании 9-этажного дома | 24,2% |
| Сосенское отделение ОАО Центр «Телеком» | Космонавтов, 1а | Расположено в здании 9-этажного дома | 1983г. |
| Интернет-клуб | Ломоносова, 14 | приспособленное | - |

### II.IV.5 Теплоснабжение

Система теплоснабжения по способу получения горячей бытовой воды: закрытая (в качестве ЦПТ выступает котельная микрорайона № 1).

Способы прокладки теплопроводов:

- подземный в непроходных каналах – 20,39;

- надземный на низких бетонных опорах – 1,7 км;

- надземный на высоких металлических опорах – 0,61 км.

Используемый виды топлива – природный газ с теплотой сгорания – 8002 ккал/м3.

Существующее положение

Централизованное теплоснабжение жилищно-коммунального сектора (ЖКС) города осуществляется от отопительных котельных.

таблица № 35

| № п/п | Адрес котельной | Марка установленных котлов | Мощность котла Гкал/час | Количество, шт. | Установленная мощность, Гкал/час | % износа | Отпуск тепла на нужды города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Котельная микрорайона №1 ул. 60 лет Октября | Котлы водогрейные КСВа 2,5 Гс | 2,15 | 8 | 17,2 | 12 | 17050 Гкал/год |
| 2. | Котельная микрорайона № 2 М-н Победа | Котлы водогревные RFW-40 | 3,44 | 2 | 6,88 | 26 | 14009 Гкал/год |
| 3. | Котельная №2 Пер. Школьный | Котлы водонагревные КВа-2,5ЭЭ | 1,71 | 4 | 6,84 | 24 | 18597 |

Теплоснабжение населенных пунктов: д. Гранный Холм, д. Марьино, ж/д. ст. Шепелево, осуществляется локально.

Проектное положение

Настоящий раздел разработан на основании задания и технико-экономических показателей к нему, рекомендаций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» и материалов заказчика.

Телоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора: существующие, сохраняемые, реконструируемые и нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение).

Климатологические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 2,7 град. С.

Средняя температура отопительного периода – минус 2,9 град. С.

Продолжительность отопительного периода – 210 суток.

Покрытие тепловых потребностей города предусматривается от существующих реконструируемых и от новых источников тепла (котельных), а также от индивидуальных автономных теплогенераторов, работающих на газе.

Дальнейшее повышение качественного уровня теплоснабжения города предполагает поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения с ликвидацией мелких неэкономичных котельных;

- обеспечение централизованным теплоснабжением районов нового многоэтажного строительства и децентрализованным теплоснабжением (с использованием индивидуальных отопительных систем)

- создание условий в инфраструктуре теплоснабжения для организации взаиморезервируемой схемы, путем строительства тепломагистралей-перемычек между крупными источниками для работы в аварийном режиме.

- ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловых систем

- замена газовых горелок на котлах на модуляционные, имеющие более широкий диапазон регулирования расхода газа в зависимости от наружной температуры воздуха.

### II.IV.6 Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение ГП «Город Сосенский» осуществляется от ПС 35/110 КВ «Шепелево». На территории города проведены кабельные линии высоковольтного напряжения КЛ-10кВ,  которые обеспечивают поступление электрической энергии от тяговой подстанции (ПС 35/110«Шепелево») к потребителям. Потребителями являются промышленные и коммунально-бытовые предприятия городского поселения, а также население.

Распределение электроэнергии по потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

### II.IV.7 Инженерная защита территории

Дренажно-ливневая канализация существует в 1 и 2 Микрорайоне г. Сосенский. Дренажные стоки собираются в общий коллектор, который производит сброс воды в лесной массив от 2-го и части 1-го Микрорайона. Основная масса дренажных вод с 1-го Микрорайона поступает на дренажно-насосную станцию (ДНС№1), расположенную по ул. Первомайской в районе д. 1 «А». На ДНС установлен дренажный насос Д-500, производительностью 500 м3 в час, который работает в автоматическом режиме.

Очистных сооружений очистки дренажных вод нет, контроль качества этих вод не ведется.

## Выводы

Показатели  численности населения

В качестве наиболее вероятного сценария развития городского поселения в настоящей Концепции приняты следующие показатели численности населения по этапам на 1 очередь, расчетный срок и  перспективу.

Этапы					                                        Численность населения

Современное население							12,4 тыс. чел.

Первая очередь								12,5 тыс. чел.

Расчетный срок								12,6 тыс. чел.

Перспектива									12,9 тыс. чел.

Трудовые ресурсы

Изменения потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем перераспределения работающих из одних отраслей в другие без привлечения дополнительных кадров извне.

Уровень жизни населения

Сохранение стабильной динамики повышения доходов населения, сокращения дифференциации между группами будет способствовать продуктивная занятость населения, осуществление комплекса мероприятий в области социальной защиты населения, реализация мер по обеспечению экономического роста.

На расчетный срок и перспективу будет расти число жителей, которые могут себе позволить улучшить жилищные условия за счет собственных средств и с помощью ипотечного кредитования, а так же пользоваться услугами предприятий сферы социального обслуживания более высокого уровня.

Экономическая база

На перспективу возможно изменение структуры промышленности с увеличением доли малого и среднего бизнеса, работающего в сфере социального обслуживания и туристическом бизнесе, а так же на предприятиях, ориентированных на научно-техническую и инновационную деятельность.

В целом социально-экономическое развитие городского поселения  имеет все предпосылки к дальнейшему росту.

# III. Варианты решения задач территориального планирования (концепция генплана)

## III.I Сценарий  и модель территориального, функционального и планировочного развития города

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризуют градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов городской среды, зон городской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих городского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы городского поселения;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей города;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия городской территории;

- основные функциональные подсистемы городского поселения, характеризующие относительную средовую однородность и целостность городской ткани: систему территорий природного комплекса, общегородских центров, производственных и жилых территорий.

Предлагается следующий вариант развития:

Предлагаемый вариант развития городского поселения:

В данном варианте рассматриваются все площади на территории селитебной зоны, предлагаемые под развитие жилищного строительства на основе уплотнения и сноса существующей жилой застройки, а также размещение жилищного фонда на резервных территориях городского поселения.

Предлагается на территории существующей жилищной застройки г. Сосенский, по улицам Молодежная, Комсомольская, Строительная, Ломоносова, К. Маркса, М. Кольцо, Б. Кольцо, Ленина произвести снос жилищного фонда, в связи с тем, что в настоящее время на данной территории располагаются дома барачного типа с износом больше 70% - возможно строительство многоквартирных жилых домов 2-4 этажа. Так же данный вид застройки планируется применить на трех участках расположенных по ул. Горького (0,5 га), ул. Космонавтов (3,6 га) и в районе улицы 35 лет Победы (1,6 га). Наряду с приведенными предложениями в данном варианте предлагается освоение четырех участков, расположенных в восточной и западной части города Сосенского под индивидуальное жилищное строительство.

Предлагается размещение двух новых промышленных площадок в западной части города Сосенский в районе ул. Космонавтов (12,8 га) и в северной части города (14,3 га).

Для улучшения структуры культурно-бытового обслуживания предлагается размещение зоны общественно-делового назначения в южной части города Сосенский по ул. Заводской (1,2 га).

Во II томе «Положения территориального планирования» будут представлены более детально проектные решения Генерального плана МО ГП «Город Сосенский».

Таким образом, в составе работ по Обоснованию проекта Генерального плана городского поселения «Город Сосенский» определены стратегические направления социально-экономического и градостроительного развития, выбран сценарий функционально-планировочной организации, позволяющий преобразовать сложившуюся функционально-планировочной структуру городского поселения и обеспечить его пространственную целостность, функциональную достаточность, эстетическую выразительность и многообразие городской среды.

## Список используемой литературы:

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

- Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Флеров А.С. «Флора Калужской губернии» КЛГ. 1912 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.

- Земельный кодекc РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

- ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 2002 г.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2007 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2008 г.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2008 г.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». М., 2000.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

(с изменениями на 10 апреля 2008 года).

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления

- СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

- Нормы проектирования объектов пожарной охраны, 01.01.1995 г.

- Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

- Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области»,

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

- СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

- СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение

- ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

- ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление