Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г.

Федеральное агентство геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральное  агентство  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 14

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН» 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том второй

КАЛУГА

2009

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г.

Федеральное агентство геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральное  агентство  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 14

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том второй

Председатель кооператива                                                     К.Г. Чистов

Начальник отдела                                                                   С.Г. Чистова

КАЛУГА

2009

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

главный специалист по экологии                                                            Евстафеева М.

главный геолог                                                                                          Соломников И Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ведущий научный сотрудник                                                                   Маринина Г.П.

по экономике

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Цели и задачи территориального планирования	6

II. Гипотеза экономического развития	7

II.1 Внутренние базовые потенциалы социально-экономического развития	8

II.1.1 Показатели численности населения	8

II.1.2 Трудовые ресурсы	9

II.1.3 Уровень жизни населения	9

II.1.4 Экономическая база	10

II.2 Внешние факторы и предпосылки социально-экономического развития	11

III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территорий городского поселения (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)	12

III.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры городского поселения	12

III.2 Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	13

III.2.1 Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок	13

III.2.2 Типология нового жилищного строительства	15

III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	17

III.3.1 Образование и воспитание	19

III.3.2 Здравоохранение	21

III.3.3 Учреждения культуры	21

III.3.4 Торговля	22

III.3.5 Общественное питание	22

III.3.6 Предприятия бытового обслуживания	22

III.3.7 Спортивные сооружения	23

III.3.8 Административно-деловые учреждения	23

III.3.9 Предприятия коммунального обслуживания	23

III.3.10 Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания	24

III.4  Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон	26

III.5 Мероприятия по градостроительному развитию промышленных территорий	27

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры	28

IV.1 Улично-дорожная сеть	28

V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	29

V.1 Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы	33

V.2 Формирование природно-экологического каркаса городского поселения	34

VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории	36

VII. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории	38

VIII. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА	40

VIII.1 Водоснабжение	40

VIII.2 Водоотведение	42

VIII.3 Газоснабжение	43

VIII.4 Связь	44

VIII.5 Теплоснабжение	45

VIII.6 Электроснабжение	46

Список используемой литературы:	47

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития городского поселения «Город Сосенский» и ключевые условия их достижения – основные позиции общегородской градостроительной политики.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития города в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества городской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

● обеспечение экологической безопасности городской среды и повышение устойчивости природного комплекса городского поселения;

● сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия городского поселения;

●    повышение эффективности использования городских территорий;

● обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия городской среды;

● определение направлений дальнейшего территориального развития города на расчетный срок и резервных территорий на период за 2038 год;

● развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

● улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

● повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур городского поселения;

● формирование качественно новой структуры производственного комплекса;

● комплексное благоустройство и озеленение территории.

# II. Гипотеза экономического развития

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития города. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон города, возможных угроз с использованием элементов метода SWOT-анализа.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Внешними факторами и предпосылками социально-экономического развития являются:

● Экономико-географическое положение ГП «Город Сосенский» в Калужской области, определяющееся его положением:

- в отраслевой структуре;

- системе научно-технических центров;

- промышленной структуре.

Сопоставление внешних факторов и условий с внутренними базовыми потенциалами и ресурсами позволило:

- выявить те направления и виды отраслевой деятельности, для которых имеются все условия для развития;

- а также сформулировать конкретные задачи и меры для реализации этого потенциала.

## II.1 Внутренние базовые потенциалы социально-экономического развития

### II.1.1 Показатели численности населения

Динамика численности населения в городском поселении  характеризуется не очень стабильным характером. Отрицательное сальдо естественного движения населения идет на снижение.

В связи с этим необходимо закрепление наметившейся тенденции увеличения уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения из г. Сосенского и рядовых поселений, привлечению и закреплению мигрантов, прибывающих в городское поселение. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций, созданием сбалансированной системы приложения труда.

Сохранит свое воздействие на дальнейшее демографическое развитие городского поселения в качестве объективного фактора сформировавшийся в течение предшествующего десятилетия суженный тип воспроизводства населения, характеризующийся низкими показателями рождаемости, естественного прироста и относительно высокими  показателями смертности. Естественный прирост населения будет по-прежнему отрицательным, однако благодаря наметившейся тенденции повышения рождаемости, даст возможность несколько улучшить демографическую ситуацию.

В условиях отрицательного естественного прироста единственным источником пополнения численности населения становится механический прирост, который в перспективе будет определять все наиболее существенные изменения в демографическом развитии городского поселения.

В качестве наиболее вероятностного сценария развития ГП «Город Сосенский» приняты следующие показатели численности населения по этапам на первую очередь и расчетный срок.

Этапы                                                                                        Численность населения

Современное состояние                                                                    12,4 тыс. человек

Первая очередь                                                                                  12,5 тыс. человек

Расчетный срок                                                                                  12,6 тыс. человек

Перспектива                                                                                       12,9 тыс. человек

### II.1.2 Трудовые ресурсы

В отраслях основного производства доля занятых – 2589 чел. (38% от общего числа работающих). Численность безработных 183 человека.

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития города. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

Изменения потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем перераспределения работающих из одних отраслей в другие без привлечения дополнительных кадров извне.

### II.1.3 Уровень жизни населения

Показатель покупательной способности доходов позволяет выделить следующие слои населения, качественно отличающиеся по уровню текущего потребления:

1 группа – бедное население – покупательная способность среднедушевых доходов ниже одного прожиточного минимума;

2 группа – малообеспеченное (низкообеспеченное) население - покупательная способность среднедушевых доходов выше одного, но ниже двух прожиточных минимумов;

3 группа – сравнительно обеспеченное население - покупательная способность среднедушевых доходов выше 2-х прожиточных минимумов.

Часть доходов население получает от собственности и от предпринимательской деятельности, что составляет примерно 10% от всех доходов. Доходы сравнительно обеспеченных семей во многом формируются из этих источников.

Средняя зарплата в городском поселении составляет 12102 рубля.

Сохранению стабильной динамики повышения доходов населения, сокращению дифференциации между группами будет способствовать продуктивная занятость населения, осуществление комплекса мероприятий в области социальной защиты населения, реализации мер по обеспечению экономического роста.

На расчетный срок и перспективу будет расти число жителей, которые могут себе позволить улучшить жилищные условия за счет собственных средств и с помощью ипотечного кредитования, а так же пользоваться услугами предприятий сферы социального обслуживания более высокого уровня.

### II.1.4 Экономическая база

Основу экономической базы городского поселения составляет промышленность, в которой занято 2589 человек.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой.

Городское поселение «Город Сосенский» является одним из промышленных центров Козельского района. Основными промышленными предприятиями городского поселения  являются «Сосенский приборостроительный завод» и ОАО «Спецлит», на которых трудятся 1832 человека.

В таблице №1 приводится отраслевая структура производств по объему отгруженной продукции и численности работающих за 2009 г. (крупные, средние и малые значимые предприятия).

таблица № 1.

Структура основных производств по объему отгружаемой продукции.

| Производства | Объем выпускаемой продукции | Численность работающих |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.руб. | % | чел. |
| Обрабатывающие производство | 924,48 | 58 | 2229 |
| Производство и распределение, электроэнергии, воды и газа. | 67,20 | 4 | 71 |
| Строительство | 26,3 | 2 | 112 |
| Транспорт и связь | 83,5 | 6 | 10 |
| Операции с недвижемым имуществом, аренда и предоставление услуг | 21,4 | 1 | 60 |
| Торговля | 460,3 | 29 | 107 |
| ВСЕГО | 1583,18 | 100 | 2589 |

На перспективу возможно изменение структуры промышленности с увеличением  также доли малого и среднего бизнеса, работающего в сфере социального обслуживания, а так же на предприятиях, ориентированных на научно-техническую деятельность.

## II.2 Внешние факторы и предпосылки социально-экономического развития

Городское поселение «Город Сосенский» находится в Козельском районе на юго-востоке Калужской области, включает в себя 4 населенных пункта: г. Сосенский, д. Марьино, д. Гранный Холм и железнодорожную станцию Шепелево. В одном километре к востоку от г. Сосенский проходит участок железной дороги, соединяющий крупные железнодорожные узлы, Тулу и Сухиничи. Город Сосенский имеет регулярное автобусное сообщение с Москвой, Калугой, Обнинском, Козельском и городом Суворов (Тульской обл.).

Направление развития городского поселения, связанное с производственным  сектором экономики, остается приоритетным и в перспективе, будет развиваться в границах г. Сосенский.

# III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территорий городского поселения (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)

## III.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры городского поселения

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов городской среды, зон городской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих городского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы городского поселения;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия городской территории;

- основные функциональные подсистемы городского поселения, характеризующие относительную средовую однородность и целостность городской ткани: систему территорий природного комплекса, общегородских центров, производственных и жилых территорий.

На территории городского поселения «Город Сосенский» перевод земель из одной категории в другую  не предусматривается.

## III.2 Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Для достижения основной  цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

( строительство до конца расчетного срока 179,1 тыс. м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения населения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом 30 м2/чел.;

( сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

( ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

( формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;

( реконструкция существующих промышленных предприятий с целью сокращения размеров санитарно-защитных зон, отрицательно воздействующих на сохраняемый жилищный фонд.

Для решения задач жилищной политики на  расчетный срок предлагается строительство 179,1 тыс. кв.м общей площади или в среднем за период 8,95 тыс. кв.м в год, что  позволит  обеспечить  посемейное заселение жилищного фонда. Размещение объемов нового строительства обусловлено планировочной структурой городского поселения и обеспечивает гармоничное развитие селитебной зоны.

### III.2.1 Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок

1.Существующий сохраняемый жилищный фонд.

К сносу за период намечается всего 58,3 тыс. м2 ветхого и непригодного к жилью жилищного фонда с  износом  от 30% до 70% в настоящее время, в том числе которые  к расчетному сроку подойдут к предельному сроку своего существования.

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока составит:

257,2 – 58,3 =  198,9 тыс. м2, где

257,2 тыс. м2 – существующий на начало разработки Генерального плана жилищный фонд;

58,3 тыс. м2 – сносимый за период жилищный фонд

2.Объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда (198,9 тыс. кв.м) и жилищного фонда нового строительства (179,1 тыс. кв.м):

198,9 + 179,1 = 378 тыс. м2 общей площади.

В таблице представлены данные о движении жилищного фонда по этапам реализации Генерального плана.

Движение жилищного фонда по реализации Генерального плана

(тыс. м2 общей площади)

таблица №2

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Объем сносимого фонда за период | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (до 2018 г.) | 257,2 | 46,4 | 210,8 | 89 | 299,8 |
| Расчетный срок (2019 до 2028 гг.) | 299,8 | 11,9 | 287,9 | 90,1 | 378 |
| итого: |  | 58,3 |  | 179,1 | 378 |

Структура строящегося жилья по типам принята исходя из анализа комплекса факторов:

-социально-экономических – доходов и финансовых возможностей населений, потребности в социальном жилье для малообеспеченных слоев населения;

-территориальных – наличия в городском поселении возможности выделения территорий под застройку, в том числе под коттеджи и дома блокированного типа с приусадебными участками;

-архитектурно-композиционных.

Полноценная городская среда должна учитывать и обеспечивать нормальные условия проживания для всего населения с учетом дифференцированного подхода и финансовых возможностей различных социальных групп. Вследствие этого, типы жилья и нормы жилобеспеченности должны иметь востребованные потребительские свойства, то есть быть ориентированы по своим ценностным и качественным параметрам на запросы определенных групп жителей. Вместе с тем прогнозируется наличие социального защищенного нормативного минимума, ниже которого общество не должно позволить опускать уровень градостроительных показателей.

### III.2.2 Типология нового жилищного строительства

- коттеджная – жилые зоны с участками до 0,1 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

- блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком  около 0,01 га.

- секционная застройка - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

Объем усадебного строительства может быть выше, так как размер дома зависит от возможностей индивидуальных застройщиков.

Принятые плотности заселения на 1 га территории района:

- в среднее и многоэтажной застройке (2-5 и выше) – 70-130 чел/га;

- в малоэтажной усадебной застройке (1-2 этажа) – 20-30 чел/га.

Предлагается на территории существующей жилищной застройки г. Сосенский, по улицам Молодежная, Комсомольская, Строительная, Ломоносова, К. Маркса, М. Кольцо, Б. Кольцо, Ленина произвести снос жилищного фонда, в связи с тем, что в настоящее время на данной территории располагаются дома барачного типа с износом больше 70% - возможно строительство многоквартирных жилых домов 2-4 этажа. Так же данный вид застройки планируется применить на трех участках расположенных по ул. Горького (0,5 га), ул. Космонавтов (3,6 га) и в районе улицы 35 лет Победы (1,6 га). Наряду с приведенными предложениями предлагается освоение четырех участков, расположенных в восточной и западной части города Сосенский под индивидуальное жилищное строительство.

В таблице №3 представлены данные, характеризующие наличие жилищного фонда и населения к концу расчетного срока.

Таблица №3

| Показатели | Единицы измерения | Современное состояние, 2008 г. | Проектный срок (до 2028 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| - жилые и общественные зоны | га | 208,3 | 237,3 |
| - промышленные и коммунальные склады | га | 206,7 | 232,2 |
| Население. | тыс.чел. | 12,353 | 12,6 |
| Жилищный фонд: | тыс.м2 |  |  |
| Жилищный фонд, всего |  | 257,2 | 378 |
| Убыль жилищного фонда |  | - | 58,3 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | - | 210,8 |
| Новое жилищное строительство, в том числе: | тыс.м2 /% | - | 179,1 |
| малоэтажное усадебное (1-2 этажное) |  | - | 54 |
| многоэтажное (3-5 этажное и выше) |  | - | 125,1 |
| Средняя обеспеченность общей площадью | м2 /чел. | 20,7 | 30 |

## III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики городского поселения – обеспечения комфортности проживания.

Основные направления перспективного развития системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания вытекают из общих задач, стоящих перед отраслями сферы обслуживания – повышение уровня и качества обслуживания населения, сокращение затрат времени на получение услуг, расширение их номенклатуры, увеличение расчетных показателей обеспеченности.

Главнейшим фактором создания полноценной городской среды является комплексная иерархическая система обслуживания, соответствующая запросам городского поселения.

Формирование системы обслуживания происходит по двум направлениям:

( номенклатура и емкость учреждений обслуживания;

( формирование общественно-деловых зон.

По номенклатуре и емкости учреждений Генеральным планом предполагается:

( доведение до нормативного уровня обеспеченности учреждениями культурно-бытового обслуживания;

( учет при формировании зон обслуживания сопряженного населения прилегающих сельских населенных пунктов.

Развитие общественно-деловых зон предусматривает:

- формирование пространственно развитой полицентрической системы      многопрофильных и специализированных центров;

- развитие общественных функций на территориях, образующих фронт застройки;

- формирование общественно-деловых центров в транспортных узлах;

- организацию рекреационных центров, концентрирующих комплексы объектов  по  обслуживанию  населения (гостиницы, объекты досуга, бытовое обслуживание и торговли);

-         предлагается размещение зоны общественно-делового назначения в южной части города Сосенский по ул. Заводской (1,2 га).

Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов  обслуживания в направлении  повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемости  групп и классов, расширения ассортимента услуг,  развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий  для развития спортивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов и т. д.

В связи с этим, Генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и  для совокупности учреждений, как системы на расчетный срок Генерального плана – 2038 год,  выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях и архитектурно-планировочной структуре города.

### III.3.1 Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение  направлены такие мероприятия, в состав которых входят, в частности, такие направления, как поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования, внедрение современных образовательных технологий, повышение уровня воспитательной работы в школах.

Для достижения основной цели образовательного комплекса в формируются системы общеобразовательных учреждений:

-   дошкольные;

-   общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

- среднего специального образования;

-   учреждения дополнительного образования детей.

Для каждого элемента системы Генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное воспитание

1. Доведение обеспеченности дошкольными учреждениями до уровня 85% охвата детей;

2. В связи с ростом количества детей дошкольного возраста, имеющих сложные многоуровневые дефекты в развитии и отклонения в здоровье, требующих оздоровления, щадящих программ, методик, предлагается довести количество мест в группах специализированного и оздоровительного типа до 15% от численности детей дошкольного возраста, или 18% от общей емкости детских дошкольных учреждений;

3. Возвращение при необходимости первоначальной функции зданиям детских дошкольных учреждений, используемых в настоящее время не по назначению;

4. Наряду с муниципальными, развивать сеть детских дошкольных учреждений других форм собственности.;

5. На первую очередь предлагается провести капитальный ремонт здания детского сада «Елочка» ул. Партсъезда, 3.

6. Строительство 1 детского сада с проектной мощностью на 100 мест  в новых районах застройки, согласно проектам планировки, на расчетный срок.

Общее среднее образование

В настоящее время на территории городского поселения функционируют две средние школы, расположенные в г. Сосенский, общей емкостью 2076 мест, так же в городе имеется вечерняя школа вместимостью 50 мест и школа-интернат на 150 мест.

Генеральным планом предлагается сохранить эту структуру:

- На первую очередь предлагается провести капитальный ремонт средней школы №1 г. Сосенский, ул. Ломоносова, 31.

- Необходимо произвести замену устаревшей материально-технической базы средней школы №2 г. Сосенский, ул. 35 лет Победы, 3, с косметическим ремонтом помещений, на первую очередь.

- Провести капитальный ремонт, либо выделить новое здание для  вечерней школы г. Сосенский, ул. Комсомольская, 16, т.к. она находится в приспособленном помещении, с износом здания 100%, на первую очередь.

Среднее специальное

Учреждения среднего специального образования играют большую роль в формировании кадрового потенциала города, способствуют увеличению численности населения.

Градостроительные нормативы не нормирует емкость учреждений среднего, специального образования. Поэтому, исходя из потребности города, предлагается,  при необходимости, формировать учебные заведения, работающие на бизнес и инфраструктуру города, обеспечивающие сбалансированные потребности  экономики города и области, городского и областного рынков труда в квалифицированных специалистах среднего и профессионального образования.

На первую очередь Генеральным планом предлагается провести ремонт двух зданий Сосенского радиотехнического техникума, ул. Ломоносова,9, пер. Школьный,1.

Внешкольное образование

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, Генеральным планом предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 30 м2 на 1 тыс. жителей (50% норматива помещений для культурно-массовой и  политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности).

1. На первую очередь необходимо провести капитальный ремонт Центра детского творчества расположенного по ул. Комсомольская, 16, в связи с тем, что износ здания составляет 100%;

2. Провести капитальный ремонт Центра социальной помощи «Ровесник» ул. Мира, 6, на первую очередь.

3.  Провести ремонт здания музыкальной школы г. Сосенский, ул. Горького, 2а, на первую очередь.

### III.3.2 Здравоохранение

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается и какие решения принимаются в сфере здравоохранения. Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, Генеральный план в целях совершенствования системы здравоохранения предлагает:

-    довести до нормативного уровня емкость учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности;

- использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых;

- Здание больницы имеет 65 % износа, в связи с этим необходимо в ближайшее время провести капитальный ремонт, на первую очередь.

- Строительство больничного стационара на 60 коек, согласно проекта планировки, в новом районе застройки, на расчетный срок.

### III.3.3 Учреждения культуры

Главной целью градостроительства  в сфере культуры города является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели Генеральным планом предлагается:

- довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами;

- для формирования центров обслуживания использовать полифункциональные объекты, сочетающие блокировку учреждений культуры с другими видами учреждений обслуживания – спорт, торговля и т.д;

- Здание  детской библиотеки филиал №2 имеет 100% износа, в связи с этим необходимо провести капитальный ремонт либо выделить новое здание т.к библиотека находится в приспособленном помещении, на первую очередь;

- Здание дома культуры «Горняк», имеет 76% износа, необходимо провести капитальный ремонт, первая очередь;

- Строительство библиотеки, согласно проекта планировки, в новом районе застройки, на расчетный период;

- Создать на берегу карьерного пруда в северной части г. Сосенский рекреационную зону с развитыми функциями культуры, развлечений, обустроенного пляжа, отдыха жителей города и др.

### III.3.4 Торговля

Задачей Генерального плана является организовать систему торговли, способствовать совершенствованию структуры торгового обслуживания путем:

-  доведения до уровня не меньше нормативного обеспеченность населения торговой площадью повсеместно;

-    размещения учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности;

-    укрупнения объектов путем создания торговых комплексов и центров;

-    перевода торговли из мелких временных объектов в стационары;

-    формирования в городе торговых улиц, торговых зон;

-    специализация сети;

-   установления в г. Сосенский, отдельных прилавков без (или с низкой) арендной платой для торговли населения сельхозпродуктами собственного производства;

-  резервирования территорий для организации временных ярмарок, сезонных рынков, рынков выходного дня.

### III.3.5 Общественное питание

Обеспеченность населения предприятиями общественного питания довольно высока. В связи с этим  возникла необходимость в изменении структуры общественного питания. Появилась потребность в небольших кафе, предприятиях быстрого обслуживания, «досуговых» предприятий, ресторанах-клубах и т.д.

В связи с этим, Генеральным планом в сфере общественного питания предлагается следующее:

- Усовершенствование существующей системы общественного питание;

- Увеличить количество мелких предприятий общественного питания – кафе, предприятий быстрого обслуживания, «досуговых» предприятий различного типа.

### III.3.6 Предприятия бытового обслуживания

Основная задача генплана в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по городскому поселению.

Генеральный план рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

### III.3.7 Спортивные сооружения

Для улучшения спортивной базы Генеральным планом предлагается:

-  сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта;

- довести количество помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в городском поселении до нормативного уровня;

- провести ремонт спортивного зала средней школы № 1, т.к процент износа составляет 58%, на первую очередь;

- на расчетный срок обновить материально-техническую базу детско-юношеской  школы с проведением ремонта.

### III.3.8 Административно-деловые учреждения

Задачей Генерального плана при размещении административно-деловых учреждений являются: укрупнение, компактность и комплексность обслуживания, учет инновационной направленности экономики города.

С этой целью предлагается:

1. Формирование инновационных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам.

2.  Переоборудование части расселяемых жилых домов или иных зданий под офисные дома.

3.  Освобождение, при необходимости, зданий бывших детских садов от размещенных в них учреждений.

### III.3.9 Предприятия коммунального обслуживания

Современный уровень развития коммунальных предприятий городского поселения довольно низок.

Генеральным планом предлагается:

1. Увеличить объекты коммунальных услуг до значений, рекомендуемых нормативами с размещением прачечной, химчистки.

2. Для удобства населения целесообразно на районном уровне создавать прачечные-химчистки самообслуживания.

3. Отдельно хочется отметить необходимость развития гостиничного хозяйства городского поселения (строительство гостиницы на 60 мест, на первую очередь) с использованием различных форм собственности и классов обслуживания, на расчетный срок.

### III.3.10 Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

Генеральный план предлагает сохранить и развить сложившуюся в городе систему культурно-бытового обслуживания.

Основные направления перспективного развития системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания вытекают из общих задач, стоящих перед отраслями сферы обслуживания – повышение уровня и качества обслуживания населения, сокращение затрат времени на получение услуг, расширение их номенклатуры, увеличение расчетных показателей обеспеченности.

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с нормативными документами с учетом прогноза численности населения на расчетный срок.

Расчет потребности населения городского поселения «Город Сосенский» в основных учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания приведен в таблице №4

Расчет произведен на проектное постоянное население 12,6 тыс. человек.

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания.

таблица №4

| №№ | Наименование учреждений | Ед. изм. | Всего по городу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. сохр. | Норма на 1000 жит. | Треб. по норме | Новое стр-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 424 | 35-40 | 504 | 80 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 2076 | 135-140 | 1701 | - |
| 3 | Специализированные внешкольные учреждения (музыкальные,худо- жественные, детского творчества) | кружко- вых мест | 1460 | 10-12 | 151 | - |
| 2. Учреждения здравоохранения |
| 4 | Больницы | коек | 76 | 9,4 | 118 | 42 |
| 5 | Поликлиники | пос. в смену | 375 | 18,6 | 234 | - |
| 6 | Станции скорой медицинской помощи | машин | 4 | 1 машина на 10 000 чел. | 2 | - |
| 7 | Аптеки | кв.м общей площади | н/д | 60-70 | 756 | 756 |
| 3. Учреждения культуры и искусства |
| 8 | Дома культуры, клубы | мест | 800 | 40 | 504 | - |
| 9 | Библиотеки | тыс.томов | 31021 | 4,5 | 56,7 | - |
| 4. Физкультурно-спортивные сооружения |
| 10 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 2** | 0,7-0,9 | 9 | 8 |
| 11 | Спортивные залы | кв.м.пл. пола | 1258,9 | 60-80 | 756 | - |
| 5. Предприятия торговли и общественного питания |
| 12 | Магазины | кв.м. торговой площади | 3981,4 | 280 | 3528 | - |
| 13 | Предприятия общественного питания (открытая сеть) | посад. мест | 1232 | 40 | 504 | - |
| 6. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 28 | 9 | 113 | 85 |
| 15 | Бани | помыв. мест | 66 | 5,0 | 63 | - |
| 16 | Гостиницы | мест | 51 | 6 | 76 | 25 |
| 17 | Прачечная | кг/см | - | 10 | 126 | 126 |
| 18 | Химчистка | кг/см | - | 2,0 | 25 | 25 |
| 19 | Пожарное депо | пожарн. а/м | н/д | 0,4- 0,2 | 3 | 3 |

Примечание: ** Без учета спортивных сооружений учебных заведений

Территориальная организация сферы обслуживания в рамках городского поселения призвана обеспечить достаточное по объему и разнообразию обслуживание при минимальных затратах времени на посещение учреждений, предоставляющих услуги. Эта цель достигается за счет формирования соподчиненной системы центров на территории городского поселения в зависимости от ранга – общегородской центр, центры планировочных районов, локальные центры жилых зон, производственных зон, ландшафтно-рекреационных территорий.

В системе обслуживания выделяются учреждения повседневного обслуживания, размещаемые в пределах жилых территорий микрорайонов и жилых групп в радиусе пешеходной доступности, и учреждения периодического и эпизодического обслуживания, размещаемые в общественных центрах и зонах.

Проектом предлагается формирование развитой системы центров обслуживания с определенным набором объектов социальной инфраструктуры.

## III.4  Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, городских лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Рекреационная  структура  городского поселения  формируется  двумя  участками,  выполняющими  функцию рекреации:

- территория  вокруг  озера  на  месте  бывшего  карьера  и  территории  лесного  массива  в  северной  части  г. Сосенский;

- территория национального парка «Угра» лесное урочище «Чертово городище», расположенное в 4 километрах от г. Сосенский.

Леса в пределах городского поселения выполняют две важные функции: рекреационную и санитарно-защитную. Лесные массивы являются отличным буфером на пути загрязнений воздушного бассейна.

Развитие городских рекреационных зон предусматривает:

1 Сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования;

2. Восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев;

3. Для уменьшения нагрузки на зеленые насаждение в границах г. Сосенский предлагается создание развитой инфраструктуры (сеть грунтовых дорожек, установка скамеек т.д.);

4. Реконструкцию и обустройство рекреационной зоны расположенной в северное части г. Сосенский на территории карьерного пруда и обеспечение санитарного контроля качества воды водоема;

5. Организация экскурсий по территории урочища «Чертово городище»;

6. На первую очередь необходимо провести озеленение улиц: ул. 60 лет Октября, ул. Ломоносова, ул. Мира, ул. Космонавтов. Так же необходимо провести комплексное озеленение микрорайона Победы;

7. Развитие существующих и размещение новых открытых спортивных сооружений, пляжей и иных подобных объектов во взаимосвязи с системой природных и озелененных территорий и транспортной системой городского поселения.

## III.5 Мероприятия по градостроительному развитию промышленных территорий

Производственные территории (промышленные, коммунально-складские, транспорта) занимают более 206,7 га.

По современному состоянию выделяются два основных промышленно-складских района в северной и южной части г. Сосенский.

В северном  районе размещаются в основном гаражные кооперативы и коммунально-складские предприятия.

В южном промрайоне в размещаются основные предприятия и организации городского поселения: ФФГУП «Сосенский приборостроительный завод», ОАО «Спецлит», ООО «Сосенский домострой», ОАО «Радуга» и др.

Проектом предусматривается упорядочение существующих промрайонов, благоустройство их территорий, организация санитарно-защитных зон.

Реорганизация производственных территорий имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих территорий в интересах развития города.

В связи с недостаточной эффективностью использования существующих промышленных территорий, ряд новых предприятий и коммунально-складских объектов, не требующих больших участков, предусматривается размещать на территориях сложившихся промышленных узлов.

Предлагается размещение двух новых промышленных площадок в западной части города Сосенский в районе ул. Космонавтов (12,8 га) и в северной части города (14,3 га).

Качественное развитие территорий сложившихся промышленных районов предполагает:

- полную или частичную реконструкцию производственных территорий путем обновления, уплотнения их застройки и создания разветвленной транспортно-инженерной и природоохранной инфраструктур, обеспечивающих рациональное и эффективное использование территорий;

-       модернизацию производственных объектов, предусматривающую использование безотходных технологий, оборотное и последовательно-поворотное водоснабжение (главным образом для объектов, расположенных в водоохранных зонах), организацию санитарно-защитных зон и их озеленение.

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

## IV.1 Улично-дорожная сеть

Проектом предлагаются следующие мероприятия по новому строительству и реконструкции магистралей, и по организации движения автотранспорта:

1.  Необходима организация муниципального автобусного парка для пассажирских перевозок с учетом перспектив развития городского поселения.

2. Требуется выполнение  ремонта с необходимым устройством дополнительных площадок для парковки автомобилей по существующим улицам центральной части города Сосенский, района улицы Ломоносова, в том числе внутри квартальных проездов.

3. На первую очередь планируется ремонт сети автодорог и тротуаров по улицам: Калинина, Ленина, 8-е Марта, 19 Партсъезда, Горького, Малое Кольцо, Большое Кольцо, Карла Маркса, Ломоносова, Маяковского, Лесная, Кирова, Комсомольская, Строительная, Молодежная, 60 лет Октября, 35 лет Победы, Космонавтов, Машиностроителей, 25 лет Октября, Мира, Заводская, Луговая, Зеленая, Салтыкова-Щедрина, Шевченко, проезд 1ый Заводской, пер. Шахтерский, пер. Школьный.

4. На первую очередь планируется установка светофора в г. Сосенский по ул. Ломоносова. Планируется установить новые и заменить дорожные знаки по: ул. Луговая, ул. Пушкина, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Зеленая, ул. Мира, ул. 35 лет Победы, ул. Машиностроителей, ул. Горького, ул. Кирова, ул. Ломоносова.

5.  На первую очередь планируется ремонт сетей наружного освещения по улицам: ул. Кирова, ул. Ломоносова, ул. 60 лет Октября, ул. 35 лет Победы, пер. Шахтерский, пер. Школьный.

# V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

Важнейшим принципом разработки предложений нового Генерального плана является приоритет экологических требований к развитию городского поселения. Проектные предложения направлены на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей города, недопущение необратимых последствий антропогенного воздействия для природной среды.  Генеральный план исходит из необходимости сохранения и развития природного комплекса, как экологического каркаса планировочной структуры городского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции,  обеспечивающего улучшение санитарно-гигиенического состояния городской среды и экологическую безопасность развития городского поселения. Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах населенных пунктов, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

В числе основных задач повышения качества городской среды ГП «Город Сосенский» предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности городской среды и повышение устойчивости природного комплекса городского поселения;

-   повышение эффективности использования территории

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду.

таблица №5

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение воздуха пылью и газом при работе механизмов | Загрязнение почвенного покрова отходами ТБО | Загрязнение подземных и поверхностных вод фильтратами ТБО и отбросами жизнедеятельности | Нарушение гидрологического режима |

В соответствии с действующим нормативными документами внутри санитарно-защитной зоны предприятий не допускается размещение жилых строений, школьных и дошкольных учебных заведений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, спортивных сооружений.

Допускается размещение предприятий, не являющихся дополнительными источниками шума и выбросов диоксида азота, при наличии необходимого экологического обоснования. Допускается размещение складов, магазинов, гаражей, стоянок транспорта, предприятий общественного питания, офисов, т.к. развитие социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания.

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта;

- виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе;

-  характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта  на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации;

-  возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

Благоприятность по строительству отражена в карте-схеме  «Границы зон особого

использования территории по уровню благоприятности для строительства». Анализ карты показывает, что территорию ГП «Город Сосенский» можно условно разделить на зоны с учетом инженерно-геологических условий на благоприятные, относительно благоприятные, неблагоприятные, малопригодные для строительного освоения,  и неблагоприятные, для строительства новых объектов. Таким образом, в целом ГП «Город Сосенский» можно отнести по показателям к благоприятным и относительно удовлетворительным условиям строительства.

Контроль за состоянием атмосферного воздуха

Отбор проб для определения запыленности атмосферы должен производиться не реже одного раза в квартал.

Основными вредными веществами, содержащимися в выбросах предприятий промышленности и подлежащих обязательному определению являются: пыль, сернистый ангидрид, окись углерода, двуокись азота и т.д.

Задачами отраслевого контроля за выбросами в атмосферу являются:

- контроль за содержанием вредных веществ в выбросах;

- контроль за эффективностью работы пыле-газоочистного оборудования;

- контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территориях промплощадок и в санитарно- защитных зонах;

- участие в разработке планов и мероприятий по охране воздушного бассейна.

Производство замеров количества промышленных выбросов в атмосферу осуществляется по программе, утвержденной главным инженером предприятия, и включает:

- составление перечня источников для замера промышленных выбросов;

- составление программы проведения замеров;

- оборудование точек для проведения работ по замеру.

Выбор точек для отбора проб загрязняющих веществ в атмосферу производится работниками санитарно - профилактической лаборатории совместно с представителями предприятия. Число и место расположения точек отбора проб, количество замеряемых параметров должно дать полную информацию о количестве вредных веществ, отходящих и выбрасываемых в атмосферу.

Замеры уровня загрязнения приземного слоя воздуха осуществляются путем отбора максимальных разовых проб.

Максимальные разовые концентрации вредных веществ измеряются на границе санитарно-защитной зоны, максимальные разовые концентрации на территории промышленной площадки.

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ атмосферу:

Планировочные мероприятия влияют на уменьшение воздействия выбросов предприятий на жилые районы и предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятия на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную зону;

- рациональное расположение заслона между жилым районом и предприятием;

- устройство санитарно-защитных зон.

Технологические мероприятия включают:

- кооперация проектируемого объекта с другими предприятиями с целью уменьшения количества «грязных производств» на предприятии;

- использование более прогрессивной технологии для получения продукции;

- увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- применение в производстве более «чистого» вида топлива.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия и т.п.

Прогноз воздействия на окружающую среду.

Данная оценка по состоянию атмосферы фиксирует исходное состояние среды, дает прогнозы ее изменения на перспективу, определяет необходимые природоохранные мероприятия в воздухе.

Результаты этих исследований позволяют характеризовать исходную экологическую обстановку в городском поселении, как нормальную и допускающую строительство на его территории новых  объектов.

Прогноз изменения экологической ситуации показывает, что основными видами воздействия, определяющими объемы необходимых природоохранных мероприятий, являются:

- загрязнение воздуха диоксидом азота в результате работы двигателей автомобилей, участвующих в движении по транспортным магистралям городского поселения;

- повышение уровней шума в зоне, примыкающей к транспортным магистралям.

Загрязнение воздуха диоксидом азота и транспортный шум являются определяющими факторами, влияющими на размеры санитарно-защитных зон вокруг размещаемых объектов.

Следует выделить следующие допустимые технические решения, минимизирующие размеры объектов, среди которых:

- устройство повышенной шумозащиты за счет тройного остекления в домах, подверженных воздействию транспортного шума в пределах 55-65дБА.

-	посадку зеленых насаждений вдоль дороги для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе;

- проведение рекультивации временных строительно-технологических проездов и территорий, занимаемых на период строительства.

Принятые меры позволят существенно сократить размеры СЗЗ. Внутри установленной санитарно-защитной зоны, запрещено строительство жилых домов, дошкольных и школьных образовательных учреждений, а также лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

#### Заключение

При высоких современных экологических требованиях необходима реконструкция старых промышленных предприятий, что повлечет за собой уменьшение СЗЗ.

Выполненная оценка существующего состояния окружающей среды позволяют заключить, что в проекте предусмотрены основные доступные меры, позволяющие минимизировать негативное воздействие на окружающую природную среду и обеспечить соблюдение современных нормативных требований по ее качеству вне пределов установленной санитарно-защитной зоны. Следовательно, внутри санитарно-защитной зоны предприятий допускается размещение складов, магазинов, гаражей, стоянок транспорта, предприятий общественного питания, офисов и т.д.

Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

### V.1 Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Водный бассейн.

1. Внедрение на промышленных предприятиях, осуществляющих сброс сточных вод в водные объекты, замкнутой системы повторного водоснабжения, инновационных технологий по очистке сточных вод.

2. Вывод с территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также зон санитарной охраны источников водоснабжения всех объектов, нахождение которых на указанных территориях запрещено законодательством и нормативными документами. Благоустройство и озеленение территории водоохранных зон и прибрежных полос.

4.   Организация экологического мониторинга водозаборов.

5. Устранение и предупреждение возможности загрязнения подземных источников водоснабжения.

6. Создание на территории города развитой сети поверхностной канализации и включение в нее поверхностных ручьев и дренажных систем.

Почвы.

1. Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2.  Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

3. Внедрение инновационных технологий по утилизации промышленных отходов.

4. Укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов.

5.    Реконструкция существующего полигона ТБО, расположенного в 4 км от г. Сосенский.

Шум. Электромагнитные излучения (ЭМИ).

1. Перераспределение транспортных потоков, уменьшение доли грузового транспорта в центральных районах города. Замена дорожных покрытий.

2. Организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ.

### V.2 Формирование природно-экологического каркаса городского поселения

Природно-экологический каркас городского поселения включает все виды зеленых насаждений, пойменные растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты. Поддержание территориальной связи городских природных комплексов с лесными и природно-аграрными ландшафтами  пригородной зоны осуществляется посредством сохранения и реконструкции естественных  экологических коридоров, направленных по долинам реки Сосенки, а также малых рек и ручьев.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории городского поселения, и заключаются в следующем:

максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

реабилитация существующих и создание новых парков, как площадных элементов экологического каркаса, особенно в районах новой застройки;

озеленение санитарно-защитных зон предприятий, зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль железнодорожных путей и транспортных магистралей;

усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах террас, оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

формирование на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с массивами городских лесов и  лесными массивами пригородной зоны.

# VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории

В настоящее время на территории городского поселения вывоз отходов ТБО производится на несанкционированную свалку, расположенную в 4 км от г. Сосенский, свалка не имеет инженерной инфраструктуры. В связи с этим предлагается на первую очередь провести рекультивацию свалки с последующим строительством полигона ТБО со строительством всей необходимой инженерной инфраструктуры. Также на расчетный срок предлагается строительство на территории полигона мусоросортировочной станции.

В соответствии с решениями Генерального  плана городского поселения «Город Сосенский» проектная численность населения к расчетному сроку составит 12,6  тыс. человек.

При принятой норме накопления отходов  в капитальной застройке с учетом общественных зданий 1,5 м3/чел в год,  1,0 м3/чел в индивидуальной  застройке, где часть отходов утилизируется непосредственно на территории личных домовладений, к расчетному сроку годовой объем образующихся отходов составит 18,9 тыс. м3/год.

На первую очередь предлагается организация временных мест складирования ТБО в д. Гранный Холм, д. Марьино, жд. ст. Шепелево с последующим вывозом их на полигон.

В районах  много-, средне- и малой  этажности контейнеры устанавливаются на специально оборудованных площадках из расчета 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов с установкой на одной площадке не более 5-и контейнеров, с радиусом  охвата одной площадки не более 100 метров и  удаленных  от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха и т.д. на расстояние не менее 20 метров.

В районах индивидуальной жилой застройки с малым числом проживающих и меньшим по сравнению с многоэтажной застройкой количеством образующегося мусора, где   растительные и другие виды  органических отходов утилизируются  в хозяйственной зоне путем  компостирования,  предлагается организовывать общие контейнерные площадки для группы домов. Здесь возможна установка контейнеров с большими - 200 метров и более  - интервалами, обеспечивающими их заполнение, учитывая отсутствие пищевых отходов,  не более чем за 5 суток.

Площадки должны иметь асфальтовое покрытие, ограждены зелеными насаждениями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной, желательно без плодов и ягод. Возможно ограждение контейнерных площадок стальной плетеной одинарной сеткой из  оцинкованной проволоки, позволяющей ограничить доступ посторонних лиц, животных и птиц, а также обеспечить  сохранность контейнеров.

Предлагается на расчетный срок организовать на территории городского поселения раздельный (селективный) сбор утилизируемых компонентов ТБО путем организации раздельного сбора в местах образования (населением, на объектах инфраструктуры, предприятиях) с последующей сдачей вторичных материальных ресурсов на специализированные пункты. Раздельный сбор утилизируемых компонентов ТБО позволит значительно сократить количество отходов поступающих на полигон для захоронения, уменьшить количество стихийных свалок, улучшить экологическую обстановку.

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Сбор ТБО на территории городского поселения будет производиться контейнерным способом. В этом случае для вывоза ТБО предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605, КАМАЗ-53605 и бункеровозы ЗИЛ-ММЗ-49525 на территории города Сосенский, и ЗИЛ 433362 МКМ-2 – на территории остальных населенных пунктов городского поселения.

# VII. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории

Рассматриваемая территория в целом благоприятна для строительства, но по природным условиям территория городского поселения имеет ряд неблагоприятных для освоения под застройку факторов.

На оценку территории по условиям строительства  влияют: характер рельефа, несущая способность грунта, уровень грунтовых вод. Степень влияния этих факторов различна и выражается в удорожании стоимости строительства, которое возможно определить при уточнении комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории после проведения инженерно- геологических изысканий.

Учитывая  природные условия, современное состояние, архитектурно-планировочное  решение, а также требования, предъявляемые к территориям отводимым под городскую застройку, предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

1. организация стока поверхностных вод;

2. понижение уровня грунтовых вод;

3. благоустройство существующего пруда (северная часть г. Сосенский).

- Организация стока поверхностных вод с территории населенных пунктов обеспечивается проведением работ по вертикальной планировке территории и устройству водосточной сети.

Вертикальная планировка территории наряду с организацией поверхностного водовода предусматривает создание нормативных уклонов по проездам и пешеходным направлениям.

По условиям рельефа местности, высотное положение улиц в границах существующей застройки принято, в основном, близким к поверхности земли, система водостоков на территории города намечается закрытого типа.

В городе развита сеть дождевой канализации, отводящая  поверхностный сток  со всей площади дорожных покрытий в селитебной зоне.  Водоприемниками  поверхностного стока являются р. Песочня и р. Сосенка.

В генплане предлагается  дальнейшее развитие сети дождевой канализации. Отвод поверхностного стока с площадок объектов нового капитального строительства на территории сложившейся жилой застройки предусматривается в существующую сеть дождевой канализации.

2. Понижение уровня грунтовых вод намечается, в основном, на участках, удаленных от оврагов и пойм рек и колеблется в зависимости от интенсивности таяния снегов и выпадения атмосферных осадков.

Основные мероприятия по понижению вод - устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод.

3. Архитектурно-планировочным решением предлагается  на базе существующего водоема организовать зону  отдыха. Основным мероприятием по созданию зоны является формирование ландшафта, отвечающего требованиям спортивно-оздоровительной зоны в сочетании с благоустройством  береговых полос.

Намечен ряд мероприятий по благоустройству водоема:

- расчистка от ила, мусора, профилирование береговых полос, которые представляют интерес для эстетического восприятия и использования для организации пляжных зон;

- обеспечение санитарного состояния воды либо проточностью, либо организацией регулярного водообмена;

- оборудование водосбросными и водоспускными сооружениями, обеспечивающими  отметку зеркала воды на заданном уровне, во избежание подтопления прилегающей территории.

# VIII. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

### VIII.1 Водоснабжение

Основной упор при развитии городской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

Для обеспечения оптимального автоматического режима работы системы водораспределения необходимо установить регулируемые электроприводы на всех водопроводных насосных станциях.

Зоны санитарной охраны  I пояса артскважин и насосных станций II подъема с резервуарами чистой воды в соответствии с требованиями нормативов должны быть огорожены сплошным забором, их территория озеленена и благоустроена. Все ходы и лазы водопроводных сооружений необходимо герметически закрывать для исключения возможности проникновения (в частности через устья скважин) загрязнений и атмосферных осадков.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения.

таблица №6

| Место положение скважин | Водоотбор, м3/сут | Цель водопользования | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор «Гранный Холм» а/скв. №1 а/скв. №2 а/скв № 3 а/скв № 4 а/скв № 5 а/скв № 6 | 616 505,6 1151,6 696,9 1103,2 319,7 | Для водоснабжения | Рабочие |
| Участок очистных сооружений (8 км от г. Сосенский) а/скв. №1 а/скв. №2 | 8 8 | Для водоснабжения | Рабочие |
| ст. Шепелево а/скв. №1 | 5 | Для водоснабжения | Рабочая |

На расчетный срок предлагается во всех населённых пунктах городского поселения  строительство централизованной системы водоснабжения. В населенных пунктах д. Марьино и жд. ст. Шепелево Генеральным планом предлагается развитие локального водоснабжения с размещением водозаборных скважин (по одной в каждом населенном пункте), со строительством разводящих уличных водопроводных сетей с размещением обеззараживающих установок. Деревню Гранный Холм необходимо включить в систему водоснабжения г. Сосенский, со строительством от водозаборных сооружений водопроводных сетей. В г. Сосенский на первую очередь предлагается полная реконструкция водопроводных сетей по улицам: Молодежная, Строительная, Б. Кольцо, Комсомольская, Ломоносова, К. Маркса, М. Кольцо, 8-Марта, Ленина. Так же необходимо предусмотреть строительство водопроводных сетей на территориях нового строительства, на расчетный срок необходимо довести процент износа водопроводных сетей до нормативного состояния. На расчетный срок предлагается произвести замену оборудования и капитальный ремонт сооружений системы водоснабжения. На всех сооружениях системы водоснабжения необходима установка систем доочистки и обеззараживания.

На водозаборе Гр. Холм  эксплуатационные запасы подземных вод составляет 10000 м3 в сутки (запасы утверждены на 8-ми летний период работы водозабора – лицензия № КЛЖ 52666 ВЭ от 19.03.2004 г). Достаточно для покрытия потребностей городского поселения в воде питьевого качества на все сроки строительства. Глубина скважин 60 – 90 м.

Расчетные расходы воды представлены в таблице.

таблица №7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные сроки | Численность (тыс.ч) | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут |
|  |  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное, К= 1,2 |
| Современное население | 12353 | 300 | 3705,9 | 3705,9 | 4447,1 |
| Первая очередь(2018г) | 12500 | 300 | 3750 | 3750 | 4500 |
| Расчетный срок (2028г) | 12600 | 300 | 3780 | 3780 | 4536 |
| Градостроительный прогноз (2038г) | 12900 | 300 | 3870 | 3870 | 4644 |

### VIII.2 Водоотведение

В настоящее время в городском поселении  централизованная система бытовой канализации имеется только в г. Сосенском. Процент обеспеченности канализацией населения составляет 97,4 %.

При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей.

В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т. е. не менее 70 % годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

В д. Гранный Холм, д. Марьино и ж/д ст. Шепелево рекомендуются установка локальных очистных сооружений - комплексы емкостей (септики, аэротенки, биореакторы, отстойники, фильтры), предназначенные для очистки бытовых, ливневых, производственных сточных вод. Необходимо строительство систем дополнительной доочистки сточных вод на существующих очистных сооружениях.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

### VIII.3 Газоснабжение

В настоящее время на территории городского поселения газифицирован только один населенный пункт (г. Сосенский). В связи с этим предлагается на первую очередь газифицировать д. Гранный Холм, д. Марьино, ж/д. ст. Шепелево. Протяженность проектируемых газопроводов высокого давления на территории городского поселения составит 14,6 км. Предлагается на первую очередь довести уровень газификации городского поселения до 100%.

Всего по городскому поселению намечается построить 4 ГРП, 1 ГРПШ и около 14,6 км газопроводов (без учета сети низкого давления).

Распределение газа проектируется по трехступенчатой системе:

1 ступень - газопровод высокого давления;

2 ступень - газопровод среднего давления;

3 ступень - газопроводы низкого давления.

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Ожидаемые потребности в природном газе.

таблица №8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Расчетные сроки | Численность тыс.ч | Расход газа м3/ч |
| Современное население | 12353 | 352,5 |
| Первая очередь(2018г) | 12500 | 356,7 |
| Расчетный срок (2028г) | 12600 | 359,6 |
| Градостроительный прогноз (2038г) | 12900 | 368,1 |

Для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения городского поселения необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления городского поселения;

- осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ;

- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности газоснабжения.

### VIII.4 Связь

Развитие средств связи будет осуществляться по следующим направлениям: техническое перевооружение, реконструкция электросвязи и внедрение современных цифровых систем, расширение новых видов услуг связи (телефакс, видеотекст, подвижная сотовая телефонная и пейджинговая связь).

Перспективное количество основных радиоточек и телефонов  приведено в таблице № 9.

таблица №9

| Расчетные сроки | Численность населения | Количество телефонов | Количество радиоточек |
| --- | --- | --- | --- |
| Современное население | 12353 | 3066 | 4117 |
| Первая очередь(2018г) | 12500 | 4166 | 4166 |
| Расчетный срок (2028г) | 12600 | 4200 | 4200 |
| Градостроительный прогноз (2038г) | 12900 | 4300 | 4300 |

Для оказания универсальных услуг связи необходимо установить таксофоны в следующих населенных пунктах: г. Сосенский, д. Гранных Холм, д. Марьино, жд.ст. Шепелево.

Действующий в г. Сосенский оператор телефонной связи: ОАО «ЦентрТелеком» по мере ввода новых зданий должны предоставлять услуги связи пользователям в необходимом объеме.

В настоящее время и на рассматриваемую перспективу большое значение в обеспечении телефонной связью занимает сотовая связь.

Развитие сети местного радиовещания предполагается на базе существующей сети проводного вещания. Также необходимо развивать сети кабельного телевещания.

### VIII.5 Теплоснабжение

На расчетный срок телоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора: существующие, сохраняемые, реконструируемые и нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение).

Ожидаемые потребности тепла на расчетный срок нового строительства, подсчитанные по укрупненным показателям и удельным характеристикам, предоставлены в таблице 10.

Ожидаемые потребности тепла на территориях нового строительства на

расчетный срок в ГП «Город Сосенский»

таблица №10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные сроки | Численность (тыс.ч) | Расход тепла для нового строительства на расчетный срок, Гкал/год |
|  |  | на отопление Qо год Гкал/год | на вентиляцию Qв год Гкал/год | на горячие водоснабжение Qг год Гкал/год | Общие Qобщ год Гкал/год |
| Современное население | 12353 | 117523,51 | 12088,98 | 28372,73 | 157985,21 |
| Первая очередь(2018г) | 12500 | 118922,03 | 12232,84 | 28710,37 | 159865,23 |
| Расчетный срок (2028г) | 12600 | 119873,41 | 12330,71 | 28940,05 | 161144,16 |
| Градостроительный прогноз (2038г) | 12900 | 122727,54 | 12624,29 | 29629,10 | 164980,92 |

Покрытие тепловых потребностей городского поселения предусматривается от существующих реконструируемых, от индивидуальных автономных теплогенераторов, работающих на газе.

Дальнейшее повышение качественного уровня теплоснабжения городского поселения предполагает поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения;

- обеспечение централизованным теплоснабжением районов нового малоэтажного строительства и децентрализованным теплоснабжением (с использованием индивидуальных отопительных систем);

- создание условий в инфраструктуре теплоснабжения для организации взаиморезервируемой схемы, путем строительства тепломагистралей-перемычек между крупными источниками для работы в аварийном режиме.

### VIII.6 Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение ГП «Город Сосенский» осуществляется от ПС 35/110 кВ «Шепелево». На территории города проведены линии высоковольтного напряжения ВЛ-10кВ,  которые обеспечивают поступление электрической энергии от тяговой подстанции к потребителям. Потребителями являются промышленные и коммунально-бытовые предприятия городского поселения, а также население.

Распределение электроэнергии по потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Проектное положение

Расчет нагрузок

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с нормативными документами, с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 30 м кв. на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на одного человека.

Электрические нагрузки по промышленным потребителям принимаются из расчета прироста 2 % в год.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на расчетный срок.

таблица №11

| Расчетные сроки | Численность населения | Нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
| Современное население | 12353 | 7,41 |
| Первая очередь(2018г) | 12500 | 7,5 |
| Расчетный срок (2028г) | 12600 | 7,56 |
| Градостроительный прогноз (2038г) | 12900 | 7,74 |

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства в городе на расчетный срок необходимо:

- реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные ПС 35/110 кВ «Шепелево»;

- реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций.

Также для надежного электроснабжения потребителей городского поселения необходима реконструкция существующих и на перспективу новых сетей. Более конкретные мероприятия по развитию сетей 10кВ в городе должны быть определены при разработке схемы развития электрических сетей.

## Список используемой литературы:

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

- Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Флеров А.С. «Флора Калужской губернии» КЛГ. 1912 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.

- Земельный кодекc РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

- ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 2002 г.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2007 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2008 г.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2008 г.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». М., 2000.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

(с изменениями на 10 апреля 2008 года).

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления

- СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

- Нормы проектирования объектов пожарной охраны, 01.01.1995 г.

- Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

- Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области»,

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

- СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

- СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение

- ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

- ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление