Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-И-№0161 от 06.08. 2009 г.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Муниципальный контракт

от 03.11.2009г.

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ДЕРЕВНИ  ХВАЛОВО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО  БАБЫНИНО»

БАБЫНИНСКОГО  РАЙОНА  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУГА

2010

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-И-№0161 от 06.08. 2009 г.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Муниципальный контракт

от 03.11.2009 г.

Экземпляр № 3

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ДЕРЕВНИ  ХВАЛОВО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО  БАБЫНИНО»

БАБЫНИНСКОГО  РАЙОНА  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2010

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                         Чистова С. Г.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-землеустроитель                                                                        Гончарова И.В.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М.

главный геолог                                                                                           Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                               Дегтярев Д.Н.

Глава администрации                                                                                                                        СП «Село Бабынино»                                                                                 Гордеев  А.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА	8

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	8

I.I Природные условия	8

I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение	8

I.I.2 Климат	10

I.I.3 Ресурсы поверхностных и подземных вод	13

I.I.4 Инженерно-геологические условия	13

I.II Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям	15

I.II.1 Оценка территории для строительного освоения	15

I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения	15

I.II.3 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка	19

I.II.4 Охранные коридоры коммуникаций	24

I.II.5  СЗЗ и придорожные полосы от автомобильных дорог	26

I.II.6  Санитарно-защитные полосы источников питьевого водоснабжения (децентрализованного)	26

I.III Современное использование территории	27

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация деревни	27

I.III.2 Жилищный фонд	28

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	28

I.III.4 Транспортная инфраструктура	29

I.IV Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	30

I.IV.1 Население. Социально-демографическая характеристика	30

I.IV.2 Экономическая база	30

2. ПОЛОЖЕНИЯ  О  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	31

II. Цели и задачи территориального планирования	31

III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территории деревни (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)	32

III.I Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры деревни	32

III.II Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	32

III.II.1 Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок	33

III.II.2 Градостроительное зонирование территории населенного пункта	34

III.III Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	40

III.III.1 Учреждения культурно-бытового назначения	41

III.III.2  Торговая сеть	42

III.III.3 Спортивные сооружения	42

III.III.4  Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон	42

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры	43

IV.I  Улично-дорожная сеть	43

IV.II  Инженерно-техническая база	43

IV.II.1 Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории	43

IV.II.2 Теплоснабжение и газоснабжение	46

IV.II.3 Электроснабжение	47

IV.II.4 Связь	48

V. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	50

V.I Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы	50

V.II Формирование природно-экологического каркаса	50

VI. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории	51

VII. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	52

VII.I Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности	55

VII.II Перечень первичных мер пожарной безопасности	55

Список используемой литературы	60

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план деревни Хвалово выполняется по заказу Администрации Муниципального района «Бабынинский район» (исполнительно-распорядительного органа) (Муниципальный контракт от 03 ноября  2009 г.).

Основной целью Генерального плана деревни Хвалово является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития деревни до 2034 года.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры деревни;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития деревни;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта;

- формирование на территории деревни экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные и другие зоны с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным  и антропогенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур деревни;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

Основные теоретические принципы:

Приоритетности критериев оценки современного состояния деревни и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик.

Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования.

Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях.

Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности деревни, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации.

Компактности функционально - планировочной организации деревни. Заключается в формировании структуры деревни в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям.

Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования деревни, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана деревни Хвалово в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана деревни Хвалово представляются в составе:

- Опорный план;

- Схема современного использования территории;

- Схема функционального зонирования территории;

- Схема ландшафтно-геормофологического районирования;

- Схема размещения инженерных сетей;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории;

- Схема месторасположения деревни Хвалово.

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

- Проектный чертеж.

# 1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

В физико–географическом плане территория деревни Хвалово расположена на северо-западе Среднерусской возвышенности в пределах Мещовского ополья. Современный рельеф носит черты эрозионно-денадуционной равнины доледникового времени, на которую наложились ледниковые образования московского оледенения с последующей последниковой эрозией.

Абсолютные отметки земной поверхности в пределах данной площади изменяютя от 180 м (урез вод безымянного ручья) до 209 м на севере территории. Абсолютный перепад рельефа составляет 29 м. Рельефный фон образован ледниковой аккумуляцией и современной эрозией геологической среды.

В ландшафтном фоне описываемой территории выделены три типа ландшафтов.

Первый тип - пологохолмистая моренно-эрозионная слаборасчлененная равнина. В геологическом резерве этой местности сверху вниз залегают: покровные суглинки мощностью 2-4 м: грубозернистые суглинки с включением гравия и валунов разнообразных пород, мощность этого слоя 10-20 м. Коренные породы представлены кварц-глауконитовыми песками альбсеноманского возраста меловой системы и серыми песчаными глинами юрского периоды, общая мощность этих образований составляет 15-25 м. Почвы серые и светло-серые лесные на суглинистой основе.

Второй тип - пологие приречные склоны и овражно-балочная сеть слаборасчлененная по глубине и площади рельефа. В геологическом строении этого ландшафта в четвертичных отложениях появляются невыдержанные по мощности и простиранию линзы супесей и песков. В остальном геологическое строение тоже, что и в первом типе ландшафта. Почвы светло-серые лесные частично смытые.

Третий тип - плоская аллювиальная равнина, зона постоянного подтопления и сезонного затопления. Верхняя часть геологической среды до 4 м. сложена супесчаными и песчаными грунтами. Коренные породы залегают на глубинах 10-20 м., в зависимости от абсолютных отметок дневной поверхности. Глубина залегания грунтовых вод менее 1 м. Почвы луговые дерново-подзолистые, местами глееватые. Данный тип ландшафта постоянно подтоплен, а в весенний паводок затопляется.

### I.I.2 Климат

Климат деревни Хвалово, как и всего Бабынинского района, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6 °С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°C. Минимальная  температура воздуха составляет -35,2 (С, а максимальная - +35,4(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.  Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,8 °С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36…+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 650-730 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Высса, а также других рек.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.I.3 Ресурсы поверхностных и подземных вод

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну реки Оки.  Вдоль деревни Хвалово с запада на юго-восток протекает ручей без названия, впадающий в реку Волынь.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- транспортных;

- орошения сельскохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Разведанных месторождений подземных вод нет, местное население пользуется водой из скважин и колодцев. Все подземные водоносные горизонты можно разделить на верховодку, безнапорные воды приурочены к Альб-сеноманским пескам и артезианскам, а артезианские воды окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы.

Верховодка приурочена к линзам супесей и песков в четвертичных отложениях. Этот горизонт развит спорадически, воды безнапорные мягкие и обычно загрязненные нитритами и аммиачными соединениями. Существующие в населенном пункте пруды создают локальные подпоры для верховодки, что замедляет естественный дренаж вод и соответственно ухудшает их качественные показатели. Воды Альб-сеноманского водоносного горизонта гидрокарбонатно-кальциевые, мягкие и умеренно-жесткие, а Окского водоносного горизонта в основном жесткие.

### I.I.4 Инженерно-геологические условия

В геоморфологическом плане площадь территории деревни Хвалово расположена в пределах трех ландшафтах одного генезиса, что соответствует средней категории сложности. В геологическом плане по количеству различных литологических слоев залегающих горизонтально или с наклоном иногда с выклиниванием, мощности слоев изменяются закономерно, что соответствует средней категории сложности.

Гидрогеологические условия территории определяются только наличием верховодки, ее степенью загрязнения и уровнем стояния грунтовых вод. В зависимости от типов застройки условия для строительства могут изменяться от простой категории до сложной. Каких-либо геологических и инженерно-геологических процессов, а также наличие специфичных грунтов на данной территории отмечено не было. К техногенным изменениям, а точнее эколого-геормофологическим, можно отнести пруды, которые создают искусственный подпор грунтовых вод и на северо-востоке площади наличие оврага-балки по которому осуществляется сток неочищенных вод от ферм расположенных за границами населенного пункта.

Для первого типа ландшафта местности условия строительства можно определить как простые, для второго средние и для третьего как сложные.

Категории сложности инженерно-геологических условий

Таблица 2

| Факторы | I (простая) |
| --- | --- |
| Геоморфологические условия | Площадка (участок) в пределах одного геоморфологического элемента. Поверхность горизонтальная, нерасчлененная |
| Геологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Не более двух различных по литологии слоев, залегающих горизонтально или слабо наклонно (уклон не более 0,1). Мощность выдержана по простиранию. Незначительная степень неоднородности слоев по показателям свойств грунтов, закономерно изменяющихся в плане и по глубине. |
| Гидрогеологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Имеется один выдержанный горизонт подземных вод с однородным химическим составом |
| Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений | Отсутствуют |
| Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Отсутствуют |
| Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий | Незначительные и могут не учитываться при инженерно-геологических изысканиях и проектировании |

Примечание - категории сложности инженерно-геологических условии следует устанавливать по совокупности факторов, указанных в настоящем приложении. Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории сложности и является определяющим при принятии основных проектных решений, то категорию сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по этому фактору. В этом случае должны быть увеличены объемы или дополнительно предусмотрены только те виды работ, которые необходимы для обеспечения выяснения влияния на проектируемые здания и сооружения именно данного фактора.

## I.II Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям

### I.II.1 Оценка территории для строительного освоения

Для оценки территории по условиям строительного освоения использована характеристика условий:

- Поверхности с уклонами до 10%; рельеф слаборасчлененный, поверхность плоской моренo-водноледниковой  равнины.

- Почвы: дерново-среднеподзолистые.

- Механический состав грунтов: средние суглинки, пески в разной степени глинистые.

- Уровень грунтовых вод глубже 3 м.

- Незатопляемая паводками территория.

- Стабилизировавшийся овраг глубиной до 15 м с пологим склоном.

- Оползни - отсутствуют.

- Карст поверхностей не наблюдается.

- Размыв и подмыв овражной сети и мелких ручьев отсутствует.

- Территория хорошо проветривается, открыта возможным сильным ветрам и бурям.

- Нормально инсолируемая в течение всего года.

Территория деревни Хвалово соответствует простым инженерно-строительным условиям.

### I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «Об охране окружающей среды на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории деревни Хвалово особо охраняемых природных территорий, представленных государственными памятниками природы нет.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

Водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина водоохраной зоны для ручья, протекающего с запада на юго-восток населенного пункта Хвалово  составляет 50 метров и совпадает с прибрежной защитной полосой (Ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации). Радиус водоохранной зоны для истока  ручья устанавливается в размере 50 метров. Около 10  % территории деревни находится в водоохраной зоне ручьев и прудов.

На данных территориях в соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

На основании части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации и в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы для ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров (Ст. 6  Водного Кодекса Российской Федерации).

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства.

### I.II.3 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка

Техногенное воздействие является комплексным фактором и ведет к отрицательным последствиям для целостности и устойчивости природных сообществ. В числе основных задач повышения качества природной среды деревни  Хвалово предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса деревни;

- повышение эффективности использования территории деревни.

Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах черты населенного пункта, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

Таблица 3

| Атмосфера | - загрязнение воздуха |
| --- | --- |
| Земля | - отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя; - изменение рельефа при выполнении строительных и планировочных работ; - увеличение нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений |
| Водные ресурсы | загрязнение подземных вод, изменение условий поверхностного стока |
| Гидрологический режим | нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта.

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.

- Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта  на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации.

- Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

Оценка воздействия на атмосферу

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 4

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для деревни Хвалово устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей (всю территорию деревни окружают земли сельскохозяйственного назначения). Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе данного района имеют следующие значения (По заключению ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»):

взвешенные вещества – 170 мкг/м3 (0,17 мг/м3 - при норме ПДК – 0,5 мг/м3);

диоксид азота – 50 мкг/м3 (0,050 мг/м3  - при норме ПДК – 0,085 мг/м3);

оксид азота - 21 мкг/м3 (0,21 мг/м3  - при норме ПДК – 0,4 мг/м3);

оксид углерода – 1,5 мг/м3 (при норме ПДК – 5 мг/м3);

диоксид серы – 15 мкг/м3 (0,015 мг/м3  - при норме ПДК – 0,3 мг/м3)

Промышленные предприятия в деревне отсутствуют. Поэтому, основными источниками загрязнения атмосферного воздуха деревни  являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы). Основная доля выбросов от передвижных источников приходится на областную автодорогу  «Бабынино Воротынск - поворот Росва» - Пятницкое- Никольское, которая проходит в северной части деревни.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха

в районе намечаемой деятельности

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха будет наблюдаться в период строительства. Воздействие при выполнении строительных работ носит кратковременный характер и по срокам прекращается по окончании строительства.

Так как основная доля выбросов вредных веществ приходится на передвижные источники, необходимо дополнительно провести посадку зеленых насаждений вдоль дороги для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

В пределах  территории деревни Хвалово водные объекты представлены безымянными ручьями и сетью прудов.

Так как промышленные предприятия в данном населенном пункте отсутствуют, экологическое состояние водных объектов определяться интенсивной антропогенной нагрузкой в виде сточных вод ближайших населенных пунктов, ливневых, хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных сточных вод.

Разведанных месторождений подземных вод нет, местное население пользуется водой из скважин и колодцев. Все подземные водоносные горизонты можно разделить на верховодку, безнапорные воды приурочены к Альб-сеноманским пескам и артезианскам, а артезианские воды окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы.

Верховодка приурочена к линзам супесей и песков в четвертичных отложениях. Этот горизонт развит спорадически, воды безнапорные мягкие и обычно загрязненные нитритами и аммиачными соединениями. Существующие в населенном пункте пруды создают локальные подпоры для верховодки, что замедляет естественный дренаж вод и соответственно ухудшает их качественные показатели. Воды Альб-сеноманского водоносного горизонта гидрокарбонатно-кальциевые, мягкие и умеренно-жесткие, а Окского водоносного горизонта в основном жесткие.

Случаев инфекционных заболеваний, связанных с подземным водоснабжением не обнаружено.

Образование и размещение отходов

Объектами санитарной очистки и уборки в поселке являются территории частных домовладений - мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы, места расположения которых определены самими домовладельцами.

В настоящее время для сбора твердых бытовых отходов на территории деревни Хвалово не установлены  контейнеры. Механизированная уборка территорий населенных пунктов (комплексная уборка улиц) не осуществляется.

На территории сельского поселения твердые бытовые отходы вывозит по договору МУП ЖКХ пос. Бабынино. Вывоз твердых бытовых отходов производится «позвонковым» способом. Данная система удаления отходов крайне неудобна, так как невозможно составить маршрут и график движения машины, чтобы он был всем удобен.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора в деревни Хвалово:

- сбор ТБО контейнерным методом (установление металлического контейнера на площадке с твердым покрытием, ограждением с трех сторон). Лимит размещения и периодичность вывоза ТБО установить исходя из вместимости контейнера и сезона года;

-снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в деревне Хвалово является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- Характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод.

- Характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

3.   Изменения социально-экономической обстановки и условий жизни населения, проживающего в районе размещения объекта.

Накопление тяжелых металлов от выхлопных газов прогнозируется значительно ниже пределов умеренно-опасной нормы (до 32 ед.).

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

- Предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в деревне Хвалово необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Улучшение состояния атмосферного воздуха:

- увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодороги;

- ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

- совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных мест.

Улучшение состояния поверхностных водоемов:

- развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Улучшение состояния почв:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

ВЫВОД: Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

### I.II.4 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, линии электропередач, газопроводы, линии связи) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. 
В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны: 
	1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: 
	- для линий напряжением до 1000 В – 2 метра, до 20 кВ – 10 метров, до 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров.

- для мачтовой ТП (МТП) санитарно-защитная зона  составляет 10 м.
	2. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 
	- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; 
	- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач); 
	- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается: 
	- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях; 
	- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей; 
	- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них); 
	- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 5

| Инженерные сети | Расстояние м по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников.

В использовании территории зон санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

### I.II.5  СЗЗ и придорожные полосы от автомобильных дорог

В соответствии с нормативами, расстояние от бровки земляного полотна для автомобильных дорог IV категории до застройки принимается не менее 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей предусмотрена полоса зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 м.

### I.II.6  Санитарно-защитные полосы источников питьевого водоснабжения (децентрализованного)

В деревне  Хвалово в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоснабжения, водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа. Санитарно-защитные полосы источников и качество воды децентрализованного водоснабжения  должны соответствовать нормативам.

Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений имеет решающее значение, в первую очередь в профилактике бактериального загрязнения питьевой воды. За содержание водозаборных сооружений в надлежащем санитарно-техническом состоянии отвечают местные органы самоуправления и индивидуальные владельцы. В радиусе ближе 20 м от колодца не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация деревни

Существующая территория деревни Хвалово расположена в центральной части Бабынинского района в составе муниципального образования сельское поселение «Село  Бабынино», в 5км от поселка Бабынино, в 2 км от села Бабынино.

С юго-запада на юго-восток границы деревни протекает ручей без названия, который впадает в реку Волынь. В северной части деревни проходит автодорога областного значения «Бабынино Воротынск- поворот Росва» - Пятницкое- Никольское.

Площадь деревни в существующей границе составляет 0,77 км2. Численность постоянного населения – 75 чел.

Согласно градостроительному зонированию в границах населенного пункта можно выделить следующие функциональные зоны: жилую, природно-рекреационную,  сельскохозяйственного использования и зону специального назначения.

Жилая зона сосредоточена в центральной части деревни и представлена малоэтажной жилой застройкой с участками.

Зоны рекреации находятся непосредственно вдоль водных объектов - береговая полоса  и водоохранная зона вдоль ручья.

Объектов образования  и воспитания в деревне нет.

Экспликация земель

Таблица 6

| № п./п. | Наименование территории по использованию | Всего, га | В % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 77,0 | 100 |
| 1 | Селитебная территория, в т. ч. |  |  |
| 1.1 | Территория жилой застройки | 19,7 | 25,6 |
| 1.2 | Улицы, дороги | 2,5 | 3,3 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования | 5,3 | 6,8 |
| 1.4 | Сельскохозяйственные угодья и огороды | 47,2 | 61,3 |
| 1.5 | Водные поверхности | 2,3 | 3 |

Возможности территориального развития

Территория, проектируемая под застройку, расположена в северо-западной части деревни. В проектную границу населенного пункта включены земли сельскохозяйственного назначения. На сегодняшний день на них планируется размещение площадок под жилищное строительство.

Проектом «Схема территориального планирования Бабынинского района» предусматривается расширение границ населенного пункта деревни путем перевода земель сельскохозяйственного назначения из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта на основании ст. 8 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов I очередь

Таблица 7

| Местоположение участка | Площадь, га | Целевое назначение | Предполагаемые сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищное стр-во | Инженерная и транспортная инфраструктура | Общественно-деловое | Рекреация |  |
| дер. Хвалово СП «село Бабынино» I очередь | 13,7 | 11,6 | 1,8 | 0,3 | - | 2010-2020 |

Таким образом, в деревне Хвалово из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов переводится участок общей площадью 13,7 га, из которых 11,6 га под жилищное строительство.

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд деревни Хвалово представлен индивидуальными жилыми домами, которые находятся в частной собственности (54 дома, из которых 3 дома двух квартирных, 4 дома одноквартирных, 47 домов деревянных). Муниципального жилья нет.

При разработке генерального плана были выявлены проблемы по жилищному фонду:

-инженерное благоустройство жилищного фонда отсутствует;

-строительство жилых домов в общем объеме ввода жилья построено населением за свой счет и с помощью кредитов;

-неравномерное обеспечение инженерными сетями жителей деревни и соседних дачных обществ.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

В деревне Хвалово полностью отсутствуют объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты общественного питания, бытового обслуживания, магазины, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи.

Социальное обслуживание населения осуществляется на базе объектов населенных пунктов села Бабынино и поселка Бабынино.

В селе Бабынино имеются:

- библиотека 8000 экз.;

- общеобразовательная школа на 108 мест;

- магазин товаров первой необходимости;

- Рындинская участковая больница - обслуживает рындинский участковый врач 25 пос./ смена.

В поселке Бабынино расположен детский сад «Улыбка» проектной вместимостью 142 места.

На перспективу строительство детского сада и школы в деревне Хвалово не предусматривается. Доставка учащихся к месту учебы и обратно будет осуществляться «Школьным автобусом».

### I.III.4 Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи деревни Хвалово осуществляются автомобильным транспортом. В северной части деревни Хвалово проходит автодорога областного значения, находящаяся в собственности Калужской области «Бабынино - Воротынск - поворот Росва» - Пятницкое- Никольское (общая протяженность которой составляет 15,10 км, полоса отвода – 17 м, IV техническая категория, тип покрытия - асфальтобетон), обеспечивающая связь с населенными пунктами: селом Бабынино, дер. Спас, селом Пятницкое, дер. Никольское.

В восточной части деревни в южном направлении  от автодороги «Бабынино Воротынск - поворот Росва» - Пятницкое- Никольское проходит автодорога, находящаяся в собственности Муниципального района «Бабынинский район», "Бабынино-Никольское"-Холопово-Вислово в населенные пункты: дер. Холопово и дер. Вислово, общей протяженностью 5,58 км с неусовершенствованным покрытием.

Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

При проектировании улично-дорожной сети деревни и участков под застройку учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей. Транспортная сеть на территории деревни подразделяется на магистральные и второстепенные улицы.

Для школьников предусмотрены маршруты «Школьный автобус».

## I.IV Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

### I.IV.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Деревня  Хвалово занимает территорию ориентировочно 77 га. Постоянное население на 01.01.2010 года составляет 75 чел. За восьмилетний период численность населения деревни увеличилась на 14 человек. Количество безработных в деревне Хвалово насчитывается 3 человека, из которых 2 чел. мужчины и 1 чел. женщины.

Плотность населения деревни (число жителей на единицу площади) составляет 0,97 чел./га.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 8

|  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дер. Хвалово | 61 | 59 | 60 | 58 | 56 | 67 | 69 | 75 |

Известно, что динамика численности населения зависит от естественного и механического движения населения.

Естественное движение населения, чел.

Таблица 9

| Годы | Число, родившихся | Число, умерших | Естественная убыль |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | - | 2 | -2 |
| 2003 | 1 | - | +1 |
| 2004 | 1 | - | +1 |
| 2005 | - | 4 | -4 |
| 2006 | 2 | 1 | +1 |
| 2007 | 3 | 2 | +1 |
| 2008 | 1 | 2 | -1 |
| 2009 | - | 2 | -2 |

### I.IV.2 Экономическая база

На территории деревни Хвалово отсутствуют промышленные и производственные предприятия.  Развитие производства на перспективу в населенном пункте не предусматривается.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ  О  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# II. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития деревни Хвалово и ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития села в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

● обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса деревни;

● сохранение ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия деревни;

●    повышение эффективности использования территорий;

● обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

● определение направлений дальнейшего территориального развития деревни на расчетный срок;

● повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур деревни;

● комплексное благоустройство и озеленение территории.

# III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территории деревни (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)

## III.I Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры деревни

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов среды, зон активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы деревни;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей деревни;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия территории.

Наиболее целесообразным для развития селитебной застройки принято восточное направление территориального развития деревни.

Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации деревни, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

## III.II Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Основная цель – планировочными средствами обеспечить создание благоустроенной и комфортной среды проживания, закрепить изменения использования земельных участков из сельскохозяйственного назначения в жилое, что позволит расширить зону жилищного строительства и улучшить среду жизнедеятельности населения.

Проектное решение предполагает четкую функциональную организацию и упорядочение использования земельных участков. Проектом предусмотрено изменение границы деревни с включением новых территорий под жилищное  строительство (коттеджная застройка). Целесообразным для развития селитебной и общественной застройки принято северо-западное направление территориального развития деревни.

## III.II.1 Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок

Параметры жилищного строительства

Территорию свободную от застройки, общей площадью ориентировочно 13,7 га, потенциально можно рассматривать для формирования жилой застройки коттеджного типа.

Для новой  жилой  застройки предлагается следующая типология жилого фонда:

( коттеджная – жилые зоны с участками до 0,25 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 150-200 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

 малоэтажная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до 0,25 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-2 этажа на 1 семью общей площадью 120-150 м2 и более. Территории застройки предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

Преимущественный тип застройки - малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Малоэтажная  жилая застройка коттеджного типа

На новом участке под застройку возможно размещение 46 индивидуальных жилых домов коттеджного типа общей площадью – 5520 м2 , жилищной обеспеченностью – 40  м2/чел. А в существующей границе населенного пункта предлагается строительство 66 индивидуальных жилых домов коттеджного типа общей площадью – 7920 м2 , жилищной обеспеченностью – 40  м2/чел.

Технико-экономические показатели

Таблица 10

| № п./п. | Наименование показателей | Единица измерения | В проектной границе (численное значение) | В существующей границе (численное значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 13,7 | 15,11 |
| 2 | Территории объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, земель общего пользования | га | 2 | 1,17 |
| 3 | Население |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения | чел. | 138 | 198 |
| 3.2 | Плотность населения | чел/га | 10,2 | 13,2 |
| 4 | Количество жилых домов | дом | 46 | 66 |

Общая площадь земель населенного пункта деревня Хвалово составит 0,77 кв.км или 77 га.

## III.II.2 Градостроительное зонирование территории населенного пункта

Расчет площадей населенного пункта по градостроительному зонированию представлен в таблице:

Таблица 11

| №п.п. | Наименование зоны | Площадь зоны |
| --- | --- | --- |
| В существующей границе: |
| 1 | Жилая (застройка малоэтажными жилыми домами) | 19,7 га |
| 2 | Инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,5 га |
| 3 | Cельскохозяйственных угодий (сельхозугодья, огороды) | 47,2 га |
| 4 | Акваторий | 2,3 га |
| 5 | Природно-рекреационная | 5,3 га |
| Итого в существующей границе: 77 га |
| В проектной границе: |
| 1 | Жилая (застройка малоэтажными жилыми домами) | 43,4 га |
| 2 | Общественно-деловая | 1,1 га |
| 3 | Инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,47 га |
| 4 | Cельскохозяйственных угодий (сельхозугодья, огороды) | 32,1 га |
| 5 | Природно-рекреационная | 6,34 га |
| 6 | Акваторий | 2,3 га |
| Итого в проектной границе: 90,7 га |

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое  проектом функциональное зонирование территории деревни в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального  назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования  отдельных участков территории.

В границах поселка выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения (Ж):

Зона сформирована малоэтажной застройкой.

Ж	- зона размещения малоэтажной застройки (1-3 этажа). Зона  формируется  1-2-х  этажной  застройкой, которая располагается и в существующих границах населенного пункта и в проектных границах.

Зоны общественно-делового назначения (ОД):

Предназначаются для размещения объектов культуры и спорта, торговли, здравоохранения, общественного питания,  бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Общественно-деловая зона формируется  на территории новой жилой застройки, а так же в границе населенного пункта. В ней  предусмотрено размещение  магазинов товаров первой необходимости, парковки, спортивных объектов, базы отдыха, аптеки и пункта первой медицинской помощи.

Зоны  инженерной и транспортной инфраструктур:

1) Зона инженерной инфраструктуры (И)

Размещение объектов водоснабжения и очистки стоков. В зону включены водозаборные участки, очистные сооружения (на проектной территории).

2) Зона транспортной инфраструктуры (Т)

Виды зон транспортной инфраструктуры установлены в зависимости от видов транспорта и объектов их инфраструктуры:

- автомобильные дороги областного значения;

- улично-дорожная сеть;

- автостоянка для индивидуального транспорта.

Зона природно- рекреационного назначения (Р):

Установлена в соответствии с характером и интенсивностью использования данных территорий:

-	места отдыха общего пользования (парки, бульвары, объекты отдыха);

-	защитные лесополосы вдоль автодорог;

-	зона акваторий (территории, занятые водными объектами).

Зона  сельскохозяйственного использования (СХ):

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

–	 зона сельскохозяйственных угодий;

–  огороды.

Применительно к указанным территориальным зонам устанавливаются нижеследующие перечни видов разрешенного использования земельных участков, включая:

а) основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;

б) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляемые совместно с ними.

Озелененные территории общего пользования - скверы, бульвары, а также дороги, проезды и иные пешеходно - транспортные коммуникации разрешены на территориях всех, выделенных на карте зон.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, представляющие муниципальные службы охраны здоровья и общественной безопасности, пункты оказания первой медицинской помощи, милиции - разрешены во всех зонах и представлены в списках "вспомогательных видов использования".

Перечень и описание зон:

Ж - ЖИЛАЯ ЗОНА:

Зона застройки малоэтажными жилыми домами:

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- жилые дома, отдельно стоящие на одну семью в 1 - 3 этажа с участком,

- блокированные жилые дома(таунхаусы) на 4-5 семей в 1 - 3 этажа с участком,

- многоквартирные дома не выше 3-х этажей, с участком и без участка,

- выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей фруктов,

- строения для содержания мелких животных (домашняя птица, кроликов и т. д.),

- сады, огороды,

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,

- спортплощадки,

- аптеки,

- пункты первой медицинской помощи

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- теплицы,

- оранжереи,

- надворные постройки (бани, туалеты, сараи),

- резервуары для хранения воды,

-отдельно стоящий или встроенный гараж на 1-2 легковые автомашины на земельных участках отдельно стоящих и блокированных жилых домов на одну семью,

-1 отдельно стоящий или встроенный гараж или открытая стоянка для каждых трех жилых единиц на участке многоквартирного дома,

-киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

-предприятия бытового обслуживания, в отдельно стоящем здании общей площадью не более 120 кв. м,

-индивидуальное обслуживание клиентов в отдельно стоящем здании общей площадью не более 120 кв. м.

ОД – ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (проект):

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- аптека,

- пункты первой медицинской помощи

- предприятия бытового обслуживания,

- спортплощадки,

- пункты проката,

- магазины товаров первой необходимости,

- торговые центры,

- кафе,

- объекты, связанные с отправлением культа,

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв. м общей площади зданий общественного назначения,

- гаражи встроенные подземные или наземные в зданиях общей площадью более 400 кв. м, на участках площадью более 500 кв. м,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- отделение милиции.

На территории под новое жилищное строительство, а также в границе населенного пункта предусматривается размещение магазинов товаров первой необходимости, парковки, спортивных объектов, базы отдыха, аптеки и пункта первой медицинской помощи.

П – ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР:

Коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- пищевые предприятия заготовочные,

- тепловые электростанции и районные котельные, работающие на газовом и газо-мазутном топливе (последний - как резервный),

-  хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна,

-  материальные склады,

- склады временного хранения утильсырья без переработки,

- автомобильные стоянки грузового и легкового транспорта,

- механизированные транспортные парки по очистке территории,

- стоянки специального транспорта по уборке улиц и территорий,

- отстойно-разворотные площадки общественного транспорта,

-станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ),

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей,

- индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомобилей,

- парки грузового автомобильного транспорта,

- авторемонтные предприятия,

- автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта,

- мойки грузовых и легковых автомобилей,

-  ветлечебницы с содержанием животных,

- бани,

- пожарные депо,

- сельские кладбища,

- автоматические телефонные станции,

- голубятни,

- объекты торговли и общественного питания (стационарные и временные).

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,

- библиотеки, архивы, информационные центры,

- музеи, выставочные залы,

- спортплощадки,

- аптеки,

- пункты первой медицинской помощи,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- магазины товаров первой необходимости,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков),

- административные организации, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний,

- объекты, связанные с отправлением культа,

- станции скорой помощи,

- ветеринарные приемные пункты,

- отделение милиции.

Р – ЗОНЫ ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Р-1 Места отдыха общего пользования (парки, бульвары, объекты отдыха):

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- лесопарки,

- оранжереи, питомники,

- детские площадки, площадки для отдыха,

- прогулочные аллеи, некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха на природе,

- места для пикников, костров,

- санитарная рубка и рубка ухода.

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- пункты первой медицинской помощи,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания,

- некапитальные строения для кафе и закусочных,

- элементы благоустройства, малые архитектурные формы,

- летние эстрады,

- спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения,

- культовые объекты,

- сезонные обслуживающие объекты,

- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого типа.

На территории новой жилой застройки предусмотрены зоны под рекреацию и отдых, а так же парковая зона.

Р-2 Зона акваторий (пруды, озера, водохранилища)

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,

- спортплощадки,

- строения, сооружения, используемые для организации отдыха.

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- 1 место парковки легковых автомобилей на 1 га территории,

- пункты первой медицинской помощи,

-киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания.

С – ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими).

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- пашни, сенокосы, пастбища, залежи,

- земли, занятые многолетними насаждениями (сады, и т.д.).

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- огороды,

- временные строения и сооружения сельскохозяйственного назначения,

- внутрихозяйственные дороги,

- древесно-кустарниковая растительность, предназначенная для защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

## III.III Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания способствует достижению главной цели градостроительной политики деревни – обеспечения комфортности проживания населения.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, что зоны вновь застраиваемых территорий должны быть обеспечены учреждениями обслуживания местного уровня.

Главнейшим фактором создания полноценной среды является комплексная иерархическая система обслуживания, соответствующая запросам деревни.

Формирование системы обслуживания происходит по двум направлениям:

 номенклатура и емкость учреждений обслуживания;

 формирование общественно-деловых зон.

По номенклатуре и емкости учреждений Генеральным планом предлагается:

 доведение до нормативного уровня обеспеченности учреждениями культурно-бытового обслуживания;

 учет при формировании зон обслуживания сопряженного населения прилегающих сельских населенных пунктов.

Развитие общественно-деловых зон предусматривает организацию рекреационных зон деревни, концентрирующих комплексы объектов по обслуживанию населения.

Обеспечение жителей населенного пункта услугами первой необходимости осуществляется в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км), при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, предусмотрено в пределах границ муниципальных образований с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин.

### III.III.1 Учреждения культурно-бытового назначения

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

В Сельском Поселении «Село Бабынино» имеются учреждения культурно-бытового назначения, которые обслуживают население деревень, входящих в состав муниципального образования.

В деревне Хвалово полностью отсутствуют объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты общественного питания, магазины, объекты бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители деревни пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров с радиусом доступности около 3 километров, а именно: поселок Бабынино и село Бабынино.

Генеральным планом предусматривается развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения делятся на:

- учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, спортплощадки.

- учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) вторая ступень обслуживания, размещаются в центрах сельских поселений.

Учреждения повседневного спроса должны находиться в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом населенном пункте. В нашем случае они размещаются в селе Бабынино.

Для постоянного населения: средние школы, амбулатории, клубы, стадионы, комбинаты бытового обслуживания, магазины обслуживают населенные пункты в пределах 30 минутной транспортной доступности.

В связи с дальнейшим развитием деревни генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением существующих.

### III.III.2  Торговая сеть

Торговая сеть на территории поселения не развита. На близлежащей территории магазин есть в селе Бабынино (с радиусом доступности 2000 м). Проектом предусмотрено размещение в деревне Хвалово магазинов товаров первой необходимости, аптеки и пункта первой медицинской помощи (в общественно-деловой зоне).

### III.III.3 Спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы;

- нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решений перечисленных проблем Генеральным планом предлагается:

● организовать спортивный комплекс на проектируемой территории, который будет включать: футбольное поле, площадку для мини-баскетбола, площадку с тренажерами, бассейн;

●  организовать детскую площадку на площади не менее 50 кв.м на проектируемой территории.

### III.III.4  Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Развитие рекреационных зон предусматривает - cохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования. Проектом предусмотрено развитие рекреационных зон на территории деревни.

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры

# IV.I  Улично-дорожная сеть

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется как размещением новых районов строительства так и существующей жилой зоны с необходимостью организации транспортных связей.

Проектом предлагается:

● в пределах существующей  зоны жилой застройки реконструкция местных дорог и проездов, с целью приведения их технических параметров к нормативным (дороги посыпать гравием и поддерживать в проезжем состоянии);

● создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе нового строительства, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с  существующей улично-дорожной сетью деревни Хвалово и автомобильной дорогой областного значения «Бабынино Воротынск- поворот Росва» - Пятницкое- Никольское, обеспечивая связь с другими населенными пунктами. Проезды обеспечивают подъезд к отдельным зданиям от дороги. Расчетная скорость на проездах не должна превышать 30 км/ч;

● устройство гостевых стоянок на участках жилых домов.

Основным видом транспорта в проектируемой зоне жилой  застройки будет являться индивидуальный легковой транспорт.

## IV.II  Инженерно-техническая база

### IV.II.1 Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории

В деревне  Хвалово в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоснабжения, водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

Потребление воды предусмотрено на:

- хозяйственно-питьевые нужды жителей,

- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов,

- полив территории,

- внутреннее и наружное пожаротушение.

На территории деревни отвод поверхностных вод осуществляется с помощью открытых водоотводящих устройств.

Жилые дома имеют индивидуальные системы канализирования: колодец для приема стоков и их периодической откачкой и вывозом автомашинами, или индивидуальные выгребные дворовые уборные сухого типа (пудр-клозет).

Проектное предложение

В качестве водоснабжения новой жилой застройки проектом предлагается устройство водозаборного сооружения (водозаборный узел - ВЗУ). На ВЗУ вода "добывается" из артезианских скважин в резервуар с помощью насосов первого подъема. Насосы второго подъема забирают воду из резервуара и проводят ее по насосной станции для ее дальнейшей очистки и обеззараживания. Современная насосная станция должна быть оснащена ультрафиолетовыми лампами, угольными фильтрами, системами управления и вентиляции. 	ВЗУ обязательно имеет зоны санитарной охраны источников. (см. далее по тексту).

Артезианские скважины начинаются с глубины 30-130 метров. Вода, полученная с такой глубины, надежно защищена от бактерий, нитратов и прочих отходов плотными глинистыми слоями.

На участке, проектируемом под жилую застройку, необходима канализационная насосная станция (КНС), которая используются для обеспечения транспортировки сточных вод от момента их образования до очистных сооружений, где будет производиться их очистка. Проектирование и изготовление канализационной насосной станции осуществляется  с учетом требуемой производительности, напора, заглубления подводящего коллектора и других факторов.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на один коттедж составляет 0,75 куб.м/сут. Удельное суточное водопотребление на одного жителя – 250 л/сут. Максимальный суточный расход воды на один коттедж – 0,9 куб.м./сут.

Водопотребление на полив одного участка составляет 0,15 куб.м/сут. Суммарный расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды для одного коттеджа составит 1,05 куб.м./сут.

Очистка предлагается с использованием локальных автономных очистных установок с многоступенчатой (глубокой) биологической очисткой. Такие установки заводского изготовления не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством установок с глубокой биологической очисткой является отсутствие необходимости вызовов ассенизационной машины и загрязнения участка. Аэрационные станции глубокой биологической очистки, в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98% и очищает сточные воды без применения дополнительных химикатов. В таких установках сочетается биологическая очистка с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих сточной воды, что ускоряет биологическую переработку и повышает степень очистки.

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Мероприятия по охране подземных вод:

- организация и эксплуатация зон санитарной охраны (далее ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Размер зоны 60х60 м для одной скважины или 60х70 м для двух скважин, с тем, чтобы обеспечить радиус первого пояса ЗСО размером 30 м cогласно нормам;

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

-   определение границ зоны и составляющих ее поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

-  правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения необходимо проводить с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин.

Во втором поясе ЗСО должны быть проведены мероприятия по выявлению, тампонированию или восстановлению всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Не разрешается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.

На расчетный срок проектом предлагается перенести кладбище из второго пояса зоны санитарной охраны.

### IV.II.2 Теплоснабжение и газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время население деревни не обеспечено централизованным теплоснабжением, отопление домов осуществляется децентрализовано.

Местные теплоисточники работают на твердом топливе или привозном сжиженном газе.

Проектное предложение

Перспективное  газоснабжение деревни  предлагается на базе природного газа.

Межпоселковый газопровод запроектирован через: дер. Альшаны - дер. Антопьево Бабынинского района общей протяженностью 4,4 км.

Газификация деревни Хвалово будет осуществляться от ГРС «Бабынино» поселок Газопровод. Существующая ГРС ГРС «Бабынино» поселок Газопровод получает газ от магистрального газопровода «Дашава - Киев - Брянск - Москва».  Проектом предусмотрено обеспечение жилых зон застройки  децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

Направление расходования газа:

- бытовые потребности населения;

- энергоноситель для теплоисточников;

-для коттеджного строительства – пищеприготовление и отопление (от автономных тепловых источников АТИ) предусматриваются на едином энергоносителе – природном газе.

Часовой расход тепла на отопление одного коттеджа составит 0,0392 Гкал/час;

Часовой расход тепла на горячее водоснабжение (ГВС) одного коттеджа составит 0,0019 Гкал/час. Норма расхода воды на горячее водоснабжение  на одного человека составляет 120 л/сут.

Суммарный часовой расход тепла на отопление и ГВС на один коттедж составит 0,041 Гкал/час.

Годовой  расход газа  на хозяйственно-бытовые нужды на один коттедж составит 720 куб.м; часовой расход газа на один коттедж составит 0,34 куб. м.

Расход газа на отопление и ГВС составит  5,125 куб.м.

Суммарный часовой расход газа составит 5,47 куб.м./час.

### IV.II.3 Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение деревни Хвалово  осуществляется  от  ПС 10/0,4 кВ № 121, № 122 деревни Хвалово, 2000 года ввода в эксплуатацию. На территории деревни проведены ВЛ – 10 кВ № 4, № 9 ПС «Бабынино», которая обеспечивает поступление электрической энергии от ПС 100/35/10 кВ «Бабынино» к потребителям. Потребителями является население деревни Хвалово.

Распределение электроэнергии по потребителям производится через трансформаторную подстанцию № 121, № 122 деревни Хвалово.

Источником электроснабжения деревни Хвалово является трансформаторная подстанция № 121, 122 кВ, воздушные сети электроснабжения, проходящие по улицам деревни на деревянных и железобетонных опорах. В настоящее время к ТП 10/0,4 кВ присоединено 65потребителей.

Проектное предложение

Предлагается произвести освещение улиц в существующей жилой застройке, а так же устройство освещения  на территории новой жилой застройки.

Энергопотребление новой жилой застройки (I очередь) составит 198 кВт, Энергопотребление новой жилой застройки (II очередь)  составит 285 кВт.

### IV.II.4 Связь

Существующее положение

В деревне Хвалово для оказания услуг местной, внутризоновой, междугородней и международной телефонной связи в рамках реализации проекта «Универсальная услуга связи» установлен один таксофон. Через деревню Хвалово проходят кабели связи ОАО «Центральном» и ОАО «Ростелеком». В деревне установлен 1 телефонный аппарат, включенный по кабелю связи в оборудование АТС «Бабынино». Неудовлетворенных заявлений на установку телефона в деревне не зарегистрировано.

Большинство домов оснащены индивидуальными антеннами для приема каналов телевидения. Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории  деревни Хвалово представляет филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании – вещатели. О осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия », (9 ТВК), «Культура», (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ»(21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК).Телевизионное вещание ведется от ретрансляции радиотелевизионных передающих станций, расположенных в городе Калуге.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории  деревни Хвалово предоставляет Филиал ФГУП РТРС  «Калужский ОРТПЦ» и коммерческой компании – вещатели.

Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм, в том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио «Шансон» (71,72 МГц ), «Русое радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц.). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Кроме того, на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслирующих каналов и улучшением их качественных характеристик.

Проектное предложение

Расчет числа абонентов телефонной сети общего пользования и сети проводного вещания производится из условия один телефон и одна радиоточка на  коттедж. Исходя из этого, в деревне потребуется установить порядка 111 телефонов и радиоточек, в том числе в зоне нового строительства – 46, в зоне существующей застройки – 65.

Трассы линий связи к АТС, трассы телефонной канализации и установки коммутационного оборудования должны быть разработаны в рабочем проекте и согласованы на стадии проектирования.

# V. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

## V.I Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Водный бассейн:

1. Устранение и предупреждение возможности загрязнения подземных источников водоснабжения.

Почвы:

1.Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2. Укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов.

Шум:

1. Формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль основных транспортных путей.

## V.II Формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас деревни включает все виды зеленых насаждений, растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории, и заключаются в следующем:

максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

озеленение зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

формирование на вновь осваиваемых территориях жилой застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с массивами лесов.

# VI. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а также должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия малоэтажной застройки на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры: максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод, минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

При проектировании оснований и выборе способов производства работ  рекомендуется:

- при устройстве котлованов - почвенный слой, а также грунты, пронизанные корневой системой растений, выбрать из-под фундаментов;

- предусмотреть прокладку водоводов в специальных каналах, позволяющих осуществлять контроль за возможными утечками;

- учесть наличие в разрезе супесей и песков, суффозионно неустойчивых в обводненном состоянии  при механическом воздействии, т.е. при вскрытии песчаных пород применять ручную зачистку дна котлована непосредственно перед заложением фундаментов, при необходимости произвести песчано-щебеночную подготовку;

- предусмотреть вертикальную планировку с отводом от площадки поверхностных вод на период строительства и эксплуатации.

При использовании грунтов в качестве естественных оснований должны применяться методы строительных работ, не допускающие ухудшения свойства грунтов и качество подготовленного основания вследствие неорганизованного замачивания, размыва грунтовыми и поверхностными водами, повреждения механизмами и транспортными средствами, выветривания, промерзания и применения открытого водоотлива.

К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

- искусственное повышение поверхности территории;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- дренажные системы и отдельные дренажи;

- спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

- агролесомелиорацию.

Основные мероприятия по понижению вод:

-устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

-закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

-недопущение выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овраги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.

# VII. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

В деревне Хвалово в условиях мирного времени гипотетически возможны ЧС природного и техногенного характера, среди которых следует выделить:

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления;

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.);

- природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Территория Бабынинского района не имеет группы по гражданской обороне, образует загородную зону и не входит в зону светомаскировки.

Деревня Хвалово  не попадает в зону возможных сильных разрушений, в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), в зону опасного химического заражения.

Для защиты различных категорий населения использовать существующий фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток.

Проектные решения по инженерным системам разработать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Исходя из географического положения и климатических условий на территории деревни не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье и природные пожары.

Возможными источниками ЧС техногенного характера могут быть аварии на транспортных коммуникациях.

На территории деревни Хвалово Бабынинского района не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

## VII.I Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

В поселке Бабынино на ул. Лесной расположено пожарное депо на 3 выезда. Одно  кирпичное здание перекрытое шлагбаумом, общей площадью 400 м2. Если учитывать расстояние от поселка Бабынино до деревни Хвалово, равное 5 км, то время прибытия подразделения пожарной охраны к месту вызова не превышает 20 минут, в соответствии с требованиями нормативных документов.

Основные понятия и термины:

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

Первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

## VII.II Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенного пункта относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:

-организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);

-спасение людей и имущества при пожарах.

В целях защиты территорий от пожаров необходимо организовать работу по:

- устройство наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные и естественные водоемы объемом не менее 60 м.куб., оборудование устройствами для забора воды пожарными автомобилями водонапорных башен) повсеместно на территории деревни. Установку пожарных гидрантов планируется размещать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

Расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий

Таблица 12

| Наименование зданий | Расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий независимо от их степени огнестойкости на один пожар, литров в секунду, при объеме зданий, тысяч кубических метров |
| --- | --- |
|  | не более 1 тысячи кубических метров | более 1 тысячи, но не более 5 тысяч кубических метров | более 5 тысяч, но не более 25 тысяч кубических метров | более 25 тысяч, но не более 50 тысяч кубических метров | более 50 тысяч, но не более 150 тысяч кубических метров |
| Жилые здания односекционные и многосекционные при количестве этажей: |  |  |  |  |  |
| не более 2 | 10 | 10 | - | - | - |
| более 2, но не более 12 | 10 | 15 | 15 | 20 |  |
| Общественные здания при количестве этажей: |  |  |  |  |  |
| не более 2 | 10 | 10 | 15 | - | - |
| более 2, но не более 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

- водоемы необходимо обеспечить подъездами с твердыми площадками размером 12х12 м, для установки пожарного автомобиля. При устройстве наружного противопожарного водоснабжения необходимо учитывать, что радиус обслуживания одного водоисточника составляет 200 метров. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления). Использование для производственных и хозяйственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

- при проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1. С двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2. Со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1. этажностью меньше 28 м;

2. двусторонней ориентации квартир или помещений;

3. устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 - 8 м для зданий до 10 этажей включительно и 8 - 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

Таблица 13

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

Таблица 14

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния от границ застройки деревни с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов должны составлять не менее 15 метров. Сеть улиц и дорог деревни проектируется без тупиковых проездов.

# Список используемой литературы

- Водный кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, 2004 г.

- Земельный кодекc Российской Федерации, 2001 г.

- Лесной кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды», 2002 г.

- ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель.

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

- Информационный отчет ГУВ, ГВК – 2006г Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Отчет о состоянии геологической среды территории Калужской области за 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Семенов В.А., Семенова И.В. Водные ресурсы и гидроэкология Калужской области. Обнинск, 2002.