Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-И-№ 0161 от 16.08.2009 г.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Муниципальный контракт

от 15.12.2008г.

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

СЕЛО УЧХОЗ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ДВОРЦЫ»

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУГА

2009

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-И-№0161 от 06.08. 2009 г.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Муниципальный контракт

от 15.12.2008г.

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

СЕЛО УЧХОЗ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ДВОРЦЫ»

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2009

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-землеустроитель                                                                        Емельянова М. А.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

архитектор МР «Дзержинский район»                                                    Осипов А. Б.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА	8

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	8

I.I Природные условия	8

I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение	8

I.I.2 Климат	11

I.I.3 Ресурсы поверхностных и подземных вод	14

I.I.4 Инженерно-геологические условия	15

I.II Комплексная оценка территории села по планировочным ограничениям	18

I.II.1 Оценка территории для строительного освоения	18

I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения	19

I.II.3 Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории	20

I.II.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка	23

I.II.5 Охранные коридоры коммуникаций	27

I.III Современное использование территории	30

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация села Учхоз	30

I.III.2 Жилищный фонд	31

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	31

I.III.4 Транспортная инфраструктура	31

I.IV Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	31

I.IV.1 Население. Социально-демографическая характеристика	31

I.IV.2 Экономическая база	32

I.V Инженерно-техническая база	32

I.V.1 Водоснабжение	32

I.V.2 Канализация	35

I.V.3 Теплоснабжение	36

I.V.4 Газоснабжение	36

I.V.5 Электроснабжение	36

I.V.6 Связь	37

2. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	38

II. Цели и задачи территориального планирования	38

III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территорий села (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)	39

III.I Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры села	39

III.II Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	40

II.II.I Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок	41

III.III. Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон	42

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры	42

IV.I Улично-дорожная сеть	42

V. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	42

V.I Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы	42

V.II Формирование природно-экологического каркаса	43

VI. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории	44

VII. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	46

VII.1 Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности	50

Список используемой литературы	56

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план населенного пункта село Учхоз выполняется по заказу Администрации Муниципального района «Дзержинский район» (исполнительно-распорядительного органа) (Муниципальный контракт от 15 декабря 2008 г.).

Основной целью Генерального плана населенного пункта село Учхоз является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития села до 2032 года.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры села;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития села;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта;

- формирование на территории села экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные и другие зоны с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным  и антропогенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур села;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

Основные теоретические принципы:

Приоритетности критериев оценки современного состояния села и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик.

Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования.

Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях.

Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности села, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации.

Компактности функционально - планировочной организации села. Заключается в формировании структуры села в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям.

Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования села, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана населенного пункта село Учхоз в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

- Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана села Учхоз представляются в составе:

Карты (схемы) использования территории села:

Современное использование территории села;

Опорный план;

Схема границ зон с особыми условиями использования территории;

Схема ландшафтно-геоморфологического районирования;

Схема границ зон с особыми условиями использования территории по уровню благоприятности для строительства;

Схема функционального зонирования;

Схема размещения инженерных сетей.

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положения о территориальном планировании представляются в составе карты-схемы:

Проектный план.

# 1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Село Учхоз расположен на стыке северо-западной оконечности Средне – Русской возвышенности и зандровых равнин московского оледенения в пределах Угорско-Протвинской низины. По южной границе села  с запада на восток протекает р. Угра. Этот участок представляет собой - древнюю долину (доледниковая р. Оки), широкую с заболоченной обширной поймой и системой трех надпойменных террас. Здесь на песчаных террасах левобережья произрастают  сосновые леса, правобережные террасы покрыты суглинками и распаханы. Над долиной р. Угры на трех высотных уровнях располагаются междуречья. Самый низкий уровень – ландшафты зандровых  равнин, протянувшиеся вдоль нижнего участка р. Угры, со сложными борами на левобережье и борами - зеленомошниками, перемежающимися с болотами - на правобережье. Второй высотный уровень представлен лишь на левобережье р. Угры ландшафтами морено-зандровых равнин.

Территория в дочетвертичное время имела сложный эрозионный рельеф. Основным доминирующим элементом исторического рельефа была широкая долина пра-Оки с ее пра-притоками (современная долина рек Суходрев – Шаня – Угра). Древний эрозионный рельеф в плейстоценовое время был сильно изменен ледниковой аккумуляцией с последующими процессами водной эрозии и образованием аллювиальных отложений. Сочетание унаследованной древней речной сети и наложившейся новой, возникшей в постледниковое время, создали сложную современную гидрографическую структуру. Особенно это видно по долине р. Угры, где чередуются участки молодые и старые. Старые участки характеризуются более широкой и террасированной долиной со значительной мощностью четвертичных образований, а молодые отличаются узкой каньоннообразной долиной с выходами коренных пород.

В зависимости от степени расчлененности рельефа, литологического состава коренных и четвертичных образований, глубины залегания грунтовых вод и геологического строения в пределах села выделено 3 типа ландшафта.

I тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина со староречьями, прирусловыми валами, болотами. Сложена песками, галечниками, торфом, аллювиальными суглинками. Низкая пойма на малых реках и ручьях имеет максимальную высоту 2,0 м., высокая пойма – до 4 м. на р. Угра до 10 м. Почвы луговые дерновые.

II тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина – первая надпойменная терраса. Высота ее над урезом вод мелких речек составляет 1,5 – 2,5 м, рек Угры, Шани, Извери – 5 -10 м, сложены песками. Почвы дерновые луговые песчаные.

III тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина – вторая надпойменная терраса. Терраса эрозионно-аккумулятивная сложена песками, песчано-галечным материалом. Высота террасы над урезом вод рек: Шани-Извери составляет 13 – 15 м., Угры – 16-18 м. Почвы супесчаные и песчаные дерново – луговые.

Низкая пойма р. Угры в районе с. Учхоз на абсолютных отметках расположена до 127 м., выше этой отметки до 130-132 м. – терраса высокой поймы, выше 132 м начинается склон первой надпойменной террасы.

С 1877 г. по 1952 г. за 76 лет наблюдений низкая пойма затоплялась 73 раза, из них 19 раз вода затопляла высокую пойму. В семи случаях паводки достигали отметок 131-133 м. Таким образом, каждое четвертое половодье полностью или частично затопляло террасу высокой поймы.

С 1953 г. по 2004 г. за 52 года низкая пойма затоплялась 37 раз, высокая пойма подтоплялась до абсолютных отметок 128-129 м – 3 раза и один раз в 1970 г. до отметки 132 м. Последнее подтопление данной территории было в 1994 г. до отметки 128 м.

Последние пятьдесят лет из-за малоснежных зим, зимних оттепелей и не дружного весеннего таяния снегов высоких паводков стало значительно меньше, но это явление носит временный характер и последний раз наблюдалось в середине XIX в.

При строительстве необходимо учитывать, что наличие в геологическом разрезе песчано-супесчаных грунтов, суффозионно неустойчивых в обводненном состоянии, потребуют хорошо налаженной системы поверхностного стока паводковых и ливневых вод. Для данной территории характерен плоскостной смыв верхних слоев почв и суглинков, что приводит к возникновению линейной эрозии. Рекомендуется уже на стадии строительства производить закрепление территории растительностью.

### I.I.2 Климат

Климат села Учхоз, как и всего Дзержинского района, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°C. Минимальная  температура воздуха составляет -35,2(С, а максимальная - +35,4(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52°C. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.  Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,8°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36…+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125 -133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в застройке.

### I.I.3 Ресурсы поверхностных и подземных вод

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Ока.  Вдоль южной границы села Учхоз протекает самая крупная в Дзержинском районе, река Угра, одна из чистейших рек Европейской части России.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения сельскохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Угра — река в Смоленской и Калужской областях России, левый приток Оки (бассейн Волги). Длина 399 км, площадь бассейна 15 700 км². Берёт начало на Смоленской возвышенности на юго-востоке Смоленской области.  Питание реки смешанное: доля стока талых вод в среднем составляет около 60 %, более 30 % годового стока приходится на грунтовые воды, и только около 5 % — на сток дождевых вод. Уровенный режим реки характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой продолжительной низкой зимней меженью. Весеннее половодье начинается в конце марта и заканчивается в первой декаде мая. В период половодья общий подъем воды над зимней меженью в среднем и нижнем течении Угры в многоводные годы составляет 10—11 м.  Средний расход воды в 35 км от устья — около 90 м³/сек. Замерзает в ноябре — начале января.

Долина реки пойменная, с шириной поймы 1—2 км, в нижнем течении — 3,5 км. Ширина русла в нижнем течении — 70—80 м. Глубины в межень на перекатах равны 0,4—0,6 м, наибольшие на плесах — 4 м. Средняя скорость течения воды — 0,4—0,6 м/с.

По Калужской области русло Угры простирается на 160 км. Главные её притоки: Воря, Ресса, Теча, Шаня, Изверь. Русло Угры сложено из песка и гальки. Угра впадает в Оку примерно в 15 км выше Калуги.

Угра почти на всем протяжении течёт в высоких лесистых берегах, встречаются, однако, и безлесные места. В низовьях много песчаных пляжей, в верховьях их почти нет.

Из рыб в Угре обитают те же виды, что и в Оке. Основные промысловые рыбы — лещ, щука, подуст, плотва. В низовьях встречается судак, стерлядь, сом.

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

На данной площади для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения населения используется четвертичный водоносный горизонт, приуроченный к аллювиальным образованиям р. Угры, к гравилистым пескам и песчано-гравийным слоям четвертичного возраста.

Воды безнапорные гидродинамически связанные с поверхностными водотоками.

По химическому составу относятся к гидрокарбонатным умеренно-жестким водам, с содержанием железа от 0,09 млг./л до 3,39 млг./л. Удельный дебит по скважинам варьирует от 0,7 м3/ч до 10,0 м3/ч.

### I.I.4 Инженерно-геологические условия

Для строительного освоения территория села Учхоз по инженерно-геологическим условиям относится к III (сложной) категории, согласно строительным норм и правил.

Категории сложности инженерно-геологических условий

| Факторы | III (сложная) |
| --- | --- |
| Геоморфологические условия | Площадка (участок) в пределах нескольких геоморфологических элементов разнога генезиса. Поверхность сильно расчлененная |
| Геологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Более четырех различных по литологии слоев. Мощность резко изменяется. Линзовидное залегание слоев. Значительная степень неоднородности по показателям свойств грунтов, изменяющихся в плане или по глубине. Скальные грунты имеют сильно расчлененную кровлю и перекрыты нескальными грунтами. Имеются разломы разного порядка |
| Гидрогеологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и мощности, с неоднородным химическим составом или разнообразным загрязнением. Местами сложное чередование водоносных и водоупорных пород. Напоры подземных вод и их гидравлическая связь изменяются по простиранию |
| Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений | Имеют широкое распространение и (или) оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов |
| Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Имеют широкое распространение и (или) оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов |
| Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий | Оказывают существенное влияние на выбор проектных решений и осложняют производство инженерно-геологических изысканий в части увеличения их состава и объемов работ |

Примечание - категории сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по совокупности факторов, указанных в настоящем приложении. Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории сложности и является определяющим при принятии основных проектных решений, то категорию сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по этому фактору. В этом случае должны быть увеличены объемы или дополнительно предусмотрены только те виды работ, которые необходимы для обеспечения выяснения влияния на проектируемые здания и сооружения именно данного фактора.

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| Ландшафты речных долин – долинный комплекс, аккумулятивно-эрозионные речные террасы | Тип ландшафтов 1 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. Поймы осложнены староречьями, болотами, прирусловыми валами. В весенний паводок пойма затопляется. | Условия строительства потенциально неблагоприятные. |
|  | Тип ландшафтов 2,3 | Развитие позднечетвертичных аллювиальных отложений надпойменных террас (первой, второй). Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Линейная эрозия склонов террас. Рельеф дренирован. Глубина залегания грунтовых вод сильно варьирует и зависит от высоты террас над урезом вод гидросети. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются. Аллювиальные суглинки более стабильны по своим несущим свойствам. Условия для строительства средние. |

## I.II Комплексная оценка территории села по планировочным ограничениям

### I.II.1 Оценка территории для строительного освоения

Территория села Учхоз отличается сложными инженерно-строительными условиями.

- В селе отсутствуют территории с благоприятными инженерно-строительными условиями (не требующие особых мероприятий по инженерной подготовке территории).

- В зависимости от степени и характера проявления на территории различных опасных процессов, при освоении потребуется проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке и защите.

К наиболее сложным природным процессам относятся:

- сложные грунтовые и гидрогеологические условия (обводнение грунтов, являющихся грунтами оснований зданий и сооружений). Это требует проведения комплекса мероприятий по организации водопонижения (от простых до сложных типов дренажей), водоотведение поверхностных вод, укрепление фундаментов зданий и сооружений (подпорные стенки, буронабивные сваи и другие);

- затопление значительной части территории, паводковыми водами. Данное обстоятельство требует незамедлительного проведения защитных мероприятий.

Кроме того, на территории села достаточно активно проявляются такие неблагоприятные процессы, как речная эрозия, суффозионные процессы, техногенное подтопление грунтовыми водами.

По совокупности факторов выполнено инженерно-строительное районирование территории:

1 - территории, относительно благоприятные для строительства, которые составляют порядка 10 % территории (II надпойменная терраса р. Угра),

2 – территории, с ограничениями для строительства средней сложности, составляют порядка 80% территории (высокая пойма р. Угра и I надпойменная терраса р. Угра),

3 - территории, со сложными условиями для строительства (требующие проведения специальных инженерных и защитных мероприятий)  10 % – низкая пойма.

Освоение территории требует организации предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения активизации существующих процессов и новообразований техногенных процессов.

### I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «Об охране окружающей среды на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории села Учхоз особо охраняемых природных территорий нет.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На основании части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Размер водоохранной зоны и прибрежной полосы определены Водным кодексом Российской Федерации. Вдоль южной границы села Учхоз протекает река Угра, длина – 399 км, размер водоохраной зоны – 200 м, ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта (ст.65 Водного кодекса РФ).

### I.II.3 Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов исторической застройки (в том числе недвижимых памятников) в современную среду населенных пунктов;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала.

Объекты культурного наследия являются объектами градостроительной деятельности особого регулирования. Согласно нормативным документам проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Территории памятников археологии не могут быть вовлечены в градостроительную деятельность, основным видом функционального использования может являться рекреационно-туристическая деятельность.

Территория культурного слоя, может быть использована для целей градостроительной деятельности только после проведения археологических изысканий, в случае отсутствия ценных объектов культурного наследия.

ПЕРЕЧЕНЬ

выявленных объектов культурного наследия,

расположенных на территории населенного пункта село Учхоз

| 1. | Селище | ХI-XIII вв. | с. Учхоз (ранее п. Льва Толстого (Красный)), юго-восточная окраина села. На левом берегу р. Угры. По краю селища проходит военная траншея. Размеры по оси СЗ-ЮВ – 190 м, по оси СВ-ЮЗ – 120 м. | Археологическая карта России, Калужская область № 47. Арх. И.А.:№8024.Л.14,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Городище | Х-XIII вв. | c. Учхоз (ранее – д. Красный поселок), 300 м ниже деревни, левый берег р. Угры на краю песчаного обрывистого берега. Длина более 350 метров, ширина 40 метров. | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 3. | Селище | ХIV-XVI вв. | c. Учхоз (ранее – д. Красный поселок), юго-западная окраина деревни. На мысу левого берега р. Угры, рядом с кирпичной силосной башней. Размеры по оси СЗ-ЮВ – 75 м, CВ-ЮЗ – 190 м. | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |

### I.II.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка

В числе основных задач повышения качества окружающей среды села Учхоз предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса села;

- повышение эффективности использования территории села.

Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах черты села, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

| Атмосфера | - загрязнение воздуха |
| --- | --- |
| Земля | - отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя; - изменение рельефа при выполнении строительных и планировочных работ; - увеличение нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений |
| Водные ресурсы | загрязнение подземных вод, изменение условий поверхностного стока |
| Гидрологический режим | нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта.

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.

- Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта  на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации.

- Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

Оценка воздействия на атмосферу

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для села устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей (территорию села окружает лес). Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Характеристика существующего загрязнения атмосферы

| Наименование показателя |  | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих веществ |
|  | окислы азота | мг/м3 | 0,04 |
|  | сернистый ангидрид | мг/м3 | 0,016 |
|  | взвешенные вещества | мг/м3 | 0,22 |
|  | оксид углерода | мг/м3 | 1,8 |
|  | другие загрязняющие вещества | доли ПДК | 0,3 |

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха село Учхоз  являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы). Промышленные предприятия в селе отсутствуют.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха

в районе намечаемой деятельности

Так как основная доля выбросов вредных веществ приходится на передвижные источники необходимо дополнительно провести посадку зеленых насаждений вдоль дороги для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха будет наблюдаться в период строительства. Воздействие при выполнении строительных работ носит кратковременный характер и по срокам прекращается по окончании строительства.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

Не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенного пункта в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Рекомендации: в условиях наличия суффозионно-неустойчивых пород необходим хорошо обустроенный дренаж поверхностных вод.

Качество питьевой воды последних лет отвечает санитарным нормам.

Образование и размещение отходов

Объектами санитарной очистки и уборки в селе являются территории частных домовладений - мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы, места расположения которых, определены самими домовладельцами.

В настоящее время для сбора твердых бытовых отходов (далее ТБО)  на территории села Учхоз не установлены  контейнеры. Механизированная уборка территорий населенных пунктов (комплексная уборка улиц) не осуществляется.

На территории сельского поселения ТБО вывозит по договору ООО «Лев-Толстовское» с. Льва – Толстого. По селу Учхоз вывоз ТБО не производится – местных жителей – 4 чел., из них постоянно проживает – 1 чел. С дачниками вывоз ТБО не организован.

В ООО «Лев-Толстовское» имеется одна машина-мусоровоз. Для очистки от снега имеется трактор.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора в селе Учхоз:

- сбор ТБО контейнерным методом (установление металлического контейнера на площадке с твердым покрытием, ограждением с трех сторон). Лимит размещения и периодичность вывоза ТБО установить исходя из вместимости контейнера и сезона года;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в селе Учхоз является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- Характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод.

- Характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

-  Предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства.

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в селе Учхоз необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

| КРИТЕРИЙ | МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
| Улучшение состояния атмосферного воздуха | - увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог; - ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина; - совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных мест. |
| Улучшение состояния поверхностных водоемов | - развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых; - благоустройство мест массового отдыха населения. |
| Улучшение состояния почв | - совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора. |

ВЫВОД: Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

### I.II.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. 
В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны: 
1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: 
- для линий напряжением до 1000 В – 2 метра, до 20 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров, 220 кВ – 25 метров. 
2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра. 
3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 
- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; 
- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота; 
- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач); 
- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач). 
          Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается: 
- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей; 
- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях; 
- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей; 
- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; 
- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них); 
- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры

Запрещается

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур; - осуществлять добычу руды; - загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии; - складывать материалы; - самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация села Учхоз

Существующая территория села Учхоз расположена в южной части Дзержинского района в составе муниципального образования сельское поселение «село Дворцы», в 20 км от г. Калуги, в 6 км от п. Куровской на границе с  муниципальным образованием Сельское поселение «с. Льва-Толстого».

Вдоль южной границы села протекает река Угра, северо-восточная  часть окружена лесами. В восточной стороне проходит автомагистраль федерального значения «М3 – Украина». Западная граница села примыкает к землям сельскохозяйственного назначения.

Площадь села составляет 0,46 км2 .  Численность постоянного населения – 4 чел., остальное население сезонное.

Согласно градостроительному зонированию в границах населенного пункта можно выделить следующие функциональные зоны: жилую, рекреационную,  сельскохозяйственного использования.

Жилая зона рассредоточена по всей территории села и представлена индивидуальной жилой застройкой. С востока на запад жилая зона ограничена автомобильной дорогой областного значения М3 - Украина – «Никольский Хутор - Старо-Скаково».

Экспликация земель

| № п./п. | Наименование территории по использованию | Всего, га | В %% к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 46 | 100 |
| 1 | Селитебная территория, в т. ч. |  |  |
| 1.1 | Территория жилой застройки | 31 | 67,3 |
| 1.2 | Улицы, дороги | 2 | 4,3 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования | 3 | 6,6 |
| 1.4 | Сельскохозяйственные угодья | 10 | 21,8 |

Возможности территориального развития

Территория, свободная от жилой застройки расположена в западной части села, находится в границах населенного пункта. Все эти территории по благоприятности для строительства можно отнести к территориям с ограничениями для строительства средней сложности. Для освоения этих территорий необходимо проведение мероприятий по инженерной защите территории.

В проектных границах площадь села Учхоз будет составлять 48 га (площадь вычислена средствами Mapinfo).

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд села Учхоз представлен индивидуальными жилыми домами разной  этажности, которые находятся в частной собственности. Муниципального жилья нет.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Социальное обслуживание населения осуществляется на базе объектов населенных пунктов сельского поселения село Дворцы и пригородной зоны г. Калуги.

### I.III.4 Транспортная инфраструктура

В непосредственной близости от села проходит автомобильная дорога федерального значения «М3-Украина». Транспортное обслуживание населения осуществляется по автомобильной дороге областного значения «М3-Украина» - Никольский Хутор-Старо-Скаково (протяженность – 5,10 км, полоса отвода – 18 м, IV техническая категория), обеспечивающей связь с населенными пунктами д. Новоскаковское, д. Староскаковское, с. Дворцы и г. Калугой и внутриквартальными проездами. Проезды обеспечивают подъезд к отдельным зданиям от дороги. Расчетная скорость на проездах не должна превышать 30 км/ч.

## I.IV Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

### I.IV.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Село Учхоз занимает территорию ориентировочно 46 га. Постоянное население на 01.01.2008 года составляет 4 чел., остальное население сезонное.

Динамика численности населения, чел.

|  | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Учхоз | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Возрастная структура постоянного населения

|  | 01.01.2008 г. |
| --- | --- |
| всего в том числе: |  |
| дети 0-15 лет | 1 |
| трудоспособный возраст | 2 |
| старше трудоспособного | 1 |

### I.IV.2 Экономическая база

На территории села Учхоз отсутствуют промышленные и производственные предприятия.  Развитие производства в населенном пункте не предусматривается.

## I.V Инженерно-техническая база

### I.V.1 Водоснабжение

Водоснабжение осуществляется от водонапорной башни h=22 м по существующим водонапорным сетям диаметром 80-100 мм, проложенных по ул. Лесной и ул. Сосновый бор  за счет средств домовладельцев. Водозабор воды осуществляется из водозаборных скважин.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения (частные)

| Местоположение скважин | Эксплуатационный водоносный горизонт | Глубина, м | Производительность скважины, м3/час | Цель водопользования | Техническое состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ул. Лесная (за д. № 23-25) | четвертичный | 40 | 6,5 | водоснабжение жилых домов | удовлетворительное |
| 2. ул. Сосновый бор (за д. № 50) | - | - | - | - | - |

Водозаборная скважина ограждена поясом санитарной охраны и работает в автоматическом режиме. Давление воды в системе водоснабжения 1,4 – 1,7  атм. В летний период производительность существующего насоса не обеспечивает все потребности села Учхоз и требуется строительство дополнительной водозаборной скважины, а также необходима установка по улицам села 2-3 пожарных гидранта.

Качество воды из скважины хорошее и не требует дополнительной очистки. Кроме того, ряд домовладельцев (20 человек) имеют индивидуальные водозаборные скважины на своих земельных участках h = 14 – 30 м с установлением индивидуальных систем очистки воды.

На основании нормативных документов размер зоны санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается в размере 30 м.

Использование территорий в соответствии с нормативными документами. В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Химический состав воды (по скважине №163123)

Дата взятия пробы – 06.09.1994 г.

Дата проведения анализа – 13.09.1994 г.

Способ взятия пробы – при откачке

Температура воды – 7оС

Лаборатория, проводившая анализ – ГГП «Калугагеология»

Физические свойства

Цветность – бесцветная

Прозрачность – более 30 см

Вкус – нет

Запах – нет

Осадок – нет

рН – 7,31

Химический состав

| № п./п. | Компоненты | Единицы измерения | Норма по ГОСТ 2874-82 | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Анионы: |  |  |  |
| 1 | Гидрокарбонат | мг/л | не норм. | 195,2 |
|  | Карбонатная жесткость | мг-экв/л | не норм. | 3,2 |
| 2 | Сульфат | мг/л | 500 | 33,74 |
| 3 | Хлор-ион | мг/л | 350 | 11,44 |
| 4 | Нитрит | мг/л | не норм. | 0,03 |
|  | Катионы: |  |  |  |
| 5 | Кальций | мг/л | не норм. | 56,11 |
| 6 | Натрий | мг/л | не норм. | 4,86 |
|  | Общая жесткость | мг-экв/л | 7,0 | 3,2 |
| 7 | Натрий и калий (по разности) | мг-экв/л | не норм. | 23,0 |
| 8 | Железо общее | мг-экв/л | 0,3 | 0,3 |
|  | Сумма ионов | мг-экв/л |  | 324,68 |
| 9 | Плотный остаток | мг-экв/л | 1900 | 230 |
|  | Газы: |  |  |  |
| 10 | Двуокись углерода | мг-экв/л | не норм. | 13,2 |
|  | Органические вещества |  |  |  |
| 11 | Окисляемость перманганата натрия | мг/лО2 | не норм. | 2,87 |

Формула ионного состава воды

Заключение по качеству воды согласно нормативным документам

Определенные в лабораториях показатели качества воды соответствуют установленным нормам.

Мероприятия по охране подземных вод:

- организация и эксплуатация зон санитарной охраны (далее ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод.

В соответствии с  нормативными документами зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

-первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

-второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

-   определение границ зоны и составляющих ее поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

-  правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения необходимо проводить с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин.

Во втором поясе ЗСО должны быть проведены мероприятия по выявлению, тампонированию или восстановлению всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Не разрешается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

### I.V.2 Канализация

Жилые дома имеют индивидуальные системы канализирования: колодец для приема стоков и их периодической откачкой и вывозом автомашинами, или индивидуальные выгребные дворовые уборные сухого типа (пудр-клозет). Отдельные жилые дома имеют биотуалеты. Строительство канализационных и очистных сооружений не планируется.

Проектное предложение

Канализирование коттеджной застройки предлагается с использованием локальных автономных очистных установок с многоступенчатой (глубокой) биологической очисткой (SBR-реакторы). Такие установки заводского изготовления не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством установок с глубокой биологической очисткой является отсутствие необходимости вызовов ассенизационной машины и загрязнения участка. Аэрационные станции глубокой биологической очистки, в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98% и очищает сточные воды без применения дополнительных химикатов. В таких установках сочетается биологическая очистка с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих сточной воды, что ускоряет биологическую переработку и повышает степень очистки.

### I.V.3 Теплоснабжение

Существующее положение

Источником теплоснабжения каждого жилого дома является местная система теплоснабжения с использованием газовых котлов отечественного и импортного производства.

Проектное предложение

Теплоснабжение коттеджной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии.

### I.V.4 Газоснабжение

Село Учхоз газифицирован за счет собственных средств домовладельцев (газовые сети низкого давления (Ррф=0,22 МПа).

Газоснабжение осуществляется от головного сооружения – шкафной регуляторный пункт (далее ГРШП) 058-2У1 с регулятором давления газа комбинированным (РДНК - 400М) с двумя линиями редуцирования. Пропускная способность ГРШП с двумя линиями редуцирования при максимальной нагрузке (91 жилой дом при установке в каждом доме АОГВ-29, ВПГ-23 и ПГ-4) составит 292,3 нм3/ч.

Газопровод высокого давления построен из средств федерального бюджета и находится на балансе филиала ОАО «Кондровмежрайгаз».

Газ низкого давления используется в качестве энергосистемы для автономных источников теплоснабжения и пищеприготовления.

### I.V.5 Электроснабжение

Существующее положение

Источником электроснабжения села Учхоз является трансформаторная подстанция (далее ТП) – 160 кВ 22 кВ и воздушные сети электроснабжения, проходящие по улицам села на железобетонных опорах. В настоящее время к ТП-160 кВ подсоединено 60 потребителей.

Село Учхоз имеет освещение по всем улицам, установлено 26 светильников с дуговыми ртутными лампами  (ДРЛ  - 125-250 Вт).

Проектное предложение

При дальнейшей застройке села требуется установка дополнительно ТП – 160 кВ и прокладка воздушных сетей электроснабжения.

### I.V.6 Связь

Районной телефонной сети нет. Имеются телефоны от сети г. Калуги с калужскими номерами. Количество абонентов – 2.

В селе установлен таксофон универсальных услуг связи. С помощью таксофона можно осуществлять местные, междугородние и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы. Радиотрансляционная связь отсутствует и не требуется. Все дома оснащены индивидуальными антеннами для приема каналов телевидения. Уверенно принимается 8 каналов вещания в зоне уверенного приема.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# II. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития села Учхоз и ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития села в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

● обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса села;

● сохранение ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия села;

●    повышение эффективности использования территорий;

● обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

● определение направлений дальнейшего территориального развития села на расчетный срок;

● повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур села;

● комплексное благоустройство и озеленение территории.

# III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территорий села (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)

## III.I Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры села

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов среды, зон активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы села;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей села;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия территории.

Наиболее целесообразным для развития селитебной застройки принято западное направление территориального развития села.

Предложенная Генеральным планом Схема функционального зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации села, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

В соответствии с п. 2  ст. 11 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»  № 172-ФЗ от 21.12.2004 г. перевод земель лесного фонда в земли других категорий разрешается в случае: установления или изменения черты поселения. ( Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ с 1 января 2007 года в пункте 2 части 1 статьи 11 слова "черты поселений" заменяются словами "границ населенных пунктов").

На основании письма федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) от 24.07.2008 № ВК/3232 «Об описании и установлении границ объектов землеустройства» и в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» № 221-ФЗ от 24.07.2007 г. проведены мероприятия по корректировке и установлению на местности границы объекта землеустройства (в частности территория населенного пункта) с целью постановки на кадастровый учет.

Граница населенного пункта должна проходить по границам земельных участков и не пересекать их, в связи с этим проведена инвентаризация земель с целью определения декларативного положения такой границы земельных участков. Соответственно, учитывая данные инвентаризации, Генеральным планом предлагается перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда в земли населенного пункта.

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов

| Местоположение участка | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Целевое назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Учхоз | 0,25 | Жилищное строительство |  |

Таблица площадей планируемого перевода земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов

| Местоположение участков | Площадь земель лесного фонда, га | Целевое назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Учхоз | 0,4 | Жилищное строительство |  |

## III.II Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Основной целью жилищной политики села является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения.

Размещение объемов нового строительства обусловлено планировочной структурой села и обеспечивает гармоничное развитие селитебной зоны. Свободное поле от капитальной застройки располагается в западной части села общей площадью ориентировочно 6 га в границах населенного пункта.

### II.II.I Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок

Параметры жилищного строительства

В пределах границ населенного пункта территорию свободную от капитальной застройки, общей площадью ориентировочно 6 га, потенциально можно рассматривать для формирования жилой застройки коттеджного типа.

Для новой  жилой  застройки предлагается следующая типология жилого фонда:

( коттеджная – жилые зоны с участками до 0,2-0,25 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 150-200 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

Индивидуальная жилая застройка коттеджного типа

На данном участке возможно размещение 29 индивидуальных жилых домов коттеджного типа общей площадью – 5800 м2 , жилищной обеспеченностью – 66,6  м2/чел.

Технико-экономические показатели

| № п./п. | Наименование показателей | Единица измерения | Численное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего, в т. ч. | га | 5,8 |
|  | площадь приусадебных участков | га | 3,87 |
| 2 | Территории объектов транспортной инфраструктуры и земель общего пользования | га | 1,07 |
| 3 | Население |  |  |
| 3.1 | Численность населения (вкл. сезонное) | чел | 87 |
| 3.2 | Плотность населения | чел/га | 14,7 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |
| 4.1 | Количество жилых домов | дом | 29 |
| 4.2 | Общая площадь жилых домов всего | тыс. м2 общей площади | 5,8 |

Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

## III.III. Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Развитие рекреационных зон предусматривает - cохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования.

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

## IV.I Улично-дорожная сеть

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей с существующими застроенными районами села.

Проектом предлагается:

1. Создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе предполагаемого строительства, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с  существующей улично-дорожной сетью села Учхоз и автомобильной дорогой областного значения «М3-Украина» - Никольский Хутор-Старо-Скаково, обеспечивая связь с другими населенными пунктами. Проезды обеспечивают подъезд к отдельным зданиям от дороги. Расчетная скорость на проездах не должна превышать 30 км/ч.

2. Устройство гостевых стоянок и индивидуальных гаражей на участках жилых домов.

# V. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

## V.I Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Водный бассейн.

1. Устранение и предупреждение возможности загрязнения подземных источников водоснабжения.

Почвы.

1. Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2. Укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов.

Шум.

Формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль основных транспортных путей.

## V.II Формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас села включает все виды зеленых насаждений, пойменные растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки. Поддержание территориальной связи природных комплексов с лесными и природно-аграрными ландшафтами  пригородной зоны осуществляется посредством сохранения и реконструкции естественных экологических коридоров, направленных по долине реки Угра.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории села, и заключаются в следующем:

максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

озеленение зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах террас, оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

формирование на вновь осваиваемых территориях жилой застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с массивами лесов.

# VI. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а также должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия малоэтажной застройки на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры: максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод, минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

При проектировании оснований и выборе способов производства работ  рекомендуется:

- при устройстве котлованов - почвенный слой, а также грунты, пронизанные корневой системой растений, выбрать из-под фундаментов;

- предусмотреть прокладку водоводов в специальных каналах, позволяющих осуществлять контроль за возможными утечками;

- учесть наличие в разрезе супесей и песков, суффозионно неустойчивых в обводненном состоянии  при механическом воздействии, т.е. при вскрытии песчаных пород применять ручную зачистку дна котлована непосредственно перед заложением фундаментов, при необходимости произвести песчано-щебеночную подготовку;

- предусмотреть вертикальную планировку с отводом от площадки поверхностных вод на период строительства и эксплуатации.

При использовании грунтов в качестве естественных оснований должны применяться методы строительных работ, не допускающие ухудшения свойства грунтов и качество подготовленного основания вследствие неорганизованного замачивания, размыва грунтовыми и поверхностными водами, повреждения механизмами и транспортными средствами, выветривания, промерзания и применения открытого водоотлива.

К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

искусственное повышение поверхности территории;

устройство дамб обвалования;

регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

дренажные системы и отдельные дренажи;

спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

агролесомелиорацию.

Системы, объекты, сооружения и мероприятия инженерной защиты от затопления и подтопления следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Понижение уровня грунтовых вод намечается, в основном, на участках, удаленных от оврагов и поймы реки и колеблется в зависимости от интенсивности таяния снегов и выпадения атмосферных осадков.

Основные мероприятия по понижению вод:

-устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

-закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

-недопущение выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овраги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.

Инженерная инфраструктура

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Тепловые и газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог с целью исключения возможных разрытий в зоне проезжей части. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории приквартирных участков при согласии их владельцев. Прокладка газовых сетей высокого давления по территории малоэтажной застройки не допускается.

Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать децентрализованным — от поквартирных генераторов автономного типа. Расстояния от газорегуляторного пункта до жилой застройки следует принимать в соответствии с нормативными документами.

Расход воды на полив приквартирных участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

Электроснабжение малоэтажной застройки следует проектировать в соответствии с правилами устройства электроустановок и руководящими документами.

# VII. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

В селе Учхоз в условиях мирного времени гипотетически возможны ЧС природного и техногенного характера, среди которых следует выделить:

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления;

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.);

- природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Территория Дзержинского района не имеет группы по гражданской обороне, образует загородную зону и не входит в зону светомаскировки.

Для защиты различных категорий населения использовать существующий фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Проектные решения по инженерным системам разработать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Исходя из географического положения и климатических условий на территории села Учхоз не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье и природные пожары.

Расчетные гидрологические характеристики р. Угры

(по данным ООО «Калугаводпроект»)

Исследуемый земельный участок расположен на левом берегу р. Угры, в нижнем течении с 12,8 - го по 10,8 – й км от ее устья.

Приняты два расчетных створа по р. Угре.

- Верхний (по течению), начало участка, устье канала, расстояние от устья р. Угры 12,8 км.

- Нижний (по течению), конец участка, выше моста на автодороге М3 - Украина, расстояние от устья р. Угры 10,8 км.

При выполнении гидрологических расчетов использованы данные наблюдений за максимальными уровнями воды на ближайших гидрологических постах, расположенных на р. Угре и р. Оке.

Основные гидрографические характеристики р. Угры и р. Оки в расчетных и вспомогательных створах

| Река-створ | Расстояние от устья, км | Площадь водосброса, км2 | Залесенность, % | Длина реки, км | Средневзвешенный уклон, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. р. Угра – п.Товарково | 35 | 15300 | 38 | 364 | 0,19 |
| 2. р. Угра – с. Учхоз расчетный створ 1 | 12,8 | 15600 | 38 | 386,2 | - |
| 3. р. Угра – с. Учхоз расчетный створ 2 | 10,8 | 15600 | 38 | 388,2 | - |
| 4. р. Угра – мост на 186-м км ж.д. | 0,7 | 15700 | 38 | 398,3 | - |
| 5. р. Ока – г. Калуга | 1109 | 54900 | 23 | 391 | 0,12 |

По своему физико-географическому и климатическому положению р. Угра относится к типу рек с преобладающим снеговым питанием. Дождевое и грунтовое питание имеют второстепенное значение.

В многолетнем периоде наблюдений максимальные уровни воды весеннего половодья превышают максимальные уровни воды дождевого паводка, являются наивысшими и расчетными.

Расчет максимальных уровней воды весеннего половодья р. Угры выполнен с использованием данных многолетних наблюдений на гидрологических постах:

р. Угра – п. Товарково, 35 – й км от устья р. Угры

р. Угра – мост на 186-ом км ж.д., 0,7 – й км от устья р. Угры.

Максимальные уровни воды весеннего половодья расчетной вероятности превышения р. Угры в створах гидрологических постов п. Товарково и мост на 186 – м км железной дороги определены по кривым обеспеченности, построенным за периоды наблюдений соответственно 73 и 44 года, и уточнены по данным наблюдений за 132 года на гидрологическом посту р. Ока - г. Калуга.

Расчетные максимальные уровни воды весеннего половодья р. Угры на исследуемом участке определены по продольному профилю водной поверхности р. Угры, соответствующему уровням расчетной вероятности превышения на участке от п. Товарково до моста на 186 – м км железной дороги.

Наиболее высокий уровень воды р. Угры на исследуемом участке за последние 39 лет наблюдался весной 1970 года.

Для сравнения приводится максимальный уровень воды дождевого паводка 1 % вероятности превышения р. Угры.

Максимальные уровни воды (мБС) р. Угры на исследуемом участке

| Характеристика | Вероятность превышения, % | Расчетные створы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 12,8 км от устья | 2 10,8 км от устья |
| 1. Максимальные уровни воды весеннего половодья | 1 10 1970 | 134,07 131,20 132,74 | 134,06 131,16 132,72 |
| 2. Максимальные уровни воды дождевого паводка | 1 | 125,90 | 125,56 |

Границы затопления при максимальных уровнях воды весеннего половодья 1 % и 10 % вероятности превышения р. Угры показаны на карте-схеме «Границы зон с особыми условиями использования территории».

Максимальные уровни весеннего половодья  реки Угры в расчетном створе достигают 14 метров над меженным уровнем, подъем воды во время дождевых паводков достигает 7,5 метров.

При повышении уровня реки в паводковые периоды года происходит размыв левого вогнутого, песчаного берега на участке около 400 метров. Высота берега реки на участке размыва составляет 12-14 метров, при этом происходит его обрушение в русло реки. Течением песок переносится и откладывается у противоположного берега.

Интенсивность размыва берега составляет до 5 метров ежегодно, размыв вплотную подходит к дачным постройкам, ЛЭП (10кВ), автодороге соединяющей с. Староскаковское с г. Калугой. Подмывается сосновый лес по берегу р. Угры.

ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

## VII.1 Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенного пункта относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Противопожарные мероприятия

- Необходимо предусмотреть размещение противопожарных гидрантов по улицам сел Учхоз.

- Чёткая, регулярная планировка обеспечивает кратчайшие пути доступа к воде, необходимо обеспечить проезды и подъезды к зданиям.

- Территория должна  быть оборудована первичными средствами пожаротушения, средствами оповещения о пожаре.

Ближайшее подразделение пожарной охраны находится в п. Куровской. Село Учхоз входит в область нормативного обслуживания (время прибытия подразделения пожарной охраны не должно превышать 20 минут) данного пожарного депо.

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории села

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными действующим законодательством.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной безопасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

#### Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

# Список используемой литературы

- Водный кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, 2004 г.

- Земельный кодекc Российской Федерации, 2001 г.

- Лесной кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды», 2002 г.

- ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель.

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

- Информационный отчет ГУВ, ГВК – 2006г Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Отчет о состоянии геологической среды территории Калужской области за 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Семенов В.А., Семенова И.В. Водные ресурсы и гидроэкология Калужской области. Обнинск, 2002.