Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-И-№0161 от 06.08. 2009 г.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Договор подряда

№ 10 62

от 22 марта 2010 г

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

СЕЛО АХЛЕБИНИНО

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«СЕЛО АХЛЕБИНИНО»

ПЕРЕМЫШЛЬСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(материалы по обоснованию)

Том I

КАЛУГА

2010

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-И-№0161 от 06.08. 2009 г.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Договор  подряда

№ 10 62

от 22 марта 2010 г.

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

СЕЛА АХЛЕБИНИНО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«СЕЛО АХЛЕБИНИНО»

ПЕРЕМЫШЛЬСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(материалы по обоснованию)

Том I

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2010

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-землеустроитель                                                                        Емельянова М. А.

инженер-эколог                                                                                         Гончарова И.В.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

глава администрации                                                                                Новикова В.А.

МО СП «село Ахлебинино»

МР «Перемышльский район»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Общие сведения	7

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	8

I.I Природные условия	8

I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение	8

I.I.2 Климат	10

I.I.3 Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод	12

I.II Комплексная оценка территории села по планировочным ограничениям	13

I.II.1 Оценка территории для строительного освоения	14

I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения	15

I.II.3 Историко-культурные планировочные ограничения	18

I.II.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка	20

I.II.5 Охранные коридоры коммуникаций	32

I.III Современное использование территории	34

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация села Ахлебинино	34

I.III.2 Жилищный фонд	36

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	40

I.III.4 Транспортная инфраструктура	43

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	47

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	47

II.I.1 Население. Социально-демографическая характеристика	47

II.I.2. Занятость населения	49

II.I.3 Экономическая база	50

II.II Инженерно-техническая база	50

II.II.1. Водоснабжение	50

II.II.2. Канализация	51

II.II.3. Теплоснабжение	52

II.II.4. Газоснабжение	54

II.II.5. Электроснабжение	54

II.II.6. Связь	54

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план населенного пункта село Ахлебинино муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» (далее - МО СП «Село Ахлебинино») выполняется по заказу  Администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения (Договор подряда № 10 62 от 22 марта 2010 г.).

Основной целью Генерального плана населенного пункта село Ахлебинино МО СП «Село Ахлебинино» является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития до 2035 года.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в Генеральном плане населенного пункта село Ахлебинино МО СП «Село Ахлебинино» определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основные задачи:

- определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития села;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта;

- формирование на территории населенного пункта экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные и другие зоны с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным  и антропогенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур села;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности;

- сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории села Ахлебинино.

Основные теоретические принципы:

Приоритетности критериев оценки современного состояния села и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик.

Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования.

Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях.

Компактности функционально - планировочной организации.

Заключается в формировании структуры населенного пункта в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям.

Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования села, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана населенного пункта село Ахлебинино  МО СП «Село Ахлебинино» в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

- Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана населенного пункта села Ахлебинино представляются в составе:

- Карты (схемы) использования территории населенного пункта:

- Современное использование территории села Ахлебинино;

- Опорный план;

- Схема ландшафтно-геоморфологического районирования.

- Карты (схемы) ограничений:

- Границы зон особого использования территории по инженерно-геологическим условиям;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

Положения о территориальном планировании (Том II)  включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования;

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

1. Карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон:

– Проектный чертеж

2. Карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения:

- Схема размещения объектов водоснабжения и водоотведения;

- Схема размещения объектов газо- и теплоснабжения;

- Схема размещения линий связи;

- Схема размещения объектов электроснабжения;

-     Схема транспортной инфраструктуры.

# Общие сведения

Село Ахлебинино краеведы связывают с родом князей Охлябининых, которые долгое время были воеводами в передовых полках по охране  юго-западных рубежей Великого княжества Московского XVI XVII вв. село находится во владении семейства военноначальников Пятовых.

В XIX в. В селе располагались несколько мелких помещичьих усадеб. В конце XIX в. село переходит во владение лесопромышленника Н.Н. Коншина. Новый владелец начинает создавать крупное усадебное хозяйство, состоящее из главного дома, террасированного склона реки Оки с гротом. Была создана система внутрихозяйственных аллей из лип и елей, а вдоль верхней бровки долины реки Оки были посажены лиственницы.

В начале XX в. была устроена Успенская церковь. Супругой Н.Н. Коншина была И.Я.Коншина урожденная Эмма Маршен (американка) певица, общественный деятель. Она получила высшее музыкальное образование в Италии, была оперной певицей и преподавателем музыки. В имении она организовала сначала двухклассовую, а затем шестиклассовую школу на 80 детей. Ею были созданы школы рукоделия и кустарных промыслов, сиротский дом и общество трезвости, библиотека. В советское время она переехала в г. Калугу и преподавала в музыкальном училище, вплоть до своей смерти 1937 г.

В настоящее время от усадьбы сохранилась вся система аллей, западный флигель главного дома, построенного в неоклассическом стиле и цокольные этажи восточного флигеля и главного дома, а также террасированный склон с гротом и пандусом к реке Оке.

Село Ахлебинино находится на севере  Перемышльского района в восточной части Калужской области, является центром муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино».  Вдоль северной границы села Ахлебинино протекает река Ока и проходит граница Ферзиковского района, на юго-западе граничит с МО СП «село Большие козлы», на востоке - МО СП «деревня Хотисино».

Площадь населенного пункта  2,4 км2. Численность населения  на 01.01.10 г. составляет   737 чел. Плотность населения составляет 3 чел. на 1 га.

Село Ахлебинино расположено в 35 км от города Калуги, связь с которым осуществляется по автомобильной дороге федерального значения 1Р132 «Калуга-Тула - Михайлов-Рязань» - Ахлебинино.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

В целом вся данная площадь представляет собой эрозионно-зандровую слаборасчлененную равнину. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 115,2 м (урез вод р. Оки) до 192,8 м. Абсолютный перепад высот составляет 77,6 м. Относительные перепады по долине р. Оки достигают 60 м. По долине р. Ужередь относительные перепады варьируют от 10-15 м до 30 м.

Современный рельефный фон этой территории был частично сформирован дочетвертичной эрозией, но основными факторами его образования была водноледниковая эрозия времени таяния московского ледника с одновременной аккумуляцией озерно-ледниковых отложений с наловившейся современной эрозией. Необходимо отметить, что участок долины р. Оки от гор. Калуги до гор. Алексина в геологическом плане очень молод (40-45 тыс. лет) и образовался в ходе таяния московского ледника. В настоящее время р. Ока только начинает вырабатывать свою долину, находясь в «юношеском» возрасте, что приводит к интенсивной эрозии геологической среды.

В ландшафтном плане доминирующими типами местностей являются озерно-водноледниковые равнины и эрозионный долинный комплекс рек Оки и Ужереди. Выделено пять типов ландшафтов.

Первый тип - пологоволнистая озерно-водноледниковая слаборасчлененная равнина.                                                            В геологическом плане ландшафт сложен сверху вниз: покровными и лессовидными суглинками, супесями, песками, озерными глинами, водноледниковыми с примесью гравия суглинками, общая мощность этих образований ориентировочно составляют от 10 м до 20 м. С прослоями песчаных пород связаны спорадически распространенные водоносные горизонты. Коренные породы представлены песчаными глинами бат-келловейского времени юрской системы и окской толщей известняков нижнего карбона. Мощности глин не больше первых метров, а известняков до 40 м. Окская толща представляет собой переслаивание пород глин, песков и известняков. Эта толща обводнена только в подошве. Вертикальный и горизонтальный дренаж вод по известнякам приводит к интенсивному карстообразованию.

Почвы светло-серые лесные дерново-слабоподзолистые на суглинистой основе.

Второй тип - пологонаклонная эрозионно-водноледниковая слаборасчлененная равнина. Четвертичные породы представлены в основном супесями, глинистыми песками, покровными суглинками. Общая мощность их составляет 2-15 м. Коренные породы представлены закарстованными известняками окской толщи (тоже, что в первом типе). Глубина залегания грунтовых вод 30-50 м. Почвы светло-серые лесные и дерново-слабоподзолистые, частично смытые на суглинистой основе.

Третий тип - плоская аллювиальная равнина, пойма и высокая пойма р. Ужередь. Сложен ландшафт аллювиальными суглинками, галечниками, гравинистыми песками. Коренные породы представлены известняками окской толщи (район дер. Ниж. Косьмово) и песками тульского горизонта в нижнем течении реки. Уровень стояния грунтовых вод до 2 м. Почвы луговые дерновые на супесчаной основе. Этот ландшафт в весенние паводки либо подтопляется, либо полностью затопляется.

Четвертый тип – покато-крутые эрозионные склоны речных долин. Этот ландшафт представляет собой делювиальные образования, сложенные обломками коренных и четвертичных пород. Обычно этот ландшафт залесен, что сдерживает эрозионные процессы в геологической среде. Склоны обычно увлажнены и наблюдаются отдельные источники подземных вод. Почвы смытые делювиальные.

Пятый тип – делювиально-пролювиальный покатый склон р. Оки именуемый бичевник. Сложен грубым материалов коренных пород, в основном известняком, в смеси с делювиальными почвами. Обычно бичевник значительно увлажнен за счет выходов подземных вод. Зона постоянного подтопления и весеннего затопления.

Для четвертого и пятого типов характерно наличие осыпей, оползней и оплывов.

Инженерно-геологические условия

Согласно факторам определяющих категории сложности инженерно-геологических условий отдельные участки данной территории можно охарактеризовать от простых до сложных и не пригодных для строительства. Ниже дается характеристика ландшафтов по категориям сложности.

Таблица 1

| Факторы | Типы ландшафтов |
| --- | --- |
|  | I- простая | II-средней сложности | III- сложная |
| Геоморфологические условия | 1 | 2,3 | 4,5 |
| Геологические условия | 1 | 2 | 2,3,4,5 |
| Гидрогеологические условия | 1 | 2 | 3,4,5 |
| Геологические (эрозионные) | 1 | 1,2 | 2,3,4,5 |
| Специфические грунты | Не выявлены | Не выявлены | Не выявлены |
| Техногенные изменения геологической среды | Незначительные | Незначительные | Незначительные |

Данные ландшафты в зависимости от расположения конкретного участка могут иметь по определенным факторам различную сложность.

Необходимо отметить тектонический фактор расположения данной территории в пределах Калужско-Бельской зоны глубинных разломов, а также Калужская область расположена в сейсмической зоне 3-4 балла.

Для каждого конкретного участка в пределах данной территории для составления зон возможного затопления 1%, 5%, 10%, 25% и 50% необходима детальная топографическая съемка с сечением рельефа 0,5 м.

### I.I.2 Климат

Климат села Ахлебинино, как и всего Перемышльского района, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, Перемышльский район характеризуется в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°--10. Минимальная  температура воздуха составляет -46С, а максимальная - +38С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.). °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Осадки по количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Среднее годовое количество осадков 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50см на юге и 70см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта. Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с –   это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями, может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Жиздры, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.I.3 Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Основным водоносным горизонтом данной территории необходимо считать окский приуроченный к одноименному надгоризонту нижнего отдела каменноугольной системы. Надгоризонт состоит из четырех статиграфических подразделений: тарусского, веневского, михайловского и алексинского. Преобладающей породой являются трещеноватые водоносные известняки. Выделяют два водоносных горизонта: тарусско-михайловский и алексинский, разделенные глинистым водоупором. Верхний (тарусский-михайловский) подгоризонт на данной территории глубокими долинами рек Оки и Ужерди полностью дренирован (осушен). Нижний алексинский, имеющий мощность порядка 12 м., частично обводнен, он же является источником многочисленных ключей в долинах Оки и Ужерди.

Резервным водоносным горизонтом для данной местности можно считать залегающий тульский, который приуроченный к пескам ниже тульского подгоризонта нижнего отдела карбона. Воды этого горизонта аналогичны алексинским.

В 2006 г. в восточной части села Ахлебинино для хозяйственно-питьевого водоснабжения была пробурена разведочно-эксплуатационная скважина, реестровый № 1633000. Скважиной был вскрыт водоносный горизонт приуроченный к алексинским известнякам. Воды относятся к типу жестких гидрокарбонатно-кальциевых по составу. Качественные показатели воды соответствуют требованиям и нормам СаНПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и МУ 2.6.1.1981 05 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности».

Удельный дебит скважины составляет 18 м3/ч. Статистический уровень 49 м. в настоящее время артезианская скважина подключена к действующему водопроводу. В дальнейшем для более надежного водоснабжения необходимо пробурить резервную скважину.

## I.II Комплексная оценка территории села по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития села на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории Ахлебинино отнесены:

I – Территории с инженерно-геологическими ограничениями для строительства:

1. Территории относительно благоприятные для строительства.

2. Территории с ограничениями для строительства средней сложности.

3. Территории со сложными условиями для строительства.

II – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

III – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

1. Объекты культурного наследия.

IV – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

- CЗЗ внешнего транспорта.

- СЗЗ Областной психиатрической больницы.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. СЗЗ линий и объектов связи.

2. СЗЗ линий и сооружений электропередач.

3.  СЗЗ водопровода.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Проектного чертежа» села Ахлебинино.

### I.II.1 Оценка территории для строительного освоения

Территория села Ахлебинино и зона планируемого развития в целом характеризуются как территории с относительно благоприятными инженерно-строительными условиями.

- В селе  есть территории с благоприятными инженерно-строительными условиями (не требующие особых мероприятий по инженерной подготовке территории).

- В зависимости от степени и характера проявления на территории различных опасных процессов, при освоении потребуется проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке и защите.

К наиболее сложным природным процессам относятся:

- сложные грунтовые и гидрогеологические условия (обводнение грунтов, являющихся грунтами оснований зданий и сооружений). Это требует проведения комплекса мероприятий по организации водопонижения (от простых до сложных типов дренажей), водоотведение поверхностных вод, укрепление фундаментов зданий и сооружений (подпорные стенки, буронабивные сваи и другие);

Кроме того, на территории села проявляются такие неблагоприятные процессы, как речная эрозия, суффозионные процессы, техногенное подтопление грунтовыми водами.

По совокупности факторов выполнено инженерно-строительное районирование территории с учетом расширения границы села Ахлебинино:

1 - территории, относительно благоприятные для строительства, которые составляют порядка 56% территории (пологоволнистая слаборасчлененная равнина),

2 – территории, с ограничениями для строительства средней сложности, составляют порядка 28 % территории (пологонаклонная эрозионно-водноледниковая слаборасчлененная равнина),

3 - территории, со сложными условиями для строительства (требующие проведения специальных инженерных и защитных мероприятий)  16 % – пойма и высокая пойма р. Ужередь, покато-эрозионные склоны речных долин, зона 50 % вероятности затопления р. Оки).

Освоение территории требует организации предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения активизации существующих процессов и новообразований техногенных процессов.

### I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «Об охране окружающей среды на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

Режим особой охраны ООПТ – заказной, без изъятия земель у землепользователей.

На территории памятников природы запрещается:

- отвод земель под любые виды пользования;

- прокладывание через территорию любых коммуникаций;

- добыча полезных ископаемых, в том числе местных строительных материалов (песка, глины и т.д.)

- любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;

- все виды рубок леса, кроме рубок ухода и санитарных рубок;

- подсочка деревьев (сбор березового сока, живицы);

- загрязнение вод протекающих ручьев и самой поверхности на нормативно очищенными стоками;

- повреждение форм рельефа;

- уничтожение и повреждение почвозащитной растительности (весенние или осенние палы);

- проведение хозяйственных, строительных работ;

- выпас скота;

- распашка земель и использование сельскохозяйственных машин для сенокошения;

- захламление территории и строительство свалок, складирование навоза, отходов;

- несанкционированный сбор растений, насекомых, яиц птиц и других ресурсов с целью промысла;

- повреждение и уничтожение древесины растений, гнездования птиц и других ресурсов с целью промысла;

- проезд и стоянка автотранспорта (кроме существующих дорог);

- устройство туристических стоянок, разведение костров, использование ядохимикатов и минеральных удобрений.

Допустимые виды пользования территории:

- прогон скота при условии сохранности растительного покрова и травостоя;

- сбор грибов и ягод;

- проведение учебных и познавательных экскурсий, рекреационные посещения;

- проведение научных исследований.

Меры по улучшению состояния ООПТ:

- установление информационных аншлагов с описанием режима использования территории.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На данных территориях в соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

На основании части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Размер водоохранной зоны и прибрежной полосы определены Водным кодексом Российской Федерации.

Размер водоохранных зон

Таблица 2

| № п./п. | Название реки | Общая длина реки, км | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Ока (правый приток р. Волги) | 1500 | 200 |
| 2 | Ужердь (правый приток р. Оки) | 29 | 100 |

### I.II.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов современной застройки в историческую среду населенного пункта;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала.

Объекты культурного наследия являются объектами градостроительной деятельности особого регулирования. Согласно нормативным документам проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном нормативными документами, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопок.

На рассматриваемой территории расположена «Усадьба Ахлебинино, XIX в.».

Таблица 3

| № | Наименование | Местоположение | Тип памятника | площадь (га) | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк усадьбы Н.Н. Коншина | с. Ахлебинино | Комплексный, историко-природный (культурные ландшафты) | 33,5 | Рекреационное, экологическое, Эстетическое, Историко-культурное |

Парк усадьбы Н.Н. Коншина

Решение исполкома облсовета  Калужской области 16.09.1991, № 352.

Калужская обл., Перемышльский р-он, с. Ахлебинино.

Усадебный регулярный парк был заложен в конце XIX в. В парке были посажены липы и хвойные деревья по направлению к долине р. Оки. Искусственные  насаждения переходят в естественный лес. Парк и прилегающий лес испытывают сильную антропогенную нагрузку.

Парк усадьбы расположен на правом, северной ориентации, высоком берегу р. Оки , на его склоне и прибрежном плато, в которое этот склон переходит, и занимает северо-западную часть с. Ахлебинино; парк с севера ограничен рекой , с юга- главной улицей села, с восточной и западной сторон- выраженных границ не имеет; состоит из бывших старых плодовых садов на плато и прогулочно - парковой территории на склоне и краю плато.

В соответствии с решением Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г. № 76 усадьба «Ахлебинино» с парком, XIX в. в с. Ахлебинино была принята  на государственную охрану, как объект культурного наследия регионального значения.

Постановлением Законодательного собрания Калужской области от 25.11.1999 г. № 751 был уточнен пообъектный состав указанного объекта культурного наследия:

"Усадьба "Ахлебинино" (фрагменты), кон. XIX - нач. XX вв.:

-  главный дом   (фрагменты)   с  гротом,  подземными  переходами  и

подпорными террасами;

-   флигель западный;

-  часовня;

- парк (фрагменты) с. Ахлебинино".

В 2009 г. были проведены работы по установлению границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Ахлебинино, XIX в.» в с. Ахлебинино, как объекта градостроительной деятельности особого регулирования. В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области культурного наследия от 28.01.2010 г. № 05-5-120 соответствующие материалы были приняты Росохранкультурой для последующего использования в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

На территории с. Ахлебинино располагаются выявленные объекты культурного наследия: стоянка, неолит, расположенная 0,8 км к северу от деревни, и поселение, мезолит, III-V вв., расположенное в 0,6 км к северу от деревни.

### I.II.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка

Самоочищающая способность природной среды данной территории обладает следующими потенциалами:

- относительно благоприятным для воздушного бассейна;

- умеренным для почв и поверхностных вод.

В числе основных задач повышения качества с. Ахлебинино предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса;

- повышение эффективности использования территории.

Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах черты рассматриваемого района, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

Таблица 4

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение воздуха | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя. | Загрязнение подземных вод | Нарушение гидрологического режима в районе работ. |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта.

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.

- Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта  на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации.

- Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

Состояние воздушного бассейна

Таблица 5

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Данная территория относится ко I классу экологического состояния атмосферы. Ниже приводится ее характеристика.

Ресурсный потенциал с. Ахлебинино устанавливается на основе оценки способности к рассеиванию и выведению примесей (западную, северную и восточную часть территории села окружает лес).

Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе данного района имеют следующие значения (По заключению ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»):

взвешенные вещества – 170 мкг/м3 (0,17 мг/м3 - при норме ПДК – 0,5 мг/м3);

диоксид азота – 50 мкг/м3 (0,050 мг/м3  - при норме ПДК – 0,085 мг/м3);

оксид азота - 21 мкг/м3 (0,21 мг/м3  - при норме ПДК – 0,4 мг/м3);

оксид углерода – 1,5 мг/м3 (при норме ПДК – 5 мг/м3);

диоксид серы – 15 мкг/м3 (0,015 мг/м3  - при норме ПДК – 0,3 мг/м3).

Промышленные предприятия в селе отсутствуют. Поэтому, основными источниками загрязнения атмосферного воздуха с. Ахлебинино являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы).

Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также является источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей. Удельный вес выбросов автомобильного транспорта в суммарных выбросах стационарных и передвижных источников является достаточно стабильным и составляет примерно 70% от общего количества техногенной нагрузки.

Основная доля выбросов от передвижных источников приходится на областную автомобильную дорогу (между населенными пунктами Калуга – Тула – Михайлов – Рязань - Ахлебинино), которая проходит по центральной части с. Ахлебинино. К югу от рассматриваемой территории проходит федеральная трасса: Калуга – Тула – Михайлов – Рязань, которая также вносит вклад в загрязнение воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха

в районе намечаемой деятельности

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха будет наблюдаться в период строительства. Воздействие при выполнении строительных работ носит кратковременный характер и по срокам прекращается по окончании строительства.

Так как основная доля выбросов вредных веществ приходится на передвижные источники, необходимо дополнительно провести посадку зеленых насаждений вдоль дороги для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Мероприятия по уменьшению

выбросов загрязняющих веществ атмосферу

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- Сбалансированное распределение схем движения транспортных потоков в центральной части села и его окружных дорог;

- Ограничение выбросов движения транспортных потоков в периоды неблагоприятных метеорологических условий;

- Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

- Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения Перемышльского района.

Состояние водных ресурсов

Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну и р. Ужередь и р. Оки.

Экологическое состояние рек определяется интенсивной антропогенной нагрузкой в виде сточных вод крупных населенных пунктов, промышленных предприятий, ливневых, хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных сточных вод.

В целом состояние поверхностных вод в Перемышльском районе можно отнести к категории умеренно-загрязненные. Загрязнение связано с антропогенным воздействием  (деятельностью предприятий сельскохозяйственного профиля, промышленного и коммунально-жилищного комплекса поселений, выносом загрязняющих веществ с водосборных территорий сельскохозяйственного назначения, трансграничным переносом из сопредельных территорий).

Река Ока – самая крупная река Калужской области с площадью водосбора в замыкающем створе в пределах области – 58600 км2 и нормой стока – 314 м3/с. Здесь Ока – многоводная большая река с широкой, хорошо разработанной долиной, по особенностям строения которой отчетливо выделяются три участка. Первый отрезок – до г. Калуги, где течет с юга на север, имеет широкую пойму (1,5-4,5км) и 2-3 надпойменные террасы. Это первое значительное расширение верхней Оки, где задерживается и частично отстаивается полая вода, приходящая из лесостепной зоны Среднерусской возвышенности и приносящая гумусный и карбонатный аллювий. Русло Оки очень извилистое, поэтому в пойме образовалось много озер-стариц.

В воде отмечено систематическое превышение ПДК по тяжелым металлам: ПДК по железу составил 2,65 за год, максимальное превышение наблюдалось в марте и составило 4,85 ПДК; во всех отобранных пробах воды зарегистрированное повышенное содержание никеля; в половине анализов отмечено превышение ПДК по меди – 12 ПДК в июле. Наличие в большинстве проб повышенных концентраций фосфатов (до 2,5 ПДК в августе) указывает на сброс неочищенных сточных вод в пределах Тульской области.

Содержание органического вещества в реке (по величине перманганатной окисляемости) на всем ее протяжении было значительно ниже допустимых концентраций, что характерно и для биогенных элементов.

Физико-химические показатели воды в реке соответствовали норме: водородный показатель изменялся от 7,2 до 8,25, прозрачность и мутность были ниже нормы только в период весеннего половодья.

Таким образом, качество воды в р. Оке в 2004г. Соответствует III классу (умеренно загрязненная).

Течение Оки медленное. Средняя скорость на плесах 0,3-0,5 м/с, на перекатах – 0,5-1 м/с. Максимальные глубины достигают 8м. Ока течет здесь в субширотном направлении в узкой долине с крутыми берегами. Высота склонной долины местами 80-90 м. Узость долины на этом отрезке обуславливает высокий уровень подъема воды в период высокого половодья.

Подземные воды

Централизованное хозяйственно- питьевое водоснабжение населения с. Ахлебинино осуществляется из подземных водоносных горизонтов нижнекаменноугольных отложений. Основным водоносным горизонтом является алексинский. Резервным водоносным горизонтом для данной местности можно считать ниже залегающий тульский.

Случаев инфекционных заболеваний, связанных с подземным водоснабжением не обнаружено.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Настоящие санитарные нормы определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Таблица 6

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |
| --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 7

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

В соответствии с санитарными правилами р. Ужередь и р. Ока входят во второй и третий пояс ЗСО Окского водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом. В соответствии с нормативными документами размер ЗСО от р. Ужередь и р. Оки принимается 500 м.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

Состояние почвенного покрова

В Перемышльском районе, как и во всей Калужской области, остается проблема загрязнения почв отходами производства и потребления, т.к. отходы являются источниками загрязнения грунтовых вод, почвы, воздуха.

Объектами санитарной очистки и уборки в с. Ахлебинино являются территории частных домовладений - мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы, места расположения которых определены самими домовладельцами.

В настоящее время для сбора твердых бытовых отходов на территории с. Ахлебинино установлены контейнеры по ул. Молодежная – 6 шт., по ул. Ветровая – 2 шт., по ул. Центральная – 8 шт., по ул. Лесная 5 шт., по пер. Спортивный – 3 шт., по ул. Садовая – 2 шт.

На территории сельского поселения твердые бытовые отходы (далее по тексту ТБО) вывозит по договору МУП ЖКХ в с. Перемышль. Вывоз ТБО производится «позвонковым» способом. Данная система удаления отходов крайне неудобна, т.к. невозможно составить маршрут и график движения машины, чтобы он был всем удобен.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора в с. Ахлебинино:

- сбор ТБО контейнерным методом (установление металлического контейнера на площадке с твердым покрытием, ограждением с трех сторон). Лимит размещения и периодичность вывоза ТБО установить исходя из вместимости контейнера и сезона года;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Удаление твердых бытовых отходов обеспечивает санитарную очистку села и создает необходимые санитарно-экологические условия существования населенного пункта.

Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТБО на полигонах необходимо выполнять механизировано.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в с. Ахлебинино является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- Характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод.

- Характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

- Изменения социально-экономической обстановки и условий жизни населения, проживающего в районе размещения объекта.

Накопление тяжелых металлов от выхлопных газов прогнозируется значительно ниже пределов умеренно-опасной нормы (до 32 ед.).

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

- Предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства.

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в с. Ахлебинино необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

| КРИТЕРИЙ | МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
| Улучшение состояния атмосферного воздуха | - увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог; - ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина; - совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения. |
| Улучшение качества питьевого водоснабжения | - создание служб эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов. - оснащение водозаборных сооружений системами обезжелезивания и современными способами обеззараживания воды. |
| Улучшение состояния поверхностных водоемов | - развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых; - благоустройство мест массового отдыха населения. |
| Улучшение состояния почв | - совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора. |

Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

### I.II.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. 
В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны: 
1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: 
- для линий напряжением до 1000 В – 2 метра, до 20 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров, 220 кВ – 25 метров. 
2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра. 
3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 
- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; 
- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота; 
- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач); 
- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач). 
          Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается: 
- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей; 
- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях; 
- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей; 
- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; 
- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них); 
- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 8

| Инженерные сети | Расстояние, м по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры

Запрещается

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур; - осуществлять добычу руды; - загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии; - складывать материалы; - самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация села Ахлебинино

Существующая территория села Ахлебинино расположена в северо-восточной части Перемышльского района в 35 км от г. Калуги.

С востока на запад село Ахлебинино разделяет на две части автомобильная дорога областного значения 1Р132 «Калуга-Тула - Михайлов-Рязань» - Ахлебинино, по которой проходит ул. Центральная, северная часть села ограничена рекой Окой, западная  граница проходит по реке Ужередь,  с востока окружают земли сельскохозяйственного назначения.

Согласно градостроительному зонированию в границах населенного пункта можно выделить ряд функциональных зон.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое  проектом функциональное зонирование села Ахлебинино  в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального  назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования  отдельных участков территории.

В границах села  выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения:

Зона сформирована одним типом жилой застройки.

Ж-1	 - зона размещения малоэтажной жилой застройки.

В  этой  подзоне  предполагается  размещение  малоэтажной  жилой  застройки  повышенной  комфортности.

Зоны общественно-делового назначения ОД:

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания,  бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

ОД-1 –	зона размещения объектов административно-делового назначения;

ОД-2м –  зона размещения объектов медицинского назначения;

ОД-2т –  зона размещения объектов торгового назначения;

ОД-2ду - зона размещения общеобразовательных учреждений.

Зоны промышленные, инженерной и транспортной инфраструктур:

1) Зона инженерной инфраструктуры

И-1 –   размещение объектов инженерной инфраструктуры.

2) Зона транспортной инфраструктуры

Виды зон транспортной инфраструктуры установлены в зависимости от видов транспорта и объектов их инфраструктуры:

АТ – зона автомобильного транспорта включает:

- автомобильные дороги областного значения;

- улично-дорожная сеть.

3) Зона коммунально-складского назначения

Зона природно- рекреационного назначения:

Установлена в соответствии с характером и интенсивностью использования данных территорий:

Р-1 –зеленые насаждения общего пользования;

Р-2– зеленые насаждения санитарно-защитного назначения.

Зона  сельскохозяйственного использования (СХ):

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

СХ-1 –	зона сельскохозяйственных угодий;

СХ-2 –	огороды;

СХ-3  - зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения

и предназначенная для ведения сельского хозяйства,

личного подсобного хозяйства.

Зона особо охраняемых территорий (ОХ)

ОХ-2 - зона территорий объектов культурного наследия.

Ограничения по использованию земельных участков в границах территории объекта культурного наследия ««Усадьба Ахлебинино» с парком, XIX в.»  и выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории с. Ахлебинино устанавливаются в соответствии с федеральным и областным законодательством в области охраны объектов культурного наследия.

Возможности территориального развития

Схемой территориального планирования МР «Перемышльский район» в с. Ахлебинино предусмотрен перевод из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенного пункта - 126 га. Территории, свободные от жилой застройки расположены в восточной части села. Все эти территории по благоприятности для строительства можно отнести к территориям с относительно благоприятными условиями для строительства. Для освоения этих территорий не требуется проведение мероприятий по инженерной защите территории.

В проектных границах площадь села Ахлебинино будет составлять 3,7 кв. км (площадь вычислена средствами Mapinfo).

### I.III.2 Жилищный фонд

Анализ жилищного фонда по с. Ахлебинино, проведен исходя из предоставленных исходных данных.

Жилищный фонд с. Ахлебинино по состоянию на начало 2010 года составил 7,2 тыс. м2 общей площади и представлен индивидуальными жилыми домами разной  этажности, которые находятся в частной собственности, и муниципальным жильем.

Оборудование жилищного фонда

Таблица 9

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | водоотведением (канализацией) | отоплением |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 7221,10 | 2609,30 | 2258,30 | 7143 |

м 2

На перспективу весь жилищный фонд, как сохраняемый, так и нового строительства, должен иметь полное 100-процентное инженерное благоустройство.

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 10

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 2215,70 | - | 5 |
| Панельные | 2350,40 | - | 4 |
| Блочные | - | - | - |
| Смешанные | 1041,30 | 1 | 8 |
| Деревянные | 1193,10 | - | 11 |
| Прочие | 420,60 | - | 2 |
| По годам возведения: до 1920 | 271,30 | - | 1 |
| 1921-1945 | 61,80 | - | 1 |
| 1946-1970 | 3756,30 | 1 | 20 |
| 1971-1995 | 3131,70 | - | 8 |
| После 1995 г. | - | - | - |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 4163,40 | - | 7 |
| от 31% до 65% | 594,50 | - | 4 |
| от 66% до 70% | - | - | - |
| Свыше 70% | 2463,20 | 1 | 20 |
| По этажности: 1- этажные | 3509,30 | 1 | 25 |
| 2х- этажные | 3711,80 | - | 5 |

м2                                                     материал стен

Таким образом, в настоящее время в селе по материалу стен преобладают панельные  и кирпичные жилые дома и составляют около 63 % от общей площади жилищного фонда, остальные 37% приходятся на дома смешанные, деревянные и прочие.

м 2                                  % износа

Из-за недостаточно высоких темпов и объемов реконструкции ухудшается качество жилого фонда, с каждым годом увеличивается доля ветхого и аварийного фонда. В селе Ахлебинино   около 34 % жилищного фонда имеет износ более 70 % и 58 % жилищного фонда имеет износ менее 30 %.

Движение жилищного фонда

Таблица 11

| Наименование показателей | м2 |
| --- | --- |
| А | 1 |
| Общая площадь жилых помещений на начало года - всего | 7221,1 |
| Прибыло общей площади за год – всего | - |
| в том числе: новое строительство | - |
| переведено нежилых помещений в жилые | - |
| прочие причины | - |
| прибыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Выбыло общей площади за год – всего | 78,1 |
| в том числе: снесено по ветхости и аварийности | - |
| из нее по ветхости | - |
| разрушено в результате стихийных бедствий (пожар) | - |
| снесено при реализации решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации | - |
| переведено в нежилые помещения | - |
| прочие причины | 78,1 |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года – всего | 7143,0 |

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту постоянного его проживания и образуют полноценную  структуру.

К настоящему времени в системе обслуживания населения произошла дифференциация на две подсистемы: коммерческую и социальную, отличающихся источниками финансирования и организации, а также потребительской ориентацией и набором услуг.

Коммерческая система финансируется из внебюджетных источников – средств юридических и физических лиц. Она ориентирована на платежеспособное население и характеризуется разнообразием набора услуг, в котором преобладают услуги торговли, бытового обслуживания и др. Эта подсистема не подлежит нормированию, так как развивается на основе конкуренции в соответствии с ростом благосостояния населения. Коммерциализация сферы обслуживания затрагивает и такие традиционно предоставляемые и гарантированные государством услуги, как дошкольное воспитание, образование и здравоохранение.

Социальная система обслуживания населения финансируется, в основном, из местного бюджета и организаций. Она ориентируется на обеспечение гарантированных социальных минимумов и включает муниципальные (бесплатные) учреждения, главным образом здравоохранение, образование, социальную защиту.

Емкость указанных учреждений подлежит расчету, не должна быть менее нормативной и регулируется со стороны органов местного самоуправления.

На основе данных, предоставленных службами администрации сельского поселения, проведен анализ обеспеченности населения основными видами культурно-бытового обслуживания.

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Общеобразовательные школы

В настоящее время в селе Ахлебинино функционирует
муниципальное общеобразовательное учреждение – МОУ «Ахлебининская СОШ» (ул. Ветровая, д. 1 а).

Учреждения здравоохранения

Здоровое население является одной из самых важных ценностей жизни. В сфере здравоохранения работает:

- Муниципальное учреждение здравоохранения Областная психиатрическая больница - нормативная емкость  327 места;

- Фельдшерско-акушерный пункт (ул. Центральная, д. 63).

Учреждения культуры

Сфера культуры в селе Ахлебинино имеет большое значение для жизни населения.

В селе функционирует Сельский Дом культуры, который отремонтирован и сдан в эксплуатацию в 2007 году.

Спортивные сооружения

-     стадион, площадь участка – 1,5 га

На территории села так же имеются детские спортивные площадки.

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Из административно-деловых  учреждений в селе Ахлебинино размещаются:

- Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «село Ахлебинино» (ул. Центральная, д. 64);

- Отделение почтовой связи (ул. Центральная, д. 67).

Характеристика обеспеченности населения села основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

Таблица 12

| № п./п. | Наименование учреждений | Ед. измерения | Вмести-мость | Норм. показ.* на 1000 чел. сущ. обеспеч. на 1000 чел. | % обеспеч. к норме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| 1. | Детские дошкольные учреждения кол-во мест по проекту фактически | мест | - | - | - |
| 2. | Школы кол-во мест по проекту фактически | мест | 100 87 | 135-140 135 | 100** |
| 3. | Специализированные кружковые внешкольные учреждения (дома детского творчества, музыкальные школы, молодежные центры) | кружковых мест | - | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 4. | Районный Дом культуры | пос. мест | 100 | 80 135 | более 100 |
| 5. | Библиотеки | тыс. томов | 2 | 4,0 2,7 | 68 |
| Учреждения здравоохранения |
| 6. | Фельдшерско-акушерный пункт | посещ. в см. | - | - | - |
| 7. | Аптеки | объект | - | - | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 8. | Стадион | га | 1,5 | 0,7*** 2,03*** | более 100 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 9. | Магазины – всего | кв. м торг. пл. | 1040 | 280 1411 | более 100 |
| 10. | Предприятия общественного питания (открытая сеть) | пос. мест | - | - | - |
| 12. | Рынки: 1 торговое место - 6 м2 торговой площади | м2 торговой площади | - | - | - |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 13. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | - | - |
| 14. | Бани | помыв. мест | - | - | - |
| 15. | Пожарное депо | пожарных автомобилей | - | - | - |
| Примечание: |  |  |
|  | * | Нормативные показатели - характеристика обеспеченности населения села основными учреждениями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормами СНиПА 2.07.01-89 |
|  | ** | Процент обеспеченности рассчитан из проектной вместимости. |
|  | *** | Без учета спортивных сооружений учебных заведений. |

Социальные нормативы и нормы одобрены распоряжением правительства РФ от 3 июля 2006г.

В настоящее время сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов, но обеспеченность ими жителей различна.

В сравнении с рекомендуемыми социальными нормативами уровень  обеспеченности поликлиниками, спортивными учреждениями культуры и предприятиями торговли может быть охарактеризован как удовлетворительный. В то же время обеспеченность населения многими видами услуг в сравнении с нормативами  значительно ниже.

### I.III.4 Транспортная инфраструктура

Внешние транспортные связи села Ахлебинино осуществляются автомобильным транспортом.  В непосредственной близости от села Ахлебинино проходит автомобильная дорога федерального значения - 1Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел». Через населенный пункт по территории жилой застройки проходит автомобильная дорога областного значения - 1Р132 «Калуга-Тула - Михайлов-Рязань» - Ахлебинино (IV категории), по которой осуществляется связь с другими населенными пунктами и районами.

Улично-дорожная сеть села

Улично-дорожная сеть села представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и общественными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Магистральная сеть автодорог  села включает в себя  ул. Центральная, ул. Ветровая, ул. Лесная, ул. Молодежная.

Ширины многих улиц местного значения не соответствуют нормативным стандартам (7,0 м), кроме того, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие.

На улицах с дорогами, отсыпанных щебнем, необходимо производить постоянную подсыпку и грейдерование  для ликвидации проседания грунта. На ряде улиц, с учетом развития строительства  жилых домов и социальных объектов, интенсивность движения автотранспорта в последние годы возрастает.

Слабо развита в селе сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

Требуется выполнение  ремонта автодорог с необходимым устройством дополнительных площадок для парковки автомобилей по существующим улицам центральной части села, в том числе внутри квартальных проездов.

Предусмотреть транспортные связи проектируемого района жилой застройки с существующими улицами центральной части села.

Транспортная сеть на территории села подразделяется на основные и второстепенные улицы. Протяженность улиц и дорог составляет – 6,9 км.  Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице № 13.

Таблица 13

Улично-дорожная сеть

| Наименование улично-дорожной сети | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| Ул. Центральная | 2,5 | асфальт |
| Ул. Ветровая | 1,5 | щебень |
| Пер. Сосновый | 0,7 | щебень |
| Ул. Лесная | 1,2 | щебень |
| Пер. Спортивный | 0,7 | щебень |
| Ул. Садовая | 0,5 | щебень |
| ИТОГО | 6,9 |  |

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети.

По автомобильным дорогам осуществляются: общеобластные маршруты и  маршруты «Школьный автобус».

Общеобластные автобусные маршруты

Таблица 14

| № п./п. | Наименование маршрута | Протяженность, км. | Количество рейсов в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калуга-Ахлебинино | 28,8 | 2190 |

Маршруты «Школьный автобус»

Таблица 15

| № п./п. | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Песочня-Хотисино-Ахлебинино-Никольское-Ахлебинино | 61 |

Маршрутную сеть муниципального транспорта при обеспечении автодорожных подъездов с твердым покрытием к каждому населенному пункту  предлагается развивать, обеспечив все население района  равноценным уровнем транспортного обслуживания.

| № п.\п. | Наименование автомобильных дорог | Протяженность автодорог, км. | % дорог с твердым покрытием от общей протяженности | Полоса отвода автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая линейная | В том числе по техническим категориям | С твердым покрытием | Грунтовые |  | Средняя ширина, м. | Площадь, га. |
|  |  |  | № тех. категории | Протяженность | Всего | С усовершенствованным покрытием | Щебеночные, гравийные, мостовые |  |  |  |  |
|  |  |  |  | линейная | Приведенная |  | Всего | Цементобетонные | Асфальтобетонные с другим применением вяжущих |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Перемышльский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1Р132 «Калуга-Тула - Михайлов-Рязань» - Ахлебинино | 2,36 | IV | 2,36 | 2,02 | 2,36 | 2,36 | - | 2,36 | 6,56 |  | 100 | 13,3 | 3,13 |

Показатели автомобильной дороги, являющейся собственностью Калужской области и находящейся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области

Таблица 16

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана села Ахлебинино предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения  на основе оценки возможностей социально-экономического развития населенного пункта.

### II.I.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов.

Село Ахлебинино занимает территорию ориентировочно 2,5 кв. км. Постоянное население на 01.01.2010 года составляет 737 чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения.

Таблица 17

|  | Территория, кв. км | Численность населения, тыс. чел. 01.01.2010г. | Плотность населения. (чел./1 кв. км) |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Ахлебинино | 2,5 | 737 | 325,6 |

Динамика численности населения, чел.

Таблица 18

| Населенный пункт | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Ахлебинино | 618 | 619 | 609 | 606 | 658 | 653 | 650 | н.д. | 658 | 737 |
| Общий прирост (убыль) населения | -1 | -10 | -3 | +52 | -5 | -3 | - | +8 | +79 |

Анализ динамики численности населения показал, что   за период с 2001 г. по 2004 г. в селе отмечается постепенное уменьшение численности населения,  в 2005 г.  произошло увеличение численности населения на 9 %.

Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является сохранение тенденции снижения его подвижности (сумма прибывших в населенный пункт и выбывших из него). Уменьшение миграционного оборота происходит за счет снижения как числа прибывающих в населенный пункт, так и числа выбывающих из него. При этом в условиях снижающейся миграционной активности населения число прибывающих на постоянное место жительства остается больше числа выбывающих из него. Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

Среднегодовой миграционный прирост в селе Ахлебинино составляет 10-15 человек, отток – 8-10 человек.

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль.

Падение рождаемости и сокращение естественного прироста населения с начала 1990-х гг. характерно для России в целом и объясняется взаимодействием двух основных факторов. Первый отразил реакцию населения на резкое снижение уровня и качества жизни. Второй явственно обозначил формирование и развитие у молодежи новых типов репродуктивного поведения, связанных с изменением в стиле и образе жизни. Молодые семьи не желают отягощать себя детьми, чтобы иметь больше возможностей для карьерного роста и интересного проведения досуга.

Одновременно со снижением рождаемости резко возросла смертность, что тоже имеет несколько причин, главными из которых являются следующие:

- недостаточное пенсионное и медицинское обеспечение населения;

- значительный процент смертей экономически активного населения связан с отравлениями, убийствами, суицидом, травматизмом, т.е. с причинами, имеющими сугубо социальную природу. Последнее обстоятельство позволяет говорить о значительном резерве роста продолжительности жизни и уменьшении уровня смертности при улучшении экономической ситуации.

Среднегодовая естественная убыль в селе Ахлебинино составляет 15-18 человек, прирост – 3-4 человека.

Возрастная структура населения района в общих чертах совпадает со средними показателями по стране. Возрастная структура в селе Ахлебинино может быть отнесена к стационарному типу – доля молодых возрастов и доля людей пожилого возраста примерно одинакова. Из общей численности населения, лиц моложе трудоспособного возраста – 10 %, лиц трудоспособного возраста – 40 %, лиц старше трудоспособного возраста – 50 %.

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

  - недостаточность стимулов повышения рождаемости;

  - низкими доходами населения;

  - высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

  - недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

  - плохой экологической обстановкой;

  - недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, большой долей ветхого и неблагоустроенного фонда;

  - несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения из села, привлечению и закреплению мигрантов, прибывающих в село. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров в селе, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности села можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.I.2. Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения села (данные не получены). К незанятому населению относятся:

- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

- неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

- неработающие инвалиды I и II группы;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости;

- лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

- неучтенные безработные;

- домашние хозяйки;

- военнослужащие (неправомерно отнесенные статистикой к категории незанятого населения. Данная статистическая неточность искажает анализ.)

Количество безработных в селе Ахлебинино составляет – 6 человек, из них 3 – мужчин и 3 женщин.

### II.I.3 Экономическая база

Село Ахлебинино выполняет функции административно-хозяйственного и культурно-бытового центра сельского поселения «Село Ахлебинино».

Согласно статистическим данным малый бизнес на территории населенного пункта представлен предприятиями и организациями различной организационно-правовой формы и  индивидуальными предпринимателями. (ООО «Ахлебининское», ЧП «Генералов», ЧП «Лавецкая», ЧП «Глазунова»). Промышленных предприятий на территории села Ахлебинино нет.

Наибольшее распространение  получили малые предприятия, действующие в сфере оптовой и розничной торговли.

Сохранят динамичное развитие предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа, воды.

## II.II Инженерно-техническая база

### II.II.1. Водоснабжение

Водоснабжение на территории села Ахлебинино осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями.

В селе существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение осуществляется от водонапорной башни h=15 м и объем бака 25 м3, расположенной в 12 м от ограждения 1 – го пояса ЗСО,  по существующим водонапорным сетям диаметром 20-110 мм из полиэтиленовых труб, 1988 года постройки протяженностью 5,8 км.

Водозаборы МУП «СКХ», радиус зон санитарной охраны 30 метров:

Таблица 19

| № п./п. | Наименование водозабора | Тип | Производительность куб. м. в час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | c. Ахлебинино | Каптаж | 8,0 |

Водоводов нет, имеются только магистральные (поселковые) водопроводные сети, которые приводятся в нижеследующей таблице:

Таблица 20

| № п./п. | Наименование водопроводной сети | Техническое состояние (износ, %) | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | c. Ахлебинино | 40 | 5,8 |

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 36 %.

### II.II.2. Канализация

Существующая система водоотведения села частично централизованная и локальная (децентрализованная), канализационные стоки от каждого дома поступают на локальные очистные сооружения (ЛОС).

Техническая характеристика коммунальной системы водоотведения

по МУП «СКХ»

Таблица 21

| № п./п. | Наименование канализационной сети | Техническое состояние (износ, %) | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | c. Ахлебинино | 60 требуется замена КНС | 7,8 |

Очистные сооружения канализации МУП «СКХ»

Таблица 22

| № п./п. | Местоположение очистных сооружений | Производи тельность куб. м. в сутки | Степень и технология очистки | Место сброса очистных стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | c. Ахлебинино | 200 | Станция биологической очистки (не работает) | Р. Ужердь (бассейн реки Оки) |

В селе полностью отсутствует организованный сток поверхностных вод.

Отсутствие современной целостной системы закрытой дождевой сети ухудшает прочность дорожных одежд, вызывает подтопление подвалов, инженерных сетей и загрязнение чистых водоносных горизонтов при проникновении загрязненных поверхностных вод в почву.

### II.II.3. Теплоснабжение

Источником теплоснабжения жилых домов является местная система теплоснабжения с использованием газовых котлов отечественного и импортного производства.

Коммунально-бытовые котельные

Таблица 23

| Наименование котельной | Наименование н/п | Список объектов | Годовой расход | Часовой расход (мощность котельной), Гкал/час | Марка котлов, шт. | КПД котельной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид топлива | Факт, последний год, тонн (тыс. м3 для газа) | Факт, последний год, в тыс. Гкал | Проектное потребление, тонн (тыс. м3 для газа) | Расчетное потребление, тыс. Гкал | Присоединенная нагрузка | Расчетная нагрузка |  |  |
| школа | Ахлебинино | шк. 4306 м3 100 м | эл. энергия | 115,9 | 0,099656062 | - | 0,182 | 0,043928441 | 0,0825 | ЭПЗ-100 | См. лист Объекты, уд/хар |

### II.II.4. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей села Ахлебинино осуществляется от ГРС Крутицы – ГРС Калуга-2. ГРС Крутицы получает газ от магистрального газопровода Калужская СПХГ – КС Белоусово. Его протяженность – 6,3км; диаметр – 108мм, толщина стенки – 4мм, сталь; проектное давление – 55,0 кгс/см2; проектная производительность – 74,5 млн. м3/год.

Входящая нитка межпоселкового газопровода:

- давлением на выходе 12 кгс/см2 (диаметр 1020мм, толщина стенки 10мм, сталь).

Существующая ГРС Калуга-2 получает газ от магистрального газопровода Острогожск-Белоусово. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1984 году. Его протяженность – 38,4 км; диаметр – 529 мм, толщина стенки – 8 мм, сталь; проектное давление – 55,0 кгс/см2, проектная производительность – 2628,0 млн. м3/год.

Входящая нитка межпоселкового газопровода:

- давлением на выходе 6 кгс/см2 (диаметр 530мм, толщина стенки 8мм, сталь).

Газоснабжение прилегающих территорий района проектирования осуществляется от газопровода высокого давления. Данный газопровод подходит с восточной стороны села.                        Газоснабжение сложившейся застройки села осуществляется от существующего ГРПБ высокого давления (параметры газа редуцируются до параметров среднего давления) и от существующих ГРШП среднего давления (параметры газа редуцируются до параметров низкого давления), расположенных в центре и в восточной части села, газопроводами низкого давления газ подается потребителям. Система газоснабжения села трехступенчатая, газопроводами высокого, среднего и низкого давлений.

Направления использования газа:

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

- технологические и санитарно-технические цели коммунально - бытовых предприятий;

- энергоноситель для теплоисточников.

### II.II.5. Электроснабжение

В настоящее время село Ахлебинино электрифицировано от ПС «Орбита».

Электроснабжение существующей застройки осуществляется от ВЛ 10 кВ, проложенной по территории села. Для электроснабжения потребителей на территории села расположено две существующие ТП 10/0.4 кВ.

### II.II.6. Связь

В границах рассматриваемой территории проходят транзитом три кабеля связи. Кабель связи ОАО «Центртелеком»  проложен через всю территорию села с юга на северо-запад. Кабели связи ОАО «Ростелеком» и ОАО «Вымпелком» проходят южнее существующей территории села Ахлебинино параллельно федеральной автомобильной дороге.

В селе Ахлебинино для оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в рамках реализации проекта «Универсальная услуга связи» установлен один проводной таксофон. Установлено 74 телефонных аппарата, в том числе 19 в организациях.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещание на территории села Ахлебинино предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радии России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103.1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), Ретро FM (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа +» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в городе Калуге.

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории села предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в городе Калуге.

Кроме этого, на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.