Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-И-№0161 от 06.08. 2009 г.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Договор подряда

от 22.03.2010г.

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ДЕРЕВНЯ  НИЖНЕЕ КОСЬМОВО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«СЕЛО  АХЛЕБИНИНО»

ПЕРЕМЫШЛЬСКОГО  РАЙОНА  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУГА

2010

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-И-№0161 от 06.08. 2009 г.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Договор подряда

от 22.03.2010г.

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ДЕРЕВНЯ  НИЖНЕЕ КОСЬМОВО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«СЕЛО  АХЛЕБИНИНО»

ПЕРЕМЫШЛЬСКОГО  РАЙОНА  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2010

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-землеустроитель                                                                        Емельянова М.А.

инженер-эколог                                                                                         Гончарова И.В.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Дегтярев Д.Н.

глава администрации                                                                                Новикова В.А.

МО СП «село Ахлебинино»

МР «Перемышльский район»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА	8

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	8

I.I Природные условия	8

I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение	8

I.I.2 Климат	11

I.I.3 Ресурсы поверхностных и подземных вод	13

I.I.4 Инженерно-геологические условия	14

I.II Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям	15

I.II.1 Оценка территории для строительного освоения	15

I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения	15

I.II.3 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка	18

I.II.4 Охранные коридоры коммуникаций	24

I.II.5  Санитарно-защитные полосы источников питьевого водоснабжения (децентрализованного)	26

I.III Современное использование территории	27

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация деревни	27

I.III.2 Жилищный фонд	28

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	28

I.III.4 Транспортная инфраструктура	29

I.IV Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	29

I.IV.1 Население. Социально-демографическая характеристика	29

I.IV.2 Экономическая база	30

I.V Инженерно-техническая база	30

I.V.1 Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории	30

I.V.2 Теплоснабжение	33

I.V.3 Газоснабжение	33

I.V.4 Электроснабжение	33

I.V.5 Связь	33

2. ПОЛОЖЕНИЯ  О  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	35

II. Цели и задачи территориального планирования	35

III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территории деревни (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)	36

III.I Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры деревни	36

III.II Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	36

III.II.1 Население, трудовые ресурсы	37

III.II.2 Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок	38

III.II.3 Градостроительное зонирование территории населенного пункта	39

III.III Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	43

III.III.1 Учреждения культурно-бытового назначения	43

III.III.2  Торговая сеть	44

III.III.3 Спортивные сооружения	45

III.III.4  Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон	45

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры	45

IV.I  Улично-дорожная сеть	45

V. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	46

V.I Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы	46

V.II Формирование природно-экологического каркаса	46

VI. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории	48

VII. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	49

VII.I Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности	52

VII.II Перечень первичных мер пожарной безопасности	52

Список используемой литературы	57

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план населенного пункта деревни Ниж. Косьмово сельское поселение «Село Ахлебинино» Перемышльского района выполняется по заказу Администрации Муниципального района «Перемышльский район» (исполнительно-распорядительного органа) (Договор подряда от 22.03.2010 г.)

Основной целью Генерального плана деревни Ниж. Косьмово является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития деревни. Генеральный план дер. Ниж. Касьмово разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2020 г.

II этап (расчетный срок) – 2035 г.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры деревни;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития деревни;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта;

- формирование на территории деревни экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные и другие зоны с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным  и антропогенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур деревни;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

Основные теоретические принципы:

Приоритетности критериев оценки современного состояния деревни и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик.

Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования.

Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях.

Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности деревни, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации.

Компактности функционально - планировочной организации деревни. Заключается в формировании структуры деревни в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям.

Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования деревни, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана деревни Ниж. Косьмово в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана деревни Ниж. Косьмово представляются в составе:

- Опорный план;

- Схема современного использования территории;

- Схема функционального зонирования территории;

- Схема ландшафтно-геормофологического районирования;

- Схема размещения инженерных сетей;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории по уровню благоприятности для строительства;

- Схема месторасположения деревни Ниж. Косьмово.

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

- Проектный чертеж.

# 1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

В целом вся площадь деревни Ниж. Косьмово представляет собой эрозионно-зандровую слаборасчлененную равнину. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 115,2 м (урез вод р. Оки) до 192,8 м. Абсолютный перепад высот составляет 77,6 м. Относительные перепады по долине р. Оки достигают 60 м. По долине р. Ужередь относительные перепады варьируют от 10-15 м до 30 м.

Современный рельефный фон этой территории был частично сформирован дочетвертичной эрозией, но основными факторами его образования была водноледниковая эрозия времени таяния московского ледника с одновременной аккумуляцией озерно-ледниковых отложений с наловившейся современной эрозией. Необходимо отметить, что участок долины р. Оки от гор. Калуги до гор. Алексина в геологическом плане очень молод (40-45 тыс. лет) и образовался в ходе таяния московского ледника. В настоящее время р. Ока только начинает вырабатывать свою долину, находясь в «юношеском» возрасте, что приводит к интенсивной эрозии геологической среды.

В ландшафтном плане доминирующими типами местностей являются озерно-водноледниковые равнины и эрозионный долинный комплекс рек Оки и Ужереди. Выделено пять типов ландшафтов.

Первый тип - пологоволнистая озерно-водноледниковая слаборасчлененная равнина. В геологическом плане ландшафт сложен сверху вниз: покровными и лессовидными суглинками, супесями, песками, озерными глинами, водноледниковыми с примесью гравия суглинками, общая мощность этих образований ориентировочно составляют от 10 м до 20 м. С прослоями песчаных пород связаны спорадически распространенные водоносные горизонты. Коренные породы представлены песчаными глинами бат-келловейского времени юрской системы и окской толщей известняков нижнего карбона. Мощности глин не больше первых метров, а известняков до 40 м. Окская толща представляет собой переслаивание пород глин, песков и известняков. Эта толща обводнена только в подошве. Вертикальный и горизонтальный дренаж вод по известнякам приводит к интенсивному карстообразованию.

Почвы светло-серые лесные дерново-слабоподзолистые на суглинистой основе.

Второй тип - пологонаклонная эрозионно-водноледниковая слаборасчлененная равнина. Четвертичные породы представлены в основном супесями, глинистыми песками, покровными суглинками. Общая мощность их составляет 2-15 м. Коренные породы представлены закарстованными известняками окской толщи (тоже что в первом типе). Глубина залегания грунтовых вод 30-50 м. Почвы светло-серые лесные и дерново-слабоподзолистые, частично смытые на суглинистой основе.

Третий тип - плоская аллювиальная равнина, пойма и высокая пойма р. Ужередь. Сложен ландшафт аллювиальными суглинками, галечниками, гравинистыми песками. Коренные породы представлены известняками окской толщи (район дер. Ниж. Косьмово) и песками тульского горизонта в нижнем течении реки. Уровень стояния грунтовых вод до 2 м. Почвы луговые дерновые на супесчаной основе. Этот ландшафт в весенние паводки либо подтопляется, либо полностью затопляется.

Четвертый тип – покато-крутые эрозионные склоны речных долин. Этот ландшафт представляет собой делювиальные образования, сложенные обломками коренных и четвертичных пород. Обычно этот ландшафт залесен, что сдерживает эрозионные процессы в геологической среде. Склоны обычно увлажнены и наблюдаются отдельные источники подземных вод. Почвы смытые делювиальные.

Для четвертого типа характерно наличие осыпей, оползней и оплывов.

### I.I.2 Климат

Климат деревни Ниж. Косьмово, как и всего Перемышльского района, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, Перемышльский район характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°--10. Минимальная  температура воздуха составляет -46С, а максимальная - +38С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.). °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Осадки по количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Среднее годовое количество осадков 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50см на юге и 70см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта. Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.I.3 Ресурсы поверхностных и подземных вод

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну реки Оки.  Северную часть деревни Ниж. Косьмово огибает река Ужередь и проходит дальше на западе планируемой территории развития. Вдоль деревни с северо-востока на юго-запад протекает ручей без названия.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- транспортных;

- орошения сельскохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Разведанных месторождений подземных вод нет, местное население пользуется водой из скважин и колодцев. Все подземные водоносные горизонты можно разделить на верховодку, безнапорные воды приурочены к Альб-сеноманским пескам и артезианскам, а артезианские воды окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы.

Верховодка приурочена к линзам супесей и песков в четвертичных отложениях. Этот горизонт развит спорадически, воды безнапорные мягкие и обычно загрязненные нитритами и аммиачными соединениями. Существующие в населенном пункте пруды создают локальные подпоры для верховодки, что замедляет естественный дренаж вод и соответственно ухудшает их качественные показатели. Воды Альб-сеноманского водоносного горизонта гидрокарбонатно-кальциевые, мягкие и умеренно-жесткие, а Окского водоносного горизонта в основном жесткие.

### I.I.4 Инженерно-геологические условия

Согласно факторов определяющих категории сложности инженерно-геологических условий отдельные участки территории деревни Ниж. Косьмово можно охарактеризовать от простых до сложных и не пригодных для строительства. Ниже дается характеристика ландшафтов по категориям сложности.

Таблица №1

| Факторы | Категории сложности |
| --- | --- |
|  | I- простая | II-средней сложности | III- сложная |
| Геоморфологические условия | 1 | 2,3 | 4 |
| Геологические условия | 1 | 2 | 2,3,4 |
| Гидрогеологические условия | 1 | 2 | 3,4 |
| Геологические (эрозионные) | 1 | 1,2 | 2,3,4 |
| Специфические грунты | Не выявлены | Не выявлены | Не выявлены |
| Техногенные изменения геологической среды | Незначительные | Незначительные | Незначительные |

Данные ландшафты в зависимости от расположения конкретного участка могут иметь по определенным факторам различную сложность.

Необходимо отметить тектонический фактор расположения данной территории в пределах Калужско-Бельской зоны глубинных разломов, а также Калужская область расположена в сейсмической зоне 3-4 балла.

Для каждого конкретного участка в пределах данной территории для составления зон возможного затопления 1%, 5%, 10%, 25% и 50% необходима детальная топографическая съемка с сечением рельефа 0,5 м.

Примечание - категории сложности инженерно-геологических условии следует устанавливать по совокупности факторов, указанных в настоящем приложении. Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории сложности и является определяющим при принятии основных проектных решений, то категорию сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по этому фактору. В этом случае должны быть увеличены объемы или дополнительно предусмотрены только те виды работ, которые необходимы для обеспечения выяснения влияния на проектируемые здания и сооружения именно данного фактора.

## I.II Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям

### I.II.1 Оценка территории для строительного освоения

Для оценки планируемой территории под застройку по условиям строительного освоения использована характеристика условий:

- Поверхности с уклонами до 10%; рельеф слаборасчлененный, поверхность плоской моренo-водноледниковой  равнины.

- Почвы: дерново-среднеподзолистые.

- Механический состав грунтов: средние суглинки, пески в разной степени глинистые.

- Уровень грунтовых вод глубже 3 м.

- Незатопляемая паводками территория.

- Стабилизировавшийся овраг глубиной до 15 м с пологим склоном.

- Оползни - отсутствуют.

- Карст поверхностей не наблюдается.

- Размыв и подмыв овражной сети и мелких ручьев отсутствует.

- Территория хорошо проветривается, открыта возможным сильным ветрам и бурям.

- Нормально инсолируемая в течение всего года.

Территория деревни Ниж. Косьмово соответствует простым инженерно-строительным условиям.

### I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «Об охране окружающей среды на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории деревни Ниж. Косьмово особо охраняемых природных территорий, представленных государственными памятниками природы нет.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

Водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина водоохраной зоны для ручья, протекающего с северо-востока на юго-запад населенного пункта деревни Ниж. Косьмово составляет 50 метров и совпадает с прибрежной защитной полосой (Ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации). Радиус водоохранной зоны для истока  ручья устанавливается в размере 50 метров. Около 10  % территории деревни находится в водоохраной зоне ручьев и прудов.

На данных территориях в соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

На основании части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации и в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы для ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров (Ст. 6  Водного Кодекса Российской Федерации).

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства.

Размер водоохранной зоны и прибрежной полосы определены Водным кодексом Российской Федерации.

Размер водоохранных зон

Таблица №2

| № п./п. | Название реки | Общая длина реки, км | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 2 | Ужердь (правый приток р. Оки) | 29 | 100 |

### I.II.3 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка

1. Общие сведения

Самоочищающая способность природной среды дер. Ниж. Косьмово обладает следующими потенциалами:

- относительно благоприятным для воздушного бассейна;

- умеренным для почв и поверхностных вод.

В числе основных задач повышения качества дер. Ниж. Косьмово предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности среды сельского поселения и повышение устойчивости природного комплекса района;

- повышение эффективности использования территории района.

Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах черты рассматриваемого района, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

Таблица 3

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение воздуха | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя. | Загрязнение подземных вод | Нарушение гидрологического режима в районе работ. |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта.

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.

- Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта  на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации.

- Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

2. Состояние воздушного бассейна

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 4

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Данная территория относится к I классу экологического состояния атмосферы. Ниже приводится ее характеристика.

Ресурсный потенциал дер. Ниж. Косьмово устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей (северную часть территории деревни окружает лес).

Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе данной территории имеют следующие значения (По заключению ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»):

взвешенные вещества – 170 мкг/м3 (0,17 мг/м3 - при норме ПДК – 0,5 мг/м3);

диоксид азота – 50 мкг/м3 (0,050 мг/м3  - при норме ПДК – 0,085 мг/м3);

оксид азота - 21 мкг/м3 (0,21 мг/м3  - при норме ПДК – 0,4 мг/м3);

оксид углерода – 1,5 мг/м3 (при норме ПДК – 5 мг/м3);

диоксид серы – 15 мкг/м3 (0,015 мг/м3  - при норме ПДК – 0,3 мг/м3).

Промышленные предприятия в деревне отсутствуют. Поэтому, основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы).

Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также является источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей. Удельный вес выбросов автомобильного транспорта в суммарных выбросах стационарных и передвижных источников является достаточно стабильным и составляет примерно 70% от общего количества техногенной нагрузки.

Основная доля выбросов от передвижных источников приходится на федеральную трассу: 1Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел», которая проходит к северу от дер. Ниж. Косьмово.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха

в районе намечаемой деятельности

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха будет наблюдаться в период строительства. Воздействие при выполнении строительных работ носит кратковременный характер и по срокам прекращается по окончании строительства.

Так как основная доля выбросов вредных веществ приходится на передвижные источники, необходимо дополнительно провести посадку зеленых насаждений вдоль дороги для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Мероприятия по уменьшению

выбросов загрязняющих веществ атмосферу

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- Ограничение выбросов движения транспортных потоков в периоды неблагоприятных метеорологических условий;

- Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения Перемышльского района.

3. Состояние водных ресурсов

Поверхностные воды:

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну и реки Ужередь и реки Оки.

Экологическое состояние рек определяется интенсивной антропогенной нагрузкой в виде сточных вод крупных населенных пунктов, промышленных предприятий, ливневых, хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных сточных вод.

В целом состояние поверхностных вод в Перемышльском районе можно отнести к категории умеренно-загрязненные. Загрязнение связано с антропогенным воздействием  (деятельностью предприятий сельскохозяйственного профиля, промышленного и коммунально-жилищного комплекса городских поселений, выносом загрязняющих веществ с водосборных территорий сельскохозяйственного назначения, трансграничным переносом из сопредельных территорий).

Подземные воды:

Централизованное хозяйственно- питьевое водоснабжение населения дер. Ниж. Косьмово осуществляется из подземных водоносных горизонтов нижнекаменноугольных отложений. Основным водоносным горизонтом является алексинский. Резервным водоносным горизонтом для данной местности можно считать ниже залегающий тульский.

Периодически службой Росприроднадзора области контролируются действующие источники водоснабжения. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с подземным водоснабжением не обнаружено.

4. Состояние водных ресурсов

В Перемышльском районе, как и во всей Калужской области, остается проблема загрязнения почв отходами производства и потребления, т.к. отходы являются источниками загрязнения грунтовых вод, почвы, воздуха.

Объектами санитарной очистки и уборки в дер. Ниж .Косьмово являются территории частных домовладений - мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы, места расположения которых определены самими домовладельцами. На границе с дер. Верхн. Косьмово установлены мусорные контейнеры. Механизированная уборка территорий населенных пунктов (комплексная уборка улиц) не осуществляется.

На территории сельского поселения ТБО вывозит по договору МУП ЖКХ в село Перемышль. Вывоз ТБО производится «позвонковым» способом. Данная система удаления отходов крайне неудобна, т.к. невозможно составить маршрут и график движения машины, чтобы он был всем удобен.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора в дер. Ниж. Косьмово:

- сбор ТБО контейнерным методом (установление металлического контейнера на площадке с твердым покрытием, ограждением с трех сторон). Лимит размещения и периодичность вывоза ТБО установить исходя из вместимости контейнера и сезона года;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Удаление твердых бытовых отходов обеспечивает санитарную очистку села и создает необходимые санитарно-экологические условия существования населенного пункта. Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТБО на полигонах необходимо выполнять механизировано.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в д.Ниж.Косьмово является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- Характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод.

- Характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

- Изменения социально-экономической обстановки и условий жизни населения, проживающего в районе размещения объекта.

Накопление тяжелых металлов от выхлопных газов прогнозируется значительно ниже пределов умеренно-опасной нормы (до 32 ед.).

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

1. Предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства

2. Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

3. Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

4. При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в деревне Ниж. Косьмово необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Улучшение состояния атмосферного воздуха:

- увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодороги;

- ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

- совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных мест.

Улучшение состояния поверхностных водоемов:

- развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Улучшение состояния почв:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

Улучшение качества питьевого водоснабжения:

● создание служб эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов;

● оснащение водозаборных сооружений системами обезжелезивания и современными способами обеззараживания воды.

ВЫВОД: Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

### I.II.4 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, линии электропередач, газопроводы, линии связи) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. 
В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны: 
	1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: 
	- для линий напряжением до 1000 В – 2 метра, до 20 кВ – 10 метров, до 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров.

- для мачтовой ТП (МТП) санитарно-защитная зона  составляет 10 м.
	2. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 
	- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; 
	- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач); 
	- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается: 
	- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях; 
	- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей; 
	- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них); 
	- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 5

| Инженерные сети | Расстояние м по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников.

В использовании территории зон санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

### I.II.5  Санитарно-защитные полосы источников питьевого водоснабжения (децентрализованного)

В деревне  Ниж. Косьмово в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоснабжения, водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа. Санитарно-защитные полосы источников и качество воды децентрализованного водоснабжения  должны соответствовать нормативам.

Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений имеет решающее значение, в первую очередь в профилактике бактериального загрязнения питьевой воды. За содержание водозаборных сооружений в надлежащем санитарно-техническом состоянии отвечают местные органы самоуправления и индивидуальные владельцы. В радиусе ближе 20 м от колодца не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация деревни

Существующая территория деревни Ниж. Косьмово расположена в северо-восточной части Перемышльского района в составе муниципального образования сельское поселение «Село  Ахлебинино», в 4 км от села Ахлебинино, в 35 км от г. Калуга.

Северную часть деревни Ниж. Косьмово огибает река Ужередь и проходит дальше на западе вдоль планируемой территории развития. В северной части от деревни проходит автодорога федерального значения 1Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел».

Площадь деревни в существующей границе составляет 0,35 км2. Численность постоянного населения – 7 чел.

Согласно градостроительному зонированию в границах населенного пункта можно выделить следующие функциональные зоны: жилую, природно-рекреационную,  сельскохозяйственного использования.

Жилая зона сосредоточена в центральной части деревни и представлена индивидуальной жилой застройкой с участками.

Зоны рекреации находятся непосредственно вдоль водных объектов - береговая полоса  и водоохранная зона вдоль ручья.

Объектов образования  и воспитания в деревне нет.

Экспликация земель

Таблица 6

| № п./п. | Наименование территории по использованию | Всего, га | В % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 35,0 | 100 |
| 1 | Селитебная территория, в т. ч. |  |  |
| 1.1 | Территория жилой застройки | 7,8 | 22,3 |
| 1.2 | Улицы, дороги | 0,7 | 2 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования | 3,5 | 10 |
| 1.4 | Сельскохозяйственные угодья и огороды | 21,5 | 61,5 |
| 1.5 | Водные поверхности | 1,5 | 4,2 |

Возможности территориального развития

Территория, проектируемая под застройку, расположена в северном направлении от деревни. В проектную границу населенного пункта включены земли сельскохозяйственного назначения. На сегодняшний день на них планируется размещение площадок под жилищное строительство.

Проектом «Схема территориального планирования Перемышльского района» предусматривается расширение границ населенного пункта деревни путем перевода земель сельскохозяйственного назначения из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта на основании ст. 8 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов

Таблица 7

| Местоположение участка | Площадь, га | Целевое назначение | Предполагаемые сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищное стр-во | Инженерная и транспортная инфраструктура | Общественно-деловое | Производственная зона | Рекреация |  |
| дер. Ниж. Косьмово СП «село Ахлебинино» | 249 | 175,5 | 14,0 | 4,5 | 18,4 | 36,6 | 2010-2035 |

Таким образом, в деревне Ниж. Косьмово из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов переводится участок общей площадью 249 га, из которых 175,5 га под жилищное строительство.

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд деревни Ниж. Косьмово представлен индивидуальными жилыми домами разной  этажности, которые находятся в частной собственности. Муниципального жилья нет.

При разработке генерального плана были выявлены проблемы по жилищному фонду:

-инженерное благоустройство жилищного фонда отсутствует;

-строительство жилых домов в общем объеме ввода жилья построено населением за свой счет и с помощью кредитов;

- обеспечение инженерными сетями жителей деревни и соседних дачных обществ отсутствует.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

В деревне Ниж. Косьмово полностью отсутствуют объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты общественного питания, бытового обслуживания, магазины, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи.

Социальное обслуживание населения осуществляется на базе объектов населенного пункта села Ахлебинино.

В селе Ахлебинино имеются:

- библиотека 2000 экз.;

- общеобразовательная школа фактической вместимостью 87 мест, проектной 100 мест;

- магазины товаров первой необходимости общей торговой площадью 1040 м2;

-областная психиатрическая больница на 310 койка/мест фактической вместимостью, проектной 327 койка/мест;

-  районный Дом культуры на 100 пос. мест;

- почта;

- стадион 1,5 га общей площади.

### I.III.4 Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи деревни Ниж. Косьмово осуществляются автомобильным транспортом. В северной части от деревни Ниж. Косьмово проходит автодорога федерального значения 1Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел», обеспечивающая связь с селом Ахлебинино.

Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

При проектировании улично-дорожной сети деревни и участков под застройку учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей. Транспортная сеть на территории деревни подразделяется на магистральные и второстепенные улицы. Проезды обеспечивают подъезд к отдельным зданиям от дороги. Расчетная скорость на проездах не должна превышать 30 км/ч.

Для школьников предусмотрены маршруты «Школьный автобус».

## I.IV Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

### I.IV.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Деревня  Ниж. Косьмово занимает территорию ориентировочно 35 га. Постоянное население на 01.01.2010 года составляет 7 чел. За восьмилетний период численность населения деревни увеличилась на 3 человека. Безработных в деревне Ниж. Косьмово не числиться, из постоянного населения проживают на данной территории только пенсионеры.

Плотность населения деревни (число жителей на единицу площади) составляет 0,2 чел./га.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 8

|  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Ниж. Косьмово | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

### I.IV.2 Экономическая база

На территории деревни Ниж. Косьмово отсутствуют промышленные и производственные предприятия.  Развитие производства на перспективу в населенном пункте не предусматривается.

## I.V Инженерно-техническая база

### I.V.1 Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории

В деревне  Ниж. Косьмово в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа. Централизованная система водоснабжения существует, но не подключена. Местное население для хозяйственно-питьевых нужд использует воду из индивидуальных колодцев и скважины.

Потребление воды предусмотрено на:

- хозяйственно-питьевые нужды жителей,

- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов,

- полив территории,

- внутреннее и наружное пожаротушение.

На территории деревни отвод поверхностных вод осуществляется с помощью открытых водоотводящих устройств.

В качестве водоснабжения новой жилой застройки проектом предлагается устройство водозаборного сооружения (водозаборный узел - ВЗУ). На ВЗУ вода "добывается" из артезианских скважин в резервуар с помощью насосов первого подъема. Насосы второго подъема забирают воду из резервуара и проводят ее по насосной станции для ее дальнейшей очистки и обеззараживания. Современная насосная станция должна быть оснащена ультрафиолетовыми лампами, угольными фильтрами, системами управления и вентиляции. 	ВЗУ обязательно имеет зоны санитарной охраны источников. (см. далее по тексту).

Мероприятия по охране подземных вод:

- организация и эксплуатация зон санитарной охраны (далее ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Размер зоны 60х60 м для одной скважины или 60х70 м для двух скважин, с тем, чтобы обеспечить радиус первого пояса ЗСО размером 30 м согласно нормам;

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

-   определение границ зоны и составляющих ее поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

-  правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения необходимо проводить с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин.

Во втором поясе ЗСО должны быть проведены мероприятия по выявлению, тампонированию или восстановлению всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Не разрешается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.

Канализация

Существующее положение:

Жилые дома имеют индивидуальные системы канализирования: колодец для приема стоков и их периодической откачкой и вывозом автомашин, или индивидуальные выгребные дворовые уборные сухого типа (пудр-клозет). Отдельные жилые дома имеют биотуалеты. Строительство канализационных и очистных сооружений не планируется.

Проектное предложение:

Канализирование новой застраиваемой территории предлагается с использованием локальных автономных очистных установок с многоступенчатой (глубокой) биологической очисткой (SBR-реакторы). Такие установки заводского изготовления не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством установок с глубокой биологической очисткой является отсутствие необходимости вызовов ассенизационной машины и загрязнения участка. Аэрационные станции глубокой биологической очистки, в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98% и очищает сточные воды без применения дополнительных химикатов. В таких установках сочетается биологическая очистка с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих сточной воды, что ускоряет биологическую переработку и повышает степень очистки.

### I.V.2 Теплоснабжение

Существующее положение:

Источником теплоснабжения каждого жилого дома является местная система теплоснабжения с использованием газовых котлов отечественного и импортного производства.

Проектное предложение:

Теплоснабжение новой застраиваемой территории  предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого дома, при помощи газа или электроэнергии.

### I.V.3 Газоснабжение

Существующее положение:

На данный момент деревня Ниж. Косьмово не газифицирована.

Проектное предложение:

Проектом предусматривается газификация деревни. Газификация сложившейся и новой застройки будет осуществляться от ГРШП среднего давления (параметры газа редуцируются до параметров низкого давления), запроектированного в юго-восточной части деревни газопроводами низкого давления газ подается потребителям. Система газоснабжения деревни двухступенчатая, газопроводами среднего и низкого давлений.

### I.V.4 Электроснабжение

Существующее положение:

Источником электроснабжения дер. Ниж. Косьмово является трансформаторная подстанция (далее ТП) – 160 кВ 22 кВ и воздушные сети электроснабжения, проходящие по улицам деревни на железобетонных опорах. В северном направлении деревни Ниж. Косьмово проходит ЛЭП 10 Кв., которая питает село Ахлебинино.

Проектное предложение:

При дальнейшей застройке деревни требуется установка дополнительно ТП – 160 кВ и прокладка воздушных сетей электроснабжения.

### I.V.5 Связь

В границах планируемой жилой застройки проходят транзитом два кабеля связи. Кабели связи ОАО «Ростелеком» и ОАО «Вымпелком» проходят севернее существующей территории дер. Ниж. Косьмово параллельно федеральной автомобильной дороге.

На территории села Ахлебинино размещены три ретранслятора сотовой связи с собственными мачтами с АФУ: ЗАО «Мобиком-центр» («Мегафон»), ОАО «Мобильные телесистемы» («МТС») и ОАО «Вымпел – коммуникации» («Билайн»), которые дают сигнал в дер. Ниж. Косьмово.

В деревне Ниж. Косьмово для оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в рамках реализации проекта «Универсальная услуга связи» установлен один беспроводной GSM таксофон. Неудовлетворенных заявлений на установку телефона в дер. Ниж. Косьмово не зарегистрировано.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещание на территории дер. Нижнее Косьмово предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радии России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103.1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), Ретро FM (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа +» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в городе Калуге.

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории деревни предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в городе Калуге.

Кроме этого, на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ  О  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# II. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития деревни Ниж. Косьмово и ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития деревни в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

● обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса деревни;

● сохранение ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия деревни;

●  повышение эффективности использования территорий;

● обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

● определение направлений дальнейшего территориального развития деревни на расчетный срок;

● повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур деревни;

● комплексное благоустройство и озеленение территории.

# III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территории деревни (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)

## III.I Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры деревни

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов среды, зон активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы деревни;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей деревни;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия территории.

Наиболее целесообразным для развития селитебной застройки принято северное направление от деревни.

Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации деревни, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

## III.II Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Основная цель – планировочными средствами обеспечить создание благоустроенной и комфортной среды проживания, закрепить изменения использования земельных участков из сельскохозяйственного назначения в жилое, что позволит расширить зону жилищного строительства и улучшить среду жизнедеятельности населения.

Проектное решение предполагает четкую функциональную организацию и упорядочение использования земельных участков. Проектом предусмотрено изменение границы деревни с включением новых территорий под жилищное  строительство (коттеджная застройка). Целесообразным для развития селитебной и общественной застройки принято северное направление от деревни.

## III.II.1 Население, трудовые ресурсы

При определении перспективной численности деревни Ниж. Косьмово на расчетный срок Генерального плана учитывались не только идущие в настоящее время демографические процессы, но и следующие обстоятельства:

● принятие закона о денежных выплатах матерям за рождение второго ребенка и реализация комплекса мер федерального, регионального и сельского уровней по стимулированию рождаемости, а также уменьшение уровня смертности, благодаря улучшению общей социально-экономической ситуации и реализации национального проекта «Здоровье», может положительным образом сказаться на динамике естественного прироста.

● государственная программа возвращения соотечественников и возможная либерализация миграционного законодательства позволит привлечь трудоспособное население в те регионы, где они будут востребованы.

В связи с этим, проектом принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий достаточно быстрое преодоление кризисных явлений. Проектом предусматривается снижение темпов сокращения населения в течение первой очереди, на расчетный срок - стабилизация и некоторый рост численности за счет постепенного увеличения естественного прироста населения и механического притока населения.

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние                                                                           7         человек

Первая очередь         1500 человек                                                                                                                                 Расчетный срок                                                                                   2638         человек

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития деревни Ниж. Косьмово, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельского поселения.

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития деревни. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

Изменения потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем перераспределения работающих из одних отраслей в другие. Резервом трудовых ресурсов деревни могут быть оценены маятниковые мигранты из соседних поселений в пределах часовой транспортной доступности от центра.

Необходимо способствовать увеличению занятости в малом и среднем бизнесе, приоритетным сферами деятельности которого является сфера обслуживания, туристический бизнес, малые научно-внедренческие организации.

Другим важным направлением является закрепление квалифицированных кадров в деревне, в основном молодежи. Для этого необходима диверсификация структуры занятости, повышение доли высокодоходных отраслей, сбалансированность системы подготовки кадров с рынком мест приложения труда, улучшение социальных (в том числе жилищно-бытовых) условий.

## III.II.2 Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок

Параметры жилищного строительства

Территорию свободную от застройки, общей площадью ориентировочно 249 га, потенциально можно рассматривать для формирования жилой застройки коттеджного типа. Планируется размещение 877 индивидуальных домов общей жилой площадью 175400 м2, с полной инженерной инфраструктурой.

Для новой  жилой  застройки предлагается следующая типология жилого фонда:

( коттеджная – жилые зоны с участками до 0,25 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 150-200 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

 малоэтажная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до 0,25 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-2 этажа на 1 семью общей площадью 120-150 м2 и более. Территории застройки предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

Преимущественный тип застройки как коттеджный, так и малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

## III.II.3 Градостроительное зонирование территории населенного пункта

Расчет площадей населенного пункта по градостроительному зонированию представлен в таблице:

Таблица 9

| №п.п. | Наименование зоны | Площадь зоны |
| --- | --- | --- |
| В существующей границе: |
| 1 | Жилая (застройка малоэтажными жилыми домами) | 7,8 га |
| 2 | Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,7 га |
| 3 | Cельскохозяйственных угодий (сельхозугодья, огороды) | 21,5 га |
| 4 | Акваторий | 1,5 га |
| 5 | Природно-рекреационная | 3,5 га |
| Итого в существующей границе: 35 га |
| В проектной границе: |
| 1 | Жилая (застройка малоэтажными жилыми домами) | 7,8+175,5= 183,3 га |
| 2 | Общественно-деловая | 4,5 га |
| 3 | Инженерной и транспортной инфраструктуры | 14,0+0,7=14,7 га |
| 4 | Cельскохозяйственных угодий (сельхозугодья, огороды) | 21,5 га |
| 5 | Природно-рекреационная | 3,5+36,6=40,1 га |
| 6 | Акваторий | 1,5 га |
| 7 | Производственная зона | 18,4 га |
| Итого в проектной границе: 284 га |

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое  проектом функциональное зонирование территории деревни в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального  назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования  отдельных участков территории.

В границах деревни выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения (Ж):

Зона сформирована малоэтажной застройкой.

Одной из крупнейших функциональных зон является жилая, предназначенная для размещения жилой застройки и обслуживающих ее культурно-бытовых объектов повседневного пользования.

Планировочная организация жилых зон определяется с учетом дифференциации по типам застройки, ее этажности, плотности и местоположения, а также экологических, природно-ландшафтных, историко-культурных и других особенностей.

Развитие и качественное совершенствование застройки жилых зон предполагает:

● создание на территории жилой застройки жилой среды благоприятной для  
проживания;

● сбалансированное, комплексное развитие застройки – жилой и объектов  
обслуживания жилой застройки повседневного пользования, обеспечения шаговой доступности к этим объектам;

●  сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей  запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки (среднеэтажной, малоэтажной блокированной многоквартирной с приквартирными участками и коттеджной) в зависимости от природно-ландшафтных условий, с учетом охранных зон памятников истории и  культуры.

Зоны  инженерно - транспортной инфраструктур:

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры предназначены для размещения сооружений и коммуникаций:

- железнодорожного транспорта,

- автомобильного транспорта,

- трубопроводного транспорта,

- транспортных магистралей,

- сооружений инженерной инфраструктуры,

- сооружений связи.

Настоящим генеральным планом предусматривается качественное развитие зон внешнего автомобильного транспорта в пределах занимаемых ими в настоящее время территорий, и включает модернизацию объектов и сооружений, благоустройство и рациональное использование территорий, устройство зеленых насаждений санитарно-защитного назначения вдоль полос отвода автомобильных дорог на участках контактирования с жилыми зонами.

Качественно - количественное развитие зон транспортной инфраструктуры заключается в:

- создание на территории села  развитую сеть  магистральных улиц и дорог,

- трассировке новых дорог в районах нового жилищного строительства,

- изменение параметров существующей уличной сети, в сторону их увеличения (ширины, плотности),

- создание стоянок для временного и длительного хранения автомобилей,

- оборудование остановок общественного транспорта.

Качественно-количественное развитие зон инженерной инфраструктуры в основном связано с:

- модернизацией головных инженерных сооружений,

- перекладкой и заменой изношенных коммуникаций,

прокладкой инженерных коммуникаций в районах, осваиваемых для нового строительства.

Зона природно- рекреационного назначения (Р):

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической среды обитания и включают территории парков, сельских садов, скверов, бульваров, сельских лесов, лесопарков, пляжей.

Развитие рекреационных зон в дер. Ниж. Косьмово предусматривает:

●	сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования;

- восстановление и реабилитацию сложившихся главных структурных элементов системы озеленения и рекреации;

- проведение общего комплекса мероприятий по уходу за прудами:

- расчистка от ила, мусора, профилирование береговых полос, которые представляют интерес для эстетического восприятия и использования для организации пляжных зон;

- обеспечение санитарного состояния воды либо проточностью, либо      организацией регулярного водообмена;

- оборудование водосбросными и водоспускными сооружениями,   обеспечивающими  отметку зеркала воды на заданном уровне, во избежание подтопления прилегающей территории.

Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Развитие рекреационных зон предусматривает - cохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования.

Зона  сельскохозяйственного использования (СХ):

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

–	 зона сельскохозяйственных угодий;

–  огороды.

Применительно к указанным территориальным зонам устанавливаются нижеследующие перечни видов разрешенного использования земельных участков, включая:

а) основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;

б) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляемые совместно с ними.

Озелененные территории общего пользования - скверы, бульвары, а также дороги, проезды и иные пешеходно - транспортные коммуникации разрешены на территориях всех, выделенных на карте зон.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, представляющие муниципальные службы охраны здоровья и общественной безопасности, пункты оказания первой медицинской помощи, милиции - разрешены во всех зонах.

## III.III Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания способствует достижению главной цели градостроительной политики деревни – обеспечения комфортности проживания населения.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, что зоны вновь застраиваемых территорий должны быть обеспечены учреждениями обслуживания местного уровня.

Главнейшим фактором создания полноценной среды является комплексная иерархическая система обслуживания, соответствующая запросам деревни.

Формирование системы обслуживания происходит по двум направлениям:

 номенклатура и емкость учреждений обслуживания;

 формирование общественно-деловых зон.

По номенклатуре и емкости учреждений Генеральным планом предлагается:

 доведение до нормативного уровня обеспеченности учреждениями культурно-бытового обслуживания;

 учет при формировании зон обслуживания сопряженного населения прилегающих сельских населенных пунктов.

Развитие общественно-деловых зон предусматривает организацию рекреационных зон деревни, концентрирующих комплексы объектов по обслуживанию населения.

Обеспечение жителей населенного пункта услугами первой необходимости осуществляется в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км), при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, предусмотрено в пределах границ муниципальных образований с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин.

### III.III.1 Учреждения культурно-бытового назначения

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

В Сельском Поселении «Село Ахлебинино» имеются учреждения культурно-бытового назначения, которые обслуживают население деревень, входящих в состав муниципального образования.

В деревне Ниж. Косьмово полностью отсутствуют объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты общественного питания, магазины, объекты бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители деревни пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров с радиусом доступности около 3 километров, а именно: село Ахлебинино.

Генеральным планом предусматривается развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения делятся на:

- учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, спортплощадки.

- учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) вторая ступень обслуживания, размещаются в центрах сельских поселений.

Учреждения повседневного спроса должны находиться в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом населенном пункте. В нашем случае они размещаются в селе Ахлебинино.

Для постоянного населения: средние школы, амбулатории, клубы, стадионы, комбинаты бытового обслуживания, магазины обслуживают населенные пункты в пределах 30 минутной транспортной доступности.

В связи с дальнейшим развитием деревни генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением существующих.

На перспективу предусматривается строительство начальной школы совместно с детским дошкольным учреждением в деревне Ниж. Косьмово проектной вместимостью 243 места на 2631 чел. Доставка учащихся к месту учебы в общеобразовательной школе, находящейся в селе Ахлебинино и обратно будет осуществляться «Школьным автобусом».

### III.III.2  Торговая сеть

Торговая сеть на территории деревни не развита. На близлежащей территории магазины есть в селе Ахлебинино (с радиусом доступности 2000 м). Проектом предусмотрено размещение в деревне Ниж. Косьмово магазинов товаров первой необходимости, аптеки и пункта первой медицинской помощи (в общественно-деловой зоне).

### III.III.3 Спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы;

- нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решений перечисленных проблем Генеральным планом предлагается:

● организовать спортивные площадки

●  организовать детские площадки на проектируемой территории.

### III.III.4  Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Развитие рекреационных зон предусматривает - cохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования. Проектом предусмотрено развитие рекреационных зон на проектируемой территории деревни.

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры

### IV.I  Улично-дорожная сеть

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется как размещением новых районов строительства так и существующей жилой зоны с необходимостью организации транспортных связей.

Проектом предлагается:

● в пределах существующей  зоны жилой застройки реконструкция местных дорог и проездов, с целью приведения их технических параметров к нормативным (дороги посыпать гравием и поддерживать в проезжем состоянии);

● создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе нового строительства, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с  существующей улично-дорожной сетью деревни Ниж. Косьмово и автомобильной дорогой федерального значения 1Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел», обеспечивая связь с другими населенными пунктами. Проезды обеспечивают подъезд к отдельным зданиям от дороги. Расчетная скорость на проездах не должна превышать 30 км/ч;

● устройство гостевых стоянок на участках жилых домов.

Основным видом транспорта в проектируемой зоне жилой  застройки будет являться индивидуальный легковой транспорт.

# V. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

## V.I Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Водный бассейн:

1. Устранение и предупреждение возможности загрязнения подземных источников водоснабжения.

Почвы:

1.Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2. Укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов.

Шум:

1. Формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль основных транспортных путей.

## V.II Формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас деревни включает все виды зеленых насаждений, растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории, и заключаются в следующем:

максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

озеленение зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

формирование на вновь осваиваемых территориях жилой застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с массивами лесов.

# VI. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а также должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия малоэтажной застройки на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры: максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод, минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

При проектировании оснований и выборе способов производства работ  рекомендуется:

- при устройстве котлованов - почвенный слой, а также грунты, пронизанные корневой системой растений, выбрать из-под фундаментов;

- предусмотреть прокладку водоводов в специальных каналах, позволяющих осуществлять контроль за возможными утечками;

- учесть наличие в разрезе супесей и песков, суффозионно неустойчивых в обводненном состоянии  при механическом воздействии, т.е. при вскрытии песчаных пород применять ручную зачистку дна котлована непосредственно перед заложением фундаментов, при необходимости произвести песчано-щебеночную подготовку;

- предусмотреть вертикальную планировку с отводом от площадки поверхностных вод на период строительства и эксплуатации.

При использовании грунтов в качестве естественных оснований должны применяться методы строительных работ, не допускающие ухудшения свойства грунтов и качество подготовленного основания вследствие неорганизованного замачивания, размыва грунтовыми и поверхностными водами, повреждения механизмами и транспортными средствами, выветривания, промерзания и применения открытого водоотлива.

К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

- искусственное повышение поверхности территории;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- дренажные системы и отдельные дренажи;

- спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

- агролесомелиорацию.

Основные мероприятия по понижению вод:

-устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

-закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

-недопущение выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овраги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.

# VII. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

В деревне Ниж. Косьмово в условиях мирного времени гипотетически возможны ЧС природного и техногенного характера, среди которых следует выделить:

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления;

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.);

- природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Территория Перемышльского района не имеет группы по гражданской обороне, образует загородную зону и не входит в зону светомаскировки.

Деревня Ниж. Косьмово  не попадает в зону возможных сильных разрушений, в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), в зону опасного химического заражения.

Для защиты различных категорий населения использовать существующий фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток.

Проектные решения по инженерным системам разработать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Исходя из географического положения и климатических условий на территории деревни не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье и природные пожары.

Возможными источниками ЧС техногенного характера могут быть аварии на транспортных коммуникациях.

На территории деревни Ниж. Косьмово Перемышльского района не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

## VII.I Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Схемой территориального планирования МР «Перемышльский район», запроектировано пожарное депо в селе Ахлебинино. Если учитывать расстояние от села Ахлебинино до деревни Ниж. Косьмово, равное 4 км, то время прибытия подразделения пожарной охраны к месту вызова не превышает 20 минут, в соответствии с требованиями п 1, статьи 76 Федерального Закона от 22 июля 2008 г. № 123 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Основные понятия и термины:

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

Первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

## VII.II Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенного пункта относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:

-организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);

-спасение людей и имущества при пожарах.

В целях защиты территорий от пожаров необходимо организовать работу по:

- устройство наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные и естественные водоемы объемом не менее 60 м.куб., оборудование устройствами для забора воды пожарными автомобилями водонапорных башен) повсеместно на территории деревни. Установку пожарных гидрантов планируется размещать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

Расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий

Таблица 10

| Наименование зданий | Расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий независимо от их степени огнестойкости на один пожар, литров в секунду, при объеме зданий, тысяч кубических метров |
| --- | --- |
|  | не более 1 тысячи кубических метров | более 1 тысячи, но не более 5 тысяч кубических метров | более 5 тысяч, но не более 25 тысяч кубических метров | более 25 тысяч, но не более 50 тысяч кубических метров | более 50 тысяч, но не более 150 тысяч кубических метров |
| Жилые здания односекционные и многосекционные при количестве этажей: |  |  |  |  |  |
| не более 2 | 10 | 10 | - | - | - |
| более 2, но не более 12 | 10 | 15 | 15 | 20 |  |
| Общественные здания при количестве этажей: |  |  |  |  |  |
| не более 2 | 10 | 10 | 15 | - | - |
| более 2, но не более 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

- водоемы необходимо обеспечить подъездами с твердыми площадками размером 12х12 м, для установки пожарного автомобиля. При устройстве наружного противопожарного водоснабжения необходимо учитывать, что радиус обслуживания одного водоисточника составляет 200 метров. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления). Использование для производственных и хозяйственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

- при проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1. С двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2. Со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1. этажностью меньше 28 м;

2. двусторонней ориентации квартир или помещений;

3. устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 — 8 м для зданий до 10 этажей включительно и 8 — 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

Таблица 11

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

Таблица 12

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния от границ застройки деревни с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов должны составлять не менее 15 метров. Сеть улиц и дорог деревни проектируется без тупиковых проездов.

# Список используемой литературы

- Водный кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, 2004 г.

- Земельный кодекc Российской Федерации, 2001 г.

- Лесной кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды», 2002 г.

- ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель.

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

- Информационный отчет ГУВ, ГВК – 2006г Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Отчет о состоянии геологической среды территории Калужской области за 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Семенов В.А., Семенова И.В. Водные ресурсы и гидроэкология Калужской области. Обнинск, 2002.