Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_________________________________________________________________________

Лицензии МОГ- 05612 Г, МОГ- 05613 К,

выданы 21.02.2008 Федеральным агентством геодезии и картографии Министерства транспорта Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-И-№0161, выдано 06.08.2009 г. саморегулируемой организацией «Ассоциация инженерные

изыскания в строительстве» (№ СРО-И-001-28042009).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2000, IQNet,

регистрационный номер 08.564.026 от 07.10.2008 г.

Договор № 3

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

СЕЛО УТЁШЕВО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«СЕЛО УТЁШЕВО»

БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУГА

2009 г.

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_________________________________________________________________________

Лицензии МОГ- 05612 Г, МОГ- 05613 К,

выданы 21.02.2008 Федеральным агентством геодезии и картографии Министерства транспорта Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-И-№0161, выдано 06.08.2009 г. саморегулируемой организацией «Ассоциация инженерные

изыскания в строительстве» (№ СРО-И-001-28042009).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2000, IQNet,

регистрационный номер 08.564.026 от 07.10.2008 г.

Договор № 3

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

СЕЛО УТЁШЕВО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«СЕЛО УТЁШЕВО»

БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2009 г

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-землеустроитель                                                                        Елецкая О.М.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Дегтярев Д.Н.

Глава администрации СП

«село Утешево»                                                                                        Варнакова Н.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	6

II КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕНОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.	9

II.I	Природные условия и природно-ресурсный потенциал.	9

II.I.1	Климатическая характеристика.	9

II.I.2	Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение.	11

II.II	Гидрогеологические ресурсы	12

II.II.1	Инженерно-геологические условия.	17

II.II.2	Минерально-сырьевые ресурсы.	20

II.III	Анализ территории села по планировочным ограничениям.	20

II.III.1	Оценка территории для строительного освоения	20

II.III.2	Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	20

II.III.3	Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка.	24

II.III.4	Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.	29

II.III.5	Охранные коридоры коммуникаций	30

II.III.6	Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов.	33

II.III.7	Историко-культурные планировочные ограничения	36

II.IV	Современное использование территории	37

II.IV.1	Целевое назначение земель.	37

II.IV.2	Использование земель сельскохозяйственного назначения.	38

II.IV.3	Использование земель лесного фонда.	40

II.IV.4	Использование земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения.	40

II.IV.5	Использование земель водного фонда.	41

II.IV.6	Использование земель населенного пункта село Утешево.	41

II.IV.7	Социально-демографическая характеристика и занятость населения.	44

II.IV.8	Жилищный фонд	47

II.IV.9	Социальная сфера	49

II.IV.10	Транспортная инфраструктура.	50

II.V	Коммунальное обслуживание.	52

II.V.1	Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории.	52

II.V.2	Теплоснабжение и газоснабжение.	54

II.V.3	Связь.	54

II.V.4	Радиофикация и телевидение	55

II.V.5	Электроснабжение	55

III ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	55

III.I	Архитектурно - планировочная организация территории.	55

III.I.1	Планировочная организация территории.	65

III.II	Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания.	67

III.III	Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.	69

III.IV	Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории.	71

III.V	Инженерное оборудование территории.	71

III.V.1	Водоснабжение.	72

III.V.2	Теплоснабжение и газоснабжение.	73

III.V.3	Электроснабжение	73

III.V.4	Связь	74

III.V.5	Ритуальное обслуживание населения.	74

IV Перечень мероприятий по генеральному плану	76

IV.I	Порядок перевода земель из других категорий в земли населенного пункта.	76

IV.II	Мероприятия по охране окружающей среды.	77

IV.II.1	Мероприятия по охране атмосферного воздуха.	77

IV.II.2	Мероприятия по охране водных объектов	77

IV.II.3	Мероприятия по охране и восстановлению почв	77

IV.II.4	Мероприятия по благоустройству, санитарной очистке территории	78

IV.III	Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.	79

V Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	80

V.I	ЧС природного характера:	80

V.II	ЧС техногенного характера	82

V.II.1	Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности	85

V.II.2	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	88

# ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план села Утешево, выполнен по заказу Администрации МО СП «Село Утешево» (Муниципальный контракт № 3 от 14 сентября 2009 года), и в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Основной целью Генерального плана села Утёшево является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития деревни до 2034 года.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры села;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития села;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта;

- сохранение выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории населенного пункта «Село Утешево»;

- формирование на территории  села экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные, водоохранные и другие зоны с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным  и антропогенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур  села;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

Основные теоретические принципы:

Приоритетности критериев оценки современного состояния  села и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик.

Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования.

Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях.

Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности  села, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации.

Компактности функционально - планировочной организации  села заключается в формировании структуры населенного пункта в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям.

Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе исторического формирования  села и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана села Утёшево в текстовой форме включают в себя:

Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана села Утёшево представляются в составе:

Карты (схемы) использования территории села:

1. Схема современного использования территории;

2. Опорный план;

3. Схема ландшафтно-геоморфологического районирования;

4. Схема границ зон особого использования территории по уровню благоприятности для строительства;

5. Схема границ функциональных зон;

6. Схема размещения инженерных сетей газо -, водо -, теплоснабжения и водоотведения;

7. Схема размещения инженерных сетей электроснабжения и связи;

8. Схема размещения объектов транспортной инфраструктуры;

9. Схема границ зон с особыми условиями использования территории

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

Цели и задачи территориального планирования.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

1.Проектный чертеж

# КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕНОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

## Природные условия и природно-ресурсный потенциал.

### Климатическая характеристика.

Климат Бабынинского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается, отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°C. Минимальная  температура воздуха составляет -35,2°С, а максимальная - +35,4°С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52°C. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84°С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.  Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,8°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36…+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13 -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней и составляет в среднем 140 см.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 650-730 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март - включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0 - 1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями, может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах реки, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Безвель.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение.

Природно-ресурсный потенциал определяет характер использования территории. В состав раздела включена характеристика природных особенностей и природных ресурсов, определены возможности их использования при градостроительном развитии территории.

По предоставленным отчетам, составленным и пополненным специалистами инженерно-геодезических служб ОАО «Калугагеология» и ПК «Гео» данная территория расположена в пределах Угорской водноледниковой низины.

Ландшафтный фон этого пространства определяет водноледниковая аккумуляция и современная эрозионная деятельность. Наивысшая точка расположена на западе площади и составляет 192 м, а нижняя – 155,2 м, урез вод реки Безвель у автодорожного моста на трассе Р-3 «Калуга-Вязьма». Абсолютный перепад высот составляет 26,8 м. Относительные перепады в пределах долины реки Безвель обычно составляет 10-15 м и только около погоста она достигает 20 м.

Современный рельефный фон села Утешево и прилегающей территории был создан дочетвертичной эрозией, ледниковой аккумуляцией, водноледниковой эрозией с аккумуляцией и современными аллювиальными процессами.

В зависимости от степени расчлененности рельефа, его геоморфологического положения, литологического состава коренных и четвертичных образований, глубины залегания грунтовых вод и особенностей геологического строения в пределах данной площади выделено восемь типов ландшафтов (местностей).

Первый тип ландшафта представляет собой пологохолмистую морено-водноледниковую слаборасчлененную равнину, развитую на известняках окского надгоризонта нижнего карбона. Данный тип местности развит к западу от села Утешево. Верхняя часть геологического разреза сложена покровными, моренными и водноледниковыми суглинками общей мощностью до 15 м. рельеф из-за слабого наклона дневной поверхности слабо-среднедренирован. В четвертичных образованиях спорадически развит низкодебитный водоносный горизонт. Основной водоносный горизонт находится в коренных породах. Почвы светло-серые лесные, местами серые лесные гневатые на суглинистой основе.

Второй тип ландшафта пологоволнистая слаборасчлененная водноледниковая равнина. Четвертичные отложения представлены покровными и песчаными водноледниковыми суглинками с линзами супесей, гравистых песков и песчано-гравийного материала. Коренные породы представлены песками, глинами и маломощными слоями известняков тульского горизонта нижнего карбона. Постоянный водоносный горизонт приурочен к низам четвертичных отложений и пескам тульского горизонта, эти два водоносных горизонта годродинамически взаимосвязаны. Уровень устойчивого стояния грунтовых вод находится на глубинах глубже 5 м. Общая мощность четвертичных образований в центральной части дочетвертичной долины, совпадающей с долиной реки Безвель, достигает 25-30 м.  Почвы светло-серые лесные местами смытые на суглинистой основе.

Третий тип ландшафта представляет собой пологоволнистую слаборасчлененную водноледниковую равнину, развитую на глинах келловейского времени верхнего отдела Юрской системы. Четвертичные образования представлены покровными и водноледниковыми суглинками с прослоями гравелистых песков.

Мощность четвертичных отложений достигает 10-15 м. Коренные глины тонкопесчаные плотные с маломощными прослоями мергелей. В четвертичных породах (песчаного состава) наблюдается спорадически развитый водоносный горизонт. Покровные суглинки мощностью 2-4 м плотные и на выположенных участках рельефа создают локальные места заболачивания, из-за слабой дренированности поверхностных вод. Почвы светло-серые лесные местами гнееватые.

Четвертый тип ландшафта представляет собой слаботеррасированную пойму и высокую пойму реки Безвель. Четвертичные отложения представлены аллювиальными гравилистыми песками с линзами галечника и аллювиальных суглинков. Мощность этих отложений не превышает первых метров. Их подстилают разнообразные породы среднечетвертичного возраста. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,5 м. Местами в пойме наблюдается заболачивание. Этот ландшафт сезонно затопляется и подтопляется водами реки Безвель. Почвы луговые дерновоподзолистые на песчано-суглинистой основе.

Пятый тип ландшафта представляет собой полого-покатые склоны долины реки Безвель, значительно нарушенные хозяйственной деятельностью человека. Четвертичные образования представляют собой смесь покровных суглинков, песчано-гравийного материала и антропологического мусора. Этот тип ландшафта крайне неустойчив к эрозионным процессам.

Шестой тип ландшафта представляет собой плоскую аллювиальную равнину – первая надпойменная терраса. Этот тип ландшафта имеет ограниченное распространение на данной территории. Сложен он аллювиальными, в основном, песчаными породами с примесью гравия. Высота террасы над урезом вод реки Безвель 5-8 м. Глубина залегания грунтовых вод 2,5 - 4 м. В период паводков уровень грунтовых вод повышается, так как он гидродинамически связан с уровнем вод реки. Почвы луговые дерново-подзолистые на песчаной основе.

Седьмой тип ландшафта представляет собой небольшой участок крутых берегов около Утёшевского погоста на правом берегу реки Безвель. Перепад высот здесь составляет 15 – 20 м. склоны сложены делювиально-пролювиальными отложениями, образовавшимися из пород четвертичного периода. Породы этого склона неустойчивы и склонны к образованию оползней и оплывов. Склон сухой, но при воздействии воды склонен к процессам линейной эрозии. Почвы делювиальные смытые песчаные.

Восьмой тип ландшафта представляет собой историко-культурные ландшафты. В центре села на правом берегу реки Безвель к западу от кладбища расположено селище IV – V веков (мошинская культура). В южной части села на том же берегу селище относящиеся к позднему средневековью. Большая часть села несет культурный слой XVI-XVII веков. Левобережная часть села вплоть до XVIII века имела название «Сныхово городище».

## Гидрогеологические ресурсы

Ресурсы подземных вод.

В пределах территории села Утешево развиты три подземных водоносных горизонта пресных вод. Воды по химическому составу гидрокарбонатнокальцевые.

Алексинский водоносный горизонт приурочен к одноименным известнякам нижнего карбоната. Воды этого горизонта жесткие с высоким содержанием железа. Удельный дебит колеблется в пределах 5 – 10 м3 /ч. Данный горизонт развит на западе освещаемой площади.

Тульский водоносный горизонт приурочен к пескам тульского возраста нижнего карбона, развит повсеместно. Воды умеренно-жесткие, с повышенным содержанием железа.

Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам упинского времени нижнего карбона, развит повсеместно. Воды, сильно минерализованные с содержанием общего остатка свыше 10 млг/л. На сегодняшний день задействованы в водоснабжении села две артезианские скважины.

Ресурсы поверхностных вод.

По территории села с юга на север протекает река Безвель. Расчетные гидрологические характеристики реки выполнены ООО «Калугаводпроект» в 2009 году. В результате расчетов определены:

гидрографические характеристики р. Безвель в расчетном створе;

максимальные расходы воды весеннего половодья;

максимальные уровни воды весеннего половодья;

границы затопления территории в районе с. Утешево при максимальных уровнях воды весеннего половодья р. Безвель.

Расчетные гидрологические характеристики реки Безвель.

Водосбор р. Безвель расположен в центральной части Калужской области на территории Мещовского, Бабынинского и Юхновского районов.

Река Безвель начинается в 2 км к севера - востоку от д. Ломакина Мещовского района. Общее направление течения северное. На отдельных участках направление течения изменяется от северо-западного до севера – восточного.

В реку Безвель справа впадают реки Сережинка и Вязовенка, а слева река Павловка. Река. Безвель является левым притоком р. Большой Березуй (приток р. Течи, приток р. Угры, приток р. Оки, водосбор р. Волги, бассейн Каспийского моря) на расстоянии 13 км от ее устья.

Общая площадь водосбора р. Безвель составляет 243 км2, длина – 38 км.

Поверхность водосбора р. Безвель является частью Среднерусской возвышенности.

До исследуемого участка водосбор имеет неправильную, асимметричную относительно русла, форму. Правобережная часть развита значительно больше левобережной.

Водосбор р. Безвель залесен незначительно. Лес занимает чуть более 10% водосборной площади. Леса смешанные. Преобладают мелколиственные породы: береза и осина, из хвойных встречаются ель и сосна.

На водосборе преобладают серые и светло-серые лесные почвы, по механическому составу – среднесуглинистые.

Русловая сеть представлена руслом самой р. Безвель, ее двенадцатью притоками, а также ложбинами стока, сток воды в которых формируется исключительно в период весеннего половодья и во время дождевых летне-осенних паводков.

Долина реки в районе исследуемого участка корытообразной формы, шириной 50-120 м. Склоны долины открытые, задернованные, высотой 10 – 12 м.

Пойма выражена слабо, местами заросла кустарниковой и древесной растительностью. Ширина поймы составляет 5-15 м.

Русло реки умеренно извилистое, шириной 10-15 м, на отдельных участках расширяется до 20-25 м. У берегов русло заилено, на перекатах – песчано-галечное, на плесах – песчаное. Русло подвержено локальным деформациям, в теплое время года в русле незначительно развивается водная растительность. Глубина реки в межень составляет 0,2-1,5 м.

Берега реки обрывистые, переходящие в уступы надпойменной террасы, покрыты кустарниковой растительностью. При наличии поймы высота берегов составляет 0,5-1,0 м. По берегам наблюдаются выходы подземных вод. Сток в реке не прекращается даже в очень маловодные периоды.

Район изысканий включает в себя территорию с. Утешево и расположен в среднем течении р. Безвель. Верхняя (по течению реки) граница исследуемого участка расположена на расстоянии 18,05 км от устья р. Безвель, нижняя – на расстоянии 16 км от устья.

Протяженность исследуемого участка реки составляет 2,05 км.

В качестве расчетного створа для определения гидрологических характеристик реки принят створ, расположенный в 50 м ниже верхней границы исследуемого участка и совпадающий со створом действовавшего ранее гидрологического поста р. Безвель – с. Утешево.

Расстояние от устья реки до расчетного створа составляет 18 км.

Основные гидрографические характеристики р. Безвель в расчетном створе приведены в таблице.

Основные гидрографические характеристики

р. Безвель в расчетном створе в районе с. Утешево

| № п/п | Характеристика | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь водосбора | км 2 | 146 |
| 2. | Залесенность | % | 12 |
| 3. | Заболоченность | % | 0 |
| 4. | Озерность | % | 0 |
| 5. | Средний уклон склонов водосбора | ‰ | 32 |
| 6. | Длина реки | км | 20 |
| 7. | Средневзвешенный уклон русла | ‰ | 2,10 |

Граница затопления территории в районе с. Утешево при максимальных уровнях воды весеннего половодья р. Безвель.

Для р. Безвель, как и для всех водотоков данной климатической зоны, основным питанием является снеговое.

Дождевое и грунтовое питание имеют второстепенное значение. Начало весеннего половодья совпадает с переходом среднесуточной температуры воздуха через "0" и приходится на конец марта - начало апреля. Подъем уровня воды до наступления максимума проходит интенсивно. Пик половодья наблюдается, в среднем, в первой декаде апреля. Весенний ледоход продолжается менее суток и, как правило, проходит на подъеме половодья, однако в отдельные годы ледоход может наблюдаться при прохождении пика половодья. В ряде случаев при весеннем подъеме уровня воды лед быстро разрушается на месте и ледоход не наблюдается. Интенсивность спада уровней воды ниже интенсивности подъема. Заканчивается половодье в апреле. В отдельные годы сроки начала и окончания половодья существенно отличаются от средних. С окончанием половодья устанавливается летне-осенняя межень, продолжающаяся до начала осенних ледовых явлений в ноябре. При отсутствии дождей уровни воды устойчиво низкие. Временами летне-осенняя межень нарушается прохождением дождевых паводков. Закономерностей в формировании паводков во времени нет, их формирование связано с выпадением осадков и одинаково вероятно для любого периода летне-осенней межени. В отдельные годы дождевые паводки по своей интенсивности и величине могут превышать весеннее половодье. Зимняя межень устанавливается в декабре с образованием ледяного покрова. Водность реки в это время, как правило, самая низкая в году. В гидрологическом отношении р. Безвель изучена недостаточно. Постоянные гидрологические наблюдения проводились на гидрологическом посту УГМС ЦЧО р. Безвель – с. Утешево с 1976 года по 1991 год включительно. В состав наблюдений входило измерение уровней, расходов и температуры воды, а также наблюдения за ледовыми явлениями. Период наблюдений за максимальными расходами и уровнями воды весеннего половодья составил 15 лет. Имеющиеся ряды наблюдений за максимальными расходами и уровнями воды весеннего половодья обработаны с помощью методов математической статистики. Полученные результаты использованы в расчетах.

Максимальные уровни воды р. Безвель без названия, обусловленные максимальными расходами весеннего половодья, определены по кривой расходов воды, построенной гидравлическим методом в расчетном створе. При построении кривой приняты следующие параметры:

i = 0,00130,

n = 0.050; 0.065.

Поперечный профиль реки построен по имеющимся топографическим материалам, шероховатость русла и уклон водной поверхности также приняты на основании указанных материалов.

В соответствии с данными наблюдений на реках – аналогах для рек типа р. Безвель максимальные расходы воды весеннего половодья в многолетнем режиме превышают максимальные расходы воды дождевого паводка. Поэтому наивысшими уровнями воды, определяющими наибольшие границы затопления территории водами р. Безвель, являются максимальные уровни воды весеннего половодья.  Максимальные расходы воды весеннего половодья, необходимые для определения максимальных расчетных уровней воды р. Безвель по кривой расходов воды, определены по эмпирической редукционной формуле. Параметры, принятые в расчете, уточнены по данным наблюдений на гидрологическом посту р. Безвель – с. Утешево. При определении максимальных уровней воды  в значения расчетных максимальных расходов воды введена поправка на ледовые явления Кзим = 1,25, принятая на основании данных наблюдений на реках – аналогах. Максимальные расчетные уровни воды р. Безвель в пределах исследуемого участка определены путем переноса из расчетного створа по продольному профилю водной поверхности, построенному с учетом ее уклона при высоком уровне воды в условиях установившегося потока. Результаты расчетов приведены в таблице

Максимальные расчетные уровни воды весеннего половодья р. Безвель в районе с. Утешево

| Створ | Расстояние от устья, км | Уровень воды, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вероятность превышения, % |
|  |  | 1 | 10 |
| Верхняя по течению реки граница участка | 18,05 | 160,97 | 160,37 |
| Расчетный створ | 18,0 | 160,90 | 160,30 |
| Старый автомобильный мост в с. Утешево | 17,04 | 159,65 | 159,05 |
| Нижняя по течению реки граница участка | 16,0 | 158,30 | 157,70 |

На рассматриваемой территории помимо реки имеются следующие водные объекты: на юге села в реку впадает ручей, на юго-западе села пруд площадью 0,06 га, на востоке села три небольших пруда площадь зеркала каждого из которых составляет соответственно - 0,14 га, 0,07 га, 0,02 га, в центральной части пруд  площадью – 0,02 га

Водные ресурсы реки, ручья и прудов используются для хозяйственно – бытовых, рыболовных и рекреационных целей.

### Инженерно-геологические условия.

Для строительного освоения территория село Утешево по инженерно-геологическим условиям относится ко II (средней) категории сложности инженерно-геологических условий (согласно обязательного Приложения Б к СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» Часть I.) Характеристики, которой приведены в таблице

Категории сложности инженерно-геологических условий

| Факторы | II (средней сложности) |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Геоморфологические условия | Площадка (участок) в пределах нескольких геоморфологических элементов одного генезиса. Поверхность наклонная, слабо расчлененная. |
| Геологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Не более четырех различных по литологии слоев, залегающих наклонно или с выклиниванием. Мощность изменяется закономерно. Существенное изменение характеристик свойств грунтов в плане или по глубине. Скальные грунты имеют неровную кровлю и перекрыты несколькими грунтами. |
| Гидрогеологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Два и более выдержанных горизонтов подземных вод, местами с неоднородным химическим составом или обладающих напором и содержащих загрязнение |
| Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений | Имеют ограниченное распространение и (или) не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов |
| Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Имеют ограниченное распространение и (или) не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов |
| Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий | Не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений и проведение инженерно-геологических изысканий |

Примечание - Категория сложности инженерно-геологических условий установлена по совокупности факторов, указанных в Приложения Б к СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» Часть I. с учетом фактора относящегося к более высокой категории сложности и являющегося определяющим при принятии основных проектных решений.

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ландшафты эрозионных равнин | Тип ландшафтов 1, 2 | Развитие нижне-среднечетвертичных водно-ледниковых и моренных отложений московского и перекшинского ледников. Подстилаются глинами и известняками нижнего отдела каменноугольной системы. | Наблюдается развитие балок в приречной части. На склонах, сложенных моренными суглинками возможны оползневые процессы. Глубина залегания грунтовых вод 8-15 м. | Условия строительства простые. Наличие в геологическом разрезе песчаных и супесчаных грунтов потребует надежной системы поверхностного стока ливневых и паводковых вод, чтобы исключить эрозию геологической среды и возникновения суффозионных процессов. Необходимо закрепление вершин и склонов оврагов растительностью. |
| Ландшафты речных долин – долинный комплекс, аккумулятивно-эрозионные речные террасы | Тип ландшафта 3 | Развитие четвертичных отложений первой надпойменной террасы. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковая эрозия склонов. На крупных реках отмечается заболоченность. | Возможны деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. Условия для строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. |
|  | Тип ландшафта 4, 5 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. | Супесчано-песчаные разности грунтов неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений. |

### Минерально-сырьевые ресурсы.

На севере от села Утешево в 0,5 км расположено месторождение строительных песков и ПГС. Запасы Утешевского месторождения, числящиеся на балансе ОАО «Калугавтодор», утверждены в количестве 1360 тыс.м3. Площадь горного отвода, представленная ОАО «Калугавтодор» на основании лицензии на право пользования недрами, составляет 17,5 га. На период разработки месторождения земли, вовлекаемые в процесс разработки, подлежат переводу в земли промышленности. На отработанных землях месторождения построен завод по переработке ПГС, принадлежащей ОАО «Калугавтодор». Выход гравия из ПГС колеблется от 1,5 до 68,6 %, что составляет в среднем по участку 31,29% . Гравий используется для дорожного строительства.

Геологической разведкой в восточной части села выявлены залежи бурого угля. Угольный пласт имеет мощность около 7 м и залегает на глубине около 100 м. Угольные пласты имеют низкое качество, сильно увлажнены и низко калорийны.

## Анализ территории села по планировочным ограничениям.

### Оценка территории для строительного освоения

Для оценки территории предполагаемой застройки по условиям строительного освоения использована характеристика условий:

Поверхности с уклонами до 10%; рельеф слаборасчлененный, поверхность плоской мореннo-водноледниковой равнины.

Почвы: дерново-среднеподзолистые

Механический состав грунтов: средние суглинки, пески в разной степени глинистые.

Уровень грунтовых вод глубже 3 м.

Незатопляемая паводками территория.

Стабилизировавшийся овраг глубиной до 5 м с пологим склоном.

Оползни - отсутствуют.

Карст поверхностей не наблюдается.

Размыв и подмыв овражной сети и мелких ручьев отсутствует.

Территория хорошо проветривается, открыта возможным сильным ветрам и бурям.

Нормально инсолируемая в течение всего года.

Территория села Утешево соответствует простым инженерно-строительным условиям.

### Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

На данной территории в соответствии с водным законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохраной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохраной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

На территории населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохраной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:

реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом;

пруда - по нормальному подпорному уровню воды;

болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до10 км – в размере 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Согласно п. 15 ст. 65 Водного Кодекса российской Федерации:

А) В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В) В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По территории села Утешево, пересекая его с юга на север, протекает река Безвель.

| Название вод. объекта | Протяженность реки, км | Водоохранная зона реки, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая линия, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Безвель | 38 | 100 | 50 | 20 |
| ручей на юге села | 0,9 | 50 | 50 | 20 |
| пруды на территории села |  | 50 | 50 | 20 |

Для подземных водозаборов на всех эксплуатируемых скважинах  водоохранная зона принимается 30 м.

### Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка.

Поскольку село Утешево территориально расположено в Бабынинском районе оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям рассматривается в разрезе района. В целом экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и  качества поверхностных и подземных вод.

Состояние почвенного покрова.

Серьезной проблемой не только для данной территории, но и для всей Калужской области остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Имеют место стихийно образованные и нигде не зарегистрированные свалки.

Актуальной проблемой является санация земель, загрязненных нефтепродуктами и другими химическими веществами, в районах расположения автозаправочной станции, предприятия автобазы и завода по переработке ПГС

Техногенное воздействие является комплексным фактором и ведет к отрицательным последствиям для целостности и устойчивости природных сообществ, в числе основных задач повышения качества природной среды села Утешево предусматривается:

обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса села;

повышение эффективности использования территории села.

Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах черты населенного пункта, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

| Атмосфера | загрязнение воздуха пылью и газом |
| --- | --- |
| Земля | отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя; изменение рельефа при выполнении строительных и планировочных работ; увеличение нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений |
| Водные ресурсы | загрязнение подземных вод, изменение условий поверхностного стока |
| Гидрологический режим | нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта.

Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.

Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта  на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации.

Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

В целом в целях улучшения состояния почв данной территории необходимо проведение комплекса мероприятий:

совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора,

определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории,

контроль за соблюдением санитарных норм предприятиями, расположенными в непосредственной близости от села,

благоустройство мест массового отдыха населения.

система управления, контроля за местами захоронения отходов (биотермической ямы) осуществлять согласно существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения отходов.

Оценка воздействия на атмосферу

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. Основными компонентами, загрязняющими атмосферу, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха. Автотранспорт является интенсивным источником не только химического загрязнения атмосферного воздуха, но шума, вибрации, электромагнитного излучения, загрязнения водоемов и подземных вод, деградации растительности.

Выводы:

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- увеличение площади зелёных насаждений в центральной части села. Для этого необходимо дополнительно провести посадку зеленых насаждений вдоль дороги, для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе, шириной не менее 10 м;

- ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

- совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения района в целом.

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для села Утешево устанавливается на основе оценки его способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе данного населенного пункта имеют следующие значения (По заключению ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»):

взвешенные вещества – 170 мкг/м3 (0,17 мг/м3 - при норме ПДК – 0,5 мг/м3);

диоксид азота – 50 мкг/м3 (0,050 мг/м3  - при норме ПДК – 0,085 мг/м3);

оксид азота - 21 мкг/м3 (0,21 мг/м3  - при норме ПДК – 0,4 мг/м3);

оксид углерода – 1,5 мг/м3 (при норме ПДК – 5 мг/м3);

диоксид серы – 15 мкг/м3 (0,015 мг/м3  - при норме ПДК – 0,3 мг/м3).

Промышленные предприятия на территории села отсутствуют, Поэтому, основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы). Основная доля выбросов от передвижных источников приходится на областную автодорогу Калуга-Вязьма, которая проходит по северной границы села.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха

в районе намечаемой деятельности

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха будет наблюдаться в период строительства. Воздействие при выполнении строительных работ носит кратковременный характер и по срокам прекращается по окончании строительства.

Так как основная доля выбросов вредных веществ приходится на передвижные источники, необходимо дополнительно провести посадку зеленых насаждений вдоль дороги для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

Основной водоем - р. Безвель - находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Так как промышленные предприятия на данной территории отсутствуют, ОАО «Калугавтодор» находится выше по течению, экологическое состояние р. Безвель будет определяться интенсивной антропогенной нагрузкой в виде сточных вод ближайших населенных пунктов, ливневых, хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных сточных вод. Однако, необходима очистка дна от водорослей и его углубление, а также очистка прибрежной зоны от деревьев и кустарниковых пород.

В пределах территории села расположены четыре пруда, один из которых заросший (в результате зарастания нарушается экосистема пруда). На перспективу: необходимо проводить работы по очистке и благоустройству прудов.

Случаев инфекционных заболеваний, связанных с подземным водоснабжением не обнаружено.

Мониторинг поверхностных и подземных вод на сегодняшний день не осуществляется. Рекомендации:

Необходим забор и исследование проб питьевой воды на бактериологический и химический анализ.

В связи с маловодностью и малой скоростью течения реки Безвель не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенного пункта, особенно в  местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутых лощинах и низинах, в местах подверженных заболачиванию.

В связи с тем, что канализационных сетей на данной территории нет, рекомендуется строительство очистных сооружений, а так же разработать водоохранные мероприятия, включающие в себя работы по восстановлению, рациональному использованию и охране водных объектов для этого на первом этапе:

каждый дом оборудовать частным септиком (специальные емкости очищаются по мере их заполнения),

 проводить организованный вывоз жидких биологических отходов (далее - ЖБО) (не реже одного раза в полгода).

На втором этапе:

строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений;

прокладка ливневой канализации вдоль обочин дорог при проектном строительстве в местах новой застройки, а также в местах реконструкций старого дорожного покрытия в исторически сложившейся части села.

Образование и размещение отходов

В результате жизни и деятельности людей образуется значительное количество отходов, которые можно подразделить на твердые и жидкие. К твердым отходам (ТБО) относится домовый мусор, уличный смет, пыль от работы некоторых производств, строительный мусор, отбросы промышленных предприятий. Жидкие отходы (ЖБО) образуются в жилых домах, банно-пачечных заведениях, столовых на промышленных предприятиях, на улицах в виде дождевого стока.

Отходы вредны для человека. Под действием микроорганизмов они способны разлагаться, и в них значительное время сохраняются и размножаются возбудители инфекционных заболеваний, возникает неприятный запах. Для создания нормальных санитарных условий все отходы необходимо своевременно удалять с территории села. Для этого администрацией сельского поселения «Село Утешево» заключен договор с Бабынинским полигоном бытовых отходов по вывозу мусора. Вывоз ТБО с территории  села Утешево на полигон ТБО поселка Бабынино, расположенного в 15 км от села, осуществляется по договору с ИП Ерохиным А.Т.

Для обеспечения рациональной переработки мусора необходимо организовать на месте или открыть передвижной пункт по приемке у населения вторсырья: макулатуры, бутылок, металлолома. Для организации сбора твердых бытовых отходов из домовладений организованы площадки с установленными на них мусоросборников (контейнеров). Для определения потребности в средствах транспорта, необходимого для вывоза образовавшихся масс мусора подсчитывают годовое и суточное накопление мусора в целом по селу.

Q = p · m,

где p – норма накопления мусора на 1 чел. в год составляет 250 кг (0,63м3), при условии, что пищевые отходы не вывозятся, а утилизируются на территории домовладений.

m – численность населения села.

Среднесуточное накопление домового мусора подсчитывают делением годового накопления домового мусора на число дней в году (365) и умножают на коэффициент неравномерности накопления мусора по дням недели – 1,2 или 1,3. Исходя из полученных цифр и учитывая существующих конкретных условий: наличия и уровня техники, общего благоустройства и расстояния вывоза бытовых отходов периодичность вывоза мусора по согласованию с санитарной эпидемиологической станцией составляет примерно один выезд в три дня. вывозе мусора. Число контейнеров для сбора отходов у населения необходимо устанавливать исходя из числа жителей, принятой периодичности вывоза и норм накопления отходов на одного человека в год м3, определяемых опытным путем. Расположение площадок и расстановка контейнеров должны исключать необходимость сложного маневрирования мусоровозов и соответствовать условиям погрузочно-разгрузочных работ. Эти площадки должны быть изолированы от окружающей среды озеленением, затенены и ограждены кирпичом или металлической сеткой.

Уборка территории

Развитие села, а также постоянно растущие требования к качеству уборки обусловливают постоянное повышение степени механизации работ, что влияет на параметры проездов и дорог. Уборку территории разделяют на летнюю и зимнюю. Летняя уборка включает в себя подметание улиц и проходов к домовладениям, уход за зелеными насаждениями, окашиванию прилегающих к домовладениям территорий и других зон. Зимняя уборка заключается в сборе и удалении снега и льда, создании безопасных условий для движения транспорта и пешеходов.

В настоящее время механизированная уборка территории населенного пункта (комплексная уборка улиц) не осуществляется из-за недостаточного финансирования и отсутствия специализированной техники.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в селе Утешево является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

1. Предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства.

  - Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

  - Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

4. При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения  села Утешево, необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

| КРИТЕРИЙ | МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
| Улучшение состояния атмосферного воздуха | - увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодороги; - ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина; - совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных мест. |
| Улучшение состояния поверхностных водоемов | - развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых; - благоустройство мест массового отдыха населения. |
| Улучшение состояния почв | - совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора. |

ВЫВОД: Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

### Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон. Организации, промышленные объекты и производства, являющиеся источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно защитными зонами от территории жилой застройки.

На севере от населенного пункта села Утешево в 0,5 км расположен карьер и завод по добычи и переработке ПГС, принадлежащий ОАО «Калугавтодор» санитарно-защитная зона которого составляет 300 м. Завод, согласно проектных расчетов, не оказывает существенного влияния на экологическую обстановку в населенном пункте.

На западе и юго-западе за границей села расположены мастерские, принадлежащие ОАО «Агросистемы» и ЛПХ Басина Н.В. с санитарно-защитной зоной 50 м, не оказывающих существенного влияния на экологию данной территории.

На северо-востоке и юге села расположены склады, принадлежащие ОАО «Зарубежтрансстрой» с санитарно-защитной зоной 50 м, не оказывающих существенного влияния на экологию данной территории.

На юге в 600 м от границы села расположена биотермическая яма (Беккари яма), раннее принадлежащая колхозу «путь Ленина», а в настоящее время согласно положения «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», в соответствии с которым скотомогильники и биотермические ямы, не принадлежащие организациям, являются объектом муниципальной собственности. Размер санитарно-защитной зоны от биотермической ямы до:

жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 500 м;

скотопрогонов и пастбищ – 100 м;

автомобильных дорог в зависимости от их категорий – 25-150 м.

Для автомобильных дорог, проходящих по территории села и за ее пределами устанавливаются следующие санитарно-защитные зоны:

расстояние от бровки земляного полотна для автомобильных дорог III технической категории до застройки принимается не менее 100 м, IV технической категории до застройки принимается не менее 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей предусмотрена полоса зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 м. Для АЗС, расположенной на севере от села, санитарно-защитная зона составляет 100м

В центре села на правом берегу р. Безвель расположено сельское кладбище с санитарно-защитной зоной 50 м.

### Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, линии электропередач, газопроводы, линии связи) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

Охранная зона газораспределительных сетей – это территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс магистральных газопроводов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 100 м с каждой стороны;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

вокруг газовых котельных в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 50 м;

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с которыми лица, использующие земельные участки, не вправе:

строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно – измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

огораживать и перегораживать охранные зоны;

разводить огонь и размещать источники огня;

рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.

В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: для линий напряжением до 1000 В – 2 метра,

до 20 кВ – 10 метров,

до 35 кВ – 15 метров,

110 кВ – 20 метров.

Для мачтовой ТП (МТП), будки трансформаторной санитарно-защитная зона составляет 10 м.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий

от подземных сетей инженерии

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры

Запрещается

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур; - осуществлять добычу руды; - загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии; - складывать материалы; - самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

Для базовой станции БС № 40-221 «Утешево» цифровой сотовой связи стандарта GSM-900, являющейся источником электромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМЧ РЧ), расположенной на севере населенного пункта, санитарно-защитная зона не устанавливается, согласно экспертного заключения проводимого Государственной экспертизой проектов МЧС России. Зона ограничения по высоте 70 м составляет 56 м в направлении максимального излучения антенн. Ни одно из существующих зданий с учетом их высоты не попадает в ЗО и безопасность людей обеспечивается.

### Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов.

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Настоящие санитарные нормы определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |
| --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |
| Подземные источники Скважины, в том числе: - защищенные воды - недостаточно защищенные воды | не менее 30 м не менее 50 м | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) |

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Дальность распространения загрязнения зависит от: вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); характера загрязнения (микробное или химическое); степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника); гидрогеологических или гидрологических условий.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| .2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

В соответствии с санитарными правилами р. Безвель входит во второй и третий пояс ЗСО Угорское водозабора

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом. В соответствии с нормативными документами размер ЗСО от р. Безвель принимается 500 м

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

Вывод: В связи с тем, что исторически сложившаяся территория сельского кладбища попадает в ЗСО второго пояса Угорского водозабора проектом предусматривается на расчетный срок закрытие кладбища и перенос места захоронения на новую площадку, расположенную в восточной части села.

### Историко-культурные планировочные ограничения

В проектах планировки и застройки городских и сельских поселений следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании памятников истории и культуры Российской Федерации. При этом следует устанавливать зоны охраны памятников истории и культуры, зоны регулирования. Зоны охраны памятников истории и культуры предусматриваются для отдельных зданий и сооружений, их ансамблей и комплексов, а также других ценных историко-культурных градостроительных элементов.

Проекты планировки и застройки городских и сельских поселений не должны предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния памятников истории и культуры. В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством.

Охрану ценной исторической среды районов сложившейся застройки следует обеспечивать методами комплексной реконструкции, предусматривая и проводя одновременно работы по реставрации зданий, имеющих архитектурную и культурную ценность, по реконструкции, модернизации и капитальному строительству существующих зданий, выборочному новому строительству, не нарушающему характер среды, развитию систем инженерного оборудования и благоустройству территории.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать, м, не менее: до водонесущих сетей - 5; неводонесущих - 2. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий, при производстве строительных работ.

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

рационального использования территорий и объектов исторической среды;

органичного включения элементов новой застройки в историческую среду населенных пунктов;

максимальной реализации их градоформирующего потенциала.

Задачи работы:

определение предметов охраны историко-культурного средового наследия;

уточнение зон охраны комплексов памятников, режимов их содержания и использования;

формирование предложений по их использованию.

Право пользования объектом культурного наследия или земельным участком, в пределах которого располагается объект археологического наследия, осуществляется в соответствии с требованием Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

К землям историко-культурного назначения относятся земли:

- объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел.

На территории населенного пункта имеется выявленный объект культурного наследия «Церковь Спасская (на кладбище), 1839 г.» в соответствии с приказом НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 г. №2-с «Об утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры».

В соответствии с Земельного кодекса РФ земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия, являются землями историко-культурного назначения и относятся к землям особо охраняемых территорий.

Земли историко-культурного назначения должны использоваться строго по целевому назначению. Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

Земельные участки, отнесенные к землям историко-культурного назначения, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, за исключением случаев, установленных законодательством. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

Кроме того, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, занятые объектами археологического наследия, ограничиваются в обороте.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которого он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно. Объекты археологического наследия находятся в государственной собственности.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающего угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляется по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия.

В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45 Федерального закона «об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопок.

Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить стоимость восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту археологического наследия, - стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, указанных в статье 40 настоящего Федерального закона, что не освобождает данных лиц от административной ответственности, предусмотренной за совершение таких действий.

При проектировании и строительстве необходимо учитывать законодательство РФ об охране объектов культурного наследия.

## Современное использование территории

### Целевое назначение земель.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1)	земли сельскохозяйственного назначения;

2)	земли населенных пунктов;

3)	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

4)	земли особо охраняемых территорий и объектов;

5)	земли лесного фонда;

6)	земли водного фонда;

7)	земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

В границах исследуемой территории по современному состоянию расположены земли следующих категорий:

1)	земли сельскохозяйственного назначения;

2)	земли лесного фонда;

3)	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

4)	земли водного фонда.

5)	земли населенного пункта;

### Использование земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с Земельным кодексом РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли занятые  внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться:

-	гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

-	хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

-	некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

-	опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений.

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании, и подлежит особой охране. Фактическое использование сельскохозяйственных земель по сельскохозяйственным предприятиям приводится по материалам «инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения Бабынинского района», выполненной ПК «ГЕО» в 2005 году.

КСП «Утешевское» (ликв.)

Данное сельскохозяйственное предприятие ликвидировано. Хозяйственный центр-село Утешево. Общая площадь землепользования составляет 3406,66 га. Земли находятся в коллективно-долевой собственности (1975,52 га) и в бессрочном пользовании (334,53 га). Результаты инвентаризации показали, что произошло уменьшение пашни в связи с зарастанием данного вида угодий и перевода в залежь залесенную (55,95 га), 853,37 га пашни не обрабатывается и переведены в залежь чистую.

Структура земель КСП «Утешевское»

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 703,5 | 703,5 | - |
| Залежь | 1139,42 | 1139,42 | - |
| Сенокос | 56,81 | 56,81 | - |
| Пастбища | 75,79 | 75,79 | - |
| Итого с/х угодий: | 1975,52 | 1975,52 | - |
| Лес | 177,11 | - | 177,11 |
| Кустарник | 59,79 | - | 59,79 |
| Болото | 42,40 | - | 42,40 |
| Под водой | 16,20 | - | 16,20 |
| Под дорогами | 19,37 | - | 19,37 |
| Под застроенной территорией | 19,12 | - | 19,12 |
| Прочие | 0,54 | - | 0,54 |
| Итого по хозяйству: | 2310,05 | 1975,52 | 334,53 |
| Посторонние землепользователи | 1096,51 |  |  |
| Всего: | 3406,66 |  |  |

Сельскохозяйственные угодья занимают 1975,52 га (85%) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 703,5 га (30 %).

На землях сельскохозяйственного назначения расположено предприятие ОАО «Агросистемы» S=7,2 га занимающееся растениеводством.

Кадастровая оценка земель выше среднерайонной на 6,7 % и составляет 18604 руб./га; оценка сельскохозяйственных угодий  19998 руб/га, что выше на 7 % среднезональных показателей.

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения

| Объект кадастровой оценки | Сельскохозяйственные угодья | Под дорогами, зданиями и сооружениями, промышленные разработки полезных ископаемых | Под замкнутыми водоемами | Древесно-кустарниковая растительность, нарушенные земли | Под лесами | Кадастровая стоимость руб/га | Отношение к средней по зоне, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСП «Утешевское» | 19998 | 19998 | 18463 | 396 | 8879 | 18604 | 106,796 |

### Использование земель лесного фонда.

Согласно Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота, и другое).

Леса, отнесенные к защитной категории, используются с учетом особого ведения лесного хозяйства.

Леса Бабынинского района защитной категории разделяются на следующие категории защитности:

	защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального, республиканского и областного значения;

	лесохозяйственные части зелёных зон;

	запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов;

	запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

	лесопарковые части зелёных зон.

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны осуществляться в соответствии с принадлежностью лесов к той или иной категории защитности и обеспечивать:

	сохранение и усиление средозащитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и оздоровительных природных свойств лесов;

	воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов;

	сохранение биологического разнообразия.

Основные задачи, стоящие перед отраслью:

	повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств леса;

	формирование устойчивых насаждений;

	улучшение условий отдыха населения;

	сохранение естественного характера ландшафта.

Для решения этих задач должны быть проведены следующие виды лесохозяйственных мероприятий: планировочные, ландшафтные, санитарные рубки, рубки ухода, озеленительные посадки различного назначения, улучшение условий произрастания осушением и т.п. При этом необходимо сохранение естественного характера лесных ландшафтов.

Земли лесного фонда, находящиеся на территории СП «Село Утешево» представлены бывшими сельскими лесами, которые подлежат передачи ГУ «Калужское лесничество».

### Использование земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения.

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначенияпризнаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций  и эксплуатации объектов промышленности , энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения.

Земли промышленности представлены участком, принадлежащим ОАО «Калугавтодор». Эта горнодобывающая организация использует принадлежащий ей участок земли для разработки и переработки полезных ископаемых, который согласно «Земельного кодекса РФ» был переведен на время разработки горного отвода и утверждения проекта рекультивации в земли промышленности.  Площадь участка составляет (S = 12 га). На землях промышленности расположены также механические мастерские (S = 1,85 га) и ЛПХ Басина Н.В (S = 4,5 га).

Земли транспорта.

В целях обеспечения дорожной деятельности на землях транспорта размещаются автомобильные дороги:

«Калуга – Вязьма» III технической категории,

«Бабынино – Утешево» IV технической категории,

а так же объекты дорожного сервиса (АЗС), помимо этого к землям транспорта относятся

полосы отвода автомобильных дорог. Установление границ полос отвода и границ придорожные полосы автомобильных дорог. Использование таких полос отвода и придорожных полос осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для рассматриваемых автомобильных дорог полоса отвода составляет соответственно:

для дороги III технической категории – 25 м,

для дороги IV технической категории – 18 м.

### Использование земель водного фонда.

К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенные в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

. На рассматриваемой территории водными объектами являются: река Безвель, ручей, впадающий в реку на юге села, пруд, площадью 0,06 га на западе села, три пруда, площадь зеркала каждого из которых составляет соответственно – 0,14 га, 0,07 га, 0,02 га на востоке села и пруд, площадью 0,02 га в центральной части села.

Водные ресурсы реки, ручья и прудов используются местным населением в основном только для хозяйственно – бытовых, рыболовных и рекреационных целей, а также оборудованы подъездными площадками для забора воды в случае пожаротушения . На хозяйственную деятельность их влияние весьма не значительное, требующее всестороннего анализа и проработки данной темы.

### Использование земель населенного пункта село Утешево.

Село Утешево, расположено на северо-западе Бабынинского района Калужской области в пределах Среднерусской физико-географической провинции и является административным центром СП «Село Утешево», согласно Калужского областного закона «Об установлении границ муниципальных образований» от 28.12.2004 г. № 7-ОЗ. Автомобильные дороги, проходящие по данной территории, связывают населенный пункт с городами:Калуга, Вязьма, Юхнов, Москва и пос. Бабынино. Расстояние от села Утешево до административного центра муниципального района п. Бабынино - 15 км, до областного центра г. Калуги -55 км. Ближайший населенный пункт д. Лычино расположена на расстоянии менее 1,5 км к юго-западу от села.

Ближайшая железнодорожная станция расположена в пос. Бабынино.

Село Утешево граничит:

- с севера – по а/дороге Калуга – Вязьма с землями сельскохозяйственного назначения;

- с востока, юга и запада с землями сельскохозяйственного назначения.

Удобное местоположение села, хорошее автомобильное сообщение создает благоприятные условия для проживания людей и соответственно развития самого населенного пункта.

Первое упоминание о селе Утешево содержаться в писцовых книгах Московского государства IV века. Село с окрестными землями получил во владение принявший крещение татарин Утёш Семёнов. По его имени и было названо село. Село Утешево долгие годы было имением героя Отечественной войны 1812 года, участника заграничных походов русской армии в 1813-1814 годах генерал-майора Давыда Артемьевича Делянова (1761-1837). В 1839 году Марией Евдокимовной Деляновой, вдовой Д.А. Делянова, в селе из красного кирпича был построен однопрестольный одноглавый храм в честь Спаса Нерукотворного с колокольней в едином ансамбле. По переписи 1858 года в селе Утешево было 69 дворов, проживало 636 человек. Высокое плодородие почв и достаточное количество влаги давало возможность труженикам КСП «Утёшевское» долгое время считаться одним из лучших в районе. На сегодняшний день предприятие ликвидировано.

Село Утешево относится к сельским населенным пунктам. Село по площади занимает небольшую территорию – 242,37 га, освоенную, в основном, жилыми домами усадебного типа.

Согласно градостроительному кодексу в границах населенного пункта можно выделить следующие функциональные зоны:

общественно-деловую зону;

жилую зону;

производственную зону;

зону рекреационного назначения;

зону сельскохозяйственного использования;

зону специального назначения;

зону охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры).

Общественно-деловая зона, основная ее часть расположена в центре села на левом и правом берегах реки Безвель. Эта зона растянулась с юга на север села, занимая небольшую по площади территорию, где расположены: учреждение здравоохранения (ФАП); средняя школа, СДК и библиотека, здание администрации, отделение связи, два магазина товаров повседневного спроса, котельная и небольшая часть расположена в восточной части села, где расположен магазин товаров повседневного спроса. Общая площадь общественно-деловой зоны составляет – 2,01 га.

Жилая зона занимает большую часть села. Жилая зона получила свое историческое развитие вдоль главной благоустроенной улице, идущей с востока на запад вдоль села. В настоящее время активно развивается южная часть села вдоль дороги «Утешево – Бабынино», идущей с юга на север. Общая площадь жилой зоны составляет – 101,4 га.

Производственная зона занимает участок в северо-восточной и небольшую площадь в южной части села, общая площадь зоны – 2,08 га, где размещается ОАО «Зарубежтрансстрой», основной вид деятельности которой – перевозка грузов автомобильным транспортом.

Рекреационная зона представлена водными объектами (прудами), пляжами и древесно-кустарниковой растительностью. Данная зона занимает площадь - 16,63 га.

Зона сельскохозяйственного использования занимает большую часть территории села. Она представлена огородами, лугами занятыми многолетними насаждениями и используется местным населением под сенокосы, пастбища, огороды. Общая площадь зоны сельскохозяйственного использования составляет – 116,13 га.

Зона специального назначения – сельское кладбище, расположено на правом берегу реки Безвель в северо-восточной части села и занимает площадь – 0,63 га.

Зона охраны объектов культурного наследия расположена на правом берегу реки Безвель к югу от кладбища и занимает площадь – 0,19 га. Эта зона представлена требующим восстановления храмом в честь Спаса Нерукотворного с колокольней в едином ансамбле, время постройки которого датируется-1839 годом. В настоящее время храм передан епархии, освещен и в ближайшее временя, начнется его восстановление, и возобновятся богослужения.

Земельные участки общего пользования занятые автомобильными дорогами с а/б покрытием и грунтовыми дорогами, автобусными остановками. Улично-дорожная сеть – представлена в виде сети грунтовых дорог, за исключением центральной улицы, вдоль которой сформирован жилой и административный каркас села. Эти участки включены в состав производственной зоны и составляют площадь – 3,3 га.

При проектировании улично-дорожной сети села и участков под застройку учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей, а также обслуживание жилых зон общественным транспортом с подключением к общерайонной транспортной сети.

Экспликация земель населенного пункта село Утешево

| Функциональные зоны | Площадь, га | В %% к итогу |
| --- | --- | --- |
| Жилая зона | 101,40 | 41,83 |
| Общественно-деловая | 2,01 | 0,83 |
| Производственная зона | 5,38 | 2,22 |
| Зона рекреации | 16,63 | 6,86 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 116,13 | 47,92 |
| Зона охраны объектов культурного наследия | 0,19 | 0,08 |
| Зона специального назначения | 0,63 | 0,26 |
| Итого: | 242,37 | 100 |

Возможности территориального развития

Условия освоения территории под застройку осложнены рядом природных и планировочных факторов. На основании анализа совокупности рассмотренных выше природных факторов выделяются три категории территорий, различающиеся по степени их пригодности для освоения застройкой: территории благоприятные для застройки, неблагоприятные и малопригодные для застройки, а так же территории, исключенные из застройки.

Благоприятные для застройки территории.

Участки надпойменных террас и водоразделов склонов, отличающихся спокойным рельефом поверхности с уклоном от 0,5 до 10%, не попадающие в водоохранную и санитарно-защитные зоны. В зоне заложения фундаментов эта территория сложена устойчивыми грунтами, удовлетворяющими требованиям фондирования (в основном, рыхлыми песчано-глинистыми осадками: суглинками, песками, супесями, глинами, реже - известняками). Грунтовые воды постоянных водоносных горизонтов залегают глубже 3-5 м от поверхности. Это территории расположенные по правому и левому берегам реки Безвель в юго-западной и южной части села.

Малопригодные для застройки.

Неоползневые склоны крутизной до 20 %. Это правый и левый берег реки Безвель с северо-западной и северо-восточной части села.

Неблагоприятные для застройки.

К неблагоприятным можно отнести участки, попадающие в зону шумового дискомфорта автомобильной дороги. Застройка на данных участках возможна лишь в том случае, если будут проведены все мероприятия по шумоизоляции (посадка зеленых насаждений и т.п.). Это северо-западные и северо-восточные участки села. К неблагоприятным относится также участок, расположенный в юго-восточной части села, участок, заболоченный с уровнем грунтовых вод 1,5м.

Территории, исключенные из застройки.

Санитарно-защитные зоны от предприятий, кладбища, скотомогильника, шумовая зона от автомобильных дорог, технические коридоры коммуникаций, от магистрального газопровода, а так же защитные прибрежные полосы, зона расположения памятника архитектуры - храма.

Проектом «Схема территориального планирования Бабынинского района» предусматривается расширение границ населенного пункта с. Утешево. С учетом основных планировочных ограничений перспективное территориальное развитие жилой зоны села, возможно, в южном и восточном направлении.

### Социально-демографическая характеристика и занятость населения.

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое. При оценке демографической ситуации населенного пункта индикаторами, прежде всего, служат численность постоянного населения, показатели рождаемости, смертности и миграции. Границы села Утешево охватывают территорию площадью 242,37 га, плотность населения составляет 1,73 чел/га. Постоянное население на 01.01.2008 года составляет 419 человек. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения. За последние пять лет численность населения села уменьшилась на 13 человек.

Механическое движение населения, чел.

| Годы | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2004 | 7 | 8 |
| 2005 | 17 | 2 |
| 2006 | 15 | 3 |
| 2007 | 12 | 5 |
| 2008 | 11 | 3 |

Естественное движение населения, чел.

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 11 | 19 |
| 2005 | 8 | 21 |
| 2006 | 9 | 30 |
| 2007 | 14 | 26 |
| 2008 | 21 | 21 |

Половозрастная структура населения

| Возрастные группы | 01.01.1999 | 01.01.2002 (перепись) | 01.01.2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел | чел | чел |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, всего | 373 | 368 | 419 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | 87 | 85 | 83 |
| муж жен | 42 45 | 43 42 | 44 39 |
| трудоспособного возраста | 185 | 183 | 227 |
| муж жен | 90 95 | 90 93 | 110 117 |
| старше трудоспособного возраста | 101 | 100 | 109 |
| муж жен | 38 63 | 38 62 | 42 57 |

Как видно из приведенных таблиц механическое движение населения характеризуется положительной динамикой, естественный прирост начинает постепенно стабилизироваться. В половой структуре прослеживается равенство долей женского и мужского населения.

В целом, демографическая ситуация села характеризуется следующими показателями:

рост численности населения (на 7,7 % относительно уровня 2004 г.)

положительным естественным движением населения (плюс 41 человека за период 2004-2008 г.г.)

рост уровня рождаемости (на 16 % относительно уровня 2004 г.)

доля населения старше трудоспособного возраста в общей численности населения села – 23,6%.

Прогноз численности населения

На конец расчетного срока (2028 г.) численность населения спрогнозирована в количестве 440 чел., что по отношению к исходному периоду времени составляет 102 % . Для анализа перспективы развития народного хозяйства важно знать, как изменится со временем возрастная структура населения, а именно доля населения трудоспособного возраста. Половозрастная структура населения изменится следующим образом: численность населения младше трудоспособного возраста возрастет примерно на 4 % по отношению к исходному периоду времени и в общей структуре населения составит примерно 19,6 %, доля населения трудоспособного возраста сократиться на 19 %, а численность населения старше трудоспособного возраста, наоборот, увеличится на 77%.

Занятость

Трудоспособное население села Утешево, занято в различных отраслях экономики, получивших развитие в близлежащих населенных пунктах. Так после открытия предприятий, расположенных в Индустриальном парке «Росва», в село Утешево был пущен рабочий автобус, обеспечивающий своевременную доставку работающий на предприятиях Индустриального парка (15 чел.). Часть трудового населения работает в ОАО «Зарубежтрансстрой» (5 чел.)

В шаговой доступности за границей населенного пункта находятся предприятия, данные о которых сведены в таблицу.

| Перечень предприятий | Профиль деятельности | Адрес | Численность трудящихся на |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2007 | 01.01.2008 |
| ООО «Агросистемы» | с/х производство (растениеводство) | 249223 Бабынинский район с. Утешево | 40 | 48 |
| ОАО Калугавтодор» Утешевский карьер | добыча и производство гравийного щебня | 249223 Бабынинский район с. Утешево | - | 30 |

Структура занятости населения

| Показатели | 2009 г.,чел. |
| --- | --- |
| Занято всего: | 278 |
| В отраслях материального производства | 168 |
| 1 | Промышленность | 98 |
| 2 | Строительство | - |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 50 |
| 5 | Прочие отрасли материального производства | 20 |
| В отраслях непроизводственной сферы | 110 |
| 6 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 50 |
| 7 | Образование, культура и искусство | 25 |
| 9 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 10 |
| 10 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 10 |
| 14 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 15 |

Численность безработных и их характеристика

| Год | Кол-во безработных | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2005 | 4 | 4 | 4 |  |
| 2006 | 4 | 4 | 4 |  |
| 2007 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2008 | 5 | 5 | 5 |  |

Тенденции изменения величины трудовых ресурсов.

На данной стадии исследования не представляется возможным определить дополнительную структуру использования населения. В соответствии с приоритетами развития села можно сформировать следующие тенденции:

1. Наибольшее увеличение числа занятых произойдет в отраслях строительства, торговли и общественного питания, бытового обслуживания, а также (в меньшей степени) в здравоохранении.

2. В сельском хозяйстве занятость стабилизируется.

Вывод:

В целом социально-экономическое развитие деревни носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту. Важными предпосылками для дальнейшего развития являются:

выгодное экономико-географическое положение;

сравнительно высокий уровень развития транспортной сети;

наличие сложившегося значительного экономического потенциала и квалифицированных кадров;

имеющийся комплекс благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства, в частности садоводства;

наличие значительных природно-минеральных ресурсов;

наличие рекреационных ресурсов.

Основными элементами экономической базы села на расчетный срок останется сельское хозяйство, уровень развития, которого во многом определяет уровень жизни сельского населения. Предполагается развитие рекреационно-туристической деятельности на основе имеющихся рекреационно-туристических ресурсов.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Подавляющая часть предприятий этого сектора связана с торговлей, общественным питанием, бытовым обслуживанием и строительством.

### Жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обслуживание, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

учет жилищного фонда,

определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

организация жилищного строительства за счет всех источников финансирования,

формирование нормативно – правовой базы в жилищной сфере.

Характеристика существующего жилого фонда представлена в таблицах.

Распределение жилищного фонда по материалу стен

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 8,8 0,9 | 126 | 31 |
| Панельные | 0,4 | 6 |  |
| Блочные | 2,5 |  | 15 |
| Смешанные | 1,5 |  | 12 |
| Деревянные | 3,5 | 120 | 4 |
| По годам возведения: с 1920-1946 | - | - | - |
| 1946-1970 | 4,9 | 106 | 6 |
| 1971-1995 | 3,5 | 16 | 25 |
| После 1995 г. | 0.,4 | 4 |  |
| По проценту износа: от 0 до 30% |  |  |  |
| от 31% до 65% | 8,8 |  |  |
| от 66% до 70% |  |  |  |
| Свыше 70% | - | - | - |

Распределение жилфонда по этажности и материалу стен

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, кв. м | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, кв. м | Муниципальная, кв. м | Частная, кв. м |
| 1 | 8500 | 8500 | 8140 | 360 |
| 2 | 300 | 300 | 300 |  |
| Итого | 8800 | 8800 | 8340 | 360 |

Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом/ в том числе централизованным | отоплением/ в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 8,8 | 8,8/8,8 | 8,8/0 | 7,0 | 8,8 |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

| Наименование показателей | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 0,3 |  |
| Из нее: в жилых домах | 0,3 |  |
| В многоквартирных жилых домах | 0,3 |  |
| Число жилых домов, ед. | 1 |  |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 1 |  |

Вывод. В результате проведенной оценки состояния жилищного фонда можно констатировать, что ветхого и аварийного жилья на данной территории очень мало. Жилой фонд села находится в удовлетворительном состоянии, однако испытывается его недостача.

### Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов сравнение их с нормативной потребностью.

Характеристика учреждений, расположенных в селе, представлена в таблице

| Наименование | Кол-во | Адрес | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация |  | д. 110 | 1970 |
| Школа общеобразовательная средняя | 1 (наполняемость - 80 учен.) по проекту – 320 учен. | д. 148 | 1971 |
| Детский сад | 1(наполняемость – 17 чел.) | д. 150 |  |
| Библиотека | 1 (библиот фонд - 9,5 тыс. томов) | д. 70 | 1970 |
| СДК | 1 (на 120 посадочных мест) | д. 70 | 1970 |
| Отделение связи | 1 | д. 72 |  |
| ФАП | 1 | д. 108 |  |

Характеристика объектов торговли и общественного питания

| Наименование предприятия (магазины, с указанием специализации, столовые, кафе, рестораны и т.д.) по формам собственности | Адрес | Размеры предприятий (торговые предприятия, м2 торговой площади, предприятия общественного питания посадочных мест) | Характеристика строения предприятия. Здание: типовое, специальное приспособленное, находится ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | Вид собственности | Специализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин РАЙПО | д. 61 | 60 | типовое | кооперат. | товары повседневного спроса |
| ИП Тюричева Е. И. | д. 13а | 20 | спец. приспособл. | частная | продукты |
| ИП Байрамова И. Ю. | д. 113 | 25 | спец. приспособл. | частная | продукты |

В рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование» в среднюю школу, учащиеся близлежащих населенных пунктов, добираются на автобусе по программе «Школьный автобус». Профессиональное образование молодые жители села получают, в основном, в г. Калуге, пос. Бабынино и других городах, что зачастую, приводит к оттоку молодых трудовых ресурсов.

Выводы:

Общий уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания можно признать удовлетворительным. Учитывая современные потребности населения необходимо по возможности развивать сеть объектов обслуживания: спорта, культуры, торговли, в этой связи необходимо:

произвести капитальный ремонт зданий библиотеки, ФАП, либо выделение новых площадей;

рекомендуется построить  на территории села поликлинику;

провести ремонт магазина РАЙПО,

расширить торговые площади за счет строительства новых магазинов.

рекомендуется построить детский сад, объект общественного питания.

### Транспортная инфраструктура.

Внешние транспортно-экономические связи с селом Утешево осуществляются только автомобильным транспортом. Автомобильные дороги, проходящие по территории села Утешево и находящиеся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области, сведены в таблицы. Согласно приказа № 5 от 20.01.2009 г. по Министерству дорожного хозяйства, определен перечень дорог, являющихся собственностью Калужской области.

Перечень автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Калужской области

| Наименование автодороги | Тех. категория дороги | Протяженность, км | Тип покрытия | Кол-во и протяжен. мостов | Санитарно-защитная зона, м | Полоса отвода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязьма – Калуга | III | 28,601 | а/бетон | 2/91,08 | 100 | 22 |
| «Бабынино - Утешево» | IV | 11,850 | а/бетон | - | 50 | 18 |
| Подъезд к с. Утешево | IV | 2,4 | а/бетон | 1/40,08 | 50 | 18 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности МР «Бабынинский район»

| Наименование автодорог | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| 1. «Бабынино – Утешево» - Вязовна | 3,36 | а/бет |
| 3. «Вязьма-Калуга» - Лычино | 1,5 | грунт |
| Итого: | 26,9 |  |

Улично-дородная сеть

Перечень автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности СП «с. Утешево»

| Наименование автодороги | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| с. Утешево | 1 | 0,4/0,6 а/щебен. |

Улично-дорожная сеть села Утешево практически вся выполнена грунтовым покрытием и не соответствует стандартам, требует капитального ремонта и реконструкции. Движение пешеходов осуществляется, в большей части, по проезжим частям улиц.

Автобусное сообщение.

По автомобильным дорогам, проходящим через село Утешево осуществляются областные и внутрирайонные автобусные маршруты:

| Наименование маршрута | Количество рейсов в день |
| --- | --- |
| Калуга - Вязьма | 1 |
| Калуга - Юхнов | 6 |
| Калуга - Щуплово | 2 |
| Бабынино - Утешево | 2 |

Для школьников предусмотрен школьный автобус, совершающий 6 рейсов в день по маршруту «Утешево – Извеково.

Выводы по основным проблемам транспортного обслуживания:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети села;

отсутствие тротуаров;

отсутствие организованного отвода поверхностных вод.

## Коммунальное обслуживание.

### Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории.

Водоснабжение села Утешево осуществляется из подземных и поверхностных источников. Общая протяженность двух водопроводных сетей, находящихся на балансе МП ЖКХ составляет 2,5 км. Средний процент износа сетей составляет 70 %, в настоящее время ведется реконструкция сетей водоснабжения.

В системе водоснабжения задействованы 3 артезианские скважины и две водонапорные башни. Водонапорные башни служат для достижения соответствия водопотребления и подачи воды насосной станцией, для подъема воды и регулирования подачи и потребления. Регулирующий объем бака водонапорной башни можно определять по совмещенным ступенчатым или интегральным графикам подачи и потребления воды. В баке водонапорной башни должен храниться, кроме того, запас воды для тушения пожара в первые минуты после его возникновения. Таким образом, бак водонапорной башни должен вмещать регулирующий объем бака и запас воды для тушения одного внутреннего и одного наружного пожаров в течение 10 минут. Обе металлические водонапорные башни, задействованные в селе Утешево, состоят из водонапорного бака объемом 12 м3 и поддерживающей конструкции (ствола) и отепляющего штока.

Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, внутреннее и наружное пожаротушение, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями.

Проектные предложения

Вода имеет повышенные показатели по жесткости. Для доведения качества воды до требований СанПиН по содержанию железа на водозаборах необходимо построить станцию обезжелезивания. Обезжелезивание воды рекомендуется производить методом упрощенной аэрации с фильтрованием на скорых фильтрах.

Упрощенную аэрацию допускается применять при следующих показателях качества воды:

содержание железа (общего) до 10 мг/л;

в том числе двухвалентного (Fе2+) не менее 70 %,

рН не менее 6,8;

щелочности более (1+Fе2+/28) мг-экв/л;

содержание сероводорода не более 2 мг/л.

Упрощенную аэрацию следует предусматривать изливом воды в карман или центральный канал открытых фильтров (высота излива над уровнем воды 0,5—0,6 м). При применении напорных фильтров надлежит предусматривать ввод воздуха в подающий трубопровод (расход воздуха 2 л на 1 г закисного железа).

При содержании в исходной воде свободной углекислоты более 40 мг/л и сероводорода более 0,5 мг/л следует перед напорными фильтрами предусматривать промежуточную емкость со свободным изливом в нее воды без ввода воздуха в трубопровод

Потребление воды в жилом секторе всегда было высоким, существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Сегодня жители оплачивают фиксированный объем воды, независимо от фактически потребляемого.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др., возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

В настоящем проекте рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от норм расхода воды, принимаемым в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку приусадебных хозяйств и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут/чел на расчетный срок.

Расходы воды для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней двух пожарных гидрантов.

В системе водоснабжения села должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению.

Проведение такого комплекса мероприятий может дать снижение водопотребления на 20-30%.

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, как правило, не допускается. В районах, где отсутствуют необходимые поверхностные водоисточники и имеются достаточные запасы подземных вод питьевого качества, допускается использование этих вод на производственные и поливочные нужды с разрешения органов по регулированию использования и охране вод.

Система водоснабжения населенных пунктов и принятой схемы водоснабжения должна обеспечивать:

хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

тушение пожаров;

собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Водоотведение.

По территории села отвод поверхностных вод осуществляется с помощью открытых водоотводящих устройств вдоль дорог – канав и кюветов, что в значительной степени приводит к загрязнению реки. Предлагается отводить сточные воды от реки в простой или биологический септик. Он должен быть удален от домов на расстояние не менее чем 5 м, а от реки – на 15-30 м. В простом септике сточные воды задерживаются на три дня, а в биологическом – на 10 дней. Септик представляет собой двух - или трехкамерный колодец, заглубленный в землю на 1,2…2,0 м с перегородкой. Принцип функционирования септиков состоит в том, что сточные воды подвергаются бактериологическому процессу переработки. Осадки, скапливающиеся на дне септика, удаляют, когда их высота достигает 1/3 высоты колодца или примерно один раз в год, после чего септик заливают свежей водой до уровня входного отверстия.

Канализация.

На территории села канализация отсутствует. Частные домовладения оборудованы выгребными ямами для ЖБО. Вывоз их организованно производится по мере заполнения, но не реже двух раза в год. В перспективе рекомендуется строительство очистных сооружений и прокладка безнапорной сети канализации.

### Теплоснабжение и газоснабжение.

Жители села Утешево обеспечиваются теплоснабжением децентрализованным способом, т. е получают энергию от местных источников тепла (газоводонагревательных агрегатов или печей). В 2009 году была смонтирована блочная котельная, расположенная на территории средней школы, которая работает на газообразном топливе – природном газе и снабжает теплом среднюю школу и д. 150 общая протяженность теплотрассы составляет около 140 м. для повышения доли объектов, охваченных централизованным теплоснабжением, генеральным планом предлагается строительство дополнительных модульных газовых котельных в районе новых застроек.

Село Утешево было газифицировано в девяностые годы, благодаря развитию газовой промышленности в нашей стране. С юго-востока от ГРС пос. Газопровод на северо-восток на расстоянии около 70 м проходит ветка магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1975 г. Его протяженность - 0,27 км; диаметр - 89 мм, толщина стенки - 6 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность -87,6 млн. м3/год. С восточной стороны села от АГРС село Куракино протянута межпоселковая нить газопровода высокого давления. Из межпоселкового газопровода через регуляторный пункт (ГРП), где происходит понижение давления до 3000 Па, газ поступает в уличные сети по трубам диаметром 108 мм. Диаметр труб уличной сети газопровода изменяется от 89 мм до 57 мм. На территории села применяется одноступенчатая схема газоснабжения, т.е. подача газа потребителю осуществляется только одного давления. Система газоснабжения жилых домов, в местах планируемой застройки, необходимо выполнять согласно проекту и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87, СНиП 3.05.02-88 и Правил безопасности в газовом хозяйстве.

### Связь.

Для предоставления услуг телефонной связи в населенном пункте «Село Утешево» установлена автоматическая телефонная станция АТСК 50/200 Калужского филиала ОАО "ЦентрТелеком", Монтированная емкость АТС 50 номеров.

В рамках реализации программы подключения к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, Утешевская средняя школа подключена к сети Интернет.

В рамках реализации проекта «Универсальная услуга связи» в селе Утешево установлен универсальный таксофон. С помощью таксофона можно осуществлять местные, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

Территория села Утешево находится в зоне покрытия мобильной сотовой связью следующих операторов: филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в г. Калуге, Калужского филиала ОАО «Вымпел-Коммуникации», Калужского РО ЦФ ОАО «Мегафон». В северной части населенного пункта установлена опора базовой станции цифровой сотовой системы связи стандарта GSM 900 № 40-221 «Утешево». Оборудование базовой станции размещается на участке площадью 266 м2.

Удовлетворение заявок на телефонную связь общего пользования и доступ в сеть Интернет возможен за счет строительства линейных сооружений и ввода в эксплуатацию новых цифровых АТС и концентраторов.

### Радиофикация и телевидение

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории села Утешево предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ». Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм, в том числе: «Радио России», «Маяк», «Юность», «Ника-FM». Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге и г. Сухиничи.

Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории села Утешево предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных телевизионных программ, в том числе: «Первый канал», «ТК Россия», «Культура», «НТВ», «Ника-ТВ». Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге и г. Сухиничи.

Кроме этого, на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телерадиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

### Электроснабжение

Обслуживание потребителей Бабынинского района осуществляется Калужским предприятием электросетей ОАО «Калугаэнерго». Базовая подстанция, от которой запитано село Утешево, расположена в деревне Акулово СП «Село Сабуровщино».

Потребителями электроэнергии, на рассматриваемой территории, являются: коммунально-бытовые предприятия села, население, предприятия, расположенные в прилегающей местности, АЗС и объекты строительства.

Распределение электроэнергии по потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции. На рассматриваемой территории находятся 4 МТП и 3 КТП.

# ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Архитектурно - планировочная организация территории.

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов сельской среды, зон функциональной активности и рядовой застройки сельского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы села;

исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей села, морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия сельской территории.

В Генеральном плане предлагается:

1. Развитие существующей части села в малоэтажной жилой застройки в южном и восточном направлении.

2. Изменение границы села с включением новых территорий под комплексное развитие села.

3. Наиболее целесообразным для развития селитебной застройки принято южное и восточное направление территориального развития села.

Земельные ресурсы для жилищного строительства в существующих границах жилой зоны практически исчерпаны. Решение этой проблемы за счет уплотнения жилищной застройки приведет к уродливой планировки села, и как следствие, к сокращению придомовой территории и зон отдыха, поэтому предлагается увеличение площади жилой застройки за счет земель зоны сельскохозяйственного использования. Помимо этого, возникла необходимость в переносе мест захоронения из исторически сложившейся части населенного пункта на новое место в вязи с тем, что существующая территория сельского кладбища попадает в ЗСО второго пояса Угорского водозабора. Новым местом захоронения предлагается участок, расположенный в восточной части села. Для осуществления намеченного предлагается перевод земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в южной части от границы села на левом берегу реки Безвель, в земли населенного пункта, что даст возможность полноценного развития села с привлечение новых земель в перспективное развитие населенного пункта.

Для этих целей используются свободные  земли сельскохозяйственного назначения в кадастровых квартале 40:01:100501. Площадь села Утешево в проектируемых границах составит S = 251,69 га.

Таблица площадей, планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов

| Местоположение участка | Земли сельскохозяйственного назначения, га | Земли населенного пункта | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производственная зона, га | Жилая зона, га |  |
| Площадка 1 | 0,53 | 0,53 |  | 2010-2012 |
| Площадка 2 | 8,79 |  | 8,79 | 2010-2020 |
| ИТОГО: | 9,32 | 0,53 | 8,79 |  |

Архитектурно - планировочные решения генерального плана населенного пункта село Утешево, основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта. Планировочная структура представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас формируется основной улицей Центральной и перпендикулярными ей другими улицами. Композиционной осью села остается улица Центральная, протянувшаяся через весь населенный пункт с востока на запад и связывающая основные части населенного пункта между собой. В результате изменения границ земель населенного пункта увеличивается площадь села Утешево на 9,32 га, что даст возможность комплексного развития данной территории.

Границы функциональных зон устанавливаются с учетом:

существующего и планируемого использования земельных участков;

существующих функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных градостроительной документацией;

сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

Границы функциональные зон устанавливаются по:

красным линиям;

осям улиц;

границам земельных участков;

естественным границам природных объектов;

границам населенного пункта;

иным границам.

По результатам базового зонирования выделены следующие функциональные зоны:

жилая;

общественно-деловая;

производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

сельскохозяйственного использования;

рекреационного назначения;

особо охраняемых территорий;

специального назначения.

Состав функциональных зон базового зонирования села Утешево.

| Зоны | Преимущественный вид использования | Планируемая S, га/% |
| --- | --- | --- |
| Ж | Жилые зоны |  |
| Ж-1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с участками в основном до 0,15 га | 153,77/61,09 |
| ОД | Общественно-деловые зоны | 7,84/3,11 |
| ОД-1 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | 4,85 |
| ОД-2 | Зоны размещения объектов социального назначения | 2,99 |
| ПТ | Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | 20,89/8,3 |
| П-1 | Коммунально-складская зона, зона предприятий V класса вредности (СЗЗ – 50 м) | 3,97 |
| ИТ-3 | Зоны инженерных и транспортных инфраструктур | 16,92 |
| С | Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| С-1 | Зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими) | 22,49/8,94 |
| Р | Зоны рекреационного назначения | 45,03/17,89 |
| Р-1 | Зона городских лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов | 44,61 |
| Р-2 | Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи) | 0,42 |
| ОХ | Зона особо охраняемых территорий |  |
| ОХ-2 | Зона территорий объектов культурного наследия (храм XVIII века) | 0,19/0,08 |
| СН | Зона специального назначения | 1,48/0,59 |
| СН-1 | Зона размещения нового кладбища, скотомогильников, крематориев | 0,85 |
| СН-1 | Зона размещения закрываемого кладбища, скотомогильников, крематориев | 0,63 |
| Итого: | 251,69/100 |

Действие регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

Базовый регламент устанавливают следующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

основные и вспомогательные виды разрешенного использования – рекомендуемые нормативами виды использования. Обозначаются индексом «Р»;

основные и вспомогательные условно разрешенные виды использования (требуют дополнительного согласования). К ним относятся:

не свойственные, но и не запрещенные виды использования для данной территориальной зоны,

разрешенные виды использования другого уровня (например, размещение в жилых зонах единичных учреждений обслуживания общегородского уровня),

разрешенные виды использования количество и территориальное размещение, которых требует градостроительного регулирования (например, торговые павильоны) обозначаются индексом «У»;

запрещенные виды использования, запрещенные нормативами виды использования для данной территориальной зоны. Обозначаются индексом «З».

Базовые градостроительные регламенты для жилой зоны

| Виды использования | Жилая зона Ж-1 |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа | Р |
| Блокированные жилые дома на одну семью 1 - 3 этажа | Р |
| Выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей фруктов | Р |
| Строения для содержания мелких животных (дом. птицы, кроликов и т. д.) | Р |
| Сады, огороды | Р |
| Банно-оздоровительные комплексы | Р |
| Объекты культуры (библиотеки, клубы, музеи) | Р |
| Почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции | Р |
| Объекты здравоохранения (аптеки, поликлиники, пункты 1 мед. помощи) | Р |
| Спортивные объекты | Р |
| Объекты дошкольного воспитания и образования | Р |
| Объекты внешкольного образования | Р |
| Объекты начального общего и среднего (полного) общего образования | Р |
| Кафе, закусочные, столовые (с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) площадью не более 120 м2 | У |
| Культовые здания | Р |
| Магазины товаров первой необходимости площадью не более 150 м2 | Р |
| Предприятия бытового обслуживания в отдельно стоящем здании общей площадью не более 120 м2 | Р |
| Отделения милиции | Р |
| Объекты предпринимательской деятельности (без нарушения принципов добрососедства) | У |
| Резервуары для хранения воды | У |
| Объекты делового, финансового назначения | У |
| Территории дачного строительства | У |
| Территории садоводств | У |
| Стоянки для хранения автомобилей | У |
| Боксовые гаражи емкостью до 10 автомобилей | З |
| Гаражи емкостью более 100 автомобилей | З |
| Автозаправочные станции, объекты автосервиса | З |
| Дорожное строительство | Р |
| Озеленение и благоустройство территории | Р |
| Объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие зону | Р |
| Очистные сооружения | З |
| Кладбища, скотомогильники | З |
| Мусороперерабатывающие предприятия, свалки | З |
| Предприятия I-IV классов санитарной вредности | З |
| Предприятия V класса санитарной вредности | У |
| Объекты, связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду (отделения связи, эксплуатация жилого фонда и т.д.) | Р |

Требования к выделяемому земельному участку зон Ж-1 .

Минимальная площадь участка от 1000 м2 до 300 м2 (в соответствии  со сложившейся застройкой);

Фронтальная линия каждого земельного участка должна выходить на улицу.

Участок, расположенный на жилой разделяемой территории, не может выходить на две условно параллельные улицы.

Боковые улицы земельных участков должны находиться под условным прямым углом к центральной оси улиц или расположены по лучевой системе.

Отношение глубины к ширине участка не должно превышать 3:1 и не должно быть меньше 1:1.

На одном участке может быть размещен один жилой дом.

Максимальная высота жилого здания –до 3 этажей.

Минимальное расстояние от фасада жилого здания до границы участка, выходящий на улицу -–5 метров.

Расстояния между фасадом жилого здания и границами соседних, фронтально, расположенных участков должны быть не менее 7,5 метров.

Из хозяйственных построек в границах участка разрешены – баня, сарай, туалет, теплица, гараж, беседка.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 метра.

Расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка не нормируется.

Максимальный процент твердых покрытий на участке 20%.

Максимальный коэффициент застройки – 67%.

Базовые градостроительные регламенты общественно-деловой зоны

| Виды использования | Общественно-деловые зоны ОД-1 | Общественно-деловые зоны ОД-2 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Объекты управленческого назначения | Р | У |
| Объекты делового назначения | Р | У |
| Объекты финансового назначения | Р | У |
| Объекты предпринимательской деятельности | У | Р |
| Объекты высшего профессионального образования | Р | У |
| Памятники и памятные знаки | Р | Р |
| Многоквартирные дома 2-3 этажей | Р | Р |
| Объекты культуры | Р | Р |
| Спортивные сооружения | Р | Р |
| Объекты торговли | Р | Р |
| Рынки и торговые комплексы | У | У |
| Временные торговые и торгово-остановочные павильоны | У | У |
| Объекты общественного питания | Р | Р |
| Объекты социального и коммунального назначения | Р | Р |
| Санатории-профилактории | У | У |
| Общежития, дома для персонала по профилю зоны | З | З |
| Стоянки автотранспорта при учреждениях обслуживания | Р | Р |
| Стоянки для хранения автомобилей | У | У |
| Боксовые гаражи | З | З |
| Озеленение и благоустройство территории | Р | Р |
| Сады, скверы, бульвары | Р | Р |
| Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания | У | У |
| Жилые дома | У | У |
| Объекты дошкольного образования и воспитания | У | У |
| Объекты начального (общего) и среднего (полного) образования | У | У |
| Промышленные и коммунальные предприятия 1-IV классов санитарной вредности | З | З |
| Объекты инженерного оборудования, обслуживающие зону | Р | Р |
| Автозаправочные станции | У | У |
| Предприятия автосервиса | З | З |
| Коммунальные предприятия, не предназначенные для обслуживания зоны | З | З |
| Иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности зоны | У | У |

Базовые градостроительные регламенты производственной зоны и зон инженерно-транспортной инфраструктуры

| Виды использования | Производственная зона П-1 | Зона инж. и трансп. инфраструктуры, ПТ-3 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Промышленные предприятия III-IV классов санитарной вредности | Р | У |
| Промышленные предприятия V классов санитарной вредности | Р | У |
| Складские объекты | Р | Р |
| Автомобильные стоянки грузового и легкового транспорта | Р | Р |
| Объекты и сооружения коммунального хозяйства, в том числе пожарные депо | Р | Р |
| Склады горючих и ядовитых веществ | З | З |
| Отстойно - разворотные площадки общественного транспорта | Р | Р |
| Стоянки для хранения автомобилей | Р | Р |
| Автозаправочные станции | У | Р |
| Магистральные инженерные сети | Р | У |
| Предприятия автосервиса | У | Р |
| Сооружения канализации, водопровода и другие инженерные сооружения для обслуживания зоны | У | Р |
| Головные сооружения инженерной инфраструктуры | Р | З |
| Коммунальные объекты | Р | У |
| Озеленение и благоустройство территории | Р | Р |
| Питомники и теплицы | Р | У |
| Объекты финансового назначения | У | У |
| Административные организации, офисы различных фирм, компаний | У | З |
| Жилые дома | З | У |
| Открытые спортивные сооружения | У | У |
| Временные торговые павильоны | У | У |
| Предприятия общественного питания | У | У |
| Зеленые насаждения санитарно-защитного и снегозащитного назначения | Р | Р |
| Коммунальные предприятия, не предназначенные для обслуживания зоны | Р | З |
| Иные учреждения для обслуживания зоны | У | У |

Базовые градостроительные регламенты зоны сельскохозяйственного использования

| Виды использования | Зоны с/хозяйственных угодий С-1 |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Земли, занятые многолетними насаждениями (сады, виноградники и т.д.) | Р |
| Огороды | Р |
| Пашня, сенокосы, выпасы | Р |
| Внутрихозяйственные дороги | У |
| Здания, строения, сооружения, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции | З |
| Ведение личного подсобного хозяйства, дачи, садоводческие кооперативы | Р |
| Древесно-кустарниковая растительность, предназначенная для защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений. | У |
| Летние жилые домики | У |
| Выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов | Р |
| Рынки | У |
| Предприятия 1-Ш классов санитарной вредности | З |
| Свалки | З |
| Гаражи | У |
| Автостоянки | У |
| Иные предприятия, обслуживающие зону | У |

Базовые градостроительные регламенты зоны рекреационного назначения

| Виды использования | Зона городских лесов, скверов, парков, садов Р-1 | Зона водных объектов (пруды, пляжи) Р-2 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Прогулочные аллеи, некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха на природе | Р | Р |
| Благоустройство территории | Р |  |
| Детские площадки, площадки для отдыха | Р | Р |
| Малые архитектурные формы | Р | Р |
| Зеленые насаждения | Р | Р |
| Водные устройства, водоемы | Р | Р |
| Лодочные станции, причалы | Р | Р |
| Пляжи | Р | Р |
| Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха | У | Р |
| Летние эстрады, летние театры | Р | З |
| Гостевые автостоянки | У | У |
| Спортивные площадки | Р | Р |
| Сезонные павильоны для торговли и общественного питания | У | У |
| Общественные туалеты | У | У |
| Спорт. арены с трибунами | У | У |
| Объекты отдыха и туризма | З | У |
| Объекты здравоохранения | З | У |
| Дачное строительство | З | З |
| Садоводства | З | З |
| Жилые дома всех типов | З | З |
| Промышленные и коммунально-складские учреждения | З | З |
| Гаражи | З | З |
| АЗС | З | З |
| Предприятия автосервиса | З | З |
| Кладбища | З | З |
| Склады | З | З |

Базовые градостроительные регламенты зоны специального назначения

| Виды использования | Зона специального назначения СН-1 |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Бюро похоронного обслуживания | Р |
| Дом траурных обрядов | Р |
| Места для захоронений | Р |
| Административные здания | Р |
| Культовые объекты | Р |
| Мастерские по изготовлению памятников | Р |
| Склады и гаражи для обслуживания зон | У |
| Автомобильные стоянки, остановочные пункты автобусов | У |
| Участки для сезонных торговых мест | У |
| Жилые дома | У |
| Свалки | З |

Вывод: Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации села, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

### Планировочная организация территории.

Жилая зона. Расчет объемов жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения населенного пункта. Расчетная норма обеспеченности общей площади жилья на одного жителя принята в размере 50 м2 (жилая обеспеченность может быть больше, и зависит от возможностей самих застройщиков). Общая площадь жилищного фонда на конец расчетного срока при численности населения 440 чел. При принятой норме жилищной обеспеченности должна составить не менее 22 тыс. м2. На территории проектирования под новую жилую застройку используется участок, не вовлеченный в градостроительную деятельность - земли зоны сельскохозяйственного назначения расположенный в восточной и южной части села. Размещение объемов нового строительства обусловлено планировочной структурой села и обеспечивает гармоничное развитие селитебной зоны. Общая площадь данного участка составляет 47,26 га.

Таким образом, при формировании проектного жилищного фонда поставлены следующие задачи:

- Увеличение средней жилищной обеспеченности до 50 кв. м на человека.

- Повышение качества жилья: капитальное исполнение, инженерное обеспечение

Всего к строительству запланировано 205 жилых дома суммарной общей площадью 20500 кв. м.

Для новой жилой застройки села Утешево предлагается следующая типология жилого фонда:

•	коттеджная – жилые зоны с участками от 0,2 га до 0,25 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 150-200 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

•	малоэтажная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до 0,25 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 120-150 м2 и более. Территории застройки предназначены для ведения личного подсобного хозяйства. Преимущественный тип застройки – малоэтажная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

| № площадок | Количество домов | Количество этажей | Общая площадь домов, м2 | Общая площадь участка, га | Население (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 126 | 1-2 | 22650 | 32,5 | 370 |
| 2 | 89 | 1-2 | 17535 | 23,7 | 260 |
| Итого: | 215 |  | 40185 | 56,2 | 630 |

Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства, что сделает жизнь населения более комфортной. Наличие резервных площадей под жилую застройку даст возможность местной администрации привлекать специалистов из других регионов, вынужденных переселенцев, тем самым пополнять трудовые ресурсы населенного пункта, что приведет к возражению экономики села.

Общественно-деловая зона

В связи с тем, что основной общественный центр исторически сформирован в центральной части села генеральным планом предлагается:

1.	Строительство физкультурно-оздоровительного центра состоящего из спортзала, бассейна, бани-сауны. Центр планируется построить на правом берегу р. Безвель в центральной части села.

2.	Строительство спортивной базы для  отдыха и развития туризма для жителей и гостей села.  Базу планируется построить на левом берегу р. Безвель в южной части территории, переводимой из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта.

Для благоустройства автодороги «Калуга-Вязьма» и создания новых рабочих мест, а также повышения уровня сервисного обслуживания предприятий, расположенных в непосредственной близости от территории села, предлагается строительство нескольких пунктов общественного питания, сервисного обслуживания и гостиниц на территории села. Под сервисное обслуживание автомобильной дороги «Калуга-Вязьма» предусматривается выделение трех участков, расположенных соответственно в северо-западной, северной и восточной частях села. Для благоустройства автомобильной дороги «Утешево - Бабынино» - участок в юго-восточной части села.

В связи с тем, что детский сад в с. Утешево расположен в жилом здании, проектом предусматривается строительство детского сада на 100 мест в центральной части села на правом берегу р. Безвель, в новом жилом районе.

Для улучшения сервисного обслуживания населения, планируемого к проживанию в новом жилом районе, проектом предлагается строительство торгового центра в юго-восточной части населенного пункта, открытие магазина повседневного спроса в южной части населенного пункта.

В связи с тем, что с. Утешево является центром сельского поселения «Село Утешево» и на его территории расположен только фельдшерско-акушерский пункт,  проектом предлагается строительство поликлиники в восточной части села.

Рекреационные зоны

На территории села Утешево могут быть проложены разнообразные туристские маршруты, может получить развитие широкий диапазон как летних, так и зимних видов отдыха (купание, рыбалка, катание на лыжах, сбор грибов и ягод, верховая езда, лыжные, пешеходные и велосипедные прогулки, катание на коньках, езда на русских тройках и др.) В настоящее время, в нашей стране активно развивается автомобильный туризм, чему способствует большая сеть дорог с твердым покрытием. Привлекательная природа и благоприятная экологическая ситуация, выгодное географическое положение, хорошие транспортные связи, газификация и близость мегаполиса - Москвы, - все это создает реальные предпосылки для развития регулируемого отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию рекреационных зон, запланированных в генеральном плане, включают в себя проведение следующих мероприятий:

- посадка лесозащитной полосы вдоль автомобильной дороги «Калуга – Вязьма»;

- организация парковой зоны вдоль р. Безвель в центральной части населенного пункта;

- организация спортивных площадок и пляжей на берегу р. Безвель и прудов для отдыха, как жителей села, так и многочисленных гостей;

-. расчистка и благоустройство берегов и дна прудов для создания на их базе рыбохозяйственной деятельности для организации туризма выходного дня, рыболовства для отдыха и создания новых рабочих мест для жителей села;

Комплексное благоустройство села.

Земли, вновь вовлеченные в планируемую зону рекреации, находятся на юге, на левом берегу реки Безвель и составляют 3,2 га, а так - же на востоке и юго-востоке села и составляют 13,45 га.

Зона промышленной инфраструктуры.

На территории населенного пункта в настоящее время работает только одно промышленное предприятие. В связи с тем, что планируется строительство жилого комплекса и соответственно прирост трудоспособного населения, генеральным планом предлагается организация производственной зоны для создания малого частного предприятия, деятельность которого предполагает охранную зону в радиусе 50 м, что  предполагает создание  дополнительных трудовых мест.

Зона инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусматривается строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, связи и электроснабжения в районе новой жилой застройки.

На территории населенных пунктов запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- очистные сооружения для ливневых стоков и хозяйственно-бытовых отходов планируется разместить в северной части села. Для удешевления проекта планируется использовать существующие, но не пущенных в эксплуатацию канализационные самотечные сети, проложенные в 80-х годах 20 века, а также прокладка современных сетей, охватывающих  всю территорию села включая районы новой застройки;

- один дополнительный газорегуляторный пункт;

- строительство двух газовых модульных котелен и прокладка к ним теплотрасс, соединяющих спортивно-оздоровительный комплекс и детский сад, а также поликлинику и гостиницу;

- для обеспечения энергообеспечения планируется постройка четырех трансформаторных подстанций в местах новой жилой застройки;

- для понижения уровня грунтовых вод, а также в мерах противопожарной профилактики планируется выкопать два противопожарных пруда и строительство к ним подъездных дорог и площадок для забора воды, в летнее время они могут использоваться населением для организации отдыха, в зимнее для занятия зимними видами спорта.

## Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания в сельской местности. Объекты повседневного спроса размещены в центре села (магазин, фельдшерский акушерский пункт, библиотека).

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, что зоны вновь застроенных территорий должны быть обеспечены учреждениями обслуживания местного уровня.

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

В связи с небольшой численностью населения объект  дошкольного воспитания (детский сад) на территории села занимает несколько квартир в жилом доме.

На расчетный срок:

Генпланом предлагается сохранить структуру обеспеченности общеобразовательной школой с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных нормативными документами. Строительство  нескольких спортивных площадок и строительство физкультурно-оздоровительного центра. Строительство детского сада на сто мест, строительство поликлиники, строительство пунктов общественного питания (кафе, бар, столовая), магазинов и торгового центра с площадкой, позволяющей организацию ярмарок-продаж.

Спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы;

нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения, массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решений перечисленных проблем Генеральным планом предлагается:

довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины. Для этого предлагается строительство физкультурно-оздоровительного центра включающего спортивный зал, бассейн, тренажерный зал, баню-сауну,

сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта. Для этого предлагается построить нескольких открытых спортивных площадок для занятия спортом.

организовать стационарного досугового центра для активного отдыха. Для этого предлагается строительство спортивной базы для проживания, отдыха и занятия спортом

На расчетный срок:

Открытые площадок (футбольное поле, универсальная спортивная площадка для занятия теннисом, волейболом, баскетболом)

Площадка и спортивная база на берегу р. Безвель для летних и зимних видов спорта.

Физкультурно-оздоровительный центр в центре села с бассейном.

Торговля

На расчетный срок:

Расширение торговых площадей за счет строительства магазинов, торгового центра и ремонт существующих магазинов, открытие новых пунктов общественного питания (кафе, бар, столовая).

Здравоохранение

На расчетный срок:

Строительство поликлиники в восточной части села.

Учреждения культуры

Довести до нормативного уровня количество томов в библиотечном фонде до 5,6 тыс. томов и провести реконструкцию здания библиотеки.

В связи с тем, что в центре села находятся объект культурного наследия, храм в честь Спаса Нерукотворного, который постепенно разрушается, необходимо в ближайшее время провести комплексные восстановительные работы совместно с епархией.

В перспективе необходимо развить сеть по обслуживанию туристов: магазины, кафе, сувенирные лавки, проводить ежегодные сельскохозяйственные ярмарки. Эти мероприятия будут способствовать созданию новых рабочих мест, сохранению местного колорита, созданию рынка сбыта продукции местных предприятий и мастеров и главным образом развитие малого и среднего бизнеса.

## Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры – создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения. Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей как внутри села, так и с существующими соседними населенными пунктами. При проектирование улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по новому строительству и реконструкции автодорог:

1. В существующей части села провести ремонт  и реконструкцию имеющихся дорог, с целью приведения их технических параметров к нормативным (по СНиП 2.07.01-89*)

2. Производить подсыпку грунтовых дорог гравием и поддерживать их в надлежащем состоянии.

3. Запроектировать новые дороги и разворотные площадки в  районе новой жилой застройки.

4. Для движения пешеходов проложить тротуары с бордюрным камнем в местах интенсивного движения автотранспорта (по центральным улицам). Ширина тротуаров составляет от 1,5 до 2,25 м, что приведет к более безопасному движению пешеходов.

5. Со стороны тротуаров запроектировать мачты освещения.

Объекты транспортного обслуживания.

На территории села расположены два автодорожных моста и остановки общественного транспорта. Предлагается провести реконструкцию остановок для улучшения их эстетичного вида и улучшения качества обслуживания населения.

Гаражи и автостоянки.

На территории села запроектировать несколько площадок для стоянок личного и служебного автотранспорта.

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории.

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия малоэтажной застройки на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры: максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод, минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

дренажные системы и отдельные дренажи;

расчистка дна и русла реки.

Системы, объекты, сооружения и мероприятия инженерной защиты от затопления и подтопления следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов.

В границах села выявлены зоны подтопления, затопления (паводки) и не подверженные затоплению.

Понижение уровня грунтовых вод намечается, в основном, на участках, удаленных от оврагов и поймы реки и колеблется в зависимости от интенсивности таяния снегов и выпадения атмосферных осадков.

Основные мероприятия по понижению вод:

-устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Для эффективного водоотведения сточных вод предусмотрено устройство железобетонных водоотводных лотков вдоль проезжей части улиц, предназначенных для сбора и поверхностных дождевых и талых вод с проезжей части и территории кварталов, с отведением их в колодцы-интерцепторы, для прохождения очисти и сброса в реку. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

-закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

-недопущение выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овраги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.

Противопожарные мероприятия:

1.Установка гидрантов на водоводах.

2.Выкопать дополнительно два противопожарных пруда.

3.Обеспечить удобные подъезды пожарных машин к жилым, общественным зданиям и пожарным резервуарам (прудам).

3.Расстояние от границ застройки до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

4.Формирование добровольной пожарной дружины и установка щитов в общественных местах с первичными  средствами для тушения пожара.

## Инженерное оборудование территории.

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Тепловые и газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог с целью исключения возможных разрытий в зоне проезжей части. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории участков при согласии их владельцев. Прокладка газовых сетей высокого давления по территории малоэтажной застройки не допускается.

### Водоснабжение.

На территории села Утешево водоснабжение осуществляется из подземных источников - скважин. Проектом генерального плана предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения потребителей в проектируемую зону и в существующую зону, не охваченную до настоящего времени системой централизованного водоснабжения, жилой застройки в соответствии с требованиями нормативов, при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков. Допускается водоснабжение для отдельных домовладений устраивать автономно — для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с предоставленными проектами.

Ввод водопровода в одно-двухэтажные дома допускается при наличии местной канализации. В перспективе планируется строительство централизованной системы канализации. При строительстве нового жилья необходимо предусмотреть устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 30 л/сут. Они должны устанавливаться в каждый дом. Для коттеджной застройки допускается установка септиков. Для удовлетворения потребительских нужд в воде питьевого качества произведен суточный расчет расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды в соответствии с п. 2.2 СНиП 2.04.02-84, при коэффициенте суточной неравномерности К сут. max. = 1,2

| Наименование водопотребителей | Население, чел. | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |  | Q сут. ср. | Q сут. max. |
| Жилые дома коттеджного типа с водопроводом, канализацией и ваннами. | 630 | 230 | 144,5 | 145,1 |
| Расход воды на полив | 630 | 30 | 18,5 | 19,1 |
| Местное производство и неучтенные расходы, % | 20 | - | 123 | 127 |
| Итого по населенному пункту | 286 | 291,2 |

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки.

Противопожарное водоснабжение предусматривается  из противопожарных водоемов, существующих на территории села, в районах новой застройки проектируются еще два противопожарных водоема и установка двух противопожарных гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение принят 5 л/с., в соответствии с таблицами 5,6 СНиП 2.04.02-84. расчетное количество одновременных пожаров – один, продолжительность тушения пожара – 3 ч.

### Теплоснабжение и газоснабжение.

В связи с тем, что жители села Утешево обеспечиваются теплоснабжением децентрализованным способом, централизовано отапливается только один дом и средняя школа, мероприятия, разработанные генпланом, включают в себя на первую очередь - теплоснабжение зданий, вновь стоящегося жилья, восточной части населенного пункта обеспечить от автономных источников тепла (индивидуальных двухконтурных газовых котлов). Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

Для коттеджного строительства – пищеприготовление и отопление (от автономных тепловых источников АТИ) предусматриваются на едином энергоносителе – природном газе.

Часовой расход тепла на отопление одного коттеджа составит 0,0326 Гкал/час;

Часовой расход тепла на горячее водоснабжение (ГВС) одного коттеджа составит 0,0001 Гкал/час. Норма расхода воды на горячее водоснабжение  на одного человека составляет 120 л/сут.

Суммарный часовой расход тепла на отопление и ГВС на один коттедж составит 0,033 Гкал/час.

Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды на один коттедж составит 900 куб.м; часовой расход газа на один коттедж составит 0,43 куб. м.

Расход газа на отопление и ГВС составит  4,125 куб.м.

Суммарный часовой расход газа составит 4,56 куб.м./час.

На расчетный срок для повышения доли объектов, охваченных централизованным теплоснабжение, предлагается строительство двух модульных газовых котельн, с подключением к централизованной системе теплоснабжения административных и общественных зданий. Данное решение положительно скажется на эффективности работы теплоисточников и позволит снизить себестоимость вырабатываемой тепловой энергии. Тепловые нагрузки на отопление зданий определяются на основании норм проектирования, климатические условия, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади отапливаемых зданий.

Для обеспечения газом вновь строящегося жилья предусматривается прокладка сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 89-57 мм, протяженностью около 5 км и строительство одного дополнительного ГРПШ.

Система газоснабжения жилых домов необходимо выполнять согласно проекту и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87, СНиП 3.05.02-88 и Правил безопасности в газовом хозяйстве.

### Электроснабжение

Генеральным планом предлагается реконструкция существующей системы электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надежности электрической системы. В рамках благоустройства села планируется провести полное освещение села как в новой возводимой жилой застройке, так и в неохваченных зонах существующей жилой застройки. На территории села предусматривается строительство четырех новых ТП 6/0,4 кВ и линии электропередач напряжением 6 кВт для подключения потребителей в новой планируемой жилой застройке. Марку проектного трансформаторной подстанции, мощность, сечение проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования. Энергопотребление новой жилой застройки (I очереди) составит 144 кВт, (II очереди) составит 162 кВт.

### Связь

Село Утешево обладает развитой инфраструктурой современных телекоммуникаций. На ее территории предоставляются различные виды услуг: почтовая, местная, междугородная и международная телефонная связь, сотовая связь, эфирная трансляция звуковых и телевизионных программ, трансляция телевизионных программ по сети спутникового и кабельного телевидения и др.

Наблюдается большой прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи, развитие сотовой телефонной связи.

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом предусмотрено за счет модернизации существующей сети связи. Для определение необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета: один телефонный аппарат на каждую семью. Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100% телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20% от общего числа абонентов.

Таким образом, при коэффициенте семейности равном 3, емкость сети телефонной связи должна будет составить к расчетному сроку порядка 200 номеров на 500 жителей.

### Ритуальное обслуживание населения.

Проектом генерального плана предусматривается закрытие существующего и размещение нового кладбища на территории села Утешево.

Устройство нового кладбища осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и Калужской области, в соответствии с утвержденным проектом, в котором предусматривается:

- обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты окружающей среды;

- наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;

- система дренажа;

- обваловка территории;

- организация и благоустройство санитарно-защитной зоны;

- характер и площадь зеленых насаждений;

- организация подъездных путей и автостоянок;

- планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 65-70 % общей площади кладбища;

- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);

- канализование, водоснабжение, электроснабжение, благоустройство территории.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

Кладбища с погребением путем придания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

- от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:

- 500 м – при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается);

- 300 м – при площади кладбища до 20 га;

- 50 м – для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации;

- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

- в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима территории.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На участках кладбищ, крематориев зданий и сооружений похоронного назначения предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 метров, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых погребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной.

Расчет нормы-площади земельного участка на 1000 чел. – для кладбищ традиционного захоронения  в соответствии с Рекомендациями по проектированию объектов ритуального назначения:

где, T - общая площадь кладбища на расчетный период;

N - норма земельного участка на одно захоронение;

К - коэффициент смертности (число умерших в год на 1000 чел.);

Т - расчетный период, равный 20 годам для гроба с телом.

Расчетная норма на одно захоронение гроба с телом умершего 5 м2, урны с прахом - 1 м2.

Площадь захоронений должна составлять 65-70 % общей площади кладбища.

Расчетная норма - площадь земельного участка на 1000 чел. - определяется в зависимости от относительной смертности (в год на 1000 чел.).

В Калужской области смертность в сельской местности за 2009 г. составила 22,0 человека на 1000 граждан.

Расчет нормы-площади земельного участка на 1000 чел.

# Перечень мероприятий по генеральному плану

Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

В границе населенного пункта установлены следующие функциональные зоны:
- зона индивидуальной жилой застройки;
- общественно-деловая зона;
- зона производственного и коммунально-складского назначения;
- зона рекреационного назначения;
- зона сельскохозяйственного использования;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения

Архитектурно - планировочные решения генерального плана населенного пункта села Утешево основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта. Планировочная структура представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

## Порядок перевода земель из других категорий в земли населенного пункта.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо перевод земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенного пункта. Соответственно, в результате утверждения генерального плана, утверждается граница населенного пункта и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта. До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ. После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Главой администрации сельского поселения «село Утешево» Н.А. Варнакова, Сельская Дума, утвердившая генеральный план направляет  копию генерального плана в течение пяти дней со дня принятия, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости. О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

## Мероприятия по охране окружающей среды.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Генеральным планом предлагается ряд мероприятия направленных на оздоровление воздушного бассейна за счет комплекса защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается:

оборудование автозаправочной станции системой закольцовки паров бензина;

создание и благоустройство санитарно-защитных зон автомобильных дорог и иных источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов,

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

### Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, ручью и прудов, расчистка их прибрежных зон от мусора и зарослей кустарника,

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

строительство канализационных очистных сооружений,

устройство сети ливневой канализации,

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации, устройство отмосток вдоль стен зданий.

### Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

разработке месторождений полезных ископаемых;

прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом  планируется проведение следующих мероприятий:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей,

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

Мероприятия по охране минерально-сырьевых ресурсов и подземных вод:

- организация, озеленение и ограждение первого пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения, установленного радиусом 50 метров для водозаборных скважин.

- организация дополнительных озелененных площадей за счет посадки новых зеленых насаждений.

### Мероприятия по благоустройству, санитарной очистке территории

Мероприятия по озеленению территории:
- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;
- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;
- организация дополнительных озелененных площадей за счет посадки новых зеленых насаждений

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

- организация сбора и вывоза ТБО и ЖБО из домовладений.

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503.

Бытовые отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов, расположенный в пос. Бабынино.

На первую очередь планируется размещение 11 площадок, с установкой мусоросборников (контейнеров) по сбору и вывозу ТБО, на вторую еще 2 дополнительных площадок.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для вывоза мусора достаточно одной машины-мусоровоза ЗИЛ 433362 МКМ-2.

Для сбора ТБО необходимо использовать:

-	несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5°С) и ежедневно в теплое время года.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка спец. машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

Проектные предложения по санитарной очистке населенного пункта позволят решить следующие задачи:

рационально использовать данную территорию;

снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

повысить экологическую безопасность проживания населения.

Организация кладбищ

Размеры земельного участка, отводимого под кладбище традиционного захоронения, определяются в соответствии с рекомендациями по проектированию объектов ритуального назначения.

Площадь захоронений принимается ориентировочно 70% общей площади кладбища, расчетная норма земельного участка на одно захоронение гроба с телом умершего 5 м2.

Общая площадь действующего кладбища 1,4 га, по санитарным нормам размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) - 50 м.

На участках, не имеющих естественного стока или с уклонами, превышающими максимально допустимые, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территории.

## Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

Размещение объектов нового строительства на территории населенного пункта с. Утешево Бабынинского района Калужской области осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории земельных участков, в пределах которых располагаются выявленные объекты культурного наследия (объекты археологического наследия), осуществляются в исключительных случаях по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия, после проведения полного комплекса спасательных археологических полевых работ, осуществляемых в порядке определенном статьей 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

На территории села Утешево в условиях мирного времени гипотетически возможны ЧС природного и техногенного характера.

## ЧС природного характера:

Исходя из географического положения и климатических условий на территории села Утешево не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары

Термины и определения

Опасное геологическое явление - событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. К ним относятся: землетрясения, вулканические землетрясения и извержения, лавовый поток, обвал, оползень.

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Паводок - Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней вода, и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей.

Опасные метеорологические явления и процессы - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Циклон - атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха и ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее огромные разрушения и гибель людей.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Ландшафтный пожар - пожар, охватывающий различные компоненты географического ландшафта

Лесной пожар - пожар, распространяющийся по лесной площади

Степной пожар - естественно возникающие или искусственно вызываемые палы в степях.

Торфяной пожар - возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем.

Согласно данным, предоставленным Главным управлением МЧС России по Калужской области территория Бабынинского района не имеет группу по гражданской обороне, образует загородную зону и не входит в зону светомаскировки. В соответствии с показателями СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» территория, в пределах района не составляет зону возможных сильных разрушений, зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), зону возможного опасного химического заражения.

При выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», приведенные в таблице.

| Характеристики | Категории оценки сложности природных условий |
| --- | --- |
|  | простые | средней сложности | сложные |
| Рельеф и геоморфологические | Равнинный, слаборасчлененный район; не более трех геоморфологических элементов одного генезиса | Равнинный и предгорные районы; более трех геоморфологических элементов одного генезиса | Горный район; множество геоморфологических элементов различного генезиса |
| Гидрогеологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Подземные воды отсутствуют или имеется один выдержанный горизонт подземных вод с однородным химическим составом | Два и более выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим составом или обладающим напором | Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и по мощности, с неоднородным химическим составом. Местами сложное чередование водоносных и водоупорных пород. Напоры подземных вод изменяются по простиранию |
| ОПП (опасные природные процессы), сейсмичность с учетом сейсмического микрорайонирования | ОПП имеют ограниченное и локальное распространение, сейсмическая интенсивность не более 6 баллов | ОПП развиты на значительных площадях, охватывают менее 50 % территории, сейсмическая интенсивность от 6 до 7 баллов | ОПП охватывают более 50 % территории, сейсмическая интенсивность более 7 баллов |
| Примечание - Категории сложности природных условий оцениваются либо по совокупности факторов, или при наличии двух или трех преобладающих факторов - по преобладающему фактору высшей категории. |

Территория села Утешево СП «Село Утешево» МР Бабынинского района Калужской области оценивается как средняя по категории сложности природных условий.

На территории села Утешево МР Бабынинского района Калужской области не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧС и ПБ при Правительстве Калужской области.

В многолетнем периоде наблюдений максимальные уровни воды весеннего половодья превышают максимальные уровни воды дождевого паводка, являются наивысшими и расчетными.

## ЧС техногенного характера

На территории села Утешево МР Бабынинского района Калужской области не располагаются потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧС и ПБ при Правительстве Калужской области). К ЧС техногенного характера относятся:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

В связи с тем, что связь села Утешево МР Бабынинского района Калужской области с другими населенными пунктами осуществляется по автомобильным дорогам, в качестве источника техногенных ЧС рассматриваются аварии на автотранспорте при перевозке опасных грузов.

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом (ПОГАТ) как вид деятельности представляет собой потенциальную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды. Транспортные средства сами по себе являются источником повышенной опасности, а с опасными грузами – она в значительной степени возрастает. От согласованных действий всех субъектов, участвующих в организации и осуществлении перевозки, а также от их действий при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП) зависит, выйдет ли данный процесс из-под контроля или не выйдет.

В этой связи важное значение приобретает регламентация этого процесса и деятельности всех субъектов, участвующих в его реализации. Для этого следует рассмотреть основные вопросы взаимодействия между собой структур различных ведомств. Помимо сил МЧС России для ликвидации ЧС привлекаются силы Министерства промышленности и энергетики РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства транспорта РФ, Ростехнадзора, Росстроя, Росавтодора, Рослесхоза, а также силы и средства муниципального образования Бабынинского района.

Основными целями взаимодействия при ПОГАТ являются:

- обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов (ОГ) автомобильным транспортом;

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации последствий, возникающих при ДТП с транспортными средствами, перевозящими ОГ;

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных ДТП с транспортными средствами, перевозящими ОГ;

- организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, вызванных ДТП с транспортными средствами, перевозящими ОГ, в местах массового пребывания людей;

- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;

- координация деятельности органов управления, сил и средств, осуществляющих мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных ДТП с транспортными средствами, перевозящими ОГ.

Перевозка опасных грузов регламентируется «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», утвержденными Приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. № 73 с изменениями от 11 июня, 14 октября 1999 г. «Руководством по организации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом» (РД 3112199-0199-96), утвержденным 8 февраля 1996 г. и «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденными Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313.

Правилами перевозки ОГ установлены режимы движения, правила остановки, стоянки, заправки и другие аспекты безопасности перевозок.

ОГ должны перевозиться только специальными и (или) специально приспособленными для этих целей транспортными средствами. Правилами установлены требования к этим транспортным средствам.

При возникновении опасности, персонал обеспечения перевозки ОГ обязан:

- проверить наличие и масштаб разлива (россыпи, взрыва) ОГ;

- при необходимости использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ);

- не допускать посторонних лиц к месту аварии (инцидента);

- сообщить о случившемся в ближайший орган МВД России;

- сообщить в ближайший орган МЧС России;

- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь;

- вызвать аварийную бригаду, ближайшую к месту аварии (грузоотправителя, грузополучателя) или обе сразу в зависимости от масштаба аварии (инцидента);

- оказать первую медицинскую помощь пострадавшим;

- в соответствии с указаниями аварийной карточки и полученными инструкциями принять меры по первичной ликвидации последствий аварии (инцидента);

- по прибытии на место аварии (инцидента) представителей специальных служб (ГИБДД МВД России, МЧС России, скорой помощи, представителей объединения «Изотоп», санитарной инспекции и т.д.) проинформировать их о принятых мерах, виде опасности и предъявить по их требованию транспортно-сопроводительные документы.

Основные работы по ликвидации последствий аварии (инцидента) с опасным грузом проводят аварийные бригады, которые состоят из специально обученного персонала. Они оснащены различными средствами ликвидации последствий аварий (инцидентов) с ОГ, средствами контроля за состоянием техники и окружающей среды. Аварийные бригады размещаются в местах погрузки-разгрузки и хранения опасных грузов. Состав аварийной бригады и функциональное назначение каждого ее члена соответствуют характеру опасности и перечню возможных работ с опасным грузом.

Мероприятия по спасению пострадавших при ДТП в ходе перевозки ОГ определяются характером поражения людей, размером повреждения транспортного средства, наличием вторичных поражающих факторов.

При спасении пострадавших в ДТП в ходе перевозки опасных грузов проводятся:

- разведка и оценка обстановки, определение границы опасной зоны и ее ограждение;

- локализация и ликвидация воздействий поражающих факторов;

- поиск пострадавших, обеспечение их средствами индивидуальной защиты и эвакуация из опасной зоны;

- оказание пострадавшим первой медицинской помощи;

- контроль за содержанием опасных веществ в воздухе, воде и почве.

Население территорий, прилегающих к аварийному транспортному средству, подвергается угрозе воздействия поражающих и вредных факторов аварий. Под этими факторами следует понимать радиационные (поля излучения), механические (ударные нагрузки, колебания грунта), баллистические (осколочные поля), термические (тепловой поток), электромагнитные (грозовые разряды), избыточные концентрации радиоактивных веществ, канцерогенов и токсикантов, формирующиеся при реализации опасного события, либо характеризующие условия жизнедеятельности и другие воздействия. Воздействие опасных факторов приводит к ущербу здоровью человека (его ранению, болезни, смерти), состоянию объектов техносферы (повреждение, разрушение), окружающей среде, экономике государства. Различают непосредственный ущерб и косвенные последствия, рассматриваемые в рамках системы более высокого уровня (регион, отрасль экономики). При этом поражающие факторы приводят к заболеванию (ранению) или смерти людей непосредственно в процессе воздействия (при попадании последних в зону их действия). Вредные факторы вызывают указанные последствия с определенной вероятностью. Поэтому опасность наступления последствий характеризуется риском. Например, радиационный риск при облучении ионизирующим излучением, зависящий от дозы и оцениваемый вероятностью нежелательных последствий.

С учетом изложенных требований и условий разработан проект Положения по взаимодействию различных структур при выполнении спасательных работ на месте дорожно-транспортных происшествий с автотранспортными средствами, перевозящими опасные грузы. Основным критерием (параметром) оптимизации взаимодействия является его эффективность, которая выражается через три основных составляющих:

1) спасение человеческих жизней и сохранение здоровья людей;

2) сохранение окружающей среды;

3) предотвращение или уменьшение материального ущерба.

### Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Перечень первичных мер пожарной безопасности

Согласно статьи 62 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №123-ФЗ  первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Противопожарные мероприятия

В рамках реализации Генерального плана планируется выкопка двух противопожарных прудов и установка двух противопожарных гидрантов, расположенных в районах новой застройки.

- Чёткая, регулярная планировка обеспечит кратчайшие пути доступа к воде.

- Территория должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения, средствами оповещения о пожаре.

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными действующим законодательством.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной безопасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок). Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарное водоснабжение

Согласно статьи 68 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №123-ФЗ

1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.

5. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории села Утешево МР Бабынинского района Калужской области потенциально опасных объектов нет. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары  на объектах социально бытового назначения, причинами которых  в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Все технологическое оборудование, коммуникации, предназначенные для транспортировки газа, работают в условиях  низких температур под большим избыточным давлением. В связи с этим на технологических коммуникациях и газопроводах возможны аварии, сопровождающиеся порывом труб, нарушением герметичности фланцевых и сварочных соединений, образованием взрывчатых смесей газа и воздуха, разрушением трубопроводов.

Для защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничения его последствий необходима организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Ближайшее от села Утешево пожарное депо находится в п. Бабынино на расстоянии 14 км, что при средней скорости движения пожарной техники 60км/ч соответствует нормативам. Забор воды для пожаротушения, в данном населенном пункте, в настоящее время осуществляется из емкостей двух водонапорных башен, расположенных по обе стороны реки Безвель и двух прудов с оборудованными подъездными площадками для забора воды, расположенных соответственно в центральной и восточной частях деревни. На перспективу генеральным планом предлагается производить дополнительный забор воды из двух емкостей, устанавливаемых в юго-западной части новой застройки и двух дополнительных прудов выкапываемых в юго-восточной и восточной части предполагаемой застройки.

В целом на территории необходимо проведение следующих мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от газопроводов, газораспределительных пунктов, строгое соблюдение режима использования их территории;

- совершенствование электрохимической защиты трубопроводного транспорта от коррозии;

- организация дистанционного контроля за состоянием трубопроводов;

- формирование аварийных подразделений на предприятиях, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

Надежность водоснабжения села Утешево обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита  водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- наличие резервного электроснабжения;

- заменой устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучения и повышения квалификации работников предприятий;

созданием аварийного запаса материалов.

Для охранной сигнализации объектов электроснабжения необходимо использование концевых выключателей, герконовых реле, вибродатчиков и ультразвуковых датчиков движения.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории села Утешево возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как затопление паводковыми водами, обрушение берегов. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами.

Защита территории от затопления:

В состав средств инженерной защиты от затопления входят: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции. В качестве вспомогательных средств инженерной защиты используют естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия и т.д.

При оценке отрицательных воздействий подтопления территории следует учитывать глубину залегания грунтовых вод, продолжительность и интенсивность проявления процесса, гидрогеологические, инженерно-геологические и геокриологические, медико-санитарные, геоботанические, зоологические, почвенные, агрохозяйственные, мелиоративные, хозяйственно-экономические особенности защищаемой территории.

Защиту территории от затопления села Утешево следует осуществлять:

искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок. Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории: почвенно-геологических, зонально-климатических и антропогенных; функционально-планировочных, социальных, экологических и других, предъявляемых к территориям под застройку. За расчетный уровень воды при проектировании искусственного повышения поверхности территории от затопления следует принимать отметку уровня воды в реке. При защите территории от затопления повышением поверхности территории подсыпкой или намывом грунта отметку подсыпаемой территории со стороны водного объекта следует принимать так же, как для гребня дамб обвалования; отметку поверхности подсыпаемой территории при защите от подтопления следует определять с учетом требований нормативных документов. При проектировании инженерной защиты на берегах водотоков и водоемов в качестве расчетного принимается максимальный уровень воды в них с вероятностью превышения в зависимости от класса сооружений инженерной защиты в соответствии с требованиями нормативных документов для основного расчетного случая.

При защите территории от затопления подсыпкой отметку бровки берегового откоса территории следует определять в соответствии с требованиями строительных норм и правил и принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с учетом расчетной высоты волны и ее наката. Отметки поверхности подсыпанной территории при защите от подтопления определяются величиной нормы осушения с учетом прогноза уровня грунтовых вод.

Проектирование берегового откоса отсыпанной территории следует осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Отвод поверхностного стока с защищенной территории следует осуществлять в водоемы, водотоки, овраги, в общегородские канализационные или ливневые системы с учетом требований нормативных документов.

При осуществлении искусственного повышения поверхности территории необходимо обеспечивать условия естественного дренирования подземных вод. По тальвегам засыпаемых или замываемых оврагов и балок следует прокладывать дренажи, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Устройство водоотводящих или разгружающих каналов для пропуска высоких паводочных расходов воды.

Сооружения по регулированию и отводу поверхностных вод с территории населенного пункта надлежит разрабатывать в соответствии с требованиями инженерной подготовки территорий. Проектирование дюкеров, выпусков, ливнеотводов и ливнеспусков, отстойников, усреднителей, насосных станций и других сооружений следует производить в соответствии требованиями строительных норм и правил. При проектировании дренажных систем предпочтение следует отдавать системам дренажа с отводом воды самотеком. Дренажные системы с принудительной откачкой воды требуют дополнительного обоснования.

Стокорегулирующие сооружения на защищаемой территории должны обеспечивать отвод поверхностного стока в гидрографическую сеть или в водоприемники.

Увеличение пропускной способности реки после расчистки, углубления русла.

Сооружения для аккумуляции внутреннего стока – специальные водоемы, служащие одновременно карьерами грунта для подсыпки территорий.

Основные мероприятия по понижению вод:

- устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

- закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

- недопущение выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овраги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.

Понижение уровня грунтовых вод намечается, в основном, на участках, удаленных от оврагов и поймы реки и колеблется в зависимости от интенсивности таяния снегов и выпадения атмосферных осадков.

Список используемой литературы:

ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 2002 г.

Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

Схемы территориального планирования Боровского района, ПК «ГЕО», 2007 г.

Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2007 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2008 г.

Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2008 г.

Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». М., 2000 г.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

(с изменениями на 10 апреля 2008 года).

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Нормы проектирования объектов пожарной охраны, 01.01.1995 г.

СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети.

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение.

ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

Флеров А.С. «Флора Калужской губернии» КЛГ. 1912 г.

Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.