Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор № 07-189

от 14 ноября 2007 г

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(положения по территориальному планированию)

Том II

КАЛУГА

2011

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор № 07-189

от 14 ноября 2007 г

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(положения по территориальному планированию)

Том II

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2011

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-землеустроитель                                                                        Емельянова М. А.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

главный специалист отдела                                                                     Максимочкина Н.Е.

строительства и архитектуры

администрации МР «Бабынинский район»

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Цели и задачи территориального планирования	4

II. Предпосылки развития МО СП «Поселок Бабынино»	5

III. Перечень мероприятий по территориальному планированию	7

III.1. Перспективная численность населения, трудовые ресурсы и экономическая база	7

III.1.1. Население, трудовые ресурсы	7

III.1.2. Экономическая база	9

III.2 Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	10

III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	13

III.4 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры МО СП «Поселок Бабынино»	17

III.4.1 Проектная организация территории. Функциональное зонирование	17

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры	25

V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	27

V.I Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы	33

VI. Положения Генерального плана по инженерной подготовке территории	36

VII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	38

VII.1 Водоснабжение	38

VII.2 Водоотведение	40

VII.3 Теплоснабжение	41

VII.4 Газоснабжение	42

VII.5 Электроснабжение	43

VII.6 Связь	44

VIII. Ритуальное обслуживание населения	45

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» (далее по тексту МО СП «Поселок Бабынино») и ключевые условия их достижения – основные позиции общепоселковой градостроительной политики. Поэтому в Генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество поселковой среды: транспортную доступность, надежность всех инфраструктур, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основной целью Генерального плана является создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития МО СП «Поселок Бабынино» в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества поселковой среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

● обеспечение экологической безопасности поселковой среды и повышение устойчивости природного комплекса; комплексное благоустройство и озеленение территории;

● сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия муниципального образования;

●    повышение эффективности использования территорий;

● обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия поселковой среды;

● определение направлений дальнейшего территориального развития;

● развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

● улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

● повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур.

Генеральный план МО СП «Поселок Бабынино» разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2017 г.

II этап (расчетный срок) – 2032 г.

# II. Предпосылки развития МО СП «Поселок Бабынино»

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон поселка, возможных угроз с использованием элементов метода SWOT-анализа.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура, наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования.

Внешними факторами и предпосылками социально-экономического развития являются:

- Выгодное экономико-географическое положение  МО СП  «Поселок Бабынино» в Калужской области.

- Развитая инфраструктура внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений.

Сопоставление внешних факторов и условий с внутренними базовыми потенциалами и ресурсами позволило:

- выявить те направления и виды отраслевой деятельности, для которых имеются все условия для развития;

- а также сформулировать конкретные задачи и меры для реализации этого потенциала.

Для принятия решений по градостроительному развитию МО СП «Поселок Бабынино»  в проекте был проведен комплексный  градостроительный анализ территории по следующим позициям:

- Планировочная ситуация, современное использование территории.

- Природные условия и ресурсы – инженерно-геологические условия, климат, гидрогеологические условия, ресурсы подземных и поверхностных вод, ландшафтные условия.

- Экологическая обстановка – источники загрязнения, состояние водного бассейна, загрязнение почв, воздушного бассейна и т. д.

- Также были оценены социально-экономические  факторы и инженерно-транспортная инфраструктура.

- Земельные отношения.

В результате комплексного градостроительного анализа территории были выявлены территориальные ресурсы в пределах границы  МО СП «Поселок Бабынино»:

- В пределах существующей границы в качестве потенциальных для жилищно-гражданского строительства  рассматривались территории свободные от  капитальной застройки и не требующие больших инженерных мероприятий. Такие территории имеются в северной и южной частях МО СП «Поселок Бабынино» и составляют ориентировочно 200 га.

- Следующей группой потенциальных ресурсов для жилищно-гражданского  строительства  являются территории занятые ветхим и аварийным жилым фондом.

- Освоение новых территорий под застройку производственными объектами планируется в северо-западной части МО СП «Поселок Бабынино», вблизи автомобильной дороги общего пользования федерального значения.

- Большой потенциал имеют территории занятые не рентабельными производственными и коммунально-складскими предприятиями. Кроме того, вынос предприятий ведет за собой ликвидацию санитарно-защитных зон, что ведет к улучшению экологической ситуации.

Сегодня МО СП «Поселок Бабынино» по многим признакам можно отнести к городскому поселению – транспортный узел (железная дорога и автомобильная дорога общего пользования федерального значения), наличие промышленных и коммунально-складских предприятий, центр культурно-бытового обслуживания МР «Бабынинский район», наличие учебного заведения. МО СП «Поселок Бабынино» входит в пригородную зону г. Калуги (38 км от областного центра). Часовая доступность позволяет говорить о больших перспективах его развития. При этом следует отметить, что МР «Бабынинский район» находится в зоне активного влияния областного центра и тесно связан с ним как трудовыми, так и культурно-бытовыми поездками населения.

# III. Перечень мероприятий по территориальному планированию

## III.1. Перспективная численность населения, трудовые ресурсы и экономическая база

### III.1.1. Население, трудовые ресурсы

На основании материалов схемы территориального планирования Бабынинского района перспективная  численность населения МО СП «Поселок Бабынино» на первую очередь реализации составит 4,51 тыс. человек. Этот вариант прогноза численности населения не соответствует фактическим показателям демографической ситуации в муниципальном образовании и может рассматриваться в качестве инерционного варианта развития территории.

С учетом возможных изменений на перспективу демографического развития Российской Федерации, Калужской области, Бабынинского района, а также в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Калужской области до 2030 г» и  с учетом реализации национальных проектов и демографической политики Правительства Калужской области, направленных на увеличение продолжения жизни населения области, положительные изменения в структуре населения, на сохранение трудового потенциала, формирование здорового образа жизни, укрепление семейных традиций, повышение престижа зарегистрированного многодетного брака и ориентированности молодого поколения на семейные ценности, прогноз численности населения принят на основе варианта инновационного развития территории муниципального образования.

В проекте произведен расчет перспективной численности населения, в основе которого лежит метод передвижки возрастов, рассмотрено два варианта:

- интерполяционный, предполагающий сохранение возрастных коэффициентов рождаемости и смертности и механического оттока на современном уровне, при таких демографических параметрах численность населения МО СП «Поселок Бабынино» будет сокращаться более быстрыми темпами (при этом будет наблюдаться снижение численности детей и увеличение доли населения старше трудоспособного возраста);

- стабилизационно-оптимистический, предполагающий постепенное увеличение возрастных коэффициентов рождаемости, снижение уровня смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидация механического оттока населения и увеличение миграционного сальдо.

При определении перспективной численности МО СП «Поселок Бабынино» на расчетный срок Генерального плана учитывались не только идущие в настоящее время демографические процессы, но и следующие обстоятельства:

- Принятие закона о денежных выплатах матерям за рождение второго ребенка и реализация комплекса мер федерального, регионального и сельского уровней по стимулированию рождаемости, а также уменьшение уровня смертности, благодаря улучшению общей социально-экономической ситуации и реализации национальных проектов, может положительным образом сказаться на динамике естественного прироста.

- Государственная программа возвращения соотечественников и возможная либерализация миграционного законодательства позволит привлечь трудоспособное население в те регионы, где они будут востребованы.

В связи с этим, проектом принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий достаточно быстрое преодоление кризисных явлений. Проектом предусматривается снижение темпов сокращения населения в течение первой очереди, на расчетный срок – стабилизация и некоторый рост численности за счет постепенного увеличения естественного прироста населения и механического притока населения.

Этапы                                                                                        Численность населения

Современное состояние                                                                          4,5 тыс. человек

Первая очередь                                        5,3 тыс. человек                                                                                                                                 Расчетный срок                                                                                         6,2 тыс. человек

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития МО СП «Поселок Бабынино», успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельского поселения. Прирост населения так же предполагается  при размещении на планируемых участках жилой застройки в северном и южном направлении поселка Бабынино, а также за счет слияния п. Быбынино и дер. Слобода в один населенный пункт.

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития МО СП «Поселок Бабынино». Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

Изменения потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем перераспределения работающих из одних отраслей в другие. Резервом трудовых ресурсов МО СП «Поселок Бабынино» могут быть оценены маятниковые мигранты из соседних поселений в пределах часовой транспортной доступности.

В отраслях непроизводственной сферы отмечается высокая доля занятых – 68 %. Доля занятых в основном производстве  – ниже. Как правило, большая доля занятости в сфере услуг считается одним из факторов высокого экономического развития, однако в данном случае качество такой структуры занятости низкое. В росте доминирует торговля, растет занятость в отраслях бюджетной сферы.

Высвобождение работников из производственной сферы ставит остро проблему безработицы. Непроизводственная сфера может сыграть роль амортизатора, дав возможность найти свое призвание в сфере услуг. Причем такая структура занятости должна опираться на мощный сектор малого и среднего бизнеса в непроизводственной сфере.

Подобно тому, как состояние экономики и ее эффективность во многом определяются развитостью инфраструктуры, так и положение трудящихся, их жизненный уровень в огромной степени зависят от социальной инфраструктуры, ее воздействия на человеческий фактор, характера и степени удовлетворения интеллектуальных и социальных запросов.

В отраслях основного производства наибольший удельный вес имеют занятые в промышленности, в отраслях непроизводственной сферы большую часть занимают работающие в сфере образования и здравоохранения.

Основным направлением использования трудовых ресурсов является их преимущественное использование в отраслях, развивающихся на основе местного потенциала МО СП «Поселок Бабынино» (не зависящих от внешних факторов и условий).

Необходимо способствовать увеличению занятости в малом и среднем бизнесе, приоритетным сферами деятельности которого является сфера обслуживания, придорожный сервис, туристический бизнес, малые научно-внедренческие организации.

Другим важным направлением является закрепление квалифицированных кадров МО СП «Поселок Бабынино», в основном молодежи. Для этого необходима диверсификация структуры занятости, повышение доли высокодоходных отраслей, сбалансированность системы подготовки кадров с рынком мест приложения труда, улучшение социальных (в том числе жилищно-бытовых) условий.

Тенденции изменения величины трудовых ресурсов

На данной стадии исследования не представляется возможным определить перспективную величину трудовых ресурсов и структуру их использования. В соответствии с приоритетами развития МО СП «Поселок Бабынино» можно лишь сформировать следующие тенденции:

1. Увеличение числа занятых произойдет в отраслях основного производства  (в связи с расширением производств, созданием новых рабочих мест), жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания.

2. Увеличение занятости возможно в строительстве в связи перспективным  увеличением объема работ.

### III.1.2. Экономическая база

На сегодняшний день МО СП «Поселок Бабынино» имеет все предпосылки для развития, которые связаны с административно-управленческим, хозяйственным и культурно-бытовым обслуживанием населения муниципального образования.

В современных условиях сложно учесть все экономические факторы, которые будут оказывать влияние на масштабы и направления инвестиционных потоков, и со временем будут играть решающую роль в развитии МО СП «Поселок Бабынино».

На данном этапе одним из направлений экономической политики должна стать ориентированность на перерабатывающие сектора экономики. К ним относятся, помимо прочего, лесопереработка, переработка продукции сельского хозяйства. Генеральным планом предлагается сформировать вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения зону развития придорожного сервиса со строительством сооружений для постоянного и временного хранения транспортных средств, мотели для легкового и грузового транспорта, предприятия по обслуживанию транспортных средств, предприятия общественного питания.

Основными направлениями развития промышленности должны стать:

- техническое переоснащение производства, внедрение современных технологических процессов и оборудования для выпуска конкурентоспособной продукции;

- наращивание производства на предприятиях с быстрым оборотом капитала и высокой бюджетной эффективностью, обеспечивающих товарное наполнение потребительского рынка и импортозамещение продукцией местного производства (пищевая и перерабатывающая промышленность);

- создания объединений по производству и сбыту.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. 
             Существенно влияя на формирование потребительского рынка, малое предпринимательство способствует решению проблемы занятости населения и увеличивает поступления в бюджет МО СП «Поселок Бабынино». Достаточно стабильны такие сектора экономики, как сельское хозяйство и строительство.

В целом социально-экономическое развитие носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту.

## III.2 Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения  - одна из важнейших социальных задач МО СП «Поселок Бабынино».

Сегодня на первый план выдвигается, наряду с ликвидацией очереди, проблема улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилища, нежели тот, которым она располагает. Постепенно встает задача удовлетворения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.

Объем строительства определяется уровнем жизни населения, степенью доступности жилья для всех слоев граждан.

Дифференциация населения по уровню доходов предопределяет различную жилищную обеспеченность, в сложившейся застройке обеспеченность жильем будет ниже, чем в зонах нового строительства, так как структура имеющихся квартир имеет ограниченные возможности ее повышения.

Основной целью жилищной политики МО СП «Поселок Бабынино» является формирование полноценной поселковой среды – комфортных условий проживания всех групп населения. На достижение этой цели  необходимо решение задач:

- Повышение доступности жилья.

- Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования.

- Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

- Выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья категориям граждан, установленных федеральным законодательством.

Одно из направлений жилищной политики - замена физически устаревшего жилищного фонда и уплотнение существующей застройки.

Другое направление жилищной политики - освоение свободных территорий под жилищное строительство.

Для достижения основной  цели жилищной политики Генеральный план предлагает решение следующих задач:

( сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

(  ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

( формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, поселкового транспорта, рекреации.

Размещение объемов нового строительства обусловлено планировочной структурой МО СП «Поселок Бабынино» и обеспечивает гармоничное развитие селитебной зоны. Одним из индикаторов развития жилищной сферы выступает годовой объем вводимого жилья. Поскольку он тесным образом коррелируют с целым рядом факторов (в первую очередь - доступность жилья и конкретные желания населения), объективно оценить состояние которых в среднесрочной перспективе  достаточно затруднительно, в качестве количественного критерия при определении темпов жилищного строительства выбран средней уровень жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя.

Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

Исходя из масштаба МО СП «Поселок Бабынино» и характера существующей застройки, проектом предлагается на перспективу следующие типы застройки:

●	коттеджная – жилые зоны с участками до 0,2 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

●	блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком  около 0,01 га.

●	секционная застройка  - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

Структура строящегося жилья по типам принята исходя из анализа комплекса факторов:

- социально-экономических – доходов и финансовых возможностей населения, потребности в социальном жилье для малообеспеченных слоев населения;

- территориальных – наличия в селе возможности выделения территорий под застройку, в том числе под коттеджи и дома блокированного типа с приусадебными участками;

- архитектурно-композиционных.

Полноценная среда села должна учитывать и обеспечивать нормальные условия проживания для всего населения с учетом дифференцированного подхода и финансовых возможностей различных социальных групп. Вследствие этого, типы жилья и нормы жилобеспеченности должны иметь востребованные потребительские свойства, то есть быть ориентированы по своим ценностным и качественным параметрам на запросы определенных групп жителей. Вместе с тем прогнозируется наличие социального защищенного нормативного минимума, ниже которого общество не должно позволить опускать уровень градостроительных показателей.

## III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики поселка – обеспечения комфортности проживания.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, что МО СП «Поселок Бабынино» характеризуется в целом средним уровнем развития социальной инфраструктуры – обеспеченность культурными и социальными услугами различна. За последние годы расширилась сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

В условиях рыночной экономики главным в управлении предприятиями и учреждениями обслуживания становятся экономические методы. Механизм создания социальной инфраструктуры заключается в переводе ряда учреждений социальной сферы на условия коммерческой деятельности при обеспечении социальной защищенности населения.

В таких социально значимых отраслях, как народное образование, здравоохранение, культура, полная коммерциализация исключается. Финансирование данных отраслей хозяйства в настоящее время осуществляется государством и в дальнейшем они на 60-70% должны сохранить значение муниципальных. Вместе с тем, наряду с государственными учреждениями в сфере народного образования, здравоохранения и культуры сегодня создаются коммерческие учреждения, которые призваны за плату удовлетворять потребности населения в условиях более высокого качества (коммерческие лицеи и гимназии, центры народного творчества, спортивные и оздоровительные центры и др.)

Анализ сложившейся системы культурно-бытового обслуживания выявил ряд проблем:

- неравномерное размещение учреждений обслуживания по территории МО СП «Поселок Бабынино», концентрация объектов в «Центральном» планировочном районе, что создаёт дискомфортные условия проживания жителей;

- размещение ряда объектов на территориях санитарно-защитных зон предприятий;

- обеспеченность населения образовательными школами и детскими дошкольными учреждениями ниже нормативного уровня;

- несоблюдение в ряде районов нормативного радиуса пешеходной доступности до детских дошкольных учреждений.

В сфере здравоохранения Генеральным планом предлагается:

- дальнейшее совершенствование системы оказания медицинских услуг,

- проведение реструктуризации коечной сети в стационаре,

- развитие стационарно замещающих видов помощи (дневные стационары, стационары на дому),

- укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения в рамках действующих и разрабатываемых на определённый период социальных программ.

В сфере образования:

Учреждения  дошкольного образования имеют нехватку мест и переизбыток обучающихся, в проектный период, в связи с повышением уровня рождаемости, прогнозируется рост удельного веса детей в общей численности населения и наполняемость учреждений повысится, в связи с этим Генеральным планом предлагается:

- капитальный ремонт муниципальных учреждений образования и укрепление их  материально-технической базы (приобретение оборудования, инструментов и др.);

- строительство  школы на 100 мест, совмещённой с детским дошкольным учреждением на 100 мест в «Южном» планировочном районе.

Внешкольное образование:

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования. Сложившаяся система  внешкольного образования представляет широкий спектр услуг, но ее работа часто происходит в стесненных условиях из-за нехватки площадей.

Для создания более комфортных условий для занятий, Генеральным планом предлагается:

- создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 30 м2 на 1 тыс. жителей (50% норматива помещений для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности).

- строительство образовательного центра для детей школьного, школьного и младшего возраста в «Южном» планировочном районе.

Окончательное принятие решений о необходимости строительства детских дошкольных и школьных учреждений и их ёмкости может быть принято на стадии проекта планировки, а также в соответствии с планами управления образования, в основе которых - реализации Концепции Модернизации Российского образования.

В сфере развития учреждений культуры:

Исходя из анализа современного состояния социально-культурной сферы, Генеральным планом предлагается:

- строительство современного культурно-досугового комплекса оснащенного киноустановкой на уровне современных информационных технологий с целью достижения 100 %-ной обеспеченности населения в соответствии с нормативными документами;

- строительство сценической площадки для обеспечения деятельности творческих коллективов и развития концертно-филармонической деятельности;

- возрождение традиционных форм художественного самодеятельного творчества, промыслов и ремесел, приобщение к ним молодежи;

- для формирования центров обслуживания использовать полифункциональные объекты, сочетающие блокировку учреждений культуры с другими видами учреждений обслуживания – спорт, торговля и т.д.;

- капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы (приобретение оборудования инструментов, техники).

Кроме того, учреждения культуры будут дополняться новыми видами учреждений (центры досуга, компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки, и т.д.) и другими объектами познавательно-развлекательного назначения.

В сфере развития учреждений физической культуры:

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей, профилактике правонарушений. 
         К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

-      отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

-   неполное удовлетворение потребности в спортивно-оздоровительных услугах, спортивных сооружениях для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решений перечисленных проблем Генеральным планом предлагается:

-    довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины;

-   капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений и укрепление их материально-технической базы (приобретение спортинвентаря, оборудования, техники);

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с целью достижения 100 %-ной обеспеченности населения в соответствии с нормативными документами;

- сформировать развитую спортивную зону  в «Южном» планировочном районе и произвести реконструкцию стадиона в «Центральном» жилом районе;

- наряду с муниципальными, развивать сеть учреждений других форм собственности;

- проведение массовых спортивных мероприятий.   
          Кроме того, необходимо строительство закрытых бассейнов для обучения и тренировки спортсменов, а также оздоровления как можно большего количества населения.

В сфере услуг и торговли:

Торговля – наиболее развитая в МО СП «Поселок Бабынино» группа учреждений обслуживания. Обеспеченность населения торговой площадью значительно превышает нормативные значения, несмотря на это продолжается наращивание торговых площадей, которое прекратится с насыщением рынка.

Основными проблемами состояния, размещения и функционирования предприятий потребительского рынка являются:

- низкий уровень организации и архитектурно-планировочных характеристик сложившейся системы уличной торговли и рынка.

В связи с  этим, задачей Генерального плана является организовать систему торговли, способствующую совершенствованию структуры торгового обслуживания путем:

-    размещения учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности;

-    укрупнения объектов путем создания торговых комплексов и центров;

-    перевода торговли из мелких временных объектов в стационары;

-    формирования в МО СП «Поселок Бабынино» торговых улиц, торговых зон;

-   формирования полифункциональных торговых комплексов и центров совместно с другими видами обслуживания (зрелищные, спортивные, общественное питание, бытовое обслуживание и т.д.);

-   установления  отдельных прилавков без (или с низкой) арендной платой для торговли населения сельхозпродуктами собственного производства.

В системе учреждений и предприятий коммунально-бытового обслуживания, генеральным планом для увеличения спектра услуг предоставляемых населению предлагается размещение:

- химчистки,

- часовой мастерской,

- ателье по пошиву и ремонту одежды,

- автостоянки и автомойки,

- услуг по резке стекла.

Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов  обслуживания в направлении  повышения качества обслуживания, расширения ассортимента услуг,  развития материально-технической базы.

Генеральный план рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

В связи с этим в качестве первоочередных выделены следующие объекты для нового строительства:

●	образовательный центр для детей школьного, школьного и младшего возраста;

●	торговый центр промышленных и продовольственных товаров;

●	многофункциональный комплекс досуга и отдыха со спортивно-оздоровительным центром. Предлагаемое функциональное зонирование позволяет определить площадки для строительства объектов социальной инфраструктуры.

## III.4 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры МО СП «Поселок Бабынино»

### III.4.1 Проектная организация территории. Функциональное зонирование

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов поселковой среды, зон поселковой активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих  ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей населенных пунктов;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия поселковой территории;

- основные функциональные подсистемы, характеризующие относительную средовую однородность и целостность поселковой ткани: систему территорий природного комплекса, общепоселковых центров, производственных и жилых территорий.

Основными задачами проектной организации территории являются упорядочение существующей планировочной структуры и функционального зонирования, а также выбор направления территориального развития МО СП «Поселок Бабынино».

Проектные предложения Генерального плана направлены, прежде всего, на сохранение и развитие сложившейся на протяжении многих десятилетий планировочной структуры МО СП «Поселок Бабынино». На современном этапе, градостроительное развитие направлено на качественное изменение сложившейся территории, а не только на увеличение ее количественных параметров.

Увеличивается численность населения, растет потребность в увеличении мест приложения труда, в жилищном строительстве. Это требует развития производственной и социальной инфраструктуры. Новые производственные объекты и жилищное строительство вызывают необходимость расширения границ муниципального образования. Кроме того, производственные и иные предприятия являются источниками пополнения местного бюджета, средства которого направляются на решение задач социально-экономического характера. Без всего этого территориальная муниципальная власть не в состоянии функционировать самостоятельно.

В настоящее время нет утвержденных границ населенных пунктов поселок Бабынино и деревни Слобода в составе МО СП «Поселок Бабынино», что связано с радикальными изменениями в землепользовании и отсутствием градостроительной документации.

В целях рациональной организации территории МО «СП «Поселок Бабынино», улучшения обслуживания населения, оперативного решения вопросов местного значения  целесообразно объединение деревни Слобода с поселком Бабынино в единый населенный пункт поселок Бабынино. В связи с ростом численности населения, развитием населенных пунктов, выделением новых территорий под индивидуальное жилищное строительство, производственные площадки произошло фактическое слияние территорий данных населенных пунктов. Вышеуказанные населенные пункты объединены общими трудовыми, производственными, инфраструктурными связями, общей системой обслуживания населения. Преобразование административных единиц осуществляется в соответствии с законом «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

При определении проектных  границ проектировщики руководствовались, прежде всего, принципами:

- комплексного развития населенных пунктов;

- упорядочения землепользования существующих собственников и регулирования застройки участков новых;

- обеспечения необходимым инженерным оборудованием, улично-дорожной сетью, культурно-бытовыми объектами, элементами благоустройства на общественных территориях, решения актуальных социальных проблем проживающего в населенных пунктах населения.

Выбор территорий, необходимых для размещения жилищного и культурно-бытового строительства, произведен с учетом увеличения численности поселка до 7,0 тыс. человек.

В соответствии с идеей архитектурно-планировочного решения, системой транспортного обслуживания, с учетом сложившейся ситуации, территория МО СП «Поселок Бабынино» делится на 3 существующих жилых планировочных района располагающих с одной стороны всеми элементами повседневного обслуживания, а с другой связанных воедино системой общественного и культурного центра, и 1 планировочный район – «Южный», в котором предусматриваются все виды нового жилищного строительства – от секционного среднеэтажного до индивидуального с приквартирными участками, а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

I  планировочный район «Центральный» охватывает центральную часть МО СП «Поселок Бабынино», где сосредоточена жилая застройка разной этажности и размещены основные объекты общественно-деловых зон. Его границами, с одной стороны, являются ул. Садовая и ул. Центральная, с другой – железнодорожная магистраль.

II планировочный район «Западный» представляет собой застройку индивидуальными жилыми домами с огородами с различными объектами инженерной инфраструктуры, ограничен с севера железной дорогой.

III планировочный район «Юго-восточный»  включает преимущественно промышленно-коммунальную застройку и складские объекты, ограничен железной дорогой.

IV планировочный район «Южный» -  на сегодняшний день представляет собой свободное от капитальной застройки поле сельскохозяйственного использования.

Генеральным планом предусматривается интенсивное и рациональное использование территорий:

- освоение под новое жилищно-гражданское строительство имеющихся свободных от застройки территорий в пределах границы МО СП «Поселок Бабынино» в северной части «Центрального» жилого района;

- изменение границ МО СП «Поселок Бабынино»;

- развитие  в части комплексной  жилой застройки в «Южном» планировочном районе;

- реконструкция аварийного жилого фонда и ликвидация ветхой застройки;

- резервирование промышленных территорий, расположенных в западной части МО СП «Поселок Бабынино»  на границе с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М3  - «Украина».

Наиболее целесообразным для развития селитебной и общественной застройки принято северное и южное направление территориального  развития МО СП «Поселок Бабынино».

Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации МО СП «Поселок Бабынино», позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

Проектом внесения изменений и дополнений в Схему территориального планирования МР «Бабынинский район» для развития МО СП «Поселок Бабынино» предусмотрен перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов (утверждено Решением районного собрания № 74 от 24.05.2011 г).

Планируемый перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов

Таблица 1.

| № п./п. | Собственник | Кадастровый квартал /номер | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная собственность | 40:01:180307 | 53,0 |
| 2. | Ильющенкова Н.В. | 40:01:180307:1 | 0,2 |
| 3. | Муниципальная собственность | 40:01:180103 (часть квартала) | 15,0 |
| 4. | Муниципальная собственность | 40:01:180101 (часть квартала) | 88,1 |
| 5. | Муниципальная собственность | 40:01:060901 (часть квартала) | 26,3 |
| 6. | Муниципальная собственность | 40:01:060801 (часть квартала) | 5,5 |
| 7. | Муниципальная собственность | 40:01:180201 (часть квартала) | 71,6 |
| 8. | Собственник Шильникова Л.Н. | 40:01:180201:13 | 0,1 |
| 9. | Собственник Коротков В.И. | 40:01:180201:14 | 0,1 |
| 10. | Собственник Коротков И.В. | 40:01:180201:18 | 0,1 |
| 11. | Муниципальная собственность | 40:01:180203 (часть квартала) | 8,0 |
|  | ИТОГО: |  | 268,0 |

Планируемый перевод земель из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения  в категорию земли населенных пунктов

Таблица 2.

| № п./п. | Собственник | Кадастровый квартал /номер | Площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора ЛЭП | 40:01:180307:19 | 1 |
| 2. | Опора ЛЭП | 40:01:180307:20 | 1 |
| 3. | Опора ЛЭП | 40:01:180307:21 | 1 |
| 4. | Опора ЛЭП | 40:01:180307:22 | 1 |
| 5. | Опора ЛЭП | 40:01:180307:23 | 1 |
| 6. | Опора ЛЭП | 40:01:180307:24 | 1 |
| 7. | Жд аренда | 40:01:010701 | 27 га |
| 8. | Опора ЛЭП | 40:01:180201:6 | 13 |
| 9. | Опора ЛЭП | 40:01:180201:7 | 13 |
| 10. | Опора ЛЭП | 40:01:180201:8 | 13 |
| 11. | Опора ЛЭП | 40:01:180201:9 | 13 |
| 12. | Опора ЛЭП | 40:01:180201:10 | 7 |
| 13. | Опора ЛЭП | 40:01:180201:11 | 13 |
| 14. | Скважина аренда | 40:01:180101:1 | 1800 |
| 15. | Опора ЛЭП | 40:01:180101:3 | 11 |
| 16. | Опора ЛЭП | 40:01:180101:4 | 5 |
| 17. | Опора ЛЭП | 40:01:180101:5 | 11 |
| 18. | Опора ЛЭП | 40:01:180101:6 | 11 |
| 19. | Опора ЛЭП | 40:01:180101:7 | 13 |
| 20. | Опора ЛЭП | 40:01:180101:8 | 90 |
| 21. | Опора ЛЭП | 40:01:180101:9 | 13 |
|  | ИТОГО: |  | 27,2 га |

Градостроительные мероприятия по основным функциональным зонам

Жилая зона

Одной из крупнейших функциональных зон является жилая, предназначенная для размещения жилой застройки и обслуживающих ее культурно-бытовых объектов повседневного пользования.

Планировочная организация жилых зон определяется с учетом дифференциации по типам застройки, ее этажности, плотности и местоположения, а также экологических, природно-ландшафтных, историко-культурных и других особенностей.

Развитие и качественное совершенствование застройки жилых зон предполагает:

- создание на территории жилой застройки жилой среды благоприятной для  
проживания;

- сбалансированное, комплексное развитие застройки – жилой и объектов  
обслуживания жилой застройки повседневного пользования, обеспечения шаговой доступности к этим объектам;

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей  запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки (среднеэтажной, малоэтажной блокированной многоквартирной с приквартирными участками и коттеджной) в зависимости от природно-ландшафтных условий, с учетом охранных зон памятников истории и  культуры;

- модернизацию и реконструкцию территории существующей ветхой, аварийной и малоценной жилой застройки в «Центральном» планировочном районе,

- формирование зон пониженной плотности застройки (коттеджная застройка) с преобладанием открытых зеленых пространств, обеспечивающих гармоничное взаимопроникновение урбанизированных и природных ландшафтов на территории «Южного»  планировочного района.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны формируются, как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части МО СП «Поселок Бабынино» и на территориях, прилегающих к транспортным магистралям.

Предлагаемое проектом Генерального плана качественно-количественное развитие общественно-деловой зоны предусматривает формирование пространственно развитой полицентрической системы многопрофильных и специализированных центров, развитие общественных функций на территориях, образующих фронт застройки главных улиц и площадей.

Наряду с сохранением и развитием существующей общественно-деловой зоны также предусматривается развитие  общественно-деловых зон на территории остальных планировочных районов – «Южном» и «Западном».

Развитие специализированных центров обслуживания – медицинских, учебных, предлагается осуществлять на занимаемых ими территориях путем модернизации и реконструкции существующей застройки.

Развитие спортивных центров предлагается осуществлять за счет развития существующих в северной части «Центрального» планировочного района, а также путем строительства новых спортивных объектов в «Южном» планировочном районе.

Производственная зона

Производственные зоны предназначены для размещения:

- промышленных объектов,

- коммунальных объектов,

- складских объектов,

- иных производственных объектов,

- объектов, связанных с эксплуатацией вышеперечисленных сооружений

(инженерной инфраструктуры и энергетики),

Они характеризуются большим грузооборотом, повышенной пожаро- и взрывоопасностью и требуют устройства развитой сети подъездных путей (автомобильных, железнодорожных).

Сложившиеся в МО СП «Поселок Бабынино»  производственные зоны, в основном, сохраняют свою дислокацию, однако нуждаются в серьезных реконструктивных мероприятиях, перечень и объем которых в рамках Генерального плана установить не представляется возможным из-за отсутствия необходимого объема информации и специфики аналитической работы. 
            В последние 15 лет, в связи с приватизацией, эти производственные комплексы претерпели серьезные изменения, как по профилю, так и по структуре производства, изменился грузооборот, в связи, с чем в ряде случаев отпала необходимость в железнодорожных подъездных путях. Есть предприятия, которые не попали в структуру производственных комплексов, а штучно располагаются среди жилой застройки, усложняя условия проживания в соседствующих с ними жилых образованиях. 
Сегодня не представляется возможным дать оценку эффективности использования территории производственными объектами, т. к. вопрос этот не изучен, однако с некоторые выводы уже могут быть сформулированы:
        - одна из проблем – целесообразность нахождения некоторых объектов производственной сферы в центральной части МО СП «Поселок Бабынино», где относительная градостроительная ценность территории не подлежит сомнению. 
Задача состоит не в том, чтобы ликвидировать эти предприятия, а в том, чтобы провести анализ целесообразности их присутствия в этой зоне и в комплексной реконструкции района с целью повышения общественной значимости данной территории. 
         В рамках проекта реализации Генерального плана после его утверждения следует детально проработать вопросы размещения производственной функции. С этой целью необходимо по каждому производственному объекту проделать следующую аналитическую работу: 
        1. Составить паспорт предприятия с обоснованием состава зданий и сооружений и показателей использования территории; 
        2. На основании проекта санитарно-защитной зоны и данных о количестве жилищного фонда, попадающего в пределы санитарно-защитной зоны предприятия, принять обоснованное решение о его выносе, перепрофилировании, реконструкции или о выводе жилищного фонда за пределы его санитарно-защитной зоны.

Переустройство и развитие производственных зон должно предусматривать качественное развитие территорий сложившихся промышленных предприятий  с дальнейшим развитием территории в «Западном» планировочном районе. Реорганизация производственных территорий имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих территорий в интересах развития поселка.

На существующих территориях производственных зон планируется произвести:

- полную или частичную реконструкцию производственных территорий путем обновления, уплотнения их застройки и создания разветвленной транспортно-инженерной и природоохранных инфраструктур, обеспечивающих рациональное и эффективное использование территорий;

- модернизацию производственных объектов, предусматривающую использование безотходных технологий, оборотное и последовательно-повторное водоснабжение,

- организацию в пределах производственных зон санитарно-защитных зон и их озеленение;

- создание на территории производственной зоны развитой системы культурно-бытового обслуживания трудящихся.

Рекреационная зона

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической среды обитания и включают территории парков, сельских садов, скверов, бульваров, сельских лесов, лесопарков, пляжей.

Развитие рекреационных зон в МО СП «Поселок Бабынино» предусматривает:

- сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования,

-  озеленение и благоустройство территории Центральной районной больницы;

- восстановление и реабилитацию сложившихся главных структурных элементов системы озеленения и рекреации,

- создание в «Южном» планировочном районе парка – озелененной территории многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенной для периодического массового отдыха населения;

- создание непрерывной системы зеленых насаждений общего пользования,  
используя природно-ландшафтную среду водоема, находящегося в северной части МО СП «Поселок Бабынино»,

- проведение общего комплекса мероприятий по уходу за прудами:                                 -

- расчистка от ила, мусора, профилирование береговых полос, которые

представляют интерес для эстетического восприятия и использования для

организации пляжных зон;

- обеспечение санитарного состояния воды либо проточностью, либо

организацией регулярного водообмена;

- оборудование водосбросными и водоспускными сооружениями,

обеспечивающими  отметку зеркала воды на заданном уровне, во избежание

подтопления прилегающей территории.

На расчетный срок площадь зеленых насаждений общего пользования планируется увеличить до 112 га, то есть 16,0 кв. м на 1 жителя.

Зона сельскохозяйственного использования

Генеральным планом часть земель сельскохозяйственного использования, расположенных в южной и западной части МО СП «Поселок Бабынино», предполагается использовать под жилищное строительство, а земли северо-западной части - под производственные территории.

Территории зоны сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным Генеральным планом

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры предназначены для размещения сооружений и коммуникаций:

- железнодорожного транспорта,

- автомобильного транспорта,

- трубопроводного транспорта,

- транспортных магистралей,

- сооружений инженерной инфраструктуры,

- сооружений связи.

Настоящим Генеральным планом предусматривается качественное развитие зон внешнего транспорта (железнодорожного, автомобильного) в пределах занимаемых ими в настоящее время территорий, и включает модернизацию объектов и сооружений, благоустройство и рациональное использование территорий, устройство зеленых насаждений санитарно-защитного назначения вдоль полос отвода железных и автомобильных дорог на участках контактирования с жилыми зонами.

Качественно - количественное развитие зон транспортной инфраструктуры заключается в:

- создание на территории МО СП «Поселок Бабынино»  развитую сеть  магистральных улиц и дорог,

- трассировке новых дорог в районах нового жилищного строительства,

- изменение параметров существующей уличной сети, в сторону их увеличения (ширины, плотности),

- создание стоянок для временного и длительного хранения автомобилей,

- оборудование остановок общественного транспорта.

Качественно-количественное развитие зон инженерной инфраструктуры в основном связано с:

- модернизацией головных инженерных сооружений,

- перекладкой и заменой изношенных коммуникаций,

- прокладкой инженерных коммуникаций в районах, осваиваемых для нового строительства.

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры является первоочередной социальной и градостроительно-инженерной задачей. Разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры.

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется двумя обстоятельствами:

- необходимостью реконструкции улично-дорожной сети в существующих районах МО СП «Поселок Бабынино» в связи с дальнейшим ростом транспортных потоков и возникновением дефицита пропускной способности на дорогах;

- размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей как внутри новых районов, так и с существующими районами МО СП «Поселок Бабынино».

Основные недостатки существующей улично-дорожной сети на территории МО СП «Поселок Бабынино»:

1. Качество благоустройства улиц и дорог (отсутствие ливневой канализации, низкое качество покрытия или полное его отсутствие, недостаточная освещенность, плохое оборудование пешеходных путей сообщения, низкое качество озеленения улиц).

2. Ширина многих улиц местного значения не соответствует нормативным стандартам (7,0 м).

3. Слабо развита сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

4. Недостаток дорог с асфальтовым покрытием, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие.

##### Цели развития транспортной инфраструктуры

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

Существующая транспортная схема МО СП «Поселок Бабынино» представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой МО СП «Поселок Бабынино» и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети относятся:

на первую очередь

- ликвидация «узких» мест улично-дорожной сети;

- выполнение  ремонта автодорог с необходимым устройством дополнительных площадок для парковки автомобилей по существующим улицам «Центрального» планировочного района, в том числе внутри квартальных проездов;

- на улицах с дорогами, отсыпанных щебнем, необходимо производить постоянную подсыпку и грейдерование  для ликвидации проседания грунта;

- обеспечение безопасности движения автотранспорта и пешеходов, путем создания пешеходных путей передвижения;

- обеспечение подъездов к участкам, расположенным в глубине кварталов;

- предусмотреть транспортные связи проектируемого района жилой застройки с существующими улицами, и создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе предполагаемого строительства. Прокладка будущих трасс улиц различной категории  должна проводиться с наименьшими затратами, с активным использованием уже имеющихся участков улиц и проезжих частей, с возможностью прокладки магистралей вдоль границ жилой и производственной застройки, вдоль трасс железных дорог (общие коммуникации); с наименьшими экологическими нарушениями окружающей среды. При установлении поперечных профилей улиц следует учитывать перспективное развитие объектов инженерной инфраструктуры;

- предусмотреть систему велосипедных путей сообщения, что поможет решению задачи оздоровления населения, решению задачи по ограничению движения на индивидуальном автотранспорте;

- проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Конкретные решения по планировке улиц должны определяться на стадии разработки проектов планировки и в соответствии с нормативными документами.

на расчетный срок

– доведение улично-дорожной сети до нормативного уровня.

# V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

Основной целью проектирования и строительства является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим, особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям охраны окружающей среды.

Охрана воздушного бассейна

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработка проектов ПДВ на всех предприятиях МО СП «Поселок Бабынино», а также сводного тома для всего муниципального образования;

- разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях.  Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с санитарными нормами и правилами;

- организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка нескольких стационарных и передвижных постов наблюдения на перекрестках с наиболее интенсивным транспортным движением, а также в районах крупных промышленных предприятий;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения);

- в бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно в центральной части МО СП «Поселок Бабынино» для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу населения;

- расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

Охрана поверхностных вод

В ближайшее время для улучшения качества воды у потребителей должна быть проведена реконструкция водопроводных очистных сооружений. По завершению этой работы качество воды, подаваемой потребителям, улучшиться и в благоприятные периоды года вода будет соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Однако в промежуточные периоды года качество будет ухудшаться.

На первую очередь проектом предлагается:

- реконструкция канализационных очистных сооружений для доведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей.

- реконструкция изношенных участков сетей канализации.

- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями.

- строительство на подводящем к очистным сооружениям канализационном коллекторе – сливной станции на 2 очка для неканализированной части МО СП «Поселок Бабынино». Сливные канализационные станции служат для приема жидких отбросов или для отвода их в канализационную сеть. Для сливных станций предусматривается разрыв 300 м от жилых кварталов и пищевых предприятий. Их размещение наиболее целесообразно производить в районе складских территорий, промышленных предприятий и т.д., окружая само здание станции зеленью.

- в целях улучшения качества питьевой воды необходимо строительство станций обезжелезивания и обеззараживания.

- приведение прибрежной защитной полосы пруда в северной части МО СП «Поселок Бабынино» в надлежащее санитарное состояние.

- организация зон санитарной охраны действующих водозаборов поверхностных вод.

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях.

- строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений.

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

Охрана подземных вод

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод Генеральным планом приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах (скважинах, колодцах, родниках) необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин, колодцев;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю;

- территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

Организация санитарно-защитных зон

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех функциональных зон, как селитебных, так и промышленных и коммунально-складских, проектом установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств

- ликвидация неорганизованннных источников загрязнения воздуха;

- вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятиями загрязнителями;

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

- жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия;

- размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 2.19).

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории (запрет на строительство нового жилого фонда, увеличение норм жилобеспеченности, уменьшение тарифов оплаты за жилье (за счет предприятий)).

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от железной дороги (100 м от крайних путей);

- от магистральных газопроводов (в соответствии с диаметром труб и давлением по санитарным нормам и правилам)

Организация озеленения территории МО СП «Поселок Бабынино»

Природно-экологический каркас МО СП «Поселок Бабынино» включает все виды зеленых насаждений, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки. Одной из проблем является дефицит зеленых насаждений общего пользования и рекреационных зон. Это является следствием как природного фактора, так как МО СП «Поселок Бабынино» расположен в безлесной зоне,  естественных зеленых насаждений в нем и вокруг него мало, так и отсутствием в жилой застройке озелененных пространств. Отдельные парки и скверы сосредоточены, в основном,  в «Центральном»  и «Южно-Восточном» планировочных районах, небольшие участки зеленых насаждений расположены вдоль автомобильной дороги регионального значения, также есть санитарно-защитные насаждения вдоль железной дороги. Однако южный колорит МО СП «Поселок Бабынино» создают зеленые насаждения не общего пользования - сады на придомовых участках в районах малоэтажной застройки.

В связи с огромным влиянием зеленых насаждений на экологическую обстановку МО СП «Поселок Бабынино» (уменьшение интенсивности солнечной радиации и изменение температурного режима окружающей среды, снижение загрязненности воздушного бассейна, повышения ионизации воздуха, и его влажности, влияние на шумовой режим, защита от ветра и др.), озеленение имеет важнейшее значение в системе охраны окружающей среды.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории МО СП «Поселок Бабынино» и заключаются в следующем:

озеленение зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах террас, оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

формирование на вновь осваиваемых территориях жилой застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с массивами лесов.

Проектная система зеленых насаждений общего пользования решена с учетом равномерности обслуживания зелеными устройствами всей жилой застройки.

В каждом планировочном районе предусматривается организация крупного зеленого массива, формирующего более благоприятный микроклимат, как на территории самого зеленого массива, так и на прилегающих участках застройки. 
              Особенно большое внимание обращено на озеленение нового «Южного»  планировочного района, размещаемого на безлесной территории, открытой действию ветров. Здесь намечается создание системы крупных парковых устройств, пронизывающих всю планируемую застройку района.
             Для защиты от сильных ветров и суховеев в селитебной зоне МО СП «Поселок Бабынино» намечается создание развитой системы широких зеленых защитных полос вдоль всех основных улиц и магистралей. Эти насаждения, помимо выполнения ветрозащитных функций, будут служить также декоративному оформлению улиц, обеспечат защиту зданий от пыли, шума и солнечного перегрева, а также затеняет пешеходные полосы вдоль всех основных направлений пешеходных потоков. 
         Таким образом, проектная система зеленых насаждений МО СП «Поселок Бабынино»  представлена:

Насаждения общего пользования составляют:

-  озеленение пространства общественного центра;

- центральная ландшафтно-рекреационная зона;

- бульвар и скверы.

Насаждения ограниченного пользования:

- озеленение детских дошкольных и школьных учреждений;

- озеленение селитебных территорий (дворы и междомовые пространства);

- озеленение больничного комплекса.

Насаждения специального назначения:

- санитарно-защитные зоны от промпредприятий;

- санитарно-защитные насаждения вдоль автомобильных дорог и железной дороги;

- разделительные полосы магистральных улиц.

Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территорий МО СП «Поселок Бабынино» предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, жидких из неканализованных зданий, уличного мусора и смета).
               В соответствии с удельным расчетным показателем образования твердых бытовых отходов (ТБО) годовой расчетный объем образования ТБО составляет:

для современного состояния - 6,75 тыс. м3 в год;

на первую очередь - 8,25 тыс. м3 в год;

на расчетный срок - 10,5 тыс. м3 в год.

Вся территория МО СП «Поселок Бабынино» должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. На территории домовладений выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Утилизация отходов методом захоронения будет производиться на усовершенствованном существующем полигоне ТБО. В перспективе предполагается внедрение двухэтапной системы сбора-вывоза ТБО через мусороперегрузочную станцию на межрайонный объект по переработке отходов.

Для извлечения вторичного сырья предлагается проводить мероприятия по селективному сбору мусора в жилых районах, с целью его использования в качестве сырья. Специальной программой в МО СП «Поселок Бабынино» необходимо предусмотреть организацию стационарных пунктов приема вторичного сырья от населения и площадок для раздельного сбора мусора с использованием специальных контейнеров. Среди населения необходимо систематически проводить разъяснительную работу по раздельному сбору отходов потребления.
           Органам коммунального хозяйства необходимо разработать систему жесткого контроля несанкционированных свалок, и создать условия, исключающие возможность их появления.

Проектом намечается планово регулярная механизированная уборка улиц и тротуаров, а также обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования. Для вывоза снега с территории МО СП «Поселок Бабынино» предлагается обустроить снегосплавной пункт, который возможно разместить в районе очистных сооружений канализации.
           Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта, в состав которого будут входить и средства малой механизации.

В Калужской области разработана  и утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Калужской области на период 2012 – 2016 годы», где решаются проблемы указанной отрасли.

Удаление снега

Проектом предлагается несколько вариантов утилизации снега:

- размещение снега на «сухих» снегосвалках с очисткой талых вод, образующихся при естественном таянии, с последующим сбросом очищенных вод в дренажно-ливневую сеть;

- сброс снега в систему водоотведения хозбытовых сточных вод с принудительным таянием снега и последующей очисткой талых вод на канализационных очистных сооружениях;

- подача снега на снеготаялки на природном топливе с последующей очисткой и сбросом талых вод в системы водоотведения.

Для реализации какого-либо из вариантов необходима разработка соответствующего проекта специализированной организацией, в котором будет выбран наиболее оптимальный вариант. Настоящим проектом предлагается строительство данного снегосплавного пункта в районе канализационных очистных сооружений.

## V.I Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в МО СП «Поселок Бабынино» необходима реализация комплекса мероприятий, указанных в таблице № 3.

Таблица 3.

| КРИТЕРИЙ | МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
| Улучшение состояния атмосферного воздуха | Планировочные мероприятия влияют на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые районы и предусматривают: расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра; размещение объектов и предприятия на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную зону; рациональное расположение заслона между жилым районом и предприятием; устройство санитарно-защитной зоны. Технологические мероприятия включают: кооперация проектируемого объекта с другими предприятиями с целью уменьшения количества «грязных производств» на предприятии; использование более прогрессивной технологии для получения продукции; увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности; применение в производстве более «чистого» вида топлива. К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся: сокращение неорганизованных выбросов; очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов; улучшение условий рассеивания выбросов. - установка стационарного поста наблюдения (в районе промышленной застройки) за состоянием атмосферного воздуха; - увеличение площади зелёных насаждений вдоль основных автодорог и железнодорожной магистрали; - ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина; - совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения данного населенного пункта (комплексное ведение мониторинга действующих предприятий в соответствии с экологическими нормами и правилами, создание сводного тома ПДВ на основе отчетов ПДВ предприятий МО СП «Поселок Бабынино»); - выявление причинно-следственных связей между загрязнением атмосферного воздуха и здоровьем населения, проживающих в санитарно-защитных зонах промпредприятий. |
| Улучшение качества питьевого водоснабжения | - реконструкция существующей службы эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения МО СП «Поселок Бабынино»; - улучшению состояния зон санитарной охраны водоисточников; - оснащение водозаборных сооружений системами обезжелезивания и современными способами обеззараживания воды (очистка поверхностного стока с селитебных территорий). |
| Улучшение состояния поверхностных водоемов | - развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, производственных, ливневых; - благоустройство мест массового отдыха населения. |
| Улучшение состояния почв | - совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора (привлечение жителей МО СП «Поселок Бабынино» для проведения следующих работ: ликвидация всех самовольных свалок в пределах черты поселка, устройство скамеек и урн, ремонт заборов, ограждений и другие работы). - обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения (очистку берегов рек и склонов оврагов от бытового и строительного мусора). |
| Сокращение акустического дискомфорта | - увеличение площади зелёных насаждений вдоль основных автодорог и железнодорожной магистрали. |

# VI. Положения Генерального плана по инженерной подготовке территории

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрологическими условиями, а также с учетом архитектурно-планировочных решений, Генеральным планом предусмотрен комплекс основных мероприятий:

1. Организация поверхностного стока.

2. Понижение уровня грунтовых вод.

3. Благоустройство береговых склонов.

Организация поверхностного стока

Организация поверхностного стока необходима для предотвращения размыва верхнего слоя почвы во время снеготаяния и дождей. Организация стока решается в двух направлениях. Это рассеивание или уменьшение скорости водного потока и организация перехвата и отвода ливневых вод. В зависимости от интенсивности процесса эрозии предусматривают агротехнические, мелиоративные и гидротехнические мероприятия. Наиболее подвержены процессу плоскостной эрозии участки с уклоном от 3 градусов.

Для склонов с крутизной 8 градусов и более характерны процессы линейной эрозии - оврагообразование. Закрепление небольших оврагов и промоин осуществляется путем строительства распылителей поверхностного стока.

Посадка древесной и травянистой растительности по склону позволяет улучшить водно-физические свойства почвы, что обеспечивает просачивание талых вод и уменьшает поверхностный сток, предотвращая размыв.

Для перехвата и отвода поверхностных вод служит ливневая канализация. Она позволяет быстро отводить воду с дорожек и площадок, предохраняет фундаменты и подвалы зданий и сооружений.

Ливневая канализация состоит из сети подземных водостоков, из труб различных диаметров, дождеприемных колодцев и/или водоотводных лотков, входящих в конструкцию дорожек. Вода по ливневой канализации может отводиться в общую канализационную систему или в естественные водоемы.

На хорошо дренирующих грунтах отвод избыточных поверхностных вод можно осуществлять устройством поглощающих колодцев. Колодцы устанавливают в местах пересечения дорожек у бровки газона или на прямых участках дорожки. Благодаря уклонам дорожек вода стекает в колодцы и поглощается грунтовым дном. Дно колодца находиться выше уровня грунтовых вод. Он может быть выложен из кирпича или сборных железобетонных элементов. Колодец закрывают решеткой.

Водоотводные лотки делают из кирпича, бетонных плит или заливкой сплошной бетонной формы. Лоток из бетона можно закрывать чугунными решетками. Существуют модульные бетонные или полимербетонные лотки, открытые или закрытые водоприемными решетками. Благодаря высокой прочности, декоративности и различной конфигурации подобная система позволяет сочетать ее с различными материалами дорожных покрытий и применять на площадях со значительными нагрузками (стоянка, гараж и пр.).

Понижение уровня грунтовых вод

С целью понижения уровня грунтовых вод и повышения и санитарно-гигиенического состояния территории проекта рекомендуются следующие мероприятия:

- четкая организация поверхностного стока путем вертикальной планировки территории и устройство развитой сети открытых водостоков;

- устройство пластовых дренажей, с целью защиты заглубленных частей зданий от подтопления и отвод дренажных вод и открытые водостоки;

-предупредительные водозащитные мероприятия путем прокладки водонесущих коммуникаций с исключением утечек;

-для ликвидации заболоченных участков проектом рекомендуется подсыпка данных территорий, с последующим уплотнением искусственного грунта; для засыпки рекомендуется песок и гравий.

# Вертикальная планировка - инженерное мероприятие по искусственному изменению, преобразованию и улучшению существующего рельефа местности. Вертикальная планировка обязательное и одно из важнейших мероприятий по благоустройству и инженерной подготовки территорий. При организации рельефа территории необходимо стремиться к минимальному объему земляных работ, сохраняя растительный грунт и соблюдая основные требования:

# - создавать площадки, которые соответствуют требованиям функциональных зон;

# -  организовывать отвод с участка ливневых вод;

# - обеспечивать отвод ливневых вод от зданий и сооружений, то есть снижение уровня грунтовых вод;

# - не осуществлять отвод ливневых вод с участка через зону жилого дома;

# - изолировать отвод ливневых вод с хозяйственного двора от остальных стоков.
             На участке, где существует перепад в уровне размещения отдельных территорий относительно поверхности земли, необходимо произвести тщательную вертикальную планировку пространства. Простейшим элементом вертикальной планировки являются откосы, представляющие собой переход от одного участка к другому при разнице их уровней. Исходными данными для разработки являются материалы изысканий, планировочные решения, здания и сооружения, данные о зеленых насаждениях и т.д.

Благоустройство береговых склонов

В северной части МО СП «Поселок Бабынино» расположен искусственный водоем. Для благоустройства предусмотрена очистка водоема от ила и мусора с устройством песчаной постели и благоустройство берегов.

# VII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

В составе Генерального плана МО СП «Поселок Бабынино» разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых районов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

МО СП «Поселок Бабынино» обладает достаточно развитой инженерной инфраструктурой, сложившейся в период активного роста промышленного потенциала и селитебных территорий поселка Бабынино. В МО СП «Поселок Бабынино» поселок Бабынино обеспечен централизованными системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газификации, электроснабжения и телефонной связи, в основном удовлетворяющими его потребности. Вместе с тем в инженерном комплексе МО СП «Поселок Бабынино» имеется ряд проблем, решение которых может значительно улучшить и повысить эффективность работы инженерной инфраструктуры.

В настоящее время к существенным факторам, ограничивающим развитие, относятся следующие:

- дефицит воды питьевого качества;

- нехватка мощностей очистных сооружений;

- неудовлетворительное состояние водонапорных и канализационных сетей;

- нехватка мощностей для утилизации  отходов.

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

### VII.1 Водоснабжение

Принципиальная схема водоснабжения и водоотведения сохраняется на перспективу.

Для бесперебойного водоснабжения МО СП «Поселок Бабынино» и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:
- вести строительство резервных скважин на водозаборах и проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов;
- вести модернизацию головных сооружений водопровода;
- на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное (высокоэффективное и энергоэкономичное);
- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- строительство станции обезжелезивания питьевой воды с проектной мощностью 3 тыс. м3/сутки;

- в соответствии с  нормативными документами необходимо организовать зоны санитарной охраны на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

В качестве источника централизованного водоснабжения застраиваемой территории для хозяйственно-питьевых нужд планируется использование артезианских подземных вод, защищенных от поверхностного загрязнения.  В случае необходимости, в состав сооружений водоснабжения необходимо вводить сооружения водоподготовки для доведения качества воды источника до качеств «Вода питьевая».

Водозаборные узлы для участков застройки включают подъем воды из артезианских скважин, хранение регулирующего и неприкосновенного пожарного запаса воды в баках водонапорных башен.

Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

Для  водопроводов и сетей применены неметаллические трубы и из полиэтилена высокого и низкого давления (ПЭ 80, SDR 13.6 – 110, 160; ПЭ 80, SDR 13.6 – 40 ГОСТ 18599 – 2001).

Установка запорной отключающей арматуры, гидрантов, спускников, вантузов предусматривается    в колодцах из сборных ж/б элементов диаметром 1500, 2000 мм.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на один коттедж составляет 0,75 куб.м/сут. Удельное суточное водопотребление на одного жителя – 300 л/сут. Максимальный суточный расход воды на один коттедж – 0,9 куб.м./сут.

Водопотребление на полив одного участка составляет 0,15 куб.м/сут. Суммарный расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды для одного коттеджа составит 1,05 куб.м./сут.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с.

Спецпожаротушение отдельных объектов решается на последующих стадиях проектирования в соответствии с действующими нормами и правилами.

### VII.2 Водоотведение

Для улучшения работы системы водоотведения в первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:
- реконструкция и модернизация существующих канализационных очистных сооружений (КОС), канализационной насосной станции (КНС) с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы;

-   строительство разводящих сетей канализации, коллекторов в разных районах строительства, в т. ч. с использованием новых технологий (бестраншейная прокладка сетей);

-   строительство канализационных сетей и КНС;

- автоматизация и диспетчеризация процесса управления и контроля работы КНС и сооружений;

-  строительство станций ультрафиолетовое (УФ) обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях канализации (ОСК);

-   предусмотреть резервное электроснабжение объектов водоотведения;

- канализирование коттеджной застройки предлагается с использованием локальных автономных очистных установок с многоступенчатой (глубокой) биологической очисткой (SBR-реакторы), производительностью 1000 куб. м/сутки. Такие установки заводского изготовления не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством установок с глубокой биологической очисткой является отсутствие необходимости вызовов ассенизационной машины и загрязнения участка. Аэрационные станции глубокой биологической очистки, в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98% и очищает сточные воды без применения дополнительных химикатов. В таких установках сочетается биологическая очистка с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих сточной воды, что ускоряет биологическую переработку и повышает степень очистки;

-    организация нормативных санитарно-защитных зон очистных сооружений канализации;

-  на перспективу проектом предусматривается строительство системы канализации во всех районах капитальной и индивидуальной застройки.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

### VII.3 Теплоснабжение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора: существующие, сохраняемые, реконструируемые и нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, горячее водоснабжение).

Проектом предлагаются основные направления развития системы теплоснабжения:

- обеспечение децентрализованного теплоснабжения (с использованием индивидуальных отопительных систем) нового малоэтажного (коттеджного) жилого строительства  с использованием газа и электроэнергии;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей;

- сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

- повышение теплозащитных характеристик теплотрасс.

- реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения;

- создание условий в инфраструктуре теплоснабжения для организации взаиморезервируемой схемы, путем строительства тепломагистралей-перемычек между крупными источниками для работы в аварийном режиме.

Расчетные расходы тепла

Проектные решения по обеспечению теплом районов новой застройки разработаны на основании рекомендаций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Климатологические данные:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления  – минус 26 град. С.

средняя температура отопительного периода - минус 2,4 град. С.

продолжительность отопительного периода – 215 суток.

Теплоснабжение проектируемой коттеджной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии.

Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блоков модульных котельных, работающих на газовом топливе. Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования (проект планировки на территории новой застройки).

### VII.4 Газоснабжение

Использование природного газа идет на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления от индивидуальных газовых приборов и котельных установок.

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов среднего давления;

- осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП;

- закольцовка существующих газопроводов среднего давления с целью увеличения надежности газоснабжения.

- определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Для районов нового строительства в целом система газоснабжения принята трехступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 МПа), в которых параметры газа редуцируются до параметров среднего давления и уже газопроводами среднего давления газ подается непосредственно потребителям. Таким образом, предусматривается устройство ШГРП среднего давления непосредственно у каждого потребителя для перевода газа среднего давления

Детальная   трассировка и протяженность газопроводов, а также задачи по установке индивидуальных газорегуляторных пунктов среднего давления и раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Тепловые и газовые сети, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог с целью исключения возможных разрытий в зоне проезжей части. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории приквартирных участков при согласии их владельцев. Прокладка газовых сетей высокого давления по территории малоэтажной застройки не допускается.

Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать децентрализованным — от поквартирных генераторов автономного типа. Расстояния от газорегуляторного пункта до жилой застройки следует принимать в соответствии с нормативными документами.

### VII.5 Электроснабжение

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства в селе на расчетный срок необходимо:

- реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих сетей;

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

Расчет нагрузок

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию поселковых электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 30 м кв. на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на одного человека.

Электрические нагрузки по промышленным потребителям принимаются из расчета прироста 2 % в год.

### VII.6 Связь

Услуги телефонной связи общего пользования в поселке Бабынино предоставляются населению и организациям.

Услуги сотовой связи предоставляют МТС, Мегафон, Билайн.

Развитие средств связи будет осуществляться по следующим направлениям: техническое перевооружение, реконструкция электросвязи и внедрение современных цифровых систем, расширение новых видов услуг связи (телефакс, видеотекст, подвижная сотовая телефонная).

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающих в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети предусматривается наращиванием номерной емкости и установкой выносных абонентских модулей с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет, что успешно претворяется в настоящее время в МО СП «Поселок Бабынино».

В перспективе предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счет приема спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

# VIII. Ритуальное обслуживание населения

В связи с увеличением численности населения МО СП «Поселок Бабынино» произведен расчет потребности в территориях специального назначения.

Расчет  нормы-площади земельного участка на 1000 чел. – для кладбищ традиционного захоронения  в соответствии с Рекомендациями по проектированию объектов ритуального назначения:

где T - общая площадь кладбища на расчетный период;

N - норма земельного участка на одно захоронение;

К - коэффициент смертности (число умерших в год на 1000 чел.);

Т - расчетный период, равный 20 годам для гроба с телом.

Расчетная норма на одно захоронение гроба с телом умершего 5 м2, урны с прахом - 1 м2.

Площадь захоронений должна составлять 65-70 % общей площади кладбища.

Расчетная норма - площадь земельного участка на 1000 чел. - определяется в зависимости от относительной смертности (в год на 1000 чел.).

В Калужской области смертность в сельской местности за 2009 г. составила 22,0 человека на 1000 граждан.

Расчет нормы-площади земельного участка на 1000 чел.

Существующее кладбище, расположенное в селе Бабынино площадью 1,7 га, проектом сохраняется на расчетный срок, и в соответствии со Схемой территориального планирования МР «Бабынинский район» расширяется на 5 га в восточном направлении.

Вокруг территории кладбища должна быть организована санитарно-защитная зона с озеленением.