ООО «СпецСтройКомплекс»

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Деревни Воронино

сельского поселения «Село Кольцово»

Ферзиковского района Калужской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

ЧЕРТЕЖИ.

ПРОЕКТИРОВЩИК: ООО «СпецСтройКомплекс»

Директор:                                                                                                     Никифоров С.В.

Инженер проекта:                                                                                            Захарцев Д.Г.

Инженер проекта:                                                                                               Чвыр М.Ю.

г. Москва, 2010 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

# ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………4

# 1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА …………………………………………………………………6

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития….6

## I.I Природные условия……………………………………………………………………………6

I.I. 1. Эколого-геоморфологические условия ………………………………………………….6

I.I.2. Климат ………………………………………………………………………………………10

### I.I.3 Ресурсы поверхностных и подземных вод……………………………………………….13

I.II Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям……..14

I.II.1 Оценка территории для строительного освоения …………………………………….14

# I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения …………………………………….14

# I.II.3 Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории………………………………………………………………………………………...19

### I.II.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка ………………………………………………………………………………………...20

I.II.5 Охранные коридоры коммуникаций …………………………………………………...24

## I.III Современное использование территории ……………………………………………….27

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация деревни ……….. 27

I.III.2 Жилищный фонд …………………………………………………………………………27

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание …………………………………………………….27

### I.III.4 Транспортная инфраструктура ………………………………………………………...28

## I.IV Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития …...28

I.IV.1 Население. Социально-демографическая характеристика ………………………...28

I.IV.2 Экономическая база ……………………………………………………………………...28

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ  О  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ …………29

# II. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения ………………………………………………………….29

# II.1 Цели и задачи территориального планирования……………………………………… 29

II.2 Целевое назначение земель……………………………………………………………….. 29

II.3. Правовой статус  земельных участков ………………………………………………….31

II.3.1 Правовой статус земельных участков до согласования и утверждения генерального плана ……………………………………………………………………………...31

II.3.2 Правовой статус земельных участков после согласования и утверждения генерального плана ……………………………………………………………………………...34

# III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территории деревни (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения) ……………………………………………………………………………………...37

# III.I Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры деревни ..37

# III.II Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки ...38

# III.II.I Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок …………………………….38

# III.II.II Градостроительное зонирование территории населенного пункта ……………...40

# III.III Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания……………………………………………………………………………………. 48

### III.III.1 Учреждения культурно-бытового назначения ……………………………………..49

### III.III.2  Торговая сеть …………………………………………………………………………..51

# III.III.3 Общественное питание ………………………………………………………………..51

## III.III.4  Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон …………52

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры …………………………………………………………………………52

## IV.I  Транспортная инфраструктура ………………………………………………………….52

## IV.II  Улично-дорожная сеть…………………………………………………………………... 53

IV.III  Инженерная подготовка территории …………………………………………………53

## IV. IV  Инженерно-техническая база …………………………………………………………54

### IV. IV.1 Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории………………………………………………………………………………………...54

### IV. IV.2 Теплоснабжение и газоснабжение …………………………………………………...58

IV. IV.3 Электроснабжение ……………………………………………………………………..63

### IV. IV.4 Связь …………………………………………………………………………………….64

# V. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды ……65

V.I Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы ………65

## V.II Формирование природно-экологического каркаса…………………………………… 66

VI. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории………...…66

# VII. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ………………………………………………………..67

# Список используемой литературы ……………………………………………………………76

# ВВЕДЕНИЕ

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенного пункта в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач генеральный план предусматривает:

- перевод земель в соответствии с территориальным планированием;

- повышение эффективности использования территорий;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды поселения;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

В числе основных задач повышения качества среды и устойчивости градостроительного развития генеральный план предусматривает –обеспечение экологической безопасности населенного пункта его среды и повышение устойчивости природного комплекса;

-повышение эффективности использования территорий;

-обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

-определение направлений дальнейшего территориального развития на расчетный срок резервных территорий;

-развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых зон, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации с учетом роста численности населения к 2015 г. до 400. человек и к 2020 г.– 843 человека.

-улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий с учетом роста численности населения.

-повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур;

-комплексное благоустройство и озеленение территории.

Реализация мероприятий по территориальному планированию, указанных в части II настоящих Положений, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана деревни Воронино в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана деревни Воронино представляются в составе:

Общая схема опорного плана;

Ситуационный план географического местоположения деревни;

Схема земель лесного фонда;

Схема ландшафта;

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

# 1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I. 1. Эколого-геоморфологические условия

В географическом плане территория деревни Воронино Ферзиковского района расположена в пределах северо-западной оконечности Средне-Русской возвышенности. Ландшафтный фон района определяет в основном дочетвертичный эрозионный рельеф, на который наложились ледниковые образования.

В целом рельеф района пологоволнистый, местами переходящий в полого-холмистый с преобладающими абсолютными отметками 140-197 м. Наивысшая точка рельефа в 203.33 м расположена на северо-западе проектируемой территории, а низшая – 112,7  м – южная граница участка. Абсолютный перепад высот по району составил 90,63 м.

В пределах Ферзиковского района по ландшафтно-морфологической структуре выделено два крупных региональных ландшафта: первый – пологоволнистая морено-зандровая равнина, второй – эрозионно-аккумулятивная долина р. Оки.

#### I.I.2. Климат

Климат территории деревни Воронино Ферзиковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,8°. Минимальная  температура воздуха составляет 39,3(С, а максимальная - +35,9(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,6°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13- -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 650-730 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере района, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Оки, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.I.3 Ресурсы поверхностных и подземных вод

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Ока.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- транспортных;

- орошения сельскохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Река Ока. Самая крупная река Калужской области. Берет начало на юге Орловской области, ее протяженность в Калужской области – 160 км. Здесь Ока – многоводная большая река с широкой, хорошо разработанной долиной, по особенностям строения которой отчетливо выделяются три участка. Первый отрезок имеет широкую пойму (1,5-4,5 км) и 2-3 надпойменные террасы. Пойма Оки в целом характеризуется ровным рельефом и нормальным увлажнением. Течение реки Оки медленное. Средняя скорость на плесах  0,3-0,5 м/с, на перекатах – 0,5-1м/с. Русло Оки очень извилистое, отчетливо выражены плесы и перекаты. На данном отрезке насчитывается около 30 крупных перекатов. Максимальные глубины достигают 8 метров. Дно сложено песчано-глинистым материалом, реже каменистым.

Второй отрезок характеризуется течением в субширотном направлении в узкой долине с крутыми берегами. Высота склонов долины местами 80-90 м. По склонам наблюдаются выходы коренных пород, представленные  глинами и известняками карбона. С наличием глин связано развитие по склонам оползневых явлений. Ширина поймы  сокращается от 200-300 м до нескольких метров. В русле Оки немало каменистых перекатов. Узость долины на этом отрезке обуславливает высокий уровень, подъем обуславливает высокий уровень подъема воды в период высокого половодья.

На третьем отрезке долины вновь расширяется и принимает опять почти меридиальное направление. Увеличивается ширина поймы до 300-400 м и более. Ока начинает сильно меандрировать, возрастает  и ширина террас. Озер на характеризуемой территории нет.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения. Крупные реки района используются как источники для орошения земель, водоснабжения промышленных предприятий, частично для судоходства (р. Ока) и рыболовства. Пруды служат в основном для водоснабжения и различных бытовых целей.

Разведанных месторождений подземных вод нет, местное население пользуется водой из скважин и колодцев.

I.II Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям

### I.II.1 Оценка территории для строительного освоения

- Климат деревни Воронино Ферзиковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

- В географическом плане территория муниципального образования расположена в пределах северо-западной оконечности Средне-Русской возвышенности. Ландшафтный фон района определяет в основном дочетвертичный эрозионный рельеф, на который наложились ледниковые образования.

- Инженерно-геологические условия для крупного строительства оценивается как средние. В северной части территории основные проблемы связаны с высоким стоянием грунтовых вод. Проблемы южной площади, примыкающей непосредственно к долине р. Оки и ее мелких притоков – это интенсивная эрозия геологической среды, что приводит к резкой изменчивости инженерно-геологических свойств грунтов (неустойчивое состояние геологической среды), причем поверхностная водная эрозия носит регрессивный характер.

- Территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения.

- Ферзиковский район имеет большие перспективы по разработке месторождений известняков, керамзитовых и палыгорскитовых глин, а также легкоплавкого сырья.

- Муниципальное образование обладает значительными сельскохозяйственными ресурсами.

- Леса района в основном имеют средозащитное, санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение.

8. Рекреационные возможности деревни Воронино  Ферзиковского района значительны и многогранны и связаны в основном с природными, историко-природными, историко-культурными ландшафтами.

### I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «Об охране окружающей среды на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории деревни Воронино особо охраняемых природных территорий, представленных государственными памятниками природы нет.

В целях охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются следующие охранные и санитарные нормы:

- вдоль лесного массива – 15 м охранная зона

- канализационная насосно-перекачивающая станции – 15 м санитарная зона

- вокруг скважин водозаборов – 50 м зона особая охранная зона, 30 м зона санитарной охраны, водоохранные зоны прудов-50 метров.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

Водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии. Ширина водоохраной зоны на территории деревни Воронино составляет 200 м от уреза воды р.Ока.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На основании части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ и в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства.

#### Лесные ресурсы

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Калужская область находится в подзоне хвойно-широколиственных лесов. В Ферзиковском районе леса занимают 26 % всей территории.

Все леса отнесены к защитным и эксплуатационным, что определяет их средозащитное, санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение. Лесные ресурсы отнесены к разряду экологических, промышленная заготовка леса запрещается. Основными задачами Ферзиковского лесничества Калужского управления лесами является сохранение экологического потенциала и биологического разнообразия лесов, воспроизводство лесов, поддержание состава и структуры лесного фонда.	Для этих целей проводятся лесовосстановительные работы, рубки ухода, все виды ландшафтных и санитарных рубок в лесопарковой зоне. Древесина, полученная от всех видов рубок, может поступать на местные деревообрабатывающие предприятия.

Лесные угодья деревни Воронино Ферзиковского района  могут использоваться:

- для побочного лесопользования: сенокошения, пастьбы скота, размещения ульев и пасек, заготовки древесных соков, заготовки и сбора дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и технического сырья и др.;

- для заготовки второстепенных лесных ресурсов (пней, еловых и сосновых лап, новогодних елок и др.)

- в охотничьих, научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целях.

### I.II.3 Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории.

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов современной застройки в историческую среду населенных пунктов;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала.

Объекты культурного наследия являются объектами градостроительной деятельности особого регулирования. Согласно нормативным документам проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Территории памятников археологии не могут быть вовлечены в градостроительную деятельность, основным видом функционального использования может являться рекреационно-туристическая деятельность.

Территория культурного слоя, может быть использована для целей градостроительной деятельности только после проведения археологических изысканий, в случае отсутствия ценных объектов культурного наследия.

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории населенного пункта деревня Воронино

Таблица 2

| № | Наименование объекта | Датировка объекта | Месторасположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селище 2 | ХVI-XVII вв. | д. Воронино, в 0,4 км к юго-востоку |
| 2. | Селище 3 | ХVI-XVII вв. | д. Воронино, в 0,1 км к востоку |
| 3. | Селище 4 | ХVI-XVII вв.. | д. Воронино, в 0,25 км к востоку от деревни и в 50-60 м к юго-востоку от селища 3 |
| 4. | Селище 5 | ХVI-XVII вв. | д. Воронино, в 0,5 км к югу от деревни |
| 5. | Селище 6 | XVII в. и позже | д. Воронино, в 0,5 км к юго-западу |
| 6. | Стоянка 1 «Воронинские пески» | III-II тыс. до н.э. | д. Воронино, на лев. берегу р.Оки, на песчаной отмели |

Охранные зоны указанных объектов культурного наследия не устанавливались.

В случае проведения любых видов работ вблизи или на границе объектов культурного наследия будут разработаны меры (разделы проектной документации) по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия  в соответствии с действующим законодательством РФ.

### I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка

Техногенное воздействие является комплексным фактором и ведет к отрицательным последствиям для целостности и устойчивости природных сообществ, то в числе основных задач повышения качества природной среды деревни Воронино предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса деревни;

- повышение эффективности использования территории деревни.

Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах черты населенного пункта, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

Таблица 3

| Атмосфера | - загрязнение воздуха пылью и газом |
| --- | --- |
| Земля | - отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя; - изменение рельефа при выполнении строительных и планировочных работ; - увеличение нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений |
| Водные ресурсы | загрязнение подземных вод, изменение условий поверхностного стока |
| Гидрологический режим | нарушение гидрологического режима в районе работ |

Ресурсный потенциал для деревни Воронино устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей (восточную часть территории деревни окружает лес). Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Промышленные предприятия в деревне отсутствуют. Поэтому, основными источниками загрязнения атмосферного воздуха деревни  являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы).

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха

в районе намечаемой деятельности

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха будет наблюдаться в период строительства. Воздействие при выполнении строительных работ носит кратковременный характер и по срокам прекращается по окончании строительства.

Так как основная доля выбросов вредных веществ приходится на передвижные источники, необходимо дополнительно провести посадку зеленых насаждений вдоль дороги для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Образование и размещение отходов

1.Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвоживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2.Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3.Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования.

4.Нормы накопления отходов принимаются:

- на расчетный срок – 2,2 куб.м на 1 человека в год (440 кг/чел/год)

5.Предусматривается рост объема ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6.В приведенных нормах 5% составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок – 15 кг (75 куб.м) на 1 человека в год.

7.Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 куб.м) с 1 кв.м усовершенствованных покрытий.

8.Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал, обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9.Предлагается контейнерная система для всех площадок застройки.

Предлагаемая система очистки

Отходы транспортируются к мусоросортировочному комплексу, далее неутилизируемые отходы направляются на существующую свалку (полигон) твердых бытовых отходов в районе д. Козловка.

Таблица 4

| Отбросы | Единицы измерения | Нормы накопления | Расчетное количество отбросов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | л | тн | куб.м |
| Твердые (мусор) от жилых зданий с благоустройством | на 1 чел. в год | 250 | 1000 | 210 | 840 |

Уборка территории

1.Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

2.Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

3.К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление

снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с городских улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

4.В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть).

Снеговые свалки размещены с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические данные (на стадии Генерального плана данный расчет не предусматривается).

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в деревне Воронино является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- Характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод.

- Характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

-  Предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства.

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в деревне Воронино необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Таблица 5

| КРИТЕРИЙ | МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
| Улучшение состояния атмосферного воздуха | - увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодороги; - ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина; - совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных мест. |
| Улучшение состояния поверхностных водоемов | - развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых; - благоустройство мест массового отдыха населения. |
| Улучшение состояния почв | - совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора. |

ВЫВОД: Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

### I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, линии электропередач, газопроводы, линии связи) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. 
В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны: 
	В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 
	- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; 
	- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота; 
	- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач); 
	- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач). 
          Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается: 
	- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей; 
	- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях; 
	- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей; 
	- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; 
	- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них); 
	- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
	- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 6

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры

Запрещается

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур; - осуществлять добычу руды; - загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии; - складывать материалы; - самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация деревни

Существующая территория деревни Воронино расположена к юго-западу от Ферзиково в составе муниципального образования сельское поселение «Село Кольцово».

Площадь деревни в существующей границе составляет 19,18 га .  Численность постоянного населения – 3 чел.

Согласно градостроительному зонированию в границах населенного пункта можно выделить следующие функциональные зоны: жилую и сельскохозяйственного использования.

Жилая зона сосредоточена в центральной части деревни и представлена малоэтажной жилой застройкой с участками.

Объектов образования  и воспитания в деревне нет.

Возможности территориального развития

Территория, проектируемая под застройку, расположена в северной, южной и восточной частях деревни. В проектную границу населенного пункта включены земли сельскохозяйственного назначения. На сегодняшний день на них планируется размещение площадок под жилищное строительство.

Проектом «Схема территориального планирования Ферзиковского района» предусматривается расширение границ населенного пункта деревни путем перевода земель сельскохозяйственного назначения из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта на основании ст. 8 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Всю территорию под застройку можно отнести к благоприятной для строительства. Участки расположены на территории со спокойным рельефом.

В проектных границах площадь деревни Воронино будет составлять 168,0 га.

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд деревни Воронино представлен индивидуальными жилыми домами (21 жилой дом). Муниципального жилья нет.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

В деревне Воронино полностью отсутствуют объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты общественного питания, бытового обслуживания, магазины, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи.

Социальное обслуживание населения осуществляется на базе объектов населенных пунктов сельского поселения «Село Кольцово».

В близлежащем селе Кольцово имеются:

- клуб на 100 мест;

Так как на территории населенного пункта с. Кольцово учреждение культуры будет не полностью обеспечивать население, планируется размещение нового клуба с залом на территории 500 мест в зоне делового, общественного и коммерческого назначения.

- общеобразовательная школа на 320 мест;

На перспективу строительство школы в деревне Воронино не предусматривается. Доставка учащихся к месту учебы и обратно будет осуществляться «Школьным автобусом».

### I.III.4 Транспортная инфраструктура

Улично-дорожная сеть выполнена в увязке с внешними транспортными магистралями.

Основные направления улиц: север-юг – основная дорога соединяющая д.Воронино с населенным пунктом Кольцово.

До автостанции Ферзиково ежедневно осуществляется движение автобусов по маршруту Ферзиково – Кольцово. Производятся остановки согласно « Паспорта автобусного маршрута» в д. Николаевка, Кольцовское Зв-во, д. Поливаново, База отдыха, Кольцово.

## I.IV Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

### I.IV.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Существующий сохраняемый жилищный фонд в населенном пункте деревня Воронино составляет 816 кв.м. (21 жилой дом). Постоянное население составляет 3 человека. Все население старше трудоспособного возраста. В летнее время население увеличивается до 60 человек. Тип жилой застройки представлен в основном малоэтажным усадебным – 1-2 этажа.

На одного жителя в среднем приходится 13,6 кв.м. общей площади.

Ведомственного жилищного и муниципального фонда на территории населенного пункта деревня Воронино не имеется.

Частный жилищный фонд составляет 816 кв.м (100 % общего объема).

На территории деревни Воронино ветхий жилищный фонд отсутствует.

### I.IV.2 Экономическая база

На территории деревни Воронино отсутствуют промышленные и производственные предприятия.  Развитие производства на перспективу в населенном пункте не предусматривается.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ  О  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# II. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

# II.1 Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития деревни Воронино и ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития села в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

-обеспечение экологической безопасности населенного пункта его среды и повышение устойчивости природного комплекса;

-повышение эффективности использования территорий;

-обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение направлений дальнейшего территориального развития на расчетный срок резервных территорий;

-развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых зон, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации с учетом роста численности населения к 2015 г. до 400. человек и к 2020 –843 человек.

-улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий с учетом роста численности населения.

-повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур;

-комплексное благоустройство и озеленение территории

#### II.2 Целевое назначение земель

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

Существующий населенный пункт деревня Воронино занимает 19,15 га земель населенных пунктов.

Разрабатываемый генеральный план включает в себя земли сельскохозяйственного назначения:

Таблица 7

| № пп | Кадастровый номер | Собственник | Площадь | Инвестор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:22:120101:122 | ООО «КОЛЬЦОВО» | 64,4515 га | Группа Компаний «Адмирал» |
| 2 | 40:22:120101:113 | ООО «КОЛЬЦОВО» | 4,6880 га | Группа Компаний «Адмирал» |
| 3 | 40:22:120101:129 | ООО «КОЛЬЦОВО» | 32,9610 га | Группа Компаний «Адмирал» |
| 4 | 40:22:120101:130 | ООО «КОЛЬЦОВО» | 8,4713 га | Группа Компаний «Адмирал» |
| 5 | 40:22:120101:131 | ООО «КОЛЬЦОВО» | 4,8736 га | Группа Компаний «Адмирал» |
| 6 | 40:22:120101:133 | ООО «КОЛЬЦОВО» | 19,4289 га | Группа Компаний «Адмирал» |
| 7 | 40:22:120101:135 | ООО «КОЛЬЦОВО» | 5,1576 га | Группа Компаний «Адмирал» |
| 8 | 40:22:120101:116 | ООО «КОЛЬЦОВО» | 8,7627 га | Группа Компаний «Адмирал» |
|  | Итого: |  | 148,7946 га |  |

Итого, проект генерального плана предусматривает перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов общей

площадью – 148,7946 га.

Общая площадь земель населенного пункта деревни Воронино составит около 168 га.

II.3. Правовой статус  земельных участков

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона РФ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в случае установления или изменения границы населенных пунктов.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 84 Земельного кодекса РФ  «Порядок установления или изменения границ населенных пунктов»: установлением или изменением границ населенных пунктов является: утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

Таким образом, генеральный план поселения, предусматривающий  включение в  границы населенного пункта новых земельных участков и  изменение их категории и вида разрешенного использования (целевого назначения), является правовым документов, отражающий перевод земельных участков из одной категории в другую.

Настоящий генеральный план предусматривает: установление новых границ  деревни Воронино Ферзиковского района Калужской области, с включением в границы данного населенного пункта нижеперечисленных земельных участков с изменением их категории и вида разрешенного использования (целевого назначения).

II.3.1 Правовой статус земельных участков до согласования и утверждения генерального плана:

1.Земельный участок  с кадастровым номером 40:22:120101:122.

Площадь: 644 515 квадратных метров;

Расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Воронино;

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Вид разрешенного использования (целевое назначение): для сельскохозяйственного производства.

Местонахождение земельного участка: земельный участок расположен в границах  муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области.

Собственник земельного участка:  ООО «КОЛЬЦОВО».

2.Земельный участок  с кадастровым номером 40:22:120101:113

Площадь: 46 880 квадратных метров;

Расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Воронино;

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Вид разрешенного использования (целевое назначение): для сельскохозяйственного производства.

Местонахождение земельного участка: земельный участок расположен в границах  муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области.

Собственник земельного участка:  ООО «КОЛЬЦОВО».

3.Земельный участок  с кадастровым номером 40:22:120101:129.

Площадь: 320 610 квадратных метров;

Расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Воронино;

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Вид разрешенного использования (целевое назначение): для сельскохозяйственного производства.

Местонахождение земельного участка: земельный участок расположен в границах  муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области.

Собственник земельного участка:  ООО «КОЛЬЦОВО».

4.Земельный участок  с кадастровым номером 40:22:120101:130.

Площадь: 84 713 квадратных метров;

Расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Воронино;

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Вид разрешенного использования (целевое назначение): для сельскохозяйственного производства.

Местонахождение земельного участка: земельный участок расположен в границах  муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области.

Собственник земельного участка:  ООО «КОЛЬЦОВО».

5. Земельный участок  с кадастровым номером 40:22:120101:131.

Площадь: 48 736 квадратных метров;

Расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Воронино;

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Вид разрешенного использования (целевое назначение): для сельскохозяйственного производства.

Местонахождение земельного участка: земельный участок расположен в границах  муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области.

Собственник земельного участка:  ООО «КОЛЬЦОВО».

6. Земельный участок  с кадастровым номером 40:22:120101:133.

Площадь: 194 289 квадратных метров;

Расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Воронино;

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Вид разрешенного использования (целевое назначение): для сельскохозяйственного производства.

Местонахождение земельного участка: земельный участок расположен в границах  муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области.

Собственник земельного участка:  ООО «КОЛЬЦОВО».

7. Земельный участок  с кадастровым номером 40:22:120101:135.

Площадь: 51 576 квадратных метров;

Расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Воронино;

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Вид разрешенного использования (целевое назначение): для сельскохозяйственного производства.

Местонахождение земельного участка: земельный участок расположен в границах  муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области.

Собственник земельного участка:  ООО «КОЛЬЦОВО».

8. Земельный участок  с кадастровым номером 40:22:120101:116.

Площадь: 87 627 квадратных метров;

Расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Воронино;

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Вид разрешенного использования (целевое назначение): для сельскохозяйственного производства.

Местонахождение земельного участка: земельный участок расположен в границах  муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области.

Собственник земельного участка:  ООО «КОЛЬЦОВО».

II.3.2 Правовой статус земельных участков после согласования и утверждения генерального плана:

1.Земельный участок  с кадастровым номером 40:22:120101:122.

Площадь: 644 515 квадратных метров;

Расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Воронино;

Категория земель:  земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования (целевое назначение): строительство малой этажности жилых домов, объектов общественно-делового назначения и жилых домов индивидуальной застройки;

Местонахождение земельного участка: земельный участок расположен в границах муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области в составе земель населенного пункта - деревни Воронино Ферзиковского района Калужской области.

Собственник земельного участка:  ООО «КОЛЬЦОВО».

2.Земельный участок  с кадастровым номером 40:22:120101:113

Площадь: 46 880 квадратных метров;

Расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Воронино;

Категория земель:  земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования (целевое назначение): строительство малой этажности жилых домов, объектов общественно-делового назначения и жилых домов индивидуальной застройки;

Местонахождение земельного участка: земельный участок расположен в границах муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области в составе земель населенного пункта - деревни Воронино Ферзиковского района Калужской области.

Собственник земельного участка:  ООО «КОЛЬЦОВО».

3.Земельный участок  с кадастровым номером 40:22:120101:129.

Площадь: 320 610 квадратных метров;

Расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Воронино;

Категория земель:  земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования (целевое назначение): строительство малой этажности жилых домов, объектов общественно-делового назначения и жилых домов индивидуальной застройки;

Местонахождение земельного участка: земельный участок расположен в границах муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области в составе земель населенного пункта - деревни Воронино Ферзиковского района Калужской области.

Собственник земельного участка:  ООО «КОЛЬЦОВО».

4.Земельный участок  с кадастровым номером 40:22:120101:130.

Площадь: 84 713 квадратных метров;

Расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Воронино;

Категория земель:  земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования (целевое назначение): строительство малой этажности жилых домов, объектов общественно-делового назначения и жилых домов индивидуальной застройки;

Местонахождение земельного участка: земельный участок расположен в границах муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области в составе земель населенного пункта - деревни Воронино Ферзиковского района Калужской области.

Собственник земельного участка:  ООО «КОЛЬЦОВО».

5. Земельный участок  с кадастровым номером 40:22:120101:131.

Площадь: 48 736 квадратных метров;

Расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Воронино;

Категория земель:  земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования (целевое назначение): строительство малой этажности жилых домов, объектов общественно-делового назначения и жилых домов индивидуальной застройки;

Местонахождение земельного участка: земельный участок расположен в границах муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области в составе земель населенного пункта - деревни Воронино Ферзиковского района Калужской области.

Собственник земельного участка:  ООО «КОЛЬЦОВО».

6. Земельный участок  с кадастровым номером 40:22:120101:133.

Площадь: 194 289 квадратных метров;

Расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Воронино;

Категория земель:  земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования (целевое назначение): строительство малой этажности жилых домов, объектов общественно-делового назначения и жилых домов индивидуальной застройки;

Местонахождение земельного участка: земельный участок расположен в границах муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области в составе земель населенного пункта - деревни Воронино Ферзиковского района Калужской области.

Собственник земельного участка:  ООО «КОЛЬЦОВО».

7. Земельный участок  с кадастровым номером 40:22:120101:135.

Площадь: 51 576 квадратных метров;

Расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Воронино;

Категория земель:  земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования (целевое назначение): строительство малой этажности жилых домов, объектов общественно-делового назначения и жилых домов индивидуальной застройки;

Местонахождение земельного участка: земельный участок расположен в границах муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области в составе земель населенного пункта - деревни Воронино Ферзиковского района Калужской области.

Собственник земельного участка:  ООО «КОЛЬЦОВО».

8. Земельный участок  с кадастровым номером 40:22:120101:116.

Площадь: 87 627 квадратных метров;

Расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, деревня Воронино;

Категория земель:  земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования (целевое назначение): строительство малой этажности жилых домов, объектов общественно-делового назначения и жилых домов индивидуальной застройки;

Местонахождение земельного участка: земельный участок расположен в границах муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области в составе земель населенного пункта - деревни Воронино Ферзиковского района Калужской области.

Собственник земельного участка:  ООО «КОЛЬЦОВО».

Настоящий генеральный план подлежит в обязательном порядке согласованию и утверждению в соответствующих муниципальных и государственных органах в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ.

Настоящий генеральный план является основанием для внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений об  изменении категории земельных участков, их вида разрешенного использования (целевого назначения),  адреса  и иных сведений об объектах недвижимости.

# III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территории деревни (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)

## III.I Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры деревни

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов среды, зон активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы деревни;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей деревни;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия территории.

Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации деревни, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

## III.II Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Основная цель – планировочными средствами обеспечить создание благоустроенной и комфортной среды проживания, закрепить изменения использования земельных участков из сельскохозяйственного назначения в жилое, что позволит расширить зону жилищного строительства и улучшить среду жизнедеятельности населения.

Проектное решение предполагает четкую функциональную организацию и упорядочение использования земельных участков. Проектом предусмотрено изменение границы деревни с включением новых территорий под жилищное  строительство (коттеджная застройка).

### III.II.I Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок

Параметры жилищного строительства

Существующий сохраняемый жилищный фонд составляет 816 кв.м. (21 жилой дом).

Жилищный фонд нового строительства составит 52 500 кв.м. Объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда (816 кв.м) и жилищного фонда нового строительства (52 500 кв.м): 816+52500=53316 кв.м общей площади.

Движение жилищного фонда по этапам реализации Генерального плана.

(кв.м общей площади)

Таблица 8.1.

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (до 2015 г.) | 816 | 816 | 25000 | 25816 |
| Расчетный срок (2015-2020 гг.) | 0 | 0 | 27500 | 27500 |

Распределение жилищного фонда и населения по участкам

(расчетный срок)

Таблица 8.2.

| Наименование участков | Жилой фонд, кв. м | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Сущест. | Новое строит. | всего | Сущест. | Новое строительство | всего |
| д. Воронино существующий | 816 | - | 816 | 3 | - | 3 |
| д. Воронино проектируемый | - | 52500 | 52500 | - | 840 | 840 |
| Итого |  |  | 53316 |  |  | 843 |

  - Типология нового жилищного строительства.

- индивидуальные жилые дома на 1 семью (коттеджи) площадью 100-200 кв.м – земельный участок 0,13-0,33 га

- блокированные жилые дома на 4-5 семей (таун-хаусы) – земельный участок 0,3-0,5 га

Технико – экономические показатели.

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория: Индивидуальной застройки | га | 86,18 |  |
| 2. | Средняя площадь проектируемого участка | га | 0,20 |  |
| 3. | Количество участков | шт. | 336 |  |
| 4. | Численность населения Плотность населения | чел. чел/га | 840 10 |  |
| 5. | Плотность застройки | % | 72 |  |

Проект генерального плана предусматривает перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов общей площадью – 148,81 га.

Общая площадь земель населенного пункта деревня Воронино составит 0,168 кв.км или 168,0 га.

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов

| Местоположение участка | Площадь, га | Целевое назначение | Предполагаемые сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищное стр-во | Производственная,инженер-ная и транспортная инфраструктуры | Общественно-деловое | Территории особо охраняемых территорий | Рекреация |  |
| дер. Воронино СП «Село Кольцово» | 148,81 | 86,18 | 1,18 | 2,83 | 10,19 | 48,43 | 2010-2035 |

### III.II.II Градостроительное зонирование территории населенного пункта

Баланс территории.

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Площади, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь территории в границах проектов | 167,96 |  |
| 2. | Площадь территории жилой застройки | 86,18 |  |
| 3. | Территория учреждений культурно-бытового обслуживания, включающая детские образовательные комплексы, административные, культурно-развлекательные и спортивно-оздоровительные комплексы | 2,83 |  |
| 4. | Площадь территории спортивной зоны | 0,49 |  |
| 5. | Площадь территории озеленения | 48,42 |  |
| 6. | Территория объектов коммунального обслуживания и инженерного обеспечения | 1,70 |  |
| 7. | Площадь покрытий (проезды, площадки, тротуары) | 20,82 |  |

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое  проектом функциональное зонирование территории деревни в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального  назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования  отдельных участков территории.

В границах поселка выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Таблица 11

| № пп | Наименование зоны | Шифр зоны по карте | % от общей площади | Площадь зоны, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая (застройка индивидуальными жилыми домами) | Ж1 | 51,4 | 861 802 |
| 2 | Жилая (застройка малоэтажными жилыми домами) | Ж2 | 9,8 | 163 855 |
| 3 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | ОД1 | 1,8 | 28 310 |
| 4 | Территории объектов культурного наследия | ОХ2 | 6 | 101 849 |
| 5 | Коммунальная зона | П1 | 0,8 | 11 765 |
| 6 | Зона сельскохозяйственных угодий | С1 | 1,7 | 27 683 |
| 7 | Территории рекреационного назначения | Р3 | 23 | 392 243 |
| 8 | Лесные объекты, скверы, парки | Р1 | 5,5 | 92 096 |
|  | Итого |  |  | 1 679 603 |

- Территориальные зоны населенного пункта показаны на карте.

На карте градостроительного зонирования выделены следующие виды территориальных зон.

1. Жилые зоны:

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

1.2. Общественно-деловые зоны - ОД.

1.3. Зоны промышленные, инженерной и транспортной инфраструктур:

П-1  Коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

1.4. Зоны сельскохозяйственного использования:

С-1 Зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими).

С-2 Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

1.5. Зоны рекреационного назначения:

Р-1 Зона городских лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов.

Р-2 Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи).

Р-3 Зона рекреационного назначения.

1.6.Зоны особо охраняемых территорий:

ОХ-2  Границы зон объектов культурного наследия.

- Применительно к указанным территориальным зонам устанавливаются нижеследующие перечни видов разрешенного использования земельных участков, включая:

а) основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства,

б) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляемые совместно с ними,

- Озелененные территории общего пользования - скверы, бульвары, а также дороги, проезды и иные пешеходно - транспортные коммуникации разрешены на территориях всех, выделенных на карте зон.

- Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, представляющие муниципальные службы охраны здоровья и общественной безопасности - пункты оказания первой медицинской помощи, милиции - разрешены во всех зонах и представлены в списках "вспомогательных видов использования".

- Перечень и описание зон:

Ж – жилые зоны:

Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа,

- блокированные жилые дома (таунхаусы) на 4-5 семей в 1-3 этажа,

- выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей фруктов,

- строения для содержания мелких животных (домашняя птица, кроликов и т. д.),

- аллеи, скверы,

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,

- спортплощадки,

- аптеки,

- пункты первой медицинской помощи,

- банно - оздоровительные комплексы,

- объекты, связанные с отправлением культа,

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) площадью не более 120 кв. м,

- индивидуальное обслуживание клиентов в отдельно стоящем здании общей площадью не более 120 кв. м,

- магазины товаров первой необходимости площадью не более 150 кв. м,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- предприятия бытового обслуживания в отдельно стоящем здании общей площадью не более 120 кв. м,

- отделения милиции.

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- теплицы,

- оранжереи,

- надворные постройки (бани, туалеты, сараи),

- индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства),

- резервуары для хранения воды,

- отдельно стоящий гараж на 1 - 2 легковые автомашины,

- встроенный в жилой дом гараж на 1 - 2 легковые машины,

- открытая гостевая стоянка на 1 автомашину.

Ж-2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами:

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- жилые дома, отдельно стоящие на одну семью в 1 - 3 этажа с участком,

- блокированные жилые дома (таунхаусы) на 4-5 семей в 1 - 3 этажа с участком,

- многоквартирные дома не выше 3-х этажей, с участком и без участка,

- выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей фруктов,

- строения для содержания мелких животных (домашняя птица, кроликов и т. д.),

- сады, огороды,

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,

- спортплощадки,

- аптеки,

- пункты первой медицинской помощи,

- банно - оздоровительные комплексы,

- объекты, связанные с отправлением культа.

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- теплицы,

- оранжереи,

- надворные постройки (бани, туалеты, сараи),

- индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства),

- резервуары для хранения воды,

- отдельно стоящий или встроенный гараж на 1-2 легковые автомашины на земельных участках отдельно стоящих и блокированных жилых домов на одну семью,

- 1 отдельно стоящий или встроенный гараж или открытая стоянка для каждых трех жилых единиц на участке многоквартирного дома,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- предприятия бытового обслуживания, в отдельно стоящем здании общей площадью не более 120 кв. м,

- индивидуальное обслуживание клиентов в отдельно стоящем здании общей площадью не более 120 кв. м,

ОД – Общественно-деловые зоны:

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- гостиницы, дома приема гостей,

- школа,

- библиотека,

- аптека,

- пункты первой медицинской помощи,

- предприятия бытового обслуживания,

- спортплощадки,

- пункты проката,

- банно - оздоровительный комплекс,

- магазины товаров первой необходимости,

- торговые центры,

- кафе,

- объекты, связанные с отправлением культа.

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв. м общей площади зданий общественного назначения,

- гаражи встроенные подземные или наземные в зданиях общей площадью более 400 кв. м, на участках площадью более 500 кв. м,

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- общественные туалеты на участках не более 60 кв. м,

- отделение милиции.

П – Зоны промышленные, инженерной и транспортной инфраструктур:

П-1 – Коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- тепловые электростанции и районные котельные, работающие на газовом и газо-мазутном топливе (последний - как резервный),

-  хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна,

-  материальные склады,

- автомобильные стоянки легкового транспорта,

- отстойно-разворотные площадки общественного транспорта,

- коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей,

- индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомобилей,

- предприятия химчистки,

- бани,

- пожарное депо,

- мелкооптовые рынки,

- мастерские  и предприятия по ремонту бытовой техники, часов, обуви и т.д.,

- голубятни,

- объекты торговли и общественного питания (стационарные и временные).

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости:

- спортплощадки,

- аптека,

- пункты первой медицинской помощи,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения,

- магазины товаров первой необходимости,

- предприятия бытового обслуживания,

- почтовые отделения,

- общественные туалеты,

С – Зоны сельскохозяйственного использования:

С-1 Зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими).

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- пашни, сенокосы, пастбища, залежи,

- земли, занятые многолетними насаждениями (сады, и т.д.).

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- огороды,

- временные строения и сооружения сельскохозяйственного назначения,

- внутрихозяйственные дороги,

- древесно-кустарниковая растительность, предназначенная для защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

С-2 Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- здания, строения, сооружения, используемые для производства, хранения и первичной переработки  сельскохозяйственной продукции,

- здания, строения, сооружения для животноводства,

- выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов.

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- теплицы,

- оранжереи,

- резервуар для хранения воды,

- огороды,

-  временные строения и сооружения сельскохозяйственного назначения,

- внутрихозяйственные дороги.

Р – Зоны рекреационного использования:

Р-1 Зона городских лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов.

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-детские площадки, площадки для отдыха,

-прогулочные аллеи, некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха на природе,

- места для пикников, костров,

- пляжи,

- санитарная рубка и рубка ухода.

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- общественные туалеты,

- некапитальные строения для кафе и закусочных,

- элементы благоустройства, малые архитектурные формы,

- спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения,

- культовые объекты,

- сезонные обслуживающие объекты,

- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,

- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого типа,

Р-2 Зона водных объектов (пруды,  пляжи).

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,

- спортплощадки,

- здания, строения, сооружения, используемые для организации отдыха,

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- 1 место парковки легковых автомобилей на 1 га территории,

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания,

- общественные туалеты.

Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- временные торговые объекты,

- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

## III.III Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания способствует достижению главной цели градостроительной политики деревни – обеспечения комфортности проживания населения.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, что зоны вновь застраиваемых территорий должны быть обеспечены учреждениями обслуживания местного уровня.

Главнейшим фактором создания полноценной среды является комплексная иерархическая система обслуживания, соответствующая запросам деревни.

Формирование системы обслуживания происходит по двум направлениям:

 номенклатура и емкость учреждений обслуживания;

 формирование общественно-деловых зон.

По номенклатуре и емкости учреждений Генеральным планом предлагается:

 доведение до нормативного уровня обеспеченности учреждениями культурно-бытового обслуживания;

 учет при формировании зон обслуживания сопряженного населения прилегающих сельских населенных пунктов.

Развитие общественно-деловых зон предусматривает организацию рекреационных зон деревни, концентрирующих комплексы объектов по обслуживанию населения.

Обеспечение жителей населенного пункта услугами первой необходимости осуществляется в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2—2,5 км), при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, предусмотрено в пределах границ муниципальных образований с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин.

Потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания

  - Таблица 12

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 37 | 30 | 1200 |
| Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, кадетское училище | мест | 97, В том числе для 10-11 классов - 8 | 88 | 4400 |
| Клубы | мест | 80 | 67 | 1000 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос./см | 20% общего норматива | 168 | 3000 |
| Аптеки | кв. м. площади | 14,0 | 12 | 3000 |
| Территория плоских спортивных сооружений | га. | 0,9 | 0,76 | 1000 |
| Спортивные залы общего пользования | кв. м общ. зала | 70 | 59 | 540 |
| Помещения для культурно-массовой работы | кв. м общ. пола | 60 | 50 | 1000 |
| Магазины продовольственных товаров | кв. м торг. площ. | 100 | 84 | 4000 |
| Магазины непродовольственных товаров | кв. м торг. площ | 200 | 168 |  |
| Торговые центры | кв. м торг. площ | 300 | 252 |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 4 | 4 | 1000 |
| Прачечные | кг/см | 20 | 17 | 1000 |
| Пожарное депо | маш. | 0,4 | 1 | 5000 |
| Административное- управленческое учреждение | 1 раб. место | По заданию на проектирование |  |  |
| Отделение банка | 1 объект | По заданию на проектирование |  |  |
| Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жит. | 1 | 700 |

### III.III.1 Учреждения культурно-бытового назначения

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения делятся на:

- учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, спортплощадки.

Учреждения повседневного спроса должны находиться в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом населенном пункте.

- учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) вторая ступень обслуживания, размещаются в центрах сельских поселений (с. Кольцово).

Для постоянного населения: средние школы, амбулатории, клубы, стадионы, комбинаты бытового обслуживания, магазины обслуживают населенные пункты в пределах 30 минутной транспортной доступности.

В связи с дальнейшим развитием деревни генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих:

Общее среднее образование.

Генеральным планом предлагается довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СНиП 2.07.01-89*. Основная школа общей площадью 1876,2 м2 (на 320 мест) располагается на территории населенного пункта с. Кольцово, доставка детей будет осуществляться «Школьным автобусом» от территории общественного центра деревни Воронино. В связи с этим строительство школы на территории деревни Воронино не планируется.

Дошкольное воспитание.

- В соответствии с постановлением правительства «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» действующим законодательством доведение обеспеченности дошкольными учреждениями до уровня 85% охвата детей.

- В соответствии с нормативами расчетные показатели минимальной обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями и исходя из радиуса обслуживания, который для дошкольных учреждений в сельских населенных пункта составляет 500 м, в проектируемом населенном пункте деревни Воронино планируется построить два детских сада на 15 мест каждый.

Учреждения культуры.

- Доведение обеспеченности населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами.

2.   Так как на территории населенного пункта с. Кольцово учреждение культуры будет не полностью обеспечивать население, планируется строительство нового клуба с залом на 250 мест в зоне общественного, делового и коммерческого назначения

Спортивные сооружения.

1. Доведение обеспеченности населения спортивными сооружениями до нормативной величины.

2. Доведения количества помещений для физкультурно-оздоровительных занятий до нормативного уровня.

3. На территории деревни Воронино планируется строительство крытого спортивного комплекса общей площадью 3849 м2  и открытых спортивных площадок общей площадью 7 600 м2

Здравоохранение.

- Доведение до нормативного уровня емкости учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности.

2.  В соответствии с нормативами расчетные показатели минимальной обеспеченности аптечные пункты, фельдшерско-акушерские пункты и исходя из радиуса обслуживания, который  составляет не более 30 мин пешеходно-траспортной доступности, в проектируемом населенном пункте деревни Воронино планируется расположить в административно-торговом центре.

### III.III.2  Торговая сеть

- Доведение до уровня не меньше нормативной обеспеченности населения торговой площадью на всех проектируемых участках.

- Размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности.

- На территории проектируемого населенного пункта деревни Воронино планируется строительство административно-торгового центра общей площадью 8 750 м2 , в котором будут располагаться магазины промышленных товаров, пищевых продуктов, предметов первой необходимости.

III.III.3 Общественное питание

1. Доведение до нормативного уровня обеспеченности населения предприятиями общественного питания.

2. Увеличение количества мелких предприятий общественного питания – кафе, предприятий быстрого обслуживания, «досуговых» предприятий различного типа. Их расположение предполагается на  территории торгового центра.

## III.III.4  Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Развитие рекреационных зон предусматривает - cохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования. Проектом предусмотрено развитие рекреационных зон на территории населенного пункта.

Рекреационная зона проектируемого населенного пункта будет включать в себя:

- Спортивный отдых (велоспорт, конный спорт, гребля, пара- и дельтапланеризм, рыбалка, футбол, волейбол, теннис, стрельба из лука и пр.)

- Созерцательный отдых (пешие и велосипедные прогулки, безлюдные места для размышлений, тихие уголки, простор, чистый воздух, природные виды и звуки).

- Детский и семейный отдых (осмотр достопримечательностей, познавательные игры, детские площадки, пешие прогулки, развитие навыков ориентирования и пр.).

- Организация пляжей, причала для водной техники, пункты проката водной техники, летние кафе.

Предполагается активная роль отдыхающих  и проживающих граждан в освоении природных богатств  и достопримечательностей данной зоны отдыха. В частности, это предусматривает самостоятельное передвижение: пешее, велосипедное, роликовое и пр. На территории зон отдыха будут располагаться пункты проката велосипедов, роликовых коньков. Все объекты массово-культурного отдыха будут связаны между собой пешеходно-велосипедными дорожками. Ширина велосипедных дорожек будет составлять 1,5 м, что исключает возможность проезда автомобилей. Помимо специально оборудованных дорожек предусмотрено сохранить имеющиеся тропинки и природный ландшафт.

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры

## IV.I  Транспортная инфраструктура

Улично-дорожная сеть выполнена в увязке с внешними транспортными магистралями.

Основные направления улиц: север-юг – основная дорога соединяющая д.Воронино с населенным пунктом Кольцово.

Поперечные улицы в направлении восток-запад протрассированы перпендикулярно основным направлениям улиц и являются осью разбивки для улиц этого направления.

Такая разбивка улиц с шагом 100-120м по осям обеспечивает оптимальные размеры участков застройки, удобное расположение кварталов, учитывает рельеф местности для организации самотечной канализации (ливневой и хозяйственно-бытовой) обеспечивает удобное транспортное обслуживание всех участков и зон застройки. В тупиковых проездах располагаются разворотные площадки.

На центральных дорогах каждой площадки удобно располагаются объекты общественных центров, коммунального обслуживания.

Главные улицы – 2-х полосные по ширине 7 м, в пределах красных линий – 15 м.

Суммарная площадь автомобильных дорог составила – 208 233 м2.

## IV.II  Улично-дорожная сеть

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется как размещением новых районов строительства так и существующей жилой зоны с необходимостью организации транспортных связей.

Проектом предлагается:

1.Строительство дороги местного значения:

- Проектирование соединительной автодороги, соединяющей деревню Воронино, Кольцово с Ферзиково.

- При рабочем проектировании автодороги «Кольцово-Воронино» на участках примыкания к уличной сети населенного пункта, примыкания выполнить в соответствии с типовым проектом 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания, автомобильных дорог в одном уровне», разработанного институтом «Союздорпроект» по типу 4-Б-2.

2.Строительство автодорог территориального значения:

- улицы и квартальные проезды деревни Воронино.

3.Организация движения автотранспорта

- все улицы и проезды запроектированы с двухсторонним движением.

IV.III  Инженерная подготовка территории

Выбранные участки под жилую застройку позволяют осуществить строительство с минимально возможными затратами на инженерную подготовку территории и её благоустройство.

Устройство дорог и их благоустройство является первоочередным мероприятием, обеспечивающим нормальные условия строительства и жизнедеятельности посёлка.

Проектом предусматривается профилирование всех внутренних бульваров, дорог и проездов, а также улучшение существующих дорог инертными добавками – песок, щебень, асфальт, на ширину проезжей части. Согласно проекта устраиваются тротуары из тротуарной плитки. Ширина тротуара принимается 1,0 метра.

Инженерная подготовка территории также включает в себя следующие виды работ: вертикальную планировку территории, подготовку участков под строительство жилых домов и других объектов, озеленение.

Вертикальная планировка предусмотрена вдоль проектируемых улиц и проездов.  При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учётом максимального сохранения естественного рельефа местности, что дало возможность сократить до минимума объёмы земляных работ и обеспечить водоотвод.

Перенесение проекта на местность осуществляется в соответствии с разбивочным планом. Учитывая, что имеются существующие здания и сооружения, а также сеть улиц и дорог деревни Воронино, разбивка осей проектируемых улиц, зданий и сооружений будет производиться, в основном, от существующих зданий.

При разработке проектной привязки отдельных зданий разбивка должна быть уточнена. Поперечные профили улиц, дорог и проездов, конструкция их покрытий  даны на листах чертежей.

## IV. IV  Инженерно-техническая база

### IV. IV.1 Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории

Водоснабжение

В проекте принята система объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Схема водопроводной сети кольцевая с отводами во все канализуемые здания. Система централизованного водоснабжения в существующем населенном пункте отсутствует и осуществляется из колодцев.

Водоснабжение общественных зданий и жилой застройки предусматривается проектом централизованно от существующей артезианской скважины, расположенной в населенном пункте с. Кольцово, и от проектируемой артезианской скважины, расположенной в южной части проектируемого населенного пункта с кольцевой разводкой по основным улицам.

Водоснабжение посёлка проектируется исходя из расчётного количества жителей и норм водопотребления. Расчетный максимальный суточный расход воды составит 203805,0 л/сут.

Расход воды на пожаротушение составляет 216000 л/сут (из учета продолжительности пожара равное 3 часам), для каждой из очередей поселка расчетное количество пожаров – 1, расход воды на 1 пожар – 5 л/с (табл.5).

Расчетное количество суточных стоков принимаем равным 203805,0 л/сут.     Свободный напор в сети водопровода при двухэтажной застройке должен быть не менее 14,0 метров на вводе в здание над поверхностью земли. При одноэтажной застройке свободный напор должен быть не менее 10,0 метров. Предполагаемая насосная станция водоснабжения удовлетворяет этим и техническим условиям водопровода.

Водоотведение и канализация

Проектом предусматривается полная канализация всех проектируемых и существующих зданий. Стоки по своему составу являются производственно-бытовыми. Нормы водоотведения для канализируемых зданий принимаются по СНиП 2.04-02-84 и равны нормам водопотребления, что приведено в таблице.

Жилой сектор канализуется в самотечную сеть, далее в проектируемые канализационные коллекторы на канализационные насосные станции (КНС). От КНС стоки перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки сельского поселения «Село Кольцово», расположенные в с. Кольцово, производительностью 100 м3/сут. Канализационные сети прокладываются через территорию гослесфонда бестраншейным строительством инженерных коммуникаций, методом направленного горизонтального бурения (НГБ) на глубине не менее 3 м.

Канализование общественных зданий деревни проектируется в самотечную сеть далее в магистральный коллектор идущий вдоль центральной дороги и далее в канализационные насосные станции.

Самотечная канализационная сеть выполняется из керамических труб Ф 150 – 300 мм ГОСТ 286-82( по расчету при рабочем проектировании канализационных сетей ), самотечный канализационный коллектор - из керамических труб Ф 300-500 мм  ГОСТ 286-82 . Колодцы на сети выполняются из  сборных железобетонных колец по типовому проекту 802-09-22-84.

1.Система канализации принята полная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от общественной застройки.

2.Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети ливневой канализации. Водоотведение поверхностных вод осуществляется по кюветам вдоль улиц с закладкой водопропускных труб в пересечениях с поперечными улицами, с последующей очисткой на очистных сооружениях поверхностных стоков и сбросом очищенных вод по ливневому самотечный коллектору из керамических труб Ф500 мм ГОСТ 286-82 в безымянный ручей и далее в направлении реки.

3.Производственные сточные воды, не отвечающие требованиями по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке. В пониженных местах участков располагаются очистные сооружения ливневых вод.

4.Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственной канализации с подключением сетей от новых площадок к проектируемому отводу очистных сооружений.

5.На расчетный срок расход канализационных сточных вод составит 203805,0 л/сут.

6.Для бесперебойного отведения сточных вод необходимо строительство двух насосных станций мощностью – по 125 куб.м/сут.

7. Строительство канализационных сетей осуществлять с использованием   новых технологий прокладки инженерных сетей.

8. Предполагается реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений в с. Кольцово и увеличение производительности с учетом объемов сточных вод от проектируемых общественных и жилых зданий.

| Таблица расчета водопотребеления и водоотведения по деревне Воронино, л. |  |
| --- | --- |
| Наименование водопотребителей | Ед.изм. | Кол-во водопотребителей на расчетный срок | Напор у потребителя,м. (число часов работы сутки,ч) | Водопотребление на расчетный срок на 1 чел, л/сут. | Общее водопотребление на расчетный срок, л/сут. | Расчетный расход воды на наужное пожаротушение*, л/сут. | Водотведение на расчетный срок бытовые и производственные стоки, л/сут. |
| Индивидуальные жилые дома | чел. | 807 | 10(24) | 225 | 181575 | 54000 | 187575 |
| Блокированные жилые дома на 4 квартиры | чел. | 33 | 14(24) | 225 | 7425 | 54000 | 7425 |
| Общественно-торговый центр | чел. | 30 | 14(24) | 16 | 480 | 54000 | 480 |
| Детсады | чел. | 44 | 10(24) | 105 | 4620 | 54000 | 4620 |
| Всего: |  |  |  |  | 194100,0 | 216000,0 | 194100,0 |
| Всего с неучтенными расходами 5% |  |  |  |  | 203805,0 | 216000,0 | 203805,0 |

Таблица 13

* - из расчета на 1 пожар в сутки общей продолжительностью 3 ч.

### IV. IV.2 Теплоснабжение и газоснабжение

В настоящее время в населенном пункте деревня Воронино отсутствует централизованное теплоснабжение и газоснабжение. Данный проект предусматривает снабжение посёлка газом.

В перспективе газоснабжение населенного пункта будет осуществляться природным газом по газораспределительным сетям от ГРС «Ферзиково».

От ГРС «Ферзиково» до с. Кольцово проложен межпоселковый стальной подземный  газопровод среднего давления (Дн=159 мм). Проектом предусмотрено строительство нового газопровода среднего давления от с. Кольцово до д. Воронино протяженностью около 1 км. диаметром 159 мм. Снижение давления газа будет осуществляться через шкафной газорегуляторный пункт, расположенный в северной части населенного пункта деревни Воронино. Генеральным планом запроектировано строительство уличного газопровода низкого давления от ШРП до конечного потребителя.

Необходимо:

- строительство объектов газоснабжения, создание системы диагностики, контроля и учёта расхода газа;

- проведение комплекса газосберегающих мероприятий в сфере потребления и распределения газа;

- создание надежной системы газоснабжения и обеспечение устойчивого её функционирования;

- осуществление технического диагностирования  на ШРП.

- проведение энергосберегающих мероприятий для возможности  сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

- Перевод потребителей индивидуального (коттеджного) строительства на использование автономных источников тепла (АИТ).

Индивидуальные жилые дома и квартиры в блокированных домах  оборудуются 4-х конфорочными газовыми плитами, двухконтурными газовыми котлами на нужды горячего водоснабжения и отопления. Детские сады, школы и деловой центр отапливаются по средством газогенераторных станций. Все расходы газа на отопление и бытовые нужды представлены в сводной таблице  расхода газа.

Источником газоснабжения проектируемой и существующей застройки является проектируемый газопровод среднего давления. Распределительные сети газопровода проектируются кольцевыми, максимальные потери давления от ШРП до наиболее удаленной точки составляют 909,0мм вод.ст., что обусловлено использованием диаметров распределительных газопроводов не менее Ду=50мм.

Газопроводы прокладываются из пластиковых толстостенных сварных труб в изоляции весьма усиленного типа в земле на глубине 1,6 м. На газопроводах через каждые 200 п.м. предусматривается установка контрольных проводников для контроля электрического состояния и настройки установок защиты газопроводов от электрохимической коррозии.

Таблица 14

| Наименование газового оборудования | Кол-во на поселок, шт. | Продолжительность работы в сутки, ч. | Продолжительность работы прибора, сут/год. | Расход газа при номинальной производительности, м3/ч. | Общий расход газа, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел отопительный марки "Ишма 12,5" | 336 | 24 | 210 | 1,48 | 2506291,2 |
| Котел отопительный марки "Ишма 50" | 8 | 24 | 210 | 3 | 45360 |
| Газовая плита | 344 | 5 | 365 | 1,076 | 675512,8 |
| всего: |  |  |  |  | 3227164 |

Тепловой расчет

Тепловой расчет выполнен в соответствии с нормативными документами:

- МДК 4-05.2004 « Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения »

- СНиП 23-01-99 - « Строительная климатология »;

- СНиП 2.04.01-85*- « Водопровод и канализация »

Для расчета приняты следующие расчетные значения:

Тр.о. – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления

Тср.х.м. – средняя температура наиболее холодного воздуха  - 10.2 °С

Тн.о. – средняя температура наружного  воздуха за отопительный период  - 3.1 °С

Твп. – температура внутри помещения

По – продолжительность работы отопления

Wo – расчетная скорость ветра в отопительный период 3,8 м/с

Расчетная часовая тепловая нагрузка отопления:

Qотмх = α * qот * Vзд * (Твн – Tpo)(l+Kн.р.)* 10-6, где

α – поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района и применяемый в случаях, когда расчетная температура наружного воздуха отличается от

- 30 °С, α = 1,032

qот  - удельная отопительная характеристика здания, ккал/ ч м2 °С

Vзд – объем здания, м3

Kн.р. – расчетный коэффициент инфильтрации

Qотмх = 1,032 * 0,6* Vзд * (21 – (-28))(l+Kн.р.)* 10-6

Qотмх = α * qот * Vзд * (Твн – Tpo)(l+Kн.р.)* 10-6

Расчетная часовая нагрузка ГВС в отопительный период:

QГВСmax = aN(55 – Tc) x 10-6 x 1,1 , Гкал/час

а – норма затрат на ГВС в час наибольшего водопотребления,

Tc  - температура водопроводной воды в отопительный период, Tc  = 5 с

Расчетная часовая нагрузка

QвсвMax = α Vqv (Tвн - Tр.о) 10-6    , Гкал/час

qv - удельная тепловая вентиляционная характеристика здаия, ккал/м3 ч °С

Расчетная суммарная часовая тепловая нагрузка на отопление, ГВС

Q∑Max = QотMax  - QГВСMax  , Гкал/час

Среднечасовой расход тепла на отопление за отопительный период:

Qотср.ч = QотMax (Tвн – Tп.о) / (Tвн – Tр.о), Гкал/час,

Годовой расход тепла на отопление:

Qотгод = Qотср.ч  х n х  По  , Гкал/год, где

n – число часов работы системы отопления

Средняя часовая тепловая нагрузка ГВС в отопительный период (с учетом потерь в трубопроводах):

Qhm= aN(55-Тс) х 10-6 х 1,1/24, Гкал/час

а – норма затрат воды на ГВС в средние сутки,

Тс  - температура водопроводной воды в отопительный период, Тс = 5 °С

Средняя часовая тепловая нагрузка ГВС в неотопительный период:

Qhs= Qhm ß (Тhs -Тсs)/ (Тh -Тс), Гкал/час

ß = 0,8

Тhs = Тh = 55 °С (температура горячей воды в неотопительный и отопительный периоды)

Тсs = 15 °С (температура водопроводной воды в неотопительный период)

Тс = 5 °С (температура водопроводной воды в отопительный период)

Затраты тепловой энергии на ГВС за год:

Qh=24(QhmП0+Qhs(365- П0)), Гкал/год

Годовой расход тепла на отопление, ГВС

∑ Q = Qотгод + Qh, Гкал/год

Годовой расход натурального топлива:

В = ∑ Q х 10-6 / Qрн х ŋ, Нм3/ год, где

Qрн – теплотворная способность натурального топлива – 8000 Ккал/Нм3

Годовой расход условного топлива:

Qy = ∑ Q х 10-6 / Qßy х ŋ тут., где

Qßy  - теплотворная способность условного топлива – 7000 Ккал/кг.у.т.

Расчет расхода тепла и топлива

Таблица 15

|  | Кол-во дней работы | Отопление Qo Гкал/час То время 24 2.53 | Гор. вода Qгвс Гкал/час Тгвс время 16 1.547 | ИТОГО ТЕП-ЛА | Всего Тепла Q С учётом Собств.нужд И потерь 5% | Расход Условного Топлива КПД=0,95 | Расход Природного газа | Средне Часовой Расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тн ср.от | Zot | Zгвс | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Т.У.Т. | Тыс.м.куб. | м.куб./ч |  |
| Январь | -10.2 | 31 | 31 | 1001.2 | 767.3 | 1768.5 | 1856.9 | 279.23 | 244.94 | 331.00 |  |
| Февраль | -9.2 | 28 | 28 | 858.7 | 693.1 | 1551.8 | 1629.4 | 245.02 | 214.93 | 290.45 |  |
| Март | -4.3 | 31 | 31 | 699.7 | 767.3 | 1467.0 | 1540.4 | 231.64 | 203.19 | 274.58 |  |
| Апрель | 4.4 | 30 | 30 | 268.3 | 742.6 | 1010.9 | 1061.4 | 159.61 | 140.01 | 189.20 |  |
| Май | 11.9 | 0 | 31 | 0 | 767.3 | 767.3 | 805.7 | 121.16 | 106.28 | 143.62 |  |
| Июнь | 16 | 0 | 30 | 0 | 742.6 | 742.6 | 779.7 | 117.25 | 102.85 | 138.99 |  |
| Июль | 18.1 | 0 | 31 | 0 | 767.3 | 767.3 | 805.7 | 121.16 | 106.28 | 143.62 |  |
| Август | 16.3 | 0 | 31 | 0 | 767.3 | 767.3 | 805.7 | 121.16 | 106.28 | 143.62 |  |
| Сентябрь | 10.7 | 0 | 30 | 0 | 742.6 | 742.6 | 779.7 | 117.25 | 102.85 | 138.99 |  |
| Октябрь | 4.3 | 31 | 31 | 281.4 | 767.3 | 1048.7 | 1101.1 | 165.58 | 145.25 | 196.28 |  |
| Ноябрь | -1.9 | 30 | 30 | 571.0 | 742.6 | 1313.6 | 1379.3 | 207.41 | 181.94 | 245.86 |  |
| Декабрь | -7.3 | 31 | 31 | 855.6 | 767.3 | 1622.9 | 1704.0 | 256.24 | 224.77 | 303.74 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 4535.9 | 9034.6 | 13570.5 | 14249.0 | 2142.71 | 1879.57 | 211.66 |  |

### IV. IV.3 Электроснабжение

Раздел «Электроснабжение» разработан на стадии «схема» для обоснования проекта планировки.

Поставку электроэнергии в населенный пункт осуществляет Ферзиковский РЭС ПО КЭС Филиала Калугаэнерго ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Электроснабжение осуществляется от ПС «Ферзиково» по ВЛ-10 кВ фидер №4. В настоящее время электроснабжение  д. Воронино осуществляется от ТП-100 кВа, фактическая загрузка ТП составляет 80 %.

Покрытие электрических нагрузок индивидуальных потребителей будет осуществляться от проектируемых трансформаторных подстанций деревни Воронино.

Установленная мощность – 2,65 МВт, со следующим распределением:

ТП 630КВА-3шт, ТП 400КВА-2шт, ТП-160КВА-1шт.

3.Расчет потребительских нагрузок РрI=2650кВт смотри по таблице электрических нагрузок деревни Воронино.

4.Потребительские трансформаторные подстанции общей мощностью 2850 кВт в количестве 6 штук равномерно распределены по территории проектируемых площадок, закольцованы между собой кабелем и выполняются по типовому проекту.

5.Напряжение силовых токоприёмников- 380 В, осветительных -220 В.

6.Линии низкого напряжения запроектированы кабельные, напряжением 380/220в с глухозаземлённой нейтралью трансформаторов. Разводку потребительской сети производить электрокабелем типа АВВБШВ. Между потребительскими трансформаторными подстанциями проложить  электрокабель типа АСБ.

7.ТП мощностью 630 кВт по типовому проекту. Заземление трансформаторной подстанции выполнить из уголковой стали сечением 75х75х6 длинной 2,50 метра и соединительной полосой 60х6.

8.Предусмотрена установка фонарей уличного наружного освещения с лампами накаливания не менее 200 Вт. Светильники должны располагаться на расстоянии не менее чем 50-80 метров друг от друга. Управление уличным освещением должно быть централизованным с подстанции.

9.Расчёт нагрузки на один коттедж принимается 5,5 кВт в соответствии с таблицей 2.1.1. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей ».

Таблица 16

| Таблица электрических нагрузок по деревне Воронино |
| --- |
| Наименование зданий | Кол-во | Расчет нагрузки потребления на вводе, кВт | Суммарная нагрузка на расчетный срок, кВт |
| Индивидуальные жилые дома одноквартирные | 336 | 5,5 | 1848 |
| Блокированные жилые дома на 4 квартиры | 3 | 22 | 66 |
| Общественно-торговый центр | 1 | 47 | 47 |
| Детсады | 2 | 31 | 62 |
| Всего: |  |  | 2023 |

### IV. IV.4 Связь

Планируется дальнейшее развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Удовлетворение заявок на телефонную связь общего пользования и доступ в сеть Интернет возможен за счет строительства линейных сооружений и ввода в эксплуатацию новых цифровых АТС и концентраторов. В населенном пункте Воронино установлен один радиотаксофон стандарта GSM для оказания универсальных услуг' связи.

Развитие системы сотовой радиотелефонной связи возможно путем увеличения площади покрытия территории сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи, На территории района функционируют базовые станции следующих операторов сотовой связи: филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в г. Калуге, КФ  ОАО «Вымпел-Коммуникации», Калужского РО ЦФ ОАО «МегаФон».

В   настоящее   время      услуги   эфирного   УКВ   ЧМ  вещания  на  территории  д.  Воронино предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие
компании - вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных
радиопрограмм, в том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц). «Ника- FM» (103,1 МГц), «Радио «Шансон» (71,72 МГц), «Русское радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГ'ц). «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории д. Воронине предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведётся от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге.

Кроме того, на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания,

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телерадиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

# V. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

## V.I Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Водный бассейн.

1.Установленный статус искусственных водных объектов (прудов) в соответствии  с назначением земельных участков: существующий пруд - зоны отдыха

2.Организация экологического мониторинга выше и в зоне водозаборов.

3.Устранение и предупреждение возможности загрязнения подземных источников водоснабжения

4.Создание на территории населенного пункта развитой сети поверхностной ливневой канализации и отдельно сети хозяйственно-бытовой канализации.

5.Организуется охранная зона существующих источников водоснабжения.

6.Организуется водоохранная зона существующего пруда.

Почвы.

1.Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий,   способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2.Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

3.Укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройства территории оврагов

Шум. Электромагнитные излучения (ЭМИ)

1.Формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль основных транспортных путей.

2.Организация 35 метровых санитарно-защитных зон вдоль ЛЭП и зон ограничения застройки от источников ЭМИ.

## V.II Формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас села включает все виды зеленых насаждений, растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории, и заключаются в следующем:

максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

озеленение зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

формирование на вновь осваиваемых территориях жилой застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с массивами лесов.

# VI. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а также должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия малоэтажной застройки на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры: максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод, минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

При проектировании оснований и выборе способов производства работ  рекомендуется:

- при устройстве котлованов - почвенный слой, а также грунты, пронизанные корневой системой растений, выбрать из-под фундаментов;

- предусмотреть прокладку водоводов в специальных каналах, позволяющих осуществлять контроль за возможными утечками;

- учесть наличие в разрезе супесей и песков, суффозионно неустойчивых в обводненном состоянии  при механическом воздействии, т.е. при вскрытии песчаных пород применять ручную зачистку дна котлована непосредственно перед заложением фундаментов, при необходимости произвести песчано-щебеночную подготовку;

- предусмотреть вертикальную планировку с отводом от площадки поверхностных вод на период строительства и эксплуатации.

При использовании грунтов в качестве естественных оснований должны применяться методы строительных работ, не допускающие ухудшения свойства грунтов и качество подготовленного основания вследствие неорганизованного замачивания, размыва грунтовыми и поверхностными водами, повреждения механизмами и транспортными средствами, выветривания, промерзания и применения открытого водоотлива.

К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

искусственное повышение поверхности территории;

устройство дамб обвалования;

регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

дренажные системы и отдельные дренажи;

спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

агролесомелиорацию.

Основные мероприятия по понижению вод:

-устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

-закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

-недопущение выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овраги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.

# VII. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

Исходя из географического положения и климатических условий, в деревни Воронино Ферзиковском районе не прогнозируется катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и принимают значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

При составлении проектов планировки и застройки поселений необходимо предусматривать подъезды к берегам водоёмов обеспечивающий удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров. В проекте генерального плана на юге деревни Воронино предусмотрен подъезд к р. Ока.

Артезианские скважины герметизированы, водонапорные башни должны иметь устройства для забора воды пожарной техникой в любое время года.

По территории Ферзиковского района проходит железнодорожное направление Калуга-Алексин. Станция п. Ферзиково, п. Желябужский являются основными ж/д узлами, остальные станции промежуточные.

Автомобильное сообщение осуществляется по сети внутриобластных дорог. Требования по созданию локальных систем оповещения:

развитие локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах и обеспечение их прямыми каналами связи с ЕДДС района;

размещение современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей (железнодорожные вокзалы, стадионы, торговые рынки).

ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Для разработки ИТМ ГО:

1.Деревня Воронино Ферзиковского района не является категорированным. Территория, в границах проектной застройки, составляет зону возможных слабых разрушений и зону возможного радиоактивного заражения (загрязнения). Территория деревни Воронино Ферзиковского района не входит в зону светомаскировки.

В границах территории нет организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне. Численность производственного персонала и наибольшей работающей смены принимать в соответствии с Планом ГО Ферзиковского района.

2.Численность населения планировочных и жилых районов, максимальная плотность населения городских и сельских поселений не должна превышать показателей, приведённых в СНиП 2.01.51-90.

3.Для защиты различных категорий населения  в Ферзиковском районе в качестве защитных сооружений ГО (убежищ) определены более 100 помещений приспосабливаемых под ПРУ. Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ∆Рф = 100кПа, иметь степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями (А) равную 1000 и рекомендуется размещать, как правило, в подвальных помещениях или на первых этажах зданий и сооружений в помещениях с капитальным кирпичными стенами.

4.На территории Ферзиковского района развёртывается 15 приёмных эвакуационных пунктов (ПЭП).

5.Снабжение водой на территории деревни Воронино Ферзиковского района осуществляется подземными источниками (2 артезианские скважины). Электроснабжение предусмотрено от проектируемых газогенераторов. Имеется 8 транспортных подстанций коммунальных потребителей. Теплоснабжение осуществляется использованием автономных источников тепла (АИТ). Источником газоснабжения проектируемой застройки является проектируемый газопровод среднего давления.

На территории Ферзиковского района находятся две пожарные части в п.Ферзиково и п.Дугна.

Так же сформированы 5 ДПД (добровольные пожарные дружины) в д. Зудна, п. Октябрьский, с. Кольцово, д. Сугоново, д. Бебелево. Ближайшая к деревне Воронино ДПД находится в с. Кольцово. Время прибытия ДПД к самому дальнему участку деревни Воронино составляет 10 мин., что соответствует нормативу. В соответствии с требованием п.1, ст.76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенного пункта относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Противопожарные мероприятия

Пожаротушение проектируемой деревни Воронино будет осуществляться:

– На водопроводной сети предусмотрено размещение противопожарных гидрантов.

– Предусмотрена площадка для забора воды пожарными автомобилями на р. Ока.

– Водонапорные башни приспособлены для отбора воды пожарной техникой.

В целях обеспечения пожарной охраны деревни Воронино пожарное депо на 2 автомобиля располагается в село Кольцово примерно в 1 км от проектируемого населенного пункта д. Воронино, время прибытия первого подразделения ДПД не превышает нормативное. Наружное пожаротушение также обеспечивается от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети через 120-150 метров друг от друга, водонапорные башни приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года. Расчёт воды на пожаротушение принят в соответствии с п.3.33 таб.10 СНиП II-31-74. Предусмотрен подъезд к берегу р. Оки, с площадкой с твердым покрытием размерами 12 ( 12 м для установки пожарных автомобилей,  обеспечивающий удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров.

Четкая, регулярная планировка площадок застройки обеспечивает кратчайшие пути доступа к любому участку с двух противоположных направлений.

Общественные здания оборудуются первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре.

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории деревни

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными действующим законодательством.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной безопасности

Таблица 17.1

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

Таблица 17.2

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

#### Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены, и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел, в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

# Список используемой литературы

- Водный кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, 2004 г.

- Земельный кодекc Российской Федерации, 2001 г.

- Лесной кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды», 2002 г.

- ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель.

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

- Информационный отчет ГУВ, ГВК – 2006г Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Отчет о состоянии геологической среды территории Калужской области за 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Семенов В.А., Семенова И.В. Водные ресурсы и гидроэкология Калужской области. Обнинск, 2002.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». г. Калуга, 2010.