Генеральный план   сельского поселения

«Село Совхоз Чаусово»  Жуковского района

Основание для разработки – Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Задание на разработку генерального плана сельского поселения «Село Совхоз Чаусово»;

Муниципальный контракт № 02/2010   от 19 марта  2010 года на разработку Генерального плана МО СП «Село Совхоз Чаусово» Жуковского  района.

Государственный заказчик – Администрация  сельского  поселения  «Село Совхоз Чаусово».

Исполнитель – ООО «ПИР» г. Калуга

Содержание

| Обозначение | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 2 |
|  | Состав проекта | 3 |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Глава 1. Общие данные | 4 |
|  | 1.1. Положение Муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз Чаусово» в структуре расселения Калужской области. | 5 |
|  | Глава 2. Экономический потенциал развития сельского поселения. | 6 |
|  | 2.1 . Территория, современный баланс. | 6 |
|  | 2.2 Функционально – планировочная структура сельского поселения | 7 |
|  | 2.3 Совершенствование и повышение эффективности использования земельных ресурсов | 7 |
|  | Глава 3. Численность и структура занятости населения | 8 |
|  | 3.1 Численность населения сельского поселения «Село Совхоз Чаусово» | 8 |
|  | 3.2 Демографическая ситуация | 9 |
|  | Глава 4. Жилищный фонд. | 10 |
|  | Глава 5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание: | 15 |
|  | 5.1 Здравоохранение | 16 |
|  | 5.2 Образование и воспитание. | 16 |
|  | 5.3 Учреждения культуры | 17 |
|  | 5.4 Объекты торговли и общественного питания | 17 |
|  | 5.5 Ритуальное обслуживание | 17 |
|  | 5.6 Учреждения коммунального и бытового обслуживания | 18 |
|  | 5.7 Спортивные сооружения | 19 |
|  | 5.8 Обеспеченность основными учреждениями и предприятиями культурно-бытового обслуживания | 19 |
|  | 5.9 Расчет обеспеченности основными учреждениями и предприятиями культурно-бытового обслуживания | 20 |
|  | Глава 6. Историко – культурное наследие | 21 |
|  | 6.1 Памятники истории и культуры | 21 |
|  | 6.2 Туризм | 24 |
|  | 6.3 Учреждения социального обеспечения и защиты | 24 |
|  | Глава 7. Экономический потенциал развития | 25 |
|  | 7.1 Промышленность | 25 |
|  | 7.2 Природно-сырьевой потенциал | 25 |
|  | 7.3 Сельское хозяйство | 26 |
|  | 7.4 Финансы | 27 |
|  | Глава 8. Структурно-планировочный потенциал и функциональное использование территорий | 28 |
|  | 8.1 Функциональное использование территории | 28 |
|  | 8.2 Планировочная структура территории СП | 29 |
|  | 8.2.1 Жилые территории и жилая застройка | 30 |
|  | 8.2.2 Производственная застройка | 31 |
|  | 8.2.3 Территориальные ресурсы развития | 31 |
|  | Глава 9. Природно-экологическая ситуация. Планировочные ограничения | 33 |
|  | 9.1 Природные условия | 33 |
|  | 9.1.1 Климат | 33 |
|  | 9.1.2 Инженерно-геологические условия | 36 |
|  | 9.1.3 Месторождения полезных ископаемых, в том числе подземных вод | 36 |
|  | 9.1.4 Поверхностные воды | 38 |
|  | 9.1.5 Строительные физико-геологические явления | 38 |
|  | 9.1.6 Комплексная оценка территории СП по планировочным принципам | 39 |
|  | 9.2 Лесные ресурсы | 40 |
|  | 9.3 Зоны охраняемого ландшафта | 41 |
|  | 9.4 Основные экологические проблемы | 43 |
|  | 9.4.1 Охрана атмосферного воздуха | 43 |
|  | 9.4.2 Охрана почв | 45 |
|  | 9.4.3 Охрана водных объектов | 47 |
|  | 9.4.4 Защита от шума и вибрации | 50 |
|  | 9.4.5 Защита от электромагнитных полей, излучений, облучений | 51 |
|  | 9.4.6 Регулирование микроклимата | 51 |
|  | Глава 10. Зоны особо охраняемых территорий | 52 |

|  | 10.1 Особо охраняемые природные территории | 52 |
| --- | --- | --- |
|  | 10.2 Земли, занятые защитными лесами | 52 |
|  | 10.3 Земли водоохранных зон водных объектов | 53 |
|  | 10.4 Земли рекреационного назначения | 54 |
|  | 10.5 Земли историко – культурного назначения | 54 |
|  | 10.6 Особо ценные земли | 56 |
|  | 10.7 Границы зон с особыми условиями использования территории | 57 |
|  | Глава 11. Инженерно-транспортная инфраструктура | 58 |
|  | 11.1 Транспортная инфраструктура | 58 |
|  | 11.2 Инженерная инфраструктура | 63 |
|  | 11.2.1 Электроснабжение | 63 |
|  | 11.2.2 Теплоснабжение | 63 |
|  | 11.2.3 Дождевая (ливневая ) канализация | 64 |
|  | 11.2.4 Газоснабжение | 64 |
|  | 11.2.5 Водоснабжение | 64 |
|  | 11.2.6 Канализация | 67 |
|  | 11.2.7 Связь | 67 |
|  | Глава 12. Инженерная подготовка территории | 68 |
|  | Глава 13. Зоны специального назначения | 69 |
|  | 13.1 Общие требования | 69 |
|  | 13.2 Зоны размещения объектов для отходов производства и потребления | 70 |
|  | 13.3 Зоны размещения полигонов потребления для ТБО | 70 |
|  | 13.4 Зоны размещения кладбищ | 71 |
|  | 13.5 Зоны размещения скотомогильников | 72 |
|  | Глава 14. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 74 |
|  | 14.1Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности сельского поселения | 75 |
|  | 14.2 Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в сельском поселении | 87 |
|  | 14.3 Противопожарное водоснабжение в СП | 87 |
|  | 14.4 Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории СП | 90 |
|  | 14.5 Обеспечение проездов и подъездов к зданиям в населенных пунктах Сельского поселения | 91 |
|  | 14.6 Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями. строениями | 93 |
|  | Глава 15. Мероприятия по ГО и ЧС | 95 |
|  | 15.1 Защита населения | 96 |
|  | 15.2 Основные мероприятия защиты населения | 98 |
|  | 15.3 Жизнеобеспечение населения в ЧС | 98 |
|  | 15.4 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования СП в военное время и в ЧС техногенного и природного характера | 99 |
|  | 15.5 Оценка частоты и интенсивности проявления опасных природных процессов, а также категории их опасности | 100 |
|  | 15.6 Мероприятия по инженерной защите территории СП от опасных природных процессов | 101 |
|  | 15.7 Проектные решения по предупреждению ЧС, источником которых являются опасные техногенные процессы | 102 |
|  | 15.8 Проектные решения по соблюдению требований ИТМ ГО ЧС по проектированию и застройке населенных пунктов в СП | 106 |
|  | 15.9 Мероприятия по предупреждению ЧС антропогенного характера | 106 |
|  | 15.10 Решения по предупреждению террористических актов | 107 |
|  | 15.11 Биологическое заражение | 108 |
|  | Глава 16. Концепция развития | 109 |
|  | Перечень используемой литературы | 110 |
|  | Приложения. Графические материалы |  |

1. Общие данные

Генеральный план Муниципального образования сельского  поселения «Село Совхоз Чаусово» разработан ООО «ПИР» г. Калуга  по заданию Администрации сельского поселения «Село Совхоз Чаусово».

В градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом планирования муниципального уровня.

Основными целями генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого планировочного и социально-экономического развития сельского поселения в интересах настоящего и будущего поколений.

Основные задачи разработки Концепции Генерального плана муниципального образования  сельского поселения село совхоз «Чаусово» вытекают из определения генерального плана, закрепленного в Градостроительном кодексе РФ: «Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности».

В числе основных задач повышения качества сельской среды и устойчивости  развития генеральный план предусматривает:

●создание условий для реализации возможности сельского поселения стать административным, научно-производственным, сельскохозяйственным и транспортным центром в системе расселения Калужской области;

●обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса сельского поселения;

●сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия сельского поселения;

●повышение эффективности использования  территорий сельского поселения;

●обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности,  эстетической выразительности, гармоничности и многообразия сельской среды;

●определение направлений дальнейшего территориального развития сельского поселения на расчетный срок и резервных территорий;

● развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации с учетом роста численности населения;

● улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий с учетом роста численности населения;

● повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур сельского поселения;

● формирование качественно новой структуры производственного комплекса;

● комплексное благоустройство и озеленение территории.

Основной акцент в проекте делается на развитие различных видов социального и культурно-бытового обслуживания, в территориальных решениях – на формирование общественно-деловых и спортивно-оздоровительных зон.

Чтобы создаваемые новые комплексы общественного обслуживания успешно функционировали, необходимо оптимизировать внутреннюю структуру транспортных и инженерных коммуникаций между различными функциональными зонами и объектами.

Принципиально новой установкой в формировании сельской среды СП село Совхоз Чаусово является то, что сельское поселение должно иметь свою функционально-планировочную  специфику.

1.1 Положение муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Чаусово» в структуре расселения Калужской области

Муниципальное образование Сельское поселение село Совхоз «Чаусово» расположено на юге  Жуковского  района Калужской области.

Жуковский район находится на северо - востоке Калужской области. Имеет выгодное транспортно-географическое положение. Граничит с Московской областью. Район входит в состав Обнинской группы, к которой отнесены еще четыре района: Малоярославецкий, Боровский, Тарусский, Медынский. Административный центр муниципального района «Жуковский район» - г. Жуков, расположен в 10 км от г. Обнинска.

# В административных границах сельского поселения общая площадь земель составляет 14 074 га.

# Основными землепользователями являются сельскохозяйственные предприятия.

Основным условием развития агропромышленного комплекса является сохранение плодородия и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения.

Муниципальное образование сельское поселение село Совхоз «Чаусово» граничит с: МО СП село Троицкое, МО СП село Высокиничи Жуковского района,  землями Малоярославецкого района, землями Тарусского района.

Экспликация земель МО СП «Село Совхоз «Чаусово»» представлены в таблице:

| Показатели | Ед. измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель | га | 14 074 |  |

| Сельхозугодия, всего | Га | 6779 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В том числе: пашня | Га | 3912 |  |
| залежь | га | 4,1 |  |
| сенокосы |  | 450,3 |  |
| пастбища | га | 2412,6 |  |
| Леса и кустарники | га | 6118 |  |
| Под водой | га | 42 |  |
| Других земель | га | 537 |  |
| Фонд перераспределения | га | 194 |  |

Транспортная инфраструктура Жуковского района и сельского поселения «село Совхоз Чаусово» представляет собой систему, состоящую из автомобильного транспорта.

Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского района направлено на создание комфортных условий проживания для жителей и обеспечения развития экономики района, создание условий межрайонных связей.

Глава 2

Экономический  потенциал развития  СП «Село Совхоз Чаусово»

2.1 Территория,  современный  баланс

Село Совхоз Чаусово является административно-хозяйственным и культурным центром сельского поселения «Село Совхоз Чаусово» Жуковского района  Калужской области.

Сельское поселение «Село Совхоз Чаусово» включает в себя следующие населенные пункты по состоянию на 01.01.2009 года:

| Наименование сельского поселения | Наименование населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения | Численность населения, чел | Площадь населенных пунктов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Совхоз Чаусово | Сельское поселение | 1010 | 492,75 |
|  | д. Азарово |  | 10,2 |
|  | д. Алтухово | 24 | 96,39 |
|  | д. Баранцево | 1 | 12,33 |
|  | д. Горяново |  | 33,12 |
|  | д. Дурово | 10 | 36,76 |
|  | д. Заворово | 40 | 35,43 |
|  | д. Лопатино | 12 | 21,42 |
|  | д. Семеновское | - | 20,14 |
|  | д. Татарское | 5 | 36,86 |
|  | д. Тишково | 2 | 17,73 |

|  | д. Уткино |  | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Хозниково |  | 9,32 |
|  | с. Совхоз Чаусово | 912 | 116 |
|  | д. Чаусово | 1 | 20,15 |
|  | д. Шабаново | 3 | 13,68 |
|  | Д. Наумово |  | 3,78 |
|  | Д. Тарсуки |  | 6,44 |

В ведении населенных пунктов находится 543 га земель для выпаса скота и других сельскохозяйственных нужд.

Общественные территории, сосредоточивающие в себе основную массу функций и рабочих мест в сфере обслуживания, культуры, досуга, туризма, образования, администрирования в деловой сфере, образуют функциональную и архитектурно-пространственную основу  территории сельского поселения.

2.2 Функционально - планировочная структура сельского поселения

Архитектурно – планировочное решение сельского поселения продиктовано рядом объективных условий, к числу которых следует отнести:

-сложившуюся планировочную структуру сельского поселения;

-существующие селитебные, промышленные и коммунально-складские территории;

-природно-географические условия местности;

-наличие сети инженерных коммуникаций и сооружений;

- наличие транспортных коммуникаций.

Особенностью планировочной структуры сельского поселения является его разбросанность по территории района.

Для развития функционально-планировочной структуры сельского поселения следует предусмотреть следующие мероприятия:

- Организация целостной селитебной зоны посредством жилищного и общественного строительства на неиспользуемых территориях, объединяющего жилые образования сельского поселения в единую систему с организацией единой системы обслуживания;

- Создание зон рекреации и размещения в них мест для отдыха и занятий спортом;

- Формирование новых жилых зон для индивидуального жилищного строительства.

2.3 Совершенствование и повышение эффективности использования земельных ресурсов

Совершенствование и повышение эффективности использования земельных ресурсов возможно при выполнении следующих мероприятий:

- Завершение, с выполнением всех требований законодательства, работ по оформлению границ  МО СП «Село Совхоз Чаусово»;

- Проведение полной инвентаризации земель на территории МО СП «Село Совхоз Чаусово» с составлением реестра землепользователей (собственников, арендаторов) земельных участков;

- Формирование сборных земельных участков для предоставления в аренду или продажу с приоритетом размещения производственных или сельскохозяйственных предприятий и решения вопросов социального развития сельского поселения;

- Принятие необходимых мер по изъятию в муниципальную собственность не использующихся, или использующихся с нарушением законодательства земель, для перераспределения их в целях более эффективного использования;

- Завершение кадастровой оценки земель;

- Приведение в соответствие с фактическим использованием имеющихся документов землепользователей (собственников, арендаторов).

Глава 3

Численность и структура занятости населения

  - 3.1    Численность населения сельского поселения «Село Совхоз Чаусово»

  - Численность населения  МО СП «Село Совхоз Чаусово» по состоянию на 01.01.2008 года составляет 1010 человек.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сельское поселение |  |  | 1010 |
| 1 | д. Азарово |  |  |  |
| 2 | д. Алтухово |  |  | 24 |
| 3 | д. Баранцево |  |  | 1 |
| 4 | д. Горяново |  |  |  |
| 5 | д. Дурово |  |  | 10 |
| 6 | д. Заворово |  |  | 40 |
| 7 | д. Лопатино |  |  | 12 |
| 8 | д. Семеновское |  |  |  |
| 9 | д. Татарское |  |  | 5 |
| 10 | д. Тишково |  |  | 2 |
| 11 | д. Уткино |  |  |  |
| 12 | д. Хознеково |  |  |  |
| 13 | с. Чаусово |  |  | 912 |
| 14 | д. Чаусово |  |  | 1 |
| 15 | д. Шабаново |  |  | 3 |
| 16 | Д. Наумово |  |  |  |
| 17 | Д. Тарсуки |  |  |  |

Естественный прирост населения сельского поселения «Село Совхоз Чаусово»

| Годы (за 10 лет) | Уровень рождаемости | Уровень смертности | Естественный прирост (-убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. на 1000 жит. | Всего | В т.ч. на 1000 жит. | Всего |
| 2005 | 7 | 7,2 | 20 | 20,6 | -13 |
| 2006 | 8 | 8,2 | 3 | 3,1 | +5 |
| 2007 | 8 | 8,2 | 11 | 11.3 | -3 |
| 2008 | 11 | 11,3 | 13 | 13,4 | -2 |
| 2009 | 11 | 11,3 | 7 | 7,2 | +4 |

Естественный прирост сельского населения отсутствует. Увеличение численности населения за счет миграции незначительное.

3.2 Демографическая ситуация.

Существующая демографическая ситуация сельского поселения село Совхоз Чаусово характеризуется устойчивым незначительным снижением численности населения, что сопоставимо с ситуацией в большинстве сельских поселений муниципальных образований Калужской области и субъектов Федерации.

К концу 2009 года численность населения в сельском поселении  составила 1010 человек.

По данным статистики  миграционный поток составляет:

| Год | Число прибывших, чел | Число убывших, чел |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 14 | 33 |
| 2003 | 24 | 29 |
| 2004 | 21 | 64 |
| 2005 | 22 | 50 |
| 2006 | 21 | 36 |
| 2007 | 16 | 49 |

Постановлением правительства Калужской области №318 от 07.08.2009 года утверждены  Нормативы градостроительного проектирования, разработанные с учетом перспективы развития населенных пунктов Калужской области на расчетные сроки, которые составляют:

I период - до 2010 года (включительно);

II период - до 2020 года (включительно).

С учетом показателей демографической ситуации Калужской области проектная численность населения на расчетные периоды принимается постоянной (по состоянию на 1 января 2006 года).

Разработка и утверждение местных (муниципальных) нормативов градостроительного проектирования в соответствии с пунктом 6 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации должны быть выполнены по отдельным муниципальным образованиям с учетом местных условий.

В течение 2009 г. в целом по сельскому поселению центром занятости населения Жуковского района в различные отрасли экономики было трудоустроено 15 человек.

В структуре безработных продолжают оставаться значительными доли категорий граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной защиты на рынке труда.

Всего в экономике сельского поселения занято около 635 человек (62,8% от общей численности населения сельского поселения).

Службой занятости осуществлялась реализация программных мероприятий по содействию занятости группам граждан, особо нуждающимся в социальной защите:

- Подросткам и молодежи, выпускникам образовательных учреждений, включая детей-инвалидов и детей-сирот,

- Военнослужащим, уволенным в запас из Вооруженных сил РФ, и членам их семей,

- Инвалидам, имеющим трудовые рекомендации,

- Одиноким и многодетным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей,

Номинальные среднемесячные душевые доходы  СП «село Совхоз Чаусово» за последние десять лет неуклонно растут. Однако абсолютные цифры в данном случае слабо отражают реальную ситуацию, так как параллельно росту денежных доходов растут цены на товары и услуги, потребляемые населением.

В структуре доходов населения большую часть по-прежнему составляет заработная плата, и ее доля возрастает. Низкие трудовые доходы дополняются социальными выплатами.

Глава 4.

Жилищный фонд

Общий объем жилищного фонда  СП «Село Совхоз Чаусово», включая приватизированный, составляет 25,46 тыс. м2 по данным, имеющимся в архиве Жуковского филиала «БТИ».

Существующая жилая застройка сельского поселения представлена в основном 1-2-хэтажными домами. Современный жилищный фонд сельского поселения имеет незначительное благоустройство.

|  | Материалы стен жилых домов |
| --- | --- |
|  | Каменные, кирпичные | панельные | блочные | смешанные | деревянные | прочие |
|  | 6295,7 м2 | - | 641 м2 | 907,2 м2 | 17 615,9 м2 |  |

Здания в населенных пунктах в основном деревянные, они составляет 69 % от общего числа зданий.

1.Количество существующего жилищного фонда

Площадь жилищного фонда по поселению

| № п/п | Наименование поселения | Площадь жилищного фонда по состоянию на 1.01.2010 г., м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  | муниципальный | частный | смешанный |
| 1 | Сельское поселение «село Совхоз Чаусово» | 25460 | 6015,4 | 18311.5 | 1132,9 |

Жилищный фонд СП «Село Совхоз Чаусово» на 1.01.2010 года составляет -25,460 тыс. м2  общей площади.

| № п/п | Населенные места | Общая площадь, тыс. м2 | Население, тыс. чел | Обеспеченность м2 /житель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение | 25,460 | 1,01 | 25,2 |

Центр сельского поселения – село  Совхоз Чаусово оборудован газоснабжением, централизованным отоплением, водоснабжением, канализацией.  Сброс канализованных стоков осуществляется  на очистные сооружения, производительность которых 200м3/сутки. Водоснабжение  населения села Совхоз Чаусово осуществляется от водопроводной сети, которая  подключена через две водонапорные башни к двум артезианским скважинам.  Уровень благоустройства жилищного фонда государственной и муниципальной собственности резко отличается. Жилищный фонд личной собственности, за исключением газоснабжения, практически находится  на очень низком уровне благоустройства.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Администрации сельского поселения «село Совхоз Чаусово»

Жуковский район, Калужская область

(подготовлена Главой администрации сельского поселения)

Начало таблицы

| Наименование | с.Чаусово | д.Чаусово | д.Наумово | д.Алтухово | д.Горяново | д.Хозниково | д.Азарово | д.Тишково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- расстояние от населенного пункта до районного центра (км) | 30 | 28,5 | 32 | 39 | 35 | 35 | 38 | 43 |
| 2- близость к лесу, зеленой зоне | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 3- близость к водоёму | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 4- схема движения общественного транспорта с указанием остановок | Чаусово- Обнинск | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5- количество детских садов, адрес | 1 ул.Школьная,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6- количество общеобразовательных школ, адрес | 1 ул.Школьная,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7- количество аптек, ФАП, адрес | 1 ул.Мира,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8- количество объектов индустрии отдыха и развлечений , адрес | 1 ул.Мира,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9- количество магазинов «продукты», адрес | 4 ул.Мира,1а ул.Центральная,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10- местоположение участков, не имеющих централизованного теплоснабжения | нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 11- местоположение участков, не имеющих сетевого газоснабжения | нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 12- местоположение участков, не имеющих электроснабжения | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | нет |
| 13- местоположение участков, не имеющих сетей канализации | нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 14- местоположение участков, не имеющих централизованного водоснабжения | нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 15- наличие источников, представляющих собой действующую и потенциальную экологическую опасность, очаги возможных катастроф | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 16- плотность застройки градостроительных кварталов | 172 | 28 | 6 | 72 | 23 | 7 | 11 | 7 |
| 17- численность населения в населенных пунктах | 912 | 1 | - | 24 | - | - | - | 2 |
| 18- количество средних специальных учебных учреждений, адрес | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19- количество ВУЗов в том числе их филиалов, адрес | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 20- количество больниц | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 21- количество поликлиник | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 22- количество торговых центров, адрес | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 23- количество магазинов «Промтовары», адрес | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 24- количество рынков | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 25- гостиницы | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы |
| Наименование | д.Уткино | д.Дурово | д.Шабаново | д.Тарсуки | д.Заворово | д.Баранцево | д.Татарское | д.Лопатино | д.Семёновск ое |
| 1- расстояние от населенного пункта до районного центра (км) | 41 | 42 | 33 | 36 | 35 | 36 | 31,5 | 32 | 33 |
| 2- близость к лесу, зеленой зоне | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 3- близость к водоёму | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 4- схема движения общественного транспорта с указанием остановок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5- количество детских садов, адрес | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6- количество общеобразовательных школ, адрес | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7- количество аптек, ФАП, адрес | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8- количество объектов индустрии отдыха и развлечений , адрес | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9- количество магазинов «продукты», адрес | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10- местоположение участков, не имеющих централизованного теплоснабжения | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 11- местоположение участков, не имеющих сетевого газоснабжения | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 12- местоположение участков, не имеющих электроснабжения | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 13- местоположение участков, не имеющих сетей канализации | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 14- местоположение участков, не имеющих централизованного водоснабжения | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 15- наличие источников, представляющих собой действующую и потенциальную экологическую опасность, очаги возможных катастроф | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16- плотность застройки градостроительных кварталов | 1 | 39 | 14 | 9 | 61 | 19 | 26 | 17 | 16 |
| 17- численность населения в населенных пунктах | - | 10 | 3 | - | 40 | 1 | 5 | 12 | - |
| 18- количество средних специальных учебных учреждений, адрес | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19- количество ВУЗов в том числе их филиалов, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20- количество больниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21- количество поликлиник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22- количество торговых центров, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23- количество магазинов «Промтовары», адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24- количество рынков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25- гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз жилищного строительства разработан с учетом увеличения  роста экономики Жуковского района и сельского поселения село Совхоз «Чаусово», увеличения доходов населения, его численности, бюджета и инвестиций в жилищное строительство.

При определении объемов нового жилищного строительства учитывается необходимость качественного улучшения жилищного фонда как за счет ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, так и за счет строительства нового жилья.

Жилищное строительство может быть осуществлено:

-из федерального и областного бюджета для определенных социальных групп населения;

-за счет ипотечного строительства;

-за счет личных сбережений населения.

Новое строительство намечается осуществлять как на свободных территориях, так и на реконструируемой территории. Новое жилищное строительство предусматривается в основном одно - двухэтажное.

Планируется организация целостной селитебной зоны посредством жилищного и общественного строительства на неиспользуемых территориях,    приведения в соответствие застроенных участков, объединением разрозненных жилых образований сельского поселения в единую систему с организацией единой системы обслуживания.

Новое жилищное строительство планируется осуществить на юго-западе села Чаусово. Региональная общественная организация ветеранов военной службы «Офицерский клуб» планирует застроить участок площадью 31,25 га в селе Чаусово Жуковского района. Этот участок расположен на свободных от застройки и необрабатываемых сельскохозяйственных землях.

Земельный участок под строительство жилья для уволенных в запас военнослужащих выделен в целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Калужской области, а также для наращивания темпов развития Жуковского района. В настоящий момент он находится в аренде и относится к землям сельскохозяйственного назначения фонда перераспределения.

Перспективный план ввода жилья в СП «село Совхоз Чаусово» до 2030 года (тыс. м2 )представлен в таблице

| № п/п | Наименование поселения | 2015 | 2020 | 2030 | Всего тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП село Совхоз Чаусово | 9,9 | 22,1 | 27,3 | 27,3 |
|  | В т.ч. по населенным пунктам |  |  |  |  |
|  | д. Горяново | 1,2 | 4,0 | 5,9 | 5,9 |
|  | д. Заворово | 1.4 | 4,3 | 5,8 | 5,8 |
|  | с. Совхоз Чаусово | 7,3 | 13,8 | 15,6 | 15,6 |

Объем нового строительства в сельском поселении за период до 2015 года составит 9,9 тыс. кв.м, на период до 2030 года  27,3 тыс. кв.м.

Резервы дальнейшего развития  сельского поселения  намечаются в селе Совхоз Чаусово, деревне Горяново, деревне Заворово, деревне Алтухово.

Программа первоочередного жилищного строительства в сельском поселении развивается в соответствии с Федеральным законом РФ «О развитии

сельского хозяйства» №264-ФЗ; Постановлением Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 20210 года»; закона Калужской области №206-ФЗ «Об областной целевой программе «Социальное развитие села Калужской области», постановления Правительства

Калужской области №168 «О концепции формирования рынка доступного жилья в Калужской области на 2005 – 2020 годы».

Глава 5.

Социальное и культурно – бытовое обслуживание

Социально-бытовая инфраструктура проектируемого сельского поселения характеризуется плавно возрастающим уровнем обслуживания сельского населения как по объемам оказываемых услуг, так и по качественным показателям.

Уровень обеспеченности общественными учреждениями зависит от численности населения, тяготеющего к районному центру, с учетом пригородных и междугородних  автобусных маршрутов, влияющих на условия транспортных связей. Фактические показатели обеспеченности объектами здравоохранения и образования, культуры, коммунального обслуживания представлены в таблице.

Обеспеченность объектами обслуживания

Система культурно-бытового обслуживания сельского поселения в настоящее время находится в стадии формирования как структурно, так и по номенклатуре, количеству и техническому состоянию объектов. В сельской местности малая людность поселений не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания, а в ряде населенных пунктов учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Существующая сеть учреждений обслуживания в сельском поселении развита неравномерно, техническое состояние части существующих объектов не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям.

Территориальная неоднородность расселения, малая численность большинства сельских населенных пунктов, недостаточность финансирования, ведомственная разобщенность ряда учреждений обслуживания являются основными причинами недостатков организации системы. В большинстве сельских населенных мест, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также фельдшерско-акушерские пункты.

С учетом положения сельского поселения село Совхоз «Чаусово» в районной системе расселения,  производственно-административного, исторического и культурного значения, транспортных связей и перспектив развития  на территории Жуковского района определились центры культурно-бытового обслуживания и зоны их влияния.

Центры обслуживания предназначены для обслуживания как собственного населения населенных пунктов, так и тяготеющего населения.

Обеспеченность объектами обслуживания

3. Учреждения обслуживающей сферы  сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Дома культуры, кол. мест | Библиотеки, тыс. штук книг | Школы, кол. Мест | Почтовые отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Чаусово | 1/300 | 1/ 11 | 1/ 335 | 1 |

| № п/п | Наименование населенного пункта | ФАП, кол. мест | Больница, кол. мест | магазины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Чаусово | 1/10 | - | 2 |
| 2 |  |  | - | - |

5.1 Здравоохранение.

В районном центре г. Жуков располагается  муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница МР «Жуковский район». В центральной районной больнице ведется работа  восьми отделений, ведут прием врачи по 17 специальностям.

Показатель обеспеченности населения медицинскими работниками (врачами и средним персоналом) на период  2007 - 2009 годы  остается относительно стабильным.

Фельдшерско - акушерский пункт имеется в селе Чаусово. Финансирование здравоохранения в сельском поселении улучшилось.

5.2Образование и воспитание

Всего в образовательную систему сельского поселения «Село Совхоз Чаусово» входит два  муниципальных  образовательных учреждения, в которых обучаются и воспитываются   86  человек детей и подростков.

В эту категорию входят  детский сад на 45 мест, который посещают 15детей, Чаусовская муниципальная  средняя общеобразовательная школа на 300 мест, в которой обучаются  72 человека. В селе Чаусово работает МОУ ДПО Дом детского творчества, который посещают 46 детей.

Строительные нормы и правила «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СНиП 2.07.01-89* не нормирует емкость учреждений среднего, специального и высшего образования. Поэтому, исходя из потребности сельского поселения, предлагается  при необходимости, формировать учебные заведения, работающие на бизнес и инфраструктуру сельского поселения, обеспечивающие сбалансированные потребности  экономики сельского поселения и Жуковского района, сельского и районного рынков труда в квалифицированных специалистах  среднего и профессионального образования.

Перечень образовательных учреждений  сельского поселения приведены в таблице:

| № п/п | Наименование учебного заведения | Местонахождение | Количество мест/учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Чаусовская муниципальная средняя общеобразовательная школа» | Село Чаусово | 300/72 |
| 2 | Детский сад | Село Чаусово | 45/15 |

5.3   Учреждения культуры

В сельском поселении село Совхоз «Чаусово» функционирует одно муниципальное  учреждение культуры – сельский дом культуры в селе Чаусово.

Организована работа самодеятельных народных коллективов, как детских, так и   взрослых  на базе сельских Домов культуры.

| Наименование ДК, место расположения | Число посадочных мест | Число посадочный мест на 1000 человек |
| --- | --- | --- |
| Дом культуры в с. Чаусово | 300 | 297,03 |

| Наименование библиотек, место расположения | На сколько тыс. книг рассчитано | На сколько тыс. книг рассчитано в расчете на 1000 человек |
| --- | --- | --- |
| Библиотека в доме культуры села Чаусово | 13,0 | 12,87 |

5.4 Объекты торговли и общественного питания

На данный момент  в сельском поселении имеется два продовольственных магазина, расположенных в селе Совхоз Чаусово по улице Мира, д.1 и улице Центральной,11. Общая их вместимость составляет 116 м2 торговой площади.

5.5 Ритуальное обслуживание

В Жуковском районе имеется 52 кладбища общей площадью 70,65 га, в том числе два в сельском поселении село Совхоз «Чаусово»:

| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование населенного пункта | Кол-во (шт) / площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП село Совхоз «Чаусово» | д. Азарово | ½ |
|  |  | с. Совхоз Чаусово | ½ |
|  | итого |  | 2/4 |

В соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установленные санитарно-защитные зоны кладбищ соответствуют требованиям СаНПиН. Сельские кладбища по своим размерам и числу захоронений относятся к категории кладбищ, имеющих санитарно-защитную зону 50 метров.

Указанное расстояние  выдерживается и соответствует требованиям СаНПиН.

5.6Учреждения коммунального и бытового обслуживания

Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей сферой жизнедеятельности человека и основным элементом инфраструктуры как Калужской области в целом, так Жуковского района и сельского поселения в отдельности. От качества предоставляемых услуг и надежности жилищно-коммунального комплекса во многом зависит качество жизни и развитие экономики .

В целях сдерживания роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) необходимо:

- Проведение мониторинга предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование механизма расчета нормативов потребления коммунальных услуг, механизмов установления тарифов и их обоснованность;

- Создание условий для оснащения потребителей коммунальных услуг приборами учета;

- Создание условий, обеспечивающих контроль и «прозрачность» исполнения взаимных обязательств потребителей ЖКУ и организаций, осуществляющих эти услуги.

Существующая сеть учреждений коммунального и бытового обслуживания развита неравномерно.

Твердые бытовые отходы утилизируются на районный полигон ТБО. Состояние полигона удовлетворительное. Ведется журнал приема твердых бытовых отходов, осуществляется мониторинг влияния полигона на окружающую среду.

Полигон ТБО Жуковского района расположен в г. Жуков, санитарно-защитная зона выдержана, содержание ТБО соответствует СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Несанкционированные свалки постоянно появляются на территории гаражных зон, садовых товариществ, носят временный характер, так как принимаются меры по их утилизации.

В сельских населенных пунктах района решение проблемы сбора, вывоза ТБО возлагается на сельские администрации.

Строительство полигона ТБО планируется в деревне Заворово.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.06.1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» создание объектов размещения отходов должно осуществляться на основании разрешений, выданных федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами, а при выборе места строительства таких объектов обязательным условием является проведение специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований, на основании которых будет сделан вывод о возможности размещения полигона ТБО в районе деревни Заворово.

Бытовой мусор в сельских населенных пунктах собирается в контейнеры. По договорам между специализированной организацией г. Жукова и администрациями сельских населенных пунктов мусор вывозится спецмашинами

на полигон ТБО в г. Жуков. На перспективу необходимо запланировать строительство полигона ТБО в районе деревни Семеновское.

5.7 Спортивные сооружения

На территории сельского поселения спортивных сооружений нет, имеются спортивные площадки на территории школы в селе Совхоз Чаусово, отдельные спортивные площадки во дворах жилых домов. В районе деревни Азарово на площади 3.5 га планируется размещение спортивно-оздоровительного лагеря с больницей, бассейном, кортом, лыжным спуском и оздоровительным источником.

5.8  Обеспеченность основными учреждениями и предприятиями культурно-бытового обслуживания приведена в таблице

| № п/п | Учреждения и предприятия | Единица измерения | Сельская местность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество на 1000 жителей | % обеспеченности |
|  |  |  | К исходному году | По нормам СниП 2.07.01-89*, постановлению №318 |  |
| 1 | Библиотеки | тыс. книг | 12,87 | 4,0 | 321 |
| 2 | Общеобразовательные школы | уч-ся | 297 | 97 | 306 |
| 3 | Детские сады-ясли | мест | 44,55 | 37 | 120,4 |
| 4 | Магазины продовольственных товаров | м2 | 65,34 | 100 | 65,3 |
|  | Магазины непродовольственных товаров | М2 | 49,5 | 200 | 24,75 |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | - | ----- | Не нормируется |
| 6 | Больницы: Районные и участковые | койко-мест | - | Определяется органами здравоохранения | - |
| 7 | Поликлиники (ФАП) | кол. посещен. | - 1ФАП в с. Совхоз Чаусово | Определяется органами здравоохранения | - |
| 8 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | мест | - | 3 | - |
| 9 | Дома культуры и клубы | мест | 297,02 | 80 | 371,2 |
| 10 | Бани | мест | - | 7 | - |
| 11 | Химчистки | кг/смену | - | 1,2 | - |
| 12 | Прачечные | кг/смену | - | 347 | - |
| 13 | Физкультурно – спортивные сооружения | м2 на 1 тыс. человек | - | - |  |
| 14 | Спортивные залы | -« - | 75 | 9 | - |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | 1 раб. место | - | 4,0 | - |

5.9 Расчет обеспеченности  основными учреждениями и предприятиями культурно-бытового обслуживания на расчетный срок приведен в таблице

|  | Показатели | Ед. изм. | Норма расчета на расчетный срок | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения всего | мест/ тыс. чел | 32 | 44,55 | 42.56 |
| 2 | Общеобразовательные школы всего | мест/ тыс. чел | 95 | 297 | 126,35 |
| 3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | - | - | - |
| 4 | Больницы, всего | Коек | Определяется органами здравоохранения | - | - |
| 5 | Поликлиники, всего (ФАП) | Посещений в смену | Определяется органами здравоохранения |  |  |
| 6 | Станции скорой медицинской помощи | единиц | 1 на 10 тыс. человек | - | - |
| 7 | Предприятия розничной торговли, продовольственные магазины | мест/ тыс. чел | 70 | 65,34 | 93,1 |
| 8 | Магазины непродовольственные | мест/тыс.чел | 30 | 49,5 | 39,9 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | мест/тыс. чел | 2 | - | - |
| 10 | Предприятия общественного питания | мест/тыс.чел | 8 |  | 10,4 |
| 11 | Учреждения культуры и искусства | мест/тыс.чел | 50 | 297,02 | 65 |
| 12 | Физкультурно – спортивные сооружения | м2/ тыс. чел | 30 | - | 39 |
| 13 | Спортивные залы | м2 / тыс. чел | 9 | 7,5 | 11,7 |
| 14 | Массовые библиотеки | тыс. ед. хранения | 4 на 1 тыс. человек | 12,87 | 5,2 |
| 15 | баня | мест/ тыс. чел | 7 мест | - | - |
|  | Приемный пункт прачечной | Объект на жилую группу | 1 | ------ | - |

Проведенный расчет показывает, что на перспективу в сельском поселении необходимо построить физкультурно – спортивные сооружения, спортивные залы, предприятия розничной торговли.

Глава 6.

Историко-культурное наследие

6.1 Памятники истории и культуры

Историко-культурное наследие Жуковского района сложилось на основе исторической системы расселения, включающей города и поселения по берегам

рек, вдоль исторических трактов, оборонительных сооружений –  и включает в себя исторический населенный пункт село Троицкое, музеи, религиозные центры.

К объектам культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно – прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии и антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории сельского поселения село Совхоз «Чаусово» Жуковского района

| № | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |

Выявленные объекты культурного наследия

| 1 | Братская могила | с. Совхоз Чаусово | Решение малого совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Городище, 2 четв. 1 тыс н.э. 17-18вв. | д. Алтухово, в 1,3км к северо-западу, левый берег р. Ичи | Решение малого совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| 3 | Курганный могильник | д. Алтухово, в 0,3 км к юго-западу от деревни | Решение малого совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| 4 | Курган | д. Алтухово, в 2,3 км к западу от деревни | Решение малого совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| 5 | Селище, 1 пол. 1 тыс. н.э. 11-13вв, | д. Алтухово, в 1,4 км. к северо-западу от деревни | Археологическая карта России. Архив Института археологии РАН: № 12060, л. 17,18 |

Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия

| 6 | Церковь Тихвинской Божьей Матери, православная приходская, зимняя, с колокольней на кладбище | 1825г. | д. Горяново, 1,8 км к западу | По материалам инвентаризации, проведенной св соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Церковь | сер.19в | д. Заворово, 1,2 км к востоку | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 №224 |

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

В районе памятников необходимо сохранение микрорельефа и особенности окружающего пейзажа.

В охранную зону братских захоронений советских воинов и партизан входит окружающая их благоустроенная территория. К братским могилам должен быть предусмотрен доступ для посетителей.

В охранную зону братских захоронений советских воинов и партизан входит окружающая их благоустроенная территория. К братским могилам должен быть предусмотрен доступ для посетителей.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Одним из важных условий выявления, сохранения,  восстановления и обеспечения активного и эффективного функционирования объектов историко-культурного наследия с их территориями является установление границ территорий с особым правовым статусом и режимом содержания, ограничения хозяйственного использования, строительства всех видов.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Территории объектов культурного наследия относятся к землям историко – культурного назначения с особым режимом использования.

Общие требования к режимам для сохранения и использования объектов культурного наследия, их территорий и зон охраны.

Территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) – земельный участок, непосредственно и неразрывно связанный исторической, функциональной, земельно-имущественной общностью развития с конкретным объектом охраны – памятником, а также необходимый для его функционирования.

На территории объекта культурного наследия обеспечивается:

- сохранение и выявление подлинных элементов объектов культурного  наследия: пространственной структуры и планировки, сооружений и насаждений – до отдельных старовозрастных деревьев, регулярного парка, элементов благоустройства, подъездных дорог – аллей;

- реставрация на основе научных, натурных, археологических, гидрогеологических, ботанических и других исследований – объекта культурного наследия в целом, планировки сооружений и парка, водных объектов;

- реализация при всех видах работ основных эколого-социальных принципов: историчности, функциональности, экономичности, эстетичности – ориентированных на сохранение устойчивой преемственности, на достижение необходимых благоприятных условий функционирования без изменения традиционных параметров памятника.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации на территории, сопряженной с объектом культурного наследия, устанавливаются зоны охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Целью установления зон охраны является обеспечение сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, историческом ландшафтно – средовом окружении, сохранение и восстановление его благоприятного зрительного восприятия, поддержание его культурной значимости и композиционной роли в пространственной организации территории.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом средовом или ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и градостроительные регламенты, ограничивающие хозяйственную деятельность и запрещающие строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и градостроительные регламенты, определяющие требования к строительству новых и реконструкции существующих зданий и сооружений.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной  деятельности включаются участки существующей и перспективной застройки, расположенные непосредственно у границ территории объекта культурного наследия либо его охранной зоны.

В зоне регулирования застройки регламентируется реконструкция и строительство с определением объемных параметров – высота, протяженность,

характер завершения, тип покрытия- в главных секторах обзора и «лучах» видимости объекта культурного наследия, а также архитектурное решение фасадной части построек , обращенных к объекту культурного наследия – характер членений, тип окон.

В границах зоны регулирования застройки запрещается размещение зданий и сооружений, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в пределах инженерно-геологического района, влияющего на состояние объекта культурного наследия, активно нарушающих масштаб сложившейся архитектурной среды, загрязняющих почву, грунтовые воды.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство, реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Зона охраняемого природного ландшафта обеспечивает условия эффективного сохранения объекта культурного наследия в возможно полном объеме, характерных особенностей историко – культурного и природно – ландшафтного комплекса, сохранение и  восстановление полного комплекса исторически характерных черт ландшафта с историческими границами, характером исторического землепользования и землеустройства.

В зоне охраняемого природного ландшафта для сохранения построек, парка усадьбы, прилегающих ландшафтов запрещается: размещение экологически опасных объектов, источников загрязнения почв, грунтовых и подземных вод; хозяйственная деятельность, нарушающая характер ландшафта; самовольная посадка и вырубка деревьев, осушение болот, распашка лугов.

В настоящее время объекты культурного наследия, расположенные на территории сельского поселения деревня Верховье, не имеют разработанных и утвержденных зон охраны объектов культурного наследия.

6.2Туризм.

Развитие рекреации и туризма в сельском поселении и в Жуковском районе в целом зависит от степени сохранения природного комплекса и от сохранения культурного наследия Жуковского района.

Для этого необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Сохранение объектов культурного наследия и закрепление за ними территории (развитие территории с строительством воскресных школ, домов священника, хозяйственных блоков) на территории сельского поселения и создание туристических маршрутов:

На перспективу  зоной туризма может стать:

- деревня Горяново, в которой располагается  объект, обладающий признаками объекта культурного наследия - церковь Тихвинской Божьей матери, 1825 года постройки.

6.3  Учреждения социального обеспечения и защиты.

На территории  СП село Совхоз «Чаусово»  нет учреждений для стационарного проживания пожилых людей и инвалидов. Но  бюджет ежегодно предусматривает адресную муниципальную помощь гражданам с наиболее низкими доходами.

Глава 7.

Экономический потенциал развития  сельского поселения

Основными направлениями экономического развития сельского поселения являются:

- сельское хозяйство и сельскохозяйственное производство.

Основное направление сельскохозяйственного производства – молочно-мясное животноводство, зерновое растениеводство. Природно-климатические условия благоприятны для выращивания картофеля, овощей открытого грунта, зерна.

К сдерживающим факторам развития народного хозяйства сельского поселения    относятся:

- несоответствие качественной структуры транспортной сети местного значения потребностям народного хозяйства района и сельского поселения в перевозках и обеспечение круглогодичного бесперебойного движения автомобилей на дорогах;

- недостаточные мощности строительных организаций;

- ограниченность трудовых ресурсов в связи с тем, что основная масса трудоспособного населения, подготовленного и обученного, выезжает из муниципального района на работу в Москву и Московскую область.

7.1 Промышленность

# Промышленность муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз  Чаусово» не получила своего развития. На территории сельского поселения промышленные предприятия отсутствуют. С учетом  разведанных полезных ископаемых в виде глин и суглинков легкоплавких в районе деревни Семеновское и деревни Чаусово возможно строительство кирпичного завода для строительных нужд сельского поселения и Жуковского района и развитие карьера по разработке известняка в районе  деревни Алтухово.

# 7.2 Природно-сырьевой потенциал

Месторождения полезных ископаемых на территории Жуковского района

представлены глинами и суглинками легкоплавкими (4 месторождения), строительными песками (7 месторождений), строительными известняками (2 месторождения), керамзитовым сырьем (1 месторождение).

Перечень месторождений на территории муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Чаусово» представлен в таблице.

Таблица 1

| № п/п | Месторождение | Географическая привязка (месторасположение) | Ед. изм | Остаток запасов 01.01.2007г по категориям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Глины и суглинки легкоплавкие |
| 1 месторождение | 1036 | 0 | 0 |
| 1 | Семеновское | В 26 км к ЮВ от г. Жуков, вблизи ЮЗ окраины д. Семеновское | тыс. м³ | 1036 |  |  |

7.3 Сельское хозяйство

Близость к  Калуге, с которой имеются хорошие транспортные связи, а также значительные площади  естественных кормовых угодий определили основное направление сельскохозяйственного производства района и сельского поселения «село Совхоз Чаусово» как мясомолочное с развитым производством зерна, картофеля и овощей.

# В пользовании хозяйств основной молочной специализации находится большая часть обрабатываемой земли и сельхозугодий. Большую роль в создании прочной кормовой базы играют естественные кормовые угодья.

# Прогноз развития сельского хозяйства предполагает использование стабильной, гибкой и системной государственной поддержки агропромышленного производства, развитие цивилизованных рыночных отношений, повышение доходности сельских товаропроизводителей, создание доступной для основной массы сельских товаропроизводителей системы краткосрочного кредитования,    улучшение инвестиционного климата.

# Для развития молочно-мясного направления животноводства необходимо максимальное сохранение посевных площадей кормовых культур, естественных кормовых угодий.

# Для подъема сельскохозяйственного производства необходимо строительство новых и реконструкция существующих сельскохозяйственных предприятий с применением механизации и автоматизации производства, привлечение для этих целей инвесторов.

Перечень крестьянско-фермерских хозяйств представлен в таблице

| № п/п | Название крестьянско- фермерских хозяйств | Наименование сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Истоки» | д. Дурово |
| 2 | «Заворово» | д.Заворово |
| 3 | «Болтоноговское» | Ур. Болтоногово |
| 4 | «Овцевод» | Дер. Дурово |
| 5 | «Алтухово» | Дер. Алтухово, дер. Дурово |

Перечень коллективных сельскохозяйственных предприятий представлен в таблице

| № п/п | Название с/х предприятий | Наименование сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Возрождение» | с.Чаусово |
| 2 | ПБЮЛ «Зеленов» | с. Чаусово |
| 3 | ПБЮЛ Ханбеков | с. Чаусово |
| 4 | ЧП Беспалова И.Г. | с. Чаусово |
| 5 | ЧП Ибрагимов | с. Чаусово |

Большое экономическое значение в сельском поселении сохраняет личное подсобное хозяйство.

Для развития молочно-мясного направления животноводства необходимо максимальное сохранение и увеличение посевов кормовых культур, многокомпонентных смесей, подсев многолетних трав.

# Перспективы развития сельского хозяйства в 2010 – 2020 годах в                сельскохозяйственных предприятиях сельского поселения «Село Совхоз «Чаусово»

| Наименование сельхозпредприятий | 2010 год | 2015 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Возрождение» | Ремонт телятника | Реконструкция коровника, монтаж нового молочного оборудования | Строительство фермы на 650 голов |

7.4 Финансы.

Бюджет сельского поселения «Село Совхоз Чаусово» является дотационным.

Основным из налоговых доходов в сельском поселении  является налог на доходы физических лиц, налоги на имущество. Снижение доли основных налогов в общем объеме доходов обусловлено тем, что в 2007 году изменены нормативы отчислений в бюджет МО от регулирующих налогов.

Удельный вес налоговых доходов в объеме собственных доходов бюджета МО СП «Село совхоз Чаусово» постоянно рос на протяжении 2005 – 2009 годов.

Развитию межбюджетных отношений способствовало принятие закона Калужской области «О бюджетном процессе в Калужской области» и Методики межбюджетного регулирования.

Структура доходов бюджета сельского поселения «Село Совхоз «Чаусово»

| Показатели | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % |
| Доходы, в том числе: | 2992 |  | 2782 |  | 2996 |  |
| Налоговые, из них: | 233 |  | 334 |  | 315 |  |
| Налог на прибыль, |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц, | 59 |  | 73 |  | 88 |  |
| Налоги на совокупный доход, |  |  |  |  |  |  |
| Налоги на имущество. | 167 |  | 227 |  | 227 |  |
| Платежи за пользование природными ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| Прочие налоги, пошлины и сборы |  |  |  |  |  |  |
| Неналоговые, из них: |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от имущества, находящегося в государственной собственности | 1 |  | 33 |  | 169 |  |
| Прочие неналоговые доходы | 157 |  | 86 |  | 804 |  |
| Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений | 2600 |  | 2329 |  | 1708 |  |

Структура расходов бюджета сельского поселения «Село Совхоз «Чаусово»

| Показатели | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % |
| Расходы, из них: | 2981 |  | 2737 |  | 2994 |  |
| Государственное управление и местное самоуправление | 770 |  | 1016 |  | 1261 |  |
| Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 128 |  | 238 |  | 284 |  |
| Промышленность, энергетика и строительство |  |  |  |  |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 469 |  | 690 |  | 564 |  |
| Образование | 899 |  |  |  |  |  |
| Культура, искусство и кинематография | 603 |  | 644 |  | 726 |  |
| Средства массовой информации |  |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение и физическая культура | 10 |  | 11 |  | 17 |  |
| Социальная политика |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 112 |  | 138 |  | 142 |  |

Глава 8. Структурно-планировочный потенциал и функциональное                        использование территории сельского поселения

8.1 Функциональное использование территории

В настоящее время функциональное использование территории сельского поселения не имеет четкого разграничения на:

селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную.

Территориальное развитие сельского поселения  планируется исходя из расчетной величины прироста населения  с учетом миграционных потоков и возвращения рабочей силы из крупных городов.

Включение в состав  территорий населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения позволит решить ряд важных задач по созданию благоприятной среды жизнедеятельности населения за счет изменения существующих границ населенных пунктов.

Организация целостной селитебной зоны посредством жилищного и общественного строительства на неиспользуемых территориях, объединяющего  жилые образования населенных пунктов сельского поселения в единую систему  с организацией единой системы обслуживания.

Общая организация территории населенных пунктов сельского поселения должна осуществляться на основе  рационального ее использования, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на

перспективу, развития сферы обслуживания, допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических систем.

При этом необходимо учитывать:

- возможность развития населенных пунктов за счет имеющихся территориальных (резервных территорий) и других ресурсов;

- возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах населенных пунктов, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;

- изменение структуры жилищного строительства в сторону увеличения малоэтажного домостроения при соответствующем технико-экономическом обосновании;

- требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;

- возможности соответствующего бюджета и привлечения внебюджетных инвестиций для программ развития населенных пунктов.

С учетом преимущественного функционального использования территории населенных пунктов подразделяются на селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную.

В пределах указанных территорий в результате градостроительного зонирования могут устанавливаться следующие территориальные зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

-производственные (за исключением ландшафтно-рекреационных территорий);

- инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационного назначения;

- особо охраняемых территорий;

- специального назначения;

- иные виды территориальных зон.

  - Планировочная структура территории сельского поселения «Село Совхоз Чаусово»

Сложившаяся территориальная организация сельского поселения представляет собой достаточно четкую планировочную структуру, основными элементами которой являются:

- главный планировочный центр  -  село Совхоз Чаусово, расположенный  на юге Жуковского района Калужской области. Здесь проживает 90,3% населения сельского поселения    (912 человек).

В планировочной структуре выделены функциональные зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационного назначения;

- специального назначения.

8.2.1       Жилые территории и жилая застройка.

Жилищный фонд МО СП «село Совхоз Чаусово» составляет    25,46 тыс. м2.

Новое строительство намечается осуществлять как на свободных территориях, так и на реконструируемой территории. Новое жилищное строительство предусматривается в основном одно - двухэтажное.

Планируется организация целостной селитебной зоны посредством жилищного и общественного строительства на неиспользуемых территориях, ликвидации анклавов,  приведения в соответствие застроенных участков, объединением разрозненных жилых образований сельского поселения в единую систему с организацией единой системы обслуживания.

Объем нового строительства в сельском поселении за период до 2030 года составит 27,3 тыс. кв.м.

Резервы дальнейшего развития  сельского поселения  намечаются в селе Совхоз Чаусово, деревне Заворово, Горяново, деревне Алтухово.

При определении соотношения типов нового жилищного строительства необходимо исходить из учета конкретных возможностей развития населенных пунктов, наличия территориальных ресурсов, историко-архитектурных особенностей, существующей строительной базы и рыночных условий.

Для определения объемов и структуры жилищного строительства минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принимается на основании расчета с учетом фактических статистических данных Калужской области по расчетным периодам в соответствии с таблицей:

| Наименование | Отчет 2005 год, м2/чел | Расчетные периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. м2/чел | 2020 г м2/чел |
| Минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений: В том числе | 23,1 | 27,8 | 38,4 |
| Сельского поселения | 28,9 | 32,0 | 38,4 |
| Из них государственное и муниципальное жилье | 18 | -- | -- |

Данные показатели на перспективу корректируются с учетом фактической минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений на данный расчетный период (2010 и 2020 г.г.).

Размещение новой малоэтажной застройки следует осуществлять в пределах границы населенного пункта с учетом возможности присоединения объектов к сетям инженерного обеспечения, организации транспортных связей, в том числе с

магистралями внешних сетей, обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания.

Районы индивидуальной усадебной застройки в населенных пунктах не следует размещать на главных направлениях развития многоэтажного жилищного строительства.

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной застройки не нормируются.

В жилой зоне сельских населенных пунктов следует предусматривать одно-, двухквартирные жилые дома усадебного, коттеджного типа, допускаются многоквартирные блокированные дома с земельными участками при домах, а также (при соответствующем обосновании) секционные дома высотой до 4 этажей.

Преимущественным типом застройки в сельских поселениях являются жилые дома усадебного типа (одноквартирные и двухквартирные сблокированные).

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в сельских поселениях устанавливаются органами местного самоуправления.

8.2.2 Производственная застройка.

Производственная застройка промышленных и коммунальных предприятий имеет низкую плотность, планировочную разрозненность и хаотичность застройки.

Дополнительные территории для развития промышленной зоны предусматриваются:

- в селе Совхоз Чаусово – для развития предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, молочный завод;

- в деревне Семеновское, деревне Чаусово  -  для развития карьеров для разработки глин и суглинков, строительство кирпичного завода,

- в деревне Алтухово – для строительства завода по разработке известняка.

8.2.3Территориальные ресурсы развития муниципального образования сельского поселения «село Совхоз  Чаусово»

Включение в состав сельского поселения земель сельскохозяйственного назначения позволит решить ряд важных задач по созданию благоприятной среды жизнедеятельности населения.

Анализ сложившейся застройки, транспортной, инженерной инфраструктуры, а также основных элементов планировочной структуры в границах поселения, обеспечения реконструкции и развития на основе рационального природопользования и ресурсосбережения показал, что необходимо провести следующие мероприятия:

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов Сельского поселения «Село Совхоз Чаусово»

| № п/п | Наименование населенного пункта СП «село Совхоз Чаусово» | Собственники земельных участков | Площадь необходимая для приведения в соответствие застроенные участки, га | ИЖС, га | Зоны рекреации, га | Всего, Г а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Совхоз Чаусово |  |  | 32,0 |  | 32,0 |
|  | Итого |  |  | 32,0 |  | 32,0 |

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и  земли иного специального назначения

| №п/п | Наименование населенного пункта СП «Село Совхоз Чаусово» | Собственники земельных участков | Вид использования | Всего, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревня Алтухово |  | Завод по разработке строительных материалов из известняка. | 4,0 |
| 2 | Деревня Семеновское |  | Завод по производству кирпича и строительных материалов | 4,5 |
| 3 | Деревня Заворово (в районе деревни) |  | Полигон ТБО | 10,0 |
|  | Итого |  |  | 18,5 |

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых природных территорий

| №п/п | Наименование населенного пункта СП село Совхоз Чаусово | Собственники земельных участков | Вид использования | Всего, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | У деревня Азарово |  | рекреация | 3,5 |
|  | Итого |  |  | 3,5 |

Наиболее целесообразными для развития селитебной и общественной застройки приняты :

а) село Чаусово, являющееся административным центром сельского поселения, в котором проживает 912 человек, или 88,6% населения, проживающего в сельском поселении;

б) деревня Заворово, в которой проживает 40 человек, или 4,5% населения сельского поселения;

в) деревня Алтухово, в которой проживает 24 человек, или 3% населения.

Наиболее целесообразными  для развития промышленной зоны могут быть приняты:

а) село Чаусово, деревня Семеновское.

Глава 9

Природно-экологическая ситуация. Планировочные    ограничения.

9.1Природные  условия.

Природно-ресурсный потенциал определяет характер использования территории. В состав раздела включена характеристика природных особенностей и природных ресурсов, определены возможности их использования при градостроительном развитии территории. В качестве информационной базы использованы данные администрации Жуковского района, Администрации сельского поселения «Село Совхоз «Чаусово», докладов «О состоянии и охране окружающей среды и использовании природных ресурсов на территории Калужской области в 2006, 2007 г.г.»,  справочная литература.

### 9.1. 1 Климат

Климат Жуковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции

атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического

бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99), рассматриваемая территория находится в подрайоне IIВ, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь – положительная. Самый холодный месяц года – январь, с температурой воздуха -9°…-11°. Минимальная  температура воздуха составляет -46(С, а максимальная - +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум

достигал -48… -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями). °С. Июль – самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36…+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

Расчетные показатели температурного режима.

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13-14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум – в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель – октябрь) в виде дождя, одна треть – зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы – не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом – 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев,

оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Протвы, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

9.1.2 Инженерно-геологические условия

По комплексу основных природных компонентов, влияющих на строительство: геологии, рельефу, несущей способности грунтов, гидрографической сети, уровню грунтовых вод, характеру развития современных физико-геологических процессов, территория Жуковского района отличается значительной однородностью инженерно-строительных условий в средней части и большим разнообразием на юго-востоке, в западной половине и по долинам рек.

Район расположен в краевой зоне влияния московского ледника. Моренные осадки, мощностью до 15м, слагающие территорию, с поверхности значительно переработаны, что обуславливает преобладание выровненных пространств и широких речных долин.

Климат района умеренно-континентальный с умеренно холодной зимой и теплым влажным летом, с господствующими северо-западными ветрами.

Погодные условия не оказывают влияния на характер использования территории района.

В почвенном покрове преобладают дерново-среднеподзолистые почвы. Эрозионные процессы наиболее развиты на юге района в зоне распространения слабо и средне-смывных почв.

Речная сеть представлена бассейнами р. Протвы. и Нары. Реки равнинные с неширокими руслами и множеством перекатов.

Естественные выходы подземных вод – родники являются истоками большинства ручьев и малых рек, питают малые водоемы. Родники в бассейне реки Протвы являются источниками водоснабжения в деревнях и городе Жуков ( 4 штуки).

По характеру развития физико-геологических процессов территория

района отмечается значительной однородностью инженерно-строительных условий в северо-западной части района и разнообразием его на юге и севере.

9.1.3 .Месторождения полезных ископаемых, в том числе подземных вод, бальнеологические ресурсы

На территории Калужской области разведаны месторождения бурого угля, торфа, гипсов, фосфоритов, огнеупорных, тугоплавких и палыгорскитовых глин, трепела, писчего мела, минеральных красок, стекольных и формовочных песков, пресных и минеральных подземных вод, а так же различных видов строительных материалов (глин легкоплавких для производства кирпича и черепицы, глин керамзитовых, песчано-гравийных материалов, песков для строительных работ и др.). Известны проявления целестиновой, титаноцирконивой, полиметаллической

минерализации, бокситоносных аллофан-галуазитовых пород, железных руд и других полезных ископаемых.

Месторождения полезных ископаемых на территории Жуковского района

представлены глинами и суглинками легкоплавкими (4 месторождения), строительными песками (7 месторождений), строительными известняками (2 месторождения), керамзитовым сырьем (1 месторождение).

Перечень месторождений на территории сельского поселения «село Совхоз Чаусово» представлен в таблице.

Таблица 1

| № п/п | Месторождение | Географическая привязка (месторасположение) | Ед. изм | Остаток запасов 01.01.2007г по категориям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Глины и суглинки легкоплавкие |
| 1 месторождение | 1036 | 0 | 0 |
| 1 | Семеновское | В 26 км к ЮВ от г. Жуков, вблизи ЮЗ окраины д. Семеновское | тыс. м³ | 1036 |  |  |

Подземные воды

Все водоносные горизонты, распространенные на территории Жуковского района, относятся к двум группам.

Первая группа включает горизонты, содержащие грунтовые, безнапорные воды, используемые для сельского водоснабжения.

Вторая группа включает горизонты, более глубоко залегающие, перекрытые водоупорами, с артезианскими водами, обеспечивающими водоснабжение городов, крупных поселков и предприятий.

Воды современных болотных и аллювиальных отложений приурочены к наиболее пониженным и плоско-вогнутым формам рельефа – речным долинам, западинам. Глубина залегания 0 – 2м. Практического значения для водоснабжения не имеют.

Характерно сезонное колебание уровня, подверженность загрязнению. Воды этого горизонта, выходящие на поверхность, или залегающие вблизи от нее, оказывают отрицательное воздействие на строительство и земледелие. При

необходимости застройки и сельскохозяйственного и сельскохозяйственного освоения следует предусматривать мероприятия по водоотведению и снижению уровня грунтовых вод.

Воды морены Московского возраста развиты наиболее широко по водораздельным пространствам.

Воды этих горизонтов широко используются для сельского водоснабжения и частично для централизованного. Их водообильность зависит от количества осадков, режима эксплуатации и не может обеспечить крупных водозаборов.

Глубина залегания четвертичных водоносных горизонтов колеблется от 3 до 50 метров.

Из горизонтов дочетвертичных отложений, относящихся ко второй группе, широко используются водоносные слои каменноугольного периода.

Каширский водоносный горизонт используется в северной части района. Воды пресные. Рекомендуемая глубина эксплуатационных скважин 50-100 метров. Мощность горизонта до 43 метров.

Протвинский водоносный комплекс развит повсеместно. Глубина залегания от 0 до 116 м, мощность в среднем 10-22 м. Горизонт служит основным источником централизованного водоснабжения. Рекомендуемая глубина эксплуатационных скважин 35 – 65 м.

Выводы:

- На всей территории Жуковского района для сельскохозяйственного водоснабжения в небольших объемах могут использоваться воды четвертичных отложений.

- Крупное централизованное водоснабжение обеспечивается за счет Каширского, Протвинского водоносных  горизонтов.

- Возможно увеличение водопотребления за счет резервных Яснополянского и Упинского водоносных горизонтов.

- Воды современных отложений используются весьма незначительно. Они главным образом оказывают влияние на характер использования территории, располагаясь вблизи от поверхности или имея открытый горизонт на заболоченных участках.

# 9.1.4 Поверхностные воды

# Поверхностные воды на территории сельского поселения представлены многочисленными ручьями, в районе деревни Азарово протекает  река Ича.  Пруды расположены практически во всех деревнях.

Река несудоходна. Крупных естественных водоемов на территории сельского поселения нет.

Заболоченность территории незначительна и, в основном, приурочена к поймам рек и ручьев и к плоским частям водоразделов в северной половине сельского поселения.

Перечень рек, расположенных на территории сельского поселения село Совхоз» Чаусово»

| № п/п | Название реки | Общая длина реки, км | Длина реки в пределах Калужской области, км | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Река Ича | 11 | 11 | 100 |

9.1.5Строительные физико – геологические  явления.

На рассматриваемой территории, с учетом особенностей рельефа, геологических и гидрологических условий по степени благоприятности выделены:

- Территории, благоприятные для строительства. Имеют наиболее широкое распространение и приурочены к пологохолмистой и пологоволнистой равнине, сложенной комплексом покровных суглинков, супесей и песков.

- Отрицательным фактором при строительстве является близкая глубина залегания грунтовых вод, часто обладающих углекислотной агрессивностью.

На территории сельского поселения преобладают дерново – среднеподзолистые слабо – и среднещебнистые почвы на моренных отложениях. Они характеризуются средним содержанием гумуса 1,5 – 3,0%, небольшой мощностью гумусового горизонта- от 10 см до 15 см. По механическому составу различны: от супесчаных и легкосуглинистых до тяжелосуглинистых. Почвы более легкого механического состава распаханы, относятся к группе среднепахотнопригодных почв.

## 9.1.6   Комплексная оценка территории сельского поселения по планировочным ограничениям

### 1. Оценка территории для строительного освоения

Для оценки территории по условиям строительного освоения использована   методика Федерального Государственного Унитарного предприятия «Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве» (ФГУП-ПНИИИС). В соответствии с данной методикой определены два инженерно-геологических типа участков для освоения территории. В пределах МО СП «село Совхоз Чаусово» по инженерно-геологическим условиям выделяются следующие зоны:

- Неблагоприятные для строительного освоения территории. Это участки вероятного совместного проявления двух и более из характерных для района опасных природных и техногенных геологических процессов. К ним относится подавляющая часть речных склонов, участки оврагов и балок в пределах нижнечетвертичной моренной равнины. Здесь, как правило, образованы или формируются оползневые процессы, процессы техногенного подтопления и заболачивания, линейной эрозии, проявление карстообразования.

- Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне-, средне четвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

### 2 Планировочные природоохранные ограничения

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории, земли природоохранного назначения; рекреационного назначения (детские и спортивные лагеря, лесопарки); историко-культурного назначения (объекты культурного наследия, военных и гражданских захоронений); особо ценные природные объекты (родники, малые реки и др.). Территориальная охрана природы регламентируется федеральным законодательством и некоторыми другими нормативными актами.

9.2 Лесные ресурсы

Сельское поселение «Село Совхоз «Чаусово» Жуковского района характеризуется высокой степенью залесенности, равной 43,5%. Лесные массивы представлены лесными образованиями, равномерно распределенными по территории района.

Согласно лесорастительному районированию, территория Жуковского района  входит в подзону хвойно-широколиственных лесов лесной зоны. В лесном фонде доминируют насаждения мягколиственных пород с преобладанием березы и осины (64%). На долю хвойных лесов приходится 35,8%.

По народнохозяйственному значению леса района разделены на две группы в соответствии с Приказом №84 от 20.03.2008 года Рослехоза «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам» :

Отнести:

- леса второй и третьей группы (за исключением резервных лесов) – к эксплуатационным лесам;

- леса третьей группы (резервные леса) – к резервным лесам;

- леса первой группы (защитные леса):

- государственные защитные лесные полосы, запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб – к государственным защитным лесным полосам с подразделением на подкатегории «государственные защитные лесные полосы», «запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов», «запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных пород промысловых рыб»;

- противоэрозионные леса – к противоэрозионным лесам;

- ленточные боры – к ленточным борам;

- особо ценные лесные массивы, леса, имеющие научное и историческое значение, заповедные лесные участки, памятники природы (если они не расположены на особо охраняемых природных территориях) – к лесам, имеющим научное и историческое значение.

Признать леса первой группы:

* Леса государственных природных заповедников, леса национальных парков, леса природных парков, памятники природы (если они расположены на особо охраняемых природных территориях;

* леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения – лесами, расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения;

* защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального, республиканского и областного значения – защитными полосами лесов, расположенными вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

* леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов, за исключением лесов зеленых зон поселений и хозяйственных объектов, расположенных в границах территориальных единиц управления лесопарков – зелеными зонами;

*  леса, расположенные в границах территориальных единиц управления лесопарков – лесопарками;

*  леса, расположенные на землях городских поселений – городскими лесами.

По народнохозяйственному значению леса сельского поселения село Совхоз Чаусово Жуковского района разделены на две группы: защитные и эксплуатационные.

Защитные леса занимают 34,3 га лесопокрытой площади. В их состав входят леса лесохозяйственной части - запретные полосы лесов вдоль водных объектов в районе деревни Заворово и деревни Татарское. Остальную площадь занимают насаждения эксплуатационных лесов.

Режим ведения лесного хозяйства и пользования лесом на территории рекреационных лесов, выделенных  для размещения учреждений и мест  массового отдыха населения, устанавливается как для лесов, выполняющих санитарно-гигиенические и оздоровительные функции.

Эти леса могут использоваться в культурно-оздоровительных целях, если это не противоречит основному назначению лесов и интересам соответствующих лесопользователей.

Из общей площади земель лесного фонда болота занимают 21 га, площадь болот и заболоченных насаждений в сельском поселении незначительна.

На территории сельского поселения развиты следующие виды побочного пользования лесом:

сенокошение, пчеловодство, заготовка и переработка грибов, заготовка лекарственного сырья, заготовка дикорастущих плодов, ягод.

При освоении территории лесных насаждений под зоны отдыха первоочередные мероприятия должны быть направлены на обеспечение сохранности древостоев путем прокладки дорожно-тропиночной сети с обустройством площадок для отдыха и проведением реконструктивно-восстановительных работ с дополнительными куртинно-кустарниковыми посадками, регулирующими направление движения посетителей.

Такие работы должны выполняться на основе детальной таксационной изученности лесных насаждений.

9.3 Зоны охраняемого ландшафта:

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Водный Кодекс РФ, статья 6, 65 вводит определение водоохраной зоны водных объектов и прибрежных защитных полос, береговой линии, размеры и границы водоохранных зон, защитных полос и береговой линии, а также режим их использования.

К резервным территориям природно-экологического каркаса относятся все защитные леса  в пределах сельского поселения село Совхоз Чаусово Жуковского района, а также сельскохозяйственные земли, свободные от застройки любого типа. Это территории, непосредственно прилегающие к зонам жилой застройки (парки, открытые сельские ландшафты), которые выполняют преимущественно санитарно – гигиенические функции, поддерживая здоровую среду обитания для человека (создание благоприятного микроклимата, защита от выбросов вредных веществ), а также являются основными зонами активной рекреации.

Задача сохранения ключевых территорий сводится к исключению ухудшения параметров природных систем.

С этой целью необходимо исключить все виды деятельности, оказывающие негативное воздействие на природные комплексы:

- исключение преобразования природных ландшафтов (лесных, луговых, долинных);

- недопущение промышленной эксплуатации природных ресурсов (рубки леса главного пользования, разработка полезных ископаемых, использование подземных и поверхностных вод, сбор растительного сырья);

- недопущение перевода лесных земель в нелесные для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства;

- недопущение строительства, влияющего на изменение режима ключевой территории, дробления лесных массивов новой дорожной сетью и линейными коммуникациями (за исключением объектов федерального значения, если другие варианты прокладки невозможны);

- недопущение аренды природных ресурсов, разработки полезных ископаемых;

-недопущение строительства жилья за пределами существующих населенных пунктов, отнесенных к ключевым территориям;

- недопущение изменения традиционного сельскохозяйственного использования, мелиорации земель;

- недопущение размещения новых объектов промышленности на территориях, входящих в состав ключевых: пригородные парки, открытые ландшафты, которые выполняют преимущественно санитарно-гигиенические функции, являются зонами рекреации.

Охрана природы – система мер, направленная на поддержание рационального взаимодействия между деятельностью человека и окружающей природной средой, обеспечивающая сохранение и восстановление природных богатств, рациональное использование природных ресурсов, предупреждающая прямое и косвенное вредное влияние результатов деятельности общества на природу и здоровье человека.

  - Основные экологические  проблемы

В целом экологическая ситуация на территории сельского поселения оценивается как удовлетворительная. Однако в последние   годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и качества поверхностных и подземных вод.

# 9.4.1Охрана атмосферного воздуха

### На территории сельского поселения «Село Совхоз «Чаусово» Жуковского района экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Выбросы вредных веществ в атмосферу связаны, в основном, с передвижными источниками, главным образом транспортом и стационарными источниками. Эти источники обуславливают существенное загрязнение атмосферного воздуха в районах размещения промышленных предприятий, на улицах с интенсивным движением автотранспорта, на автомагистралях.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия, их отдельные здания, строения и сооружения, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами границ превышают предельно допустимые концентрации и уровни и/или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Основой регулирования качества атмосферного воздуха населенных мест сельского поселения является соблюдение гигиенических нормативов  -  предельно допустимые концентрации (ПДК) атмосферных загрязнений химических и биологических веществ, соблюдение которых обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. Основными компонентами, загрязняющими атмосферу, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха. Автотранспорт является интенсивным источником не только химического загрязнения атмосферного воздуха, но шума, вибрации, электромагнитного излучения, загрязнения водоемов и подземных вод, деградации растительности.

За качеством атмосферного воздуха периодически ведется контроль силами лаборатории Калужского ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области». В 2009 году исследования проводились ежеквартально.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области в 2009 году выбросы вредных  (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в Жуковском районе составили 277 т, в том числе:

Твердых веществ – 1т, оксида углерода – 34т, оксида азота 17т. Удельный вес уловленных и обезвреженных твердых веществ в общем объеме вредных (загрязняющих) веществ составил 1,3%. Ориентировочно безопасные уровни воздействия загрязняющего вещества в атмосферном воздухе определяются в соответствии с гигиеническими нормативами ГН 2.1.6. 2309-07. ОБУВ используется при решении вопросов предупредительного надзора для обоснования требований к разработке оздоровительных мероприятий по охране атмосферного воздуха.

При проектировании застройки необходимо оценивать качество атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы от всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и других), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих и планируемых объектов, предельно допустимые концентрации (ПДК) или ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) для каждого из загрязняющих веществ с учетом

суммации биологического действия веществ или продуктов их трансформации в атмосфере, а также необходимо разработать предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

Соблюдение гигиенических нормативов – ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

Для охраны воздушного бассейна, защиты атмосферного воздуха от загрязнений  сельского поселения необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевооружении действующих объектов - меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

- защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации межмагистральных и внутридворовых территорий;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

- разработка проектов санитарно-защитных зон  промпредприятий и производств и их организации от действующих промышленных предприятий с выводом из них жилой застройки (если это требуется);

- развитие системы зеленых насаждений в составе парков, скверов, бульваров, а также максимальное сохранение прилегающих лесных массивов с организацией на их базе лесопарковых насаждений и зон отдыха;

- ликвидация несанкционированных свалок по всей территории Жуковского района, в том числе в сельском поселении село Совхоз Чаусово;

- внедрение только ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий и оборудования для переработки отходов, имеющих положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от основных загрязнителей воздуха,

- ликвидация неорганизованных источников загрязнения.

- увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог;

- ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных мест.

9.4.2 Охрана почв

Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, зонам санитарной охраны водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

Основными источниками образования отходов в Жуковском районе являются населенные пункты и промышленные предприятия.

По санитарному состоянию почвенного покрова территорию района можно отнести к области умеренной способности к самоочищению почв,    так как вероятная интенсивность разложения органических и минеральных продуктов техногенеза в почвах происходит со средней скоростью разложения опада от 7 до 100 лет и поступлением с опадом энергии 120-200 кал/см2 в год.

Сельское поселение село Совхоз «Чаусово», как и вся территория Жуковского  района, не входит в число загрязненных районов, подвергнутых воздействиям последствий Чернобыля. Наличие загрязненных почв радионуклидами в районе не отмечено.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливается в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.

Выбор площадки для размещений объектов проводится с учетом:

- физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания органического вещества, кислотности и т.д.;

- природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, температурный режим района);

- ландшафтной, геологической и гидрологической характеристики почв;

- их хозяйственного использования.

Среднемесячный показатель радиационного фона составляет 0,10-0,13 мкзв/ч, соответствует естественному фону.

В границах МО СП «Село Совхоз Чаусово» не имеется санкционированных свалок (полигонов) твердых бытовых и промышленных отходов.

Сбор, вывоз ТБО на территории Жуковского района осуществляет специализированное предприятие ММПУ ЖКХ г. Жукова. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон г. Жукова.

Биологические отходы подвергаются утилизации методом сжигания на специально отведенных и оборудованных для этих целей местах. На территории сельского поселения имеется скотомогильник в селе Совхоз Чаусово, принадлежащий ООО «Возрождение», в д. Чаусово имеется 1 яма Беккари и 1 скотомогильник, принадлежащий ПБЮЛ «Зеленов».

Реализация мероприятий по сбору и утилизации биологических отходов проводится в соответствии с требованиями действующих в РФ ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. При этом выполнение мероприятий по сбору, транспортировке и утилизации отходов проводятся непосредственно владельцами отходов, а контроль за выполнением установленных правил сбора и утилизации отходов и соответствием мест для утилизации предъявляемым требованиям – государственной ветеринарной службой.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве определяются в соответствии  с гигиеническими нормативами  ГН 2.1.7.2042-06.

Мероприятия по охране почв:

- Охрана почв от разрушения водной и ветровой эрозией, от загрязнения;

-Повышение продуктивности земель, находящихся в сельскохозяйственном  обороте;

-Рекультивация и хозяйственное использование нарушенных земель.

-Создание защитных лесополос в пределах земель сельскохозяйственного освоения для предотвращения эрозии почв;

-Проведение коренного улучшения кормовых угодий и пастбищ;

-Рекультивация отработанных карьеров;

-Организация комплексного экологического мониторинга.

- Развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах сельского поселения;

# 9.4.3 Охрана водных объектов

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, рекреационного водопользования, а также в границах населенных пунктов должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов.

Ориентировочно допустимый уровень (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов определяется в соответствии с  гигиеническими нормативами ГН 2.1.5.2307 – 07. ОДУ распространяются на воду подземных и поверхностных источников, используемых для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, для рекреационного и культурно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в системах горячего водоснабжения.

Основные причины загрязнения поверхностных вод:

- отсутствие  очистных сооружений в населенных пунктах;

-отсутствие централизованных систем канализации и очистных сооружений ливневых вод;

- недостаточная мощность или отсутствие локальных очистных сооружений на сельскохозяйственных предприятиях;

В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:

- сбрасывать в водные объекты сточные воды (сельскохозяйственные, хозяйственно-бытовые, поверхностные), которые могут быть очищены или использованы в системах оборотного и повторного водоснабжения, а также содержат возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК и ориентировочно допустимые уровни;

- производить мойку транспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод;

Запрещается сброс сточных вод  в водные объекты:

- в границах зон, округов санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения;

- в границах рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.

Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения разрабатываются в каждом конкретном случае и предусматривают:

- обеспечение соблюдения особого режима использования территорий  водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов  предусмотренного статьёй 65 Водного кодекса РФ, зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных вод до нормативных показателей качества воды;

- содержание в исправном состоянии гидротехнических и других водохозяйственных сооружений и технических устройств;

- предотвращение сбросов сточных вод, содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в которых превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты;

- предотвращение сброса в водные объекты и захоронения в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов);

- предотвращение загрязнения водных объектов при проведении всех видов работ, в том числе радиоактивными и (или) токсичными веществами;

- ограничение поступления биогенных элементов для предотвращения евтрофирования вод, в особенности водоемов, предназначенных для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- разработку планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- установление зон рекреации водных объектов, в том числе мест для купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли и т. п.;

- мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами.

В целях охраны подземных вод от загрязнения запрещается:

- размещение на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, мест захоронения отходов производства и

потребления, кладбищ, скотомогильников и других объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод;

- применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, необходимо оборудование их регулирующими устройствами, консервация или тампонаж;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Мероприятия технологического характера по охране поверхностных вод:

1.Реконструкция и модернизация  очистных сооружений для жилого сектора село Совхоз Чаусово, в других населенных пунктах строительство очистных сооружений не предусматривается;

2.Проектирование и строительство хлораторных и станций обезжелезивания в селе Совхоз Чаусово;

3.Строительство, реконструкция и восстановление централизованной системы водоснабжения.

4. Механическая очистка сточных вод на предприятиях продуктов питания.

5.Совершенствование технологического процесса по уменьшению водопотребления.

6.Обеспечение контроля состава сбрасываемых сточных вод и качества воды   водных объектов.

Мероприятия организационного характера

1.Организация  постоянного санитарного надзора за эксплуатацией всех звеньев комплекса очистки сточных вод.

2.Организация системы учета сведений о загрязнении, засорении и истощении водных ресурсов и контроль над их состоянием.

3.Организация более точного учета водопотребления и водоотведения и качества сбрасываемых  сточных вод, а также ущерба в результате загрязнения водоемов.

В связи с маловодностью и малой скоростью течения рек не рекомендуется:

- сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенных пунктов в местах, специально отведенных для пляжей, замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченные поймы реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Мероприятия по охране подземных вод

Система программных мероприятий по охране водных ресурсов включает решение следующих задач:

- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения и обеспечение их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;

- совершенствование технологии обработки воды на водоочистных станциях и их строительство;

- экономия питьевой воды.

Профилактические:

-организация  и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдение за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод;

- мониторинг режимных скважин на грунтовые воды и эксплуатируемые водоносные горизонты      вблизи грунтовых водозаборов, крупных населенных пунктов и потенциальных источников загрязнения.

# 9.4.4 Защита от шума и вибрации

Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий.

Мероприятия по шумовой защите предусматривают:

- функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

- устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы), автомобильных  дорог;

- трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха;

- концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих, по возможности, вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон);

- создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых домов;

- формирование  системы зеленых насаждений в населенных пунктах сельского поселения;

- использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности при расположении небольшого населенного пункта вблизи магистральной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума (необходимый эффект достигается при малоэтажной застройке). Шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали  с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств;

Планировку и застройку селитебных территорий населенных пунктов следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума:

- на площадках отдыха групп жилых домов, на площадках дошкольных образовательных учреждений, на участках школ и больниц - на ближайшей к

источнику шума границе площадок на высоте 1,5м от поверхности земли (если площадка частично находится в зоне звуковой тени от здания, сооружения или другого экранирующего объекта, то расчетная точка должна находиться вне зоны звуковой тени);

- на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зданий - на уровне окон последнего этажа.

Зоной шумового дискомфорта является село Совхоз Чаусово по проходящему через него транспортному коридору (автодорога общего пользования, относящаяся к собственности Калужской области «Белоусово- Высокиничи- Серпухов-Чаусово- Троицкое- Кременки»). Санитарно-защитная зона до жилой застройки должна быть 50 метров, но она не соблюдена.

Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки могут являться инженерные сети и сооружения, установки и оборудование производственных предприятий, транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях, а также сейсмическая активность. Вибрации могут являться причиной возникновения шума.

Мероприятия по защите от вибраций предусматривают:

- удаление зданий и сооружений от источников вибрации;

- использование методов виброзащиты при проектировании зданий и сооружений;

- меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации.

Снижение вибрации может быть достигнуто:

- целесообразным размещением оборудования в зданиях производственных предприятий (в подвальных этажах, удаленных от защищаемых объектов местах, на отдельных фундаментах);

- устройством виброизоляции отдельных установок или оборудования.

# 9.4.5 Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений

Источниками воздействия на здоровье населения сельского поселения и условия его проживания являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения превышают предельно допустимые концентрации и уровни, или вклад в загрязнении жилых зон превышает 0,1ПДК.

Специальные требования по защите от электромагнитных полей, излучений и облучений устанавливают для:

- элементов систем сотовой связи и других видов подвижной связи;

- видеодисплейных терминалов и мониторов персональных компьютеров;

- СВЧ - печей, индукционных печей.

# 9.4.6 Регулирование микроклимата

При планировке и застройке территории населенных пунктов сельского поселения «село Совхоз Чаусово» Жуковского района Калужской области необходимо обеспечивать нормы освещенности помещений проектируемых зданий.

Калужская область по ресурсам светового климата относится ко 2 группе субъектов Российской Федерации.

Продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа и функционального назначения помещений, планировочных зон населенных пунктов Калужской области не менее 2 часов в день с 22 марта по 22 сентября.

На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов; групповых площадок дошкольных учреждений; спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов; зоны отдыха лечебно-профилактических учреждений стационарного типа продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов.

Инсоляция территорий и помещений малоэтажной застройки должна обеспечивать непрерывную 3-часовую продолжительность в весенне-летний период или суммарную - 3,5-часовую продолжительность.

В смешанной застройке или при размещении малоэтажной застройки в сложных градостроительных условиях допускается сокращение нормируемой инсоляции до 2,5 часов.

Для жилых помещений, дошкольных образовательных учреждений, учебных помещений общеобразовательных школ, школ-интернатов, других учреждений образования, лечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных учреждений, учреждений социального обеспечения, имеющих юго-западную и западную ориентации световых проемов, должны предусматриваться меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции.

Защита от перегрева должна быть предусмотрена не менее чем для половины игровых площадок, мест размещения игровых и спортивных снарядов и устройств, мест отдыха населения.

Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений и территорий в жаркое время года должно обеспечиваться соответствующей планировкой и ориентацией зданий, благоустройством территорий, а при невозможности обеспечения солнцезащиты помещений ориентацией необходимо предусматривать конструктивные и технические средства солнцезащиты.

Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не должны приводить к нарушению норм естественного освещения помещений.

Глава 10.  Зоны особо охраняемых территорий

В состав зон особо охраняемых территорий включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение в соответствии с законодательством.

# 10.1 Особо охраняемые природные территории

В сельском поселении «село Совхоз Чаусово»   ООПТ отсутствуют.

# 10.2. Земли, занятые защитными лесами

С учетом особенностей правового режима защитных лесов на территории Калужской области в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации определяются следующие категории указанных лесов:

- леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

- леса, расположенные в водоохранных зонах;

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Калужской области;

- зеленые зоны, лесопарки;

- сельские леса;

- ценные леса:

- государственные защитные лесные полосы;

- ленточные боры.

# 10.3. Земли водоохранных зон водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

На территории населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

# 10.4 Земли рекреационного назначения

К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, в том числе:  зеленые зоны, леса (при наличии памятников, природных и лечебных ресурсов, курортных зон),  охраняемые природные ландшафты, этнографические и усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, микрозаповедники и другие объекты.

Категории местных особо охраняемых зон рекреационного назначения регулируются законодательством Калужской области.

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

# 10.5 Земли историко-культурного назначения

К землям историко-культурного назначения относятся земли:

- объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия;

- достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел;

- военных и гражданских захоронений.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. За исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с статьей 40 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» сохранение объекта культурного наследия – это направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-восстановительные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские. Изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

На землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) градостроительная деятельность допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами этих объектов (восстановление, реставрация, реконструкция, инженерное обустройство и благоустройство), по специальному разрешению государственного органа Калужской области по охране объектов культурного наследия. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может осуществляться в рамках реставрации существующих и восстановления (воссоздания) утраченных объектов недвижимости - ценных элементов объектов культурного наследия или строительства инженерных сооружений технического назначения, необходимых для эксплуатации                объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан

проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно

связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия, в установленном законодательством порядка.

По выявленным объектам культурного наследия, представляющим историческую, научную, художественную или иную ценность, до решения вопроса о принятии их на государственную охрану как памятников истории и культуры предусматриваются такие же мероприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящим на государственной охране.

Порядок организации историко-культурного заповедника регионального значения, его границы и режим содержания устанавливаются Правительством Калужской области по представлению государственного органа Калужской области по охране объектов культурного наследия.

Порядок организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, его границы и режим его содержания устанавливаются органом местного самоуправления по согласованию с государственным органом Калужской области по охране объектов культурного наследия.

# 10.6 Особо ценные земли

К особо ценным землям относятся земли, в пределах которых имеются природные объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, животных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, предназначенные для осуществления деятельности научно-исследовательских организаций).

На собственников таких земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов таких земельных участков возлагаются обязанности по их сохранению. Сведения об особо ценных землях должны указываться в документах государственного земельного кадастра, документах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иных удостоверяющих права на землю документах.

С целью сохранения особо ценных земель запрещается любая деятельность, не соответствующая целевому назначению этих земель.

На особо ценных землях сельскохозяйственного назначения запрещается любая деятельность, не связанная с производством сельскохозяйственной продукции, в том числе:

- строительство и эксплуатация жилых и хозяйственных объектов, не связанных с производством продукции;

- размещение садоводческих и дачных участков;

- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций;

- разведка и разработка полезных ископаемых;

- строительство объектов культуры, здравоохранения, образования и т. д.;

- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, изменение гидрологического режима, исторически сложившегося природного ландшафта.

10.7 Границы зон с особыми условиями использования территории.

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся:

- охранные, санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия,

- водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.

Зоны ограничений по природным факторам.

- Зоны охраны водных объектов (Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г.  №74-Ф3).

- Зоны санитарной охраны подземных водозаборов – на всех эксплуатационных скважинах зона санитарной охраны 50м.

Зоны ограничений от стационарных техногенных источников.

- Санитарно – защитные зоны от существующих и проектируемых производственных предприятий:

-  канализационные очистные сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков производительностью от 0,2 до 5,0 тыс. м3 в сутки –200м, от 5,0 до 50,0 тыс. м3 в сутки – 400м;

-от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа дл жилой территории – 100м, закрытого типа – 50м;

-  полигон твердых бытовых отходов мощностью до 100 тыс. т в год – 500м,

свыше 100 тыс.т в год – 1000м;

-  санитарно-защитные  зоны для предприятий и объектов, расположенных в коммунальной зоне – в соответствии с требованиями к производственным зонам,

-картофеле-.овоще- и фруктохранилища – 50 м;

- существующие производственные предприятия  4 класса опасности – 100м, 5 класс опасности – 50м.

- Минимальное расстояние от инженерных коммуникационных объектов и сетей:

- технический коридор высоковольтной линии электропередач 110кВ – 25 м в обе стороны.

Охранные зоны инженерных коммуникаций

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» все инженерные сети  (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач,

газопроводы, теплосети) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно – технического объекта.

В соответствии с «Правилами охраны систем газоснабжения», утвержденными Минтопэнерго России 24.09.1992 года №93 для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий  и несчастных случаев устанавливаются охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров (ГРП, ШРП), а также определенные требованиями СНиП 11-89-80, СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.04.08-87 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве, утвержденными Госгортехнадзором России.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей свыше 1000 вольт», утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 года №225 охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе сторороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии (для линий напряжением 110 кВ) 20 метров.

Охранные зоны инженерных сетей до жилых и общественных зданий приведены в таблице.

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | Фундаментов зданий и сооружений | Фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Газопроводы низкого давления высокого давления | 2 7 | 1 1 | 1 1 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Глава 11.

Инженерно-транспортная инфраструктура.

11.1Транспортная  инфраструктура

Транспортная инфраструктура Жуковского  района представляет собой систему, состоящую из автомобильного  транспорта.

Развитие транспортной инфраструктуры Жуковского района и сельского поселения «село Совхоз Чаусово» направлено на создание комфортных условий проживания для жителей и обеспечения развития экономики сельского поселения и Жуковского района.

Достижение этой цели связано:

- с развитием (новым строительством и реконструкцией) сетевой структуры территориальных и местных дорог (планировочная составляющая);

- с развитием междугороднего пассажирского транспорта;

- с обеспечением координации автомобильного транспорта при выполнении грузовых перевозок;

Приоритетными при развитии сети автомобильных дорог сельского поселения «село Совхоз Чаусово» является реконструкция и модернизация существующих автодорог.

Улучшение планировочной структуры  автодорог местного значения в целях совершенствования внутрирайонных  транспортных связей. На основе использования федеральной автодороги и сети автодорог районного значения предусматривается связь сельского поселения с городами Калугой и Москвой и с другими городами  области.

Осуществление мероприятий, направленных на благоустройство сети автомобильных дорог, совершенствование автотранспортных организаций

необходимо для планомерного размещения и развития всех отраслей народного хозяйства и рационального использования территории.

Система автобусных маршрутов должна быть построена так, чтобы каждый перспективный населенный пункт  был связан с районным центром.

Автомобильные дороги и транспорт

В соответствии с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации на территории муниципального образования сельское поселение «село Совхоз Чаусово» расположены следующие автомобильные дороги и классифицируются:

Перечень

автомобильных дорог общего пользования, относящихся к

собственности Калужской области

| Наименование дорог | Протяженность,км | Параметры а/д | Тип покрытия, мосты (шт/п/м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина зем. полотна | Ширина проезжей части а/д |  |
| «Белоусово – Высокиничи-Серпухов» - Чаусово – Троицкое- Кременки | 21,487 | 9 | 6,0 | а/бетон |
| Итого | 21,487 | 9 | 6.0 |  |

Перечень

автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности муниципальных образований сельских поселений, предназначенных для решения вопросов местного значения (автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов поселений)

| Наименование дорог | Протяженность,км | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| СП «село Совхоз Чаусово» |
| Автодорога по д. Чаусово | 0,47 | грунт |  |
| Автодорога по с. Чаусово | 3,55 | ц/бетон |  |
| Автодорога по д. Алтухово | 0,3 | щебень |  |
| Автодорога по д. Дурово | 0,7 | 0,5 ц/бетон +0,2 грунт |  |
| Автодорога по д. Тишково | 0,2 | грунт |  |
| Автодорога по д. Горяново | 0,51 | грунт |  |
| Автодорога по д. Хозниково | 0,34 | грунт |  |
| Автодорога по д.Шабаново | 0,42 | грунт |  |
| Автодорога по д. Азарово | 0,3 | грунт |  |
| Автодорога по д. Лопатино | 0,48 | грунт |  |
| Автодорога по д. Семеновское | 0,95 | грунт |  |
| Автодорога по д. Заворово | 1,55 | 1,05 ц/бетон +0,5 грунт |  |
| Автодорога по д. Баранцево | 0,43 | грунт |  |
| Автодорога по д. Татарское | 0,3 | грунт |  |
| Автодорога по д. Наумово | 0,3 | Грунт |  |
| Итого | 11,1 |  |  |

Перечень

автомобильных дорог общего пользования, относящихся:

к собственности муниципального района «Жуковский район», предназначенных для решения вопросов местного значения или вопросов местного значения межмуниципального характера (автомобильные дороги,  расположенные между населенными пунктами, а также вне границ населенных пунктов в границах муниципального района).

| Наименование дорог | Протяженность, км | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| СП «село Совхоз Чаусово» |
| Автодорога Тишково - Уткино | 1,5 | грунт |  |
| Автодорога Уткино - Алтухово | 3,0 | грунт |  |
| Алтухово - Азарово | 3,5 | ц/бетон |  |
| Азарово - Дурово | 6,5 | ц/бетон |  |
| Автодорога «Азарово – Дурово» -Хозниково (д. Горяново) | 1,5 | ц/бетон |  |
| Чаусово - Горяново | 5,0 | ц/бетон |  |
| Автодорога «Чаусово – Горяново» - Шабаново | 2,4 | грунт |  |
| Шабаново - Тарсуки | 0,9 | грунт |  |
| Автодорога «Высокиничи – Чаусово» - Тарсуки | 1,9 | грунт |  |
| Автодорога «Высокиничи – Чаусово» - Алтухово | 5,0 | грунт |  |
| Автодорога «Высокиничи – Чаусово» - Шопино | 1,9 | грунт |  |
| Автодорога «Высокиничи – Чаусово» - Лопатино | 3,0 | 2,4 ц/бетон +0,6 грунт |  |
| Автодорога «Чаусово – Лопатино» - Семеновское | 1,2 | грунт |  |
| Заворово - Баранцево | 1,6 | грунт |  |
| Чаусово - Наумово | 1,6 | грунт |  |
| Итого | 40,5 |  |  |

Автомобильными дорогами сельское поселение связано с городами Калуга, Жуков, населенными пунктами  Жуковского района.

Основными недостатками существующей улично-дорожной сети являются:

- низкий уровень благоустройства (около 50% уличной сети не имеют твердого покрытия проезжих частей и благоустроенных тротуаров);

- недостаточная ширина улиц в красных линиях и ширина проезжих частей;

- отсутствие обходных трасс для пропуска транзитных, грузовых автопотоков.

Формирование магистральной улично-дорожной сети на ближайшую и отдаленную перспективу направлено на обеспечение жизнедеятельности сельского поселения как единой системы  с учетом следующих требований:

а) необходимо создать кратчайшие, с учетом сложившейся застройки, связи жилых районов между собой, с  основными местами приложения труда;

б) выполнение нормативных требований по плотности магистральной улично-дорожной сети для достижения определенного уровня транспортного обслуживания населения,  и создание благоприятных условий для движения массового общественного и индивидуального транспорта;

в) выполнение рекомендаций нормативных документов  по классификации (категорийности) улично-дорожной сети, которая дифференцирует сеть по транспортному назначению и техническим параметрам с учетом создания благоприятных условий для движения транспорта и полной безопасности пешеходов.

В процессе проектирования обязательным является требование максимального учета и сохранение сложившейся городской застройки и конфигурации уличной сети.

Характеристика работы  автобусного и грузового   автотранспорта

Грузовые перевозки по сельскому поселению выполняются силами предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также автомашинами автохозяйства Жуковского района МУ АТП.

Автобусные маршруты, проходящие по территории муниципального района, в   основном обслуживаются машинами автохозяйства Жуковского района.

Характеристика автобусных маршрутов

| № пп | Маршруты | 2008г | Расчетный срок 2020г |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяжен-ность, км | Объем перевозок, тыс.пас. | Протяженность, км | Объем перевозок, тыс. пас. |
|  | 1. Пригородные |  |  |  |  |
| 1 | Жуков-Чаусово | 33,1 | 17,8 | 33,1 | 19,7 |
|  | ИТОГО: | 33,1 | 17,8 | 33,1 | 19,7 |

Перспективы развития транспортной инфраструктуры

В целях устойчивого развития Калужской области решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.

В соответствии с «Положением о территориальном планировании Калужской области»  планируется строительство нового соединительного участка Заворово – Лыткино, доведение до 2-й технической категории с шириной проезжей части 7,5м.

При разработке генерального плана  поселения  предусматривается единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающая удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В соответствии со СНиП 2.07.01089* уровень автомобилизации в перспективе следует принимать 150-180 легковых автомобилей, при  этом  количество индивидуальных машин составит 140-150 машин на 1000 жителей, т.е. всего по сельскому поселению 140 машин.

Для технического обслуживания всех типов легковых машин, в том числе и транзитных по отношению к селу Совхоз Чаусово, намечается размещение станции технического обслуживания и автозаправочной станции при въезде в село  Совхоз Чаусово.

Дальнейшее развитие автобусной сети в сельском поселении муниципальным автотранспортным предприятием не планируется.

В результате комплексного анализа существующего состояния улично-дорожной  и транспортной сети сельского поселения можно сделать выводы, что к настоящему времени основными проблемами являются:

- Недостаточно высокий уровень благоустройства существующей улично-дорожной сети – наличие грунтовых местных дорог, отсутствие тротуаров и озеленения на  улицах;

- Недостаточная ширина улиц в красных линиях и ширина проезжей части;

- Отсутствие обходных трасс для пропуска транзитных, грузовых автопотоков;

- Отсутствие системы в организации хранения индивидуального автотранспорта.

11.2 Инженерная инфраструктура

11.2. 1.Электроснабжение

.Электроснабжение потребителей сельского поселения «село Совхоз Чаусово» Жуковского района на перспективу предполагается от тех же источников с постепенным приближением сетей более высокого напряжения к сельскохозяйственным потребителям, увеличение числа подстанций 35/10 кВ, имеющих двухстороннее питание и резервирование электроснабжения потребителей по сетям 10 кВ.

Электроснабжение Жуковского района осуществляется от Тульской энергосистемы.

По  территории сельского поселения проходят:

- ЛЭП 35 кВ , ЛЭП 110 кВ п/с «Протва»- п/с «Высокиничи» (линии 110 кВ подлежат реконструкции);

- ЛЭП 220 кВ п/с «Концевая»,

- ЛЭП 220 кВ п/с «Афанасово»,

- ЛЭП 220 кВ п/с «Протон».

Предполагается реконструкция трансформаторных подстанций, замена трансформаторов на новые большей мощности.

При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов необходимо:

- проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;

- сетевым резервированием должны быть обеспечены все подстанции напряжением 35-220 кВ;

- формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;

- для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель.

В качестве основных линий в сетях 35-220 кВ следует проектировать воздушные взаимно резервируемые линии электропередачи 35-220 кВ с автоматическим вводом резервного питания от разных подстанций или разных шин одной подстанции, имеющей двухстороннее независимое питание.

Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 6-20 кВ при проектировании следует принимать магистральный принцип.

Воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.

Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или замену воздушных линий кабельными.

11. 2.2Теплоснабжение

На сегодняшний день газифицировано природным газом село Совхоз Чаусово. Отопление шести 4-хэтажных жилых домов, школы, дома культуры и здания администрации сельского поселения осуществляется от котельной, работающей на газовом топливе.

По остальной территории сельского поселения  учреждения и жилые дома отапливаются индивидуальными котлами и через печное отопление.

11.2.3 Дождевая (ливневая) канализация

На территории  сельского поселения  дождевая (ливневая) канализация отсутствует.

# 11.2.4 Газоснабжение

Перспективная схема газификации района и сельского поселения «село Совхоз Чаусово» определена в соответствии с максимальным охватом

газоснабжением населенных пунктов  на основе оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов, повышением уровня газоснабжения населения, безаварийной и бесперебойной работой котельных, снижением прямых и эксплуатационных затрат и себестоимости услуг по отоплению.

Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметров.

Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в установленном порядке, имеющих преимущественное право пользования газом в качестве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или

прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов или другими способами.

На территории малоэтажной застройки для целей отопления и горячего водоснабжения, как правило, следует предусматривать индивидуальные источники тепла на газовом топливе, устанавливать газовые плиты.

В качестве топлива индивидуальных котельных для административных и жилых зданий следует использовать природный газ.

В селе Совхоз Чаусово  имеется ГРС, принимающая газ от магистрального газопровода Острогожск – Белоусово,  от которой осуществляется газоснабжение населения сельского поселения.

В сельском поселении используется также сжиженный газ, который поставляется  с Очаковской ГНС в баллонах и автоцистернах.

Программой «Расширение  сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2007 -2012 годы» предусмотрено строительство газораспределительных сетей в селе Совхоз Чаусово, Заворово, Татарское, 2 ГРП в селе Совхоз Чаусово, ГРП в д. Татарское.

11.2.5 Водоснабжение

Водоснабжение МО СП «село Совхоз Чаусово» осуществляется за счет подземных вод. Услугами систем водоснабжения МУП «Водоканал» обеспечиваются город Жуков и сельские поселения Жуковского района.

Центральное водоснабжение имеется в селе Совхоз Чаусово. Водопроводные сети в селе Совхоз Чаусово основном чугунные и стальные. Общий износ водопроводных сетей составляет 80%.

В селе Совхоз Чаусово в целях обеспечения водоснабжением расположены 2 водонапорные башни, 2 скважины и 3 колодца.

В населенных пунктах сельского поселения также имеются колодцы:

| № п/п | Название населенного пункта | Количество колодцев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Деревня Горяново | 2 |
| 2 | Деревня Шабаново | 1 |
| 3 | Деревня Чаусово | 2 |
| 4 | Деревня Дурово | 1 |
| 5 | Деревня Заворово | 3 |
| 6 | Деревня Лопатино | 2 |

Разведанные месторождения пресных подземных вод с  эксплуатационными запасами на территории Жуковского  района отсутствуют.

Учет забора подземных вод ведется в основном на работе насосного оборудования, а определение объемов забираемой воды абонентами ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.

В настоящее время для обеспечения населения питьевой водой определен лимит водопотребления отделом водных ресурсов Калужской области, который по сельскому поселению составляет 26,8 м3 /сутки.

При изучении подземных источников питьевого водоснабжения необходим контроль санитарной характеристики местности, непосредственно прилегающей к водозабору, расстояние от водозабора до возможных источников загрязнения воды: брошенных скважин, провалов, колодцев, накопителей.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

-первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

-второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на  предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

- определение границ зоны и составляющих ее поясов;

-план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

-правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения необходимо проводить с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин.

Во втором  и третьем поясе ЗСО должны быть проведены мероприятия по выявлению, тампонированию или восстановлению всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Не разрешается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водопроводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

При изучении подземных источников питьевого водоснабжения необходим контроль санитарной характеристики местности, непосредственно прилегающей к водозабору, расстояние от водозабора до возможных источников загрязнения воды: брошенных скважин, провалов, колодцев, накопителей.

Система программных мероприятий по охране водных ресурсов включает решение следующих задач:

- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения и обеспечение их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;

- совершенствование технологии обработки воды на водоочистных станциях и их строительство;

- экономия питьевой воды.

Во всех населенных пунктах сельского поселения предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию централизованных систем (водозаборов, водопроводных сетей), обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений. В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки.

11.2.6 Канализация

Сточные воды по сельскому поселению отводятся на очистные сооружения биологической  очистки: в селе Совхоз Чаусово, на остальной территории сельского поселения система канализации отсутствует.

| № п/п | Местонахождение ОС | Производи тельность м3 /сутки | Год ввода в эксплуатацию | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Совхоз Чаусово | 200 | 1983 | 94 |

Данные лабораторного контроля подтвердили неэффективность работы очистных сооружений канализации. При проектной эффективности 95% существующая эффективность очистки не более 50%.  Требуется проведение капитального ремонта, реконструкции технологической наладки работы ОС.

Общий износ канализационных сетей составляет  82%. Системой канализации охвачена  многоэтажная жилая застройка.

Планируется  реконструкция и модернизация очистных сооружений производительностью 200м3/сутки. Необходимо ликвидировать септики и поля фильтрации. Строительство локальных очистных сооружений на животноводческих комплексах для очистки загрязнения животноводческих стоков.

В настоящее время учет сточных вод не ведется.

Мероприятия по развитию системы водоотведения направлены на новое строительство канализационных сетей исходя из удовлетворения потребностей будущих потребителей.

К новым объектам капитального строительства относятся:
        1.Перспективная жилая застройка в с. Совхоз Чаусово, д. Заворово, д. Горяново;

2.Предприятия по изготовлению строительных конструкций домостроения  (кирпичные заводы) в деревне Семеновское, деревне Чаусово.

3.Расширение животноводческого комплекса ООО «Возрождение».

11.2.7  Связь.

Обеспеченность населения Жуковского района телефонной связью общего пользования (количество телефонов на 100 семей) –  77,9, в том числе  в поселениях 51,1.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

В сельском поселении «Село Совхоз Чаусово» в рамках реализации проекта «Универсальная услуга связи» установлено 10 таксофонов. С помощью данных таксофонов можно осуществлять местные, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

В сельском поселении установлено 87 телефонных аппаратов, в том числе 10 – в организациях.

Территория сельского поселения находится в зоне покрытия мобильной сотовой связью следующих операторов : филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в г. Калуге, Калужского филиала ОАО «Вымпел -Коммуникации» Калужского РО ЦФ ОАО «МегаФон».

Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории СП «Село Совхоз Чаусово» предоставляет Филиал ФГУП РТТТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании – вещатели. Осуществляется вещание следующих телерадиопрограмм: «Первый канал», «ТК Россия», «Культура», «НТВ», «Ника – ТВ», «REN- TV», «Маяк», «Юность», «Ника –FM», «Радио Шансон», «Русское радио» и др. телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Обнинске.

Кроме этого, на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Глава 12.

Инженерная подготовка  территории

Инженерная подготовка территории – это планово-регулируемый процесс улучшения характеристик территории  с помощью комплекса инженерных мероприятий  и сооружений в соответствии с требованиями вида ее хозяйственного использования и охраны природной среды.

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

Территории, отводимые под застройку, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами.

Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части развития территории Калужской области:

- для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий - в проекте генерального плана с учетом вариантности планировочных и технических решений;

- для застроенных территорий - в проектной документации на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений и требований заказчика.

При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):

- наиболее полное использование местных строительных материалов и при-родных ресурсов;

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и т. д.;

- надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

- в необходимых случаях - систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

При реабилитации ландшафтов и малых рек для организации рекреационных зон следует проводить противоэрозионные мероприятия, а также берегоукрепление и формирование пляжей.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Организация стоков поверхностных вод намечается путем выполнения работ по вертикальной планировке территории и создания открытой водосточной сети.

Вертикальной планировкой территории предусматривается создание нормативных продольных уклонов по уличной сети и обеспечение стока поверхностных вод с территории застройки к улицам.

Сток поверхностных вод по существующей сети улиц с твердым покрытием, проезжая часть которых расположена в высотном отношении выше прилегающей территории, предлагается осуществить по открытым кюветам – лоткам, прокладываемым в газоне между проезжей частью и тротуаром.

На пересечении с проезжей частью необходимо устройство перепускных труб.

Строительство уличной сети с твердым покрытием предусматривает возможность сбора и отвода поверхностных вод лотками проезжей части.

Открытые лотки в целях повышения уровня благоустройства и улучшения эксплуатации рекомендуется устраивать из сборных железобетонных элементов.

Сброс воды с уличной сети осуществляется в тальвеги существующих оврагов.

Ливневые стоки с промышленных и коммунально – складских территорий (площадки повышенной загрязненности) перед сбросом в ливневую систему канализации должны проходить очистку на локальных очистных сооружениях. С территории жилой застройки отвод сточных вод производится без очистки в ближайшие водостоки.

# Глава13

# Зоны специального назначения

# 13.1 Общие требования

В состав территорий специального назначения Калужской области могут включаться зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Для предприятий, производств и объектов, расположенных на территориях специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитные зоны отделяют зоны территорий специального назначения с обязательным обозначением границ информационными знаками.

13.2 Зоны размещения  объектов для отходов производства и потребления

Объекты размещения отходов производства и потребления - полигоны предназначаются для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.

Объекты располагаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

Объекты должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке.

Размещение объектов не допускается:

- на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- в рекреационных зонах;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов;

- на заболачиваемых и подтопляемых территориях.

Участок для размещения объекта должен располагаться на территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 метров с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 20 метров от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.

Размер участка определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей возможностью использования отходов.

Функциональное зонирование участков объектов зависит от назначения и вместимости объекта, степени переработки отходов и должно включать не менее 2 зон (административно-хозяйственную и производственную).

13.3  Зоны размещения полигонов для твердых бытовых отходов

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

Основными источниками образования отходов в сельском поселении «село Совхоз Чаусово» являются населенные пункты, сельскохозяйственные  предприятия.

По санитарному состоянию почвенного покрова территорию района можно отнести к области умеренной способности к самоочищению почв, так как вероятная интенсивность разложения органических и минеральных продуктов

техногенеза в почвах происходит со средней скоростью разложения опада от 7 до 100 лет и поступлением с опадом энергии 120-200 кал/см2 в год.

Твердые бытовые отходы утилизируются на районный полигон ТБО. Состояние полигона удовлетворительное. Ведется журнал приема твердых бытовых отходов, осуществляется мониторинг влияния полигона на окружающую среду.

Полигон ТБО Жуковского района расположен в г. Жуков, санитарно-защитная зона выдержана, содержание ТБО соответствует СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Несанкционированные свалки постоянно появляются на территории гаражных зон, садовых товариществ, носят временный характер, так как принимаются меры по их утилизации.

Строительство полигона ТБО  на территории сельского поселения планируется в районе деревни Заворово.

Бытовой мусор в сельских населенных пунктах собирается в контейнеры. По договорам между специализированной организацией г.Жукова и администрациями сельских населенных пунктов мусор вывозится спецмашинами на полигон ТБО в г. Жуков.

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона ТБО - 1000 м.

Организованный вывоз ЖБО отсутствует.

Услуги по утилизации приборов с ртутным наполнителем, люминесцентных ламп, изношенных автошин, аккумуляторов оказываются по договору ООО ОНПЦ «Регион – Центр- Экология».

# 13.4 Зоны размещения кладбищ

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и Калужской области.

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима территории.

В Жуковском районе имеется 52 кладбища общей площадью 70,65 га, в том числе два в сельском поселении село Совхоз «Чаусово»:

| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование населенного пункта | Кол-во (шт) / площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП «село Совхоз Чаусово» | д. Азарово | 1/2 |
| 2 |  | Село Совхоз Чаусово | 1/2 |
|  | итого |  | 2/4 га |

В соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установленные санитарно-защитные зоны кладбищ соответствуют требованиям СаНПиН. Сельские кладбища по своим размерам и числу захоронений относятся к категории кладбищ, имеющих санитарно-защитную зону 50 метров.

Указанное расстояние  выдерживается и соответствует требованиям СаНПиН.

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного сельского поселения, поселения, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

# 13.5 Зоны размещения скотомогильников

Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).

Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению органов ветеринарного надзора, согласованному с органами Федеральной службы Роспотребнадзора.

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- водных объектов - не менее 500 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50-300 м.

Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохраной, лесопарковой зонах и на территории особо охраняемых природных территорий категорически запрещается.

Сведения о расположении скотомогильников на территории СП «село Совхоз Чаусово»

| № п/п | Кому принадлежит скотомогильник | Ближайший населенный пункт от скотомогильника | Расстояние от населенного пункта до скотомогильника | Дата первого захоронения | Дата закрытия скотомогильника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ООО «Возрождение» | с. Совхоз Чаусово | 1000 м | 1981 год | Июль 2007 года |
| 12 | ПБЮЛ «Зеленов» | д. Чаусово (1 яма Беккари и 1 скотомогильник) |  |  |  |

С июля 2007 года утилизация трупов животных происходит в трупосжигательных печах.

Заброшенные, не использующиеся скотомогильники в Жуковском районе отсутствуют.

В сельском поселении нет  захоронений животных, болевших сибирской язвой.

Все действующие захоронения животных и скотомогильники в сельском поселении располагаются в удаленных местах от водоохранных, лесопарковых и заповедных зон, на сухих возвышенных участках,  что исключает возможность заражения окружающей среды.

По данным «Доклада об использовании природных ресурсов и состояния окружающей среды на территории Калужской области за 2006 год» на территории области утверждались следующие мероприятия по снижению степени влияния образующихся и размещаемых отходов    на окружающую среду:

* утилизация отходов производства и потребления на специализированных предприятиях, имеющих лицензию на обращение с отходами;

* проведение мониторинга за состоянием окружающей среды в районах расположения объектов размещения отходов производства и потребления.

Следует принять следующие меры для снижения влияния полигонов ТБО на окружающую среду:

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с последующей рекультивацией территории;

- закрытие или рекультивация  загруженных свалок,

- внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов.

Глава 14

«Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".

Планировка и застройка территории сельского поселения «село Совхоз Чаусово» Жуковского района должна осуществляться в соответствии с генеральным планом  сельского поселения, учитывающим требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом № 123 – ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности населения муниципального образования сельского поселения «село Совхоз Чаусово»;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сельского поселения и объектов муниципальной собственности,

которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно – спасательных работ на территории сельского поселения и контроль за его выполнением;

5) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

6) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

7) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, распространению пожарно-технических знаний;

8) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

## 14.1 Требования к составу и функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений

1. Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ.

2. Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях с массовым пребыванием людей, зданиях, сооружениях и строениях повышенной этажности, а также в зданиях, сооружениях и строениях с пребыванием детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения должна обеспечиваться в первую очередь системой предотвращения пожара и комплексом организационно-технических мероприятий.

3. Системы противопожарной защиты зданий, сооружений и строений должны обеспечивать возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.

4. Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений, а также инженерного оборудования зданий, сооружений и строений определяются в соответствии с федеральными законами о технических регламентах для данных объектов и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

### 14.1.1 Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений

1. Электроустановки зданий, сооружений и строений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси.

2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту.

4. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.

5. Распределительные щиты должны иметь конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.

6. Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре, соответствующих требованиям пожарной безопасности.

7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.

9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.

10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий, сооружений и строений, не имеющих направленных на исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты.

11. Пожарозащищенное электрооборудование не допускается использовать во взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях.

12. Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в пожароопасных и непожароопасных помещениях, а во взрывоопасных помещениях - при условии соответствия категории и группы взрывоопасной смеси в помещении виду взрывозащиты электрооборудования.

13. Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях, сооружениях и строениях различного назначения, а также показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения устанавливаются федеральными законами о технических регламентах для данной продукции и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

### 14.1.2 Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации

1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях, сооружениях и строениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены:

1) расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом помещении, здании, сооружении или строении;

2) устройством для контроля работоспособности установки;

3) устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения;

4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара;

5) устройством для ручного пуска установки пожаротушения.

2. Способ подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не должен приводить к увеличению площади пожара вследствие разлива, разбрызгивания или распыления горючих материалов и к выделению горючих и токсичных газов.

3. В проектной документации на монтаж автоматических установок пожаротушения должны быть предусмотрены меры по удалению огнетушащего вещества из помещения, здания, сооружения или строения после его подачи.

4. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.

5. Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения.

6. Пожарные извещатели и побудители автоматических установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации должны располагаться в

защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения.

8. Пожарные приемно-контрольные приборы, как правило, должны устанавливаться в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений.

9. Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.

10. Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

### 14.1.3 Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях

1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:

1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;

2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре;

3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;

4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;

5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;

6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре;

7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.

2. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий, сооружений и строений планах эвакуации людей.

3. Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой

может привести к снижению уровня безопасности людей.

4. В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта.

5. При разделении здания, сооружения или строения на зоны оповещения людей о пожаре должна быть разработана специальная очередность оповещения о пожаре людей, находящихся в различных помещениях здания, сооружения или строения.

6. Размеры зон оповещения, специальная очередность оповещения людей о пожаре и время начала оповещения людей о пожаре в отдельных зонах должны быть определены исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения, строения.

8. Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей из здания, сооружения, строения при пожаре, должны быть разработаны с учетом состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей.

9. Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения.

10. Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не должны иметь разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и должны быть подключены к электрической сети, а также к другим средствам связи. Коммуникации систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей допускается совмещать с радиотрансляционной сетью здания, сооружения и строения.

11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

### 14.1.4 Требования к системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений

1. В зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий, сооружений и строений должны выполняться с естественным или механическим способом побуждения. Независимо от способа побуждения система приточно-вытяжной противодымной вентиляции должна иметь автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции. Объемно-планировочные решения зданий, сооружений и строений должны исключать возможность распространения продуктов горения за пределы помещения пожара, пожарного отсека и (или) пожарной секции.

2. В зависимости от функционального назначения и объемно-планировочных и конструктивных решений зданий, сооружений и строений в них должна быть предусмотрена приточно-вытяжная противодымная вентиляция или вытяжная противодымная вентиляция.

3. Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий, сооружений и строений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений с различными классами функциональной пожарной опасности.

4. Вытяжная противодымная вентиляция должна обеспечивать удаление продуктов горения при пожаре непосредственно из помещения пожара, коридоров и холлов на путях эвакуации.

5. Приточная вентиляция систем противодымной защиты зданий, сооружений и строений должна обеспечивать подачу воздуха и создание избыточного давления в помещениях, смежных с помещением пожара, на лестничных клетках, в лифтовых холлах и тамбур-шлюзах.

6. Конструктивное исполнение и характеристики элементов противодымной защиты зданий, сооружений и строений в зависимости от целей противодымной защиты должны обеспечивать исправную работу систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в течение всей продолжительности пожара.

7. Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий, сооружений и строений должен осуществляться при срабатывании автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации.

8. Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий, сооружений и строений должен осуществляться от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов или в помещениях диспетчерского персонала.

9. При включении систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий, сооружений и строений при пожаре должно осуществляться обязательное отключение систем общеобменной и технологической вентиляции и кондиционирования воздуха (за исключением систем, обеспечивающих технологическую безопасность объектов).

10. Одновременная работа автоматических установок аэрозольного, порошкового или газового пожаротушения и систем противодымной вентиляции в помещении пожара не допускается.

11. Требования к составу, конструктивному исполнению, пожарно-техническим характеристикам, особенностям использования и последовательности включения элементов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий, сооружений и строений в зависимости от их функционального назначения и объемно-планировочных и конструктивных решений устанавливаются настоящим Федеральным законом.

### 14.1.5 Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению

1. Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях, сооружениях и строениях.

2. Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения.

3. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

### 14.1.6. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

1. Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов.

2. Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону.

3. Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах.

4. На незадымляемых лестничных клетках типа H1 допускается предусматривать лестничные площадки и марши с пределом огнестойкости R15 класса пожарной опасности К0.

5. Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков должен устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов.

6. Класс пожарной опасности строительных конструкций должен соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков классу пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 22 приложения к настоящему Федеральному закону.

7. Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий, сооружений, строений (дверей, ворот, окон и люков) не нормируется, за исключением проемов в противопожарных преградах.

8. Для зданий, сооружений и строений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0.

9. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.

10. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.

### 14.1.7 Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках

1. Части зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека.

2. Противопожарные стены должны возводиться на всю высоту здания, сооружения, строения и обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, в том числе при одностороннем обрушении конструкций здания, сооружения, строения со стороны очага пожара.

3. Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания, сооружения, строения, пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград.

4. Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных стен с другими стенами зданий, сооружений и строений должно исключать возможность распространения пожара в обход этих преград.

5. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.

6. Общая площадь проемов в противопожарных преградах не должна превышать 25 процентов их площади.

7. В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, должны быть предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпоро

воздуха. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более смежных помещений категорий А и Б не допускается.

8. При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, или противопожарных дверей, ворот, штор, люков и клапанов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категории В от других помещений, следует предусматривать комплекс мероприятий по предотвращению распространения пожара на смежные этажи и в смежные помещения.

9. В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными помещениями категории В или Г и помещениями категории Д должно быть предусмотрено устройство открытых тамбуров, оборудованных установками автоматического пожаротушения, или должны быть установлены вместо дверей и ворот противопожарные шторы, экраны. Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными.

10. Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны обеспечивать нормативное значение пределов огнестойкости этих конструкций. Противопожарные шторы и экраны должны выполняться из материалов группы горючести НГ.

11. Не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования веществ и материалов, отличных от вышеуказанных, за исключением каналов систем противодымной защиты, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам.

12. Ограждающие конструкции лифтовых шахт, расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется.

13. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях, сооружениях и строениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

14. В зданиях, сооружениях и строениях высотой 28 и более метров шахты лифтов, не имеющие у выхода из них тамбур-шлюзов с избыточным давлением воздуха, должны быть оборудованы системой создания избыточного давления воздуха в шахте лифта при пожаре.

15. В зданиях, сооружениях и строениях, оборудованных системами автоматической пожарной сигнализации или тушения, лифты должны иметь блокировку и независимо от загрузки и направления движения кабины автоматически возвращаться при пожаре на основную посадочную площадку при обеспечении открытия и удержания дверей кабины и шахты в открытом положении.

16. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений, строений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами.

17. В цокольных и подземных этажах зданий, сооружений и строений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре.

### 14.1.8. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам

1. Эвакуационные пути в зданиях, сооружениях и строениях и выходы из зданий, сооружений и строений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться в соответствии с требованиями федеральных законов о соответствующих технических регламентах.

3. К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут:

1) из помещений первого этажа наружу:

а) непосредственно;

б) через коридор;

в) через вестибюль (фойе);

г) через лестничную клетку;

д) через коридор и вестибюль (фойе);

е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;

2) из помещений любого этажа, кроме первого:

а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;

3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если

технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.

4. Эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, строения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

5. Эвакуационными выходами считаются также:

1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами;

2) выходы из подвальных и цокольных этажей с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения категорий В4, Г и Д и вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5;

3) выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных помещений, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа;

4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта.

6. К аварийным выходам в зданиях, сооружениях и строениях относятся выходы, которые ведут:

1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);

2) на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;

3) на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии;

4) непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75(1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6(0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;

5) на кровлю зданий, сооружений и строений I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно или дверь размером не менее 0,75(1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6(0,8 метра по вертикальной или наклонной лестнице.

7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей.

8. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

9. Части здания различной функциональной пожарной опасности разделяются противопожарными преградами и должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.

10. Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

11. Число эвакуационных выходов из здания, сооружения и строения должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания, сооружения и строения.

12. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения (для зданий, сооружений и строений класса Ф5 - от наиболее удаленного рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории помещения, здания, сооружения и строения по взрывопожарной и пожарной опасности, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания, сооружения и строения.

13. Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует определять равной ее утроенной высоте.

14. Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:

1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;

2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;

3) по кровле зданий, сооружений и строений, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции;

4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и с цокольных этажей;

5) по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными этажами, за исключением случаев, указанных в частях 3 - 5 настоящей статьи.

14.2. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в  сельском поселении «Село Совхоз Чаусово» Жуковского района

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения «Село Совхоз Чаусово» Жуковского района определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях  не должно превышать 20 минут.

В настоящее время подразделения пожарной охраны в сельском поселении отсутствуют. Руководством Администрации сельского поселения планируется приобретение автоцистерны АЦ-40. В случае возникновения пожара фактическое время прибытия пожарного подразделения из города Жукова составляет 1 час, требования статьи 76 Технического регламента не выполняются.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения  устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Генеральный план сельского поселения «Село Совхоз Чаусово» разрабатывается в соответствии со Схемой территориального планирования МР «Жуковский район», с учетом развития инфраструктуры Государственной пожарной службы в Жуковском районе.

Схемой территориального планирования МР «Жуковский район» запланировано :

-строительство пожарных депо в селе Высокиничи, селе Тарутино, селе Восход, селе Победа, селе Совхоз Чаусово, или создание ДПД с выездной пожарной техникой для тушения пожаров,  три пожарных депо в городе Жукове;

- в городе Белоусово -  приобретение автоцистерны АЦ-40 в количестве 2 единицы, приобретение дыхательных аппаратов, воздушных баллонов к дыхательным аппаратам для пожарной части с учетом областной целевой программы «Пожарная безопасность в Калужской области на 2008 0 2012 годы»;

- в городе Кременки - приобретение автоцистерны АЦ-40 в количестве 1 единицы, приобретение компрессоров воздушных, приобретение дыхательных аппаратов, приобретение воздушных баллонов к дыхательным аппаратам для пожарной части в учетом областной целевой программы «Пожарная безопасность в Калужской области на 2008 – 2012 годы».

Строительство пожарных депо позволит сократить время прибытия подразделений пожарной охраны до нормативного.

Пожарные депо следует размещать на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков школ, детских лечебных учреждений – не менее 30 метров.

14.3. Противопожарное водоснабжение  сельского  поселения «Село Совхоз Чаусово»  Жуковского района

1. На территории сельского поселения «Село Совхоз Чаусово»  Жуковского района должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного

водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Сельское поселение  должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Необходимо предусмотреть строительство сетей водоснабжения для наружного пожаротушения в следующих населенных пунктах:

3.1 сельские населенные пункты – село Совхоз Чаусово;

4. В  сельском поселении  с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, расположенных в сельском поселении, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, производственных зданиях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

5. Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.

6. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

7. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе                 воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

8. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

9. Водоснабжение МО СП «село Совхоз Чаусово» осуществляется за счет подземных вод.

Центральное водоснабжение имеется в селе Совхоз Чаусово. Водопроводные сети в селе Совхоз Чаусово в основном чугунные и стальные. Общий износ водопроводных сетей составляет 80%.

Пожарные гидранты в селе Совхоз Чаусово расположены на водопроводных сетях по улице Почтовой, дом 1, улице Мира, дом 2. улице Центральной, дом 1.

В селе Совхоз Чаусово в целях обеспечения водоснабжением расположены 2 водонапорные башни, 2 скважины и 3 колодца.

В селе Совхоз Чаусово необходимо предусмотреть устройство приспособлений для отбора воды на  существующих двух водонапорных башнях.

В населенных пунктах сельского поселения также имеются колодцы:

| № п/п | Название населенного пункта | Количество колодцев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Деревня Горяново | 2 |
| 2 | Деревня Шабаново | 1 |
| 3 | Деревня Чаусово | 2 |
| 4 | Деревня Дурово | 1 |
| 5 | Деревня Заворово | 3 |
| 6 | Деревня Лопатино | 2 |

Во всех населенных пунктах сельского поселения предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию централизованных систем (водозаборов, водопроводных сетей), обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений. В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки.

В населенных пунктах сельского поселения имеются пруды:

| № п/п | Название населенного пункта | Количество прудов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Село Совхоз Чаусово | 4 |
| 2 | Деревня Горяново | 1 |
| 3 | Деревня Шабаново | 1 |
| 4 | Деревня Татарское | 1 |
| 5 | Деревня Дурово | 2 |
| 6 | Деревня Заворово | 1 |

| 7 | Деревня Семеновское | 1 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Деревня Наумово | 1 |
| 9 | Деревня Азарово | 1 |
| 10 | Деревня Алтухово | 1 |
| 11 | Деревня Хозниково | 1 |

Для обеспечения условия  подъезда и стоянки пожарных автомобилей для забора воды из искусственных и естественных источников   в населенных пунктах сельского поселения необходимо предусмотреть строительство (устройство) площадок (пирсов) с твердым покрытием размером не менее 12х12 м: селе Совхоз Чаусово, деревне Татарское,  Заворово,  Семеновское,  Наумово, Горяново, Азарово, Алтухово, Дурово, Шабаново, Хозниково.

14.4 Размещение пожаровзрывопасных объектов на территории сельского поселения «Село Совхоз Чаусово» Жуковского района.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом.

При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах сельского поселения  необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

. Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений.

Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий

соседних населенных пунктов, организаций. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций, на расстоянии более 300 метров от них.

На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения сельского поселения  допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При

этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями  Федерального закона.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

14.5 Обеспечение проездов и подъездов к зданиям в населенных пунктах сельского поселения

В соответствии с требованиями ст.67 Технического регламента подъезд     пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа,

научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более

чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

14.6 Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями

1. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с  таблицей 11 приложения к  Федеральному закону от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

3. Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

4. Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

5. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50 процентов

6. Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

7. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

8. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с  таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

9. Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности  Ф1,  Ф2,  Ф3,  Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности  Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

10. Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в  таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

11. Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного

типа (классов функциональной пожарной опасности  Ф1.1,  Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.

12. Площадки для хранения тары должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и строений.

13. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Таблица 11. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений. метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III СО | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | СО | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Глава 15

Мероприятия по ГО и ЧС.

Согласно заданию на разработку раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (далее раздел «ИТМ ГОЧС») № 9364/4-1-10 от 21.12.2007г, выданному Главным управлением МЧС России по Калужской области для разработки Схемы территориального планирования МР «Жуковский район», территория Жуковского района не имеет группу по гражданской обороне. В соответствии с показателями СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» территория в пределах Жуковского района не составляет зону возможных сильных разрушений, зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и относится к загородной зоне, группы территории по ГО – нет.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка , сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

В сельском поселении село Совхоз Чаусово Жуковского района в условиях мирного времени гипотетически возможны ЧС природного и техногенного характера, среди которых следует выделить:

ЧС природного характера:

-геологические опасные явления (оползни, обвалы, осыпи, склонный смыв);

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (сильный дождь, сильный снегопад, гололед.);

-гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках половодье, дождевые паводки.);

ЧС техногенного характера:

-транспортные аварии и катастрофы;

-пожары и взрывы;

-аварии с угрозой выброса или выбросом ядовитых, радиоактивных или биологически опасных веществ;

-внезапные обрушения;

-аварии на энергосистемах;

-аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Очевидно, что возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в сельском поселении зависит прежде всего от его местоположения, природно-климатических условий, наличия близко расположенных потенциально опасных объектов.

В подавляющем большинстве случаев причины возникновения ЧС с серьезными последствиями носят субъективный характер:

-недостаточная компетенция обслуживающего персонала, безответственность должностных лиц, нарушение производственной и технологической дисциплины, в том числе в процессе проектирования и строительства.

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают объективно, независимо от деятельности человека, их проявление главным образом зависит от природно-климатических условий объекта проектирования.

Территория Жуковского района не отнесена к группам по ГО.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» территория сельского поселения находится в зоне:

  - возможных опасных природных процессов и явлений;

  - возможных сильных разрушений;

Жуковский район не входит в зону светомаскировки.

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени доведение сигналов до людей, находящихся на территории сельского поселения, осуществляется средствами системы централизованного оповещения населения области с использованием передвижных средств ГГС, сирен, громкоговорителей, а также средствами телефонной связи, теле – и - радиоприемников.

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с положением о системах оповещения гражданской обороны (совместный приказ МЧС России, Госкомитета РФ по связи и информации, ГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» от 07 декабря 1998 года № 701/212/803).

15.1Защита населения.

Обеспечение безопасности людей в чрезвычайных ситуациях, обусловленных природными стихийными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия является общегосударственной задачей.

Безопасность людей должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшением возможных масштабов  источников природных, техногенных и военных ЧС;

- рациональным размещением потенциально опасных и иных производств, транспортных и прочих опасных и жизненно важных объектов и коммуникаций;

- путем рациональной планировки и застройки сельского поселения;

- повышением устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения;

- ликвидацией последствий и реабилитацией населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при ЧС.

Защита населения – это комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели мероприятий, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях  уровня угрозы жизни и здоровью людей.

Мероприятия по защите людей от источников ЧС должны планироваться в объемах, обеспечивающих непревышение допустимого нормативного воздействия на людей возможных поражающих факторов для расчетной ЧС.

Потенциальная угроза жизни и здоровью населения в ЧС может реализоваться:

- при непосредственном воздействии на людей стихийных сил природы, поражающих факторов техногенных аварий и катастроф;

- при разрушении энергонасыщенных и других потенциально опасных объектов, установок  и технических систем промышленного, исследовательского и складского назначения;

- при разрушении и критическом нарушении работы систем или объектов

жизнеобеспечения людей в местах проживания.

Защите в ЧС подлежит все население. При разработке планов защиты населения необходимо учитывать такие составляющие, как возраст, пол, условия жизни и быта, способность к коллективным и самостоятельным защитным действиям.

Мероприятия по подготовке к действиям по защите населения в ЧС  следует планировать по видам и степеням возможностей опасности на конкретных территориях и с учетом насыщенности этих территорий объектами промышленного назначения, гидросооружениями, объектами  и системами производственной и социальной инфраструктуры.

Систему защиты населения в ЧС следует формировать на основе разбивки территории  сельского поселения на зоны вероятных ЧС по результатам:

- анализа вероятности возникновения ЧС;

- прогнозирования характера, масштабов и времени существования вероятных ЧС;

- оценки возможных факторов риска, интенсивности формирования и проявления поражающих факторов и воздействий источников ЧС.

Для выделенных зон опасности необходимо разрабатывать типовые варианты защиты населения и проводить мероприятия по заблаговременной подготовке к действиям в экстремальной обстановке.

При необходимости принятый в качестве рабочего план следует корректировать в соответствии со складывающейся обстановкой.

15.2 Основные мероприятия защиты населения в ЧС

Для защиты жизни и здоровья людей в ЧС  следует применять основные мероприятия гражданской обороны:

- укрытие людей в приспособленных помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных сооружениях;

- эвакуацию населения из зон ЧС;

-использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов;

- проведение мероприятий  медицинской защиты;

- проведение аварийно-спасательных работ в зоне ЧС.

При необходимости к проведению мероприятий по защите населения могут привлекаться союзы, добровольные  общества спасателей и др. объединения. В исключительных обстоятельствах, связанных с необходимостью экстренного проведения спасательных и других неотложных работ, допустима мобилизация трудоспособного населения  и транспортных средств граждан.

Применения комплекса мероприятий по защите населения должно обеспечиваться:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития опасных для населения природных явлений;

- своевременным оповещением инстанций, должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развития, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

-разработкой и осуществлением мер  по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

Порядок, силы и средства осуществления указанных мероприятий, их согласованность в различных звеньях управления и исполнения при  решении задач достижения безопасности населения  должны регламентироваться самостоятельными нормативными документами.

15.3 	Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях.

Жизнеобеспечение населения в ЧС осуществляют с целью сохранения жизни и здоровья людей, пострадавших в зоне ЧС на маршрутах эвакуации и в местах их отселения.

Жизнеобеспечение населения в условиях ЧС должно обеспечивать создание условий для выживания пострадавшего населения на основе удовлетворения его первоочередных потребностей по установленным нормам и

нормативам в жизненно важных видах материальных средств и услуг:

-  обеспечение водой, продуктами питания, жильем, предметами первой необходимости;

-  информационным, медицинским и санитарно-эпидемиологическим, транспортным и коммунально-бытовым обеспечением.

Обеспечение водой населения в ЧС должно предусматривать удовлетворение потребностей в воде лечебно-медицинских мероприятий, санитарно-гигиенической обработки  и профилактики населения, а также хозяйственно-питьевых и коммунально-бытовых нужд пострадавшего населения и личного состава спасателей.

Создание и  поддержание условий для сохранения жизни и здоровья населения, пострадавшего в ЧС, обеспечивают на основе устойчивого функционирования системы его жизнеобеспечения. Устойчивое функционирование системы жизнеобеспечения населения в ЧС обеспечивают:

- заблаговременным планированием и проведением  в установленном порядке мероприятий, обеспечивающих защищенность и стойкость системы от воздействия дестабилизирующих факторов природных бедствий и техногенных катастроф;

- созданием  защищенных запасов ресурсов жизнеобеспечения населения в ЧС в потенциально опасных зонах;

- взаимодействием с силами, участвующими в проведении аварийно-спасательных  и других неотложных работ;

-  подготовкой в установленном порядке транспортных средств к работе в условиях ЧС;

- своевременностью и полнотой информации населения и органов управления о характере  возможной опасности, об угрозе возникновения ЧС, о правилах поведения и порядке действий  в зоне ЧС;

- созданием условий для маневрирования внешними и внутренними ресурсами сил, средств и услуг.

15.4 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования сельского поселения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

Обеспечение безопасности людей в ЧС, обусловленных природными стихийными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия (военные ЧС) должно обеспечиваться:

-снижением вероятности возникновения и уменьшением возможных масштабов источников природных, техногенных и военных ЧС;

-локализацией, блокированием, подавлением, сокращением времени существования масштабов и ослабления действия поражающих факторов и источников ЧС;

- снижением опасности поражения людей в ЧС путем предъявления и реализации специальных требований к расселению людей, рациональному размещению потенциально опасных и иных производств, транспортных и прочих техногенно опасных и жизненно важных объектов и коммуникаций;

-повышением устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для жизни и здоровья людей;

-организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов при возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников ЧС, а также осуществлением аварийно-спасательных и других неотложных работ  по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий и реабилитацией населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при ЧС.

Защите в ЧС подлежит все население с учетом численности и особенностей составляющих его основных категорий и групп на конкретных территориях:

-Демографических (возраст, пол),

-По состоянию здоровья – уровень общей сопротивляемости организма действию экстремальных факторов и неблагоприятных условий жизни и быта, физическая и психическая способность к коллективным и самостоятельным защитным действиям, к пользованию средствами индивидуальной защиты)

15.5 Оценка частоты и интенсивности проявления опасных природных процессов, а также категории их опасности.

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для региона Калужской области, являются:

- сильный и продолжительный дождь, грозы;

- ливни с интенсивностью 30мм/час и более;

- снегопады, превышающие 20мм за24 часа;

- град с диаметром частиц более 20мм;

- гололед при толщине стенки не менее 5мм;

- сильные ветры со скоростью более20м/сек (ураганы);

- сильные морозы;

- половодье.

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций приведены в таблице.

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Половодье | Затопление населенных пунктов |

Территория сельского поселения село Совхоз Чаусово, как и весь Жуковский район, не попадает в зону опасных сейсмических воздействий, поскольку сейсмичность района Калужской области не превышает 6 баллов.

Согласно СНиП 2.02.01-83, СНиП 2.01.51-90 и на основании результатов инженерно-геологических изысканий территория Жуковского района относится к потенциально не подтопляемым территориям.

Опасные геологические процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты территории Жуковского района, отсутствуют.

15.6 Мероприятия по инженерной защите территории сельского поселения от опасных природных процессов.

Климатические воздействия, перечисленные в таблице, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей. Однако они могут нанести ущерб  устойчивости функционирования объектов экономики, объектов и систем жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного и военного времени.  Поэтому в проекте предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений.

Ливневые дожди. Может произойти затопление территории. Затопление территории и подтопление фундаментов зданий и сооружений предотвращается устройством отмостки вокруг зданий и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий.  Ливневые воды с территории необходимо отводить на рельеф и в  лотки ливневой канализации.

Выпадение снега. Существует угроза засыпки  автомобильных дорог, проездов, тротуаров  снегом, который впоследствии убирается специальными машинами и вручную лопатами. Конструкции кровли зданий и другие несущие конструкции рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства. Нормативное значение веса снегового покрова принято в проекте в соответствии с п.5.2 СНиП 2.01.07-85 для ΙΙΙ снегового района – 1,26 кПа (126 кг/м2).

Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда, предусматривается применение специального состава для борьбы с обледенением дорожных покрытий и тротуаров, посыпания дорожек и тротуаров песком.

Сильный ветер. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы зданий рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок для данного района строительства. Нормативное значение ветрового давления принято в соответствии п. 6.3 СНиП 2.01.07-85 составляет 0,23 кПа (23 кг/м2).

Сильные морозы. Теплоизоляцию помещений и сооружений необходимо выбирать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» для климатического пояса, соответствующего Калужской области.

Половодье.  Площадь затопления Жуковского района составляет 24 км2 . При подъеме воды в р. Протва затоплению подвергаются населенные пункты:

с. Остров, с. Высокиничи, с,Тимошево, с. Ивановское, с. Троицкое, Кременки, Бор. Территория сельского поселения Село Совхоз Чаусово подтоплению не подвержена.

15.7 Проектные решения по предупреждению ЧС, источником которых являются опасные техногенные процессы

15.7.1   Противорадоновая  защита.

Основная часть радона поступает в помещения из залегающих под зданиями и сооружениями грунтов. Перенос радона из грунта в помещения происходит за счет его диффузии через ограждающие конструкции и , главным образом, за счет конвективного воздухообмена через трещины, щели, полости и проемы в ограждающих конструкциях.

Принципиально пониженное содержание радона во внутреннем воздухе помещений зданий и сооружений может быть обеспечено за счет:

-применения ограждающих конструкций, эффективно препятствующих проникновению радона из грунтов в здание;

- удаления радона из внутреннего воздуха помещений.

Необходимо предусмотреть  применение ограждающих конструкций, препятствующих проникновению радона из грунтов в здания и сооружения:

- устройство герметизируемых стыков элементов ограждающих конструкций, а также узлов их пересечения с трубами, кабелями;

-узлы пересечения должны быть доступны для контроля и ремонта в процессе эксплуатации;

-уплотнение зазоров в узлах из-за неизбежной подвижки элементов строительных конструкций вследствие температурных деформаций и осадки должно производиться нетвердеющими или упругими материалами.

15.7.2 Входной радиационный контроль строительных материалов.

Согласно ст. 15 Федерального закона “О радиационной безопасности” должно быть обеспечено проведение производственного контроля строительных материалов на соответствие требованиям радиационной безопасности.

Применяемые для строительства материалы должны иметь сертификат качества с указанием класса сырья:

1 класс – материал годен для строительства жилых и общественных зданий, для чего Аэфф (эффективная удельная активность) равна 370 Бк/кг;

2 класс- материал годен для производства сооружений и дорожного строительства в населенных пунктах Аэфф не более 750 Бк/кг.

Для готовых строительных изделий должен предъявляться санитарно-экологический паспорт. Контроль над точностью занесенной в него информации поручено проводить представителям Госсанэпиднадзора.

По окончании строительных работ перед сдачей объекта  в эксплуатацию Заказчиком должны быть организованы контрольные изыскания для проверки соответствия фактических значений радиационно-гигиенических характеристик среды на участке застройки требованиям санитарных норм , а также  для оценки эффективности мероприятий по радиационной безопасности, реализованных при проектировании и строительстве.

При решении вопросов входного контроля строительных материалов руководствуются следующими нормативными документами:

- ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»;

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99): Гигиенические нормативы ГН 2.6.1054-96 М. Госкомсанэпиднадзор России. 1996;

- Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП-72/87). М Энергоатомиздат,1988;

- Временные критерии по принятию решений при обращении с почвами, твердыми строительными, промышленными и другими отходами, содержащими гамма излучающие	1 радионуклиды. М: Госсанэпиднадзор РФ № 01019/5-11 от 05.06.92.

Результаты исследования радиационной обстановки показали, что уровень гамма фона в районе проектируемого объекта соответствует естественному для данной местности фону и не превышает нормативные уровни МЭД внешнего гамма излучения регламентируемые НРБ-99 (пзп.8.2 и 10.10) и МГСН 2.02.-97 (п.4.1.).

Проведение каких-либо дезактивационных мероприятий для выполнения требований п.п. 8.2 и 10.10 НРБ-99 не требует.

15.7.3     Решения по предупреждению  ЧС на сетях энерго- и газоснабжения.

В процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений на территории района строительным и эксплуатационным организациям следует обеспечить следующие условия:

- квартиры должны иметь открытые балконы или лоджии с простенком и отстойником не менее 1,2 м;

- выход на крышу должен осуществляться по железобетонным маршам в пределах лестничной клетки;

- противопожарные преграды необходимо выполнять из несгораемых материалов, которые имеют нормальные области применения и предел огнестойкости;

- пожарные проезды необходимо предусмотреть по всему периметру зданий;

- здания  и сооружения должны обеспечиваться пожарным водопроводом;

- места пересечения инженерных коммуникаций необходимо загерметизировать на всю толщину несгораемыми материалами;

- необходимо предусмотреть оповещение людей о пожаре в соответствии с требованиями СНиП 2.04.09-84 и НПБ 104-95;

- молниезащиту необходимо выполнить в соответствии с требованиями РД34.21.122-87.

В процессе строительства  жилых домов, объектов социально-культурного и промышленного назначения строительной организации следует обеспечить:

- соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППБ и охрану от пожара строящихся и вспомогательных объектов, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

- возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре в строящихся объектах и на строительных площадках.

В процессе эксплуатации зданий и сооружений следует:

- обеспечить содержание зданий, инженерных систем, оборудования и работоспособность средств противопожарной защиты в соответствии с требованиями технической документации на них;

- обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в том числе ППБ 01-93.

Руководителями жилищно-эксплуатационного органа, на балансе которого находятся  здания и сооружения, должны быть разработаны специальные организационные мероприятия по предотвращению пожара и эвакуации людей при пожаре. Планируемые мероприятия должны предусматривать:

- периодический контроль над содержанием в исправном состоянии оборудования, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, трубопроводов и проверку их работоспособности, в том числе метрологическое обеспечение систем контроля и управления;

- точное выполнение план-графика предупредительно-ремонтных и профилактических работ, соблюдение правил при проведении ремонтных работ;

- своевременное выполнение предписаний Госгортехнадзора и других надзорных органов;

- регулярную проверку наличия и поддержание в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение регулярных тренировок по действиям персонала ЖРЭУ и жителей  в случае аварии или возникновения пожара;

- обслуживание технического оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей, изложенных в паспортах и инструкциях по эксплуатации;

- периодические проверки знаний и инструктаж персонала ЖРЭУ;

- периодическое уточнение инструкций и другой нормативной документации;

- проверку работоспособности системы оповещения о пожаре.

15.7.4 Решения по предупреждению ЧС, связанных с авариями на системах  водо - тепло-, энергоснабжения,  канализации и газоснабжения:

- поставить в известность об аварийной ситуации эксплуатационные службы и службы ГОЧС;

- при возникновении аварийной ситуации на сетях  газо- и энергоснабжения, которая может привести к  пожару и взрыву, необходимо  отключить питание систем;

- при возникновении аварийной ситуации на сетях водо – и теплопровода, которая может привести к подмыву основания фундаментов зданий, в результате чего возможна угроза обрушения зданий, необходимо отключить подачу воды в колодцах подключения и тепловых камерах.

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность проживающих  людей, являются пожары, аварии на сетях энерго- и газоснабжения, возможные террористические  акты.

С учетом специфики воздействия на людей различных поражающих факторов, возникающих в результате аварийных ситуаций, принято условное подразделение специальных мероприятий по видам защиты населения:

-противорадиационная (ПРЗ) – от воздействия ионизирующих излучений;

-противохимическая (ПХЗ) – от воздействия отравляющих и ядовитых веществ;

-противобактериологическая (ПБЗ) – от воздействия бактериальных средств;

-медицинская (МЗ);

-противопожарная защита (ППЗ) – от пожаров.

Одной из важнейших задач комплекса мероприятий по ликвидации ЧС является проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

К аварийно – спасательным работам относятся:

-действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей;

-защита природной среды в зоне ЧС;

-локализация ЧС и подавление или доведение до минимально возможного уровня воздействия опасных и вредных факторов.

Другие неотложные работы при ликвидации ЧС охватывают деятельность по обеспечению аварийно-спасательных работ, оказание населению медицинской и других видов помощи, создание условий для сохранения жизни и здоровья людей, поддержание их работоспособности.

Аварийно-спасательные работы включают в себя:

-разведку маршрутов движения и участков (объектов) работ;

-локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения и участках работ;

-извлечение из-под завалов пострадавших и оказание им помощи;

-вскрытие ЗС и спасение находившихся в них людей;

-подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденной фильтровентиляционной системой;

-оказание первой медицинской и первой врачебной помощи пострадавшим и эвакуацию их в медицинские учреждения;

-эвакуацию населения в безопасные районы;

-санитарную обработку людей и ветеринарную обработку животных;

-дезактивацию и дегазацию техники, средств защиты и одежды;

-обеззараживание территории, сооружений, продовольствия, фуража и воды.

Другие неотложные работы включают в себя:

-прокладывание колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и зонах заражения;

- локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных и технологических сетях;

-укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом и препятствующих безопасному движению и проведению спасательных работ;

-ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи коммунально-энергетических сетей;

-Обнаружение, обезвреживание или уничтожение невзорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов;

-Ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений.

Проектом предусмотрены технические мероприятия и технические решения, направленные на снижение вероятности возникновения и локализацию пожара, безопасную эвакуацию жителей,  беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств ликвидации ЧС (спасателей, пожарных расчетов и пожарной техники).

15.8  Проектные решения по соблюдению требований ИТМ  ГО ЧС по проектированию и застройке населенных пунктов.

1. Новые промышленные предприятия в малых городах следует размещать предпочтительно промышленными узлами.

2.При проектировании животноводческих комплексов и ферм, птицефабрик их размещение следует предусматривать вне зон возможных разрушений. Эти объекты должны размещаться на безопасном расстоянии от объектов, которые могут быть источниками вторичных факторов поражения (химические предприятия). Вне зон возможных разрушений следует размещать склады материально-технического обеспечения и склады материалов и оборудования для проведения восстановительных работ.

15.9 Мероприятия по предупреждению ЧС антропогенного характера.

В большинстве случаев аварии  и катастрофы носят субъективный характер, обусловленный человеческим фактором:

- недостаточная компетенция или безответственность должностных лиц;

-нарушение нормативных требований при проектировании и строительстве;

- нарушение правил эксплуатации зданий и сооружений;

- нарушение санитарно- эпидемиологических требований;

Разработанные выше мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера предусматривают систему контроля над

соблюдением действующих норм и правил по строительству и эксплуатации зданий и сооружений района.  Соблюдение этих мероприятий сводят до минимума опасность возникновения аварийной ситуации по причинам неправильных действий должностных лиц.

15.10  Решения по предупреждению террористических актов.

На основании анализа практических действий по ликвидации последствий террористических актов и материалов расследования по ним разработаны рекомендации населению по проведению в чрезвычайных ситуациях такого рода.

В руки террористов могут попасть высокоактивные химические вещества, особо опасные биологические агенты, взрывчатые вещества. Из этих веществ создаются портативные устройства, внешне замаскированные под вещи и предметы (чемоданы, сумки, коробки для обуви, продуктовые пакеты и т.п.).

На основании анализа практических действий по ликвидации последствий террористических актов и материалов расследования по ним разработаны рекомендации населению по поведению в чрезвычайных ситуациях такого рода.

При обнаружении подозрительного предмета, в котором, предположительно, может находиться взрывчатое вещество, необходимо:

- не  трогать, не вскрывать и не передвигать находку;

- зафиксировать время обнаружения находки;

- оповестить других людей, чтобы они держались подальше от подозрительной находки.

- вызвать и дождаться прибытия оперативно-следственной группы, которой представить всю известную информацию о находке.

При получении информации об угрозе террористического акта необходимо:

-убрать пожароопасные предметы из жилищ (старые запасы красок, лаков, бензина и т.д.);

-убрать с окон горшки с цветами;

-выключить газ, погасить огонь в печах, каминах;

-подготовить аварийные источники освещения (фонари, свечки и т.п.);

-задернуть шторы на окнах;

-создать запас медикаментов, а также 2-3х суточный запас питьевой воды и пищи;

-подготовиться к экстренной эвакуации (сложить в сумку необходимые документы и деньги, ценности);

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывчатого устройства или предмета, который может оказаться взрывным устройством:

| № п/п | Наименование взрывного устройства | Зона эвакуации и оцепления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Граната РГД-5 | Не менее 50м |
| 2 | Граната Ф-1 | Не менее 200м |
| 3 | Тротиловая шашка до 200 гр | 45 м |
| 4 | Тротиловая шашка до 400 гр | 55 м |
| 5 | Пивная банка 0,33 л | 60м |
| 6 | Мина МОН-50 | 85 м |
| 7 | Чемодан (кейс) | 230 м |

| 8 | Дорожный чемодан | 350 м |
| --- | --- | --- |
| 9 | Автомобиль типа «Жигули» | 460м |
| 10 | Автомобиль типа «Волга» | 580м |
| 11 | Микроавтобус | 920м |
| 12 | Грузовая автомашина (фургон) | 1240м |

Действия населения, находящегося поблизости от произошедшего взрыва.

В случае необходимости эвакуации из здания (квартиры, дома):

-взять документы и предметы первой необходимости;

-в разрушенном или поврежденном помещении не пользоваться открытым пламенем;

-продвигаться осторожно, не трогать поврежденные конструкции и оголенные провода;

-не пытаться выходить через задымленные коридор или лестницу;

-при задымлении защитить органы дыхания мокрым полотенцем или платком;

-выходить из зоны пожара в наветренную сторону;

-выходить из горящего здания следует по балконам, наружным стационарным, приставным или выдвижным лестницам.

В сельской местности сельского поселения преобладает одноэтажная застройка усадебного типа, дальность разлета обломков при взрыве как внутри, так и вне жилых зданий, а также высота завала будет минимальной. Опасности для  зданий, расположенных в непосредственной близости от произошедшего взрыва, не возникнет.

15.11  Биологическое заражение.

Главным в условиях мирного времени является постоянное осуществление профилактических санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, исключающих возможность возникновения эпидемий и эпизоотий.

При их возникновении необходимы экстренные мероприятия по ликвидации среди населения инфекционных заболеваний:

-установление режимов обсервации и карантина;

-выявление лиц, подвергшихся заражению;

-экстренная профилактика;

-проведение дезинфекционных (дезинсекционных, дератизационных) работ.

Одной из важнейших задач комплекса мероприятий по ликвидации ЧС является проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

К аварийно – спасательным работам относятся:

-действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей;

-защита природной среды в зоне ЧС;

-локализация ЧС и подавление или доведение до минимально возможного уровня воздействия опасных и вредных факторов.

Другие неотложные работы при ликвидации ЧС охватывают деятельность по обеспечению аварийно-спасательных работ, оказание населению медицинской и других видов помощи, создание условий для сохранения жизни и здоровья людей, поддержание их работоспособности.

Глава 16 .

Концепция развития сельского поселения «Село Совхоз Чаусово».

Основные принципы территориально – пространственного развития муниципального образования сельское поселение  «село Совхоз Чаусово» состоят в следующем:

-преемственность планировочных решений,

-соблюдение баланса интересов отдельного человека,  сообщества в целом и отдельных землепользователей,

-оптимизация функционального использования  территорий,

-создание рациональной транспортной инфраструктуры в сельском поселении с учетом современного и перспективного уровня автомобилизации населения,

-сохранение уровня экологической безопасности проживания, в том числе планировочными методами,

-повышение уровня жилищной обеспеченности населения,

-повышения уровня обеспеченности объектами социального, бытового, культурно - досугового, спортивного  и образовательного назначения к 2020г - до нормативных параметров, к 2030г. - до уровня, максимально приближенного к европейским стандартам,

-создание гуманной  среды проживания, формирующей положительный психоэмоциональный климат в сельском поселении,

-формирование индивидуального облика сельского поселения,

-упорядочение застройки нежилых зон, повышение качества архитектурного проектирования и строительства производственных объектов,

- использование лесных массивов в рекреационных целях,

-обеспечение экологической, санитарной, пожарной и иной безопасности населения.

Ожидаемая численность населения сельского поселения на проектный срок составит 1,13 тыс. жителей. При этом учитывалось прогнозируемое увеличение показателя рождаемости, вызванное повышением качества жизни в МО СП село Совхоз «Чаусово» (в том числе рост доходов), увеличение миграционных потоков и возвращение рабочей силы из крупных городов.

Основными целями генерального плана МО СП «село Совхоз Чаусово» являются:

-создание условий для устойчивого  развития сельского поселения;

-повышение эффективности использования  территорий сельского поселения;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и                           транспортной инфраструктур сельского поселения;

- комфортность проживания жителей сельского поселения.

Главными принципами разработки и реализации генерального плана  являются обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности  человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и будущего поколений.

Перечень используемой литературы

1.Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года,190-ФЗ;

2. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 1991 года №61 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

3. Приказ министерства природных ресурсов Российской Федерации (Рослесхоз) №84 от 20.03.2008 года «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным»;

4.Свод правил «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» СП 2.1.7.1038.-01;

5. Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников водоснабжения»; СаНПиН 2.1.4.1175-02;

6. Санитарные правила и нормы «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов», СаНПиН 2.1.5.980.-00;

7. Санитарные правила и нормы «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест», СаНПиН 2.1.4.1110-02;

8. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года - №52-ФЗ;

9. Водный кодекс Российской федерации от 16 ноября 1995 года №167-ФЗ;

10. Строительные нормы и правила «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». СНиП 3.05.04-85»;

11. Лесной кодекс Российской федерации, №200-ФЗ от 24 ноября 2006 года;

12. Постановление правительства Калужской области №318 от 07.08.2009 года «Региональные нормативы. Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»;

13. Статистический сборник «Социально-экономическое положение муниципальных районов и городских округов Калужской области в 2006-2007 годах»;;

14. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий, коттеджей, РД 34.20.185-94;

15. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ-123 от 22.07.2008 года;

16. Федеральный закон «О техническом регулировании» ФЗ -184 от 27.12.2002 года.

17. ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов».

18. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 года.

19. Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».