Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Свидетельство 01-И-№0161, регистрационный номер АИИС И-01-0161-06082009,

выдано 06.08.2009г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация.

# Международные сертификаты

# системы менеджмента качества

# ISO 9001:2008 и IQNet

Договор № 10 94

от 07 июня 2010 г

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ФЕРЗИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ

ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ

(материалы по обоснованию)

Том I

КАЛУГА

2010

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Свидетельство 01-И-№0161, регистрационный номер АИИС И-01-0161-06082009,

выдано 06.08.2009г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация.

# Международные сертификаты

# системы менеджмента качества

# ISO 9001:2008 и IQNet

Договор № 10 94

от 07 июня 2010 г

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ФЕРЗИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ

ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ

(материалы по обоснованию)

Том I

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2010

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Начальник космоаэрогеодезического отдела………………................ | Чистова С. Г. |
| --- | --- |
| Инженер- программист………………………………………………… | Шарафеев М. А. |
| Горный инженер-геолог……………………………………………….. | Есипов В. П. |
| Инженер-землеустроитель……………………………………………... | Емельянова М.А. |
| Инженер-эколог………………………………………………………… | Федулова И.В. |
| Главный геолог…………………………………………………………. | Соломников И. Д. |
| Ведущий инженер-программист……………………………................. | Канарейкин Д.Е. |
| Глава администрации СП «Октябрьский сельсовет»………………… | Скрибачева Н. В. |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	7

I.I Природные условия	7

I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение	7

I.I.2 Климат	9

I.I.3 Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод	12

I.II Комплексная оценка территории поселка по планировочным ограничениям	12

I.II.1 Оценка территории для строительного освоения	12

I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения	13

I.II.3 Историко-культурные планировочные ограничения	14

I.II.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка	14

I.II.5 Охранные коридоры коммуникаций	24

I.III Современное использование территории	26

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация поселка Октябрьский	26

I.III.2 Жилищный фонд	28

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	29

I.III.4 Транспортная инфраструктура	31

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	32

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	32

II.I.1 Население. Социально-демографическая характеристика	32

II.I.2. Занятость населения	35

II.I.3 Экономическая база	35

II.II Инженерно-техническая база	37

II.II.1. Водоснабжение	37

II.II.2. Канализация	37

II.II.3. Теплоснабжение	37

II.II.4. Газоснабжение	39

II.II.5. Электроснабжение	39

II.II.6. Связь	40

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план населенного пункта поселок Октябрьский муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет» (далее - МО СП «Октябрьский сельсовет») выполняется по заказу  Администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения (Договор подряда № 10 64 от 07 июня 2010 г.).

Основной целью Генерального плана населенного пункта поселка Октябрьский МО СП «Октябрьский сельсовет» является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития до 2035 года.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в Генеральном плане населенного пункта поселка Октябрьский МО СП «Октябрьский сельсовет» определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основные задачи:

- определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта;

- формирование на территории населенного пункта экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные и другие зоны с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным  и антропогенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности;

- сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории поселка Октябрьский МО СП «Октябрьский сельсовет».

Основные теоретические принципы:

Приоритетности критериев оценки современного состояния населенного пункта и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик.

Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования.

Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях.

Компактности функционально - планировочной организации.

Заключается в формировании структуры населенного пункта в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям.

Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования населенного пункта, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана населенного пункта поселок Октябрьский МО СП «Октябрьский сельсовет» в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

- Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана населенного пункта поселок Октябрьский  представляются в составе:

- Карты (схемы) использования территории населенного пункта:

- Схема современного использования территории.

- Опорный план.

- Схема ландшафтно-геоморфологического районирования.

- Схема функционального зонирования территории.

- Схема месторасположения поселка Октябрьский.

- Карты (схемы) ограничений:

- Границы зон особого использования территории по уровню благоприятности для строительства.

- Схема ГО ЧС.

Положения о территориальном планировании (Том II)  включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

1. Карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон:

– Проектный чертеж.

2. Карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения:

- Схема размещения объектов водоснабжения и водоотведения.

- Схема размещения объектов газо- и теплоснабжения.

- Схема размещения линий связи.

- Схема размещения объектов электроснабжения.

Общие сведения

Поселок Октябрьский находится на юге  Ферзиковского района в восточной части Калужской области, является центром муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет».  Вдоль северной границы поселка Октябрьский проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения, на юго-западе поселок окружен землями сельскохозяйственного назначения.

Площадь населенного пункта  0,14 км2. Численность населения  на 01.01.10 г. составляет   1135 чел. Плотность населения составляет 12 чел. на 1 га.

Поселок Октябрьский расположен в 40 км от города Калуги, связь с которым осуществляется по автомобильной дороге общего пользования  федерального значения 1Р132 «Калуга-Тула - Михайлов-Рязань».

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Данная территория расположена в северной части Среднерусской возвышенности на левом водораздельном склоне р. Дугны. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 190 м  по тальвегам оврагов, до 210 м на водоразделе. Абсолютный перепад высот порядка 30 м. Относительные перепады высот по оврагам менее 10 м. Рельефный фон данной местности создан дочетвертичной эрозией.

Основываясь на геоморфологии местности, геологического строения и современной эрозии геологической среды выделено три типа ландшафтов.

Первый тип. Плоско-волнистая слаборасчлененная эрозионная равнина. Четвертичные образования представлены сверху вниз: покровными и водноледниковыми гравийными суглинками, в подошве отмечены отложения разрозненных песков. Общая мощность четвертичных отложений 7-10 м. Коренные породы представлены валанжин-барремскими песчано-глинистыми породами мощностью до 5-15 м.,  ниже залегают плотные сланцеватые глины стешевского горизонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод 5-7 м. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Второй тип. Полого-наклонная эрозионная среднерасчлененная равнина. Четвертичные образования аналогичные первому типу. Коренные породы представлены плотными пестроцветными сланцевыми глинами стешевского горизонта нижнего отдела  каменноугольной системы, глины водоупорные. Грунтовые воды залегают на абсолютных отметках 190-194 м. т.е. на глубине 3-5 м. Для данного рельефа характерен плоскостной смыв геологической среды и линейная эрозия. Почвы светло-серые лесные смытые на суглинистой основе.

Третий тип. Овражно-балочная сеть. Развита в четвертичных образованиях, их тальвеги проходят по коренным породам и всегда переувлажнены и несут малодебитные ручьи. Подвержены донной и боковой эрозии. Почвы делювиально-пролювиальные намывные.

Инженерно-геологические условия

Основной особенностью данной территории является  эрозионный характер рельефа, здесь довольно интересно идут процессы донной линейной эрозии. Мощность четвертичных образований небольшая и четвертичные пески  подстилаются водоупорными породами способствующими образованию оползней и оплывов.

Инженерно-геологическое районирование

Таблица 1

| Области (морфологические типы рельефа | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| Ландшафты эрозионных равнин. Типы ландшафтов 1,2 | Развитие нижнечетвертичных отложений оледенения и водноледниковых отложений времени наступления ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Наблюдаются промоины глубиной 2-3 м. и длиной 10-50 м, балки, овраги. Густота эрозионного расчленения составляет от 1,5 до 2.0 км/км2 | Наличие супесчано-песчаных разностей грунтов способствует суффозионной неустойчивости. Возможно развитие процессов выноса мелких и пылевых частиц в зонах разгрузки грунтовых вод в долинах рек и в бортах крупных оврагов. Условия строительства на локальных участках, де глубина залегания грунтовых вод 3-5 м. Рекомендуется: при решении конкретных задач тщательное изучение физико-механических свойств грунтов; организация поверхностного стока; противооползневые мероприятия. Также рекомендуется правильная вертикальная планировка, благоустройство территории, охрана лесов. |
| Тип ландшафта 3 | Развитие современных эрозионных процессов – овражно-балочная сеть. Реальная возможность образования оползней и оплывов. | Условия для строительства потенциально неблагоприятные. |

### I.I.2 Климат

Климат поселка Октябрьский, как и всего Ферзиковского района, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,8°. Минимальная  температура воздуха составляет 39,3(С, а максимальная - +35,9(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,6°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 2

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13- -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 650-730 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере района, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта. Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Оки, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.I.3 Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Основным водоносным горизонтом, который используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения, является алексинский приуроченный к одноименному горизонту известняков нижнего отдела каменноугольной системы.

Воды данного горизонта гидрокарбонатно-кальциевые жесткие и умеренно-жесткие с повышенным содержанием железа.

## I.II Комплексная оценка территории поселка по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития поселка на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории поселка Октябрьский отнесены:

I – Территории с инженерно-геологическими ограничениями для строительства:

1. Территории относительно благоприятные для строительства.

2. Территории с ограничениями для строительства средней сложности.

II– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

- CЗЗ внешнего транспорта.

III – Охранные коридоры коммуникаций:

1. СЗЗ линий и объектов связи.

2. СЗЗ линий и сооружений электропередач.

3.  СЗЗ водопровода.

### I.II.1 Оценка территории для строительного освоения

Территория поселка Октябрьский и зона планируемого развития в целом характеризуются как территории с относительно благоприятными инженерно-строительными условиями.

- Есть территории с благоприятными инженерно-строительными условиями (не требующие особых мероприятий по инженерной подготовке территории).

- В зависимости от степени и характера проявления на территории различных опасных процессов, при освоении потребуется проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке и защите.

К наиболее сложным природным процессам относятся:

- сложные грунтовые и гидрогеологические условия (обводнение грунтов, являющихся грунтами оснований зданий и сооружений). Это требует проведения комплекса мероприятий по организации водопонижения (от простых до сложных типов дренажей), водоотведение поверхностных вод, укрепление фундаментов зданий и сооружений (подпорные стенки, буронабивные сваи и другие).

Кроме того, на территории проявляются такие неблагоприятные процессы: донная и боковая эрозия, техногенное подтопление грунтовыми водами.

По совокупности факторов выполнено инженерно-строительное районирование территории с учетом расширения границы поселка Октябрьский:

1 - территории, относительно благоприятные для строительства, которые составляют порядка 65 % территории (плоско-волнистая слаборасчлененная эрозионная равнина),

2 – территории, с ограничениями для строительства средней сложности (требующие проведения специальных инженерных и защитных мероприятий) составляют порядка 35 % территории (полого-наклонная эрозионная среднерасчлененная равнина),

Освоение территории требует организации предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения активизации существующих процессов и новообразований техногенных процессов.

### I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

### I.II.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов современной застройки в историческую среду населенного пункта;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала.

Объекты культурного наследия являются объектами градостроительной деятельности особого регулирования. Согласно нормативным документам проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном нормативными документами, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопок.

На рассматриваемой территории не располагаются объекты культурного наследия.

### I.II.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка

Самоочищающая способность природной среды данной территории обладает следующими потенциалами:

- относительно благоприятным для воздушного бассейна;

- умеренным для почв и поверхностных вод.

В числе основных задач повышения качества п. Октябрьский предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса;

-  повышение эффективности использования территории.

Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах черты рассматриваемой территории, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

Таблица 3

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение воздуха | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя. | Загрязнение подземных вод | Нарушение гидрологического режима в районе работ. |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта.

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.

- Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта  на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации.

- Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

Состояние воздушного бассейна

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 4

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Данная территория относится ко I классу экологического состояния атмосферы. Ниже приводится ее характеристика.

Ресурсный потенциал п. Октябрьский устанавливается на основе оценки способности к рассеиванию и выведению примесей.

Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ).

ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Промышленные предприятия в поселке отсутствуют. Поэтому, основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы).

Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также является источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей. Удельный вес выбросов автомобильного транспорта в суммарных выбросах стационарных и передвижных источников является достаточно стабильным и составляет примерно 70% от общего количества техногенной нагрузки.

Основная доля выбросов от передвижных источников приходится на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения, которая проходит вдоль северной границы поселка Октябрьский.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха

в районе намечаемой деятельности

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха будет наблюдаться в период строительства. Воздействие при выполнении строительных работ носит кратковременный характер и по срокам прекращается по окончании строительства.

Так как основная доля выбросов вредных веществ приходится на передвижные источники, необходимо дополнительно провести посадку зеленых насаждений вдоль дороги для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Мероприятия по уменьшению

выбросов загрязняющих веществ атмосферу

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- Сбалансированное распределение схем движения транспортных потоков в центральной части села и его окружных дорог.

- Ограничение выбросов движения транспортных потоков в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

- Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина.

- Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения Ферзиковского района.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Настоящие санитарные нормы определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Таблица 5

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |
| --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 6

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

Состояние почвенного покрова

В Ферзиковском районе, как и во всей Калужской области, остается проблема загрязнения почв отходами производства и потребления, т.к. отходы являются источниками загрязнения грунтовых вод, почвы, воздуха.

Объектами санитарной очистки и уборки в п. Октябрьский являются территории частных домовладений - мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы.

В настоящее время для сбора твердых бытовых отходов на территории п. Октябрьский установлено 18 контейнеров. На территории сельского поселения твердые бытовые отходы (далее по тексту ТБО) вывозит по договору МУП СЕЗ МР «Ферзиковский район» в п. Ферзиково, с периодичностью в летнее время – 2 раза в неделю, в зимнее время -  1 раз в неделю. Годовой объем вывозимых отходов составил 750 м3 .

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора в п. Октябрьский:

- сбор ТБО контейнерным методом (установление металлического контейнера на площадке с твердым покрытием, ограждением с трех сторон). Лимит размещения и периодичность вывоза ТБО установить исходя из вместимости контейнера и сезона года;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Удаление твердых бытовых отходов обеспечивает санитарную очистку поселка и создает необходимые санитарно-экологические условия существования населенного пункта.

Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТБО на полигонах необходимо выполнять механизировано.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в п. Октябрьский является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- Характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод.

- Характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

- Изменения социально-экономической обстановки и условий жизни населения, проживающего в районе размещения объекта.

Накопление тяжелых металлов от выхлопных газов прогнозируется значительно ниже пределов умеренно-опасной нормы (до 32 ед.).

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

- Предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства.

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в п. Октябрьский необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Таблица 7

| КРИТЕРИЙ | МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
| Улучшение состояния атмосферного воздуха | - увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог; - ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина; - совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения. |
| Улучшение качества питьевого водоснабжения | - создание служб эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов. - оснащение водозаборных сооружений системами обезжелезивания и современными способами обеззараживания воды. |
| Улучшение состояния поверхностных водоемов | - развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых; - благоустройство мест массового отдыха населения. |
| Улучшение состояния почв | - совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора. |

Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

### I.II.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. 
В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны: 
	1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: 
- для линий напряжением до 1000 В – 2 метра, до 20 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров, 220 кВ – 25 метров. 
2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра. 
3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 
- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; 
- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота; 
- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач); 
- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач). 
          Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается: 
- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей; 
- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях; 
- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей; 
- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; 
- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них); 
- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 8

| Инженерные сети | Расстояние, м по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры

Запрещается

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур; - осуществлять добычу руды; - загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии; - складывать материалы; - самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация поселка Октябрьский

Поселок Октябрьский находится на юге  Ферзиковского района в восточной части Калужской области, является центром муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет».  Вдоль северной границы поселка Октябрьский проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения, на юго-западе поселок окружен землями сельскохозяйственного назначения.

Площадь населенного пункта  0,14 км2. Численность населения  на 01.01.10 г. составляет   1135 чел. Плотность населения составляет 12 чел. на 1 га.

Поселок Октябрьский расположен в 40 км от города Калуги, связь с которым осуществляется по автомобильной дороге общего пользования  федерального значения 1Р132 «Калуга-Тула - Михайлов-Рязань».

В настоящее время нет утвержденных границ населенного пункта поселка Октябрьский, что связано с радикальными изменениями в землепользовании и отсутствием градостроительной документации.

Согласно функциональному зонированию в существующей границе населенного пункта можно выделить следующие  функциональные зоны.

Зоны жилого назначения:

Ж-1	 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

Ж-2     -  зона застройки малоэтажными жилыми домами.

Зоны общественно-делового назначения ОД:

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания,  бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

ОД-1 –	зона размещения объектов административно-делового назначения;

ОД-2м –  зона размещения объектов медицинского назначения;

ОД-2т –  зона размещения объектов торгового назначения;

ОД-2ду - зона размещения общеобразовательных учреждений.

Зоны промышленные, инженерной и транспортной инфраструктур:

1) Зона инженерной инфраструктуры

И-1 –   размещение объектов инженерной инфраструктуры.

2) Зона транспортной инфраструктуры

Виды зон транспортной инфраструктуры установлены в зависимости от видов транспорта и объектов их инфраструктуры:

АТ - зона автомобильного транспорта включает:

- автомобильные дороги общего пользования регионального значения

- улично-дорожная сеть.

3) Зона коммунально-складского назначения

Зона природно- рекреационного назначения:

Установлена в соответствии с характером и интенсивностью использования данных территорий:

Р-1 –зеленые насаждения общего пользования;

Р-2– зеленые насаждения санитарно-защитного назначения.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое  проектом функциональное зонирование поселка Октябрьский  в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального  назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования  отдельных участков территории.

В границах поселка  выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Возможности территориального развития

Схемой территориального планирования МР «Ферзиковский район» в п. Октябрьский предусмотрен перевод из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенного пункта – 60 га. Из них 20 га, свободные от жилой застройки расположены в западной части поселка. Все эти территории по благоприятности для строительства можно отнести к территориям с относительно благоприятными условиями для строительства. Для освоения этих территорий не требуется проведение мероприятий по инженерной защите территории.

В проектных границах площадь поселка Октябрьский будет составлять 0,69 кв. км (площадь вычислена средствами Mapinfo).

### I.III.2 Жилищный фонд

Анализ жилищного фонда по п. Октябрьский, проведен исходя из предоставленных исходных данных.

Жилищный фонд по состоянию на начало 2010 года составил 22,5 тыс. м2 общей площади и представлен индивидуальными жилыми домами разной  этажности, которые находятся в частной собственности, и муниципальным жильем.

Оборудование жилищного фонда

Таблица 9

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | водоотведением (канализацией) | отоплением |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 22500 | 22500 | 22500 | - |

На перспективу весь жилищный фонд, как сохраняемый, так и нового строительства, должен иметь полное 100-процентное инженерное благоустройство.

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 10

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 5,6 | 35 | 10 |
| Панельные | 15,5 | - | 33 |
| Блочные | - | - |  |
| Смешанные | 1,9 | - | 9 |
| Деревянные | - | - |  |
| Прочие | - | - |  |
| По годам возведения: до 1920 | - | - |  |
| 1921-1945 | - | - |  |
| 1946-1970 | - | - |  |
| 1971-1995 | - | - |  |
| После 1995 г. | - | 35 | 32 |
| По проценту износа: от 0 до 30% | - |  | 20 |
| от 31% до 65% | - |  | 52 |
| от 66% до 70% | - | 35 |  |
| Свыше 70% | - | - | - |

Таким образом, в настоящее время в поселке по материалу стен преобладают панельные  дома и составляют около 68 % от общей площади жилищного фонда, остальные 32 % приходятся на кирпичные и смешанные дома.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту постоянного его проживания и образуют полноценную  структуру.

К настоящему времени в системе обслуживания населения произошла дифференциация на две подсистемы: коммерческую и социальную, отличающихся источниками финансирования и организации, а также потребительской ориентацией и набором услуг.

Коммерческая система финансируется из внебюджетных источников – средств юридических и физических лиц. Она ориентирована на платежеспособное население и характеризуется разнообразием набора услуг, в котором преобладают услуги торговли, бытового обслуживания и др. Эта подсистема не подлежит нормированию, так как развивается на основе конкуренции в соответствии с ростом благосостояния населения. Коммерциализация сферы обслуживания затрагивает и такие традиционно предоставляемые и гарантированные государством услуги, как дошкольное воспитание, образование и здравоохранение.

Социальная система обслуживания населения финансируется, в основном, из местного бюджета и организаций. Она ориентируется на обеспечение гарантированных социальных минимумов и включает муниципальные (бесплатные) учреждения, главным образом здравоохранение, образование, социальную защиту.

Емкость указанных учреждений подлежит расчету, не должна быть менее нормативной и регулируется со стороны органов местного самоуправления.

На основе данных, предоставленных службами администрации сельского поселения, проведен анализ обеспеченности населения основными видами культурно-бытового обслуживания.

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Общеобразовательные школы:

В настоящее время в поселке Октябрьский функционирует
муниципальное общеобразовательное учреждение – МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» (п. Октябрьский д. 39 а) на 192 места.

Детские дошкольные учреждения:

В настоящее время в поселке Октябрьский функционирует
муниципальное дошкольное учреждение – МДОУ «Детский сад «Октябрьский» (п. Октябрьский д. 10 а) на 50 мест.

Учреждения здравоохранения

Здоровое население является одной из самых важных ценностей жизни. В сфере здравоохранения работает:

- муниципальное учреждение здравоохранения Октябрьская врачебная амбулатория (п. Октябрьский, д. 4 г) - нормативная емкость  5 койка/мест; 24 посещения в день;

- численность обслуживающего персонала – 8 чел.

Учреждения культуры

Сфера культуры в поселке Октябрьский имеет большое значение для жизни населения.

В поселке из учреждений культуры функционируют:

-  октябрьский сельский Дом культуры (п. Октябрьский, д. 4в),

- октябрьская сельская библиотека (п. Октябрьский, д. 4в) на 10 мест, книжный фонд – 7706 экз.

Спортивные сооружения

Из учреждений спорта в поселке размещаются:

-  спортзал в МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»;

-   стадион, площадь участка – 1,5 га.

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Из административно-деловых  учреждений в поселке Октябрьский размещаются:

- администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Октябрьский сельсовет».

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание наиболее динамично развивающаяся отрасль социальной инфраструктуры.

Дислокация объектов розничной торговли

Таблица 11

| № п./п. | Наименование объектов | Организационно - правовая форма | Специализация | Торговая площадь, кв.м. | К-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Луч» | частная | продукты смешанная | 70 | 3 |
| 2 | ООО «Источник» | частная | смешанная | 116 | 8 |
| 3 | ООО «Надежда» | частная | смешанная | 72 | 55 |
| 4 | ИП Омарова 3 | частная | обувь, одежда | 12 | 1 |
| 5 | ИП Леонова | частная | продукты | 12 | 3 |
| 6 | ИП Ктюша | частная | продукты | 12 | 2 |
| 7 | ИП Романичева | частная | обувь, одежда | 12 | 1 |

Общественное питание

В поселке Октябрьском функционирует:

- столовая (п. Октябрьский, 4 а) на 80 посадочных мест, общей площадью 254 кв. м.

- кафе (п. Октябрьский, 4 б).

### I.III.4 Транспортная инфраструктура

Внешние транспортные связи п. Октябрьский осуществляются автомобильным транспортом.  Вдоль северной границы  п. Октябрьский проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения - «Калуга-Тула - Михайлов-Рязань». Через населенный пункт по территории жилой застройки проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» - Октябрьский, по которой осуществляется связь с другими населенными пунктами и районами.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть поселка представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и общественными зонами, выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги. Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 12.

Износ дорожного полотна на дорогах с твердым покрытием

Таблица 12

| № п./п. | Наименование улиц | Протяженность, м | Площадь, м2 | Тип покрытия | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От д.17 до д.35 | 300 | 1200 | асфальт | 46 |
| 2 | От д.20 до д.48 | 300 | 1200 | щебень | 58 |

По автомобильным дорогам осуществляется  маршруты «Школьный автобус».

Маршруты «Школьный автобус»

Таблица 13

| № п./п. | Маршрут |
| --- | --- |
| 1 | Октябрьский-Верховое-Кутьково-Грязново |
| 2 | Октябрьский-Поздняково |
| 3 | Октябрьский-Зудна |
| 4 | Октябрьский Титово |

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана населенного пункта пос. Октябрьский предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения  на основе оценки возможностей социально-экономического развития населенного пункта.

### II.I.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2010 года постоянное население пос. Октябрьский составляет 1135 чел. В целом, демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, носит стабильный характер.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 14

| Населенный пункт | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Октябрьский | 1011 | 1098 | 1100 | 1102 | 1106 | 1122 | 1127 | 1115 | 1141 | 1135 |
| Общий прирост (убыль) населения | + 87 | + 2 | + 2 | + 4 | + 16 | + 5 | - 12 | + 26 | - 6 |

Анализ динамики численности населения показал, что   за период с 2001 г. по 2007 г. в поселке отмечается постепенное увеличение численности населения на 10 %,  в 2008 г.  произошло уменьшение численности населения, но в 2009 г.  на 3 % численность населения увеличилась.

Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является сохранение тенденции снижения его подвижности (сумма прибывших в населенный пункт и выбывших из него). Уменьшение миграционного оборота происходит за счет снижения как числа прибывающих в населенный пункт, так и числа выбывающих из него. При этом в условиях снижающейся миграционной активности населения число прибывающих на постоянное место жительства остается больше числа выбывающих из него. Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль.

Падение рождаемости и сокращение естественного прироста населения с начала 1990-х гг. характерно для России в целом и объясняется взаимодействием двух основных факторов. Первый отразил реакцию населения на резкое снижение уровня и качества жизни. Второй явственно обозначил формирование и развитие у молодежи новых типов репродуктивного поведения, связанных с изменением в стиле и образе жизни. Молодые семьи не желают отягощать себя детьми, чтобы иметь больше возможностей для карьерного роста и интересного проведения досуга.

Одновременно со снижением рождаемости резко возросла смертность, что тоже имеет несколько причин, главными из которых являются следующие:

- недостаточное пенсионное и медицинское обеспечение населения;

- значительный процент смертей экономически активного населения связан с отравлениями, убийствами, суицидом, травматизмом, т.е. с причинами, имеющими сугубо социальную природу. Последнее обстоятельство позволяет говорить о значительном резерве роста продолжительности жизни и уменьшении уровня смертности при улучшении экономической ситуации.

Естественное движение населения, чел.

Таблица 15

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших | Естественный прирост (убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 16 | 21 | - 5 |
| 2006 | 11 | 13 | - 2 |
| 2007 | 17 | 19 | - 2 |
| 2008 | 18 | 10 | + 8 |
| 2009 | 22 | 12 | + 10 |
| 2010 | 4 | 10 | - 6 |

Среднегодовая естественная убыль в пос. Октябрьский составляет 3-5 человек, прирост – 8-10 человек.

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

  - недостаточность стимулов повышения рождаемости;

  - низкими доходами населения;

  - высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

  - недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

  - плохой экологической обстановкой;

  - недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, большой долей ветхого и неблагоустроенного фонда;

  - несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения из села, привлечению и закреплению мигрантов, прибывающих в поселок. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций.                                                 Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров в селе, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности села можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.I.2. Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения села (данные не получены). К незанятому населению относятся:

- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

- неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

- неработающие инвалиды I и II группы;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости;

- лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

- неучтенные безработные;

- домашние хозяйки;

- военнослужащие (неправомерно отнесенные статистикой к категории незанятого населения. Данная статистическая неточность искажает анализ).

### II.I.3 Экономическая база

Поселок Октябрьский выполняет функции административно-хозяйственного и культурно-бытового центра сельского поселения «Октябрьский сельсовет».

Согласно статистическим данным малый бизнес на территории населенного пункта представлен предприятиями и организациями различной организационно-правовой формы и  индивидуальными предпринимателями. Промышленных предприятий на территории населенного пункта нет.

Наибольшее распространение  получили малые предприятия, действующие в сфере оптовой и розничной торговли.

Структура занятости населения

Таблица 16

| Показатели | 2010 г., чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Занято всего: | 339 |
| В отраслях материального производства | 246 |
| 1 | Промышленность | - |
| 2 | Строительство | - |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 246 |
| 5 | Прочие отрасли материального производства | - |
| В отраслях непроизводственной сферы | 93 |
| 6 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 32 |
| 7 | Образование, культура и искусство | 48 |
| 9 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 9 |
| 10 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | - |
| 14 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 4 |

Основная часть населения поселка (72,5 %)  занято в отрасли сельского хозяйства. В настоящее время в СП «Октябрьский сельсовет» функционирует ОАО «Племзавод Октябрьский», основными направлениями деятельности являются:
- разведение крупного рогатого скота;
- производство сырого коровьего молока;
- растениеводство, выращивание картофеля;
- производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных;
- розничная торговля.

Сохранят динамичное развитие предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа, воды.

## II.II Инженерно-техническая база

### II.II.1. Водоснабжение

Водоснабжение на территории поселка Октябрьский осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями.

В поселке существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица 17

| Местоположение скважин | Эксплуатацион ный в/новый горизонт | Глубина, м | Производительность скважин, м3/час | Цель водопользования | Техническое состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №1 Шейнино | Приокский | 40 | 25 | Хозбытовой | Удвл. |
| Скважина №2 Шейнино (юго-запад деревни Шейнино) | Приокский | 40 | 5 | Водопой скота | Удвл. |

Обеспеченность водопроводом населения составляет 90 %.

### II.II.2. Канализация

Существующая система водоотведения поселка частично централизованная и локальная (децентрализованная), канализационные стоки от каждого дома поступают на локальные очистные сооружения (ЛОС).

В поселке отсутствует организованный сток поверхностных вод.

Отсутствие современной целостной системы закрытой дождевой сети ухудшает прочность дорожных одежд, вызывает подтопление подвалов, инженерных сетей и загрязнение чистых водоносных горизонтов при проникновении загрязненных поверхностных вод в почву.

### II.II.3. Теплоснабжение

Источником теплоснабжения жилых домов является местная система теплоснабжения с использованием газовых котлов отечественного и импортного производства.

МП «Ферзиковские тепловые сети» эксплуатирует котельную в п. Октябрьском.

Основными потребителями вырабатываемой тепловой энергии являются соцсфера и население (школы, сады, бюджетные организации).

Характеристика котельных

Таблица 18

| Наименование котельной | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Основное/резервное топливо | Теплопроизводительность, Гкал/час | % износа оборудования (котлы. теплосети) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Одного котла | Общая |  |
| Котельная п. Октябрьский |  | 2 | 1994 | газ | 2,5 | 5,0 | 70% и 95% |

### II.II.4. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей поселка Октябрьский осуществляется от ГРС Борисово. Существующая ГРС Борисово получает газ от магистрального газопровода Острогожск-Белоусово. Отвод магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1994 году. Его протяженность – 3,5 км; диаметр – 219 мм, толщина стенки – 7 мм сталь, проектное давление – 55,0 ксг/см2, проектная производительность – 158,0 млн.м3/год.

Входящая нитка межпоселкового газопровода:

- давлением на выходе 12 кгс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).

Газоснабжение прилегающих территорий района проектирования осуществляется от газопровода высокого давления. Данный газопровод подходит с северной стороны поселка.                        Система газоснабжения поселка трехступенчатая, газопроводами высокого, среднего и низкого давлений.

Направления использования газа:

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

- технологические и санитарно-технические цели коммунально - бытовых предприятий;

- энергоноситель для теплоисточников.

### II.II.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Ферзиковского района осуществляется от государственной энергосистемы в частности по Тульской энергосистеме от Черепетской ГРЭС.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- промышленные потребители;

- строительство;

- коммунально-бытовые потребители;

- сельскохозяйственные потребители;

- транспорт.

Питание сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также культурно бытовых потребителей района осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35/10 кВ.

Электроснабжение существующей застройки п. Октябрьский осуществляется от 3 ТП 2×250 кВт, КТП 1×160 кВт пос. Октябрьский.

### II.II.6. Связь

В поселке Октябрьский в рамках реализации проекта «Универсальная услуга связи» установлены 2 проводных таксофона. С помощью таксофона можно осуществлять местные, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы. В поселке КФ ОАО «ЦентрТелеком» установлены 150 стационарных телефонных аппаратов, в том числе 32- в организациях. Территория поселка Октябрьский находится в зоне покрытия мобильной сотовой связью следующих операторов: филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в г. Калуге, Калужского филиала ОАО «Вымпел-Коммуникации», Калужского РО ЦФ ОАО «Мегафон».

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещание на территории поселка Октябрьский предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радии России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103.1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), Ретро FM (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа +» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в городе Калуге.

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории села предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в городе Калуге.

Кроме этого, на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.