ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕЛА ДВОРЦЫ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

город Жуков 2010 год

Проект Генерального плана

Села Дворцы Дзержинского района Калужской области

| Основание для разработки: | 1)Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| --- | --- |
|  | 2)Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004г |
|  | 3)Договор от 05.05.2010 года на разработку Проекта Генерального плана села Дворцы Дзержинского района Калужской области |
| Заказчик: | Администрация муниципального образования сельского поселения «Село Дворцы» |
| Исполнитель: | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство ТЕРРА» Лицензии № МОГ-05369К и № МОГ-05368Г от 20.12.2007 г., выданные Федеральным агентством геодезии и картографии Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-126-4007014031-13092010-001Н от 13.09.2010 г., выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области» |

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| Цели и задачи территориального планирования | 7 |
| 1.1. Внутренние базовые потенциалы социально-экономического развития | 8 |
| 2. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территорий села (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения) | 9 |
| 2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры села | 9 |
| 2.2. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки | 12 |
| 2.2.1. Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок | 12 |
| 2.3. Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания | 13 |
| 2.4. Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон | 17 |
| 2.5. Мероприятия по градостроительному развитию промышленных территорий | 17 |
| 3. Положение Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры | 18 |
| 3.1. Улично-дорожная сеть | 18 |
| 4. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды | 19 |
| 4.1. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы | 23 |
| 4.2. Формирование природно-экологического каркаса | 26 |
| 5. Положения Генерального плана по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 27 |
| 5.1. Перечень первичных мер пожарной безопасности | 27 |
| 5.2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 28 |
| 5.3. Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории села | 30 |
| 5.4. Противопожарные мероприятия | 32 |
| 6. Положения Генерального плана по санитарной очистке территории | 33 |
| 7. Положения Генерального плана по инженерной подготовке и защите территории | 36 |
| 7.1 Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия | 37 |
| 7.2 Противокарстовые мероприятия | 38 |
| 7.3 Берегозащитные сооружения и мероприятия | 40 |
| 7.4 Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления | 41 |
| 7.5 Сооружения и мероприятия для защиты от затопления | 42 |
| 7.6 Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов | 42 |
| 7.7 Мероприятия по защите в районах с сейсмическим воздействием | 43 |
| 8. Инженерно-техническая база | 44 |
| 8.1. Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории | 45 |
| 8.2. Газоснабжение | 46 |
| 8.3. Связь | 47 |
| 8.4. Электроснабжение | 48 |
| 9. Природные условия | 49 |
| 9.1. Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение | 49 |
| 9.2. Климат | 50 |
| 9.3. Гидрогеологические условия | 53 |
| 9.4. Инженерно - геологические условия | 55 |
| 10. Комплексная оценка территории села по планировочным ограничениям | 55 |
| 10.1. Оценка территории для строительного освоения | 55 |
| 10.2. Планировочные природоохранные ограничения | 56 |
| 10.3. Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов | 56 |
| 10.4. Историко-культурные ресурсы | 59 |

# Введение

Основной целью Генерального плана села Дворцы является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития села, формирование стратегии развития села до 2035 года.

В современной социально-экономической и политической ситуации в стране перед разработчиками генерального плана ставятся новые задачи, требующие нестандартных решений. Генеральный план приобретает новое значение и рассматривается как пространственная основа устойчивого развития села, предполагает определение круга сбалансированных задач преобразования сельской среды, рост количественных и улучшение качественных  показателей и характеристик всех сторон жизни села на основе устойчивого развития территории.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры села;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития села;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта, включающего памятники природы, истории, культуры и зодчества, и в целом, исторически ценной сельской среды, сочетающей функции общественного центра и места проживания жителей;

- формирование на территории села экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные и другие зоны с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным  и антропогенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- развитие системы общественного центра и определение основных подходов к организации системы социальной инфраструктуры в целом;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- совершенствование пространственной - планировочной организации производственных территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур села;

- обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса села;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение села в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации села. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Основные теоретические принципы:

Приоритетности критериев оценки современного состояния села и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик;

Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования;

Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности села, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации;

Компактности функционально - планировочной организации села. Заключается в формировании структуры села в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям;

Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования села, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

# 1. Цели и задачи территориального планирования

Село Дворцы расположено в юго-восточной части Дзержинского района Калужской области в составе Муниципального образования сельское поселение «Село Дворцы». Удаление села Дворцы от города Калуги по автодороге Р-93 «Калуга-Медынь» составляет примерно 22 км. Село находиться примерно в 24 км на юго-восток от города Кондрово и примерно в 43 км на юго-восток от города Медынь. В 2 км восточнее села Дворцы проходит автодорога Р-93 «Калуга-Медынь» и примерно в 8 км восточнее – автодорога М3 «Украина».

Площадь села Дворцы составляет  303 га.

Численность населения села Дворцы 1019 человек.

Село Дворцы с северо-запада, юга и юго-запада граничит с землями сельскохозяйственного назначения. С северо-запада, севера, северо-востока, и юго-востока к селу примыкает лесной массив. С юго-запада село Дворцы граничит с населенным пунктом село Льва Толстого, входящее в состав Муниципального образования сельское поселение «Село Льва Толстого» и деревней Новоскаковское, входящей в состав Муниципального образования сельское поселение «Село Дворцы». С юго-запада, запада и северо-запада граничит с водным объектом «Река Угра».

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития села Дворцы и ключевые условия их достижения – основные позиции общегородской градостроительной политики.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития села в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса села;

- сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия села;

- повышение эффективности использования сельских территорий;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия сельской среды;

- определение направлений дальнейшего территориального развития села на расчетный срок до 2035 года;

- создание на территории села общественно-деловой зоны, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур села;

- комплексное благоустройство и озеленение территории.

## 1.1. Внутренние базовые потенциалы социально-экономического развития

### Показатели численности населения

Постоянное население села Дворцы по состоянию на 01 января 2010 года составляет 1019 человек.

Возрастная структура населения по состоянию на 01.01.2010 года составляет: дети 0-15 лет – 152 человека; трудоспособный возраст (женщины 16-54 лет) – 374 человек; трудоспособный возраст (мужчины 16-54 лет) – 92 человек; лица старше трудоспособного возраста (женщины старше 55) – 192 человек; лица старше трудоспособного возраста (мужчины старше 60) – 209 человек.

Близость городов Калуги, Кондрово, Медыни в значительной степени влияет на расселение людей, имеющих  второе жилье - ИЖС (загородные дома) в сельских поселениях Дзержинского района. Демографический потенциал села заключается в его привлекательности для мигрантов - выгодное местоположение, хороший климат, возможность трудоустройства в радиусе 10-30 км.

В связи с этим необходимо создание благоприятной среды жизнедеятельности, в частности развитие социальной сферы, улучшение экологической обстановки, привлечение дополнительных инвестиций в село, создание сбалансированной системы приложения труда. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вполне вероятны положительные показатели естественного прироста.

В качестве наиболее вероятностного сценария развития села Дворцы приняты следующие показатели численности населения по этапам.

Этапы                                                                      Численность населения

Современное состояние                                                                   1019 человек

Расчетный срок (2035 г.)	                                                               1437 человека

### Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Доля трудоспособного населения от общей численности составляет 45 %.

Большая часть работающего населения села Дворцы занято в сельском хозяйстве - 103 чел. (44 % от общего числа работающих), доля занятых в промышленности составляет – 41 чел. (17 % от общего числа работающих). В сфере образования, здравоохранения, культуры и торговли занято 39%  населения села Дворцы.

Основными местами работы занятого населения села Дворцы являются предприятия, расположенные за пределами территории сельского поселения села Дворцы, в основном это село Льва Толстого, поселки Жилетово и Товарково, города Калуга и Кондрово, а так же объекты, расположенные в самом селе.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения села (данные не получены). К незанятому населению относятся:

- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

- неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

- неработающие инвалиды I и II группы;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости;

- лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

- неучтенные безработные;

- домашние хозяйки.

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития села. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

Изменения потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем перераспределения работающих из одних отраслей в другие без привлечения дополнительных кадров извне.

На данной стадии исследования не представляется возможным определить перспективную величину трудовых ресурсов и структуру их использования. В соответствии с приоритетами развития села можно лишь предположить, что наибольшее увеличение числа занятых произойдет в отраслях строительства, торговли и общественного питания, физкультуре и спорте, бытового обслуживания, а также (в меньшей степени) в здравоохранении.

Основным элементом экономической базы села на расчетный срок останется  сельское хозяйство, уровень развития, которого во многом определяет уровень жизни населения.

2. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территорий села (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры села

Существующая территория села Дворцы расположена в юго-восточной части Дзержинского района. Село Дворцы относится к сельским населенным пунктам.

Северо-западная, южная и юго-западная часть села граничит с землями сельскохозяйственного назначения. Северо-западная, северная, северо-восточная и юго-восточная часть села примыкает к лесному массиву. Юго-западная часть села Дворцы граничит с населенным пунктом село Льва Толстого, входящее в состав Муниципального образования сельское поселение «Село Льва Толстого» и деревней Новоскаковское, входящей в состав Муниципального образования сельское поселение «Село Дворцы». Юго-западная, западная и северо-западная часть села граничит с водным объектом «Река Угра».

Таблица баланса территории в пределах существующей границы села Дворцы

| № п/п | Вид территориальной зоны | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая застройка: из них: | 199,4 | 65,8 |
| 1.1. | малоэтажная застройка | 199,4 | 65,8 |
| 2. | Рекреационные территории: из них: | 28,0 | 9,3 |
| 2.1. | территории общего пользования (скверы, парки, сады, городские леса, и др.) | 13,3 | 4,4 |
| 2.2. | территории общего пользования (пруды, озера, водохранилища, пляжи и др.) | 1,7 | 0,6 |
| 2.3. | территории общего пользования (рекреационные объекты) | 13,0 | 4,3 |
| 3. | Земли общественно-деловой зоны: из них: | 14,6 | 4,8 |
| 3.1. | общего назначения (улицы, дороги, проезды, площадки, стоянки, зеленые насаждения) | 14,6 | 4,8 |
| 4. | Производственная, транспортная и инженерная инфраструктуры: из них: | 1,0 | 0,3 |
| 4.1. | производственные зоны промышленных предприятий | 0,6 | 0,2 |
| 4.2. | коммунально-складские зоны | 0,4 | 0,1 |
| 5. | Земли сельскохозяйственного использования: из них: | 60,0 | 19,8 |
| 5.1. | Зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями | 55,0 | 18,1 |
| 5.2. | Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения | 5,0 | 1,7 |
| ИТОГО: | 303,0 | 100 |

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов сельской среды, зон сельской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих сельского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы села;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей села.

В Генеральном плане предлагается:

- формирование нового жилого района в южной части, проектируемой границы населенного пункта,

- изменение границы села с включением новых территорий под жилищное  строительство,

- наиболее целесообразным для развития селитебной и общественной застройки принято южное и центральное направление территориального развития села.

Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации села, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

Таблица перевода земель сельскохозяйственного назначения

в земли населенных пунктов

| Наименование земельного участка | Земли сельскохозяйственного назначения, га | земли населенных пунктов, в т.ч. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилая застройка, га | Общественно-деловая зона, га |  |
| Кадастровый номер: 40:04:09 2601 0006 | 25,95 | 23,07 | 2,88 | 2010 – 2020 |
| ИТОГО: | 25,95 | 23,07 | 2,88 | - |

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов составит 25,95 га.

Баланс территории в пределах указанной площади планируемого перевода по видам территориальных зон распределяется следующим образом:

| № п/п | Вид территориальной зоны | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая застройка: из них: | 23,07 | 88,9 |
| 1.1. | малоэтажная застройка | 23,07 | 88,9 |
| 2. | Земли общественно-деловой зоны: из них: | 2,88 | 11,1 |
| 2.1. | объекты делового и финансового назначения | 1,24 | 4,8 |
| 2.3. | общего назначения (улицы, дороги, проезды, площадки, стоянки; зеленые насаждения) | 1,64 | 6,3 |
| ИТОГО: | 25,95 | 100 |

В проектных границах село Дворцы будет располагать территорией, площадью 328,95 га.

## 2.2. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Основной целью жилищной политики сельского поселения является формирование полноценной сельской среды – комфортных условий проживания всех групп населения. На достижение этой цели направлен Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», включающий четыре направления: «Повышение доступности жилья», «Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования», «Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья категориям граждан, установленных федеральным законодательством». Механизмом реализации Приоритетного национального проекта  является федеральная целевая программа «Жилище» и входящие в ее состав подпрограммы.

Для достижения основной  цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение жилой застройки коттеджного типа.

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

### 2.2.1. Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок

По состоянию на 01 января 2010 года жилищный фонд села Дворцы по данным Администрации, составляет 40102,8 м2 общей площади, в том числе кирпичные дома – 22477,2 м2 блочные дома – 541,7 м2, деревянные дома – 1916,3 м2, иные – 15167,6 м2

Тип жилой застройки представлен преимущественно малоэтажным усадебным – 1-2 этажа.

На территории населенного пункта расположены также многоквартирные жилые дома (1,5% от общего числа домов).

На одного жителя в среднем приходится 39,4 м2 общей площади.

Частный жилищный фонд составляет 39192 м2 (97,7 % общего объема).

Муниципальный жилищный фонд составляет 910,8 м2(2,3% общего объема)

На территории села Дворцы ветхий и ведомственный жилищный фонд отсутствует.

Для решения задач жилищного строительства предлагается строительство до конца расчетного срока 155 малоэтажных жилых домов коттеджного типа ориентировочной площадью 23250 м2, для обеспечения посемейного расселения населения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом 40 м2/чел.

Размещение объемов нового строительства обусловлено планировочной структурой села и обеспечивает гармоничное развитие селитебной зоны.

Характеристика проектируемой застройки:

| Наименование населенного пункта | Количество домов | Общая площадь домов, м2 | Средняя жилищная обеспеченность, м2 на чел. | Общая площадь участка, га | Население (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c. Дворцы | 155 | 23250 | 40 | 23,07 | 418 |

Численность населения определена расчетным путем и составит около 418 человек.

На конец расчетного периода предполагаемая численность населения составит 1437 человек.

Полноценная сельская среда должна учитывать и обеспечивать нормальные условия проживания для всего населения с учетом дифференцированного подхода и финансовых возможностей различных социальных групп. Вследствие этого, типы жилья и нормы жилищной обеспеченности должны иметь востребованные потребительские свойства, то есть быть ориентированы по своим ценностным и качественным параметрам на запросы определенных групп жителей. Вместе с тем прогнозируется наличие социального защищенного нормативного минимума, ниже которого общество не должно позволить опускать уровень градостроительных показателей.

Типология нового жилищного строительства:

- коттеджная – жилые зоны с участками от 0,10 га до 0,30 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-2 этажа на 1 семью общей площадью 150-200 м2 и более.

- усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до 0,15 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-2 этажа на 1 семью общей площадью 150-200 м2 и более. Территории застройки предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

Выявленные территориальные ресурсы, включая резервы, позволяют разместить 23,07 га общей площади для нового строительства.

В пределах территории, рекомендуемой на проектный срок, возможно расселить до 418 человек, при норме жилищной обеспеченности 40 м2 общей площади на 1 человека. Жилищная обеспеченность на одного человека может быть больше, все зависит от возможностей самих застройщиков.

Преимущественный тип застройки - малоэтажная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

### 2.3. Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Обеспеченность населения села учреждениями обслуживания низка, т. к. в  сельской местности – базовые объекты периодического обслуживания рассчитаны на группу населенных пунктов, а повседневное обслуживание в каждом населенном пункте на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств.

Главной целью градостроительства в сфере культуры села является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики села – обеспечения комфортности проживания. Уровень обслуживания села - поселенческий.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, что зоны вновь застроенных территорий должны быть обеспечены учреждениями обслуживания местного уровня.

Главнейшим фактором создания полноценной сельской среды является комплексная иерархическая система обслуживания, соответствующая запросам села.

Формирование системы обслуживания происходит по двум направлениям:

- номенклатура и емкость учреждений обслуживания;

- формирование общественно-деловых зон.

По номенклатуре и емкости учреждений Генеральным планом предлагается:

- доведение до нормативного уровня обеспеченности учреждениями культурно-бытового обслуживания;

- учет при формировании зон обслуживания сопряженного населения прилегающих сельских населенных пунктов.

Развитие общественно-деловых зон предусматривает организацию сельских рекреационных зон, концентрирующих комплексы объектов по обслуживанию населения (объекты досуга, бытовое обслуживание и торговли).

На совершенствование социальной инфраструктуры нацелены национальные и региональные программы, в частности, Приоритетные национальные проекты «Образование» и «Здоровье». Основу этих программ составляют направления совершенствования работы, использование современных методов, технического оснащения отраслей и совершенствование нормативно-правовой базы.

В целях развития системы культурно-бытового обслуживания Генпланом предусматривается размещение на территории села Дворцы зон делового, общественного и коммерческого назначения, а также коммунальной зоны, занятой коммунальными и складскими объектами, объектами жилищно-коммунального хозяйства, объектами транспорта и объектами оптовой торговли.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, расположенных в общественно-деловой зоне следует производить по социальным нормативам обеспеченности исходя из функционального назначения объекта.

Расчет учреждений и предприятий повседневного обслуживания

| № п/п | Учреждения и предприятия обслуживания | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Ориентировочный расчет на 1437 жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 место | 29-37 | 41-53 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 1 место | 105 | 150 |
| 3 | Внешкольные учреждения | 1 место | 13 | 18 |
| 4 | Амбулатории | м2 общей площади | по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |
| 5 | Фельдшерский или фельдшерско – акушерский пункт | 1 объект | по заданию на проектирование |
| 6 | Аптеки | м2 общей площади | 14 | 20 |
| 7 | Клубы | 1 место | 80 | 114 |
| 8 | Библиотеки | тыс. ед. хран./ читальных мест | 6/5 | 8/7 |
| 9 | Территория плоскостных спортивных сооружений (стадион) | га | 0,7-0,9 | 1-1,2 |
| 10 | Спортивно-досуговый комплекс | м2 общей площади | 300 | 431 |
| 11 | Магазин продовольственных товаров | м2 общей площади | 100 | 143 |
| 12 | Магазин непродовольственных товаров | м2 общей площади | 200 | 287 |
| 13 | Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 40 | 57 |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | 1 рабочее место | 7 | 10 |
| 15 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 10 |
| 16 | Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | по заданию на проектирование |
| 17 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 | 1 |
| 18 | Отделение банка | м2 общей площади | 40 | 57 |
| 19 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

На территории села Дворцы находится одно Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дворцовская основная общеобразовательная школа», период обучения в которой составляет 9 классов, количество обучающихся детей – 83 человека, персонал состоит из 17 педагогов и 1 учебно-вспомогательного персонала. В Дворцовской основной общеобразовательной школе обучаются также дети, проживающие в селе Льва Толстого. Доставка учащихся осуществляется автобусом по программе «Школьный автобус» в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование». Профессионально-техническое образование учащиеся получают в г. Калуге.

В селе Дворцы развита система дошкольного образования детей. В Дворцовской основной общеобразовательной школе работают 2 дошкольные группы и группы предшкольной подготовки. В дошкольных группах проходят обучение 20 детей, в группе предшкольной подготовки – 12. В дошкольных группах  работают 11,9 штатных единиц, в том числе – 3,9 штатных единиц педагогического состава. В сельском доме культуры с детьми дошкольного и школьного возраста проводятся занятия по развитию их творческого потенциала.

Услугами объектов культурно-бытового обслуживания жители села Дворцы пользуются также в близлежащих населенных пунктах, в частности в городе Калуге.

Спортивные сооружения

Основными проблемами развития спорта в селе Дворцы является отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы; спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом и для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением. В настоящее время в населенном пункте на территории школы расположен стадион для занятий учащихся физической культурой и спортом.

Для решений перечисленных проблем Генеральным планом предлагается:

- довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины;

- сформировать развитую спортивную зону;

- сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта.

Генеральным планом предлагается на первую очередь строительство:

- универсальной открытой площадки (теннис, волейбол, баскетбол) в юго-восточной части села;

- площадки для летних видов спорта на берегу реки Угра, в районе проектируемого пляжа в северо-западной части села,

- лыжной трассы в северо-западной части села.

Торговля и общественное питание

Потребительский рынок товаров повседневного спроса представлен двумя магазинами, площадь которых составляет 18 м2 и 10 м2, и одним нестационарным пунктом мелкорозничной торговой сети – палаткой, площадью 12 м2., находящейся в частной собственности. Магазины расположены в специально приспособленных зданиях, находятся так же в частной собственности. В связи с проектируемой жилой застройкой планируется расширить торговые площади за счет строительства новых магазинов.

В селе Дворцы к объектам общественного питания относятся столовая МОУ «Дворцовской средней общеобразовательной школой», площадью 150 кв.м., находящейся в муниципальной собственности. Другие объекты общественного питания в населенном пункте отсутствуют, в связи с чем предлагается строительство кафе в юго-восточной и юго-западной частях населенного пункта.

Генеральный план рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Генеральный план предполагает доведение до уровня не меньше нормативной обеспеченности населения торговой площадью на всех проектируемых участках, размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности и формирование торговых площадей, а также торговых зон.

Здравоохранение

В селе Дворцы отсутствуют объекты здравоохранения.

Генеральным планом предусматривается доведение до нормативного уровня емкости учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности.

Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, предлагает:

- развитие единой системы здравоохранения в условиях рыночной экономики;

- строительство фельдшерского акушерского пункта, аптечного пункта в юго-восточной части села Дворцы.

### 2.4. Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных и лесов, пляжи, водоемы.

В селе Дворцы среди объектов рекреационного назначения можно выделить сквер и пруд, расположенные в юго-восточной части населенного пункта.

Развитие рекреационных зон предусматривает:

- сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования;

- восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: реки Угра;

- мероприятия по очистке существующего пруда, озеленению территории вокруг пруда, а также разведение рыб в водоеме;

- обустройство пляжа для отдыха населения;

- организацию территорий скверов  на участках нового жилищного строительства.

Генеральным планом предусматривается размещение в юго-восточной части села Дворцы зоны рекреационного назначения и создание на данной территории сквера.

В целях привлечения туристского потока и повышения уровня жизни сельского населения путем увеличения количества форм занятости, создание новых рабочих мест на селе в сфере туристско-экскурсионного обслуживания в рамках реализации программы «Развитие аграрного туризма на территории Калужской области на 2010-2012 годы» планируется строительство комплекса в северо-западной части села Дворцы, включающего в себя такие объекты для отдыха, как гостиницу на 20 мест, обустройство пляжа р. Угра, площадку для летних игр, лыжную трассу, парка птиц и животных.

## 2.5. Мероприятия по градостроительному развитию промышленных территорий

На территории села Дворцы расположен земельный участок, предоставленный для производственной деятельности. На имеющемся земельном участке расположено предприятие по изготовлению изделий из дерева.

В процессе реализации настоящего Генерального плана деятельность указанного производственного комплекса подлежит прекращению.

Качественное развитие территории промышленной зоны предполагает:

- застройку и создание разветвленной транспортно-инженерной и природоохранной инфраструктур, обеспечивающих рациональное и эффективное использование территории;

- создание производственного объекта, предусматривающего использование безотходных технологий, оборотное и последовательно-поворотное водоснабжение (главным образом для объектов, расположенных в водоохранных зонах), организацию санитарно-защитных зон и их озеленение;

- использование производственной зоны села для размещения промышленных объектов невысоких классов вредности.

## 3. Положения Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

### 3.1. Улично-дорожная сеть

По территории села Дворцы проходит 1 автомобильная дорога областной собственности:

Автодорога Р-93 «Калуга-Медынь»-Дворцы-«Калуга-Медынь», протяженностью 6,123 км, IV технической категории начинается на примыкании слева к автодороге «Калуга-Медынь» в с. Льва Толстого по адресу км 18+458 и заканчивается на примыкании слева к автодороге «Калуга-Медынь» по адресу км 20+284.

Характеристика автодороги:

- с км 0+000 до км 6+123 покрытие асфальтобетонное шириной 4,6-5,8 пог.м, ширина земляного полотна 8,2-10,0 пог.м.

На автодороге отсутствуют мосты и путепроводы.

На указанном отрезке автодороги расположены 4 круглые железобетонные водопропускные трубы диаметром от 0,5 м до 1,5 м общей длинной 44,6 пог.м.

Дороги общего пользования села Дворцы имеют протяженность 21593 м, из них 4135 м (19 % от общего числа) имеют твердое покрытие в виде асфальта, грунтовые дороги – 13684 м (63 % от общего числа), остальные - грунтовые дороги с подсыпкой в виде щебня – 3774 м (18 % от общего числа).

Село Дворцы соединяется поселковыми дорогами местного значения с деревней Новоскаковское и селом Льва Толстого.

Пригородное автобусное сообщение осуществляется ООО «Эгоном-3» общественным пассажирским транспортом по маршруту «Калуга-Дворцы» в прямом направлении в количестве 12-ти рейсов в сутки. Средний годовой объем перевозок составляет 10 000 человек. Междугородные перевозки в селе Дворцы не осуществляются.

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей как внутри села, так и с существующими соседними населенными пунктами.

Основным видом транспорта в проектируемых зонах расселения будет индивидуальный легковой транспорт.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по новому строительству и реконструкции автодорог на первую очередь:

- в существующей части села провести ремонт дорог, грунтовые дороги посыпать гравием и поддерживать в проезжем состоянии,

- запроектировать новые дороги в районах новой жилой застройки,

- запроектировать ремонт и расширение участка автодороги, связывающей село Дворцы и деревню Камельгино, а также строительство разворотного кольца с установлением остановки,

- запроектировать установку остановок в восточной, юго-западной и центральной частях населенного пункта.

Ремонт и расширение участка автодороги, связывающей село Дворцы и деревню Камельгино, позволит установить прямое транспортное сообщение двух населенных пунктов.

Местная сеть (реконструкция): в пределах существующей жилой застройки предлагается реконструкция местных дорог и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным (по СНиП 2.07.01-89*).

Новое строительство:

На участках планируемой жилой застройки предлагается дифференциация улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- главные улицы, включающие проезжую часть и тротуары. Число полос на проезжей части в обоих направлениях принимается не менее двух. Ширину полос движения на проезжих частях главных улиц при необходимости пропуска общественного пассажирского транспорта следует принимать 3,5 м, без пропуска маршрутов общественного транспорта – 3,0 м. Тротуары устраиваются с двух сторон. Ширина тротуаров принимается не менее 1,5 м.;

- основные проезды, включающие проезжую часть и тротуары. Основные проезды проектируются с двусторонним движением с шириной проезжей части 6 м. Допускается устройство основных проездов с кольцевым односторонним движением транспорта протяженностью не более 300 м и проезжей частью в одну полосу движения шириной не менее 4 м. На однополосных проездах необходимо предусматривать устройство разъездных площадок шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии 75 м одна от другой. Вдоль основных проездов необходимо устройство тротуаров шириной не менее 1,5 м. Тротуары могут устраиваться с одной стороны;

- второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не менее 4 м. Устройство тротуаров вдоль второстепенных проездов не регламентируется. Допускается устройство тупиковых второстепенных проездов шириной 4 м и протяженностью не более 150 м; при протяженности более 150 м необходимо предусматривать устройство разъездных площадок шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии 75 м одна от другой. При устройстве тупиковых проездов необходимо предусмотреть возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

По обеим сторонам от автомобильных дорог и тротуара необходимо расположить газоны шириной 3,5 м и 4,3 м со стороны тротуара, на которых будут располагаться мачты освещения. На газонах в зимнее время возможно складирование снега.

Индивидуальные гаражи размещаются только на индивидуальных участках.

Необходимо запроектировать дорожную сеть улиц во всех зонах жилищного строительства в увязке с уже существующей.

# 4. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

Важнейшим принципом разработки предложений нового Генерального плана является приоритет экологических требований к развитию села. Проектные предложения направлены на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей села, недопущение необратимых последствий антропогенного воздействия для природной среды.  Генеральный план исходит из необходимости сохранения и развития природного комплекса, как экологического каркаса планировочной структуры села, выполняющего средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции,  обеспечивающего улучшение санитарно-гигиенического состояния среды и экологическую безопасность развития села. Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах села, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

Роспотребнадзор уделяет очень серьезное внимание вопросам размещения жилой застройки, всвязи с тем, что на территории населенных пунктов существуют определенные зоны ограничения, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух.

Так как техногенное воздействие является комплексным фактором и ведет к отрицательным последствиям для целостности и устойчивости природных сообществ, то в числе основных задач повышения качества природной среды предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности окружающей среды и повышение устойчивости природного комплекса села;

- повышение эффективности использования территории села.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение воздуха пылью и газом при работе механизмов | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя | Загрязнение подземных и поверхностных вод нефтепродуктами и отходами жизнедеятельности населения | Нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта.

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.

- Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта  на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации.

- Возможность возникновения аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

В целом экологическая ситуация села Дворцы оценивается как удовлетворительная.

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Планировочные мероприятия влияют на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые зоны и предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- рациональное расположение заслона между жилыми зонами и предприятием в виде леса, защитных лесных полос и шумовых экранов;

- устройство санитарно-защитной зоны;

- своевременное удаление отходов производства с территории предприятий и в пределах селитебной зоны.

Технологические мероприятия включают:

- кооперация проектируемого объекта с другими предприятиями с целью уменьшения количества «грязных производств» на предприятии;

- использование более прогрессивной технологии для получения продукции;

- увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- применение в производстве более «чистого» вида топлива.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия и т.п.

Определение возможности возникновения аварий выполняют по результатам анализа причин аварийности на конкретных объектах-аналогах примерно равной мощности. Аварийность на объектах-аналогах, следует оценивать по показателям риска их неблагоприятного воздействия на окружающую среду, объекты инфраструктуры и население. При этом используются статистические данные по аварийности объекта-аналога за последние 5 лет и показатели экологического ущерба от зарегистрированных аварий.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых жилых объектов в селе Дворцы является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемой хозяйственной деятельности можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- Изменения качественного состава атмосферного воздуха с учётом его дополнительного загрязнения под влиянием строительства.

- Характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод.

- Характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

- Характер воздействия объекта на биологические виды, и их изменения под влиянием строительства и эксплуатации объекта.

- Изменения социально-экономической обстановки и условий жизни населения, проживающего в районе размещения объекта.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

1. Предусмотреть устройство инженерных  сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства.

2. Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

3. Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

4. При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

5. Необходимо решить проблему по сложившейся неблагоприятной обстановкой с канализационной сетью.

Предложения к программе экологического мониторинга

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической безопасности населения при реализации данного строительного проекта.

В процессе мониторинга должно осуществляться отслеживание экологической и социальной обстановки на рассматриваемой территории при строительстве, проводится сопоставление прогнозной и фактической ситуации, на основе которого принимаются необходимые решения.

Для этого необходимо провести инженерно-экологические изыскания с целью получения данных о состоянии окружающей среды: количественное содержание химических элементов и соединений в почвах и грунтах, химический состав грунтовых и подземных вод, качественный и количественный состав атмосферного воздуха, радиационная обстановка, состояние экосистем, т.е. заложить основы для создания и ведения экологического мониторинга в дальнейшем.

Возрастающая степень рекреационной нагрузки в данном районе, характер и степень загрязнения природных элементов, обуславливает необходимость ведения объектного экологического мониторинга. Для его создания и ведения необходимо:

- Провести изучение миграции веществ в местном геохимическом цикле (проведение геоботанических наблюдений, отбор проб почв, грунтов, их лабораторные исследования).

- Производить наблюдения за состоянием атмосферы.

- Производить наблюдения за состоянием радиационной обстановки.

- Производить наблюдения за состоянием поверхностных и грунтовых вод.

Программа ведения объектового экологического мониторинга должна быть в обязательном порядке согласована с территориальным подразделением специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и другими заинтересованными организациями.

В настоящее время не ведется производственный контроль за атмосферным воздухом на территории села Дворцы, мониторинг поверхностных и подземных вод, контроль за загрязнением почвы.

Выполненная оценка существующего состояния окружающей среды позволит заключить, что в проекте предусмотрены и рекомендованы доступные основные меры, позволяющие минимизировать негативное воздействие на окружающую природную среду и обеспечить соблюдение современных нормативных требований по ее качеству.

Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

### 4.1. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Водные ресурсы

Основной водоем - р. Угра - находится в удовлетворительном санитарном состоянии, поэтому необходимы следующие мероприятия:

- очистка дна от водорослей и его углубление,

- очистка прибрежной зоны от деревьев кустарниковых пород,

- благоустройство и озеленение территории водоохранных зон и прибрежных полос,

- укрепления прибрежной полосы.

При освоении территории не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенного пункта в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

При проведении планировочных и строительных работ необходимо осуществить хорошо обустроенный дренаж поверхностных вод.

В связи с тем, что мониторинг поверхностных и подземных вод не осуществляется,  необходимо отобрать и исследовать пробы питьевой воды на бактериологический и химический анализ; качество воды последних лет может не соответствовать санитарным нормам из-за ненадлежащего качества старых деревенских очистных сооружений, если таковые имеются.

Мероприятия по охране подземных вод:

- организация и эксплуатация зон санитарной охраны (далее ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод;

- мониторинг режимных скважин на грунтовые воды и эксплуатируемые водоносные горизонты вблизи грунтовых водозаборов, крупных населенных пунктов и потенциальных источников загрязнения.

С целью устранения и предупреждения возможности загрязнения подземных источников водоснабжения, согласно санитарным нормам и правилам, устанавливаются три пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Ограничительные режимы на территориях I-III поясов ЗСО приведены в таблице.

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | все виды строительства проживание людей посадка высокоствольных деревьев | деятельность, связанная с эксплуатацией водозабора, ограждение планировка территории озеленение отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС рубки ухода и санитарные рубки |
| II пояс ЗСО | размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. применение удобрений и ядохимикатов выпас скота рубка главного пользования и реконструкция сброс промышленных, сельскохозяйственных, ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на КОС добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям | добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов рубки ухода и санитарные рубки леса отведение сточных вод, отвечающих нормативам санитарное благоустройство территории |

В соответствии с нормативными документами зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

- определение границ зоны и составляющих ее поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

- правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения необходимо проводить с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин.

Во втором поясе ЗСО должны быть проведены мероприятия по выявлению, тампонированию или восстановлению всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. В границах второго пояса запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Воздушный бассейн

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. Основными компонентами, загрязняющими атмосферу, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха. Автотранспорт является интенсивным источником не только химического загрязнения атмосферного воздуха, но шума, вибрации, электромагнитного излучения, загрязнения водоемов и подземных вод, деградации растительности.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для данного населенного пункта имеют следующие значения (по данным ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»):

- взвешенные вещества – 140 мкг/м3 (0,14 мг/м3 - при норме ПДК – 0,5 мг/м3);

- диоксид азота – 56 мкг/м3 (0,056 мг/м3  - при норме ПДК – 0,085 мг/м3);

- оксид углерода – 1,8 мг/м3 (при норме ПДК – 5 мг/м3);

- сероводород – 4 мкг/м3 (0,004 мг/м3  - при норме ПДК – 3 мг/м3);

- диоксид серы – 11 мкг/м3 (0,011 мг/м3  - при норме ПДК – 0,5 мг/м3).

Район предполагаемого размещения новых строительных объектов можно отнести к району с неразвитой промышленностью.

Основная доля выбросов вредных веществ приходиться на передвижные источники (автотранспорт) и стационарные источники (фермы и автохозяйства).

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки;

- увеличение площади зелёных насаждений в селе;

- ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

- совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных мест.

### 4.2. Формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас села включает все виды зеленых насаждений, пойменные растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки.

Поддержание территориальной связи природных комплексов с лесными и природно-аграрными ландшафтами осуществляется посредством сохранения и реконструкции естественных экологических коридоров, направленных по долине реки Угра.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории села, и заключаются в следующем:

- максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

- обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

- создание сквера, как площадного элемента экологического каркаса;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

- усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- формирование на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях жилой и общественной застройки участков зелёных насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с лесными массивами.

5. Положения Генерального плана по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

Первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

5.1. Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенного пункта относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:

- организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);

- спасение людей и имущества при пожарах.

5.2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления;

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.);

- природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера:

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Заморозок - по ГОСТ 17713.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.

Природные пожары

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

В границах территории села Дворцы нет организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне.

Для защиты различных категорий населения необходимо использовать существующий фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток.

Проектные решения по инженерным системам разработать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Возможными источниками ЧС природного характера могут быть: исходя из географического положения и климатических условий не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории села Дворцы не располагаются потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол №8 от 28 ноября 2007 года).

5.3. Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории села

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности:

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 — 8 м для зданий до 10 этажей включ. и 8 — 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Противопожарное расстояние от границ застройки сельских населенных пунктов с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов должно быть не менее 15 метров.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

5.4. Противопожарные мероприятия

Наружное пожаротушение также обеспечивается от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети через 120-150 метров друг от друга. Расчёт воды на пожаротушение принят в соответствии с нормативами. Кроме того, на территории села Дворцы расположен пруд. Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов предусмотрены необходимые указатели.

В соответствии с требованием пункта 4 статьи 68 ФЗ РФ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в селе устройство противопожарного водопровода не является обязательным. Источниками наружного противопожарного водоснабжения в селе приняты также природные и искусственные водоемы, расположенные в зоне необходимой доступности, оборудованные соответствующими подъездами и площадками для пожарной техники, а также обеспечивающие возможность забора воды насосами.

Вместимость искусственных противопожарных водоемов или резервуаров должна составлять не менее 60 кубических метров. Расчетная емкость водоемов или резервуаров может быть рассчитана в соответствии со следующими нормами:

- продолжительность тушения пожара- 3 часа;

- расход воды на наружное пожаротушение в поселениях,  более 1000 жителей, но не более 5000 жителей- 10 литров/секунду;

- количество одновременных пожаров- 1 пожар;

- радиус использования водоемов или резервуаров для пожаротушения- 100-200 метров;

- количество водоемов не менее 2-х;

- количество воды в каждом водоеме- 50% объема воды на пожаротушение;

- максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часа.

Ближайшее пожарное депо расположено в деревне Жилетово. Расстояние от села Дворцы до деревни Жилетово – 12 км.

На первую очередь планируется строительство в северной части села Дворцы пожарного депо c количеством пожарных машин по расчету - 2, при норме на 1000 жителей 0,3.

В соответствии с требованием нормативов (статья 76 Технического  регламента о требованиях пожарной безопасности) дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельских поселений определена из условия, что время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо. Ближайшее, по времени прибытия, пожарное депо находится в деревне Жилетово, с временем первого прибытия до 20 минут.

В настоящем проекте Генерального плана села планировочная организация селитебной территории выполнена обеспечивающей подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. Сеть улиц и дорог села проектируется без тупиковых проездов.

Прямоугольная, регулярная планировка села обеспечивает кратчайшие пути доступа к любому из двух участков с двух противоположных направлений.

Общественные здания села оборудуются  средствами пожаротушения (в том числе и автоматическими), пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре, системой управления эвакуации людей,  в соответствии с отдельными проектами строительства на каждый объект в части выполнения конструктивных, планировочных и инженерно- технических решений обеспечивающих пожарную безопасность.

## 6. Положения Генерального плана по санитарной очистке территории

Санкционированных свалок (полигонов) твердых и промышленных отходов в границах села Дворцы не имеется. Твердые бытовые отходы вывозятся специализированной организацией 3 раза в неделю на полигон поселка Товарково, расположенный в 1,5 км от южной окраины поселка Товарково.

В центральной и юго-восточной частях села Дворцы установлены контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. В других частях населенного пункта контейнеры отсутствуют.

В целях улучшения экологической обстановки на территории населенного пункта и ликвидации твердых бытовых отходов возможно провести следующие мероприятия:

- установка дополнительных контейнеров для утилизации твердых бытовых отходом и их централизованный вывоз,

- реутилизация (сдавать макулатуру, бутылки, консервные банки в близлежащие пункты приема вторсырья),

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования).

Реализация мероприятий по сбору и утилизации биологических отходов проводится в соответствии с требованиями действующих в РФ ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. При этом выполнение мероприятий по сбору, транспортировке и утилизации отходов проводятся непосредственно владельцами отходов, а контроль за выполнением установленных правил сбора и утилизации отходов и соответствием мест для утилизации предъявляемым требованиям – государственной ветеринарной службой.

Необходимо обеспечить проведение комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения; ликвидировать несанкционированные локализованные свалки с последующей рекультивацией территории; укрепить склоны оврагов путем их озеленения, а также благоустроить территории оврагов; произвести устройство набережных и других берегоукрепительных сооружений.

Решение вопросов охраны окружающей среды села Дворцы требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Как показывает мировая практика при комплексном и технически грамотном подходе к решению проблемы утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) удается не только избежать загрязнения окружающей среды, вовлекать в оборот вторичные ресурсы, но и получать ощутимую прибыль. Следовательно, отходы следует рассматривать как дополнительный техногенный ресурсный потенциал. Выполнение предложений по модернизации и развитию системы санитарной очистки позволит решить важнейшую техническую и экологическую проблему. Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций села, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Сбор и вывоз ЖБО осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503 по индивидуальным заявкам населения несколько раз в месяц.

Бытовые отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Сбор ТБО на территории села будет производиться контейнерным способом. В этом случае для вывоза ТБО предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605 КАМАЗ-53605. Для сбора ТБО необходимо использовать:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – в количестве 30 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Проектные предложения по санитарной очистке села позволят решить следующие задачи:

- рационально использовать территорию села;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка спец. машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть).

Снеговые свалки размещены с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические данные (на стадии Генерального плана данный расчет не предусматривается).

Организация кладбищ

Размеры земельного участка, отводимого под кладбище традиционного захоронения, определяются в соответствии с рекомендациями по проектированию объектов ритуального назначения.

Для организации захоронений предполагается использовать существующие кладбище, площадью 4,4 га, расположенное северо-западнее села Дворцы в населенном пункте село Льва Толстого. По санитарным нормам размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) - 50 м. Специализированных предприятий ритуальных услуг на территории села не имеется.

Площадь захоронений принимается ориентировочно 70% общей площади кладбища, расчетная норма земельного участка на одно захоронение гроба с телом умершего 5 м2.

Разбивка секторов рекомендуется для трех типов захоронений: почётных, семейных и рядовых. Участки семейных захоронений ориентировочно по 25 м2, условно на 5 могил. Согласно санитарным нормам по истечении 20-25 лет (в зависимости от грунта) в могилу может быть сделано повторное захоронение.

На участках, не имеющих естественного стока или с уклонами, превышающими максимально допустимые, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территории.

## 7. Положения Генерального плана по инженерной подготовке  и защите территории

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

При планировке и застройке территории залегания полезных ископаемых необходимо соблюдать требования законодательства о недрах. Застройка территорий залегания полезных ископаемых (кроме общераспространенных) допускается по согласованию с органами государственного горного надзора. При этом должны быть предусмотрены и осуществлены мероприятия, обеспечивающие возможность извлечения из недр полезных ископаемых.

Под застройку в первую очередь следует использовать территории, под которыми:

- залегают непромышленные полезные ископаемые;

- полезные ископаемые выработаны и процесс деформаций земной поверхности закончился.

Территории, отводимые по застройку, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами.

При проектировании инженерной защиты нужно обеспечивать (предусматривать):

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

- наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов;

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и т. д.;

- надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

- в необходимых случаях – систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием нужно предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

Территории населенных пунктов, нарушенные карьерами и отвалами отходов производства, подлежат рекультивации для использования, в основном, в рекреационных целях. Кроме того, территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, автостоянок, складов и коммунальных объектов.

При реабилитации ландшафтов и малых рек для организации рекреационных зон следует проводить противоэрозионные мероприятия, а также берегоукрепление и формирование пляжей.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории нужно назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

7.1. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия

На территориях, подверженных оползневым и обвальным процессам, нужно применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений;

- террасирование склонов;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т. д.).

Если применение вышеуказанных мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты нужно предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

7.2. Противокарстовые мероприятия

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические;

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту и должны учитывать перспективу развития данной территории и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

В состав планировочных мероприятий входят:

- специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;

- разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста;

- расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I-II категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А).

Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

Не рекомендуется допускать: усиления инфильтрации воды в грунт (в особенности агрессивной), повышения уровней подземных вод (в особенности в сочетании со снижением уровней нижезалегающих водоносных горизонтов), резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к активизации карста.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шламохранилищ, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т. д.

7.3. Берегозащитные сооружения и мероприятия

Для инженерной защиты берегов рек, озер, водохранилищ используют нижеуказанные сооружения и мероприятия.

| Вид сооружения и мероприятия | Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Волнозащитные |
| Вдольбереговые: Подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай) | На водохранилищах, озерах и реках для защиты зданий и сооружений I и II классов, автомобильных и железных дорог, ценных земельных угодий |
| Шпунтовые стенки железобетонные и металлические | В основном на реках и водохранилищах |
| Ступенчатые крепления с укреплением основания террас | На водохранилищах при крутизне откосов более 15° |
| Массивные волноломы | На водохранилищах при стабильном уровне воды |
| Откосные: Монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, асфальта | На водохранилищах, реках, откосах подпорных земляных сооружений при достаточной их статической устойчивости |
| Покрытия из сборных плит | При волнах до 2,5 м |
| Покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, заполненных камнем | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений (при пологих откосах и невысоких волнах - менее 0,5-0,6 м) |
| Покрытия из синтетических материалов и вторичного сырья | То же |
| Волногасящие |
| Вдольбереговые (проницаемые сооружения с пористой напорной гранью и волногасящими камерами) | На водохранилищах |
| Откосные: Наброска из камня | На водохранилищах, реках, откосах земляных соору-жений при отсутствии рекреационного использования |
| Наброска или укладка из фасонных блоков | На водохранилищах при отсутствии рекреационного использования |
| Искусственные свободные пляжи | На водохранилищах при пологих откосах (менее 10 °) в условиях слабовыраженных вдольбереговых перемещений наносов и стабильном уровне воды |
| Пляжеудерживающие |
| Вдольбереговые: Подводные банкеты из бетона, бетонных блоков, камня | На водохранилищах при небольшом волнении для закрепления пляжа |
| Загрузка инертными на локальных участках (каменные банкеты, песчаные примывы и др.) | На водохранилищах при относительно пологих откосах |
| Поперечные (молы, шпоры (гравитационные, свайные и др.) | На водохранилищах, реках при создании и закреплении естественных и искусственных пляжей |
| Специальные |
| Регулирующие: Сооружения, имитирующие природные формы рельефа | На водохранилищах для регулирования береговых процессов |
| Перебазирование запаса наносов (пере-броска вдоль побережья, использование подводных карьеров и т. д.) | На водохранилищах для регулирования баланса наносов |
| Струенаправляющие: Струенаправляющие дамбы из каменной наброски | На реках для защиты берегов рек и отклонения оси потока от размывания берега |
| Струенаправляющие дамбы из грунта | На реках с невысокими скоростями течения для отклонения оси потока |
| Струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды | То же |
| Склоноукрепляющие (искусственное закрепление грунта откосов) | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при высоте волн до 0,5 м |

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований лесосплава, водопользования.

7.4. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и (или) устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

В ходе реализации настоящего проекта с целью уточнения границы зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (подтопления) и недопущения возникновения указанных ситуаций, рекомендуется провести дополнительные геологические исследования береговой зоны р. Угра.

7.5. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

Для территорий, расположенных на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок строений должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного повышения поверхности территории нужно предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории нужно включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления нужно определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

7.6. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов

Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

- инженерно-мелиоративные, состоящие из тепломелиорации, которая предусматривает теплоизоляцию фундамента, прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло и гидромелиорации, предусматривающей понижение уровня грунтовых вод, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных систем;

- конструктивные, предусматривающие повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.), которые предусматривают специальную обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами;

- комбинированные.

При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории.

7.7. Мероприятия по защите в районах с сейсмическим воздействием

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для территории Калужской области принимается на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97, утвержденных Российской академией наук. Карты предусматривают осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражают 10 % - (карта А), 5 % - (карта В), 1 %-ную (карта С) вероятность возможного превышения (или 90 %-, 95 %- и 99 %-ную вероятность непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

При проектировании зданий и сооружений в сейсмических районах нужно учитывать карты А, В, С, которые позволяют оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности и предусматривают осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий, учитывающих ответственность сооружений:

- карта А – массовое строительство;

- карты В и С – объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты.

Определение сейсмичности площадки проектирования нужно производить на основании сейсмического микрорайонирования.

Решение о выборе карты при проектировании принимается заказчиком по представлению генерального проектировщика, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.

Площадки проектирования с крутизной склонов более 15(, близостью плоскостей сбросов, сильной нарушенностью пород физико-геологическими процессами, просадочностью грунтов, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, карстом, горными выработками, селями являются неблагоприятными в сейсмическом отношении.

При необходимости проектирования на таких площадках нужно предусматривать меры по защите зданий и сооружений.

## 8. Инженерно-техническая база

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Тепловые и газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог с целью исключения возможных разрытий в зоне проезжей части. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории приквартирных участков при согласии их владельцев. Прокладка газовых сетей высокого давления по территории малоэтажной застройки не допускается.

Водоснабжение малоэтажной застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативных документов и допускается устраивать автономно — для одно-двухквартирных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Ввод водопровода в одно-двухквартирные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации.

Необходимо предусмотреть устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут. Они будут установлены в каждый дом. Для коттеджной застройки допускается установка септиков.

Расход воды на полив приквартирных участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

Электроснабжение малоэтажной застройки следует проектировать в соответствии с правилами устройства электроустановок (далее ПУЭ) и руководящими документами.

Мощность трансформаторных подстанций для электроснабжения малоэтажной застройки следует принимать по расчету.

Сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными линиями или кабельными линиями, как правило, по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с однотрансфоматорными подстанциями.

Трассы воздушных линий или кабельных линий 0,38 кВ должны проходить вне пределов придомовых участков, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий.

Требуемые разрывы следует принимать в соответствии с ПУЭ.

Ответвления от линии 0,38 кВ к зданию могут выполняться: от воздушных линий — изолированными проводами, самонесущими проводами, кабелем на тросе, кабелем в земле; от кабельных линий, проложенных в земле, путем установки кабельного ответвительного ящика вне пределов придомовых участков.

При установке вводного щитка в здании (снаружи или внутри), на наружной части стены у ввода на высоте 2,5 м должен устанавливаться отключающий аппарат в опломбированном ящике, возможность доступа к которому должна иметь только энергоснабжающая организация.

8.1. Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории

В настоящий момент источниками централизованного питьевого водоснабжения населения села Дворцы являются водозаборы подземных вод – артезианские скважины в количестве четырех объектов, расположенных в лесном массиве в восточной части села Дворцы, водонапорная башня, расположенная между деревней Новоскаковское и селом Дворцы, а также артезианская скважина, расположенная на территории села Льва Толстого в окрестностях юго-восточной границы села Дворцы.

На основании СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» размер СЗО устанавливается в размере 30 м.

Водопроводной сетью снабжены большинство домовладений села Дворцы. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 9285 м, их состояние оценивается как удовлетворительное и составляет изношенность в размере 35-40 %.

Централизованное питьевое водоснабжение отсутствует в западной части населенного пункта в части по улице Церковная, а также в северной части села Дворцы в части по улице Большой Амур. Для удовлетворения бытовых нужд в указанных частях села Дворцы население используют такие источники водоснабжения, как колодца.

Для обеспечения существующего и перспективного водопотребления (в связи с развитием населенного пункта) Генпланом запроектировано строительство дополнительно двух артезианских скважин (2 водоносный слой, на глубине 80-100 метров) в южной части села, прокладка нового водовода с установкой гидрантов, а также реконструкция существующего водопровода. При этом необходимо предусмотреть зону санитарной охраны - 1 пояс ЗСО, который включает в себя установленные в натуре по периметру ограждения в радиусе от 30 до 50 метров вокруг скважины. Эксплуатация ЗСО осуществляется с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п.3.2.

В проекте принята система объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Схема водопроводной сети кольцевая с тупиковыми отводами во все канализуемые здания. Существующее водоснабжение села осуществляется от скважин.

Проектируемое водоснабжение обеспечивается от скважин с кольцевой разводкой по основным улицам и тупикам. Водоснабжение существующего села будет осуществляться от основных и дополнительной  скважин с возможностью переключения на проектируемую сеть.

Водоснабжение села проектируется исходя из расчётного количества жителей и норм водопотребления. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составляет 230 л/сут. (п.211 СНиП 2.04-02-84).

Расчетный суточный расход воды составит:

сутки = 230 х 1437/1000 = 330,5 м3

сутки max = 330,5 х 1,3 = 429,6 м3

сутки min = 330,5 х 0,7 = 231,3 м3

Расчетный часовой расход воды:

час max = 1,4 х 1,6 х 429,6/24 = 40,1 м3

час min = 0,4 х 0,1 х 231,3/24 = 0,38 м3

Расчетный секундный расход воды:

38 х 1000/3600 = 10,5 л/сек

Расход воды на поливку в сутки составляет:

сутки = 90 х 1437 = 129,3 м3

Расход воды на пожаротушение: расчетное количество пожаров – 1, расход воды на 1 пожар – 10 л/с.

Расчетное количество суточных стоков принимаем равным 429,6 м3

Свободный напор в сети водопровода при двухэтажной застройке должен быть не менее 14,0 метров на вводе в здание над поверхностью земли. При одноэтажной застройке свободный напор должен быть не менее 10 метров. Предполагаемая схема водоснабжения удовлетворяет этим и техническим условиям  водоканала.

В селе Дворцы объекты водоотведения представлены канализационной сетью и очистными сооружениями. Канализационной сетью обеспечены домовладения, расположенные в центральной  части села Дворцы. Общая протяженность канализационной сети составляет 2663 п.м. Жилые дома, расположенные в других частях населенного пункта имеют индивидуальные системы канализирования: колодцы для приема стоков с последующей откачкой и вывозом отходов специализированными машинами или индивидуальные выгребные дворовые туалеты.

Генеральным планом предусматривается реконструкция существующих очистных сооружений. Основные требования к реконструкции очистных сооружений и сроки проведения данных работ определяются техническим заданием, выданным администрацией сельского поселения село Дворцы.

Для зон строительства проектом предусматривается организация центральной системы хозяйственно-бытовой канализации с отведением стоков на существующие КОС. Система водоотведения запроектирована полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть канализации, прокладывается для отведения стоков с территории жилой и общественной застройки. Поверхностные стоки будут отводиться по самостоятельной сети дождевой канализации открытого типа, по кюветам вдоль улиц с закладкой водопропускных труб в пересечениях с поперечными улицами на комплексные очистные сооружения дождевой канализации, располагаемые рядом с площадкой хозяйственно-бытовых КОС.

Основные требования к строительству центральной системы хозяйственно-бытовой канализации на территории нового строительства и сроки проведения данных работ определяются техническим заданием, выданным администрацией сельского поселения село Дворцы.

8.2. Газоснабжение

В настоящий момент газоснабжение села Дворцы осуществляется по газораспределительной сети от ГРС «Акатово».

Газораспределительные сети имеют следующую схему:

От ГРС «Акатово» до села Дворцы в 1976 г. проложен межпоселковый стальной подземный газопровод среднего давления (Рр=0,3 МПа, Дн=159 мм), протяженностью – 7920,5 м. В селе Дворцы построены также уличные газопроводы низкого давления. Все уличные газопроводы построены по одной стороне улиц в одну «нитку».

Аварийно-техническое обслуживание всех наружных газовых сетей в селе Дворцы осуществляется АДС Льва Толстовского газового участка.

На территории села Дворцы имеются 5 ГРПШ.

Проектом предусматривается обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения.

Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт. При данном оборудовании расход газа на один дом составит 4,07 нм3/час. Количество домов – 155.

Расход газа на проектируемую застройку определен по формуле

0р.ч. = Ко . 4,07 х 155 (СНиП II-37-76 стр.8)

Распределение газа по давлению будет осуществляться по 2- и 3-ступенчатой схеме газопроводами высокого давления П категории с рабочим давлением до 0,5 МПа; газопроводами среднего давления до 0,3 МПа и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГГРП, ГРП, ШРП).

Генпланом запроектировано строительство уличного подземного газопровода низкого давления из полиэтилена и строительство ГРПШ в юго-западной части села Дворцы.

Необходимо:

- создание системы диагностики, контроля и учёта расхода газа;

- проведение комплекса газосберегающих мероприятий в сфере потребления и распределения газа;

- создание надежной системы газоснабжения и обеспечение устойчивого её функционирования;

- осуществление технического диагностирования  на ГРП и ШРП.

- проведение энергосберегающих мероприятий для возможности  сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных генераторов.

8.3. Связь

Дзержинский район обладает развитой инфраструктурой современных телекоммуникаций. На его территории предоставляются различные виды услуг: почтовая и телеграфная связь, местная, междугородная и международная телефонная связь, сотовая связь, эфирная трансляция звуковых и телевизионных программ, трансляция телевизионных программ по сети спутникового и кабельного телевидения, аудиоконференцсвязь.

В селе Дворцы установлено 208 телефонных аппаратов. В рамках реализации целевой программы «Универсальная услуга связи» на территории населенного пункта установлен таксофон стандарта GSM. Услуги телефонной связи в селе Дворцы предоставляются компанией Калужский филиал ОАО «ЦентрТелеком».

На территории села имеется мобильная связь, представленная операторами МТС, Билайн, Мегафон.

Междугородные кабельные линии связи по территории села Дворцы не проходят.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%, из них 80 % - четыре центральных канала - ОРТ, Россия, НТВ, ТВЦ и 20 % населения имеют спутниковое телевидение – НТВ+, Триколор ТВ.

Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории с. Дворцы предоставляет филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании – вещатели. Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшения их качественных характеристик.

В целях решения проблемы кардинального повышения качества электросвязи и создания потенциальной возможности предоставления потребителям широкого спектра телекоммуникационных услуг, настоящая программа предусматривает развитие связи в селе Дворцы.

Финансирование развития информационных сетей и сетей передачи данных должно осуществляться не только в рамках программ развития электросвязи, но и в рамках целевых программ, направленных на развитие и поддержку здравоохранения, образования, развития информационных муниципальных сетей.

Генеральным планом предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования,

- мобильную (сотовую), радиотелефонную связь,

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных,

- телевизионное вещание.

Все инженерные сети села Дворцы предполагается протрассировать в пределах красных линий их улиц.

На территории села Дворцы отделения почтовой связи отсутствуют.

8.4. Электроснабжение

Поставку электроэнергии в село Дворцы осуществляет Кондровское РЭС стуктурное подразделение филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Электроснабжение села Дворцы осуществляется от подстанций п/ст Пятовская, п/ст Копытцево, п/ст Мостовая, п/ст Куровская, п/ст Осеньево. На территории села Дворцы расположено 12 трансформаторных подстанций.

Генеральным планом предусматривается возведение новых зданий и сооружений. Электроснабжение проектируемых районов предусматривается выполнить от 2 проектируемых трансформаторных подстанций, их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут определяться при конкретном проектировании. Питание проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по ВЛ-10 кВ.

Ориентировочный расчет электропотребления на территории нового строительства

| № п/п | Наименование проектируемого объекта | Количество проектируемых объектов | Необходимое количество электрической мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин | 1 | 10 |
| 2 | Кафе | 1 | 10 |
| 3 | Детский сад | 1 | 10 |
| 4 | Жилые дома | 155 | 852,5 |
| ИТОГО: | 158 | 882,5 |

Исходя из ориентировочного расчета электропотребления на территории нового строительства запроектировано строительство двух трансформаторных подстанций, мощностью 630 кВт и 400 кВт.

## 9. Природные условия

### 9.1. Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Дзержинский район, как и вся Калужская область, расположен в центральной части Восточно-европейской равнины, между Среднерусской и Смоленско-Московской возвышенностей. Село Дворцы расположено в пределах Угорско-Протвинской низины. Для указанной территории характерны четвертичные образования.

Село Дворцы расположено в долине реки Угра на ее левобережье. Площадка ровная, не расчлененная, имеет слабый наклон в сторону р. Угра. Это вторая надпойменная терраса.

В данном районе выделяются три типа ландшафтов:

1.Пологохолмистая моренная слаборасчлененная равнина.

2.Пологоволнистая, пологонаклонная водно-ледниковая равнина, сложена в основном водно-ледниковыми образованиями (суглинками, с прослоями песков и включениями гальки, гравия и валунов).

3.Плоская аллювиальная равнина реки Угра. Пойма является неотъемлемой формой рельефа в долинах всех рек, ручьев, крупных оврагов и балок с постоянным водным режимом. Сложена аллювиальная равнина, в основном, песками с включениями галечникового материала, тугопластичных и полутвердых суглинков и глин.

На территории описываемого населенного пункта месторождений полезных ископаемых не установлено.

В инженерно-геологическом плане характеризуемая территория простая, по своему местоположению, природным условиям и освоенности данная территория является перспективной для строительства и дальнейшего освоения по различным направлениям хозяйственной деятельности.

Геологическое строение.

Стратиграфия. В геологическом строении территории принимают участие породы кристаллического фундамента и осадочного чехла. Осадочный чехол представлен образованиями верхнего протерозоя, девона, карбона, юры, мела, неогена и четвертичной системы.

Ниже характеризуются отложения в той или иной системе подвергающиеся техногенному воздействию.

Каменноугольные отложения (С). Нижний отдел СI

Турнейский ярус. Черепетский горизонт. Чернышенская толща (С1cr2). Чернышенская толща (С1cr2) залегает на слабо развитой поверхности агеевских отложений (С1cr1), сложена в основном известняками серыми, толстоплитчатыми, в различной степени трещиноватыми, переслаивающимися с желтовато-серыми тонкоплитчатыми глинистыми известняками и мергелями. Мощность их достигает 16 – 22м. В описываемом районе выходит на дневную поверхность  долины р. Угра. Перекрывается сложно построенными терригенными отложениями бобриковской свиты (С1bb) или четвертичными отложениями московской морены (gIIms) и аллювиальными отложениями р. Угра.

Четвертичная система (Q)

Четвертичные отложения слагают Iю – IIю надпойменные террасы левобережья р. Угра, представлены в основном аллювиальными разнозернистыми (мелко- и среднезернистыми с включениями гальки различных пород и редких мелких валунов) песками и маломощными прослойками и линзами супесей, тугопластичных и полутвердых суглинков и глин.

IIая надпойменная терраса (а2QIII) цокольная, высотой 12-25м. В цоколе залегают межморенные водно-ледниковые образования, московская морена (flg + gQIIms) или дочетвертичные образования – известняки чернышенской толщи С1cr2.

Iая надпойменная терраса (а1QIII) аккумулятивная, высотой 5 – 9м. Залегает на различных четвертичных и дочетвертичных породах. Аллювиальные отложения представлены песками, супесями и суглинками.

Пойменная фация на левобережье р. Угра выражена весьма слабо, представлена песками и супесями.

Русловая фация представлена песками серыми, желто-серыми разнозернистыми, полимиктовыми, горизонтально и косослоистыми.

Общая мощность современного аллювия 5 – 10м.

Геоморфология

Долина р. Угра пойменная, с шириной поймы до 3,5км. Склоны долины р. Угра, в частности ее левобережье, крутые, крутизна склона 20 - 30˚, высота до 20 – 30м.

Характеризуемая территория расположена, в основном, на IIой надпойменной террасе левого борта  долины р. Угра. Терраса цокольная, ровная, слабо наклоненная в сторону русла реки (на запад, юго-запад), не осложненная овражно-балочной сетью.

Перепад высот ровной поверхности IIой надпойменной террасы (характеризуемой площади) составляет с севера на юг 10,0 – 10,5м, а с востока на запад к руслу р. Угра 15-17м.

Высота террасы над урезом воды р. Угра, до бровки террасы, составляет 13,5-14,0м. На северо-западном и юго-западном участке площади вдоль русла прослеживается, в виде узкой полосы шириной до 50-60м, Iая надпойменная терраса, которая в период весеннего половодья затапливается. Высота Iой террасы первые метры (до 3-5м).

### 9.2. Климат

Климат Дзержинского района, как и всей Калужской области, находится в зоне перехода мягкого климата Западной Европы к резко континентальному климату Азиатского материка, территория одинаково доступна и холодным северным ветрам, и теплым – южным и западным. В целом климат умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется умеренно жарким и влажным летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. Устойчивый снежный покров устанавливается в ноябре и сходит в апреле месяце.

Согласно строительно-климатическому районированию рассматриваемая территория характеризуется в целом благоприятными условиями для строительства.

Характеристика климата села Дворцы приводится на основании многолетних метеонаблюдений по АМСГ, предоставленных ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха. На территории Калужской области, как и в большинстве регионов России, в последнее двадцатилетие наблюдается потепление климата, которое особенно отчетливо проявляется в повышении среднемесячных температур воздуха в зимний период.

В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь – положительная. Среднегодовая температура воздуха составляет 4,8ºС.

Таблица 1.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 | 4,8 |

Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°С. Абсолютный минимум  температура воздуха составляет -40.  В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. В некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, чередуясь непродолжительными и несущественными похолоданиями. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы.

Таблица 1.2 Средняя минимальная температура воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -12 | -11 | -6,2 | 1,6 | 7,2 | 11,1 | 12,8 | 11,3 | 6,7 | 2,0 | -4,3 | -8,7 |

Таблица 1.3 Абсолютный минимум температуры воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -38 | -36 | -27 | -19 | -5 | -0,2 | 3,2 | -0,3 | -4,5 | -14 | -26 | -40 | -40 |

Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время +23,3°С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +35°С.

Таблица 1.4 Средняя максимальная температура воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -5,8 | -3,9 | 1,4 | 10,4 | 18,2 | 21,8 | 23 | 21,4 | 15,4 | 8,5 | 0,4 | -3,4 |

Таблица 1.5 Абсолютный максимум температуры воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | 5 | 8,5 | 17,1 | 27,1 | 30,9 | 33 | 34,6 | 35 | 30,1 | 25,2 | 13,4 | 6,7 | 35 |

Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см. Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега. Число дней с относительной влажностью воздуха составляет 80% и более. Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. В малоснежные зимы высота снежного покрова не превышает 5 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний – восточные и юго-восточные.

Таблица 1.6 Повторяемость (%) направлений ветра и штилей.

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 10 | 6 | 10 | 9 | 15 | 11 | 16 | 10 | 12 |

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 2,5 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 3,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальная скорость ветра при порывах может достигать 32 м/с.

Таблица 1.7 Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с).

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2 | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,5 |

Таблица 1.8 Средняя месячная скорость ветра различных направлений (м/с).

| Месяц | Направление ветра |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| I | 1.7 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 3 |
| II | 1.3 | 2,3 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 2,6 |
| III | 1.2 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 3 | 3,2 | 2,7 | 2,7 |
| IV | 1.3 | 2,5 | 3 | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,5 |
| V | 1.3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
| VI | 1.2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,1 |
| VII | 1.1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 |
| VIII | 1 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
| IX | 1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,1 |
| X | 1.5 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3 | 2,7 | 2,7 |
| XI | 1.3 | 2,4 | 2,9 | 3 | 3,3 | 3,2 | 2,7 | 2,5 |
| XII | 1.5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2,6 |

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

### 9.3. Гидрологические условия

Благотворные климатические условия, преобладание осадков над испарением, наличие крупной дренирующей артерии – р. Угра, высокая проницаемость карбонатных пород способствуют интенсивному водообмену и образованию мощной (до 250м) зоны пресных вод.

Наибольшей водообильностью и мощностью обладают водно-ледниковые отложения, развитые по долинам крупных рек (р.р Угра, Ока) и в пределах древнечетвертичных палеодолин. Среди четвертичных отложений наибольшее значение для водоснабжения имеют современный аллювиальный комплекс и водоносные комплексы, приуроченные к межморенным водно-ледниковым отложениям, представленными песками и супесями.

Водоносный современный  аллювиальный горизонт (аQIV) развит по всем долинам рек и ручьев с постоянным водотоком, в пределах пойменных террас и русел. Водовмещающими породами в верхней части разреза являются суглинки, в нижней – разнозернистые пески. Мощность горизонта в долинах рек – 7-13м. Глубина залегания уровня воды изменяется от 1 до 5м. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод, а также подтока из других водоносных горизонтов.

Воды четвертичных отложений используются населением для индивидуального водоснабжения многочисленными колодцами, скважинами и каптированными родниками. Водоносные горизонты четвертичных отложений относятся к группе незащищенных от загрязнения. Вообще все грунты выше воды, приуроченные к современным аллювиальным отложениям пойм всех рек, а также к верхнечетвертичным отложениям надпойменных террас, имеет весьма слабую категорию защищенности. Это обусловлено, с одной стороны, широким развитием в зоне аэрации песчано-гравийного материала с хорошими фильтрационными свойствами, а с другой, - небольшой глубиной залегания уровня грунтовых вод.

Водоносный чернышенский карбонатный горизонт (С1сr2).

Водовмещающими породами являются толстоплитчатые слабо трещиноватые известняки мощностью 5-9м. В кровле горизонта залегают бобриковские (С1bb) глины, либо суглинки и пески четвертичного возраста. Подстилаются глинами агеевской толщи (С1сr1). Водоносный горизонт отмечен на глубине ̴ 30м, а абсолютная отметка 103м. Горизонт напорный. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков (на участках выхода водовмещающих известняков над водонепроницаемыми разностями четвертичных отложений),  а также за счет подтока вод из нижележащих отложений. Водоносный горизонт относится к группе незащищенных от загрязнений вод. Необходимо отметить, что возможно использование вод нижезалегающего, под агеевским водоупором (С1ag), водоносного упинского горизонта (С1ap) с абсолютными отметками порядка 90-100м.

Река Угра, протекающая вдоль юго-западной, западной и северо-западной границы села Дворцы, является одной из наиболее крупных рек Калужской области, общая протяженность которой составляет 399 км. Для указанного водного объекта характерен гидрологический режим, типичный для данной климатической зоны. Тип питания реки – преимущественно снеговой, с участием дождевого и подземного стока. В соответствии с этим, распределение стока в течение года крайне неравномерно: в течение весеннего половодья на реке проходит от 60 до 90 % годового стока.

Весеннее половодье начинается, как правило, в последней декаде марта и продолжается на малых реках 10-15 дней, и на  крупных реках – до месяца и более. Продолжительность подъема уровня реки во время весеннего половодья примерно вдвое короче продолжительности спада уровней.

Подъем воды в реке во время дождевых паводков, как правило, значительно ниже подъема воды в период весеннего половодья.

Во время весеннего половодья и дождевых паводков территории, расположенные вдоль реки Угры подвержены затоплению.

Русло реки извилистое, местами разветвлённое, относительно устойчивое, в летний период зарастает водной растительностью. Берега реки крутые, часто обрывистые, сложены песком, супесью, реже суглинками, на отдельных участках реки, особенно в устьевой части, размываемые. Скорость течения от 0,2-0,4 до 1,0 м/с на перекатах. Ширина русла увеличивается сверху вниз от 2-6 м до 15-20 м.

Русло реки Угры сложено, в основном, песчаными материалами, что обуславливает развитие русловых процессов  по типу ограниченного меандирования практически на всем протяжении реки.

Один из таких участков расположен  в 0,6 км ниже устья р.Веприка, в 12,4 км выше устья р.Угры. По предварительному обследованию реки Угры в пределах данного участка, выявлено следующее.

Максимальные уровни весеннего половодья реки Угры в расчетном створе достигают14 метров над меженным уровнем, подъем воды во время дождевых паводков достигает 7,5 метров.

При повышении уровня реки в паводковые периоды года происходит размыв левого вогнутого, песчаного берега на участке около 400 метров. Высота берега реки на участке размыва составляет 12-14 метров, при этом происходит его обрушение в русло реки. Течением песок переносится и откладывается у противоположного пологого берега.

Интенсивность размыва берега составляет до пяти метров ежегодно.

Другой потенциально опасный участок реки, подверженный разрушению берегов, расположен в районе села Дворцы, где в результате выпадения в июне 2005 года ливня чрезвычайно высокой интенсивности в овражно-балочной сети сформировался водоток, вызвавший смыв почвенно-растительного покрытия оврага, впадающего в р.Угру, и последовавший за этим размыв его дна и песчаных склонов.

Длина участка размыва берегов оврага составляет около 300 метров, высота обрушенных склонов - до 15 метров, уклон склонов – более 50 градусов, длина разрушающегося берега р. Угры- около 400 м.

Следует ожидать дальнейшего оползания склонов оврага как под воздействием силы тяжести, так и в результате ливневого стока, который будет периодически формироваться в овражно-балочной сети. Ситуация осложняется тем, что устье оврага расположено на повороте реки Угры, и паводковые воды будут оказывать дополнительное разрушающее действие на склоны оврага.

В зоне прогнозируемых оползневых процессов могут оказаться 5 частных домов по улице Речная и 5 домов по улице Центральная, а также ряд хозяйственных построек, расположенных на расстоянии от 5 до 50 метров от склонов оврага.

Для предотвращения развития оползневых процессов в районе указанных улиц необходимо выполнить планировку и укрепление дна и берегов оврага и частичное укрепление берега реки Угры.

### 9.4. Инженерно-геологические условия

В целом условия для строительства на предлагаемой площади в районе села Дворцы простые.

Для строительного освоения предлагаемых площадей по инженерно-геологическим условиям территория относится к I (простой) категории (согласно обязательного приложения Б к СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»). По геоморфологическим условиям площадки (участки) располагаются в пределах одного геоморфологического элемента – IIой надпойменной цокольной террасы (а2QIII). Поверхность горизонтальная или слабонаклонная, нерасчлененная. По геологическим условиям на площадках представлены не более двух различных слоев. Это разнозернистые пески с прослоями суглинков полутвердых и тугопластичных, залегающих горизонтально с выдержанной мощностью по площади, с водоносными горизонтами глубже 3 м (5-10м). Инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений, отсутствуют. Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой отсутствуют. Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий незначительные и могут не учитываться при инженерно-геологических изысканиях и проектировании, а в дальнейшем и при строительстве.

Примечание – категорию сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по совокупности факторов. Если какой-либо фактор относиться к более высокой категории сложности и является определяющим при принятии основных проектных решений, то категорию сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по этому фактору. В этом случае должны быть увеличены объемы или дополнительно предусмотрены только те виды работ, которые необходимы для обеспечения выяснения влияния на проектируемые здания и сооружения именно данного фактора.

## 10. Комплексная оценка территории села по планировочным ограничениям

### 10.1. Оценка территории для строительного освоения

Для оценки территории  по условиям строительного освоения использована методика Федерального Государственного унитарного предприятия «Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве» (ФГУП – ПНИИИС). В соответствии с данной методикой определен основной инженерно-геологический тип участков для освоения территории. В пределах проектных границ по инженерно-геологическим условиям выделяется зона благоприятная для градостроительного освоения данной территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относится техногенно не подтопляемая высокая IIая надпойменная терраса а2QIII. Освоение площадей и строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

Для оценки территории по условиям строительного освоения использована характеристика условий:

1. Поверхность ровная с уклоном до 5%, рельеф слаборасчлененный, в частности поверхности высоких цокольных террас;

2. Механический состав грунтов: полутвердые и тугопластичные суглинки, пески средне-, крупнозернистые;

3. Уровень грунтовых вод глубже 3м;

4. Незатопляемая паводками территория;

5. Площади не сложены овражно-балочной сетью;

6. Оползни – отсутствуют;

7. Карст поверхностей не наблюдается;

8. Размыв и подмыв овражной сети и мелких ручьев отсутствует;

9. Территория хорошо проветривается;

10. Нормально инсолируемая в течение всего года.

Все характеристики описываемой территории соответствуют благоприятным условиям для хозяйственного освоения.

### 10.2. Планировочные природоохранные ограничения

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ), земли природоохранного назначения (городские леса, скверы, парки, городские сады, противоэрозионные насаждения); рекреационного назначения (детские и спортивные лагеря, лесопарки, пригородная зеленая зона); историко-культурного назначения (объекты культурного наследия, военных и гражданских захоронений); особо ценные природные объекты (родники, верховые болота, малые реки и др.).

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области от 28.02.2011 г. № 121-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо-охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории села Дворцы особо охраняемых природных территорий, представленных государственными памятниками природы нет.

### 10.3. Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

На данных территориях в соответствии с водным законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до10 км – в размере 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для рек, длиной более 10 км, размеры водоохранных зон и прибрежных полос определены Водным кодексом Российской Федерации.

К территориям природоохранного назначения относятся водоохранные зоны водных объектов. На данных территориях в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, законов субъектов Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

На основании части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Для рек, длиной более 10 км, размер водоохранной зоны и прибрежной полосы определены Водным кодексом Российской Федерации. В 100 метрах северо-западнее села Дворцы протекает река Угра, длина которой составляет 399 км, следовательно, размер водоохраной зоны – 200 м.

| Наименование реки | Ширина водоохранной зона, м | Ширина прибрежной защитной полоса, м | Радиус водоохраной зоны для истоков, м | Ширина береговая полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| река Угра | 200 | 50 | 50 | 20 |

Река Угра, протекающая вдоль юго-западной, западной и северо-западной границы села Дворцы, является одной из наиболее крупных рек Калужской области, общая протяженность которой составляет 399 км. Для указанного водного объекта характерен гидрологический режим, типичный для данной климатической зоны. Тип питания реки – преимущественно снеговой, с участием дождевого и подземного стока. В соответствии с этим, распределение стока в течение года крайне неравномерно: в течение весеннего половодья на реке проходит от 60 до 90 % годового стока.

Весеннее половодье начинается, как правило, в последней декаде марта и продолжается на малых реках 10-15 дней, и на  крупных реках – до месяца и более. Продолжительность подъема уровня реки во время весеннего половодья примерно вдвое короче продолжительности спада уровней.

Подъем воды в реке во время дождевых паводков, как правило, значительно ниже подъема воды в период весеннего половодья.

Во время весеннего половодья и дождевых паводков территории, расположенные вдоль реки Угры подвержены затоплению.

Русло реки извилистое, местами разветвлённое, относительно устойчивое, в летний период зарастает водной растительностью. Берега реки крутые, часто обрывистые, сложены песком, супесью, реже суглинками, на отдельных участках реки, особенно в устьевой части, размываемые. Скорость течения от 0,2-0,4 до 1,0 м/с на перекатах. Ширина русла увеличивается сверху вниз от 2-6 м до 15-20 м.

Русло реки Угры сложено, в основном, песчаными материалами, что обуславливает развитие русловых процессов  по типу ограниченного меандирования практически на всем протяжении реки.

Один из таких участков расположен  в 0,6 км ниже устья р.Веприка, в 12,4 км выше устья р.Угры. По предварительному обследованию реки Угры в пределах данного участка, выявлено следующее.

Максимальные уровни весеннего половодья реки Угры в расчетном створе достигают14 метров над меженным уровнем, подъем воды во время дождевых паводков достигает 7,5 метров.

При повышении уровня реки в паводковые периоды года происходит размыв левого вогнутого, песчаного берега на участке около 400 метров. Высота берега реки на участке размыва составляет 12-14 метров, при этом происходит его обрушение в русло реки. Течением песок переносится и откладывается у противоположного пологого берега.

Интенсивность размыва берега составляет до пяти метров ежегодно.

Другой потенциально опасный участок реки, подверженный разрушению берегов, расположен в районе села Дворцы, где в результате выпадения в июне 2005 года ливня чрезвычайно высокой интенсивности в овражно-балочной сети сформировался водоток, вызвавший смыв почвенно-растительного покрытия оврага, впадающего в р.Угру, и последовавший за этим размыв его дна и песчаных склонов.

Длина участка размыва берегов оврага составляет около 300 метров, высота обрушенных склонов - до 15 метров, уклон склонов – более 50 градусов, длина разрушающегося берега р. Угры- около 400 м.

Следует ожидать дальнейшего оползания склонов оврага как под воздействием силы тяжести, так и в результате ливневого стока, который будет периодически формироваться в овражно-балочной сети. Ситуация осложняется тем, что устье оврага расположено на повороте реки Угры, и паводковые воды будут оказывать дополнительное разрушающее действие на склоны оврага.

В зоне прогнозируемых оползневых процессов могут оказаться 5 частных домов по улице Речная и 5 домов по улице Центральная, а также ряд хозяйственных построек, расположенных на расстоянии от 5 до 50 метров от склонов оврага.

Для предотвращения развития оползневых процессов в районе указанных улиц необходимо выполнить планировку и укрепление дна и берегов оврага и частичное укрепление берега реки Угры.

### 10.4. Историко-культурные ресурсы

Согласно данных, предоставленных Министерством  культуры Калужской области, на территории села Дворцы имеются объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия.

| Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание церковно-приходской школы | нач. XX в. | село Дворцы | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07. 1991г. №224 |
| Дом священника и учителя | нач. XX в. | село Дворцы | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07. 1991г. №224 |

В соответствии с информацией Министерства культуры Калужской области на территории указанного населенного пункта зоны охраны объектов культурного наследия не устанавливались, статус исторического поселения у населенного пункта «Село Дворцы» Дзержинского района Калужской области отсутствует.

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения или уничтожения. Согласно статье 40 Федерального закона в исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45 Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопок.