Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-И-№0161 от 06.08. 2009 г.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Договор подряда № 10-100

от 08.06.2010г

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕРЕВНИ ЯСТРЕБОВКА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ЯСТРЕБОВКА»

ФЕРЗИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

КАЛУГА

2010

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-И-№0161 от 06.08. 2009 г.

# Международные сертификаты

# ISO 9001:2000 и IQNet

Договор подряда № 10-100

от 08.06.2010г

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕРЕВНИ ЯСТРЕБОВКА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ЯСТРЕБОВКА»

ФЕРЗИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2010

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| начальник космоаэрогеодезического отдела |  | Чистова С. Г. |
| --- | --- | --- |
| инженер городского кадастра |  | Соколова О. В. |
| горный инженер-геолог |  | Есипов В. П. |
| инженер- программист |  | Шарафеев М. А. |
| инженер-эколог |  | Евстафеева М. |
| главный геолог |  | Соломников И. Д. |
| ведущий инженер-программист |  | Канарейкин Д. Е. |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	6

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития	9

I.I. Природные условия	9

I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение	9

I.I.2 Климат	10

I.I.3 Ресурсы поверхностных и подземных вод	12

I.I.4 Инженерно-геологические условия	13

I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	17

I.II.1 Оценка территории для строительного освоения	17

I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	17

I.II.3 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.	19

I.II.4 Охранные коридоры коммуникаций	21

I.II.5 Историко-культурные планировочные ограничения	24

I.II.6 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям.	26

I.III Современное использование территории	29

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация деревни	29

I.III.2 Жилищный фонд	30

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	31

I.III.4 Транспортная инфраструктура	32

II. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	33

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	33

II.I.1 Население. Социально-демографическая характеристика	33

II.I.2 Занятость населения	34

II.I.3 Экономическая база	34

III. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	34

III.I Цели и задачи территориального планирования	34

III.II Перечень мероприятий по территориальному планированию	35

III.II.1 Население, трудовые ресурсы	36

III.II.2 Экономическая база	37

III.III Инженерно-техническая база	37

III.III.1 Водоснабжение	37

III.III.2 Водоотведение	38

III.III.3 Теплоснабжение	39

III.III.4 Газоснабжение	39

III.III.5 Связь	39

III.III.6 Электроснабжение	40

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	40

IV.I. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	40

IV.II. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	45

IV.II.1 Параметры жилищного строительства на расчетный срок	46

IV.III. Порядок перевода земель из других категорий в земли населенного пункта.	46

IV.IV. Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	47

IV.V. Положения Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры	48

IV.V.1 Улично-дорожная сеть	48

IV.VI. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	50

IV.VI.1 Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы	50

IV.VII. Положения Генерального плана по инженерной подготовке территории	57

IV.VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	57

IV.VIII.1 Водоснабжение, зоны санитарной охраны источников водоснабжения.	58

IV.VIII.2 Водоотведение	63

IV.VIII.3 Теплоснабжение	63

IV.VIII.4 Газоснабжение	64

IV.VIII.5 Электроснабжение	65

IV.VIII.6 Связь	66

IV.IX. Ритуальное обслуживание населения	68

Список используемой литературы	69

# Введение

Генеральный план населенного пункта деревня Ястребовка СП «Деревня Ястребовка» Муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области разработан ПК «ГЕО» по заказу Администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Ястребовка» Договор № 10-100 от 08 июня 2010 года

Основной целью Генерального плана населенного пункта деревни Ястребовка является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития деревни до 2035 года.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры деревни;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития деревни;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта;

- формирование на территории населенного пункта экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные, водоохранные и другие зоны с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным и антропогенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур деревни;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

Основные теоретические принципы:

Приоритетности критериев оценки современного состояния деревни и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик.

Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования.

Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях.

Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности деревни, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации.

Компактности функционально - планировочной организации территории. Заключается в формировании структуры деревни в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям.

Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования деревни, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана деревни Ястребовка в текстовой форме включают в себя:

-	анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений её комплексного развития;

-	перечень мероприятий по территориальному планированию;

-	обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

-	перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана деревня Ястребовка представляются в составе:

- Карты (схемы) использования территории:

- Схема современного использования территории;

- Опорный план;

- Схема ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Схема функционального зонирования территории;

- Карты (схемы) ограничений

- Схема границ зон использования территории по уровню благоприятности для строительства;

- Схема ГО ЧС

- Карты (схемы) размещения инженерных сетей:

- Схема размещение объектов водоснабжения и водоотведения

- Схема размещения объектов газоснабжения

- Схема размещения объектов электроснабжения и связи

- Карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон:

- Проектный чертёж

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития

## I.I. Природные условия

### I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Вся территория населенного пункта расположена на северо-западе Среднерусской возвышенности на водоразделе рек Терепец и Калужка. Рельефный фон данной местности сформировался в период ранней стадии развития Московского ледника, в зоне конечноморенных образований. Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются от 210 метров (тальвег оврага на севере участка) до 230 метров (на востоке населенного пункта).

Абсолютный перепад высот составляет 20 м. А относительные – 2-3 м. На основании ландшафтно-геоморфологической индикации местности выделены три типа ландшафта.

Первый тип. Пологохолмистая слабо расчлененная моренная равнина. Она занимает водораздельные пространства и в геологическом плане сложена сверху вниз следующими породами:

- покровные суглинки 4-5 м,

- пылевые, тонкопесчаные суглинки 1-2 м,

- мелкозернистые пески 1-3 м,

- грубозернистые валунные суглинки 13-20 м,

- песчаные с включением мелкого гравия суглинки 5-7 м.

Общая мощность четвертичных образований составляет 27-32 м. Коренные породы представлены темно-серыми, слабо-песчаными, плотными глинами келловейского времени среднего отдела Юрской системы. Мощность этих отложений 12-17 м. Ниже глин залегают останцы протвинских известняков нижнего карбона мощностью до 7 м. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Второй тип. Полого-наклонная моренно-водноледниковая слаборасчленная равнина. Данный ландшафт отличается от первого геологическим строением верхней части стратиграфической колонки. Под покровными суглинками мощностью 3-4 м. залегает толща песчаных и супесчаных  обводненных пород мощностью 3-7 м. воды данного горизонта слабо напорные и находятся на глубине 2-4 м. Общая мощность четвертичных образований 20-25м. Коренные породы представлены глинами келловейского времени юрской системы.

Третий тип. Овражно-балочная сеть с пологими берегами и незначительным эрозионным врезом в 2-3 м. Данный ландшафт от двух предыдущих отличает высокий уровень строения грунтовых вод 0.3-0.5 м.

### I.I.2 Климат

Климат района, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май, в результате воздействия сибирского максимума, западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

- Температура воздуха

-	Зима (декабрь-февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от -5 до -12°С. Морозы в отдельные периоды достигают -25, -30°С. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом. Осадки выпадают в виде снега (от 12 до 16 снегопадов ежемесячно). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,3 - 0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Дней с туманом 6 - 10 в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6 - 0,8 м.

- Весна (март - май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0°С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

- Лето (май - август) умеренно-теплое около половины дней за сезон - ясные и малооблачные. Температура воздуха днем 16 - 20°С (в июле иногда повышается до 28 - 30°), ночью 10 - 15°С. Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13 - 15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.

- Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре - дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4 - 8 ежемесячно.

В таблице 1.1 представлены климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1. Климатические характеристики

Таблица № 1

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура, С0 | - 46 |
| Абсолютная максимальная температура, С0 | + 38 |
| Средняя температура отопительного периода, С0 | - 1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, суток | 228 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С0 | - 31 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, С0 | - 14 |

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков), суточный максимум 89 мм. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные и восточные); их преобладающая скорость 2 - 5 м/с.

Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/с), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/с).

Скорость ветра возможна 1 раз

Таблица №2

| в год | в 5 лет | в 10 лет | в 15 лет | в 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – 18 м/с | – 21 м/с | – 22 м/с | – 23 м/с | – 24 м/с |

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/с. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет 20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30%, по сравнению со средними значениями, возможно вдоль долины р. Тарусы, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.I.3 Ресурсы поверхностных и подземных вод

Гидрография деревни Ястребовка представлена ручьем Безымянным – на хозяйственно -питьевые цели не используется.

В километре на северо-западе от населённого пункта  протекает река Терепец.

Подземные воды являются единственным источником питьевого водоснабжения.

На данной территории развито несколько водоносных горизонтов. Два из них приурочены к четвертичным отложениям. Эти горизонты слабо напорные и связаны с прослоями песчаных и лёссовидных песчаных пород внутри четвертичных образований. Водоносные горизонты малодебитные и спорадически распространены. Воды этих горизонтов используются путем создания искусственных каптажей (колодцев) для хозяйственного и питьевого водоснабжения частных подворий. Более глубокие и стабильные водоносные горизонты связаны с толщами известняковых пород  нижнего карбона. Протвинский водоносный горизонт приурочен к останцам одноименных известняков, тарусско-михайловский водоносный горизонт связан с верхней частью окского надгоризонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальциевые умеренножесткие. Удельный дебет отдельных скважин составляет 2-7 м3/ч. Общая жесткость вод для протвинского горизонта до 6,0 млг.экв./л, тарусско-михайловского 4,5 млг.экв./л. Эти два водоносных горизонта являются основными в хозпитьевом водоснабжении данного населенного пункта. Глубина залегания протвинского горизонта 50-55м, тарусско-михайловского 80-100м.

### I.I.4 Инженерно-геологические условия

Для строительного освоения территория деревня Ястребовка по инженерно-геологическим условиям относится к I, II и III категории, согласно строительным норм и правил.

Ландшафтно - геоморфологическое и геологические особенности территории

деревни Ястребовка.

Освещаемая территория расположена на северо-западе Среднерусской возвышенности на водоразделе рек Терепец и Калужка. Рельефный фон данной местности сформировался в период ранней стадии развития Московского ледника, в зоне конечноморенных образований.

Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются от 210 метров, тальвег оврага на севере участка, до 230 метров на востоке населенного пункта. Абсолютный перепад высот составляет 20 метров, а относительные – 2-3 метра. На основании ландшафтно-геоморфологической индикации местности выделены три типа ландшафта.

Первый тип. Пологохолмистая слабо расчлененная моренная равнина. Она занимает водораздельные пространства и в геологическом плане сложена сверху вниз следующими породами:	- покровные суглинки 4-5 метров,

- пылевые, тонкопесчаные суглинки 1-2 метра,

- мелкозернистые пески 1-3 метра,

- грубозернистые валунные суглинки 13-20 метров,

- песчаные с включением мелкого гравия суглинки 5-7 метров.

Общая мощность четвертичных образований составляет 27-32 метра. Коренные породы представлены темно-серыми, слабопесчаными, плотными глинами келлевейского времени среднего отдела Юрской системы. Мощность этих отложений 12-17метров. Ниже глин залегают останцы протвинских известняков нижнего карбона мощностью до 7 метров. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Второй тип. Пологонаклонная моренно-водноледниковая слаборасчленённая равнина. Данный ландшафт отличается от первого геологическим строением верхней части стратиграфической колонки. Под покровными суглинками мощностью 3-4 метра, залегает толща песчаных и супесчаных обводненных пород мощностью 3-7 метров. Воды данного горизонта слабо напорные и находятся на глубине 2-4 метра. Общая мощность четвертичных образований 20-25 метров. Коренные породы представлены глинами келловейского времени юрской системы.

Третий тип. Овражно-балочная сеть с пологими берегами и незначительным эрозионным врезом в 2-3 метра. Данный ландшафт от двух предыдущих отличает высокий уровень строения грунтовых вод 0.3-0.5 метров.

Инженерно-геологическое районирование

Таблица №31

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунта, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. Типы местностей (ландшафтов) | 1 | Развития среднечетвертичных водноледниково-моренных отложений ранней стадии развития московского ледника. Подстилаются глинами келловейского времени юрской системы | Рельеф слаборасчленённый, уклон дневной поверхности менее 30. Глубина залегания грунтовых вод 4-5 метров (верховодка) | Покровные суглинки выдержаны по мощна и по своим несущим свойствам. Грунтовые воды появляются в пылеватых суглинках и песках на глубине 4-5 метрах. Условия для строительства простые, но требующие опережающих работ по отводу дождевых и паводковых вод. |
|  | 2 | Развития среднечетвертичных водноледниково-моренных отложений ранней стадии развития московского ледника. Подстилаются глинами келловейского времени юрской системы | Рельеф слаборасчленённый, уклон дневной поверхности менее 30. Глубина залегания грунтовых вод 2-4 метра (верховодка) | Покровные суглинки выдержаны по мощна и по своим несущим свойствам. Грунтовые воды появляются в пылеватых суглинках и песках на глубине 4-5 метрах. Условия для строительства простые, но требующие опережающих работ по отводу дождевых и паводковых вод. В местах залегания грунтовых вод на глубине менее 3 метров условия для строительства могут быть средними. |
|  | 3 | Развития среднечетвертичных водноледниково-моренных отложений ранней стадии развития московского ледника. Подстилаются глинами келловейского времени юрской системы | Рельеф слаборасчленённый, уклон дневной поверхности менее 30. Глубина залегания грунтовых вод 0,3-0,5 метра (верховодка) | Условия для строительства сложные |

Категории сложности инженерно-геологических условий

Таблица № 4

| Факторы | III (сложная) |
| --- | --- |
| Геоморфологические условия | Площадка (участок) в пределах нескольких геоморфологических элементов разнога генезиса. Поверхность сильно расчлененная |
| Геологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Более четырех различных по литологии слоев. Мощность резко изменяется. Линзовидное залегание слоев. Значительная степень неоднородности по показателям свойств грунтов, изменяющихся в плане или по глубине. Скальные грунты имеют сильно расчлененную кровлю и перекрыты нескальными грунтами. Имеются разломы разного порядка |
| Гидрогеологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и мощности, с неоднородным химическим составом или разнообразным загрязнением. Местами сложное чередование водоносных и водоупорных пород. Напоры подземных вод и их гидравлическая связь изменяются по простиранию |
| Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений | Имеют широкое распространение и (или) оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов |
| Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Имеют широкое распространение и (или) оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов |
| Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий | Оказывают существенное влияние на выбор проектных решений и осложняют производство инженерно-геологических изысканий в части увеличения их состава и объемов работ |

Примечание - категории сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по совокупности факторов, указанных в настоящем приложении. Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории сложности и является определяющим при принятии основных проектных решений, то категорию сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по этому фактору. В этом случае должны быть увеличены объемы или дополнительно предусмотрены только те виды работ, которые необходимы для обеспечения выяснения влияния на проектируемые здания и сооружения именно данного фактора.

## I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

### I.II.1 Оценка территории для строительного освоения

Для оценки территории предполагаемой застройки по условиям строительного освоения использована характеристика условий:

Поверхность пологохолмистая слабо расчлененная моренная равнина

Почвы: дерново-среднеподзолистые

Механический состав грунтов: средние суглинки, пески в разной степени глинистые.

Уровень грунтовых вод глубже 3 м.

Незатопляемая паводками территория.

Оползни - отсутствуют.

Карст поверхностей не наблюдается.

Размыв и подмыв овражной сети и мелких ручьев отсутствует.

Территория хорошо проветривается, открыта возможным сильным ветрам.

Нормально инсолируемая в течение всего года.

Территория деревни соответствует простым инженерно-строительным условиям.

### I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

На данной территории в соответствии с водным законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохраной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохраной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

На территории населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохраной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:

реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом;

пруда - по нормальному подпорному уровню воды;

болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до10 км – в размере 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Согласно п. 15 ст. 65 Водного Кодекса российской Федерации:

А) В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В) В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По восточной границе деревни протекает ручей Безымянный.

Для подземных водозаборов на всех эксплуатируемых скважинах водоохранная зона принимается 30 м.

### I.II.3 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон. Организации, промышленные объекты и производства, являющиеся источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно защитными зонами от территории жилой застройки.

На западе от населенного пункта д.Ястребовка в 2 км расположена свалка.

Проблема ликвидации прошлого экологического ущерба, связанного с рекультивацией захоронения промышленных отходов АООТ «Аромасинтез» на Ястребовской свалке.

Бывший собственник: Калужское открытое акционерное общество «Аромасинтез», г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 39, правоприемник Калужского комбината синтетических  душистых веществ.

Информация о производственных процессах - производство синтетических душистых веществ, фармакопейных субстанций: простых и сложных эфиров, кетонов, альдегидов, спиртов, органических кислот, лактонов, связанное с проведением химических реакции – хлорирования, нитрования, конденсации, этерификации  переэтерифи-кации, окисления, алкилирования,  ацилирования,  ацетилизации, ацетилирования, каталитического гидрирования, дегидратации, дегидрирования, гидролиза, перегруппировки, циклизации, изомеризации, омыления, бисульфитирования и др. на основе различного органического сырья - жирного, ароматического, гетероциклических рядов, в том числе крезолов, фенолов. Очистка полупродуктов и конечного продукта производилась методами ректификации, промывки, экстракции, кристаллизации, сушки, сепарирования и центрифугирования, с образованием различных отходов производства, в том числе большого количества кубовых остатков от ректификаций,  органических смол, отработанных катализаторов, которые вывозились на Ястребовскую свалку, находящуюся на территории совхоза «Ольговский» на расстоянии 4км к северо-востоку от г. Калуги у дороги на деревню Ястребовка. Эта дорога является южной границей свалки. Помимо предприятия АООТ «Аромасинтез» на эту свалку до 1987 г. вывозили свои отходы КЗАМЭ,«Калугаприбор», радиоламповый завод и др.

Характеристика и параметры загрязнения окружающей среды: отхода катализаторов (оксид никеля 33,4%, оксид хрома 20%, вода сорганикой - 46,6 %),  золы и шлаки от термической обработки отходов в печах сжигания (сульфат натрия 40 %, хлорид натрия 56 %, оксид кальция 3,76%, оксид меди 0.24%), отходы твердых сложных полиэфиров /продукты осмоления этиловых эфиров льняного масла 100%), отходы от реагентной  очистки сточных вод (фенол 0,03%, смола 26,48 %,медь 0,65 %, Хром 0,07%, железо 1,73 %, никель 0,0107%, цинк 0,0284 %, вода 71%), кубовые остатки от производства ментола (мета-крезол 3,7%, осмолы 96,3%), комплекс хромо-натриевых квасцов с известью (сульфат кальция 19 %, гидроокись хрома 10,1 %, ацетат натрия  6,45 %, гидроокись кальция 1,85%, вода 62,6%), отходы от производства кумарина (фенол 0,55%, осмолы 99,45%). На расстоянии 100 метров от свалки расположен дачный кооператив, ближайшим населенным пунктом (расстояние 2 км) является деревня Ястребовка.

Рекультивация «Ястребовской свалки»

Описание путей решения:

2. необходимо завести 35516 м3 глины и почвенно-растительного грунта, заполнить им котлованы;

3. по окончанию рекультивации всю площадь необходимо засеять газонной травой, расход семян 717 кг из расчета 2 кг на 100 м2;

5. после рекультивации необходим контроль за состоянием окружающей природной среды территории в течении 10 лет.

Для автомобильных дорог, проходящих по территории населённого пункта и за её пределами устанавливаются следующие санитарно-защитные зоны:

расстояние от бровки земляного полотна для автомобильных дорог III технической категории до застройки принимается не менее 100 м, IV технической категории до застройки принимается не менее 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей предусмотрена полоса зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 м.

### I.II.4 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, линии электропередач, газопроводы, линии связи) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

Охранная зона газораспределительных сетей – это территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс магистральных газопроводов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 100 м с каждой стороны;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

вокруг газовых котельных в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 50 м;

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с которыми лица, использующие земельные участки, не вправе:

строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно – измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

огораживать и перегораживать охранные зоны;

разводить огонь и размещать источники огня;

рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.

В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: для линий напряжением до 1000 В – 2 метра,

до 20 кВ – 10 метров,

до 35 кВ – 15 метров,

110 кВ – 20 метров.

Для мачтовой ТП (МТП), будки трансформаторной санитарно-защитная зона составляет 10 м.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий

от подземных сетей инженерии

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников.

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон сетей инженерной инфраструктуры

Запрещается

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур; - осуществлять добычу руды; - загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии; - складывать материалы; - самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

Для базовой станции цифровой сотовой связи стандарта GSM-900, являющейся источником электромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМЧ РЧ), расположенной на востоке населенного пункта, санитарно-защитная зона не устанавливается, согласно экспертного заключения проводимого Государственной экспертизой проектов МЧС России. Зона ограничения по высоте 70 м составляет 56 м в направлении максимального излучения антенн. Ни одно из существующих зданий с учетом их высоты не попадает в ЗО и безопасность людей обеспечивается.

### I.II.5 Историко-культурные планировочные ограничения

В проектах планировки и застройки городских и сельских поселений следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании памятников истории и культуры Российской Федерации. При этом следует устанавливать зоны охраны памятников истории и культуры, зоны регулирования. Зоны охраны памятников истории и культуры предусматриваются для отдельных зданий и сооружений, их ансамблей и комплексов, а также других ценных историко-культурных градостроительных элементов.

Проекты планировки и застройки городских и сельских поселений не должны предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния памятников истории и культуры. В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством.

Охрану ценной исторической среды районов сложившейся застройки следует обеспечивать методами комплексной реконструкции, предусматривая и проводя одновременно работы по реставрации зданий, имеющих архитектурную и культурную ценность, по реконструкции, модернизации и капитальному строительству существующих зданий, выборочному новому строительству, не нарушающему характер среды, развитию систем инженерного оборудования и благоустройству территории.

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

рационального использования территорий и объектов исторической среды;

органичного включения элементов новой застройки в историческую среду населенных пунктов;

максимальной реализации их градоформирующего потенциала.

Задачи работы:

определение предметов охраны историко-культурного средового наследия;

уточнение зон охраны комплексов памятников, режимов их содержания и использования;

формирование предложений по их использованию.

Право пользования объектом культурного наследия или земельным участком, в пределах которого располагается объект археологического наследия, осуществляется в соответствии с требованием Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

К землям историко-культурного назначения относятся земли:

- объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел.

Согласно данным, предоставленным Министерством образования и культуры, на территории и вблизи деревни Ястребовка объекты культурного наследия отсутствуют.

### I.II.6 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям.

Экологическая обстановка

В числе основных задач повышения качества окружающей среды деревни Ястребовка предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса деревни;

- повышение эффективности использования территории.

Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах черты деревни, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

Таблица №71

| Атмосфера | - загрязнение воздуха |
| --- | --- |
| Земля | - отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя; - изменение рельефа при выполнении строительных и планировочных работ; - увеличение нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений |
| Водные ресурсы | загрязнение подземных вод, изменение условий поверхностного стока |
| Гидрологический режим | нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта.

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.

- Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации.

- Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

Оценка воздействия на атмосферу

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица № 8

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для деревни устанавливается на основе оценки её способности к рассеиванию и выведению примесей (территорию деревни окружает лес). Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха деревни являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы). Промышленные предприятия в селе отсутствуют, однако на западе на расстоянии 2 километров от деревни Ястребовка расположен полигон захоронения промышленных отходов. Охранная зона полигона составляет 1000 метров.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха

Так как основная доля выбросов вредных веществ приходится на передвижные источники необходимо дополнительно провести посадку зеленых насаждений вдоль дороги для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха будет наблюдаться в период строительства. Воздействие при выполнении строительных работ носит кратковременный характер и по срокам прекращается по окончании строительства.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в деревне является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- Характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод.

- Характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в деревне необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Таблица № 9

| КРИТЕРИЙ | МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
| Улучшение состояния атмосферного воздуха | - увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог; - совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения. |
| Улучшение качества питьевого водоснабжения | - создание служб эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов. - оснащение водозаборных сооружений системами обезжелезивания и современными способами обеззараживания воды. |
| Улучшение состояния поверхностных водоемов | - развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых; - благоустройство мест массового отдыха населения. |
| Улучшение состояния почв | - совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора. |

Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация деревни

Существующая территория деревни Ястребовка расположена в западной части Ферзиковского района и в 5 км от г. Калуги. С запада на восток деревню разделяет на две части автомобильная дорога общего пользования регионального значения Калуга – Ястребовка - Литвиново.

Согласно градостроительному зонированию в границах населенного пункта можно выделить ряд функциональных зон.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое проектом функциональное зонирование деревни Ястребовка на расчётный срок выделяет зоны специализированного и смешанного функционального назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования отдельных участков территории. Основную часть территории деревни составляет жилая застройка.

В границах населённого пункта выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения:

Зона сформирована одним типом жилой застройки.

Ж-2	 - зона размещения малоэтажной жилой застройки

Зона формируется 1-3-х этажной застройкой, которая расположена на всей территории населённого пункта.

Зоны общественно-делового назначения:

Предназначена для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

ОД-1 –	зона размещения объектов административно-делового назначения;

Зоны транспортной инфраструктур:

Виды зон транспортной инфраструктуры установлены в зависимости от видов транспорта и объектов их инфраструктуры:

АТ – зона автомобильного транспорта включает:

- автомобильные дороги общего пользования местного значения;

- улично-дорожная сеть.

ЖТ – зона железнодорожного транспорта.

Зона природно - рекреационного назначения:

Установлена в соответствии с характером и интенсивностью использования данных территорий:

Р-1 –зеленые насаждения общего пользования;

Р-2– территории, занятые водными объектами.

Зона сельскохозяйственного использования (СХ):

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

СХ-1 – зона сельскохозяйственных угодий;

СХ-2 – зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и

предназначенные для ведения сельского хозяйства.

Возможности территориального развития

Схемой территориального планирования МР «Ферзиковский район» в рассматриваемом населённом пункте предусмотрен перевод земель:

- из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенного пункта – 7,86 гектар (приведение в соответствии с существующим положением)

- из земель государственного лесного фона в категорию земли населенного пункта – 5 гектар (приведение в соответствии с существующим положением).

Территории, свободные от жилой застройки расположены в северной и центральной части деревни. На вновь застраиваемой территории благоприятные условия для строительства, их освоение не требуется проведения мероприятий по инженерной защите территорий.

В проектных границах площадь деревни Ястребовка будет составлять 82,16 га.

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд деревни представлен индивидуальными жилыми домами, которые находятся в частной и муниципальной собственности.

Распределение жилого фонда по этажности и материалу стен

Таблица № 10

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  | кв. м | в % к итогу | Муниципальная | Частная |
| 1-этажные |  |  |  |  |
| кирпичные | 4449,6 | 12,03 |  | 4449,6 |
| деревянные | 27080,8 | 73,19 | 800 | 26280,8 |
| прочие | 3200 | 8,65 |  | 3200 |
| 2, 3-этажные |  |  |  |  |
| кирпичные | 2050,4 | 5,54 |  | 2050,4 |
| деревянные | 219,2 | 0,59 |  | 219,2 |
| Итого | 37000 | 100 | 800 | 36200 |

Оборудование жилых помещений

Таблица № 11

| Наименование показателей | Всего | В том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопроводом централизованным | Водоотведением (канализацией) | В том числе централизованным | отоплением | Газом (сетевым сжиженным) |
| Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | 36,2 | 13,2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 35,1 |
| Число проживающих тыс.чел. | 642 | 180 | 97 | 97 | 97 | 414 |

Распределение жилых помещений по материалу стен,

времени постройки и проценту износа

Таблица № 12

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | Число проживающих, тыс.чел | Число жилых домов (индивидуально-определённых зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: каменные, кирпичные | 6,5 | 102 | 71 | 12 |
| панельные | 0,6 | 18 | 2 | 1 |
| блочные | 1,0 | 26 | 3 | 8 |
| смешанные | 1,3 | 32 | 39 | - |
| деревянные | 27,3 | 450 | 495 | 58 |
| прочие | 0,3 | 14 | 10 | - |
| По годам возведения: до 1920 | 0,2 | 4 | 6 | - |
| 1921-1945 | 1,3 | 26 | 35 | 3 |
| 1946-1970 | 15,9 | 327 | 293 | 14 |
| 1971-1995 | 14,8 | 198 | 246 | 62 |
| После 1995г. | 4,8 | 87 | 40 | - |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 17,8 | 390 | 139 | 40 |
| от 31% до 65% | 15,7 | 201 | 375 | 34 |
| от 66% до 70% | 2,3 | 43 | 95 | 5 |
| свыше 70% | 1,2 | 8 | 11 | - |

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Социальное обслуживание населения осуществляется на базе объектов д. Ястребовка, п. Желябужский и г. Калуга.

В деревни Ястребовка располагаются:

- начальная школа на 20 мест, количество обучающихся 4 человека (д. Ястребовка, 23/3)

- библиотека, библиотечный фонд 7664 экземпляра, здание приспособленное (д. Ястребовка, 18/1)

В посёлке Желябужский располагаются:

  - сельский дом культуры, площадью 223м2, здание типовое (п. Желябужский, ул.Сенная, 15)

- библиотека, библиотечный фонд 5422 экземпляра, расположена в здании школы – помещение приспособленное (п. Желябужский, ул.Школьная, 12)

- средняя школа на 192 места (количество обучающихся – 21 человек)

Несмотря на то, что д. Ястребовка расположена в Ферзиковском районе - территориально деревня тяготеет к г.Калуга.

### I.III.4 Транспортная инфраструктура

Внешние транспортные связи деревни Ястребовка осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. По центру деревни проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения «Калуга -Ястребовка» - Литвиново, «Ястребовка - Андреевское» - Филенево», по которым осуществляется связь с другими населенными пунктами и районами.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть деревни представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и общественными зонами, выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги. Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 10.

Железнодорожный транспорт

По территории района проходит однолинейная магистральная железнодорожная линия Калуга-Тула, неэлектрофицированная, протяженностью в пределах района 56 км.

Железнодорожный транспорт обслуживает одна промежуточная грузовая станция «Ферзиково» 4 класса. Годовой грузооборот за последние 5 лет в среднем составил 500 вагонов в год, в т.ч. транзит.

По железнодорожной линии осуществляются пассажирские перевозки местного значения.

Отправлено пассажиров за год (за последние 5 лет – по годам) 25 тыс. человек, в т.ч. в сообщении: прямые 	– 2 тыс.; местные 	–1тыс.; пригородные – 22 тыс.

В близи пассажирской железнодорожной станции проходит автомобильная дорога.

# II. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

### II.I.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда и развитие населенных пунктов.

Постоянное население на 01.01.2010 года составляет 255 человека. Сложившаяся демографическая ситуация, за последние годы, характеризуется сокращением численности населения.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 13

| Численность населения, человек | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 274 | 267 | 254 | 252 | 260 | 255 |
| Общий прирост (убыль) населения | -7 | -13 | -2 | +8 | -5 |
| одиночки | 43 | 39 | 41 | 38 | 46 | 38 |
| семьи 2-3 | 39 | 40 | 35 | 31 | 33 | 37 |
| семьи 4-5 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | 13 |
| семьи 6 и > | 9 | 10 | 7 | 12 | 10 | 11 |

Возрастная структура населения, чел

|  | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудоспособные | 144 | 138 | 141 | 145 | 141 | 141 |
| Пенсионеры | 74 | 72 | 65 | 61 | 67 | 70 |
| Дети и подростки | 56 | 57 | 48 | 46 | 52 | 44 |

Анализ динамики численности населения показал, что за период с 2005 г. по 2006 г. в деревне отмечалось резкое увеличение численности населения, с 2007г. наблюдается уменьшение численности населения

Основную роль в изменении численности населения играет естественное и механическое движение. Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения.

Основными причинами сокращения численности населения являются как преобладание смертности над рождаемостью, так и отток населения из-за снижение качества жизни населения.

Близость г. Калуги в значительной степени влияет на расселение людей. Демографический потенциал деревни заключается в его привлекательности для мигрантов - выгодное местоположение, возможность трудоустройства в радиусе 10-30 км.

### II.I.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения села. К незанятому населению относятся:

- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

- неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

- неработающие инвалиды I и II группы;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости;

- лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

- неучтенные безработные;

- домашние хозяйки;

Таблица № 14

|  | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мужчины | Женщины |
| Предприятия сельского хозяйства | - | - | - |
| Предприятия и организации связи | 3 |  | 3 |
| Розничная торговля | 4 | - | 4 |
| Учреждения культуры | 5 | 1 | 4 |
| Аппарат органов государственного управления, кооперативных и общественных организаций | 3 | - | 3 |
| Образование | 1 | - | 1 |

### II.I.3 Экономическая база

На территории деревни Ястребовка отсутствуют промышленные и производственные предприятия. Развитие промышленного производства в населенном пункте не предусматривается. Предусмотрено строительство инфраструктурных инженерно-технических сооружений.

# III. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

## III.I Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития деревни Ястребовка и ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики. Поэтому в Генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы: транспортную доступность, надежность всех инфраструктур, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основной целью Генерального плана является создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества жизни и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса; комплексное благоустройство и озеленение территории;

- повышение эффективности использования территорий;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение направлений дальнейшего территориального развития;

- развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур.

Генеральный план деревни Ястребовка разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2020 г.

II этап (расчетный срок) – 2035 г.

## III.II Перечень мероприятий по территориальному планированию

Анализ современного состояния деревни позволяет сделать следующие выводы:

дефицит свободных участков для размещения социальных и других инфраструктурных объектов (существующая территория деревни распределена между собственниками);

отсутствие части централизованных систем инженерного обеспечения в зоне существующей застройки;

По этажности жилой фонд представлен малоэтажными домами.

На территории деревни не сформирован экологический каркас, объединяющий в единую систему зеленые насаждения и другие природные территории.

Рекреационная система деревни не сформирована.

### III.II.1 Население, трудовые ресурсы

Анализ динамики численности населения показал, что за период с 2008 г. по 2009 г. в деревни отмечается увеличение численности населения - +8 человек, а c 2005 г. по 2007 г численность населения постепенно уменьшалась и с 2009 г. по 2010 г. наблюдается небольшое уменьшение численности населения -5 человек.

В проекте произведен расчет перспективной численности населения, в основе которого лежит метод передвижки возрастов, рассмотрено два варианта:

- интерполяционный, предполагающий сохранение возрастных коэффициентов рождаемости и смертности и механического оттока на современном уровне, при таких демографических параметрах численность населения будет сокращаться более быстрыми темпами (при этом будет наблюдаться снижение численности детей и увеличение доли населения старше трудоспособного возраста);

- стабилизационно-оптимистический, предполагающий постепенное увеличение возрастных коэффициентов рождаемости, снижение уровня смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидация механического оттока населения и увеличение миграционного сальдо.

При определении перспективной численности деревни Ястребовка на расчетный срок Генерального плана учитывались не только идущие в настоящее время демографические процессы, но и следующие обстоятельства:

- принятие закона о денежных выплатах матерям за рождение второго ребенка и реализация комплекса мер федерального, регионального и сельского уровней по стимулированию рождаемости, а также уменьшение уровня смертности, благодаря улучшению общей социально-экономической ситуации и реализации национального проекта «Здоровье», может положительным образом сказаться на динамике естественного прироста;

- государственная программа возвращения соотечественников и возможная либерализация миграционного законодательства позволит привлечь трудоспособное население в те регионы, где они будут востребованы.

В связи с этим, проектом принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий достаточно быстрое преодоление кризисных явлений. Проектом предусматривается снижение темпов сокращения населения в течение первой очереди и на расчетный срок – стабилизация и некоторый рост численности за счет постепенного увеличения естественного прироста населения и механического притока населения.

| Этапы |  | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| Современное состояние |  | 255 |
| Первая очередь |  | 302 |
| Расчетный срок |  | 367 |

Увеличение численности сверх определённых параметров будет зависеть от социально-экономического развития деревни, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельского поселения.

Необходимо способствовать увеличению занятости в малом и среднем бизнесе, приоритетными сферами являются сельское хозяйство.

### III.II.2 Экономическая база

В современных условиях сложно учесть все экономические факторы, которые будут оказывать влияние на масштабы и направления инвестиционных потоков, и со временем будут играть решающую роль в развитии деревни Ястребовка.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой.

## III.III Инженерно-техническая база

### III.III.1 Водоснабжение

Водоснабжение на территории деревни Ястребовка осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями.

| Артезианская скважина №1 | насос ЭЦВ 6*6,5*85 | 13м3/час |
| --- | --- | --- |
| Артезианская скважина №2 | насос ЭЦВ 6*6,5*150 |  |
| Водонапорная башня №1 | Год ввода в эксплуатацию 1980 | 15 куб.м. |
| Водонапорная башня №2 | Год ввода в эксплуатацию 1980 | 15 куб.м. |
| Водопровод | Год ввода в эксплуатацию 1977-1985 | Чугун Д=100мм 2711 п.м. Ст. Д=50 мм 100 п.м. |

В деревне существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность водопроводом населения составляет 80 %.

Для обеспечения существующего и перспективного водопотребления (в связи с развитием населенного пункта), требуется строительство водовода и водонапорной башки.

Оценка качества питьевой воды д. Ястребовка Ферзиковского района произведена на основе результатов химического анализа подземных вод. Результаты химического анализа подземных вод приведены в протоколе исследований ООО «Калужский областной водоканал» № 6914 от 16.12.2010г. Исследования проб воды были проведены по 42 показателям.

Органолептические свойства питьевой воды (цветность, запах, привкус, мутность) соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 (согласно табл.4 данного нормативного документа).

Величина рН — 7,65 окисляемость 0,93 мг/л, жёсткость 4,65 мг-экв/л.	Содержание микро- и макрокомпонентов не превышает установленных норм, кроме небольшого превышения ОА радона – 61,35 Бк/л (при норме – 60 Бк/л).

По санитарно-микробиологическим показателям (определение термотолерантных колиформных бактерий, общих колиформных бактерий, общего микробного числа и колифагов) пробы воды не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01.

ВЫВОД: В целом, качество питьевой воды д. Ястребовка Ферзиковского района удовлетворительное, пригодное для хозяйственно-питьевого снабжения. Органолептические свойства питьевой воды соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, содержание микро- и макрокомпонентов не превышает установленных норм. Оценка риска, связанного с колебаниями микробиологических показателей качества воды, является приоритетным для обеспечения безопасности здоровья потребителя от употребления нестандартной питьевой воды. При невозможности обеспечения населения безопасной водой рекомендуется проводить перед употреблением её обязательное кипячение. Питьевая кипяченая вода по бактериологическим показателям отвечает гигиеническим нормативам

### III.III.2 Водоотведение

Существующая система водоотведения деревни частично централизованная и локальная (децентрализованная).

В деревне отсутствует организованный сток поверхностных вод.

Отсутствие современной целостной системы закрытой дождевой сети ухудшает прочность дорожного покрытия, вызывает подтопление подвалов, инженерных сетей и загрязнение чистых водоносных горизонтов при проникновении загрязненных поверхностных вод в почву.

Необходимо строительство канализационных коллекторов. Система водоотведения запроектирована полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть канализации, прокладывается  для отведения стоков с территории жилой и общественной застройки.

### III.III.3 Теплоснабжение

В настоящее время населенный пункт не обеспечен централизованным теплоснабжением, отопление домов осуществляется децентрализовано. Источником теплоснабжения жилых домов является местная система теплоснабжения с использованием газовых котлов или печное отопление.

### III.III.4 Газоснабжение

Газоснабжение деревни осуществляется от газопровода высокого давления ГРС Ферзиково Калужской области. Процент обеспеченности села газом очень низок и составляет около 23 %. На территории населенного пункта располагается 1 ШРП и 1газовая заглушка.

Газоснабжение

Таблица № 15

| Наименование | Адрес | Год введения в эксплуатацию | Давление газа на входе, кг/см2 | Давление гадза на выходе, мм в/ст | Тип установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРПШ | д.Ястребовка | 2004 | 2,8 | 200 | ГРПШ-73-1НУЗ |

Система газоснабжения поселка трехступенчатая, газопроводами высокого, среднего и низкого давлений.

Направления использования газа:

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- технологические и санитарно-технические цели коммунально - бытовых предприятий;

- энергоноситель для теплоисточников.

### III.III.5 Связь

Универсальные таксофоны дают возможность совершать местные, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы. Количество установленных таксофонов универсальных услуг связи в д.Ястребовка – 1.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещание на территории деревни Ястребовка предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радии России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103.1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), Ретро FM (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа +» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в городе Калуге.

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории села предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в городе Калуге.

Кроме этого, на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

### III.III.6 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Ферзиковского района осуществляется от государственной энергосистемы в частности по Тульской энергосистеме от Черепетской ГРЭС.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- промышленные потребители;

- коммунально-бытовые потребители;

- сельскохозяйственные потребители;

- транспорт.

Питание сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также культурно бытовых потребителей района осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35/10 кВ.

# IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## IV.I. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов деревенской среды, зон деревенской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих деревенского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы деревни;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей деревни;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия деревенской территории.

В Генеральном плане предлагается:

- Формирование нового жилого района в восточной части, проектируемой границы населенного пункта.

- Предложенная Генеральным планом схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации деревни, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

- Согласно Схемы территориального планирования МР «Ферзиковский район» Калужской области, утвержденной районным собранием МР «Ферзиковский район», градостроительные мероприятия предусматривают изменение границ деревни Ястребовка входящей в СП «Деревня Ястребовка», за счет включения в её состав земельных участков, принадлежащих к другим категориям земель.

Администрация СП «Деревня Ястребовка» в рамках реализации мероприятий утвержденного документа вносит предложения по установлению границ населенного пункта деревня Ястребовка, а именно: изменение границ населенного пункта за счет земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения.

Площадь деревни Ястребовка в проектируемых границах составит S=82,16 га. В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития населенного пункта в целом, возникла необходимость изменения границ земель населенного пункта за счет земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения. Экспликация земель, переводимых в земли населенного пункта, представлена в таблице.

Таблица площадей планируемого перевода земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов

Таблица 16

| Местоположение участков | Площадь земель лесного фонда, га | Целевое назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Ястребовка | 5 | Жилищное строительство | Оформление фактически застроенной территории |

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов

Таблица № 17

| Местоположение участка | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Целевое назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Ястребовка | 5,16 | Жилищное строительство | Оформление фактически застроенной территории |
|  | 2,7 | Жилищное строительство | Участок расположен внутри населённого пункта (анклав) |
| Итого | 7,86 |  |  |

Для развития жилищного строительства Схемой территориального планирования МР Ферзиковский район в деревне Ястребовка предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта.

Технико-экономическое обоснование земельного участка 40:22:051701:2

Таблица № 18

| № п/п | Территория | д. Ястребовка, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь земельных участков предлагаемых для перевода | 2,7 | 100 |
| 2. | Участки жилых домов | 2,17 | 80 |
| 3. | Участки объектов коммунального обслуживания населения | 0,21 | 8 |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 0,22 | 8 |
| 5. | Озеленённые территории | 2,68 | 4 |
| 6. | ИТОГО: | 2,7 | 100 |

Архитектурно - планировочные решения генерального плана населенного пункта деревня Ястребовка основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта. Планировочная структура представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас формируется основной улицей. В результате изменения границ земель населенного пункта увеличивается площадь на 12,86 га, что даст возможность комплексного развития данной территории.

Градостроительные мероприятия по основным функциональным зонам

Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории деревни и представлена в основном территориями существующей 1-2-х этажной индивидуальной застройки с приусадебными участками.

Одной из крупнейших функциональных зон является жилая, предназначенная для размещения жилой застройки и обслуживающих ее культурно-бытовых объектов повседневного пользования.

Планировочная организация жилых зон определяется с учетом дифференциации по типам застройки, её этажности, плотности и местоположения, а также экологических, природно-ландшафтных, историко-культурных и других особенностей.

Развитие и качественное совершенствование застройки жилых зон предполагает:

- создание на территории жилой застройки жилой среды благоприятной для проживания;

- сбалансированное, комплексное развитие застройки – жилой и объектов обслуживания жилой застройки повседневного пользования, обеспечения шаговой доступности к этим объектам;

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения. В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны).

Предлагаемое проектом Генерального плана качественно-количественное развитие общественно-деловой зоны предусматривает формирование пространственно развитой полицентрической системы многопрофильных центров, развитие общественных функций на территориях, образующих фронт застройки главных улиц.

Развитие специализированных центров обслуживания – медицинских, учебных, предлагается осуществлять на занимаемых ими территориях путем модернизации и реконструкции существующей застройки.

Рекреационная зона

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической среды обитания и включают территории парков, сельских садов, скверов, бульваров, сельских лесов, лесопарков.

Развитие рекреационных зон предусматривает:

- сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования;

- восстановление и реабилитацию сложившихся главных структурных элементов системы озеленения и рекреации;

- проведение общего комплекса мероприятий по уходу за прудами:

- расчистка от ила, мусора;

- обеспечение санитарного состояния воды;

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры предназначены для размещения сооружений и коммуникаций:

- железнодорожного транспорта,

- автомобильного транспорта,

- трубопроводного транспорта,

- транспортных магистралей,

- сооружений инженерной инфраструктуры,

- сооружений связи.

Настоящим Генеральным планом предусматривается качественное развитие зон внешнего автомобильного транспорта в пределах занимаемых ими в настоящее время территорий, и включает модернизацию объектов и сооружений, благоустройство и рациональное использование территорий, устройство зеленых насаждений санитарно-защитного назначения вдоль полос отвода автомобильных дорог на участках контактирования с жилыми зонами.

Предлагаемое проектом Генерального плана развитие зон транспортной инфраструктуры заключается в:

- создание на территории деревни развитую сеть магистральных улиц и дорог,

- трассировке новых дорог в районах нового жилищного строительства,

- оборудование остановок общественного транспорта.

Предлагаемое проектом Генерального плана развитие зон инженерной инфраструктуры в основном связано с:

- модернизацией головных инженерных сооружений,

- перекладкой и заменой изношенных коммуникаций,

- прокладкой инженерных коммуникаций в районах, осваиваемых для нового строительства.

## IV.II. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Основной целью жилищной политики села является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения.

Размещение объемов нового строительства обусловлено планировочной структурой села и обеспечивает гармоничное развитие селитебной зоны. Одним из индикаторов развития жилищной сферы выступает годовой объем вводимого жилья. Поскольку он тесным образом коррелируют с целым рядом факторов (в первую очередь - доступность жилья и конкретные желания населения), в качестве количественного критерия при определении темпов жилищного строительства выбран средней уровень жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя.

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

Исходя из масштаба деревни и характера существующей застройки, проектом предлагается на перспективу следующие типы застройки:

- коттеджная – жилые зоны с участками до 0,2 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

- блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома с участком около 0,01 га.

Структура строящегося жилья по типам принята исходя из анализа комплекса факторов:

  - социально-экономических – доходов и финансовых возможностей населения, потребности в социальном жилье для малообеспеченных слоев населения;

  - территориальных – наличия возможности выделения территорий под застройку, в том числе под коттеджи и дома блокированного типа с приусадебными участками;

  - архитектурно-композиционных.

Полноценная среда должна учитывать и обеспечивать нормальные условия проживания для всего населения с учетом дифференцированного подхода и финансовых возможностей различных социальных групп. Вследствие этого, типы жилья и нормы жилообеспеченности должны иметь востребованные потребительские свойства, то есть быть ориентированы по своим ценностным и качественным параметрам на запросы определенных групп жителей. Вместе с тем прогнозируется наличие социального защищенного нормативного минимума, ниже которого общество не должно позволить опускать уровень градостроительных показателей.

### IV.II.1 Параметры жилищного строительства на расчетный срок

Размещение объемов нового строительства обусловлено планировочной структурой деревни и обеспечивает гармоничное развитие селитебной зоны.

Территорию свободную от капитальной застройки, потенциально можно рассматривать для формирования жилой застройки.

Движение жилищного фонда по реализации Генерального плана

(тыс. м2 общей площади)

Таблица № 19

| Количество домов | Количество этажей | Общая площадь дома, м2 | Средняя жилищная обеспеченность, м2 на человека | Население, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 2 | 5735 | 50 | 112 |

Для новой жилой застройки предлагается следующая типология жилого фонда:

  - 1-2-х этажные жилые дома с участками по 0,10 га, с индивидуальными гаражами и хозяйственными постройками.

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

## IV.III. Порядок перевода земель из других категорий в земли населенного пункта.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо перевод земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

## IV.IV. Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания способствует достижению главной цели градостроительной политики деревни – обеспечения комфортности проживания.

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики– обеспечения комфортности проживания.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, что деревня характеризуется в целом низким уровнем развития социальной инфраструктуры. За последние годы немного расширилась сеть предприятий торговли.

В социально значимых отраслях, как народное образование, здравоохранение, культура, полная коммерциализация исключается. Финансирование данных отраслей хозяйства в настоящее время осуществляется государством и в дальнейшем они на 60-70% должны сохранить значение муниципальных.

По отдельным сферам социальной инфраструктуры в качестве первоочередных выделены следующие объекты для нового строительства:

- образовательный центр для детей школьного, школьного и младшего возраста;

- магазин;

Радиус обслуживания населения учреждениями образования, размещаемыми в жилой застройке, как правило, следует принимать: для детского садика – 500 м; для школы начальных классов – 500 м. Территория участка должна быть ограждена забором высотой 1,5 м и вдоль него зелеными насаждениями. Участки детских дошкольных учреждений, вновь размещаемых медицинских учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

Доступность медицинских учреждений и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).

В сфере здравоохранения:

обслуживание населения осуществляется на базе центральной районной больницы, в связи с этим Генеральным планом предлагается:

строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

В сфере образования

В деревне Ястребовка в проектный период, в связи с повышением уровня рождаемости, прогнозируется рост удельного веса детей в общей численности населения, и наполняемость учреждений повысится, в связи с этим Генеральным планом предлагается:

- увеличение материально-технической базы (приобретение оборудования, инструментов и др.);

- строительство образовательного центр для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

В сфере развития учреждений физической культуры

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

- неполное удовлетворение потребности в спортивно-оздоровительных услугах, спортивных сооружениях для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решений перечисленных проблем Генеральным планом предлагается:

- реконструкция существующих плоскостных спортивных сооружений для формирования развитой спортивной зоны;

- строительство спортивной площадки около школы.

В сфере услуг и торговли:

Торговля – на территории деревни открыто два учреждение торговли.

Основными проблемами состояния, размещения и функционирования предприятий потребительского рынка являются:

- низкий уровень организации и архитектурно-планировочных характеристик сложившейся системы торговли.

В связи с этим, задачей Генерального плана является организовать систему торговли, способствующую совершенствованию структуры торгового обслуживания путем:

- размещения учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности;

- перевода торговли из мелких временных объектов в стационары;

- строительство магазина.

## IV.V. Положения Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

### IV.V.1 Улично-дорожная сеть

Анализ транспортной инфраструктуры выявил:

- ширина проезжей части многих улиц местного значения не соответствует нормативным стандартам (7,0 м);

- значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие;

- слабо развита сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

Цели развития транспортной инфраструктуры

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей с существующими застроенными районами деревни.

Проектом предлагается:

1. Создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе предполагаемого строительства, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с существующей улично-дорожной сетью деревни и автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Калуга-Ястребовка» - Литвиново. Расчетная скорость на проездах не должна превышать 30 км/ч.

2. Устройство гостевых стоянок и индивидуальных гаражей на участках жилых домов.

К основным задачам и соответствующим им мероприятиям по развитию магистральной улично-дорожной сети относятся:

На первую очередь:

- ремонт дороги «Калуга-Ястребовка» - Литвинов;

- ликвидация «узких» мест улично-дорожной сети;

- на улицах с дорогами, отсыпанных щебнем, необходимо производить постоянную подсыпку и грейдерование для ликвидации проседания грунта;

- обеспечение безопасности движения автотранспорта и пешеходов, путем создания пешеходных путей передвижения;

- обеспечение подъездов к участкам, расположенным в глубине кварталов;

- предусмотреть транспортные связи проектируемого района жилой застройки с существующими улицами, и создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе предполагаемого строительства. Прокладка будущих трасс улиц различной категории должна проводиться с наименьшими затратами, с активным использованием уже имеющихся участков улиц и проезжих частей, с наименьшими экологическими нарушениями окружающей среды. При установлении поперечных профилей улиц следует учитывать перспективное развитие объектов инженерной инфраструктуры.

Конкретные решения по планировке улиц должны определяться на стадии разработки проектов планировки и в соответствии с нормативными документами.

## IV.VI. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

Природно-экологический каркас деревни включает все виды зеленых насаждений, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки. Поддержание территориальной связи природных комплексов с лесными и природно-аграрными ландшафтами пригородной зоны осуществляется посредством сохранения и реконструкции естественных экологических коридоров.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории заключаются в следующем:

максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

озеленение зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

## IV.VI.1 Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Мероприятия по очистке атмосферного воздуха

Генеральным планом предлагается ряд мероприятия направленных на оздоровление воздушного бассейна за счет комплекса защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается:

создание и благоустройство санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов,

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Мероприятия по охране водных объектов

-организация и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод;

- мониторинг режимных скважин на грунтовые воды и эксплуатируемые водоносные горизонты вблизи грунтовых водозаборов, крупных населенных пунктов и потенциальных источников загрязнения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

-первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

-второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |
| --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |
| Подземные источники Скважины, в том числе: - защищенные воды - недостаточно защищенные воды | не менее 30 м не менее 50 м | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) |

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Дальность распространения загрязнения зависит от: вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); характера загрязнения (микробное или химическое); степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника); гидрогеологических или гидрологических условий.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| .2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

Предлагаемые мероприятия:

Водоснабжение малоэтажной застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов и допускается устраивать автономно.

Ввод водопровода в одно-двухэтажные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации.

Необходимо предусмотреть устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут. Они будут установлены в каждый дом. Для коттеджной застройки допускается установка септиков.

Расход воды на полив участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по её рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова Генеральным планом планируется проведение следующих мероприятий:

  - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Проблема ликвидации прошлого экологического ущерба, связанного с рекультивацией захоронения промышленных отходов АООТ «Аромасинтез» на Ястребовской свалке.

Описание путей решения:

2. необходимо завести 35516  м3 глины и почвенно-растительного грунта, заполнить им котлованы

3. по окончанию рекультивации всю площадь (3,58 га) необходимо засеять газонной травой, расход семян 717 кг из расчета 2 кг на 100 м2

5. после рекультивации необходим контроль за состоянием окружающей природной среды территории в течении 10 лет.

Мероприятия по санитарной очистки территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- организовать планомерную очистку стихийных свалок, особенно в овражистой части;

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора:

- хранение бытового мусора и пищевых отходов до его вывоза в закрытых мусоросборниках, установленных на асфальтированных или бетонированных площадках, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом спецавтотранспорта;

-  складирование металлолома, тары и других крупногабаритных предметов, строительных, других материалов и оборудования в надлежащем порядке в специально отведенных местах;

- контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 1,6 м, контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

- перевозку мусора, летучих и распыляющихся веществ способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды;

- установку на всех улицах, площадях, в садах, парках, скверах, у входа в учреждения культуры, торговли и бытового обслуживания урн. Очистка урн должна производиться систематически по мере загрязнения, но не реже чем один раз в сутки;

- в местах массовой застройки частным малоэтажным жильем могут оборудоваться общие площадки для установки контейнеров или бункеров-накопителей. Размещение таких площадок и контейнеров, их санитарное содержание должно производится частными домовладельцами или организацией, в хозяйственном ведении которых они находятся.

- вывоз ТБО с бункерных и контейнерных площадок должно осуществляется организацией, с которой заключены договоры на вывоз мусора.

- вывоз отходов осуществляется:

-	ТБО – не реже 1 раза в трое суток (при температуре минус 14 С° и ниже) и ежедневно в теплое время (при температуре выше 14 С°);

-	ТБО из жилищного фонда – 1 раза в сутки;

-	жидких бытовых отходов из выгребов – по мере накопления (не допускается наполнение выгреба выше поверхности земли), но не реже 1 раза в полгода.

-	предприятия и организации, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, должны иметь установленные специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка спец. машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

Проектные предложения по санитарной очистке населенного пункта позволят решить следующие задачи:

- рационально использовать данную территорию;

- оборудование контейнерных площадок в соответствии с нормами;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

## IV.VII. Положения Генерального плана по инженерной подготовке территории

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия малоэтажной застройки на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры: максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод, минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

Понижение уровня грунтовых вод намечается, в основном, на участках, удаленных от оврагов и поймы реки и колеблется в зависимости от интенсивности таяния снегов и выпадения атмосферных осадков.

Противопожарные мероприятия:

  - Установка гидрантов на водоводах.

  - Обеспечить удобные подъезды пожарных машин к жилым, общественным зданиям и пожарным резервуарам.

  - Расстояние от границ застройки до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

  - Формирование добровольной пожарной дружины и установка щитов в общественных местах с первичными  средствами для тушения пожара.

## IV.VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Тепловые и газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог с целью исключения возможных разрытий в зоне проезжей части. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории участков при согласии их владельцев. Прокладка газовых сетей высокого давления по территории малоэтажной застройки не допускается.

### IV.VIII.1 Водоснабжение, зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

На территории деревни Ястребовка водоснабжение осуществляется из подземных источников, колодцев и скважины. На территории деревни расположено две водонапорные башни и две артезианские скважины с общим водоотбором 13м3/час, необходима установка водонапорную башню и артезианскую скважину, для обеспечения водой территорию новой жилой застройки с закольцовкой с существующей водонапорной сетью.

На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Мероприятия по охране подземных вод:

-организация и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод;

- мониторинг режимных скважин на грунтовые воды и эксплуатируемые водоносные горизонты вблизи грунтовых водозаборов, крупных населенных пунктов и потенциальных источников загрязнения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

- второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |
| --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |
| Подземные источники Скважины, в том числе: - защищенные воды - недостаточно защищенные воды | не менее 30 м не менее 50 м | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) |

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Дальность распространения загрязнения зависит от: вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); характера загрязнения (микробное или химическое); степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника); гидрогеологических или гидрологических условий.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

Предлагаемые мероприятия:

Водоснабжение малоэтажной застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов и допускается устраивать автономно — для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Ввод водопровода в одно-двухэтажные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации.

Необходимо предусмотреть устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут. Они будут установлены в каждый дом. Для коттеджной застройки допускается установка септиков.

Расход воды на полив участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

Проектные предложения

В целом, качество питьевой воды д. Ястребовка Ферзиковского района удовлетворительное, пригодное для хозяйственно-питьевого снабжения. Органолептические свойства питьевой воды соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, содержание микро- и макрокомпонентов не превышает установленных норм. Оценка риска, связанного с колебаниями микробиологических показателей качества воды, является приоритетным для обеспечения безопасности здоровья потребителя от употребления нестандартной питьевой воды. При невозможности обеспечения населения безопасной водой рекомендуется проводить перед употреблением её обязательное кипячение. Питьевая кипяченая вода по бактериологическим показателям отвечает гигиеническим нормативам

В качестве источника централизованного водоснабжения на рассматриваемой территории для хозяйственно-питьевых нужд используются артезианские подземные воды, защищенных от поверхностного загрязнения. В случае необходимости, в состав сооружений водоснабжения необходимо вводить сооружения водоподготовки для доведения качества воды источника до качеств «Вода питьевая».

В системе водоснабжения деревни требуется проведение реконструктивных работ по перекладки устаревших сетей и водоводов.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна охватывать всю жилую застройку деревни.

Водозаборные узлы для участков застройки включают подъем воды из артезианских скважин, хранение регулирующего и неприкосновенного пожарного запаса воды в баках водонапорных башен.

Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на один коттедж составляет 0,75 куб.м/сут. Удельное суточное водопотребление на одного жителя – 300 л/сут. Максимальный суточный расход воды на один коттедж – 0,9 куб.м./сут.

Водопотребление на полив одного участка составляет 0,15 куб.м/сут. Суммарный расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды для одного коттеджа составит 1,05 куб.м./сут.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с.

Спецпожаротушение отдельных объектов решается на последующих стадиях проектирования в соответствии с действующими нормами и правилами.

### IV.VIII.2 Водоотведение

Проектные предложения

На территории деревни и на площадках нового строительства рекомендуются применять локальные очистные сооружения - комплексы ёмкостей (септики, биореакторы, отстойники, фильтры), предназначенные для очистки бытовых, ливневых, производственных сточных вод.

Автономные очистные сооружения используются при строительстве жилых домов (альтернатива септикам) и общественных зданий, а также локальные очистные сооружения для групп зданий.

На сегодняшний день в д. Ястребовка какализационно-бытовые стоки от небольшой группы домов  сбрасываются в лесной массив. В связи с этим предлагается ликвидировать участок трубопровода размером 243 метра и организовать септик на группу домов.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

### IV.VIII.3 Теплоснабжение

В настоящее время населенный пункт не обеспечен централизованным теплоснабжением, отопление домов осуществляется децентрализовано. Теплоснабжение напрямую связано с прокладкой газопровода к населенному пункту.

Местные теплоисточники работают как на твердом топливе так и на газе.

Проектные предложения

Проектом предлагаются основные направления развития системы теплоснабжения:

- обеспечение децентрализованным теплоснабжением (с использованием индивидуальных отопительных систем) нового малоэтажного (коттеджного) жилого строительства с использованием газа и электроэнергии;

- обеспечение децентрализованным теплоснабжением (с использованием индивидуальных отопительных систем) существующего жилого строительства с использованием газа и электроэнергии;

- сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

- для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блоков модульных котельных, работающих на газовом топливе. Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования (проект планировки на территории новой застройки).

### IV.VIII.4 Газоснабжение

Газоснабжение деревни осуществляется от ГРС Ферзиково Калужской области. Процент обеспеченности села газом очень низок и составляет около 23 %. На территории населенного пункта располагается 1 ШРП и 1газовая заглушка.

Проектные предложения

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- прокладка газопровода низкого давления параллельно дороги «Калуга-Ястребовкадля» для обеспечения газом северной части деревни;

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов;

- осуществление технического диагностирования ГРПШ;

- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности газоснабжения;

- определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Детальная трассировка и протяженность газопроводов, а также задачи по установке индивидуальных газорегуляторных пунктов среднего давления и раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Тепловые и газовые сети, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог с целью исключения возможных разрытий в зоне проезжей части. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории приквартирных участков при согласии их владельцев. Прокладка газовых сетей высокого давления по территории малоэтажной застройки не допускается.

Часовой расход тепла на отопление одного коттеджа составит 0,0326 Гкал/час;

Часовой расход тепла на горячее водоснабжение (ГВС) одного коттеджа составит 0,0001 Гкал/час.

Норма расхода воды на горячее водоснабжение на одного человека составляет 120 л/сут. Суммарный часовой расход тепла на отопление и ГВС на один коттедж составит 0,033 Гкал/час. Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды на один коттедж составит 900 м3; часовой расход газа на один коттедж составит 0,43 м3. Расход газа на отопление и ГВС составит 4,125м3. Суммарный часовой расход газа составит 4,56 м3/час.III.VII.4

### IV.VIII.5 Электроснабжение

По территории деревни Ястребовка проходят линии электропередач «Орбита-Спутник», «Черепеть-Спутник» мощностью - 220 кВ, а также линии электропередач мощностью 38 кВ и 10 кВ.

Вдоль дороги «Большие Козлы – Мужачи – Морозовы Дворы» проходят линии электропередач: 10 кВ и 110 кВ «Орбита-Агеево».

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго».

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Проектные предложения

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства в селе на расчетный срок необходимо:

- реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих сетей;

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

### IV.VIII.6 Связь

В настоящее время телефонная связь осуществляется на базе радиовещания, а также предоставляются услуги сотовой связи организациями МТС, Мегафон, Билайн.

В целях обеспечения высокого качества и возможности расширения предоставляемых услуг в отрасли связи будет проводиться техническое перевооружение на цифровое оборудование нового поколения с использованием технологий FTTX, IP TV и др.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающих в себя:

- мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Развитие средств связи будет осуществляться с учётом расширения новых видов услуг связи: предоставления высокоскоростного широкополосного доступа internet, цифровых каналов, цифрового телевидения и радиовещания.

Универсальные таксофоны дают возможность совершать местные, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы. Количество установленных таксофонов универсальных услуг связи в д. Ястребовка – 1.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещание на территории поселка Октябрьский предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радии России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103.1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), Ретро FM (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа +» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в городе Калуге.

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории села предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в городе Калуге.

Кроме этого, на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

## IV.IX. Ритуальное обслуживание населения

Ритуальное обслуживание населения осуществляется на территории кладбищ традиционного захоронения:

Андреевское кладбище, д. Андреевское, площадь 2 гектара, заполнено на 30%;

Покровское кладбище с. Покровское, площадь 2 гекрата, заполнено на 20%;

На основании действующих нормативных документов площадь кладбищ должна составлять 0,24 га на 1000 чел.

В связи с увеличением численности населения деревни Ястребовка (до 1132 человек) произведен расчет потребности в территориях специального назначения.

Расчет нормы-площади земельного участка на 1000 чел. – для кладбищ традиционного захоронения в соответствии с Рекомендациями по проектированию объектов ритуального назначения:

Где:	ST - общая площадь кладбища на расчетный период;

N - норма земельного участка на одно захоронение;

К - коэффициент смертности (число умерших в год на 1000 чел.);

Т - расчетный период, равный 20 годам для гроба с телом.

Расчетная норма на одно захоронение гроба с телом умершего 5 м2, урны с прахом – 1 м2.

Площадь захоронений должна составлять 65-70 % общей площади кладбища.

Расчетная норма - площадь земельного участка на 1000 чел. - определяется в зависимости от относительной смертности (в год на 1000 чел.).

В Калужской области смертность в сельской местности за 2009 г. составила 22,0 человека на 1000 граждан.

Расчет нормы-площади земельного участка на 1000 чел.

На территории кладбищ необходимо осуществить следующие виды благоустройства: ограждение территории, разбивка на сектора, благоустройство и озеленение, строительство основных дорог, организация отвода и сбора поверхностных вод, строительство служебных зданий. На участках, не имеющих естественного стока или с уклонами, превышающими максимально допустимые, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территории.

### Список используемой литературы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, 2004 г.

- Водный кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Земельный кодекc Российской Федерации, 2001 г.

- Лесной кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды», 2002 г.

- ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель.

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

- Информационный отчет ГУВ, ГВК – 2006г Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Отчет о состоянии геологической среды территории Калужской области за 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Семенов В.А., Семенова И.В. Водные ресурсы и гидроэкология Калужской области. Обнинск, 2002.