ООО «АртСтройИндустрия»

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

______________________Дианов Т.А

«____»______________________2008 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

СЕЛА НИКОЛЬСКОЕ ПЕРЕМЫШЛЬСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
ПЛАНИРОВАНИИ

Москва 2008 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	4

I Общие положения	4

II Цели территориального планирования с. Никольское	4

III Задачи территориального планирования с. Никольское	5

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ с. НИКОЛЬСКОЕ	8

IV Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.	8

V Мероприятия по территориальному развитию и изменению границ населенного пункта Никольское.	9

VI Мероприятия по развитию жилого фонда.	10

VI Мероприятия по развитию культурно-бытового обслуживания.	12

VII Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.	16

VIII Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.	17

1. Водоснабжение	18

1.1. Существующее положение	18

1.2. Проектные решения	18

2.Канализация	22

2.1. Хозяйственно-бытовая канализация. Существующее положение	22

2.2. Проектные решения	22

3. Теплоснабжение	33

3.1 Существующее положение	33

3.2 Проектные решения	33

4. Газоснабжение	37

4.1. Существующее положение	37

4.2. Проектные решения	38

5. Электроснабжение	39

5.1 Существующее положение	39

5.2 Проектное решение	39

6. Связь	47

6.1 Существующее положение	47

6.2 Проектное решение	48

IX Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.	48

X Мероприятия по снижению воздействия	50

на окружающую природную среду	50

XI Мероприятия по санитарной очистке территории	50

XII Мероприятия по противопожарной безопасности	52

Основные технико-экономические показатели	53

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план села Никольское Перемышльского района, выполняется в составе работ на разработку Генерального Плана в соответствии с техническим заданием по договору № 012-08 от 20 мая 2008 года, заключенного между                      ООО «Фрост» и ООО «АртСтройИндустрия».

Целью настоящей работы является определение возможностей территориального развития села, трассировки его проектной границы, параметров изменения элементов планировочной структуры территории, характера застройки, мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, решений по благоустройству территории и особенностей природоохранных мероприятий.

Разработка проекта выполнена в соответствии с действующими законодательными и нормативными  документами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации  № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10 2001 г.;

Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10. 2003 г.;

Строительные нормы и правила «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации  № 150 от 29.10.2002г.

Граница проектирования согласно заданию.

Работа в части «Генерального плана села Никольской Перемышльского района» представляется  в двух томах:

Том 1 Обоснование проекта

Том 2 Положения о территориальном планировании.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

# I Общие положения

1. Территориальное планирование с. Никольское осуществляется посредством разработки и утверждения  Генерального плана села Никольское Перемышльского района.

2. Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Генеральный план организации реализуется в проектных границах села Никольское, и с учетом развития прилегающей к нему территории.

4.  Генеральный план разработан в соответствии с целями и задачами развития Никольского, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Калужской области.

5. В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. В составе Генерального плана выделены следующие временные сроки его реализации:

расчетный срок, на который рассчитаны все основные проектные решения, - 2025 год;

первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации, - 2015 год;

8. При разработке Генерального плана населенного пункта села Никольское учитывались Правила землепользования и застройки, территориальные и отраслевые схемы размещения отдельных видов строительства, развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

# II Цели территориального планирования с. Никольское

1. Основными целями развития с. Никольское являются:

стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения;

Доступное  и комфортное жилье – гражданам России и содействие добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Территориальное планирование с Никольское направлено на определение функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

обеспечения устойчивого развития с. Никольское;

повышения качества среды проживания;

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

обеспечения учета интересов Перемышльского района, сельского поселения «Ахлебинино», интересов жителей с. Никольское и их объединений.

3. Территориальное планирование с. Никольское базируется на следующих установках социально-экономического развития:

Рост на расчетный срок общей численности населения                                 с. Никольское на уровне 3264 человек, за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста, на присоединенных территории может проживать 2908 человек;

повышение качества жизни жителей села с достижением по основным показателям среднероссийских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей жилищным фондом на перспективу до 2025 года в размере не менее 38 квадратных метров общей площади на человека; увеличение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.) до нормативного уровня в Российской Федерации;

# III Задачи территориального планирования с. Никольское

1. Существенное повышение эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий путем достройки ранее незавершенных кварталов, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований; обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры; оптимизации функционального использования в соответствии с рентным потенциалом указанных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами развития на расчетный срок до 2025 года на основе градостроительного освоения под застройку новых, ранее не застроенных территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий.

3. Сохранение при градостроительном освоении под застройку новых территорий свободных пространств и ценных природных комплексов.

4. Развитие и преобразование функциональной структуры с Никольское в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономики муниципального образования «Ахлебинино».

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий компактного размещения объектов жилого, общественно-делового и иного назначения, отвечающих современным требованиям функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития расположенных и вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Создание полноценных транспортных связей территорий жилищного строительства между собой и местами приложения труда.

7. Формирование системы инженерного обеспечения территорий нового строительства.

8. Удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития села Никольское и муниципального образования «Ахлебинино», социальных нормативов и норм, установленных Правительством Российской Федерации, и других нормативных документов на основе развития сети учреждений обслуживания.

9. Достижение обеспеченности жителей объектами обслуживания, гарантирующий комфортный уровень проживания, в том числе нормируемого социально гарантированного уровня обслуживания по каждому виду.

10. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории с. Никольское с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

11.Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда соответствующего комфортным условиям проживания, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении приумножения разнообразия городской среды.

12. Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для населения Перемышльского района .

13. Сокращение и ликвидация физически устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение ветхого и аварийного фонда.

14 Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

15. Формирование системы озелененных территорий на основе нового зеленого строительства, благоустройства и озеленения водоохранных зон водных объектов, санитарно-защитной зоны кладбища, придорожных полос.

16. Усиление средозащитной роли зеленых насаждений с сохранением ценных ландшафтов.

17. Защита от затопления и подтопления территории.

18. Защита от разрушения берегов, геоморфологических форм рельефа, карста.

19. Организация рельефа и отвод поверхностного стока.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ                  с. НИКОЛЬСКОЕ

# IV Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.

1. Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации до 2025 года на основе функционального зонирования территории села Никольское, включающего:

установление перечня функциональных зон (по видам);

указание функционального назначения зон каждого вида, определяющего преимущественное функциональное использование земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон;

установление на карте функционального зонирования границ функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон (по видам);

установление соотношения площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам).

2. Соответственно устанавливается следующий перечень функциональных зон (по видам):

Зоны сохраняемых объектов капитального строительства в том числе:

Зоны размещения объектов капитального строительства жилого назначения:

Территории индивидуальной жилой застройки коттеджного типа

Территории индивидуальной жилой застройки коттеджного типа (условно разрешенная без права нового строительства)

Зоны размещения объектов специального назначения:

Кладбище

Озеленение специального назначения

Зоны зеленого строительства:

Территории рекреационно-природных территорий

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства в том числе:

Зоны размещения объектов капитального строительства жилого назначения:

Территории индивидуальной жилой застройки коттеджного типа

Территории индивидуальной жилой застройки коттеджного типа при условии проведения мероприятий по уменьшению шумового воздействия

Территории индивидуальной жилой застройки коттеджного типа при условии проведения противооползневых инженерно-технических мероприятий

Зоны размещения объектов капитального строительства социально-культурного назначения:

Территории учреждений образования (Образовательные центры для детей школьного; школьного и младшего возрастов)

Территории предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания (Торговые центры)

Территория многофункционального комплекса досуга и отдыха со спортивно-оздоровительным центром

Зоны размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры:

Территории объектов транспортной инфраструктуры

Зоны размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:

Территории объектов инженерной инфраструктуры

Зоны зеленого строительства:

Территории скверов, бульваров

Территории объектов рекреационно-туристического назначения

# V Мероприятия по территориальному развитию и изменению границ населенного пункта Никольское.

В работе предложено изменение границы населенного пункта село Никольское. Площадь территории населенного пункта составляет 323,9 га. Ориентировочно на присоединенных территориях можно осуществить строительство 873 единиц жилья.

# VI Мероприятия по развитию жилого фонда.

. Проектом предлагается осуществлять застройку двухэтажными индивидуальными  жилыми домами  коттеджного типа по преимуществу на территориях включенных в границы населенного пункта и в настоящее время свободных от объектов капитального строительства.

В границах новых территорий предполагается разместить  141,2 тыс. м2  общей площади  жилых домов.

При среднем  показателе жилищной обеспеченности из расчета - 1 коттедж на 3 жителей, в границах нового строительства может быть расселено 2,908 тыс. человек (округленно для расчетов объектов инженерной и социальной инфраструктуры – 2,91 тыс.чел.).

Плотность жилого фонда «брутто» составит  1049,4 м2/га  или 20,7 чел/га.

Данные о размещении объемов нового жилищного строительства на территории присоединяемой к с. Никольское

| №№ квартала | Наименование | Показатели на 1 дом | Количество домов | Показатели на все дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая жилая площадь.м2 | Площадь застройки .м2 |  | Общая жилая площадь .м2 | Площадь застройки .м2 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Коттедж | 200 | 115 | 121 | 24200 | 13915 |
| 2 | Коттедж | 135 | 80 | 124 | 16740 | 9920 |
| 3 | Коттедж | 200 | 115 | 162 | 32400 | 18630 |
|  | Коттедж | 150 | 100 | 54 | 8100 | 5400 |
| 4 | Коттедж | 150 | 100 | 117 | 17550 | 11700 |
| 5 | Коттедж | 150 | 100 | 67 | 10050 | 6700 |
|  | Коттедж | 135 | 80 | 48 | 6480 | 3840 |
| 6 | Коттедж | 135 | 80 | 177 | 23895 | 14160 |
| 7 | Коттедж | 135 | 80 | 13 | 1755 | 1040 |
| Итого: | 883 | 141170 | 85305 |

В существующих границах села Никольское расположены индивидуальные жилые дома усадебного типа. Проектом предлагается реконструкция существующей жилой застройки с осуществлением нового строительства на неиспользуемой территории. В пределах старых границ села Никольское расчетная численность населения составит – 375 человек, общая площадь жилых домов -  18, 75 тыс. м2 .

Первая очередь строительства

Территории кварталов строительства №3 и №4 первой очереди полностью используются под жилые дома коттеджного типа со средним размером придомового участка 1500 - 2000 м2, с отведением территории вдоль шоссе для торгового комплекса в квартале №3. Размещение образовательных центров для детей школьного и младшего возраста, спортивно-оздоровительного комплекса, двух торговых комплексов магазинов промышленных и продовольственных товаров и досугового центра предусмотрено на территориях застройки второй очереди.

.

# VI Мероприятия по развитию культурно-бытового обслуживания.

В соответствии с Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063 –р (изменения утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 года № 923-р) и  требованиями Строительных норм и правил «Планировка и застройка городских и сельских поселений» в границах проектирования предлагается разместить учреждения обслуживания, предназначенные для обеспечения повседневного спроса населения. Их емкости рассчитываются на население – 3,290 тыс.чел. Объекты первичного культурно-бытового обслуживания, расположены в непосредственной близости к жилой застройке в радиусе пешеходной доступности. К таким объектам относятся образовательные центры для детей школьного и младшего возраста, спортивно-оздоровительных комплекс, центр досуга и отдыха, торговый комплекс магазинов промышленных и продовольственных товаров.

Расчет емкости учреждений и предприятий обслуживания населения

| №№ п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерений | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | детские дошкольные учреждения | мест | 35 | 102 |
| 2 | общеобразовательные школы | учащихся | 105 | 305 |
| 3 | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади | 70 | 210 |
| 4 | спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 60-80 | 180-240 |
| 5 | бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 20-25 | 60-75 |
| 6 | помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола | 50-60 | 150-180 |
| 7 | танцевальные залы | место | 6 | 18 |
| 8 | кинотеатры | мест | 25-35 | 75-105 |
| 9 | аптека | объект | 1 на 20тыс. насел. | 1 |
| 10 | магазин продовольственных товаров | м2 | 60 | 175 |
| 11 | магазин непродовольственных товаров | м2 | 30 | 88 |
| 12 | предприятия общественного питания | место | 40 | 120 |
| 13 | предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 21 |
| 14 | отделения банков, операционная касса | опер. место | 1 опер. окно на 2-3 тыс. жит. | 1 |
| 15 | опорный пункт охраны порядка | м2 норм. пл-ди | 10 | 30 |
| 16 | пункт приема вторичного сырья | м2 норм. площадиди | 19 | 55 |
| 17 | общественный туалет | прибор | 1 | 3 |
| 18 | пожарное депо | а/м | при численности до 5000 чел – 2 а/м | 2 |

Учреждения  повседневного обслуживания  предлагается разместить на территории кварталов №1, №2, №3 и №5.

Титульный список учреждений обслуживания

| № на плане | Наименование учреждений обслуживания | Применяемый проект | Единица измерений | Емкость | Строительный объем Тыс м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Образовательный центр для детей школьного и младшего возраста | По индивидуальному проекту организации, выполняющей заказ | мест | 102 – д/с 105 – шк ~207 | 8 |
| 2 | Образовательный центр для детей школьного возраста | По индивидуальному проекту организации, выполняющей заказ | мест | 200 | 5 |
| 3 | Многофункциональный комплекс: | 6,4 |
| 3.1 | Спортивно-оздоровительных центр | По индивидуальному проекту организации, выполняющей заказ | м2 общ. площ. | При численности 2-5 тыс. чел | 3,4 |
| 3.2 | Центр досуга и отдыха | По индивидуальному проекту организации, выполняющей заказ | мест | 233 | 3 |
| 4 | Торговый комплекс | По индивидуальному проекту организации, выполняющей заказ | м2 полезн. площ. | 436 (70 %) 625 | 7 |
|  | Состав торгового комплекса: |  |  |  |  |
|  | - аптечный киоск | - | объект | - |  |
|  | -магазины продовольственных товаров | - | м2 | 95(торг. пл) 40 (подсоб. пл) | 0,81 |
|  | -магазины непродовольственных товаров | - | м2 | 58(торг. пл) 42 (подсоб. пл) | 0,6 |
|  | -предприятия общественного питания | - | пос. место | 11 | 0.36 |
|  | -предприятия бытового обслуживания | - | рабочее место | 4 | 0.3 |
|  | -отделение сбербанка | - | опер. место | - | - |
|  | -опорный пункт охраны порядка | - | м2 норм. пл-ди | - | - |
|  | -пункт приема вторичного сырья | - | м2 норм. пл-ди | 20 | 0.18 |
|  | -общественный туалет | - | прибор | 1 | 0.02 |
|  | -прочие учреждения, предусмотренные составом проекта организации, выполняющей заказ | - | м2 | 780 | 4,7 |
| 5 | Торговый комплекс магазинов | По индивидуальному проекту организации, выполняющей заказ | м2 полезн. площ. | 436 (70 %) 625 | 7 |
|  | Состав торгового комплекса: |  |  |  |  |
|  | - аптека | - | объект | 1 | 0,36 |
|  | -магазин продовольственных товаров | - | м2 | 80(торг. пл) 40 (подсоб. пл) | 0,72 |
|  | -магазин непродовольственных товаров | - | м2 | 30(торг. пл) 40 (подсоб. пл) | 0,42 |
|  | -предприятия общественного питания | - | пос. место | 12 | 0,4 |
|  | -предприятия бытового обслуживания | - | рабочее место | - | - |
|  | -отделение сбербанка | - | опер. место | 1 | 0,3 |
|  | -опорный пункт охраны порядка | - | м2 норм. пл-ди | 30 | 0,3 |
|  | -пункт приема вторичного сырья | - | м2 норм. пл-ди | 35+ 40 (подсоб. пл) | 0,45 |
|  | -общественный туалет | - | прибор | 2 | 0.04 |
|  | -прочие учреждения, предусмотренные составом проекта организации, выполняющей заказ | - | м2 | 670 | 4 |
| 6 | Пожарное депо | - | а/м | 2 | 12 |

Общая кубатура учреждений обслуживания, размещенных на территории застройки  составляет 51,8 тыс.м3 или 17,8 м3 на 1 жителя.

Образовательные центры для детей школьного и младшего возраста,  размещенные на территории кварталов  №1 и №3  предназначены для обслуживания населения всех жилых образований, т.е их суммарная емкость обеспечивает потребность населения  кварталов №1 - №7 и сложившейся застройки села Никольское в детских образовательных учреждениях. Торговые, спортивные и досуговые объекты в кварталах  №1 и №3 обслуживают  территорию новой проектируемой застройки.

# VII Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

Транспортное обслуживание кварталов предлагается осуществлять по улицам местного значения (жилым) и проездам.

Элементы поперечных профилей улиц и проездов (проектные)

| Ширина в красных линиях (м) | Ширина проезжей части (м) | Ширина центральной резервной полосы (м) | Ширина зеленой полосы между проезжей частью и тротуаром (м) | Ширина тротуаров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица местного значения в жилой застройке |
| 14,00 | 6,00 | - | - | 1,5*2 |

Основу транспортно-планировочной структуры составляет система проездов. Ширина проездов принята 6,0 – 9,0 метров.

Парк индивидуального автотранспорта определён из расчёта 2 автомобиля на 1 семью и составляет в общем 1758 единиц. Временное хранение автотранспорта предлагается осуществлять на открытых автостоянках расположенных вдоль проездов.

Расчёт необходимых и предусмотренных проектом территорий автостоянок для временного хранения автотранспорта приведён в таблице.

| Наименование | Квартал №1 | Квартал №2 | Квартал №3 | Квартал №4 | Квартал №5 | Квартал №6 | Квартал №7 | Квартал №8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население (тыс. чел.) | 363 | 372 | 648 | 351 | 345 | 531 | 39 | 204 |
| Количество автомобилей (уровень автомобилизации - 2 единицы на семью) | 242 | 248 | 432 | 234 | 230 | 354 | 26 | 136 |
| Территория автостоянки при многофункциональном центре для временного хранения автотранспорта (а/м) | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| Территория автостоянок для временного хранения автомобилей вдоль проездов (а/м) | 186 | - | 165 | 167 | - | 273 | 20 | - |
| Общая площадь автостоянок (га) | 2164а/м * 25м2 =54100 |

Движение пешеходов на внутриквартальных территориях предлагается организовать по тротуарам вдоль внутриквартальных проездов, пешеходным дорожкам и аллеям.

# VIII Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

Техническим заданием предусматривается проведение анализа современного состояния инженерной инфраструктуры, головных инженерных источников, разработка схем инженерного оборудования территории.

Базовыми нормативными документами для инженерно-экологического обоснования явились следующие нормативные документы:

( Строительные нормы и правила «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

( Строительные нормы и правила «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

( Строительные нормы и правила «Внутренний водопровод и канализация зданий» приложение 3,

( Строительные нормы и правила «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

( Строительные нормы и правила «Канализация наружные сети и сооружения»;

( Строительные нормы и правила «Тепловые сети»;

( Строительные нормы и правила «Газораспределительные системы»

( Методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений.

( Методические рекомендации «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с учетом изменений и дополнений к разделу 2;

( Свод правил по проектированию и строительству "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя Российской Федерации от 26 ноября 2003 г. № 194)

( Ведомственные строительные нормы «Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

( Ведомственные строительные нормы «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи»;

( Материалы топографической съемки М 1:500.

## 1. Водоснабжение

## 1.1. Существующее положение

В селе существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение существующей застройки на рассматриваемой территории осуществляется от артезианской скважины производительностью 16 куб. м. в час. Вода подаётся к потребителям по магистральным (поселковым) водопроводным сетям, протяженностью 3,5 км.

Расположение существующих водопроводных сетей представлено на чертеже ИО-8.

## 1.2. Проектные решения

1.2.1. Расчетные расходы воды и стоков

Нормы водопотребления приняты в соответствии со Строительными нормами и правилами «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетные расходы воды на пожаротушение приняты в соответствии со Строительными нормами и правилами «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Потребные расходы воды из системы коммунального водопровода по территории в границах проектирования составляет – 831,1 м3/сут;

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с.

| Объемы водопотребления и водоотведения |
| --- |
| Номер квартала на плане | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| 1 | Коттеджи (200 м2) | чел. | 363 | 300 | 65,3 | 43,56 | 108,90 | 108,90 |
|  | Торговый комплекс магазинов промышленных и продовольственных товаров | персонал | 20 | 250 | 3,7 | 1,30 | 5,00 | 5,00 |
|  | Многофункциональный комплекс: |  | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|  | Спортивно-оздоровительных центр | мест | 205 | 3 | 0,4 | 0,21 | 0,62 | 0,62 |
|  | Центр досуга и отдыха | персонал | 40 | 10 | 0,3 | 0,12 | 0,40 | 0,40 |
|  | Пожарное депо | персонал | 16 | 100 | 0,6 | 0,96 | 1,60 | 1,60 |
| 2 | Коттеджи (135 м2) | чел. | 372 | 300 | 67,0 | 44,64 | 111,60 | 111,60 |
| 3 | Коттеджи (200 м2) | чел. | 486 | 300 | 87,5 | 58,32 | 145,80 | 145,80 |
|  | Коттеджи (150 м2) | чел. | 162 | 300 | 29,2 | 19,44 | 48,60 | 48,60 |
|  | Образовательный центр для детей школьного и младшего возраста | мест | 200 | 105 | 14,0 | 7,00 | 21,00 | 21,00 |
|  | Торговый комплекс магазинов промышленных и продовольственных товаров | персонал | 20 | 250 | 3,7 | 1,30 | 5,00 | 5,00 |
| 4 | Коттеджи (150 м2) | чел. | 351 | 300 | 63,2 | 42,12 | 105,30 | 105,30 |
| 5 | Коттеджи (150 м2) | чел. | 201 | 300 | 36,2 | 24,12 | 60,30 | 60,30 |
|  | Коттеджи (135 м2) | чел. | 144 | 300 | 25,9 | 17,28 | 43,20 | 43,20 |
|  | Образовательный центр для детей школьного возраста | мест | 200 | 14 | 2,0 | 0,80 | 2,80 | 2,80 |
| 6 | Коттеджи (135 м2) | чел. | 531 | 300 | 95,6 | 63,72 | 159,30 | 159,30 |
| 7 | Коттеджи (135 м2) | чел. | 39 | 300 | 7,0 | 4,68 | 11,70 | 11,70 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 831,1 | 831,1 |

1.2.2. Проектные решения

Водоснабжение проектируемых потребителей рассматриваемого поселка предусматривается из подземных источников (артезианских скважин).  Для обеспечения централизованного водоснабжения перспективных потребителей необходима реконструкция с увеличением производительности существующего поселкового подземного водозабора. Прирост производительности водозабора после реконструкции должен быть не менее 831,1 м3/сутки.

Кроме того, необходимо провести анализ качества подземных вод и, в зависимости от результатов, обеспечить необходимые этапы очистки воды.

От реконструируемого поселкового подземного водозабора вода новым потребителям подается проектируемыми уличными водопроводными сетями.

Централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения поселка по степени обеспеченности подачи воды относится к 3 –й категории в соответствии со Строительными нормами и правилами «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Противопожарные мероприятия: система пожаротушения, низкого давления с подачей воды через гидранты.

В соответствии со Строительными нормами и правилами «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

минимальный свободный напор в сети водопровода для проектируемой застройки при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание должен быть не мене 14 м.в.ст.

Схема проектируемых водоводов представляет собой закольцованную систему,  в связи с чем, обеспечивается высокая надежность водоснабжения. Проектируемые водоводы прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации.

Схема проектируемых водопроводных сетей представлена на чертеже Инженерное оборудование ИО-1.

## 2.Канализация

## 2.1. Хозяйственно-бытовая канализация. Существующее положение

Существующая система водоотведения поселка локальная (децентрализованная), канализационные стоки от каждого дома поступают на локальные очистные сооружения (ЛОС).

2.2. Ливневая канализация. Существующее положение

В поселке полностью отсутствует организованный сток поверхностных вод.

Отсутствие современной целостной системы закрытой дождевой сети ухудшает прочность дорожных одежд, вызывает подтопление подвалов, инженерных сетей и загрязнение чистых водоносных горизонтов при проникновении загрязненных поверхностных вод в почву. На застраиваемой территории система дождевой канализации также полностью отсутствует.

## 2.2. Проектные решения

Канализация хозбытовая

Суммарный расчетный расход хозбытовых стоков проектируемой застройки поселка на полное развитие составляет: 831,1 м3/сут.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории предусмотрено на локальные очистные сооружения, проектируемые на каждом застраиваемом участке.

Дождевая канализация.

Для отведения дождевых стоков перспективной застройки, имеющей современную планировку и благоустройство, предусматривается закрытая система, со строительством закрытых перехватывающих коллекторов, и устройством очистных сооружений поверхностного стока (ОСПС №1, ОСПС №2, ОСПС №3, ОСПС №4, ОСПС №5), см. лист Инженерное оборудование ИО-2.

Очистные сооружения предназначены для очистки сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов и представляют  собой секционные заглубленные железобетонные сооружения (одна секция 3х10.6 м. - 30 л/сек), перекрытые деревянными щитами.

В связи со сложным рельефом местности, на территории проектирования проектируется шесть канализационных насосных станций КНС.

От объектов, загрязняющих дождевые стоки (автостоянки, котельные, предприятия питания) предусматривается предварительная локальная очистка от нефтепродуктов и жира.

Территория проектируемого коттеджного поселка, разбита на пять  бассейнов дождевой канализации:

Первый бассейн, проектируемый жилой квартал №6, площадью F=33,6 га, с очистными сооружениями поверхностного стока (ОСПС -1) на площади F=0.3га.

После завершения поверхностной концентрации дождевой сток поступает в уличные лотки проезжей части, по уличному лотку до первого дождеприемника и далее закрытой системой трубопроводов самотеком дождевой сток поступает через разделительную камеру в  регулирующий резервуар общим объемом V =900.0 м3  , состоящий из 2-х секций по 450.0 м3  каждая.

Из резервуара, после прекращения дождя, дождевой сток равномерно продолжает поступать на локальные очистные сооружения поверхностного стока фирмы ООО “Озон” производительностью 30 л/сек (1 установка: 30 л/сек), имеющей соответствующие сертификаты и после очистки равномерно отводится  на рельеф.

Расчет сети дождевой канализации проектируемой застройки по Строительным нормам и правилам «Канализация». Бассейн стока №1

((((((сут.((((стка =10 х 16 х 33,6 х 0,25 = 1344 м3/сут.

| № | Наименование | Параметры | Количество | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая и проектируемая застройка |  |  |  |
|  | 1.Исходные данные: |  |  |  |
|  | 1.1Площадь водосбора, в т.ч. | ( | 33,6 | га |
|  | -асфальтовое покрытие проездов |  | 5,8 | га |
|  | -кровля зданий |  | 1,9 | га |
|  | -грунтовые поверхности спланированные |  | 25,8 | га |
|  | 1.2 Интенсивность дождя продолжительностью 20 мин. При Р=1год | ( 20 | 90 | л/с га |
|  | 1.3 Показатель степени (табл. 4) | ( | 0,71 |  |
|  | 1.4 Среднее кол. дождей за год (табл. 4) | (( | 150 |  |
|  | 1.5 Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (п.2.13) | ( | 1 |  |
|  | 1.6 Показатель степени (табл. 4) | ( | 1.54 |  |
|  | 1.7 Длина участка лотка | ( | 80 | м |
|  | 1.8 Коэффициент (табл. 11) | ( | 0,65 |  |
|  | 1.9 Поправочный коэф. При ((( 10 мин. |  |  |  |
|  | 1.10 Коэф. Для водонепроницаемых пов. | ( | 0,27 |  |
|  | 1.11 Среднее значение коэф. п.2.17 | (((( | 0,15 |  |
|  | 1.12 Длина главного коллектора | (( | 1280 | м |
|  | 2. Расчетные данные |  |  |  |
|  | 2.1 Расход дождевых вод (( = (((((((1.2(( )/( (1.2 (-0.1) | (( | 678,3 | л/с |
|  | 2.2 Расход дождевых вод для гидр. расч. (((( =(((( | (((( | 440,9 | л/с |
|  | 2.3 Параметр (= ( 20( 20( ( 1+(((/ (( (( )( | ( | 755 |  |
|  | 2.4 Расчетная продолжительность дождя ( =((((+(((( +(( | ( | 57,72 | мин. |
|  | 2.5 Время поверхностной концентрации | (((( | 10,0 | мин. |
|  | 2.6Продолжительность протекания по лоткам | (((( | 4,20 | мин. |
|  | 2.7Продолжительность протекания по трубам | (( | 43,52 | мин. |

Второй бассейн, включает проектируемые жилые кварталы №5 и №7, общей площадью F = 28,6 га, с очистными сооружениями поверхностного стока (ОСПС -2) на площади F=0.3га.

После завершения поверхностной концентрации дождевой сток поступает в уличные лотки проезжей части, по уличному лотку до первого дождеприемника и далее закрытой системой трубопроводов самотеком дождевой сток поступает через разделительную камеру в  регулирующий резервуар общим объемом V =900.0 м3  , состоящий из 2-х секций по 450.0 м3  каждая.

Из резервуара, после прекращения дождя, дождевой сток равномерно продолжает поступать на локальные очистные сооружения поверхностного стока фирмы ООО “Озон” производительностью 30 л/сек (1 установка: 30 л/сек), имеющей соответствующие сертификаты и после очистки равномерно отводится  на рельеф.

Расчет сети дождевой канализации проектируемой застройки по Строительным нормам и правилам «Канализация»

Бассейн стока №2

((((((сут.((((стка =10 х 16 х 28,6 х 0,25 = 1144 м3/сут.

| № | Наименование | Параметры | Количество | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая и проектируемая застройка |  |  |  |
|  | 1.Исходные данные: |  |  |  |
|  | 1.1Площадь водосбора, в т.ч. | ( | 28,6 | га |
|  | -асфальтовое покрытие проездов |  | 6,5 | га |
|  | -кровля зданий |  | 1,6 | га |
|  | -грунтовые поверхности спланированные |  | 20,4 | га |
|  | 1.2 Интенсивность дождя продолжительностью 20 мин. При Р=1год | ( 20 | 90 | л/с га |
|  | 1.3 Показатель степени (табл. 4) | ( | 0,71 |  |
|  | 1.4 Среднее кол. дождей за год (табл. 4) | (( | 150 |  |
|  | 1.5 Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (п.2.13) | ( | 1 |  |
|  | 1.6 Показатель степени (табл. 4) | ( | 1.54 |  |
|  | 1.7 Длина участка лотка | ( | 90 | м |
|  | 1.8 Коэффициент (табл. 11) | ( | 0,65 |  |
|  | 1.9 Поправочный коэф. При ((( 10 мин. |  |  |  |
|  | 1.10 Коэф. Для водонепроницаемых пов. | ( | 0,27 |  |
|  | 1.11 Среднее значение коэф. п.2.17 | (((( | 0,15 |  |
|  | 1.12 Длина главного коллектора | (( | 1500 | м |
|  | 2. Расчетные данные |  |  |  |
|  | 2.1 Расход дождевых вод (( = (((((((1.2(( )/( (1.2 (-0.1) | (( | 523,8 | л/с |
|  | 2.2 Расход дождевых вод для гидр. расч. (((( =(((( | (((( | 340,5 | л/с |
|  | 2.3 Параметр (= ( 20( 20( ( 1+(((/ (( (( )( | ( | 755 |  |
|  | 2.4 Расчетная продолжительность дождя ( =((((+(((( +(( | ( | 65,7 | мин. |
|  | 2.5 Время поверхностной концентрации | (((( | 10,0 | мин. |
|  | 2.6Продолжительность протекания по лоткам | (((( | 4,70 | мин. |
|  | 2.7Продолжительность протекания по трубам | (( | 51,00 | мин. |

Третий бассейн, включает проектируемые жилые кварталы №2, №3 и №4, общей площадью F = 98,0 га, с очистными сооружениями поверхностного стока (ОСПС -3) на площади F=1 га.

После завершения поверхностной концентрации дождевой сток поступает в уличные лотки проезжей части, по уличному лотку до первого дождеприемника и далее закрытой системой трубопроводов самотеком дождевой сток поступает через разделительную камеру в  регулирующий резервуар общим объемом V =1800.0 м3  , состоящий из 3-х секций по 600.0 м3  каждая.

Из резервуара, после прекращения дождя, дождевой сток равномерно продолжает поступать на локальные очистные сооружения поверхностного стока фирмы ООО “Озон” производительностью 60 л/сек (2 установки по 30 л/сек каждая), имеющей соответствующие сертификаты и после очистки равномерно отводится  на рельеф.

Расчет сети дождевой канализации проектируемой застройки по Строительным нормам и правилам «Канализация»

Бассейн стока №3

((((((сут.((((стка =10 х 16 х 98,0 х 0.25 = 3920 м3/сут.

| № | Наименование | Параметры | Количество | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая и проектируемая застройка микрорайона |  |  |  |
|  | 1.Исходные данные: |  |  |  |
|  | 1.1Площадь водосбора, в т.ч. | ( | 98,0 | га |
|  | -асфальтовое покрытие проездов |  | 21,5 | га |
|  | -кровля зданий |  | 5,3 | га |
|  | -грунтовые поверхности спланированные |  | 71,2 | га |
|  | 1.2 Интенсивность дождя продолжительностью 20 мин. При Р=1год | ( 20 | 90 | л/с га |
|  | 1.3 Показатель степени (табл. 4) | ( | 0,71 |  |
|  | 1.4 Среднее кол. дождей за год (табл. 4) | (( | 150 |  |
|  | 1.5 Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (п.2.13) | ( | 1 |  |
|  | 1.6 Показатель степени (табл. 4) | ( | 1.54 |  |
|  | 1.7 Длина участка лотка | ( | 70 | м |
|  | 1.8 Коэффициент (табл. 11) | ( | 0,65 |  |
|  | 1.9 Поправочный коэф. При ((( 10 мин. |  |  |  |
|  | 1.10 Коэф. Для водонепроницаемых пов. | ( | 0,27 |  |
|  | 1.11 Среднее значение коэф. п.2.17 | (((( | 0,15 |  |
|  | 1.12 Длина главного коллектора | (( | 1700 | м |
|  | 2. Расчетные данные |  |  |  |
|  | 2.1 Расход дождевых вод (( = (((((((1.2(( )/( (1.2 (-0.1) | (( | 1684,8 | л/с |
|  | 2.2 Расход дождевых вод для гидр. расч. (((( =(((( | (((( | 1095,1 | л/с |
|  | 2.3 Параметр (= ( 20( 20( ( 1+(((/ (( (( )( | ( | 755 |  |
|  | 2.4 Расчетная продолжительность дождя ( =((((+(((( +(( | ( | 71,47 | мин. |
|  | 2.5 Время поверхностной концентрации | (((( | 10,0 | мин. |
|  | 2.6Продолжительность протекания по лоткам | (((( | 3,67 | мин. |
|  | 2.7Продолжительность протекания по трубам | (( | 57,8 | мин. |

Четвертый бассейн, включает часть квартала №1, площадью F = 24,3 га, с очистными сооружениями поверхностного стока (ОСПС - 4) на площади F=0,2 га.

После завершения поверхностной концентрации дождевой сток поступает в уличные лотки проезжей части, по уличному лотку до первого дождеприемника и далее закрытой системой трубопроводов самотеком дождевой сток поступает через разделительную камеру в  регулирующий резервуар общим объемом V = 450.0 м3  - одна секция на 450.0 м3.

Из резервуара, после прекращения дождя, дождевой сток равномерно продолжает поступать на локальные очистные сооружения поверхностного стока фирмы ООО “Озон” производительностью 30 л/сек (1 установка на 30 л/сек), имеющей соответствующие сертификаты и после очистки равномерно отводится  на рельеф.

Расчет сети дождевой канализации проектируемой застройки по Строительным нормам и правилам «Канализация»

Бассейн стока №4

((((((сут.((((стка =10 х 16 х 24,3 х 0,25 = 972 м3/сут.

| № | Наименование | Параметры | Количество | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая и проектируемая застройка микрорайона |  |  |  |
|  | 1.Исходные данные: |  |  |  |
|  | 1.1Площадь водосбора, в т.ч. | ( | 24,3 | га |
|  | -асфальтовое покрытие проездов |  | 6,1 | га |
|  | -кровля зданий |  | 0,8 | га |
|  | -грунтовые поверхности спланированные |  | 17,3 | га |
|  | 1.2 Интенсивность дождя продолжительностью 20 мин. При Р=1год | ( 20 | 90 | л/с га |
|  | 1.3 Показатель степени (табл. 4) | ( | 0,71 |  |
|  | 1.4 Среднее кол. дождей за год (табл. 4) | (( | 150 |  |
|  | 1.5 Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (п.2.13) | ( | 1 |  |
|  | 1.6 Показатель степени (табл. 4) | ( | 1.54 |  |
|  | 1.7 Длина участка лотка | ( | 80 | м |
|  | 1.8 Коэффициент (табл. 11) | ( | 0,65 |  |
|  | 1.9 Поправочный коэф. При ((( 10 мин. |  |  |  |
|  | 1.10 Коэф. Для водонепроницаемых пов. | ( | 0,27 |  |
|  | 1.11 Среднее значение коэф. п.2.17 | (((( | 0,15 |  |
|  | 1.12 Длина главного коллектора | (( | 1100 | м |
|  | 2. Расчетные данные |  |  |  |
|  | 2.1 Расход дождевых вод (( = (((((((1.2(( )/( (1.2 (-0.1) | (( | 533,8 | л/с |
|  | 2.2 Расход дождевых вод для гидр. расч. (((( =(((( | (((( | 346,9 | л/с |
|  | 2.3 Параметр (= ( 20( 20( ( 1+(((/ (( (( )( | ( | 755 |  |
|  | 2.4 Расчетная продолжительность дождя ( =((((+(((( +(( | ( | 51,6 | мин. |
|  | 2.5 Время поверхностной концентрации | (((( | 10,0 | мин. |
|  | 2.6Продолжительность протекания по лоткам | (((( | 4,20 | мин. |
|  | 2.7Продолжительность протекания по трубам | (( | 37,4 | мин. |

Пятый бассейн, включает часть квартала №1, площадью F = 15,4 га, с очистными сооружениями поверхностного стока (ОСПС - 5) на площади F=0,2 га.

После завершения поверхностной концентрации дождевой сток поступает в уличные лотки проезжей части, по уличному лотку до первого дождеприемника и далее закрытой системой трубопроводов самотеком дождевой сток поступает через разделительную камеру в  регулирующий резервуар общим объемом V = 450.0 м3  - одна секция на 450.0 м3.

Из резервуара, после прекращения дождя, дождевой сток равномерно продолжает поступать на локальные очистные сооружения поверхностного стока фирмы ООО “Озон” производительностью 30 л/сек (1 установка на 30 л/сек), имеющей соответствующие сертификаты и после очистки равномерно отводится  на рельеф.

Расчет сети дождевой канализации проектируемой застройки по Строительным нормам и правилам «Канализация»

Бассеин стока №5

((((((сут.((((стка =10 х 16 х 15,4 х 0,25 = 616 м3/сут.

| № | Наименование | Параметры | Количество | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая и проектируемая застройка микрорайона |  |  |  |
|  | 1.Исходные данные: |  |  |  |
|  | 1.1Площадь водосбора, в т.ч. | ( | 15,4 | га |
|  | -асфальтовое покрытие проездов |  | 3,5 | га |
|  | -кровля зданий |  | 0,8 | га |
|  | -грунтовые поверхности спланированные |  | 11,1 | га |
|  | 1.2 Интенсивность дождя продолжительностью 20 мин. При Р=1год | ( 20 | 90 | л/с га |
|  | 1.3 Показатель степени (табл. 4) | ( | 0,71 |  |
|  | 1.4 Среднее кол. дождей за год (табл. 4) | (( | 150 |  |
|  | 1.5 Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (п.2.13) | ( | 1 |  |
|  | 1.6 Показатель степени (табл. 4) | ( | 1.54 |  |
|  | 1.7 Длина участка лотка | ( | 70 | м |
|  | 1.8 Коэффициент (табл. 11) | ( | 0,65 |  |
|  | 1.9 Поправочный коэф. При ((( 10 мин. |  |  |  |
|  | 1.10 Коэф. Для водонепроницаемых пов. | ( | 0,27 |  |
|  | 1.11 Среднее значение коэф. п.2.17 | (((( | 0,15 |  |
|  | 1.12 Длина главного коллектора | (( | 500 | м |
|  | 2. Расчетные данные |  |  |  |
|  | 2.1 Расход дождевых вод (( = (((((((1.2(( )/( (1.2 (-0.1) | (( | 500,2 | л/с |
|  | 2.2 Расход дождевых вод для гидр. расч. (((( =(((( | (((( | 325,1 | л/с |
|  | 2.3 Параметр (= ( 20( 20( ( 1+(((/ (( (( )( | ( | 755 |  |
|  | 2.4 Расчетная продолжительность дождя ( =((((+(((( +(( | ( | 30,67 | мин. |
|  | 2.5 Время поверхностной концентрации | (((( | 10,0 | мин. |
|  | 2.6Продолжительность протекания по лоткам | (((( | 3,67 | мин. |
|  | 2.7Продолжительность протекания по трубам | (( | 17,0 | мин. |

Схема проектируемых сетей дождевой канализации представлена на чертеже Инженерное оборудование ИО-2.

## 3. Теплоснабжение

## 3.1 Существующее положение

На территории проектирования источники теплоснабжения и тепловые сети отсутствуют.

## 3.2 Проектные решения

3.2.1. Подсчет тепловых нагрузок

На территории рассматриваемого поселения предусматривается размещение коттеджной застройки, а также объектов соцкультбыта.

Ориентировочные расчетные расходы на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемой застройки, рассчитаны по укрупненным удельным показателям (Строительные нормы и правила «Тепловые сети» и методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений, аналоги проектируемых объектов).

Кондиционирование воздуха в проектируемых апартаментах - отелях принимается на электроэнергии.

Расчетные параметры наружного воздуха приняты:

- холодный период = -270C;

- теплый период = +20,6 0C;

- продолжительность отопительного периода – 214 суток;

- средняя температура отопительного периода - 2,20C;

Сведения по тепловым нагрузкам сведены в таблицу 3.1. Общее теплопотребление проектируемой застройки на полное развитие  составит – 20,254 Гкал/час;

В том числе теплопотребление проектируемых объектов соцкультбыта на полное развитие составит – 0,9 Гкал/час (с учетом потерь тепла в тепловых сетях);

| Тепловые нагрузки и расходы газа |
| --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч | Источник теплоснабжения |
| Номер квартала на плане | Наименование | Кол-во зданий | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| 1 | Коттеджи (200 м2) | 121 | 24200 | 72600 | 0,428 | ------ | 2,852 | 3,280 | 492,1 | 87,89 | 579,9 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | Торговый комплекс магазинов промышленных и продовольственных товаров | 1 | 620 | 5000 | 0,007 | 0,068 | 0,110 | 0,184 | 27,6 | ------ | 27,6 | проектируемая котельная |
|  | Многофункциональный комплекс: | 1 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|  | Спортивно-оздоровительных центр |  | 540 | 3400 | 0,001 | 0,051 | 0,073 | 0,125 | 18,7 | ------ | 18,7 | проектируемая котельная |
|  | Центр досуга и отдыха |  | 610 | 2600 | 0,001 | 0,039 | 0,056 | 0,095 | 14,3 | ------ | 14,3 | проектируемая котельная |
|  | Пожарное депо | 1 | 1500 | 2600 | 0,005 | 0,039 | 0,102 | 0,146 | 21,9 | ------ | 21,9 | Индивидуальные отопительные системы |
| 2 | Коттеджи (135 м2) | 124 | 16740 | 50220 | 0,296 | ------ | 1,973 | 2,269 | 340,4 | 90,07 | 430,4 | Индивидуальные отопительные системы |
| 3 | Коттеджи (200 м2) | 162 | 32400 | 97200 | 0,573 | ------ | 3,819 | 4,392 | 658,8 | 110,19 | 769,0 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | Коттеджи (150 м2) | 54 | 8100 | 24300 | 0,143 | ------ | 0,955 | 1,098 | 164,7 | 47,39 | 212,1 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | Образовательный центр для детей школьного и младшего возраста | 1 | 2666,6 | 8000 | 0,035 | 0,044 | 0,176 | 0,255 | 38,2 | ------ | 38,2 | проектируемая котельная |
|  | Торговый комплекс магазинов промышленных и продовольственных товаров | 1 | 620 | 5000 | 0,007 | 0,068 | 0,110 | 0,184 | 27,6 | ------ | 27,6 | Индивидуальные отопительные системы |
| 4 | Коттеджи (150 м2) | 117 | 17550 | 52650 | 0,310 | ------ | 2,069 | 2,379 | 356,8 | 86,95 | 443,8 | Индивидуальные отопительные системы |
| 5 | Коттеджи (150 м2) | 67 | 10050 | 30150 | 0,178 | ------ | 1,185 | 1,362 | 204,3 | 54,86 | 259,2 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | Коттеджи (135 м2) | 48 | 6480 | 19440 | 0,115 | ------ | 0,764 | 0,878 | 131,8 | 43,33 | 175,1 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | Образовательный центр для детей школьного возраста | 1 | 1666,6 | 5000 | 0,004 | 0,025 | 0,101 | 0,130 | 19,5 | ------ | 19,5 | проектируемая котельная |
| 6 | Коттеджи (135 м2) | 177 | 23895 | 71685 | 0,422 | ------ | 2,817 | 3,239 | 485,9 | 120,4 | 606,3 | Индивидуальные отопительные системы |
| 7 | Коттеджи (135 м2) | 13 | 1755 | 5265 | 0,031 | ------ | 0,207 | 0,238 | 35,7 | 17,24 | 52,9 | Индивидуальные отопительные системы |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 20,254 |  |  | 3696,4 |  |

3.2.2. Мероприятия по теплоснабжению

Теплоснабжение проектируемой коттеджной застройки принимается от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа и электроэнергии.

. Теплоснабжение объектов соцкультбыта, и в частности двух школ, возможно от проектируемой газовой блок модульной котельной на севере участка №3 (отопление школ возможно только от отдельностоящего источника телоснабжения – Санитарные нормы и правила «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий»). Проектная мощность данной котельной принимается 0,9 Гкал/час.

От вышеуказанной котельной по проектируемым улицам необходимо проложить теплопроводы, по средством которых тепло будет поставляться потребителям.

На последующих стадиях проектирования необходимо выбрать оборудование для котельной, а также выполнить гидравлический расчет для определения диаметров проектируемых теплопроводов.

Схема теплоснабжения потребителей проектируемого квартала представлена на чертеже Инженерное оборудование ИО-3.

## 4. Газоснабжение

## 4.1. Существующее положение

Газоснабжение прилегающих территорий района проектирования осуществляется от газопровода высокого давления. Данный газопровод проходит через территорию проектирования. Газоснабжение сложившейся застройки поселка осуществляется от существующего газорегуляторный пункт (далее ГРП) высокого давления (параметры газа редуцируются до параметров среднего давления) и от существующего ГРП среднего давления (параметры газа редуцируются до параметров низкого давления), расположенных восточнее застроенной территории, газопроводами низкого давления газ подается потребителям поселка. Система газоснабжения поселка трехступенчатая, газопроводами высокого, среднего и низкого давлений.

Схема существующих газопроводов представлена на чертеже Инженерное оборудование ИО-4.

## 4.2. Проектные решения

4.2.1. Подсчет расхода газа

Использование природного газа проектируемой коттеджной застройкой, а также учреждениями обслуживания предусматривается на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.

Расчет потребности в газе выполнен в соответствии со Строительными нормами и правилами «Газораспределительные сети», данные расчетов сведены в таблицу (см. раздел «Теплоснабжение»).

Суммарный расход газа для проектируемой застройки на полное развитие составит 3696,4 м3/час.

4.2.2. Мероприятия по газоснабжению

Газоснабжение потребителей намечаемой застройки осуществляется от существующего газопровода высокого давления, проходящего через территорию проектирования.

Газопроводами высокого давления газ подается на газорегуляторные пункты высокого давления, в которых параметры газа редуцируются до параметров среднего давления и уже газопроводами среднего давления газ подается непосредственно потребителям. Газопроводы среднего давления прокладываются практически по всем проектируемым уличным проездам поселка. Газоснабжение потребителей планируется от проектируемых газопроводов среднего давления. Таким образом, предусматривается устройство Шкафные газорегуляторные пункты (далее ШГРП) среднего давления непосредственно у каждого потребителя для перевода параметров газа среднего давления, до параметров низкого давления.

Задачи по установке индивидуальных газорегуляторных пунктов среднего давления и раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Система газопроводов среднего давления представляет собой в основном закольцованную систему, с питанием от нескольких источников газоснабжения (пяти ГРП в.д.), в связи с чем, обеспечивается высокая надежность газоснабжения. Газопроводы среднего давления прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации.

На последующих стадиях проектирования необходимо проведение гидравлического расчета для установления диаметров проектируемых газопроводов.

Схема газоснабжения территории представлена на чертеже Инженерное оборудование ИО-4.

## 5. Электроснабжение

## 5.1 Существующее положение

По территории проектирования проходят транзитом следующие высоковольтные линии: ВЛ 110 кВ Орбита – Дубрава; ВЛ 220 кВ Орбита-Спутник; ВЛ 220 кВ Черепеть-Спутник.

Электроснабжение существующей застройки осуществляется от Высоковольтной линии (ВЛ) 10 кВ, проложенной по территории проектирования. Для электроснабжения потребителей сложившейся застройки, на территории поселка расположено три существующие Трансформаторные подстанции (далее ТП) 10/0.4 кВ.

Существующие сети электроснабжения представлены на чертеже Инженерное оборудование ИО-5.

## 5.2 Проектное решение

Подсчет электрических нагрузок

На территории рассматриваемого поселка предусматривается строительство коттеджной застройки, а также учреждений обслуживания.

По степени надежности внешнего электроснабжения, проектируемые объекты в основном относятся к потребителям II, кроме электроприемников противопожарных устройств, охранной сигнализации, которые отнесены к потребителям - I категории.

Подсчет потребляемой мощности выполнен по укрупненным удельным показателям на основании «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов застройки и элементов городской распределительной сети» (изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских сетей» Методические рекомендации).

| Расчет потребляемой электрической мощности |
| --- |
| Номер квартала на плане | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| 1 | Коттеджи (200 м2) | шт. | 121 | 4,87 | 589,3 | 1 | 589,30 | 0,96 | 613,85 |
|  | Торговый комплекс магазинов промышленных и продовольственных товаров | м2 общ. площ. | 620 | 0,25 | 155,0 | 0,8 | 124,00 | 0,87 | 142,53 |
|  | Многофункциональный комплекс: | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|  | Спортивно-оздоровительных центр | мест | 205 | 0,46 | 94,3 | 0,8 | 75,44 | 0,80 | 94,30 |
|  | Центр досуга и отдыха | мест | 210 | 0,46 | 96,6 | 0,8 | 77,28 | 0,87 | 88,83 |
|  | Освещение общественных территорий | га | 19,63 | 5 | 98,2 | 1 | 98,15 | 0,98 | 100,15 |
|  | Пожарное депо | м2 общ. площ. | 1500 | 0,054 | 81,0 | 0,8 | 64,80 | 0,87 | 74,48 |
| 2 | Коттеджи (135 м2) | шт. | 124 | 4,78 | 592,7 | 1 | 592,70 | 0,96 | 617,40 |
|  | Освещение общественных территорий | га | 9,44 | 5 | 47,2 | 1 | 47,20 | 0,98 | 48,16 |
| 3 | Коттеджи (200 м2) | шт. | 162 | 4,3 | 696,6 | 1 | 696,60 | 0,96 | 725,63 |
|  | Коттеджи (150 м2) | шт. | 54 | 6,94 | 374,7 | 1 | 374,70 | 0,96 | 390,31 |
|  | Образовательный центр для детей школьного и младшего возраста | мест | 200 | 0,46 | 92,0 | 0,8 | 73,60 | 0,95 | 77,47 |
|  | Торговый комплекс магазинов промышленных и продовольственных товаров | м2 общ. площ. | 620 | 0,25 | 155,0 | 0,8 | 124,00 | 0,87 | 142,53 |
|  | Котельная | Гкал/час | 1 |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  | Освещение общественных территорий | га | 19,44 | 5 | 97,2 | 1 | 97,20 | 0,98 | 99,18 |
| 4 | Коттеджи (150 м2) | шт. | 117 | 4,99 | 583,8 | 1 | 583,83 | 0,96 | 608,16 |
|  | Освещение общественных территорий | га | 9,66 | 5 | 48,3 | 1 | 48,30 | 0,98 | 49,29 |
|  | Насосная станция |  |  | аналог |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 5 | Коттеджи (150 м2) | шт. | 67 | 6,49 | 434,8 | 1 | 434,83 | 0,96 | 452,95 |
|  | Коттеджи (135 м2) | шт. | 48 | 7,18 | 344,6 | 1 | 344,64 | 0,96 | 359,00 |
|  | Образовательный центр для детей школьного возраста | мест | 200 | 0,25 | 50,0 | 0,8 | 40,00 | 0,95 | 42,11 |
|  | Освещение общественных территорий | га | 11,14 | 5 | 55,7 | 1 | 55,70 | 0,98 | 56,84 |
| 6 | Коттеджи (135 м2) | шт. | 177 | 4,3 | 761,1 | 1 | 761,10 | 0,96 | 792,81 |
|  | Освещение общественных территорий | га | 12,64 | 5 | 63,2 | 1 | 63,20 | 0,98 | 64,49 |
| 7 | Коттеджи (135 м2) | шт. | 13 | 11,3 | 146,9 | 1 | 146,90 | 0,96 | 153,02 |
|  | Освещение общественных территорий территории | га | 2 | 5 | 10,0 | 1 | 10,00 | 0,98 | 10,20 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 5923,69 |

На основании расчетов, выполненных по укрупненным удельным показателям, максимальная нагрузка проектируемой застройки на полное развитие составит – 5,9 мВА

Для определения количества строящихся трансформаторных подстанций (ТП) выполнен расчет потребляемой электрической мощности на шинах 0.4 кВ проектируемых ТП на полное развитие.

Таблица подсчета потребляемой электрической мощности на шинах 0.4 кВ проектируемых трансформаторных подстанций

| № участка на ГП | Наименование потребителей | Един. изм. | Кол-во | Уд. нагр-ка | Р, кВт | Кс | Рр, кВт | cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП №1, ТП №2 |
| 1 | Коттеджи (200 м2) | шт. | 121 | 4,87 | 589,3 | 1 | 589,30 | 0,96 | 613,85 |
|  | Торговый комплекс магазинов промышленных и продовольственных товаров | м2 общ. площ. | 620 | 0,25 | 155,0 | 0,8 | 124,00 | 0,87 | 142,53 |
|  | Многофункциональный комплекс: | ------ | ------ | ------ | ------ | --- | ---- | ---- | ------ |
|  | Спортивно-оздоровительных центр | мест | 205 | 0,46 | 94,3 | 0,8 | 75,44 | 0,80 | 94,30 |
|  | Центр досуга и отдыха | мест | 210 | 0,46 | 96,6 | 0,8 | 77,28 | 0,87 | 88,83 |
|  | Пожарное депо | м2 общ. площ. | 1500 | 0,054 | 81,0 | 0,8 | 64,80 | 0,87 | 74,48 |
|  | Освещение общественных территорий | га | 19,63 | 5 | 98,2 | 1 | 98,15 | 0,98 | 100,15 |
|  | Всего по участку: |  |  |  |  |  |  |  | 1114,14 |
| Предусматривается строительство двух ТП 10/0.4 кВ с трансформаторами расчетной мощности |
| ТП №3 |
| 2 | Коттеджи (135 м2) | шт. | 124 | 4,78 | 592,7 | 1 | 592,70 | 0,96 | 617,40 |
|  | Освещение общественных территорий | га | 9,44 | 5 | 47,2 | 1 | 47,20 | 0,98 | 48,16 |
|  | Всего по участку: |  |  |  |  |  |  |  | 665,56 |
| Предусматривается строительство одной ТП 10/0.4 кВ с трансформаторами расчетной мощности |
| РТП, ТП №4 |
| 3 | Коттеджи (200 м2) | шт. | 162 | 4,3 | 696,6 | 1 | 696,60 | 0,96 | 725,63 |
|  | Коттеджи (150 м2) | шт. | 54 | 6,94 | 374,7 | 1 | 374,70 | 0,96 | 390,31 |
|  | Образовательный центр для детей школьного и младшего возраста | мест | 200 | 0,46 | 92,0 | 0,8 | 73,60 | 0,95 | 77,47 |
|  | Торговый комплекс магазинов промышленных и продовольственных товаров | м2 общ. площ. | 620 | 0,25 | 155,0 | 0,8 | 124,00 | 0,87 | 142,53 |
|  | Котельная | Гкал/час | 1 |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  | Освещение общественных территорий | га | 19,44 | 5 | 97,2 | 1 | 97,20 | 0,98 | 99,18 |
|  | Всего по участку: |  |  |  |  |  |  |  | 1455,12 |
| Предусматривается строительство двух ТП 10/0.4 кВ с трансформаторами расчетной мощности |
| ТП №5 |
| 4 | Коттеджи (150 м2) | шт. | 117 | 4,99 | 583,8 | 1 | 583,83 | 0,96 | 608,16 |
|  | Освещение общественных территорий | га | 9,66 | 5 | 48,3 | 1 | 48,30 | 0,98 | 49,29 |
|  | Всего по участку: |  |  |  |  |  |  |  | 657,44 |
| Предусматривается строительство одной ТП 10/0.4 кВ с трансформаторами расчетной мощности |
| ТП №6 |
| 5 | Коттеджи (150 м2) | шт. | 67 | 6,49 | 434,8 | 1 | 434,83 | 0,96 | 452,95 |
|  | Коттеджи (135 м2) | шт. | 48 | 7,18 | 344,6 | 1 | 344,64 | 0,96 | 359,00 |
|  | Образовательный центр для детей школьного возраста | мест | 200 | 0,25 | 50,0 | 0,8 | 40,00 | 0,95 | 42,11 |
|  | Освещение общественных территорий | га | 11,14 | 5 | 55,7 | 1 | 55,70 | 0,98 | 56,84 |
|  | Всего по участку: |  |  |  |  |  |  |  | 910,90 |
| Предусматривается строительство одной ТП 10/0.4 кВ с трансформаторами расчетной мощности |
| ТП №7 |
| 6 | Коттеджи (135 м2) | шт. | 177 | 4,3 | 761,1 | 1 | 761,10 | 0,96 | 792,81 |
|  | Освещение общественных территорий | га | 12,64 | 5 | 63,2 | 1 | 63,20 | 0,98 | 64,49 |
|  | Всего по участку: |  |  |  |  |  |  |  | 857,30 |
| Предусматривается строительство одной ТП 10/0.4 кВ с трансформаторами расчетной мощности |
| ТП №8 |
| 7 | Коттеджи (135 м2) | шт. | 13 | 11,3 | 146,9 | 1 | 146,90 | 0,96 | 153,02 |
|  | Освещение общественных территорий территории | га | 2 | 5 | 10,0 | 1 | 10,00 | 0,98 | 10,20 |
|  | Всего по участку: |  |  |  |  |  |  |  | 163,22 |
| Предусматривается строительство одной ТП 10/0.4 кВ с трансформаторами расчетной мощности |
| ТП №9 |
|  | Насосная станция (реконструируемый водозабор) |  |  | аналог |  |  | 100,00 |  | 100,00 |

| Для определения нагрузок на шинах 10 кВ РТП выполнен расчет с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов |
| --- |
| № участка | S, кВА | Кол-во транс. | Кс | Sр, кВА |
| 1 | 1114,14 | 4 | - | - |
| 2 | 665,56 | 2 | - | - |
| 3 | 1455,12 | 4 | - | - |
| 4 | 657,44 | 2 | - | - |
| 5 | 910,90 | 2 | - | - |
| 6 | 857,30 | 2 | - | - |
| 7 | 163,22 | 2 | - | - |
|  | 100,00 | 2 |  |  |
| Итого на РП: | 5923,69 | 20 | 0,75 | 4442,76 |

На основании выполненных расчетов представленных в таблицах общая потребляемая мощность на шинах 10 кВ источника электроснабжения на полное развитие территории ориентировочно составит – 4,5 МВА.

По степени надежности внешнего электроснабжения, проектируемые объекты в основном являются потребителями 2 и 3 категории по правила устройства электроустановок (ПУЭ), кроме следующих токоприемников, которые находятся в проектируемых комплексах и отнесены к потребителям I категории:

- в общественно-деловых застройках: противопожарные устройства, охранная сигнализация, лифты.

На последующих стадиях проектирования уточняется объем потребителей I категории и схема обеспечения надежности электроснабжения для данных потребителей: третий независимый источник электроснабжения, устройство автоматического ввода резерва (АВР) непосредственно у токоприемника.

Электроснабжение проектируемой застройки возможно от проектируемой, южнее рассматриваемой территории, подстанция (ПС) 110/35/10 кВ «Ахлебинино». На подстанции устанавливаются два трансформатора мощностью 2х25 МВА. Питание выполняется от ВЛ-110 кВ «Орбита-Дубрава» заходом с образованием ВЛ-110 кВ «Орбита - Ахлебинино» и «Ахлебинино - Дубрава».

Распределение электроэнергии предусматривается через распределительную трансформаторную подстанцию (далее РТП) 10 кВ и трансформаторные подстанции (ТП) 10/0.4 кВ.

Для распределения электроэнергии на территории проектируемой застройки предусматривается строительство одной РТП 10 кВ и восьми ТП 10/0.4 кВ с трансформаторами расчетной мощности от 2х100 до 2х630 кВА.

Электроснабжение намечаемых потребителей осуществляется от проектируемой РТП через понизительные трансформаторные подстанции.

Подключение РТП предусматривается по двум сдвоенным питающим кабельным линиям 10 кВ, проложенным в земляной траншее, от проектируемой ПС 110/35/10 кВ «Ахлебинино». Сечение, марка и количество кабелей в кабельной линии определяется на последующих стадиях проектирования.

Подключение проектируемых ТП к РТП осуществляется по кабельным линиям 10 кВ по 2-х лучевой схеме, с резервными перемычками.

Проектируемая РТП предусматривается отдельно стоящая  закрытого типа.

Проектируемая схема 10 кВ принята 2-х лучевая с резервными перемычками для надежного электроснабжения потребителей.

Местоположение РТП, ТП и предполагаемых трасс кабельных линий указаны  условно и решаются на последующих стадиях проектирования.

В настоящее время в проектных границах  находится реконструируемый подземный водозабор. Для его электроснабжения от проектируемой распределительной сети 10 кВ необходимо выполнить строительство ТП 10/0.4 кВ подземного водозабора с прокладкой кабельных линий 10 кВ.

Проектируемая распределительная сеть 10 кВ поселка представлена на чертеже ИО-

## 6. Связь

## 6.1 Существующее положение

В границах проектирования три кабеля связи проходят транзитом через рассматриваемую территорию. Первый проложен через всю территорию с юго-запада на северо-восток (ОАО «Центртелеком»), второй – в восточной части с юга на север (ОАО «Вымпел-коммуникации»), третий проходит южнее рассматриваемой территории, параллельно автомобильной дороге.

Схема существующих сетей связи представлена на чертеже Инженерное оборудование ИО-6.

## 6.2 Проектное решение

Проектирование, при необходимости, средств связи на рассматриваемой территории решается на последующих стадиях проектирования.

# IX Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.

1. Строительное освоение новых территорий должно осуществляться с опережающей инженерной подготовкой застраиваемого участка в объеме и составе, достаточном для предупреждения проявлений опасных процессов, характерных для данного участка.

2. При проектировании оснований и выборе способов производства работ рекомендуется:

- разработать общую комплексную схему инженерной защиты всей осваиваемой территории от опасных инженерно-геологических процессов и осуществить ее реализацию до начала массового строительства;

- учесть возможность появления в разрезе грунтов, не встреченных при производстве настоящих изысканий, в связи со значительными (до 500м) расстояниями между скважинами (при разработке рабочей документации изыскания должны обеспечить уточнение инженерно-геологических условий конкретных участков строительства проектируемых зданий и сооружений с детальностью, необходимой и достаточной для обоснования окончательных проектных решений в соответствии со Строительными правилами «Инженерно-геологические изыскания для строительства».);

- техногенные грунты и грунты, пронизанные корневой системой растений выбрать из-под фундаментов;

- при устройстве подвальных помещений или технических подполий учесть высокое стояние и возможное повышение уровня грунтовых вод (запроектировать водозащитные мероприятия (законтурные дренажи, экраны, противофильтрационные завесы, гидроизоляцию и др.);

- предусмотреть прокладку водонесущих коммуникаций в специальных каналах (лотках), позволяющих осуществлять контроль за возможными утечками, со сбросом последних в ливневую канализацию;

- здания и сооружения, во избежание дополнительных деформаций оснований из-за подъема грунтовых вод, следует проектировать с учетом полного водонасыщения грунтов оснований;

- предусмотреть мероприятия по уменьшению влияния на основания зданий и сооружений пучинистых свойств грунтов.

3. При использовании грунтов в качестве естественных оснований должны применяться методы строительных работ, не допускающие ухудшения свойств грунтов и качество подготовленного основания вследствие неорганизованного замачивания, размыва грунтовыми и поверхностными водами, повреждения механизмами и транспортными средствами, выветривания, промораживания и применения открытого водоотлива.

4. Освоение территории возможно после выполнения мероприятий по инженерной подготовке:

- Снятие существующего растительного грунта с использованием его под озеленение

- Приспособление рельефа с учетом нормативных уклонов под застройку, транспортную и инженерную инфраструктуры;

- Благоустройство территории, решение поверхностного водоотвода;

- Мероприятия, связанные с понижением грунтовых вод, водоотведением, строительством очистных сооружений;

- Мероприятия, связанные со строительством на территориях подверженных экзогенным процессам.

# X Мероприятия по снижению воздействия

# на окружающую природную среду

Воздушная среда

- В качестве основного мероприятия для защиты воздушной среды в зоне размещения застройки предусматривается озеленение.

- Все источники вредного воздействия на окружающую среду предусмотрено разместить вне жилой застройки на расстоянии, соответствующих санитарно-гигиенических требований:

  - от котельной предусмотрен нормативный размер санитарно-защитной зоны 50 м;

  - от канализационной насосной станции (КНС) предусмотрен нормативный размер санитарно-защитной зоны 15 м;

  - от очистных сооружений предусмотрен нормативный размер санитарно-защитной зоны 100 м

Шумовое воздействие

1. Проектом предусмотрено размещение парковок с соблюдением нормативных расстояний от жилых зданий и образовательных учреждений:

Охрана почв и подземных вод

1. Для очистки поверхностного стока с территории асфальтированных покрытий уличных проездов и парковок применяются локальные очистные сооружения

Растительность

Предусмотреть после завершения застройки и инженерной подготовки территории ее благоустройство и озеленение.

# XI Мероприятия по санитарной очистке территории

Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен с учетом следующих документов:

- Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 гг),

- Правила благоустройства и озеленения территорий муниципального образования «Город Калуга», 2005 г.;

- Правила по обращению с отходами в муниципальном образовании «Город Калуга»;

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, М., 2003;

- Строительные нормы и правила «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Санитарные нормы и правила «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- Строительные нормы и правила «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов»;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-Ф3 от 24.06.98 г.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по санитарной очистки и уборки территории с. Никольское.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории.

Значительной проблемой в организации системы санитарной очистки является не отсутствие технологий переработки (современные технологии позволяют переработать до 90% от общего количества отходов), а отделение  полезного сырья от остального мусора (и разделение различных компонентов). Поэтому целесообразно участие населения в организации системы селективного сбора отходов.

Следует предусмотреть организацию селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизацию работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

Нормы накопления отходов принимаются:

- на 1 очередь – 1,7 м3 на 1 человека в год (340 кг/чел/год);

- на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

В приведенных нормах 5% составляют крупногабаритные отходы, на 1 очередь 14 кг (70 м3) на 1 человека в год, на расчетный срок 15 кг (75 м3) на 1 человека в год.

Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со Строительными нормами и правилами «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

и приведено в таблице (предусматривается полное канализование всей  застройки на 1 очередь строительства).

Предлагается контейнерная система вывоза.

Уборка территории

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с городских улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть).

Снеговые свалки размещены с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические данные.

# XII Мероприятия по противопожарной безопасности

Проектом предусмотрена возможность размещения пожарного депо на две машины, радиус обслуживания не должен превышать 3 км.

# Основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Территория в пределах границ населенного пункта всего В том числе: | га | - | 325 |
| Квартал №1 |
|  | Территория в пределах границ квартала всего В том числе: | га | - | 40.1 |
|  | Территория проектной индивидуальной жилой застройки коттеджного типа | га | - | 22.7 |
|  | Территория проектной индивидуальной жилой застройки коттеджного типа при условии проведения противооползневых инженерно –технических мероприятий | га | - | 1.57 |
|  | Территория существующей индивидуальной жилой застройки коттеджного типа | га | - | 0.28 |
|  | Территория объектов инженерной инфраструктуры | га | - | 0.25 |
|  | Территория учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания | га | - | 0.5 |
|  | Территория многофункционального комплекса досуга и отдыха | га | - | 0.42 |
|  | Озеленение специального назначения | га | - | 2.04 |
|  | Территория объектов транспортной инфраструктуры | га | - | 5.92 |
|  | Скверы, бульвары | га | - | 6,4 |
| Квартал №2 |
|  | Территория в пределах границ квартала всего В том числе: | га | - | 29.23 |
|  | Территория проектной индивидуальной жилой застройки коттеджного типа | га | - | 14.6 |
|  | Территория проектной индивидуальной жилой застройки коттеджного типа при условии проведения мероприятий по уменьшению шумовых воздействий. | га | - | 0.35 |
|  | Территория объектов инженерной инфраструктуры | га | - | 0.2 |
|  | Территория объектов рекреационно-туристического назначения | га | - | 0.48 |
|  | Озеленение специального назначения | га | - | 6.94 |
|  | Озеленение рекреационного назначения, природные территории | га | - | 0.09 |
|  | Территория объектов транспортной инфраструктуры | га | - | 3.6 |
|  | Скверы, бульвары | га | - | 2.98 |
| Квартал №3 |
|  | Территория в пределах границ квартала всего В том числе: | га | - | 53.26 |
|  | Территория проектной индивидуальной жилой застройки коттеджного типа | га | - | 30.9 |
|  | Территория проектной индивидуальной жилой застройки коттеджного типа при условии проведения мероприятий по уменьшению шумовых воздействий. | га | - | 4.15 |
|  | Территория учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания | га | - | 0.4 |
|  | Территория учреждений образования | га | - | 1 |
|  | Территория объектов инженерной инфраструктуры | га | - | 0.45 |
|  | Территория объектов рекреационно-туристического назначения | га | - | 2.1 |
|  | Озеленение специального назначения | га | - | 1.2 |
|  | Территория объектов транспортной инфраструктуры | га | - | 6.9 |
|  | Скверы, бульвары | га | - | 6.1 |
| Квартал №4 |
|  | Территория в пределах границ квартала всего В том числе: | га | - | 23.8 |
|  | Территория проектной индивидуальной жилой застройки коттеджного типа | га | - | 15.02 |
|  | Территория проектной индивидуальной жилой застройки коттеджного типа при условии проведения мероприятий по уменьшению шумовых воздействий. | га | - | 2.6 |
|  | Территория объектов транспортной инфраструктуры | га | - | 3.84 |
|  | Скверы, бульвары | га | - | 2.34 |
| Квартал №5 |
|  | Территория в пределах границ квартала всего В том числе: | га | - | 25.74 |
|  | Территория проектной индивидуальной жилой застройки коттеджного типа | га | - | 14.82 |
|  | Территория проектной индивидуальной жилой застройки коттеджного типа при условии проведения мероприятий по уменьшению шумовых воздействий. | га | - | 2.4 |
|  | Территория учреждений образования | га | - | 1.15 |
|  | Территория объектов инженерной инфраструктуры | га | - | 0.076 |
|  | Территория рекреационно-природные объектов | га | - | 1.17 |
|  | Озеленение специального назначения | га | - | 0.1 |
|  | Территория объектов транспортной инфраструктуры | га | - | 4.28 |
|  | Скверы, бульвары | га | - | 1.73 |
| Квартал №6 |
|  | Территория в пределах границ квартала всего В том числе: | га | - | 31.6 |
|  | Территория проектной индивидуальной жилой застройки коттеджного типа | га | - | 12.1 |
|  | Территория проектной индивидуальной жилой застройки коттеджного типа при условии проведения противооползневых инженерно – технических мероприятий | га | - | 9.13 |
|  | Территория рекреационно-природные объектов | га | - | 0.03 |
|  | Территория объектов инженерной инфраструктуры | га | - | 0.22 |
|  | Территория объектов рекреационно-туристического назначения | га | - | 3.65 |
|  | Озеленение специального назначения | га | - | 0.32 |
|  | Территория объектов транспортной инфраструктуры | га | - | 3.78 |
|  | Скверы, бульвары | га | - | 2.33 |
| Квартал №7 |
|  | Территория в пределах границ квартала всего В том числе: | га | - | 5.61 |
|  | Территория проектной индивидуальной жилой застройки коттеджного типа | га | - | 1.38 |
|  | Территория рекреационно-природные объектов | га | - | 0.54 |
|  | Территория объектов инженерной инфраструктуры | га | - | 0.12 |
|  | Озеленение специального назначения | га | - | 2.7 |
|  | Территория объектов транспортной инфраструктуры | га | - | 0.66 |
|  | Скверы, бульвары | га | - | 0.21 |
| Квартал №8 |
|  | Территория в пределах границ квартала всего В том числе: | га | - | 75.6 |
|  | Территория существующей индивидуальной жилой застройки коттеджного типа | га | - | 46.78 |
|  | Территория проектной индивидуальной жилой застройки коттеджного типа | га | - | 8.23 |
|  | Территория проектной индивидуальной жилой застройки коттеджного типа ( условно разрешенной) | га | - | 0.52 |
|  | Территория рекреационно-природные объектов | га | - | 6.55 |
|  | Территория объектов инженерной инфраструктуры: |  |  |  |
|  | -проектная | га | - | 0.094 |
|  | -реконструкция существующей | га | - | 0.815 |
|  | Озеленение специального назначения | га | - | 5.87 |
|  | Территория объектов транспортной инфраструктуры | га | - | 4.96 |
|  | Скверы, бульвары | га | - | 1.81 |
| Квартал №9 |
|  | Территория в пределах границ квартала всего В том числе: | га | - | 23.86 |
|  | Территория объектов рекреационно-туристического назначения | га | - | 21.26 |
|  | Озеленение специального назначения | га | - | 0.607 |
|  | Территория объектов транспортной инфраструктуры | га | - | 1.86 |
|  | Скверы, бульвары | га | - | 0.13 |
|  | Территории за пределами кварталов |
|  | Территория в пределах границ всего В том числе: | га | - | 16.17 |
|  | кладбище | га | - | 1.44 |
|  | Озеленение специального назначения | га | - | 10.47 |
|  | Территория рекреационно-природные объектов | га | - | 1.42 |
|  | Территория объектов транспортной инфраструктуры | га | - | 0.99 |
|  | Скверы, бульвары | га | - | 1.85 |
| 1.2 | Плотность застройки: |  |  |  |
|  | Существующая застройка | м2 /га | 394 | 394 |
|  | Проектная застройка | м2 /га | - | 1049,4 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения |  |  |  |
|  | Существующее население | Тыс. чел | 375 | 375 |
|  | Проектное население | Тыс. чел | - | 2908,5 |
| 2.2 | Плотность населения |  |  |  |
|  | Существующее население | Чел/га | 7,8 | 7,8 |
|  | Проектное население | Чел/га | - | 20,7 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов всего | Тыс.м2 общей площади | - | 141,2 |
| 4 | Учреждения культурно-бытового обслуживания |
| 4.1 | Образовательный центр для детей школьного и младшего возраста | мест | - | 260 |
| 4.2 | Образовательный центр для детей школьного возраста | Мест | - | 200 |
| 4.3 | Торговый комплекс магазинов промышленных и продовольственных товаров | м2 торговой площади | - | 490 |
| 4.4 | Торговый комплекс магазинов промышленных и продовольственных товаров | м2 торговой площади |  | 490 |
| 4.5 | Многофункциональный комплекс: | м2 общ. площади | - | 1000 |
| 5 | Инженерное оборудование и благоустройство |
| 5.1 | Водопотребление всего | Тыс м3/ сутки | - | 0,857 |
| 5.2 | Водоотведение всего | Тыс м3/ сутки | - | 0,857 |
| 5.3 | электропотребление | Мвт | - | 5,7 |
| 5.4 | Расход газа | м3/ч | - | 5134,2 |
| 5.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение | Гкал/ч | - | 30,06 |