Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

___________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г.

Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Ассоциацией инженерных изысканий в строительстве.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Муниципальный контракт

от 15.06.2010г. №10-117

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ДЕРЕВНИ ЗАХАРОВО, ДЕРЕВНИ МУРАТОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ДЕРЕВНЯ ЗАХАРОВО»

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(материалы по обоснованию)

Том 1

КАЛУГА

2010

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

___________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г.

Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Ассоциацией инженерных изысканий в строительстве.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Муниципальный контракт

от 15.06.2010г. №10-117

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ДЕРЕВНИ ЗАХАРОВО, ДЕРЕВНИ МУРАТОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ДЕРЕВНЯ ЗАХАРОВО»

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(материалы по обоснованию)

Председатель кооператива                                                      К.Г. Чистов

Начальник отдела                                                                    С.Г. Чистова

КАЛУГА

2010

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Ткачук Н. Г.

техник-землеустроитель                                                                           Щербаков Д. В.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

Оглавление

Введение	5

Общие сведения	8

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	9

I.I Природные условия	9

I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение	9

I.I.2 Климат	13

I.I.3 Поверхностные воды	16

I.I.4 Подземные воды	16

I.I.5 Инженерно-геологические условия	16

I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	19

I.II.1 Территориальные ограничения градостроительной деятельности	20

I.II.2 Историко-культурные рекреационные ресурсы	27

I.II.3  Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	29

I.III Современное использование территории	33

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация деревень	33

I.III.2 Жилищный фонд	35

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	37

I.III.4 Транспортная инфраструктура	39

Выводы	41

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	42

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	42

II.II Экономико-географическое положение деревень	42

II.III Социально-экономическая характеристика деревень	42

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	45

II.III.2 Занятость населения	45

II.III.3 Экономическая база	46

II.IV Инженерно-техническая база	47

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	47

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	48

II.IV.3 Электроснабжение и связь	49

Список используемой литературы:	51

# Введение

Генеральный план деревни Захарово, деревни Муратово выполняется по заказу Администрации муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецского района Калужской области (далее МО СП «Деревня Захарово») (Муниципальный контракт №10-117 от 15 июня 2010 г.).

Основной целью Генерального плана деревни Захарово, деревни Муратово является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития села до 2035 года.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры деревень;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития деревень;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта;

- формирование на территории деревень экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные и другие зоны с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным  и антропогенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктуры деревень;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

Основные теоретические принципы:

Приоритетности критериев оценки современного состояния деревень и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик.

Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования.

Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях.

Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности села, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации.

Компактности функционально - планировочной организации деревень. Заключается в формировании структуры деревенской среды в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям.

Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования деревень, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана деревни Захарово и деревни Муратово в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

-Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана представляются в составе:

Карты (схемы) использования территории деревень:

- Опорный план;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории;

- Схема ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории по уровню

благоприятности для строительства;

- Схема границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Схема функционального зонирования;

- Схема объектов водоснабжения и канализации;

- Схема объектов газо- и теплоснабжения;

- Схема объектов электроснабжения и связи.

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

- Проектный чертеж.

# Общие сведения

Деревня Захарово и деревня Муратово (далее деревни) находятся в юго-восточной части Малоярославецкого района Калужской области. Деревня Захарово является центральной усадьбой МО СП «деревня Захарово» Малоярославецкого района. Деревни пересекает автодорога общего пользования областного значения «Детчино-Прудки-Захарово». По территории деревни Захарово протекает р. Жалка левый претор р. Таруса, по территории деревни Муратово протекает река Сухая Жалка правый приток р. Жалка. Деревни окружены со всех сторон землями сельскохозяйственного назначения и  лесами.  Леса украшают ландшафты деревень. Леса богаты животными и птицей.

Площадь деревни Захарово ориентировочно составляет 1,7 км2, численность населения 228 человек (на 01.01.2010 г)., деревни Муратово  0,7 км2, численность населения 40 человек.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Территория расположена на севере Среднерусской возвышенности в верховьях бассейна р. Тарусы по левому притоку ее р. Жалке. Основные черты рельефа были заложены в до четвертичное время в основном в палеоген-неогеновую эпоху. Определенную корректировку рельефа произвели водно-ледниковые процессы времен ранней стадии развития московского ледника. Наивысшие точки рельефа расположены на водоразделах рек Сухой Жалки и р. Тарусы и составляют 216-218 м. Низшие отметки приурочены к урезу вод рек и изменяются от 194 м., в верховьях Сухой Жалки до 167 м. на р. Жалке в юго-восточном углу площади. Абсолютный перепад по всей территории составил 51 м. Относительные перепады высот составляют 25-45 м. в пределах речных долин и до 5-7 м. по овражно-балочной системе.

В зависимости от степени расчлененности, геологического строения, мощности четвертичных образований, рельефа и глубины залегания грунтовых вод выделено девять типов ландшафтов.

Первый тип. Плоская эрозионная слаборасчлененная равнина. Данный тип ландшафта развит по левому водоразделу р. Жалки на востоке площади. В геологическом плане ландшафт сложен сверху вниз следующими породами: покровные суглинки мощностью 3-4 м, водно-ледниковые значительно песчаные иногда с прослоями супесей и мелкого гравия суглинки мощностью 9-11 м., их подстилают темно-серые плотнее глины келловейского времени верхнего отдела юрской системы. С водно-ледниковыми суглинками связан малодебитный четвертичный безнапорный водоносный горизонт. Уровень стояния грунтовых вод 5-10 м. Почвы светло-серые лесные на cсуглинистой основе.

Второй тип. Полого-волнистая, полого-наклонная эрозионно-водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина. Данный ландшафт развит по правому водоразделу р. Сухая Жалка. Геологический разрез четвертичных отложений аналогичен первому типу ландшафта и только более мощным слоем водно-ледниковых образований до 15-20 с. Коренные породы представлены плотными темно-серыми глинами келловейского времени верхнего отдела юрской системы и пестроцвеными песчано-глинистыми образованиями с прослоями песчаников и мергелей верейского горизонта среднего карбона. Грунтовые воды залегают в водно-ледниковых образованиях четвертичного времени на глубине 10-15 м. Почвы светло-серые лесные местами смытые на суглинистой основе.

Третий тип. Пологоволнистая слаборасчлененная водно-ледниковая равнина. Для данного ландшафта характерна значительная мощность водно-ледниковых образований состоящих в основном из песчано-гравийного материала. Супесей и водно-ледниковых отложений и залегают на глубинах 15-25 м. Постоянный водоносный горизонт приурочен к известнякам протвинского горизонта. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Четвертый тип. Пологонаклонная эрозионно-водноледниковая средне-сильнорасчлененная равнина. Породы слагающие этот ландшафт аналогичны третьему типу общей мощностью от 15 м. до 40 м., в зависимости от положения в рельефе. Коренные породы состоят из слоев окремненных известняков протвинского горизонта. Глубина залегания грунтовых вод в зависимости от рельефа находится на глубине 5-15 м. Почвы светло-серые лесные смытые на суглинистой основе.

Пятый тип. Пологонаклонная эрозионная средне-расчлененная равнина.

Четвертичные отложения представлены делювиальными суглинками мощностью 2-4 м. ниже залегают супесчаные суглинки водно-ледникового происхождения. В цоколе склона залегают известняки протвинского горизонта. Постоянный водоносный горизонт находится в известняках на глубинах 10-25 м. Почвы светло-серые лесные смытые на суглинистой основе.

Шестой тип. Плоская аллювиальная равнина-первая надпойменная терраса. Данный ландшафт имеет ограниченное распространение вдоль рек Жалки и Сухой Жалки. Сложен аллювиальными гравилистыми суглинками, супесями, галечниками. Общая мощность четвертичных образований составляет 10-15 м. Глубина залегания грунтовых вод 3-5 м . Почвы дерновоподзолистые луговые.

Седьмой тип. Плоская аллювиальная равнина-пойма, высокая пойма рек. Отложения те же, что и в шестом типе. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,5 м.

Территория данного ландшафта постоянно подтоплена, а в весенний паводок затопляется.

Восьмой тип. Овражно-балочная сеть. По глубине расчленения овражная сеть относится к слаборасчлененной. Врез оврагов не выходит из четвертичных образований. Овраги в основном суходольные.

Девятый тип. Линейная эрозия представляющая собой неглубокие промоины в рыхлых четвертичных отложениях на перегибах рельефа вдоль речных долин.

### I.I.2 Климат

Климат территории, как и всего Малоярославецкого района, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -9°…-11°. Минимальная  температура воздуха составляет -46(С, а максимальная - +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями). °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима.

таблица № 1

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13-14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Жалки, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.I.3 Поверхностные воды

Основной водоем - р. Жалка – река протекает по территории деревни Захарово. Протяженность реки составляет 22 км, является левым притоком р. Таруса. Поверхность водосбора представляет собой слабоволнистую равнину, пересеченную ложбинами стока, являющуюся частью Северного овражного плато Среднерусской возвышенности. В районе проектирования  русло р. Жалка извилистое, берега крутые, высотой до 4м.

В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Жалка составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

### I.I.4 Подземные воды

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

Основными водоносными горизонтами данной местности являются водоносные известняки протвинского горизонта и окская толща нижнего отдела каменноугольной системы. Протвинский водоносный горизонт значительно дренирован поверхностной гидросетью. Поэтому для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются водоносные горизонты связанные с известняками  окского надгоризонта. Воды гидрокарбонатно-кальцевые, жесткие, с повышенным содержанием железа. Удельный дебит скважин колеблется от 1,6 м3 \ч до 72 м3\ч.

### I.I.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом простые. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние и сложные, это связано с глубиной залегания грунтовых вод и преобладания в геологическом разрезе супесчаных грунтов.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории деревень:

Инженерно-геологические условия

таблица № 2

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| Ландшафты эрозионных равнин Эрозионно-аккумулятивный рельеф | тип ландшафтов 1 | Развития нижнечетвертичных озерно-ледниковых отложений времени отступания донского ледника. Подстилаються породами келловейского горизонта верхнего отдела юры. | Хорошо дренированный ландшафт | Покровные суглинки по своему составу и своим инженерно-геологическим свойствам выдержаны по летерали и глубине. Условия для строительства в основном простые. |
|  | тип ландшафтов 2,3,4 | Развития нижне-среднечетвертичных водноледниковых отложений. Коренные породы представлены песчано-глинистыми образованиями келловейского времени юрской системы и верейкого горизонта среднего карбона. | Рельеф хорошо дренирован. Наблюдается незначительная линейная эрозия и отдельные суффозионно-карстовые понижения. | Условия строительств на преобладающей территории простые. Грунты устойчивы к техногенным нагрузкам. Рекомендации: организация стока поверхностных вод, правильная вертикальная планировка благоустройство территории, охрана лесов. |
|  | тип ландшафтов 5 | Развития нижне-среднечетвертичных водноледниковых отложений. Коренные породы представлены песчано-глинистыми образованиями келловейского времени юрской системы и верейкого горизонта среднего карбона. | Рельеф хорошо дренирован. Наблюдается незначительная линейная эрозия и отдельные суффозионно-карстовые понижения. Возможно образование оплывов и оползней. | Условия строительств на преобладающей территории простые. Грунты устойчивы к техногенным нагрузкам. Рекомендации: организация стока поверхностных вод, правильная вертикальная планировка благоустройство территории, охрана лесов. |
|  | тип ландшафтов 6 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковая и донная эрозия. Постоянно подтопленная территория и затопляется в весенний паводок. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,5 м. | Условия строительства сложные |
|  | тип ландшафтов 7 | Развитие четвертичных отложений первой надпойменной террасы. | Боковая и донная эрозия. Постоянно подтопленная территория и затопляется в весенний паводок. Глубина залегания грунтовых вод 3-5 м. | Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуется суффозионной неустойчивостью с развитием процессов выноса мелких и пылеватых частиц в зонах загрузки подземных вод. Условия строительства простые. |

## I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- СЗЗ от инженерно-технических (трансформаторные подстанции);

- СЗЗ и придорожные полосы автомобильных дорог;

- Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП);

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (централизованного);

Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями и ограничениями по линии гражданской обороны населения приводятся в разделе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС)».

В настоящем проекте рассмотрены планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ), проведена инвентаризация объектов в пределах  проектируемой территории, оказывающих воздействие на окружающую среду и здоровье населения, а так же их санитарно-защитных зон.

Источники воздействия на окружающую среду (в границах СЗЗ, охранных коридоров, шумовых полос и т.п.): инженерные сооружения, автомобильные дороги, линии электропередач.

В целом по деревням общая площадь источников загрязнения незначительна.

### I.II.1 Территориальные ограничения градостроительной деятельности

- СЗЗ от инженерно-технических объектов:

- СЗЗ трансформаторной подстанции. В соответствии с нормативной документацией, расстояние до жилой застройки принимается 10 м.

- Автодороги II – III категорий  - 100 метров до жилой застройки. Для дорог IV категории следует принимать соответственно 50  метров.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дорог полосы зеленых насаждений шириной около 10 м.

Размеры установлены в соответствии с нормативной документацией.

2. Охранные коридоры коммуникаций

Параметры охранной зоны ЛЭП в обе стороны от  крайних проводов:

- ЛЭП 10 кВ – охранный коридор 10 метров с каждой стороны от крайнего провода;

- ЛЭП 35 кВ - охранный коридор 15 метров с каждой стороны от крайнего провода;

- ЛЭП 110 кВ – охранный коридор от 20 метров с каждой стороны от крайнего провода.

Параметры охранной зоны газопроводов (зона с особым режимом эксплуатации) в соответствии с «Положением  о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования» -  нормативное расстояние от подземных газопроводов до фундаментов зданий  сооружений составляет:
	- газопроводов низкого давления — 2,0 м (до 0,005 МПа);
	- газопроводов среднего давления — 4,0 м (свыше 0,005 до 0,3 МПа);
	- газопроводов высокого давления — 7,0 м (свыше 0,3 до 0,6 МПа).

3.  Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории д. Захарово, д. Муратово любая градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Водоохранные зоны и  прибрежные полосы  водных объектов

На данных территориях в соответствии с водным законодательством РФ, законами субъектов РФ, нормативно-правовых актами органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые  примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до10 км – в размере 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В пределах территории деревни Захарово протекает р. Жалка, краткие характеристики представлены в таблице 3.

таблица № 3

| № п/п | Название водного объекта | Общая длина, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Радиус водоохранной зоны для истоков, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р. Жалка | 22 км | 100 | 50 | 50 | 20 |
| 2 | р. Сухая Жалка | менее 10 км | 50 | 50 | 50 | 5 |
| 2 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 50 | 5 |
| 3 | пруды | - | 50 | 50 | - | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

4.  Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В пределах деревень по инженерно-геологическим условиям выделяются следующие зоны:

- Малопригодные для строительного освоения территории. Это участки вероятного совместного проявления двух и более из характерных для деревень опасных природных и техногенных геологических процессов. К ним относится подавляющая часть речных склонов, участки оврагов и балок. Здесь, как правило, образованы или формируются оползневые процессы, процессы техногенного подтопления и заболачивания, линейной эрозии, деформации незатухающей ползучести глинистых грунтов.

Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты. Набор мероприятий защиты должен быть строго индивидуальным для разных парагенетических рядов опасных процессов и вида строительного освоения (типа зданий, их этажности, фундирования, характера освоения подземного пространства). Их обоснованием для каждого из указанных участков служат результаты целенаправленных инженерно-геологических, инженерно-гидрологических, инженерно-экологических изысканий, дополненных результатами оценок воздействий на окружающую среду после строительства мероприятий инженерной защиты и строительных объектов в пределах намечаемого участка.

- Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории проявления одного из характерных для территории процессов – техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны», развития деформаций незатухающей ползучести глин или линейной эрозии. Их освоение требует организации предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения активизации существующих процессов и новообразований техногенных процессов.

- Относительно благоприятные для строительного освоения.

Это участки вероятной активизации и проявления одного из характерных для района процессов. Освоение таких участков требует организации незначительных предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения новообразований техногенных процессов: эрозии, суффозиозного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов в верхней зоне аэрации, набухания глин, карстово-суффозионных процессов

- Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

### I.II.2 Историко-культурные рекреационные ресурсы

Согласно данных предоставленных Министерством  образования, культуры и спорта на территории деревни Муратово имеются  объекты культурного наследия.

Список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия

таблица № 4

| Наименование объекта культурного наследия | Датировка | Местонахождение | Документ об отнесении к объектам культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |
| Ансамбль школы: здание школы, дом учителей | нач. ХХв. | дер. Муратово | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |

На территории дер. Захарово объекты культурного наследия отсутствуют.

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

На территории населенного пункта любая градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- в соответствии со статьей 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ  по сохранению данного памятника или ансамбля  и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающих угрозы их повреждения. Согласно статьи 40 Федерального закона в исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45 Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

- в соответствии с пунктом 2 статьи 36 и пунктом 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

### I.II.3  Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Оценка воздействия на атмосферу

В районе деревень имеются следующие предприятия, являющиеся основными источниками загрязнения окружающей среды.

таблица № 5

| № п./п. | Наименование предприятия | Отрасль |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Муратово» | с/х производство |
| 2. | ООО «Холмы» | с/х производство |

Основными вредными веществами, содержащимися в выбросах вышеперечисленных промышленных предприятий и подлежащих обязательному определению являются: сернистый ангидрид, окись углерода, двуокись азота, пыль и т.д.

В соответствии с действующим законодательством на предприятиях, имеющих источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, осуществляются:

- производственный контроль за охраной атмосферного воздуха;

- контроль за эффективностью работы пыле-газоочистного оборудования;

- контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории промплощадки и в санитарно- защитной зоне и за ней;

- в разработке планов и мероприятий по охране воздушного бассейна.

Выводы:

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- Контроль за количеством вредных веществ, содержащихся в выбросах в атмосферном воздухе на территории промплощадки и санитарно-защитной зоны;

- Увеличение площади зелёных насаждений в центральных районах города, озеленение санитарно-защитных зон предприятий;

- Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

- Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий и организаций д. Захарово и д. Муратово.

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

таблица № 6

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для дер. Захарово и дер. Муратово устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей (южную и восточную часть территории деревень окружает лес). Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе данного района имеют следующие значения (По заключению ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»):

взвешенные вещества – 170 мкг/м3 (0,17 мг/м3 - при норме ПДК – 0,5 мг/м3);

диоксид азота – 50 мкг/м3 (0,050 мг/м3  - при норме ПДК – 0,085 мг/м3);

оксид азота - 21 мкг/м3 (0,21 мг/м3  - при норме ПДК – 0,4 мг/м3);

оксид углерода – 1,5 мг/м3 (при норме ПДК – 5 мг/м3);

диоксид серы – 15 мкг/м3 (0,015 мг/м3  - при норме ПДК – 0,3 мг/м3).

Основная доля выбросов от передвижных источников приходится на автодорогу общего пользования областного значения «Детчино-Прудки-Захарово».

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха будет наблюдаться в период строительства. Воздействие при выполнении строительных работ носит кратковременный характер и по срокам прекращается по окончании строительства.

Так как основная доля выбросов вредных веществ приходится на передвижные источники, необходимо дополнительно провести посадку зеленых насаждений вдоль дороги областного значения общего пользования «Детчино-Прудки-Захарово» для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

Основной водоем - р. Жалка – река протекает по территории деревни Захарово. Протяженность реки составляет 22 км, является левым притоком р. Таруса. Поверхность водосбора представляет собой слабоволнистую равнину, пересеченную ложбинами стока, являющуюся частью Северного овражного плато Среднерусской возвышенности. В районе проектирования  русло р. Жалка извилистое, берега крутые, высотой до 4м.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны р. Жалка составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

По территории деревни Муратово протекает река Сухая Жалка, протяженность реки составляет менее 10 км, является правым притоком реки Жалка.

Т.к промышленные предприятия в данном районе отсутствуют, экологическое состояние водных объектов определяться интенсивной антропогенной нагрузкой в виде сточных вод ближайших населенных пунктов, ливневых, хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных сточных вод.

Основными водоносными горизонтами данной местности являются водоносные известняки протвинского горизонта и окская толща нижнего отдела каменноугольной системы. Протвинский водоносный горизонт значительно дренирован поверхностной гидросетью. Поэтому для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются водоносные горизонты связанные с известняками  окского надгоризонта. Воды гидрокарбонатно-кальцевые, жесткие, с повышенным содержанием железа. Удельный дебит скважин колеблется от 1,6 м3 \ч до 72 м3\ч.

Случаев инфекционных заболеваний, связанных с подземным водоснабжением в данном районе не обнаружено.

Образование и размещение отходов

Объектами санитарной очистки и уборки в поселке являются территории частных домовладений - мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы.

В настоящее время для сбора твердых бытовых отходов на территории дер. Захарово и дер. Муратово установлены контейнеры. На территории сельского поселения ТБО вывозит по договору МУП ЖКХ.

Механизированная уборка территорий населенных пунктов (комплексная уборка улиц) не осуществляется. Ближайший полигон ТБО расположен в дер. Ерденево (площадью - 1,9 га).

Данных о несанкционированных свалках на территории деревень нет.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора в дер. Захарово и дер. Муратово;

- установление дополнительных металлических контейнеров на площадке с твердым покрытием, ограждением с трех сторон. Лимит размещения и периодичность вывоза ТБО установить исходя из вместимости контейнера и сезона года;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация деревень

Деревня Захарово и деревня Муратово (далее деревни) находятся в юго-восточной части Малоярославецкого района Калужской области. Через деревни проходит автодорога общего пользования областного значения «Детчино-Прудки-Захарово». На территориях деревень железнодорожный транспорт отсутствует.

Деревни представляет собой территорию, разделенную на ряд функциональных зон.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое  проектом функциональное зонирование территории деревень в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального  назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования  отдельных участков территории.

В границах деревень  выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения:

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, малоэтажную жилую застройку.

Ж 1	- зона размещения индивидуальной жилой застройки.

В  этой  зоне  предполагается  размещение  индивидуальной  коттеджной  застройки  повышенной  комфортности.  Данный вид застройки встречается во всех населенных пунктах.

Ж 2	- зона размещения малоэтажной застройки (1-3 этажа).

Зона  формируется  2-х  этажной  застройкой, которая расположена  в центральной части деревни Захарово.

Зоны общественного назначения (ОД) :

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Наряду с объектами бытового обслуживания в этой зоне возможно размещение объектов производственно-коммерческих и деловых функций.

Зона инженерной инфраструктуры:

И - Зона размещения инженерной инфраструктуры. Представлена участком в южной части д. Захарово, территория очистных сооружений.

Зона рекреационного назначения:

Р 1	- Зона городских лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов.

В зону включены участки леса в существующей и проектируемой границе села.

Р 2	- Водные объекты (реки, пруды, озёра).

Возможности территориального развития

Анализ функционального зонирования представлен в таблице:

таблица № 7

| № п./п. | Наименование территории по использованию | Всего, га | В %% к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дер. Захарово |  |  |
| 1 | Селитебная территория, в т. ч. | 162,9 | 100 |
| 1.1 | Территория жилой застройки | 29,4 | 18 |
| 1.2 | С/Х использование | 103,3 | 63,4 |
| 1.3 | Общественно-делового назначения | 3,9 | 2,3 |
| 1.4 | Производственные зоны | 0,6 | 0,3 |
| 1.5 | Улицы, дороги | 10,5 | 6,5 |
| 1.6 | Зеленые насаждения общего пользования | 14,3 | 8,8 |
| 1.7 | Водные поверхности | 1,03 | 0,7 |
|  | дер. Муратово |  |  |
| 2 | Селитебная территория, в т. ч. | 68,5 | 100 |
| 2.1 | Территория жилой застройки | 37,1 | 54,2 |
| 2.2 | С/Х использование | 15,4 | 22,5 |
| 2.3 | Улицы, дороги | 4,6 | 6,7 |
| 2.4 | Зеленые насаждения общего пользования | 10,8 | 15,7 |
| 2.5 | Водные поверхности | 0,6 | 0,9 |

Схемой территориального планирования Малоярославецкого района предусматривается расширение границы населенных пунктов, общей площадь переводимых земель составит  345,1 га.

В проектных границах площадь составит:

- д. Захарово – 387,8 га

- д. Муратово – 188,7 га (площадь вычислена средствами Mapinfo).

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд населенных пунктов на 01.01.2010 г., по данным Администрации Муниципального Образования, составил в деревне Захарово 5,7 тыс. м2 , деревне Муратово 4,2 тыс. м2. Общий объем жилищного фонда составляет 9,8 тыс. м2.

Муниципальный жилищный фонд составляет 0,76 тыс. м2  (8% общего объема).

Распределение жилого фонда по этажности и материалу стен

таблица № 8

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  | кв. м | в % к итогу | Муниципальная кв. м | в % к итогу | Частная, кв. м | в % к итогу |
| дер. Захарово |
| 1-этажные |  |  |  |  |  |  |
| кирпичные | 503,2 | 9 | - |  | 503,2 | 9 |
| деревянные | 3290 | 58 | - |  | 3290 | 58 |
| прочие | - |  | - |  | - |  |
| 2,3-этажные |  |  |  |  |  |  |
| кирпичные | 732,4 | 13 | 562,3 | 10 | 170,1 | 3 |
| деревянные | - |  | - |  | - |  |
| прочие | 1137,1 | 20 | - |  | 1137,1 | 20 |
| ВСЕГО: | 5662,7 | 57/100 | 562,3 | 10 | 5100,4 | 90 |
| дер. Муратово |
| 1-этажные |  |  |  |  |  |  |
| кирпичные | - |  | - |  |  |  |
| деревянные | 4200 | 100 | 200 | 10 | 4000 | 90 |
| прочие | - |  | - |  |  |  |
| 2,3-этажные |  |  |  |  |  |  |
| кирпичные | - |  | - |  |  |  |
| деревянные | - |  | - |  |  |  |
| прочие | - |  | - |  |  |  |
| ВСЕГО: | 4200 | 43/100 | 200 | 10 | 4000 | 90 |
| ИТОГО | 9862,7 | 100 | 762,3 | 8 | 9100,4 | 92 |

Структура заселения жилищного фонда

таблица № 9

| Тип заселения | Всего | В том числе по видам жилого фонда |
| --- | --- | --- |
|  |  | государст- венный | ведомст- венный | в личной собственности граждан |
| дер. Захарово |
| Количество квартир, заселённых посемейно (единиц) | 72 | 24 | 1 | 47 |
| Количество квартир, заселённых коммунально (единиц) | - | - | - | - |
| Количество семей (одиночек) в общежитиях (единиц) | - | - | - | - |
| дер. Муратово |
| Количество квартир, заселённых посемейно (единиц) | 8 | - | - | 8 |
| Количество квартир, заселённых коммунально (единиц) | 1 | 1 | - | - |
| Количество семей (одиночек) в общежитиях (единиц) | - | - | - | - |

Распределение жилых помещений по степени износа

таблица № 10

|  | Износ от 0 до 30% м2 | Износ от 31 до 65 % м2 | Износ свыше 65 % м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| дер. Захарово | - | 90% | 10% |
| дер. Муратово | 5% | 85% | 10% |

ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд села, как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

- недостаточный уровень жилищной обеспеченности (25 м2/чел.) в д. Захарово для посемейного расселения населения с предоставлением каждому члену семьи отдельной комнаты;

- 10% жилья с износом выше 65%;

- недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

- низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания деревень приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 г.

Образование и воспитание

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений

таблица № 11

| Наименование учреждений | Ведомственные учреждения | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год построй ки | % износа |
| Захаровский детский сад | 20 | 18 | муниципальная | приспособленное | 1991 | 30% |

Ближайшие средние и средне-специальные учебные заведения располагаются в п. Детчино, г. Малоярославце, г. Калуге.

Учреждения культуры

таблица № 12

| № | Адрес | Название | Места | Здание | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Захарово | Захаровский дом культуры | 50 | приспособленное | 30 |

Библиотеки

таблица № 13

| № | Наименование | Адрес | Кол-во фонда (экз.) | Здание | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Захаровская библиотека | дер. Захарово | 3600 | приспособленное | 30 |

Учреждения здравоохранения

таблица № 14

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, пропускная способность | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание | % износа |
| Захаровский мед. пункт | дер. Захарово | до 20 человек | 1 | приспособленное | 30% |

Торговля

таблица № 15

| Наименование объектов | Специализация | Торговая площадь, кв.м. | Кол-во работающих | Здание | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захаровский магазин | торговля | 40 | 1 | типовое | 40 |

Характеристика административно-деловых учреждений

таблица № 16

| Наименование учреждения, вид деятельности | Адрес | Количество работников | Здание | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация СП «Деревня Захарово» | Дер. Захарово | 3 | приспособленное | 1991 |

Ритуальное обслуживание населения

На территории МО СП «Деревня Захарово» расположены 3 кладбища.

Характеристика кладбищ

таблица № 17

| Наименование | Площадь (га) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  |  | Открытое (степень заполнения %) | Закрытое (год закрытия) | Разрешено подхоронение (да, нет) |
| Лесинское | 3,5 | 60 | - | да |
| Рождественское | 1,5 | 80 | - | да |
| Пожарское | 1,5 | 85 | - | да |

ВЫВОДЫ:

1. Общий уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания можно признать удовлетворительным. Учреждения представлены в недостаточном количестве.

2. Уровнем ниже нормативного характеризуется обеспеченность некоторыми учреждениями, культуры, образования, общественное питание, бытового обслуживания.

3. Отсутствует пожарное депо.

4. Необходимо провести реконструкцию объектов культурно-бытового обслуживания.

### I.III.4 Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи дер. Захарово и дер. Муратово осуществляются автомобильным транспортом.

Основной автомобильной магистралью деревень  являются: автодорога общего пользования областного значения «Детчино-Прудки-Захарово», соединяющая населенные пункты с г. Калугой. Железнодорожный, водный и воздушный транспорт на территориях деревень отсутствует.

Улично-дорожная сеть

таблица № 18

| № п./п. | Показатели | ед. изм. | показатели за 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая протяженность сети | км | 65 км |
| 2. | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м | 23 км |
| 3. | Протяженность улиц с усовершенствованным покрытием | км | - |
| 4. | Площадь улиц с усовершенствованным покрытием | тыс. кв. км | - |

Имеется один автобусный маршрут: «Малоярославец-Захарово», количество машин на маршруте 1 шт.

Показатели автомобильной дороги, являющейся собственностью Калужской области и находящейся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области.

| № п.\п. | Наименование автомобильных дорог | Протяженность автодорог, км. | % дорог с твердым покрытием от общей протяженности | Полоса отвода автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая линейная | В том числе по техническим категориям | С твердым покрытием | Грунтовые |  | Средняя ширина, м. | Площадь, га. |
|  |  |  | № тех. категории | Протяженность | Всего | С усовершенствованным покрытием | Щебеночные, гравийные, мостовые |  |  |  |  |
|  |  |  |  | линейная | Приведенная |  | Всего | Цементобетонные | Асфальтобетонные с другим применением вяжущих |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | «Окружная дорога г. Калуги-Детчино-Малоярославец»Детчино-Прудки-Захарово | 25,10 | V | 25,10 | 28,60 | 25,10 | 1,63 | 0,55 | 1,08 | 23,47 |  | 100 | 19,0 | 47,50 |

таблица № 19

## Выводы

Анализ современного состояния деревень позволяет сделать следующие выводы:

- дефицит свободных участков для размещения социальных и других инфраструктурных объектов;

- недостаточное оснащение централизованными система инженерного обеспечения в зоне существующей застройки;

- в инженерно-геологическом плане территория делится на: малопригодную, неблагоприятную для строительства, относительно благоприятную и благоприятную для строительства;

- в границах деревень мало зеленых насаждений на территориях общего пользования;

- по этажности жилой фонд представлен в большей степени малоэтажными домами.

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана деревень предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения  на основе оценки возможностей социально-экономического развития деревень.

## II.II Экономико-географическое положение деревень

Деревня Захарово и деревня Муратово находятся в юго-восточной части Малоярославецкого района Калужской области. Деревня Захарово является центральной усадьбой МО СП «деревня Захарово» Малоярославецкого района. Деревни пересекает автодорога общего пользования областного значения «Детчино-Прудки-Захарово». По территории деревни Захарово протекает р. Жалка левый претор р. Таруса, по территории деревни Муратово протекает река Сухая Жалка правый приток р. Жалка. Деревни окружены со всех сторон землями сельскохозяйственного назначения и  лесами.  Леса украшают ландшафты деревень. Леса богаты животными и птицей.

Площадь деревни Захарово ориентировочно составляет 1,7 км2, численность населения 228 человек (на 01.01.2010 г)., деревни Муратово  0,7 км2, численность населения 40 человек.

Удобное местоположение села, вблизи п. Детчино, г. Калуга создает благоприятные условия для проживания людей и соответственно развития самих деревень.

## II.III Социально-экономическая характеристика деревень

Перспективы развития деревень связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов деревень, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

Анализ и оценка потенциалов проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон деревень. Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие деревень, представлены в таблице. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности деревня.

Основные конкурентные возможности деревень

таблица № 20

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Близость к г. Калуга, п. Детчино. Близость сырьевых ресурсов (сельскохозяйственных, лесных, производственных и т.д.). Развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. | Зависимость деревень от внешних источников энергоснабжения. Недостаточно развита социальная инфраструктура. Большое количество сезонного населения. | Активное продвижение деревень во внешней среде. Внедрение инновационных технологий. Закрепление местных трудовых ресурсов. | 1. Возникновение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. 2. Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в деревнях. |

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения за последние 10 лет стабильно отрицательна.

Динамика численности населения, чел.

таблица № 21

|  | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Захарово | 248 | 246 | 247 | 243 | 239 | 231 | 229 | 231 | 227 | 228 |
| дер. Муратово | 54 | 53 | 50 | 51 | 49 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения деревни Захарово уменьшилось на 20 человек, деревни Муратово на 14 человек.

### II.III.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Численность рабочих и служащих в народном хозяйстве

таблица № 22

|  | 2002 г. (перепись) | 2009 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  | мужчины | женщины |  | мужчины | женщины |
| Предприятия сельского хозяйства | 70 | 44 | 26 | 20 | 14 | 6 |
| Предприятия и организации связи | - | - | - | - | - | - |
| Розничная торговля | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Учреждения культуры | 4 | - | 4 | 5 | 1 | 4 |
| Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания | - | - | - | - | - | - |
| Аппарат органов государственного управления, кооперативных и общественных организаций. | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| Образование | 7 | - | 7 | 1 | - | 7 |

### II.III.3 Экономическая база

В настоящее время экономическая база представлена рядом предприятий различных сфер деятельности.

таблица № 23

| № п./п. | Перечень предприятий | Профиль деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Муратово» | с/х производство |
| 2. | ООО «Холмы» | с/х производство |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение деревни Захарово осуществляется от водонапорной башни расположенной за границей населенного пункта в восточном направлении. Обеспеченность централизованным водоснабжением в деревне Захарово составляет около 70 %. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,7 км., диаметром труб от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик. Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 1,8 км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализаций составляет около 70 %. Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения  расположенные в южной части деревни Захарово и после очистки попадают в р. Жалку. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

В деревне  Муратово в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоснабжения, водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

Часть население деревень для хозяйственно-питьевых нужд использует колодцы и родники.

Потребление воды предусматривается на:

- хозяйственно-питьевые нужды жителей;

- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов;

- полив территории;

- внутреннее и наружное пожаротушение.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение деревень осуществляется от ГРС свх. Неделинский. Процент обеспеченности деревень газом составляет около 100 %. Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами среднего давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ).

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

-   хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

По газопроводам высокого давления газ поступает на ГРП, где после снижения давления газ поступает в распорядительные сети низкого давления для подачи в жилые дома и на мелкие коммунально-бытовые объекты.

Существующие газовые сети деревень находятся в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время населенный пункт не обеспечен централизованным теплоснабжением, отопление домов осуществляется децентрализовано.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Основным источником электроснабжения деревень является электроподстанция 35/10 кВ «Мирная». Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Наблюдается прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи.

Услуги сотовой связи предоставляют МТС, Мегафон, Билайн.

Проводного звукового радиовещания в селе нет. Охват населения телевизионным вещанием - 100%.

Предоставление услуг телефонной связи для жителей сельского поселения «Деревня Захарово» Малоярославецкого района осуществляется за счет установленной в дер. Захарово цифровой АТС АЛС4096С (ШРО-512) КФ ОАО «ЦентрТелеком» монтированной емкостью 96 номеров.

В дер. Захарово установлены 30 телефонных аппаратов фиксированной связи. Для оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в рамках реализации федерального проекта «Универсальная услуга связи» в дер. Захарово установлен один проводной таксофон.

Представление услуг телефонной связи для жителей дер. Муратово осуществляется за счет проложенного на участке дер. Муратово – дер. Захарово местного кабеля связи и представляемой свободной номерной емкости АТС дер. Захарово. В дер. Муратово установлены 5 телефонных аппаратов фиксированной связи. Для оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в рамках реализации федерального проекта «Универсальная услуга связи» в деревне Муратово установлен один беспроводной GSM таксофон.

Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории дер. Захарово и дер. Муратово предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели.

Кроме того, на территории населенных пунктов возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года на территории  Калужской области в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующими увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

В дер. Захарово Малоярославецкого района имеется отделение почтовой связи Калужской области УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции, товаров народного потребления; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; услуги телеграфной связи; доступ в интернет; ускоренная почта «EMS-Почта России» и «Отправление 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги.

Жителям дер. Муратово услуги почтовой связи предоставляются почтальонами отделения почтовой связи дер. Захарово.

### Список используемой литературы:

1.	ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

3.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

4.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

5.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

6.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

7.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

8.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

9.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

10.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

11.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

12.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

13.	Схемы территориального планирования Малоярославецкого района, ООО «КалугаТИСИЗпроект», 2007 г.

14.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

15.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

16.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

17.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

18.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

19.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

20.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

21.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

22.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

23.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

24.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

25.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.