Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г.

Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Ассоциацией инженерных изысканий в строительстве.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Муниципальный контракт

от 15.06.2010г. №10-117

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ДЕРЕВНИ ЗАХАРОВО, ДЕРЕВНИ МУРАТОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ДЕРЕВНЯ ЗАХАРОВО»

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ)

Том 2

КАЛУГА

2010

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

___________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г.

Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Ассоциацией инженерных изысканий в строительстве.

# Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Муниципальный контракт

от 15.06.2010г. №10-117

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ДЕРЕВНИ ЗАХАРОВО, ДЕРЕВНИ МУРАТОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ДЕРЕВНЯ ЗАХАРОВО»

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ)

Председатель кооператива                                                     К.Г. Чистов

Начальник отдела                                                                    С.Г. Чистова

КАЛУГА

2010

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Ткачук Н. Г.

техник-землеустроитель                                                                           Щербаков Д. В.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Цели и задачи территориального планирования	5

II. Предпосылки развития деревень	6

III. Перечень мероприятий по территориальному планированию деревень	8

III.1.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры деревень	8

III.1.2. Население, трудовые ресурсы	10

III.2 Жилищное строительство	10

III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	13

III.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон	14

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры	15

IV.1 Улично-дорожная сеть	15

V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	16

VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории	20

VII. Положения генерального плана по инженерной	22

подготовке территории	22

VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	23

VIII.1 Водоснабжение	23

VIII.2 Водоотведение	24

VIII.3 Теплоснабжение	25

VIII.4 Газоснабжение	26

VIII.5 Электроснабжение	27

VIII.6 Связь	27

Список используемой литературы:	29

I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития деревни Захарово и деревни Муратово ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы - транспортную доступность, надежность всех инфраструктур, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития деревень в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества деревенской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса деревень; комплексное благоустройство и озеленение территории;

- сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия деревень;

-  повышение эффективности использования территорий;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия деревенской среды;

-  определение направлений дальнейшего территориального развития деревень;

- развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур деревень;

Генеральный план деревни Захарово и деревни Муратово разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2020 г.

II этап (расчетный срок) – 2030 г.

# II. Предпосылки развития деревень

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития деревень. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон села, возможных угроз с использованием элементов метода SWOT-анализа.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура, наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования.

Внешними факторами и предпосылками социально-экономического развития являются:

- выгодное экономико-географическое положение деревень.

- развитая инфраструктура внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений.

Сопоставление внешних факторов и условий с внутренними базовыми потенциалами и ресурсами позволило:

- выявить те направления и виды отраслевой деятельности, для которых имеются все условия для развития;

- а также сформулировать конкретные задачи и меры для реализации этого потенциала.

Для принятия решений по градостроительному развитию деревень в проекте был проведен комплексный  градостроительный анализ территории по следующим позициям:

- Планировочная ситуация, современное использование территории.

- Природные условия и ресурсы – инженерно-геологические условия, климат, гидрогеологические условия, ресурсы подземных и поверхностных вод, ландшафтные условия.

- Экологическая обстановка – источники загрязнения, состояние водного бассейна, загрязнение почв, воздушного бассейна и т. д.

- Также были оценены социально-экономические  факторы и инженерно-транспортная инфраструктура.

- Земельные отношения.

В результате комплексного градостроительного анализа территории деревень были выявлены территориальные ресурсы в пределах черты населенных пунктов.

Как показал градостроительный анализ, в деревнях имеются свободные территориальные ресурсы.

- В пределах действующей черты в качестве потенциальных для жилищно-гражданского строительства  рассматривались территории свободные от  капитальной застройки и не требующие больших инженерных мероприятий. Такие территории в пределах существующих границ деревень практически отсутствуют.

- Для перспективного жилищно-гражданского строительства могут использоваться территории занятые ветхим и аварийным жилищным фондом, а так же за счет уплотнения существующей жилищной застройки.

# III. Перечень мероприятий по территориальному планированию деревень

### III.1.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры деревень

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов деревенской среды, зон деревенской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих деревенского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы деревень;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей деревни;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия деревенских территории.

В Генеральном плане предлагается:

1. Изменение границы деревни Муратово и деревни Захарово с включением новых территорий.

2. Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации деревень, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов составит 345,1 га.

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов

таблица № 1

| Местоположение участка | Площадь, га | Целевое назначение | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищное стр-во | Инженерная и транспортная инфраструктура | Общественно-деловое | Рекреация |  |
| дер. Захарово | 224,9 | 158,8 | 51,4 | 10,3 | 4,4 | 2010-2020 |
| дер. Муратово | 120,2 | 72,1 | 34,3 | 13,8 | - | 2010-2020 |
| ВСЕГО | 345,1 | 230,9 | 85,7 | 24,1 | 4,4 |  |

Технико-экономическое обоснование земельных участков

таблица № 2

| № п/п | Территория | дер. Захарово | дер. Муратово | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь земельных участков предлагаемых для перевода | 224,9 | 120,2 | 100/100 |
| 2. | Общая площадь земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | 158,8 | 72,1 | 71/60 |
| 3. | Количество жилых домов/ общая площадь жилой застройки (кв.м) | 494/158100 | 562/100350 | - |
| 4. | Площадь земельных участков отведенных под строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | 51,4 | 34,3 | 23/28 |
| 5. | Площадь земельных участков общественно-делового назначения | 10,3 | 13,8 | 5/12 |
| 6. | Площадь земельного участка выделяемого под озеленение и благоустройство | 4,4 | - | 1/0 |

### III.1.2. Население, трудовые ресурсы

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения деревни Захарово уменьшилось на 20 человек и деревни Муратово уменьшилось на 14 человек.

В связи с тем, что за последние 10 лет население деревень не значительно уменьшилось, проектом принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий постоянный прирост населения. Прирост населения предполагается осуществлять за счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.

дер. Захарово

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние                                                                    228  человек

Первая очередь                                                                                  1760  человек

Расчетный срок                                                                                  2200  человек

дер. Муратово

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние                                                                    40  человек

Первая очередь                                                                                  1600  человек

Расчетный срок                                                                                  2100  человек

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития деревень, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций деревень.

## III.2 Жилищное строительство

Основной целью жилищной политики населенных пунктов является формирование полноценной деревенской среды – комфортных условий проживания всех групп населения.

Для достижения основной цели жилищной политики, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

 строительство до конца расчетного срока 258,5 тыс. м2 общей площади или в среднем за период 12,9 тыс. м2 в год;

 формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, рекреации.

Для перспективной жилой застройки планируется использовать восемь участков расположенных: участок № 1, 2, 3, 4 расположены возле деревни Муратово; участки № 5,6 расположены вдоль дороги областного значения «Детчино-Прудки-Захарово», участки № 7, 8 расположены юго-западнее и юго-восточнее деревни Захарово.

Параметры жилищного строительства на расчетный срок:

Проектируемая застройка предполагает размещение:

1. Участки № 1, 2, 4, 5, 6, 7 - строительство таунхаусов в сегменте эконом-класса под областную программу «Доступное жилье», объем нового жилищного строительства составит 90700 кв.м. Численность населения определена расчетным путем и составит около 1725 человек.

2. Участок № 3 - строительство таунхаусов в сегменте эконом-класса, объем нового жилищного строительства составит 68250 кв.м., с численностью населения 1365 человек.

3. Участки № 7, 8 – коттеджное строительство бизнес и премиум класса, с участками от 20 до 50 соток, объем нового строительства составит 99500 кв.м. Численность населения составит 807 человек.

таблица № 3

| № площадок | Количество домов | Количество этажей | Общая площадь домов, м2 | Средняя жилищная обеспеченность, м2 на чел. | Общая площадь участка, га | Население (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Муратово |
| 1 | 20 | 2 | 6000 | 50 | 9 | 120 |
| 2 | 38 | 2 | 11400 | 50 | 16 | 228 |
| 3 | 455 | 1 | 68250 | 50 | 71 | 1365 |
| 4 | 49 | 2 | 14700 | 50 | 22,3 | 294 |
| Всего | 562 |  | 100350 | 50 | 118,3 | 2007 |
| дер. Захарово |
| 5 | 38 | 2 | 11400 | 50 | 15,7 | 228 |
| 6 | 98 | 2 | 29400 | 50 | 40,2 | 588 |
| 7 | 249 | 2 | 73700 | 98 | 94,2 | 747 |
| 8 | 109 | 2 | 43600 | 133 | 70,5 | 327 |
| Всего | 494 |  | 158100 | 83 | 220,6 | 1890 |
| Итого: | 1056 |  | 258450 | 66 | 338,9 | 3897 |

Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

## III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Образование:

Для достижения основной цели образовательного комплекса в деревне на первую очередь формируется система  дошкольного воспитания, а именно запроектированы два детских сада по 200 мест каждый на участках нового жилищного строительства в дер. Захарово и дер. Муратово. На перспективу в ходе реализации Генерального плана деревень возможно увеличение емкости детских дошкольных учреждений. Так же возможна реконструкция здания школы в дер. Муратово.

На первую очередь  планируется строительство школы на 300 мест на участках нового жилищного строительства в дер. Муратово.

Спортивные сооружения:

Генеральным планом предлагается на первую очередь:

-  строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в дер. Муратово (спортивный зал, бассейн, открытый стадион) на участках нового строительства;

-  строительство спортивного зала в дер. Захарово на участках нового строительства;

-  сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта;

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

Генеральным планом на первую очередь предусматривается строительство двух торговых центров (супермаркетов) с размещением:

- магазинов продовольственных товаров;

- магазинов непродовольственных товаров;

- предприятий общественного питания;

- предприятий  бытового обслуживания;

- прачечных;

- химчисток;

Так же на участках нового строительства на первую очередь планируется размещение: четырех магазинов, культурно-развлекательного центра, почты, двух ресторанов, трех детских игровых комплексов, автосервиса. Возможно, размещение отделения связи и банка в здании культурно-развлекательного центра.

Здравоохранение

На первую очередь:

Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) и аптеки.

Учреждения культуры

Строительство библиотеки с количеством томов 35000 экземпляров, предусматривается в здании проектируемой школы.

Размещение учреждений культурно-бытового обслуживания уточняется на последующих этапа проектирования.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Ближайшее пожарное депо расположено в с. Детчино с наличием 3 машин. Фактическое время прибытие пожарного расчета составляет 25-30 минут.  Проектом на расчетный срок предлагается строительство пожарного депо с наличием 2 машин в деревне Захарово, прибытие пожарных подразделений будет составлять не более 20 минут в оба населенных пункта.

## III.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, городских лесов, а также лесопарков.

Рекреационная  структура представлена  участками:

- территории, прилегающие к р. Жалка и р. Сухая Жалка;

- территории прудов;

Развитие рекреационных зон предусматривает:

1. Сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования;

2. Восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: долин рек и ручьев;

3. На первую очередь планируется строительства сквера в южной части деревни Захарово на новых участках жилищного строительства.

Лесные массивы являются отличным буфером на пути загрязнений воздушного бассейна.

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

## IV.1 Улично-дорожная сеть

Анализ транспортной инфраструктуры выявил:

- ширина проезжей части многих улиц местного значения не соответствует нормативным стандартам (7,0 м), кроме того, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие;

- слабо развита сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

В целях нормативного обеспечения транспортных связей населенных пунктов на первую очередь предлагается полная реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Детчино-Прудки-Захарово» (25 км).

На первую очередь необходим ремонт и замена дорожного полотна в дер. Захарово: ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Зеленая; дер. Муратово: ул. Советская, ул. Полевая, ул. Радужная, ул. Школьная.

На первую очередь необходима установка новых автобусных остановок в дер. Захарово, дер. Муратово.

Новое строительство:

На участках планируемой жилой застройки предлагается дифференциация улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- улицы в жилой застройке шириной 9 м;

- проезды шириной 6,5 м.

По обеим сторонам от автомобильных дорог и тротуара необходимо расположить газоны шириной 3,5 м и 4,3 м со стороны тротуара, на которых будут располагаться мачты освещения. На газонах в зимнее время возможно складирование снега.

Индивидуальные гаражи размещаются только на индивидуальных участках.

# V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

Водные ресурсы

Устранение и предупреждение возможности загрязнения подземных источников водоснабжения. Для этого устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения, включают три пояса согласно санитарным нормам и правилам.

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору;

II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др. Ограничительные режимы на территориях I-III поясов ЗСО приведены в таблице 4.

таблица № 4

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства - Проживание людей -Посадка высокоствольных деревьев | -Деятельность, связанная с эксплуатацией водозабора, - Ограждение - Планировка территории - Озеленение - Отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС - Рубки ухода и санитарные рубки |
| II пояс ЗСО | -Размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. -Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. -Применение удобрений и ядохимикатов - Выпас скота - Рубка главного пользования и реконструкция -Сброс промышленных, сельскохозяйственных, ливневых сточных вод | - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации - Рубки ухода и санитарные рубки леса - Новое строительство с организацией отвода стоков на КОС - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - Отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям -Санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | -Отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям | -Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов - Рубки ухода и санитарные рубки леса - Отведение сточных вод, отвечающих нормативам -Санитарное благоустройство территории |

Поскольку основной водоем, р. Жалка, находится в удовлетворительном санитарном состоянии, необходимы следующие мероприятия:

- очистка прибрежной зоны от деревьев кустарниковых пород;

- благоустройство и озеленение территории водоохранных зон и прибрежных полос;

- создание на территориях деревень развитой сети поверхностной канализации и включение в нее поверхностных ручьев и дренажных систем.

Необходимо отобрать и исследовать пробы питьевой воды на бактериологический и химический анализ.

Почвенный покров

1.Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2.Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

Воздушный бассейн

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

-Сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки;

-Увеличение площади зелёных насаждений на территориях деревень;

-Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств;

Территории с повышенным уровнем шума, электромагнитные излучения (ЭМИ).

1. Формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль основных транспортных путей.

2. Замена дорожных покрытий.

3.Организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

- Предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства.

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения деревень необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Таблица № 5

| КРИТЕРИЙ | МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
| Улучшение состояния атмосферного воздуха | - совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных мест. |
| Улучшение состояния поверхностных водоемов | - развитие систем канализации и очистки вод (реконструкция очистных сооружений д.Захарово и строительство новых очистных сооружение в дер. Муратово и дер. Захарово): хозяйственно-бытовых, ливневых; - благоустройство мест массового отдыха населения. |
| Улучшение состояния почв | - совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора. |

ВЫВОД: Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

# VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды деревень требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций деревни, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503.

Бытовые отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Сбор ТБО на территории деревень будет производиться контейнерным способом. В этом случае для вывоза ТБО предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605 КАМАЗ-53605. Для сбора ТБО необходимо использовать:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно нормативным документам.

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

# VII. Положения генерального плана по инженерной

# подготовке территории

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия малоэтажной застройки на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры: максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод, минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

- искусственное повышение поверхности территории;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- дренажные системы и отдельные дренажи;

- регулирование русел и стока малых рек;

- спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

- агролесомелиорацию.

Системы, объекты, сооружения и мероприятия инженерной защиты от затопления и подтопления следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Понижение уровня грунтовых вод намечается, в основном, на участках, удаленных от оврагов и поймы реки и колеблется в зависимости от интенсивности таяния снегов и выпадения атмосферных осадков.

Основные мероприятия по понижению вод:

-устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

-закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

# VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

### VIII.1 Водоснабжение

Водоснабжения деревень в существующей и проектируемой застройке предусматривается от проектируемых скважин и от существующих водонапорных башен.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

На первую очередь необходимо произвести реконструкцию существующих водозаборных сооружений, со строительством и реконструкцией разводящих уличных водопроводных сетей с размещением обеззараживающих установок.

Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

Для  водопроводов и сетей применены неметаллические трубы и из полиэтилена высокого и низкого давления (ПЭ 80, SDR 13.6 – 110, 160; ПЭ 80, SDR 13.6 – 40 ГОСТ 18599 – 2001).

Установка запорной отключающей арматуры, гидрантов, спускников, вантузов предусматривается    в колодцах из сборных ж/б элементов диаметром 1500, 2000 мм.

Зоны санитарной охраны  I пояса артскважин и насосных станций с резервуарами чистой воды в соответствии с требованиями нормативов должны быть огорожены сплошным забором, их территория озеленена и благоустроена. Все ходы и лазы водопроводных сооружений необходимо герметически закрывать для исключения возможности проникновения (в частности через устья скважин) загрязнений и атмосферных осадков.

На расчетный срок предлагается довести обеспеченность централизованным водоснабжением до 100 %.

Расчетные расходы воды на расчетный срок представлены в таблице 10.

### VIII.2 Водоотведение

На первую очередь необходимо провести полную реконструкцию существующих очистных сооружений для обеспечения нормативной отчистки коммунально-бытовых сточных вод. Модернизация очистных сооружений должна включать строительство сооружений глубокой биологической доочистки стоков до норм сброса в водоемы. Так же на первую очередь предлагается строительство двух комплексных очистных сооружений в дер. Захрово и дер. Муратово, производительностью до 1000 куб. м/сутки.

Канализование деревень будет производится по системе напорно-самотечных коллекторов, имеющей в своем составе 6 насосные станции перекачки, на существующие очистные сооружения биологической очистки которые расположены в границах деревни Захарово. Сеть канализации будет выполнена из поливинилхлоридных труб Д = 160 мм, ТУ 6-19- 307. Протяжённость сети – 15 – 20 км. Колодцы канализационные - из сборных железобетонных элементов Д = 1000 мм, Д = 1500 мм по типовому проекту 902-09-22/84.

При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей.

Сбор ливневых вод будет выполняться по традиционной схеме: потоки дождевых и талых вод по плоским уклонам территории собираются в линию каналов и самотечных коллекторов. При необходимости необходимо предусмотреть участки напорной ливневой канализации с установкой колодцев, насосов, камер гашения напора. Ливневые воды по системе самотечных и напорных коллекторов подаются на очистные сооружения.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

### VIII.3 Теплоснабжение

На первую очередь проектом предусматривается обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

Для объектов социальной инфраструктуры предлагается создание централизованной системы теплоснабжения. На первую очередь планируется строительство четырех газово-блочных котельной с мощностью котлов не менее 1,94 Гкал (2,26 МВт), производительностью с учетом собственных нужд и тепловых потерь не менее 1,62 Гкал (1,88 МВт).

Ожидаемые потребности тепла на расчетный срок нового строительства, подсчитанные по укрупненным показателям и удельным характеристикам, предоставлены в таблице 9.

### VIII.4 Газоснабжение

Газоснабжение деревень осуществляется от ГРС свх. Неделинский. Процент обеспеченности деревень газом составляет около 100 %.

На первую очередь для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления;

-   осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ;

- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности газоснабжения.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Ожидаемые потребности в природном газе.

таблица №6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Расчетные сроки | Численность чел | Расход газа м3/ч |
| дер. Захарово |
| Современное население | 228 | 6,51 |
| Первая очередь(2020г) | 1760 | 50,28 |
| Расчетный срок (2030г) | 2200 | 62,85 |
| дер. Муратово |
| Современное население | 40 | 1,60 |
| Первая очередь(2020г) | 1680 | 48,00 |
| Расчетный срок (2030г) | 2100 | 60,00 |

### VIII.5 Электроснабжение

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные;

- реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих сетей;

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

Расчет электрических нагрузок на расчетный срок приведен в таблице 8.

### VIII.6 Связь

Развитие телефонной сети населенных пунктов предусматривает наращивание номерной емкости телефонных станций с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа;

- развитие транспортной сети SDH, MPLS на базе ВОЛС;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

- развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Перспективное количество основных радиоточек и телефонов  приведено в таблице № 7.

Инженерная инфраструктура на расчетный период

| Связь таблица № 7 |  |
| --- | --- |
| Населенный пункт | население, чел. | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство), кв. м | Кол-во телефонов | Кол-во радиоприемников | Кол-во телевизоров |  |  |  |  |
| дер. Захарово | 2200 | 158100 | 734 | 734 | 489 |  |  |  |  |
| дер. Муратово | 2100 | 100350 | 700 | 700 | 467 |  |  |  |  |
| Электричество таблица № 8 |  |
| Населенный пункт | население, чел. | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство), кв. м | Удельная нагрузка, кВт/чел. | Расчетная нагрузка, МВт |  |  |  |  |  |
| дер. Захарово | 2200 | 158100 | 0,6 | 1,32 |  |  |  |  |  |
| дер. Муратово | 2100 | 100350 | 0,6 | 1,26 |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение таблица № 9 |  |
| Населенный пункт | население, чел. | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство), кв. м | Строит. Объем, м3 | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |  |  |
| дер. Захарово | 2200 | 158100 | 553350 | 1,582641 | 3,195595 | 10,550945 | 15,329181 |  |  |
| дер. Муратово | 2100 | 100350 | 351225 | 1,004542 | 2,028324 | 6,696947 | 8,734483 |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение таблица № 10 |  |
| Населенный пункт | население, чел. | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство), кв. м | Норма СНиП 2.04.01-85, л/сут. чел | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут | м3/час | Водопотребление максимальное суточное, К=1,2 |
| дер. Захарово | 2200 | 158100 | 250 | 286 | 264 | 550 | 550 | 3,0 | 660 |
| дер. Муратово | 2100 | 100350 | 250 | 273 | 252 | 525 | 525 | 2,9 | 630 |

### Список используемой литературы:

1.	ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

3.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

4.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

5.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

6.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

7.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

8.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

9.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

10.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

11.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

12.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

13.	Схемы территориального планирования Малоярославецкого района, ООО «КалугаТИСИЗпроект», 2007 г.

14.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

15.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

16.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

17.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

18.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

19.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

20.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

21.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

22.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

23.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

24.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

25.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.