Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_________________________________________________________________________

Лицензии МОГ- 05612 Г, МОГ- 05613 К,

выданы 21.02.2008 Федеральным агентством геодезии и картографии Министерства транспорта Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-И-№0161, выдано 06.08.2009 г. саморегулируемой организацией «Ассоциация инженерные

изыскания в строительстве» (№ СРО-И-001-28042009).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2000, IQNet,

регистрационный номер 08.564.026 от 07.10.2008 г.

Договор № 10-265

Экземпляр №2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»

ТАРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУГА

2010 г.

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_________________________________________________________________________

Лицензии МОГ- 05612 Г, МОГ- 05613 К,

выданы 21.02.2008 Федеральным агентством геодезии и картографии Министерства транспорта Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-И-№0161, выдано 06.08.2009 г. саморегулируемой организацией «Ассоциация инженерные

изыскания в строительстве» (№ СРО-И-001-28042009).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2000, IQNet,

регистрационный номер 08.564.026 от 07.10.2008 г.

Международные сертификаты

ISO 9001:2000 и IQNet

Договор № 10-265

Экземпляр № 2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА

СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»

ТАРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2010 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Начальник космоаэрогеодезического участка |  | Чистова С.Г. |
| --- | --- | --- |
| Инженер городского кадастра |  | Соколова О.В.. |
| Горный инженер-геолог |  | Есипов В.П. |
| Главный специалист по экологии |  | Евстафеева М.А. |
| Главный геолог |  | Соломников И.Д. |
| Ведущий инженер-программист |  | Канарейкин Д.Е. |
| Ведущий инженер-программист |  | Дегтярев Д.Н. |
| Зам. председателя по экономике |  | Владимирцев Н.С. |

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития	10

I.1	Природные условия, природно-ресурсный и рекреационный потенциал	10

I.1.1	Почвенный покров.	13

I.1.2	Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение	13

I.1.3	Ресурсы поверхностных вод.	16

I.1.4	Ресурсы подземных вод.	16

I.1.5	Природно-рекреационные ресурсы.	17

I.2	Анализ современного использования территории села Волковское СП «Село Волковское».	19

I.2.1	Целевое назначение земель	19

I.2.2	Использование земель населенного пункта села Волковское.	20

I.2.3	Планировочные природоохранные ограничения	23

I.2.4	Использование земель водного фонда	23

I.3	Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	23

I.3.1	Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.	23

I.3.2	Планировочные ограничения на землях историко-культурного назначения.	25

I.3.3	Охранные коридоры коммуникаций	27

I.3.4	Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.	31

I.4	Санитарная очистка территории.	32

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	33

II.1	Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	33

II.1.1	Экономико-географическое положение села Волковское	33

II.1.2	Население. Социально-демографическая характеристика	34

II.1.3	Экономическая база и занятость населения	35

III. Положения о территориальном планировании	37

III.1	Цели и задачи территориального планирования	37

III.2	Положения по градостроительному развитию и реорганизации территорий (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)	38

III.2.1	Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	38

III.2.2	Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства.	46

III.2.3	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.	48

III.2.4	Положения генерального плана по инженерной подготовке территории.	48

III.2.5	Проектная инженерно-техническая база.	49

III.2.5.1	Водоснабжение, зоны санитарной охраны источников водоснабжения.	50

III.2.5.2	Канализация.	55

III.2.5.3	Теплоснабжение и газоснабжение.	55

III.2.5.4	Электроснабжение	56

III.2.5.5	Связь	57

III.2.5.6	Ритуальное обслуживание населения.	58

IV. Перечень мероприятий по генеральному плану	58

IV.1	Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы	59

IV.2	Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий	60

IV.2.1	Мероприятия по озеленению территории	60

IV.2.2	Мероприятия по санитарной очистке территории	60

IV.3	Порядок перевода земель из других категорий в земли населенного пункта.	61

IV.4	Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.	62

V. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	62

V.1	ЧС природного характера:	63

V.2	ЧС техногенного характера	66

V.3	Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности	70

V.4	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	73

Цели и задачи генерального плана

Генеральный плана села Волковское СП «Село Волковское» МР «Тарусский район» разработан ПК «Гео» по заказу Администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Волковское» Договор подряда № 10-265 от 15 ноября 2010 года и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития населенного пункта на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий и зон отдыха. Содержание отчета сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (глава 3, статья 19) и законом Калужской области «О градостроительной деятельности в Калужской области».

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и строительства.

Цель работы – обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно - пространственного развития села Волковское

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

В результате анализа использования территории населенного пункта проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития данной территории, а именно:

- комплексное территориальное развитие села Волковское на расчетный срок (до 2030 года) и на перспективу (до 2045 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры автомобильных дорог и увязка их с внешней транспортной структурой;

- освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

- развитие и освоение рекреационной природной зоны.

Земли, включенные в границу населенного пункта, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

Утвержденный генеральный план может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития населенного пункта.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и озеленяющая структуры населенного пункта, наличие памятников историко-культурного и археологического наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития населённого пункта, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- нормативными документами;

- санитарными, противопожарными и другими нормами проектирования.

Генеральный план оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется не только из средств местного и государственных бюджетов, но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, а служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Содержание Генерального плана.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию Генерального плана села Волковское в текстовой форме включают в себя:

Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений её комплексного развития.

Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию Генерального плана села Волковское представлены в составе:

Карты (схемы) использования территории села:

1. Схема современного использования территории;

2. Опорный план;

3. Схема ландшафтно-геоморфологического районирования;

4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории;

5. Схема функционального зонирования территории;

6. Схема размещения инженерных сетей

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

Цели и задачи территориального планирования.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

Проектный чертеж

# Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития

## Природные условия, природно-ресурсный и рекреационный потенциал

Природно-ресурсный потенциал определяет характер использования территории. В состав раздела включена характеристика природных особенностей и природных ресурсов, определены возможности их использования при градостроительном развитии территории.

Климат

Климат Тарусского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май, в результате воздействия сибирского максимума, западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха

- Зима (декабрь - февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от -5 до -12°С. В январе и феврале морозы в отдельные периоды достигают -25, -30°С. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом. Осадки выпадают в виде снега (от 12 до 16 снегопадов ежемесячно). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,3 - 0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Дней с туманом 6 - 10 в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6 - 0,8 м.

- Весна (март - май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0°С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля ещё возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

- Лето (май - август) умеренно-теплое около половины дней за сезон - ясные и малооблачные. Температура воздуха днем 16 - 20°С (в июле иногда повышается до 28 - 30°), ночью 10 - 15°С. Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13 - 15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.

- Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре - дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4 - 8 ежемесячно.

В таблице представлены климатические характеристики температурного режима.

Климатические характеристики

Таблица 1

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура, 0С | - 46 |
| Абсолютная максимальная температура, 0С | + 38 |
| Средняя температура отопительного периода, 0С | - 1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, суток | 228 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С | - 30 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, 0С | - 15 |

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков), суточный максимум 89 мм. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается с 28 ноября и заканчивается на 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные и восточные); их преобладающая скорость 2 - 5 м/с.

Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/с), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/с).

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/с. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями, может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем, в общем, по территории.

### Почвенный покров.

Наиболее характерной особенностью данной территории является преобладание в почвенном покрове светло-серых почв. По долинам р.Оки по террасам развиты дерново-слабоподзолистые в сочетании с дерново-среднеподзолистыми и подзолистыми в комплексе с дерновыми, луговыми (преимущественно суглинистыми) почвами пойм.

### Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Данная площадь расположена в северной части Среднерусской возвышенности в зоне развития ландшафтов древней речной долины р. Оки. Абсолютные отметки территории варьируют от 122 м.. на востоке участка, до 180 м. на западе. Собственно населенный пункт расположен на высотах 140 м.-175 м. Абсолютный перепад высот составляет 58 м., а по отношению к урезу вод р. Оки более 80 метров. Относительные перепады высот по оврагу не превышают 8 м.-10 м. В ландшафтном плане большая часть площади расположена в пределах третьей и четвертой надпойменных террас р.Оки. Вершина оврага, проходящего по населенному пункту, расположена на склоне водораздела сложенного отложениями юрской и меловой систем, а его выположенная нижняя часть выходит на поверхность второй надпойменной террасы. Ландшафтный фон этой местности в основном создан дочетвертичной эрозией с наложившимися водноледниковыми образованиями времен таяния московского ледника. На основе анализа имеющихся геологических, геоморфологических и гидрогеологических материалов выделено два типа ландшафтов.

Первый тип -. плосконаклонная аллювиально-водноледниковая слаборасчлененная равнина. В геологическом разрезе четвертичных отложений сверху вниз залегают: покровные суглинки, супеси, глинистые пески, галечники и водноледниковые песчаные с примесью гравия суглинки. Общая мощность этих образований варьирует от 10 до 30 метров. Коренные породы представлены известняками окского надгоризонта. Известняки трещиноватые закарстованные. Большая часть геологического разреза, до глубины 50-60 метров сдренирована долиной р. Оки. Артезианские воды наблюдаются в низах известняковой толщи в породах алексинского горизонта. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Второй тип - овражно-балочная сеть. Развита в рыхлых отложениях четвертичного времени. Сложен ландшафт аллювиально-делювиальными суглинками, супесями и глинистыми песками. Четвертичные и коренные породы аналогичны вышеописанным в первом типе. Местами по оврагу наблюдается локальная заболоченность развитая на суглинках. Почвы намытые светло-серые лесные.

Сравнительно не сложное геологическое строение определяет благоприятные инженерно-геологические условия для строительства. При новом строительстве необходимо сохранять существующие лесные массивы и проводить противоэрозионные мероприятия. Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию.

Инженерно-геологические условия

Таблица 2

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо - генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты речных долин аккумулятивно-эрозионные речные террасы | типы ландшафтов | I | Развития нижне-среднечетвертичных аллювиально-водноледниковых отложений третьей и четвертой надпойменных террас. Подстилаются известняками окского надгоризонта нижнего карбона. | Местами наблюдается небольшая заболоченность. Глубина залегания грунтовых вод свыше 10 м. | Суглинистые грунты могут быть использованы в качестве фундаментов при строительстве сооружений любого типа.Так как рельеф плоский и слабо дренирован рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стока поверхностных вод. Условия для |
|  |  | II | Развития современных четвертичных аллювиально-делювиальных отложений. Подстилаются породами среднечетвертичного времени. | Донная и боковая эрозия, местами наблюдается небольшая заболоченность. В весеннее время и в период сильных ливней территория подтопляется. | Овражно-балочная сеть для строительства не пригодна. |

Данный район по совокупности всех инженерно-геологических условий, свойств, грунтов, рельефа и уровня залегания грунтовых вод можно отнести к территориям с простыми условиями для строительства.

### Ресурсы поверхностных вод.

Гидрогеологические условия данной территории не благоприятные в области хозяйственно-питьевого водоснабжения населенного пункта. Большая часть известнякового разреза нижнего карбона осушена долиной р. Оки. Артезианские воды наблюдаются в известняках алексинского горизонта на глубинах 60-65 м. Воды гидрокарбонатно-кальцивые жесткие и очень жесткие. Удельный дебит этого водононосного горизонта составляет от 0,18 м³/ч до 18 м³/ч., содержание железа варьирует от 0,03 млг./л. До 4,0 млг./л.

### Ресурсы подземных вод.

На данной территории в окской водоносной толще выделяется два водоносных горизонта: тарусско-михайловский и алексинский. Тарусско-михайловский горизонт приурочен к толще известняков Тарусского, веневского и михайловского стратиграфических комплексов разделённых маломощными песчано-глинистыми прослоями. Водоупорном для него являются глины в низах михайловского слоя известняков. Окский водоносный горизонт связан с трещиноватыми известняками четырех стратиграфических слоёв: тарусского, венского, михайловского и алексинского. Основными из этих четырёх слоёв является алексинский, мощностью 10-12 м, причём наиболее обводнена нижняя пятиметровая пачка кавернозных известняков. Остальные три горизонта значительно дренированы в местную гидросеть и поэтому слабо обводнены. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, умеренно-жесткие и жесткие. Содержание железа в воде меняется от 0,03 до 4,0 млг.экв/л, преобладают значения 0,1-0,5 млг./л. Удельный дебит по скважинам изменяется от 0,18 до 18,0 м3/ч., причём максимальные дебиты наблюдаются в скважинах, пробуренных на алексинский горизонт. Вредных примесей превышающих ПДК в воде не отмечено. Питание подземных вод происходит за счёт инфильтрации поверхностных вод и вышележащих водоносных горизонтов.

Для подземных вод Тарусского района, как и для других районов области, характерно повышенное содержание железа, поэтому при создании значительных водозаборов необходимо предусматривать строительство станций обезжелезивания.

Основным водоносным горизонтами в хозяйственном и питьевом водоснабжении является окский.

Окский водоносный горизонт связан с известняковыми отложениями нижнего карбона (тарусский, веневский, михайловский и алексинский горизонты). Все воды гидрокарбонатно-кальцевые, жесткие, содержание железа варьирует от 0,06 млг/л до 5,0 млг/л. Жесткость вод также сильно изменчива от 4,12 млг.экв./л. до 8,08 млг.экв./л. Пониженную жесткость имеют воды алексинского, самого нижнего, стратиграфического подразделения окской толщи. Дебит скважин пробуренных на окский водоносный горизонт меняется от 0,8 м3/ч. до 15,0 м3/ч. Защищен этот горизонт от поверхностных вод отложениями мелового и дочетвертичного времени. Повышенного содержания нитратов, аммиака, тяжелых металлов в этих водах не наблюдается. Воды окского водоносного горизонта широко используются в хозпитьевом водоснабжении населенных пунктов и предприятий района.

Характеристика качества подземных вод.

Качественный состав подземных вод основных эксплуатируемых водоносных горизонтов по территории Калужской области охарактеризован как по фондовым материалам, так и по накопленной информации при ведении мониторинга ГМСН.

В процессе обследования водозаборов отмечаются характерные в целом по Калужской области нарушения:

- безлицензионное пользование недрами;

- эксплуатация водозаборов на неутвержденных запасах;

- неудовлетворительное состояние устьев водозаборных скважин

(устья не эксплуатирующихся скважин открыты);

- отсутствие зоны санитарной охраны 1 пояса (строгого режима);

- отсутствие водоизмерительной аппаратуры (водомерных счетчиков, уровнемеров), а также условий измерения уровней воды в скважинах (пьезометров, либо отверстий в опорных плитах);

- отсутствие контроля и оценки качества подземных вод – это одна из наиболее актуальных проблем и недостаточно решенных в системе организации водопользования.

### Природно-рекреационные ресурсы.

Оценка территории села Волковское, как и в целом по Тарусскому району для рекреационной деятельности по природным условиям складывается из оценки основных природных факторов, которые предопределяют возможности рекреации: климатических, гидрографических, ландшафтных и бальнеологических. В соответствии с географическим положением в центре Восточно-Европейской равнины и орографическими особенностями рассматриваемая территория в целом характеризуется высоким природно-рекреационным потенциалом.

Климатические условия, характерные для данной территории благоприятны для зимних и летних видов отдыха. Преобладание в летний период ветров западного и северо-западного направления обеспечивают необходимую аэрацию. Территория расположена в зоне ультрафиолетового комфорта, с апреля по сентябрь возможна гелиотерапия.

Продолжительность комфортного периода для зимних видов отдыха со среднесуточными температурами -5 – 15°С составляет около четырех месяцев. Для зимних видов отдыха и спорта благоприятен продолжительный период устойчивого снежного покрова, который в среднем по территории продолжается 140 дней, хотя в отдельные годы этот период может сокращаться из-за частых оттепелей. Организация зимней рекреации должна учитывать особенности ветрового режима, который характеризуется усилением скорости ветра юго-западных направлений, преобладающих в холодный период года. В связи, с чем при размещении рекреационных объектов и разработке трасс туристских маршрутов необходимо учитывать особенности рельефа и микроклимата.

Наибольшее значение в оценке природно-рекреационных ресурсов имеет реки Ока, Протва, Таруса. Для отдыха на воде организованы водные маршруты – «По реке Оке», а также комбинированные маршруты - «Таруса-Музей заповедник Поленово». Местным населением используются индивидуальные лодочные средства, широко распространена рыбная ловля. Перечень объектов рекреации всех ведомств, расположенных на территории, прилегающей к селу Волковское, представлен в таблице.

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Количество мест | Площадь (га) | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б/о «Протон» | 92 | 2,0 | В р-не с.Воллковское |
| 2 | б/о «Планета» | 150 | 7,0 | В р-не с.Волковское |
| 3 | б/о «Окские зори» | 72 | 1,5 | В р-не с.Волковское |
| 4 | б/о «Ока» | 62 жилых домика | 8,3 | В р-не с.Волковское |
| 5 | б/о «Лесная сказка» | 150 | 2,0 | В р-не с.Волковское |
| 6 | б/о «Голубой огонек» |  | 1,0 | В р-не с.Волковское |
| 7 | б/о «Янтарь» | 63 жилых домика 230 мест | 13,8 | В р-не с.Волковское СП «с.Волковское» |
| 8 | б/о «Рассвет» | 15 жилых домиков 60 мест |  | В р-не с.Волковское |
| 9 | б/о «Родник» | 15 жилых домиков 60 мест | 9,0 | В р-не с.Волковское |
| 10 | б/о «Серпухов. текстильщик» | 150 | 1,5 | В р-не с.Волковское |
| 11 | б/о «Крутой яр» |  | 3,6 | В р-не с.Воллковское СП «с.Волковское» |
| 12 | б/о «Россвет» |  | 2,0 | В р-не с.Воллковское СП «с.Волковское» |
| 13 | б/о «Солнечный» | 130 мест | 6,0 | В р-не с.Воллковское СП «с.Волковское» |
| 14 | О/к «Салтыково» |  | 14,0 | В р-не сд.Салтыково СП «с.Волковское» |

Выводы:

Анализ и оценка природно-ресурсных данных территории позволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения интенсивного развития рекреационной деятельности.

По инженерно-геологическим условиям данный населенный пункт, как и весь Тарусский район в целом можно отнести к простой категории. При новом строительстве необходимо учитывать историко-природные и историко-культурные условия данной территории и не нарушать исторически сложившуюся застройку населенного пункта.

При правильном ведение отбора артезианских вод из основных водоносных горизонтов, особенно, запасов пресных вод, достаточно для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района.

## Анализ современного использования территории села Волковское СП «Село Волковское».

### Целевое назначение земель

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1)	земли сельскохозяйственного назначения;

2)	земли населенных пунктов;

3)	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

4)	земли особо охраняемых территорий и объектов;

5)	земли лесного фонда;

6)	земли водного фонда;

7)	земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

В границах исследуемой территории по современному состоянию расположены земли следующих категорий:

1)	земли сельскохозяйственного назначения;

2)	земли населенного пункта.

### Использование земель населенного пункта села Волковское.

Село Волковское относится к сельским населенным пунктам и входит в сельское поселение «Село Волковское». Село Волковское занимает территорию – 217.2 га.

Вся граница населённого пункта граничит с землями сельскохозяйственного назначения. По центру села проходит с юга на север автомобильная дорога общего пользования регионального значения и делит село Волковское на две части.

Согласно градостроительному зонированию, в составе земель населенного пункта можно выделить земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- жилые;

- общественно-деловые;

- сельскохозяйственного использования;

- зона особо охраняемых территорий и объектов.

Жилая зона. Существующее пятно жилой застройки активно развивается во всех направлениях. Общая площадь жилой зоны - S = 76,88 га.

Зона сельскохозяйственного использования расположены на севере, юге и в центральной части населенного пункта. Общая площадь сельскохозяйственной зоны составляет - S = 185,42 га.

Земельные участки общего пользования занятые автомобильными дорогами с асфальтовым, бетонным покрытием и грунтовыми дорогами занимают площадь - S = 31,78 га. Автомобильные дороги, проходящие по селу Волковское приведены в таблице.

Перечень автодорог районного значения

Таблица 4

| № п/п | Наименование автодорог | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| II Сельское поселение «Село Вознесенье» |
| 8 | Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов-Вознесенье-Асоя-Ширяево- Парсуково- Парсуковский карьер | 10 | щебень |
| 9 | Ширяево-Коханово | 3 | щебень |
| 10 | Ширяево-Левшино-Коломнино | 6 | щебень |
|  | ИТОГО: | 19,0 |  |
| III Сельское поселение «Село Волковское» |
| 11 | «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» Юрятино-Хрущево | 3 | ПГС гравий |
| 12 | «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» - Салтыкове | 1,5 | бет.плиты |
| 13 | «Волковское-Некрасово» -Потетино | 2,0 | грунт |
|  | ИТОГО: | 6,5 |  |

Характеристика улично-дорожной сети (существующей).

Таблица 5

| № | Наименование улиц и дорог | Протяженность (км) | Ширина в красных линиях (м) | Элементы поперечного профиля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть |
|  |  |  |  | Ширина (м) | Покрытие |
| 1 | ул.Центральная | 2,5 | 10 | 4 | грунт |
| 2 | ул.Молодёжная | 2,0 | 10 | 4 | ПГС |
| 3 | ул.Успенская | 1,5 | 10 | 4 | грунт |
| 4 | ул.Полевая | 1,5 | 15 | 4 | бет. плиты |
| 5 | ул.Садовая | 1,0 | 15 | 4 | бет. плиты |
| 6 | ул.Школьная | 0,5 | 15 | 4 | грунт |

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения МР «Тарусский район»

Таблица 6

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Общая линейная | Протяженность автодорог, (км) | % дорог с твёрдым покрытием от общей протяженности | Полоса отвода автомобильной дороги | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № технической категории | Протяженность | С твёрдым покрытием |  |  |  |
|  |  |  |  | Линейная | Приведённая | Всего | с усовершенствован. покрытием | Щебёночные, гравийные, мостовые |  | Средняя ширина, (м) | Площадь, (га) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Цементобетонное | Асфальтобетонные и другие |  |  |  |  |  |
| 2 | Волковское-Некрасово | 6,935 | IV | 6.94 | 5.95 | 6.94 | 6.94 | 2.36 | 4.58 | - | 100 | 19.0 | 19.0 | а/б |
| 3 | «Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов» | 41,00 | III | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |  | 7.0 | - | 100 | 22.0 | 22.0 | а/б |
|  |  |  | IV | 34.0 | 29.0 | 34.0 | 34.0 |  | 34.0 | - | 100 | 22.0 | 22.0 |  |

### Планировочные природоохранные ограничения

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории (ООПТ), земли природоохранного назначения (водоохранные зоны рек и водоемов, городские леса, скверы, парки, городские сады, пригородная зеленая зона, противоэрозионные насаждения); особо ценные природные объекты (родники, верховые болота, малые реки и др.). Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» (2002 г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.), Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями об отдельных категориях ООПТ, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

### Использование земель водного фонда

К землям водного фонда относятся земли покрытыми поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах. Поверхностные воды населенного пункта село Волковское представлены ручьём и расположенными на нём темя прудами.

Выводы:

Анализ современного состояния земель села Волковское и близлежащей территории позволяет сделать следующие выводы:

1.	Характер использования земель сельскохозяйственного назначения в целом отвечает целевому назначению данного вида угодий.

2.	Земли населенного пункта используются, в основном, по целевому назначению, но современное развитие территории не обеспечено земельными ресурсами и нуждается в привлечении новых территорий.

- Анализ современного состояния и использования водного фонда позволяет сделать вывод об его незначительном хозяйственном потенциале.

## Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

### Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.

На данной территории в соответствии с водным законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до10 км – в размере 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах села Волковское протекает ручей с расположенными на нём темя прудами.

Согласно п. 15 ст. 65 Водного Кодекса российской Федерации:

А) В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В) В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

### Планировочные ограничения на землях историко-культурного назначения.

К землям историко-культурного назначения относятся земли:

- объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел.

Согласно данных, предоставленных Министерством образования, культуры и спорта Калужской области на территории населенного пункта «Село Волковское» сельского поселения «Село Волковское» Тарусского района расположены

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Датировка, автор | Местонахождение объекта культурного наследия | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1 | Братская могила |  | с. Волковское | Решение малого Совета от 22.05.1992 №76 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 1 | Церковь Успения | нач.ХХв. | с. Волковское | По материалам инвентаризации, проведённой в соответствии с приказом МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |

В соответствии с Земельного кодекса РФ земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия, являются землями историко-культурного назначения и относятся к землям особо охраняемых территорий.

Земли историко-культурного назначения должны использоваться строго по целевому назначению. Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

Земельные участки, отнесенные к землям историко-культурного назначения, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, за исключением случаев, установленных законодательством. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

Кроме того, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, занятые объектами археологического наследия, ограничиваются в обороте.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которого он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно. Объекты археологического наследия находятся в государственной собственности.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающего угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляется по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия.

В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45 Федерального закона «об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопок.

Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить стоимость восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту археологического наследия, - стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, указанных в статье 40 настоящего Федерального закона, что не освобождает данных лиц от административной ответственности, предусмотренной за совершение таких действий.

При проектировании и строительстве необходимо учитывать законодательство РФ об охране объектов культурного наследия.

### Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, линии электропередач, газопроводы, линии связи) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

Охранная зона газораспределительных сетей – это территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метра с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс магистральных газопроводов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 100 метров с каждой стороны;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с которыми лица, использующие земельные участки, не вправе:

строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно – измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

огораживать и перегораживать охранные зоны;

разводить огонь и размещать источники огня;

рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.

В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: для линий напряжением до 1000 В – 2 метра,

до 20 кВ – 10 метров,

до 35 кВ – 15 метров,

110 кВ – 20 метров.

Для мачтовой ТП (МТП), будки трансформаторной санитарно-защитная зона составляет 10 м.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий

от подземных инженерных сетей

Таблица 8

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры

Запрещается

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур; - осуществлять добычу руды; - загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии; - складывать материалы; - самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

### Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон. Организации, промышленные объекты и производства, являющиеся источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно защитными зонами от территории жилой застройки.

В южной части села Волковское расположена ферма, в связи с тем , что санитарно-защитная зона определяется от вида животных и количества голов, была выделена зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения. Санитарно-защитная зона не выходит за границу зоны объектов сельскохозяйственного назначения, и не оказывает существенного влияния на экологию данной территории.

На севере села расположены склады с санитарно-защитной зоной 50 м, не оказывающих существенного влияния на экологию данной территории.

Согласно положения «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», в соответствии с которым скотомогильники и биотермические ямы, не принадлежащие организациям, являются объектом муниципальной собственности. Размер санитарно-защитной зоны от биотермической ямы до:

жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 500 м;

скотопрогонов и пастбищ – 100 м;

автомобильных дорог в зависимости от их категорий – 25-150 м.

Однако согласно письму комитета ветеринарии от 08.12.10 г. №1482 на территории с. Волковское Тарусского района Калужской области скотомогильники зарегистрированные в установленном порядке отсутствуют

Для автомобильных дорог, проходящих по территории села и за её пределами устанавливаются следующие санитарно-защитные зоны:

расстояние от бровки земляного полотна для автомобильных дорог III технической категории до застройки принимается не менее 100 м, IV технической категории до застройки принимается не менее 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей предусмотрена полоса зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 м. Для АЗС, расположенной на юге села, санитарно-защитная зона составляет 100м

В северо-западе села расположено сельское кладбище с санитарно-защитной зоной 50 м.

## Санитарная очистка территории.

В целом на территории села Волковское экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная.

Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и качества поверхностных и подземных вод.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории села являются территории частных домовладений - мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы, места, расположения которых определены самими домовладельцами. Годовой объём вывозимых ТБО составляет 900м3. На территории села расположены несменяемые контейнеры. Периодичность вывоза ТБО составляет два раза в неделю в летнее время, один раз в неделю в зимнее время.

Для улучшения санитарного состояния деревни необходимо проведение организованных мероприятий по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На основании предложенных мероприятий по санитарной очистке территории в «Схеме территориального планирования Калужской области» необходимо максимально использовать селективный сбор твердых бытовых отходов с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов. Для этого проводятся разъяснительные работы с населением по раздельному сбору отходов потребления (сдавать макулатуру, бутылки, консервные банки в близлежащие пункты приема вторсырья, свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования).

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации сельского поселения «С. Волковское». Для этих целей администрацией заключены договора по вывозу ТБО.

На перспективу необходимо обустройство контейнерных площадок:

- площадки должны иметь с трех сторон ограждение высотой 1,6 м, контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

- складирование металлолома, тары и других крупногабаритных предметов, строительных, других материалов и оборудования в надлежащем порядке в специально отведенных местах;

Анализ современного состояния населённого пункта позволяет сделать следующие выводы:

1.	 В границах села мало зеленых насаждений на территориях общего пользования.

2.	Для дальнейшего развития мало свободных площадей под частные домовладения.

3.	По этажности жилой фонд представлен малоэтажными домами.

4.	Не сформирован экологический каркас, объединяющий в единую систему зеленые насаждения, водные объекты и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий.

5.	Не сформирована рекреационная система. Она должна включать в единую структуру сеть «инфраструктуры досуга», зоны отдыха, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы.

# Обоснование предложений по территориальному планированию

## Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

### Экономико-географическое положение села Волковское

Село Волковское, как и весь МР «Тарусский район» в физико-географическом плане расположен в северной части Среднерусской возвышенности. Через село Волковское проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения и связывают населенный пункт с городами: Таруса, Калуга, Серпухов, Москва. Расстояние от областного центра г. Калуги до села Волковское - 76 км, расстояние до районного центра город  Таруса - 8 км. Ближайшая железнодорожная магистраль Москва-Тула проходит от села в 12 км, по противоположному берегу реки Окаи. Ближайшей железнодорожной станцией, обслуживающей насёлённый пункт является станция Тарусская. Связь с Москвой осуществляется, в основном, электропоездом Москва - Серпухов, г. Серпухов связан с селом Волковское автобусным маршрутом, также железнодорожная связь осуществляться через Ферзиковский район поездом Калуга-Тула, станция расположена в посёлке Ферзиково Ферзиковского района Калужской области на расстоянии 51 км. от села Волковское. Посёлок Ферзиково связан с селом Волковское автобусным маршрутом.

### Население. Социально-демографическая характеристика

Село Волковское в существующих границах занимает территорию 217.20 га. Постоянное население на рассматриваемую дату составляет 415 человек. Динамика численности населения за последние 10 лет относительно стабильна.

Таблица 10

| 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 392 | 402 | 401 | 408 | 420 | 431 | 422 | 425 | 415 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 11

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших | Естественная убыль (прирост) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 6 | 12 | -6 |
| 2002 | 2 | 6 | -4 |
| 2003 | 3 | 9 | -6 |
| 2004 | 1 | 12 | -11 |
| 2005 | 1 | 12 | -11 |
| 2006 | 5 | 3 | 2 |
| 2007 | 2 | 9 | -7 |
| 2008 | 9 | 7 | 2 |
| 2009 | 5 | 7 | -2 |
| 2010 | 5 | 2 | 3 |

Механическое движение населения, чел.

Таблица 12

| Годы | Прибыло | Убыло | Миграционный прирост (отток) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 5 | 16 | -11 |
| 2002 | 17 | 3 | 14 |
| 2003 | 15 | 10 | 5 |
| 2004 | 20 | 2 | 18 |
| 2005 | 28 | 9 | 19 |
| 2006 | 15 | 6 | 9 |
| 2007 | 9 | 11 | 2 |
| 2008 | 5 | 4 | 1 |
| 2009 | 7 | 15 | -8 |
| 2010 | 10 | 13 | -3 |

Основную роль в изменении численности населения играет механическое движение населения.

Близость Московской области в значительной степени влияет на расселение людей, это могут быть как жители г. Москвы и Московской области, имеющие второе жилье - ИЖС (загородные дома), так и жителей городских и сельских поселений Тарусского района.

Демографический потенциал заключается в его привлекательности для мигрантов - выгодное местоположение, хороший климат, возможность трудоустройства в радиусе

5 – 10  км.

Объекты образования и воспитания - начальная школа – ёмкость по проекту 80 человек, фактическое заполнение 18 человек, количество смен 1, форма собственности муниципальная, здание типовое, год постройки 1989, износ здания 25,2%.

Детские дошкольные учреждения отсутствуют.

Учреждения культуры представлены домом культуры - вместимость 90 человек и библиотекой – 6 тысяч томов, рассоложены в одном здании, здание типовое, год постройки 1969, расположено по ул.Полевая, дом 62, износ 70%.

К административно-деловые учреждениям относится здание администрации, расположено в отдельном приспособленном здании на ул.Широкая, дом 5. Число обслуживающего персонала три человека, износ здания 100%.

К объектам торговли относятся три магазина находящиеся в частной собственности, расположены на улице Молодёжная.

К лечебно - профилактическим учреждения относится медицинский пункт, расположенный в отдельном приспособленном здании на ул.Широкая, дом 3. Число обслуживающего персонала один человек, износ здания 100%.

### Экономическая база и занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Доля трудоспособного населения от общей численности составила 57%.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения (данные не получены).

К незанятому населению относятся:

- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

- неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

- неработающие инвалиды I и II группы;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости;

- лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

- неучтенные безработные;

- домашние хозяйки.

Возрастная структура населения, чел.

Таблица 13

| Возрастная структура | 2002 год | 2010 год |
| --- | --- | --- |
| Всего в том числе: | 392 | 415 |
| дети 0-18 лет | 78 | 98 |
| трудоспособный возраст | 243 | 236 |
| старше трудоспособного | 71 | 81 |

Трудоспособное население занято в различных отраслях экономики: промышленной, сельскохозяйственной, строительной.

Основными местами приложения труда являются предприятия соседних городов: Тарусы, Серпухова, Москвы, а так же объекты, расположенные недалеко от села и в самом селе.

К основным промышленным объектам относится ООО «Приокское», находится в частной собственности, вид деятельности – производство стройматериалов, количество обслуживающего персонала пятнадцать человек, расположено по ул.Центральная, дом 5/1.

Тенденции изменения величины трудовых ресурсов.

На данной стадии исследования не представляется возможным определить перспективную величину трудовых ресурсов и структуру их использования. В соответствии с приоритетами развития села можно лишь сформировать следующие тенденции:

1. Наибольшее увеличение числа занятых произойдет в отраслях строительства, торговли, бытового обслуживания.

2. В сельском хозяйстве занятость стабилизируется.

Вывод:

В целом социально-экономическое развитие носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту.

Важными предпосылками для дальнейшего развития являются:

- Выгодное экономико-географическое положение;

- Сравнительно высокий уровень развития транспортной сети;

- Имеющийся комплекс благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства;

- Наличие рекреационных ресурсов.

Основным элементом экономической базы села Волковское на расчетный срок останется сельское хозяйство, уровень развития которого во многом определяет уровень жизни населения. Предполагается активное развитие рекреационно - туристической деятельности на основе имеющихся рекреационно-туристических ресурсов.

# Положения о территориальном планировании

## Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития села Волковское и ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

● обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса;

● сохранение ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия;

● сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории данного населенного пункта;

● повышение эффективности использования территорий;

● обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

● определение направлений дальнейшего территориального развития;

● развитие и реконструкция на территории села общественно-деловой зоны, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

● улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

● повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур;

● комплексное благоустройство и озеленение территории.

## Положения по градостроительному развитию и реорганизации территорий (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)

### Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов деревенской среды, зон деревенской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей села;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия деревенской территории.

В Генеральном плане предлагается:

- Развитие существующей жилой застройки усадебного типа. в западной и восточной части населённого пункта.

- Формирование нового жилого района в западной части населённого пункта, застройка индивидуальными жилыми домами.

- Изменение границы деревни с включением новых территорий под жилищное строительство и общественно - деловую застройку.

- Наиболее целесообразным для развития селитебной и общественной застройки принято западное и центральное направление территориального развития.

Земельные ресурсы для жилищного строительства в существующих границах села Вознесенья практически исчерпаны. Решение этой проблемы за счет уплотнения жилищной застройки приведет к уродливости планировки, и как следствие, к сокращению придомовых территорий и зон отдыха. Согласно Схемы территориального планирования МР «Тарусский район» Калужской области, утвержденной районным собранием МР «Тарусский район» 27 октября 2009 г., градостроительные мероприятия предусматривают изменение границ села Волковское, входящей в СП «Село Волковское», за счет включения в состав земельных участков, принадлежащих к другим категориям земель.

Администрация СП «Село Волковское» в рамках реализации мероприятий утвержденного документа вносит предложения по установлению границ населенного пункта село Волковское, а именно: изменение границ населенного пункта за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Площадь села Волковское в проектируемых границах составит S=253,31 га. В ходе подготовки генерального плана, в целях развития населенного пункта в целом, возникла необходимость изменения границ земель населенного пункта за счет земель сельскохозяйственного назначения. Экспликация земель, переводимых в земли населенного пункта, представлена в таблице.

Таблица площадей планируемого перевода земель

сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённого пункта

Таблица 14

| Местоположение земельного участка | Собственник | Площадь земель, га | Сроки реализации, год. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенного пункта под жилищное строительство |  |
| Село Волковское | Танский В.И. ООО «Тепличное» 40:20:070000:10 | 36 | 36 | 2016 |
|  | Муниципальная собственность | 0,46 | 0,46 |  |
| Итого | 36,46 | 36,46 |  |

Технико-экономическое обоснование земельного участка

Таблица 15

| № п/п | Территория | Село Волковское, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь земельных участков предлагаемых для перевода | 36,46 | 100 |
| 2. | Участки жилых домов | 23,40 | 64,19 |
| 3. | Участки объектов коммунального обслуживания населения | 0,92 | 2,52 |
|  | Участки социального обслуживания населения | 3,17 | 8,71 |
| 4. | Улично-дорожная сеть | 4,89 | 13,39 |
| 5. | Озеленённые территории | 4,08 | 11,19 |

Из переводимых по генплану земель сельскохозяйственного назначения можно выделить участок, стоящий на кадастровом учете и находящийся в собственности.

В результате изменения границ земель населенного пункта увеличивается площадь села на 36,46 га, что даст возможность комплексного развития данной территории.

В соответствии со ст.85 Земельного кодекса РФ и ст.34 и 35 главы 4 Градостроительного кодекса РФ, опираясь на существующую градостроительную документацию для села Волковское в границах населенного пункта проведено выделение территориальных зон различного функционального назначения (базовое зонирование).

Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

- существующего и планируемого использования земельных участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных градостроительной документацией;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

Границы территориальных зон устанавливаются по:

- красным линиям;

- осям улиц;

- границам земельных участков;

- естественным границам природных объектов;

- границам населенного пункта;

- иным границам.

По результатам базового зонирования выделены следующие территориальные зоны различного функционального назначения:

- жилые;

- общественно-деловые;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационного назначения;

- особо охраняемых территорий;

Границы территориальных зон привязаны в основном к границам кадастровых кварталов.

Для каждой территориальной зоны различного функционального назначения в соответствии со ст.35 и 36 главы 4 Градостроительного кодекса РФ устанавливается градостроительный (базовый) регламент, определяющий правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Действие регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

Базовый регламент устанавливают следующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- основные и вспомогательные виды разрешенного использования – рекомендуемые нормативами виды использования. Обозначаются индексом «Р»;

- основные и вспомогательные условно разрешенные виды использования (требуют дополнительного согласования). К ним относятся:

-	не свойственные, но и не запрещенные виды использования для данной территориальной зоны,

-	разрешенные виды использования другого уровня (например, размещение в жилых зонах единичных учреждений обслуживания общегородского уровня),

-	разрешенные виды использования количество и территориальное размещение которых требует градостроительного регулирования (например, торговые павильоны) обозначаются индексом «У»;

- запрещенные виды использования, запрещенные нормативами виды использования для данной территориальной зоны. Обозначаются индексом «З».

Базовые градостроительные регламенты для жилой зоны

Таблица 16

| Виды использования | Жилая зона Ж-2 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Индивидуальные жилая застройка с участками до 0,15 га | Р |
| Мало этажная жилая застройка без участков | Р |
| Средне этажная жилая застройка | Р |
| Жилая застройка смешанной этажности | У |
| Много этажная жилая застройка | У |
| Надворные постройки | Р |
| Ведение личного подсобного хозяйства | У |
| Временные павильоны для размещения объектов социального и коммунального обслуживания населения | У |
| Объекты здравоохранения | Р |
| Спортивные объекты | Р |
| Объекты дошкольного воспитания и образования | Р |
| Объекты внешкольного образования | Р |
| Объекты начального общего и среднего (полного) общего образования | Р |
| Объекты среднего профессионального и высшего профессионального образования | У |
| Культовые здания | У |
| Объекты культуры | У |
| Объекты торговли | У |
| Объекты общественного питания, бытового и коммунального обслуживания | У |
| Объекты предпринимательской деятельности | У |
| Научно-исследовательские учреждения | У |
| Объекты делового, финансового назначения | У |
| Территории дачного строительства | У |
| Территории садоводств | У |
| Стоянки для хранения автомобилей | У |
| Боксовые гаражи емкостью до 10 автомобилей | З |
| Подземные, полуподземные, манежные гаражи емкостью до 100 автомобилей | З |
| Гаражи емкостью более 100 автомобилей | З |
| Автозаправочные станции, объекты автосервиса | У |
| Дорожное строительство | Р |
| Озеленение и благоустройство территории | Р |
| Объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие зону | Р |
| Очистные сооружения | З |
| Кладбища, скотомогильники | З |
| Мусороперерабатывающие предприятия, свалки | З |
| Предприятия I-IV классов санитарной вредности | З |
| Предприятия V класса санитарной вредности | У |
| Крупные продовольственные склады и холодильники | З |
| Объекты, связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду (отделения связи, эксплуатация жилого фонда и т.д.) | Р |

Требования к выделяемому земельному участку зон Ж-2 .

- Фронтальная линия каждого земельного участка должна выходить на улицу.

- Боковые улицы земельных участков должны находиться под условным прямым углом к центральной оси улиц или расположены по лучевой системе.

- Отношение глубины к ширине участка не должно превышать 3:1 и не должно быть меньше 1:1.

- На одном участке может быть размещен один жилой дом.

- Максимальная высота жилого здания – 4 этажа.

- Минимальное расстояние от фасада жилого здания до границы участка, выходящий на улицу -–5 метров.

- Расстояния между фасадом жилого здания и границами соседних, фронтально, расположенных участков должны быть не менее 7,5 метров.

- Из хозяйственных построек в границах участка разрешены – баня, сарай, туалет, теплица, гараж, беседка.

- Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 метра.

- Расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка не нормируется.

- Максимальный процент твердых покрытий на участке 20%.

- Максимальный коэффициент застройки – 50%.

Базовые градостроительные регламенты общественно-деловой зоны

Таблица 17

| Виды использования | Общественно-деловые зоны ОД-1 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Объекты управленческого назначения | Р |
| Объекты делового назначения | Р |
| Объекты финансового назначения | Р |
| Объекты предпринимательской деятельности | Р |
| Объекты высшего профессионального образования | Р |
| Памятники и памятные знаки | Р |
| Объекты здравоохранения | У |
| Объекты культуры | Р |
| Спортивные сооружения | Р |
| Культовые здания | У |
| Объекты торговли | Р |
| Рынки и торговые комплексы | У |
| Временные торговые и торгово-остановочные павильоны | У |
| Объекты общественного питания | Р |
| Объекты социального и коммунального назначения | Р |
| Санатории-профилактории | У |
| Общежития, дома для персонала по профилю зоны | З |
| Стоянки автотранспорта при учреждениях обслуживания | Р |
| Стоянки для хранения автомобилей | У |
| Подземные, полуподземные, манежные гаражи до 100 автомобилей | У |
| Боксовые гаражи | З |
| Озеленение и благоустройство территории | Р |
| Сады, скверы, бульвары | Р |
| Малые архитектурные формы | Р |
| Жилые дома | У |
| Объекты дошкольного образования и воспитания | У |
| Объекты начального (общего) и среднего (полного) образования | У |
| Промышленные и коммунальные предприятия 1-IV классов санитарной вредности | З |
| Объекты инженерного оборудования, обслуживающие зону | Р |
| Крупные склады | З |
| Автозаправочные станции | У |
| Предприятия автосервиса | З |
| Коммунальные предприятия, не предназначенные для обслуживания зоны | З |
| Иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности зоны | У |

Базовые градостроительные регламенты

зоны сельскохозяйственного использования

Таблица 18

| Виды использования | Зоны сельскохозяйственного использования С-2 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Животноводческие фермы, птицефермы | З |
| Предприятия по переработке сельхозпродукции | З |
| Мастерские по ремонту сельхозтехники | З |
| Автостоянки | У |
| Склады | З |
| Гаражи | З |
| Пашня, сенокосы, выпасы | З |
| Огороды | Р |
| Теплицы, парники | Р |
| Ведение личного подсобного хозяйства | Р |
| Жилые дома | З |
| Летние жилые домики | Р |
| Рынки | У |
| Временные торговые павильоны | У |
| Предприятия 1-Ш классов санитарной вредности | З |
| Свалки | З |
| Иные предприятия, обслуживающие зону | У |

Базовые градостроительные регламенты зоны рекреационного назначения

Таблица 19

| Виды использования | Зона рекреационного назначения Р-1 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Некапитальные строения инфраструктуры для отдыха | У |
| Благоустройство территории | Р |
| Аттракционы и игровые автоматы | Р |
| Малые архитектурные формы | Р |
| Зеленые насаждения | Р |
| Водные устройства, водоемы | Р |
| Лодочные станции, причалы | Р |
| Пляжи | Р |
| Выставочные залы и комплексы | Р |
| Летние эстрады, летние театры | Р |
| Памятники и памятные знаки | Р |
| Гостевые автостоянки | У |
| Спортивные площадки | Р |
| Сезонные павильоны для торговли и общественного питания | У |
| Спортивные залы | У |
| Бассейны | У |
| Спорт. арены с трибунами | У |
| Санаторно-курортные учреждения | З |
| Оздоровительные рекреационные учреждения | З |
| Объекты отдыха и туризма | З |
| Объекты социального обеспечения | З |
| Школы-интернаты | З |
| Объекты здравоохранения | З |
| Специализированные детские дошкольные учреждения | З |
| Дачное строительство | З |
| Садоводства | З |
| Культовые сооружения | З |
| Жилые дома всех типов | З |
| Промышленные и коммунально-складские учреждения | З |
| Гаражи | З |
| АЗС | З |
| Предприятия автосервиса | З |
| Кладбища | З |
| Склады | З |
| Объекты научно-исследовательской деятельности | З |
| Объекты научно-просветительской деятельности | З |
| Ведение хозяйства, отвечающего категории защиты лесов 1 группы | - |
| Сохранение пригородной функции лесов | - |
| Санитарные и лесовосстановительные рубки | - |
| Рубки главного пользования, направленные на улучшение состояние древостоя | - |
| Рациональное использование перестойных и спелых древостоев | - |
| Побочное использование лесов | - |
| Перевод и изъятие лесов | - |

Вывод: Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации населённого пункта, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

### Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства.

Размещение объектов нового строительства на территории населенного пункта село Волковское СП «Село Волковское» Тарусского района осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия.

Жилая зона. На территории проектирования под новую жилую застройку используется участок, не вовлеченный в градостроительную деятельность - земли сельскохозяйственного назначения (необходим перевод в земли населенных пунктов) расположенный в западной части села. Площадь данного участка составляет 36 га.

Для новой жилой застройки села Волковское предлагается следующая типология жилого фонда:

- коттеджная – жилые зоны с участками от 0,12 га до 0,30 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

- усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до 0,15 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории застройки предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

Общественно-деловая зона

Мероприятия по формированию общественно-деловой зоны с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения:

- основной общественный центр сформировать проектными объектами, которые сгруппированы вдоль дороги, соединяющей село Волковское и село Некрасово. Для этого в северной часть новой застройки размещают торговый цент, пожарное депо, станцию технического обслуживания автомобилей и автомобильную мойку, а в центральной части здание ясли-сад, фельдшерско-акушерский пункт.

Рекреационные зоны

На территории села Волковское могут быть проложены разнообразные туристские маршруты, может получить развитие широкий диапазон как летних, так и зимних видов отдыха (купание, рыбалка, катание на лыжах, сбор грибов и ягод, верховая езда, лыжные, пешеходные и велосипедные прогулки, катание на коньках, езда на русских тройках и др.). Привлекательная природа и благоприятная экологическая ситуация, выгодное географическое положение, транспортные связи и близость мегаполиса – Москвы -  все это создает реальные предпосылки для развития регулируемого отдыха и туризма.

Зона инженерной инфраструктуры

Вопросы инженерного обеспечения (водой и газом) в настоящее время решаются самостоятельно владельцами земельных участков и домовладений.

Генеральным планом предусматривается строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, связи и электроснабжения.

На территории населенных пунктов запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- подземные водозаборы;

- водопроводные очистные сооружения;

- канализационные очистные сооружения;

- газорегуляторные пункты.

### Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

В генеральном плане планируется формирование зон транспортной инфраструктуры под строительство и реконструкцию следующих улиц и дорог:

- основных и второстепенных улиц в жилой застройке;

- проездов, а так же под размещение следующих объектов транспортной инфраструктуры;

- остановочных павильонов;

Проектом предлагаются следующие мероприятия по новому строительству и реконструкции автодорог:

1. В существующей части села провести ремонт дорог;

2. Грунтовые дороги посыпать гравием и поддерживать в проезжем состоянии.

3. Запроектировать новые дороги к районам новой жилой застройки.

В пределах существующей жилой застройки предлагается реконструкция местных дорог и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным.

### Положения генерального плана по инженерной подготовке территории.

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия малоэтажной застройки на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры: максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод, минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

- искусственное повышение поверхности территории;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- дренажные системы и отдельные дренажи;

- агролесомелиорацию.

В границах села и на проектируемых территориях выявлены зоны подтопления, затопления (паводки) и не подверженные затоплению.

Основные мероприятия по понижению вод:

- устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

- закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

- недопущение выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овраги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.

Противопожарные мероприятия:

  - строительство пожарного ДЕПО;

  - установка гидрантов на водоводах.

  - обеспечить удобные подъезды пожарных машин к жилым, общественным зданиям и пожарным резервуарам (прудам и реке).

  - расстояние от границ застройки до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

  - установка щитов в общественных местах с первичными средствами для тушения пожара.

### Проектная инженерно-техническая база.

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог с целью исключения возможных разрытий в зоне проезжей части. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории участков при согласии их владельцев. Прокладка газовых сетей высокого давления по территории малоэтажной застройки не допускается.

#### Водоснабжение, зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

На территории села Волковское водоснабжение осуществляется из подземных источников, колодцев и трёх скважин производительностью 25 м3/час. Одна башня Рожновского расположена в южной части села, вторая в южной части но за пределами села Волковсоке. Отвод воды производится при помощи установленных насосов. Протяженность водопроводных сетей приблизительно 7,6 км.

На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Мероприятия по охране подземных вод:

- организация и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод;

- мониторинг режимных скважин на грунтовые воды и эксплуатируемые водоносные горизонты вблизи грунтовых водозаборов, крупных населенных пунктов и потенциальных источников загрязнения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

-первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

-второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Таблица 20

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |
| --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |
| Подземные источники Скважины, в том числе: - защищенные воды - недостаточно защищенные воды | не менее 30 м не менее 50 м | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) |

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Дальность распространения загрязнения зависит от: вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); характера загрязнения (микробное или химическое); степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника); гидрогеологических или гидрологических условий.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице

Таблица 21

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Предлагаемые мероприятия:

Водоснабжение малоэтажной застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов и допускается устраивать автономно — для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Ввод водопровода в одно-двухэтажные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации.

Необходимо предусмотреть устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут. Они будут установлены в каждый дом. Для коттеджной застройки допускается установка септиков.

Расход воды на полив участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

#### Канализация.

На территории села Волковское отвод поверхностных вод не зарегулирован. Предлагается установить канавы и кюветы для дальнейшего отвода ливнёвых вод в ливнёвые очистные сооружения.

Септики должен быть удален от домов на расстояние не менее чем 5 метров.

На территории села имеются канализационные сети, протяженностью 4,9 км. Очистные сооружения требуют капитального ремонта.

Варианты решения:

  - ремонт очистных сооружений

  - строительство канализационной сети

  - реконструкция изношенных участков сетей канализации

  - ликвидировать сброс жидких бытовых отходов (ЖБО)  в ручей

  - На отдалённых территории села и на площадках нового строительства рекомендуются применять локальные очистные сооружения - комплексы ёмкостей (септики, биореакторы, отстойники, фильтры), предназначенные для очистки бытовых, ливневых, производственных сточных вод.

Автономные очистные сооружения используются при строительстве жилых домов (альтернатива септикам).

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

#### Теплоснабжение и газоснабжение.

Теплоснабжение

Жители села Волковское обеспечиваются теплоснабжением децентрализованным способом, т.е получают энергию от местных источников тепла (газоводонагревательных агрегатов или печей).

Мероприятия, разработанные генпланом, включают в себя:

на первую очередь:

- теплоснабжение зданий индивидуальной жилой застройки центральной части населенного пункта обеспечить от индивидуальных газовых котлов.

на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

- теплоснабжение сохраняемой и проектной индивидуальной жилой застройки обеспечить от индивидуальных газовых котлов.

Газоснабжение

По территории Тарусского района проходит транзитом магистральный газопровод Р-55-60 кс/см, D=1200 м «Острогоржск-Белоусово».

Газоснабжение потребителей Тарусского района осуществляется от ГРС Таруса.

По территории села Волковское проходит газопровод высокого и низкого давления.

Газоснабжение села осуществляется от ГРПШ – 900 м3/ч, ГРПШ – 2600 м3/ч, ГРПШ – 80 м3/ч, ГРПШ – 80 м3/ч, ГРПШ – 80 м3/ч. Расположенные параллельно улице Полевая.

На территории населенного пункта применяется одноступенчатая схема газоснабжения, т.е. подача газа потребителю осуществляется только одного давления. Из межпоселкового газопровода через регуляторный пункт, где происходит понижение давления, газ поступает в уличные сети, откуда через ответвления и дворовые разводки передается потребителю к газовым приборам. Система газоснабжения выполняется согласно проекту и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87, СНиП 3.05.02-88 и Правил безопасности в газовом хозяйстве.

По развитию системы газоснабжения предусматривается строительство распределительной сети газопроводов низкого давления.

#### Электроснабжение

Энергоснабжение Тарусского района осуществляется подразделениями ОЭС (Обнинское предприятие электросетей) ОАО «Калугаэнерго», входящего в состав ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

По реконструкции и развитию системы электроснабжения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство  трансформаторных подстанций различной мощности.

- строительство новых сетей электроснабжения 10 кВ.

Разрабатывается проект внутренней электрической сети с учетом предоставления каждому строящемуся жилому дому 10 кВт мощности наружного освещения улиц для обеспечения энергоснабжением общих систем жизнедеятельности.

#### Связь

Телефонная связь.

Предоставление услуг телефонной связи для жителей села Волковское СП «Село Волковское» Тарусского района Калужской области осуществляется с помощью установленного в населённом пункте оборудования выносного концентратора RDLU EWSD монтированной ёмкостью 192 номера. В селе Волковское установлены 91 основных аппарата телефонной связи, в том числе 3 – в организациях. Кроме этого, в селе Волковское в рамках реализации проекта «Универсальная услуга связи» установлен проводной таксофон. С помощью таксофона можно осуществлять местные, междугородние звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

На территории села предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон».

В Тарусском районе услуги эфирного и телевизионного и радиовещания предоставляет филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании – вещатели. Осуществляется трансляция программ «Ника ФМ», «Ника ТВ». Кроме этого возможен приём программ «Триколор ТВ», «НТВ+».

С 2013 года на территории Калужской области в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

В селе Волковское Тарусского района имеется отделение почтовой связи Жуковского почтампа УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России».

Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: приём и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсии и социальных пособий; приём коммунальных и других видов платежей; услуги телефонной связи; облуживание банковских карт; доступ в сеть Интернет; ускоренная почта «EMS - Почта России» и «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги.

#### Ритуальное обслуживание населения.

Проектом не предусмотрено размещение нового кладбища на территории села Волковское. Захоронения предполагается вести на действующем кладбище или на кладбище в г. Тарусе.

Расчет нормы-площади земельного участка на 1000 чел. – для кладбищ традиционного захоронения в соответствии с Рекомендациями по проектированию объектов ритуального назначения:

где, T - общая площадь кладбища на расчетный период;

N - норма земельного участка на одно захоронение;

К - коэффициент смертности (число умерших в год на 1000 чел.);

Т - расчетный период, равный 20 годам для гроба с телом.

Расчетная норма на одно захоронение гроба с телом умершего 5 м2, урны с прахом - 1 м2.

Площадь захоронений должна составлять 65-70 % общей площади кладбища.

Расчетная норма - площадь земельного участка на 1000 чел. - определяется в зависимости от относительной смертности (в год на 1000 чел.).

Расчет нормы-площади земельного участка на 1000 чел.

# Перечень мероприятий по генеральному плану

Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

В границе населенного пункта установлены следующие функциональные зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- общественно-деловая зона;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования.

Архитектурно - планировочные решения генерального плана основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта. Планировочная структура представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас формируется улицами Молодёжная, Центральная, Успенская, Полевая, Школьная и перпендикулярными ей другими улицами. Композиционной осью деревни является улица Садовая, протянувшаяся через весь населенный пункт с юга на север.

## Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Мероприятия по охране водных объектов

Мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос. - расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- установление границ поясов подземных источников водоснабжения.

Мероприятия по охране и восстановлению почв

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

На ближайшее время планируется проведение следующих мероприятий:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- очистка территории по прибрежной зоне от мусора и свалок

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

## Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

### Мероприятия по озеленению территории

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет посадки новых зеленых насаждений.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора:

- необходимо максимально использовать селективный сбор твердых бытовых отходов с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов. Для этого проводятся разъяснительные работы с населением по раздельному сбору отходов потребления (сдавать макулатуру, бутылки, консервные банки в близлежащие пункты приема вторсырья, свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования).

- хранение бытового мусора и пищевых отходов до его вывоза в контейнерах, установленных на асфальтированных или бетонированных площадках, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом спецавтотранспорта;

- складирование металлолома, тары и других крупногабаритных предметов, строительных, других материалов и оборудования в надлежащем порядке в специально отведенных местах;

- контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 1,6 м, контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

- установку на всех улицах, площадях, парках, скверах и т.д. у входа в предприятия и учреждения культуры, торговли и бытового обслуживания урн. Очистка урн должна производиться систематически по мере загрязнения, но не реже чем один раз в сутки;

- в местах массовой застройки частным малоэтажным жильем могут оборудоваться общие площадки для установки контейнеров или бункеров-накопителей. Размещение таких площадок и контейнеров, их санитарное содержание должно производится частными домовладельцами или организацией, в хозяйственном ведении которых они находятся.

- вывоз ТБО с бункерных и контейнерных площадок должно осуществляется организацией, с которой заключены договоры на вывоз мусора.

2)	вывоз отходов осуществляется:

-	ТБО – не реже 1 раза в трое суток (при температуре минус 14 С° и ниже) и ежедневно в теплое время (при температуре выше 14 С°);

-	ТБО из жилищного фонда – 1 раза в сутки;

-	жидких бытовых отходов из выгребов – по мере накопления (не допускается наполнение выгреба выше поверхности земли), но не реже 1 раза в полгода.

-	предприятия и организации, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, должны иметь установленные специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение.

## Порядок перевода земель из других категорий в земли населенного пункта.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо перевод земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

## Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

Размещение объектов нового строительства на территории населенного пункта осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и выявленных объектов археологического наследия.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории земельных участков, в пределах которых располагаются выявленные объекты культурного наследия (объекты археологического наследия), осуществляются в исключительных случаях по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия, после проведения полного комплекса спасательных археологических полевых работ, осуществляемых в порядке определенном статьей 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Географическое положение села Волковское

Село Волковское, как и весь МР «Тарусский район» в физико-географическом плане расположен в северной части Среднерусской возвышенности. Через село Волковское проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения и связывают населенный пункт с городами: Таруса, Калуга, Серпухов, Москва. Расстояние от областного центра г. Калуги до села Волковское - 76 км, расстояние до районного центра город  Таруса - 8 км. Ближайшая железнодорожная магистраль Москва-Тула проходит от села в 12 км, по противоположному берегу реки Окаи. Ближайшей железнодорожной станцией, обслуживающей насёлённый пункт является станция Тарусская. Связь с Москвой осуществляется, в основном, электропоездом Москва - Серпухов, г. Серпухов связан с селом Волковское автобусным маршрутом, также железнодорожная связь осуществляться через Ферзиковский район поездом Калуга-Тула, станция расположена в посёлке Ферзиково Ферзиковского района Калужской области на расстоянии 51 км. от села Волковское. Посёлок Ферзиково связан с селом Волковское автобусным маршрутом.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

На территории села Волковское в условиях мирного времени гипотетически возможны ЧС природного и техногенного характера.

## ЧС природного характера:

Исходя из географического положения и климатических условий на территории села Волковское не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары

Термины и определения

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Паводок - Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней вода, и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей.

Опасные метеорологические явления и процессы - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Циклон - атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха и ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее огромные разрушения и гибель людей.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Ландшафтный пожар - пожар, охватывающий различные компоненты географического ландшафта

Лесной пожар - пожар, распространяющийся по лесной площади

Степной пожар - естественно возникающие или искусственно вызываемые палы в степях.

Торфяной пожар - возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем.

Согласно данным, предоставленным Главным управлением МЧС России по Калужской области территория Бабынинского района не имеет группу по гражданской обороне, образует загородную зону и не входит в зону светомаскировки. В соответствии с показателями СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» территория, в пределах района не составляет зону возможных сильных разрушений, зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), зону возможного опасного химического заражения.

При выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», приведенные в таблице.

Таблица 22

| Характеристики | Категории оценки сложности природных условий |
| --- | --- |
|  | простые | средней сложности | сложные |
| Рельеф и геоморфологические | Равнинный, слаборасчлененный район; не более трех геоморфологических элементов одного генезиса | Равнинный и предгорные районы; более трех геоморфологических элементов одного генезиса | Горный район; множество геоморфологических элементов различного генезиса |
| Гидрогеологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Подземные воды отсутствуют или имеется один выдержанный горизонт подземных вод с однородным химическим составом | Два и более выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим составом или обладающим напором | Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и по мощности, с неоднородным химическим составом. Местами сложное чередование водоносных и водоупорных пород. Напоры подземных вод изменяются по простиранию |
| ОПП (опасные природные процессы), сейсмичность с учетом сейсмического микрорайонирования | ОПП имеют ограниченное и локальное распространение, сейсмическая интенсивность не более 6 баллов | ОПП развиты на значительных площадях, охватывают менее 50 % территории, сейсмическая интенсивность от 6 до 7 баллов | ОПП охватывают более 50 % территории, сейсмическая интенсивность более 7 баллов |
| Примечание - Категории сложности природных условий оцениваются либо по совокупности факторов, или при наличии двух или трех преобладающих факторов - по преобладающему фактору высшей категории. |

Территория села Волковское СП «Село Волковское» МР Тарусский района Калужской области оценивается как средняя по категории сложности природных условий.

## ЧС техногенного характера

На территории села Волковское МР Тарусского района Калужской области не располагаются потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧС и ПБ при Правительстве Калужской области). К ЧС техногенного характера относятся:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

В связи с тем, что связь села Волковское МР Тарусского района Калужской области с другими населенными пунктами осуществляется по автомобильным дорогам, в качестве источника техногенных ЧС рассматриваются аварии на автотранспорте при перевозке опасных грузов.

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом (ПОГАТ) как вид деятельности представляет собой потенциальную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды. Транспортные средства сами по себе являются источником повышенной опасности, а с опасными грузами – она в значительной степени возрастает. От согласованных действий всех субъектов, участвующих в организации и осуществлении перевозки, а также от их действий при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП) зависит, выйдет ли данный процесс из-под контроля или не выйдет.

В этой связи важное значение приобретает регламентация этого процесса и деятельности всех субъектов, участвующих в его реализации. Для этого следует рассмотреть основные вопросы взаимодействия между собой структур различных ведомств. Помимо сил МЧС России для ликвидации ЧС привлекаются силы Министерства промышленности и энергетики РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства транспорта РФ, Ростехнадзора, Росстроя, Росавтодора, Рослесхоза, а также силы и средства муниципального образования Тарусского района.

Основными целями взаимодействия при ПОГАТ являются:

- обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов (ОГ) автомобильным транспортом;

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации последствий, возникающих при ДТП с транспортными средствами, перевозящими ОГ;

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных ДТП с транспортными средствами, перевозящими ОГ;

- организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, вызванных ДТП с транспортными средствами, перевозящими ОГ, в местах массового пребывания людей;

- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;

- координация деятельности органов управления, сил и средств, осуществляющих мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных ДТП с транспортными средствами, перевозящими ОГ.

Перевозка опасных грузов регламентируется «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», утвержденными Приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. № 73 с изменениями от 11 июня, 14 октября 1999 г. «Руководством по организации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом» (РД 3112199-0199-96), утвержденным 8 февраля 1996 г. и «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденными Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313.

Правилами перевозки ОГ установлены режимы движения, правила остановки, стоянки, заправки и другие аспекты безопасности перевозок.

ОГ должны перевозиться только специальными и (или) специально приспособленными для этих целей транспортными средствами. Правилами установлены требования к этим транспортным средствам.

При возникновении опасности, персонал обеспечения перевозки ОГ обязан:

- проверить наличие и масштаб разлива (россыпи, взрыва) ОГ;

- при необходимости использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ);

- не допускать посторонних лиц к месту аварии (инцидента);

- сообщить о случившемся в ближайший орган МВД России;

- сообщить в ближайший орган МЧС России;

- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь;

- вызвать аварийную бригаду, ближайшую к месту аварии (грузоотправителя, грузополучателя) или обе сразу в зависимости от масштаба аварии (инцидента);

- оказать первую медицинскую помощь пострадавшим;

- в соответствии с указаниями аварийной карточки и полученными инструкциями принять меры по первичной ликвидации последствий аварии (инцидента);

- по прибытии на место аварии (инцидента) представителей специальных служб (ГИБДД МВД России, МЧС России, скорой помощи, представителей объединения «Изотоп», санитарной инспекции и т.д.) проинформировать их о принятых мерах, виде опасности и предъявить по их требованию транспортно-сопроводительные документы.

Основные работы по ликвидации последствий аварии (инцидента) с опасным грузом проводят аварийные бригады, которые состоят из специально обученного персонала. Они оснащены различными средствами ликвидации последствий аварий (инцидентов) с ОГ, средствами контроля за состоянием техники и окружающей среды. Аварийные бригады размещаются в местах погрузки-разгрузки и хранения опасных грузов. Состав аварийной бригады и функциональное назначение каждого ее члена соответствуют характеру опасности и перечню возможных работ с опасным грузом.

Мероприятия по спасению пострадавших при ДТП в ходе перевозки ОГ определяются характером поражения людей, размером повреждения транспортного средства, наличием вторичных поражающих факторов.

При спасении пострадавших в ДТП в ходе перевозки опасных грузов проводятся:

- разведка и оценка обстановки, определение границы опасной зоны и её ограждение;

- локализация и ликвидация воздействий поражающих факторов;

- поиск пострадавших, обеспечение их средствами индивидуальной защиты и эвакуация из опасной зоны;

- оказание пострадавшим первой медицинской помощи;

- контроль за содержанием опасных веществ в воздухе, воде и почве.

Население территорий, прилегающих к аварийному транспортному средству, подвергается угрозе воздействия поражающих и вредных факторов аварий. Под этими факторами следует понимать радиационные (поля излучения), механические (ударные нагрузки, колебания грунта), баллистические (осколочные поля), термические (тепловой поток), электромагнитные (грозовые разряды), избыточные концентрации радиоактивных веществ, канцерогенов и токсикантов, формирующиеся при реализации опасного события, либо характеризующие условия жизнедеятельности и другие воздействия. Воздействие опасных факторов приводит к ущербу здоровью человека (его ранению, болезни, смерти), состоянию объектов техносферы (повреждение, разрушение), окружающей среде, экономике государства. Различают непосредственный ущерб и косвенные последствия, рассматриваемые в рамках системы более высокого уровня (регион, отрасль экономики). При этом поражающие факторы приводят к заболеванию (ранению) или смерти людей непосредственно в процессе воздействия (при попадании последних в зону их действия). Вредные факторы вызывают указанные последствия с определенной вероятностью. Поэтому опасность наступления последствий характеризуется риском. Например, радиационный риск при облучении ионизирующим излучением, зависящий от дозы и оцениваемый вероятностью нежелательных последствий.

С учетом изложенных требований и условий разработан проект Положения по взаимодействию различных структур при выполнении спасательных работ на месте дорожно-транспортных происшествий с автотранспортными средствами, перевозящими опасные грузы. Основным критерием (параметром) оптимизации взаимодействия является его эффективность, которая выражается через три основных составляющих:

1) спасение человеческих жизней и сохранение здоровья людей;

2) сохранение окружающей среды;

3) предотвращение или уменьшение материального ущерба.

## Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Перечень первичных мер пожарной безопасности

Согласно статьи 62 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №123-ФЗ  первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Противопожарные мероприятия

В рамках реализации Генерального плана планируется выкопка одного противопожарных прудов и установка противопожарных гидрантов, расположенных в районах новой застройки.

- Чёткая, регулярная планировка обеспечит кратчайшие пути доступа к воде.

- Территория должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения, средствами оповещения о пожаре.

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными действующим законодательством.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной безопасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок). Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м. для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Противопожарное водоснабжение

Согласно статьи 68 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №123-ФЗ

1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

## Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможными источниками ЧС техногенного характера могут быть аварии на транспортных коммуникациях.

На территории села Волковское МР Тарусского района Калужской области не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утверждённым комиссией по ЧСиПБ при Правительстве Калужской области и объекты, подлежащие декларированию.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Все технологическое оборудование, коммуникации, предназначенные для транспортировки газа, работают в условиях низких температур под большим избыточным давлением. В связи с этим на технологических коммуникациях и газопроводах возможны аварии, сопровождающиеся порывом труб, нарушением герметичности фланцевых и сварочных соединений, образованием взрывчатых смесей газа и воздуха, разрушением трубопроводов.

Для защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничения его последствий необходима организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Ближайшее от села Волковское пожарное депо находится в г. Таруса на расстоянии 12 км, что при средней скорости движения пожарной техники 60км/ч соответствует нормативам. Однако для обеспечения противопожарной безопасности СП «Село Волковское» необходимо строительство пожарного депо в селе Волковское. Строительство пожарного депо одобрено в «Схеме территориального планирования» Тарусского района Калужской области. В рамках реализации «Схемы территориального планирования» на территории новой застройки в селе Волковское запроектировано строительство пожарного депо строительство противопожарного водоёма. Забор воды для пожаротушения, в данном населенном пункте, в настоящее время осуществляется из емкостей двух водонапорных башен, и прудов, расположенных в центральной и восточной частях населённого пункта.

На перспективу генеральным планом предлагается производить дополнительный забор воды из одной ёмкостей водонапорной башни, устанавливаемых в юго-восточной части новой застройки и одного дополнительного пруда выкапываемого в северной части новой жилой застройки.

В целом на территории необходимо проведение следующих мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от газопроводов, газораспределительных пунктов, строгое соблюдение режима использования их территории;

- совершенствование электрохимической защиты трубопроводного транспорта от коррозии;

- организация дистанционного контроля за состоянием трубопроводов;

- формирование аварийных подразделений на предприятиях, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Надежность водоснабжения села обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- наличие резервного электроснабжения;

- заменой устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучения и повышения квалификации работников предприятий;

- созданием аварийного запаса материалов.

Для охранной сигнализации объектов электроснабжения необходимо использование концевых выключателей, герконовых реле, вибродатчиков и ультразвуковых датчиков движения.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории села возможны чрезвычайные ситуации природного характера как затопление паводковыми водами, обрушение берегов. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами.

Защита территории от затопления:

В состав средств инженерной защиты от затопления входят: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции. В качестве вспомогательных средств инженерной защиты используют естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия и т.д.

При оценке отрицательных воздействий подтопления территории следует учитывать глубину залегания грунтовых вод, продолжительность и интенсивность проявления процесса, гидрогеологические, инженерно-геологические и геокриологические, медико-санитарные, геоботанические, зоологические, почвенные, агрохозяйственные, мелиоративные, хозяйственно-экономические особенности защищаемой территории.

Защиту территории от затопления села следует осуществлять: искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок. Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории: почвенно-геологических, зонально-климатических и антропогенных; функционально-планировочных, социальных, экологических и других, предъявляемых к территориям под застройку. За расчетный уровень воды при проектировании искусственного повышения поверхности территории от затопления следует принимать отметку уровня воды.

Проектирование берегового откоса отсыпанной территории следует осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

При осуществлении искусственного повышения поверхности территории необходимо обеспечивать условия естественного дренирования подземных вод. По тальвегам засыпаемых или замываемых оврагов и балок следует прокладывать дренажи, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Устройство водоотводящих или разгружающих каналов для пропуска высоких паводочных расходов воды.

Сооружения по регулированию и отводу поверхностных вод с территории населенного пункта надлежит разрабатывать в соответствии с требованиями инженерной подготовки территорий. Проектирование дюкеров, выпусков, ливнеотводов и ливнеспусков, отстойников, усреднителей, насосных станций и других сооружений следует производить в соответствии требованиями строительных норм и правил. При проектировании дренажных систем предпочтение следует отдавать системам дренажа с отводом воды самотеком. Дренажные системы с принудительной откачкой воды требуют дополнительного обоснования.

Основные мероприятия по понижению вод:

- устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

- закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

- недопущение выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овраги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.

Понижение уровня грунтовых вод намечается, в основном, на участках, удаленных от оврагов и поймы реки и колеблется в зависимости от интенсивности таяния снегов и выпадения атмосферных осадков.

Список используемой литературы

ФЗ «Об охране окружающей  среды». 2002 г.

Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

Схемы территориального планирования Тарусского района, ПК «ГЕО», 2007 г.

Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2007 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2008 г.

Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2008 г.

Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». М., 2000 г.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

(с изменениями на 10 апреля 2008 года).

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Нормы проектирования объектов пожарной охраны, 01.01.1995 г.

СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети.

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение.

ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

Флеров А.С. «Флора Калужской губернии» КЛГ. 1912 г.

Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.