Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Свидетельство 01-И-№0161, регистрационный номер АИИС И-01-0161-06082009,

выдано 06.08.2009г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация.

# Международные сертификаты

# системы менеджмента качества

# ISO 9001:2008 и IQNet

Мун. контракт № 2

от 15 сентября 2010 г

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ПОСЕЛОК ДУГНА»

ФЕРЗИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ

ПОСЕЛОК ДУГНА

(положения по территориальному планированию)

Том II

КАЛУГА

2010

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Свидетельство 01-И-№0161, регистрационный номер АИИС И-01-0161-06082009,

выдано 06.08.2009г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация.

# Международные сертификаты

# системы менеджмента качества

# ISO 9001:2008 и IQNet

Мун. контракт № 2

от 15 сентября 2010 г

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ПОСЕЛОК ДУГНА»

ФЕРЗИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ

ПОСЕЛОК ДУГНА

(положения по территориальному планированию)

Том II

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2010

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Начальник космоаэрогеодезического отдела………………................ | Чистова С. Г. |
| --- | --- |
| Инженер- программист………………………………………………… | Шарафеев М. А. |
| Горный инженер-геолог……………………………………………….. | Есипов В. П. |
| Инженер-эколог………………………………………………………… | Федулова И.В. |
| Главный геолог…………………………………………………………. | Соломников И. Д. |
| Ведущий инженер-программист……………………………................. | Канарейкин Д.Е. |
| Глава администрации ГП «Поселок Дугна»…………………………... | Бохан Л. И. |

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Цели и задачи территориального планирования	4

II. Предпосылки развития поселка Дугна	5

III. Перечень мероприятий по территориальному планированию	6

III.1. Перспективная численность населения, трудовые ресурсы и экономическая база	6

III.1.1. Население, трудовые ресурсы	6

III.1.2. Экономическая база	8

III.2 Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	8

III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	11

III.4 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	14

поселка Дугна	14

III.4.1 Проектная организация территории. Функциональное зонирование	14

IV. Положения Генерального плана по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия	19

IV.1 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	21

V. Положения Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры	21

V.1 Улично-дорожная сеть	21

VI. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	23

VI.I Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы	24

VII. Положения Генерального плана по инженерной	26

подготовке территории	26

VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	28

VIII.1 Водоснабжение и водоотведение	28

VIII.2 Теплоснабжение	29

VПI.3  Газоснабжение	29

VIII.3 Электроснабжение	31

VIII.4 Связь	31

X. Технико-экономическое обоснование	33

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития поселка Дугна и ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики. Поэтому в Генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество сельской среды: транспортную доступность, надежность всех инфраструктур, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основной целью Генерального плана является создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития поселка Дугна в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

● обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса; комплексное благоустройство и озеленение территории;

● сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия муниципального образования;

●    повышение эффективности использования территорий;

● обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия сельской среды;

● определение направлений дальнейшего территориального развития;

● развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

● улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

● повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2020 г.

II этап (расчетный срок) – 2035 г.

# II. Предпосылки развития поселка Дугна

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон поселка, возможных угроз с использованием элементов метода SWOT-анализа.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура, наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования.

Внешними факторами и предпосылками социально-экономического развития являются:

● выгодное экономико-географическое положение  поселка Дугна в Калужской области.

● развитая инфраструктура внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений.

● сопоставление внешних факторов и условий с внутренними базовыми потенциалами и ресурсами позволило:

●   выявить те направления и виды отраслевой деятельности, для которых имеются все условия для развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры для реализации этого потенциала.

Для принятия решений по градостроительному развитию поселок Дугна  в проекте был проведен комплексный  градостроительный анализ территории по следующим позициям:

●   планировочная ситуация, современное использование территории.

● природные условия и ресурсы – инженерно-геологические условия, климат, гидрогеологические условия, ресурсы подземных и поверхностных вод, ландшафтные условия.

●  экологическая обстановка – источники загрязнения, состояние водного бассейна, загрязнение почв, воздушного бассейна и т. д.

Также были оценены социально-экономические  факторы и инженерно-транспортная инфраструктура и земельные отношения.

В результате комплексного градостроительного анализа территории были выявлены территориальные ресурсы в пределах черты поселка Дугна:

В пределах действующей черты в качестве потенциальных для жилищно-гражданского строительства  рассматривались территории свободные от  капитальной застройки и не требующие больших инженерных мероприятий. Такие территории имеются в северной части поселка Дугна и составляют 10 га, а также в западной части существующей территории населенного пункта.

- Следующей группой потенциальных ресурсов для жилищно-гражданского  строительства  являются территории занятые ветхим и аварийным жилым фондом.

- Схемой территориального планирования МР Ферзиковский район предусмотрен перевод земель из категории лесного фонда в категорию земли населенного пункта общей площадью 10 га.

- Освоение новых территорий под застройку производственными объектами на территории поселка Дугна не планируется.

# III. Перечень мероприятий по территориальному планированию

## III.1. Перспективная численность населения, трудовые ресурсы и экономическая база

### III.1.1. Население, трудовые ресурсы

Анализ динамики численности населения показал, что   за период с 2001 г. по 2007 г. в поселке отмечается постепенное уменьшение численности населения, а c 2009 г.  произошло резкое снижение численность населения.

В проекте произведен расчет перспективной численности населения, в основе которого лежит метод передвижки возрастов, рассмотрено два варианта:

- интерполяционный, предполагающий сохранение возрастных коэффициентов рождаемости и смертности и механического оттока на современном уровне, при таких демографических параметрах численность населения поселка Дугна будет сокращаться более быстрыми темпами (при этом будет наблюдаться снижение численности детей и увеличение доли населения старше трудоспособного возраста);

- стабилизационно-оптимистический, предполагающий постепенное увеличение возрастных коэффициентов рождаемости, снижение уровня смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидация механического оттока населения и увеличение миграционного сальдо.

При определении перспективной численности поселка Дугна на расчетный срок Генерального плана учитывались не только идущие в настоящее время демографические процессы, но и следующие обстоятельства:

- Принятие закона о денежных выплатах матерям за рождение второго ребенка и реализация комплекса мер федерального, регионального и сельского уровней по стимулированию рождаемости, а также уменьшение уровня смертности, благодаря улучшению общей социально-экономической ситуации и реализации национального проекта «Здоровье», может положительным образом сказаться на динамике естественного прироста.

- Государственная программа возвращения соотечественников и возможная либерализация миграционного законодательства позволит привлечь трудоспособное население в те регионы, где они будут востребованы.

В связи с этим, проектом принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий достаточно быстрое преодоление кризисных явлений. Проектом предусматривается снижение темпов сокращения населения в течение первой очереди, на расчетный срок – стабилизация и некоторый рост численности за счет постепенного увеличения естественного прироста населения и механического притока населения.

Этапы                                                                                        Численность населения

Современное состояние                                                                             703 человек

Расчетный срок                                                                                          766 тыс. человек

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития поселка. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

Изменения потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем перераспределения работающих из одних отраслей в другие. Резервом трудовых ресурсов поселка могут быть оценены маятниковые мигранты из соседних поселений в пределах часовой транспортной доступности от центра.

Основным направлением использования трудовых ресурсов является их преимущественное использование в отраслях, развивающихся на основе местного потенциала поселка (не зависящих от внешних факторов и условий).

Необходимо способствовать увеличению занятости в малом и среднем бизнесе, приоритетным сферами деятельности которого является сфера обслуживания, туристический бизнес, малые научно-внедренческие организации.

Другим важным направлением является закрепление квалифицированных кадров в поселке, в основном молодежи. Для этого необходима диверсификация структуры занятости, повышение доли высокодоходных отраслей, сбалансированность системы подготовки кадров с рынком мест приложения труда, улучшение социальных (в том числе жилищно-бытовых) условий.

### III.1.2. Экономическая база

В современных условиях сложно учесть все экономические факторы, которые будут оказывать влияние на масштабы и направления инвестиционных потоков, и со временем будут играть решающую роль в развитии поселка Дугна.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой.

На данном этапе одним из направлений экономической политики должна стать ориентированность на перерабатывающие сектора экономики. К ним относятся, помимо прочего, лесопереработка, переработка продукции сельского хозяйства.

## III.2 Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Основной целью жилищной политики поселка Дугна является формирование полноценной сельской среды – комфортных условий проживания всех групп населения.

На достижение этой цели  необходимо решение задач:

- Повышение доступности жилья.

- Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования.

- Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

- Выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья категориям граждан, установленных федеральным законодательством.

Одно из направлений жилищной политики - замена физически устаревшего жилищного фонда и уплотнение существующей застройки.

Другое направление жилищной политики - освоение свободных территорий под жилищное строительство.

Для достижения основной  цели жилищной политики Генеральный план предлагает решение следующих задач:

( сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

(    ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

(   формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

III.II Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Основной целью жилищной политики поселка является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения.

Размещение объемов нового строительства обусловлено планировочной структурой поселка и обеспечивает гармоничное развитие селитебной зоны. Одним из индикаторов развития жилищной сферы выступает годовой объем вводимого жилья. Поскольку он тесным образом коррелируют с целым рядом факторов (в первую очередь - доступность жилья и конкретные желания населения), объективно оценить состояние которых в среднесрочной перспективе  достаточно затруднительно, в качестве количественного критерия при определении темпов жилищного строительства выбран средней уровень жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя.

Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

Исходя из масштаба поселка Дугна и характера существующей застройки, проектом предлагается на перспективу следующие типы застройки:

●	коттеджная – жилые зоны с участками до 0,2 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 150-300 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

●	блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком  около 0,01 га.

●	секционная застройка  - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

Структура строящегося жилья по типам принята исходя из анализа комплекса факторов:

- социально-экономических – доходов и финансовых возможностей населения, потребности в социальном жилье для малообеспеченных слоев населения;

- территориальных – наличия в поселке возможности выделения территорий под застройку, в том числе под коттеджи и дома блокированного типа с приусадебными участками;

- архитектурно-композиционных.

Полноценная среда поселка должна учитывать и обеспечивать нормальные условия проживания для всего населения с учетом дифференцированного подхода и финансовых возможностей различных социальных групп. Вследствие этого, типы жилья и нормы жилобеспеченности должны иметь востребованные потребительские свойства, то есть быть ориентированы по своим ценностным и качественным параметрам на запросы определенных групп жителей. Вместе с тем прогнозируется наличие социального защищенного нормативного минимума, ниже которого общество не должно позволить опускать уровень градостроительных показателей.

## III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики поселка – обеспечения комфортности проживания.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, что поселок характеризуется в целом средним уровнем развития социальной инфраструктуры – обеспеченность культурными и социальными услугами различна. За последние годы немного расширилась сеть предприятий торговли, бытового обслуживания населения.

В условиях рыночной экономики главным в управлении предприятиями и учреждениями обслуживания становятся экономические методы. Механизм создания социальной инфраструктуры заключается в переводе ряда учреждений социальной сферы на условия коммерческой деятельности при обеспечении социальной защищенности населения.

В таких социально значимых отраслях, как народное образование, здравоохранение, культура, полная коммерциализация исключается. Финансирование данных отраслей хозяйства в настоящее время осуществляется государством и в дальнейшем они на 60-70% должны сохранить значение муниципальных.

По отдельным сферам социальной инфраструктуры в качестве первоочередных выделены следующие объекты для нового строительства:

●	образовательный центр для детей школьного, школьного и младшего возраста;

●	торговый центр промышленных и продовольственных товаров;

●	многофункциональный комплекс досуга и отдыха со спортивно-оздоровительным центром.

Доступность медицинских учреждений и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).

В сфере образования:

В поселке Дугна в проектный период, в связи с повышением уровня рождаемости, прогнозируется рост удельного веса детей в общей численности населения, и наполняемость учреждений повысится, в связи с этим Генеральным планом предлагается:

- капитальный ремонт муниципальных учреждений образования и укрепление их материально-технической базы (приобретение оборудования, инструментов и др.).

Внешкольное образование:

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, Генеральным планом предлагается:

- создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 30 м2 на 1 тыс. жителей (50% норматива помещений для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности);

- необходимо формировать учебные заведения по внешкольному образованию детей.

В сфере развития учреждений культуры:

Генеральным планом предлагается:

- строительство современного культурно-досугового комплекса оснащенного киноустановкой на уровне современных информационных технологий с целью достижения 100 %-ной обеспеченности населения в соответствии с нормативными документами;

- строительство сценической площадки для обеспечения деятельности творческих коллективов и развития концертно-филармонической деятельности;

- для формирования центров обслуживания использовать полифункциональные объекты, сочетающие блокировку учреждений культуры с другими видами учреждений обслуживания – спорт, торговля и т.д.;

- укрепление учреждений культуры материально-технической базы (приобретение оборудования инструментов, техники для детских школ искусств муниципальных клубов).

В сфере развития учреждений физической культуры:

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

- неполное удовлетворение потребности в спортивно-оздоровительных услугах, спортивных сооружениях для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решений перечисленных проблем Генеральным планом предлагается:

- довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины;

- сформировать развитую спортивную зону;

- наряду с муниципальными учреждениями, развивать сеть учреждений других форм собственности.

В сфере услуг и торговли:

Торговля – наиболее развитая в поселке группа учреждений обслуживания. Обеспеченность населения торговой площадью значительно превышает нормативные значения, несмотря на это в поселке продолжается наращивание торговых площадей, которое прекратится с насыщением рынка.

Основными проблемами состояния, размещения и функционирования предприятий потребительского рынка являются:

- низкий уровень организации и архитектурно-планировочных характеристик сложившейся системы уличной торговли и рынка.

В связи с  этим, задачей Генерального плана является организовать систему торговли, способствующую совершенствованию структуры торгового обслуживания путем:

-    размещения учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности;

-    укрупнения объектов путем создания торговых комплексов и центров;

-    перевода торговли из мелких временных объектов в стационары;

-    формирования в поселке торговых улиц, торговых зон;

-  формирования полифункциональных торговых комплексов и центров совместно с другими видами обслуживания (зрелищные, спортивные, общественное питание, бытовое обслуживание и т.д.);

-   установления  отдельных прилавков без (или с низкой) арендной платой для торговли населения сельхозпродуктами собственного производства.

В системе учреждений и предприятий коммунально-бытового обслуживания, Генеральным планом для увеличения спектра услуг предоставляемых населению предлагается размещение:

- химчистки,

- часовой мастерской,

- ателье по пошиву и ремонту одежды,

- автостоянки и автомойки,

- услуг по резке стекла.

Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов  обслуживания в направлении  повышения качества обслуживания, расширения ассортимента услуг,  развития материально-технической базы.

Генеральный план рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

## III.4 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

## поселка Дугна

### III.4.1 Проектная организация территории. Функциональное зонирование

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов среды поселка, зон активности и рядовой застройки поселка, урбанизированных и природных составляющих  ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей населенных пунктов;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия территории;

- основные функциональные подсистемы, характеризующие относительную средовую однородность и целостность: систему территорий природного комплекса, общепоселковых центров, производственных и жилых территорий.

Основными задачами проектной организации территории являются упорядочение существующей планировочной структуры и функционального зонирования, а также выбор направления территориального развития поселка Дугна.

Проектные предложения Генерального плана направлены, прежде всего, на сохранение и развитие сложившейся на протяжении многих десятилетий планировочной структуры поселка Дугна. На современном этапе, градостроительное развитие направлено на качественное изменение сложившейся территории, а не только на увеличение ее количественных параметров.

В настоящее время нет утвержденных границ населенного пункта поселок Дугна, что связано с радикальными изменениями в землепользовании и отсутствием градостроительной документации.

При определении проектных  границ проектировщики руководствовались, прежде всего, принципами:

- комплексного развития населенного пункта;

- упорядочения землепользования существующих собственников и регулирования застройки участков новых;

- обеспечения необходимым инженерным оборудованием, улично-дорожной сетью, культурно-бытовыми объектами, элементами благоустройства на общественных территориях, решения актуальных социальных проблем проживающего в населенном пункте населения.

Выбор территорий, необходимых для размещения жилищного и рекреационного строительства, произведен с учетом увеличения численности поселка 766 тыс. человек.

Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации поселка Дугна, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

Для развития жилищного строительства Схемой территориального планирования МР Ферзиковский район в поселке Дугна предусмотрен перевод земель лесного фонда в категорию земель населенного пункта.

Таблица площадей планируемого перевода земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов

Таблица 1

| Местоположение участка | Площадь земель лесного фонда, га | Целевое назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| поселок Дугна | 10 | Жилищное строительство |  |

Градостроительные мероприятия по основным функциональным зонам

Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории поселка и представлена в основном территориями существующей 1-2-х этажной индивидуальной застройки с приусадебными участками.

Одной из крупнейших функциональных зон является жилая, предназначенная для размещения жилой застройки и обслуживающих ее культурно-бытовых объектов повседневного пользования.

Планировочная организация жилых зон определяется с учетом дифференциации по типам застройки, ее этажности, плотности и местоположения, а также экологических, природно-ландшафтных, историко-культурных и других особенностей.

Развитие и качественное совершенствование застройки жилых зон предполагает:

● создание на территории жилой застройки жилой среды благоприятной для  
проживания;

● сбалансированное, комплексное развитие застройки – жилой и объектов  
обслуживания жилой застройки повседневного пользования, обеспечения шаговой доступности к этим объектам;

●  сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей  запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки (среднеэтажной, малоэтажной блокированной многоквартирной с приквартирными участками и коттеджной) в зависимости от природно-ландшафтных условий, с учетом охранных зон памятников истории и  культуры.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения. В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Предлагаемое проектом Генерального плана качественно-количественное развитие общественно-деловой зоны предусматривает формирование пространственно развитой полицентрической системы многопрофильных и специализированных центров, развитие общественных функций на территориях, образующих фронт застройки главных улиц и площадей.

Генеральный план предусматривает сохранение и развитие общественно-деловой зоны на территории поселка.

Развитие специализированных центров обслуживания – медицинских, учебных, предлагается осуществлять на занимаемых ими территориях путем модернизации и реконструкции существующей застройки.

Производственная зона

Производственные зоны предназначены для размещения:

- промышленных объектов,

- коммунальных объектов,

- складских объектов,

- иных производственных объектов,

- объектов, связанных с эксплуатацией вышеперечисленных сооружений

(инженерной инфраструктуры и энергетики),

Они характеризуются большим грузооборотом, повышенной пожаро- и взрывоопасностью и требуют устройства развитой сети подъездных путей (автомобильных, железнодорожных).

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

При размещении предприятий в промышленной зоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах поселка; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

На существующих территориях производственных зон планируется произвести:

- полную или частичную реконструкцию производственных территорий путем обновления, уплотнения их застройки и создания разветвленной транспортно-инженерной и природоохранных инфраструктур, обеспечивающих рациональное и эффективное использование территорий;

- модернизацию производственных объектов, предусматривающую использование безотходных технологий, оборотное и последовательно-повторное водоснабжение,

- организацию в пределах производственных зон санитарно-защитных зон и их озеленение;

- создание на территории производственной зоны развитой системы культурно-бытового обслуживания трудящихся.

Рекреационная зона

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической среды обитания и включают территории парков, сельских садов, скверов, бульваров, сельских лесов, лесопарков, пляжей.

Развитие рекреационных зон в поселке Дугна предусматривает:

●	сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования;

- восстановление и реабилитацию сложившихся главных структурных элементов системы озеленения и рекреации;

- проведение общего комплекса мероприятий по уходу за прудами:

- расчистка от ила, мусора, профилирование береговых полос, которые представляют интерес для эстетического восприятия и использования для организации пляжных зон;

- обеспечение санитарного состояния воды либо проточностью, либо      организацией регулярного водообмена;

- оборудование водосбросными и водоспускными сооружениями,   обеспечивающими  отметку зеркала воды на заданном уровне, во избежание подтопления прилегающей территории.

Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Развитие рекреационных зон предусматривает - cохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования.

В соответствии с нормативными документами площадь озелененных территорий различного назначения в пределах застройки должна составлять не менее 13 тыс. м2.

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры предназначены для размещения сооружений и коммуникаций:

- железнодорожного транспорта,

- автомобильного транспорта,

- трубопроводного транспорта,

- транспортных магистралей,

- сооружений инженерной инфраструктуры,

- сооружений связи.

Настоящим Генеральным планом предусматривается качественное развитие зон внешнего автомобильного транспорта в пределах занимаемых ими в настоящее время территорий, и включает модернизацию объектов и сооружений, благоустройство и рациональное использование территорий, устройство зеленых насаждений санитарно-защитного назначения вдоль полос отвода автомобильных дорог на участках контактирования с жилыми зонами.

Качественно- количественное развитие зон транспортной инфраструктуры заключается в:

- создание на территории поселка  развитую сеть  магистральных улиц и дорог,

- трассировке новых дорог в районах нового жилищного строительства,

- изменение параметров существующей уличной сети, в сторону их увеличения (ширины, плотности),

- создание стоянок для временного и длительного хранения автомобилей,

- оборудование остановок общественного транспорта.

Качественно-количественное развитие зон инженерной инфраструктуры в основном связано с:

- модернизацией головных инженерных сооружений,

- перекладкой и заменой изношенных коммуникаций,

- прокладкой инженерных коммуникаций в районах, осваиваемых для нового строительства.

# IV. Положения Генерального плана по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия

На территории поселка Дугна расположены объекты культурного наследия регионального значения «Корпус чугунолитейного завода» XVIII.» и выявленные объекты культурного наследия: братская могила, стоянка, Церковь Петропавловская, Купеческий дом, дом управляющего заводом.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия, являются землями историко-культурного назначения и относятся к землям особо охраняемых территорий.

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

Земельные участки, отнесенные к землям историко-культурного назначения, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, за исключением случаев, установленных законодательством. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность. Кроме того, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, занятые объектами археологического наследия, ограничиваются в обороте.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)  народов Российской Федерации» объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которого он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно. Объекты археологического наследия находятся в государственной собственности.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляется по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия.

В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном нормативными документами, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопок.

Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить стоимость восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту археологического наследия,- стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, указанных в нормативных документах, что не освобождает данных лиц от административной и уголовной ответственности, предусмотренной за совершение таких действий.

### IV.1 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Размещение объектов нового строительства на территории населенного пункта поселок Дугна осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия. На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены.

Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

# V. Положения Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

### V.1 Улично-дорожная сеть

Анализ транспортной инфраструктуры выявил:

- ширина проезжей части многих улиц местного значения не соответствует нормативным стандартам (7,0 м), кроме того, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие;

- слабо развита в поселке сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

##### Цели развития транспортной инфраструктуры

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением нового района строительства с необходимостью организации транспортных связей с существующими застроенными районами поселка.

Проектом предлагается:

1. Создание улично-дорожной сети районе предполагаемого строительства, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с  существующей улично-дорожной сетью поселка Дугна и автомобильной дорогой общего пользования местного значения "Ферзиково-Дугна"-1Р132 "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" и "Ферзиково-Дугна-"Калуга-Тула"-Борщевка, обеспечивая связь с другими населенными пунктами. Проезды обеспечивают подъезд к отдельным зданиям от дороги. Расчетная скорость на проездах не должна превышать 30 км/ч.

2. Устройство гостевых стоянок и индивидуальных гаражей на участках жилых домов.

Развитие транспортной инфраструктуры является первоочередной социальной и градостроительно-инженерной задачей. Разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры.

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется двумя обстоятельствами:

- необходимостью реконструкции улично-дорожной сети в существующих районах поселка в связи с дальнейшим ростом транспортных потоков и возникновением дефицита пропускной способности на дорогах;

- размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей как внутри новых районов, так и с существующими районами поселка.

К основным задачам и соответствующим им мероприятиям по развитию магистральной улично-дорожной сети относятся:

На первую очередь:

-  реконструкция улиц Советская, Центральная, Заводская и Больничная;

- ликвидация «узких» мест улично-дорожной сети;

- выполнение  ремонта автодорог с необходимым устройством дополнительных площадок для парковки автомобилей по существующим улицам центральной части поселка, в том числе внутри квартальных проездов;

- на улицах с дорогами, отсыпанных щебнем, необходимо производить постоянную подсыпку и грейдерование  для ликвидации проседания грунта;

- обеспечение безопасности движения автотранспорта и пешеходов, путем создания пешеходных путей передвижения;

- обеспечение подъездов к участкам, расположенным в глубине кварталов;

- предусмотреть транспортные связи проектируемого района жилой застройки с существующими улицами поселка, и создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе предполагаемого строительства. Прокладка будущих трасс улиц различной категории  должна проводиться с наименьшими затратами, с активным использованием уже имеющихся участков улиц и проезжих частей, с возможностью прокладки магистралей вдоль границ жилой и производственной застройки с наименьшими экологическими нарушениями окружающей среды. При установлении поперечных профилей улиц следует учитывать перспективное развитие объектов инженерной инфраструктуры поселка деревьев и кустарников спланированные полосы шириной 7 м.

Конкретные решения по планировке улиц должны определяться на стадии разработки проектов планировки и в соответствии с нормативными документами.

На расчетный срок:

– доведение улично-дорожной сети до нормативного уровня.

Гаражи и автостоянки

На селитебных территориях следует размещать в соответствии с установленными нормативными документами нормами открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного количества легковых автомобилей, принадлежащих жителям. Индивидуальные гаражи размещаются только на индивидуальных участках.

# VI. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

Природно-экологический каркас поселка включает все виды зеленых насаждений, пойменные растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки. Поддержание территориальной связи природных комплексов с лесными и природно-аграрными ландшафтами  пригородной зоны осуществляется посредством сохранения и реконструкции естественных экологических коридоров, направленных по долине реки Оки.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории поселка, и заключаются в следующем:

максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

озеленение зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах террас, оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

формирование на вновь осваиваемых территориях жилой застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с массивами лесов.

## VI.I Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Генеральным планом предлагается ряд мероприятия направленных на оздоровление воздушного бассейна за счет комплекса защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается:

оборудование автозаправочной станции системой закольцовки паров бензина;

создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и иных источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов,

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных зон от мусора и зарослей кустарника;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

строительство канализационных очистных сооружений;

строительство сливной станции для сбора жидких отходов по существующей индивидуальной застройке;

устройство сети ливневой канализации, сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации, устройство отмосток вдоль стен зданий.

Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

разработке месторождений полезных ископаемых;

прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова Генеральным планом  планируется проведение следующих мероприятий:

●	выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по санитарной очистки территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

- организация сбора и вывоза ТБО и ЖБО из домовладений.

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503.

Бытовые отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов, расположенный в поселке Ферзиково.

Для вывоза мусора достаточно одной машины-мусоровоза ЗИЛ 433362 МКМ-2.

Для сбора ТБО необходимо использовать:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5°С) и ежедневно в теплое время года.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка спец. машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

Проектные предложения по санитарной очистке населенного пункта позволят решить следующие задачи:

­ рационально использовать данную территорию;

­ снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

­ повысить экологическую безопасность проживания населения.

# VII. Положения Генерального плана по инженерной

# подготовке территории

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены Генеральным планом и связаны с природными условиями, а также должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия малоэтажной застройки на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры: максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод, минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

При проектировании оснований и выборе способов производства работ  рекомендуется:

- при устройстве котлованов - почвенный слой, а также грунты, пронизанные корневой системой растений, выбрать из-под фундаментов;

- предусмотреть прокладку водоводов в специальных каналах, позволяющих осуществлять контроль за возможными утечками;

- учесть наличие в разрезе супесей и песков, суффозионно неустойчивых в обводненном состоянии  при механическом воздействии, т.е. при вскрытии песчаных пород применять ручную зачистку дна котлована непосредственно перед заложением фундаментов, при необходимости произвести песчано-щебеночную подготовку;

- предусмотреть вертикальную планировку с отводом от площадки поверхностных вод на период строительства и эксплуатации.

При использовании грунтов в качестве естественных оснований должны применяться методы строительных работ, не допускающие ухудшения свойства грунтов и качество подготовленного основания вследствие неорганизованного замачивания, размыва грунтовыми и поверхностными водами, повреждения механизмами и транспортными средствами, выветривания, промерзания и применения открытого водоотлива.

К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

- искусственное повышение поверхности территории;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- дренажные системы и отдельные дренажи;

- спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

- агролесомелиорацию.

Системы, объекты, сооружения и мероприятия инженерной защиты от затопления и подтопления следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Понижение уровня грунтовых вод намечается, в основном, на участках, удаленных от оврагов и поймы реки и колеблется в зависимости от интенсивности таяния снегов и выпадения атмосферных осадков.

Основные мероприятия по понижению вод:

-устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

-закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

-недопущение выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овраги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.

# VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

### VIII.1 Водоснабжение и водоотведение

Проектные предложения:

В качестве водоснабжения новой жилой застройки проектом предлагается устройство водозаборного сооружения (водозаборный узел - ВЗУ). На ВЗУ вода "добывается" из артезианских скважин в резервуар с помощью насосов первого подъема. Насосы второго подъема забирают воду из резервуара и проводят ее по насосной станции для ее дальнейшей очистки и обеззараживания. Современная насосная станция должна быть оснащена ультрафиолетовыми лампами, угольными фильтрами, системами управления и вентиляции. 	ВЗУ обязательно имеет зоны санитарной охраны источников. Артезианские скважины начинаются с глубины 30-130 метров. Вода, полученная с такой глубины, надежно защищена от бактерий, нитратов и прочих отходов плотными глинистыми слоями.

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на один коттедж составляет 0,75 куб.м/сут. Удельное суточное водопотребление на одного жителя – 300 л/сут. Максимальный суточный расход воды на один коттедж – 1,08 куб.м./сут.

Водопотребление на полив одного участка составляет 0,15 куб.м/сут. Суммарный расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды для одного коттеджа составит 2,08 куб.м./сут.

Спецпожаротушение отдельных объектов решается на последующих стадиях проектирования в соответствии с действующими нормами и правилами.

Проектные предложения:

Очистка проектируемой территории для строительства предлагается с использованием локальных автономных очистных установок с многоступенчатой (глубокой) биологической очисткой. Такие установки заводского изготовления не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством установок с глубокой биологической очисткой является отсутствие необходимости вызовов ассенизационной машины и загрязнения участка. Аэрационные станции глубокой биологической очистки, в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98% и очищает сточные воды без применения дополнительных химикатов. В таких установках сочетается биологическая очистка с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих сточной воды, что ускоряет биологическую переработку и повышает степень очистки.

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

### VIII.2 Теплоснабжение

Проектные предложения:

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора: существующие, сохраняемые, реконструируемые и нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, горячее водоснабжение). На расчетный срок генеральным планом предлагается перевести на газовое теплоснабжение здание администрации, детского дошкольного учреждения и библиотеки.

Проектом предлагаются основные направления развития системы теплоснабжения:

- обеспечение децентрализованного теплоснабжения (с использованием индивидуальных отопительных систем) нового малоэтажного (коттеджного) жилого строительства  с использованием газа и электроэнергии;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей;

- сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

- повышение теплозащитных характеристик теплотрасс;

- реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения;

- создание условий в инфраструктуре теплоснабжения для организации взаиморезервируемой схемы, путем строительства тепломагистралей-перемычек между крупными источниками для работы в аварийном режиме.

### VПI.3  Газоснабжение

Проектные предложения:

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения поселка необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов среднего давления центральной части поселка;

- осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП;

- закольцовка существующих газопроводов среднего давления с целью увеличения надежности газоснабжения.

- определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Для районов нового строительства в целом система газоснабжения принята трехступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 МПа), в которых параметры газа редуцируются до параметров среднего давления и уже газопроводами среднего давления газ подается непосредственно потребителям. Таким образом, предусматривается устройство ШГРП среднего давления непосредственно у каждого потребителя для перевода газа среднего давления

Детальная   трассировка и протяженность газопроводов, а также задачи по установке индивидуальных газорегуляторных пунктов среднего давления и раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Тепловые и газовые сети, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог с целью исключения возможных разрытий в зоне проезжей части. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории приквартирных участков при согласии их владельцев. Прокладка газовых сетей высокого давления по территории малоэтажной застройки не допускается.

Часовой расход тепла на отопление одного коттеджа составит 0,0490 Гкал/час;

Часовой расход тепла на горячее водоснабжение (ГВС) одного коттеджа составит 0,0018 Гкал/час.

Норма расхода воды на горячее водоснабжение  на одного человека составляет 120 л/сут. Суммарный часовой расход тепла на отопление и ГВС на один коттедж составит 0,0508 Гкал/час. Годовой  расход газа  на хозяйственно-бытовые нужды на один коттедж составит 900 куб. м; часовой расход газа на один коттедж составит 0,43 куб. м. Расход газа на отопление и ГВС составит  6,35 куб.м.Суммарный часовой расход газа составит 6,78 куб.м./ч

### VIII.3 Электроснабжение

Проектные предложения:

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства в поселке на расчетный срок необходимо:

- реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих сетей;

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

Энергопотребление новой жилой застройки  составит 113,5 кВт. Так же проектом предусматривается установка дополнительной ТП 10/0,4 кВ и прокладка воздушных сетей электроснабжения по территории новой жилой застройки.

### VIII.4 Связь

Проектные предложения:

Развитие телефонной сети предусматривается наращиванием номерной емкости и установкой выносных абонентских модулей с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры беспроводного широкополосного доступа;

- развитие транспортной сети SDH, MPLS на базе ВОЛС;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

- развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения пощади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Перспектива развития телерадиовещания предполагает переход с 2013 года в рамках реализации федерального проекта на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с  сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

# X. Технико-экономическое обоснование

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | га | 10,0 |
| 2 | Площадь проектируемой жилой застройки | га | 6,1 |
| 3 | Территории объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,5 |
| 4 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,3 |
| 5 | Зоны инженерных сетей | га | 0,6 |
| 6 | Зоны рекреационных объектов | га | 1,5 |
| 7 | Численность населения | чел | 63 |
| 8 | Жилищный фонд | (кол. домов) | 21 |
| 8.1 | Общая площадь жилых домов, всего | тыс. м2 | 6300 |